河北神博建材有限公司主营产品为“钢框骨架轻型板”，行业内又称钢骨架轻型板，钢架轻型复合板，钢桁架轻型复合板等。建筑轻型板是以C型钢及钢筋网为结构受力体系，以泡沫混凝土(或在此基础上夹填EPS板)为芯材制作成的,集承载、保温、防火、泄爆、隔音等功能于一体的轻质板材。为推进产品标准化，企业参编山东省建筑标准设计图集《钢框骨架轻型板》。
　　河北神博建材有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性高新建材企业。企业现有自己大型生产厂区。生产厂房3000平方米，全厂占地面积6000度平方米。　　企业现有职工92人，其中研发设计人员4人，管理人员8人，销售人员5人。企业具备日产1200平方米建筑轻型板的生产能力，产品辐射山东省各地市，周边辐射河北、山西、江苏、河南等地区。总资产3000万元，与同行业相比，产品种类齐全，性能稳定，质量达国内领先水平，公司信誉、产品质量一直深受用户好评。河北神博建材有限公司主营产品为“钢框骨架轻型板”，行业内又称钢骨架轻型板，钢架轻型复合板，钢桁架轻型复合板等。建筑轻型板是以C型钢及钢筋网为结构受力体系，以泡沫混凝土(或在此基础上夹填EPS板)为芯材制作成的。　　发泡水泥复合网架板具有以下特性：

1.闭孔发泡水泥具有：轻质,耐久,保温,隔热,隔音,防水,不燃,抗冲击,收缩率小的特点。

2.施工安装方便灵活：与网架体系配套使用。在保证板材能够满足大跨度,高荷载的要求下,能够最大限度的减少自重,大幅降低建筑主体结构的荷载,减少建筑物整体造价,缩短施工周期。

3.具有保温,防火,憎水等特性,将取消隔气层保温层三毡四油大面积柔性防水的施工方法。

4.寿命长：采用42.5等级硫铝酸盐水泥发泡凝固后,形成蜂窝状封闭圆孔结构,因此产品具有高强耐久等特性,产品使用与永久建筑同寿命可以达到70年以上。

5. 物理性能：①板自重60KG—70KG/㎡；②荷载≥1.2kN/㎡；③外加荷载1.3 kN/㎡时,挠度5mm。④隔声系数>45db.；

常用规格（板长*板宽*板边肋高）：

2700*2700mm*120mm;

3000*3000mm*120mm;

3000*3000mm*120mm;

3300*3300mm*120mm;

3600*3600mm*120mm;

4000*4000mm*100mm.

可根据项目需要预制任意规格形状及荷载要求的板材尺寸。

河北神博生产的钢框骨架轻型板，绿色环保又节能，理解环保、支持环保、参与环保，全方位凝聚环境保护的合力。