智慧渔业科技（深圳）有限公司

深圳市渔友乐科技有限公司

新型自动投料机

使用安装说明书

型号：YYL-030A~500A系列

•使用前请仔细阅读说明书

•请妥善保存，以备查阅

产 品 简 介

渔友乐自动投料机是我司新开发的一款产品，专利号：ZL201320632140.1、ZL201420391912.1 、ZL201520779937.3、ZL201520971374.8、ZL201610052117.3。该机采用气动原理，将饲料经管道送入抛料装置，实现远距离360度抛撒；输送距离30米至500米，投料面积大，工作效率高，间隔式投料，节约饲料，节省人工。

一、注意安全事项

1、渔友乐自动投料机水上抛料装置采用380V三相交流电机；机箱内电动叶片下料装置采用的是24V 直流电机。机箱内开关闸外接380V三相电源，接线板上已标明水上抛料电机接线号789，需由专业电工按照安全操作规程接线安装，确保用电安全。

2、雷雨天气禁止开机（关闭电箱内总电源，预防雷击伤人伤机）

3、为保证投料机正常工作及使用人员的安全，接入的电源必需安装漏电、缺相、短路、欠压电路保护装置，接线要牢固，谨防漏电。接地线要安全可靠，防止因欠压、缺相、线路损伤等原因造成电机烧毁设备不能正常工作。

4、设备应由专业人员参照说明书内的安装图纸进行操作。设备各个部件的连接要牢固；进出风管道要畅通，连接口密封不漏气；机箱安装在离岸20~500米位置处，用木桩或塑料绳固定，禁止使用铁丝拉接固定机器。

5、用户收到投料机后安装非常简单，由于机箱内部线路和整体配件已安装好，剩下一些水上部分支架和浮球需要客户组装，并用自己准备好的扎带和若干条所需相关长度的380V国标三相电缆线连接好机箱电源开关和水上电机即可完成安装。

6、开机工作时，禁止触摸电器和转动部件（人员需离抛料装置30米以外，以防饲料甩出时伤到人）；不能进入机箱内或用棍棒捅下料口。停机维护时，必需关掉总电源，以防触电或机械伤害。

二、安装调试

渔友乐自动投料机能够代替人工实现定时、定量、远距离管道输送、360度抛撒饲料，适合5亩以上的鱼塘水面或水库使用。本设备由储料箱、下料装置、控制箱和水上抛料装置组成（见图1）

图1

1、安装投料箱：

投料箱应平放在饲料房内，用地脚螺丝固定好，以防工作时移位。在投料箱旁边的地下打进一条两米长的铜棒，用接地线接到铜棒上，以防投料箱漏电。

2、安装管式抛料装置部分（见图1）

1）管式抛料装置与三条长支撑杆用螺栓连接紧固；

2）三条短支撑杆与三条长支撑杆用螺栓连接紧固；

3）浮球安装在三条长支撑杆末端。

3、安装饲料输送管道

饲料输送管道规格为φ63×3.5毫米的胶管,其一端直接与管式抛料装置底座进料口连接,盖上卡箍锁紧螺丝；另一端与储料箱下的出料管连接，用喉箍固紧。饲料输送管道经过水面要用两个固定桩固定住,以防风浪；经过路面部分应埋入地下0.5米左右，以防踩坏或被车辆压坏。

4、接电源：

1）渔友乐自动投料机管式抛料装置水上电机接380V三相交流电缆线，采用三相铜芯，接线要牢固，接地要可靠，需由专业电工操作。

2）渔友乐自动投料机外接电源为380V的三相交流电缆线,需用3X6平方毫米的国标电缆（三条火线/三相火线）直接接到电箱内电源总开关。

5、安装完检查调试

1）打开电源开关，手动按功能切换键显示0000，电源连接正常但机器不能启动，则检查相序保护器右上角的红灯有没有亮，没亮则将三条380V电源进线任意两条调换位置（相线接错就机器不能起动）。目测设备是否正常启动工作：1、高压风机进风口要有吸力，风机旋转叶片会正转；2、水上电机抛料管转动是否平稳（可投入少量颗粒料，测试送风量是否强而有力，高压风机是不是按标示方向转动，颗粒饲料抛入塘的半径范围是否满足要求）

2）抛料面积大小的调整，如购买的投料机有包含可调节投料面积大小的控制箱，则只需顺时针方向转动灰色旋钮就可实现调节投料面积直径为5～60米内范围的大小（控制箱出厂前已调好，请勿按变频器上面其他按键）。（详细操作见图2）

图2

注意：投料量大小的调整可通过调速旋钮或投料时间与投料间隔进行调整。

三、渔友乐自动投料机的操作及设置说明

渔友乐自动投料机显示壳上的手动按键有投料间隔（控制下料速度）、投料时间（控制投料时间）、时钟设定（控制开机时间）、功能切换、每天次数、每次开机、每次定时。该控制盒设定有开机延时30秒工作，关机延时30秒停机功能。（见图3）

图3

1、具体操作与设定说明：

假设每天投料4次，第一次投料开机时间为早上7：00，投料定时40分钟，第二次投料开机时间为中午11:30，投料定时120分钟，第三次投料开机时间为下午17:30，投料定时150分钟，第四次投料开机时间为晚上23：00，投料定时210分钟。每次投料间隔7秒，投料时间5秒。

1）接通电源，数码显示屏显示----，按功能切换键显示0000为手动开机，30秒后设备自动运行；再按功能切换键显示----为功能切换，30秒后设置自动暂停。

2）按时钟设定键（需要先设置北京时间），数码显示屏显示右边两组数字跳动，再按时钟设定键调至实时分钟时间；再按功能切换键至数码显示屏左边两组数字跳动，再按时钟设定键调至实时时钟时间，再按功能切换键数码显示屏显示4条横线（北京时间设置完成）；

3）然后按每天次数键，数码显示屏左边显示01（第一次投料开机），接着按每次开机键，数码显示屏显示右边00两组数字跳动，再按功能切换，数码显示屏显示左边00两组数字跳动（设置时钟时间），再按每次开机键直到前两位数显示07为止（时间设置完成）。接着按每次定时键，数码显示屏显示000，再按每次定时键，直到数码显示屏显示到40为止（第一次投料开机定时程序设置完成）。

4）然后按每天次数键，数码显示屏左边显示02（第二次投料开机），接着按每次开机键，数码显示屏显示右边00两组数字跳动，再按每次开机键（设置分钟时间），直到数码显示屏显示到30为止（分钟设置完成）。再按功能切换键，数码显示屏显示左边00两组数字跳动（设置时钟时间），再按每次开机键直到前两位数显示11为止（时间设置完成）。接着按每次定时键，数码显示屏显示000，再按每次定时键，直到数码显示屏显示到120为止（第二次投料开机定时程序设置完成）。

5）然后按每天次数键，数码显示屏左边显示03（第三次投料开机），接着按每次开机键，数码显示屏显示右边00两组数字跳动，再按每次开机键直到数码显示屏显示到30为止。再按功能切换键，数码显示屏显示左边00两组数字跳动，再按每次开机键直到前两位数显示17为止。接着按每次定时键，数码显示屏显示000，再按每次定时键，直到数码显示屏显示到150为止（第三年次投料开机定时程序设置完成）。

6）然后按每天次数键，数码显示屏左边显示04（第四次投料开机），接着按每次开机键，数码显示屏显示右边00两组数字跳动，再按功能切换，数码显示屏显示左边00两组数字跳动，再按每次开机键直到前两位数显示23为止。接着按每次定时键，数码显示屏显示000，再按每次定时键，直到数码显示屏显示到210为止（第四次投料开机定时程序设置完成）。

7）然后直接按投料间隔键，直到数码显示屏最左边显示到7为止（投料间隔设置完成）；接着按投料时间键，直到数码显示屏左边显5示为止（投料时间设置完成）。

8）最后再按功能切换键直到数码显示屏上的时间正常显示（中间两个小数正常跳动即可）。以上步骤完成后，程序自动保存生成，实现投料机定时自动运转与操作。

切换功能键的工作方式注意：按一下切换功能键，数码显示屏显示0000表示启动，显示----表示暂停，显示时间小数点跳动，表示常开，切换程序，就此三种方式循环。按投料间隔键+投料时间键，数码显示屏显示PPPP表示设置清零，恢复出厂设置。

- 售后服务内容

- 用户自购买日起，其设备享有一年保质期的保修服务。期间由于产品质量原因出现的故障和损坏，可到当地的经销点就近维修或直接与本公司的售后客服联系；对超过保修期或不属于保修范围内的产品，本公司也会竭诚为用户提供帮助，只收取合理的零件更换或维修服务费用。

1）以下的使用情况产生的费用损失由用户负责。

A、当地电网电压低于380V时。

B、饲料潮湿或输送管进杂物、水等堵塞气动电机。

C、不可抗力因素如水灾、风灾、火灾、地震、雷击等。

D、电缆线径过小、欠压、缺相等。

E、没有按说明书要求使用和维护的。

F、自然磨损。

G、未经允许私自拆下料电机或更改设备控制线路。

H、没有保修卡或保修卡项目记录不详等。

用户必须认真阅读说明书，正确安装及使用本产品。

五、保修卡（用户妥善保管此卡，遗失不补办，一机一卡）

| 姓名 |  | 联系电话 |  | 购机日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经销商 |  | 联系电话 |  | 购货日期 |  |
| 产品名称 |  | 产品型号 |  | 出厂编号 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |

| 日 期 | 维 修 内 容 | 经 办 人 |
| --- | --- | --- |

六、安装图

服务热线：0755-29415062

公司网址：www.yuyoule.com.cn

公司邮箱：yuyoule@yuyoule.com.cn

公司名称：智慧渔业科技（深圳）有限公司

深圳市渔友乐科技有限公司

公司地址：深圳市宝安区石岩塘头工业园