产品名称：电动弹性座封闸阀

产品型号：RVEX

产品口径：DN50～600

产品压力：1.0～2.5MPa

产品材质：铸铁、铸钢、不锈钢等主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 电动头 |  |

主要技术参数

公称压力：1.0～2.5MPa

公称通经：50～600mm

工作温度：0～80℃

适用介质：水、油、气等

法兰标准：GB/T17241.6 GB9113

试验标准：GB13927 AP1598

主要外形连接尺寸

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| H | 732 | 773 | 820 | 870 | 915 | 1003 | 1110 | 1263 | 1360 | 1550 | 1610 | 1900 | 1938 | 2120 |