关于对灌云坤恩水泥砖预制厂

项目环评表的批复

灌环表复〔2019〕28号

灌云坤恩水泥砖预制厂：

现从环保角度分析你单位该项目在落实环评及本批复要求前提下具有可行性，并原则同意连云港中建环境工程有限公司对该项目的环境影响评价结论与建议。提要求如下：

1、项目位于连云港灌云县杨集镇镇南村镇南大沟东侧兴镇二路北侧，项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占地1000平方米，建设彩钢瓦房一间，购置搅拌机1台，铲车1台、砖机1台、叉车1台、输送系统1套、除尘系统1套、配电系统设备一套，建设年产5.2万立方米水泥砖的生产线1条。项目代码：2018-320723-41-03-545059。

2、项目建设过程中须严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。验收时，生活污水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准；粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3中水泥制品生产排放标准；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；一般固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB48599-2001）及其修改单（2013年修订）中的有关规定。

3、项目厂区内排水实行雨污分流、清污分流制，生活废水经化粪池处理后，用于厂区绿化，生产废水回用做水泥砖养护用水，不得外排。车间配料搅拌粉尘经“集气罩收集+布袋除尘+15米高1#排气筒”高空达标排放，水泥料仓粉尘经“负压吸风袋式收尘器+15米高2#排气筒”高空达标排放；厂区定期洒水、露天堆放并加盖遮挡物、加强厂区绿化。在厂区布局时应远离厂界并确保厂界噪声达相应功能要求，选用低噪声设备，高噪声设备应采取有效减震、隔声消音等降噪措施，加强设备日常维护和维修，夜间不允许生产。废渣料及集尘作为原料回用于生产，生活垃圾委托环卫部门收集并清运,防止污染环境。

4、项目原料、产品、运输和生产过程必须全程密闭化，场坪、路面必须全部硬化。

5、项目厂区周边要求设置100m的卫生防护距离。卫生防护距离内现无居民、学校等环境敏感目标，不得新建或规划诸如居民区、医院、学校、敬老院等人类密集活动区。

6、项目不得选用国家淘汰的落后生产工艺、能力和设备，不得生产国家禁止和限制生产的产品，项目涉及许可证管理的，须取得许可证后方可生产。

7、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，须报我局重新审批。项目竣工须经自行验收合格后报县环保局备案，并取得排污许可证方可正式投产。

8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口，允许设置污水、雨水排口各一个，废气排口2个，固体废弃物堆场1个。主要污染物排放实行总量控制，水污染物：零排放；大气污染物最终外排量：颗粒物≤0.051t/a；固体废物：零排放。

9、项目建设期间由灌云县环境监察局负责现场环境监督管理。

10、该项目从环保角度可行，但需经发改、国土、建设等相关部门审核批准后，方可开工建设。

灌云县环境保护局

2019年2月3日