甘 肃 省 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

竞争性磋商文件编号：ZFCG-XH-2016-264

项目名称：甘肃中医药大学附属医院病理工作站建设及通风净化等设备采    购与安装项目

委托单位：甘肃中医药大学附属医院

代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

中国．甘肃．兰州

二○一六年十一月

## 目    录

第一章 竞争性磋商邀请书	1

第二章 竞争性磋商采购须知	4

一、总    则	7

二、竞争性磋商采购文件	7

三、报价和磋商总则	8

第三章 合同条款及合同格式	11

第四章 磋商文件格式	22

一、投 标 函	22

二、法定代表人授权书	23

三、资格证明文件	24

四、报价一览表	25

五、分项报价明细表	26

六、供应商基本情况表	27

七、商务偏离表	28

八、技术规格偏离表	29

九、中小企业声明函	30

第五章    技术规格书	31

第六章   评标原则及办法	46

# 第一章    竞争性磋商邀请书

交易编号（D01-22433334-9-20161118-023035-6 ）

甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃中医药大学附属医院的委托，就甘肃中医药大学附属医院病理工作站建设及通风净化等设备采购与安装项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、磋商文件编号：ZFCG-XH-2016-264

二、磋商内容：

(预算金额：97万元)

| 智能净化取材工作站 | 1800*800*2000mm | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全不锈钢病理记录桌 | 1000*650*800mm | 个 | 1 |
| 洗眼器 |  | 个 | 1 |
| 脱水机工作站 | 1500*1100*2350mm | 台 | 1 |
| 专用实验操作台 | L*750*850mm | 米 | 10.8 |
| 包埋机工作站 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 |
| 手工染色工作站 | 1800*850*2350mm | 台 | 1 |
| 免疫组化工作站 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 |
| 细胞学工作站 | 1800*850*2350mm | 台 | 1 |
| 水槽水龙头 | 500*400*300mm | 套 | 2 |
| 毒品防火安全柜 | 1090*460*1650 | 台 | 1 |
| 超静音风机 | FPAQS-DK。V3.1，电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 | 台 | 5 |
| 专用实验操作台 | 1000*750*850 | 米 | 78 |
| 更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 7 |
| 组合式不锈钢紧急冲淋系统 |  | 套 | 2 |
| 桌上型紧急洗眼器 |  | 个 | 6 |
| 水盆水龙头 | 三口水盆 | 个 | 9 |
| 毒品防火安全柜 | 1090*460*1650 | 台 | 1 |
| 物品柜 | 800*400*1800 | 台 | 9 |
| 全钢货架 | 1000*500*1600 | 台 | 1 |
| 吊柜 | 600*300*1000 | 个 | 14 |

技术参数详见规格书

三、供应商资格要求：

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；

3、供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件附于正本中）；

4、供应商必须具备机电工程施工专业承包叁级（含三级）或以上资质和有效的《安全生产许可证》；

5、供应商需提供所投主要产品生产厂家出具的针对本项目的授权函原件和售后服务承诺函原件（且原件附与正本中）

6、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取时间、地点：

磋商文件自2016年11月25日至2016年12月1日每天 00：00～24：00 在甘肃省公共资源交易网（http://www.gsggzyjy.cn）在线获取，磋商资格不能转让。供应商应准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

供应商在注册办理数字证书、电子签章后，可以在线获取磋商文件。供应商登陆系统后，进行磋商报名，在线下载电子版磋商文件。

五、磋商响应文件递交截止时间：

磋商响应文件于2016年12月13日 14 :30之前递交到甘肃省公共资源交易局6楼第 一谈判室，对迟于开标时间递交的磋商文件将不予接受。

六、磋商时间和地点：

2016年12月13日14时30分（北京时间）。

甘肃省公共资源交易局（兰州市城关区雁兴路68号）第一谈判室。

七、联系人姓名及电话：

采购人：甘肃中医药大学附属医院

联系人：柏存良

联系电话：0931-8638029

招标代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司

电 话：17693116604

联 系 人：王晶晶

八、磋商保证金账户内容及递交须知：

甘肃省公共资源交易局保证金专用账户信息

收 款 人：甘肃省公共资源交易局

账 号：6608 0001 21898000 20

开户银行：甘肃银行兰州市高新支行

行 号：3138 2105 4001

地 址：兰州市城关区雁南路天庆嘉园 1296 号

磋商保证金递交截止时间：递交磋商文件截止时间 48 小时前。

（一）磋商保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的磋商保证金。

（二）供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。

（三）供应商在办理磋商保证金电汇手续时，在银行电汇单附言栏上必须填写磋商保证金对应的磋商项目标段（包）的 8 位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填磋商“登记号”，交易系统无法识别保证金所对应的项目标段（包）的，将导致磋商无效；未按标段（包）逐笔递交保证金的，将导致磋商无效。

（四）磋商保证金其他问题，可查看甘肃省公共资源交易网“磋商保证金办理指南”。

甘肃鑫禾国际招标有限公司

2016年11月24 日

# 第二章    竞争性磋商采购须知

竞争性磋商采购须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称:甘肃中医药大学附属医院 联系人:柏存良 电 话:0931-8638029 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 甘肃鑫禾国际招标有限公司 地 址:兰州市庆阳路115号 联系人: 王晶晶 电 话:17693116604 |
| 3 | 采购项目名称 | 甘肃中医药大学附属医院病理工作站建设及通风净化等设备采购与安装项目 |
| 4 | 采购文件编号 | ZFCG-XH-2016-264 |
| 5 | 资金来源 | 预算资金：97万元 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 评标方法 | 竞争性磋商方式 |
| 8 | 交工时间、地点 | 交工时间：合同签订后15个自然日 交工地点：甘肃中医药大学附属医院指定地点 |
| 9 | 质量验收 | 质量要求：达到国家现行技术标准 验收标准：达到行业标准 |
| 10 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 自磋商文件发布时间起的五日内。 |
| 11 | 分包履约 | 成交供应商在合同签订之前必须征得采购人同意 |
| 12 | 构成磋商文件的 其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分 |
| 13 | 磋商截止时间 | 2016年12月 13日14 时30分 |
| 14 | 磋商有效期 | 开标后60天 |
| 15 | 磋商保证金 | 金 额：报价的1% 交款方式： 1、供应商应在递交报价文件截止时间48小时前（以银行到帐时间为准）交纳磋商保证金；磋商保证金提交方式为银行电汇，不接受其他方式的磋商保证金；供应商必须从基本户一电汇方式提交保证金，且磋商保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义交纳；供应商在办理磋商保证金电汇手续时，必须在银行电汇单附言栏上必须且只填写磋商保证金对应的磋商项目标段或包号的“登记号” 注：供应商投两个及以上标段或标号的，应该按每个标段或包号分别交纳磋商保证金。磋商人必须将磋商保证金交纳情况在汇单上注明并在省交易网上确认，同时在开标时应携带磋商保证金电汇凭证原件，以便于必要时进行核实 要求： 1、供应商在办理磋商保证金电汇手续时，必须在银行电汇单上注明磋商保证金对应的磋商项目信息（交易编号）。供应商在交纳保证金后，要及时将磋商单位名称、磋商项目名称、磋商编号、包号或标段、保证金金额等内容在省交易局网（http://ggzyjy.gansu.gov.cn/）上进行确认。 2、供应商投同一交易编号下两个及以上标段或包号的，应该按标段或包号分别交纳磋商保证金。 3、供应商未将磋商保证金交纳情况在汇单注明和在省交易网上确认的，省交易局将无法核对其磋商保证金是否到账，由此造成的后果，由供应商自行承担。同时，供应商在开标时应携带磋商保证金电汇凭证原件，便于现场核对。 4、凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可竞争性磋商。 收款人：甘肃省公共资源交易局 账 号：6608 0001 2189 800020 开户银行：甘肃银行兰州市高新支行 行 号：3138 2105 4001 |
| 16 | 备选磋商方案和报价 | 不接受备选竞争性磋商方案 |
| 17 | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章） |
| 18 | 磋商文件份数 | 正本1份；副本1份；U盘1份、光盘1份。用于报价的“报价一览表”1份 |
| 19 | 磋商文件的装订 | 正本、副本、U盘、光盘分别包装后在整体包装，并分别在右上角标明“正本”“副本” “U盘”“光盘”等字样。用于报价的“报价一览表”单独包装。 |
| 20 | 磋商文件密封袋的 标注 | 项目名称、磋商编号、分包号（如有分包）、供应商名称、 注明“ 年 月 日 时 分 之前不得开启” 并在封签处加盖密封印章。纸质报价文件（正本、副本）必须加盖骑缝印章，否则视为无效报价。 |
| 21 | 递交磋商文件地点 | 甘肃省公共资源交易局6楼第一谈判室 |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：同磋商截止时间 开标地点：同磋商文件递交地点 |
| 23 | 履约保证金 （根据采购人要求确定） | 按合同金额的10%支付给采购方履约保证金 |
| 24 | 资格审查 | 除明确要求在获取磋商文件时需提供的资格证明文件外，本项目报价人的资格条件在评标时进行审查。供应商应在报价文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章和“与原件一致”的条形章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。 |
| 25 | 踏勘现场 | 投标人于2016年12月2日下午15点整在附属医院住院部门前集合进行现场勘查，由于此次项目工期紧，任务特殊，必须以现场勘查后测量为准，投标人不参加现场勘查和迟到者视为无效投标。 |

## 一、总    则

1.说明

1.1适用范围适用于本竞争性磋商采购文件邀请中所叙述的报价范围。

1.2合格的供应商

1.2.1必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

1.2.2凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；

1.2.3供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件附于正本中）；

1.2.4供应商必须具备机电工程施工专业承包叁级（含三级）或以上资质和有效的《安全生产许可证》；

1.2.5供应商需提供所投主要产品生产厂家出具的针对本项目的授权函原件和售后服务承诺函原件（且原件附与正本中）

1.2.6本项目不接受联合体投标；

1.3定义

1.3.1“委托人”见竞争性磋商采购须知前附表。

1.3.2“招标机构”指甘肃鑫禾国际招标有限公司。

1.3.3“供应商”指向招标机构提交报价文件并参与报价的法人。

1.3.4“买方”见竞争性磋商采购须知前附表。

1.3.5“卖方”指成交的供应商，合同的一方当事人。

1.3.6“设备”见竞争性采购须知前附表。

1.3.7“货物”系指竞争性磋商采购文件规定卖方须承担的附加工作。

1.4竞争性磋商采购的费用

无论本项目的结果如何，供应商应承担所有其参加本项目磋商采购的费用。

## 二、竞争性磋商采购文件

2.1竞争性磋商采购文件的组成

竞争性磋商采购文件包括以下部分

2.1.1竞争性磋商采购邀请

2.1.2竞争性磋商采购须知及前附表

2.1.3需求一览表及实施要求

2.1.4技术要求

2.1.5 合同条款及前附表

2.1.6 附件

2.2竞争性磋商采购文件的澄清

供应商若对竞争性磋商采购文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式通知招标机构。

2.3竞争性磋商采购文件的补充和修改

2.3.1招标机构可以用书面补充通知的方式对竞争性磋商采购文件进行补充和修改。

2.3.2所发的补充通知将于报价截止时间前发往所有获取竞争性磋商采购文件的供应商。该补充通知作为竞争性磋商采购文件的一部分。供应商在收到该通知后须予以签收确认。

2.3.3考虑到补充通知的影响，委托人和招标机构可决定推迟报价截止时间。

## 三、报价和磋商总则

3.1报价文件的编写

3.1.1供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，并按竞争性磋商采购文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

3.1.2报价语言和计量单位报价文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位（除竞争性磋商采购文件中另有规定）。

3.1.3供应商应按报价范围进行报价。

3.1.4供应商应用人民币报价（报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5若供应商所报货物的原产地为中华人民共和国以外地区，供应商应负责相关的进口关税、进口增值税和进口许可证等一切境外及进口事宜。成交供应商不得以本项目成交通知书办理进批文。

3.2报价文件的组成

供应商提交的报价文件应至少包括以下部分：

3.2.1 报价书（格式见附件1）；

3.2.2 法定代表人授权书（如供应商代表为法定代表人并亲自签署报价书的可不提交）

3.2.3 价格文件；

3.2.4 技术说明文件；

3.2.5 供应商情况介绍文件；

3.2.6 资格文件；

3.2.7 磋商保证金。

3.3报价及密封包装

3. 1为方便开标唱标，报价人需将报价一览表（与正本中的保持一致）单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加密封印章后单独递交，否则视为无效报价。

3. 2报价人应将报价文件的正本、副本、光盘和电子版U盘用单独的信封密封，且在信封上标明项目名称、磋商编号、分包号（如有分包）、供应商名称、注明“  年 月  日  时  分  之前不得开启” “正本”“副本”“光盘”“U盘”等字样，然后再将该项中单独密封的信封整体封装并加盖密封印章且纸质报价文件（正本、副本）必须加盖骑缝印章，否则视为无效报价。

3.3报价文件正本、副本的内容应一致，如果正本与副本文档不符，以正本为准。报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在报价文件上签字。被授权代表必须将“法定代表人授权书”附在报价文件中。

3.4任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

3.5每本报价文件的内容应装订成册。

3.6供应商应对报价货物提供完整的详细的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在报价中清楚地注明。

3.7供应商应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.8所有报价文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖密封印章。报价文件封面上注明：

项目名称、

磋商编号、

分包号（如有分包）、

供应商名称、

注明“  年 月  日  时  分  之前不得开启”

“正本”“副本”“光盘”“U盘”等字样，

3.9招标机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.10招标机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.11在报价文件中第一次报价的基础上还可进行报价。

3.4报价有效期

3.4.1从报价截止日起，报价有效期为60天。在特殊情况下，招标机构可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

3.5磋商保证金

同竞争性磋商采购须知前附表

3.6报价文件的修改

在竞争性磋商采购文件规定的时间内，供应商可以修改其报价文件内容，但必须以书面形式通知招标机构。在磋商规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其报价文件内容。

3.7报价的撤回

在报价截止时间前供应商可以撤回报价、但在报价截止后不允许撤回报价。

3.8竞争性磋商采购程序及评审

3.8.1招标机构将在竞争性磋商采购邀请中规定的时间和地点接受报价。

3.8.2招标机构组织和主持磋商采购全过程，供应商代表在报价签到表上签到。

3.8.3每家供应商按获取竞争性磋商采购文件的顺序单独与磋商小组成员就报价文件的技术、商务、价格、服务、及针对项目的实质服务内容等进行磋商，如在磋商中供应商达不到对本项目的实质性响应，将不进入下轮报价。

供应商法定代表人或其授权供应商代表需参加磋商并就磋商中所做出的承诺进行书面签字确认。

3.8.4磋商小组将只对确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求的报价进行评审。

3.8.5实质上没有响应竞争性磋商采购文件要求的报价文件将被视为无效报价。出现但不限于下列情况之一的，其报价将被视为无效报价：

供应商未按竞争性磋商采购文件的要求提交磋商保证金的；

超出经营范围报价的；

报价文件不完整的；

报价文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

报价有效期不足的；

报价总价超出财政预算且采购人无法支付的；

磋商时法人代表或法人授权人不到场的；

报价文件没有按照招标文件规定包装的；

没有到现场勘查的；

法人代表或法人授权人无法证明身份的。

3.8.6按有关规定组成的磋商小组将按已定原则进行评审，详见评审办法。

3.8.7磋商小组在确定成交候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部报价，对由此造成对供应商的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.8供应商按照图纸详细尽阐述此次项目的具体施工。

3.8.9在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商可再进行报价。

3.8.10确定成交供应商后，按有关规定发出成交通知书，成交供应商应依时与买方签约。

3.8.11招标机构没有义务向未成交的供应商解释不成交的理由。

3.9.磋商、评审过程的保密性

3.9.1从接受报价起，直至成交供应商与买方签订合同日止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

3.9.2从报价截止日起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其报价将被拒绝。

# 第三章    合同条款及合同格式

合同条款前附表

本表关于货物具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 (5) | 甲方：甘肃中医药大学附属医院 |
| 1.1 (6) | 乙方（中标人）名称、地址： |
| 1.1 (7) | 项目现场：甘肃中医药大学附属医院指定地点 |
| 12.1 | 见合同 |
| 15.1(3) | （1）货物到达交货地点，经买方（使用单位）安装、调试合格后付合同总价款的60%，全部验收合格后，凭验收合格证明，由买方支付合同总价款的30%，满一年后支付总价款的8%，质保期（3年）结束后支付剩余总价款的2%。 （2）待货物正常使用三年无任何质量问题后，买方支付剩余2%的合同货款。 |
| 21.1 | 履约保证金金额：按合同金额的10%支付给采购方履约保证金 |
| 21.3 | 履约保证金形式：电汇（汇票）或支票或现金。 |
| 21.4 | 按照服务要求及进度，未尽事宜在合同中另行约定。 |

政 府 采 购 项 目

采 购 合 同

合同编号：ZFCG-XH-2016-264-HT-001

备案编号：

货物名称：甘肃中医药大学附属医院病理工作站建   设及通风净化等设备采购与安装项目

文件编号：ZFCG-XH-2016-264

甲    方：甘肃中医药大学附属医院

乙    方：

合      同

甲    方：

乙    方：

（以下简称甲方和乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称：甘肃中医药大学附属医院病理工作站建设及通风净化等设备采购与安装项目

二、货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写: (小写：) |

三、合同金额

1.合同总额：大写：人民币            （小写）：

2.合同总额包括货物清单所有产品运输保险、技术指导费、技术培训、质保期、服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

3.价格为固定不变价，天数为日历日。

四、货物产地及验收标准

1.供方按照合同规定将货物送达招标人指定地点后，由供需双方现场核查。

2.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.依次序对照交付验收标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4.若货物为进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

5.国内制造的产品必须具备出厂合格证。

6.乙方应将货物的用户手册、有关单证资料及其它资料交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.如主要货物的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

五、交货时间、地点

乙方在合同生效后，15个自然日内将货物运至甲方指定地点采购人指定地点并进行合格验收，各有关部门双方人员进行现场查验。

六、包装

产品生产日期应为合格产品，需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。但不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

七、付款方式

（1）货物到达交货地点，经买方（使用单位）安装、调试合格后付合同总价款的60%，全部验收合格后，凭验收合格证明，由买方支付合同总价款的30%，满一年后支付总价款的8%，质保期（3年）结束后支付剩余总价款的2%。

（2）待货物正常使用三年无任何质量问题后，买方支付剩余2%的合同货款。

八、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期自甲方验收合格之日起36个月厂家承诺执行，质保期内乙方对所供货物实行包换、包退、期满后可同时提其它承诺服务。

2.质保期内，如产品问题造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过 3 日则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，24小时内到达现场（省内），2小时内处理完毕。若在2日内货物问题不能排除的，乙方必须无条件予以退换。

九、违约责任

乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额 10 %的违约金；逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按合同总额 10‰的数额向甲方另加付违约金；逾期超过 20 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

十、提出异议的时间和方法

1.甲方在验收中若对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 10 日内向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。

十一、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，则通过法律途径解决。因货物质量问题发生的争议，统一由甘肃省产品质量监督检验所进行终局鉴定。鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后之日起生效。

十五、其它

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式七份，甲方、乙方各执二份，甘肃省交易局一份，招标代理机构执一份。

| 卖方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号： | 买方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 经 办 人: 签字日期： 年 月 日 开户行： 账号： |
| --- | --- |
| 代理机构：甘肃鑫禾国际招标有限公司（盖章） 地 址：兰州市城关区庆阳路115号 电 话：17693116604 邮 编：730000 经办人（签字）： 签字日期： 年 月 日 |

通用合同条款

1、定义

1.1本合同下列词语应解释为：

(1)“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2)“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4)“服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5)“买方”系指买货物的单位。

(6)“卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或供应商。

(7)“项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8)“天”指日历天数。

2 、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

3.1本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

(1)项目名称：

(2)合同号：

(3)收货人：

(4)到站：

(5)货物的名称、包号、箱号：

(6)毛重/净重（公斤）：

(7)尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

(8)发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1卖方应在合同规定的交货期前30个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3货物到达现场后，由卖方负责清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1卖方应在货物装货后发运前24小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

10、付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款；

10.3卖方应在每批货物装运完毕后48小时内将上述10.2条要求除第4项外的单据航寄给买方。

10.4买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，并提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1卖方还应提供以下服务：

(1)负责设备现场集成安装、调试、交接试验和试运行；

(2) 承担在质量保证期内的所有义务；

(3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。

11.4一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1买方根据需要将派人参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第15条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1在卖方的设备到达现场后，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责安装、试车及调试等工作。

15、索赔

15.1如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2如果买方提出索赔通知后10个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意延长时间，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按18.1条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第19条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天0.1%计收。 但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金

21.1卖方应在收到成交通知书后7天内向买方提交合同条款前附表中所规定金额的履约保证金。

21.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

21.3履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一:

电汇（汇票）或支票或现金。

21.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

22、争端的解决

22.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1)如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付工程；

(2)如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3)如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2如果买方根据上述第23.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

26.1如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.2本合同一式七份，买卖双方各二份，，甘肃省公共资源交易局一份，招标代理机构一份。

# 第四章    磋商文件格式

## 一、投 标 函

甘肃中医药大学附属医院：

我方全面研究了 “               ”项目磋商文件（磋商编号），决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （磋商单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总磋商价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回磋商；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的磋商文件；

（3）在磋商过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的磋商文件正本1份，副本1份，电子文档（U盘及光盘）各1份，用于报价的“报价标一览表”1份。

5、我方愿意提供招标代理机构可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

7、我方为本次招标成交后，按中标基数百分之1.5支付给甘肃鑫禾国际招标有限公司招标代理服务费。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

磋商日期：

## 二、法定代表人授权书

甘肃中医药大学附属医院：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（磋商编号/包号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

磋商日期：

| 法定代表人身份证 复印件（正面） | 被授权人身份证 复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证 复印件（背面） | 被授权人身份证 复印件（背面） |

## 三、资格证明文件

（以下要求供应商提供的复印件必须加盖供应商公章）

1、必须符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、凡在中华人民共和国境内注册，具有税务登记证、组织机构代码证、营业执照；

3、供应商必须提供由住所地或者业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件附于正本中）；

4、机电工程施工专业承包叁级（含三级）或以上资质和有效的《安全生产许可证》；

5、供应商需提供所投主要产品生产厂家出具的针对本项目的授权函原件和售后服务承诺函原件（且原件附与正本中）；

6、本项目不接受联合体投标。

供应商或厂家类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

磋商日期:

## 四、报价一览表

供应商名称：               招标编号：           包号：                报价币种：人民币

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价（万元） | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期：

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括招标文件技术要求的所有费用和招标文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章，否则为无效磋商。

3、“报价一览表”以包为单位填写。

4、如有磋商降价声明必须在开标前单独密封和递交，否则无效。

5、此表应按供应商须知第18条的规定

## 五、分项报价明细表

供应商名称：               磋商编号：           包号：                报价币种：人民币

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（万元） |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出磋商总价的各个组成部分的报价，否则作无效磋商处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）

磋商日期：

## 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期:         年    月    日

## 七、商务偏离表

项目名称：                         编号：                        包号：

| 序号 | 包 号 | 要求 | 磋商响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

磋商日期:         年    月    日

## 八、技术规格偏离表

项目名称：                         招标编号：                   包号：

| 序号 | 包号 | 货物（设备）名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

磋商日期：         年    月    日

九、中小企业声明函(须附证明材料)

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 第五章    技术规格书

一、概述

甘肃中医药大学附属医院病理及检验工作站及通风净化设备项目位于门诊楼四楼及五楼，总占面积500多平方米，项目包含的主要内容有：智能净化取材工作站、实验室专用实验台、高柜系列、紧急冲淋系统、毒品防火安全柜、免疫组化工作站、细胞学工作站、手工染色工作站、包埋机工作站、脱水机工作站、洗眼器、全钢货架等。

二、技术参数

㈠、病理实验室

智能净化取材工作站

1.整机外体采用1.5mm厚SUS316L#全不锈钢制成,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

2.内衬及排风百叶：采用1.5mm厚SUS316L#全不锈钢制成，具有较强的抗酸碱、耐腐蚀性, 内衬板顶部与顶板连接处呈大圆弧型，更好有利于排风通畅。

3.操作台面：采用2.0mm厚SUS316L#全不锈钢制成，设置45mm高挡水边，防止液体外溢，台面具有良好的防水、防酸碱性能，并具有较强的耐高温性能；

4.门板一律采用内外双层构造，内填隔音材料，内设加强筋，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方。门板内部为三面全盖式结构,防止灰尘进入,污染室内环境。

5.集气风罩：采用1.5mm厚SUS316L#全不锈钢制成，底部入口为长方形开口，顶部出口管径约为300*250mm，出口衔接管口高度为50 mm，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑度，可获得良好之集气平均性及低压损。

6.水盆：全不锈钢水盆，规格型300*250*200mm，一体成型。

7.配备220V、LED照明系统，万向无影射灯，台面照度不小于600LUX。

8.配备智能定时紫外线消毒系统，工作时间关闭，非工作时间自动切换消毒。

9.中控台及取材砧板激光雕刻毫米级刻度尺，进口尼龙取材砧板。

10.把手：采用1.5mm厚SUS316L#全不锈钢冲压而成，边缘经打磨防划手。

11.合页：采用工业订制316不锈钢合页，耐腐蚀性强。

12.水龙头及台面冲洗装置：进口拉伸式全不锈钢高压台面冲洗。采用进口专用冷热水龙头，意大利赛道阀芯，316L不锈钢整体成型。

13.配备原装进口骨组织粉碎装置1马力500W  2600转/分。

14.预留大体成像连接口及监控连接通道。

15.电源：原装进口专用高级电控系统，设有双保护防漏电装置。

16.调整脚：采用12分316不锈钢螺杆制作，底座包覆防滑高强度工业塑料垫，防水防锈；

17.废气排放及送风保护装置：采用负压排气技术及净化送风屏障系统，风量无极可调，能够迅速彻底地排除组织异味及有毒有害气体，有效防止污染物的扩散，保证操作人员呼吸安全，新风层流控制系统，和室内空气处理系统行成双屏障，通过孔板布气装置送至工作人员呼吸区域，同时与排风形成“上送下排”的气流形式可与实验室整体通风防护系统交互联系，实现三方多地操控管理（含远程操控设备废气排放方式）。

18.内部空气净化装置：臭氧+负离子净化 内装采用专利技术生产的臭氧发生器，通过放电方法使空气中的氧气在高压电场作用下产生电晕放电，氧气发生分解反应，出现游离的氧原子，氧原子再与氧气反应生成臭氧。从而起到杀菌净化、空气消毒、防腐保鲜、去除异味的作用，耗电量: 13.5~31.4月/瓦，功率45w。

（备注：分别提供1.5mm和2.0mm厚的316不锈钢检测报告）

全不锈钢病理记录桌

1、整体结构：采用优质不锈钢材制造，美观大方，适合病理记录单存放和记录。

2、台面材料：台面采用整张1.5mm厚SUS316L#不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，不得拼接和焊接，满足设备生物安全需要。

3、结构框架及柜体材料：采用SUS316L#不锈钢钢板，柜体采用不锈钢彩色涂装工艺，满足现代化病理科美观要求。

4、主机挂件：电脑主机工位适合人体工程学设计，采用万向悬挂装置，并可随意更换悬挂位置；网线及电源线工位采用隐蔽式通道设计，布局简洁合理，布线方便，并方便与取材台配套电脑的摆放和连接。

通风工作站材质及技术性能要求

1.工作面的风速为：0.5±10%m/s；排风量为1200-3000M3/H；工作电压为：AC220-380V。噪音：不高于50分贝。

2.柜体：上部柜体（排气柜）与下部柜体（储物柜）采用上下分体结构,下柜体带抽风，管道联通主管道。

2.1柜体设计：外壳材料通风柜柜体结构采用双层结构，内衬板与钢制外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

2.2钢制外壳采用1.2mm厚上海宝钢电解镀锌钢板，表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。

3.检修装置：通风柜两侧可拆装互换检修门板，便捷了水、电、气等管线的安装、维修、保养，而不必拆装通风柜的主结构。

4.视窗拉门：采用模具一体成型弧电解镀锌钢，表面经环氧树脂粉沫烤漆喷涂或PP一体成型拉手，弧型设计可大大降低通风阻力。无段式活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡装置，拉门可停于任意活动点(阻力不应过大)。

5.内衬板及导流板：通风柜内衬板采用6mm白色耐腐蚀耐高温抗倍特板,导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。

6.集气风罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。

7.台面：采用台面耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用的优质实芯理化板12.7mm，台面与柜体的连接用胶粘合。所有台面加工时采用底板加厚处理。台面提供权威机构专业测试报告和台面厂家的授权。

8.通风柜水电气配置：控制面板：采用国际主流液晶屏控制面板，以下功能均具备且能液晶屏实时显示：a、照明开启及关闭；b、风机开启及关闭；c、风阀角度调整及液晶显示: 系统开机状态下风机未开启时，按［风机］按键，风机继电器接口触点闭合，风阀将自动运转到预设角度。风机开启时，按［风机］按键，风机继电器接口触点断开，风阀将自动运转到00的位置按［风阀角度加］按键，风阀预设角度增加，按［风阀角度减］按键，风阀预设角度减小。风阀预设角度一经设定，可断电记忆。风阀角度调整最小值为1度。d、风阀角度自动归零若系统中途断电，风阀位置不在00位置，当控制器通电后，风阀位置会自动归零。在风阀归零时启动控制器，风阀角度显示00并且闪烁，提示用户此时处于风阀归零状态。e、废气净化功能开启及关闭。

9.插座：采用工程插座，采用10A 220V或16A380V符合IP44国际标准多功能插座，适合各种仪器插头。安装在柜体正面外侧。

10.照明装置：全罩式双荧光灯设计，确保通风柜台面工作区域的照度不低于400LUX，飞利浦牌。灯罩底部6mm厚透明钢化玻璃固定在顶板上，可避免电气设备与柜内气体接触。灯罩采用镜面反射设计，便于更换和维护。通风柜照明接线采用便捷式连接便于拆装。

12.其它及五金配件要求：

a.移动门玻璃：6mm厚钢化安全玻璃（有CCC安全标志）。

b铰链：高光泽的316L不锈钢合页或隐蔽型 165度优质镀锌铰链，表面环氧树脂喷涂。

c.拉手：采用弓形不锈钢拉手或采用嵌入式铝合金拉手。

d.钢索及滑轮组：钢索采用PVC包覆钢索，滑轮采用优质尼龙材质，满足实验室防腐要求，确保移门上下移动时轻巧、稳定，确保长期使用安全。

e.配重：上下行程具静音轨道以限制，避免摇晃碰撞。

专用实验操作台材质及技术说明

1、★台面：采用进口13mm千思板（须提供原厂授权书、千思板台面进口报关单及检测报告复印件加盖公章），耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用，台面与柜体的连接用胶粘合。台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB18580-2001）E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值为小于0.1mg/L。（须提供国内外权威机构第三方检测报告原件或复印件，复印件加盖投标单位的鲜章）。

2、柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

3、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

4、滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。运动负重：≥90kg。

5、抽屉面板整体1.0mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达≥400mm，抽墙两侧固定滑轨。抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

6、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

7、底板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。底板需配置相应加强筋，以增强其受力能力，防止受力变形，承重为≥90公斤/平方米。

8、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米。2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

9、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到≥85μm，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

水盆水龙头：

1.三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm。

实验室化验水龙头提供测试报告。（须加盖生产企业公章）

三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告（须加盖生产企业公章）。

投标文件中须提供以上相关检测报告复印件。

桌上型紧急洗眼器

1.采用不助燃材质模铸一体成型制作。

2.铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。

毒品防火安全柜（密码锁加机械锁）

1.层板：1块可调试镀锌层板。

2.材质：柜体由双层优质冷轧钢做成，层板为优质镀锌层板。

3.涂层：环氧树脂粉末静电喷涂。

4.门锁： 三点联动式门锁。

5.高质量的安全柜获得欧盟CE认证、 “工业安全柜”国家专利、符合国家危化品管理规范等标准。
6.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。
7.采用厚度为标准1.2mm的优质电解镀锌钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。
8.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，可加配挂锁，实现双人双锁管理。
9.独有的5厘米高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢。
10.专业规范的警示标签显而易见，如：CE、防火标识、防腐蚀标识等。
11.装设有防闭火装置的双透气孔，顶部加装防爆轴流排风机。
12.独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。
13.柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。
14.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

超静音风机

功率：550w，风量：1700m3／h，风压：350*400Pa  电压：220V 噪音≤45分贝。

㈡、检验实验台

专用实验操作台、中央台、转角台

1、★台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用的优质实芯理化板，台面与柜体的连接用胶粘合。（须提供原厂授权书、权威机构第三方检测报告原件或复印件，复印件加盖投标单位的鲜章）。

2、柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

3、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

4、滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。运动负重：≥90kg。

5、抽屉面板整体1.0mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达≥400mm，抽墙两侧固定滑轨。抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

6、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米

7、底板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。底板需配置相应加强筋，以增强其受力能力，防止受力变形，承重为≥90公斤/平方米

8、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米。2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

9、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到≥85μm，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

高柜系列-（更衣柜、物品柜等）

1、柜门：所有高柜上玻璃门下钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作）,更衣柜、更鞋柜上下门为钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作），门板内部为三面全盖式结构。

2、柜体：1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作。

3、视窗：5mm厚的钢化玻璃。

4、把手：不锈钢C型把手。

5、铰链：开合为 ≥175°的铰链，5mm螺丝连接。

6、更衣柜：内置衣通（挂衣杆），下设置鞋柜。

毒品防火安全柜（密码锁加机械锁）

1.层板：1块可调试镀锌层板。

2.材质：柜体由双层优质冷轧钢做成，层板为优质镀锌层板。

3.涂层：环氧树脂粉末静电喷涂。

4.门锁： 三点联动式门锁。
5.高质量的安全柜获得欧盟CE认证、 “工业安全柜”国家专利、符合国家危化品管理规范等标准。
6.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。
7.采用厚度为标准1.2mm的优质电解镀锌钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。
8.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，可加配挂锁，实现双人双锁管理。
9.独有的5厘米高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢。
10.专业规范的警示标签显而易见，如：CE、防火标识、防腐蚀标识等。
11.装设有防闭火装置的双透气孔，顶部加装防爆轴流排风机。
12.独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。
13.柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。
14.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

全钢货架

全钢制以1.5mm厚冷轧钢板为基材焊接而成，五层隔板（根据需要配置），表面经酸洗磷化、喷砂处理，耐酸碱。

水盆水龙头：

1.三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm。

实验室化验水龙头提供测试报告。（须加盖生产企业公章）

三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告（须加盖生产企业公章）。

投标文件中须提供以上相关检测报告复印件

桌上型紧急洗眼器

1.采用不助燃材质模铸一体成型制作。

2.铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。

紧急冲淋系统

1、冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。

2、冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。

3、洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计。

4、洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。

5、洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。

吊柜（QG系列）

1、柜体、柜门：1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

2、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

3、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

4、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米，2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

5、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

㈢、输血实验室

专用实验操作台、中央台、转角台

1、★台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用的优质实芯理化板，台面与柜体的连接用胶粘合。（须提供原厂授权书、权威机构第三方检测报告原件或复印件，复印件加盖投标单位的鲜章）。

2、柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

3、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

4、滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。运动负重：≥90kg。

5、抽屉面板整体1.0mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达≥400mm，抽墙两侧固定滑轨。抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

6、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

7、底板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。底板需配置相应加强筋，以增强其受力能力，防止受力变形，承重为≥90公斤/平方米。

8、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米。2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

9、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到≥85μm，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

高柜系列-（更衣柜、物品柜等）

1、柜门：所有高柜上玻璃门下钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作）,更衣柜、更鞋柜上下门为钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作），门板内部为三面全盖式结构。

2、柜体：1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作。

3、视窗：5mm厚的钢化玻璃。

4、把手：不锈钢C型把手。

5、铰链：开合为 ≥175°的铰链，5mm螺丝连接。

6、更衣柜：内置衣通（挂衣杆），下设置鞋柜。

水盆水龙头：

1.三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm。

实验室化验水龙头提供测试报告。（须加盖生产企业公章）

三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告（须加盖生产企业公章）。

投标文件中须提供以上相关检测报告复印件

桌上型紧急洗眼器

1.采用不助燃材质模铸一体成型制作。

2.铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。

吊柜（QG系列）

1、柜体、柜门：1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

2、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

3、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

4、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米，2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

5、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

㈢、西院实验室

专用实验操作台、中央台、转角台

1、★台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐污染、不易滋生细菌、易清洁、耐磨、耐冲击、抗弯曲、防潮、抗紫外线，环保且经久耐用的优质实心理化板，台面与柜体的连接用胶粘合。（须提供原厂授权书、权威机构第三方检测报告原件或复印件，复印件加盖投标单位的鲜章）。

2、柜体、柜门：采用1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

3、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

4、滑轨：抽屉导轨采用实验室钢制三节静音滑轨。运动负重：≥90kg。

5、抽屉面板整体1.0mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，一般抽墙有效高度为100mm以上，中型抽墙有效高度为150mm以上。抽墙水平从深须达≥400mm，抽墙两侧固定滑轨。抽屉面板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手。

6、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

7、底板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。底板需配置相应加强筋，以增强其受力能力，防止受力变形，承重为≥90公斤/平方米。

8、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米。2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

9、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到≥85μm，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

高柜系列-（更衣柜、物品柜等）

1、柜门：所有高柜上玻璃门下钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作）,更衣柜、更鞋柜上下门为钢制暗门（1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作），门板内部为三面全盖式结构。

2、柜体：1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作。

3、视窗：5mm厚的钢化玻璃。

4、把手：不锈钢C型把手。

5、铰链：开合为 ≥175°的铰链，5mm螺丝连接。

6、更衣柜：内置衣通（挂衣杆），下设置鞋柜。

3)毒品防火安全柜（柜体灰白蓝门密码锁加机械锁）

1.层板：1块可调试镀锌层板。
2.材质：柜体由双层优质冷轧钢做成，层板为优质镀锌层板。
3.涂层：环氧树脂粉末静电喷涂。
4.门锁： 三点联动式门锁。
5.高质量的安全柜获得欧盟CE认证、 “工业安全柜”国家专利、符合国家危化品管理规范等标准。
6.全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。
7.采用厚度为标准1.2mm的优质电解镀锌钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。
8.三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙，可加配挂锁，实现双人双锁管理。
9.独有的5厘米高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢。
10.专业规范的警示标签显而易见，如：CE、防火标识、防腐蚀标识等。
11.装设有防闭火装置的双透气孔，顶部加装防爆轴流排风机。
12.独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。
13.柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。
14.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

水盆水龙头：

1.三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm。

实验室化验水龙头提供测试报告。（须加盖生产企业公章）

三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告（须加盖生产企业公章）。

投标文件中须提供以上相关检测报告复印件

桌上型紧急洗眼器

1.采用不助燃材质模铸一体成型制作。

2.铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理，水流开启和锁定由手压把柄一次完成。

紧急冲淋系统

1、冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。

2、冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。

3、洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计。

4、洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。

5、洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。

吊柜（QG系列）

1、柜体、柜门：1.2mm厚电解镀锌钢板双层夹心结构，内设加强筋，中间填充蜂窝纸隔音材料，柜门采用双开门型式，各柜体方便功能标示，柜门内侧配置门扣组及橡胶缓冲垫。

2、铰链：316L不锈钢五轴合页，运动负重：≥90kg。

3、层板：采用1.2mm厚电解镀锌钢板，内设加强筋。所有带柜门的实验柜均内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由四个层板扣支撑，承重为≥50公斤/平方米。

4、承重：在不破坏柜体单元条件下，柜体承受的载荷：1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米，2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。

5、喷塑：所有表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

三、参数清单

㈠、病理实验室

| 序号 | 名称 | 规格/材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能净化取材工作站 | 1800*800*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 全不锈钢病理记录桌 | 1000*650*800mm | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 |  | 个 | 1 |
| 4 | 脱水机工作站 | 1500*1100*2350mm | 台 | 1 |
| 5 | 专用实验操作台 | L*750*850mm | 米 | 10.8 |
| 6 | 包埋机工作站 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 |
| 7 | 手工染色工作站 | 1800*850*2350mm | 台 | 1 |
| 8 | 免疫组化工作站 | 1500*850*2350mm | 台 | 1 |
| 9 | 细胞学工作站 | 1800*850*2350mm | 台 | 1 |
| 10 | 水槽水龙头 | 500*400*300mm | 套 | 2 |
| 11 | 毒品防火安全柜 | 1090*460*1650 | 台 | 1 |
| 12 | 超静音风机 | FPAQS-DK。V3.1，电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 | 台 | 5 |

㈡、检验实验室

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用实验操作台 | 1000*750*850 | 51 | 米 |
| 2 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 4 | 台 |
| 3 | 组合式不锈钢紧急冲淋系统 |  | 1 | 套 |
| 4 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 5 | 个 |
| 5 | 水盆水龙头 | 三口水盆 | 4 | 个 |
| 6 | 毒品防火安全柜 | 1090*460*1650 | 1 | 台 |
| 7 | 物品柜 | 800*400*1800 | 7 | 台 |
| 8 | 全钢货架 | 1000*500*1600 | 1 | 台 |
| 9 | 吊柜 | 600*300*1000 | 10 | 个 |

㈢、输血实验室

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用实验操作台 | 1000*750*850 | 8 | 米 |
| 2 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |
| 3 | 水盆水龙头 | 三口水盆 | 1 | 个 |
| 4 | 桌上型紧急洗眼器 |  | 1 | 个 |
| 5 | 物品柜 | 800*400*1800 | 1 | 台 |
| 8 | 吊柜 | 600*300*1000 | 4 | 个 |

㈣、西院实验室

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用实验操作台 | 1000*750*850 | 19 | 米 |
| 2 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |
| 3 | 水盆水龙头 | 三口水盆 | 4 | 个 |
| 4 | 组合式不锈钢紧急冲淋系统 |  | 1 | 个 |
| 5 | 物品柜 | 800*400*1800 | 1 | 台 |

四、售后服务承诺及相关培训

1、产品质量保证期

1）投标产品质量保证期为5年。

2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不低于“三包”规定。

3）投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，该投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2、售后服务承诺书

1）电话咨询：提供技术援助电话，解答操作人员在使用中遇到的问题，及时为操作人员提出解决问题的建议。

2）现场相应：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到通知后12小时内响应到场，24小时内完成维修或提供备用产品更换，使设备能够正常使用，并承担修理调换的费用。

3、质保期外服务承诺

1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2） 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

4、技术培训

1、培训方式

理论授课，现场操作培训，指导；

2、培训内容包括

1）.介绍实验室设备的功能；

2）.与实验室设备应用相关的理论和技术的培训(包括设计理论, 与所有测试相关的技术, 应用范围, 应用限制等)；

3）.针对实验室设备“手把手”培训；

4）.介绍设备操作手册，日常检查和维护；

5）.对设备适当的日常维护；

6）.设备简单故障或停止运转时的处理；

7）.必要的校正方法；

8）.实验室设备的安全测试；

9）.培训实验室人员安全高效地使用设备。

# 第六章   评标原则及办法

本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。

本次竞争性磋商的评审采用综合打分评标价法。以竞争性磋商文件和磋商承诺为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即对磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下），进行评标。

评审分二个阶段，第一阶段符合性审查及磋商，符合性审查及磋商合格的供应商才进入后续评审，符合性审查及磋商不合格的供应商不进入后续评审；第二阶段依照磋商文件的规

定进行综合评分。

1、 评标工作中的原则及组织

1.1 原则
招标人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。
1）其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2）评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
3) 评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
1.2 组织
① 评标委员会：由采购人代表和从甘肃省公共资源交易局专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审核和技术评价。
② 招标人:由甘肃鑫禾国际招标有限公司工作人员组成，负责对磋商文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发招标文件、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。
1.3 评标内容及标准
评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、 文件签署是否合格、报价文件的总体编排是否有序。招标人将组织评标委员会审查报价文件是否完整，审查报价人提供的资格证明文件，评估报价人的财务、技术和服务能力。如果评标委员会认定报价人未完全响应磋商文件，其投标将被视为无效保价。评标委员会可以对确定为实质上响应磋商文件要求的报价文件进行校核，修正错误的标准如下：
① 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。
② 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显
的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
③ 对于报价文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何报价人的相对排序。
④ 评标委员会审查每份报价文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的报价文件应该与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
⑤ 如果报价文件实质上没有响应磋商文件的要求，其报价将被视为无效报价，报价人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。
1.4 评标的程序和方法
1.4.1评标程序
① 评标委员会对报价人的报价文件进行资质审查和符合性审查。依据磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、投标保证金、报价文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件作出实质性的响应。对于未响应磋商文件的报价人将不再进行技术部分评价；
② 评标委员会中专家对资质审查和符合性审查合格的报价人进行技术部分的评价；
③ 经初步审查合格的报价文件，评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价。

评标方法	
1、本次采购项目采用竞争性磋商 “综合评分法”。采购方不向报价人承诺最低价成交，对未成交报价人不作任何解释说明。

2、对中小微企业执行财库【2011】181号文件的规定，对其磋商报价按6%扣除后的价格作为其评标价；不符合财库【2011】181号文件的规定企业的产品价格不予扣除。

| 序号 | 评分项目 | 基础分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 30 | 在价格评分时满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30 |
| 2 | 商务部分 （10分） | 4 | 从成本、财务和经济分析等方面评定报价依据的合理性、可靠性；满分4分。报价合理、可靠得4分；报价基本合理得2分；报价不合理者视为严重偏离，不得分。 |
| 3 |  | 3 | 投标文件制作完整美观漂亮、页码目录整齐规范的得3分，制作一般的得1分，制作较次的不得分。共计3分 |
| 4 |  | 3 | 投标人提供所投产品质保、保修期限1年的得1分，2年的得2分，3年的得3分，没有不得分。共计3分。 |
| 5 | 技术部分 （50分） | 10 | 技术方案充分理解用户的需求，方案全面完整得8-10分；理解用户需求较充分，方案较完整得5-7分；部分理解用户需求，方案欠完整得0-4分;共计10分。 |
| 6 |  | 10 | 提供主要设备生产厂家详细技术说明，视其完整性打分，最高10分，最低1分，共计10分。 |
| 7 |  | 30 | 完全满足本项目技术参数功能要求的得30分；一项不满足扣2分；扣完为止。（*项除外） |
| 9 | 售后服务 （10分） | 8 | 根据供应商提供得售后服务及培训方案，视其方案的可行性、完整性、及时性等方面打分，最高8分，最低1分，共计8分。 |
| 10 |  | 2 | 售后服务承诺：提供详细可行的售后服务承诺及方案者得2分，否则不得分。 |

1.4.2 评标委员会的职责及成交供应商的确定
1.4.3 评标委员会的职责
评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标
成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：
1）磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2）获取磋商文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
3）评标方法和标准；
4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
5）评标结果和中标候选供应商排序表；
6）评标委员会的授标建议。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面
方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。
1.4.4成交供应商的确定

本次采购项目采用 竞争性磋商“综合评分法”。按得分高低顺序确定中标供应商，由采购人向成交供应商发出成交通知书，并要求其在成交通知书发出三十日内，与需方和采购人签订合同。