建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 泡沫包装材料制造 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 启东通宇包装材料有限公司 |

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 泡沫包装材料制造 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 启东通宇包装材料有限公司 |
| 法人代表 | 顾兴卫 | 联系人 | 庄勇刚 |
| 通讯地址 | 启东市吕四港镇巴西村通兴农场 |
| 联系电话 | 13806286210 | 传 真 | / | 邮政编码 | 226241 |
| 建设地点 | 启东市吕四港镇巴西村通兴农场 |
| 立项审批 部门 | 启东市吕四港镇人民政府 | 项目代码 | 2019-320681-29-03-513454 |
| 建设性质 | (新建 □改扩建 □技术改造 | 行业类别 及代码 | C2924泡沫塑料制品 |
| 占地面积 (平方米) | 3000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例（%） | 25 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2019.6 |
| 主要原辅材料（包括名称、用量）及设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料详见表1-1和表1-2，主要设备设施详见表1-3。 表1-1 本项目主要原辅料消耗一览表 序号 原辅料名称 单位 年用量 物态 最大储存量 备注 1 EPS粒子 吨 300 固态 20 外购，汽车运输 注：本项目在市场采购的EPS（可发性聚苯乙烯）中已含有发泡剂戊烷。 表1-2 原辅材料主要理化性质 名称 理化特性 毒性毒理及燃烧爆炸性 EPS颗粒 通称聚苯乙烯和苯乙烯共聚物，是一种树脂于物理性发泡机和其他添加剂的混合物。无毒、无臭、无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料。聚苯乙烯是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，玻璃化温度80~90℃，非晶态密度1.04~1.06g/cm3，晶体密度1.11~1.12g/cm3，熔融温度240℃，电阻率1020~1022Ω·厘米，导热系数30℃时0.116Ω（米·开）。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0~70℃，但脆、低温易开裂。聚苯乙烯：92%~95%，戊烷：4%~8%（发泡剂），其他杂质等：不大于1。 无毒 表1-3 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 生物质颗粒锅炉 SZL4-1.25-MT 台 1 2 发泡机 TYPEJC 台 1 3 空压机 CRRC55PM-8、BD-20A、WH37A（W）-8 台 3 4 全自动成型机 180型 台 6 5 半自动成型机 / 台 10 |
| 水及能源消耗 |
| 名 称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 2280 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 15万 | 燃气（标立方米/年） | / |
| 燃生物质（吨/年） | 360 | 其 它 | / |
| 污水（工业废水□、生活污水( ）排放量及排放去向 |
| 本项目采用“雨污分流、清污分流”制度，在项目界区内设雨水排水管渠，雨水经厂区雨水管渠收集后排入附近河流。 本项目不产生生产废水，生活污水经埋地式污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后肥田利用，不外排。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不使用有放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |
| 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 启东通宇包装材料有限公司成立于2014年12月16日，公司成立至今一直未从事生产加工活动。目前拟于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，租用启东市通兴棉业有限公司现有闲置建筑，项目占地面积3000平方米，租用建筑面积3000平方米，拟投资200万元建设“泡沫包装材料制造”，添置发泡机、成型机、锅炉、空压机等设备，建成后可形成年生产300吨泡沫制品的生产规模。 项目已于2019年3月25日取得启东市吕四港镇人民政府关于该项目江苏省投资项目备案证（项目代码：2019-320681-29-03-513454），项目符合地方产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需编制环境影响评价文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部部令第1号），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业—第47项、塑料制品制造—其他”，本项目需编制环境影响报告表。因此启东通宇包装材料有限公司委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，进行现场踏勘，并对项目周边的环境质量现状进行了调查，根据国家、省市的有关环保法律、法规及相关技术导则，完成了“泡沫包装材料制造环境影响报告表”，作为项目环保监管的依据报请审查。 1.1.2 建设内容及规模 项目名称：泡沫包装材料制造； 项目性质：新建； 建设单位：启东通宇包装材料有限公司； 建设地点：启东市吕四港镇巴西村通兴农场，租赁启东市通兴棉业有限公司现有闲置建筑； 项目投资：总投资200万元，其中环保投资50万元； 项目占地面积：3000平方米 建筑面积：3000平方米。 本项目位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，租用启东市通兴棉业有限公司现有闲置建筑，租赁建筑面积约为3000平方米，在已建厂房内添置发泡机、成型机、锅炉、空压机等设备设施，并配套完善相关生产和公辅设施。 本项目工程一览表详见表1-4。本项目产品方案及生产规模详见表1-5。 表1-4 本项目工程一览表 类别 项目名称 内容及规模 备注 主体工程 生产车间 建筑面积1500平方米，设置1条泡沫制品生产线及相应配套设备设施，放置发泡机、成型机、空压机等设备 租赁启东市通兴棉业有限公司已建厂房 辅助工程 办公区 建筑面积100平方米，用于职工办公 仓储工程 仓储 原料库 建筑面积1400平方米，用于存放原料和成品 成品库 公用 工程 给水 供水主管管径为DN300 由市政自来水管网供给 （依托现有管网） 排水 雨污分流、清污分流 依托厂区管网 供电 有市政电网供电，用电量15万kWh/a 依托厂区原有用电系统 环保工程 废气 生物质锅炉烟尘 经水膜除尘+1根35m高排气筒（1#）（处理效率90%） 新建 发泡、成型有机废气 经集气罩收集后，由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放（处理效率90%） 新建 食堂油烟 食堂油烟废气经油烟净化器净化处理后，经专用烟道（3#）屋顶排放 新建 废水 处理 生活污水 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理 处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后肥田利用，不外排 固体废物处理 一般固废物暂存场（仓库）10m2 车间区域专门划设(外售利用或处置) 危险固废暂存场（仓库）5m2 车间区域专门划设，委托资质单位处置 生活垃圾收集桶若干只 交环卫部门清运处置 噪声治理 消声器、隔声罩、减振垫、基础固定等 新建 表1-5 本项目产品方案及生产规模一览表 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 单位 设计能力 年运行时数 1 泡沫制品生产线 泡沫制品 吨 300 2400h/a 1.1.3 产业政策相符性分析 建设项目为国民经济的行业类别中的C2924泡沫塑料制品，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中的鼓励、淘汰和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的禁止和限制项目，不属于《南通市工业结构调整指导目录(2007年本)》中的淘汰类和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，故属于允许类项目。 项目已于2019年3月25日取得启东市吕四港镇人民政府关于该项目登记备案通知书（项目代码：2019-320681-29-03-513454）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 1.1.4 规划相容性分析 本项目选址于启东市吕四港镇巴西村通兴农场（31°01'34.60"北，121°31'38.36"东），根据启东市通兴棉业有限公司提供的土地使用证，项目地块为工业用地，已取得相关土地手续；本项目区域内的供水、电力、通讯管网接入条件均成熟。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 1.1.5 “三线一单”相符性分析 （1）与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性 2013年7月，江苏省人民政府发布《江苏省生态红线区域保护规划》，其中，启东市的生态红线区域总计349km2，其中一级管控区149.89km2、二级管控区199.11km2，生态红线区域情况见表1-6。 表1-6 启东市范围内的生态红线区域 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（平方公里） 一级管控区 二级管控区 总 面积 一级管控区 二级管控区 启东市饮用水水源保护区 水源 水质 保护 取水口上游1000 米 至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域为一级保护区。 一级保护区以外上溯2000 米、 下延500 米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000 米、下延1000 米范围内的水域和陆域为准保护区。 1.4 0.3 1.1 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 生物 多样 性保 护 一级管控区坐标： 1)E121°53′26.50″N31°40′17.23″； 2)E121°52′40.31″N31°39′20.10″； 3)E121°53′51.46″N31°37′26.14″； 4)E122°04′25.40″N31°36′04.90″； 5)E122°06′43.40″N31°38′45.00″； 6)E122°07′10.40″N31°39′49.50″； 7)E122°04′20.00″N31°42′58.00″。 二级管控区坐标： 1)E121°56′11.38″N31°44′14.10″； 2)E121°58′47.15″N31°44′23.47″； 3)E121°58′46.51″N31°42′39.54″； 4)E121°56′05.93″N31°42′26.95″； 5)E121°45′06.10″N31°41′12.37″； 6)E121°53′26.50″N31°40′17.23″； 7)E121°52′40.31″N31°39′20.10″； 8)E121°53′51.46″N31°37′26.14″； 9)E121°43′59.07″N31°40′08.90″。 214.91 149.59 65.32 启东沿海重要湿地 湿地生态系统保护 省级自然保护区实验区(北区)外 侧潮间带。坐标： 1) E121°58′47.15″N31°44′23.45″； 2) E121°58′46.52″N31°42′39.55″； 3) E122°0′7.89″N31°42′46.05″； 4) E122°0′7.16″N31°44′28.14″。 7.23 0 7.23 通吕运河(启东市)清水通道维护区 水源 水质 保护 二级管控区为：启东市境内通吕 运河水体及两岸各500 米。 9.67 0 9.67 通启运河(启东市)清水通道维护区 水源 水质 保护 二级管控区为：启东市境内通启 运河水体及两岸各500 米。 34.78 0 34. 新三和港河清水通道维护区 水源 水质 保护 二级管控区为：启东市境内新三 和港河水体及两岸各500 米。 32.31 0 32.31 蒿枝港河清水通道维护区 水源 水质 保护 二级管控区为：启东市境内蒿枝 港河水 及两岸各500 米。 15.37 0 15.37 头兴港河清水通道维护区 水源 水质 保护 二级管控区为：启东市境内头兴 港河水体及两岸各500 米。 33.33 0 33.33 小计 349 149.89 199.11 对照《启东市生态红线保护区分布图》，本项目不在上述划定的生态红线一、二级管控区内，与项目距离最近的清水通道为通吕运河清水通道维护区，通吕运河位于本项目北侧3.5km处。故项目选址与江苏省、启东市的生态红线规划控制要求不冲突。 （2）环境质量底线分析 根据2017年启东市环境状况公报表明：启东市环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5浓度值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，O3超出了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，判定项目所在区域环境质量不达标；根据江苏迈斯特环境检测有限公司于2019年5月28日出具的《启东通宇包装材料有限公司检测报告》（报告编号：MST20190517002）中的监测数据，非甲烷总烃监测结果浓度范围为0.79mg/m3～0.85mg/m3，苯乙烯未检出，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2 mg/m3；根据监测结果，项目周围地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线分析 本项目使用的能源主要为水、电能等，物耗及能耗水平较低。本项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单分析 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 本项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订） 按照中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011第9 号《产业结构调整指导目录》（2011 年）以及《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。 2 《江苏工业和产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9 号）修正 经查本项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年）》（苏政办发[2013]9 号）修正中限制类和禁止类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。 3 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》 根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，本项目原辅材料、机械设备和产品均不属于目录中淘汰的生产工艺装备和产品，符合该文件的要求。 4 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中，符合该文件的要求。 5 《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013 年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013 年本)》中，符合该文件的要求。 6 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118 号） 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118 号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求 7 《市场准入负面清单草案》 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件的要求。 8 《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007年） 本项目不在《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007年）中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，故属于允许类项目。 由表1-7可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中的鼓励类、限制类、淘汰类目录，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及《关于调整<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）的鼓励类、限制类、淘汰类目录，因此本项目不属于禁止建设的项目。 1.1.6与江苏省、启东市“两减、六治、三提升” 专项行动工作方案符合性分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政发[2017]30号）以及《启东市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（启政办发〔2017〕60号）文件要求：“到2020年，全省煤炭消费量减少3200万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上”；“到2020年实现“减化三大目标”；”“2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。” 相符性分析：本项目为泡沫制品制造，项目采用的EPS为原料，属于低VOCs含量的原料，符合《江苏省人民政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政发[2017]30号）以及《启东市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（启政办发〔2017〕60号）文件的要求。 1.1.7 公用工程及辅助设施 （1）给水 公司给水来自市政自来水管网，项目给水依托厂区现有给水管网设施。项目用水主要为生产用水和生活用水。项目建成后，全厂年新鲜水总耗量为2280t/a（7.6t/d）。 （2）排水 本项目采用“雨污分流、清污分流”，雨水经厂区雨水管渠收集后排入附近河道。 本项目无生产废水产生，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理，达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后肥田利用，不外排。 （3）供电 本项目用电量15万度/年，来自当地市政电网，依托厂区现有变配电设施，能够满足生产和生活需要，不需另外扩容。 （4）贮运 本项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输，原辅料及产品置于生产车间内。 1.1.8 环保工程及投资 本项目总投资200万元，其中环保投资50万元，占总投资的25％，具体环保投资情况见表1-8。 表1-8 本项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资 （万元） 数量 处理能力 进度 废气 生物质锅炉烟尘 生物质锅炉烟气经水膜除尘器处理后，由1根35m高排气筒（1#）高空排放 30 1套 90% 与建设项目同时设计、同时施工、建成后同时投入使用 发泡、成型有机废气 发泡、熟化、成型和烘干有机废气经集气罩收集后，由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放（处理效率90%） 1套 90% 食堂油烟 食堂油烟废气经油烟净化器净化处理后，经专用烟道（3#）屋顶排放 1套 60% 废水 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理 10 1座 / 噪声 消声、隔声及减振设施 5 － 降噪30dB(A) 固体废物 危废暂存间及配套设施 5 1座 5m2 一般固废暂贮场 － 10m2 合计 50 － － 1.1.9 四周环境概况及总平面布置 （1）四周环境概况 本项目位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，项目东侧为启东通兴棉业有限公司、启东市通兴农场建筑材料厂和启东市通兴铸件厂；南侧为农田；西侧为农田；北侧为县道X028，越过县道X028为空地。 （2）总平面布置 本项目租用启东市通兴棉业有限公司位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场空置建筑物。本项目生产车间主要设有生产区、储存区。生产车间、仓库等按照需要进行分隔，厂区平面布局满足生产工艺要求，满足安全生产要求，符合消防规范。同时在布置时根据实际生产需要，充分考虑了工艺流畅性与完整性。 因此，从总体来看，项目总平面布置基本合理。 1.1.10 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，不设置职工宿舍，设有职工食堂，工作日300天，为一班白班制生产，每班工作8小时。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目拟建地位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，生产用房租用启东市通兴棉业有限公司现有闲置建筑。空置厂房无遗留土壤及其他环境问题，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1.1地理位置 启东市位于东经121°25′40″-121°54′30″，北纬31°41′06″-32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。 吕四港镇是江苏省重点镇，是启东市第一大镇，镇隶属于江苏省启东市，地处黄海之滨，北枕全国四大渔场之一的吕四渔场。吕四港是全国六大中心渔港之一，属国家一类开放口岸。乡镇行政区划调整，把原吕四、天汾、兆明镇及志良镇的4个村合并。新吕四港镇行政区域面积152.8平方公里，渔歌号子入列江苏省非物质文化遗产名录。 本项目厂址位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场。具体地理位置详见附图1。 2.1.2地形、地貌、地质 启东市地处以长江冲积成土为主，浅海相成土为次的河海相沉积平原，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。整体上属沿海低平面的启海平原区。地形呈北高南低、西高东低，由内圩向海滨倾斜态势。境内地势平坦，地面平均标高 2.5m左右(黄海高程)。 该地区结晶基底埋深较大，其岩性较软弱，具有柔性，难具备大震活动的岩石条件，新生代以来，坳陷作用占主导地位，表现了大规模的沉降运动，形成盆地和平原，地层可塑性大，破裂变形弱，由于新生代以来的活动断裂，多为同沉积断裂，能量易释放而不易积聚，升降运行有明显振荡性，因此该地区不易孕育大震。从历史地震资料看，启东境内仅发生了3级左右的小地震。 2.1.3气候、气象 启东市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，具有明显的海洋性气候特征。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还会出现龙卷风和冰雹，冬季时有强寒流侵袭。 启东市年平均气温为16.8℃，最高气温为39.3℃，最低气温为-8.2℃；无霜期210d， 年平均日照1580h，年平均无霜期226d；年均降水量1154mm，年均蒸发量为1343.1mm；年平均气压1016.4hpa。年平均风速2.1m/s，最大风速15m/s，常年主导风向为ESE。大气层结稳定度以中性状态为主，D类稳定度出现频率约占 38.25%。 2.1.4水文、水系 （1）长江 启东市境内长江岸线长67.5km。其所处的长江口区北支为潮汐河段，一日两潮，最高潮位在8～10月，最低潮位在12月至次年2月。近年来平均涨潮量981亿m3，平均落潮量1351亿m3。净泄量370亿m3，年平均流量1173m3/s。历年最高潮位6.68m，最低潮位1.2m，最大潮差4.48m，枯水期平均潮差2.04m，涨落潮历时平均为12时25分。项目所在的长江启东段无饮用水取水口及相应的水源保护区域。 表2-1 评价江段各水期近岸300m潮流特征统计表 水期 历时(时分) 潮差(m) 平均流速(m/s) 最大流速(m/s) 平均单宽流量(m3/s) 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 涨潮 落潮 涨潮 落潮 涨潮 丰水期 2:51 9:54 1.85 2.24 -0.41 2:51 9:54 1.85 2.24 -0.41 平水期 3:38 8:44 1.69 2.08 -0.37 3:38 8:44 1.69 2.08 -0.37 枯水期 4:33 6:48 1.20 1.47 -0.25 4:33 6:48 1.20 1.47 -0.25 （2）内河 启东市境内共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km，可分为四个水系。 启东经济开发区滨海新城区内河流主要有塘芦港、振海河、通明河等。 ①塘芦港: 塘芦港起于红阳河，止于塘芦港闸，全长21.5km，主要功能为农业用水。 ②振海河: 振海河为滨海新城区的东边界，北至通明河、南至海防河，河宽约30-55m，水深约1.5-2.3m，流量为0.2m3/s。 （3）地下水 拟建项目所在区域地下水有两类：一类为浅层水，由于地处沿海，该层水含盐量大，矿化度高，水质差，不能灌溉与饮用；另一类为地下深层水，水量丰富，水质较好，矿化度为1-1.5g/L，可以饮用和农田灌溉。 （4）土壤、植被 项目所在区域土壤基本为壤性盐潮土，质地为中性、微碱性轻、中壤和重壤土及轻粘土，土壤有机质含量为1.5-2.0%。 评价区内天然木本植物缺乏，在堤岸边、路边、宅边仅见少数人工栽培的刺槐、苦楝、柏树等树木。常见的草本植物有芦苇、盐蒿、小蓟、葎草、狗尾草、牛筋草等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类及黄鼠狼等。 该地区农作物复种指数较高，地面裸露时间较短。农业栽培植被有三麦、玉米、油菜、蚕豆、黄豆、花生以及蔬菜、瓜果、湖桑等。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2.2.1启东市社会经济概况 2016年，全年预计(下同)实现地区生产总值880亿元，比上年(下同)增长9.6%。完成一般公共预算收入71亿元，其中税收收入总量列南通各县市第一。完成全社会固定资产投资615亿元，增长14%。实现社会消费品零售总额322亿元，增长10%。城乡居民人均可支配收入分别达37400元、19900元，增长8.2%、8.8%。 项目建设成效明显。落实重大项目建设“双十”三年行动计划，强有力推进100个重大项目建设。开展“项目建设提速年”活动，完成工业投资362亿元，增长10%。新开工亿元以上产业项目108个，其中10亿元以上项目6个，新竣工亿元以上项目52个，在南通市项目建设综合考评中名列各县市区第二，获年度流动红旗。姚记扑克、尚华医药、胜狮二期等重大项目开工建设，广汇能源一期工程基本竣工，华峰超纤、华滋海工等重大项目竣工投产。强化用地保障，成功创建全国国土资源节约集约模范市，拆旧复垦土地3030亩，争取各类土地指标1561亩。 园区经济加快发展。八大园区集聚效应日益凸显，一般公共预算收入、工业应税销售占全市比重分别超过50%、80%。启东经济开发区在全省省级开发区综合评价中名列第二，吕四港经济开发区港口基础设施建设全面推进，海工船舶工业园入选省首批海洋经济创新示范园区，滨海工业园更名为启东高新技术产业开发区，滨江医药化工园安全生产和环境保护不断强化，圆陀角旅游度假区跻身华东地区滨海休闲旅游度假胜地，启隆生态科技产业园休闲旅游项目加快推进，江海产业园通航机场获民航华东管理局批复。 融入上海步伐加快。大力实施接轨上海“参与、联动、服务”战略，沪启合作不断深入。坚持交通先行，北沿江高铁纳入国家中长期铁路网规划和省“十三五”规划纲要，启沪城际快线日发188班次，崇启大桥车流量首次突破1000万辆。抢抓上海产业转移机遇，加强与上海张江药谷、紫竹科学园区对接，合作共建、产业联动模式不断完善;对沪招商活动深入开展，新增项目投资196.5亿元。积极打造创新载体，与上海交通大学合作建设产业技术研究院。教育、医疗、人才、农业、旅游等对接上海工作取得新成效。 2.2.2吕四港镇概况 1、滨海大镇 吕四港镇地处黄海之滨，北枕全国四大渔场之一的吕四渔场，行政区域面积152.8平方公里，人口17.68万人，下辖10个居委会，39个行政村，是启东市第一大镇。 2、千年古镇 被誉为“黄海明珠”的吕四港镇是一个具有1300多年历史的文化古镇。八仙之一吕洞宾四次来此故得名吕四。又传说古代这里栖息着大片白鹤，展翅翱翔，遮天蔽日，故又名鹤城。富有传奇色彩的“吕祖”文化、鹤城传说和“三树三庙”等文物古迹犹存港城古韵。天下第一鲜“文蛤”远近驰名，盛产的海蜇、条斑紫菜蜚声海外，已被列入世界非物质文化遗产保护名录的“渔家号子”也是别具风情。 3、区域重镇 吕四港镇具有得天独厚的资源和区位优势。境内吕四渔港是国家级六大中心渔港之一，属国家二类开放口岸。吕四港东与日本、韩国隔海相望，距日本神户、韩国釜山仅约420海里。至上海直线距离约50公里，待2010年沪崇启大通道建成后，1小时之内即可到达上海浦东国际机场。 4、实力强镇 改革开放以来，吕四港镇经济社会各项事业飞速发展，先后获得全国重点镇、江苏省首批示范小城镇、苏中农村综合实力百强镇、江苏省卫生镇、江苏省文明镇等荣誉。2007年，GDP达59.4亿元，财政收入达3亿元，城镇居民人均可支配收入14739元，农民人均纯收入8233元。 5、潜力港镇 吕四港镇是一个具有巨大扩容潜力的中心镇。吕四港深水岸线长达30公里，水道动态稳定，地质条件良好，是江苏沿海不可多得的天然深水良港，境内的小庙洪水道全长42公里，平均水深-16米，最深达-23米，5万吨级海轮可自由进出，稍加疏浚，10万吨级海轮即可乘潮进出。 2.2.3吕四片区污水处理系统 吕四片区污水处理系统服务吕四港镇、天汾镇、兆民镇、志良镇、吕四海洋开发区以及海复镇。服务范围面积约204平方公里。目前已建成一座1万m3/d的吕四港镇污水处理厂，用于收集区域生活污水，尾水排入黄海。规划污水厂近期规模为5.0万m3/d，远期规模为8.0万m3/d。排水经统一排污管道，尾水排放黄海。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 1.1大气基本污染物环境质量现状调查 根据启东市《2017年环境质量报告书》中公开的监测数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO基本污染物达标，O3基本污染物不达标，因此判定项目所在区域环境质量不达标。 表3-1 2017年启东市环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23 达标 NO2 19 40 47.5 达标 PM10 57 70 81.4 达标 PM2.5 33 35 94.2 达标 O3 日最大8小时平均浓度 166 160 103.7 不达标 CO 24小时平均浓度 1100 4000 81.25 达标 1.2大气其他污染物环境质量现状调查 本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）应对评价范围内本项目排放的有环境质量标准的其他污染物的环境质量现状进行补充调查或监测。 根据江苏迈斯特环境检测有限公司于2019年5月28日出具的《启东通宇包装材料有限公司检测报告》（报告编号：MST20190517002）中的监测数据，非甲烷总烃监测结果浓度范围为0.79mg/m3～0.85mg/m3，苯乙烯未检出，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2 mg/m3。 综上所述，判定项目所在区域环境质量不达标。 2、地表水环境质量现状 据2017年12月27日，南通市启测环境检测技术有限公司监测数据（详见表3-2）显示，本项目所在地西侧的启海界河各项监测指标符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量良好。 表3-2 地表水环境质量监测值 单位：mg/L 序号 河流 监测项目及结果 pH COD 氨氮 TP DO 石油类 1 启海界河 7.4 17 0.66 0.13 7.10 ND 注：石油类检出限为0.01mg/L。 监测结果表明：pH、COD、氨氮、TP、DO、石油类指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据江苏恒安检测技术有限公司于2019年4月8日出具的噪声检测报告，现场噪声监测结果详见表3-3，监测报告见附件。 表3-3 建设项目周围环境噪声 单位：dB(A) 测点位 噪声标准 测量值 序号 点位 类 别 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 1 项目东侧 2 60 50 53.2 45.9 2 项目南侧 2 60 50 57.3 47.3 3 项目西侧 2 60 50 52.2 45.0 4 项目北侧 2 60 50 57.1 43.9 由上表可知，项目四周厂界环境噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境敏感保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，周围无珍贵文物及珍惜动植物、医院等环境保护目标，根据该项目特点及周围环境现状调查，本项目周边环境概况详见附图2。 1、评价工作范围确定 （1）大气：采用《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》中AERMOD估算模式进行预测结果显示，项目1%<Pmax（最大浓度占标率为7.87%）<10%，因此评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2018）》，故设置边长5km 的大气评价范围。 （2）地表水：项目生活污水经处理后，用作农田灌溉用水，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价等级属于三级B，分析依托污水处理设施的环境可行性； （3）声环境：本项目位于2 类声环境功能区，取评价范围为边界外200m； （4）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故环境风险评价为简单分析。 本项目主要环境敏感保护目标见表3-4和表3-5。 表3-4 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 介秀村 1269 162 居民区 大气环境 二类区 东侧 1300 场洪村 751 -178 居民区 东南 760 头补村 1406 -1139 居民区 东南 1500 巴掌村 1172 -2052 居民区 东南 2200 巴西村 743 -2287 居民区 南侧 2400 三勇村 -541 -1285 居民区 西南 1350 福良村 -566 -469 居民区 西南 600 祥谦村 -2036 -1939 居民区 西南 2800 浩中村 -1333 -154 居民区 西侧 1400 头甲村 -436 120 居民区 西北 440 三甲村 -1317 469 居民区 西北 1450 天西村 -533 2101 居民区 西北 2320 坝头村 -105 150 居民区 北侧 150 范龙村 -65 1883 居民区 北侧 1900 西宁村 768 533 居民区 东北 900 念八总村 1366 768 居民区 东北 1550 周街村 1875 913 居民区 东北 2000 注：本项目坐标原点（0,0）为项目中心区域。 表3-4 主要环境保护目标（续） 环境要素 环境保护对象 方位 距离（m） 规模 环境功能 声环境 坝头村 北侧 150 约500户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地表水 启海界河 西侧 230 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 通吕运河 北侧 3500 中河

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区， SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》，苯乙烯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 日平均 150 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 1小时平均 500 NO2 日平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 日平均 150 PM2.5 年平均 35 日平均 75 CO 日平均 4000 1小时平均 10000 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 “大气污染物综合排放标准详解” 苯乙烯 1小时平均 10 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （2）地表水环境 项目区域地表水通吕运河、启海界河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，其中SS 执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》(SL63-94)，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准限值 标准来源 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准 CODcr ≤20 氨氮 ≤1.0 总磷（以P计） ≤0.2 石油类 ≤0.05 SS ≤30 《地表水资源质量标准》(SL63-94) （3）声环境 本项目所在地为声环境功能区2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 厂界 昼间 夜间 标准来源 项目厂界 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 本项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相关标准；项目非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；项目苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放速率；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2相关标准值；项目生物质锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的燃煤锅炉排放浓度限值，相关标准详见表4-4、表4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织监控浓度 （周界浓度最高点）（mg/m3） 执行标准 排放高度（m） 二级 非甲烷总烃 60 / / 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 苯乙烯 20 / / / 苯乙烯 / 15 6.5 5.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 / 15 2000（无量纲） 20（无量纲） 食堂油烟 2.0 / / / 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 表4-5 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 限值 污染物排放 监控位置 燃煤锅炉 燃油锅炉 燃气锅炉 颗粒物 50 30 20 烟囱或烟道 二氧化硫 300 200 50 氮氧化物 300 250 200 汞及其化合物 0.05 — — 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 （2）废水 雨水（清下水）排放要求：根据启东市环境管理要求，本项目排放清下水中 COD不得高于 40mg/L。因雨污分流原则，雨水（清下水）可不作为污水统计。 废水：本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达标后，肥田利用，作为项目周边旱作植物的浇灌，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表 1农田灌溉用水水质基本控制项目中旱作标准值，具体见表4-6。 表4-6 农田灌溉水质标准 单位：mg/L 序号 作物类别 项目 标准值 水作 旱作 蔬菜 1 五日生化需氧量 /(mg/L) ≤ 60 100 40a ，15b 2 化学需氧量/(mg/L) ≤ 150 200 100a ，16b 3 悬浮物/(mg/L) ≤ 80 100 60a ，15b 4 pH 5.5 ～ 8.5 注：a—加工、烹调及去皮蔬菜；b—生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 （3）噪声 营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）排放限值。 （4）固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单(公告2013年第36号），危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)其修改单(公告2013年第36号)的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）总量控制因子 建设项目固体废弃物均得到有效处置；按照国家和省总量控制的规定，结合建设项目排污特征，确定建设项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP。大气污染总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx和VOCs。 （2）项目总量建议控制指标 ①废气 有组织排放的大气污染物为颗粒物：0.018t/a，SO2：0.306t/a，NOx：0.367t/a，VOCs（非甲烷总烃）：0.0243t/a。 无组织排放的大气污染物为VOCs（非甲烷总烃）：0.0135t/a仅作为考核量。 ②水污染物 项目产生的生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）（旱作）标准后用于周围农田灌溉，不排入周围地表水体，废水无需申请总量。 ③工业固体废弃物： 项目工业固废产生量19.2597/a（其中危险废物0.5897t/a），处置利用量19.2597t/a，外排环境量为0，即项目工业固体废弃物最终以零排放原则实行控制。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1 施工期工程分析 本项目租赁启东市通兴棉业有限公司现有空置厂房进行建设和生产。项目不新增土建工程，即施工期无需土建施工，施工期工作主要进行生产设备的安装与调试，其污染物产排较少且对外环境影响甚微，故本报告不作专门的施工期工程及其环境影响分析。 5.2 营运期工程分析 5.2.1 生产工艺流程及说明 本项目主要从事泡沫制品生产，具体生产工艺流程见图5-1。 工艺过程简述： （1）预发泡 项目将EPS颗粒投入预发机中，EPS颗粒粒约为0.7～1.0mm，在投料过程不产生投料粉尘。然后打开蒸汽阀门（蒸汽由生物质锅炉提供），蒸汽加热（80～90℃），珠粒受热汽化产生压力，使珠粒达到膨胀的目的。此工序产生的污染物为有机废气废气（G2）、设备噪声（N2），生物质锅炉会产生烟尘（G1）、噪声（N1）和生物质炉渣（S1）。 （2）熟化 将预发好的珠粒放置空气中一段时间，一方面使其干燥自然冷却，另一方面使空气通过泡孔渗透到泡孔内部，使泡孔的压力与外界压力相平衡，珠粒有利于制品成型。此工序产生的污染物为有机废气（G2）。 （3）成型 利用成型机及EPS泡塑模具，将充满粒料的模腔密闭并加热，加热采用生物质锅炉提供蒸汽（100～120℃），珠粒受热软化，使泡孔膨胀。珠粒发泡膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体。此时这个泡沫体仍然是柔软的并承受泡孔内蒸汽体的压力。此工序产生的污染物为有机废气（G2）、设备噪声（N3），生物质锅炉会产生烟尘（G1）、噪声（N1）和生物质炉渣（S1）。 （4）冷却 从模具中取出制品之前，必使气体渗出泡孔和降低温度使制品形状稳定。采用循环水冷的方式对模具进行直接冷却。冷却水循环使用，不外排。 （5）烘干 由于产品从成型机中出来，存在一定的水分，需要对产品进行烘干，采用生物质锅炉提供蒸汽（60℃左右）。此工序产生的污染物为有机废气（G2），生物质锅炉会产生烟尘（G1）、噪声（N1）和生物质炉渣（S1）。 （6）包装入库 成品包装入库待售。此工序产生的污染物主要为废包装材料（S2）。 5.2.2 项目主要产污环节汇总 根据上述生产工艺流程分析并结合项目公用及辅助工程、环保工程情况，项目主要污染物类型及其产污环节汇总列于表5-1。 表5-1 项目主要污染物类型及其产污环节一览表 污染类型 污染物名称 编号 产生环节 主要污染因子 废气 生物质锅炉烟气 G1 供热 颗粒物、SO2、NOx 有机废气 G2 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 食堂油烟 G3 食堂 油烟废气 废水 生活污水 W1 职工生活 COD、SS、氨氮、总磷 软水制备废水 W2 软水制备 COD、SS 噪声 噪声 Ni 生产设备运行（发泡机机、成型机、锅炉） 噪声 固废 生物质炉渣 S1 供热 生物质炉渣 废包装材料 S2 包装 废纸箱 沉淀池沉渣 S3 废气处理设施 生物质灰 废活性炭 S4 废气处理设施 沾染有机废气的活性炭 废UV灯光 S5 废气处理设施 含汞灯管 生活垃圾 S6 职工生活 果皮纸屑等生活杂余物 5.2.3物料平衡分析 1、水平衡 （1）生活用水 本项目劳动定员20人，年工作300天，厂区设有职工食堂，不设职工宿舍。参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中用水定额，餐饮用水按20L/人·d计，其他生活用水量按50L/人·班计，则生活用水量为420t/a（1.4t/d），排放系数按80%计，则生活污水排放量为336t/a（1.12t/d）。主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油；类比同类项目，各污染物浓度CODCr为350mg/L、SS为300mg/L、NH3-N为35mg/L、TP为4mg/L、动植物油为40 mg/L。 （2）锅炉纯水制备废水 项目设置一台4t/h生物质锅炉。生物质锅炉每天满负荷运行4小时，年运行300天。项目锅炉给水采用软水，软水用水量约为16m3/d，项目蒸汽进行冷凝回收与循环使用，在蒸汽加热的过程蒸汽损失量约为20%，则锅炉每天需补充3.2m3/d的软水。 锅炉软水由厂区软水制备系统制备，软水总消耗量为960m3/a，软水制备效率为80%。则新鲜水用水量为4m3/d（1200m3/a），制备过程中软水尾水排放量为0.8m3/d（240m3/a）。锅炉纯水制备废水用作水膜除尘器补充用水。 （3）锅炉除尘器补充用水 建设单位拟采用水膜除尘器处理锅炉烟气中产生的颗粒物，根据企业提供的资料，水膜除尘器补充水量约为1t/d（300t/a），循环量为6t/d（1800t/a），这部分废水经沉淀后上清液循环使用，不外排。优先采用锅炉纯水制备废水，则新鲜水补充量为0.2t/d（60t/a）。 （4）冷却水补充水 建设单位冷却采用循环水冷却，根据建设单位提供的资料，冷却水补充水量为2t/d（600t/a）。 5.3主要污染工序 5.3.1废气 5.3.1.1源强分析 本项目废气主要为生物质锅炉烟气（G1）、有机废气（G2）、食堂油烟（G3）。 1、生物质锅炉烟气（G1） 项目预发泡、成型、烘干工序所需的热量均由生物质锅炉提供，锅炉采用成型生物质颗粒作为燃料。根据《环保部关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》（环办函[2014]1207号）文件，成型生物质燃料属于可再生能源，是一种较好的煤炭替代燃料。本项目所用的生物质燃料是从专门的成型生物质燃料销售公司购买，其主要是以秸秆类茎状农作物、木屑等作为原料加工压制而成的颗粒状燃料。 项目采用一台4t/h的生物质锅炉提供热量，生物质锅炉每天满负荷运行4小时，年工作300天，成型生物质燃料的使用量为360t/a，排风量为1500m3/h。 对于生物质锅炉中生物质燃料燃烧的污染采用《工业源产排污系数手册》下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉，见下表： 表5-2 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其它 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等） 层燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-原料 6240.28 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① 烟尘 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 ①烟气排放系数：V=6240.28m3/t-燃料 ②SO2产物系数：GSO2=17S=0.85kg/t-燃料(含硫率取0.05) ③NOx产污系数：GNOx=1.02 kg/t-燃料 ④烟尘产污系数：0.5 kg/t-燃料 根据污染物浓度的计算公式： C=G/W烟气 式中：C—污染物产生浓度（mg/N m3） W烟气—导热油炉烟气量（N m3/t） G—污染源产生量（mg/t） 烟尘产生量为0.18t/a，产生速率为0.075kg/h，产生浓度为50mg/N m3；SO2的产生量为0.306t/a，产生速率为0.128kg/h，产生浓度为85.33m3；NOx的产生量为0.367t/a，产生速率为0.153kg/h，产生浓度为102mg/N m3。 项目拟采用水膜除尘器处理生物质锅炉烟气，烟气处理达标后由1根35m高排气筒（1#）高空排放。根据企业提供的资料，水膜除尘器除尘效率为90%。 表5-3 锅炉废气产生和排放情况一览表 污染源名称 废气量 m3/h 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排气筒参数 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 高度 内径 mg/m3 t/a mg/m³ t/a m m 生物质锅炉 1500 颗粒物 50 0.18 水膜除尘器 5 0.018 35 0.3 SO2 85.33 0.306 85.33 0.306 NOX 102 0.367 102 0.367 2、有机废气（G2） ①戊烷废气 项目在预发泡、成型、熟化、烘干过程中，可发性聚苯乙烯所含发泡剂（戊烷）会逸散出戊烷等有机物。聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒无害材料，其裂解温度为330~380℃，本项目加热温度为60~120℃，不会使原材料发生裂解，不会产生甲苯和二甲苯等。在加热过程中内部发泡机变成气体，在颗粒中膨胀形成许多封闭的空腔，塑化变成可塑状态。 本项目属于闭孔泡沫塑料，泡孔孤立存在，均匀的分布在发泡体内，互不连通，加热后仅有少量的泡沫发生破损，导致发泡剂戊烷（以非甲烷总烃计）挥发出来。 项目年使用可发性聚苯乙烯颗粒原料为300t/a，项目发泡时预发机处于密闭状态，仅在放料时会有部分发泡剂戊烷外溢，参照国内同类型项目及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，本次环评戊烷的排放系数取0.35kg/t原料，则项目预发泡、熟化、成型和烘干工序戊烷产生量为0.105t/a，发泡、熟化、成型和烘干工序年运行时间为2400h。 ②苯乙烯废气 项目采用可发性聚苯乙烯为原料，聚苯乙烯颗粒具有良好的化学稳定性和耐热性，其裂解温度为330~380℃，本项目加热温度为60~120℃。项目加热温度和裂解温度相差很大，在一般情况下不会导致粒子的裂解；聚苯乙烯分解温度在300℃以上，项目工序均达不到聚合物分解断链温度，理论上不会产生苯乙烯等单体废气。但由于在挤压力作用下，少量分子间发生断链，可能产生微量游离苯乙烯单体，因此，项目可能会有极少量游离的苯乙烯单体产生，以恶臭因子苯乙烯表示。 类比同类型企业的经验数据，苯乙烯产生量约为材料用量的0.1‰，项目可发行聚苯乙烯用量为300t/a，则苯乙烯的产生量约为0.03t/a。 项目在生产过程中会有发泡剂戊烷、极少量游离的苯乙烯单体等挥发性有机物产生，评价因子以非甲烷总烃计，本次评价非甲烷总烃以发泡剂戊烷、极少量游离的苯乙烯单体总量进行评价。 则非甲烷总烃产生量为0.135t/a，产生速率为0.0563kg/h。 根据企业设计方案，项目拟在预发泡机放料口、熟化工序、成型机挤压口、烘房排气口上方设置集气罩收集，经收集后的非甲烷总烃经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒（2#）高空排放。根据企业提供的资料，废气收集效率为90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置吸附净化效率为90%，因项目VOCs产生浓度较低，净化效率保守取80%，设计风机风量为15000m3/h。有组织非甲烷总烃产生量为0.1215t/a，产生速率为0.0506kg/h，产生浓度为3.37mg/m3，经UV光氧催化+活性炭吸附装置吸附净化处理后，有组织非甲烷总烃排放量为0.0243t/a，排放速率为0.0101kg/h，排放浓度为0.67mg/m3；其中有组织苯乙烯产生量为0.027t/a，产生速率为0.0113kg/h，产生浓度为0.75 mg/m3，经UV光氧催化+活性炭吸附装置吸附净化处理后，有组织苯乙烯排放量为0.0054t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.15 mg/m3。 未经收集的非甲烷总烃量为0.0135t/a，排放速率为0.0056kg/h；其中无组织苯乙烯排放量为0.003t/a，排放速率为0.0013kg/h。 3、恶臭 项目在预发泡、成型、熟化、烘干过程中有恶臭气体产生。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表5-4 恶臭6级分级法 恶臭强度级 特征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味的性质（感觉阈值）认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 根据类比调查，生产车间的恶臭等级约在2～3级左右，臭气浓度产生量为1000（无量纲），本评价要求有机废气经集气罩收集（收集率达90%）后，再由1套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒（2#）高空排放，臭气浓度排放量为500（无量纲）。 在此基础上，厂界恶臭等级基本可以控制在0～1级左右，臭气浓度在15（无量纲）。 4、食堂油烟废气（G3） 项目建成后全厂总职工人数为20人，食堂采用液化石油气作为燃料，液化石油气为清洁能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。 本项目饮食油烟由厂区食堂厨房产生。油烟废气中含油脂、有机质及热分解或裂解产物。根据当地居民用油情况的类比调查，目前居民食用油用量约30g/人·d，项目在厂区就餐的职工为20人，每年生产300天，则本项目员工食用油消耗量为0.6kg/d，0.18t/a。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，则油烟产生量为0.018kg/d，0.0054t/a。 根据企业人数，食堂需设一个灶头，食堂单个灶头排风机风量为2000m3/h，单个灶头日运行2h，则油烟的产生浓度为4.5mg/m3。为保证本项目油烟达标排放，环评要求食堂安装油烟净化器，油烟净化器的效率不低于60%，则项目油烟的排放浓度为1.8mg/m3。食堂油烟经油烟净化器净化处理后，由专用烟道（3#）屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》中油烟排放浓度≤2.0mg/m3的要求。 本项目废气产排情况核算统计详见表5-5和表5-6。 表5-5 项目有组织废气及其污染物产生情况 工段 污染物 运行时间 排气量 Nm3/h 产生状况 浓度mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 供热 颗粒物 2400h 3000 50 0.075 0.18 SO2 85.33 0.128 0.306 NOX 102 0.153 0.367 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 2400h 15000 3.37 0.0506 0.1215 其中 苯乙烯 0.75 0.0113 0.027 臭气浓度（无量纲） / / 1000（无量纲） 食堂 油烟废气 600h 2000 4.5 0.009 0.0054 表5-6 项目无组织废气污染物产生情况 废气名称 污染物 产生工序 运行时间 产生量 （t/a） 产生速率 （kg/h） 有机废气 非甲烷总烃 预发泡、熟化、成型、烘干 2400h 0.0135 0.0056 其中 苯乙烯 0.003 0.0013 恶臭 臭气浓度 15（无量纲） / 5.3.1.2防治措施及达标分析 项目生物质锅炉燃烧烟气拟采用水膜除尘器处理生物质锅炉烟气，烟气处理达标后由1根35m高排气筒（1#）高空排放。水膜除尘器除尘效率为90%，风机风量为1500m3/h。 项目拟在预发泡机放料口、熟化工序、成型机挤压口、烘房排气口上方设置集气罩收集，经收集后的非甲烷总烃和臭气浓度经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒（2#）高空排放。废气的收集效率按90%，综合处理效率为80%，风机风量为15000m3/h。 食堂安装油烟净化器，油烟净化器的效率不低于60%，食堂油烟经油烟净化器净化处理后，由专用烟道（3#）屋顶排放。 废气治理系统流程图如下： 5.3.1.2.1生物质锅炉燃烧烟气防治措施分析 项目生物质锅炉燃烧烟气采用1套水膜除尘器处理。水膜除尘器主要由主塔体、喷淋装置、引风机、排污孔、防腐水泵、循环水池等组成。其工作原理是含尘气流通过主塔体进气口进入塔体，水从塔体上部经过旋转喷淋进入塔内，将液雾化，使整个塔内形成一层水膜从上而下流动。烟气由塔体下部上升，含尘气体在折射旋转作用下，始终与塔体内的水膜和雾珠形成摩擦，这样的含尘气体被水膜湿润，尘粒通过水流一起流入塔底部，净化后的烟气通过烟囱排放。 根据《生物质燃烧源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中表8生物质锅炉主要污染控制设施的去除率（%），其中湿式除尘的除尘效率为90%，本项目水膜除尘器的除尘效率能取90%可行，项目设计排气筒高度为35m，附近无高大的建筑物，生物质锅炉燃烧烟气经处理后能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准，因此该措施可行。 5.3.1.2.2有机废气防治措施分析 项目在预发泡、成型、熟化、烘干过程中，可发性聚苯乙烯所含发泡剂（戊烷）会逸散出戊烷、苯乙烯等有机物，在此过程中会产生有机废气，企业拟采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理有机废气。 UV光催化氧化废气处理设施。光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O及其它无毒无害成份。本设施利用人工紫外线光波作为能源，配合经特殊处理后活性最强、反应效率最高的纳米TiO2催化剂，废臭气体经过处理后可达到净化的更理想的效果。在半导体光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2催化剂上，纳米TiO2催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子-空穴对，与废气表面吸附的水份(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的羟基自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、0-)。能够把各种有机废气如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它VOC类有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂，所以不会产生二次污染，运行成本方面只是用到电能，无需经常更换配件，对于企业来的使用上是相当的节能环保。 活性炭吸附是通过利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子吸引附着在吸附剂表面，对苯、醇、酮、酯、醚、烃类等有机溶剂均具有良好的吸附去除效果。活性炭吸附法具有操作简单、投资少、去除效率高等优点，故本项目选择UV光催化氧化+活性炭吸附处理法对有机废气进行处理。 活性炭微孔结构发达，具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。活性炭吸附主要有以下特点：（1）活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；（2）活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；（3）活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；（4）活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。活性炭吸附法工艺成熟，效果可靠，广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气治理。此外，活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点，在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶剂有较强的吸附能力。因此，本项目采用UV光催化氧化+活性炭装置来治理有机废气。 UV光催化氧化+活性炭吸附装置是处理有机废气的常用方法，在低浓度、中小型气量的有机废气的处理上已被广泛使用。UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理效率能够达到90%以上，由于项目有机废气产生量较小，本项目设定90%的处理效率，因此，项目废气处理装置可行。 5.3.1.3废气达标排放分析 项目有组织废气产生、排放情况及达标分析见表5-7，无组织废气排放情况及达标分析见表5-8。 表5-7 项目有组织废气产生排放情况一览表 污染源 污染物 产生状况 排放状况 执行标准 速率kg/h 浓度mg/m3 产生量 t/a 排气筒 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量 t/a 温度 速率 kg/h 浓度 mg/m3 编号 内径 高度 供热 颗粒物 0.075 50 0.18 1# 0.3 35 0.0075 5 0.018 50℃ / 50 SO2 0.128 85.33 0.306 0.128 85.33 0.306 / 300 NOX 0.153 102 0.367 0.153 102 0.367 / 300 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 0.0506 3.37 0.1215 2# 0.5 15 0.0101 0.67 0.0243 20℃ / 60 其中 苯乙烯 0.0113 0.75 0.027 0.0023 0.15 0.0054 6.5 20 臭气浓度 / / 1000（无量纲） / / 500（无量纲） / 2000（无量纲） 食堂油烟 油烟废气 0.009 4.5 0.0054 3# 0.35 屋顶 0.0036 1.8 0.0022 40℃ / 2.0 根据上表分析本项目生物质锅炉燃烧烟气经处理后，颗粒物、SO2、NOx能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3）；项目有组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3）；项目有组织排放的苯乙烯符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值（苯乙烯≤20mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放速率（苯乙烯≤6.5kg/h）；项目有组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准值（臭气浓度≤2000（无量纲））；项目食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度（浓度≤2.0mg/m3），项目有组织污染物排放达标。 表5-8 项目无组织废气排放情况一览表 无组织排放源 污染物 排放速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 面源参数 最大落地 浓度 (mg/m3) 无组织监控浓度限值 (mg/m3) 达标情况 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 0.0056 0.0135 长度：75m 宽度：20m 高度：3m 3.39×10-3 4.0 达标 其中 苯乙烯 0.003 0.0013 7.87×10-4 5.0 达标 臭气浓度 / 15（无量纲） / 20（无量纲） 达标 项目无组织排放的非甲烷总烃厂界外浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“非甲烷总烃”的厂界排放监控浓度限值；无组织排放的苯乙烯厂界外浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“苯乙烯”的厂界排放监控浓度限值；无组织排放的臭气浓度厂界外排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中中“臭气浓度”二级排放标准要求。 5.3.2废水 由工程分析可知，项目废水主要为生活污水。 本项目劳动定员20人，年工作300天，厂区设有职工食堂，不设职工宿舍。参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）中用水定额，餐饮用水按20L/人·d计，其他生活用水量按50L/人·班计，则生活用水量为420t/a（1.4t/d），排放系数按80%计，则生活污水排放量为336t/a（1.12t/d）。主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油；类比同类项目，各污染物浓度CODCr为350mg/L、SS为300mg/L、NH3-N为35mg/L、TP为4mg/L、动植物油为40 mg/L。 项目生活污水经厂内地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，交由周边农户外运肥田。 表5-9 水污染物产生及处理情况 种类 废水量 (t/a) 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物处理后量 接管标准浓度限值 (mg/L) 排放方式与去向 浓度 产生量 浓度 处理后量 (mg/L) (t/a) (mg/L) (t/a) 生活 污水 336 COD 350 0.1176 地埋式一体化污水处理设施 200 0.0672 200 用于农田灌溉 NH3-N 35 0.0118 30 0.0101 / SS 300 0.1008 100 0.0336 100 TP 4 0.0013 4 0.0013 / 动植物油 40 0.0134 5 0.0017 / 5.3.3 噪声 噪声设备主要为发泡机、成型机、锅炉、空压机等，厂区内噪声产生情况见表5-10。 表5-10 本项目高噪声设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台/间） 噪声源强dB（A） 所在位置 1 发泡机 1 85 生产车间内 2 成型机 16 80 3 锅炉 1 80 4 空压机 3 90 5.3.4 固体废物 本项目产生的固体废弃物包括生物质炉渣、废包装材料、沉淀池沉渣、废活性炭和生活垃圾。 （1）生物质炉渣：项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料，生物质燃烧后会产生炉灰，炉灰按原料的5%计。项目生物质颗粒使用量为360t/a，则炉灰产生量为18t/a，炉灰经收集后外售给物资单位回收综合利用。 （2）废包装材料：项目生产过程中会产生的废包装材料，废包装材料产生量约为0.5t/a，废包装材料经收集后外售给物资单位回收综合利用。 （3）沉淀池沉渣：项目水膜除尘器喷淋水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，沉淀池沉渣产生量为0.17t/a。沉淀池沉渣经收集后外售给物资单位回收综合利用。 （4）废活性炭：项目有机废气采用活性炭吸附处理，项目被活性炭吸附的非甲烷总烃量为0.0972t/a，根据广东工业大学工程研究，每千克活性炭能够吸附0.25kg的有机废气，活性炭理论使用量约为0.3888t/a，活性炭使用效率以80%计，则实际活性炭总需求量为0.486t/a，活性炭吸附有机废气后，产生废活性炭约0.583t/a。废活性炭属于危险废物（危废代码HW49:900-041-49），本环评要求企业将废活性炭统一收集并暂存于厂区为废仓库，定期委托有资质单位收集安全处置。 （5）废UV灯管 项目UV光氧催化装置采用紫外光灯，数量为32支/套，每年更换，210g/支，合计废UV灯管产生量为32支/a（0.0067t/a），属于危险废物，暂存于厂区危废暂存库，定期交由有相应危废资质单位处理。 （6）生活垃圾：本项目职工生活垃圾产生量按0.5kg/人d 计，项目职工人数为20人，生活垃圾产生量为3t/a，统一堆放在指定堆放点，由环卫部门清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》（2016版）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）等进行属性判定。 项目各类固废产生情况及其属性判断、处置利用情况详见表5-11和表5-12。 表5-11 本项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要 成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生物质炉渣 供热 固态 炉灰 18 √ —— 《国家危废名录》（2016年）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废包装材料 包装 固态 废纸箱 0.5 √ —— 3 沉淀池沉渣 废气处理 固态 炉灰 0.17 √ —— 4 废活性炭 废气处理 固态 沾染有机废气的活性炭 0.583 √ —— 5 废UV灯管 废气处理 固态 含汞灯管 0.0067 √ —— 6 生活垃圾 职工生活 固态 果皮纸屑等生活杂余物 3 √ —— 表5-12 项目固体废物属性分析结果汇总表 序号 固废名称 属性（危废、一般固废或待鉴别） 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物 代码 1 生物质炉渣 一般固废 供热 固态 炉灰 依据《国家危废名录》（2016） / 其他废物 / 2 废包装材料 一般固废 包装 固态 废纸箱 / 其他废物 / 3 沉淀池沉渣 一般固废 废气处理 固态 炉灰 / 其他废物 / 4 废活性炭 危险固废 废气处理 固态 沾染有机废气的活性炭 T，In HW49 900-041-49 5 废UV灯管 危险废物 废气处理 固态 含汞灯管 T HW29 900-023-29 6 生活垃圾 一般固废 职工生活 固态 果皮纸屑等生活杂余物 / 其他废物 80 根据《国家危险废物名录（2016版）》以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总见表5-13。 表5-13 建设项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险类别 废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 产废周期 危险特性 防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 0.583 废气处理 固态 沾染有机废气的活性炭 90天 T，In 使用专用容器收集并贮放在危废暂存间 2 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.0067 废气处理设施 固态 含汞灯管 一年 T 注： “危险特性”是指腐蚀性(Corrosivity, C)、毒性(Toxicity, T)、易燃性(Ignitability, I)、反应性(Reactivity, R)和感染性(Infectivity, In)。 本项目营运期各项固废产生和处置情况见表5-14。 表5-14 固废产生与处置情况一览表 序号 固废名称 产生环节 废物代号 产生量(t/a) 处置方式 类别 废物代码 1 生物质炉渣 供热 其他废物 80 18 收集后外售给物资单位回收综合利用 2 废包装材料 包装 其他废物 80 0.5 3 沉淀池沉渣 废气处理 其他废物 80 0.17 4 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.583 交有相应危废资质的单位处理 5 废UV灯管 废气处理 HW29 900-023-29 0.0067 6 生活垃圾 职工生活 其他废物 80 3 环卫清运 5.3.5污染物产生、削减及排放核算汇总 表5-13 本项目污染物产生、削减及排放核算汇总表(单位:t/a) 类别 总量控制因子 项目产生量 厂内削减量 项目排放量 废气 有组织 非甲烷总烃 0.1215 0.0972 0.0243 其中 苯乙烯 0.027 0.0216 0.0054 颗粒物 0.18 0.162 0.018 SO2 0.306 0 0.306 NOx 0.367 0 0.367 油烟废气 0.0054 0.0032 0.0022 臭气浓度 1000（无量纲） 500（无量纲） 500（无量纲） 无组织 非甲烷总烃 0.0135 0 0.0135 其中 苯乙烯 0.0013 0 0.0013 臭气浓度 15（无量纲） 0 15（无量纲） 废水 生活污水 废水量 336 336 0 COD 0.1176 0.1176 0 SS 0.0118 0.0118 0 NH3-N 0.1008 0.1008 0 TP 0.0013 0.0013 0 动植物油 0.0134 0.0134 0 固废 一般工业固废 18.67 18.67 0 危险废物 0.5897 0.5897 0 生活垃圾 3 3 0

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 生物质锅炉 | 颗粒物 | 50 | 0.18 | 5 | 0.018 | 1#排气筒 |
|  |  |  | SO2 | 85.33 | 0.306 | 85.33 | 0.306 |  |
|  |  |  | NOx | 102 | 0.367 | 102 | 0.367 |  |
|  |  | 预发泡、熟化、成型、烘干 | 非甲烷总烃 | 3.37 | 0.1215 | 0.67 | 0.0243 | 2#排气筒 |
|  |  |  | 其中 | 苯乙烯 | 0.75 | 0.027 | 0.15 | 0.0054 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | 1000（无量纲） | / | 500（无量纲） |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 4.5 | 0.0054 | 1.8 | 0.0022 | 3#排气筒 |
|  | 无组织 | 预发泡、熟化、成型、烘干 | 非甲烷总烃 | / | 0.01 | / | 0.01 | 车间内 |
|  |  |  | 其中 | 苯乙烯 | / | 0.0013 | / | 0.0013 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | 15（无量纲） | / | 15（无量纲） |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  | 废水量 | 336t/a | 336t/a | 用于农田灌溉 |
|  |  | COD | 350 | 0.1176 | 200 | 0.0672 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0118 | 30 | 0.0101 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.1008 | 100 | 0.0336 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.0013 | 4 | 0.0013 |  |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.0134 | 5 | 0.0017 |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | / | 污染物名称 | 产生量t/a | 处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 处置方式 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.583 | 0.583 | 0 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 废UV灯光 | 0.0067 | 0.0067 | 0 | 0 |  |
|  | 一般工业固体废物 | 生物质炉渣 | 18 | 18 | 0 | 0 | 外售物回公司综合利用 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪 声 | 噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声值为80～90dB(A)，噪声设备经减振措施、厂房隔声后，以及距离衰减后，降噪效果达到30dB(A)以上，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目建设完毕后，“三废”经各项污染防治措施处理后均能达标排放，固废外排量为零，对周围生态环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 由于本项目厂房为利用已建成的闲置厂房，不新增土建工程，仅需要进行相关设备的安装和调试，其污染物产排量较小, 基本不会对区域环境造成不利影响。因此，项目仅对营运期进行环境影响分析评价。 7.2 营运期影响分析 7.2.1大气环境影响分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式（AERSCREEN）对本项目建成后正常排放的污染物进行预测。 7.2.1.1评价因子及评价标准 本次评价选取有相应质量标准的评价因子，进行环境影响预测。具体评价因子及评价标准详见下表。 表7-1 本项目评价因子和评价标准 序号 评价因子 平均时段 标准值/ μg/m3 标准来源 1 TSP 24h平均 3001 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 2 SO2 1h平均 500 3 NOx 1h平均 250 4 非甲烷总烃 1h平均 2000 参考《大气污染物综合排放标准详解》 5 苯乙烯 1小时平均 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 注：1、TSP为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍，即900μg/m3折算为1h平均质量浓度限值。 7.2.1.2预测源强及相关参数 本项目采用估算模式AERSCREEN进行计算判定时，采用的参数详见下表。根据项目工程分析，项目正常工况下有组织、无组织废气排放源强及相关参数见下表。 表7-2 本项目估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 111.59万 最高环境温度/℃ 38.5 最低环境温度/℃ -10.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m —— 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km —— 岸线方向/° —— 本项目有组织排放污染源参数表如下表7-3，无组织排放污染源参数见表7-4。 表7-3 项目点源计算参数表 点源 编号 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒 内径 烟气流速 烟气温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 H D V T Hr CON m m m m/s ℃ h —— kg/h P1 颗粒物 东经：121°31′38.92″ 北纬：32°01′33.36″ 3 35 0.3 6.76 50 2400 连续 0.0075 SO2 0.128 NOx 0.153 P2 非甲烷总烃 东经：121°31′38.07″ 北纬：32°01′34.47″ 3 15 0.5 22.77 20 2400 连续 0.0101 其中 苯乙烯 0.0023 表7-4 项目矩形面源计算参数表 污染物 名称 面源 编号 面源名称 面源起始点 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放 工况 排放速率 Code Name H0 Ll LW Arc H Hr Cond Q — — — — — m m m ° m h — kg/h 非甲烷总烃 M1 生产车间 东经：121°31′37.73″ 北纬：32°01′34.64″ 3 75 20 0 3 2400 连续 0.0056 苯乙烯 0.003 7.2.1.3预测结果 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式进行大气进行预测，有组织废气排放估算结果见表7-5、表7-6，无组织废气排放环境影响预测结果见表7-7。 表7-5 1#排气筒有组织废气排放估算模式计算结果 距源中心下风向距离D(m) 1#排气筒 颗粒物 SO2 NOx 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 10 4.06E-06 0.00 6.93E-05 0.01 8.28E-05 0.04 100 1.61E-04 0.02 2.75E-03 0.55 3.29E-03 1.64 200 2.23E-04 0.02 3.80E-03 0.76 4.54E-03 2.27 266 2.38E-04 0.03 4.06E-03 0.81 4.86E-03 2.43 300 2.35E-04 0.03 4.01E-03 0.80 4.79E-03 2.40 400 2.08E-04 0.02 3.56E-03 0.71 4.25E-03 2.13 500 1.78E-04 0.02 3.04E-03 0.61 3.64E-03 1.82 1000 9.52E-05 0.01 1.62E-03 0.32 1.94E-03 0.97 1500 6.35E-05 0.01 1.08E-03 0.22 1.30E-03 0.65 2000 4.58E-05 0.01 7.81E-04 0.16 9.34E-04 0.47 2500 3.50E-05 0.00 5.97E-04 0.12 7.13E-04 0.36 最大落地浓度（Dmax） 2.38E-04 0.03 4.06E-03 0.81 4.86E-03 2.43 最大落地距离（m） 266 有组织预测结果表明： 1#排气筒有组织排放颗粒物下风向最大浓度为2.38E-04mg/m3，占标率为0.03%，出现在距离点源约266m处；1#排气筒有组织排放SO2下风向最大浓度为4.06E-03mg/m3，占标率为0.81%，出现在距离点源约266m处；1#排气筒有组织排放NOx下风向最大浓度为4.86E-03mg/m3，占标率为2.43%，出现在距离点源约266m处。 表7-6 2#排气筒有组织废气排放估算模式计算结果 距源中心下风向距离D(m) 2#排气筒 非甲烷总烃 苯乙烯 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 10 1.72E-05 0.00 3.93E-06 0.04 100 1.71E-03 0.09 3.90E-04 3.90 200 1.22E-03 0.06 2.77E-04 2.77 300 8.11E-04 0.04 1.85E-04 1.85 400 5.82E-04 0.03 1.33E-04 1.33 500 4.43E-04 0.02 1.01E-04 1.01 1000 1.80E-04 0.01 4.09E-05 0.41 1500 1.03E-04 0.01 2.36E-05 0.24 2000 6.95E-05 0.00 1.58E-05 0.16 2500 5.08E-05 0.00 1.16E-05 0.12 最大落地浓度（Dmax） 1.71E-03 0.09 3.90E-04 3.90 最大落地距离（m） 100 有组织预测结果表明： 2#排气筒有组织排放非甲烷总烃下风向最大浓度为1.71E-03mg/m3，占标率为0.09%，出现在距离点源约100m处；有组织苯乙烯下风向最大浓度为3.90E-04 mg/m3，占标率为3.90%，出现在距离点源约100m处。 表7-7 生产车间无组织废气排放环境影响估算结果 距源中心下风向距离D(m) 生产车间 非甲烷总烃 苯乙烯 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 落地浓度 （mg/m3） 占标率（%） 10 2.60E-03 0.13 6.04E-04 6.04 20 3.39E-03 0.17 7.87E-04 7.87 100 2.11E-03 0.11 4.91E-04 4.91 200 1.21E-03 0.06 2.80E-04 2.80 300 8.10E-04 0.04 1.88E-04 1.88 400 5.87E-04 0.03 1.36E-04 1.36 500 4.51E-04 0.02 1.05E-04 1.05 1000 1.88E-04 0.01 4.37E-05 0.44 1500 1.10E-04 0.01 2.56E-05 0.26 2000 7.53E-05 0.00 1.75E-05 0.17 2500 5.59E-05 0.00 1.30E-05 0.13 最大落地浓度（Dmax） 3.39E-03 0.17 7.87E-04 7.87 最大落地距离（m） 20 无组织预测结果表明： 项目生产车间无组织排放非甲烷总烃下风向最大浓度为3.39E-03mg/m3，占标率为0.17%，出现在距离点源约20m处；无组织苯乙烯下风向最大浓度为7.87E-04 mg/m3，占标率为7.87%，出现在距离点源约20m处。 7.2.1.4评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）。计算公式如下： Pi=(Ci/Coi)×100％ 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg /m3。一般选用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。 表7-8 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax ≥10% 二级评价 1% ≤Pmax＜10% 三级评价 三级评价 Pmax＜1% 由估算模式计算出每一种污染物的Pi值见下表所示。 表7-9 大气环境影响评价等级判定表 排放源 污染物 Ci（mg/m3） Coi（mg/m3） Pi（%） 有组织 1#排气筒 颗粒物 2.38×10-4 0.9 0.03 SO2 4.06×10-3 0.5 0.81 NOX 4.86×10-3 0.25 2.43 2#排气筒 非甲烷总烃 1.71×10-3 2.0 0.09 其中 苯乙烯 3.90×10-4 0.01 3.90 无组织 生产车间 非甲烷总烃 3.39×10-3 2.0 0.17 其中 苯乙烯 7.87×10-4 0.01 7.87 由表7-9可看出，根据AERSCREEN模式计算得本项目所有污染源中生产车间排放的苯乙烯占标率最大，为7.87%，因此，本项目最大地面空气质量浓度占标率为7.87%，根据表7-8评价等级判别表本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，拟建项目大气环境影响为二级评价。 7.2.1.5污染物排放量核算表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及要求，大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量计算公式如下： 其中：E年排放——项目年排放量，t/a； Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a； 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见表7-10： 表7-10大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 P1 颗粒物 5 0.0075 0.018 SO2 85.33 0.128 0.306 NOx 102 0.153 0.367 2 P2 非甲烷总烃 0.67 0.0101 0.0243 其中 苯乙烯 0.15 0.0023 0.0054 臭气浓度 / / 500（无量纲） 主要排放口合计 颗粒物 0.018 SO2 0.306 NOx 0.367 非甲烷总烃 0.0243 其中 苯乙烯 0.0054 臭气浓度 500（无量纲） 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.018 SO2 0.306 NOx 0.367 非甲烷总烃 0.0243 其中 苯乙烯 0.0054 油烟废气 500（无量纲） 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见表7-11： 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 M1 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 4.0 0.0135 其中 苯乙烯 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 5.0 0.0013 臭气浓度 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 20（无量纲） 15（无量纲） 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0135 其中 苯乙烯 0.0013 臭气浓度 15（无量纲） 本项目大气污染物年排放量核算情况见表7-12。 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.018 2 SO2 0.306 3 NOx 0.367 4 非甲烷总烃 0.0378 5 其中 苯乙烯 0.0067 6 臭气浓度 515（无量纲） 7 油烟废气 0.0022 综上可知，本项目大气污染物年排放核算情况为：颗粒物为0.018t/a，SO2为0.306t/a，NOx为0.367t/a，非甲烷总烃为0.029t/a，苯乙烯为0.0067t/a，臭气浓度为515（无量纲），油烟废气为0.0022t/a。 （3）大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，本项目评价等级为二级，故不设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）对本项目大气污染物排放卫生防护距离进行了计算。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间的距离（m）； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径（m），可按生产单元占地面积S换算：r=(S/π)0.5； A、B、C、D——计算系数。 表7-13 卫生防护距离计算系数表 计算系数 5年平均风速(m/s) 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据项目污染物排放情况，由公式计算确定本项目无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离，计算结果见表7-14。 表7-14 无组织排放单元废气的卫生防护距离计算结果 面源名称 排放因子 源强kg/h 标准 （mg/m3） 面积（m2） L(m) 提级后 生产车间 非甲烷总烃 0.0056 2.0 1500 0.057 100m 苯乙烯 0.003 0.01 14.573 根据计算，产生有害气体无组织排放单元的卫生防护距离小于50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，产生有害气体无组织排放单元的防护距离小于100m时，其级差为50m，但当按两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，其卫生防护距离应提高一级。按照上述规定，项目生产车间需设置100m卫生防护距离。综上，设置以生产车间为边界的向外100m范围为最终的卫生防护距离。根据现场勘查，距离项目最近的敏感目标为北侧的坝头村，距离为150m。项目卫生防护距离内无敏感目标，能够满足卫生防护距离的要求。本次环评要求，今后在防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 7.2地表水环境影响分析 7.2.1废水污染防治措施及其达标可行性分析 1、项目采取的废水污染防治措施 （2）生活污水 项目生活污水主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油；类比同类项目，各污染物浓度CODCr为350mg/L、 SS为300mg/L、NH3-N为35mg/L、TP为4mg/L、动植物油为40mg/L。生活污水经厂内地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，交由周边农户外运肥田灌溉，不排入周围地表水体，因此对周围水体环境影响甚微，不会改变本区域水环境功能。 地埋式一体化污水处理设施 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。地埋式污水处理设施具有以下优点：设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观；整个设备一般不需要专人管理；可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长；设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。 地埋式污水处理设施主要包括“调节池+生化池+二沉池+消毒池”，本项目设置的地埋式污水处理设施处理能力5t/d，项目污水排放量336t/a，1.12t/d，本设施完全具有项目排水的处理能力。地埋式污水处理设施工艺流程见下图： 图7-1 地埋式污水处理设施工艺流程图 工作原理：地埋式污水处理建立在活性污泥生物和生物膜生物相结合的基础上的。在处理工艺上，相当一部分的微生物生长在生物膜载体填料颗粒上，随着载体填料在污水中翻动，在曝气时形成流化床，提高了微生物与污水中的污染物质和氧的接触，从而提高了污水净化效率；在曝氧间隙，微生物随颗粒快速全部沉淀在反应器中形成固定床，在反应器底部形成缺氧区；加上入水时工艺设计有厌氧区，这样厌氧-缺氧-好氧三种环境的轮流做用，决定了一体化工艺十分有利于污水中有机物的去除和脱氮除磷。 本项目生活污水排放量为336t/a，水量较小，水质较为简单，处理后水质可满足农田灌溉水质标准。根据企业周边概况，项目所在地的周边均有大面积林带、农田，完全有能力接纳本项目处理后的污水，因此，本项目的废水排放措施可行。

7.2.2 污染源排放量核算 表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 用于农田灌溉 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 TW001 地埋式一体化污水处理设施 生化、沉淀 DW001 (是 □否 (企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001（厂区污水总排放口） 121°31′38.22″ 31°01′37.03″ 0.0336 用于农田灌溉 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放 300d/a 8h/d / / / 表7-17 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001（厂区污水总排放口） pH 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准 5.5-8.5（无量纲） COD 200 NH3-N / SS 100 TP / 动植物油 / 表7-18 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001（厂区污水总排放口） pH 5.5-8.5（无量纲） COD / / / NH3-N / / / SS / / / TP / / / 动植物油 / / / 全厂排放口合计 COD / NH3-N / SS / TP / 动植物油 /

7.3噪声环境影响分析 7.3.1噪声预测模式 本项目生产过程中产生的噪声源主要集中在生产车间。预测采用整体声源模型，其基本思路是：将整个车间看成一个整体声源，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。 （1）整体声源计算模式为： Lp＝Lw-ΣAi ① 式中：Lp──受声点的声级，dBA； ΣAi──声源在传播过程中的衰减之和，dBA； Lw＝Lpi＋10Lg(2S) ② Lpi＝LR－ΔLR ③ ΔLR＝10Lg(l/τ) ④ 式中：Lpi──各测点声压级的平均值，dBA； LR──车间的平均噪声级，dBA； ΔLR──车间平均屏蔽减少量，dBA； S──拟建车间的面积，m2； τ──厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故： ΣAi＝Aα＋Ab 距离衰减：Aα＝10Lg(2πr2) ⑤ 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：一排厂房降低3～5dBA，两排厂房降低6～10dBA，三排或多排厂房降低10～12dBA，普通砖围墙按2～3dBA考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建构筑物的屏蔽效应及树木的吸声、隔声作用，因此，本次评价中取Ab＝3dBA。 （2）点声源计算模式为： Lp＝Lo－20Lgr－Ab ⑥ 式中：Lp──距车间外边界为r米处的声压级，dBA； Lo──距车间外边界为l米处的声源压级，dBA； Lo＝LR－TL ⑦ 式中：LR──车间内的平均声压级，dBA； TL──车间围护结构的平均隔声能力取5dBA； Ab──噪声传播过程中的屏障衰减，dBA，同整体声源。 （3）多个声源的迭加计算 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点的声压级贡献应按下式进行计算： Lpi──第i个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dBA。 7.3.2预测结果及评价结论 （1）预测参数 将项目生产车间作为一个整体声源进行预测，为减轻项目噪声对周围环境的影响，要求企业生产车间采用隔声墙、隔声门窗和设置减震垫，隔声量取30dB。各设备噪声源强参数详见表7-19。 表7-19 本项目高噪声设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 噪声源强 dB（A） 治理措施 降噪效果 dB（A） 1 发泡机 1 85 ①车间采用隔声效果好的隔声门，高噪声设备布置于分隔的车间内，隔墙采用隔声材料； ②合理布局，将生产设备尽量置于车间中部，远离居民布置； ③设备选型选用低噪声设备； ④高噪声设备，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器。 30 2 成型机 16 80 30 3 锅炉 1 80 30 4 空压机 3 90 30 （2）预测结果 经计算，厂界噪声预测结果见表7-20，企业夜间不生产，故本环评不对夜间噪声进行预测。 表7-20 厂界噪声预测结果 序号 预测点位 昼间噪声Leq(dBA) 夜间噪声Leq(dBA) 本底值 贡献值 预测值 标准值 本底值 贡献值 标准值 1# 东厂界 53.2 48.7 60 45.9 / 50 2# 南厂界 57.3 45.6 60 47.3 / 50 3# 西厂界 52.2 48.2 60 45.0 / 50 4# 北厂界 57.1 46.6 60 43.9 / 50 5# 坝头村 / 38.2 60 / 50 从表7-20可见，该项目投产后，各预测点噪声将有不同程度的增加，但由于本项目主要生产设备放在车间内，车间隔声效果较好，再经距离衰减后，可得噪声预测贡献值不大，各厂界预测点昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；居民项目最近的敏感点为，项目北厂界150m处的坝头村，经预测昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。因此本项目建成后噪声对外环境的影响相对较小。本项目夜间不生产，即无夜间噪声影响。 因此，项目采取的噪声防治方案可行，项目正常生产期间，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周边声环境造成明显不良影响。 7.4固体废物环境影响分析 本项目固体废物利用处置方式见表7-21。其中一般工业固废外售给物资单位回收综合利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运；危险废物均委托有资质单位进行处置或利用。 本项目各种固废做到妥善的有效处置，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 表7-21 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生环节 废物代号 产生量(t/a) 处置方式 类别 废物代码 1 生物质炉渣 供热 其他废物 80 18 收集后外售给物资单位回收综合利用 2 废包装材料 包装 其他废物 80 0.5 3 沉淀池沉渣 废气处理 其他废物 80 0.17 4 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.46 交有相应危废资质的单位处理 5 生活垃圾 职工生活 其他废物 80 3 环卫清运 本环评从贮存、运输和处置等方面对危险废物环境影响做具体分析，具体如下： （1）危险废物贮存场所（设施）建设及贮放方案可行性及环境影响分析 ①项目产生的危险废物拟统一贮存在危废暂存间。拟建危险废物暂存区位于生产车间西侧。 ②拟建危险废物暂存间（约5m2）。根据本项目危险废物产生量、各种危废使用专用容器贮存半年后委托相关有资质的危废单位处置、危险废物贮存场所（设施）的能力能满足要求； ③危险废物暂存间的建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，具备防风、防雨、防晒措施，贮放间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，要求各类危废应用专用容器收集危废并置于托盘上放置于贮放间内，贮放期间危废间封闭，贮放容器加盖，各类危废不会产生挥发性废气；因此危废贮放期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表7-22。 表7-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 生产车间 5m2 专用容器放置在本单位贮放区域内 2t/a 半年 (最多不超过1年) （2）运输过程采取措施可行性及环境影响分析 危废暂存间位于生产车间，危险废物从生产车间收集并使用专用容器贮放由人工运送到危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况，厂内运输，运送沿线没有敏感目标，因此不会对环境产生影响。 （3）委托利用或者处置方案可行性及环境影响分析 根据项目危险废物建议建设单位就近原则具有本项目各类危险废物处置能力的相关危险废物处置单位。 委托相关危险废物处置单位在进行危险废物运输时应具备危险废物运输资质证书，并由专用容器收集，因此，运输过程不会对环境造成影响。 为进一步减少危险固废对环境的影响，要求建设单位进一步加强下列措施： ①建设单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ②禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 ③危险废物贮放容器要求 a. 危险废物收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷；收集容器可用带箍盖钢圆桶或塑料桶，强度应满足要求； b收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，盛装容器上必须粘贴符合标准的标签，标明盛装物的名称、类别； c危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 综上，项目危险废物贮放场建设及贮放方案符合相关要求，其治理措施可行，项目固体废物对环境影响较小。经合理处置后，项目固体废物外排量为零，不会对环境造成不利影响。 7.5土壤及地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：本项目属于污染影响型，项目类别属于“制造业中化纤制造的其他类别，为III 类”；项目占地面积＜5hm2，占地规模为小型；土壤环境敏感程度为不敏感。根据导则，本项目评价等级属于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水评价。 本项目对土壤及地下水影响进行简单分析。 1、污染源及污染途径分析 本项目污染物能污染土壤及地下水的途径主要包括：危废贮存库防渗措施不到位，在危废贮存、转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤和地下水；污水管道、地埋式一体化污水处理设施等渗漏也有污染土壤和地下水的可能。 2、污染防治措施 （1）防渗分区识别 表7-23 防渗分区识别结果 序号 装置（单元、设施）名称 防渗区域及部位 识别结果 1 一般厂房 地面 一般污染防治区 2 危废贮存库 地面 重点污染防治区 3 地埋式一体化污水处理设施 底板及壁板 重点污染防治区 4 污水管道 污水管道 重点污染防治区 （2）采取以下土壤、地下水污染防渗措施： ①危废贮存库、厂房地面做硬化处理； ②地埋式一体化污水处理采取严格防渗处理措施，防渗结构的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 ③污水管道采用PVC材质，其具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性能，抗老化性好，且不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，具有较好防腐防渗性能。 采取上述措施后，项目危废贮存库、污水管道、地埋式一体化污水处理设施、厂房等在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。 7.6环境管理 7.6.1环保责任主体、考核边界 项目租赁的建筑物在本项目承租之前为空置状态，且未曾有企业入驻，不存在原有环境污染。 启东通宇包装材料有限公司是本次项目的环保责任主体，噪声考核边界为项目的厂界外1m，废气考核范围为1#、2#、3#排气筒、厂界处无组织排放监控点，废水考核点为项目污水处理设施出水口。 7.6.2环境管理内容 （1）组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 （2）编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 （3）建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，危险废物的收集、储存等方面内容。 （4）负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 （5）进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 （6）制定危险废物管理计划及应急预案。 （7）建立环境管理台帐和规程。 7.6.3污染物排放清单 表7-24 污染物排放清单 废气 排放源 废气名称 污染物 处理措施 排放情况 执行标准 排放源参数 标准来源 排放量 (t/a) 速率 (kg/h) 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 1#排气筒 供热 颗粒物 “水膜除尘”+35m高排气筒， 1500 m3/h 0.018 0.0075 5 / 50 35 0.3 50 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） SO2 0.306 0.128 85.33 / 300 NOX 0.367 0.153 102 / 300 2#排气筒 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 UV光催化氧化+活性炭吸附装置 ”+15m高排气筒， 1503/h 0.0054 0.0243 0.0101 0.67 / 60 15 0.5 20 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 其中 苯乙烯 0.0054 0.0023 0.15 6.5 20 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 500（无量纲） / / / 2000（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 3#排气筒 食堂油烟 油烟废气 油烟净化装置+屋顶排放，2000 m3/h 0.0022 0.0036 1.8 / 2.0 屋顶 0.35 40 《饮食业油烟排放标准》中油烟排放浓度≤2.0mg/m3 生产车间 预发泡、熟化、成型、烘干 非甲烷总烃 未经收集 0.0135 0.0056 3.39×10-3 / 4.0 长度：75m 宽度：20m 高度：3m 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 其中 苯乙烯 0.0013 0.003 7.87×10-4 / 5.0 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度 15（无量纲） / / / 20（无量纲） 废水 废水种类 污染物 处理措施 排放量 (t/a) 排放浓度 （mg/L） 排放标准浓度 （mg/L） 标准来源 生活污水（336t/a） COD 地埋式一体化污水处理设施，用于农田灌溉 / / 200 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准 NH3-N / / / SS / / 100 TP / / / 动植物油 / / / 噪声 来源 处理措施 执行标准 标准来源 设备运行噪声 ①车间采用隔声效果好的隔声门，高噪声设备布置于分隔的车间内，隔墙采用隔声材料； ②合理布局，将生产设备尽量置于车间中部，远离居民布置； ③设备选型选用低噪声设备； ④高噪声设备，基础上加垫减振材料，减少振动的影响，必要时安装消音器。 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准 固废 类型 处理处置方法 处置效果 危险废物 分类收集后，暂时放置在厂区危废贮存间，并委托有相应危废处置资质单位定期清运处置 100%处置 一般工业固废 分类收集后，委托有资质单位定期清运处置 生活垃圾 委托环卫部门统一清运处理 7.8环保竣工验收和监测计划 7.8.1环保竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》的规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设项目竣工后，建设单位应当根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号），建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作，并编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 7.8.2排污许可证 本项目所属的塑料制品业已列入《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 版）》所规定的排污许可证实施范围，实施时限为2020年，现阶段暂无须申请排污许可证。建设单位应关注国家和江苏省排污许可证工作的进展，待本项目所属行业纳入国家排污许可证实施时限后，及时向环境保护主管部门申请排污许可证，建设单位须在获得环境保护主管部门核发的排污许可证后方可开展生产和排污活动。 7.8.3监测计划 对照环保部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号），本项目建设单位不属于重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），全厂的日常监测计划建议见表7-25。 表7-25 本项目日常监测计划建议 监测 时期 环境 要素 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 营 运 期 废气 1#排气筒 颗粒物、SO2、NOx 1次/半年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 2#排气筒 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 3#排气筒 油烟 1次/年 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 厂界处 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 废水 污水处理设施出水口 pH、CODcr、、NH3-N、SS、TP、动植物油 1次/半年 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005） 噪声 各厂界外1m Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准 7.8.3竣工环保验收监测 根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的环保要求，建设项目在试生产满3个月内要申报竣工验收。竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： （1）各种资料手续是否完整。 （2）各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件，如项目分期建设，则“三同时”验收也相应的分期进行。 （3）按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 （4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种环保设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总是控制的要求；对周围环境敏感点环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。 （5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物（废液）的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其他非测试性管理制度的落实情况。 （6）对环境敏感点环境质量的验证，大气保护距离的落实等。 （7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项环保设施的施工质量是否满足要求，各项环保设施是否满足正常运转条等。是否实现“清污分流、雨污分流”。 （8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。 （9）竣工验收结论与建议。 7.7 本项目“三同时”验收

表7-26  本项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(建设数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 经水膜除尘器处理后经1根35m高排气筒（1#）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 | 30 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行 |
|  | 预发泡、熟化、成型、烘干 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 经集气罩收集后，由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放（处理效率80%） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 油烟净化装置+屋顶排放，2000 m3/h，处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 地埋式一体化污水处理设施 | 符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 | 10 |  |
| 噪声 | 高噪声设备等 | — | 设备减振+厂房隔声+距离衰减 | 场界达标 | 5 |  |
| 固废 | 固废堆场 | 危险废物 | 危废暂存间 | 安全处置 | 5 |  |
|  |  | 一般工业固废 | 固废堆场 | 安全处置 |  |  |
| 绿化 | — | — | — |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) | — | — | — |  |
| 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等) | — | — | — |  |
| “以新带老”措施 | 无 | — |  |
| 总量平衡具体方案 | 大气污染物由建设单位向启东市环境保护局申请，在惠萍镇调配解决；废水用作农田灌溉，不排入地表水；固废零排放 | — |  |
| 区域解决问题 | — | — |  |
| 卫生防护距离设置 | 本项目以生产车间为边界设置100米卫生防护距离 | — |  |
| 环保投资合计 | 50 |  |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生物质锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx | 经水膜除尘器处理后经1根35m高排气筒（1#）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 |
|  | 预发泡、熟化、成型、烘干 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 经集气罩收集后，由“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，经1根15m高排气筒（2#）排放（处理效率80%） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 油烟净化装置+屋顶排放，3000 m3/h，处理效率60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 地埋式一体化污水处理设施 | 符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 危险废物 | 废活性炭 | 委托有资质单位收集处置 | 有效处置 零排放 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 一般工业固废 | 生物质炉渣 | 收集后出售给物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 噪声源主要为生产设备产生的噪声，噪声值为80～90dB(A)，噪声设备经减振措施、厂房隔声后，以及距离衰减后，降噪效果达到30dB(A)以上，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目地块无国家保护动植物。本项目建设完毕后，“三废”经各项污染防治措施处理后均能达标排放，固废外排量为零，对周围生态环境影响较小。 |

# 九、结论和建议

9.1 结论 9.1.1工程概况 启东通宇包装材料有限公司于启东市吕四港镇巴西村通兴农场，租用启东市通兴棉业有限公司现有闲置建筑，项目占地面积3000平方米，租用建筑面积3000平方米，拟投资200万元建设“泡沫包装材料制造”，添置发泡机、成型机、锅炉、空压机等设备，建成后可形成年生产300吨泡沫制品的生产规模。本项目总投资200万元，其中环保投资50万元。 9.1.2 产业政策符合性分析 建设项目为国民经济的行业类别中的C2924泡沫塑料制品，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，国家发展改革委第21号令，2013年2月16日）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）中的鼓励、淘汰和限制类项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中的禁止和限制项目，不属于《南通市工业结构调整指导目录(2007年本)》中的淘汰类和限制类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，故属于允许类项目。 项目已于2019年3月25日取得启东市吕四港镇人民政府关于该项目登记备案通知书（备案号：2019-320681-29-03-513454）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 9.1.3 区域规划符合性分析 本项目选址于启东市吕四港镇巴西村通兴农场（31°47'59.15"北，121°42'19.56"东），根据启东市通兴棉业有限公司提供的土地使用证，已取得相关土地手续；本项目区域内的供水、电力、通讯管网接入条件均成熟，且项目所在区域具备污水纳管条件。因此，本项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求。 9.1.4 环境质量现状 根据2017年启东市环境状况公报表明：启东市环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5浓度值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，O3超出了《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，判定项目所在区域环境质量不达标；根据监测结果，项目周围地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好。 9.1.5营运期环境影响分析 9.1.5.1大气环境影响分析 项目生物质锅炉燃烧烟气拟采用水膜除尘器处理生物质锅炉烟气，烟气处理达标后由1根35m高排气筒（1#）高空排放，水膜除尘器除尘效率为90%；项目拟在预发泡机放料口、熟化工序、成型机挤压口、烘房排气口上方设置集气罩收集，经收集后的非甲烷总烃经一套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理后，由1根15m高排气筒（2#）高空排放，废气的收集效率按90%，综合处理效率为80%；食堂安装油烟净化器，油烟净化器的效率不低于60%，食堂油烟经油烟净化器净化处理后，由专用烟道（3#）屋顶排放。 项目生物质锅炉燃烧烟气经处理后，颗粒物、SO2、NOx能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3）；项目有组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3）；项目有组织排放的苯乙烯符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物排放限值（苯乙烯≤20mg/m3）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关排放速率（苯乙烯≤6.5kg/h）；项目有组织排放的臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准值（臭气浓度≤2000（无量纲））；项目食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度（浓度≤2.0mg/m3），项目有组织污染物排放达标。 项目无组织排放的非甲烷总烃厂界外浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中“非甲烷总烃”的厂界排放监控浓度限值；无组织排放的苯乙烯厂界外浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“苯乙烯”的厂界排放监控浓度限值；无组织排放的臭气浓度厂界外排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中中“臭气浓度”二级排放标准要求。 本项目不需要设置大气环境防护距离，项目分别以生产车间为边界设置100m卫生防护距离，根据现场勘查，距离项目最近的敏感目标为北侧的坝头村，距离为150m。项目卫生防护距离内无敏感目标，能够满足卫生防护距离的要求。本次环评要求，今后在防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 9.1.5.2废水环境影响分析 本项目采用“雨污分流、清污分流”，雨水经雨水管渠收集后排入附近沟渠。项目产生的生活污水经厂内地埋式一体化污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，交由周边农户外运肥田。 9.1.5.3声环境影响分析 本项目投产后，各预测点噪声将有不同程度的增加，车间噪声经隔声后各厂界预测点昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，不改变区域声环境功能，对周边环境影响较小。本项目夜间不生产，因此无夜间噪声影响。 9.1.5.4固体废物环境影响分析 （1）生物质炉渣、废包装材料、沉淀池沉渣集中收贮后，外售物回公司综合利用； （2）生活垃圾由环卫部门统一清运； （3）废活性炭、废UV灯管属危险废物，均委托有资质单位进行处置或利用。 本项目采取的固废处理措施是可行的。各类工业固废均可以得到妥善合理的综合利用和安全处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 9.1.6总量控制 （1）总量控制因子 建设项目固体废弃物均得到有效处置；按照国家和省总量控制的规定，结合建设项目排污特征，确定建设项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP。大气污染总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx和VOCs。 （2）项目总量建议控制指标 ①废气 有组织排放的大气污染物为颗粒物：0.018t/a，SO2：0.306t/a，NOx：0.367t/a，VOCs（非甲烷总烃）：0.0243t/a。 无组织排放的大气污染物为VOCs（非甲烷总烃）：0.0135t/a仅作为考核量。 ②水污染物 项目产生的生活废水经地埋式一体化污水处理设施处理符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）（旱作）标准后用于周围农田灌溉，不排入周围地表水体，废水无需申请总量。 ③工业固体废弃物： 项目工业固废产生量19.2597/a（其中危险废物0.5897t/a），处置利用量19.2597t/a，外排环境量为0，即项目工业固体废弃物最终以零排放原则实行控制。 9.1.7总结论 本项目产品及其生产工艺设备符合国家及地方产业政策要求；本项目选址与区域规划、土地利用规划及环境功能规划相符, 选址合理；本项目采用的各项环保污染防治措施合理有效，各类污染物能实现达标排放或安全处置利用；项目正常生产期间，各类污染物达标排放不会对区域环境空气、地表水环境及声环境质量及周边居民生活造成明显不利影响，即不会改变或明显下降现有各类环境要素的相应功能等级要求。 因此，从环保角度来讲，本项目的建设和营运是可行的。 9.2 建议与要求 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行环境“三同时”制度，确保治理资金的落实和到位。 2、加强废水、废气等污染防治设施的监督管理，对污染防治设施和装置的操作人员及公司环保管理人员进行定期培训和考核，落实其相应职责，保持环保设施的完好率和运转率，确保全面及长期稳定达标排放。 3、制订全面可靠的安全操作管理章程，确保安全生产。加强生产安全管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识，进一步加强职工的安全和环保操作培训，做好事故防范措施，杜绝事故发生。 4、加强固体废弃物（尤其是危险废物）厂内暂存场所及外运处置过程的管理，确保固废的安全处置或利用，杜绝二次污染及转移污染。 5、加强厂内环保管理工作，严格环保岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。 6、评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 身份证复印件 附件4 项目备案证 附件5 租赁合同 附件6 不动产权证 附件7 监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况图 附图3 项目大气评价范围图 附图4 防护距离包络线图 附图5 项目厂区总平面布置图 附图6 启东市生态保护红线区划范围

# Text boxes

可发性聚苯乙烯颗粒

预发泡

熟化

加热成型

冷却

烘干

锅炉

生物质

G1、N1、S1

G2、N2

G2

G2

蒸汽

G2、N3

图例：

Si：固废

Ni：噪声

Gi：废气

包装入库

蒸汽

图5-1泡沫塑料制品板工艺流程及产污节点图

蒸汽

S2

新鲜水

7.6

纯水制备水

4

图5-2  项目用水平衡图（单位：m3/d）

锅炉用水

冷凝水池

10

3.2

3.2

冷却补充水

2

2

0.8

10

锅炉除尘系统补充水

1

沉淀池

6

6

0.2

生活用水

用作肥田灌溉

0.28

1.4

1.12

1.12

地埋式一体化污水处理设施

生物质锅炉烟气

1套水膜除尘器

1根35m高排气筒（1#）

图5-3   废气处理工艺图

非甲烷总烃

臭气浓度

集气罩

UV光催化氧化+活性炭吸附装置

1根15m高排气筒（2#）

油烟废气

集气装置

油烟净化器

屋顶排放（3#）