磨米浆机,肠粉米浆机,不锈钢磨米浆机加工食品类型：适用于大豆类加工

磨米浆机,肠粉米浆机,不锈钢磨米浆机施备简介：该机结构合理，造型美观，操作简便。具有体积小、重量轻、噪音低、省力，性能稳定、质量可靠、容易清洗、移动方便等优点，适用于豆制品厂、饮食服务业、食堂、饭店及个体商户使用。

磨米浆机,肠粉米浆机,不锈钢磨米浆机产品参数：

型号 SY-12 SY-15 SY-20 磨碟直径(转/分) 1565 1400 1100 碟直径(mm) 120 150 200 电机功率(kw) 0.37 0.75 1.1 使用电压(v) 220/380 220/380 220/380 工作效率(kg/h) 大米 20-25 大米 25-40 大米 60-75 黄豆 10-15 黄豆 10-20 黄豆 35-40 度电产量(kg/度) 大米 45 大米 45 大米 55 黄豆 23 黄豆 18 黄豆 32 米浆粗细度(%) 大米浆0.2mm孔筛残留物不超过6%黄豆浆0.45mm不超过10% 浆料温升(℃) ≤7 磨碟性能 材料：棕刚玉压砂轮 寿命：3.5万公斤/时 材料：棕刚压砂轮 寿命：1.5万公斤/时 干物料与水比例 大米：1：1-1.5 黄豆：1：3.54 外形尺寸(mm) 380Ｘ220Ｘ710 470Ｘ260Ｘ930 607Ｘ350Ｘ1020 总机重量(kg) 36 53 75