2017年建筑工程习题

1.【单选】当吊顶饰面材料为玻璃板时，应使用( )玻璃或采取可靠的安全措施。

A.中空

B.复合

C.安全

D.防火

2.【多选】木龙骨及木墙面板的( )处理必须符合设计要求。

A.防潮

B.防裂

C.防火

D.防蛀

E.防腐

3.【多选】楼梯、台阶踏步说法错误的是( )。

A.踏步板块的缝隙宽度应一致

B.楼层梯段相邻踏步高度差不应大于5mm

C.每踏步两端宽度差不应大于8mm

D.旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm

E.踏步面层应做防滑处理，齿角应整齐，防滑条应顺直、牢固

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

4.【多选】吊顶的( )应符合设计要求。

A.标高

B.尺寸

C.颜色

D.起拱

E.造型

5.【多选】吊顶饰面板上( )等设备位置应合理，与饰面板的交接应吻合、严密。

A.灯具

B.烟感器

C.喷淋头

D.烘手器

E.风口箅子

6.【多选】板材隔墙表面质量应( )。

A.色泽一致

B.平整

C.隔墙厚度一致

D.接缝应均匀

E.接缝顺直

1【答案】C

【解析】当吊顶饰面材料为玻璃板时，应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。

2【答案】CE

【解析】木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

3【答案】BC

【解析】踏步板块的缝隙宽度应一致;楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理，齿角应整齐，防滑条应顺直、牢固。面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

4【答案】ABDE

【解析】吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

5【答案】ABCE

【解析】饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子、检修口等设备设施的位置应合理，与饰面板的交接应吻合、严密。

6【答案】BDE

【解析】板材隔墙表面应平整，接缝应均匀、顺直。