# 1、前言

# 四川省井研县欧鹏瓷业有限公司始建于2001年，为股份制有限责任公司，座落于乐山市井研县王村镇杨家河村二组，总面积约51亩（34017m2），年产外墙砖500万m2，使用天然气为能源，年耗约400万m2。近年来，由于油气价格挂钩，气田冬季不足等原因，欧鹏瓷业有限公司直接受到供气量偏少的制约，因此，决定建设1台Φ3.2m两段式冷净化煤气站，计划年产3600万m2水煤气，以替代天然气，建成后全厂瓷砖生产规模及产品方案保持不变。此次环保验收监测报告对象为Φ3.2m两段式冷净化煤气站。

# 2014年11月，井研县经济和信息化局对该项目进行了审核备案（备案号：川投资备[51112414111401]0039号），建设内容：Φ3.2m两段式冷净化煤气站。2015年4月，西南交通大学环境评价中心编制完成了《四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2米两段式冷净化煤气站项目环境影响报告书》。2015年4月28日，井研县环境保护局以井环复［2015］15号文对该项目环境影响报告书进行了批复，同意该项目建设。

该项目于2014年8月正式开工建设，目前实际建成产量为3600万m3/a的煤气供应站及与之配套的环境保护设施（措施），于2015年4月竣工。2015年6月24日，井研县环境保护局以井环复[2015]29号文同意该项目试运行，试运行期三个月，同时，通过了井研县安全生产管理局的备案。

2015年8月，四川省井研县欧鹏瓷业有限公司委托井研县环境监测站开展该项目的竣工环境保护验收监测工作。按照国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》等相关法规、文件，技术标准和该项目环评文件的要求，2015年9月上旬井研县环境监测站派出相关人员进行了现场勘察，收集了相关资料，于2015年11月4日-5日进行了现场采样监测和调查。根据监测、调查结果，编制了本验收监测报告。

1.1验收监测范围

本次环境保护竣工验收监测范围为与3600万m3/a的煤气供应站项目相关的主体工程及辅助公用设施、办公生活设施等。

1.2验收监测内容

（1）工程固定源废气、无组织废气排放监测

（2）厂界环境噪声监测

（3）工程生产、生活废水设施检查

（4）固体废弃物处理处置检查

（5）环境风险防范措施落实情况检查

（6）项目周边公众意见调查；

（7）环境管理检查。

2、验收监测依据

2.1中华人民共和国国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》；

2.2国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护管理办法》；

2.3国家环境保护总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

2.4国家环保总局环函发（2002）222号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收适用标准有关问题的复函》；

2.5四川省环保局川环发[2006]01号文《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

2.6四川省环保局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》

2.7井研县经济和信息化局《关于四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2m两段式冷净化煤气站项目投资备案通知书》（备案号：川投资备[51112414111401]0039号）。

2.8西南交通大学环境评价中心《四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2米两段式冷净化煤气站项目环境影响报告书》

2.9井研县环境保护局井环复［2015］15号《关于四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2米两段式冷净化煤气站项目环境影响报告书的审批意见》。

2.10井研县环境保护局井环函[2014]25号《关于四川省井研县欧鹏瓷业有限公司两段式煤气发生炉建设项目环境影响评价执行标准的函》

2.11井研县环境保护局井环复［2015］29号《关于四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2米两段式冷净化煤气站项目试运行申请的批复》

2.12四川省井研县欧鹏瓷业有限公司竣工环境保护验收监测委托书。

3、建设项目工程概况

3.1地理位置及外环境关系

本项目位于井研县王村镇杨家河村二组，不在井研县城镇规划区，项目周围主要为农村环境，项目南侧80m为杨家河，西南侧20m为煤气站职工宿舍，东北侧为杨家河村农田，西侧100m为Ｇ213。项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区。项目地理位置及外环境关系详见附图。

3.2项目建设概况

3.2.1项目建设性质规模

项目建设性质：技改

项目建设内容：新增一个3.2米两段式冷净化煤气站项目

项目建设规模：年产煤气3600万Nm3；

3.2.2项目总投资及环保投资

本项目实际总投资317万元人民币，环保投资75万元，环保投资占总投资比例23.6%。

3.2.3劳动定员和生产制度

厂区现有职工400人，本项目劳动定员全部从现有厂区调配，年生产300天。三班连续生产。

3.2.4工程项目建设内容

本工程建设内容为主体及辅助、公用、仓储工程及办公生活设施等，占地面积约650m2，工程项目组成见表3-1

表3-1环评项目组成与实际建设项目组成对照表

| 项目名称 | 环评项目组成 | 实际建设项目组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设内容 |  |
| 主体工程 | 原料供应 系统 | 新建1个火煤场，占地面积200m2，在煤场上新建煤棚，对煤场地面采用混凝土硬化，并沿四周新建雨水沟等设施 | 新建1个火煤场，占地面积200m2，在煤场上新建煤棚，对煤场地面采用混凝土硬化，并沿四周新建雨水沟等设施 | 一致 |
|  | 二段式冷净化煤气发生炉 | 安装1座煤气发生炉体，配套炉体建设上煤机构、出灰机构、配电控制系统、供风系统、蒸汽系统和操作平台以及煤气输送管线 | 安装1座煤气发生炉体，配套炉体建设上煤机构、出灰机构、配电控制系统、供风系统、蒸汽系统和操作平台以及煤气输送管线 | 一致 |
|  | 煤气净化系统 | 配套新建列管冷却器、旋风除油器、电捕焦油器、除滴器、间冷器、电捕轻油器、旋风除尘器、煤气点火放散系统 | 配套新建列管冷却器、旋风除油器、电捕焦油器、除滴器、间冷器、电捕轻油器、旋风除尘器、煤气点火放散系统 | 一致 |
|  | 煤气加压站 | 设置煤气加压机、送风机各2台 | 设置煤气加压机、送风机各2台 | 一致 |
|  | 控制系统 | 设置生产自动控制系统、安全防爆监测控制系统 | 设置生产自动控制系统、安全防爆监测控制系统 | 一致 |
|  | 脱硫设施 | 煤气发生炉干式氧化铁脱硫 | 煤气发生炉干式氧化铁脱硫 | 一致 |
| 辅助工程 | 净循环水系统 | 新建一座150m3净水循环水池 | 新建一座150m3净水循环水池 | 一致 |
|  | 机检修设施 | 利用原有机检修设施 | 利用原有机检修设施 | 一致 |
|  | 酚水处理设施 | 新建1套热风炉焚烧系统 | 新建1套热风炉焚烧系统 | 一致 |
|  | 环保设施 | 新建50m3酚氰废水池、沉淀池、轻油池各1座、新建172m3焦油防渗池1个 | 新建50m3酚氰废水池、沉淀池、轻油池各1座、新建172m3焦油防渗池1个 | 一致 |
|  | 风险防范措施 | 新建1个150m3应急事故池及酚氰废水输送管道，管道周围进行固化 | 新建1个150m3应急事故池及酚氰废水输送管道，管道周围进行固化 | 一致 |
| 公用工程 | 供电系统 | 新建煤气炉供电设施，厂区供电利用现有配电房 | 新建煤气炉供电设施，厂区供电利用现有配电房 | 一致 |
|  | 厂区道路 | 利用厂区现有道路 | 利用厂区现有道路 | 一致 |
|  | 供水系统 | 新建煤气炉给水管网系统 | 新建煤气炉给水管网系统 | 一致 |
|  | 通风系统 | 保持生产区域及防爆区域的良好通风条件和安全，设置排风扇、防爆轴流风机 | 保持生产区域及防爆区域的良好通风条件和安全，设置排风扇、防爆轴流风机 | 一致 |
|  | 消防系统 | 新建环形供水管道、高低压消防给水系统、配制消防栓、灭火器等 | 新建环形供水管道、高低压消防给水系统、配制消防栓、灭火器等 | 一致 |
| 办公及生活设施 | 利用现有的办公楼食堂及浴室 | 利用现有的办公楼食堂及浴室 | 一致 |
| 仓储或其他 | 利用现有的仓储设施 | 利用现有的仓储设施 | 一致 |
|  | 现有厂区空地进行绿化 | 现有厂区空地进行绿化 | 一致 |

3.3生产工艺及产污流程

3.3.1工艺流程简述

（1）产气工艺

由汽车运入进厂的烟煤于煤场自动卸料后集中贮存在设有防雨设施的煤场，筛分后将粒度为30-60mm的烟煤通过皮带输送到储煤仓，由程序控制的给煤设备将煤加入到两段炉的干馏层。空气鼓风机将空气鼓入炉底，同时低压蒸汽通过混合箱与空气混合作为气化剂进入气化段，在1200℃高温下进行气化反应，生成主要成分为CO、H2的可燃气体，同时利用下段煤气的热量对干馏段的煤进行干馏。上部产生的煤气温度为100-120℃，经过电捕焦油电捕灰尘，然后进入间冷器冷却，从电捕焦油器底部出来的焦油被送往焦油池。由下部气化段产生的煤气其温度大约为550-600℃，经过旋风除尘器除去大颗粒灰尘，通过风冷器降温后进入间冷器。上、下段的煤气在间冷器出口混合，混合后煤气的温度约35-45℃，经过电捕轻油器捕灰尘和轻油，然后经脱硫后通过煤气管线送往烧成窑炉。从间冷器和电捕轻油器出来的轻油和酚水分别被送入焦油池和酚水池。

（2）脱硫工艺

本工程采用活性碳脱硫工艺。

冷净化煤气发生炉工艺流程及产污位置见图3-1

图3-1  冷净化煤气发生炉工艺流程图及产污位置图

3.3.2生产设备、原辅材料、能源及水消耗

1、主要工艺设备

表3-2 主要工艺设备

| 序号 | 主体设备 | 数量 | 主要性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽包 | 1台 | Ｆ1016Ｘ8 |
| 2 | 空气鼓风机 | 2台 | 9-26-7.1Ｄ |
| 3 | 两段式煤气发生炉 | 1台 | Ｆ3200 |
| 4 | 夹套式旋风除尘器 | 1台 | 除尘效率90~95% |
| 5 | 风冷器 | 1台 |  |
| 6 | 间冷器 | 1台 | Ｆ2424Ｘ8 |
| 7 | 电捕焦油器 | 1台 | Ｆ3316Ｘ6 |
| 8 | 电捕轻油器 | 1台 | Ｆ3916Ｘ6 |
| 9 | 脱硫装置 | 1台 | 氧化铁脱硫装置 |

2、主要原辅材料、动力、水消耗

表3-3 主要原辅材料、水、动力消耗

| 物料名称 | 单耗量 | 年消耗量 | 供给地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 消耗1万m3煤气定额 | t/a |  |
| 原辅材料 | 烟煤 | 3333Kg | 12000 | 甘肃、陕西 |
|  | 除垢剂 | 1.98Kg | 7.84 | 井研县 |
|  | 新水 | 6.4 | 25200 | 地下水 |
| 动力 | 电 | 308.6Kwh | 20.05万kwh | 当地电网 |

3、物料平衡

根据工程生产工艺流程和原辅料化学成份、年消耗量等，作出总物料平衡、水量平衡、S平衡如下表：

1）总物料平衡

表3-4  总物料平衡表

| 物料进入 | 物料产出 |
| --- | --- |
| 原料名称 | 进入量（t/a） | 产品名称 | 产出量（t/a） |
| 烟煤 | 12000 | 煤气发生炉用煤 | 10800 |
| / | / | 煤粉（筛下物） | 1200 |
| 合计 | 12000 |  | 12000 |

2）S平衡

表3-5  硫平衡表　　　　　　单位（t/a）

| 物料进入 | 物料产出 |
| --- | --- |
| 原料名称 | 用量 | S含量（%） | S | 产品名称 | 用量 | S含量（%） | S |
| 烟煤 | 10800 | 0.51 | 55.08 | 煤气 | 3600万m3 | / | 12.32 |
| / | / | / | / | 煤渣 | 1200 | 1.04 | 1.91 |
| / | / | / | / | 焦油 | 627 | 0.2 | 1.64 |
| / | / | / | / | FeS | / | / | 39.39 |
| 合计 | 55.08 | 合计 | 55.08 |

3）项目水量平衡

本煤气炉耗水约1.0t/h,综合实际情况不配置软化水装置，而配置一台软化水箱，以添加除垢剂方式解决其他供水能力。）水量平衡见下表3-6。

表3-6  工程供排水量统计

| 生产单元 | 序号 | 生产用水系统 | 总用水量 | 其中 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新水用量 | 废水水量 |  |
|  |  |  | m3/d | m3/d | m3/d |  |
| 煤气发生炉 | 1 | 软化水 | 24 | 22 | 2 | 废水经焚烧炉焚烧 |
|  | 2 | 冷却循环水 | 2000 | 60 | 1940 | 循环利用 |
| 合计 | 2024 | 82 | 1942 | 不外排 |

3.4工程主要污染物及环保设施

3.4.1 废气污染物排放及治理

本项目工业废气主要污染源是原料堆场、煤场、喷雾干燥塔、粉料仓、压机、辊道窑以及主品库房等。

（1）原料准备工段粉尘

原料车间及煤场作业期间主要污染物为原料及烟煤装卸、转运以及磨煤等过程产生的粉尘，排放形式为无组织排放。

（2）喷雾干燥塔废气

喷雾干燥塔维持原来规模和设备不变，主要污染物为烟粉尘、NOX及SO2。

（3）压制成型工段粉尘

粉尘主要产尘部位为粉料仓及压机，主要污染物为粉尘。

（4）辊道窑废气

辊道窑以煤气发生炉生产的煤气为燃料，主要污染物为烟粉尘、NOX及SO2。

（5）无组织排放粉尘

主要来源于：①原料车间、煤场中原辅料装卸、转运及磨煤过程中产生的粉尘；②制粉工段称量、配料工序产生的粉尘，喷雾干燥塔未捕集到的废气；③干燥、烧成工段煤气燃烧、供烤产生的含尘废气；④产品装卸、厂内贮存过程产生的粉尘。

废气治理

（1）无组织排放的粉尘

主要治理措施：煤场新建煤棚；喷雾干燥塔配套的粉料仓进行封闭作业；粉料输送带进行密闭；对厂区地面进行硬化；对厂区道路定期洒水除尘，进行绿化。原辅料及产品装卸、物料厂内贮存、输送、转运尽量做到密闭作业，加强对工人管理，加强车辆管理。

（2）压制成型工段粉尘

各产尘点新建集气罩收集至1套布袋除尘器，除尘后的废气通过15m排气筒排放。

（3）辊道窑废气

本工程生产的煤气经活性碳脱硫、旋风除尘器、电捕除尘等措施，生成的煤气输入辊道窑生产瓷砖，燃烧后产生含尘、SO2废气。废气经15m排气筒排放。

全厂大气污染物排放情况见表3－7

表3－7  全厂大气污染物排放情况表

| 废气 排放源 | 运行 时间h/a | 废气量Nm3/h | 污染 因子 | 治理措施 | 排气筒参数 | 净化后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | H (m) | Ø (m) | 去除率 % | 排放 浓度 mg/Nm3 | 排放 速率 kg/h | 排放量t/a |
| 喷雾干燥塔 | 7200 | 53923 | 烟尘 | 旋风除尘 | 1 | 20 | 0.5 | 99 | 18.46 | 1.0 | 7.2 |
|  |  |  | SO2 | 物理脱硫 |  |  |  | / | 37.5 | 2×0.675 | 10.8 |
|  |  |  | NOX | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤气发生炉生成水煤气及进入辊道窑 | 7200 | 12300 | 粉尘 | 电捕轻油器 | 1 |  |  | 97 | 0.74 | 0. 01 | 007 |
|  |  |  | SO2 | 活性碳脱硫 | 1 | 15 | 0.4 | 70 | 278 | 4.8 | 27.16 |
|  |  |  | NOX | / | 1 | 15 | 0.4 | 90 | 349 | 4.8 | 27.16 |
| 无组织排放 | / | / | 烟（粉）尘 | 原料棚、煤棚四周封闭，并进行洒水作业；喷雾干燥塔配套粉料仓进行封闭作业；粉料输送带进行封闭；对产品库房进行密闭作业；对厂区地面进行硬化；对厂区道路定期洒水除尘。 | / | 25 | 0.4 | 3 |
| 排放量合计t/a |  | 烟（粉）尘：10.19t/a；SO2：64.31t/a、NOX：60.56t/a |

3.4.2 废水污染源排放及治理

本项目主要废水为煤气发生炉以及急（间）冷器等生产过程产生的废水、酚液。本项不新增劳动定员，因此不会新增生活废水。

治理措施

（1）酚液

过量的水蒸气随煤气一起冷凝成水珠后沉淀而成。采取全部焚烧炉焚烧，无废水外排。

（2）冷却废水

混合后的煤气采用急冷器及间冷器冷却，冷却水不直接接触煤气，水中不含酚和焦油。采用全部循环池冷却后回用，不外排。

3.4.3 噪声源排放及治理

项目噪声主要来源于加压机、鼓风机的空气动力噪声，以及泵类等设备产生的机械噪声。噪声级在78～110dB(A)。

采取的主要治理措施：鼓风机、泵类、磨煤机设置独立密闭间；鼓风机进出口加装消音器，并取地沟吸风；泵类加装减振器。项目高噪声设备经隔声、减振、消音、距离衰减等措施处理后，设备噪声可控制在措施使其噪声降至65～70dB(A)。

表3-8  项目噪声污染源及防治措施

| 序号 | 主要噪声源 | 数量 | 声级dB(A) | 治理措施 | 治理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 6 | 85 | 设置独立密闭间、加装消音器 | 75 |
| 2 | 泵类 | 5 | 85 | 设置独立密闭间、加装减震器 | 75 |
| 3 | 磨煤机 | 1 | 100 | 设置独立密闭间、厂房隔声 | 80 |

3.4.4 固体废物产生及处置

本项目产生的固体废物主要有：煤灰、除尘灰以及脱硫产生的硫磺。本项目不新增劳动定员，因此不产生生活垃圾。

（1）煤灰：煤灰产生量约2000t/a，主要成份为SiO2，CaO， Al2O3，MgO等，属一般固废，全部外售综合利用。

（2）除尘灰：除尘灰的产生量约400t/a，属一般固废，全部进入泥浆池收集后回用。主要成份为SiO2，CaO，Al2O3，MgO等，不外排。

（3）FeS：产生量约为47.98 t/a，属一般固废，全部由厂家回收。

表3-9  本项目固体废弃物产生及处置情况

| 序号 | 废渣名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤灰 | 一般固废 | 2000 | 外售综合利用 |
| 2 | 除尘器 | 一般固废 | 400 | 生产回用 |
| 3 | FeS | 一般固废 | 47.98 | 厂家回收利用 |

## 3.5 采取的“以新带老”的环保措施

表3-10  采取的“以新带老”的环保措施一览表

| 序号 | 项目 | 主要环境问题 | 采取的“以新带老”的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 粉料仓、压机粉尘未采取针对性治理措施 | 分别设置1套布袋除尘器进行治理 |
| 2 | 堆场 | 原料堆场未设置顶棚 | 分别在每个原料储存点设置顶棚 |
| 3 | 固废 | 一般固废、垃圾露天堆放 | 厂内新建煤灰渣、生活垃圾收集装置 |

## 3.6工程建设前后“三废”污染物排放量变化

表3-11 工程建成后 “三废”污染物排放量变化

单位：t/a

| 污染物类别 | 污染物 名称 | 改扩前 | 改扩后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 喷雾干燥塔 | 烟尘（t/a） | 1424 | 7.12 | 1424 | 7.12 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 99.17 | 39.67 | 99.17 | 39.67 | 0 |
|  | NOX（t/a） | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0 |
| 辊道窑废气 | 烟尘（t/a） | 1.43 | 1.43 | 23.33 | 0.07 | -1.36 |
|  | SO2（t/a） | 0.59 | 0.59 | 110.16 | 24.64 | +24.05 |
|  | NOX（t/a） | 3.74 | 3.74 | 30.9 | 30.9 | 27.16 |
| 生活废水 | 经厂内收集处理后作为肥料，不排放 |
| 球磨、冷却、冲洗废水 | 经沉淀池处理后上清液循环使用，底泥回用作原料，不外排 |
| 酚液、冷却废水 | 经焚烧炉焚烧，循环池冷却后回用，不外排 |
| 固体 废物 | 煤渣和除尘灰（t/a） | 363 | 0 | 763 | 0 | 0 |
|  | 压机废料及废品（t/a） | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 |
|  | 化粪池污泥（t/a） | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 30 | 0 | 30 | 02 | 0 |
|  | 煤灰（筛下物）（t/a） | / | / | 2000 | 0 | 0 |
|  | FeS（t/a） | / | / | 48 | 0 | 0 |

3.7清洁生产

本项目为两段式冷净化煤气站建设项目，分别从生产线采取“以新带老”环保措施，煤气发生炉清洁生产，以及环境管理等方面进行了分析。经实地调查，煤气发生炉在原料使用、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物未端治理及废物回收利用、环境管理等方面均处于国内先进水平，符合“清洁生产”的要求。

3.8总量控制

本项目建成营运后，通过有效的环保治理措施后，最终污染物排放因子及量见下表：

表3-12 本项目建成后全厂总量控制建议指标（单位：t/a）

| 总量控制的污染物名称 | 本项目建成后污染物排放总量 | 评价建议总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烟（粉）尘 | 10.19 | / |
|  | SO2 | 64.31 | 36.074 |
|  | NOX | 60.56 | 40.74 |

3.9环境风险评价结论

本项目风险事故为煤气泄漏、脱硫废气及酚氰废水事故排放，其中最大可信事故为煤气管道泄漏。

3.9.1 环境风险防范措施

根据风险识别分析，本项目潜在的风险事故包括：①煤气泄漏；②脱硫烟气事故排放；③酚氰废水事故排放（含CN-）。针对以上风险事故采取的风险防范措施有：

（1）酚水池、焦油池以及水煤浆制作池内部做防渗、防漏处理。

（2）修建1座容积为50m3事故应急水池，并作防渗处理。一旦发生事故将酚氰废水引入应急池，并立即关闭出厂雨、污管道，杜绝事故废水外流。事故应急水池也作消防水池，消防废水不可随意外排，循环回事故水池中。

（3）煤气输送管道设有流量、压力等安全检测仪表和低压报警装置，同时设有安全阀及必要的快速切断装置，并对管道采取防静电接地措施；输送泵全部选用无密封泵，以避免有毒物料泄漏。

（4）煤气站修建400m3消防水池（满足3h消防水量），将消防废水全部收集起来，消防废水严禁外排。

采用以上措施后，大大减少风险事故发生的可能，确保即使出现意外事故也可得到即时、正确的处理。储存的相关风险防范要求，可极大减缓泄漏事故的影响，避免环境污染事故；同时公司建立的风险应急预案，使安全管理等有章可循，使全厂安全生产、风险防范制度化，提高并规范全厂风险防范水平。

3.10主要环保设施

项目环评要求的主要环保设施与实际建成情况见表3-13

表3-13主要环保设施环评要求与建成情况对照表

| 污染源类别及排放源 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 治理措施 | 投资(万元) | 治理措施 | 投资(万元) |
|  |  | 新增 | 合计 |  | 新增 | 合计 |
| 废气 | 原料准备工段 | 在煤场新建煤棚，对场地地面进行硬化 | 5 | 35.0 | 在煤场新建煤棚，对场地地面进行硬化 | 5 | 35.0 |
|  | 制粉工段 | 增设1套布袋除尘器，处理风量55000m3/h | 10 |  | 增设1套布袋除尘器，处理风量55000m3/h | 10 |  |
|  | 压制成型工段 | 增设1套布袋除尘器，处理风量3000m3/h | 10 |  | 增设1套布袋除尘器，处理风量3000m3/h | 10 |  |
|  | 煤气除尘脱硫系统 | 煤气发生炉自身配带除尘和活性碳脱硫系统 | 10 |  | 煤气发生炉自身配带除尘和活性碳脱硫系统 | 10 |  |
| 废水 | 事故应急池 | 新建150m3事故池 | 5 | 18 | 新建50m3事故池 | 5 | 18 |
|  | 酚水处理设施 | 新建1套热风炉焚烧系统 | 3 |  | 新建1套热风炉焚烧系统 | 3 |  |
|  | 冷却水循环系统 | 新建1座150m3的净水循环水池 | 2 |  | 新建1座150m3的净水循环水池 | 2 |  |
|  | 煤气发生炉 | 新建50m3酚水池、沉淀池、轻油池各1个，新建1个172m3焦油防渗池 | 8 |  | 新建50m3酚水池、沉淀池、轻油池各1个，新建1个172m3焦油防渗池 | 8 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 厂区内新建垃圾桶等装置，由专人定期将生活垃圾送县垃圾处理站 | 2 | 2 | 厂区内新建垃圾桶等装置，由专人定期将生活垃圾送县垃圾处理站 | 2 | 2 |
| 噪声 | 风机、泵类、磨煤机等设备 | 鼓风机、泵类、磨煤机设置独立密闭间，鼓风机进出口加装消音器，采用地沟吸风，泵类加装减振器 | 20 | 20 | 鼓风机、泵类、磨煤机设置独立密闭间，鼓风机进出口加装消音器，采用地沟吸风，泵类加装减振器 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  | 75 |  |  | 75 |

4、环境影响评价结论及环境影响评价批复。

4.1环境影响评价结论及建议

结论：项目符合现行产业政策，与当地规划相容，采用的主要生产设备先进、成熟、可靠，清洁生产水平达到国内先进水平。项目采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价范围内环境质量的影响不明显。项目对外环境风险影响较小，风险防范措施切实可行。只要严格落实环境影响报告书和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施以及应急预案，本项目建设从环保角度是可行的。

建议：（1）项目实施发生炉煤气项目只能是一个缓解天然气供应不足的临时措施，待天然气供应稳定后应再停止发生炉煤气的使用，恢复使用天然气

（2）项目应在可能的条件下，尽早迁入具备集中供热基础设施的陶瓷工业园，进一步满足环境保护、节能减排和清洁生产的要求。

4.2环境影响评价批复（井环复[2015]15号）

一、该项目拟建在井研县王村镇杨家河二组。项目总投资510万元。建设内容：3.2米两段式冷净化煤气站，配套建设送风机、煤气加压站、上煤装置、环形通道、150m3循环池、172m3焦油防渗池以及其他附属设施，主要建筑面积1560m2，建成后全厂瓷砖生产规模及产品方案保持不变。

二、该项目属于补评，在认真落实《报告书》中提出的各项环保措施后，污染物可以达标排放，不会对当地的自然环境造成明显影响。因此，我局原则上同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的建设方案、环境保护措施及下述要求进行建设。

1、落实各项污染物防治措施的建设和运行。认真贯彻“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，落实环保责任制，加强各类环保设施的维护管理，确保污染物稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染。

2、严格落实水污染防治措施。合理规划“雨污分流、清污分流”一水多用”的原则，场地冲洗水、车辆冲洗水、冷却水新建一座150m3净水循环池冷却后循环使用不外排；酚液由管网直接输送制作水煤浆，其输送管道一律采用耐腐蚀性更强的钢质管道，不能采用塑管制品，防止爆裂造成污染事故；禁止废水外排。 
    3、认真落实废气污染治理设施。按照《报告书》的要求对制粉工段、压制成型工段废气采取布袋除尘处理后达标排放；煤气发生炉必须采取切实可行的措施对煤气进行脱硫治理，达到节能减排的目的。定期更换脱硫剂，确保脱硫效果。原料的装卸料过程中产生的粉尘，修建堆煤（料）场建防雨顶棚、硬化地面，确保不跑、不冒、不漏，禁止露天堆放。地面定期洒水，抑制起尘；规范车辆运输，车辆轮子冲洗干净后方可进出厂区。针对无组织煤气，要采取相应的污染治理设施进行治理，确保不外排，减缓废气对周围环境的影响。

4、落实项目噪声污染控制措施。对项目主要噪声源通过合理布局、隔音、地沟吸风、场界距离衰减等措施，确保噪声达标排放。

5、按“资源化、减量化、无害化”的处理处置原则，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零”排放，煤焦油、煤渣必须委托有处理资质单位处理禁止外排。 生活垃圾集中收集依托环卫部门处理。

三、项目废气总量控制指标氮氧化物40.74 t/a,SO2 36.07t/a。

四、项目环评规定的卫生防护距离为煤气发生炉单元边界外100米范围。 今后不得在卫生防护距离内新建居住、学校、医院等环境敏感点。

五、高度重视环境风险防范工作，新建150m3事故应急池，平时保证事故应急池空置，不得作为它用，事故应急池必须设置于酚水池旁边，确保在事故情况下能正常使用。加强各类风险防范措施和应急预案，确保项目建设对环境的安全。

六、项目建设内容和规模若发生重大变化，应报我局重新审批；项目建成后，应经我局环保“三同时”验收合格后，方可正式投入使用，未经验收不得擅自投入生产。

5、验收监测评价标准

根据井研县环境保护局《关于四川省井研县欧鹏瓷业有限公司建设项目环境影响评价执行标准的函》井环函[2014]25号以及国家保护局《关于建设项目环境保护验收标准有关问题的复函》要求，验收监测评价标准与环评标准对照见表5-1。

表5-1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 | 环评标准 |
| --- | --- | --- |
| 辊道窑 废气 | 标准 | 《陶瓷工业污染物排放标准》GB25646-2010中表4排放标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值 | 标准 | / |
|  | 项目 | 烟尘 SO2 H2S（无组织） | 项目 | / |
|  | 标准值 | 100mg/m3 500mg/m3 0.06mg/m3 | 标准值 | / |
| 环境 空气 | 标准 | 《环境空气质量标准》 GB3095-1996表1中二级 | 标准 | 《环境空气质量标准》 GB3095-1996表1中二级 |
|  | 项目 | SO2（小时平均浓度）、TSP（日平均浓度） | 项目 | SO2（小时平均浓度）、TSP（日平均浓度） |
|  | 标准值 | 0.50mg/m3、0.30mg/m3 | 标准值 | 0.50mg/m3、0.30mg/m3 |
| 废水 | 标准 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）一级标准 | 标准 | / |
|  | 项目 | CODcr、pH、SS、NH3-N、BOD5 | 项目 | / |
|  | 标准值 | 100 6～9 70 15 30 | 标准值 | / |
| 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声标准》 （GB12348-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 项目 | 等效声级 | 项目 | 等效声级 |
|  | 标准值 | 昼间：60[dB(A)]夜间：50[dB(A)] | 标准值 | 昼间：60[dB(A)]夜间：50[dB(A)] |
| 地表 水 | 标准 | / | 标准 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
|  | 项目 | / | 项目 | CODcr pH NH3-N BOD5 |
|  | 标准值 | / | 标准值 | ≤20 6～9 1.0 4 |
| 备注 | 废气各项目单位除标明外为mg/m3，地表水、废水项目中除pH外，其它项目单位为mg/L |

6、验收监则内容

井研县环境监测站于2015年11月4日至5日对该项目进行了竣工环境保护验收监测。

6.1验收监测期间工况

四川省井研县欧鹏瓷业有限公司3.2米两段式冷净化煤气站项目，在验收监测期间，各项主要工艺指标均控制在要求范围内，主体设施连续、稳定、正常生产，与项目配套的环保设施均正常运行，生产工况见表4-1。

表4-1生产工况统计表

| 项目 | 设计 | 实际量 | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2米两段式冷净化煤气项目 | 11月4日 | 水煤气（万m3） | 12 | 9.7 | 80.8% |
|  | 11月5日 | 水煤气（万m3） | 12 | 9.7 | 80.8% |

6.2质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

1）、严格按照验收监测的要求开展监测工作。

2）、合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

3）、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4）、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5）、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6）、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

7）、噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

8）、监测报告严格实行了三级审核制度。

6.3废气监测结果及评价

6.3.1监测项目、点位及频率：

表6-1 废气监测项目、点位及频率

| 编号 | 污染源 | 点位名称 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉窑生产线 | 排气筒 | 烟尘、SO2 | 连续2天，每天三个样品 |  |
| 2 | 厂界 | 上、下风向 | H2S 、TSP | 连续2天，每天三个样品 |  |

6.3.2监测分析方法及方法来源

表6-2 废气监测分析方法及方法来源

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放参数 | 固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物分析方法 | GB/T16157-1996 | WJ-60B皮托管平行全自动采样器 |
| ＮＯx | 定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》 |  |
| 粉尘 | 重量法 | HJ/T 93-2003 | 便携式大气采样器 |
| SO2 | 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 便携式大气采样器 |

6.3.3废气监测结果及评价

表6-3废气监测结果表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测 频率 | 废气量 （Ndm3/h） | 项 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘 | 二氧化硫（SO2） | 氮氧化物（NOx） |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 陶瓷炉窑 | 11月4日 | Ⅰ | 4560 | 35.3 | 0.16 | 65.6 | 0.30 | 166.4 | 0.76 |
|  |  | Ⅱ | 4380 | 36.6 | 0.16 | 68.4 | 0.30 | 175.2 | 0.77 |
|  |  | Ⅲ | 4140 | 38.5 | 0.16 | 74.5 | 0.31 | 153.1 | 0.63 |
|  |  | 均值 | 4360 | 36.8 | 0.16 | 69.5 | 0.30 | 164.9 | 0.72 |
|  | 11月5日 | Ⅰ | 4950 | 33.4 | 0.17 | 63.8 | 0.32 | 168.5 | 0.83 |
|  |  | Ⅱ | 4530 | 36.8 | 0.17 | 65.1 | 0.29 | 172.4 | 0.78 |
|  |  | Ⅲ | 4480 | 37.4 | 0.17 | 69.7 | 0.31 | 175.2 | 0.78 |
|  |  | 均值 | 4653 | 35.9 | 0.17 | 66.2 | 0.31 | 172.0 | 0.80 |
| 标 准 | 50mg/m3 | / | 900mg/m3 | / | / | / |
| 监测点位 | 监测日期 | 监测 频率 | 项 目 |
|  |  |  | 粉尘（mg/m3） | SO2 |
|  |  |  | 上风向 | 下风向 | 上风向 | 下风向 |
| 厂界 | 11月4日 | Ⅰ | 0.125 | 0.154 | 0.035 | 0.043 |
|  |  | Ⅱ | 0.106 | 0.131 | 0.042 | 0.042 |
|  |  | Ⅲ | 0.134 | 0.139 | 0.038 | 0.048 |
|  | 11月5日 | Ⅰ | 0.115 | 0.149 | 0.040 | 0.047 |
|  |  | Ⅱ | 0.138 | 0.173 | 0.036 | 0.039 |
|  |  | Ⅲ | 0.122 | 0.182 | 0.035 | 0.041 |
| 标 准 | 5.0mg/m3 | 0.15 mg/m3 |

从上表可见：陶瓷炉窑排气筒排放的烟尘、二氧化硫浓度、氮氧化物值在两天连续监测中均符合《陶瓷工业污染物排放标准》GB25646-2010中表4排放标准。厂界废气中粉尘、二氧化硫浓度监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的无组织排放监控浓度限值。

6.4噪声监测结果及评价

6.4.1声环境监测项目：工业企业厂界环境噪声。

6.4.2监测方法及方法来源

监测方法及方法来源见表6-4

表6-4  声环境监测方法及方法来源

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | AWA6228噪声测试仪 |

6.4.3 监测结果及检测结论

厂界环境噪声监测结果见表6－5

表6-5  厂界环境噪声监测结果表   单位：leq[dB(A)

| 监测时间 编号 点位 | 11月4日 | 11月5日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东侧厂界外1米、高1.2米处 | 55 | 49 | 56 | 50 |
| 2# | 北侧厂界外1米、高1.2米处 | 56 | 47 | 51 | 49 |
| 3# | 南侧厂界外1米、高1.2米处 | 57 | 48 | 50 | 48 |
| 4# | 西侧厂界外1米、高1.2米处 | 52 | 46 | 49 | 48 |
| 执行标准：厂界西侧紧临213线，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）表1中4类标准：昼间≤70、夜间≤55。其余各点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）表1中2类标准：昼间≤60；夜间≤50。 |

由上表可见，在2天昼夜各1次的监测中，监测期间各点位监测值符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类的标准值。因此，项目噪声未对外环境造成影响。

6.5环评时主要污染因子、断面、特征污染因子与验收监测主要污染因子、验收监测断面、特征污染因子对照表见表6-6

表6-6 主要污染因子、监测断面、特征污染因子对照表

| 污染类型 | 污染因子 | 污染特征因子 | 评价监测 断面、点位 | 验收监测因子 | 验收监测 断面、点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、SO2、NO2 、CO、H2S | TSP、SO2、NO2 、CO、H2S | 项目上风向 项目下风向 | TSP、CO、H2S | 项目上风向 项目下风向 |
| 废气 | 炉窑废气 | 烟粉尘、SO2 | / | 烟粉尘、SO2 | 排气筒 |
| 地表水 | PH、COD、SS、N-NH3、挥发酚 | PH、COD、SS、N-NH3、挥发酚 | 排污上游500米 拟建排污口 排污口下游1500米 | / | / |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 厂界环境噪声 | 沿法定厂界设4个点 | 厂界环境噪声 | 沿法定厂界设4个点 |

6.6废水处理设施检查结果

本项目不新增职工，不新增生活废水；本项目产生的酚氰废水用来配水煤浆，再将水煤浆送至喷雾塔热风炉燃烧，转化为CO2、SO2和水等外排入大气。冷却水经热水循环池、冷却塔冷却后循环使用，属亏水运行，不外排，不会对环境造成污染。

6.7固体废弃物处置检查结果

全厂产生的固体废弃物有煤灰、除尘灰、废脱硫剂、生活垃圾等产生量及处理方式见表6-7

表6-7 固体废弃物排放及处理措施统计表

| 序号 | 废渣名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤灰 | 一般固废 | 2000 | 外售综合利用 |
| 2 | 除尘器 | 一般固废 | 400 | 生产回用 |
| 3 | FeS | 一般固废 | 47.98 | 厂家回收利用 |

从上表可见，全厂产生的固体废弃物基本做到了综合利用处置。

6.8总量控制

本次确定总量控制的污染因子为：烟（粉）尘和SO2

本厂年计划生产335天，年作业时间8040小时。环评时全厂污染物总量控制指标与验收时监测的污染物实际排放量统计见表6－8。

表7-8  本项目建成后全厂总量控制指标

| 类别 | 项目 | 环评建议总量控制指标（t/a） | 本项目实际排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烟（粉）尘 | 41.69 | 1.15 |  |
|  | SO2 | 17.72 | 2.23 |  |

经计算，本次验收监测项目外排废气中本项目烟尘年排放总量为1.15t/a、SO2年排放量为2.23t/a，低于环评建议的排放总量控制指标。

6.9公众意见调查

验收期间对井研县欧鹏陶瓷有限公司周围居民进行抽样调查，发放公众意见调查表10份，收回调查表10份，有效调查表10份。调查人群年龄从20～55岁，文化程度从小学到高中，均在该厂工作或在附近居住。经统计对井研县欧鹏陶瓷有限公司环保工作持满意和基本满意态度的占100%。公众意见调查情况统计见表6-9

表6-9  公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 您对本项目建设单位环保工作的态度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 |
|  | 7人 | 70% | 3人 | 30% | / | / |
| 如果您对本项目建设单位环保工作不满意，您是否向有关部门反映意见 | 是 | 否 |
|  | / | / |
| 您认为本项目对您的主要环境影响是 | 大气污染 | 水污染 | 噪声污染 | 生态破坏 | 没有影响 | 不知道 |
|  | 3人 | 30 | / | / | 5人 | 50% | / | / | 2人 | 20% | / | / |
| 本项目建设对您的影响主要体现在 | 方面 | 有影响 | 无影响 | 不知道 |
|  | 生活 | 2人 | 20% | 8人 | 80% | / | / |
|  | 工作 | 3人 | 30% | 7人 | 70% | / | / |
| 针对您所反映的问题，请提出解决建议 | / |

6.9环境检查结果

6.9.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

四川井研县欧鹏陶瓷有限公司新建两段式冷净化煤气站工程各种环保批复文件齐备完整，工程在建设过程中，执行了“三同时”制度，凡是环评报告书提出的污染防治措施，在工程建设中都基本完成。

6.9.2环境保护管理制度的建立和执行情况检查

该公司建有一套完善的环境保护管理制度，环境保护机构由公司统一领导和监督，定期进行数据采集和资料录取，各种环保设施及日常的维护检修由公司负责，定期对环保设施进行检查，确保不出现污染事故。

6.9.3环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

经检查，该企业的环保治理设施基本按环评的要求来实施完成，环境保护设施安装到位。工程施工中建成的主要环保设施有：煤气旋风除尘、电捕焦油、干法脱硫设施对煤气进行净化处理，同时设置放散阀、安全防爆系统1套；新建2座30 m3的焦油池和酚水池，并进行防渗处理；新建50m3事故水池；对煤场地面进行硬化、防渗漏处理，煤棚采用半密闭式进行沉降；原辅料装卸、贮存、筛分等采用密闭作业，并做防渗处理；废气、废水等环保治理设施设有专人管理，维护检修，并建立了相应的操作规程和管理制度。

6.9.4环境保护档案管理情况检查

与工程有关的各项环保档案（如环评报告表、环评批复等）均由四川井研县欧鹏陶瓷有限公司保存，公司设有专职的档案管理部门，配备专业人员，按规范要求，分类进行整理存档，保证项目档案的及时性、完整性、规范性

6.9.5环评批复落实情况检查

表6-10 环评批复要求与落实情况对照表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、落实各项污染物防治措施的建设和运行。认真贯彻“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，建立健全环境管理机制和环境保护规章制度，落实环保责任制，加强各类环保设施的维护管理，确保污染物稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染。 | 已落实，认真落实了《报告表》提出的污染防治和生态保护措施及建议要求，严格遵守“三同时”制度，确保了各项污染物长期稳定达标排放，达到了清洁生产和污染物总量控制要求 |
| 2、严格落实水污染防治措施。合理规划“雨污分流、清污分流”一水多用”的原则，场地冲洗水、车辆冲洗水、冷却水新建一座150m3净水循环池冷却后循环使用不外排；酚液由管网直接输送制作水煤浆，其输送管道一律采用耐腐蚀性更强的钢质管道，不能采用塑管制品，防止爆裂造成污染事故；禁止废水外排。 | 已落实：不增加生活废水；生产废水全部综合利用，不外排。对酚氰废水池、焦油储存池进行了加固、防渗处理，不会对地下水源造成污染。 |
| 3、认真落实废气污染治理设施。按照《报告书》的要求对制粉工段、压制成型工段废气采取布袋除尘处理后达标排放；煤气发生炉必须采取切实可行的措施对煤气进行脱硫治理，达到节能减排的目的。定期更换脱硫剂，确保脱硫效果。原料的装卸料过程中产生的粉尘，修建堆煤（料）场建防雨顶棚、硬化地面，确保不跑、不冒、不漏，禁止露天堆放。地面定期洒水，抑制起尘；规范车辆运输，车辆轮子冲洗干净后方可进出厂区。针对无组织煤气，要采取相应的污染治理设施进行治理，确保不外排，减缓废气对周围环境的影响。 | 已落实，严格按照报告书中所提出的设备进行处理，确保污染物排放达标。 |
| 4、落实项目噪声污染控制措施。对项目主要噪声源通过合理布局、隔音、地沟吸风、场界距离衰减等措施，确保噪声达标排放。 | 已落实，按环评要求采取减振隔声、吸声、消声、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。 |
| 5、按“资源化、减量化、无害化”的处理处置原则，落实各类固体废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零”排放，煤焦油、煤渣必须委托有处理资质单位处理禁止外排。 生活垃圾集中收集依托环卫部门处理。 | 已落实，固体废弃物做到“零”排放，煤焦油、煤渣委托有处理资质单位处理，未外排。 生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理。 |

6.9.6试生产批复落实情况检查

表5-11 试生产批复落实情况对照表

| 试生产批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 在试运行期间必须严格按环评《报告书》提出的污染治理方案将废水、废气、噪声、废渣治污措施落实到位，并确保设施正常运行，不得偷排漏排。 | 污染治理设施基本落实，试生产期间确保设施正常运行，未发生污染事件。 |
| 建立、建全环境管理规章制度，落实专人负责环保工作。 | 建立、建全有环境管理规章制度，落实有专人负责环保工作。 |

7、验收监测结论

四川省井研县欧鹏陶瓷有限公司两段式冷净化煤气站项目执行了环保“三同时”制度，环保审批手续完备。项目环保总投资75万元，占总投资的23.6％。该企业的环保治理设施基本按环评的要求来实施完成，环境保护设施安装到位，运行正常。各项环保管理制度基本健全。验收监测期间，陶瓷炉窑排气筒排放的烟尘、二氧化硫浓度、氮氧化物值在两天连续监测中均符合《陶瓷工业污染物排放标准》GB25646-2010中表4排放标准。厂界废气中粉尘、二氧化硫浓度监测值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的无组织排放监控浓度限值。酚氰废水抽送至喷雾塔热风炉燃烧，转化为CO2、SO2和水等外排入大气。冷却水经热水循环池、冷却塔冷却后循环使用，属亏水运行，不外排，不新增生活废水。验收监测期间，各点位监测值符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类的标准——噪声未对外环境造成影响。该项目产生的固体废弃物、煤焦油基本做到了综合利用处置。外排废气中SO2年排放总量低于环评建议的排放总量控制指标。有相应的环保管理和责任制度，周边居民对该项目持支持或基本支持态度的占100％。

8、建议

1）企业必须进一步提高环境保护意识，进一步加强企业内部环保管理机构的建设，在生产过程中要确保环保治理设施与生产同步运行，如果环保设施出现损坏或环保设施需停下检修，必须立即停止生产并向当地环保主管部门报告。

2）企业要确保冷煤气站和循环池的运行管理和环境管理，做到达标排放，避免污染事故的发生。

3）进一步加强和完善环境事故风险的应急预案并做好防范，避免发生污染事故。

4）企业应按照环评要求进一步增加厂区的绿化面积，改善厂区的内部环境。