寻找模具喷砂机型号或者要购买五金模具喷砂机设备的朋友，来深圳市惠捷喷砂机械设备制造厂是一个不错的选择，本公司拥有多种模具喷砂机、价格优惠、质量可靠、大/中/小型模具喷砂机样样齐全因友尽有。我们可以提供喷砂机械为您免费打样品，喷砂五金模具效果并且不收取任何费用。欢迎您致电我公司咨询洽谈商祺！
以下为您推荐我们深圳市惠捷模具喷砂机械设备（模具喷砂机出厂实拍图片）

一、此款模具喷砂机特点：
1、此机种是模具或大型较重异型之工件所设计专用机。 
2、加装活动台车和转盘，操作时仅需将工件放在台车转盘上，然后将推入机内即可从事喷砂作业，十分简单省力, 推车可在车间推动行走。

3、惠捷可依客户提供工件尺寸、重量、型状订做转盘转动360度，可加装电动调速转盘，加快加工速度，较易控制喷砂品质。可用气缸开门，方便工件进出。 
4、视窗由钢化玻璃制成，内面有一层普通玻璃，更换非常方便快捷，视线非常清晰。  
5、本款模具喷砂机使用粉体烤漆以达到美观、耐久使用的要求。 
6、可使用砂材为：石英砂（矿砂）氧化铝砂（刚玉砂）,碳化矽（绿碳化矽、黑碳化矽）、玻璃珠、核桃砂、树脂砂、 塑胶粒（尼龙砂）、陶瓷珠等对模具表面的喷砂纹理要求到达最佳效果。 
7、模具喷砂机一般会有推车转盘（可以360℃旋转）,小型模具可以用手动转盘（也可以不用）,喷砂工作舱可根据客户要求加固。
8、引进日本先进技术而设计的旋风分离系统，提升喷砂效率,可微调分离120#- 320#的微小磨料,大大的节省了磨料的浪费，越细的喷砂磨料可以使模具表面更加光洁。
9、特殊轨道推车设计,可把重型模具，模架，模具配件吊放在上面,喷砂起来十分方便、省力（铝、锌、铜、不锈钢、模具钢等皆宜）。
10、可根据客户需求,选择手动或者自动转台。

二、模具喷砂机参数：

HJ-1010F推车带转盘模具喷砂机械设备

数量：1台

设备外形尺寸：             长1200mm宽1200mm高1750mm

设备工作室内尺寸：         长1000mm宽1000mm高800mm

除尘器外形尺寸：           长800mm  宽800mm  高 1680mm

除尘方式：                 冲脉除尘，气流控制。

除尘风机：                 0.55KW  220V  50HZ

手动转盘(1个):             Ø600mm
分离器尺寸：                850高*300直径

照明：                      20w日光灯2只

枪的数量：                   1只（铝合金带碳化硼喷嘴）

外壳：                       2.5mm冷轧钢板焊接制成

透视窗：                     1个镜框

下砂斗：                     1个

脚踏开关：                   1个

工作台开孔：                 2个、共1双手套

门：侧开门                   760mm高*800mm宽

空气压力因大于:              5-7bar(kg/cm2)（空压机是需方设备1立方左右]

工作转盘最大载重量：         150公斤

总功率：                     0.85KW左右

总重量:                      约1.5吨
三、模具喷砂机应用范围：

用于清理模具喷砂、模具模胚喷砂、塑胶模具喷砂、五金模具喷砂、锻造模具喷砂、冲压模具喷砂、腐蚀模具喷砂、晒纹、模具表面修复喷砂、真空模具喷砂、吸塑模具喷砂。去除模具氧化皮，铝制品模具去除表面CNCA加工后的刀纹喷砂，注射模具喷砂过后使您注射出来的产品表面直接复印模具上面的砂纹路，这样您无需再喷砂您塑胶产品了。
更多的五金模具喷砂机技术咨询深圳惠捷喷砂机厂呗
四、模具喷砂机功能：
1、导柱、导套、腐蚀模具、钢胚喷砂晒纹、模具开槽喷砂去除毛刺。
2、五金冲压模具表面去除旧胶皮、模具插销、模板工件的粗糙表面，除锈、除油、去氧化皮、老化胶皮、亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力及所有的表面处理。
3、更可以适用于大型、较大型和较重型工件的喷砂:如各类医用模具、电脑外壳模具、塑胶模具，汽车模具，重力压力模,锻造模具等大型模具工件配件的喷砂处理等。
五、模具喷砂机性能：

双面开门易于模具进出工作台面，使用操作简单，磨料耗损低，本机有双型处理除尘系统，模具清理效率高，出砂均匀，可以配置10P空压机即可带动本机，深圳地区我们可以免费上面安装调试与技术指导，对与模具表面的处理我们惠捷愿意和每个客户解决模具上面的难题，我们深圳市惠捷愿与您携手共进制作最专业的模具喷砂机械为您服务。

六、模具喷砂机包装：

发货前PE膜包装，发往外省一律夹纸皮钉木箱子带卡板托盘。
七、模具喷砂机安装说明：
   喷砂主机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓，连接空压机功力（7.5kw)气源及单相电220V电源，除尘箱风机的排风口需要畅通并且连接排风管道。所以重型金属模具喷砂前要注意搬运拿放进入喷砂机舱内的安全。
八、模具喷砂机怎么维修：
  （1）使用A型喷头、碳化硼喷嘴、高耐磨橡胶管、玻璃钢化透视舱玻璃、磨料、这些是易损件，需要定期更换的了。
  （2）过滤器需要定期清理清洗。
  （3）除尘箱每工作4个小时后按动一下除尘阀门。明天清理干净除尘布袋及除尘箱内的灰尘。
  （4）喷砂主机无法启动，首先检查喷砂机电源插头有没有松动，再检查喷砂主机后面的保险丝（10A）看看是否烧毁，短路就把保险丝烧掉了。
  （5）喷砂不出砂或者喷砂在模具表面砂纹路不明显，那么就是砂管堵塞或者调压没调试好。

购销以下新款模具喷砂机深圳模具喷砂机深圳式手动模具喷砂机械
设备，我公司专业设计制作钢模模具喷砂机、铝模具喷砂机、高压模具
喷砂机、在广东省具有较高的生产技术经验，可生产制造连体式模具喷砂机分体式模具喷砂机及客户要求款式非标设计模具喷砂机，深圳市龙岗模具喷砂机，东莞模具喷砂机，广州模具喷砂机，惠州模具喷砂机，珠海模具喷砂机，汕头模具喷砂机，中山模具喷砂机，佛山模具喷砂机惠捷长期供应批发/零售，就深圳而言惠捷生产的高压模具喷砂机，可快速清理模具表面的氧化皮层，脏污，死胶与腐蚀模具修复的功能全。模具喷砂修复性良好，粗细度均匀，不影响模具的精确度。喷砂模具可选择较为细腻的砂料，喷砂硬的模具例如钢模模具可选用粗砂来喷，大型模具喷砂可设计分体式模具喷砂机。深圳市惠捷现有模具喷砂机械设备多款，现货供应厂商，可以免费试喷，价格方面可电话或者直接到我公司面谈，如果您对于模具喷砂机还有什么疑问可直接来电我公司洽谈！

长期现货供应“深圳市，龙岗区，平湖镇，惠捷品牌”您模具表面清理的好帮手!

九、2015年惠捷模具喷砂机报价如下：

- 压铸模具喷砂机|HTC手机模具喷砂机报价智能模具喷砂机价格：¥3500元整。（不加推车转盘HJ-6050B）给我电话。
2、电脑锣模具喷砂机|CNC精雕模具喷砂机报价铝制模具喷砂机价格：¥8500元整。（加装转盘不带推出HJ-9080A)加我微信。
3、塑模具喷砂机|ABS塑胶塑胶喷砂机报价真空吹瓶模具喷砂机价格：¥5500元整。（加装转盘HJ-9070F）联系我们。
4、Crl2模具喷砂机|钢模模架模具喷砂机报价莱氏体钢模具喷砂机价格：RMB11800元（高端配置HJ-1210F连体除尘）面议。
5、冲压模具喷砂机|铸造模具喷砂机报价铸造车间压铸铝模金属模具喷砂机价格：RMB4800元整（普压带转盘9060B)来电洽谈。

- 报价有效期为一个星期，客户可以来电洽谈。

- 服务范围：

1.  设备质量保证：设备验收日起壹年为免费保修服务期。我司提供易损配件以外问题的维修服务。保修期满后, 提供终身及时维修服务,只收取材料成本费。（让客户买的安心，用的顺心）

2.  售后服务保证：在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员15分钟内响应，对于确需现场维修的，24小时内到位解决，设备故障不排除，不撤离维护现场。

3. 我公司设有独立的售后服务部，售后维修专线：0755-25023912 如果我司售后服务不好，请拨打投诉专线：18875915020《李经理》

4.免费为贵方建立完整的设备客户档案，每年三次不定期回访，了解客户使用状况。

5.欢迎选择中国品牌“惠捷”模具喷砂机王者，供应明显产品之一HTC手机模具喷砂机|电脑锣模具喷砂机直销中心找惠捷安装调试一条龙服务销售维修，我们长期招商授理模具喷砂机批发/零售，提高金属模具压铸模具、吹塑模具、冲切模具喷砂机质量第一，价格透明，技术指导，质量保证。为模具钢材做成模具产品的新老客户提供喷砂上门技术上的支持，给选择模具修复客户购买模具表面清理的模具喷砂机提供各种条件，看模具喷砂机、试钢模样品喷砂，指导如何选择模具喷砂机及模具表面清理的喷砂耗材、模具模套模架喷砂配件我们尽心尽力为客户一一介绍，礼貌待人，热情款待，价格好商量哦。