陕西中博源新材料科技有限公司

新建1.2万吨/年石蜡生产加工项目

环境影响报告表

(报批稿）

建设单位：陕西中博源新材料科技有限公司

评价单位：江苏新清源环保有限公司

二〇一八年十月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西中博源新材料科技有限公司新建1.2万吨/年石蜡生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西中博源新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘秋燕 | 联系人 | 李建成 |
| 通讯地址 | 榆阳区长城路办事处归德堡村 |
| 联系电话 | 13474443888 | 传真 | — | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区长城路办事处归德堡村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发[2017]581号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 | 14000 | 绿化面积 | 500m2 |
| 总投资(万元) | 1000 | 环保投资(万元) | 168.5 | 占总投资比例 | 16.85% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 一、项目概述 1、项目由来 由于榆林市特殊的能源结构、资源禀赋，煤炭及其附加产品仍是我市主要的第二产业。随着经济形势的好转，煤化工项目将回暖，下游市场对煤化工需求量日益增加，按照榆林市政府印发的《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》（榆政发[2016]6号），煤化工坚持“以煤先取油”，按照“分质利用、深度转化、集聚循环、融合发展”的原则，全面确立煤炭中低温热解在榆林煤炭清洁高效利用中的基础性、先导性地位，构建以煤炭中低温热解推动煤制甲醇、煤制烯烃、煤制油、煤基合成材料“一推四”的特色煤化工产业体系。 目前，煤制油主要以费托合成，间接液化为主，及首先将煤进行液化，而后对产生的气体进行加氢催化实现液化。据推算，煤间接液化技术之一的费托合成50%产物是石蜡，造气渣中也有相当的石蜡成分。大部分石蜡成分经催化后，将其碳链断开，进入柴油、石脑油等产品中， 但其重质成分依旧无法处理，会不可避免的产生粗制石蜡。颜色发黑，市场价值较低，这些中间产品如果经过进一步的加工，会形成精制石蜡，产生较高的经济价值。陕西未来煤制油一期后续工程将建设400万t/a煤制油装置，产生的石蜡粗产品将会更多，市场缺口较大，若能进行集中收集、加工、制备出精制的石蜡，将有利于延伸煤制油产业链，实现石蜡就地转化，就地利用。因此陕西中博源新材料科技有限公司为企业自身发展壮大的需要，决定新建1.2万t/a石蜡生产加工项目。 2、环境影响评价过程 受陕西中博源新材料科技有限公司委托，江苏新清源环保有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，该项目应进行环境影响评价，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响报告表。现场勘查项目主体工程已建成运行，针对公司建设项目未报批环保审批手续，擅自开工的违法行为，已由榆林市环境保护局榆阳分区环境保护局《行政处罚决定书》（榆区环罚字[2018]160号）做出行政处罚，责令停产并罚款。陕西中博源新材料科技有限公司于2018年9月25日按要求缴纳罚金10万元。 结合上述情况及现场勘查、资料收集的基础上，评价单位根据环评技术导则及其它有关文件，编制了本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 3、政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。榆林市榆阳区发展改革局于2017年9月19日出具《关于陕西中博源新材料科技有限公司新建1.2万吨/年石蜡生产加工项目备案的通知》（榆区政发改发〔2017〕581号）文件，同意本项目备案。 （2）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区归德堡村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能。项目所在区域环境质量良好，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 项目是对粗石蜡精炼，在确保工程建设质量的前提下提高资源利用率 符合 负面清单 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于允许类 符合 （3）选址可行性分析 项目选址位于榆阳区长城路办事处归德堡村，厂区周围交通便利，距离居民较远。项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析见表2，控制线检测报告见附件4。 表2 项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析 控制线名称 检测结果及意见 项目符合性分析 土地利用总体规划 用地不符合现行土地利用总体规划 项目用地为租赁土地，归德堡村委会同意项目建设，符合 城镇总体规划 符合 符合 林地保护利用规划 符合 符合 生态红线 符合 符合 文物保护紫线 符合 符合 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 符合 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 符合 由上表符合性分析结果可知，项目占地不在生态红线范围内，符合城镇总体规划。检测结果显示项目用地不符合现行土地利用总体规划，经与土地部门对接，2012年，该土地前租赁者在取得土地部门许可前对土地进行平整建设泡沫厂，土地部门对其擅自动土的行为进行行政处罚并罚款。由于经营不善，前租赁者在2014年关厂并变卖所有设备，厂房及办公生活区未拆除。2017年，经归德堡村组织专人考察，认为该项目能合理利用当地资源，促进地方经济发展，增加农民收入，因此，归德堡村委会同意本项目建设并与其签订租地协议。由于使用方式为租赁，因此土地部门不出示相关许可文件。评价认为项目选址较合理。 （4）与《工业固体废物综合利用评价暂行办法》及《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》符合性分析 根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》，项目产生废渣属于6.4化工废渣中的滤饼渣，但不在目录中列出的综合利用产品中。项目产生废渣送宁夏中宁发电有限公司发电使用，符合综合利用要求。 （5）项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 根据陕西省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知，持续推进关中和陕北地区挥发性有机物排放总量减排。 根据《榆林市人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（榆政发〔2018〕10号），在重点行业、重点区域推进挥发性有机物排放总量控制，对重点行业的重点重金属排放实施总量控制。 项目所在地不属于重点区域，所属行业不是重点行业。为降低项目产生非甲烷总烃对周围环境的影响，项目设置三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光催化净化器+活性炭净化设备处理产生废气，处理后的废气由15m高排气筒排放产生。项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合。 （6）项目与《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》符合性分析 根据《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》： ① 水是生命之源，水污染防治关乎民生，关乎人民群众生命健康。我市将实施重点流域禁养区养殖户搬迁、直排口排查和整治、窟野河水体达标三项行动，力促水环境质量实现持续改善。 ② 我市将积极开展臭氧重点污染源治理专项行动，明确重点控制挥发性有机物工业源排放，巩固现有治理成果，以榆林城区周边、工业集中区为重点区域，以石化、煤化、焦化等为重点行业，开展挥发性有机物工业源深度治理。 项目所在地北侧距离重点流域无定河支流榆溪河50m，生产过程中不产生废水，生活污水经沉淀池处理后全部回用，厂区产生雨水全部收集，不设排污口。项目距离榆林市中心城区规划边界3.9km，不在工业集中区，不属于重点行业。为降低产生非甲烷总烃对周围环境的影响，设置三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光催化净化器+活性炭净化设备处理产生废气，处理后的废气由15m高排气筒排放产生。因此，项目与《榆林市铁腕治污十四项攻坚行动计划》符合。 二、工程概况 1、地理位置及交通 项目位于榆阳区长城路办事处归德堡村，中心地理坐标为N38°7′37.38″，E109°46′02.19″。项目西侧为半挂车组装厂与飞勇加汽砖厂，西侧446m为榆延铁路；东侧80m为泡沫生产厂，北侧为进场路，北侧50m处为榆溪河，东北方向400m为包南线，850m处的归德堡村，项目地理位置见附图1，四邻关系图见图1。 图1 项目四邻关系图 2、建设内容及规模 项目主要建设内容包括新建1.2万吨/年石蜡生产线，配套建设生活区、办公区、生产区、原料库、库房等。项目组成见表3。 表3 项目组成一览表 工程类别 项目名称 项目内容、组成及规模 备注 主体工程 石蜡生产线 项目内容：建设1套石蜡生产线，位于厂区北部，占地面积600m2，将粗石蜡加入反应釜中，通过电锅炉间接导热油，导热油同反应釜内粗石蜡间接换热，加入膨润土吸附粗石蜡中杂质，吸附完成后的石蜡经板框压滤，送造粒机产生成品。 主要设备：反应釜7台，5m3每台；板框压滤4台；造粒机4台； 生产规模：石蜡1.2万t/a。 已建成 储运工程 原料棚 位于厂区南侧，对于堆放粗石蜡，全封闭原料棚，占地面积1000m2，储存量1100t。 待建 成品库房 库房位于厂区北侧，用于库房北侧用于堆放成品石蜡，南侧堆放箱装膨润土，占地面积1000m2，储存量45t。 已建成 运输 厂外 运输 厂外运输主要包括生产所需原料和产品外运等，采用供需联运或委托社会运输车辆承运方式解决，主要依靠公路来完成。 已建成 厂内 运输 厂内运输主要为原料堆场至生产设备之间的运输，由建设单位设置叉车以满足厂内生产运输需要。 已建成 公用工程 办公生活区 生活区位于厂区西北角，建筑面积280m2，彩钢房，办公区位于厂区西南角，建筑面积200m2。 已建成 给水 主要为生活用水以及绿化用水等，总用水655.8m3/a，均由厂区自备井供给。 已建成 排水 生产过程不产生废水，职工生活污水产生量为1.248m3/d(411.84m3/a)，厂区设卫生防渗旱厕，生活污水沉淀池处理后回用，废水不外排。 待建 全雨水 设90m3雨水收集池1座，经雨水收集池沉淀后回用，不外排 待建 供暖 生产区导热油炉采用电锅炉加热；项目冬季值班人员冬季采用电暖器供暖。 已建成 供电 项目用电由归德堡村电网接入。 已建成 环保工程 废气处理措施 生产区产生的废气经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光催化净化器+活性炭净化设备处理后由15m高排气筒排放。 已建成 粗石蜡全封闭存储 要求整改 粗石蜡砂运输车辆严密遮盖；站内及进厂道路进行硬化 要求整改 食堂油烟，经抽油烟机处理后经烟道排放 要求整改 废水处理设施 项目生产过程不产生废水，喷淋塔废水经污水处理装置处理后全部回用；职工生活污水经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，建设卫生防渗旱厕。 要求整改 噪声处理设施 项目选用低噪设备，通过低噪声设备、基础减振等措施降噪，项目厂界噪声符合《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 已建成 固体废物处理设施 废渣 板框压滤石蜡液过程中产生废渣送电厂使用 已建成 废活性炭 由厂家定期更换回收 已建成 费导热油 厂内设危废暂存点，由有资质单位回收 待建 生活垃圾 收集后送环卫收集点统一处理。 已建成 绿化 厂区四周进行绿化，绿化面积约500m2。 待建 3、主要生产设备 本项目主要设备清单见表4。 表4 主要设备清单 序号 名称 规格、型号 数量 单位 生产设备 1 反应釜 5m3 7 个 2 板式压滤机 / 4 台 3 变压器 160千瓦 1 台 4 地磅 100吨 1 台 5 颗粒机 10吨 4 台 加热系统 6 电加热有机热载体炉 YDW-120 1 台 环保设施 7 喷淋塔 15000m3/h 1 台 8 除雾器 1 台 9 UV光氧催化 30000m3/h 1 台 10 活性炭吸附器 30000m3/h，4×1.25×1.95m 1 台 储运系统 11 叉车 3.5吨 1 辆 12 装载机 / 2 台 4、原辅材料及产品方案 项目所需原材料有粗石蜡、膨润土。 ① 粗石蜡 项目所需粗石蜡来自陕西未来能源化工有限公司及宁煤集团。粗石蜡是费托合成煤制油的主要产物，陕西未来能源化工有限公司一期煤制油每年排放粗石蜡约2万t/a，后续工程将建设400万t/a煤制油装置，产生的石蜡粗产品将会更多，因此项目粗石蜡来源有保证。 煤制油产生的粗制石蜡颜色发黑，市场价值较低。粗石蜡为块状固态，由汽车加盖篷布运输到厂内后堆放于原料棚中，厂内储存量1100t，在线量18t。 表5 原料主要理化性质 项目 粘度（150℃），cP 状态 密度（20℃），g/cm3 凝固点，℃ 典型性质 9.46 固态 0.765 90~110 ② 膨润土 膨润土是以蒙脱石为·主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙托死晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。本项目中膨润土用于吸附粗石蜡中杂质、色素等。膨润土采用袋装，由汽车运输至厂内后堆存于库房中，厂内存量45t，在线量0.068t。 项目产品石蜡常温下处于凝固状态，呈白色。主要成分为C12~C29烷烃，烷烃含量达95%以上，杂质含量低，是生产化工产品的优质原料。 项目产品使用聚乙烯包装袋，每袋25kg。 项目所需原辅材料见表6。 表6 项目原辅材料及产品表 序号 名称 年用量 来源 运输方式 1 粗石蜡 12020吨 陕西未来能源化工有限公司及宁煤集团产生的粗石蜡 汽车 2 膨润土 480吨 内蒙古赤峰市 汽车 3 包装袋 48万个 本地 汽车 项目物料生产原辅料平衡见表7，项目物料平衡见图2。 图2 项目物料平衡图 单位:t/a 表7 项目物料平衡一览表 单位：t/a 输入 产出 物料名称 数量 产品名称 数量 粗石蜡 12020 石蜡 12000 膨润土 480 废气 粉尘 0.264 非甲烷总烃 3.302 废渣 496.434 合计 12500 合计 12500 5、公用工程 5.1给排水 (1)给水 项目用水主要为职工生活用水、绿化用水、道路洒水抑尘、喷淋塔补水，由厂区自备井供给。 根据《陕西省行业用水定额》，并结合当地实际情况综合考虑，项目生活用水量按65L/(人·d)计，运营期厂区劳动定员24人，年生产时间为330d，则项目生活用水量为1.56m3/d(514.8m3/a)。 厂区绿化面积500m2，绿化用水按1.5L/(m2·d)计，每年绿化时间为100d，则绿化用水量为0.75m3/d(75m3/a)。 道路洒水抑尘用水：陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），道路洒水按2.5L/m2﹒d计，本项目道路面积约为1500m2，年洒水次数按110d计，则道路洒水用水量3.75m3/d（413m3/a），全部使用生活废水回用水。 喷淋塔补水：项目采用喷淋塔进行废气除尘。喷淋塔新鲜水补水量为0.2m3/d（66m3/a）。 综上，项目运营期新鲜水用量为655.8m3/a。 (2)排水 项目生产过程不产生废水，所以运营期废水主要为生活污水。 ① 生活污水 生活污水的产生量按用水量的80%计，因此，项目运营期废水产生量为1.248m3/d(411.84m3/a)，厂区建设卫生防渗旱厕，生活污水经过沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，废水不外排。 ② 雨水 项目厂区排水采用雨污分流制排水系统，根据厂区地势高低，拟在厂区西侧建设有一座90m3全雨水收集池，雨水经沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘、造粒机冷却水等。 项目用水情况见表8。 表8 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 类别 用水标准 新鲜水 用量 回用水量 损耗 水量 废水 产生量 废水 排放量 备注 生活用水 65L/(人·d)， 24人 1.56 0 0.312 1.248 0 生活污水经沉淀处理后回用 绿化用水 1.5L/(m2·d) 0.75 0 0.75 0 0 绿化面积500m2 道路洒水 2.5L/(m2·d） 0 3.75 3.75 0 0 年洒水大约110d 喷淋塔补水 0.2 m3/d 0.2 0 0.2 0 0 蒸发损耗 合计 2.51 3.75 5.012 1.248 0 / 本项目水平衡见图3。 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 5.2供电 项目供电由归德堡村电网接入。 5.3供热 设置电锅炉为生产区供热，生活区冬季采用电锅炉供热。 5.4厂内外运输 ⑴厂外运输 本项目厂外运输主要包括生产所需原料和产品外运等，包括粗石蜡运入12020吨，膨润土运入480吨，包装袋运入48万个，成品石蜡运出12000吨，运输方式采用供需联运或委托社会运输车辆承运方式解决，主要依靠公路来完成。 ⑵厂内运输 本项目厂内运输主要为粗石蜡、膨润土等原料棚至生产设备之间的运输，及成品石蜡由生产设备至库房之间的运输。由建设单位设置叉车以满足厂内生产运输需要。 6、平面布置及合理性分析 大门位于厂区的西侧，厂区按照工艺流程布置，由西向东依次是办公生活区、粗石蜡储存区，成品储存区位于厂区北侧，生产区位于厂区东侧，生产区内生产设备均靠南依次布置，废气处理间位于厂区东南角，厂区平面布置结构紧凑、布局合理，平面布置图见附图2。 有利于内部运输和安全管理，项目功能分区明确，总平面布置合理。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员24人。项目年工作330天，实行两班工作，每班12小时工作制。 8、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表9。 表9 本项目经济技术指标一览表 序号 项目名称 数量 单位 1 总占地面积 14000 m2 2 总建筑面积 12000 m2 3 总投资 1000 万元 4 环保投资 168.5 万元 5 年工作天数 330 d/a 6 劳动定员 24 人 7 年用水量 655.8 m3/a 8 粗石蜡 12020 吨 9 膨润土 480 吨 10 包装袋 48 万个 11 绿地总面积 500 m2 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目部分生产及生活设施已基本建设完成，但配套的环保设施相对较欠缺，通过现场实地踏勘与调查，查找出项目目前存在一部分环境问题，在此针对环境问题提出相应的补救措施。 表10 原有项目存在环境问题和整改措施 名称 存在的环境问题 整改措施 废水 厂区设防渗旱厕，生活废水用于厂区降尘 设卫生防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于厂区及道路洒水抑尘，废水不外排 雨污合流 雨污分流，并建设有一座90m3雨水收集池 废气 1、项目共有7台反应釜，4台板框压滤机，4台造粒机。目前5台反应釜内设有集气装置，3台板框压滤机及2台造粒机上方设有集气罩，废气收集后经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭净化设备处理，由15m高排气筒排放 2、粗石蜡在料场露天堆放 3、厨房未设置抽油烟机 4、厂内堆放有原燃煤锅炉用煤 1、生产车间全封闭，7台反应釜全部设集气装置，4台板框压滤机及4台造粒机上方均设集气罩，废气集中收集经三级水浴喷淋塔+UV光氧催化+活性炭净化设备处理后由15m高排气筒排放。 2、粗石蜡设原料棚全封闭存储 3、厨房新增抽油烟机+专用烟道 4、清理厂内堆煤，拆除燃煤锅炉必须移除 固废 产生废渣未设置贮存间 1、板框压滤石蜡液过程中产生废渣收集于厂内暂存间，定期送电厂做燃料使用 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 项目位于榆林市榆阳区归德堡村，中心地理坐标为N38°7′37.38″，E109°46′02.19″，海拔高度985m。 2、地形地貌 本项目所在地，海拔高度在983～986m之间，为新月行沙丘地貌，沙质厚度少则不足1m，多则几十米，部分地段山峁裸露，地势较高，水蚀较轻，沟壑密度小且短而浅，地貌为浑圆形长梁状，连绵起伏，波状相连。经过多年治理，大部分沙地得到不同程度的固定，目前区内地貌类型为由固定、半固定沙漠组成的风沙地貌，区内地势东北高，西南低，厂址未发现影响场地稳定性的坡、崩塌、塌陷、泥石流等不良地质作用。 3、地质地震 评价区大地构造属鄂尔多斯盆地次级构造单元-陕北斜坡中部，地质构造简单，岩层近于水平，地层稳定，褶皱构造不发育。地形开阔，多为半固定沙丘，沙丘呈波状起伏。主要为第四系风积、冲洪积、湖积的沙土、一般粘性土等，下伏为侏罗系砂岩。 本区地壳活动相对较弱，根据中国《建筑抗震规范》(GB5011-2001)》及《中国地震烈度区划图》，本项目所处地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。 该项目区域地质条件良好，无不良地质构造。 4、气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.7毫米，年平均气温8.3℃。冬季处在强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生。冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，形成秋高气爽的天气。 5、水文特征 （1）地表水 榆阳区内河流属黄河水系。北部、西部及东南部为无定河流域，面积5904km2，占全区面积的83.71％。东北部（麻黄梁镇、大河塌乡、安崖镇和刘千河乡局部）为秃尾河、佳芦河流域，面积分别为720km2和429km2，分别占全区面积的10.21％、6.08％。区内河道纵横，有大小河流837条，其中常年流水河570条，季节性流水支沟261条。风沙草滩地区有150多个海子。 在本项目北60m处为榆溪河。 榆溪河发源于榆林北部毛乌素沙地的刀兔、河口等地，属无定河的一级支流，黄河的二级支流，榆林市内流长85km，河水较清，河床底部有悬沙移动，平均含沙量为5.73kg/m3，该河80%以上的水靠地下水补给，流量较稳定，在75%保证率下，枯水年平均流量7.37m3/s，最大洪峰流量1950m3/s。流经项目所在地段水质功能主要为集中式生活饮用水及农业罐溉用水。 （2）地下水 区内地下水类型分为新生界第四系松散层地下水和中生界基岩承压水两大类。地下水的形成、分布和水化学特征主要受地貌的制约，此外还受地层岩性、地质构造、古地理环境及水文气象诸因素综合控制。 6、动植物资源 评价区为温带干旱、半干旱大陆性季风气候区，全年气候干燥，风沙活动频繁，生态环境脆弱。近年来随着当地经济全面提升，环境治理日趋完善，治沙固沙防护林带已逐渐形成，沙漠南进初步得到竭制。项目区地带性植被不明显，隐域性植被发达，沙生植被为主要植被类型，现有植被多为人工栽植或飞机播种，主要有沙柳、沙蒿、柠条等少数耐旱植物，植被覆盖率低于30%，总郁闭度约5-6%，灌木高60-90cm。 评价区在动物区划中处蒙古北界蒙新区与华北区交汇地带，近年来由于人为活动影响，动物种类发生了较大变化，野生动物减少，家养畜、禽增多。项目区野生动物已极为稀少，家畜禽主要有羊、猪、狗、鸡等。 7、土壤及水土流失 评价区土壤主要为风沙土，土壤基质松软不稳定，保水性差，土壤有机质含量低，荒漠化及水土流失较重，年均土壤侵蚀模数1-3万吨/平方公里，主要侵蚀方式为水力和风力侵蚀。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解项目周边环境状况，陕西中测检测科技有限公司于2018年8月25日~9月1日对项目周边环境进行了监测。 一、环境空气质量 1、监测点位 监测点位与本项目的关系见表11，具体监测布点图见附图3。 表11 大气环境现状监测布点 编号 监测点名称 相对于拟建厂址的距离（m） 监测项目 1# 项目所在地 0 TSP、SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 2# 归德堡村 850 2、监测项目 现状监测项目包括：TSP、SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃共5项。 3、监测频率 陕西中测检测科技有限公司于2018年8月25日~9月1日连续监测7天。 4、采样及分析方法 采样分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表3的要求进行，分析各项污染物的浓度。检出下限和分析方法见表12。 表12 环境空气质量现状监测项目及采样分析方法 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/Nm³） SO2小时值 甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.007 SO2日均值 0.004 NO2小时值 盐酸萘乙二胺比色法 HJ479-2009 0.005 NO2日均值 0.003 PM10 重量法 HJ618-2011 0.010 TSP 重量法 GB/T15432-1995 0.001 非甲烷总烃 直接采气--气相色谱法 HJ604-2011 0.07mg/m3 5、大气环境质量现状评价 （1）评价标准 本次大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃采用《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。具体标准见表13。 表13 评价区环境空气质量评价标准 序号 监测项目 24小时平均 小时平均 单位 1 SO2 150 500 ug/m3 2 NO2 80 200 3 PM10 150 / 4 TSP 300 / 5 非甲烷总烃 2.0 / mg/m3 （2）监测结果 空气现状监测结果见表14。 表14 监测因子监测统计结果一览表 监测项目 监测点位 浓度范围(ug/m3) 标准值(ug/Nm3) 超标率(%) 最大超标倍数 SO2 1h平均浓度值 1# 15~28 500 0 0 2# 14~28 0 0 24h平均浓度值 1# 20~24 150 0 0 2# 19~25 0 0 NO2 1h平均浓度值 1# 27~44 200 0 2# 26~43 0 0 24h平均浓度值 1# 34~39 80 0 0 2# 31~37 0 0 PM10 24h平均浓度值 1# 79~102 150 0 0 2# 74~94 0 0 TSP 24h平均浓度值 1# 155~186 300 0 0 2# 135~172 0 0 非甲烷总烃 24h平均浓度值 1# 0.45~0.52 2.0 0 0 2# 0.43~0.46 0 0 根据现状监测结果，各监测因子1h平均值及24h小时平均值均小于《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准限值。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 二、地表水环境质量现状 1、 监测点位 在项目东侧榆溪河厂区上游500m处布设1个监测断面，榆溪河厂区下游1000m布设一个监测断面，共布设2个监测断面，具体见监测点位图见附图3。 2、 监测项目及分析方法 监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、挥发酚共7项。监测项目分析方法见表15。 表15 地表水监测项目及分析方法 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/L） 1 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 - 2 COD 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 2.0mg/L 3 BOD5 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 4 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 5 SS 重量法 GB 11901-1989 4mg/L 6 石油类 红光分光光度法 HJ 637-2012 0.01mg/L 7 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 0.0003mg/L 3、 监测时间及频次 陕西中测检测科技有限公司于2018年08月25日对评价区地表水进行了监测。 4、 监测结果 地表水监测结果统计见表16。 表16 地表水质监测结果统计表 单位：mg/L(pH除外) 监测因子 单位 榆溪河厂区上游 榆溪河厂区下游 标准指数 GB3838-2002中Ⅲ类标准 pH值 / 7.86 7.88 0.43~0.44 6~9 COD mg/L 16 17 0.8~0.85 ≤20 BOD5 mg/L 3.4 3.5 0.85~0.875 ≤4 氨氮 mg/L 0.527 0.546 0.527~0.546 ≤1.0 SS mg/L 18 13 / / 石油类 mg/L 0.03 0.02 0.4~0.6 ≤0.05 挥发酚 mg/L 0.0003ND 0.0003ND / ≤0.005 由上表可知，项目地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、地下水质量现状 本项目委托陕西中测检测科技有限公司对项目周围地下水质量现状进行监测。 ⑴ 监测点位 水质监测：厂区自备井（见图3）。 水位监测：厂区自备井、归德堡村1#、归德堡村2#、归德堡村3#共4个监测点位。 地下水监测点位与项目位置关系见表17。 表17 地下水监测点位与项目位置关系 监测点位 相对本项目位置 井深（m） 井口标高m 水面标高m 方位 距离(km) 厂区自备井 / 0 17 984 975 归德堡村1# NE 3.0 24 1014 1001 归德堡村2# NE 3.6 30 1017 1002 归德堡村3# NE 1.8 20 1019 1011 ⑵ 监测时间与频次 一天采样一次。 ⑶ 监测项目 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总汞、总镉、六价铬、总铅、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、挥发酚共18项。 ⑷ 分析方法 采样和分析方法按国家规范进行，监测方法见表18。 表18 水质监测项目及分析方法 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/L） 1 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 / 2 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾法 GB/T5750.5-2006（1.1） 0.05 3 氨氮 纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006（9.1） 0.02 4 亚硝酸盐 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006（10.1） 0.001 5 汞 冷原子吸收分光光度法 HJ597-2011 0.00001 6 镉 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.5-2006（9.1） 0.0005 7 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.5-2006（10.1） 0.004 8 铅 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006（11.1） 0.0025 9 硝酸盐 紫外线分光光度法 GB/T5750.5-2006（5.2） 0.2 10 K+ 离子色谱法 HJ816-2016 0.02 11 Na+ 0.02 12 Ca2+ 0.03 13 Mg2+ 0.02 14 CO32- 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法 第四版》 / 15 HCO3- / 16 Cl- 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-的测定） 离子色谱法》 HJ84-2016 1.0 17 SO42- 5.0 18 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 0.0003 ⑸ 监测结果与分析评价 评价区地下水监测结果见表19。 表19 项目区地下水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目 监测值 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 厂区自备井 pH 8.05 6.5-8.5 高锰酸盐指数 1.4 ≤3.0 氨氮 0.082 ≤0.2 亚硝酸盐氮 0.003 ≤0.02 硝酸盐 2.52 ≤20.0 汞 0.00001ND ≤0.001 镉 0.0005ND ≤0.01 六价铬 0.008 ≤0.05 铅 0.0025 ND ≤0.05 K+ 0.76 / Na+ 24.5 / Ca2+ 45.7 / Mg2+ 32.9 / CO32- 未检出 / HCO3- 214 / Cl- 52.7 ≤250 SO42- 34.9 ≤250 挥发酚 0.0003ND ≤0.002 由上表可知，评价区地下水监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 本项目委托陕西中测检测科技有限公司对项目厂界进行了声环境质量现状监测。 （1）监测布点 在项目厂界北、东、南、西侧外1m处共设4个监测点位。 （2）监测期间工况 根据项目现场监测情况，监测期间全厂装置正常生产运行。 （3）监测时间与时段 本次噪声监测日期为2018年8月25日，昼、夜各监测一次。 （4）监测仪器及校准 测量前后均使用AWA 6221B声校准器对AWA 5680（YQ02801） 型多功能声级计进行校准。 （5）监测结果统计与分析 表20 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB（A） 编号 项目 08月25日 标准 评价 昼间（Ld） 夜间（Ld） 昼间（Ld） 夜间（Ld） 1# 厂界北侧 47.9 43.1 60 50 达标 2# 厂界东侧 53.7 46.4 60 50 3# 厂界南侧 47.2 43.5 60 50 4# 厂界西侧 48.1 44.2 60 50 根据监测数据分析，项目所在区域四周场界昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价范围区内无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区、集中式饮用水水源地栖等重要保护目标。通过现场实地调查，确定项目周围主要环境敏感保护目标见表21。 表21 环境保护目标一览表 环境要素 目标名称 功能及规模 方位/距离 环境保护级别 大气环境 归德堡村 村庄，650人 NE/850m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 庙湾 村庄，150人 NW/1500m 米家院子村 村庄，120人 SE/2400m 地表水环境 榆溪河 地表水Ⅲ类水体 N/50m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 地下水环境 项目及周边区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 土壤及植被 保障农业生产和人体健康 厂区及周边 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中有关要求； 2、地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；营用期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、项目所产生的污废水经处理设施处理后，综合利用，禁止外排，污（废）水实现零排放； 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求。生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总量控制标准 | 项目废水处理后全部回用，因此不申请COD和NH3-N总量控制指标。 根据国家及陕西省环保规划主要污染物排放总量控制的相关要求，确定项目污染物排放总量控制指标建议值如下： VOC：0.327t/a。 |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程简述 根据项目踏勘，项目在2012年曾建设为泡沫厂，由于经营不善，泡沫厂于2014年关厂，关厂后原项目变卖所有设备、并清除厂内所有固废，随后厂区处于闲置状态，厂内无遗留环保问题。2017年本项目与归德堡村委会租赁该土地，由于原厂区厂房、办公生活区等未拆除，因此项目施工期工程主要为新设备入厂、安装。据调查，项目开工后未对厂区布局进行改造。项目厂区包括石蜡生产车间、成品库房、废气处理间、生产办公区等，尚需建设的工程内容包括：原料棚、厂区硬化等。目前项目已投入调试，由于工程量较少，在原料棚及厂区硬化等工序将会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物。施工流程及各阶段主要污染物产生见图4所示。 图4 施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2运营期工艺流程简述 粗石蜡运输到厂内后，堆存于原料棚。 生产时，由铲车将粗石蜡加入到反应釜中，利用电热炉对导热油进行加热，导热油温度达到控制要求时（160℃），送至反应釜。导热油同反应釜内的粗石蜡进行间接换热，待粗石蜡熔化成液体后，在反应釜中加入膨润土，膨润土将粗石蜡中的色素、杂质进行吸附，粗石蜡熔化及吸附过程约需要7~8个小时，吸附完成后，由泵送至板框压滤机进行过滤，压滤后产生的滤渣定期送砖厂或电厂使用；液体费托蜡经过滤系统过滤后，通过造粒机，均匀分布在下方匀速移动的钢带上，钢带下方设置有连续喷淋冷却装置，迫使钢带上的物料在移动过程中迅速冷却、固化成型，成品石蜡直接装袋送入产品库中。 项目工艺流程及产物环节见图5。 图5 运营期工艺流程及排污节点图 主要污染源分析 一、施工期主要污染源分析 1、废气 地表清理、建筑材料和土方堆放扬尘、汽车运输扬尘。 2、废水 项目施工期间不设食宿，废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。施工人员按每天滞留工地人数10人计，用水定额为30人/L·d，产污系数0.8，生活污水主要污染物是COD、BOD、SS、NH3-N等，产生量为0.24 m3/d，水量较少。 3、噪声 本项目主要噪声为机械噪声和汽车运输噪声。 4、固废 产生的固废主要为施工过程中产生的少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5kg/d。 二、运营期污染物源强分析 根据现场调查，项目正在调试阶段，项目运行中存在的主要环境问题有：粗石蜡露天堆放产生的粉尘、车辆运输粉尘、石蜡生产车间产生的有机废气、食堂油烟等，工作人员产生的生活污水，生产车间泵类及风机运行噪声，生活垃圾及滤渣。 1、废气 项目运营期排放废气主要为生产工序产生的非甲烷总烃、粉尘及厨房油烟。粉尘主要为加料过程中产生的粉尘，粗石蜡储存、运输、卸料粉尘及运输粉尘。 ⑴ 非甲烷总烃 非甲烷总烃产生于石蜡，原料棚中的粗石蜡为块状固体，常温下粗石蜡中有机物存在较稳定，挥发性有机物较少，根据现状监测，厂区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 厂区非甲烷总烃主要产生于熔化后的石蜡液，高温下石蜡液中分解出有机气体，挥发性有机物增多，主要包括反应釜、板框压滤工序及造粒工序。反应釜、板框压滤及造粒工序布置于一个生产车间中。 反应釜：粗石蜡在反应釜中加热熔化，加热温度160℃，粗石蜡熔化成液体时会有石蜡蒸汽产生，主要成分为石蜡（C5~C63+），本次评价将产生的有机废气统一以VOCs计，按非甲烷总烃进行预测分析。类比陕西科澳环保科技有限公司新建5万吨费托蜡固化、精制项目，非甲烷总烃的挥发量约为原材料的0.1‰，项目粗石蜡年用量为12020t，非甲烷总烃产生量为1.202t/a。 板框压滤：熔化后的粗石蜡液由泵打入板框压滤机，压滤过程及压滤后的石蜡液有石蜡蒸汽产生，非甲烷总烃的挥发量约为原材料的0.1‰，项目年产石蜡12000吨，非甲烷总烃产生量为1.2t/a。 造粒工序：压滤后的石蜡液均匀连续滴在造粒机移动钢带上，石蜡液迅速冷却、固化成型，常温下的石蜡产生非甲烷总烃较少，挥发量约为产品的0.05‰，项目年产石蜡12000吨，非甲烷总烃产生量为0.6t/a。 项目反应釜内设有集气装置，板框压滤机及造粒机上方设有集气罩，集气效率以90%计，产生废气收集后由引风机引到项目废气处理间处理，风机风量30000m3/h，废气经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化（去除率90%）+活性炭净化设备（去除率90%）处理，非甲烷总烃总去除率99%，处理后的废气由15m高排气筒排放。处理后的非甲烷总烃排放量为0.027t/a（0.0034kg/h），排放浓度为0.11mg/m3。 生产车间未收集废气无组织排放量0.3t/a（0.038kg/h）。 图6 非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a ⑵ 粉尘 ①加料粉尘 项目使用叉车向反应釜中投加粗石蜡及膨润土，粗石蜡以结块固态居多，产生粉尘极少，膨润土为粉状，投加时有少量粉尘散逸。项目运营中每日仅加料两次，加料持续时间短，1t膨润土粉尘散逸量约为50g，项目膨润土年用量为480t，粉尘产生量为0.024t/a。 ② 粗石蜡储存、运输、卸料粉尘 粗石蜡大小不一，以结块固态居多，也有细小粒状及粉状，在储存、运输及卸料时会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，参考粒料堆存粉尘产生系数，在粗石蜡储存、运输、卸料等工序中粉尘的产生系数为0.02kg/t原料，属于无组织排放。评价要求项目新建原料棚用于储存粗石蜡，对厂内道路进行硬化，及时对厂区内地面进行洒水降尘。本项目年消耗粗石蜡12020t，周转天数为30天，现场存量1100t，评价要求项目粗石蜡储存、装卸全部在密闭料棚中，粉尘产生量为0.240t/a（0.031kg/h）。 ③ 道路运输扬尘 本工程外购原材料粗石蜡、膨润土及产品石蜡等均采用汽车运输。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表22。 表22 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h） 汽车平均质量 （t） 道路表面粉尘量（kg/m2） 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆） 5 30 0.60 0.49 10 30 0.60 0.98 20 30 0.60 1.96 项目成品年运输量为12000万t/a，单车平均每次运输量为20t，则需运输600车次；粗石蜡、膨润土年运输量为12500t，单车每次运输量40t，则需运输313车次；项目年运输量总计约913车次，汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以50m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.022t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的不利影响，评价要求采取如下措施：进场道路进行硬化；及时对厂区内地面进行洒水降尘；粗石蜡运输车辆要严密遮盖。 ⑶ 食堂油烟废气 项目设食堂一座，用餐按中、晚餐，用餐人数24人计，年工作330d，其食用油用量平均按0.05kg/人·天计，年消耗食用油0.396t/a。油的挥发量按总耗油量的2%计，本项目油烟产生量7.92kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰3.5小时计，则油烟产生浓度为1.71mg/m3，项目设置抽油烟机，抽油烟机的油烟净化效率不低于60%，则油烟的排放浓度为0.69mg/m3，油烟排放量3.17kg/a。 2、废水 项目生产中不产生废水，三级水浴喷淋塔主要用于废气降温，喷淋废水经沉淀处理后全部回用于喷淋，不外排。造粒机冷却水经冷却塔处理后全部回用。因此项目运营期废水主要是职工生活污水。 厂区劳动定员24人，年工作330d，人均用水量按65L/(人·d)计，生活用水量514.8m3/a，废水产生量按用水量80%计，则项目运营期生活污水产生量411.84m3/a，其主要污染物有SS、BOD5、COD、动植物油等，生活污水经沉淀池处理后用于厂区及道路洒水抑尘，废水不外排。厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏。 3、噪声 项目噪声源主要为压滤机、风机、泵类运行产生的噪声以及交通噪声。噪声值一般为70~90dB（A），通过选用低噪声设备，采取室内安装、隔音等防治措施，有效降低噪声源强，设备噪声经距离衰减后，可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声治理前后排放情况见表23。 表23 项目主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 序号 噪声源 产噪设备 数量 声压级dB(A) 1 生产车间 压滤机 4台 92 2 风机 3台 3 泵类 若干 4、固废 ①废渣 板框压滤机过滤产生废渣主要成分为焦炭、石蜡及吸附杂质后的膨润土，属于一般工业固废，过滤废渣排放量496.434t/a，暂存于厂内，定期送电厂使用，废渣销售合同见附件。 ②废活性炭 项目采用活性炭吸附非甲烷总烃，产生的失效废活性炭约0.8t/a。对照《国家危险废物名录》（部令第39号）可知，吸附非甲烷总烃产生的失效废活性碳属危险固体废物，编号为HW49 900-041-49。定期由厂家更换并回收处置，回收协议见附件。 ③导热油 导热油中的油循环利用不外排，设备维修检查时定期更换导热油中的油，项目导热油一年定期检查一次，产生的废油约为0.003t/a，该部分废油为危险废物，需放置在危废储存间，由有资质的单位回收利用，不外排。 ④生活垃圾 项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，厂区劳动定员24人，年工作330d，则生活垃圾年产生量约3.96t/a。生活垃圾厂内收集后送归德堡村垃圾转运点。 项目固废产生统计见下表24。 表24 固废产生统计表 单位t/a 序号 固废名称 产生工序 性质 产生量 处理处置方式 1 废渣 压滤 一般固废 496.434 送电厂使用 2 废活性炭 非甲烷总烃处理 危险废物 0.8 由厂家定期更换并回收 3 导热油 生产车间导热油循环管道 危险废物 0.003 由有资质单位回收处理 4 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 3.96 厂内收集后送归德堡村垃圾转运点

# 工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 治理措施 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 12.63mg/m3 3.002t/a | 三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭+ 15m高排气筒排放 | 0.11mg/m3 0.027t/a |
|  |  |  | 0.3t/a | 无组织排放 | 0.3t/a |
|  | 加料粉尘 | 粉尘 | 0.024t/a | 无组织排放 | 0.024t/a |
|  | 粗石蜡储存、运输、卸料粉尘 | 粉尘 | 0.24t/a | 全封闭料棚 | 0.24t/a |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 0.022t/a | 道路硬化，洒水抑尘 | 0.022t/a |
|  | 食堂油烟 | 粉尘 | 1.71mg/m3， 7.92kg/a | 安装抽油烟机 | 0.69mg/m3， 3.71kg/a |
| 水污 染物 | 生活区 | 生活污水 | 厂区设卫生防渗旱厕，生活污水经沉淀池处理后用于厂区及道路洒水抑尘 |
| 噪声 | 板框压滤、风机、泵类 | 噪声 | 70~90dB(A) | 低噪声设备、基础减振、设备入室、距离衰减等 | 60-80dB(A) |
| 固废 | 生产区 | 废渣 | 496.434t/a | 厂内收集后送电厂使用 | 处置率100% |
|  |  | 废活性炭 | 0.8t/a | 由厂家定期更换并回收 |  |
|  |  | 废导热油 | 0.003t/a | 由有资质单位回收处理 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 3.96t/a | 厂内收集后送归德堡村垃圾转运点 |  |
| 其他 | / |
| 生态及绿化 | 根据现场踏勘，项目石蜡生产车间、生产办公区等已建设完成，尚需建设的工程内容包括：原料棚、厂区硬化等。目前厂内已基本平整，无植被覆盖，因此项目建设对生态的影响较小。项目运营期通过厂区植树种草，提高厂区绿化率，对生态环境有一定的积极作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 石蜡生产车间、成品库房、废气处理间、生产办公区等已建设完成，尚需建设的工程内容包括：原料棚、厂区硬化等，目前项目已投入调试。根据现场踏勘，粗石蜡在厂内露天堆放，厂区道路未完全硬化，遇大风天气及运输车辆行驶时会产生扬尘污染。 项目需建设工程量较少，在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。 1、大气环境影响分析及污染防治措施 ⑴ 施工土方扬尘控制措施： ①水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸，搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘。 ②严格管理运输车辆，不得超载，避免造成沿途泥浆滴漏，影响道路整洁，建筑固废必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往建筑垃圾填埋场； ③施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运； 2、水环境影响分析及污染防治措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业过程产生的施工废水。项目设有卫生防渗旱厕，施工人员生活污废水经过沉淀处理后，回用于周围绿化、场地及道路洒水；施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，经沉淀处理后循环使用，不外排。 项目在施工期产生的废水对周围环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析及污染防治措施 评价建议采取以下措施： 合理安排施工时间，尽量缩短施工期，尽量选择低噪声的施工机械或工艺。从根本上降低噪声源强。同时加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生。通过上述措施，施工噪声的影响可以得到较大减小。 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目建设原料棚，进行厂内硬化产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。搭建原料棚和厂内硬化产生建筑垃圾较少；项目施工期施工人员主要为当地民工，不集中安排食宿，产生的生活垃圾较少，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，施工人员生活垃圾量为10kg/d，施工周期以30d计，则生活垃圾共产生0.15t。 施工期建筑垃圾收集后送指定收集点。 5、生态环境影响分析 本工程用地为弃用厂房，施工期无基础开挖等工序，对生态影响较小，在原料棚施工同时进行场地的硬化和绿化，有效控制水土流失。 经采取以上措施后，工程施工期间污染物排放较少，施工期间未发生扬尘污染、噪声扰民等情况，无居民投诉事件，因此项目施工期对环境影响程度较低。 运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、非甲烷总烃 ⑴ 有组织排放 ① 污染防治措施 项目在反应釜内设有集气装置，板框压滤机及造粒机上方设有集气罩，集气效率以90%计，产生废气收集后由引风机引到项目废气处理间处理，风机风量30000m3/h，废气经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化（去除率90%）+活性炭净化设备（去除率90%）处理，非甲烷总烃总去除率99%，处理后的废气由15m高排气筒排放。 ② 废气治理措施原理 项目采用三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光催化净化器+活性炭净化设备对石蜡生产产生的非甲烷总烃处理。 三级水浴喷淋塔： 粗石蜡在160℃完全熔化，产生废气温度在120℃~150℃之间，温度较高，UV光氧催化不适合高温气体的净化，进气温度宜在-5℃~35℃，若直接净化会损坏净化设备，因此设置三级水浴喷淋塔对废气降温。 水浴喷淋塔采用废气与水直接接触方法冷却，喷淋塔将水通过喷嘴形成细雾，喷到高温废气中，水雾蒸发吸收大量的热，使烟气得以冷却。喷淋后的水降温后循环使用。 除雾器： 经喷淋塔处理后的废气易产生粒径为10-60微米的雾，不仅影响UV光氧催化净化器的光源散发，同时影响UV光氧催化及活性炭净化装置寿命，因此设置除雾器去除废气中的水雾。除雾器的工作原理是利用重力和惯性撞击作用，当含雾气体以一定的速度通过除雾器时，会与除雾器内部结构相撞，并依附在其表面上。除雾器内部结构的表面上水雾，经过扩散和重力的作用会逐步聚集，当重量达到一定水平后，就会从除雾器内部结构上分离下来。 UV光氧催化： UV光氧催化利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链在高能紫外线光束照射下，降解转变为低分子化合物，如CO2、H2O等。 利用高能高臭氧UV紫外光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O+ O（活性氧）+ O2→O3 臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其他刺激性废气净化效果极佳。高能UV紫外线光束及臭氧对非甲烷总烃进行协同分解氧化反应，使非甲烷总烃转化为水和二氧化碳，达到净化效果。 UV光氧催化适用于去除挥发性有机废气（VOCs）及各种恶臭气体，根据《UV光催化处理VOCs的技术要点探析》（山东工业技术，2018年07期），影响UV光催化效率的主要因素包括光源、催化剂、温湿度和停留时间等。相对湿度超过70%后VOCs去除率逐渐下降；高温气体易损坏装置影响设备寿命；大部分挥发性有机化合物在紫外光能和催化氧化的共同作用下，能在2~3s时间内被充分降解，但停留时间达到10s后，废气的降解效率增加不明显。为保证UV光氧催化去除效率，在UV光氧催化设备前设置三级水浴喷淋塔对废气进行降温，在三级水浴喷淋塔之后设置除雾器去除水雾，保证氧气有效吸收光源，三级水浴喷淋塔及除雾器是UV光氧催化正常有效运行的关键。 活性炭净化： 活性炭是常用的吸附剂，具有性能稳定、抗腐蚀等优点。活性炭具有较大的目标化合物吸附空间，故吸附有机物气体的能力较大，它的吸附能力在于它具有巨大的比表面积以及其精细的多孔表面结构，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等，并且其脱附过程也很简单。由于它的疏水性，并具有非极性表面，为疏水性和亲水性有机物的吸附剂，常被用来吸附回收恶臭物质及有机物质。 ③ 废气措施可行性分析 项目产生废气主要成分为非甲烷总烃，UV光氧催化和活性炭吸附能有效去除废气中的污染物，设备安装简单，投资小，运行费用低，恶臭气体量不大，采取以上措施后非甲烷总烃去除率99%，处理后的非甲烷总烃排放浓度为0.11mg/m3，排放量0.0034kg/h，满足营用期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准10kg/h，及厂界浓度4.0mg/m3标准。因此项目采取措施有效并可行。 ⑵ 无组织排放 ① 污染物预测 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），本次环评采用Screen3System估算模式对项目建设完成后无组织排放的非甲烷总烃进行评价。估算模式所需的无组织污染源参数见表25，预测结果见表26。 表25 大气污染源参数表 无组织排放 污染物 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度（m） 1 非甲烷总烃 0.038 43 14 10 表26 估算模式计算结果 污染源 非甲烷总烃 最大落地浓度距离（m） 落地浓度mg/m3 占标率% 生产车间 0.0136 0.68 101 根据上表可知，非甲烷总烃无组织排放最大地面浓度0.0136mg/m3，最大占标率为0.68%。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度4.0mg/m3标准，因此项目对周边环境空气影响较小。 ② 大气环境防护距离 针对该部分气体的无组织排放的非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），应在无组织排放源周边设立大气环境防护距离。本评价采用环境保护部评估中心实验室发布的软件对大气环境防护距离进行计算，经计算可得，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 2、粉尘 ⑴ 加料粉尘 项目使用叉车向反应釜中投加粗石蜡及膨润土，粗石蜡以结块固态居多，产生粉尘极少，膨润土为粉状，投加时有少量粉尘散逸。本次环评采用估算模式对加料无组织粉尘排放进行预测，预测污染源参数的选取见表27。 表27 无组织粉尘排放源强表 无组织排放 污染物 排放速率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 排放高度（m） 加料粉尘 0.003 43 14 10 利用估算模式的计算结果见表28。 表28 估算模式预测结果表 污染源 粉尘 最大落地浓度距离 （m） 落地浓度mg/m3 占标率% 加料粉尘 0.001074 0.12 101 根据预测结果可见，粉尘的下风向最大落地浓度为0.001074mg/m3，占标率为0.12%，最大浓度出现在下风向101m处，其浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求，对环境影响较小。 ⑵ 原料储存、运输、卸料粉尘 项目粗石蜡储存、装卸全部在密闭料棚中，储存、运输、卸料过程中无组织排放粉尘量0.240t/a。对周围环境空气影响较小。 ⑶ 道路运输扬尘 运输过程产生的扬尘主要来自两方面，汽车上所载物料扬起的尘和汽车运动形成的涡流卷起的尘。为降低扬尘产生量，改善区域环境，评价要求：进场道路进行硬化；及时对厂区内地面进行洒水降尘；确保车容整洁、车体外观无粘结物，车轮未带泥沙，覆盖严密无抛洒；运输车辆必须封盖严密，不得撒漏；各种专用运输车辆在行使途经坡度较大或不平整道路时应谨慎驾驶，杜绝因剧烈震动引起抛洒。采取以上措施后，道路运输扬尘对周围环境影响较小。 3、食堂油烟废气 本项目油烟产生量7.92kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为4000m3/h，按日高峰3.5小时计，则油烟产生浓度为1.71mg/m3，项目设置抽油烟机1台，抽油烟机的油烟净化效率一般不低于60%，则油烟的排放浓度为0.69mg/m3，油烟排放量3.17kg/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 ① 生活污水 项目运营期废水主要为职工生活污水。生活污水产生量411.84m3/a，生活污水经沉淀池处理后用于厂区及道路洒水抑尘，废水不外排。厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏。项目产生废水对水环境影响较小。 ② 雨水收集 项目北侧距离榆溪河50m，为减少在雨季厂内雨水对榆溪河的影响，评价要求项目设置全雨水收集池。 厂区排水采用雨污分流制排水系统，根据厂区地势高低，拟在厂区西侧建设有一座90m3雨水收集池，雨水经沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘、造粒机冷却水等，厂内雨水排放采用场地与道路路面散流以及部分地段设排水明沟相结合的方式，使场内雨水收集至雨水收集池。项目所在地水资源相对短缺，因此建设单位必须树立节水意识，充分利用自然降水合理开发利用，设置足够容积的集水池，降低雨水直接外排对水环境的影响。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）中雨水设计径流总量公式计算： W=10ѰchyF W——雨水径流总量（m3）； Ѱc——雨水径流系数，混凝土路面，取0.85； hy——设计日降雨量（mm），45.2mm（榆林市两年一遇日降水量）； F——硬化汇水面面积（hm2），0.22hm2。 经计算，厂内雨水径流总量为84.5m3，考虑一定的富余系数，本项目雨水收集池为90m3，可确保项目在降雨状态下雨水全部收集不外排，同时雨水池兼做事故池。 3、地下水影响分析 （1）地下水环境现状调查 评价区地下水类型主要为潜水，分布在第四系松散地层中。松散地层的水位及埋深变化大，以上层滞水为主，受季节影响大，其补给来源主要为大气降水；基岩透水性中等，局部构造裂隙中赋存一定量裂隙水，补给来源主要为大气降水及地表径流渗透补给。含水层岩性以粉细砂、细砂及中粗砂，富水性微弱，受古地形的制约，地下水沿西北向东南沟谷径流排泄。由于地势较为陡峭，水利坡度大，流速较快，不易形成富集带，总体由西北向东南沟谷方向径流，沿地下孔隙、裂隙通道向东南侧排泄或自然蒸发。 地下水化学特征主要受地理环境及补给、径流、排泄条件的控制。区内浅层潜水一般为水的物理性质较好的中性淡水，矿化度低，水质良好。而基岩承压水随深度增加，沉积时代变老，地下水运动速度变慢，交替不畅，水化学类型由简单到复杂，即由重碳酸盐逐渐向硫酸盐和氯化盐转化，矿化度逐渐升高的规律。 （2）地下水污染途径分析 项目区的第四系地下潜水水量较丰富，较低洼区域的地下潜水位一般在2-10m，较高的黄土地区域地下潜水位一般在50-120m。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，污水的跑、冒、滴、漏，通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层污染潜水。并随地下水的流动和弥散作用，在含水层中扩散迁移，含水层颗粒愈粗，透水性愈好，则污水在含水层中的扩散迁移能力就愈强，其危害就愈大。污染途径主要有： ①职工生活污水涉及的地下水污染因子COD、BOD5、SS、NH3-N，且大部分因子浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准。生活污水收集、处理环节中均涉及可能污染地下水的环节，例如生活污水收集管道、沉淀池渗漏等情况造成的污水泄漏进而污染地下水。 ②生产装置及物料输送管道渗漏、破裂等情况造成的物料泄漏进而污染地下水。 （3）地下水环境影响分析 ① 地下水水位影响分析 项目厂内设自备水井一口，厂内新鲜水用量为655.8m3/a。抽水强度仅为2.51m3/d，用水量小，项目所在地地下水埋深较浅，不会对地下水水位造成不良影响，也不会引起区域地面塌陷等地质灾害。 ② 地下水水质影响分析 从工程分析可知，项目物料通过全封闭管道输送，生活污水经沉淀处理后用于厂区洒水抑尘，厂区废水综合利用不外排，对外环境影响较小。 但从客观上分析，本项目生产过程中难免存在着设备的无组织泄露以及其它方式的无组织排放，这些废水可能通过渗漏作用对厂址区域地下水产生污染。根据类比调查，无组织泄露潜在区通常主要集中在生产车间反应釜、管网接口处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放（如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成逸流），一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放（如沉淀池无组织泄漏等）一般较难发现，长期泄露可对地下水产生一定影响。如果建设期施工质量差或建成投产后管理不善，都有可能产生废水的无组织泄露，造成地下水的污染，特别是同一地点的连续泄露，造成的水环境污染会更严重。因此在本装置设计、施工和运行时，必须严格控制厂区废水的无组织泄露，杜绝厂区存在长期事故性排放点源的存在。工程设计时，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成沉淀池和管线泄露，加强污水产生、输送、收集等设施的防渗措施，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期检查，保护地下水环境质量。 （4）地下水环境影响预测 ①正常生产状况下 正常生产状况下项目冷却水循环使用不外排，生活用水经厂内沉淀池处理后用于厂内洒水抑尘，不外排，对外环境影响小。 ②事故情况下 项目对地下水的影响主要源于事故状态下。由于石蜡在常温下即凝固，且石蜡在水中溶解性差，密度小于水，所以会主要集聚在地面潜水水位线附近。 A、预测模型概化 事故状态下，本次泄露从最不利角度考虑，假设生产区石蜡输送管道破裂泄露，并预测其对地下水的影响，一条管道最多串联4台反应釜。污染物在地下水系统中的迁移转化过程比较复杂，包括挥发、扩散、吸附、解析、化学与生物降解等作用。本次预测本着风险最大原则，在预测污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑了地下水的对流、弥散作用。 B、预测因子 本次评价仅对石蜡液泄露进行预测，选取石油类作为预测因子。 C、预测模型及参数 本项目地下水环境影响预测采用一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入： 式中： x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C（x，t）--t时刻x处的示踪剂浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg（假定泄漏石蜡液20%的物料量进入地下水）； W—横截面面积，m2； u—水流速度，m/d； ne—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 其中：u=K*µ DL=a*uπ 式中：K—渗透系数，m/d； µ--水力坡度，无量纲； a——弥散度，m； 本次评价水文地质参数见表29。 地下水预测参数表 表29 参数 m（kg） W（m2） K（m/d） µ ne a（m） π 取值 2057 0.02 0.52 0.005 0.21 1.5 3.14 D、预测结果与分析 根据地下水一维稳定流动一维水动力模型，得出的石油类迁移距离及时间结果见表30。 预测结果表 表30 单位：g/L 时间（d） 距离（m） 1 5 10 30 100 300 500 1000 0 56.403 25.224 17.836 10.297 5.638 3.252 2.517 1.776 50 6.78E-180 1.77E-35 1.56E-17 1.04E-05 0.095 0.881 1.189 1.273 100 0 5.12E-144 8.74E-72 9.07E-24 3.85E-07 0.015 0.106 0.396 150 0 0 3.16E-162 6.83E-54 3.75E-16 1.56E-05 0.002 0.054 200 0 0 7.35E-289 4.44E-96 8.77E-29 1.01E-09 5.69E-06 0.003 250 0 0 0 2.49E-150 4.93E-45 4.12E-15 3.42E-09 8.06E-05 300 0 0 0 1.21E-216 6.67E-65 1.03E-21 3.88E-13 8.96E-07 350 0 0 0 5.06E-295 2.17E-88 1.62E-29 8.33E-18 4.33E-09 400 0 0 0 0 1.69E-115 1.58E-38 3.37E-23 9.08E-12 450 0 0 0 0 3.18E-146 9.55E-49 2.58E-29 8.28E-16 由预测结果可知，泄露发生后，污染物随地下水向下游迁移，石油类迁移250m后的浓度低于检出限。 因此，非正常工况下的石蜡液发生泄露，污染物在1000天的时间内对附近的地下水环境产生影响较小。 （5）地下水防治措施 根据项目特点和当地实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 ①源头控制措施 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 ②分区防治措施 为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，项目采取以下防渗措施： 表31 项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 重点防渗区 生产车间、废渣暂存间 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行 一般防渗区 库房 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 简单防渗区 办公区、厂区、道路等 一般地面硬化 A.重点防治区防渗措施：重点防治区为生产车间、废渣暂存间，根据拟建工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 生产车间、废渣暂存间重点防治区防渗建议采用钢筋混凝土结构，结构厚度不小于250mm，混凝土内应掺加水泥基渗透结晶型防水剂或在池体表面涂刷防水涂料，渗透系数应≤10-7cm/s。 B.一般防治区防渗措施：一般防治区包括库房等。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 C.简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化即可。 ③地下水监测管理 结合厂区周围敏感点分布情况，选取厂内自备水井作为跟踪监测点。 综上所述，正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 4、声环境影响分析 项目噪声源主要为生产车间歌类泵、风机等，产噪设备源强为92dB（A）。主要噪声设备及噪声污染防治措施见表32。 表32 主要产噪设备及治理措施 序号 噪声源 产噪设备 数量 声压级dB(A) 排放规律 治理措施 降噪后声压级dB(A) 1 生产车间 压滤机 4台 92 连续 采用低噪声设备，设置减振基础 72 2 风机 3台 连续 设置减振基础、设备入室 3 泵类 若干 间断 设置减振基础 本项目噪声主要为机械性噪声，为降低噪声污染，应选择低噪声设备，并对设备进行隔声、降噪措施。在声环境监测期间，项目正在进行调试，根据声环境质量现状监测结果分析，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 5、固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物包括废渣、废活性炭以及员工生活垃圾等。 ⑴废渣 板框压滤机过滤产生废渣主要成分为焦炭、石蜡及吸附杂质后的膨润土，属于一般工业固废，废渣排放量496.434t/a，厂内收集后定期送宁夏中宁发电有限公司使用。 宁夏中宁发电有限公司主要从事火力发电、风力发电、煤炭、风力发电设备、煤化工、新材料、自动化仪表等项目的开发建设和生产经营业务。是主导以区内用电为主的大型电源项目建设和引导以向区外送电为主的大型电源项目建设的办电主体。其火力发电以煤为燃料，项目产生废渣主要成分为焦炭和石蜡及膨润土，焦炭与石蜡热值远远高于煤，非常适合作为电厂燃料，废渣与煤掺杂燃烧可用于改变燃料特性，因此项目产生废渣外售电厂使用可行，建设单位已与宁夏中宁发电有限公司签订废渣销售合同，根据销售合同，宁夏中宁发电有限公司上门自提废渣，废渣处置措施可靠。 ⑵废活性炭 采用活性炭吸附处置含非甲烷总烃的废气，失效废活性炭约0.8t/a。废活性炭属危险废物，定期由厂家进行更换并回收，建设单位已与东光县茂新设备科技有限公司签订活性炭更换及回收合同，见附件，活性炭处置措施可行。 ⑶导热油 导热油产生量约为0.003t/a，该部分费油为危险废物，需放置在危废储存间，由有资质的单位回收利用，不外排。 导热油废油属危险废物，建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等危废的管理规定。收集、贮存设施及场所设置危险废物的识别标志；按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向有关环境保护行政部门报告；委托接受过专业培训，并经考核合格的专业部门或人员负责收集、贮存、运输危险固体废物，具体执行如下： ①建设规范的危废暂存场所，固态危险废物应在临时贮存场内隔开堆放，禁止将不相容的危险废物混装；按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》 GB15562.2设置警示标志。 ②地面必须进行防腐蚀和硬化处理，地面无裂隙，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③设施底部必须高于地下水最高水位。 ④要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ⑤要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑥危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ⑷生活垃圾 项目生活垃圾年产生量约3.96t/a。生活垃圾厂内收集后送归德堡村垃圾转运点统一处理。 综上所述，项目固体废物均得到妥善处理，处置率达到100%，所以项目运营期对周围环境影响较小。 6、环境风险分析 5.1风险物质识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），结合工程分析，项目涉及的危险物质主要为熔化后的液体石蜡。液体石蜡主要理化性质见表33。 表33 危险物质性质及毒性描述 名称 分子式 危险货物编号 理化性质 毒理特性 危险特性 石蜡 C5~C63+ / 外观为白色固体。熔点 50℃～70℃，相对密度 0.9，平均碳链长为 C28～C29，相对平均分子质量为400的品种20℃固体相对密度 0.88～0.93，折射率1.526～1.535，100℃液体相对密度0.73～0.77，折射率1.418～1.433。溶于苯、氯仿、四氯化碳、樟脑油，不溶于甲醇、乙醇和水 / 可燃；火场释放辛辣刺激烟雾 导热油 合成型芳烃类物质（L-QC320） / 外观为黄色透明，运动粘度：3.314mm2/s（40℃），1.197mm2/s（100℃），13.81mm2/s（0℃）。闪点154℃，自燃点545℃，倾点-45℃，初馏点269℃，残碳0.01%，硫含量0.01%，酸值0.01mgKOH/kg。不溶于水，用于最高温度不超过320℃的闭式传热系统，有良好的热稳定性能、氧化安定性能、传热性能，挥发性小，不易结焦 / 320℃下安全稳定运行 液体石蜡主要分布在生产车间，存在于生产车间内的反应釜、板框压滤机造粒机处。导热油存在于生产车间及电锅炉间循环管道内，循环存量8t。根据《危险化学品重大危险源辨识》（2009年），导热油闪点大于61℃，不属于危险化学品。项目重大危险源辨识见表34。 表34 项目的重大危险源辨识一览表 名称 装置 物理状态 产生量/最大储量（t） 临界量Q（t） q/Q 是否构成重大危险源 液体石蜡 反应釜、板框压滤机、造粒机 液态 70 5000 0.014 否 根据表34可知，项目站内q/Q值为0.014，小于1，项目不构成重大危险源。 5.2评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价级别划分见表35。 表35 风险评价工作级别判定 类别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 二 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 项目所在地区无特殊保护区域与保护目标，因此该区域不属于环境敏感区，不构成重大危险源，风险评价等级为二级。 5.3评价范围确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，环境风险评价范围为以危险源为中心的半径3km范围，评价面积不小于28.26km2。 5.4环境风险识别 本项目环境风险主要包括以下方面： ⑴本项目液体石蜡如发生事故导致火灾、爆炸、泄漏，可能进入环境空气并随扩散影响大气环境质量、周边人群健康或农作物等植物生长。 ⑵本项目液体石蜡、导热油如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水或土壤污染。 5.5环境风险管理 ⑴环境风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面： ① 设计上存在缺陷； ② 设备质量差，或因无判别或报废标准(或因不执行判别或报废标准)而过度超时、超负荷运转； ③ 管理或指挥失误，违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 本项目建设和生产中做好以下几个方面的工作： 做好工程设计和施工。在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。对选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。 针对本项目特点，本次评价建议在设计、施工、营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ① 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ② 尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定存车间内设置必要的安全卫生设施。 ③ 设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。 ④ 危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电器设备均应接地。 ⑤ 在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防门。 ⑥ 对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。 ⑦ 在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 ⑵ 企业内部管理防范措施 ①企业内部管理防范措施应在满足《危险化学品安全管理条例》相关要求下，建立企业级《危险化学品管理制度和操作流程》，该制度及规程中应体现危险化学品操作规程、管理制度、进出厂情况登记及用量台账、规范运输及应急防范措施。 ②根据开展工作的需要，结合国标、部标中有关化学品的要求，选择与之相应的危险化学品，选择危险化学品有问题时，可向公司主管部门寻求技术指导。所有危险化学品的采购按照《采购与相关方控制程序》统一采购。 ③企业内部加强管理，强化现有工程的应急救援物资的配置情况，本项目风险应急救援物资可充分调配现有工程应急救援物资。 ⑶ 环境风险减缓措施 对事故现场进行调查、监测、处理，对事故后果进行评估，密切关注地下水水质变化情况，采取紧急措施制止事故的扩散、扩大、蔓延及连锁反应，查找事故原因并制定防治类似事件发生的措施。 ① 液体石蜡泄漏事故减缓措施 发生液体石蜡泄漏事故后应立即切断管道阀门，控制泄漏量。同时报告公司应急办公室。报告内容：时间、地点、泄漏情况、可能原因、设备情况、是否着火等情况。现场负责人要正确分析险情，及时疏散人员，划定警戒区域，防止设备、无关人员及火种进入引起爆炸。石蜡液体泄漏到车间地面暴露在空气中迅速凝固，不易流动，应急人员将泄漏石蜡铲起收集后重新加入到生产装置。 ② 导热油泄漏事故处理措施 导热油管道发生泄漏事故后应立即切断管道阀门，控制泄漏量。同时报告公司应急办公室。报告内容：时间、地点、泄漏情况、可能原因、设备情况、是否着火等情况。由于导热油热稳定性，在常温下不会发生火灾事故，应急人员应及时疏散人员，划定警戒区域，防止设备、无关人员及火种进入引起爆炸，并尽快组织回收泄漏导热油，当泄漏导热油围拢在一定范围内，防止污染面积扩大。在第一时间利用吸油毡等应急物品回收导热油。对难以回收且渗入土壤的油品，将含油土层和植被一起清运到油污处理厂处理或安全填埋场填埋。 ⑷ 突发环境事件应急预案 为应对可能发生的事故，企业必须制定相应预案，定期演练，并与地方联动，实行有效的管理，控制事故的发展。根据本项目的实际情况，企业应编制《突发环境事件应急预案》，项目运行前环境风险应急预案及防范措施必须经专家论证认可，并在生产过程中进一步完善应急预案内容。 应急预案具体内容详见下表36。 表36 应急预案主要内容 序号 项目 内容及要求 1 总则 包括编制目的、依据、适用范围、事件分级、工作原则、应急预案关系说明等 2 组织机构和职责 明确应急组织机构的构成以及应急组织体系中各部门的应急工作职责等 3 预防与报警 包括危险源监控、预防与应急准备、监测与预警 4 应急响应 包括响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、应急监测、现场处置等 5 安全防护 包括应急人员以及受灾群众的安全防护， 6 次生灾害防范 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案，防止人员中毒或引发次生环境事件。 7 应急终止 (1)明确应急终止的条件； (2)明确应急终止的程序； (3)明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案 8 善后处置 (1)明确受灾人员的安置及损失赔偿方案； (2)配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估； (3)明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序 9 应急保障 制定应急保障计划，包括应急资源、应急物资和设备保障、应急通讯、应急技术以及其他保障 10 预案管理 包括预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 11 附则 预案的签署和解释、预案的实施。 17 附件 (1)环境风险评价文件； (2)危险废物登记文件或企业危险废物名录； (3)企业应急通讯录； (4)应急专家通讯录； (5)企业环境监测应急网络分布； (6)企业环境监测机构联系人通讯录； (7)外部(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)联系单位通讯录； (8)单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图、本单位及周边区域人员撤离路线； (9)单位重大危险源(生产及储存装置等)分布位置图； (10)应急设施(备)布置图； (11)危险物质运输(输送)路线及环境保护目标位置图； (12)企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图； (13)企业所在区域地下水流向图、饮用水水源保护区规划图； (14)各种制度、程序等，如突发环境事件信息报告(格式) 表、应急预案启动(终止)令(格式)、应急预案变更记录表等； (15)国家和地方相关环境标准目录； (16)其他。 5.6环境风险结论 综上所述，项目主要风险物质是液体石蜡，厂区最大贮存量70t，不构成重大风险源，主要事故风险类型为泄露及火灾事故。在落实本评价提出的风险防范措施前提下，制定环境风险应急预案，并定期演练，项目运营期的环境风险可控。

# 环境管理与监测

1、环境管理与监测制度 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出废气、废水、噪声、固体废物和环境风险的管理，做到达标排放。加强生产设备的维护，降低厂界噪声对周围环境的影响；对旱厕定期清掏，加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。固体废物收集后分类妥善处理，对具有火灾安全隐患的生产场所，进行重点管理，加强安全生产培训，落实各项风险防范措施，制定应急预案，定期演练。 2、运营期监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的废气、噪声等进行有计划的监测，依据《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）并结合项目生产特点和污染源排放情况制定监测计划表。为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 项目可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 本项目监测计划见表37。 表37 环境监测计划 监测对象 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测频率 控制指标 废气 非甲烷总烃 废气处理装置排气筒排口 1个 每季度 1次 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中标准 颗粒物、非甲烷总烃 厂界外 4个 每半年1次 大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。 地下水 pH值、COD、氨氮、石油类、总硬度 厂区自备水井 1个 每年1次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 3、环境保护投资 项目总投资1000万元，环保投资估算约248.6万元，占总投资的24.86%。环保投资估算见下表38，环保设施年运行维修费用5.7万元，见表39。 表38 环保投资估算 类别 污染环节 污染防治措施 单位 数量 费用 (万元) 项目已落实环保投资 废气 生产车间 三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭净化设备+15m高排气筒排放 套 1 160.0 集气装置 / / 8.0 废水 生活污水 卫生防渗旱厕 座 1 4.0 噪声 设备噪声 风机、泵类设置基础减振、设备入室等 / / 5.0 地下水 生产车间 地面分区防渗 / / 5.0 合计：182.0万元 项目新增环保投资 废气 生产车间 集气装置 / / 2.0 原料棚 全封闭原料棚(1000m2) 间 1 30.0 汽车运输 道路硬化，对厂区周围道路进行洒水抑尘，运输车辆加盖篷布 米 50 2.0 食堂油烟 抽油烟机+烟道 套 1 0.6 废水 生活污水 沉淀池 座 1 2.0 雨水 雨水收集池（兼做事故池） 座 1 15.0 固废 废渣 暂存间 座 1 10.0 风险 生产车间 风险防范措施 / / 6.0 生态 绿化带等 m2 500 5.0 合计：万66.6元 总计248.6万元 占总投资比例（%） 24.86 表39 环保设施运行维修费用 类别 污染环节 污染防治措施 费用 (万元) 废气 生产车间废气 废气处理装置运行电费 3.0 废水 生活污水 卫生防渗旱厕清掏费用 0.2 固废 废渣 废渣运输费用 2.0 生活垃圾 生活垃圾处理费 0.5 合计（万元） 5.7 环境保护竣工验收 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，根据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。 项目污染治理设施必须与项目主体工程内容“三同时”建成，建成试生产期间建设单位应按规定，及时向环保主管部门申报项目竣工环境保护验收。项目竣工环境保护验收一览表见表40。 表40 项目竣工环境保护验收一览表 项目 验收项目 位置 执行标准、要求 废气 非甲烷总烃 三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭净化设备+15m高排气筒 废气处理间 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 反应釜、板框压滤及造粒机上方设集气装置 生产车间 粉尘 全封闭原料棚(1000m2)一座 原料棚 道路硬化，对厂区周围道路进行洒水抑尘，运输车辆加盖篷布 食堂油烟 抽油烟机+烟道 食堂 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） 废水 生活污水 卫生防渗旱厕 定期清掏 沉淀池 办公生活区 不外排 雨水 雨水收集池（兼做事故池） 厂内 不外排 地下水 防渗分区 划定防渗分区，完善的防渗措施 达到本环评提出的防渗要求 噪声 选用低噪声设备、基础减振、设备入室等 生产区 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 固废 生活垃圾 处理措施及去向 厂内 妥善处理不外排 废渣 暂存间，处理措施及去向 环保机构及环保管理 设立专职负责人，制定相应的环保管理条例和任务 有专职环保人员和配备相应的仪器设备 5、污染物排放清单管理 项目执行各项环保措施后，污染物排放管理清单见表41。

表41 污染物排放管理清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 数量 | 排污口位置 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间（反应釜、板框压滤、造粒机） | 非甲烷总烃 | 3.302 | 0.027 | 旋风+布袋除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 15m排气筒，设明显标志 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  |  |  | 0.3 | 加强监管 | / | 无组织排放 |  |
|  | 加料粉尘 | 粉尘 | 0.024 | 0.024 | 加强监管，定期检查设备 | / | 不设排污口 |  |
|  | 粗石蜡储存运输、运输、卸料 | 粉尘 | 0.240 | 0.240 | 全封闭储存 | 1套 | 不设排污口 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 0.022 | 0.022 | 道路硬化、洒水抑尘 | / | 不设排污口 |  |
|  | 食堂油烟 | 烟气 | 0.0079 | 0.0031 | 安装抽油烟机+烟道 | 1套 | 食堂 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001） |
| 水 污 染 物 | 生活区 | 生活污水 | 411.84 | 0 | 卫生防渗旱厕 | 1座 | 不设排污口 | 不外排 |
|  |  |  |  |  | 沉淀池处理后回用 | 1座 |  |  |
|  | 生产区 | / | 0 | 0 | / | / | / |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 厂界噪声 | / | / | 低噪声设备、基础减振、设备入室等 | / | 产噪车间设明显标志 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |
| 固废 | 生产区 | 废渣 | 496.434 | 0 | 厂内收集后送电厂使用 | / | 固废产生点及暂存点设明显标志 | 妥善处理，合理处置 |
|  |  | 废活性炭 | 0.8 | 0 | 厂家定期更换并回收 | / |  |  |
|  |  | 废导热油 | 0.003 | 0 | 有资质单位回收 |  |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 3.96 | 0 | 交环卫部门统一处理 | / |  | 不外排 |
| 环境 风险 | 生产车间 | 火灾、事故 | / | / | 防腐防渗、配备应急救援物资 | / | / | / |
| 生态 | / | / | 厂区绿化 | 绿化面积500m2 |

# 建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭+ 15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 加料粉尘 | 呼吸废气 | 加强监管，定期检查设备 |  |
|  | 原料储存、运输、卸料粉尘 | 粉尘 | 全封闭料棚 |  |
|  | 道路运输扬尘 | 粉尘 | 道路硬化，洒水抑尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 粉尘 | 安装抽油烟机 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 厂区设卫生防渗旱厕，生活废水沉淀处理后洒水抑尘 | 废水不外排，不设排污口 |
| 固体废物 | 废渣 | 厂内收集后送电厂使用 | 妥善 处置 |
|  | 废活性炭 | 由厂家定期更换并回收 |  |
|  | 废导热油 | 有资质单位回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 厂内收集后送归德堡村垃圾转运点 |  |
| 噪声 | 板框压滤、风机等生产设备噪声源强为70~90dB(A)，采取低噪声设备、基础减振、设备入室等措施和距离衰减，场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准。 |
| 环境风险 | 生产区地面进行硬化处理，厂区配备消防栓、灭火器材，组织员工消防安全培训，加强设备维护保养，制定风险应急预案，并定期演练。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目厂区绿化面积约为500m2，通过种植各种绿色植物，形成空间景观，厂区道路和厂区外围种植乔灌木，可以起到防风抑尘的作用，同时可改善项目所在地生态环境。 |

# 结论

1、项目概况 项目位于榆阳区长城路办事处归德堡村，中心地理坐标为N38°7′37.38″，E109°46′02.19″。厂区占地面积12000m2，建筑面积3230m2，项目主要建设内容包括新建1.2万吨/年石蜡生产线，配套建设生活区、办公区、生产区、原料库、库房等。项目总投资1000万元，其中环保投资168.5万元，占总投资16.85%。项目已于2018年3月建成投资，本次属于补办环评。 2、环境质量现状 ⑴ 大气环境 根据监测结果，厂区上风向100m处和下风向1000m的SO2和NO2的1小时平均值和24小时平均值，PM10的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中有关要求。 ⑵ 地表水环境 项目区地表水的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ⑶ 地下水环境 项目区地下水的各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 ⑷ 声环境 厂界四周昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、污染物排放情况 ⑴ 大气环境 项目生产车间非甲烷总烃产生量3.0t/a，经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化（去除率90%）+活性炭净化设备（去除率90%）处理后非甲烷总烃排放量为0.027t/a（0.0034kg/h），排放浓度为0.11mg/m3。未收集非甲烷总烃无组织排放量为0.3t/a。 项目加料粉尘产生量0.024t/a，粗石蜡储存、运输、卸料粉尘0.240t/a，道路运输扬尘0.022t/a。 食堂油烟产生量7.92kg/a，排放量3.17kg/a。 ⑵ 水环境 项目运营期生活污水产生量411.84m3/a。 ⑶ 噪声 项目压滤机、风机、泵类等运行产生的噪声值为70~90dB（A）。 ⑷ 固废 废渣产生量496.434t/a，废废活性炭产生量0.8t/a，废导热油0.003t/a。生活垃圾年产生量3.96t/a。 4、环境影响分析 ⑴ 大气环境 项目运营期排放废气主要为生产工序产生的非甲烷总烃、粉尘及厨房油烟。 ⑵ 水环境 项目运营期废水主要是职工生活污水，主要污染物有SS、BOD5、COD、动植物油等。 ⑶ 声环境 项目噪声源主要为压滤机、风机、泵类运行产生的噪声以及交通噪声。 ⑷ 固体废物 项目运营期产生的固体废物主要是废渣、废活性炭、废导热油和生活垃圾。 ⑸ 环境风险 项目主要环境风险为熔化后的液体石蜡及导热油泄漏造成泄漏事故及遇明火引起的火灾事故。 5、环境保护措施 ⑴ 大气环境 生产车间内反应釜、板框压滤及造粒工序产生的非甲烷总烃经集气装置收集后由引风机引到项目废气处理间处理，风机风量30000m3/h，废气经三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化（去除率90%）+活性炭净化设备（去除率90%）处理，非甲烷总烃总去除率99%，处理后的废气由15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对环境影响较小。 加料产生粉尘量较小；粗石蜡储存、装卸全部在全封闭的原料棚内；为减少汽车扬尘产生量，环评要求站区路面进行硬化和绿化。运输车辆必须加盖篷布使用封闭运输车辆，定期检修，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，采取以上措施后，项目产生粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周围环境影响较小。 食堂油烟经抽油烟机净化后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 ⑵ 水环境 项目运营期废水主要是职工生活污水，厂区设卫生防渗旱厕，定期清掏，生活污水经沉淀池处理后用于厂区及道路洒水抑尘，废水不外排，对水环境影响较小。 ⑶ 声环境 项目设备选用低噪声型号，并采取低噪声设备、基础减振、设备入室等措施，根据现状监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，对周围声环境影响较小。 ⑷ 固体废物 板框压滤机过滤产生废渣属于一般工业固废，暂存于厂内，定期送电厂使用。失效废活性炭定期由厂家更换并回收处置。废导热油由有资质单位回收，生活垃圾收集后送归德堡村垃圾转用点进行统一处理。项目固体废物均得到妥善处理，处置率达到100%，所以项目运营期对周围环境影响较小。 ⑸ 生态环境 项目项目占地面积小，所在区域地表植被覆盖率低，施工周期短，施工期的植被损失量和水土流失量较少较低，运营期通过植树种草，提高厂区绿化率，项目对生态环境影响较小。 ⑹ 环境风险 项目各功能单元不属于重大环境风险源。在落实各项风险防范措施情况下，并制定应急预案，定期演练，降低风险事故的发生概率和影响程度，项目的环境风险可控。 6、环境管理与监测 制定环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。突出废气、噪声、固体废物和环境风险的管理，制定环境监测计划，委托当地环境监测部门定期对生产废气和噪声进行监测。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

预审意见： 公章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 年 月 日

审批意见： 公章 经办人 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 租赁合同 附件4 控制线检测报告 附件5 执行标准批复 附件6 榆林市环境保护局榆阳分局行政处罚决定书 附件7 罚款收据 附件8 废渣销售合同 附件9 活性炭回收协议 附件10 监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目总体平面布置图 附图3 环境监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、声环境影响专项评价 4、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

半挂车组装厂

50m

80m

400m

446m

路

铁

延

榆

线

南

包

进厂道路

溪

河

榆

泡沫厂

飞勇加汽砖

项目所在地

12000

12020

反应釜

釜

石蜡

粗石蜡

3.566

废气

粉尘：0.264

非甲烷总烃：3.302

膨润土

480

496.434

废渣

消耗0.312

1.248

沉淀池

1.248

生活用水

绿化用水

道路洒水

新鲜水2.51

1.56

消耗1.248

消耗0.75

0.75

0.2

消耗0.2

喷淋塔补水

工程验收

设备安装

主体工程

建材运输

噪声、扬尘

噪声、扬尘、

施工废水

建筑垃圾

无组织排放0.12

1.202

三级水浴喷淋塔+除雾器+UV光氧催化+活性炭

集气装置

1.082

2.432

反应釜

UV光氧分解去除

无组织排放0.12

0.243

废活性炭带出

2.702

1.08

1.2

集气罩

板框压滤

无组织排放0.06

0.027

排气筒排放

0.54

造粒机

0.6

集气罩