建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

嘉源验字(2017)第369号

项目名称：    年加工10000件机械配件项目    .

委托单位：       济宁硕林工贸有限公司       .

山东嘉源检测技术有限公司

二〇一七年八月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

报告表编写人：

报告表审核人：

授权签字人：

山东嘉源检测技术有限公司

二〇一七年八月

表1 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工10000件机械配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 济宁硕林工贸有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 法人代表 | 王连思 |
| 主要产品名称 | 机械配件 |
| 设计生产能力 | 年加工10000件机械配件 |
| 环评时间 | 2011.06 | 开工日期 | 2011.06 |
| 投入试生产时间 | 2011.09 | 现场监测时间 | 2017.8.13~2017.8.14 2017.8.25~2017.8.26 |
| 环评报告表 审批部门 | 济宁市环保局高新技术产业开发区分局 | 环评报告表 编制单位 | 济宁市环境保护科学研究院 |
| 环保设施 设计单位 | -- | 环保设施 施工单位 | -- |
| 投资总概算 | 106万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 9.4% |
| 实际总概算 | 106万元 | 环保投资 | 10万元 | 比例 | 9.4% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（1998）年第253号《建设项目环境管理条例》。 2、原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001）。 3、国家环保局环发[2000]38号《关于建设项目环保设施竣工验收监测管理有关问题的通知》。 4、鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（2011.6）。 5、年加工10000件机械配件项目环境影响报告表（201.06）。 6、济宁市环保局高新技术产业开发区分局对年加工10000件机械配件项目的审批意见（2011.06）。 7、济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目竣工环境保护验收监测方案。 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 3、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 项目概况： 1、项目简介 济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目为新建项目，位于山东省济宁高新技术产业开发区，本项目符合开发区规划发展方向，符合国区规划。地理位置优越，交通运输便利，项目地理位置图详见附图1。2011年06月该公司委托济宁市环境保护科学研究院编制完成了《年加工10000件机械配件项目环境影响报告表》，2011年06月济宁市环保局高新技术产业开发区分局对其进行了批复（见附件），该项目目前运行稳定，已具备环保验收条件。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定和要求，济宁硕林工贸有限公司特委托我单位承担年加工10000件机械配件项目竣工环境保护验收工作。我单位受委托后，派有关技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关规范和当地环保局的管理要求，编制完成此建设项目的环境保护验收监测报告表。 2、建设内容及建设规模 项目总投资106万元，其中环保投资10万元。本项目厂区平面布置有下料区、焊接区、钻孔整形区、原料区、仓库和办公区。并根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线、绿化进行布置，项目平面布置较为合理。 3、建设项目产品明细： 序号 产品名称 环评设计产量 实际产量 1 机械配件 10000件 同环评设计 4、产品原辅材料一览表： 序号 原辅材料名称 单位 实际年用量 1 钢板 吨 1000 2 圆钢 吨 150 3 钢管 吨 150 4 焊丝 吨 106 主要生产设备一览表： 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 数控下料机 台 1 本项目所选设备不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中限制和淘汰类之列 2 卷板机 台 3 3 压力机 台 1 4 钻床 台 1 5 焊机 台 7 6 埋弧焊机 台 2 7 行车 台 2 8 折弯机 台 1 9 铣边机 台 1 10 压瓦机 台 1 11 锯床 台 1 6、给排水 1、给排水 (1)给水 本项目用的新鲜水为生活用水约l.8m3/d，生产用循环补充水0.001m3/d，均由高新区自来水管网供给，供水设施能够满足生活用水需求。循环水用于钻床， 循环使用不外排。 (2）排水 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区内的雨水管网，排出厂外。本项目排水为生活污水约为1.44 m3/d， 生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理。 供热 本项目无需供热，不新上锅炉。 3、供电 本项目用电量约30万度/年，供电由当地供电电网供给，可以满足生产、生活需要。 7、生产工艺 工艺描述： 根据不同的产品按图纸对其料下料，然后钻孔整形， 整形后的半成品再根据要求进行焊接，焊接合格后即成产品 |

表2 主要污染源、污染物处理和排放情况

1、废气 项目烘干过程主要以下料工段、焊接工段过程中产生的少量颗粒物，以无组织形式排放。 2、废水 本项目废水主要包括：生活废水。 项目生活污水产生量为1.44t/d,。 该项目外排废水产生工序及产生量详见下表： 废水种类 主要污染因子 产生量t/d 处理措施及最终去向 生活污水 CODCr、BOD5、SS、 NH3-N 1.44 生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理 3、噪声 本项目噪声源主要是剪板机、钻床、 焊机等设备等设备产生的设备噪声。在设备选型时优先选用低噪声设备，设备全部设置在室内，墙体封闭，加设隔声材料。高噪声设备合理布置。加强厂房门窗密闭性，各机械安装时采用加大减震基础，安装减震装置。加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行。 4、固体废物 ① 下料工段产生的下脚料； ② 钻孔工段产生的下脚料； ③ 袋式除尘器截留的粉尘； ④ 厂区、办公生活区产生的生活垃圾； 内容 类型 排放源 污染物名称 处理措施 水污染物 生活污水 COD、氨氮、SS、BOD5 生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理 大气污染物 下料工段 粉尘 自然通风和强制通风相结合的方式，将车间产生的异味气体及时排出车间。厂区加强绿化 噪声 生产设备 设备噪声 金属碰撞 选用低噪声生产设备，并对设备采取隔声、 减振等措施，再经距离衰减后，噪声可大大降低。 固废 生活系统 生活垃圾 交由环卫部门定期清运 生产系统 下脚料、粉尘 收集后外售物质回用部门 其他 生态保护措施： 项目营运期对产生的各类污染物都采取了一定的防治措施，为了减少该项目对生态环境造成的不利影响，厂区减少裸露地面，能起到降低扬尘、净化空气、减小噪声、改善环境的作用。

表3 环评批复内容

济宁市环保局高新技术产业开发区分局对年加工10000件机械配件项目的批复要求做到以下内容（详见附件）。 项目区要采取“清污分流、雨污分流”措施，本项目无生产废水，生活污水收集后经市政管网排入高新区第二污水处理厂。 各车间应妥善设置排风系统，生产废气主要为焊接工段产生的焊接烟尘和下料工段产生的粉尘，项目建成后必须采取切实有效的污染防治措施，确保各类大气污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 做好固废的无害化处理。生产过程中产生的废下脚料经收集后外售给物质回用部门；生活垃圾由环卫部门清运处理。固体废物处置必须符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）。 选用低噪声设备，对主要噪声源采取加减震、消声、隔音装置等降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 若项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施发生重大变动，应当向我局重新报批环境影响评价文件。项目建设期要严格执行“三同时”的规定，项目建成经环保部门验收合格后方可正式投入运营。

表4  验收监测内容及评价标准

1、噪声监测 1.1 噪声监测点位、项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 项目东西南北4个厂界外1米 等效声级 2次/天，昼间、夜间各监测一次，连续2天 1.2 监测分析方法 方法名称 方法依据 分析仪器 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 多功能声级计 AWA6228 A-1403-ZX37 声级校准器 AWA6221A A-1403-ZX38 1.3 质量保证和质量控制 为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。 1.4 评价标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项 目 标准限值dB(A) 昼间 夜间 厂界噪声 65 55 2、废气监测 2.1 废气监测点位、监测项目及监测频次 类别 监测点位 监测项目 监测频次 无组织废气 厂界上风向设1个参照点下风向设3个监控点 颗粒物 2天，3次/天 气象因子 （气温、气压、风向、风力） 与采样 同步进行 2.2监测分析方法 类别 监测项目 分析方法及依据 分析仪器 检出限 无组织废气 颗粒物 《环境空气 总悬浮颗粒物的测 定重量法》（GB/T 15432-1995） 电子天平 -- 2.3 质量保证和质量控制 有组织废气监测质量保证按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）的要求与规定进行全过程质量控制。无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。 2.4 评价标准 环评批复要求本项目执行以下标准限值《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 监测项目 评价标准 标准限值 颗粒物 （无组织） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 1.0mg/m3 3、废水监测 3.1 废水监测点位、项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 总排污口 COD、BOD5、SS、氨氮、 3次/天，监测2天 3.2 监测分析方法 类别 项目 分析方法及依据 分析仪器 检出限 生活污水 COD HJ 828-2017 重铬酸盐法 酸式滴定管 50.00mL V047 4mg/L BOD5 HJ 505-2009 稀释与接种法 恒温恒湿培养箱 BSC-150 A-1403-ZX20 0.5mg/L SS GB/T 11901-1989 重量法 电子天平 ME204E102 A-1403-ZX40 / NH3-N HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 可见分光光度计 722S A-1403-ZX34 0.025mg/L 3.3 质量保证和质量控制 监测期间，废水样品采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HJ91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）的技术要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收或平行双样等质控样的措施。质控总数量占每批分析样品总数大于10%。pH测定仪器测定前后进行校核。实验室采用平行样、全程序空白、加标回收等质量控制方法。 3.4 评价标准 废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求。 序号 项目 最高允许排放浓度（mg/L） 1 COD 500 2 BOD5 350 3 SS 400 4 NH3-N 45

表5  验收监测结果及评价

1、验收工况 济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目进行验收监测期间内工况运行正常，能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。 2、厂界噪声监测结果 监测结果表明：验收监测期间，该项目四个噪声监测点位中，两天内东厂界、西厂界、南厂界北厂界昼间噪声等效声级在53.7dB(A)~59.4dB(A)之间；夜间噪声等效声级在40.3dB(A)~49.2dB(A)之间，厂界昼间、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。 废气检测结果 监测结果表明：验收监测期间，项目无组织颗粒物最高为0.298mg/m3，小于1.0mg/m3，外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 4、废水监测结果 监测结果表明：废水总排口水质所检项目两日最大日均值分别为CODcr23mg/L，BOD5 7.1 mg/L，SS 97mg/L，氨氮2.82mg/L，外排水所检项目符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1B等级要求。

表6  环保管理检查

1、环保审批手续及“三同时”执行情况 该项目按要求进行了环境影响评价，执行了环保审批手续和“三同时”制度，各项环保审批手续齐全 2、环境管理规章制度的建立及执行情况 该企业重视环保工作，严格遵守“三同时”制度及相关法规，专门设置了环保机构，配备了专门的环保人员，建立和健全了各项环境保护制度，建设了相应的环境保护设施，并由专人进行运行和维护，保证环保设施的正常运行。 环境保护监测机构、人员的配置情况 项目加强生产管理，生产及环保设施由专人负责，责任到人的工作制度，保证了环保设施的正常运行。 环保设施运行、维护情况 该项目加强厂区厂界绿；项目区采取“清污分流、雨污分流”措施，本项目生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理；生产、隔音降噪措施等环保设备安全运转，并按规定进行维护，保证环保设施的正常运行。 5、固体废弃物综合利用处理 本项目运营期的固体废物主要是生活垃圾、下脚料、粉尘。其中生活垃圾交由环卫部门定期清运，生产过程中的下脚料、焊渣、粉尘收集后外售物质回用部门。固废不擅自外排，处置合理。

表7  环评批复落实情况

依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。 序号 环评批复 实际情况 备注 1 选用低噪声设备，对主要噪声源采取加减震、消声、隔音装置等降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 项目采取选用低噪声设备，采取隔声、减震和消声等措施，监测结果显示，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》（GB12348--2008）3类标准限值。 已落实 2 各车间应妥善设置排风系统，生产废气主要为焊接工段产生的焊接烟尘和下料工段产生的粉尘，项目建成后必须采取切实有效的污染防治措施，确保各类大气污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 项目车间内设置通风设备，通过机械通风与自然通风相结合的方式，降低污染因子的影响，通过检测无组织颗粒物气体排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 项目焊接工段无排气筒，颗粒物无组织排放。 3 项目区要采取“清污分流、雨污分流”措施，本项目无生产废水，生活污水收集后经市政管网排入高新区第二污水处理厂 项目区采取“清污分流、雨污分流”措施；无生产废水，项目无生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理。所检项目满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 已落实 4 做好固废的无害化处理。生产过程中产生的废下脚料经收集后外售给物质回用部门；生活垃圾由环卫部门清运处理。固体废物处置必须符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011） 本项目运营期的固体废物主要主要是生活垃圾、下脚料、焊渣、粉尘。其中生活垃圾交由环卫部门定期清运，生产过程中的下脚料、焊渣、粉尘收集后外售物质回用部门。固废不擅自外排，处置合理。 已落实 5 若项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施发生重大变动，应当向我局重新报批环境影响评价文件。项目建设期要严格执行“三同时”的规定，项目建成经环保部门验收合格后方可正式投入运营 项目现已建成，正进行建设项目竣工环境保护验收工作。项目执行了环保“ 三同时”制度，治污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。验收监测期间未发现本项目的性质、地点、建设内容等发生重大变化。 已落实

表8  验收监测结论及建议

济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目在正常运营、符合建设项目竣工环境保护验收监测工况要求的情况下，其验收结论如下： “三同时”执行情况 济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目按照环评批复的要求投入一定资金，建设了环保设施。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求，进行了环境影响评价，该工程的环保设施执行了“三同时”的规定。 1、噪声监测结论 监测结果表明：验收监测期间，该项目四个噪声监测点位中，两天内东厂界、西厂界、南厂界北厂界昼间噪声等效声级在65dB(A)之内；夜间噪声等效声级在55dB(A)之内，厂界昼间、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。 2、废气处理检查结论 验收监测期间，项目无组织颗粒物最高为0.298mg/m3，小于1.0mg/m3，外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求。 3、废水检查结论 监测结果表明：废水总排口水质所检项目两日最大日均值分别为CODcr23mg/L，BOD5 7.1 mg/L，SS 97mg/L，氨氮2.82mg/L，外排水所检项目符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）表1B等级要求。 4、固体废物的处置检查结论 本项目运营期的固体废物主要主要是生活垃圾、下脚料、焊渣、粉尘。其中生活垃圾交由环卫部门定期清运，生产过程中的下脚料、粉尘收集后外售物质回用部门。固废不擅自外排，处置合理。 建议： 1、厂区及厂界四周多种花草树木，以起到绿化、防尘、降噪功能。 2、固废应按要求及时处理，不得随意堆放。 3、加强生产、环保设备的管理，确保设备正常运行。

附表1：厂界噪声监测结果统计与评价

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间值 （dB(A）) | 评价标准 （dB(A）) | 评价结果 | 夜间值 （dB(A）) | 评价标准 （dB(A）) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.8.13 | 东厂界 | 57.1 | 65 | 达标 | 42.8 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 59.4 |  | 达标 | 44.1 |  | 达标 |
|  | 南厂界 | 58.6 |  | 达标 | 44.7 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 55.9 |  | 达标 | 44.8 |  | 达标 |
| 2017.8.14 | 东厂界 | 58.3 | 65 | 达标 | 44.7 | 55 | 达标 |
|  | 西厂界 | 55.5 |  | 达标 | 40.3 |  | 达标 |
|  | 南厂界 | 58.4 |  | 达标 | 49.2 |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 53.7 |  | 达标 | 45.7 |  | 达标 |
| 监测点位 示意图 |  |

附表2:无组织颗粒物监测结果与评价

| 检测日期 | 检测项目 | 采样时间 | 上风向 | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.8.13 | 颗粒物 （mg/m3） | 9:00 | 0.092 | 0.257 | 0.221 | 0.257 |
|  |  | 11:05 | 0.112 | 0.279 | 0.261 | 0.298 |
|  |  | 14:12 | 0.094 | 0.264 | 0.245 | 0.245 |
| 2017.8.14 | 颗粒物 （mg/m3） | 9:20 | 0.092 | 0.203 | 0.184 | 0.203 |
|  |  | 11:50 | 0.112 | 0.206 | 0.224 | 0.224 |
|  |  | 15:10 | 0.094 | 0.188 | 0.207 | 0.225 |
| 最大值（mg/m3） | 0.112 | 0.279 | 0.261 | 0.298 |
| 评价标准（mg/m3） | 1.0 |
| 达标情况 | 达标 |

附表3:无组织废气监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 气温(℃) | 气压(KPa) | 风速(m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.8.13 | 9:00 | 24.6 | 100.09 | 1.5 | 东北风 | 5 | 4 |
|  | 11:05 | 28.3 | 100.07 | 1.5 | 东北风 | 6 | 5 |
|  | 14:12 | 31.7 | 99.98 | 1.4 | 东北风 | 7 | 3 |
| 2017.8.14 | 9:20 | 25.1 | 100.11 | 1.3 | 东北风 | 4 | 3 |
|  | 11:50 | 29.6 | 100.07 | 1.4 | 东北风 | 3 | 2 |
|  | 15:10 | 30.7 | 100.01 | 1.4 | 东北风 | 3 | 2 |
| 点位示意图 2017.8.13 |  |
| 点位示意图 2017.8.14 |  |
| 备注 | -- |

附表4  废水监测结果评价表

| 采样日期 | 检测点位 | 采样时间 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 悬浮物 （mg/L） | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| 2017.8.25 | 总排口 | 8:00 | 98 | 22 | 7.0 | 2.79 |
|  |  | 11:00 | 97 | 24 | 6.6 | 2.77 |
|  |  | 15:00 | 96 | 23 | 7.3 | 2.82 |
|  |  | 日均值 | 97 | 23 | 7.0 | 2.79 |
| 2017.8.26 | 总排口 | 8:00 | 98 | 24 | 7.1 | 2.78 |
|  |  | 11:00 | 96 | 23 | 7.2 | 2.81 |
|  |  | 15:00 | 98 | 23 | 7.0 | 2.78 |
|  |  | 日均值 | 97 | 23 | 7.1 | 2.79 |
| 评价标准 | 400 | 500 | 350 | 45 |
| 评价结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 排放总量 | 本项目COD总量=两日结果小时均值(mg/L)×水量 (m3/a) ×10-6 本项目氨氮总量=两日结果小时均值(mg/L)×水量 (m3/a)×10-6 即：COD总量=0.10t/a 氨氮总量=0.0012t/a |

附图1项目地理位置图及建设项目周边关系影响图

附图2 项目区平面布置图

附图3 厂房租赁合同

附图4  济宁市环保局高新技术产业开发区分局审批意见

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年加工10000件机械配件项目 | 建设地点 | 济宁高新区第九工业园内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C3589 其他通用零部件制造 | 建设性质 | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 年加工10000件机械配件 | 建设项目开工日期 | 2011.06 | 实际生产能力 | 年加工10000件机械配件 | 投入试运行日期 | 2011.09 |
|  | 投资总概算（万元） | 106 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 所占比例（%） | 9.4 |
|  | 环评审批部门 | 济宁市环保局高新技术产业开发区分局 | 批准文号 | -- | 批准时间 | 2011.06 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 山东嘉源检测技术有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 106 | 实际环保投资（万元） | 10 | 所占比例（%） | 9.4 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） |  | 绿化及生态（万元） |  | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 建设单位 | 济宁硕林工贸有限公司 | 邮政编码 | 272000 | 联系电话 | 17753732188 | 环评单位 | 济宁市环境保护科学研究院 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.0432 |  |  |  |  |  | 0.0432 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  | 0.0012 |  |  |  |  |  | 0.0012 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

# Text boxes

北

济宁硕林工贸有限公司

南

西

东

北

监测点位

风向

北

济宁硕林工贸有限公司

下风向1#

下风向3#

采样点位

上风向

下风向2#

风向

北

济宁硕林工贸有限公司

下风向1#

下风向3#

采样点位

上风向

下风向2#