# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市万邦煤业有限公司新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市万邦煤业有限公司 |
| 法人代表 | 刘喜军 | 联系人 | 刘喜军 |
| 通讯地址 | 榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组 |
| 联系电话 | 13509124333 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发[2018]233号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2524煤制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 23366.78 | 绿化面积（平方米） | 1650 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保 投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 5.0% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1、概述 ⑴ 建设项目的特点 近几年，高炉喷吹关键技术的不断进步和完善，市场需求逐渐扩大。随着炼焦煤供求紧张的形势及焦化行业对环境污染的严重性，高炉喷吹铸造粉呈现逐年上升的趋势，并且高炉喷吹铸造粉逐渐成为钢铁企业不可缺少的炉料之一，为适应市场需求，保护环境，提高企业的经济效益，走可持续发展的道路，榆林市万邦煤业有限公司拟投资1000万元在金鸡滩镇柳卜滩村五组新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目以顺应高炉喷吹铸造粉市场需求。 ⑵ 环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，榆林市万邦煤业有限公司新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目应编制环境影响报告表。2018年9月，榆林市万邦煤业有限公司委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对拟建项目厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，结合项目实际情况编制完成了《榆林市万邦煤业有限公司新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目环境影响报告表》。 ⑶ 分析判定相关情况 ①产业政策符合分析 依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》分析，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，属允许类，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发[2018]233号文予以项目备案（见附件2），项目符合国家产业政策。 ②“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 “三线一单”符合性分析表 表1 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于金鸡滩镇柳卜滩村五组，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水和初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 符合 负面清单 本项目不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 ③与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告（编号：2018（2176）号，见附件4），本项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表2。 “多规合一”符合性分析表 表2 控制线名称 检测结果及意见 说明 土地利用总体规划 该项目涉及限制建设区， 建议与国土部门对接 与国土部门对接中 产业园区总体规划 建议与规划部门对接 与规划部门对接中 林地保护利用规划 该项目涉及三级保护林地，建议与林业部门对接 与林业部门对接中 生态红线 符合 / 文物保护紫线（县级以上保护单位） 符合 / 基础设施廊道控制线（电力类） 符合 / 基础设施廊道控制线（长输管线类） 符合 / 基础设施廊道控制线（交通类） 符合 / 经分析，本项目建设符合生态红线、文物保护紫线（县级以上保护单位）、基础设施廊道控制线（电力类、长输管线类、交通类），满足生态红线管控要求。土地利用总体规划、产业园区总体规划、林地保护利用规划正在对接中。 ④环境可行性分析 项目位于榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组，占地面积为23366.78m2，占地不属于金鸡滩井田采矿区，距离红石峡水源地陆域二级保护区约7.5km。项目供水、供电、交通及物流条件较好，区内无自然保护区、文物古迹，受制约条件较小；在严格实施可研和环评提出的污染防治和生态保护措施，项目对周围环境影响较小，从环境保护的角度分析，项目建设可行。 ⑷ 关注的主要环境问题及环境影响 ①烘干废气，产品包装粉尘，物料储存、输送、进出料等生产环节产生的无组织粉尘，汽车运输扬尘等产生的废气对环境的影响； ②职工生活污水对周围环境的影响； ③风机、磨煤机、包装机等设备运转时产生的噪声对周围环境的影响； ④沸腾炉产生的灰渣及职工生活垃圾等对周围环境的影响。 ⑸ 环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策。项目选址可行，在采取项目环评报告表提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对周围环境影响小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 2、项目组成 新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉生产线一条，配套建设原料库房、产品库房、生活辅助设施等。项目组成见表3。 项目组成表 表3 类别 建设内容 主体工程 生产装置 设优质高炉喷吹铸造粉生产线一条，主要设斗式提升机、螺旋给料机、磨煤机、袋收尘器、成品仓、卸料阀等 沸腾炉装置 自备1台型号为ZDFR6的沸腾炉及其配套装置 制氮车间 单层砖混结构，建筑面积120m2，单层砖混结构，主要设置空压机、冷干机、制氮机，用于氮气制备 辅助 工程 配电室等 配电室、监控室、机修间、化验室、门房等，均属于1层砖混结构 生活设施 设宿舍、综合办公区、食堂、厨房、浴室等，均属于1层，砖混结构 储运 工程 原料库房 1座钢结构棚（50×24×9m），占地1200m2，设受煤坑1个 产品库房 1座钢结构棚（50×24×9m），占地1200m2，设自动称量包装机2台 公用 工程 供水 无生产供水，生活供水由厂区自备水井供给 供电 电源由当地电网引入，厂区设置200kVA型变压器一台 供热 烘干热源自备1台型号为ZDFR6的沸腾炉，住宿办公区采用空调供暖 环保 工程 废气处理 烘干废气经袋收尘器收尘（效率99.99%）后，经1根15m高排气筒排放 包装机口配套集气罩+布袋除尘器（99%）除尘后，经1根15m高排气筒排放 原料、产品库房密闭设置，车辆进出口采用门帘遮挡。设喷雾除尘装置；物料皮带机设置密闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘 运输车辆遮盖篷布、道路硬化、定期清扫、洒水抑尘、车辆限速等措施 废水处理 设置容积为330m3初期雨水收集池1座 设卫生防渗旱厕，定期清掏；生活污水经沉淀处理后回用于周边绿化 噪声治理 选用低噪声设备，基础减震，部分设备入室，风机安装消声器等 固废处置 沸腾炉产生的灰渣经厂区固废棚暂存后，外售用作建筑材料综合利用 生活垃圾在厂内统一收集后定期送生活垃圾填埋场处置 绿化 厂区绿化等，绿化面积1650m2，绿化率7% 3、建设地点 项目位于榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组，地理坐标东经：109°50′43.61"、北纬：38°31′15.93"，海拔1256m。项目东紧邻万邦型煤，西侧为乡村道路，南侧、北侧均为空地。项目东南侧距最近商户120m，距柳卜滩新村475m，东南侧距204省道210m、距榆神高速330m。项目周边交通便利，项目四邻关系见图1，地理位置见附图1。 图1 项目四邻关系图 4、原辅料 项目高炉喷铸造粉主要以末煤为原料，由周边煤矿购入。项目主要原辅材料见表4，原料末煤成分见表5。 原辅材料消耗表 表4 序号 原辅材料名称 单位 年耗 备注 1 末煤 吨 206221.28 粒径≤30mm、外购 2 水 m3 516 自备 3 电 万Kwh/a 117.19 区域电网引入 合计 127.6万t/a 原料末煤成分分析一览表 表5 项目 水份 (Mad%) 灰份 (Ad%) 挥发份 (Vdaf%) 全硫 (St，ad%) 发热量 (MJ/kg) 末煤 6.8 4.87 37.43 0.44 32.02 5、生产工艺简述 项目生产工艺总体上分为备料、烘干磨制（含产品包装及储存）等工段。项目所用原料末煤由货运汽车运至密闭原料库；烘干磨制采用立式磨煤机，烘干采用自备沸腾炉产生的热烟气直接烘干；成品利用气流送出磨外由袋收尘器收集后至包装、储存，包装由成品仓、卸料阀，自动称量包装机等，采用密闭产品库储存。 6、主要生产设备 项目主要生产设备见表6。 主要生产设备表 表6 序号 设备名称 主要技术规格 数量（台/套） 1 皮带运输机 4 2 上料提升机 ZL型斗式提升机 1 3 回转锁风喂料机 LXC型称重式螺旋给料机 1 4 沸腾炉 ZDFR6 1 5 立式辊磨机 LM1900M 1 6 防爆型高浓度袋收尘器 收尘效率为99.99% 1 7 螺旋输送机 1 8 埋刮板输送机 1 9 除尘风机 DQSR系列罗茨风机 1 10 包装机 2 11 空压制氮系统 1 7、产品方案及规格 ⑴ 产品方案 项目主要产品为优质高炉喷吹铸造粉，为特低灰、特低硫、特低磷、高热值优质燃料，是钢铁、化工、特种冶炼和火力发电的工业原料。项目产品方案见表7。 项目产品方案表 表7 单位：万吨/年 产品名称 设计规模 备注 优质高炉喷吹铸造粉 20 外售 ⑵ 产品规格 项目产品规格见表8。 项目产品规格表 表8 序号 项目 指标 1 外观 黑褐色超细煤粉 2 粒度（目） 200 3 密度（g/cm3） 0.55 4 有效成分含量 ≥98% 5 全硫 ≤0.30% 6 灰分 ≤15% 7 水分 ≤4.0% 8、相关平衡 项目物料平衡见表9。 物料平衡表 表9 输入 输出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 末煤 206221.28 优质高炉喷吹铸造粉 200000 排放烟粉尘 21.28 烘干损耗水分 6200 合计 206221.28 合计 206221.28 9、占地及平面布置 ⑴ 占地 项目位于榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组，占地面积23366.78m2（约2.3hm2），项目用地原为榆林市榆阳区生金绿色生态基地有限公司用地。 ⑵ 平面布置 本工程由生产设施、辅助设施及生活设施三部分组成。 生产设施主要有原料库房、生产车间、产品库房（含产品贮存及包装）。辅助设施有变配电室、监控室、机修间、化验室、地磅房、门卫室。生活设施有综合办公区、职工宿舍、食堂等。 项目总平面布置见附图2。 10、公用工程 ⑴ 给水 项目用水主要为主风机轴承箱等生产设备冷却补水和职工生活用水，用水由场址自备水井供给。根据建设单位提供，循环冷却系统循环水量为20m3/h（480m3/d），补水量约0.06m3/h（1.5m3/d，360m3/a）；项目劳动定员10人，以每人每天用水量65L计，项目生活用水量为0.65m3/d（156m3/a）。项目新鲜水用量共计516m3/a。 ⑵ 排水 项目无生产废水产生。项目利用现有厂区旱厕，盥洗水产生量按用水量的80%计，约0.52m3/d，经沉淀池（容积约5m3）处理后回用于厂区绿化，不外排。生产区设1座330m3初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀处理后用于厂区降尘。 项目水平衡见图2。 图2 项目水平衡见图（m3/d） ⑶ 供电 项目供电由附近电网提供，厂区内设置2台1000kVA、1台710kVA变压器，年用电量为117.19万kWh，可满足项目需求。 ⑷ 供热 项目生活、办公采用分体式空调供暖，生产烘干用热采用一台沸腾炉提供，年耗燃料型煤2000t。型煤主要成分见表10。 燃料型煤主要成分一览表 表10 项目 灰分(Ad%) 干燥基挥发分(Vd%) 全硫(Stad%) 固硫率 （Rs %） 低位发热量(MJ/kg) 型煤 5 10 0.3 50 21.50 ⑸ 制氮系统 项目制氮系统主要设备由空压机、冷干机、过滤罐、制氮机、压力容器组成，产氮量 800Nm3/h，纯度99%，压力为0.6MPa，可满足项目需求。 11、储运工程 项目建设原料库房和产品库房，分别用于存放项目原料和产品，具体项目储运方案见表11。 项目储运方案表 表11 单位：万吨/年 物料 储运方式 储存周期（d） 储量（t） 运输方式 原料 末煤 原料库房 10 8600 汽车 产品 优质高炉喷吹铸造粉 产品库房 10 8350 汽车 12、劳动定员及工作制度 项目劳动定员10人，年工作日为240天，日工作时间24小时，全年累计生产5760小时。生产人员实行三班制，每班8小时。 13、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表12。 项目主要经济技术指标表 表12 序号 名称 单位 数量 1 产品 1.1 优质高炉喷吹铸造粉 万吨/年 20 2 主要原辅材料 2.1 末煤 万吨/年 206221.28 2.2 型煤 万吨/年 0.2 2.3 新鲜水 立方米/年 516 2.4 电 万度/年 117.19 3 年工作日 天 240 4 劳动定员 人 10 5 总投资 万元 1000 6 环保投资 万元 50 7 占地面积 亩 35.05 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌 榆阳区地处毛乌素沙漠与黄土高原过渡地带，地貌由固定沙地和沙盖黄土梁峁组成，地形总的趋势为东北高西南低。项目区主要为荒沙地，地势平坦、开阔，植被稀少，除少量稀疏灌草丛外基本是波状沙地，面积较大，有充分的发展用地，无不良地质现象发育，适宜作为建设用地。 项目拟建厂址位于榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组，厂区一带地形开阔，地势较为平坦。 2、气候与气象 该地区属典型的大陆性干旱、半干旱气候。春季风沙频繁，夏季酷热多变，秋季细雨连绵，冬季长而寒冷，四季多风，尤以冬春为甚。年平均气温9℃，夏季气温最高，平均为23.4℃，冬季平均气温零下20℃。年平均降水量414.1 毫米，年降水量时空分布极不平衡，主要集中在七、八、九三个月，占全年降水量的66%。年平均蒸发量高达1905.5 毫米，为年降水量的4.6 倍。多年平均风速1.9 米/秒，历史最大风速28 米/秒，主导风向西北风。 3、地质 本区域位于鄂尔多斯盆地中部次级构造单元陕北斜坡中部，以单斜构造为主，岩层向北西、北西西微倾，倾角一般1°～3°，在此基础上发育有宽缓的短轴状褶皱及鼻状起伏。区内地壳活动较薄弱，未发现规模较大的断层或褶皱，地质构造简单，地震基本烈度值VI 度。 4、水文 ⑴ 地表水 本项目3km范围内无地表水体。 ⑵ 地下水 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等，受当地地形制约，地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终向榆溪河排泄。本地土壤属弱碱性，地下水、土壤对混凝土及钢结构不具侵蚀性和腐蚀性。 5、生态 评价区植被稀少，基本上为沙生类植物。评价区内野生动物较少，有野兔、鸟类等；无特殊生态价值、物种保护价值的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目区大气、地下水环境质量现状引用陕西中测检测科技有限公司SZC（环监-综）201705-021号“榆林市万邦煤业有限公司新建120万吨/年洁净型煤项目（以下简称“万邦型煤”）环评监测”中数据；引用资料符合三年时效性要求。 1、环境空气 ⑴ 监测点位 万邦型煤厂址，监测点位见附图3。 ⑵ 监测项目：SO2、NO2、PM10 ⑶ 监测时间：陕西中测检测科技有限公司于2017年5月4～5月10日对评价区环境空气质量进行了监测。 ⑷ 监测方法：采样及分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境监测技术规范》进行（见表13）。 监测项目及分析方法 表13 单位：mg/m³ 污染物 分析方法 方法来源 检出限 PM10 重量法 HJ618-2011 0.010 SO2 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 1小时平均值 0.007 24小时平均值 0.004 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 1小时平均值 0.005 24小时平均值 0.003 ⑸ 评价标准 评价标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（见表14）。 环境空气质量二级标准 表14 单位：μg/m3 污染物 取值时间 标准值 PM10 24小时平均 150 SO2 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 ⑹ 监测结果分析及评价 环境空气监测结果统计见表15-表17。 SO2监测结果统计表 表15 单位：μg/m3 监测点位 1小时平均值 24小时平均值 浓度范围 超标率 （%） 最大超 标倍数 浓度范围 超标率（%） 最大超 标倍数 万邦型煤厂址 9-30 0 0 16-24 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 500 150 NO2监测结果统计表 表16 单位：μg/m3 监测点位 1小时平均值 24小时平均值 浓度范围 超标率 （%） 最大超 标倍数 浓度范围 超标率（%） 最大超 标倍数 万邦型煤厂址 20-61 0 0 27-52 0 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 200 80 PM10监测结果统计表 表17 单位：μg/m3 监测点位 24小时均值 浓度范围 超标率（%） 最大超标倍数 万邦型煤厂址 93-142 0 0 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准值 150 监测结果表明，评价区各监测点SO2、NO2及PM101小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地下水 ⑴ 监测点位 万邦型煤厂址自打水井（井深18m，水位埋深13m），具体位置见附图3。 ⑵ 监测项目 监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、挥发酚，共12项。 ⑶ 监测时间及频率 陕西中测检测科技有限公司于2017年5月4日对评价区地下水进行监测。 ⑷ 监测方法 采样和分析方法按国家规范进行，见表18。 监测分析方法及检出限 表18 序号 污染物 分析方法 方法来源 检出限（mg/L） 1 K+ 原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 0.05 2 Na+ 原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 0.01 3 Ca+ 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 0.02 4 Mg2+ 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 0.002 5 CO32- 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法 第四版》 14.0 6 HCO3- 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法 第四版》 14.0 7 Cl- 硝酸银容量法 GB/T5750.5-2006（2.1） 1.0 8 SO42- 硫酸钡比浊法 GB/T5750.5-2006（1.1） 5.0 9 pH 玻璃电极法 GB/T5750.4-2006（5.1） / 10 氨氮 纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006（9.1） 0.02 11 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 0.0003 12 硝酸盐 紫外分光光度法 GB/T5750.5-2006（5.2） 0.2 ⑸ 监测结果与评价 地下水监测结果见表19。 地下水质监测结果表 表19 单位: mg/L（pH无量纲） 监测点位 项目 项目厂址 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 K+ 0.96 / Na+ 16.25 / Ca+ 22.33 / Mg2+ 12.65 / CO32- 未检出 / HCO3- 135 / Cl- 13.6 / SO42- 20.3 / pH 7.55 6.5-8.5 氨氮 0.048 ≤0.50 挥发酚 0.0003L ≤0.002 硝酸盐 4.62 ≤20.0 由监测结果可知，项目区地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 ⑴ 监测布点 于本项目厂址东、西、南、北界各设1个监测点位（见附图3）。 ⑵ 监测方法 监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。 ⑶ 监测时间与频次 咸阳职业卫生技术服务中心于2018年9月28日对评价区声环境进行了监测；昼、夜各监测一次。 ⑷ 监测结果 声环境质量监测结果见表20。 声环境质量监测结果统计表 表20 序号 监测点位 监测结果 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1 东界 57.6 45.6 2 南界 54.6 44.4 3 西界 56.3 43.8 4 北界 56.3 46.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由监测结果可知，项目区昼间和夜间等效连续A声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气：项目周边区域 保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水：项目厂址及其周边区域 保护级别：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 4、声环境：厂界外1m 保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 5、生态：项目厂址及其周边区域 保护级别：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二级标准。 项目环境保护目标见表21。 环境保护目标一览表 表21 环境 要素 保护对象 规模 相对本项目 保护内容 保护目标 户数 人数 方位 距离 环境空气 柳卜滩新村 200 832 东南 475 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 杨家滩村 23 90 西南 550 地表水 项目厂址及其周边区域 水质 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 地下水 项目厂址及其周边区域 水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 厂界外1m 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 项目厂址及其周边区域 植被、水土流失 减少施工占地面积，采取措施，使其影响降至最小

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 3、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中浓度限值；大气污染物排放执行《煤炭工业大气污染物排放标准》（GB20426-2006）（表4和表5）中规定的限值；烘干废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相关规定，其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2、污废水综合利用，不外排。 3、建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中的相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 其它要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制标准 | 结合项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制标准如下： 二氧化硫：6.0t/a，氮氧化物：5.88t/a 化学需氧量：0t/a、氨氮：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 项目建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图3。 图3 施工流程及产污环节图 2、营运期 项目生产工艺流程总体上分为备料工段、烘干磨制工段、包装等工段。其工艺流程简述如下： ⑴ 备料工段 外购末煤由汽车运输进厂，暂存于密闭末煤库待用。末煤粒径≤30mm，含水率≤6.8%，满足磨煤机入料要求，生产线不设破碎筛分装置。末煤经受煤坑由计量皮带运输机运输至回转锁风喂料机进入磨煤机。 ⑵ 烘干磨制工段 本项目采用1台LM 型立式磨煤机（磨煤机工作状态示意图见下图4）进行烘干和磨粉。原料末煤通过回转锁风喂料机送入立式磨煤机，同时来自沸腾炉的热风从进风口进入立磨机体内。物料从下料口落在磨盘中央，在离心力的作用下，物料从磨盘中央向边缘均匀移动，经过磨盘上的粉磨辊道区域时，受到磨辊的碾压，大块物料直接被压碎，细粒物料受挤压后形成料床进行粒间粉碎。被粉碎的物料继续向磨盘边缘移动，直到被风环处的强气流带走，而较大的颗粒物料又重新掉落到磨盘上继续粉碎，气流中的物料经过上部的分离器时，在转子叶片的作用下，粗颗粒重新回到磨盘上粉磨，合格的细粉随气流一起出磨。细度合格的细粉由热风输送至防爆型高浓度袋收尘器收集，为了安全的需要，收尘器反吹采用惰性气体N2进行喷吹。收集后的煤粉通过螺旋输送机及埋刮板输送机输送至成品仓。立磨采用热风输送物料，同时可根据进磨物料水分大小控制进风温度。物料在与立磨壳体中的热风气体接触的过程中被烘干，达到产品所需的水分（一般≤4%）要求。 项目所用热风由1台型号ZDFR6的沸腾炉供给，沸腾炉燃料为型煤，根据生产工艺要求，沸腾炉烟气掺入适量的冷空气，控制进入磨煤机的热风温度一般为200℃，对物料进行直接烘干，烘干后物料含水率一般≤4%。 图4 LM型立式磨煤机工作状态示意图 ⑶ 产品收集及储存 由防爆脉冲收尘器收集后的成品煤粉通过螺旋输送机汇至两个出料口，再经气力输送系统（仓泵）送至成品煤粉仓，前段设计有缓冲仓，保证气力输送系统能够及时有效的送至成品仓。 ⑷ 包装 项目设置2个产品仓用于产品储存，根据包装运输形式不同分为袋装运输和散装罐车运输。 ①袋装运输 产品仓分别设置1 台包装机（位于产品库房内），产品称重、包装后，在产品库内储存待售。 ②散装罐车运输 产品仓同时设置散装罐车装车系统，通过自动控制系统开启产品仓下方的蝶阀，采用气力传输装置装车。 ⑸制氮系统 项目所需氮气由项目自备的氮气系统供给。项目制氮系统主要由空压机、过滤罐、冷干机、制氮机等组成，氮气产生量为800Nm3/h，纯度99%。项目采用PSA 制氮工艺，原料空气经空压机进行压缩后进入过滤罐，除去压缩空气中的部分油水等，同时起到缓冲作用以减少制氮机的负载，净化后的空气经冷干机干燥后分两路分别进入两个吸附塔,通过制氮机上气动阀门的自动切换进行交替吸附与解吸，这个过程将空气中的大部分氮与少部分氧进行分离，并将富氧空气排空。氮气在塔顶富集由管路输送到氮气储罐，并经流量计后由管道输送至项目磨煤机、袋式收尘器、产品仓及包装系统，使得生产系统处于惰性环境，防止煤粉发生爆炸。 本项目在确定生产工艺时，在原料及产品指标、资源指标、污染物产生指标等方面，均按照达到国内清洁生产先进水平的标准来确定生产工艺，项目具体生产工艺及产污环节图见图5。 图5 项目生产工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1、施工期 ⑴废气 主要为施工扬尘与运输车辆尾气。 ⑵废水 主要为施工废水和生活污水。 ⑶噪声 施工期噪声对环境的影响主要表现为交通噪声和施工设备噪声。 ⑷固废 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾与生活垃圾。 2、运营期 ⑴废气 项目废气主要有烘干废气，产品包装粉尘、物料储存、输送、进出料等生产环节产生的无组织粉尘，汽车运输扬尘等。 ⑵废水 项目废水主要为生活污水。 ⑶噪声 项目噪声主要为磨煤机、鼓风机、螺旋给料机、空压机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。 ⑷固体废物 项目固废主要为沸腾炉灰渣及生活垃圾等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干废气 | SO2 | 10.96mg/m3，6.0t/a | 10.96mg/m3，6.0t/a |
|  |  | PM10 | / | 36.55mg/m3，20.0t/a |
|  |  | NOX | 10.75mg/m3，5.88t/a | 10.75mg/m3，5.88t/a |
|  | 产品包装 | 粉尘 | 3827.75mg/m3，61.2t/a | 13.28mg/m3，0.6t/a |
|  | 无组织 | 粉尘 | 6.8t/a | 0.68t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮 | 124.8t/a | 经沉淀池处理后，回用于周边绿化，不外排 |
| 固体 废物 | 沸腾炉 | 灰渣 | 93.5t /a | 外售用作建筑材料综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 厂内统一收集后运至生活垃圾填埋场处置 |
| 噪声 | 噪声源主要为磨煤机、鼓风机、螺旋给料机、空压机等设备运行噪声及进出厂区车辆产生的噪声，噪声级一般在80-95dB（A）；选用低噪声设备，基础减震，风机安装消声器等措施后满足标准要求。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目在建设过程中对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期土建工程扰动和破坏地表，侵占土地、破坏植被、造成水土流失，但随着建设期的结束，通过一系列措施将会使项目周围的生态环境得到改善，对生态环境的影响将会逐渐减弱。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 工程施工期对环境的影响主要表现为施工过程中产生的废气、扬尘对大气环境的影响，施工废水和生活污水对当地水环境的影响，建筑和生活垃圾对景观和植被的影响，施工机械噪声对声环境的影响等。 1、大气环境影响分析 ⑴ 施工扬尘 施工扬尘主要来自建筑材料如石灰、砂子和土石方等在装卸、运输过程中因风力作用产生的扬尘；运输车辆往来造成的地面扬尘。据类比监测资料，施工场地扬尘一般在2.2-3.4mg/m3，场地下风向20m处施工扬尘达到1.5mg/m3；施工扬尘影响主要在距离下风向200m范围内。若遇上刮风天气，易造成扬尘污染。通过划定施工作业带、设置围墙、密闭式贮存物料；场地洒水抑尘；遇≥3级风力以上天气，应停止土石方施工作业活动；车辆减速慢行等措施；及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣；对进出施工场地的运输车辆要求及时清洗，冲洗车水设沉淀池沉清后循环使用，可有效地减小施工扬尘的影响，对周围环境影响小。 ⑵ 施工机械尾气 施工机械如运输卡车、铲车等在施工过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与运输量、车辆的类型以及运行的工况有关。随着各类施工机械进入施工区域，机械尾气排放量相应增加，释放出一定量的NO2、CO、CmHn等污染物，由于施工期较短，且施工机械分布较分散，因此机械尾气影响小，且随施工期结束而终止。 2、水环境影响分析 施工期的废污水主要来自施工废水和生活污水。 ⑴ 施工泥浆废水 施工废水经沉淀处理后全部回用于场地洒水抑尘，不外排。 ⑵ 生活污水 本工程平均施工人数以20人计，人均盥洗水产生量按30L/d计，则施工期的生活污水产生量为0.6m3/d。污水中主要污染物有SS和COD等，污染物成分较简单。施工场地利用现有场地旱厕，生活盥洗水经沉淀池处理后用于场区绿化。 综上，施工期对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声对环境的影响主要表现为施工噪声和交通噪声。 施工期噪声主要由平整土地、开挖土石方及车辆运输过程中产生。噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，施工噪声对周围声环境的影响也将停止。噪声的污染程度与所使用施工设备的种类及施工队伍的管理水平有关，可通过加强管理、控制运输时间，减少鸣笛，降低车辆阻塞等方法减轻其影响。各类施工机械以及运输车辆产生的噪声水平为90-105dB（A），施工期短且噪声随施工结束而消失，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境影响小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾和施工期间产生的建筑垃圾等。 ⑴ 施工人员生活垃圾收集后送生活垃圾填埋场处置。 ⑵ 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的少量砂土、水泥等。建筑垃圾在采取有计划的堆放，按要求分类处置、综合回收利用。 综上，施工期固体废物均到达妥善处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目工程建设开挖与占地，将改变地表形态，破坏地表植被，引发水土流失。施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态环境影响是可以接受的。 施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目废气主要有烘干废气，产品包装粉尘，物料储存、转运产生的无组织粉尘，汽车运输扬尘等。 ⑴ 烘干废气 ① 污染物源强 项目烘干所用热风由1 台型号为ZDFR6的沸腾炉热烟气掺冷空气供给，项目沸腾炉燃料为外购型煤。根据建设单位提供资料，沸腾炉年耗型煤量约2000吨。根据沸腾炉工作原理及本项目特点，为降低热风温度将其控制在200℃左右，向沸腾炉产生的热烟气中掺入一定量的冷空气，将LM型立式磨煤机的进风口、出料口的风量设计为95000m3/h（54720万m3/a），年烘干高炉喷吹铸造粉量约206221.28吨，年烘干废气排放量设计为54720万m3/a，经袋收尘器（效率为99.99%）收尘后，由15m高排气筒排放，烘干废气主要污染物为PM10、SO2和NOX。 PM10计算： 根据物料衡算，项目年烘干高炉喷吹铸造粉量约206221.28吨，烘干6200吨水分后，高炉喷吹铸造粉约200021.28吨。根据工程特点，项目烘干废气排放量为95000m3/h（54720万m3/a），经袋收尘器（效率为99.99%）收集后，项目排放的PM10量约20t/a，PM10排放浓度约36.55mg/m3。 SO2计算： 根据《燃料燃烧排放大气污染物物料衡算办法》，SO2排放量计算公式如下： Gso2=2×B×P×S Gso2—SO2排放量，t/a； B—耗煤量，t； S—燃煤硫分，0.3%； P—燃料中硫转化为SO2的转化率，型煤固硫率约为50%，P值取50%； 经计算，Gso2=6.0t/a，SO2排放浓度约10.96mg/m3。 NOx计算： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》确定NOX产排系数为2.94kg/t煤，NOX产排量约为5.88t/a，产排浓度约为10.75mg/m3。 项目烘干废气污染物产生及排放情况见表22。 烘干废气污染物排放情况 表22 废气量 （万m3/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 54720 SO2 PM10 NOX SO2 PM10 NOX 10.96 36.55 10.75 6.0 20.0 5.88 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 850 200 — — — — 综上分析，项目烘干废气经15m排气筒排空，废气中污染物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 类比已验收的《神木市北汇亚圣煤业有限公司30 万吨/年高炉喷吹煤生产线项目》，该项目采取的生产工艺、袋收尘器与本项目相同，可以类比。根据《神木市北汇亚圣煤业有限公司30 万吨/年高炉喷吹煤生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》中的有组织废气监测结果，项目有组织废气（烘干废气）排气筒出口的污染物排放浓度符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 ② 预测参数 根据烘干废气排放特点，环境空气预测因子选择SO2、NO2、PM10，烘干废气排放源强参数统计详见表23。 烘干废气污染物排放源强一览表 表23 污染源 污染物 烟囱 废气出口速度 废气出 口温度 排放速率 高度 内径 M m m3/s K kg/h 烘干尾气 PM10 15 0.5 13.19 363 3.47 SO2 1.04 NO2 0.92 注：NO2排放速率按照NO2/NOx=0.9计算得到。 ③ 预测结果 根据HJ2.2-2008大气导则推荐的大气估算工具（Screen3System），按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件，地形为简单地形。计算的最大地面浓度和最大浓度出现距离见表24。 污染物预测估算结果 表24 污染源 污染物 最大地面浓度Ci（mg/m3） 环境质量标准Coi（mg/m3） 最大地面浓度占标率Pmax（%） 最大浓度出现距离D（m） 烘干废气 PM10 0.02 0.45 4.89 275 SO2 0.01 0.50 2.05 117 NO2 0.006 0.20 2.92 117 由预测结果可知：烘干系统产生的废气污染物中PM10最大地面浓度为0.02mg/m3，占标率为4.89%，最大落地浓度出现在275m；SO2最大地面浓度为0.01mg/m3，其占标率为2.05%，最大落地浓度出现在117m；NO2最大地面浓度为0.006mg/m3，占标率为2.92%；最大落地浓度出现在117m。从预测结果看，项目运营期烘干废气对周围环境空气影响小。 ⑵ 产品包装粉尘 包装机年工作小时数为5760h，包装高炉喷吹铸造粉量为20万t/a。尘产生量约占包装总量的0.034%，包装工段粉尘产生量约为68t/a。 产品包装机包装过程中产生粉尘，由产尘点上方自带的集气罩进行粉尘的收集，集气罩的集气效率为90%，集气罩配套风机量为8000m3/h，则集气罩收集到到粉尘量为61.2t/a，浓度为1328.13mg/m3，收集的废气采用布袋除尘器进行处理，风量为8000m3/h，处理效率为99%，处理后经1根15m高排气筒排放，粉尘排放浓度为13.28mg/m3，排放量为0.6t/a。 未经集气罩收集的无组织排放的废气经袋装车间封闭措施可去除90%的粉尘，经计算无组织排放量为0.68t/a。 ⑶ 物料储存、转运产生的无组织粉尘 项目原料库房、产品库房占地面积均为1200m2，均采用钢结构棚进行全封闭。在卸料过程中会产生一定量的粉尘，对环境空气产生影响。环评要求项目在原料库房内设喷雾除尘装置1套，原料末煤装卸采用水喷雾方式抑尘，在运输过程中进行遮盖，平时储存过程中定时进行水喷雾抑尘，车辆进出口设胶皮档帘，将无组织粉尘量降到最低。 经类比，在采取上述措施后，项目原料、产品储存库房粉尘的排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响较小。 类比已验收的榆林市润恺煤业有限责任公司新建年产100万吨优质高炉喷吹铸造及配套120万吨/年洗选煤一期建设项目，该项目储煤棚抑尘措施采取原料密闭储存、皮带加罩运输上料及喷雾抑尘等措施，与本项目原料库房抑尘措施相同，可类比。根据《榆林市润恺煤业有限责任公司新建年产100万吨优质高炉喷吹铸造及配套120万吨/年洗选煤一期建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.947mg/m3，项目物料储存、转运过程的无组织粉尘排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），措施可行。 ⑷ 汽车运输扬尘 项目物料运输采用汽车运输，车辆行驶必然产生一定量的扬尘。汽车运输时由于碾压卷带以及抛洒等产生的扬尘对道路两侧一定范围会造成污染。 汽车扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。表25运煤卡车通过一段长度为1km的路面时，不同的路面清洁程度，不同的行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉状物料越多，则扬尘量越大。 不同车速和地面清洁程度下汽车扬尘 表25 （kg/辆·km） 地面清洁程度（kg/m2） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 车速（km/h） 5 0.0869 0.1460 0.1979 0.2455 0.2902 0.4881 10 0.1736 0.2919 0.3958 0.4910 0.5804 0.9761 15 0.2604 0.4379 0.5935 0.7364 0.8706 1.4642 25 0.4340 0.7298 0.9897 1.2274 1.4511 2.4710 根据分析，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2-30m范围内的影响较大（见表26为降低对沿线的扬尘污染影响，要求运输车辆必须遮盖蓬布或采用箱式运输，减少物料洒漏；并注意道路的维护，对进厂道路及时洒水清扫，减少扬尘污染；在进厂道路两侧植造高大乔木组成的防尘林带，以降低对进厂道路两侧植被及农作物的不利影响。 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 表26 距离 (m) 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.1865 0.2468 0.3017 0.3566 5 0.1791 0.2372 0.289 0.3425 10 0.1680 0.2223 0.2718 0.3212 15 0.1582 0.2092 0.2559 0.3023 20 0.1493 0.1978 0.2416 0.2856 25 0.1415 0.1873 0.2289 0.2705 30 0.1345 0.1781 0.2175 0.2571 类比相关资料，如果对车辆行驶的道路进行洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘效果明显。道路洒水抑尘试验结果见表27。 道路洒水抑尘试验结果 表27 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 试验结果显示，道路每天实施洒水抑尘作业4-5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。 综上，定期对场地和路面进行洒水，并配以人工清扫，可有效减少地面、道路扬尘污染。本项目运输量较大，若管理不善将造成较大的道路扬尘，污染道路两侧环境，因此建设单位应适时对工业场地内及附近的运输道路进行洒水、清扫，洒水和清扫次数以及洒水量视具体情况而定；加强绿化，在进厂道路两侧植造高大乔木组成的防尘林带；运输车辆必须加盖棚布、严禁超载等，以免物料洒落路面造成二次扬尘。 由于项目进出厂的道路均为硬化道路，若在严格采取上述防治措施的情况下（加强绿化、适时洒水清扫、加强车辆运输管理等），道路扬尘产生量较小，其对环境空气的影响程度将会大大降低，影响范围仅在道路两侧较近区域内，不会对周边大范围内环境空气造成影响。 2、地表水环境影响分析 项目无生产废水排放。生活办公区利用现有厂区旱厕，生活污水主要为职工盥洗废水，排放量为0.52m3/d，经沉淀池（约5m3）处理后用于周边绿化，不外排。 厂区设雨水收集池以降低初期雨水直接外排对水环境的影响。一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目初期雨水收集池容量确定如下： 雨水量采用榆林市暴雨强度公式计算确定，公式如下： 式中：q—暴雨强度，l/s·ha； P—重现值，年； t—降雨历时，min； 雨水设计流量：Q=ΨqF Ψ—径流系数 F—汇水面积，hm2 P取值1年，t取值30min，Ψ取值0.6，F为有效收集雨水面积（生产区有面积按0.36hm2计） 经计算，一次(以30min计)强降水厂区雨水量约为300m3，要求设设1座330m3初期雨水收集池，可确保项目在强降雨状态下废水不外排。 综上所述，项目废水不外排，对周围水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 ① 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，项目为III类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。 ② 地下水影响分析 本项目产生的废水主要有生活污水，生活污水经沉淀处理后回用于周边绿化，废水全部回用不外排。 为了防止污废水进入地下水造成地下水污染，本次环评要求沉淀池底及池壁做防渗处理。防渗处理采用布膜结合的方式，避免水池中的水下渗污染地下水；同时，各车间地面必须进行硬化。采取上述措施后，污废水不外排，通过防渗层进入地下水的可能性很小，对地下水水质可能造成的影响很小。 ③ 地下水污染防治措施 A 源头控制措施 a、本项目所产生的污废水全部综合利用，不外排，从源头上控制污染物的产生量； b、设计及施工过程中，严把质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成收集池和管线泄露； B 分区防控措施 根据地下水导则要求，分为一般防渗区和简单防渗区。 a、一般防渗区：主要为生活污水沉淀池。 要求采用碎石垫层压实处理，保证基础的稳定性，池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆，池体一次浇筑完成，控制浇筑温度并保证砼浇筑的连续性和密闭性，具备良好的防渗性能。 防渗措施有效性的分析：查阅地下水导则中地下水污染防渗分区参照表，一般防渗技术要求是等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1.0×10-7 cm/s。混凝土防渗系数为1.3×10-8cm/s，经计算混凝土的防渗层Mb≥19.5mm。则可知池体采用C30钢筋混凝土进行浇筑，池体内壁采用20mm厚的防水水泥砂浆的防渗是可以满足一般防渗的要求的。 b、简单防渗区：主要为各厂房地面，生产区道路进行硬化即可。 采取以上措施后，对地下水环境影响小。措施可行。 4、声环境影响分析 项目运营时噪声源包括磨煤机、鼓风机、螺旋给料机、空压机等设备噪声，这些设备大部分是固定噪声源，多为连续排放，声级一般在80-95dB(A)。主要高噪声设备声压级及防治措施见表28。 项目噪声污染源及污染防治措施 表28 位置 产噪设备 数量 治理前（车间内混响声场）声压级dB(A 排放 规律 治理措施 治理后声压级dB(A) 沸腾炉装置 沸腾炉 1 85 连续 基础减振 73 风机 1 95 连续 基础减振，加装消声器 制氮车间 空压机 1 90 连续 基础减振、置于室内 75 生产装置 螺旋给料机 1 80 连续 基础减振、定期维护 73 磨煤机 1 连续 产品库房 包装机 2 85 连续 基础减振、置于室内 73 预测点选择在项目厂界四周，东南西北各1个点。场区各噪声预测点位置分布见表29。 噪声预测点位置 表29 噪声源位置 声压级dB(A) 噪声源距各预测点距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 沸腾炉装置 73 90 80 30 60 制氮车间 75 90 80 40 60 生产装置 73 90 95 35 50 产品库房 73 90 80 35 105 ⑵ 预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。 采用的预测模式如下： 式中：—距离声源r处的A声级，dB(A)； —参考位置r0处的A声级，dB(A) TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； －预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距声源中心的距离，取1m； LA（r）=LA（r0）-Adiv 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级； LA（r0）——参考位置r0处的A声级； Adiv——声波几何发散的A声级衰减量，Adiv=20Lg（r/r0）。 式中：Leq——叠加后的总声级； LAi——第i个等效声源在预测点产生的声级； M——等效声源个数； ⑶ 厂界噪声预测结果 厂界噪声预测结果见表30。 厂界噪声预测结果表 表30 单位：dB(A) 噪声值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 40.6 41.2 48.6 43.6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 由预测结果可知，项目在选用低噪声设备，采取部分设备入室，并采取基础减振，风机加装消声器等措施，项目设备运行噪声对场界噪声贡献值在昼、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目东南侧距离最近的商户120m，最近的村庄475m，项目运行期噪声对环境影响小，措施可行。 5、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要有沸腾炉产生的灰渣、职工产生的生活垃圾。 ⑴ 灰渣 项目沸腾炉灰渣产生量约为93.5t/a，由固废棚临时收集储存，外售用作建筑材料综合利用。 ⑵ 生活垃圾 职工生活垃圾产生量按平均每人每天1kg计算，项目定员10人，生活垃圾年产生量为2.4t/a，集中收集后送生活垃圾处理场处理。 综上，项目运行期固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干废气 | SO2、PM10、NOx | 袋收尘器+15m排气筒 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 |
|  | 产品包装 | 粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器，经1根15m高排气筒排放 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中要求 |
|  | 物料储存、转载等 | 粉尘 | 原料和产品均储存于密闭库房；采用喷雾抑尘装置；物料皮带机设置密闭廊道，并在输送廊道内布置喷雾除尘设施 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中要求 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 运输车辆加盖篷布，道路硬化，定期清扫、洒水抑尘；厂区内车辆限速 | / |
| 水污染物 | 雨水 | 悬浮物 | 设330m3初期雨水收集池1座，沉淀后回用于生产 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水 | 化学需氧量、氨氮 | 项目设防渗卫生旱厕，生活污水经沉淀池处理后回用于周边绿化 |  |
| 固体废物 | 沸腾炉 | 灰渣 | 固废棚暂存，外售用作建筑材料综合利用 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂内统一收集后运至生活垃圾填埋场处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 选用低噪声设备；设备布置于车间内，并做基础减振；风机加装消声器；加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目绿化面积1650m2，绿化率7%，环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境。 |
| 环境保护投资： 项目总投资为1000万元，其中环保设施投资50万元，占项目投资总额的3.0%。环保设施运行维护费用及环境管理与监测费用约20万元。保设施及污染防治投资估算见表31。 环保设施及污染防治投资估算表 表31 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 费用 （万元） 备注 大气 治理 烘干废气 袋收尘器+15m排气筒 1套 88 计入工程投资 包装工段 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 4.6 / 物料储存、转载等过程 各区设喷雾抑尘装置 / 5 物料皮带机设置密闭廊道 / 4 / 运输车辆 厂区道路硬化，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆遮盖篷布 / 3 / 废水 治理 生活污水 经沉淀池（5m3）处理后回用于周边绿化 1座 0.2 雨水 330m3初期雨水收集池 1座 13.2 / 噪声治理 生产设备 磨煤机、螺旋给料机等设备选用低噪声设备，并做基础减振等 / 4 / 风机类 设置在房间内，并加装消声器，做基础减震 / 7 / 运输车辆 加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 / 1 / 固体处置 沸腾炉灰渣 固废棚，外售用作建筑材料综合利用 / 2.9 / 生活垃圾 由生活垃圾桶收集，送生活垃圾填埋场处置 2个 0.1 / 生态 厂区绿化 厂区周围及道路两侧种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，绿化面积1650m2 5 / 其他费用 环保设施运行维护费用（万元/年） / 5 不计入环保设施投资 环境管理与监测费用（万元/年） / 15 合计 50 / 环境管理与监测计划： 1、环境管理 公司应设置环境保护管理机构及负责人员1名，负责组织落实监督本公司的各项环境保护工作。 ⑴ 环境管理的工作计划 项目运营阶段制定的环保工作计划如下： ① 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； ② 设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，按照监测计划定期组织进行全场内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； ③ 向环保主管部门申请排污许可证，按时交纳排污费； ④ 重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平； ⑤ 积极配合环保部门的检查、验收。 ⑵ 环境管理内容 环保机构应把合理利用资源、提高资源利用率以控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。建设工程环保机构的环境管理主要内容（建议）列于表32。 环境管理主要内容(建议) 表32 环 境 管 理 内 容 环境计划 管理 ① 制定企业环境保护计划 ② 制定运营期环境管理计划 ③ 组织编制本机构环境管理程序文件 ④ 参与制定环境风险应急预案 环境质量 管理 ① 组织企业污染源和环境质量状况的调查 ② 建立环境监测制度 ③ 实行排污口规范管理，立标、建档，申报排污许可证 ④ 处理污染事故 环境技术 管理 ① 组织制定环境保护技术操作规程 ② 开展综合利用、减少三废排放 ③ 参与编制、组织和实施清洁生产审计 环保设备 管理 ① 建立健全环保设备管理制度和管理措施 ② 对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 环保宣传 教育 ① 宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 ② 组织企业环保专业技术培训，提高人员素质水平 ③ 提高企业职工的环保意识 ⑶ 环境管理要求 ① 工程建设必须严格执行“三同时”制度。并且项目建成投产后要加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，杜绝事故排放。 ② 加强收尘设施的运行管理，确保项目运营期产生的废气污染物能够达标排放，以免对周围的环境空气、车间操作工人的身体健康以及厂区和周边的植被造成影响。 ③ 厂区应设置初期雨水收集池，收集的厂区初期雨水沉淀后用于厂区绿化、道路洒水抑尘。 环评建议建设项目竣工环境保护验收清单参照表33。 建设项目竣工环境保护验收清单建议表 表33 类型 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 验收标准 一、企业自主验收 废气 烘干废气 袋收尘器+15m排气筒 1套 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 包装工段 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 1套 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中要求 物料储存、转载等过程 各区设喷雾抑尘装置 / 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中要求 物料皮带机设置密闭廊道 / 运输车辆 厂区道路硬化，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆遮盖篷布 / / 废水 治理 生活污水 经沉淀池（5m3）处理后用于周边绿化，不外排 1座 1 雨水 330m3初期雨水收集池 1座 6 二、当地环保部门验收 噪声治理 生产设备 磨煤机、螺旋给料机等设备选用低噪声设备，并做基础减振等 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 风机类 设置在房间内，并加装消声器，做基础减震 / 运输车辆 加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 / 固体处置 沸腾炉灰渣 固废棚，外售用作建筑材料综合利用 / 处置率100% 生活垃圾 由生活垃圾桶收集，送生活垃圾填埋场处置 2个 处置率100% ⑷ 污染物排放管理 本项目污染物排放清单见表34。 项目污染物排放清单表 表34 一、工程组成 主体工程 生产装置、沸腾炉装置、制氮车间 辅助工程 配电室、监控室、机修间、化验室、门房等，宿舍、综合办公区等生活设施 公用工程 给水系统、供热系统、供电系统及办公及辅助设施 储运工程 原料库房、产品库房 二、主要原辅材料 名称 年耗量 状态 储存方式 备注 原料末煤 206221.28t/a 固态 原料库房 电 117.19万kW·h / / 新鲜水 516t/a 液态 / 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 运行参数 烘干废气 袋收尘器（收尘效率为99.99%），15m高排气筒排放 排气量47500m3/h，排气筒高度15m，年运行时间5760h。 产品包装粉尘 集气罩+布袋除尘器，除尘效率99%， 15m高排气筒排放 年运行时间5760h。 物料储存、输送、进出料和加工等粉尘 采用全密闭原料库房、产品库房、各区设喷雾抑尘装置、采用密闭输送廊道，落料点设置喷水装置 无组织排放 生活污水 沉淀池（5m3）处理后回用于周边绿化 全部综合利用，不外排。 雨水 330m3初期雨水收集池 生产设备 选用低噪声设备，并做基础减振等 降噪量：10~30dB(A) 风机类 设置在房间内，并加装消声器，做基础减震 运输车辆 加强车辆管理，减速慢行，禁止鸣笛等 灰渣 灰渣作为建筑材料用于铺路 固废棚 生活垃圾 垃圾箱收集后，送生活垃圾填埋场处置，不外排。 垃圾桶 四、污染物排放种类 大气污染物 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) PM10 3.47 20 SO2 1.04 6.0 NOX 1.02 5.88 粉尘 0.10 0.6 废水污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水（污水量124.8m3/a） COD / 0 NH3-N / 0 噪声 数量 源强（dB(A) 沸腾炉装置 沸腾炉 1 85 风机 1 95 制氮车间 空压机 1 90 生产装置 螺旋给料机 1 80 磨煤机 1 产品库房 包装机 2 85 固体废物 类别 产生量(t/a) 1 灰渣 一般固废 93.5 2 生活垃圾 生活垃圾 2.4 五、总量指标 污染物名称 总量指标 总量来源 SO2 6.0t/a 通过榆林市环境保护局榆阳分局购买 NOX 5.88t/a 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 烘干废气 污染物种类（PM10、SO2、NOX）、废气排放量、排放浓度、高度15m 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准 产品包装粉尘 污染物种类（粉尘）、废气排放量、排放浓度、高度15m 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4要求 物料储存、输送、进出料和加工等粉尘 无组织排放（TSP） 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中要求 生活污水 污染物种类COD、NH3-N 沉淀池处理后回用于周边绿化，不外排。 厂界 计权等效A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 八、环境监测 运行期监测计划一览表 九、向社会公开信息内容 经对照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号），本项目为小型企业，不属于重点排污单位，可不进行环境信息公开。 2、环境监测计划 项目运行期环境监测工作可委托当地有资质的环境监测部门，按环境监测规范要求进行监测，建立监测数据档案，确保环保措施监督、检查工作准确实施，由于项目区主要为工业企业，距离居民敏感点较远，因此环境监测计划主要为项目污染源监测，项目营运期环境监测内容见表35。 运行期环境监测计划一览表 表35 类别 污染物 监测点位 监测项目 监测频次 废气 烘干废气 PM10、SO2、NOX 烘干废气排放口，15m排气筒出口 排放浓度 排放速率 废气量 1次/半年 包装废气 PM10 包装废气排放口，15m排气筒出口 无组织废气 TSP 厂界外10米处上风向布设1个监测点，下风向布设4个监控点 周界外浓度 噪声 噪声 等效A声级 等效A声级 1次/季 要求建设单位按相关要求设置监测平台，排气筒位置设置好监测孔等，监测严格按照《环境监测技术规范》和其它相关标准要求执行。 |

# 结论与建议

1、结论 ⑴ 建设项目概况 榆林市万邦煤业有限公司新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目位于榆阳区金鸡滩镇柳卜滩村五组，占地面积23366.78m2。项目新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉生产线一条，配套建设原料库房、产品库房、生活辅助设施等。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5.0%。 ⑵ 环境质量现状 ① 环境空气 评价区各监测点SO2、NO2及PM101小时平均浓度值和24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ② 地下水 项目区地下水各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 ③ 声环境 评价区声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 ⑶ 污染物排放情况 ① 废气 SO2排放量为6.0t/a、NOx排放量为5.88t/a、烟粉尘排放量为21.28t/a。 ② 废水 生活污水经沉淀池处理后回用于绿化，不外排。 ③ 固体废物 项目产生的固体废物主要有沸腾炉灰渣及生活垃圾。灰渣外售用作铺路材料，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处置，固废均妥善处置，处置率100%。 ⑷ 主要环境影响及保护措施 ① 大气环境影响分析及污染防治措施 项目烘干利用沸腾炉烟气掺入部分净化后的烘干尾气和适量的冷空气产生的热风引入磨煤机对湿喷吹铸造粉进行直接烘干，烘干后废气经袋收尘器（除尘效率为99.99%）处理后，经15m高排气筒排放。根据分析，项目烘干工段废气中PM10、SO2、NOX排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，对周围环境影响小。 项目产品包装时产生的粉尘经布袋除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。根据分析，项目产品包装粉尘采取布袋除尘器除尘后，煤粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4标准（颗粒物浓度不得超过80mg/Nm3），对环境影响小。 项目无组织排放的粉尘主要来自物料储存、输送、进出料和加工等生产环节。项目的原料堆放在封闭的彩钢结构原料库内，设地下受料坑，储存、输送全过程在封闭条件下进行；磨制好的合格喷吹铸造粉经密闭管道送至成品仓贮存，仓下设卸料阀及自动称量装袋装置；成品包装在自动情况下进行操作，包装袋设防水防潮层，包装间设置集尘罩，通过风机将包装时产生的粉尘引入布袋除尘器进行收集。类比同类项目，在采取以上措施后，项目物料储存、输送、进出料和加工等生产环节排放的无组织粉尘对环境影响小。 项目原料及产品运输采用箱式运输车辆，进厂及厂区道路硬化处理，并对其及时清扫、洒水抑尘。 采取相应的污染防治措施后，污染物排放均符合评价标准要求，项目建设对大气环境影响较小，污染防治措施可行。建设单位应加强输送设备、除尘设备的运行管理，坚持维护保养和巡视制度，防止发生故障，随时处理可能出现的异常情况，确保除尘设备高效安全运行，保证大气污染物达标排放。 ② 水环境影响分析及污染防治措施 本项目无生产废水产生。职工生活废水收集经沉淀池（5m3）处理后，用于厂区绿化，不外排；厂区旱厕定期干掏清粪。 雨水经收集池（330m3）收集后用于厂区绿化、道路洒水抑尘。项目的运行对当地水环境影响较小。 ③ 地下水分析及污染防治措施 将项目场地划分为一般防渗区和简单防渗区。一般防渗区主要为生活污水沉淀池等，简单防渗区为除上述区域外的其他区域，包括各车间地面等。 对于一般污染防治区，防渗层要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；对于简单防渗区，需要进行地面硬化处理。 采取上述措施后，项目对地下水的影响可降到最低，影响较小。措施可行。 ④ 声影响分析及污染防治措施 项目噪声主要来源于磨煤机、风机、螺旋给料机、空压机等设备运行时产生的噪声及进出厂区车辆产生的噪声。项目对运行噪声较高的设备应选用低噪声设备，部分设备入室，并采取基础减振或弹性减振、风机加装消声器等措施。厂界周围设置绿化带，在美化环境的同时可以起到吸音降噪的作用。采取以上措施后，项目设备运行噪声对场界噪声贡献值在昼、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目运行期对区域声环境影响较小，措施可行。 ⑤ 固体废弃物分析及污染防治措施 项目产生的固体废物主要有沸腾炉灰渣及生活垃圾。灰渣外售用作建筑材料综合利用，生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处置。 采取以上措施后，项目运营期产生的固废全部进行了妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 ⑸ 总结论 榆林市万邦煤业有限公司新建20万吨/年优质高炉喷吹铸造粉项目符合国家产业政策。项目选址可行，在采取项目环评报告表提出的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，对周围环境影响小。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 2、建议 ⑴ 合理规划厂区绿化面积，应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。 ⑵ 对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 评价执行标准 附件4 控制线检测报告 附件5 监测报告 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 监测点位图 二、本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的另行专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

榆

神

高

速

204省道

空地

空地

商户

乡村道路

项目场址

万邦型煤

恒源洗煤厂

商户

耕地

空地

北

柳卜滩新村