TC5610A-6塔机技术性能参数表

| 机构载荷率 | 起 升 机 构 | M5 |
| --- | --- | --- |
|  | 回 转 机 构 | M4 |
|  | 牵 引 机 构 | M4 |
| 额定起重力矩 | 80t.m |
| 起升高度（M） | 倍 率 | 独立固定式 | 附着式 |
|  | α=2 | 40 | 140 |
|  | α=4 | 40 | 70 |
| 起重量（T） | 臂长56米 | 臂长50米 | 臂长44米 |
|  | 6/1.0 | 6/1.3 | 6/1.8 |
| 幅度（M） | 最 大 幅 度 | 56 |
|  | 最 小 幅 度 | 2.5 |
| 起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 |
|  | 起重量/速度（t/m/min） | 1.25/80 | 3/40 | 3/40 | 6/20 |
|  | 最低稳定下降速度（m/min） | ≤5 |
|  | 最大牵引力（N） | 15000 |
|  | 钢丝绳 | 规格 | 6X37+FC-13-1770 |
|  |  | 最大线速度（m/min） | 160 |
|  | 滚筒 | 转速(r/min) | 90/46 |
|  |  | 容量(m) | 300 |
|  | 电动机 | 功率（Kw） | 24/24 |
|  |  | 转速（r/min） | 1414/720 |
|  | 制动力矩（N.m） | 1250 |
|  | 减速器速比 | 15.08 |
| 回转机构 | 电动机 | 功率(Kw) | 3.7X2 |
|  |  | 转速(r/min) | 920 |
|  | 减速器 | 传送比 | 195 |
|  |  | 输出扭矩（N.m） | 8000 |
|  | 输出齿轮参数 | 模数M | 12 |
|  |  | 齿数N | 16 |
|  |  | 变位系数X | 0.5 |
|  | 回转速度（r/min） | 0-0.6 |

| 牵引机构 | 最大牵引力（N） | 6000 |
| --- | --- | --- |
|  | 变幅速度(m/min) | 40/20 |
|  | 钢丝绳规格 | 6X19+FC-7.7-1770 |
|  | 电动机 | 功率（Kw） | 3.3/2.2 |
|  |  | 转速（r/min） | 1310/670 |
| 顶升机构 | 电动机 | 功率（Kw） | 5.5 |
|  |  | 转速（r/min） | 960 |
|  | 液压泵站 | 工作压力（Mpa） | 25 |
|  | 顶升油缸 | 缸/杆直径（mm） | 160/110 |
|  |  | 最大顶升力(t) | 40 |
|  | 顶升速度（m/min） | 0.4-0.7 |
| 平衡重 | 起重臂长度（m） | 平衡重（t） |
|  | 56 | 13.5 |
|  | 50 | 11.5 |
|  | 44 | 9.2 |
| 总功率（Kw） | 34.7（不含顶升机构电机功率） |
| 工作温度（℃） | -20～+40 |