《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10000台高档钢制办公家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳昌毅达实业有限公司 |
| 法人代表 | 张俊明 | 联系人 | 秦爽 |
| 通讯地址 | 洛阳市伊滨区庞村镇西庞村 |
| 联系电话 | 15038500898 | 传真 |  | 邮政编码 | 471000 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区庞村镇西庞村 |
| 立项审批部门 | 洛阳伊滨区管理委员会经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2017]33452 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2130金属家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2650 | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中:环保投资（万元） | 8.81 | 环保投资占总投资比例 | 11% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 庞村镇是中国有名的钢制家具产业基地，洛阳昌毅达实业有限公司在市场调查的基础上，于2017年投资80万元在洛阳市伊滨区庞村镇西庞村新建一条年产10000台高档钢制办公家具生产线；项目建成后以生产校用设备学生床为主。项目租用洛阳市现代办公机具有限公司的闲置厂房进行建设，现场调查期间项目生产设备已安装，属未批先建，建设单位应按环保法律法规的要求接受处罚。 本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年发布的第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类和淘汰类的目录范围内，属于允许类项目，本项目的建设符合国家产业政策。已于2017年9月19日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]33453。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，本项目需进行环境影响评价。根据环境保护部[2017]第44号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，“第十项家具制造业—27家具制造”中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需编制报告书，其他需编制报告表”，本项目生产工艺中无电镀或喷漆工艺，因此需编制环境影响报告表。 受建设单位委托，洛阳市青源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和监测的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。 2 建设场地及工程内容 2.1 建设场地 洛阳昌毅达实业有限公司位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，租用洛阳市现代机具有限公司的闲置厂房进行建设，本项目占地面积4亩（2650m2）。项目东侧为养鸡厂的闲置厂房，南侧为钢制办公家具生产企业，西侧为生产道路，北侧为顾龙公路。具体地理位置见附图一。 根据洛阳市现代办公机具有限公司的土地证，本项目占地属于工业用地（详见附件土地证）。根据伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明，该地块符合庞村镇总体规划（详见附件洛阳伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明）。 2.2 工程内容 本项目利用租用场地内已建成的生产车间进行生产设备的安装，不新建土建设施。本项目主要工程内容见下表，厂区平面布置图见附图二。 表1 主要工程设施一览表 类别 名称 规格 备注 主体工程 生产车间 30m×54m 内部分为下料区、机械加工区、烘干道、喷粉间和组装区 公用及辅助工程 办公生活区 2F 厂区内西北角 供电 / 庞村镇电网 给水 / 庞村镇自来水管网 排水 / 旱厕收集，定期清掏，用于周围农户肥田 环保工程 噪声 隔声、减震 / / 废气 大旋风+后置滤筒除尘器 +15m排气筒 1套 喷粉室配备 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒 1套 烘干炉配备 固废 一般固废暂存区 10m2 生产车间固定区域内 危废暂存区 4m2 生产车间固定区域内 3 主要生产设备 主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备 设备/施名称 型号规格 单位 数量 备注 生产设备 切割机 MC-315B 台 1 生产车间内 冲床 J21-16 台 1 Y112M-6 台 1 J23-10 台 1 剪板机 Q11-3X2500 台 1 弯管机 WG-51 台 1 二保焊机 NBC-250 台 2 滚压机 LZ-01 台 1 CB-02 台 1 喷粉间 PENTU-01 间 2 烘干道 固化烘干道，25m×4m×9m 条 1 辅助设备 变压器 100KVA 台 1 / 4 主要原辅材料及能源 4.1原辅材料及用量 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见表3。 表3 原辅材料及能源用量情况一览表 名称 单位 消耗量 备注 板带 吨/年 100 / 钢管 吨/年 120 / 塑粉 吨/年 12 每套产品用塑粉1.2Kg 焊丝 吨/年 0.8 / 螺栓 吨/年 2 电 万度/年 4 / 天然气 万m3/a 3.5 管道天然气 磷化液 吨/年 0.35 25kg/桶 新鲜水 m3/a 192 庞村镇集中供水 4.2主要原辅材料理化性质 （1）塑粉：主要成分为环氧树脂、聚脂树脂。主要成分含量见下表。 表4 塑粉主要成分及其含量 成分 环氧树脂 聚酯树脂 流平剂 增光剂 钛白粉 添加剂 颜料 含量（%） 32.5 31.5 4 1 26 3.5 1.5 聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成，能与烯类单体如丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成不溶、不熔产物，主要用于生产涂料。 环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可位于分子链的末端、中间或成环状结构。 （2）磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%。本项目用磷化液为人工擦拭除锈。 5 产品方案 本项目主要产品为校用设备学生床，年总产量为10000套。 6 职工定员及劳动制度 本着精干、统一、高效的原则，结合项目的特点：本项目劳动定员16人，均为本地人员，不在厂区内食宿。工作制度实行1班制，白班8h（8:00~12:00；13:30~17:30），全年工作300天。 7 供电及给排水 本项目用电由庞村镇电网统一供应，可满足项目生产需要，用电量约为4万kw·h/a。 本项目用水接庞村镇自来水管网，新鲜水用量为192t/a，主要为职工生活用水。项目产生的废水主要是职工的生活污水，粪便水经旱厕收集后定期由周边居民拉走肥田，洗漱废水直接用于厂区绿化和洒地保洁。 8 本项目现存环保问题及整改完善方案 根据现场调查，本项目各项生产设施、设备已安装，生产车间内存在的主要环保问题及整改方案及建议如下： 表5 本项目现存环保问题及整改方案 序号 现存问题 整改方案 1 固化烘干道无废气治理设施 固化烘干道安装集气罩+活性炭吸附装置，有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 2 喷粉间滤筒除尘器不符合环保要求 建议改为大旋风+后置滤筒除尘器 3 无专门的危废暂存间 建5m2危废暂存间（地面硬化、防渗、设立围堰） 9 总投资总投资 本项目总投资80万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目租用洛阳市现代办公机具有限公司闲置空厂房及相关公辅、配套设施进行建设。原有企业污染物为生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等，其中废气为生产过程中产生的粉尘，废水主要为职工生活废水，噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，固废主要为生活垃圾等。随着该企业的停产，与项目有关的原有污染和环境问题已不存在，不会对本项目的建设产生影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 洛阳新区伊滨区位于东经112°29´至112°38´，北纬34°30´至34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北跨伊河与洛河相望，东西长约16km，南北宽约18km。 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，厂区中心坐标东经112°37'19.02"、北纬34°37'31.53"。本项目附近居民主要为：南50m和东100米的西庞村，西500m的武屯村，北1200m的柿园村，东北1700m的赵屯村，东1200m的东庞村，东2050m的掘山村、东2450m的门庄村。周边居民分布情况见附图三。 2 地形、地貌 洛阳新区伊滨区地处秦岭地轴东段，嵩山复背斜北翼邙岭原区，具有典型的黄土地貌特征。地层为二元结构，上层50-80m为第四系黄土类夹砂层，底部为砂卵石、碎石层。下层为三迭系砂岩、类泥页岩。 该区的大地构造单元属洛阳古凹陷带，地貌上反映出河谷盆地的特征，盆地边缘新构造上升运动表现明显，而盆地中心则相对下降。南部山丘地带有第四纪前基岩的分布。 该区属于豫西黄土丘陵区，地处于新生代形成的洛阳凹陷盆地南缘。地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180—600m。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160-180m。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130-160m。 本项目处于万安山以北，属于平原地带，地势平坦。 3 气候、气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4 水文 4.1地表水 伊滨区属黄河流域，伊洛河水系，境内的地表水主要有伊河和伊东渠。伊河一般河岸结冰，河水不冻。年径流量不大，但汛期洪水比较大，并具有涨落陡，洪峰高，历时短等特点。伊河下游（龙门）均在7月中旬至8月下旬发生洪水时间最多，延续时间较长。伊河年最大洪水的变化大于洛河，最大洪水出现的年份，伊河、洛河均在1958年。造成洪水的主要原因是本地区暴雨集中且日雨量大于150毫米的暴雨中心，出现在7月中旬和8月上旬。 本项目所在区域主要地表水体为伊河，位于本项目北3.2km处。 4.2地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 5 植被、生物多样性 伊滨区位于北温带向亚热带过渡地带，属暖温带植物区系，植被属暖温带落叶阔叶林，以暖温带植物为主，以亚热带和西北黄土高原等区系成分为辅的混生杂居区。林木达1000多种，动物100多种。 评价区域内农业种植开发时间较长，人为活动频繁，动物的栖息环境已遭到一定程度的改变，很多大型野生动物已较为罕见，可见一些草灌丛型动物，主要有野兔、刺猬、山鸡、黄鼬、蛇类等，此外该区域内可常见一些鸟类活动，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、布谷鸟等；人工饲养的家禽家畜类主要有牛、羊、猪、鸡等。 评价区内目前尚未发现珍稀动植物种群。 6 矿产资源 南部万安山富含多种矿藏，已探明的有煤炭（地质储量约7亿t）、铝矾土（探明储量5200多万t）、石英石（储量2亿m3）、石灰石（储量10亿m3）、白云岩（储量2-3亿m3）、花岗岩（储量7亿m3）、钾长石、钠长石等23个品种。其中，“云里梅”、“菊花青”被誉为世界“独特品种”。 本项目不占压矿产资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1 环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《洛阳市人民政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》洛政【2009】69，本项目所在地区属于二类区，环境空气功能区质量要求应执行二级标准要求。 本项目所在地不在洛阳市城市声环境功能区划范围之内，经调查项目周边环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地属于2类声环境功能区，四周厂界声环境质量执行2类标准。 2 行政区划及社会经济概况 庞村镇全镇地势南高北低，南北有207国道从镇区东边通过，东西有省道顾龙公路穿境而过，交通极为便利。全镇总面积27.5km2，总人口3.6万人，辖14个行政村，24个自然村，全镇现有耕地2000万m2。辖14个村委会：掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、草店村、大庄村、窑沟村、彭店村、彭店寨村。 3 敏感点概况 根据调查，本项目附近环境保护目标见表6。 表6 环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 距厂区方位、距离 保护级别 大气 东庞村 东1200m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 西庞村 东100m、南50m 武屯村 西500m 赵屯村 东北1700m 门庄村 东2450m 掘山村 东2050m 柿园村 北1200m 噪声 西庞村 南50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 4 饮用水源保护区 庞村镇集中供水厂位于庞村镇镇区南部，水源地位于供水站附近，设计供水能力为2000m3/d，供水区域包含辖区内掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、窑沟村、彭店村、彭店寨共12个村庄，供水人口共计35600余人。水源地共包括3眼水井，其中1#井位于水厂内部，于2007年建成，井深181m，井口直径0.6m，设计取水量为42m3/h 。2#井位于厂西侧幼儿园院内，于2010年建成，井深300m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。3#井位于水厂西北铁厢厂院内，为备用水井，于2010年建成，井深271m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办 〔2016〕23号，伊滨区庞村镇水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190m、西300m、南至郑西高铁、北160m的区域。本项目厂址位于水源保护区外围西北1750m，不在该水源井保护范围内（详见附图四）。 5 土地利用总体规划 根据中共洛阳伊滨区工委会议纪要［2018］21号：会议决定：一、对符合国家产业政策和环境准入条件，未取得土地使用手续的企业，符合土地利用总体规划的，由区国土部门出具“项目用地属于工业用地或符合土地利用总体规划”的审查意见。二、对符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地使用手续（或区国土部门审查意见），但未取得规划手续的上述企业项目，经所在镇政府审查确认近期不涉及拆迁的，由该企业向所属镇政府递交“如与城市（城镇）规划建设相冲突，企业自愿接受依法依规处置，积极配合政府拆迁”的书面承诺后，由所属镇政府出具“项目选址符合乡镇产业布局规划”的审查意见，区党工委、管委会原则同意此类企业办理完善环评手续。位于城市规划区内的企业要到规划建设主管部门依法办理取得规划审批手续或规划审查意见。 三、满足以上条件的无环评手续企业项目，要依法办理取得工商注册、立项备案、土地、规划等审批或审查手续，积极主动接受环保部门未批先建处罚，主动完善污染防治设施，落实停产整改要求（由属地乡镇政府监管落实）的，方可申请办理环评手续。 本项目位于伊滨区庞村镇西庞村，符合国家产业政策和环境准入条件，项目位于城市规划区以外。根据洛阳市现代办公机具有限公司的土地证，本项目占地属于工业用地；根据伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明，该地块符合庞村镇总体规划。项目相关的土地证、及洛阳伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明详见附件。 6 文物保护规划 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。本项目位于伊滨区庞村镇，主要涉及到大遗址保护中的东汉陵墓南诏域。 东汉陵墓南诏域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师市高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。 本项目位于东汉陵墓南兆域建设控制地带内（项目与文物保护区的关系见附图五），利用厂区内现有厂房进行建设，不存在深挖地基等施工行为，不会对地下文物产生影响，最终意见以文物部门为准。 6. 洛阳新区拓展区规划 洛阳新区拓展区分区规划范围为：西起二广高速、东至南兆域遗址保护范围西边界、北起规划的伊河北大道、南至规划郑洛第二高速，规划范围为72 km2，本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，厂址不在洛阳新区拓展区分区规划范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。洛阳市青源环保科技有限公司委托河南摩尔检测有限公司对赵屯村（东北1700m）、武屯村（西500m）环境空气质量现状进行了监测：监测时间为2017年11月4至11月10日连续7天，监测因子为：非甲烷总烃、SO2、NO2和PM10，本项目借鉴该监测资料，具体监测统计结果见表7。监测结果见下表。 表7 监测结果 监测点 SO2 NO2 PM10 24小时 均值 非甲烷总烃一次值 1小时 均值 24小时 均值 1小时 均值 24小时 均值 武屯村 监测值范围 24.1-48.7 28.3-44.1 26.3-44.7 34.1-37.2 113-124 920-1350 超标率 0 0 0 0 0 0 超标倍数 0 0 0 0 0 0 赵屯村 监测值范围 22.8-48.7 28.9-41.7 25.2-46.5 33.8-39 111-125 950-1380 超标率 0 0 0 0 0 0 超标倍数 0 0 0 0 0 0 标准限值 500 150 200 80 150 2000 由表6、表7可知：监测点SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求。 洛阳市伊滨区常规监测点洛阳师范学院新校区位于本项目西侧2.2km，根据该监测点数据计算，2017年SO2的年平均值为24μg/m3、NO2的年平均值为32μg/m3、PM2.5 的年平均值为64μg/m3、PM10的年平均值为120μg/m3。SO2、NO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均标准要求（SO2：60μg/m3，NO2：40μg/m3）；PM10、PM2.5年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（PM10：70μg/m3，PM2.5：35μg/m3），分别超标0.71倍、0.83倍。 2 声环境质量现状 为了解该区域的声环境质量现状，技术人员于2017年9月11日、12日对本项目四周厂界和南侧的西庞村最近敏感点昼间和夜间噪声进行了监测，监测结果见表9。 表9 监测点背景噪声现状 单位：dB(A) 东厂界 西厂界 北厂界 S50m西庞村居民 2017.09.11 昼间 50.6 50.2 51.3 50.7 夜间 45.2 44.7 46.6 42.6 2017.09.12 昼间 51.4 50.7 52.1 51.9 夜间 44.6 44. 47.2 41.1 标准限值： 昼间60 夜间50 注：项目南厂界与其它企业生产车间共界，未进行监测 由上表可知：各监测点的昼、夜间噪声背景值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3生态环境现状 本项目位于伊滨区庞村镇西庞村，该区域主要的植被为人工植被，到目前为止，该区没有发现珍稀动植物等特殊保护对象。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标及见下表。 表10 主要环境保护目标 环境类别 保护目 方位 距离 功能区划 执行标准 环境空气 西庞村 S 50m 二类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 E 100m 武屯村 W 500m 柿园村 N 1200m 赵屯村 NE 1700m 东庞村 E 1200m 掘山村 E 2050m 门庄村 E 2450m 水源地 庞村镇集中式饮用水水源地 SE 1750m 一级 集中式饮用水水源地一级保护区保护要求 文物 东汉陵墓南诏域 / / 建设控制地带 建设控制地带保护要求

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095—2012 ）二级 PM10：日平均浓度150μg/m3； SO2：1小时平均浓度500μg/m3，日平均浓度150μg/m3； NO2：1小时平均浓度200μg/m3，日平均浓度80μg/m3； 2、《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃：小时浓度值2.0 mg/m3 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 2类： 昼间：60dB(A) 夜间：50 dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级标准 颗粒物 / / / 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 SO2 / / / 0.4 NOX / / / 0.12 2、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1 SO2排放浓度200mg/m3； NOX排放浓度400mg/m3；烟粉尘30mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 4、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订） |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环保部“十二五”期间确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定SO2、NOx、COD、NH3-N为本项目污染物总量控制因子。 本项目废气总量控制指标：工业SO20.0200t/a、工业NOx0.0655t/a。 本项目废水总量控制指标：生活COD0.0461t/a、生活NH3-N 0.0046t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述及图示： 工艺流程简述： 外购管材经切管机切割、冲床冲压、弯管机折弯，钢板带经滚压机滚压成型；再经焊接、除油除锈后进喷粉间喷塑、入烘干炉固化（温度为170-190度）、组装，验收合格即可包装为成品。 （1）机械加工工段：对外购的钢制板材进行剪板切割、冲压、折弯等操作。 （2）焊接工段：对钢制板材及零部件进行焊接。 （3）人工磷化：人工用抹布蘸取磷化液对焊接好的钢制部件进行擦拭，将浸湿抹布手工（作用是对表面进行除油除锈：抹布不用清水进行清洗，仅在磷化液中连续浸沾使用）。 （4）喷塑工段：对金属部件用塑粉进行喷涂，防止部件表面腐化；喷塑间配有滤芯除尘器，未附着于产品的塑粉经除尘器收集后全部回用。 （5）固化工段：喷涂后的部件送入固化道进行加热，使塑粉固化在工件上。烘干道长25m（加热温度170～190℃左右，一端封闭，一端出口）。天然气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干道内对部件加热。 （6）组装工段：根据产品不同要求，对工件进行组装，检验合格后经过包装即为成品。

主要污染工序： 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、固废、噪声等，具体产污工序及污染物见下表。 表11 本项目主要排污节点及污染物排放情况一览表 污染类别 污染源 产生环节 污染因子 废气 烘干道 天然气燃烧、工件固化 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃 焊接烟尘 焊接工序 颗粒物 喷粉间 喷粉 颗粒物 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮 噪声 设备噪声 设备运行 噪声 固体废物 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 生产车间 下料切割、剪板 废边角料 喷塑间 喷粉环节 废塑粉 废旧滤芯 废包装箱/袋 磷化 磷化工序 废磷化桶 废抹布/手套 机械设备 设备维护 废机油、废液压油 烘干炉废气治理 环保设备 废活性炭 1 废气 本项目建成运营后，废气排放源主要为喷粉间喷粉过程产生的粉尘颗粒物、二保焊运行过程产生的焊接烟尘颗粒物、烘干道运行过程产生的非甲烷总烃废气和天然气燃烧废气中SO2、NOX、烟尘（燃烧机产生热能通过热交换器转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热）。 1.1喷塑（喷粉）粉尘废气 喷粉间喷粉过程中，部分粉末未附着在工件表面，产生粉尘。本项目在生产车间内设置有2个喷粉间（1备1用；现已投用1个），每个喷粉间设置有1个自动喷粉工位（工位配备有6把喷枪，为一套喷粉设施）。目前，喷塑室内设置有滤芯除尘器，粉尘采用滤筒除尘器过滤后通过15m高排气筒排放：本次环评要求安装一套大旋风+滤筒除尘器+15m排气筒1根。喷粉过程产生的废气经除尘器处理后通过排气筒排放。 项目喷粉工序年使用时间为100d/a，每天8h，本项目塑粉年用量为12t/a。喷粉过程塑粉约80%附着在部件上，18%随高速旋风混合流体进入旋风除尘器，2%散落在喷粉间地面。进入旋风除尘器的塑粉（18%）有15%沿旋风管壁落入管底，重新进入粉盒形成闭路循环经管道回用；3%细粉转入滤筒过滤分离器进行过滤分离（除尘效率90%），处理后通过15m排气筒排放。经核算，排气筒粉尘排放浓度为7mg/m3，排放速率为0.04kg/h，排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。经核算，有组织排放量为0.036t/a。 1.2焊接烟尘 本项目的焊接工序在生产车间内进行，设置有二台二保焊机。二保焊运行过程产生的烟尘以无组织排放形式排放，成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目焊接工序年工作时间约400h（100天，每天4h），焊丝使用量约为0.8t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为6.4kg/a。本项目拟在车间内设置专门的焊接区域，并购置1套移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生的烟尘利用净化器处理后直接排放至车间内；移动式焊接烟尘净化器收集效率约80%，处理效率约99%，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。焊接烟尘经处理后无组织排放量为1.33kg/a。 1.3烘干过程产生的有机废气和燃料废气 本项目在生产车间内设置有一条烘干道对喷塑后的工件进行烘干固化。采用管道天然气为热源，天然气经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧产生的热空气在烘干道内对部件加热（加热温度170～190℃左右），部件表面喷涂的塑粉在烘干固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目烘干道废气（SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃）主要根据挂件链条运行方向向挂件烘干出口处排放。固化烘干工作时间为以300天，日工作8h计。 参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》天然气燃烧污染物排放因子：燃烧1万Nm3天然气产生136259.17m3/万m3，SO2产污系数为5.7142kg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数为18.71kg/万m3-原料、颗粒物1.4kg/万m3。本项目天然气年用量为3.5万m3/a，则本项目天然气燃烧废气中SO2产生量为0.0200t/a，NOX产生量为0.0655t/a，颗粒物0.0049t/a。 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》喷塑工序塑粉附着率80%~90%，固化工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰。本项目塑粉附着率按80%计，固化工序产生的非甲烷总烃占塑粉量以5‰计，项目塑粉用量12t/a，则本项目烘干固化过程非甲烷总烃产生量为48kg/a。建设单位计划在烘干道出口上方安装集气罩，逸散的废气通过集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置，经吸附处理后由15m高排气筒排放；经类比，集气罩收集效率约80%，活性炭吸附装置的处理效率为80%（对非甲烷总烃处理效率），风机风量1000m3/h，烘干道工作时间为以100天，日工作8h计。本项目烘干道废气产排情况见下表。 烘干道废气经集气罩收集后仍有少量无组织散失，散失量：SO20.0040t/a、NOX0.0131t/a、烟尘0.0010t/a、非甲烷总烃0.0096t/a。 表13 烘干道有机废气产排情况表 污染物 产生 处理效率 排放 集气罩收集量t/a 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 有组织排放 SO2 0.0160 20 集气罩对废气的收集效率以80%计，活性炭对非甲烷总烃吸附效率为80% 0.0160 20 0.0020 NOX 0.0524 65.5 0.0524 65.5 0.0655 烟尘 0.0039 4.9 0.0039 4.9 0.0049 非甲烷总烃 0.0384 48 0.0077 9.6 0.0096 无组织排放 SO2 0.0040 / / 0.0040 / / NOX 0.0131 / 0.0131 / / 烟尘 0.0010 / 0.0010 / / 非甲烷总烃 0.0096 / 0.0096 / / 根据上表计算结果可知，本项目天然气燃烧废气有组织排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015) 表1标准：其他炉窑颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX400mg/m3。烘干产生的有机废气经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值。同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 2 废水 根据项目特性，本项目无工艺废水产生，废水主要为职工的生活污水。 本项目定员16人，均不在厂内食宿，生活用水量按40L/（人·d）计算，则生活用水量为192m3/a（0.64m3/d），产污系数取0.8，则生活污水的产生量为153.6m3/a（0.512m3/d）。生活污水中的主要污染因子为COD和NH3-N，经类比COD和NH3-N的浓度分别为300mg/L、30mg/L。粪便水经旱厕收集后定期由周边居民拉走肥田，洗漱废水全部用于厂区绿化和洒地保洁。则本项目产生的生活污水污染物情况见下表。 表14 本项目生活污水污染物产排统计表 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） COD 300 0.0461 NH3-N 30 0.0046 3 噪声 本项目营运期噪声主要有剪板机、切割机、冲床、弯管机、滚压机等设备运行时产生的噪声。噪声源主要集中在生产车间内，根据同类项目类比设备噪声值在70-90dB之间。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表15 设备声源参数 单位：dB(A) 主要高噪设备 数量 声源声级值 工作方式 减噪措施 降噪效果 剪板机 1台 0 连续 厂房隔声 降噪20 切割机 1台 80 连续 厂房隔声 降噪20 冲床 3台 78 连续 减震、厂房隔声 降噪20 弯管机 5台 70 连续 厂房隔声 降噪20 滚压机 1台 90 间断 厂房隔声 降噪20 4 固体废物 本项目营运期固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。其中，一般工业固体废物主要是生产过程中产生的废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废纸箱；危险废物主要是废磷化剂桶、废液压油、废机油、废活性炭、废抹布/手套等。 本项目产生的生活垃圾和一般工业固体废物产生及存放处理处置方式见下表： 表16 项目固体废物产生情况一览表 序号 污染物名称 数量 性质 处置方式 备注 1 生活垃圾 2.4t/a 生活垃圾 环卫部门清运至生活垃圾填埋场 16人，300天；按0.5kg/(人•天)计 2 废金属边角料 4.5t/a 一般工业固废 固废堆场暂存，外售，每天清理1次 数控切割机、前板机下料过程产生 3 废滤筒 24个/年 半年更换一次，厂家直接回收 喷塑间 生 4 废包装纸箱/袋 0.2t/a 固废堆场暂存，外售，每周清理1次 原料拆包 5 废塑粉 0.5t/a 装袋，固废堆场暂存；固废堆场暂存后厂家回收 喷塑间产生 项目产生的危险固体废物及拟采取的处理措施见表17： 表17 危险废物汇总表 序号 污染物名称 数量 性质 处置方式 备注 1 含油手套抹布 0.04t/a 危险废物 混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。 编号HW49 900-041-49 2 废活性炭 0.1t/a 危废暂存间暂存，每年交有资质单位处置一次 编号HW49 900-041-49 3 废机油 0.02t/a 六个月清理1次，危废暂存间暂存；每年交有资质单位处置一次 编号HW08 900-217-08 4 废液压油 0.05t/a 每三年更换1次，更换当年危废暂存间暂存，交有资质的单位处置 编号HW08 900-218-08 5 磷化液废桶 14个/a 危废暂存间暂存，交原厂家回收；每年回收1次 编号HW49 900-041-49

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 排气筒 | 颗粒物 | 400mg/m3 | 2.16t/a | 7mg/m3 | 0.036t/a |
|  | 烘干道 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 48mg/m3 | 0.0384t/a | 9.6mg/m3 | 0.0077t/a |
|  |  |  | SO2 | 20mg/m3 | 0.0160t/a | 20mg/m3 | 0.0160t/a |
|  |  |  | NOX | 65.5mg/m3 | 0.0524t/a | 65.5mg/m3 | 0.0524t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 4.9mg/m3 | 0.0039t/a | 4.9mg/m3 | 0.0039t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.0096t/a | / | 0.0096t/a |
|  |  |  | SO2 | / | 0.0040t/a | / | 0.0040t/a |
|  |  |  | NOX | / | 0.0131t/a | / | 0.0131t/a |
|  |  |  | 烟尘 | / | 0.0010t/a | / | 0.0010t/a |
|  | 焊接烟尘 | 烟尘 | / | 6.4kg/a | / | 1.33kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 153.6m3/a | COD | 300mg/L | 0.0461t/a | 300mg/L | 0.0461t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0046t/a | 30mg/L | 0.0046t/a |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.4t/a | / | 0 |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | / | 4.5t/a | / | 0 |
|  |  | 废滤筒 | / | 24个/年 | / | 0 |
|  |  | 废包装纸箱 | / | 0.2t/a | / | 0 |
|  |  | 废塑粉 | / | 0.5t/a | / | 0 |
|  |  | 磷化液废桶 | / | 14个/a | / | 0 |
|  |  | 含油手套/抹布 | / | 0.04t/a | / | 0 |
|  |  | 废液压油、废机油 | / | 0.07t/a | / | 0 |
|  |  | 废活性炭 | / | 0.1t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、切割机、冲床、弯管机、滚压机机械设备运行时产生的噪声。噪声值介于70~90 dB(A)之间，经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2类标准的要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 本项目利用厂区内现有厂房进行建设，无地表开挖，不存在施工期环境影响。本项目周边多工业企业，植有道旁草木，厂区内有绿化，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，营运期产生污染物经适当治理后，对当地生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目项目已建成投产，本环评不再进行施工期环境影响分析。

运营期环境影响分析 1 大气环境影响分析 1.1 大气污染源强确定 根据工程分析，本项目废气污染物主要有喷粉间喷粉过程产生的粉尘颗粒物、二保焊运行过程产生的焊接烟尘颗粒物、烘干道运行过程产生的非甲烷总烃废气和天然气燃烧废气中SO2、NOX、烟尘（燃烧机产生热能通过热交换器转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热）。 有组织污染源废气排放情况如下：喷粉间产生的粉尘经大旋风+滤筒除尘器处理后经15m高的排气筒排放，排气筒粉尘排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。本项目燃烧机使用管道天然气做燃料，经管道接入燃烧机，在燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干道内引出的热空气一起送入烘干道，从而形成循环风，含天然气燃烧产生的热空气在烘干道内对部件加热（加热温度170～190℃左右），部件表面喷涂的塑粉在烘干固化过程中受热会挥发出一定量的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目固化烘干道废气（SO2、NOX、烟尘、非甲烷总烃）主要根据挂件链条运行方向向挂件烘干出口处排放。本环评要求在烘干道出口上方安装集气罩，逸散的废气通过集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置，经吸附处理后由15m高排气筒排放。天然气燃烧废气有组织排放满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015) 表1标准：其他炉窑颗粒物30mg/m3，SO2200mg/m3，NOX400mg/m3；烘干产生的有机废气经处理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 表18 点源参数调查清单 名称 排气筒高度 排气筒内径 烟气出口速度 烟气出口温度 年排放小时数 烟气 流量 排放 工况 评价因子源强 颗粒物 非甲烷总烃 SO2 NOX m m m/s K h m3/h / kg/h 喷粉间排气筒 15 0.4 11.2 293 1800 6000 正常排放 0.04 烘干道排气筒 15 0.2 8.84 330 800 1000 正常排放 0.0049 0.0096 0.0020 0.0655 无组织污染源主要是：生产车间内焊接烟尘、烘干道产生的未经收集排放非甲烷总烃废气及燃烧废气SO2、NOX、烟尘。 表19 矩形面源参数调查清单 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源 高度 与正北 夹角 面源初始 排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 非甲烷总烃 SO2 NOX 颗粒物 / m m m 。 m h / g/sm2 生产车间 54 30 12 0 12 800 正常排放 2.06×10-6 8.57×10-7 2.81×10-6 2.57×10-5 1.2 环境空气影响预测 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式分别计算各污染物的最大地面浓度占标率，最大地面浓度占标率见表20，评价工作等级判别标准见表21。 表20 有组织废气最大地面浓度及占标率 污染源 PM10 非甲烷总烃 SO2 NO2 下风向预测最大浓度出现距离 下风向最大预测浓度 占标率 下风向最大预测浓度 占标率 下风向最大预测浓度 占标率 下风向最大预测浓度 占标率 喷粉间排气筒 0.001161 0.258 / / / / / / 283m 烘干炉排气筒 0.000452 mg/m3 0.100 % 0.000886 mg/m3 0.0443 % 0.0001859mg/m3 0.03718 % 0.006038 mg/m3 3.019 % 201m 备注：PM10标准值为0.45mg/m3（取日平均浓度限值的3倍值）；NO2标准值200μg/m3;SO2标准限值500μg/m3，非甲烷总烃：1小时平均浓度2mg/m3 表21 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其它 三级 Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 由上表可知，根据表20可以看出污染物的最大地面浓度占标率为Pmax=3.019%，有组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度小于其相应标准的10%。根据上表评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008环境评价技术导则大气环境，利用项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境评价范围，即以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或以2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围。本项目所排放的污染物地面浓度估算值均不到标准限值的10%，即不会出现D10%。评价范围为半径2.5km的圆。 1.3 无组织废气对厂界影响分析 本项目无组织排放的废气主要是生产车间内焊接烟尘、烘干道产生的未经收集排放非甲烷总烃废气及燃烧废气SO2、NOX、烟尘。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式，计算本项目无组织排放的污染物厂界外最大浓度贡献值和出现距离以及厂界浓度贡献值见下表。 表22 估算模式计算结果表 污染源 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产车间 厂界距源中心距离D/m 0m 0m 0m 30m SO2下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.001098 mg/m3，130m SO2厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.0000581 0.0000581 0.0000581 0.0005394 NOX下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.003599mg/m3，130m NOX厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.0001905 0.0001905 0.0001905 0.001769 颗粒物下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.03292mg/m3，130m 颗粒物厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.001743 0.001743 0.001743 0.01617 非甲烷总烃下风向预测浓度最大贡献及出现距离 0.002638mg/m3，130m 非甲烷总烃厂界外10 m最大浓度c（mg/m3） 0.0001397 0.0001397 0.0001397 0.001296 标准 颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃2.0mg/m3；SO20.4mg/m3；NOX0.12mg/m3 由上表可知，厂界外浓度最高点及下风向最大地面浓度点非甲烷总烃贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（其他工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3）。无组织排放的粉尘颗粒物、SO2、NOX对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996中表2无组织排放监控浓度限值的要求。 1.4 大气防护距离分析 利用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的大气防护距离模式计算本项目无组织排放源的地面浓度，确定本项目的大气环境防护距离。项目无组织源主要为生产车间排放的非甲烷总烃、颗粒物、SO2和NOX。经计算，本项目无组织排放废气的最大地面浓度均低于相应标准要求，不存在超标点，因此，不需要设置大气防护距离。 2 地表水环境影响分析 本项目排放的废水主要是生活污水，主要污染物为COD、NH3-N，生活污水排放量为0.512m3/d（153.6m3/a）。类比同类生活污水水质，生活污水中COD、NH3-N的浓度分别为300mg/L、30mg/L，则生活污水COD、氨氮产生量分别为0.0461t/a、0.0046t/a。 本项目职工产生的粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田。洗漱废水经收集后全部用于厂区绿化和洒地保洁。本项目生活污水不外排，不会对当地的地表水环境产生影响。 3 地下水影响分析 本项目生产产品为钢制办公家具，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“第十项家具制造业—27家具制造”中的“其他”项目，“根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于IV类项目，对地下水环境影响较小。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 4 声环境影响分析 4.1声源参数 根据本项目的工程分析内容，项目运营期噪声主要有剪板机、切割机、冲床、弯管机、滚压机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在70～90dB(A)之间，设备噪声主要集中在生产车间内。 4.2预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为厂界外200m内； 预测点位包括四周厂界和项目南侧50m西庞村最近居民点； 预测因子：等效连续A声级。 3.3预测模式及预测结果 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目整个生产车间外墙可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b。声环境预测模式如下： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 厂界昼间噪声预测结果见表24（本项目夜间不生产）。 表24 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 南侧西庞村居民 贡献值 51.1 47.6 41.9 54.3 34.6 昼间标准 60 由上表可知，本项目运营期间，四周厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2类标准的要求；项目南侧50m的敏感点（第一排共7户，31人）西庞村居民点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 综上所述，本项目的建设不会对区域声环境产生大的影响。 5 固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。其中，一般工业固体废物主要是生产过程中产生的废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废纸箱；危险废物主要是废磷化剂桶、废液压油、废机油、废活性炭、废抹布/手套等。 5.1生活垃圾 本项目共有职工16人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则职工生活垃圾产生量为2.4t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门送至城市生活垃圾填埋场处置。 5.2一般固体废物 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌。本项目一般固废暂存区设置于车间内，面积约10m2，地面经硬化处理；用于存放废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废包装纸箱/袋。产生的一般工业固体废物，在其内部分类存放后，定期外卖。一般固体废物防治措施可行。 5.3危险废物 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目在车间内设置危险废物暂存区，约4m2，并按规定设立危险废物标志。本环评要求：危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。磷化液废桶在危废暂存间危废暂存间暂存，交原厂家回收；废活性炭、废机油、废液压油分别使用容器收集，在危废暂存区暂存后定期交由相应危废处理资质的单位处理处置。起运时包装要完整，装载应稳妥；危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 表25 危险废物贮存设施汇总表 危废名称 危废类别 危废代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 产污周期 危险特性 防治措施 含油手套抹布 HW49 其他废物 900-041-49 0.04t/a 生产过程 固态 矿物油 / 毒性 全部环节豁免，可混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。 废活性炭 HW49 其他废物 900-041-49 0.1t/a 烘干炉废气治理 固态 含有机废气 1次/ 1a 毒性 在危废暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废机油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.02t/a 机械设备维护 液态 矿物油 2次/ 1a 毒性 在危废暂存区暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废液压油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-218-08 0.05t/a 机械设备定期更换 液态 矿物油 1次/ 3a 毒性 更换当年危废暂存间暂存，交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 磷化液桶 HW49 其他废物 900-041-49 15个/a 来料包装 固态 矿物油 1次/ 1a 毒性 危废暂存间暂存，交原厂家回收 本项目现阶段危险废物暂未委托利用或者处置。环评期间对建设项目周边有资质的危险废物处置单位进行了调查：河南天辰环保科技股份有限公司经营危险废物类别为HW02-HW49，建议本项目委托河南天辰环保科技股份有限公司处理处置本项目产生的危险废物。危废处理单位基本情况如下： 表26 危险废物汇总一览表 单位 地址 法人 经营许可证号 经营类别及代码 经营范围及经营规模 河南天辰环保科技股份有限公司 新郑市郭店镇天辰路9号 陈谋乔 豫环许可危废字71号 HW02-HW49 5.67万吨/年 本项目危险废物均在河南天辰环保科技股份有限公司经营范围内，本项目危险废物产生量较少,危废处置公司具有充足的接纳余量，可接纳本项目产生的危险废物，因此，委托河南天辰环保科技股份有限公司处置是可行的。 综上所述，本项目的固体废物均得到了合理的处置，没有固体废物外排，所以，对周围的环境影响很小。 6 总量指标 按照环境保护部文件环发（2014）197号文《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》和河南省环保厅豫环文（2015）292号文《河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 本项目污染物特点，确定SO2、NOX、COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。 6.1工业废气污染因子 本项目天然气用量为3.5万Nm3/a，燃烧废气通过集气罩收集后15m高排气筒排放。 工业SO2：5.7142kg/万m3气×天然气量=5.7142×3.5×10-3=0.0200t/a 工业NOX：18.71kg/万m3气×天然气量=18.71×3.5×10-3=0.0655t/a 6.2生活污水污染因子 本项目生活污水产生量为153.6m3/a，粪便水通过旱厕收集，用于周围农户肥田。 生活污水COD：153.6m3/a×300mg/L =0.0461t/a 生活污水氨氮：153.6m3/a×30mg/L=0.0046t/a 综上所述，项目总量控制指标为：工业SO20.0200t/a、工业NOX0.0655t/a；生活COD0.0461t/a，生活氨氮0.0046t/a（全部为生活）。具体指标由建设单位向环保主管部门申请核定。 7环保投资估算 本项目总投资为80万元，环保投资为8.81万元，占总投资的11%。环保投资估算见下表。 表27 环保投资估算一览表 序号 污染源 环保设施 投资（万元） 1 生活垃圾 垃圾桶 0.01 2 喷粉间 大旋风+后置滤筒袋式除尘器1套 6 3 固化烘干道 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（1套） 2.5 5 一般工业固体废物 1个10 m2一般工业固废暂存区 0.1 6 危废废物 1个4m2危废暂存区 0.2 合计 5.01 8 产业政策相符性分析 8.1洛政办〔2018〕37号文相符性分析 《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供环境支撑。 表28 洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案 序号 要求 环评要求 相符性 加快调整能源消费结构 加快清洁取暖体系建设，深入开展工业燃煤设施拆改，稳步推进清洁能源替代利用，持续削减城市煤炭消费总量，促进我市能源消费结构日趋合理。 本项目无燃煤设施 相符 加快推动工业企业绿色发展 化挥发性有机物VOCs污染防治。喷涂企业VOCs治理。2018年7月底前，表面涂装企业开展挥发性有机物VOCs收集净化治理。根据排放的VOCs的成分和工艺要求，收集喷涂、烘干等工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化。 本项目烘干炉固化产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 相符 无组织排放治理。2018年8月底前，钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业和燃煤锅炉，按照“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、收集净化”的标准完成无组织排放治理。2018年10月底前，火电、水泥、集中供热等行业的工业堆场（包括煤场、灰场、渣场、料场）要实现全封闭，按照“场地硬化，流体进库，密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的标准，治理工业堆场无组织排放，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”市住建部门负责组织水泥搅拌站料场和生产粉尘整治。 本项目不属于钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业，无燃煤锅炉，无工业堆场无组织源。 相符 本项目烘干道以管道天然气为能源，无燃煤设施，符合燃料燃烧污染防治的相关要求；本项目产生的工业废气主要为喷粉间粉尘，采用旋风+滤筒除尘器进行处理后通过15m排气筒排放，符合工业污染防治的相关要求。本项目烘干道固化产生的有机废气经集气罩收集活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放，符合有机废气污染防治的相关要求。因此本项目的建设符合洛政办〔2017〕4号文中的相关要求。 8.2洛政办〔2017〕5号文相符性分析 《洛阳市2017年水污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2017〕5号）工作目标：2017年，全市地表水责任断面达到省政府下达的环境质量目标要求，城镇集中式饮用水水源水质达标率100%。地下水质量考核点位水质级别保持稳定；城市建成区内消除黑臭水体；水环境安全得到保障。 本项目厂址不在庞村镇集中式饮用水水源地保护范围内；本项目无生产废水产生，粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田，洗漱废水经收集后用于厂区绿化和洒地保洁。本项目的建设符合洛政办〔2017〕5号的相关要求。 8.3洛市环〔2016〕122号文相符性分析 根据《洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知》洛市环〔2016〕122号文，中心城区内禁止新建以下建设项目：煤炭、电力、黑色金属、有色金属、非金属选矿及制品制造、化工石化、医药、轻工、电池、农业以及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。 中心城区包括老城区、瀍河区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区、伊滨区、龙门管委会八个区，具体为新310国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北的区域。本项目厂址位于伊滨区庞村镇西庞村（中原大道东）不在中心城区内。 8.4《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中实施工业涂装行业VOCs综合整治，第三条：工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。本项目使用涂料全部为固体粉末涂料，固化产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干道口集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%活性炭吸附装置进行处理后排放，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 8.5 豫环文[2015] 33号相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33号）（以下简称《实施意见》），划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等5个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。本项目所在区域不在“洛阳市主体功能区”5种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的5种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”。本项目属于《工业项目分类清单》二类工业项目，在《国民经济行业分类目录》（2017版）为C2130金属家具制造，本项目产生有机废气（非甲烷总烃主要来自来自于环氧树脂挥发）不属于持久性有机废气（持久性有机废气分为三类，分别为：杀虫剂；工业化学品：多氯联苯、六氯苯；生产中的副产品：二恶英和呋喃），不属于《工业项目分类清单》中严控重污染项目。本项目属豫环文[2015] 33号可以审批的项目。 8.6产业政策相符性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会第9号、21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；本企业已于2017年9月19日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]33453。 8.7 挥发性有机物治理措施可行性分析 本项目有机废气主要为部件烘干固化过程产生，有机废气处理特点：有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是回收类方法（活性炭吸附法）或消除类方法（燃烧法）。 燃烧法：燃烧法通常采用的方法有直接燃烧法和催化燃烧法二种。直接燃烧法通常是在620~850℃时高温下产生氧化反应，温度在760~850℃之间时，其转化率大约控制在90%~95%，要达到转化率95%~99%时，一般温度需要控制在850~1100℃之间。催化燃烧法是把有机加热到150~300℃时，在催化剂的作用下进行的无火焰燃烧法。温度在150~200℃时完全氧化与不完全氧化共存，完全氧化占60%，其余为不完全氧化，在250~300℃时完全氧化占90%~95%，300℃以上达到95%~99%。 一般情况下直接燃烧法进行有机废气处理可以采用窑、炉等设备的直接燃烧和火炬燃烧。采用燃烧法处理有机废气多是用于处理高浓度的废气，不适用于低浓度的有机废气。 活性炭吸附法：活性碳多是粉末状或颗粒状，经过特殊的工艺处理后，能产生丰富的微孔结构，这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力，吸附各种VOCs，从而达到净化的目的。活性碳吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。在工业吸附过程中，活性炭是使用得最为广泛的一种吸附剂。但它也存在不耐高温、在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力、易燃的缺点。 根据本项目的实际情况，本项目有机废气产生量较小，且废气量较低，因此适合本项目的有机废气治理方法为活性炭吸附处理法。本项目固化烘干产生的含非甲烷总烃有机废气经集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%活性炭吸附装置进行处理后达标排放排放。因此本项目产生的含非甲烷总烃有机废气采用活性炭吸附装置处理措施可行。 8 选址合理性分析 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，占地面积2650m2。根据洛阳市现代办公机具有限公司的土地证，本项目占地属于工业用地；根据伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明，该地块符合庞村镇总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工产生的粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田，洗漱废水经废水收集池收集后用于厂区绿化和洒地保洁。固体废物均得到了合理的处置。不会对周边环境和敏感点产生大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，项目的建设符合相关产业政策要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 粉尘颗粒物 | 大旋风+后置滤筒除尘器+15m高排气筒 | 满足GB16297-1996表2二级标准要求 |
|  | 烘干道 | 非甲烷总烃、SO2、NOX、粉尘颗粒物 | 使用管道天然气做能源，集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015) 表1标准：其他炉窑；GB16927-1996中表2非甲烷总烃二级标准；同时满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值和去除效率的要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS、NH3-N | 粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田，洗漱废水经收集后用于厂区绿化和洒地保洁。 | 不外排 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集定期清运 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 金属边角料 | 一般固废堆场暂存，定期外售 |  |
|  |  | 废包装箱/袋 |  |  |
|  |  | 废塑粉 | 厂家直接回收 |  |
|  |  | 废滤筒 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 混入生活垃圾 |  |
|  |  | 废机油 | 厂区内设置的危废暂存间，危险废物用桶装方式临时贮存后，定期送有资质的单位统一处理。 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 磷化液废桶 | 危废暂存间暂存，定期厂家回收 |  |
| 噪 声 | 噪声源主要是剪板机、切割机、冲床、弯管机、滚压机等设备运行时产生的噪声。噪声值介于70~90 dB(A)之间，经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足（GB12348-2008）表1 中2类标准。 |
| 其他 | / |
| 主要生态保护措施及预期治理效果： 本项目周围无生态敏感点，也没有珍稀动植物种群。本项目周边多为农田和企业，植有道旁草木，厂区多绿化，栽种树木、花卉等，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，本项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |

结论与建议

评价结论 1 产业政策相符性分析结论 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合国家产业政策；已于2017年9月19日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]33452。符合洛政办〔2017〕4号文、洛政办〔2017〕5号文、洛市环〔2016〕122号文、《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关文件要求。 2 项目选址可行性分析结论 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇西庞村，占地面积2650m2。根据洛阳市现代办公机具有限公司的土地证，本项目占地属于工业用地；根据伊滨区庞村镇人民政府关于本项目出具的证明，该地块符合庞村镇总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工产生的粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田，洗漱废水经废水收集池收集后用于厂区绿化和洒地保洁。固体废物均得到了合理的处置。不会对周边环境和敏感点产生大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，项目的建设符合相关产业政策要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 3 环境质量现状 3.1 环境空气质量现状 根据监测结果，项目所在区域环境空气SO2 、NO2 1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。监测点的非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求 3.2 声环境质量现状 根据现状监测可知，本项目所在区域昼、夜间背景噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4 营运期环境影响分析结论 4.1 大气环境影响分析 本项目废气污染物主要有喷粉间喷粉过程产生的粉尘颗粒物、二保焊运行过程产生的焊接烟尘颗粒物、烘干道运行过程产生的非甲烷总烃废气和天然气燃烧废气中SO2、NOX、烟尘（燃烧机产生热能通过热交换器转移到空气，利用空气携带的热能间接对工件加热）。喷塑过程产生的粉尘颗粒物经大旋风+后置滤筒除尘器处理后筒排放。烘干道废气经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015)表1标准；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。喷塑过程产生的粉尘颗粒物经大旋风+滤筒除尘器处理后经15m排气筒排放；排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 焊接烟尘通过焊接烟尘净化器处理后废气车间内无组织排放，无组织排放的颗粒物对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996中表2“无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3”要求；固化烘干道无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求并同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3。 综上所述，本项目的建设不会对当地的环境空气产生大的影响。 4.2 水环境影响分析 本项目产生的废水主要是职工的生活污水，职工产生的粪便水经旱厕收集后由周边居民拉走用于肥田，洗漱废水经收集后用于厂区绿化和洒地保洁。 4.3 噪声环境影响分析 该项目主要噪声源为剪板机、切割机、冲床、弯管机、滚压机等设备运行时产生的噪声，本项目运营后，本项目运营期间，四周厂界贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2类标准的要求；项目南侧50m的敏感点西庞村居民点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 4.4 固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要包括生活垃圾和一般工业固体废物、危险废物。 针对生活垃圾，建设单位在厂区内设有两个垃圾箱，定期送往庞村镇区设置的垃圾中转站，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。 针对项目产生的一般固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌。本项目一般固废暂存区设置于车间内，面积约10m2，地面经硬化处理；用于存放废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废包装纸箱/袋。产生的一般工业固体废物，在其内部分类存放后，定期外卖。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目在车间内设置危险废物暂存区，约4m2，并按规定设立危险废物标志。本环评要求：危废区周边设置0.2m高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。磷化液废桶在危废暂存间危废暂存区暂存，交原厂家回收；废活性炭、废机油、废液压油分别使用容器收集，在危废暂存区暂存后定期交由相应危废处理资质的单位处理处置。起运时包装要完整，装载应稳妥；危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 5.总量控制 本项目运营期污染物主要为生活污水。在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，本评价推荐总量控制指标为：SO20.0200t/a；NOx0.0655t/a；COD0.0461t/a；NH3-N 0.0046t/a。

评价要求与建议 （1）严格落实“三同时”政策。 （2）认真落实本环境影响评价文件提出的各项环境污染防治措施。 （3）加强日常管理，保证各项环保设施正常有效运行。 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策，拟采取的污染防治措施可靠，各类污染物均能满足达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，在加强生产管理及监督、保证各项环保措施正常运行的前提下，从环保的角度上分析，本项目是可行的。

项目竣工“三同时”一览表

| 类别 | 防治设施 | 数量规格 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷粉间 | 大旋风+后置滤筒 除尘器 | 套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 |
|  |  | 15m高排气筒 | 1根 |  |
|  | 烘干道 | 活性炭吸附装置+ 15m高排气筒 | 1套 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015) 表1标准：其他炉窑；GB16927-1996中表2非甲烷总烃二级标准；同时满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值和去除效率的要求 |
| 噪声 | 机械设备 | 设备减振、厂房、车间隔声降噪 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 2个 | 合理处置废物、不随意抛弃 |
|  | 金属边角料、废包装箱/袋 | 一般固废暂存区 | 1个10m2 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 废磷化剂桶、废液压油、废机油、废活性炭 | 危废暂存间 | 1个4m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |

# Text boxes

厂界

时间

切割

冲压

折弯

焊接

人工磷化

管材

喷塑

噪声、固废

噪声

烟尘

固废

固化

组装

检验

包装

成品入库

粉尘、噪声、固废

非甲烷总烃

滚压

板带

天然气提供能源

SO2、NOX

颗粒物