ICS 13.020.40

Z 60

DB41

河南省地方标准

DB 41/ T XXXXX—XXXX

畜禽养殖业污染防治技术规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 河南省生态环境厅 河南省市场监督管理局 | 发 布 |
| --- | --- |

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  选址与场区布局	3

6  饲养管理	4

7  粪污收集与贮存	4

8  废水资源化利用与处理	5

9  固体废弃物无害化处理与综合利用	6

10  废气治理	7

11  监测与运行管理	8

附录A（资料性附录）  规模化畜禽养殖场的规模划分	9

附录B（资料性附录）  畜禽养殖污染防治技术组合模式	10

附录C（资料性附录）  不同畜禽种类依靠土地就近消纳畜禽养殖粪污配套土地面积的推荐值	12

附录D（资料性附录）  环境管理台账记录表	13

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由河南省生态环境厅提出。

本标准起草单位：郑州大学环境技术咨询工程有限公司、河南省环境保护科学研究院、河南省畜牧总站。

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准自XXXX年XX月XX日起实施。

本标准由河南省生态环境厅解释。

本标准为首次发布。

畜禽养殖业污染防治技术规范

范围

本标准规定了畜禽养殖业污染防治的术语和定义、总体要求、选址与场区布局、饲养管理、粪污收集与贮存、废水资源化利用与处理、固体废弃物无害化处理与综合利用、废气治理、监测与运行管理。

本标准适用于规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区、畜禽养殖专业户的污染防治，也适用于专业从事畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理单位的污染防治。

畜禽养殖散户可参照本标准执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 7959  粪便无害化卫生要求

GB 13078  饲料卫生标准

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 18596  畜禽养殖业污染物排放标准

GB 18877  有机-无机复合肥料

GB/T 25246  畜禽粪便还田技术规范

GB/T 26624  畜禽养殖污水贮存设施设计要求

GB/T 27622  畜禽粪便贮存设施设计要求

GB 50046  工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50069  给水排水工程构筑物结构设计规范

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ 953  排污许可证申请与核发技术规范 锅炉

NY 525  有机肥料

NY/T 1119  耕地质量监测技术规范

NY/T 1222  规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范

NY/T 2065  沼肥施用技术规范

NY/T 2596  沼肥

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

规模化畜禽养殖场

在较小的场地内，从事集约化经营性畜禽养殖活动，且规模达到生猪年出栏量≥500头、蛋鸡年存栏量≥10000羽、肉鸡年出栏量≥50000羽、奶牛年存栏量≥200头、肉牛年出栏量≥200头、肉羊年出栏量≥1000只标准的养殖场。规模化畜禽养殖场划分为大、中、小型三级，其他畜种可根据生产特点以猪当量进行换算，见附录A。

畜禽养殖小区

将分散经营的单一畜种的养殖户集中在一个区域内，具有完善的基础设施和配套服务，统一管理且饲养量达到规模化畜禽养殖场规模标准的养殖生产区域。

畜禽养殖专业户

从事经营性畜禽养殖活动，且满足50头≤生猪年出栏量＜500头、500羽≤蛋鸡年存栏量＜10000羽、2000羽≤肉鸡年出栏量＜50000羽、5头≤奶牛年存栏量＜200头、10头≤肉牛年出栏量＜200头、30只≤肉羊年出栏量＜1000只标准的单位和个人。

畜禽养殖散户

从事畜禽养殖活动，且满足生猪年出栏量<50头、蛋鸡年存栏量＜500羽、肉鸡年出栏量<2000羽、奶牛年存栏量<5头、肉牛年出栏量<10头、肉羊年出栏量<30只标准的家庭和个人。

畜禽粪污

畜禽养殖过程中产生的废水和粪便的总称。

畜禽养殖废水

畜禽养殖生产过程中产生的尿液、固液分离的液体和栏舍冲洗、消毒等废水的总称。

干清粪工艺

畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除及运输，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪工艺。

水泡粪工艺

在畜禽舍内将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至粪沟（池）中，贮存一定时间，待粪沟（池）填满或整批畜禽出栏后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟（池）流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

水冲粪工艺

畜禽排放的粪便和废水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪污顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

总体要求

畜禽养殖场（户）建设应坚持农、林、牧结合，种养协调、生态循环的原则，实现土壤养分供需平衡。

畜禽养殖业污染防治应坚持源头减量、过程控制、末端治理与利用原则，因地制宜选择合适的污染防治技术，促进畜禽养殖废弃物的无害化处理和生态化、资源化利用。

畜禽养殖业污染治理应坚持雨污分流、干湿分离原则，强化固液分离、分类处理，不断提高机械化程度。

畜禽养殖业污染防治宜优先废弃物资源化利用，可选用生态种养型、能源生态型、能源环保型模式，参见附录B。

选址与场区布局

选址

5.1.1  畜禽养殖场（户）选址应符合国家及各级人民政府划定的畜禽养殖禁养区、限养区和适养区的相关要求，并符合动物防疫要求，禁止在国家及各级人民政府依法划定的畜禽养殖禁养区内建设规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区。

5.1.2  新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区应符合当地畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划及土地利用总体规划，并进行环境影响评价。

5.1.3  新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区及畜禽养殖专业户选址宜选择地势高、背风、向阳、水源充足、水质良好、供电方便、靠近农业种植区的地方，应有利于畜禽粪污的运输和资源化利用。

5.1.4  新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区及畜禽养殖专业户应设在依法确定的畜禽养殖禁养区常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与畜禽养殖禁养区边界的最小距离应依据经依法审批的环境影响评价结论确定或经县级以上生态环境部门认可。

5.1.5  新建、改建和扩建畜禽养殖场（户）规模不应超过区域土地承载力的畜禽养殖总量要求。畜禽养殖限养区内应严格控制畜禽养殖业化学需氧量和氨氮排放总量，应削减污染物排放总量。

场区布局

新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场应实现生产区、生活办公区的隔离，畜禽养殖废水、粪便及病死畜禽尸体无害化处理设施应设在生产区、生活办公区常年主导风向的下风向或侧风向处，应与生产区和生活办公区隔离并设独立大门。场区周围应建有围墙或其它隔离设施（如防疫沟、绿化林带等），场区出入口处设置消毒池。

规模化畜禽养殖场环境保护设施平面布置以畜禽养殖废水处理利用系统、粪便处理利用系统及病死畜禽尸体无害化处理系统为主体，其他设施按处理流程合理安排，确保相关设施充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便。

规模化畜禽养殖场生产区内净道、污道分设。生产区入口处设置更衣消毒室。各养殖栋舍出入口设置消毒池或消毒垫。各封闭式养殖栋舍之间应按防疫要求设置安全距离。

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区及畜禽养殖专业户的排水系统应实行雨污分离。污水收集输送管道（沟）宜采用暗沟或铺设管道的形式，防止雨水和地表水流入。

禽类饲养区、禽类养殖小区的孵化间与养殖区之间应设置隔离设施，并配备种蛋熏蒸消毒设施，孵化间的流程应单向，不应交叉或回流。

饲养管理

畜禽养殖宜采用分阶段饲喂方式，即用不同养分组成的日粮饲喂不同生长发育阶段的畜禽，使日粮养分更接近畜禽的需要，避免养分的浪费和对环境的污染。

畜禽养殖饲料加工宜使用细微粉碎、高温蒸汽制粒或膨化技术改进饲料加工工艺，提高饲料利用率，减少氮磷排放量。

畜禽养殖生产过程中应使用有利于减少氮磷排放的饲料，并应符合GB 13078的相关要求。

畜禽养殖宜采用先进的节水工艺和节水控水设施，如节水型自动给水设备，减少废水产生量，应根据用水水质要求实现废水梯级利用，减少废水排放量。

粪污收集与贮存

粪污收集

规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置。

新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区应采用干清粪工艺，并不断提高机械自动化水平。现有采用水冲粪清粪工艺的规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区，应逐步改为干清粪工艺，现有采用大水量水泡粪清粪工艺的规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区，应采取节水、除臭新工艺。

小型规模化畜禽养殖场和畜禽养殖专业户可根据场地条件采用异位生物发酵床工艺。

畜禽粪污收集、运输过程中应采取防扬撒、防溢流、防渗漏等环境污染防治措施。运出场区应进行无害化或肥化处理，严防疫病传播和污染环境。

粪污贮存

畜禽养殖产生的畜禽粪污应设置专门的贮存设施，应分别设置固体粪便和液体粪便贮存设施。

贮存设施应有足够的空间用于贮存畜禽粪污。

      - 固体粪便贮存设施最小容积为贮存期内粪便产生总量和垫料体积总和。贮存设施容积应不小于单位畜禽日粪便产生量（m3）×贮存期(天)×设计存栏量(头)。单位畜禽粪便日产生量推荐值为：生猪0.0085 m3，奶牛0.065 m3，肉牛0.058 m3，蛋鸡0.0001 m3，肉鸡0.0002 m3，具体可参照GB/T 27622进行测算并根据养殖实际情况核定。

      - 液体粪便贮存设施最小容积为贮存期内粪便产生总量和废水排放量总和。贮存设施容积应不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存期(天)×设计存栏量(头)。单位畜禽粪污日产生量推荐值为：生猪0.01 m3，奶牛0.045 m3，肉牛0.017 m3，家禽0.0002 m3，具体可参照GB/T 26624进行测算并根据养殖实际情况核定。

      - 采取农田利用时，固体粪便贮存设施最小容积应不小于当地农业生产使用间隔最长时期内养殖场粪便产生总量。小型规模化畜禽养殖场和畜禽养殖专业户固体粪便贮存设施容积一般应不小于30 d的粪便产生总量，大中型规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区产生的固体粪便应日产日清，及时处理。

      - 固体粪便贮存设施在满足上述最小贮存体积条件下设置预留空间，一般将深度或高度增加0.5m以上。

贮存设施应设置明显标志和围栏等防护措施，保证人畜安全。

贮存设施的结构应符合GB 50069的有关规定。

固体粪便贮存设施的设计应按GB/T 27622执行。

贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止污染地下水，固体粪便贮存设施应同时设置渗滤液收集池。不在家庭院内养殖的畜禽养殖散户的畜禽粪污贮存设施应采取有效的防渗处理工艺。

贮存设施易侵蚀部位应按GB 50046的规定采取相应的防腐蚀措施。

固体粪便贮存设施顶部应采取设置雨棚等防止降雨（水）进入的措施。

废水资源化利用与处理

一般规定

畜禽养殖废水污染防治宜优先采用肥料化利用、土地生态消纳、沼气能源利用等资源化利用模式，采用废水达标排放模式时应符合国家和地方的有关规定。

采用肥料化利用模式或土地生态消纳模式时，应按照GB/T 25246、NY/T 2065要求进行处理利用，且符合当地环境容量要求，配套相应数量的土地以消纳畜禽养殖废水，具体测算按《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》合理确定配套农田面积，严防超负荷利用造成污染。

采用沼气能源利用模式时，应建设沼液及沼渣贮存设施、贮气设施、沼气净化设施及输配气系统等配套设施。沼液、沼渣应尽可能实现综合利用，避免产生新的污染。沼气的净化、贮存设施的设计按NY/T 1222的规定执行，产生的沼气经净化处理后可通过输配气系统作养殖场供暖、居民生活、发电等能源进行充分利用，不得直接向环境排放。

采用废水达标排放模式时，宜选用脱氮除磷效率高的“厌氧+好氧”生物处理工艺。厌氧处理工艺宜采用完全混合式厌氧反应器（CSTR）、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）、升流式固体厌氧反应器（USR）等技术，应配套调节池、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液储存池等设施设备；好氧处理工艺宜采用完全混合活性污泥法、序批活性污泥法（SBR）、生物接触氧化法等技术，并杀菌消毒；深度处理工艺宜采用土地处理和氧化塘等自然处理技术。

禁止未经处理的畜禽养殖废水直接还田利用或向环境排放。

畜禽养殖废水不应排入敏感水域和有特殊功能的水域，排水去向应符合国家和地方的有关规定。畜禽养殖废水经处理后向环境排放的，出水水质应符合GB 18596或地方污染物排放标准的规定和总量控制要求；经处理后用于农田灌溉的，出水水质应符合GB 5084的规定。经处理后用作液态肥还田的，应符合GB/T 25246或NY/T 2596的标准规定。

规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区废水资源化利用与处理

应建立集中处理处置畜禽养殖废水的处理设施。

应根据畜禽养殖种类、养殖规模、清粪方式、废水水质，结合当地的自然地理环境条件及排水去向等因素，合理选择与养殖规模相适应的废水处理工艺及处理目标。在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选用技术成熟、运行成本低的处理工艺。

畜禽养殖废水应经无害化处理后方可还田利用，应满足下列要求：

      - 宜采用厌氧处理工艺进行无害化处理。

      - 采用厌氧发酵工艺产生的沼液应尽可能实现综合利用，同时要避免产生新的污染；沼液不得作为同等动物的饲料再利用，不应在动物之间循环。

      - 无害化处理后的卫生学指标应符合GB 7959的有关规定。

无害化处理后的沼液、液肥或废水还田综合利用的，应配套设置场区内废水储存池，并配套建设有效的输送管道。废水储存池的设计按GB/T 26624执行。

采用土地生态消纳畜禽养殖废水的大、中型规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区，应根据当地实际情况合理选择综合利用措施，并满足下列要求：

      - 采用土地生态消纳模式实施资源化综合利用的畜禽养殖场应实现零排放，不应设置排污口。对于没有足够消纳土地的畜禽养殖场，必须签订委托消纳对接协议，实施异地消纳。

      - 应配套建设肥水贮存、输送和配比设施，在农田施肥和灌溉期间，实行肥水一体化施用。

      - 配套与存栏量相匹配的废水消纳土地面积，每出栏5头猪配套土地不低于1亩，参见附录C。

畜禽养殖专业户废水资源化利用与处理

宜采用农业生态养殖模式、土地生态消纳模式。

应集中喂养或进入畜禽养殖小区，避免人畜混居，采取生态养殖模式的应在源头上控制畜禽粪污的产生量。

布局集中的畜禽养殖专业户的畜禽养殖废水宜采取分散收集、集中处理模式，布局分散的宜单独进行就地处理。

应结合沼气池建设、有机肥生产等，形成“种植业-养殖业-沼气池-种植业-养殖业”等农业生态养殖模式。粪尿宜采用沼气池、液肥池或堆肥处理，沼液或堆肥产物可就地农田施用。

固体废弃物无害化处理与综合利用

固体粪便无害化处理与综合利用

畜禽固体粪便必须经过无害化处理，并符合GB 7959和GB/T 25246的相关要求后才能土地利用；禁止未经无害化处理的畜禽粪便直接施入农田。

畜禽养殖干清粪或固液分离后的固体粪便、沼气发酵产生的沼渣可采用堆肥的方式进行无害化处理，堆肥后的产物可作为土地肥料、土壤调节剂或生产肥料、垫料等进行利用。

畜禽固体粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。好氧堆肥技术分自然堆肥、条垛式好氧堆肥、槽式强制好氧堆肥和转筒式堆肥等，可根据资金、占地等实际情况选用。

经过处理的粪肥作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当年生产所需养分的需求量。在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量的要求。土壤肥力和粪肥肥效测试分别参照NY/T 1119和NY 525执行。

利用无害化处理后的畜禽粪便生产商品化有机肥和有机-无机复混肥，应符合NY 525和GB 18877的规定。

规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（置）设施。

没有能力自行建设无害化处理和综合利用设施的畜禽养殖专业户、畜禽养殖散户，应书面委托有能力的单位代为处理畜禽养殖粪便。

病死畜禽尸体无害化处理与综合利用

病死畜禽尸体不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用，应及时进行无害化处理。

病死畜禽尸体在无害化处理前应采用冷冻或冷藏方式进行暂存，暂存场所应防水、防渗、防鼠、防盗，应设置明显警示标识。

病死畜禽尸体应进行无害化处理，宜采用高温化制、生物发酵、化学水解等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术。采用厌氧发酵技术的规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区宜采用生物发酵方法。

病死畜禽尸体无害化处理产生的废气应采取有效的净化措施处理后达标排放。

大型规模化畜禽养殖场应建设病死畜禽尸体无害化处理设施。

中小型规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区、畜禽养殖专业户宜通过自行建设或联合建设等方式，建设与生产规模相适应的病死畜禽尸体无害化处理设施。

暂不具备自行建设或联合建设病死畜禽尸体无害化处理设施的单位，应与专业的病死畜禽尸体无害化处理中心或单位签订处理协议。

建设病死畜禽尸体无害化处理设施的单位可接受委托，有偿对当地政府组织收集的及其他生产经营者的病死畜禽尸体进行无害化处理。

病死畜禽尸体跨区域运输的应满足相应的环境管理要求。

医疗废物无害化处理

规模化畜禽养殖场和畜禽养殖小区应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱），应密闭并具有一定的强度，防雨淋、防渗漏、防扬散。

医疗废物应书面委托有资质的单位代为处理处置。

废气治理

收集与控制

废气治理范围应包括养殖场区和畜禽养殖废水、粪便及病死畜禽尸体无害化处理设施。

养殖圈舍应设置通风系统，适当通风；圈舍排气口要因地制宜设置防尘除臭设施；场区做好绿化，建设隔离带，减少恶臭对周围环境的污染。

废水处理设施构筑物、沼气收集与处置设施、粪便贮存间、堆肥发酵车间等易产生臭气的关键设施宜密闭处理，应建设臭气收集处理设施。

从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应及时对畜禽粪便、病死畜禽尸体、废水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭产生与泄漏。

处理方法

养殖场区、通风设施排风口、粪污处理设施等产生的臭气，宜以生物除臭技术为主，并结合物理除臭技术和化学除臭技术，选择合理的组合工艺，经处理后排放的恶臭污染物应符合GB 14554和GB 18596的相关要求，大型规模化畜禽养殖场堆肥发酵、病死畜禽尸体处理集中除臭设施的尾气排气筒高度不得低于15 m。

生物除臭技术利用微生物对恶臭污染物进行降解，适合对集中收集的恶臭处理，主要包括生物过滤法、生物洗涤法、微生物分解法等。

物理除臭技术宜采用吸附法，可采用的吸附剂有沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料。

化学除臭技术宜采用向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂消除或减少臭气的产生，可采用的化学氧化剂有高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠、臭氧等。

监测与运行管理

污染物监测

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区应自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区自行监测的污染源应包括有组织废气、无组织废气、废水等全部污染源。废水污染物监测因子应符合GB 18596及国家、地方相关要求；恶臭污染物为臭气；锅炉废气污染物监测因子参照HJ 953中的相关内容。

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区开展自行监测的点位应至少包括废气外排口、废水外排口、无组织排放监测点位、周边环境影响监测点位等。废水外排口监测点位应符合GB 18596和HJ/T 91的相关要求，废气外排口监测点位参照HJ 953的相关要求，恶臭无组织排放监控点位为场界，周边环境影响监测点位应参照环境影响评价文件和审批意见的相关要求。

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区污染物监测的频次、采样时间等要求，应按国家有关监测技术规定执行。

大、中型规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区宜对粪污或废水所消纳的场地的土壤和地下水质量进行定期监测，至少每年一次。

大型规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区设置有废水外排口的应安装自动监控设备，自动监测污染物控制项目应包括流量、化学需氧量、氨氮。

污染防治设施运行与监管

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区应健全污染防治设施运行管理制度和操作规程。配置专职运行管理人员，应进行相关专业知识与操作技能培训。

规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区应根据生产特点及周围环境实际情况，综合考虑各种可能发生的突发性环境事故，制定应急预案，配置必要的应急设施。

应对污染防治设施运行情况进行记录和维护检修，并做好记录存档备查，存档记录至少保存三年。

采用土地消纳模式实现资源化利用的规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区，应及时记录废水、粪污资源化利用处理处置信息，做好日常资源化利用的台账记录，至少保存三年，台账记录可参照附录D。

（资料性附录）
规模化畜禽养殖场规模划分

规模化畜禽养殖场按照其存（出）栏量大小划分为大型、中型和小型三级，具体规模划分参数见表A.1。其他畜种可根据生产特点以猪当量进行换算。

表A.1  规模化畜禽养殖场规模划分（以存栏量计）

| 项目类别 | 猪（头） （25kg以上） | 鸡（羽） | 牛（头） | 肉羊（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蛋鸡 | 肉鸡 | 奶牛 | 肉牛 |  |
| 小型 | ≥500， ＜3000 | ≥10000， ＜60000 | ≥50000， ＜75000 | ≥200， ＜500 | ≥200， ＜500 | ≥1000， ＜6000 |
| 中型 | ≥3000， ＜10000 | ≥60000， ＜200000 | ≥75000， ＜250000 | ≥500， ＜2000 | ≥500， ＜2000 | ≥6000， ＜20000 |
| 大型 | ≥10000 | ≥200000 | ≥250000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥20000 |
| 注：按猪当量折算标准：1头奶牛折算成6.67头猪、1头肉牛折算成3.33头猪、1只羊折算成0.4头猪、1只家禽折算成0.04头猪。 |

（规范性附录）
畜禽养殖污染防治技术组合模式

表B.1  畜禽养殖污染防治主要模式

| 模式 种类 | 模式简介 | 主要技术及 分类 | 适用范围 及条件 | 工艺特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 种养型 | 以生态学原理为基础，利用无害化处理后的畜禽粪污的物质作为农作物的营养物质，并以沼气为纽带将种植和养殖有机结合，促进种养循环、农牧结合及林牧结合，实现生态种养结合。 | （1）粪污：沼气发酵； （2）固粪：静态垛； （3）常见分类：粪便发酵床技术+垫料堆肥+还田处理、固液分离+堆肥发酵+沼气利用+还田利用。 | （1）适用于畜禽养殖小区、畜禽养殖专业户； （2）项目粪污产生量较小，周围环境要求不高，需匹配足够的农田和土地消纳面积。 | 该类工程工艺尽可能利用畜禽粪尿中的营养成分，采用单个或多个沼气池直接发酵处理畜禽粪尿，沼液、沼渣作为肥源回用于农田，实现粪尿循环利用。主要特点: (1)配备沼液过滤系统以及沉淀和贮存系统； (2)配置沼液输送、施用系统等； (3)粪污经无害化稳定处理后返田，运行费用低。 |
| 能源 生态型 | 畜禽养殖废水经厌氧消化处理后消化液不直接排入自然环境，而作为农作物的有机液体肥料，并实现沼液、沼渣的综合利用。 | （1）废水：高效厌氧或沼气发酵； （2）固粪：强制通风、机械搅拌、有机肥加工； （3）常见分类：固液分离+沼气+堆肥、堆肥+沼气。 | （1）适用于规模化畜禽养殖场、畜禽养殖小区及畜禽养殖专业户； （2）项目需匹配足够的农田和土地消纳面积。 | 该类工程工艺是以多产生沼气，实现沼渣、沼液的综合利用为建设目的。一般采用厌氧反应器（如全混合厌氧反应器（CSTR）、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）、升流式固体厌氧反应器（USR））消化后，再经沉淀或固液分离，剩下的沼液、沼渣作为优质有机肥，最终实现粪污的资源化利用。主要特点： （1）畜禽养殖废水、粪便可全部进入厌氧池； （2）沼气产生量大，沼液产量相对较少； （3）运行费用低，操作简单，管理方便。 |
| 能源 环保型 | 畜禽养殖废水经处理后达标直接排放自然环境或回用，固体粪便制作有机肥，并通过沼气利用降低污水处理能源消耗，要求最终出水达到国家或地方规定的排放标准。 | （1）废水：高效厌氧、好氧、深度处理； （2）固粪：强制通风、机械搅拌、有机肥加工； （3）常见分类：固液分离+厌氧消化、堆肥+达标水排放。 | （1）适用于中、大型规模化畜禽养殖场及畜禽养殖小区； （2）项目周边排水水质要求高，沼液沼渣无充足农田利用，必须将废水处理达标后排放。 （3）需配套深度净化处理单元。 | 该类工程工艺一般采用高效厌氧反应工艺（如全混合厌氧反应器（CSTR）、上流式厌氧污泥床反应器（UASB）、升流式固体厌氧反应器（USR）、顶返式厌氧反应器(DFR)）与先进的好氧反应工艺（序批式活性污泥法、生物接触氧化法）相结合的工艺路线。主要特点： （1）前处理时尽可能采用物理方法去除废水中的固形物，降低厌氧池工作负荷； （2）干清粪模式下的粪便或固液分离机产生的粪渣等可制作有机肥或外卖； （3）废水达标排放，有效防治二次污染，沼气产生量小； （4）主体工程投资大，运行费用较高。 |

表B.2  畜禽养殖恶臭污染防治技术组合模式

| 控制 阶段 | 控制技术 | 特点 | 注意事项 | 适用规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头 减量 | 饲料 调节 | 合理饲料配比 | 提高动物生产性能、增加饲料利用率 | 单一菌种形成的除臭机理较为单一 | 各种规模均适用 |
|  |  | 饲料添加剂及酶制剂 | 调节肠道微生态菌群作用、增加饲料利用率、降低氮磷排泄量 | 生产条件要求高 | 各种规模均适用 |
| 过程 控制 | 物理法 | 粪污处理设施密闭 | 操作简单，效果好 | / | 各种规模均适用 |
|  |  | 合理设置通风系统 | 成本低，效果好 | 会影响周边环境 | 各种规模均适用 |
|  |  | 喷雾装置 | 夏天可降温、操作简单 | 冬季不适宜 | 各种规模均适用 |
|  | 绿化 | 绿化隔离带 | 适用性广，运转费用低，无二次污染 | 占地多，处理效果不高 | 各种规模均适用 |
| 末端 治理 | 生物法 | 生物过滤法 生物洗涤法 微生物分解法 | 适用性广，运转费用低，去除效率高，工艺简单，无二次污染 | 适于中、低浓度臭气除臭 | 规模化养殖、畜禽养殖小区 |
|  | 物理法 | 物理除臭（宜采用的吸附剂有沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料） | 适用性广，运转费用低，工艺简单 | 适于中、低浓度臭气除臭 | 各种规模均适用 |
|  | 化学法 | 化学除臭（宜采用的化学氧化剂有高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠、臭氧等） | 适用性广，工艺简单 | 适于中、低浓度臭气除臭 | 各种规模均适用 |

（规范性附录）
不同畜禽种类依靠土地就近消纳畜禽养殖粪污配套土地面积的推荐值

表C.1  不同畜禽种类依靠土地就近消纳畜禽养殖粪污配套土地面积的推荐值

| 项目种类 | 配套土地面积标准要求 |
| --- | --- |
| 生猪养殖 | 每出栏5头猪配套土地不低于1亩 |
| 奶牛养殖 | 每存栏1头奶牛配套土地不低于2.5亩 |
| 肉牛养殖 | 每出栏1头肉牛配套土地不低于5亩 |
| 蛋鸡养殖 | 每存栏50只蛋鸡配套土地不低于1亩 |
| 肉鸡养殖 | 每出栏200只肉鸡配套土地不低于1亩 |
| 注：1）具有沼气工程且正常运转的养殖场户，沼渣沼液消纳配套土地可减少一半。 2）生产有机肥异地利用的，按每年每亩消纳150 m3 污水计算配套土地。 3）其他畜种可根据生产特点以猪当量进行换算。 |

（规范性附录）
环境管理台账记录表

表D.1  畜禽养殖废水资源化利用处理处置记录信息表

| 养殖种类 | □ 生猪 □ 肉牛 □ 奶牛 □ 肉鸡 □ 蛋鸡 □ 肉羊 □ 绵羊 □ 其他a＿＿ |
| --- | --- |
| 清粪方式 | □ 干清粪 □ 水冲粪 □ 水泡粪 □ 垫草垫料 □ 其他＿＿ |
| 废水产生量（t/d） |  | 废水清出量（t/d） |  |
| 废水水质 | 因子 | COD | NH3-N | TN | TP |
|  | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |
| 施用时间 |  | 施用去向b |  |
| 输送方式 | 管网 | 长度（km） |  |
|  |  | 埋深（m） |  |
|  |  | 类型 | □混凝土渠/管 | □PVC/PE管 | □其他＿＿ |
|  | 车辆 | 数量（台） |  |
|  |  | 车辆类型 | □槽罐车 | □农用车 | □其他＿＿ |
| 施用农用地 | 种植类型 | □ 大田作物 □ 蔬菜 □ 果树 □ 经济作物 □ 人工草地 □ 人工林地 □ 水产养殖 □ 其他＿＿ |
|  | 土地面积（亩） |  |
|  | 施用方式 | □ 滴管 □ 喷灌 □ 浇灌 □ 注灌 □ 其他＿＿ |
| a养殖种类其他包含羊、鸭、鹅以及河南省人民政府明确发文规定规模化标准的其他养殖品种。 b施用去向：还田利用填配套农田所在镇、村及种植人或种植公司名称，用于水产养殖填配套池塘所在镇、村及养殖人或水产养殖公司名称，其他利用方式按实际情况填写。 |

表D.2  畜禽养殖粪便资源化利用处理处置记录信息表

| 养殖种类 | □ 生猪 □ 肉牛 □ 奶牛 □ 肉鸡 □ 蛋鸡 □ 肉羊 □ 绵羊 □ 其他a＿＿ |
| --- | --- |
| 清粪方式 | □ 干清粪 □ 水冲粪 □ 水泡粪 □ 垫草垫料 □ 其他＿＿ |
| 粪便产生量（t/d） |  | 粪便清出量（t/d） |  |
| 粪便处理方式 | □ 储存农业利用 □ 堆肥农业利用 □ 生产沼气 □ 生产有机肥 □ 作为生产基质 □ 作为燃料 □ 其他方式＿＿ |
| 储存粪便类型 | □ 鲜粪 □ 干粪 □ 垫料肥 □ 沼渣 □ 有机肥 □ 脱水污泥 |
| 堆肥设施容积（m3） |  | 堆肥车间b | □ 有 □ 无 |
| 堆粪工艺 | □ 条垛式 □ 静态堆式 □ 发酵仓式 □ 其他＿＿ |
| 施用时间 |  | 施用去向c |  |
| 施用农用地 | 种植类型 | □ 大田作物 □ 蔬菜 □ 果树 □ 经济作物 □ 人工草地 □ 人工林地 □ 其他＿＿ |
|  | 土地面积（亩） |  |
| a养殖种类其他包含羊、鸭、鹅以及河南省人民政府明确发文规定规模化标准的其他养殖品种。 b堆肥车间：泛指用与通过机械翻堆、发酵腐熟等工序，将粪便等物料制成有机肥的生产车间，成品有机肥应达到NY 525规定的各项指标要求。 c施用去向：还田利用填配套农田所在镇、村及种植人或种植公司名称，送至有机肥厂填有机肥厂名称，委托清运处理填托管公司名称。 |

_________________________________