四川水处理，医药纯化水，纯化水，医用纯化水价格，纯水系统，水处理设备，

52000                  四川医药纯化水处理系统设备价格

简介

此套医药用纯化水处理系统设备采用当今最先进的双级反渗透+EDI工艺纯化水处理技术，更人性化3D设计，符合人体工程学，精致美观、操作简单方便！能有效去除水中各种盐份及杂质，使产水水质满足生物、医药、医疗器械、食品、饮用纯净水生产等行业工艺用水水质要求，系统具有自动化程度高、一键式启动、产水水质稳定、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。于此同时，现在定制，翰克将给您医用纯化水系统价格优惠。

适用范围：1、医药业无菌、无热源纯化水制取；2、生物医药用水；3、医疗血液透析用水；4、制药工业； 5、医用大输液制剂及医药无菌水纯化。

产品功能：

产水符合2010版药典纯化水标准，可符合GMP标准；直接用自来水制成无菌超纯水，能完全替代蒸馏水及双蒸水；采用进口泵、反渗透膜等优质部件；全自动操作系统，高效自动冲洗；采用进口仪表，能对水质准确、连续分析、显示。

产品说明：

医药纯化水设备是将原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的，不含任何附加剂，可作为配置普通药物制剂的溶剂或实验用水。在片剂、胶囊、口服液和外用药剂的生产中，凡与药品接触的设备、容器、内包装和工具，均需用纯化水清洗。 电导率是纯化水的重要指标，《中国药典》（2010版）中对纯化水的电导率有明确要求即≤2μS/cm。本公司研发的医药纯化水设备产水符合中国药典2010版要求及美国药典要求，设备符合GMP认证要求，针对不同用户采用反渗透，EDI等最新工艺，比较有针对性地设计出成套工艺，以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成，而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置。

1、制备医药行业用超纯水设备系统的概述

医药用纯化水设备产水符合中国药典2005版要求及美国药典要求，设备符合GMP认证要求，针对不同用户对高纯水的不同要求，采用反渗透，EDI等最新工艺，比较有针对性地设计出成套工艺，以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。

2.制备医药行业用纯化水系统的工艺流程
医药行业制备超水的工艺大致分成以下几种：
   1、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透 设备→中间水箱→中间水泵→离子交换器→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
   2、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透（反渗透膜表面带正电荷）→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点
   3、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点

3. 纯化水（Purified Water）：目前用反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水，不得用于注射剂的配制。医疗纯化水主要用途：医疗清冼产品，清冼手，医医疗制药用纯水，注射用纯化水。

3.医药用纯化水设备特点
·产水符合2000版药典纯化水标准，可符合GMP标准。
·直接用自来水制成土无菌超纯水，能完全替代蒸馏水及双蒸水。
·采用进口泵、反渗膜等优质部件。
·全自动操作系统，高效自动冲洗
·采用进口仪表，能对水质准确、连续分析、显示。
·应用于医药工业用纯化水，医用大输液制剂及医用无菌水纯化。

此外，四川翰克环保设备有限公司可根据您的实际情况量身定制！给给予医药纯化水处理设备价格优惠！