襄城县产业集聚区发展规划

环境影响跟踪评价报告书

（征求意见稿）

建设单位：襄城县产业集聚区管理委员会

评价单位：河南金环环境影响评价有限公司

编制日期：二〇一九年二月

目录

第一章  前言	1

1.1襄城县产业集聚区概况	1

1.2集聚区建设历程	1

1.3项目由来	2

1.4评价对象及主要工作内容	2

1.5跟踪评价主要结论	3

1.5.1规划实施存在的主要环境问题	3

1.5.2区域环境质量	4

1.5.3下一步发展调整建议	4

1.5.4总体评价结论	5

第二章  总论	6

2.1编制依据	6

2.1.1国家法律、行政法规及规范性文件	6

2.1.2地方法律、法规及规范性文件	7

2.1.3技术规范	8

2.1.4相关规划	9

2.2跟踪评价工作要点	9

2.2.1评价时段	9

2.2.2评价重点	9

2.3环境功能区划及评价标准	10

2.3.1环境功能区划	10

2.3.2环境质量标准	11

2.3.3污染物排放标准	13

2.4评价范围和评价因子	14

2.4.1评价范围	14

2.4.2评价因子	14

2.5评价指标体系与环境目标	14

2.6环境保护目标	15

2.7工作程序	18

第三章  原规划方案实施回顾	20

3.1规划批复情况	20

3.2原规划方案实施情况回顾	20

3.2.1经济发展回顾	20

3.2.2发展规模回顾	22

3.2.3总体布局回顾	23

3.2.4产业发展回顾	24

3.2.5村庄搬迁安置回顾	41

3.2.6市政基础设施建设回顾	42

3.3规划实施回顾小结	45

3.3.1规划实施变更及滞后环境影响分析	45

3.3.2规划实施存在环境问题及优化建议	47

第四章  襄城县产业集聚区发展规划环评及执行情况回顾	48

4.1原规划环评审查意见及落实情况回顾	48

4.2规划调整建议及规划采纳回顾	50

4.3环境准入条件落实回顾	52

4.4环保问题整改建议落实回顾	54

4.5环境影响减缓措施执行回顾	54

4.6环境管理体系及风险应急体系建设回顾	56

4.7规划环境目标完成情况回顾	56

4.8环境影响减缓措施有效性及环境影响预测情况验证	57

4.8.1地表水影响减缓措施有效性及影响预测验证	57

4.8.2地下水影响减缓措施有效性及影响预测验证	58

4.8.3环境空气影响减缓措施有效性及影响预测验证	59

4.8.4声环境影响预测验证	59

4.8.5生态环境影响预测验证	59

4.9原规划环评执行存在问题及影响分析	59

第五章  区域环境概况及环境质量回顾	62

5.1自然环境概况	62

5.1.1地理位置	62

5.1.2地质地貌	62

5.1.3气候	63

5.1.4水文特征	64

5.1.5自然资源	65

5.1.6饮用水源保护规划	67

5.2社会环境概况	68

5.2.1行政区划与人口	68

5.2.2社会经济发展状况	68

5.2.3交通运输	69

5.2.4文物古迹	69

5.3污水处理厂情况	69

5.4环境质量现状监测与评价	70

5.4.1环境空气质量现状监测与评价	70

5.4.2地表水环境质量现状监测与评价	74

5.4.3地下水环境质量现状监测与评价	78

5.4.4声环境质量现状监测与评价	82

5.4.5土壤环境质量现状监测与评价	84

5.5区域环境质量回顾评价	85

5.5.1环境空气回顾评价	85

5.5.2地表水环境回顾评价	89

5.5.3地下水环境回顾评价	91

5.5.4土壤环境回顾评价	93

5.6小结	93

第六章  进一步发展的环境影响分析	95

6.1环境空气影响分析	95

6.1.1废气污染源分析	95

6.1.2环境空气影响分析	101

6.2地表水环境影响分析	107

6.2.1废水污染源分析	107

6.2.2地表水环境影响分析	114

6.3地下水环境影响分析	115

6.4声环境影响分析	118

6.4.1工业企业噪声影响分析	118

6.4.2道路交通噪声影响分析	118

6.5固废环境影响分析	118

6.6环境风险影响分析	119

6.6.1产业发展环境影响分析	120

6.6.2环境风险事故分析	121

6.6.3环境敏感区及保护目标	121

6.6.4环境风险影响分析	121

6.6.5防范措施和应急预案	122

第七章  资源环境承载力分析	125

7.1土地资源承载力分析	125

7.2水资源承载力分析	125

7.2.1城市水资源及开发状况	125

7.2.2中心城区规划水源及供需平衡分析	126

7.2.3产业集聚区规划水资源支撑性分析	127

7.2.4区域水资源利用的限制性分析	127

7.3水环境容量及总量控制分析	127

7.3.1水环境容量分析	127

7.3.2总量控制分析	128

7.4大气环境容量及污染物总量控制分析	128

7.4.1大气环境容量分析	128

7.4.2总量控制分析	128

7.5基础设施可支持性分析	129

7.5.1供水设施可支撑性分析	129

7.5.2集中供热设施可支撑性分析	129

第八章  规划协调性分析	123

8.1相关规划相符性分析	123

8.1.1襄城县总体规划（2015-2030）相符性	123

8.1.2饮用水源保护区划相符性	125

8.2环保管理要求相符性分析	128

第九章  后续产业发展建议	132

9.1产业政策相符性分析	132

9.2后续发展的环境准入条件分析	132

9.2.1鼓励引进的项目和优先发展行业	133

9.2.2限制和禁止引进的项目和行业	133

第十章  环境管理与跟踪评价	135

10.1环境管理	135

10.1.1产业集聚区环境管理现状	135

10.1.2环境管理建议	135

10.2环境监控建议	136

10.3排污口设置及规范化管理	136

10.4后续环境影响的跟踪评价方案	137

第十一章  后续发展的优化调整建议和环境影响减缓措施	139

11.1后续发展的优化调整建议	139

11.1.1企业卫生防护距离协调性分析	140

11.1.2产业发展优化建议	140

11.1.3搬迁安置规划实施建议	140

11.1.4环境管理建议	140

11.1.5资源能源利用建议	141

11.2后续发展的环境影响减缓措施	141

11.3后续发展环境目标可达性分析	141

附图：

- 襄城县产业集聚区区域位置图

- 襄城县产业集聚区开发现状卫片

- 襄城县产业集聚区近期建设规划图

- 襄城县产业集聚区总体发展规划用地规划图

- 村民安置规划图

- 集聚区道路交通规划图

- 集聚区道路建设状况

- 襄城县水系图

- 北汝河地表水饮用水源保护区

- 麦岭地下水饮用水源保护区

- 环境空气监测点位图

- 地表水监测点位图

- 地下水、声环境、土壤监测点位图

- 南水北调中线河南省工程示意图

附件：

- 委托书

- 原规划环评审查意见

- 监测报告

# 第一章  前言

## 1.1襄城县产业集聚区概况

襄城县产业集聚区是河南省180个产业集聚区之一，以机电设备制造、卫生用品、服装制鞋等为主导产业。襄城县产业集聚区位于襄城县城区北部，与城区相接，是城区的有机组成部分。集聚区北侧距郑州公路里程113公里，东北至许昌市公路里程36公里，东南至漯河市公路里程58公里，西南至平顶山市公路里程20公里、至南阳市147公里，西北至洛阳市公路里程157公里。集聚区规划范围为：二高北路以北、平禹铁路以东、紫云大道（G311）及规划北三环以南的片区，规划范围总面积13.07平方公里。襄城县产业集聚区全部位于襄城县城乡总体规划范围内。区域位置图见附图1。

为加快襄城县工业化进程、使该区域更好更快的发展，实现可持续发展的目标，襄城县人民政府决定在城区北部设立襄城县产业集聚区，主导产业为服装制造、一次性卫生用品制造业和机电设备制造业。2009年8月19日，襄城县产业集聚区管理委员会委托河南省城市规划设计研究院有限公司编制了《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》。2010年10月13日，河南省环境保护厅以豫环审〔2010〕238号文下发了《关于襄城县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（见附件2）。

目前，襄城县产业集聚区总体发展规划实施已至规划远期，建成区面积4.9km2，已开发面积8km2，基本形成了以服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造为主导的产业基地。2017年上半年，规模以上工业总产值299亿元。

## 1.2集聚区建设历程

2009年，河南省政府要求产业集聚区发展规划、规划环评、空间发展规划及控制性详细规划同期开展。

2009年8月19日，为规范集聚区的开发行为，襄城县产业集聚区管理委员会委托河南省城市规划设计研究院有限公司编制了《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》。

原规划环评评价对象为襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》，并于2009年10月13日取得河南省环境保护厅对原规划环评的审查意见。

## 1.3项目由来

目前，襄城县产业集聚区发展规划实施近8年，已至规划远期，在规划实施过程中，产业集聚区不但重点发展了规划的主导产业——服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造产业，还同步着重发展了商贸、物流等辅助产业。

近年来，环境保护法、产业政策、环境质量标准、污染物排放标准等有所修正，国家环境保护部、河南省及许昌市出台了新的环保管理文件，对产业集聚区及区内入驻企业的环境管理要求也发生了相应变化。

由于规划实施过程中用地布局发生了变化，入驻企业也有了大幅增加，为了解襄城县产业集聚区总体发展规划实施对周围环境影响的程度，同时为下一步规划实施提供合理的环境管理依据，根据《河南省环境保护委员会办公室关于进一步落实园区规划环评有关事项的通知》（豫环委办[2018]16号），襄城县产业集聚区管委会委托我单位开展本次环境影响跟踪评价（附件1）。

本评价根据襄城县产业集聚区发展规划及原规划环评，结合现状调查监测及资料收集分析，对产业集聚区规划实施进行客观、综合论证，分析规划实施的环境影响程度和范围，以及存在的主要环境问题，对产业集聚区进一步发展提出优化调整建议及环境管理要求，在此基础上编制完成了《襄城县产业集聚区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》。

## 1.4评价对象及主要工作内容

评价对象：《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》所确定的规划方案，对产业集聚区规划13.07km2范围内的规划实施进行环境影响跟踪评价。

主要工作内容：通过产业集聚区发展规划实施及原规划环评措施落实的回顾性评价，结合区域环境质量现状评价及回顾性评价，论述产业集聚区发展取得的成绩，分析规划实施存在的主要环境问题，识别规划后续实施可能导致的主要环境问题。同时结合国家现行产业政策、地方规划及环保管理要求，对产业集聚区进一步开发建设可能产生的主要环境影响和环境风险进行分析。通过产业集聚区规划实施的综合分析，结合公众意见调查，对产业集聚区下一步发展提出规划方案优化调整建议及环境管理建议。

## 1.5跟踪评价主要结论

### 1.5.1规划实施存在的主要环境问题

1、用地布局与规划存在冲突

阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块，规划为体育设施用地，目前为智能装备产业园，入驻有河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司，这些企业均已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为工业用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为工业用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分，规划为停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地，目前为平煤隆基新能源科技有限公司，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为工业用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为工业用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块，规划为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，目前为襄城中西医结合医院龙耀健康城项目，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为医疗卫生用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为医疗卫生用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分，规划为二类工业用地，目前为襄城县群发实业有限公司，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为物流仓储用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为物流仓储用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

2、基础设施建设滞后

路网建设、集中供水、污水处理、供热工程、燃气工程、环卫工程等基础设施建设滞后。主要体现在未搬迁的居住区道路系统不完善，导致相关配套的供水管网、排水管网、燃气管网未实施，集聚区一部分居住及工业用水还是依靠自备水井。大部分村庄未搬迁，导致该区域排水管网未建，村民生活污水尚未集中收集，存在生活污水面源污染。公厕和垃圾中转站未建设。

3、村庄搬迁实施滞后

集聚区规划搬迁的村庄除纪庄、王庄、五里堡外，其余村庄均未按计划搬迁。

4、部分入驻企业与集聚区主导产业不符

入驻企业与集聚区主导产业不符的企业共20家，占总数的38.5%，分别为塑料制品业、仓储、木材加工、家具制造业、食品制造业等。另外，入驻企业中，一次性卫生用品制造业企业较少，仅1家。

5、现有部分企业未严格执行环保管理制度要求

许昌华恒电子产品有限公司、许昌市森普电子有限公司、许昌中舰能源科技有限公司等企业未取得环评手续，但已投产。

### 1.5.2区域环境质量

规划实施过程中，集聚区环境空气、地表水、土壤均有超标现象，地下水监测值均满足标准要求。但根据本次评价现状监测结果，环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤监测值均能满足相应评价标准，因此，规划实施未对环境质量造成不良影响。

### 1.5.3下一步发展调整建议

1、用地布局调整建议

根据上位规划要求，并尊重产业集聚区建设实际，对产业集聚区用地布局提出调整建议：根据《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》，在下一轮规划修编时，将目前用地不符合规划的地块按实际和《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》进行调整。对于本次评价提出的调整建议，管委会给予了解释或说明。

2、产业发展建议

鼓励符合产业集聚区主导产业项目入驻。由于一次性卫生用品制造业发展缓慢，建议将主导产业调整为服装制鞋业、机电设备制造业。以服装制鞋业、机电设备制造业为主，注重高科技企业的引进。入驻项目应满足环境准入条件要求，积极引进利于产业链条形成及延伸的项目。污染相对较重的既有企业的发展应以产品精深加工、技术升级改造和节能减排改造为主。

### 1.5.4总体评价结论

襄城县产业集聚区以规划、环评及其批复为依据，着力发展服装制造、机电设备制造业，一次性卫生用品制造业发展缓慢。集聚区市政基础设施不完善。在开发建设中存在的环境问题主要表现为村庄搬迁滞后、基础设施建设滞后、用地布局未严格按照发展规划及原规划环评要求予以实施等。

本评价对产业集聚区后续发展提出了相应的调整建议及环境准入要求，若规划调整建议及环境准入要求予以落实，并严格实施各项环境影响减缓措施，襄城县产业集聚区后续规划实施在环境保护方面是可行的。

# 第二章  总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、行政法规及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日起施行)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日施行)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行)；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015 年4月24日修正）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日起施行) ；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2009 年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年10月1日起施行)；

- 《规划环境影响评价条例》（国务院令第559号，2009年10月1日施行）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）（国家发改委2013年第21号令）；

- 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资源部、国家发改委2012年5月23日发布实施）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日印发）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日印发）；

- 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号，2014年12月31日印发）；

- 《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第35号，2015年9月1日施行)；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006年3月18日施行）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号，2016年10月26日）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

- 《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见》（环办环评[2016]14号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于加强产业园区规划环境影响评价有关问题工作的通知》（环发[2011]14号）；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕45号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境部公告[2013]第31号，2013年5月24日实施）；

- 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）。

### 2.1.2地方法律、法规及规范性文件

- 《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文〔2016〕174号）；

- 《河南省环境保护委员会办公室关于进一步落实园区规划环评有关事项的通知》（豫环委办[2018]16号）；

- 《河南省建设项目环境保护条例》（2007年5月1日）；

- 《河南省大气污染防治条例》（2018年3月1日起施行）；

- 《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日施行）；

- 《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日施行）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办〔2018〕14号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（豫政办〔2018〕15号）；

- 《河南省人民政府关于打好土壤污染防治攻坚战实施意见》（豫政[2017]45号）；

- 河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”生态环境保护规划的通知（豫政办〔2017〕77号）；

- 许昌市人民政府办公室关于印发许昌市“十三五”生态环境保护规划的通知（许政办〔2018〕16号）；

- 《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（2018年3月27日）；

- 《关于印发许昌市2018年工业大气污染治理专项方案的通知》（许环攻坚办〔2018〕46号）；

- 《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知》（2018年3月27日）。

### 2.1.3技术规范

  - 《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）；

  - 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

  - 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

  - 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)；

  - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

  - 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)；

  - 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

### 2.1.4相关规划

- 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》；

- 《襄城县土地利用总体规划（2010～2020年）调整方案》；

- 《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》；

- 襄城县产业集聚区管理委员会提供的有关文件资料及入驻项目环评报告。

## 2.2跟踪评价工作要点

### 2.2.1评价时段

根据产业集聚区规划及规划实施情况划分评价时段，具体为：

基准年：2009年；

预测年：至2020年。

### 2.2.2评价重点

（1）对原规划及规划环评进行回顾性分析评价，了解原规划及规划环评的执行情况；通过规划发展现状与原规划目标的对比，总结规划发展取得的成绩，指出现存的环境问题和制约规划发展的资源环境因素。

（2）在区域自然环境资源现状调查和环境质量现状评价的基础上，通过规划实施后产生的环境影响和原规划环评预测可能产生的环境影响之间的对比评估，找出影响环境质量的主要因素，识别开发活动已经带来的主要环境影响，分析环境质量变化趋势，结合集聚区内给水、供热、供气、污水处理等环保基础设施建设情况，分析评估规划实施所采取的预防或减轻不良环境影响的对策措施的有效性。

（3）通过对区内已建、在建、拟建企业调查、产业集聚区及周边环境质量现状回顾性评价及区内重点污染源污染防治措施落实情况调查分析，进一步排查产业集聚区存在的环境问题，并针对性提出整改补救措施。

（4）分析规划进一步实施与上层规划及同层次规划的协调性，对其可能造成的环境影响进行预测评价。

（5）结合规划产业定位、区域环境敏感特征以及目前入驻企业情况，分析产业集聚区产业发展规模合理性及实施进一步发展要求的环境可行性，分析主要企业环境风险防范及应急中存在的问题，并提出优化整改建议。

（6）通过公众参与，调查有关部门及公众对规划实施所产生的环境影响及不良环境影响减缓措施的意见建议。

（7）提出规划方案进一步发展的调整建议、环境准入负面清单，优化产业准入条件及进一步提出预防或减轻不良环境影响措施的改进意见。

## 2.3环境功能区划及评价标准

### 2.3.1环境功能区划

1、环境空气

根据《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》，项目所在区域为环境空气二类功能区。

2、地表水

襄城县产业集聚区地表水体为柳叶江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

3、地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），襄城县产业集聚区地下水功能区划为Ⅲ类。

4、声环境

根据《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》，襄城县产业集聚区位于襄城县城乡总体规划范围内，集聚区居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公区	为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；商业金融、集市贸易区为	2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；产业区	为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；城市快速路、主干路、次干路两侧区域为	4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

5、土壤

居住用地、中小学用地、医疗卫生用地、行政办公用地、教育科研用地为	第一类用地，执行	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 表1第一类用地筛选值标准；工业用地、物流仓储用地、商业服务业设施用地、、道路与交通设施用地、公用设施用地、公共绿地、防护绿地、道路广场用地	为第二类用地，执行	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 表1第二类用地筛选值标准。

### 2.3.2环境质量标准

表2.3-1			                 环境空气执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 | SO2 | 24小时平均 | 150µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 500µg/m3 |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150µg/m3 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300µg/m3 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单附录A中表A.1 | 氟化物（F） | 24小时平均 | 7µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 20µg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | NH3 | 一次浓度值 | 0.2mg/m3 |
|  | H2S | 一次浓度值 | 0.01mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 一次浓度值 | 0.30mg/m3 |
|  | HCl | 一次浓度值 | 0.05mg/m3 |
|  |  | 日平均 | 0.015mg/m3 |
|  | Cl2 | 一次浓度值 | 0.10mg/m3 |
|  |  | 日平均 | 0.03mg/m3 |
| 参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） | 甲苯 | 一次浓度值 | 0.6mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 一次浓度值 | 2.0mg/m3 |

表2.3-2                   地表水执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值值 |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 表1Ⅳ类 | pH | 6~9 |
|  |  | COD | 30mg/L |
|  |  | BOD5 | 6mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 总氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.3mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 0.01mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.5mg/L |
|  |  | 氟化物 | 1.5mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 20000个/L |
|  | 表3 | 镍 | 0.02mg/L |

表2.3-3                  地下水执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5～8.5 |
|  | 耗氧量 | 3.0mg/L |
|  | 氨氮 | 0.5mg/L |
|  | 总硬度 | 450mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 3.0MPN/100mL |
|  | 镍 | 0.02mg/L |

表2.3-4                  声环境执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） | 1类 | 昼间 | 55dB(A) |
|  |  | 夜间 | 45dB(A) |
|  | 2类 | 昼间 | 60dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50dB(A) |
|  | 3类 | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |
|  | 4a类 | 昼间 | 70dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |

表2.3-5                  土壤执行标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1 | 汞 | 8mg/kg | 38mg/kg |
|  | 镉 | 20mg/kg | 65mg/kg |
|  | 砷 | 20mg/kg | 60mg/kg |
|  | 铜 | 2000mg/kg | 18000mg/kg |
|  | 铅 | 400mg/kg | 800mg/kg |
|  | 铬（六价） | 3.0mg/kg | 5.7mg/kg |
|  | 镍 | 150mg/kg | 900mg/kg |

### 2.3.3污染物排放标准

根据入驻产业情况及市政设施状况，涉及污染物排放标准有：

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

- 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级；

- 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）；

- 《天津市地方标准工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；

- 《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）涂装行业VOCs排放建议值；

- 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

- 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

- 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）；

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

## 2.4评价范围和评价因子

### 2.4.1评价范围

各环境要素的评价范围是以规划范围为基础，适当扩展至周边可能受本区域影响或对本区域可能产生影响、与本区域相关联的区域。本次跟踪评价结合原规划环评评价范围及规划实施状况，确定各环境要素评价范围，详见表2.4-1。

表2.4-1			                 各环境要素评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 集聚区规划区域并兼顾周围2km范围 |
| 地表水 | 柳叶江、文化河 |
| 地下水 | 集聚区范围内及周边1km的浅层地下水 |
| 声环境 | 集聚区规划范围及区域边界处紧邻交通干道处的交通噪声 |
| 生态环境 | 集聚区规划范围及周边区域，保证水系和自然环境的完整性 |
| 土壤 | 规划用地范围 |

### 2.4.2评价因子

根据入驻项目污染物产排情况分析，结合区域环境状况，筛选现状监测因子；根据区域污染物控制及环境质量现状，筛选预测因子，详见表2.4-2。

表2.4-2			                    评价因子筛选

| 类别 | 现状监测因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、TSP 特征因子：NH3、H2S、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、HCl、Cl2 | / |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、氟化物、粪大肠菌群、镍 | COD、氨氮 |
| 地下水 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群、镍 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤 | 镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍 | / |
| 固废 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | / |

## 2.5评价指标体系与环境目标

根据原规划环评提出的环境目标，结合产业集聚区规划实施状况，提出后续发展的环境目标，见表2.5-1。

表2.5-1                 评价指标与环境目标

| 类别 | 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 环境空气质量 | II级 | 集聚区发展规划 |
|  | 环境空气质量达标天数（天） | 330 |  |
|  | 烟尘控制区覆盖率（%） | 100 |  |
|  | 饮用水达标率（%） | 100 |  |
|  | 水功能区水质达标率（%） | 100 |  |
|  | 噪声达标区覆盖率（%） | 100 |  |
|  | 绿化覆盖率（%） | ≥35 |  |
|  | 人均绿地面积（m2/人） | 13.54 |  |
| 污染控制 | 单位GDP二氧化硫排放量（kg/万元） | ≤1 |  |
|  | 单位GDP化学需氧量（kg/万元） | ≤1 |  |
|  | 污水集中处理率（%） | 100 |  |
|  | 工业废水达标排放率（%） | 100 |  |
|  | 危险废物安全处置率（%） | 100 |  |
|  | 工业固废综合利用率（%） | 90 |  |
|  | 工业固废处理率（%） | 100 |  |
|  | 生活垃圾无害化处理率（%） | 100 |  |
| 节能减排 | 燃气普及率 | 80 |  |
|  | 集中供热率 | 50 |  |
|  | 单位GDP能耗（吨标煤/万元） | ≤0.5 |  |
|  | 单位GDP水耗（m3/万元） | ≤30 |  |
|  | 中水回用率（%） | ≥40 |  |
| 环境管理 | 环境影响评价执行率（%） | 100 | 环境管理要求 |
|  | “三同时”执行率（%） | 100 |  |
|  | 通过ISO14001认证等企业比例（%） | ≥10 | 集聚区发展规划 |
|  | 环境保护投入占GDP比例（%） | ≥3.5 |  |

## 2.6环境保护目标

根据现场调查，环境空气保护目标为居住区、学校等；水环境保护目标为柳叶江、北汝河等，环境保护目标情况详见表2.6-1。产业集聚区内环境保护目标位置见附图2。

表2.6-1                 主要环境保护目标及保护级别

| 环境类别 | 保护目标 | 方位及距集聚区边界距离 | 人口（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境、声环境（集聚区内） | 李成方庄 | 集聚区内西北 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 李吾庄 |  | 300 |  |
|  | 库庄乡李吾庄中心小学 |  | 120 |  |
|  | 铁刘 | 集聚区内西部 | 160 |  |
|  | 周庄 |  | 400 |  |
|  | 马园 |  | 300 |  |
|  | 孙庄 | 集聚区内西南 | 220 |  |
|  | 盛庄 |  | 150 |  |
|  | 侯庄 | 集聚区内北部 | 200 |  |
|  | 襄城县玉成驾校 |  | 110 |  |
|  | 兵部营 |  | 140 |  |
|  | 戴湾 | 集聚区内中部 | 520 |  |
|  | 张和庄 |  | 410 |  |
|  | 半截楼 | 集聚区内南部 | 120 |  |
|  | 五里堡 |  | 150 |  |
|  | 成建万家 |  | 1300 |  |
|  | 张文庄 |  | 800 |  |
|  | 小程庄 |  | 160 |  |
|  | 文昌小学 |  | 180 |  |
|  | 首山御苑 |  | 800 |  |
|  | 博学仕府 |  | 600 |  |
|  | 城关法庭 |  | 30 |  |
|  | 玉成驾校 |  | 120 |  |
|  | 大井庄 | 集聚区内东北 | 630 |  |
|  | 耿庄 |  | 130 |  |
|  | 南周庄 |  | 320 |  |
|  | 刘庄 |  | 380 |  |
|  | 丁庄 |  | 210 |  |
|  | 核桃园 |  | 240 |  |
|  | 库庄一中 |  | 200 |  |
|  | 万庄 |  | 100 |  |
|  | 李庄 |  | 80 |  |
|  | 襄城县远征驾校 |  | 110 |  |
|  | 徐冢 | 集聚区内东部 | 410 |  |
|  | 贾堂 |  | 450 |  |
|  | 襄首驾校 | 集聚区内东南 | 120 |  |
| 大气环境、声环境（集聚区外） | 襄城清华园学校 | E，35m | 80 |  |
|  | 翰林中等职业技术学校 | E，80m | 240 |  |
|  | 襄城县少林文武学校 | E，15m | 200 |  |
|  | 上坡王 | E，330m | 600 |  |
|  | 水坑陈 | E，600m | 750 |  |
|  | 西赵庄 | E，1020m | 600 |  |
|  | 大庙 | E，1200m | 400 |  |
|  | 东李庄 | E，1800m | 350 |  |
|  | 大赵庄 | E，2000m | 300 |  |
|  | 朱窑村 | E，1150m | 750 |  |
|  | 襄城县城区 | 集聚区外南侧 | / |  |
|  | 孟园 | W，400m | 280 |  |
|  | 芦园 | W，800m | 180 |  |
|  | 方庙 | W，400m | 150 |  |
|  | 王老虎 | W，800m | 320 |  |
|  | 丁庄 | W，1187m | 140 |  |
|  | 方头 | W，1300m | 360 |  |
|  | 鲁堂 | W，1500m | 390 |  |
|  | 连庄 | W，1722m | 130 |  |
|  | 王罗庄村 | W，1757m | 480 |  |
|  | 马家村 | W，1734m | 600 |  |
|  | 王孟庄 | W，500m | 210 |  |
|  | 小陈庄 | NW，1567m | 185 |  |
|  | 盛庄村 | N，1435m | 451 |  |
|  | 西沈庄村 | N，1320m | 90 |  |
|  | 西刘庄 | N，1290m | 286 |  |
|  | 姚庄 | N，1782m | 189 |  |
|  | 司庄 | N，1825m | 205 |  |
|  | 李来 | N，1244m | 86 |  |
|  | 金刘村 | N，877m | 540 |  |
|  | 十里铺 | N，118m | 287 |  |
|  | 小李庄 | N，1506m | 330 |  |
|  | 关帝庙 | N，28m | 422 |  |
|  | 坡刘 | N，1472m | 118 |  |
|  | 坡杨 | N，1010m | 72 |  |
| 地表水环境 | 柳叶江 | 集聚区内部穿过 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 文化河 | NE，489m | / |  |
|  | 北汝河 | S，2450m | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  | 颍汝干渠 | E，2370m | / |  |
| 地下水环境 | 麦岭水源地 | SE，10km |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

## 2.7工作程序

本次环境影响跟踪评价工作实施程序见图2.7-1。

图2.7-1  环境影响跟踪评价工作程序

# 第三章  原规划方案实施回顾

## 3.1规划批复情况

为加快襄城县工业化进程、使该区域更好更快的发展，实现可持续发展的目标，襄城县人民政府决定在城区北部设立襄城县产业集聚区，主导产业为服装制造、一次性卫生用品制造业和机电设备制造业，规划范围总面积13.07km2。2010年10月13日，河南省环境保护厅以豫环审〔2010〕238号文下发了《关于襄城县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（见附件2）。

## 3.2原规划方案实施情况回顾

### 3.2.1经济发展回顾

1、经济发展目标

到2012年，入驻企业达到60家，其中工业45家，营业收入达到80亿元，利税达到20亿元；投资强度达到660万/公顷以上（其中服装制鞋业用地投资强度不小于660万/公顷，卫生用品业用地投资强度不小于660万/公顷，机电设备制造业投资强度不小于1035万/公顷）；工业总产值占全县工业总产值比重达到30%。

到2015年，入驻企业达到100家，其中工业70家，营业收入达到120亿元，利税达到30亿元；投资强度达到800万/公顷以上（其中服装制鞋业用地投资强度不小于800万/公顷，卫生用品业用地投资强度不小于800万/公顷，机电设备制造业投资强度不小于1200万/公顷）；工业总产值占全县工业总产值比重达到40%。

到2020年，入驻企业达到160家，其中工业120家，营业收入达到200亿元以上，利税达到50亿元以上；投资强度达到1200万/公顷以上（其中服装制鞋业用地投资强度不小于1200万/公顷，卫生用品业用地投资强度不小于1200万/公顷，机电设备制造业投资强度不小于1500万/公顷）；工业总产值占全县工业总产值比重达到45%。

2、经济发展回顾

根据襄城县产业集聚区管委会提供的资料，截止2017年，襄城县产业集聚区入驻企业330家，其中工业52家，营业收入为155.5576亿元，利税达到1.2356亿元，各年度主要经济指标见表3.2-1。集聚区营业收入及利税发展趋势见图3.2-1和图3.2-2。

表3.2-1        2009-2017年襄城县产业集聚区主要经济指标

| 年份 | 入驻企业数量（家） | 营业收入（万元） | 利税（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 20 | 178103 |  |
| 2010 | 71 | 469420 |  |
| 2011 | 6 | 517484 | 3775 |
| 2012 | 40 | 623568 | 6501 |
| 2013 | 15 | 684328 | 8490 |
| 2014 | 297 | 1736451 | 10216 |
| 2015 | 306 | 1770642 | 10451 |
| 2016 | 320 | 2243387 | 20358 |
| 2017 | 330 | 1555576 | 12356 |

图3.2-1  集聚区2009~2017年营业收入柱状图

图3.2-2  集聚区2009~2017年利税收入柱状图

由表3.2-1、图3.2-1和图3.2-2可以看出，2009年~2016年，集聚区经济发展总体呈上升趋势， 2017年下降，发展速度较慢。

截止2017年，襄城县产业集聚区入驻企业330家，其中工业52家，营业收入为155.5576亿元，利税达到1.2356亿元，与规划中期2015年相比，工业企业数量未完成目标，利税收入相差较远。随着集聚区配套设施的不断完善，2014年入驻企业数量增幅较大，之后增长缓慢。利税收入较低主要原因为产业集聚区引驻的企业以中小企业居多；高科技企业占比较低，企业科研投入不足、高附加值、高技术含量的产品较少。

为此，建议产业集聚区在进一步发展招商引资过程中，应注重对大项目、技术含量高项目的选择，积极引进符合产业规划的大中型项目，充分发挥土地的经济效益，提高区域竞争力。

### 3.2.2发展规模回顾

1、规划年限、近期发展规模

产业集聚区总体发展规划的规划期为2009-2020年，近期规划目标为2012年，中期规划目标为2015年，远期规划目标为2020年。

规划近期建设用地面积为5.37平方公里。加强规划区综合服务功能和道路交通建设，增强规划区的吸引力，改造和迁并区内部分村庄，改善规划区的投资环境，加快集聚区建设步伐。近期建设重点地区是沿北二环路两侧的地区，具体包括：

（1）启动集聚区综合服务区一期建设；

（2）阿里山路和首山大道向北延伸；

（3）建设第三给水厂一期，污水处理厂二期工程；

（4）近期搬迁孙庄、崔庄、张和庄、戴湾等村庄，并做好安置工作；

（5）加快完成小程庄、张文庄等村庄的城中村改造；

（6）加速北二环、阿里山路和首山大道沿线建设，安置拟建项目，形成北二环工业带；

（7）对柳叶江河道进行整治及沿岸绿地建设；

（8）建设110KV新建变电站；

（9）建设西北部热源厂一期蒸汽机组工程，以满足近期工业用热；

（10）加快规划区给水、排水、燃气等基础设施建设；

（11）加快山东青岛盛泰有限责任公司扩建、中衡电器有限公司、襄城县润通齿轮有限公司、电动汽车项目等14个项目的入驻工作。

近期建设规划图见附图3。

2、近期发展规模回顾

截止2017年底，襄城县产业集聚区建成区面积4.9km2，已开发面积8km2。目前，阿里山路和首山大道北延工程已建设，阿里山路已向北延伸至汾陈，首山大道已向北延伸至汜城大道；集聚区已新建刘庄变电站，用电主要来自马窑110kV变电站和刘庄变电站；第三给水厂及污水处理厂二期工程已建成运营；孙庄、崔庄、张和庄、戴湾未搬迁；小程庄、张文庄的城中村改造未进行；柳叶江河道整治及沿岸绿地建设工程未进行；集聚区目前未实现集中供热，热源厂未建设；企业生产、生活用水水源采用自备井的较多，燃气未普及。

### 3.2.3总体布局回顾

1、总体用地布局

产业集聚区用地规划为居住用地、公共设施用地、工业用地、道路广场用地、仓储用地、市政设施用地、绿地等，用地规模13.07km2。

居住用地位于阿里山路以东，该部分用地一是用以安置集聚区内的拆迁居民，二是作为城市居住发展区，三是为集聚区内的单身职工和少量带眷职工提供居住。规划居住用地284.06公顷，占规划建设用地的22.04%。

工业用地以一、二类工业为主，根据襄城县城市总体规划及集聚区产业布局规划，形成服装制鞋产业园、一次性卫生用品产业园以及机电设备制造产业园三个园区。规划工业用地417.83公顷，占规划建设用地的32.42%。

规划仓储用地位于规划区的西南角，主要结合平禹铁路货运站和省道103布置，并结合工业用地布局，为仓储需求企业提供多层次、多样化仓储、货物流通服务。规划仓储用地24.73公顷，占规划建设用地的1.92%。

2、总体用地布局回顾

集聚区总体上分为产业区和生活区。对照发展规划中用地规划，集聚区建设与规划存在的冲突主要为：

阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块，规划为体育设施用地，目前为智能装备产业园，入驻有河南华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌智工机械制造有限公司、许昌乐居科技有限公司等。

阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分，规划为停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地，目前为平煤隆基新能源科技有限公司。

襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块，规划为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，目前为襄城中西医结合医院龙耀健康城项目。

襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分，规划为二类工业用地，目前为襄城县群发实业有限公司。

总体来看，总体用地布局存在的主要冲突为少数工业用地、医疗卫生用地等与发展规划用地规划不一致。

用地布局实施与发展规划存在的冲突参见附图4。

### 3.2.4产业发展回顾

1、产业发展规划

许昌市重要的加工制造业基地，襄城县新的经济增长极，以服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业为主，商贸、物流等现代服务业为辅，产业生态良好、功能齐全的高层次、现代化产业基地和人居环境优美的新城区。

2、产业发展现状

截止2017年，襄城县产业集聚区入驻企业330家，其中工业企业52家。产业类型统计见表3.2-2。

表3.2-2                    企业产业类型统计

| 产业类型 | 服装制鞋业 | 一次性卫生用品制造业 | 机电设备制造业 | 塑料制品业 | 仓储 | 医疗仪器设备及器械制造 | 医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业个数（家） | 12 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 所占比例（%） | 23.1 | 1.9 | 36.5 | 9.6 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| 产业类型 | 饲料加工 | 有色金属压延加工 | 非金属矿物制品业 | 食品制造业 | 印刷业 | 木材加工、家具制造业 |  |
| 企业个数（家） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| 所占比例（%） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 7.7 |  |

由表3.2-2知，入驻工业企业类型以机电设备制造为主，共计19家，占总数的36.5%。其次服装制鞋居多，共12家，占总数的23.1%。一次性卫生用品制造业较少，仅1家，占总数的1.9%。符合集聚区主导产业定位的企业共32家，占总数的61.5%。集聚区主导产业外的企业共20家，分别为塑料制品业、仓储、木材加工、家具制造业、食品制造业等。总体来看，集聚区入驻企业不符合主导产业的较多。

3、入驻企业基本情况

集聚区内企业基本情况见见表3.2-3，主要入驻企业分布见附图2。

表3.2-3                            集聚区内现有主要企业基本情况一览表

| 企业名称 | 占地面积（m2） | 产品及生产规模 | 生产状况 | 环保手续 | 产业类别 | 用地规划相符性 | 主导产业相符性 | 准入条件相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌天晶能源科技有限公司 | 26667 | 年产100t单晶硅片 | 停产 | 许环建审〔2009〕335号、襄环建验〔2016〕03号 | 光伏设备及元器件制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌华鼎新能源科技有限公司 | 26666.7 | 年产保鲜膜、保鲜袋、地膜、一次性可降解餐具10000t/a | 停产 | 许环建审〔2012〕84号 | 塑料制品业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 襄城县瑞丰科技有限公司 | 26665.543 | 年产汽车外壳模具1200个、汽车轮毂模具1200个 | 停产 | 许环建审〔2013〕68号 | 模具制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌龙腾塑胶有限公司 | 26667.88 | 年产1.5万t系列PVC板材 | 停产 | 许环建审〔2013〕69号 | 塑料制品业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 襄城中西医结合医院 | 270378.93 | 设病床1500张、老年保健康复床位300张、健康养老床位1000张 | 正常运营 | 许环建审〔2013〕81号 | 中西医结合医院 | 不符 | 不符 | 符合 |
| 襄城县萬祥挂车生产有限公司 | 53336 | 年产3500辆半挂车、1500套自卸车配套设备 | 正常生产 | 许环建审〔2013〕263号 | 汽车车身、挂车制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌亚丹生态家居有限公司（原名：许昌万华板业有限公司） | 198579.64 | 年产15万立方米秸秆生态板及70万套环保成品家具 | 正常生产 | 许环建审〔2014〕180号 | 木材加工、家具制造业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 襄城县金浩商贸有限公司 | 56877.11 | 年储藏、配送农作物化肥100t、农膜50t、种子50t、农机具300台、冻肉10t、水果50t、蔬菜50t | 正常生产 | 襄环建审[2014]69号 | 装卸搬运和仓储业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌市长江高压计量设备有限公司 | 30000 | 年产5000套高压成套设备 | 正常生产 | 襄环建审[2014]121号 | 其他电气机械及器材制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县鸿鑫服饰有限公司 | 14903.27 | 年生产1200万套服装 | 停产 | 许环建审〔2014〕144号 | 纺织服装、服饰业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌新万达电缆有限公司鑫旺分公司 | 35115.19 | 年产4万千米绝缘控制电缆、6万千米绝缘电力电缆 | 正常生产 | 许环建审〔2014〕189号 | 电线、电缆制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌奥得利电子有限公司 | 22628 | 年产6亿颗铁氧体铁芯、3亿颗铁氧体锰芯 | 停产 | 许环建审〔2014〕252号 | 其他电气机械及器材制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌宝莱雅装饰材料有限公司 | 40858.184 | 年产5000t粉末喷涂铝型材、5000t木纹转印铝型材 | 正常生产 | 许环建审〔2015〕06号 | 有色金属压延加工 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌市群发实业有限公司 | 173990.17 | 农产品物流产业园 | 正常生产 | 襄环建审〔2016〕018号 | 其他农产品仓储 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 河南康淇实业有限公司 | 103171 | 年产1000万双皮鞋、500万双运动休闲鞋、1亿个皮具、3000万套服装 | 停建 | 襄环建审〔2016〕29号 | 纺织服装、服饰业，皮箱、包（袋）制造，制鞋业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 平煤隆基新能源科技有限公司（原名：河南平襄新能源科技有限公司） | 233345 | 年产2GW高效单晶硅电池片 | 正常生产 | 许环建审〔2017〕12号 | 光伏设备及元器件制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 河南省华瑞电气制造有限公司 | 4278 | 年产2万套开关柜、300套母线桥架 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕02号 | 输配电及控制设备制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 许昌瑞翔鞋业有限公司 | 7500 | 年产150万双雪地靴 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕11号 | 制鞋业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县博一化纤有限公司 | 15000 | 年产3000t卫生材料无纺布、3000t针刺无纺布 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕14号 | 非织造布制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 襄城县国开电气有限公司 | 33240.157 | 年产1000台高低压配电柜、500台箱变、2万台配电箱，年组装2万台交流充电桩、2万台直流充电桩 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕16号 | 电气机械和器材制造业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌乐居科技有限公司 | 3000 | 年产30万件橱柜、35万件衣柜、35万件配套移门 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕17号 | 木制家具制造 | 不符 | 不符 | 符合 |
| 雏鹰农牧集团股份有限公司襄城县分公司 | 40020 | 年产75000t复合预混饲料、75000t浓缩饲料 | 停建 | 襄环建审〔2017〕20号 | 饲料加工 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 河南舒莱卫生用品有限公司 | 112848.83 | 年产66亿片卫生用品 | 正常生产 | 许环建审〔2010〕114号、许环建审〔2015〕106号、襄环建审〔2017〕23号 | 纸制品制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县晨曦彩印包装有限公司 | 20000 | 年产8000万平方米瓦楞纸板、1000万平方米包装纸箱 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕24号 | 包装装潢及其他印刷 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌智工有限责任公司 | 4000 | 年产1200台电磁炒货机、200台家禽脱毛机、600套电磁炒货机配套输送设备 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕31号,2017年12月19日通过验收 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 襄城县明俊服饰有限公司 | 2100 | 年产200套服装 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕32号 | 机织服装制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 许昌华之诺服饰有限公司 | 24600 | 年产2300万套中高档成品服装 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕33号 | 机织服装制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县博济恒实业有限公司 | 4470 | 年产3500万件针织手袋、1500万件电压手袋 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕42号 | 塑料制品业 | 不符 | 不符 | 符合 |
| 许昌美尚服饰有限公司 | 3000 | 年产50万件上衣、20万件裤子、30万件裙子、100万件T恤 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕46号 | 机织服装制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 河南华琪食品有限公司 | 26200.88 | 年产36000t肉制品 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕48号 | 肉制品及副产品加工 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 河南梵德威汽车用品有限公司 | 4000 | 年产30万套汽车脚垫、20万套尾箱垫 | 正常生产 | 襄环建审〔2017〕49号 | 塑料零件及其他制品制造 | 不符 | 不符 | 符合 |
| 襄城县诺森梦卫浴有限公司 | 5760 | 年产9000套整体浴柜 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕1号 | 木质家具制造 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 襄城县星冠实业有限公司 | 1000 | 年产1400万片针织手袋印刷、1600万片电压手袋印刷 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕2号 | 印刷 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 河南昌锦安全防护用品有限公司 | 3400 | 年产100万件劳保工装 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕6号 | 纺织服装制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌市一业堂保健品有限公司 | 960 | 年产10t袋泡茶、10t代用茶、10t炒货 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕8号 | 保健食品制造 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌华洋服饰有限公司 | 33335 | 年产200万套童装、100万套男女休闲装 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕11号 | 机织服装制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县予信鞋业有限公司 | 1500 | 年产50万双胶粘鞋 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕25号 | 制鞋业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县鼎盛科技有限公司 | 5016 | 年产8万套室内门、1万套不锈钢门 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕26号 | 家具制造业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌天戈硅业科技有限公司 | 1400 | 年产450万mm蓝宝石晶棒、2万只高纯半导体电弧石英坩埚 | 正常生产 | 许环建审〔2011〕282号、襄城县环保备案公告第四批、许环建审〔2014〕217号、许环建审〔2015〕56号、襄环建验〔2017〕09号、襄环建审〔2018〕28号 | 非金属矿物制品业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌市海宝光学眼镜有限公司 | 800 | 年产3000万副镜片 | 正常生产 | 襄环建审〔2018〕38号 | 眼镜制造 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 河南华士机械设备科技有限公司 | 33161 | 年产5000套立体机械停车设备 | 停产 | 襄环建审〔2014〕39号、襄环建验[2016]11号 | 其他通用设备制造业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县超凡纺织有限公司 | 35314 | 年产1000t无结纱 | 正常生产 | 许环建审〔2016〕40号、襄环〔2016〕71号 | 棉纺纱加工 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 襄城县天需机电有限公司 | 1000 | 年产300件和面机、70件馒头机、70件压面机 | 正常生产 | 襄环〔2016〕71号 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 河南亚邦电气有限公司 | 20000 | 高、中、低压电器设备 | 正常生产 | 襄清备〔2016〕32号 | 电气机械和器材制造业 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 许昌弘日能源有限公司 | 34250.13 | 年产60万套高聚板太阳能集热系统 | 停产 | 许环建审〔2012〕143号、襄环〔2016〕71号 | 非电力家用器具制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌市华兴电子有限公司 | 18000 | 年产2400万只蜂鸣器、2400万只电容器、5200万只咪头 | 正常生产 | 襄环建审〔2010〕118号、襄环〔2016〕71号 | 电子元件及电子专用材料制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌中衡电气有限责任公司 | 20541 | 年产1900台（套）高压预付费计量箱、组合互感器 | 正常生产 | 襄环〔2016〕59号 | 其他电气机械及器材制造 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌华恒电子产品有限公司 | / | / | 正常生产 | 无环评手续 | 电气机械和器材制造业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌市森普电子有限公司 | / | / | 正常生产 | 无环评手续 | 电气机械和器材制造业 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 许昌中舰能源科技有限公司 | 15000 | 年产1亿WH锂电池 | 正常生产 | 无环评手续 | 锂离子电池制造 | 不符 | 符合 | 符合 |
| 许昌晟鑫通环保科技有限公司 | / |  | 正常生产 | 无环评手续 | 塑料制品业 | 符合 | 不符 | 符合 |
| 许昌双翼鞋业有限公司 | / | / | 正常生产 | 无环评手续 | 制鞋业 | 符合 | 符合 | 符合 |

由表3.2-3可知，产业集聚区大部分企业环保手续完备，有5家企业未办理环评手续， 2家企业办理环评后尚未开工建设，少部分企业处于停产状态。入驻工业企业均符合集聚区环境保护准入条件，但有10家企业用地与《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》不符，20家企业与集聚区主导产业定位不符。同时，根据资料收集及企业现场调查了解，集聚区在发展过程中存在部分企业未履行环保手续，按照《河南省人民政府办公厅关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》（豫政明电〔2016〕33号）和《河南省环境保护委员会办公室关于做好环保违法违规建设项目清理整改工作的实施意见》（豫环委办〔2016〕22号）要求，这部分企业已经襄城县环保局进行环保备案并公告。

4、环保搬迁落实情况

根据项目环评文件，结合现场调查，已入驻企业卫生防护距离及环保搬迁情况见表3.2-4。

表3.2-4                             入驻企业卫生防护距离情况

| 企业名称 | 卫生防护距离 | 厂界外设防情况 | 防护距离内环境概况 | 环保搬迁落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 |  |
| 许昌龙腾塑胶有限公司 | 50m | 东厂界不设防，南厂界外45m、西厂界外35m、北厂界外21m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县萬祥挂车生产有限公司 | 100m | 南厂界不设防，东厂界外55m、西厂界外80m、北厂界外90m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县金浩商贸有限公司 | 50m | 西、南厂界不设防，东厂界外2m、北厂界外36m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 许昌新万达电缆有限公司鑫旺分公司 | 50m | 南厂界不设防，东厂界外20m、西厂界外35m、北厂界外40m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 许昌奥得利电子有限公司 | 50m | 东、南、北厂界不设防，西厂界外20m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 许昌宝莱雅装饰材料有限公司 | 50m | 西、南、北厂界不设防，东厂界外40m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 河南康淇实业有限公司 | 50m | 西、东厂界不设防，南厂界外5m、北厂界外32m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 平煤隆基新能源科技有限公司（原名：河南平襄新能源科技有限公司） | 100m | 西厂界不设防，东厂界外67m、南厂界外55m、北厂界外95m | 工业用地 | 一类工业用地、商业金融用地、停车场、其他市政设施、医疗卫生用地、邮电设施用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县博一化纤有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 工业用地 | 体育设施用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县晨曦彩印包装有限公司 | 50m | 东、南厂界不设防，西厂界外42m、北厂界外2m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县博济恒实业有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 工业用地 | 体育设施用地 | 无环境敏感点 |
| 河南华琪食品有限公司 | 100m | 东厂界外100m、南厂界外90m、西厂界外55.5m、北厂界外21.7m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 河南梵德威汽车用品有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 工业用地 | 体育设施用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县星冠实业有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 二类工业用地 | 二类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 许昌天戈硅业科技有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 许昌市海宝光学眼镜有限公司 | 50m | 东厂界外50m、南厂界外50m、西厂界外50m、北厂界外50m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |
| 襄城县超凡纺织有限公司 | 100m | 南厂界不设防，东厂界外90m、西厂界外82m、北厂界外71m | 一类工业用地 | 一类工业用地 | 无环境敏感点 |

由上表知，企业卫生防护距离内现状及规划用地范围内均不涉及环境敏感点。

5、部分企业简介

由表3.2-3知，产业集聚区已入驻的企业环保手续基本完备，入驻的塑料制品业、仓储、木材加工、家具制造业、食品制造业等企业与产业集聚区主导产业规划不一致，此外还有与规划用地性质不一致的企业。对于这部分企业的详细情况介绍如下：

（1）塑料制品企业

产业集聚区主要塑料制品企业有许昌华鼎新能源科技有限公司、许昌龙腾塑胶有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司和许昌晟鑫通环保科技有限公司。

许昌华鼎新能源科技有限公司主要进行淀粉基生物可降解环保材料制品生产，生产规模为年产保鲜膜、保鲜袋、地膜、一次性可降解餐具10000t/a。生产过程中废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。投料、搅拌粉尘污染物主要为颗粒物，经旋风除尘器处理后由15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废废边角料、旋风除尘器收集的粉尘回用于生产，废包装袋收集后外售；危险废物废导热油交有资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。目前该公司由于经营原因已停产。

许昌龙腾塑胶有限公司目前已停产，生产规模为年产PVC管材1.5万t。生产过程中冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。挤出废气污染物主要为非甲烷总烃，采取设置排气扇，加强通风的措施；破碎粉尘污染物为颗粒物，经袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废不合格品、边角料、除尘器收尘灰收集后回用；危险废物废机油、废机油桶暂存后交有资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

襄城县博济恒实业有限公司租赁襄城县产业集聚区管委会标准化厂房生产，生产规模为年产3500万件针织手袋、1500万件电压手袋。

河南梵德威汽车用品有限公司租赁襄城县产业集聚区管委会标准化厂房生产，主要产品为汽车脚垫及尾箱垫，生产规模为年产汽车脚垫30万套、尾箱垫20万套。其生产工艺为原料LLDPE、TPV及色素→TPV卷材生产→热压成型→切边→成品。

博济恒和梵德威两家塑料制品企业现状产污环节及污染防治措施见下表。

表3.2-5        塑料制品企业现状产污环节及防治措施一览表

| 类别 | 企业 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 博济恒实业 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理 |
|  | 梵德威 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理 |
| 废气 | 博济恒实业 | 电压废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化设备+15m高排气筒 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后由专用烟道引至屋顶排放 |
|  | 梵德威 | 挤出、烘烤废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光解设备+15m高排气筒 |
|  |  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 排气扇 |
| 噪声 | 博济恒实业 | 缝纫机、裁断机、高周波塑胶熔接机 | 噪声 | 隔声、减震、吸声 |
|  | 梵德威 | 热压机、切边机 | 噪声 | 隔声、减震 |
| 固废 | 博济恒实业 | 生产过程 | 废边角料 | 分类收集后暂存于一般固废暂存间（20m2），由物资回收部门回收利用 |
|  |  | 生产过程 | 原辅材料废包装 |  |
|  |  | 设备维护 | 废液压油 | 分类收集后，存放于暂存桶中，暂存于危废暂存间（1间10m2），定期交有资质单位处理（1年1次） |
|  |  |  | 废润滑油 |  |
|  |  | 废气治理 | 废催化剂 |  |
|  |  | 设备维护 | 含油抹布 | 收集后交环卫部门处理 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集箱若干，收集后交环卫部门处理 |
|  | 梵德威 | 切边工序 | 废边角料 | 收集后外售 |
|  |  | 原料包装物 | 废包装材料 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |

许昌晟鑫通环保科技有限公司环评手续正在办理。

（2）木材加工、家具制造企业

木材加工、家具制造企业有许昌亚丹生态家居有限公司、襄城县诺森梦卫浴有限公司、许昌乐居科技有限公司、襄城县鼎盛科技有限公司。

许昌亚丹生态家居有限公司原名许昌万华板业有限公司，主要以秸秆、秸秆板、基材、木板、聚醋酸乙烯酯乳白胶等为原辅材料，经干燥、施胶、铺装、热压、开料、切边、冷却、砂光等工序生产成品。生产规模为年产15万立方米秸秆生态板及70万套环保成品家具。生产过程中生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。锯板、砂光、开料粉尘污染物主要为颗粒物，经引风机进入旋风加脉冲袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放；热压、胶压工序有机废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后由15m高的排气筒排放；导热油炉采用天然气，产生的烟气由15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废截边木屑、砂光粉尘、除尘器收尘灰收集后回用于生产，切边截长产生的固废外售；危险废物废机油、废导热油、废活性炭暂存后交有资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

襄城县诺森梦卫浴有限公司租赁许昌弘日能源有限公司厂房生产，生产规模为年产整体浴柜9000套。生产过程中生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。木工、打磨粉尘经引风机收集后由袋式除尘器处理，处理后的废气通过15m高的排气筒排放；底漆房废气污染物主要为二甲苯、非甲烷总烃，经引风机收集后由干式过滤器+UV光解+活性炭处理后通过15m高的排气筒排放；面漆房废气污染物主要为二甲苯、非甲烷总烃，经引风机收集后由干式过滤器+UV光解+活性炭处理后通过15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废木屑边角料、木质粉尘收集后定期外售；危险废物漆渣、废油漆桶、过滤物及活性炭采取专门储存容器分类收集，定期交有资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

许昌乐居科技有限公司租赁襄城县产业集聚区管委会标准化厂房生产，主要产品为橱柜、衣柜及配套移门，生产规模为年产30万件橱柜、35万件衣柜、35万件配套移门。橱柜生产工艺为木板切割→封闭→打孔→试装→检验→成品；衣柜及配套移门生产工艺为木板切割→封闭→打孔→玻璃切割→清洗→铝材切割→试装→检验→成品。生产过程中生活污水、生产废水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。裁板粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废废边角料、废包装材料、除尘器收尘灰收集后外售；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

襄城县鼎盛科技有限公司租赁襄城县产业集聚区管委会标准化厂房生产，生产规模为年产8万套室内门、1万套不锈钢门。生产过程中生活污水经隔油池、化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。裁板粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废废边角料、废包装材料、除尘器收尘灰收集后外售；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（3）有色金属压延加工企业

有色金属压延加工企业为许昌宝莱雅装饰材料有限公司，主要以铝棒、粉末涂料、木纹纸等为原料生产粉末喷涂铝型材和木纹转印铝型材，生产规模为年产5000t粉末喷涂铝型材、5000t木纹转印铝型材。生产过程中生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理；生产废水经混凝+沉淀+生化处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理。喷粉粉尘经旋风+滤筒式除尘器处理后由15m高的排气筒排放；喷粉固化废气污染物主要为非甲烷总烃，经活性炭吸附处理后由15m高的排气筒排放；铝棒加热炉窑废气污染物主要为SO2、NOX，经15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废废铝料、废纸收集后外售，污泥送垃圾填埋场填埋；危险废物槽渣、废桶、废活性炭、废液压油暂存后交有资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门处理。

（4）非金属矿物制品企业

非金属矿物制品企业为许昌天戈硅业科技有限公司，在2011年12月建成投产高纯半导体电弧石英坩埚项目，生产规模为年产高纯半导体电弧石英坩埚2万只。生产过程中坩埚清洗、切割废水、酸雾吸收塔更换废水经厂内污水处理站（处理工艺为“一级化学沉淀+二级化学沉淀”）处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理；生活污水经化粪池处理后和清净下水一并排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理。坩埚酸洗过程产生的酸雾（氟化物）采用“通风柜+酸雾吸收塔”处理后由15m高的排气筒排放；喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理后由15m高的排气筒排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。产生的切割废片等一般固废综合回收利用，废纯水制备树脂等危险废物暂存后交有资质的单位处置；污泥和生活垃圾送垃圾填埋场处置。

2015年，许昌天戈硅业科技有限公司建成年产1000万mm蓝宝石晶棒项目，目前实际生产规模为年产蓝宝石晶棒250万mm，采用泡生法炉生产蓝宝石晶棒，其产出的晶棒规格为80kg和35kg。生产过程中生活污水经化粪池处理后和高盐一并排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理。晶片抛光产生的粉尘通过车间安装排气扇，无组织排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。一般固废废边角料全部回收再利用，泡生法炉产生的坩埚底料收集后定期外售，废弃坩埚由生产厂家回收利用；危险废物废机油、废机油桶交有资质的单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

结合市场需求，2017年，许昌天戈硅业科技有限公司对泡生法炉进行升级改造，经改造后的泡生法炉生产出的晶体规格为80kg和120kg。改造后的蓝宝石生长炉生产出的晶体规格在后续加工过程中可大量减少切割过程中产生的废弃边角料，提高资源利用率，减少资源消耗。生产过程主要污染物为掏棒、切割过程产生边角料，全部回炉重复利用。设备运行噪声采取隔声、减震措施。

（5）食品制造企业

食品制造企业为许昌市一业堂保健品有限公司和河南华琪食品有限公司。

许昌市一业堂保健品有限公司租赁许昌居家门业有限公司的厂房生产，生产规模为年产10t袋泡茶、10t代用茶、10t炒货。生产工艺为原料→挑选→拼配→干燥→粉碎→内包装→外包装→入库。生产过程中生活污水、生产废水经化粪池预处理后依托河南华琪食品有限公司污水处理站处理，处理达标后的废水排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理。筛选、切割工序粉尘在车间无组织排放。设备运行噪声采取隔声、减震措施。挑选、清洗工序产生的残次品、煮制废渣、废内包装收集后定期外售；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

河南华琪食品有限公司租赁襄城县产业集聚区管委会标准化厂房生产，生产规模为年产烤肠18000t、速冻调理食品18000t。生产过程中肉类解冻、设备清洗机车间地面清洗废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理，预处理后的废水混合后进入厂区污水处理站处理，处理达标后的废水排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理。锅炉废气由8m高的排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理。设备运行噪声采取隔声、减震措施。废包装材料、污泥、生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（6）用地不符合规划企业

集聚区入驻用地不符合规划企业有平煤隆基新能源科技有限公司、襄城中西医结合医院、河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司。

平煤隆基新能源科技有限公司原名为河南平襄新能源科技有限公司，主要利用外购硅片生产制作单晶电池片，生产规模为年产2GW高效单晶硅电池片。生产工艺为首先对硅片表面进行绒面化处理及高纯度清洗，而后在扩散炉内通入三氯氧磷、氧气等与硅片上的硅反应生成磷原子，并使磷在高温下扩散到硅片上从而形成P-N结，通过氢氟酸腐蚀去除硅片上的氧化层后，在全自动PECVD沉积炉内，通入硅烷、氨气，在等离子状态下发生反应从而在硅片表面沉积一层氮化硅薄膜，起到减反射和钝化的作用，然后经过丝网印刷、烧结、激光刻蚀，形成太阳能电池片的铝背场和正面银电极，而后进行测试分选、包装，生成合格的太阳能电池。根据《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》，该公司用地规划为一类工业用地、商业金融用地、停车场、其他市政设施、医疗卫生用地、邮电设施用地，不符合规划。生产过程中现状产污环节及污染防治措施见表3.2-6。

表3.2-6         平煤隆基现状产污环节及污染防治措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 西侧生产线 | 制绒酸雾 | 氟化物、HCl | 碱喷淋塔（ACF-01-1）1套 | 25m高排气筒1根 |
|  |  | 扩散制结废气 | Cl2 | 碱喷淋塔（ACF-01-2）1套 | 尾气共用1根25m高排气筒 |
|  |  | 印刷返工片清洗酸雾 | HCl |  |  |
|  |  | 扩散镀膜返工片清洗酸雾 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 石英舟清洗酸雾 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 刻蚀段酸洗酸雾 | 氟化物 | 碱喷淋塔（ACF-01-3）1套 |  |
|  |  | 刻蚀混合酸雾（含高浓度氮氧化物） | 氮氧化物、氟化物 | 二级碱喷淋塔+三级干式吸附塔（ACF-02-1、ACF-02-2） 2套 | 25m高排气筒1根 |
|  |  | 石墨框清洗酸雾 | 氟化物 | 碱喷淋塔（ACF-01-4）1套 | 25m高排气筒1根 |
|  |  | PECVD反应废气 | SiO2颗粒物、NH3、SO2、NOx | 采用清洁能源天然气，设4套反应器+8套袋式除尘器（SHF-01-1~ SHF-01-4） | 15m高排气筒2根 |
|  |  | 丝网印刷 | 印刷及烘干废气 | VOCs | RTO蓄热式氧化炉装置1套 | 25m高排气筒1根 |
|  |  |  | 烧结废气 |  | 在线燃烧塔9套 |  |
|  | 东侧生产线 | 制绒酸雾 | 氟化物、HCl | 碱喷淋塔（ACF-01-5）1套 | 尾气共用1根25m高排气筒 |
|  |  | 扩散制结废气 | Cl2 | 碱喷淋塔（ACF-01-6）1套 |  |
|  |  | 印刷返工片清洗酸雾 | HCl |  |  |
|  |  | 扩散镀膜返工片清洗酸雾 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 石英舟清洗酸雾 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 刻蚀段酸洗酸雾 | 氟化物 |  |  |
|  |  | 刻蚀混合酸雾（含高浓度氮氧化物） | 氮氧化物、氟化物 | 二级碱喷淋塔+三级干式吸附塔（ACF-02-3）1套 |  |
|  |  | PECVD反应废气 | SiO2颗粒物、NH3、SO2、NOx | 采用清洁能源天然气，设2套反应器+4套袋式除尘器（SHF-01-1~ SHF-01-4） | 15m高排气筒1根 |
|  |  | 丝网印刷 | 印刷及烘干废气 | VOCs | RTO蓄热式氧化炉1套 | 25m高排气筒1根 |
|  |  |  | 烧结废气 |  | 在线燃烧塔5套 |  |
|  | 锅炉 | 2台4.2t/h燃气锅炉 | SO2、NOx、烟尘 | 采用清洁能源天然气 | 15m高排气筒1根 |
| 废水 | 浓酸废液、浓碱废液、一般废水 | pH、COD、SS、氟化物、TN、氨氮 | 2座浓酸废液收集池：5.2m×2.2m×3m，2座浓碱废液收集池：5.2m×2.2m×3m，2座一般废水收集池：5.2m×5.2m×4m；污水处理站：物化处理单元处理规模3600m3/d，生化处理单元处理规模为3984m3/d。物化单元主要设施：各类废水调节池、一级反应池及沉淀池、二级反应池及沉淀池、综合调节池等生化单元主要设施：一级脱氮池及沉淀池、二级A/O池及沉淀池等 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮 | 经2座30m3化粪池处理后进入污水处理站的生化单元处置 |
|  | 在线检测 | 流量、pH、COD 、氨氮、TN、氟化物 | 厂区总排放口1 套 |
| 地下水防渗 | 重点污染防治区：2#厂房生产区及厂房内部的化学品供应间、氨气间、惰性气体间、TMA间、化学品库、硅烷站、危废暂存间等 | pH、COD、SS、氟化物、TN、氨氮 | 防腐地砖→混凝土地面（不小于150mm厚）→土工布（600g/m2）→HDPE防渗膜（2.0mm）→砂层（级配碎石100~150mm厚）→基础（素土夯实），渗透系数小于1.0×10-12cm/s。 |
|  | 重点污染防治区：废液收集池、污水处理站、事故收集池及污水管网等 |  | 三布五涂环氧树脂玻璃钢→20cm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水剂）→聚氨脂防水层→水泥浆（内掺建筑胶）→抗渗混凝土底板（抗渗等级不得小于P6）→基础（3:7灰土夯实），渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 |
|  | 一般污染防治区：动力房、变电房、值班室、循环水池、一般固废暂存间 |  | 采用在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层防渗(渗透系数不大于1.0×10-7cm/s) |
|  | 地下水监控 |  | 地下水监控点1个，每年取样监测一次，详见监测计划 |
| 噪声 | 生产车间及污水处理站 | 高噪声设备 | 低噪声设备、噪声设备整体围护、基础减震、隔声间、隔声门窗、合理布局 |
| 固废 | 含有机物、酸碱废手套 | 危险废物 | 厂区东侧设置占地面积为10m2的危废暂存间 |
|  | 污水处理站污泥 | 一般废物 | 设置占地面积为150m2的一般固废暂存间1座 |
|  | 废电池片 | 一般废物 |  |
|  | 生活垃圾 | 一般废物 | 垃圾桶若干，日产日清 |
| 风险防范措施 | 化学品库 | 化学品泄漏 | 设26.4m3事故池1座，规格：2.4m×4.4m×2.5m， |
|  | 燃烧池 | TMA泄漏 | 2个，规格1m×1m×1m，分别位于2#厂房两侧TMA间外侧。 |
|  | 污水处理站 | 浓酸废液、浓碱废液、一般酸碱废水 | 事故池2006.5m3 |
|  | 风险防范物资 | / | 设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统、灭火器、安全警示标志、防护服装、空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套 |
|  | 全厂 | 编制环境风险应急预案 |
| 绿化 | 厂区绿化面积约100000m2 |
| 排污口规范化 | 全厂设污水排放口一个，在污水排放口安装流量计及在线监测仪；厂区共设置11个废气排放口，对排气筒预留监测采样口平台；各污染物排放口、噪声源、固废、危废物存放均按要求设置标志牌 |

襄城中西医结合医院位于襄城县紫云大道西侧、库庄一中南侧，主要建设门诊医技楼、住院楼、传染病房、老年托管中心、康复中心及后勤保障系统、院内生活设施，设病床1500张、老年保健康复床位300张、健康养老床位1000张。根据《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》，该公司龙耀健康城建设项目规划用地为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，不符合规划。运营过程中病区与非病区污水分流，废水主要为行政管理和义务人员排放的日常生活污水，病房、诊疗室、化验室、手术室排放的含有病原性微生物、有毒、有害的废水，部分科室排放的含有重金属、传染性病毒的特殊废水。企业建设总容积2500m3的化粪池，检验废水设容积为5、1、0.05m3的容器分类收集后排入厂内污水处理站，酸性废水采用石灰中和处理，含氰废水采用碱式氯化法处理，含铬废水采用化学还原沉淀法处理。日常生活污水经化粪池处理后排入厂内污水处理站；食堂废水经隔油、沉淀处理后排入厂区污水处理站；污水处理站处理工艺为调节+生物氧化+接触消毒。污水处理站处理池加盖密封，食堂油烟经油烟净化器处理。医疗废物暂存后委托许昌市医疗废物集中处理中心安全处置；污泥消毒处理后委托有资质的单位处置生活垃圾交环卫部门处理。

河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司均位于襄城县智能装备产业园内，根据《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009～2020）》，智能装备产业园用地为体育设施用地，不符合规划。

### 3.2.5村庄搬迁安置回顾

1、村庄安置规划

集聚区内规划村庄安置方案如下：

表3.2-7                  集聚区村庄安置规划

| 序号 | 安置区 | 安置村庄 | 安置人口 | 规划安置用地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李吾庄安置区 | 李成方庄、李吾庄、侯庄、兵部营、戴湾 | 2670人 | 9.3公顷 |
| 2 | 徐冢安置区 | 核桃园、刘庄、徐冢 | 1430人 | 5.0公顷 |
| 3 | 张和庄安置区 | 半截楼、王庄、崔庄、盛庄、孙庄、张和庄 | 1460人 | 5.1公顷 |
| 4 | 马园安置区 | 铁刘村、马园、周庄、孟园、芦园 | 2800人 | 9.8公顷 |
| 5 | 大井庄安置区 | 南周庄、耿庄、大井庄、邓庄 | 1370人 | 4.8公顷 |
| 6 | 万庄安置区 | 贾堂、李庄、丁庄 | 750人 | 2.6公顷 |
| 7 | 小程庄安置区 | 五里堡、张文庄、纪庄 | 950人 | 3.3公顷 |

2、村庄搬迁实际安置情况

根据现场勘查，目前已拆迁的村庄有王庄、五里堡、纪庄，其余均未搬迁。拆迁的村庄均采用就地安置的方式，其中，王庄村居民安置在首山大道与文明路交叉口的首山御苑，五里堡居民安置在阿里山路与文化路交叉口西北的成建万家，纪庄安置区正在建设中。

村庄搬迁安置规划实施存在问题为：

（1）搬迁安置区选址与规划安置区布局不一致

规划的安置区均未建设，已搬迁的村庄采用就地安置的方式，安置区位置与规划不一致。

（2）搬迁安置区建设滞后

规划的安置区均未建设，目前，除王庄、五里堡、纪庄外，其余村庄均未搬迁，造成土地集约利用率降低，经济发展缓慢。

### 3.2.6市政基础设施建设回顾

1、道路交通建设回顾

（1）道路系统规划

集聚区道路分为主干道、次干道和支路三个等级，共规划道路34条。主干道共八条，包括G311、S103、北二环、北三环、首山大道（北延段）、阿里山路（北延段）和新规划2条道路。

道路交通规划见附图6。

（2）道路交通建设状况

集聚区道路建设状况见附图7。

主干道G311、S103、北二环、北三环、首山大道（北延段）、阿里山路（北延段）、襄业路、经十四路已建成。

次干道古城路、创业路（经一路-襄禹路段）、经一路（建设路-文化路段）、文化路（龙兴大道-首山大道段）、经十三路（汜城大道-建设路段）、创业路（阿里山路-紫云大道段）未建设。

支路纬一路、建业路（阿里山路-紫云大道段）、文明路（阿里山路-汝河北路段）、文苑路、建业路（龙兴大道-襄禹路段）、经三北路、经六北路、经七北路、经十二路（襄业路-建业路段）、灵武山路、栖霞路、经六中路、经十路（文明路-文化路段）、经十二路（文明路-文化路段）未建设。

综合交通规划实施存在问题为：路网实际建设情况滞后，主要原因是产业集聚区规划村民搬迁安置实施滞后，导致村庄现状道路始终没有完成升级改造，通行能力较差。

2、给水工程建设回顾

（1）给水工程规划

规划期内集聚区建设第三水厂规模为3万吨/日（南水北调水）。位置规划在产业集聚区中部，占地约2.4公顷。水源由南水北调水提供。远期不足供水部分由城市二水厂提供。

（2）给水工程建设状况

襄城县第三水厂位于阿里山路与襄业路交叉口西南角，已于2015年9月建成运营，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。产业集聚区供水管网已随道路建设铺设完毕。

根据现场勘查，集聚区用水仍存在自备井情况。主要原因是产业集聚区规划村民搬迁安置实施滞后，导致道路交通建设滞后，供水管网未铺设。

3、排水工程建设回顾

（1）排水工程规划

产业集聚区排水采取雨污分流制，雨水管道布置充分利用地形和水系，沿道路铺设以最短的距离就近排放，直接或分片排入天然水体——柳叶江。

将集聚区内现状污水处理厂规模扩建至10万吨/日，总占地面积约为16公顷，承担整个城市的污水处理，受纳水体为柳叶江。厂址位于紫云大道与柳叶江西南角。

规划雨水、污水管网同步建设。生活、生产污水经污水管道收集后排至污水处理厂，经处理后达标排放。

处理后的污水应充分考虑污水回用以节约水资源。规划利用污水处理厂三级处理水，回用率25%，回用水规模达到3.0万吨，供给企业生产用水及消防和绿化用水，以减少地区水资源压力。

（2）排水工程建设状况

产业集聚区路网建成区雨水管网已覆盖，雨水经管网排入柳叶江。

产业集聚区路网建成区污水均接管。襄城县源成水务有限公司设计总体处理规模为5×104m3/d，目前收水量为3×104m3/d。处理后水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，污水处理后达标排入柳叶江经文化河进入沙颍河。

排水工程实施存在问题：襄城县源成水务有限公司中水回用部分未建。

4、电力工程建设回顾

（1）电力工程规划

产业集聚区近期电源为马窑110KV变电站、方头35kV变电站和万庄35kV变电站，近期2010年在产业集聚区中部新建110kV变电站，一期主变容量40MVA，主供产业集聚区并兼顾城区。远期主供电源为万庄35kV变电站和新建110kV变电站。马窑110KV变电站主供南部城区，方头35kV变电站主供城区西部乡镇。

（2）电力工程建设情况

集聚区新建候庄110kV变电站，目前集聚区用电来自马窑110KV变电站和候庄110kV变电站，满足项目用电需要。

5、供热工程建设回顾

（1）供热工程规划

集聚区西北部规划城市第二热源厂，为3×29MW热水锅炉+2×75t蒸汽锅炉，主要供给民用热负荷与蒸汽热负荷。供热管道的布置尽可能避开主要交通干道和繁华街道，沿城市道路一侧敷设。供热管道的敷设主要采用直埋方式，部分地段如河流、桥梁采用架空或沿桥敷设。

（2）供热工程建设情况

规划的第二热源厂未建，集聚区目前无集中供热工程。

6、燃气工程建设回顾

（1）燃气工程规划

燃气工程的气源由颍汝干渠东侧的天燃气门站统一供气。

（2）燃气工程建设情况

产业集聚区路网建成区燃气管网同步建设，气源由颍汝干渠东侧的天燃气门站统一供气。

7、绿化工程建设回顾

（1）绿化工程规划

襄城县产业集聚区充分利用区内的自然特征，结合规划区功能布局结构，构建“一带、三心、、七廊、多点”的城市绿地系统的主体框架。

三心：氾城公园和沿柳叶江的两个较大的公园；

一带：柳叶江滨河景观带；

七廊：结合主干道网络所形成的六条生态防护景观廊道；

多节点：均匀分布在集聚区的块状公园绿地。

集聚区的绿化系统框架构成可分为：公共绿地、防护绿地、附属绿地和道路绿地等。其中，规划公共绿地面积96.96公顷，占城市建设用地的7.52%；规划防护绿地面积77.60公顷，占城市建设用地的6.02%。

（2）绿化工程建设情况

集聚区区公共绿地、防护绿地等已按要求建设，不存在绿地占用情况。

8、环卫工程建设回顾

（1）环卫工程规划

至规划期末集聚区共规划公厕40座。规划垃圾中转站15处，每处占地100~150平方米。规划区内不再单独设置垃圾、粪便无害化处理厂（场），规划区内的生活垃圾、医疗垃圾等垃圾将运往城市垃圾处理场实施集中处理。

（2）环卫工程实施情况

集聚区内目前未建设公厕和垃圾中转站。

## 3.3规划实施回顾小结

### 3.3.1规划实施变更及滞后环境影响分析

1、用地布局实施变更环境影响分析

阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块，规划为体育设施用地，目前为智能装备产业园，入驻有河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司。这些企业均属于工业类项目，产生的废水主要为生活污水、清洗废水，污染物主要为COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油；废气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、油烟、NMP等，相对于体育场馆项目来说，产生的大气污染较大。因此，发展规划的体育设施用地变更为工业用地，会对周围环境造成不利影响。

阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分，规划为停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地，目前为平煤隆基新能源科技有限公司。该企业年产2GW高效单晶硅电池片项目属工业项目，废水主要为浓酸废液、浓碱废液、一般废水和生活污水，污染物主要为pH、COD、SS、氟化物、TN、氨氮；废气主要为酸性废气（包括制绒、扩散及刻蚀废气）、碱性废气、有机废气等，污染物为氟化物、HCl、Cl2、SiO2颗粒物、NH3、SO2、NOx、VOCs等，产生的污染 较医院、公共服务设施类项目较严重。发展规划的停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地变更为工业用地，会对周围环境造成不利影响。

襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块，规划为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，目前为襄城中西医结合医院龙耀健康城项目。医院项目污染物主要为医疗废水和医疗废物，项目废水经厂内污水处理站处理后排入襄城县源成水务有限公司进行深度处理，对地表水环境影响较小；医疗废物暂存后委托许昌市医疗废物集中处理中心安全处置，不会对周围环境造成二次污染。因此，发展规划的商业金融用地、停车场用地、专业市场用地变更为医疗卫生用地，不会对周围环境造成不利影响。

襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分，规划为二类工业用地，目前为襄城县群发实业有限公司。仓储物流项目运营过程废水主要为生活污水，废气主要为汽车尾气，相比工业类项目，污染更小。因此，发展规划的二类工业用地变更为仓储物流用地，不会对周围环境造成不利影响。

产业集聚区建设与发展规划用地布局存在冲突见附图4。

2、基础设施建设滞后环境影响分析

路网建设、集中供水、污水处理、供热工程、燃气工程、环卫工程等基础设施建设滞后。主要体现在未搬迁的居住区道路系统不完善，导致相关配套的供水管网、排水管网、燃气管网未实施，集聚区一部分居住及工业用水还是依靠自备水井，对区域地下水资源造成不利影响。污水集中收集处理工作虽然取得较大进展，集聚区已建成道路区域污水全部进入市政管网，但是由于李成方庄、李吾庄、兵部营、戴湾等大部分村庄尚未安置，村民生活污水尚未集中收集，存在生活污水面源污染。规划的第二热源厂未建，目前集聚区工业企业采用自建燃气锅炉供热。公厕和垃圾中转站未建设，影响集聚区生活垃圾的收集、转运，给集聚区生态环境带来不利影响。

3、村庄搬迁实施滞后影响分析

规划搬迁的李成方庄、李吾庄、兵部营、戴湾等村等尚未搬迁，导致区域道路、市政基础设施等无法建设，污水无法纳管，居民生活排污给生态环境造成不利影响。由于大部分存在未实现集中搬迁安置，造成集聚区土地集约利用效率低，工业发展缓慢，与规划经济及产业发展目标差距较大。

4、部分入驻企业与集聚区主导产业不符影响分析

入驻企业与集聚区主导产业不符的企业共20家，占总数的38.5%，分别为塑料制品业、仓储、木材加工、家具制造业、食品制造业等，种类较多，其中，塑料制品业5家，木材加工、家具制造业4家。虽然这些企业与集聚区主导产业不符，但并不属于集聚区限制和禁止入驻的项目和行业。另外，入驻企业中，一次性卫生用品制造业企业较少，仅1家，主导产业发展不均衡。

### 3.3.2规划实施存在环境问题及优化建议

襄城县产业集聚区规划实施过程中存在基础设施建设不完善、现状用地与规划冲突、村庄搬迁安置滞后、入驻部分企业与集聚区主导产业不符等现象。本评价从环境保护角度提出优化建议，见表3.2-9。

表3.2-9          规划实施存在的主要环保问题及优化建议

| 规划实施存在问题 | 优化建议 | 依据或说明 |
| --- | --- | --- |
| 路网建设、集中供水、污水处理等基础设施建设不完善 | 加快规划路网建设，并随路网建设一并敷设供排水、供气、供热管网；尽快实现生产生活集中供水，逐步取缔自备水井；加快实施村庄生活污水集中收集接管工程，进一步减少生活污水面源污染 | 规划中期燃气普及率40%、集中供热率35%、污水集中处理率100% |
| 村庄搬迁安置实施滞后 | 加快安置区建设进程，尽快实现规划范围内的村庄居民搬迁安置 | 规划范围内的李成方庄、李吾庄、兵部营、戴湾等村庄未按期完成搬迁安置 |
| 部分入驻企业与集聚区主导产业不符 | 在下一轮规划修编时，将目前用地不符合规划的地块按实际和《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》进行调整 | 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》 |

# 第四章  襄城县产业集聚区发展规划环评及执行情况回顾

2010年10月13日，河南省环境保护厅以豫环审〔2010〕238号文下发了《关于襄城县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（见附件2）。

对照原规划环评审查意见及环评报告主要内容，对襄城县产业集聚区在开发建设过程中对环保措施落实情况予以评价，对原规划环评预测结果进行验证。

## 4.1原规划环评审查意见及落实情况回顾

对照《关于襄城县产业集聚区发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2010〕238号），规划实施过程中原规划环评审查意见落实情况见表4.1-1。

表3.2-6             原规划环评审查意见落实情况

| 原规划环评审查意见 | 规划实施落实情况 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 优化用地布局 | 进一步完善总体规划，优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地区域的使用功能，并注重节约集约使用土地。 | 未落实； 集聚区入驻企业用地不符合规划的有平煤隆基新能源科技有限公司、襄城中西医结合医院、河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司。 | 项目引进应严格按照规划的功能分区进行入驻 |
|  | 应充分考虑产业集聚区内各功能区及与区外的相互干扰、影响问题，减少各功能区的不利影响，重点做好规划区域内的防护距离，合理布置入驻企业的选址，避免其与周边居住区等环境敏感目标发生冲突 | 落实； 入驻企业与周边居住区等环境敏感目标未发生冲突 | / |
|  | 集聚区部分规划用地规模与土地利用规划不一致，需结合现状用地类型进一步与相关规划要求进行衔接，保持一致。集聚区规划用地周边有北汝河地表水源地、麦岭地下水源地和颍汝干渠，在集聚区建设过程中应加强对水源地及输水管渠的保护 | 落实； 集聚区建设过程中未对水源地及输水管渠造成不利影响 | / |
| 优化产业结构 | 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，延长产业链。鼓励引进和优先发展主导产业，发展技术含量高、附加值高的项目，鼓励产业延伸项目入驻；限值以煤为原料的制氢及后加工项目；禁止不符合产业政策、污染物排放量较大的项目入驻 | 基本落实； 主导产业中的一次性卫生用品制造业发展缓慢；没有引进不符合产业政策、污染物排放量较大的项目 | / |
| 进一步完善环保基础设施 | 按“清污分流、雨污分流”的要求规划建设集聚区排水系统，加快配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入区企业均不得单独设置废水排放口 | 落实； 入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理；入区企业均未单独设置废水排放口 | / |
|  | 同时，应规划建设集聚区中水回用系统，减少外排废水对纳污水体的影响 | 未落实； 集聚区中水回用工程未建 | 尽快建设集聚区中水回用工程 |
|  | 集聚区应实施集中供热，提高资源利用率，关停区内小锅炉 | 未落实； 集聚区目前未实施集中供热 | 加快热源厂的建设 |
|  | 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾应统一运至生活垃圾填埋场处置；集聚区应高度重视危险固废安全处置罐装，区内企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定 | 未全部落实； 一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置；生活垃圾中转站未建设，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；区内企业产生的危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定 | 尽快建设生活垃圾中转站 |
| 严格控制污染物排放 | 应严格执行污染物排放总量控制制度，集聚区内现有企业改扩建工程应做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”。严格控制高涉水的建设项目入驻。保证污水处理厂正常运行，污水处理厂排水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。实施集中供水，并有计划逐步关停企业自备井。定期对地下水进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染 | 项目入驻排污情况落实；污水处理厂排水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；集中供水落实不到位，部分企业自备水井仍未关停；地下水质未能定期监测 | 尽快落实未搬迁村庄区域集中供水工程建设，关停企业自备水井；制定地下水质监测计划 |
| 集聚区应建立事故风险防范和应急处置体系 | 集聚区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力。企业内部应建立相应的事故风险防范体系，制定应急预案，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故 | 未落实； 集聚区和企业尚未制定环境风险应急预案 | 尽快制定环境风险应急预案，落实相关措施和要求 |
| 妥善安置搬迁居民 | 集聚区规划实施中应高度重视拆迁居民的安置问题，按照开发计划和进度及时拆迁，妥善安置。优先安排集聚区范围内距离火灾、爆炸危险源较近的村庄搬迁，禁止在企业卫生防护距离内布设新的居民点、谢谢、医院等环境敏感点。安置居民点的生活污水、垃圾处理等环境问题应纳入集聚区一并解决。积极加强对拆迁居民的培训。拓宽就业渠道，保证其生活基本稳定，构建和谐社会 | 未落实； 集聚区规划范围内的村庄尚未实现全部搬迁安置 | 加快居民搬迁及安置区建设进程，实现集中安置 |

由上表可知，规划实施过程中原规划环评审查意见存在未落实的情况，具体为：集聚区入驻企业部分用地不符合规划；中水回用工程、集中供热工程、生活垃圾中转站未建；集中供水落实不到位，部分企业自备水仍未关停；地下水质未能定期监测；集聚区和企业尚未制定环境风险应急预案；规划范围内的村庄尚未实现全部搬迁安置。

## 4.2规划调整建议及规划采纳回顾

原规划环评提出的规划调整建议及规划采纳情况见表4.2-1。

表4.2-1                      原规划环评提出的调整建议及规划采纳情况

| 类别 | 集聚区规划方案 | 调整建议 | 调整依据 | 采纳情况 | 规划未采纳说明 | 本次评价建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业定位 | 襄城县产业集聚区的主导产业为：服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业等三个 | 襄城县跃诚燃气有限公司生产的产品为二甲醚，属化工类，不符合集聚区产业政策，建议有关部门与襄城县跃诚燃气有限公司充分协商，对该企业进行搬迁或取消 | 国家产业政策限制要求； 区域资源环境承载力限制要求 | 采纳，襄城县跃诚燃气有限公司已注销 | / | / |
| 总体布局与功能分区 | 工业用地以一、二类工业为主，根据襄城县城市总体规划及集聚区产业布局规划，形成服装制鞋产业园、一次性卫生用品产业园以及机电设备制造产业园三个园区 | 集聚区西部现状群发市场为商贸用地，建议有关部门与群发市场充分协商，搬迁群发市场，将占用的部分规划工业用地置换出来； 集聚区西北角现状企业为废弃工厂，建议有关部门抓紧拆迁工作，为基础设施腾出用地； 产业集聚区位于县城的上风向，严禁大气污染物排放量大的企业入驻 | 满足工业发展和集约用地的需要 | 搬迁群发市场未采纳； 抓紧拆迁集聚区西北角废弃工厂未采纳； 严禁大气污染物排放量大的企业入驻采纳 | 群发市场未搬迁，并于2016年6月24日取得襄城县环境保护局的环评批复，实际建设中襄城县规划部门认可该地块企业（群发实业）入驻； 集聚区西北基础设施未建，因此，西北角废弃工厂未拆迁； | 尊重既成事实，维持群发实业企业发展现状；尽快拆迁集聚区西北角废弃工厂 |
|  | 城市生产防护绿地的位置主要是沿过境道路两侧，其中沿北二环路南部为30米防护绿地，北侧为50米防护绿地；沿G311两侧为各50米防护绿地，沿S103两侧为各20米防护绿地；；沿锦襄路北侧为30米防护绿地。高压走廊用地根据需要设置 | S103工业用地与外环境之间规划的绿化防护带加宽至50m，将集聚区工业用地与外环境进行有效隔离； 根据《电力设施保护条例》，导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离为10米（35——110千伏） | 防止集聚区工业发展对区外环境产生不良影响 | S103规划的绿化防护带加宽至50m未采纳； 高压线防护距离采纳 | S103两侧的标准化厂房已建成，标准化厂房距道路红线不足50m，因此，绿化防护带未加宽； | 尊重既成事实，维持S103两侧绿化防护带现有宽度 |
| 基础设施规划 | 供水规划：规划期内集聚区建设第三水厂规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。远期不足供水部分由城市二水厂提供 | 近期二水厂规模扩建至6.5万吨/日，远期规模为9万吨/日 | 水资源制约，保障集聚区企业用水的需要 襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020） | 未采纳 | 第三水厂已于2015年9月建成运营，位于阿里山路与襄业路交叉口西南角，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供 | 尊重既成事实，维持第三水厂现状，尽快扩建二水厂 |
|  | 排水规划：将集聚区内现状污水处理厂规模扩建至10万吨/日，承担整个城市的污水处理，受纳水体为柳叶江，中水回用率40% | 近期污水处理厂规模为4万吨/日，远期规模为7万吨/日； 近期中水回用1.5万吨/日，远期中水回用3万吨/日 | 根据产业集聚区单位用地面积用水量核算 襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020） | 未采纳 | 襄城县源成水务有限公司处理规模为5×104m3/d，目前实际收水量为3×104m3/d，满足集聚区污水处理需要。中水回用工程未建 | 下一轮规划修编时，襄城县产业集聚区应明确提出尽快建设污水处理厂扩建工程、中水回用工程 |
|  | 供热规划：集聚区西北部规划城市第二热源厂，为3×29MW热水锅炉+2×75t蒸汽锅炉，主要供给民用热负荷与蒸汽热负荷 | 明确在集聚区实现统一供热后，企业不得自建燃煤锅炉，逐步替代集聚区已有的工业锅炉； 第二热源厂近期建设1×58MW热水锅炉+1×75t/h蒸汽锅炉，远期再建设3×58MW热水锅炉+2×75t/h蒸汽锅炉 | 区域大气环境环境容量有限 根据产业集聚区规模用气情况进行核算 | 采纳，尚未实施 | / | 下一轮规划修编时，襄城县产业集聚区应明确提出尽快建设第二热源厂 |
| 环保规划 | 规划遵循城市大型基础设施共建、共享的原则，在规划区内不再单独设置垃圾、粪便无害化处理厂（场），规划区内的生活垃圾、医疗垃圾等垃圾将运往城市垃圾处理场实施集中处理 | 成立集聚区危险废物安全处置管理中心 | 集聚区环境管理要求，县城已建一座生活垃圾填埋场 | 采纳，尚未实施 | / | 下一轮规划修编时，襄城县产业集聚区应明确提出尽快成立危险废物安全处置管理中心，对区内企业危险废物的产生及处置情况进行在线监督 |

## 4.3环境准入条件落实回顾

原规划环评提出的产业集聚区环境准入条件执行情况见表4.3-1。

表4.3-1        原规划环评提出的环境准入条件执行情况

| 类别 | 原规划环评提出的准入要求 | 产业集聚区项目执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励引进的项目和优先发展行业 | 集聚区鼓励引进和优先发展的行业应该是规划产业定位所包括的行业，主要服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业。具体引进的企业除在上述行业中外，还需要遵循一下原则： （1）进去项目应是高科技含量高的、产品附加值高的项目，其在生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进产品，至少是国内先进水平； （2）企业废水经预处理可达到集聚区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； （3）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等； （4）生产和使用有毒有害物品的企业，应具有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害物品的使用、运输、储存全过程 | （1）入驻企业生产工艺、设备和环保设施均达到国内先进水平； （2）入驻企业废水经预处理可达到集聚区污水处理厂的接管标准，不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； （3）入驻企业采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等； （4）入驻企业具有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害物品的使用、运输、储存全过程 |
| 限制和禁止引进的项目和行业 | 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，主要体现为： （1）不符合集聚区产业定位、污染排放较大的行业； （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目； （3）废水含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目；废水经过预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； （4）工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目； （6）经济效益差，不具备与同类企业进行竞争的项目； （7）限制以煤为原料的制氢以及后续加工产业项目。 禁止引进的项目包括： （1）国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目； （2）生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目； （3）污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又难以治理的项目； （4）严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”“新五小”企业。 在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业【2004】746号）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《禁止外商投资产业目录》等国家法律、法规，并随着国家产业结构调整而进行相应的调整。 除禁止以外的项目园区均可考虑进入，但是严格按照国家的环保法规和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度，正常生产时做到达标排放，以及做好事故预防措施，制定风险应急预案 | 入驻企业均不属于限制和禁止引进的项目和行业，但引进企业存在未批先建现象，部分企业未执行环境影响评价和“三同时”制度，未制定风险应急预案 |

## 4.4环保问题整改建议落实回顾

在原规划环评中，对产业集聚区存在的主要环境问题提出了整改建议。整改建议落实情况见表4.4-1。

表4.4-1            原有主要环保问题整改建议落实情况

| 类别 | 原有主要环保问题 | 原规划环评提出的对策建议 | 整改建议落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施不完善 | 供水设施建设滞后，目前各企业使用自备水源，村落居民使用自备水井，未实现集中供水 | 加快供水管网建设，尽快实现集聚区集中供水 | 未落实，集聚区未完全实现集中供水，部分企业、村庄仍采用自备井 |
|  | 排水设施和污水集中治理设施滞后，没有集中的污水排放管道，存在污水随意排放现象 | 加快建设排水管网和集中污水处理设施，实现集聚区污水集中处理 | 未落实，集聚区入驻企业污水全部纳管，未搬迁企业所在区域排水管网未建设，存在生活污水面源污染 |
|  | 集聚区未实现集中供热和集中供气 | 加快建设集中供热、供气管网，尽快实现集聚区集中供热和集中供气 | 未落实，集聚区供热工程未建，供气管网未全部建设，未实现集中供热和集中供气 |
| 水资源利用 | 区域居民用水紧张，城区供水矛盾日益突出 | 集聚区规划采用地下水和南水北调水做水源 | 落实 |
| 居民搬迁 | 居民搬迁工作滞后 | 按照搬迁方案有计划逐步实施集聚区规划工业用地内的村庄搬迁工作 | 未落实 |
| 环境质量 | 区域地表水体水质目前不能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体要求，已经没有环境容量 | 按照国家节能减排政策和总量控制要求，对工业污染源进行削减，提高企业清洁生产水平，提高水回用率 | 落实 |

## 4.5环境影响减缓措施执行回顾

集聚区环保措施执行情况如表4.5-1所示。

表4.5-1                    原规划环评提出的环境影响减缓措施执行情况

| 类别 | 原规划环评提出的环境保护对策及措施 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 1）推行工业生产全过程污染控制技术，加强对现有废水处理设施的监督管理； 2）加快城市污水处理厂以及配套管网的建设； 3）建设城市污水处理厂及配套管网，集中处理城镇和工业区的生活污水和工业废水，提高城市污水处理率，是防治污染的有效途径。 4）搞好废水中物质回收利用和废水循环使用，提高资源利用率，减少排污量。 5）加强建设项目管理，严格控制新污染。 6）进一步强化建设项目环保审批，禁止在城市上风向、河流上游、居民区等环境敏感区建设有污染的企业 | 落实不到位； 集聚区给排水管网未全部覆盖 |
| 大气环境 | 1）集聚区实施集中供热，入区企业生产所需的普通蒸汽必须由第二热源厂集中供热供给，不得自建普通蒸汽锅炉，在集中供热管网建成前进区企业如需蒸汽必须采用清洁能源； 2）入区企业的厂址选择，必须符合集聚区环境保护规划布局。针对进驻项目排放的工艺尾气情况，通过环境影响评价，合理布局和调整厂区平面布置，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响； 3）优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须从严控制； 4）入区企业要严格执行“三同时”制度，优化工艺流程，推行清洁生产，对污染物排放进行全过程控制； 5）入区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求 | 落实不到位； 集聚区未实现集中供热，部分入驻企业选址不符合集聚区用地规划，入驻企业存在未办理环评手续现象 |
| 声环境 | 入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；入区企业的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；集聚区边界外围规划100m绿化隔离带，可以有效降低集聚区工业生产噪声对区外环境敏感点的影响 | 落实不到位； 集聚区边界外围绿化隔离带不足100m |
| 固体废物 | 的生活垃圾由集聚区内环卫部门负责处理和处置，定期送往垃圾填埋场进行卫生填埋处置； 建筑垃圾尽可能综合利用、不能利用的送往垃圾填埋场进行填埋； 一般工业固体废物应分类堆存，综合利用； 建议集聚区根据实际情况设立“危险固体废物服务中心”，负责全区危险废物的收集、储存，并进行跟踪监督，确保危险废物得到全部安全处置 | 落实不到位； 危险固体废物服务中心未设置 |

由上表可知，原规划环评提出的环境保护对策及措施未全部落实，主要体现在：集聚区给排水管网未全部覆盖，集中供热、危险固体废物服务中心未建设，部分入驻企业选址与集聚区用地规划不符，入驻企业存在未办理环评手续现象，集聚区边界外围绿化隔离带不足100m。

## 4.6环境管理体系及风险应急体系建设回顾

1、环境管理情况

环保管理事务由管委会经济发展部负责兼管，主管为管委会副主任，环保专职人员2人。

主要管理内容包括：协助企业的环评及环保验收工作、建立企业环保管理档案、协调环境事件的处理。

2、环境监测情况

产业集聚区内主要工业污染源，如平煤隆基新能源科技有限公司等企业，均按环保要求安装了污染源在线自动监测系统。产业集聚区管委会设有环境空气常规因子自动监测系统。

但是，产业集聚区未开展环境空气特征因子监测、地下水监测和环境噪声监测，以及企业污染源的监控监测。

3、环境风险事故及应急预案

目前，产业集聚区尚未制定突发环境事件应急预案，不利于环境突发事件的控制管理。

## 4.7规划环境目标完成情况回顾

根据规划实施情况调查，由于原规划环评未提出中期环境目标，本次评价对照原规划环评提出的近期（至2012年）规划环境目标分析，主要规划环境目标完成情况见表4.7-1。

表2.5-1               主要环境目标完成情况

| 类别 | 规划环境目标（近期） | 完成情况 | 备注或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 环境空气质量II级 | 达到 | 监测期间现状环境空气质量达标率100% |
|  | 环境空气质量达标天数320天 | 未达到 | 2017年环境空气质量达标天数246天 |
|  | 烟尘控制区覆盖率90% | 达到 | 入驻企业锅炉使用天然气或电 |
|  | 饮用水达标率100% | 达到 | 根据2017年襄城县国民经济和社会发展统计公报，襄城县饮用水源水质达标率100% |
|  | 水功能区水质达标率100% | 未达到 | 监测期间地表水总氮超标 |
|  | 噪声达标区覆盖率100% | 达到 | 监测期间各监测点噪声全部达标 |
|  | 绿化覆盖率≥20% | 达到 | 根据2017年襄城县国民经济和社会发展统计公报，襄城县城市绿化覆盖率38.9% |
|  | 人均绿地面积10m2/人） | 达到 | / |
| 污染控制 | 单位GDP二氧化硫排放量≤1kg/万元 | 达到 | / |
|  | 单位GDP化学需氧量≤1kg/万元 | 达到 | / |
|  | 污水集中处理率100% | 未达到 | 集聚区污水管网未全部覆盖，工业企业污水100%纳管，居民生活污水未全部集中处理 |
|  | 工业废水达标排放率100% | 达到 | 入驻企业污水经襄城县源成水务有限公司处理后达标排放 |
|  | 危险废物安全处置率100% | 达到 | 入驻企业危废暂存后交有资质的单位处置 |
|  | 工业固废综合利用率95% | 达到 |  |
|  | 工业固废处理率100% | 达到 |  |
|  | 生活垃圾无害化处理率90% | 达到 | 生活垃圾运往襄城县生活垃圾填埋场填埋处置 |
| 节能减排 | 燃气普及率40% | 达到 | 依托西气东输燃气二线工程 |
|  | 集中供热率35% | 未达到 | 集聚区集中供热工程未建 |
|  | 单位GDP能耗≤0.5吨标煤/万元 | 达到 | / |
|  | 单位GDP水耗≤30m3/万元 | 达到 | / |
|  | 中水回用率≥35% | 未达到 | 中水回用工程未建 |
| 环境管理 | 环境影响评价执行率100% | 未达到 | 部分企业环评手续未办理 |
|  | “三同时”执行率100% | 未达到 | 部分企业环评手续未办理 |
|  | 通过ISO14001认证等企业比例≥10% | 达到 | / |
|  | 环境保护投入占GDP比例≥3.5% | 达到 | / |

## 4.8环境影响减缓措施有效性及环境影响预测情况验证

### 4.8.1地表水影响减缓措施有效性及影响预测验证

1、地表水影响减缓措施

产业集聚区污水进入襄城县源成水务有限公司处理达一级A标准后排入柳叶江。产业集聚区建成区污水管网未全部覆盖，入驻企业废水均纳入市政污水管网，进入襄城县源成水务有限公司集中处理。居民生活污水未全部纳入市政污水管网。

2、地表水环境影响预测验证

原规划环评预测思路为：将现有资料作为背景值，预测远期污水处理厂排污对柳叶江水质的影响，对控制断面能否满足责任目标进行分析，对污水处理厂出水水质提出要求，并将分析结果反馈至规划方案分析，提出相应的减缓措施。

预测结论为：柳叶江入文化河上游100m断面在北汝河引水至柳叶江后远期至2020年COD浓度明显降低，但仍然不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；预测至2020年氨氮浓度增加，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

在柳叶江入文化河上游100m监测断面达到地表水Ⅲ类水质标准的情况下，反推污水处理厂排放COD和氨氮的浓度分别为46.75 mg/L和3.28 mg/L。现状污水处理厂排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准，根据2008年污水处理厂进出口在线监测数据可知，污水处理厂排放的COD和氨氮的年平均浓度分别为32.4mg/L和2.68 mg/L。根据襄城县城市总体规划可知，近期污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准；并将现状2.5万吨规模进行升级改造，使其出水标准达到一级A标准。远期污水处理厂出水标准执行一级A标准。经过提高污水处理厂出水标准，出水水质比现状出水水质更好。因此污水处理厂排放COD和氨氮的浓度分别为46.75 mg/L和3.28 mg/L的目标是可以达到的，远期2020年柳叶江入文化河上游100m监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

襄城县源成水务有限公司总体处理规模目前已扩建至5×104m3/d，处理后水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，污水处理后达标排入柳叶江经文化河进入沙颍河。根据监测结果，柳叶江入文化河上游100m监测断面水质为COD7~11mg/L、氨氮0.922~0.988mg/L、BOD50.8~1.1mg/L、总氮10.3~12.4mg/L、总磷0.055~0.066mg/L，除总氮外其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 4.8.2地下水影响减缓措施有效性及影响预测验证

1、地下水影响减缓措施

产业集聚区建成区入驻企业废水预处理后进入襄城县源成水务有限公司集中处理，企业管网采取防渗、防漏及事故废水收集处理等措施。但集聚区部分企业、村庄水源仍采用自备水井，集聚区未设置地下水监测计划。

2、地下水环境影响预测验证

根据地下水现状监测结果及回顾评价可知，产业集聚区规划实施未对区域地下水环境造成不良影响。

### 4.8.3环境空气影响减缓措施有效性及影响预测验证

1、环境空气影响减缓措施有效性分析

产业集聚区规划的第二热源厂未建，集聚区未实现集中供热，区域内企业锅炉全部采用电或天然气，无燃煤设施。供气管网未全部覆盖。

2、环境空气影响预测验证

根据环境现状监测知，产业集聚区各监测点SO2、NO2、PM10、TSP监测值均满足《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准要求，NH3、H2S、二甲苯、HCl、Cl2在各监测点监测值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，甲苯、非甲烷总烃在各监测点的一次浓度值均满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。产业集聚区规划实施对区域环境空气影响是可接受的。

### 4.8.4声环境影响预测验证

产业集聚区居住片区和工业片区分别集中布局，并落实了隔声、吸声、减震、消声等措施。从声环境现状监测来看，各功能区声环境均可以满足功能区划要求。

### 4.8.5生态环境影响预测验证

集聚区已沿主干道、次干道设置了绿化带，已入园企业也建设了相应的绿化场地。产业集聚区规划实施过程中，未对区域生态环境造成不利影响。

## 4.9原规划环评执行存在问题及影响分析

产业集聚区对原规划环评提出的建议及环境影响减缓措施落实存在的主要环境问题、环境影响及整改建议见表4.9-1。

表4.9-1                         原规划环评执行存在的主要环保问题及整改建议

| 原规划环评执行存在问题 | 影响分析或说明 | 整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 用地布局改变 | 河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司位于智能装备产业园内，位于规划的体育设施用地内 | 对周围环境造成不利影响 | 智能装备产业园内入驻企业均已取得环评批复，并投产运营，建议尽快实施产业集聚区控规修编，调整用地性质为工业用地；后续项目引进应严格按规划的功能分区入驻。 |
|  | 平煤隆基新能源科技有限公司位于规划的停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地内 | 对周围环境造成不利影响 | 平煤隆基新能源科技有限公司已取得环评批复，目前正在进行验收。建议尽快实施产业集聚区控规修编，调整用地性质为工业用地；后续项目引进应严格按规划的功能分区入驻。 |
|  | 襄城中西医结合医院位于规划的商业金融用地、停车场用地、专业市场用地内 | 降低工业投资强度 | 襄城中西医结合医院已取得环评批复，并投产运营。建议尽快实施产业集聚区控规修编，调整用地性质为医疗卫生用地；后续项目引进应严格按规划的功能分区入驻。 |
|  | 襄城县群发实业有限公司位于规划的二类工业用地内 | 降低工业投资强度 | 襄城县群发实业有限公司已取得环评批复，并投产运营。建议尽快实施产业集聚区控规修编，调整用地性质为仓储用地；后续项目引进应严格按规划的功能分区入驻。 |
| 基础设施建设不完善 | 产业集聚区尚未实现集中供水，部分企业、村庄仍使用自备水井 | 不利于地下水资源保护 | 尽快实施集聚区集中供水，关停自备水井 |
|  | 集聚区未实现集中供热、集中供气 | 不利于烟尘、SO2、NOX等污染物的控制 | 尽快实施集聚区集中供热、集中供气 |
|  | 未搬迁的居住区道路系统不完善 | 造成给排水管网、供气管网等无法建设 | 加快集聚区未搬迁村庄安置进程，尽快完善集聚区路网建设 |
|  | 集聚区未搬迁的居民生活污水未集中处置 | 造成生活污水面源污染 | 加快集聚区未搬迁村庄安置进程，尽快完善集聚区排水管网建设 |
|  | 规划的公厕和垃圾中转站未建设 | 对集聚区生态环境造成不利影响 | 尽快完成集聚区公厕和垃圾中转站的建设 |
| 村庄搬迁安置滞后：规划范围内的部分村庄搬迁安置未实施 | 造成土地浪费、道路系统建设滞后等影响 | 加快安置区选址建设进程，尽快完成李成方庄、李吾庄、兵部营、戴湾等村庄搬迁安置 |
| 入驻项目存在未批先建现象 | 违反环境影响评价法，不利于项目环保管理 | 加强入驻项目环保管理 |
| 部分入驻企业与集聚区主导产业不符 | 不利于集聚区产业结构发展 | 加强入驻项目环保管理 |
| 规划环境目标未完成：环境空气质量达标天数、污水集中处理率、集中供热率、入园项目环评执行率、“三同时”执行率未达到 | 因规划实施及原规划环评措施未落实造成 | 加强入驻项目环保管理，加快集聚区排水管网、集中供热建设 |
| 产业集聚区未建立危险废物安全处置管理中心 | 集聚区管委会无法及时掌握和管控园区内企业危险废物处置情况 | 管委会应按照原规划环评批复要求建立危险废物安全处置管理中心 |
| 环境风险应对措施不完善：产业集聚区未编制风险应急预案 | 目前尚未造成环境影响，一旦发生大的环境风险事故，无相应应急预案实施，不利于风险事故的控制和环境保护措施的落实 | 管委会应按照《国家突发环境事件应急预案》要求，编制《襄城县产业集聚区突发环境事件应急预案》，防范突发环境污染事故，开展应急演练，提高应对能力，同时做好信息发布 |

# 第五章  区域环境概况及环境质量回顾

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

襄城县位于河南省中部，城区地处县域中部偏西南处，北与禹州市、许昌县交界，东与临颍县相临，南与郾城、舞阳市、叶县和平顶山市相接，西与襄城县为邦。城区北距郑州公路里程113公里，东北至许昌市公路里程36公里，东南至漯河市公路里程58公里，西南至平顶山市公路里程20公里、至南阳市147公里，西北至洛阳市公路里程157公里。已建成通车的许平南高速公路在县境内走向基本与G311国道平行，且东距G311国道5～7公里不等。

襄城县产业集聚区位于城区北部，二高北路以北、平禹铁路以东、紫云大道（G311）及规划北三环以南的片区，规划范围总面积13平方公里。

襄城县产业集聚区区域位置见附图1。

### 5.1.2地质地貌

1、地质

襄城县境地质构造属秦岭——嵩山东西向构造体系的东段；与新华夏系第二沉降带华北拗陷交接复合，先后受六次地壳运动的影响，形成比较复杂的构造骨架。中岳运动，南北向的挤压应力，构成境内东西向的槽皱基底，前震旦系地层发生紧实的同斜线状招皱和变质；少林运动和加里东运动，在县境以上升为主；造成震旦、寒武、奥陶、志留、泥盆、石炭、诛罗、白垩地层缺失；印支运动、北东、南西向的挤压应力；使古生界地层发生北西向褶皱；燕山运动，是县境的一次重要运动，早期形成北向褶皱，晚期形成一系列北西向和断陷盆地；喜马拉雅山运动，以上升为主，并伴随有断裂和扭动。

2、地貌

襄城县城区分布在北汝河两岸，河流自然弯曲。北部城区地形基本平坦，西北高东南低基本坡降为1.0‰。北汝河南地区，首山在城市规划区南端，形成阴坡，首山主峰一马寨海拔高269.8米，沿山脉顶部自西北至东南形成阴面陡坡。山麓北部至北汝河处，地形基本平坦；坡向：西北高、东南低，平坦地区的辛庄海拔高86米，党庙海拔高78米；辛庄——党庙坡度为 l.6‰。

3、水文地质

地下水系在全县境内受自然降水时空分布、地貌、土质岩性、埋深等条件不同，形成了差异明显的不同浅层水富水区：埋深15-30米，富水性0.1-2吨/时米的山丘弱富水区，包括西南浅山区，西北丘岭区，以及零星岗地，共223.8平方公里，占全县面积的25%。

埋深1~5米，富水性为10-30吨/时米的平原强富水区，包括县境内中部和东部大部分地区，共434.5平方公里，占全县面积的48.4%。

两者的过渡带深5~10米，富水性为5-10吨/时米的平原中等富水区，共238.7平方公里，占全县面积的26.6%。

4、工程地质

据1985年勘探，勘探范围内无冲沟现象，属冲积成类型。岩性大多为QCM，具有中等压缩性的粘性土质，上部为填土，含腐植物、砖渣、陶片、氧化铁、紫灰；中密、湿，中部为粘土、褐黄色、硬、可塑、密、湿、含氧化铁、姜结石、腐植物、锰铁铁核，总厚度在3米左右。地质承重强度：填土最大为1.4KG/CM²，粘土、亚粘土最大为1.6~1.8KG/CM²。

### 5.1.3气候

1、日照及太阳辐射

襄城县平均年日照时数为2281.9小时，六月份日照最长为9.7小时，二月份最少为145.5小时。年平均气温为14.7℃，极端最高气温42.3℃，极端最低气温为零下15.3℃。年平均无霜期为217天。自然降水时空差异较大，年平均降水量为773.2毫米，以七月份为最多。年平均湿度为68%，年平均蒸发量为1834.3毫米。风向随季节变化非常明显，冬季盛行偏北风，全年以西南风最多。

2、风向、风速

襄城县的风向随季节变化非常明显，冬季盛行偏北风、夏季多为偏南风，全年以西南风最多。年平均风速2.4米/秒。夏初常出现干热风，以5月24日至29日出现频率最高。

3、气温及无霜期

襄城县年平均气温14.7℃，年平均积温5463.8℃。日平均气温7月份最高27.6℃，1月份最低0.8℃。极端最低气温为零下15.3℃，极端最高气温42.3℃。年平均无霜期为217天。

4、降水

襄城县自然降水时空差异较大，年平均降水量为773.2毫米，以七月份为最多。

5、灾害性天气

因属大陆性季风气候，多旱、涝、风、雹等气象灾害。

### 5.1.4水文特征

1、地表水

襄城县属淮河流域。境内有大小河流 16 条，遍及全县 16 个乡镇，多为西北—东南流向，总长 299.5km。16 条河流分别是：贯穿全境的北汝河（俗称汝河）；流经颍桥回族、颍阳、双庙 3 个乡镇的颍河；流经王洛镇、十里铺乡的马黄河；流经十里铺乡的苇子河；源于王洛镇的新范河；流入湛北乡的高阳河；源于双庙乡草寺村、流经茨沟、范湖乡的上纲河；源于十里铺乡马冢村北，经库庄、茨沟注入文化河的季节性河道柳叶江；源于麦岭镇通过姜庄乡的南浬河、北浬河；源于丁营乡，通过麦岭镇、姜庄乡的马拉河；源于汾陈乡，流经颍桥回族镇、颍阳镇和双庙、范湖乡的运粮河；源于紫云镇，注入北汝河的柳河；流经湛北、山头店乡的湛河；流经颍阳镇，注入颍河的小泥河；流经王洛、汾陈、库庄、茨沟、范湖、姜庄 6 个乡镇的文化河。南部为汝河水系，东北部属颍河水系。北汝河、颍河为两条主干河道，自西、西北部入境，流经 11 个乡镇，长 69.9km，流域面积 272km2，承接境外 3 个地（市）区、9 个县（市）的径流水；境内的 14 条支流属季节性排涝河道，分布在全县的 16 个乡镇。

湛河（又名小湛河，北湛河，东湛河）发源自平顶山市工人镇西，自西向东流经卫东区申楼办事处、蒲城办事处，襄城县，进入叶县洪庄杨乡，最后汇入北汝河。是襄城县和叶县的界河。

襄城县水系图见附图8。

2、地下水

全县浅层地下水总储量1.4亿m3。地下水可利用量为0.93亿m3。由于自然降水时空分布、地貌、土质岩性、埋深等条件不同，形成了差异明显的不同浅层水富水区：埋深15~30m，富水性0.1~2t/h·m的山丘弱富水区，包括西南浅山区，西北丘岭区，以及零星岗地，共230km2，占全县总面积的25%；埋深1-5m，富水性为10-30t/h·m的平原强富水区，包括县境中部和东部大部分地区，共445km2，占全县总面积的48.4%弱；两者的过渡带埋深5-10m，富水性5-10t/h·m的平原中等富水区，共245km2，占全县总面积的26.6%强。此外，县境中、东部大部分地区含水层深厚，有相当数量含水层水经县境流出。

### 5.1.5自然资源

1、水资源

全县水资源总量为 3.16 亿 m3，可利用水资源量为 1.93 亿 m3，人均水资源占有量约400m3。襄城县地表水相当丰富。境内各区差异明显，加之地面控制工程少，可利用量不大。地表径流与自然降水相一致，多雨季节强度大而集中，形成径流流失。山岗、平原和自流区常年径流量合计为 1.42 亿 m3，水库仅能控制 359 万 m3。所产生的径流，多随河道排出境外。

过境水量年均达 11.51 亿 m3 以上。北汝河多年平均径流量达 8.94 亿 m3，可控制利用 0.572 亿 m3，占总量的 8.53%（按 75%保证率），颍河流量为 2.57 亿 m3，可控制利用0.121 亿 m3，占总量的 6.27%。

2、生物资源

（1）植物资源

襄城县经过长期人工垦殖，除山区尚残留小面积落叶灌木次生林和其他地方自然生长的植物外，平原、岗丘和大部分山地为人工栽植型植被，由于气候温和、雨量较多，植物种类繁多。据统计，县境（包括以前和近年来所引进的）人工栽培的农作物主要有：粮食类、油料类、烟、棉、麻类、蔬菜、瓜果类和绿肥饲料类等百余种。其中，粮食作物主要有小麦、玉米、大豆、红薯、菽粟类等。油料作物主要有芝麻、花生、油菜、向日葵等，菜瓜类主要有白菜、红（白）萝卜、大蒜、葱、菠菜、芥菜、西瓜、冬瓜、南瓜等 60 余种。林木分用材林、防护林、经济林、特用林、竹林等类，主要树种有：泡桐、杨、栎、松柏、竹、桑、槐、柳、榆、枣、柿、桃、杏、梨、葡萄、石榴、苹果、花椒、核桃、无花果等近 90 个。特别是经济林，全县种植面积较 1987 年有大幅度提高，达到了 3.89 万亩。主要类型为：葡萄 1.16 万亩，桃树 0.83 万亩，梨树 0.34 万亩，杏树0.52 万亩，苹果 0.2 万亩，其他水果类 0.20 万亩，干果类 0.5 万亩。花卉种类除入药者外，主要有牡丹、玫瑰、金风、对红、兰草、芙蓉、夜合、梅花、凌霄、桂花、仙人掌、美人蕉等 40 余种，其中新引进种类近 10 种。药用植物品种多，量大质好，有 4 门 80科 285 种，年总蕴藏量 12 万余 kg。其中地产大宗药材 30 余种，新引种药材 10 余种。

（2）动物资源

襄城县境内饲养的动物分：畜、禽、鱼、虫四大类。畜类主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、狗、猫、兔等，引进饲养的新种类有鹿、獭兔等；禽类有鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑、鱼鹰、鹦鹉、画眉、珍珠鸡、山鸡、鸳鸯等；鱼蛙类有鲤、鲫、鲢、牛蛙、泥鳅、黄鳝等；虫类有蚕、蜜蜂、蝎子、土元等。野生动物分兽、鸟、蛇和昆虫、水产四大类，主要有野兔、黄鼠狼、刺猬、狐狸、鼠、蝙蝠、麻雀、喜鹊、大雁、小燕、斑鸠、杜鹃、百灵、啄木鸟、猫头鹰、黄鹂、野鸽、布谷鸟、司明喳、野鸭、野鸡，蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蟋蟀、蜘蛛、蜗牛、蚯蚓、蚂蚁、蚱蜢、蝼蛄、壁虎、黄蜂、蛴螬、跳蚤、豆虫、地老虎、蝇、蚊、蝉、蝈蝈、蛇及青蛙、青鱼、草鱼、虾、蟹、螺、黄蟮、泥鳅等等。其中，近 10 年来，野生动物以大田野鸡增加最多，乌鸦几近绝迹，其他无大变化。

3、矿产资源

襄城县境内主要矿产资源有煤炭、石油、天然气、礓石、红石、矿泉水等近 10 种。河南省地质矿产部门最新的勘探结果表明，煤炭资源远景储量约为58亿t，保有储量为14.1亿t，占平顶山煤田总量的17.2%。主要分布在南部和西南部山区及十里铺乡南部一带，平煤十三矿已建成投产，平煤首山一矿在建中。石油天然气资源前景可观，2000年初，南阳油田和华北石油勘探局进一步对襄城凹陷区所做的风险勘探，发现了一个石油天然气新构造带。该凹陷区呈由北向西分布态势，东西长80km，南北长14km，面积850km2。其地理位置和地质构造都有较好的生油、成油和储油条件。国土资源部对襄城凹陷区石油天然气勘察、开发的综合评价结论为：襄城县凹陷区有形成油气藏的基本地质构造特征，生油、成油、储油条件尚好，具有较好的油气开发前景（据许昌日报2002年6月19日载）。礓石资源丰富，是生产水泥的主要原料，总储量约1.17亿m3，多分布在岗丘地区。红石资源质优量大，储量约37亿m3，制成的各种石器及建筑材料，畅销周边县市区及全国17个省市。有天然优质矿泉水两处，年径流量42万m3，全县建成优质矿泉水厂3个。另外，境内还有相当数量的白石、上水石资源，尚待开发利用。

4、土壤资源

全县土地总面积约920km2。2004年，全县农业用地70865.55hm2，建设用地15938.21hm2，未利用土地4884.73hm2。在农业用地中，耕地面积62874.62hm2，占农业用地面积的88.72%；园地1037.60hm2，占1.46%；林地1319.63hm2，占1.86%；其他农用地5633.69hm2，占7.95%。在建设用地中，居民点及工矿用地14408.49hm2，占建设用地面积的90.40%；交通运输用地1075.65hm2，占6.75%；水利设施用地454.06hm2，占2.85%。在未利用土地中，荒草地、盐碱地、沙土地、裸岩石砾地等未利用土地3049.39hm2，占62.40%；其他未利用土地1835.34hm2，占38%。

全县计有褐土、潮土、砂礓黑土3大类、6个亚类、24个土种，净土地面积74386.66hm2。褐土面积最大，为全县地带性土壤，褐土类耕性良好，最适应种植烟草和红薯；潮土类适应种植烟草、泡桐、红薯；沙礓黑土类适应小麦、豆类、和谷成长。其中，褐土类主要分为褐土和潮褐土两个亚类，面积3611.3hm2，占净土地48.55%，为第四洪冲积的母质发育形成。褐土类表土活性较高，耕性良好，耕层有机质平均1.01%。主要分布在西27北岗丘、西南浅山区、岗前平原地区。潮土类分布在汝、颍河流域，沙礓黑土分布在东部洼地和中、西部低洼地。

### 5.1.6饮用水源保护规划

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），许昌市饮用水源保护区为：

1、北汝河地表水饮用水源保护区

一级保护区：北汝河大陈闸至单庄村的水域及两侧50米的陆域;颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥的水域及两侧50米的陆域。

二级保护区：北汝河单庄村至鲁渡村的水域及两侧1000米的陆域；北汝河大陈闸至单庄村一级保护区外1000米内的陆域；颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥一级保护区外1000米内的陆域；马湟河北汝河入口处至河东姚村的水域及两侧1000米的陆域；文化河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域以及两侧1000米的陆域；运粮河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域及两侧1000米的陆域。

准保护区：北汝河鲁渡至汝州焦枝铁路桥的水域及两侧1000米的陆域；马湟河河东姚村以上的水域及两侧1000米的陆域；文化河襄城县311国道以上的水域及两侧1000米的陆域；运粮河襄城县311国道以上的水域及两侧1000米的陆域。

产业集聚区南边界距北汝河地表水饮用水源二级保护区边界为600m，不在保护区范围内。集聚区废水经处理达标后排入柳叶江，废水不进入水源保护区内，因此产业集聚区规划布局与豫政办〔2007〕125号文件不矛盾。

北汝河地表水饮用水源保护区范围见附图9。

2、麦岭地下水饮用水源保护区(共10眼井)

一级保护区：开采井外围50米的区域。

襄城县产业集聚区距麦岭地下水饮用水源保护区边界的最近距离约为10km，故襄城县产业集聚区位于麦岭地下水饮用水源保护区之外。

襄城县产业集聚区废水经处理达标后排入柳叶江，进入文化河，最终排入颍河，因此产业集聚区规划布局与豫政办〔2007〕125号文件不矛盾。

麦岭地下水饮用水源保护区范围见附图10。

## 5.2社会环境概况

### 5.2.1行政区划与人口

襄城县位于河南省中部，现辖9镇7乡，448个行政村（社区），总面积920平方公里，耕地保有量96.5万亩，基本农田面积82.1万亩。截止2017年12月31日，全县总人口达到87.68万人。全县常住人口68.81万人，城镇(常住)人口27.83万人，乡村(常住)人口40.98万人。按常住人口计算的城镇化率达到40.44%，全县人口出生率13.16‰，人口死亡率7.23‰，人口自然增长率5.93‰。

### 5.2.2社会经济发展状况

初步核算，2017年襄城县实现国内生产总值(GDP)349.3亿元，按可比价格计算，比上年增长7.1%。其中，第一产业增加值32.5亿元，增长4.4%;第二产业增加值171.9亿元，增长5.2%;第三产业增加值144.9亿元，增长10.2%。三次产业结构为9.3:49.2:41.5，产业结构进一步改善。第三产业增加值占GDP比重,比上年提高2个百分点。

南北两个集聚区发展优势突出。2017年末，两个集聚区规模以上工业实现主营业务收入418亿元，完成固定资产投资230亿元，对县域经济的支撑拉动作用继续增强。

### 5.2.3交通运输

襄城县循环经济产业集聚区所在区域交通四通八达，平禹铁路及平煤集团铁路专用线贯穿境内，东接京广，北通陇海，西连焦枝；G311线、S329线、豫20线、S103线等国道、省道呈米字形交汇县城，为本园区企业所用的原材料、产品运输提供了便利。评价认为区域交通条件便利，完全可满足园区的运输量要求，园区建设不会对区域的交通造成大的不利影响。

### 5.2.4文物古迹

襄城自然、社会和历史文化旅游资源丰富，具有较高的等级和品位，有些文物古迹在全国范围内并不多见，现有旅游资源单体265个，分属于8个主类、27个亚类、66个基本类型，其中优良级旅游资源86个，占全县旅游单体总数的32%，为把襄城建成河南著名文化生态旅游县提供了雄厚的基础条件。现有省级文物重点保护单位4处，市级8处，县级24处，72个文物保护点，山水自然风光得天独厚，紫云山、首山等九山十八峰，汝河、颍河、颍汝干渠、运粮河等，山青水秀，为中国北方所少有。具有现实开发价值的旅游资源50多处，其中比较有特色的有：襄城古城墙、黄帝采铜图照壁、襄城文庙、奎壁、“中州第一禅林”乾明寺、汝河水域、颍河、紫云山万亩槲树林、万亩栗树林、五岳庙、毛泽东视察襄城纪念馆、曹操颍考叔墓祠等等。

通过调查，产业集聚区内无文化古迹。

## 5.3污水处理厂情况

集聚区内污水处理厂为襄城县源成水务有限公司。襄城县源成水务有限公司（襄城县第一污水处理厂）隶属于襄城县水务局，位于襄城县紫云大道北段路东，柳叶江南岸。总投资10903.28万元，占地面积75.32亩，日处理污水5万吨。于2000年4月经许昌市计委批准立项，分两期建设：一期工程设计规模为日处理城区生活污水2.5万吨，生产工艺采用CASS处理工艺，设置CASS生物池2组，配套污水管网33.75km，二期工程总投资5316.28万元，设计规模为日处理生活污水2.5万吨，设置CASS生物池4组。处理后水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准。一、二期污水处理工程合并设计日处理能力为5万吨/日，目前实际收水量为3×104m3/d，剩余处理能力较大，污水处理达标后排入柳叶江经文化河进入沙颍河。

## 5.4环境质量现状监测与评价

### 5.4.1环境空气质量现状监测与评价

1、监测点位及监测因子

根据评价区域地面风向特征及环境空气敏感目标情况，在评价范围内设3个监测点位，监测点位及监测因子见表5.4-1，监测点位布设见附图11。

表5.4-1             环境空气监测点位及监测因子

| 监测点位 | 方位，距离 | 监测因子 | 布点功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后姚庄 | S，357m | SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、HCl、Cl2 | 上风向 |
| 宏光实业 | 集聚区内 |  | 一类工业用地 |
| 关帝庙 | N，28m |  | 下风向 |

2、监测时间及监测频率

本次评价委托河南博睿诚城检测服务有限公司进行，监测时间为2018年10月1日~7日，监测频率见表5.4-2。

表5.4-2                  环境空气监测频率

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、氟化物 | 日平均 | 连续7天，每天至少有20小时的采样时间 |
| SO2、NO2、氟化物 | 1h平均 | 连续7天，每天02、08、14、20时各监测一次，每小时至少有45min的采样时间 |
| TSP | 日平均 | 连续7天，每天至少有24小时的采样时间 |
| 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、NH3、H2S、HCl、Cl2 | 一次浓度 | 连续7天，每天02、08、14、20时各监测一次，每小时至少有45min的采样时间 |

3、监测分析方法

表5.4-3               环境空气质量监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 可见分光光度计 | 小时值0.007mg/m3 日均值0.004mg/m3 |
| NO2 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 可见分光光度计 | 小时值0.015mg/m3 日均值0.006mg/m3 |
| PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011 | 电子天平 | 0.010mg/m3 |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 恒温恒湿箱 | 0.001mg/m3 |
| 甲苯 | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 | 气相色谱仪 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 二甲苯 | 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 | 气相色谱仪 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法(B)《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 第一章 十一（二） | 可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| Cl2 | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法(A)《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇第一章十二 | 可见分光光度计 | 0.03mg/m3 |
| HCl | 环境空气 氯化氢 硫氰酸汞分光光度法（A）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第三篇 第一章 十三（一） | 可见分光光度计 | 0.05mg/m3 |
| 氟化物* | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ 955-2018 | 酸度计 | 小时值：0.5μg/m3 日均值：0.06μg/m3 |

4、评价标准

项目所在区域环境空气质量为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区标准，评价因子及标准限值见表5.4-4。

表5.4-4                   环境空气质量标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | SO2 | 24小时平均 | 150µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 500µg/m3 |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200µg/m3 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150µg/m3 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300µg/m3 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中表A.1 | 氟化物（F） | 24小时平均 | 7µg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 20µg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | NH3 | 一次浓度值 | 0.2mg/m3 |
|  | H2S | 一次浓度值 | 0.01mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 一次浓度值 | 0.30mg/m3 |
|  | HCl | 一次浓度值 | 0.05mg/m3 |
|  |  | 日平均 | 0.015mg/m3 |
|  | Cl2 | 一次浓度值 | 0.10mg/m3 |
|  |  | 日平均 | 0.03mg/m3 |
| 参照《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） | 甲苯 | 一次浓度值 | 0.6mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 一次浓度值 | 2.0mg/m3 |

#### 5、评价方法

采用单因子污染指数法进行评价，计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中，Pi——污染物i的单因子污染指数；

Ci——污染物i的实测浓度（mg/m3）；

Si——污染物i的评价标准值（mg/m3）。

#### 6、监测结果及评价

环境空气现状监测结果见表5.4-5。

表5.4-5             环境空气质量现状监测结果

| 监测点位 | 监测因子 | 取样时间 | 浓度范围（μg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后姚庄 | SO2 | 日均值 | 31~35 | 0.207~0.233 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 19~44 | 0.035~0.088 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 日均值 | 30~37 | 0.375~0.463 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 20~45 | 0.1~0.225 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均值 | 78~112 | 0.52~0.747 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 日均值 | 120~163 | 0.4~0.543 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | HCl | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | Cl2 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 日均值 | 0.19~0.51 | 0.024~0.073 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 未检出~0.7 | 0~0.035 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | SO2 | 日均值 | 29~35 | 0.193~0.233 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 17~41 | 0.034~0.082 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 日均值 | 29~36 | 0.363~0.45 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 20~41 | 0.1~0.205 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均值 | 53~94 | 0.353~0.627 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 日均值 | 96~142 | 0.32~0.473 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | HCl | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | Cl2 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 日均值 | 0.56~0.92 | 0.08~0.131 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 未检出~1.5 | 0~0.075 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 | SO2 | 日均值 | 32~35 | 0.213~0.233 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 24~39 | 0.048~0.078 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 日均值 | 32~37 | 0.4~0.463 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 22~42 | 0.11~0.21 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 日均值 | 66~105 | 0.44~0.7 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 日均值 | 95~150 | 0.317~0.5 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 二甲苯 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | HCl | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | Cl2 | 小时值 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 日均值 | 0.20~0.49 | 0.029~0.07 | 0 | 达标 |
|  |  | 小时值 | 未检出~0.7 | 0~0.035 | 0 | 达标 |

监测结果表明， SO2、NO2在各监测点的小时平均浓度和日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，各监测点PM10、TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求；各监测点氟化物监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单附录A中表A.1要求；NH3、H2S、二甲苯、HCl、Cl2在各监测点的一次浓度值均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，甲苯、非甲烷总烃在各监测点的一次浓度值均满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。评价区域环境空气质量现状良好。

### 5.4.2地表水环境质量现状监测与评价

1、监测断面及监测因子

根据产业集聚区所在区域地表水体概况，评价共设4个地表水监测断面，监测断面布设及监测因子见表5.4-6，监测断面布设见附图12。

表5.4-6                地表水监测断面及监测因子

| 监测点位 | 河流 | 监测断面 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 柳叶江 | 污水处理厂下游200m | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、氟化物、粪大肠菌群、镍 |
| 2# | 柳叶江 | 柳叶江与文化河交汇处上游100m |  |
| 3# | 文化河 | 柳叶江与文化河交汇处上游100m |  |
| 4# | 文化河 | 柳叶江与文化河交汇处下游1000m |  |

2、监测时间及监测频率

本次评价委托河南博睿诚城检测服务有限公司进行，监测时间为2018年10月5~7日，监测频率为连续3天，每天采样1次。

3、监测分析方法

表5.4-7             地表水环境质量监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | pH计 | -- |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007 | 生化培养箱 | -- |
| 镍 | 水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11912-1989 | 火焰原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |

4、评价标准

根据地表水环境功能区划，柳叶江、文化河为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，评价因子及标准限值见表5.4-8。

表5.4-8                  地表水评价标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值值 |
| --- | --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 表1Ⅳ类 | pH | 6~9 |
|  |  | COD | 30mg/L |
|  |  | BOD5 | 6mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 总氮 | 1.5mg/L |
|  |  | 总磷 | 0.3mg/L |
|  |  | 挥发酚 | 0.01mg/L |
|  |  | 石油类 | 0.5mg/L |
|  |  | 氟化物 | 1.5mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 20000个/L |
|  | 表3 | 镍 | 0.02mg/L |

#### 5、评价方法

一般采用标准指数法进行单项水质因子的评价。

（1）单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si,j=Ci,j／Cs,i

式中：Si，j——标准指数；

Ci，j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Csi——评价因子i的标准限值，mg/L。

（2）pH值的标准指数：

式中：SpH，j——pH值的标准指数；

pHj——pH的实测值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足功能要求。

6、监测结果及评价

地表水质量现状监测结果见表5.4-9。

表5.4-9              地表水监测结果汇总表

| 点位 | 项目 | 测值范围 | 标准指数 | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | pH | 7.67~7.75 | 0.335~0.375 | 0 | 达标 |
|  | COD（mg/L） | 12~18 | 0.4~0.6 | 0 | 达标 |
|  | BOD5（mg/L） | 1.2~1.6 | 0.2~0.267 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.488~0.635 | 0.325~0.423 | 0 | 达标 |
|  | 总氮（mg/L） | 8.28~10.3 | 5.52~6.87 | 100 | 不达标 |
|  | 总磷（mg/L） | 0.140~0.185 | 0.467~0.617 | 0 | 达标 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类（mg/L） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.682~0.720 | 0.455~0.48 | 0 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 3500~5400 | 0.175~0.27 | 0 | 达标 |
|  | 镍（mg/L） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
| 2# | pH | 7.74~7.78 | 0.37~0.39 | 0 | 达标 |
|  | COD | 7~11 | 0.233~0.367 | 0 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.8~1.1 | 0.133~0.037 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.922~0.988 | 0.615~0.659 | 0 | 达标 |
|  | 总氮 | 10.3~12.4 | 6.87~8.27 | 100 | 不达标 |
|  | 总磷 | 0.055~0.066 | 0.183~0.22 | 0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.696~0.722 | 0.464~0.481 | 0 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 230~330 | 0.012~0.017 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
| 3# | pH | 7.60~7.67 | 0.30~0.335 | 0 | 达标 |
|  | COD | 16~19 | 0.533~0.633 | 0 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.1~2.5 | 0.35~0.417 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.882~0.965 | 0.588~0.643 | 0 | 达标 |
|  | 总氮 | 1.63~2.11 | 1.09~1.41 | 100 | 不达标 |
|  | 总磷 | 0.083~0.094 | 0.277~0.313 | 0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.798~0.822 | 0.532~0.548 | 0 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 20 | 0.001 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
| 4# | pH | 7.84~7.92 | 0.42~0.46 | 0 | 达标 |
|  | COD | 9~15 | 0.3~0.5 | 0 | 达标 |
|  | BOD5 | 0.9~1.3 | 0.15~0.217 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.598~0.848 | 0.399~0.565 | 0 | 达标 |
|  | 总氮 | 11.4~13.2 | 7.6~8.8 | 100 | 不达标 |
|  | 总磷 | 0.170~0.195 | 0.567~0.65 | 0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 石油类 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.796~0.816 | 0.531~0.544 | 0 | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | 2800~5400 | 0.14~0.27 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |

根据监测结果，柳叶江、文化河各监测断面除总氮外，其余监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求，总氮超标率为100%，超标原因主要为居民生活污染和农业面源污染。

### 5.4.3地下水环境质量现状监测与评价

1、监测点位和监测因子

项目地下水监测点位布设及监测因子见表5.4-10，地下水监测点位布设见附图13。

表5.4-10           地下水监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 侯庄 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氟化物、总大肠菌群、镍，包括井深、水温、水位 |
| 2 | 襄城县少林文武学校 |  |

2、监测时间及监测频率

本次评价委托河南博睿诚城检测服务有限公司进行，监测时间为2018年10月5~7日，监测频率为连续3天，每天1次。

3、监测分析方法

表5.4-11               地下水监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 | 0.02mg/L |
| Na+ |  |  | 0.02mg/L |
| Ca2+ |  |  | 0.03mg/L |
| Mg2+ |  |  | 0.02mg/L |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
| Cl- |  |  | 0.007mg/L |
| SO42- |  |  | 0.018mg/L |
| CO32- | 碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐） 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十二（一） | 滴定管 | / |
| HCO3- |  |  | / |
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（5.1 pH值 玻璃电极法）GB/T 5750.4-2006 | 酸度计 | / |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | 可见分光光度计 | 0.02mg/L |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） GB/T 5750.4-2006 | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006 | 分析天平 | / |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1总大肠菌群 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | 生化培养箱 | / |
| 镍 | 水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11912-1989 | 火焰原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 水温 | 水质水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB/T13195-1991 | 温度计 | 0.1℃ |

4、评价标准

表5.4-12                 地下水评价标准一览表

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5～8.5 |
|  | 耗氧量 | 3.0mg/L |
|  | 氨氮 | 0.5mg/L |
|  | 总硬度 | 450 mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 1000mg/L |
|  | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 3.0MPN/100mL |
|  | 镍 | 0.02mg/L |

5、评价方法

地下水水质现状评价采用标准指数法。

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：PI——第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Ci——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

式中：ppH——pH的标准指数；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

6、监测结果及评价

项目地下水水质监测结果见表5.4-13，水位监测结果见表5.4-14。

表5.4-13               地下水监测结果

| 点位 | 项目 | 测值范围 | 标准指数 | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 侯庄 | pH | 7.40~7.45 | 0.267~0.3 | 0 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 1.49~1.96 | 0.497~0.653 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.188~0.213 | 0.376~0.426 | 0 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 837~880 | 1.86~1.96 | 100 | 不达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 1332~1413 | 1.332~1.413 | 100 | 不达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.685~0.730 | 0.685~0.730 | 0 | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 镍（mg/L） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | K++Na+（mg/L） | 119~122 | / | / | / |
|  | Ca2+（mg/L） | 216~225 | / | / | / |
|  | Mg2+（mg/L） | 55.8~58.4 | / | / | / |
|  | CO32-（mg/L） | 未检出 | / | / | / |
|  | HCO3-（mg/L） | 2.46~2.73 | / | / | / |
|  | Cl-（mg/L） | 194~227 | / | / | / |
|  | SO42-（mg/L） | 130~149 | / | / | / |
| 襄城县少林文武学校 | pH | 7.83~7.85 | 0.553~0.567 | 0 | 达标 |
|  | 耗氧量（mg/L） | 0.36~0.54 | 0.12~0.28 | 0 | 达标 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.028~0.065 | 0.056~0.13 | 0 | 达标 |
|  | 总硬度（mg/L） | 429~443 | 0.953~0.984 | 0 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 548~592 | 0.548~0.592 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物（mg/L） | 0.604~0.638 | 0.604~0.638 | 0 | 达标 |
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 镍（mg/L） | 未检出 | 0 | 0 | 达标 |
|  | K++Na+（mg/L） | 38.9~39.7 | / | / | / |
|  | Ca2+（mg/L） | 146~151 | / | / | / |
|  | Mg2+（mg/L） | 24.9~25.7 | / | / | / |
|  | CO32-（mg/L） | 未检出 | / | / | / |
|  | HCO3-（mg/L） | 2.09~2.26 | / | / | / |
|  | Cl-（mg/L） | 43.2~43.8 | / | / | / |
|  | SO42-（mg/L） | 42.8~45.0 | / | / | / |

表5.4-14              地下水水位监测结果                      单位：m

| 序号 | 监测点位 | 水位 | 水温（℃） | 井深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侯庄 | 10 | 22.1~22.4 | 15 |
| 2 | 襄城县少林文武学校 | 10 | 21.9~22.3 | 15 |

根据监测结果，襄城县少林文武学校各监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值要求；侯庄除总硬度、溶解性总固体外其余监测因子监测值均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值要求，总硬度、溶解性总固体超标率为100%，超标原因主要与当地地质有关。

### 5.4.4声环境质量现状监测与评价

#### 1、监测点位

声环境监测点布设按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，按声环境功能区监测方法进行布点。根据产业集聚区现状和规划功能区布局，在产业集聚区内选择9个代表性功能区点进行监测，声环境现状监测布点情况见表5.4-15，监测点位置见附图13。

表5.4-15              声环境现状监测点一览表

| 编号 | 监测点位 | 功能区 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 311国道襄城县少林文武学校 | 交通干线两侧 |
| 2# | 103省道李成方庄 |  |
| 3# | 北三环路大井庄村 |  |
| 4# | 李吾庄中心小学 | 产业区 |
| 5# | 铁刘 |  |
| 6# | 河南华士机械设备科技有限公司 |  |
| 7# | 文昌小学 | 生活区 |
| 8# | 徐冢村 |  |
| 9# | 戴湾村 |  |

2、监测因子、时间和频率

项目监测因子为等效连续A声级，河河南博睿诚城检测服务有限公司于2018年10月3日～4日期间进行了声环境质量现状监测，监测频率为连续2天，昼夜各1次。

3、评价标准

表5.4-16                  声环境评价标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标值限值 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） | 2类 | 昼间 | 60dB(A) |
|  |  | 夜间 | 50dB(A) |
|  | 3类 | 昼间 | 65dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |
|  | 4a类 | 昼间 | 70dB(A) |
|  |  | 夜间 | 55dB(A) |

#### 4、监测结果及评价

#### 声环境质量现状监测结果见表5.4-17。

表5.4-17             声环境现状监测结果一览表              单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 项目 | 2018年10月3日 | 2018年10月4日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 311国道襄城县少林文武学校 | 监测值 | 53.2 | 47.6 | 54.6 | 46.8 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2# | 103省道李成方庄 | 监测值 | 58.4 | 48.2 | 57.7 | 47.5 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3# | 北三环路大井庄村 | 监测值 | 54.8 | 45.1 | 53.9 | 43.9 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 4# | 李吾庄中心小学 | 监测值 | 51.2 | 43.9 | 52.4 | 42.6 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 5# | 铁刘 | 监测值 | 50.3 | 42.8 | 51.8 | 43.3 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 6# | 河南华士机械设备科技有限公司 | 监测值 | 55.7 | 47.7 | 56.4 | 46.7 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 7# | 文昌小学 | 监测值 | 52.7 | 46.3 | 53.6 | 45.2 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 8# | 徐冢村 | 监测值 | 50.9 | 43.5 | 51.1 | 44.3 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 9# | 戴湾村 | 监测值 | 51.3 | 44.1 | 52.4 | 43.1 |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据监测结果，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）可知，各监测点昼、夜间声环境现状监测值均满足相应评价标准要求。

### 5.4.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 1、监测点位及监测因子

本次评价共设3个监测点，分别为李吾庄、大井庄、文昌小学，监测因子为镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍。监测点位布设见附图14。

2、监测时间、频率

河南博睿诚城检测服务有限公司于2018年10月7日进行了土壤环境质量现状监测，采样频率为1次。

3、监测分析方法

表5.4-18            土壤环境质量监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17140-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 | 0.05mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法GB/T 17140-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 | 0.2mg/kg |
| 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收分光光度计 | 5mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 火焰原子吸收分光光度计 | 5mg/kg |

4、评价标准

表5.4-19                    土壤评价标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1 | 汞 | 8mg/kg | 38mg/kg |
|  | 镉 | 20mg/kg | 65mg/kg |
|  | 砷 | 20mg/kg | 60mg/kg |
|  | 铜 | 2000mg/kg | 18000mg/kg |
|  | 铅 | 400mg/kg | 800mg/kg |
|  | 铬（六价） | 3.0mg/kg | 5.7mg/kg |
|  | 镍 | 150mg/kg | 900mg/kg |

#### 4、监测结果及评价

#### 土壤现状监测结果见表5.4-20。

表5.4-20               土壤监测统计结果

| 项目 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 总铬 | 铜 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李吾庄 | 8.52 | 0.89 | 0.876 | 12.6 | 41.2 | 71.1 | 23.2 | 26.0 |
| 大井庄 | 8.67 | 0.14 | 2.32 | 9.44 | 26.4 | 59.2 | 17.2 | 16.8 |
| 文昌小学 | 8.32 | 0.32 | 0.369 | 10.8 | 33.6 | 59.2 | 28.2 | 20.0 |

由上表监测结果可知，集聚区内各土壤监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1要求。

## 5.5区域环境质量回顾评价

### 5.5.1环境空气回顾评价

为了解集聚区建成以来环境空气质量的演变情况，本次跟踪评价收集了集聚区管委会自动监测站的常规监测数据和2010~2017年集聚区入驻企业的环境影响评价报告，筛选出集聚区内及距集聚区较近的监测点作为分析对象，分析集聚区建成以后的环境质量变化趋势。

1、环境空气常规因子回顾评价

评价采用的监测数据来自：①集聚区规划环评监测数据；②《河南硅烷科技发展股份有限公司年产2000吨硅烷气项目环境影响报告书》中对万庄村（集聚区内）的监测数据，监测时间为2015年9月7日13日；③《河南平襄新能源科技有限公司年产2GW高效单晶硅电池片项目环境影响报告书》中对大井庄（集聚区内）的监测数据，监测时间为2016年7月28日~8月3日；④集聚区管委会自动监测站2017年3月~12月的常规监测数据；⑤本次评价现状监测数据。具体监测结果见表5.5-1。

表5.5-1             环境空气常规因子监测值统计结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2日均值 | 2010年 | 0.007~0.017 | 0.047~0.113 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.061~0.071 | 0.407~0.473 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.027-0.035 | 0.18~0.233 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2017年 | 0.005~0.069 | 0.033~0.46 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 0.029~0.035 | 0.193~0.233 | 0 | 0 |  |
| SO2小时值 | 2010年 | 0.003~0.023 | 0.006~0.046 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.075~0.138 | 0.15~0.276 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.018-0.045 | 0.036~0.09 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2017年 | / | / | / | / | / |
|  | 2018年 | 0.017~0.044 | 0.034~0.088 | 0 | 0 | 达标 |
| NO2日均值 | 2010年 | 0.007~0.010 | 0.088~0.125 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.040~0.049 | 0.5~0.613 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.034-0.041 | 0.425~0.513 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2017年 | 0.006~0.096 | 0.075~1.2 | 2 | 0.2 | 不达标 |
|  | 2018年 | 0.029~0.037 | 0.363~0.463 | 0 | 0 | 达标 |
| NO2小时值 | 2010年 | 0.008~0.030 | 0.04~0.15 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.030~0.085 | 0.15~0.425 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.029-0.051 | 0.145~0.255 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2017年 | / | / | / | / | / |
|  | 2018年 | 0.020~0.045 | 0.1~0.225 | 0 | 0 | 达标 |
| PM10日均值 | 2010年 | 0.072~0.108 | 0.48~0.72 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.102~0.134 | 0.68~0.893 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.133-0.141 | 0.887~0.94 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 2017年 | 0.013~0.316 | 0.087~2.107 | 8.67 | 1.107 | 不达标 |
|  | 2018年 | 0.053~0.112 | 0.353~0.747 | 0 | 0 | 达标 |

（1）SO2日均值变化趋势              （2）SO2小时值变化趋势

（3）NO2日均值变化趋势              （4）N	O2小时值变化趋势

（5）PM10日均值变化趋势

5.5-1  大气常规污染物浓度变化趋势

根据统计结果，SO2日均值、小时值在2010年后浓度呈上升趋势，但均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，2016年浓度下降。NO2日均值波动较大，在2017年出现超标，超标倍数为0.2。NO2小时值变化趋势平缓，整体呈下降趋势。PM10日均值波动加大，整体呈上升趋势，在2017年出现超标，超标倍数为1.107。

2、环境空气特征因子回顾评价

襄城县产业集聚区原规划环评未对环境空气特征因子进行监测，本次评价采用历史监测数据与现有监测数据对比，仅对HCl 、NH3、H2S、氟化物、Cl2特征因子进行回顾评价。监测数据来自：①《河南平襄新能源科技有限公司年产2GW高效单晶硅电池片项目环境影响报告书》中对大井庄（集聚区内）、张和庄（集聚区内）的监测数据，监测时间为2016年7月28日~8月3日；②本次现状监测数据，监测点位为宏光实业（集聚区内）、关帝庙（集聚区北边界）。特征因子监测结果见表5.5-2~5.5-6。

表5.5-2                  HCl监测值统计结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井庄 | 2016年 | ND | 0.03 | 0 | 0 | 达标 |
| 张和庄 |  | ND | 0.03 | 0 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | 2018年 | ND | 0.5 | 0 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 |  | ND | 0.5 | 0 | 0 | 达标 |

注：未检出计算时按最低检出限一半计，2016年HCl检出限为0.003mg/m3，2018年HCl检出限为0.05mg/m3，

表5.5-3                  NH3监测值统计结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井庄 | 2016年 | 0.02~0.05 | 0.1~0.25 | 0 | 0 | 达标 |
| 张和庄 |  | 0.02~0.05 | 0.1~0.25 | 0 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | 2018年 | ND | 0.025 | 0 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 |  | ND | 0.025 | 0 | 0 | 达标 |

注：未检出计算时按最低检出限一半计，NH3检出限为0.01mg/m3。

表5.5-4                  H2S监测值统计结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井庄 | 2016年 | ND | 0.25 | 0 | 0 | 达标 |
| 张和庄 |  | ND | 0.25 | 0 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | 2018年 | ND | 0.05 | 0 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 |  | ND | 0.05 | 0 | 0 | 达标 |

注：未检出计算时按最低检出限一半计，H2S检出限为0.005mg/m3。

表5.5-5                  氟化物小时监测值统计结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井庄 | 2016年 | ND | 0.023 | 0 | 0 | 达标 |
| 张和庄 |  | ND | 0.023 | 0 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | 2018年 | 未检出~1.5 | 0.013~0.075 | 0 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 |  | 未检出~0.7 | 0.013~0.035 | 0 | 0 | 达标 |

注：未检出计算时按最低检出限一半计，2016年氟化物检出限为0.9μg/m3，2018年氟化物检出限为0.5μg/m3，

表5.5-6                 Cl2监测值统计结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井庄 | 2016年 | ND | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| 张和庄 |  | ND | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| 宏光实业 | 2018年 | ND | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| 关帝庙 |  | ND | 0.15 | 0 | 0 | 达标 |

注：未检出计算时按最低检出限一半计，Cl2检出限为0.03mg/m3。

由上表监测统计结果可知，集聚区内特征污染物HCl 、NH3、H2S、Cl2一次浓度值均可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，氟化物小时浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单附录A中表A.1要求。

### 5.5.2地表水环境回顾评价

为了解集聚区周边地表水体水质变化趋势。本次评价对集聚区入驻项目环评报告的地表水水质监测数据进行收集、整理。经过筛选，选取“襄城县源成水务有限公司排入柳叶江下游700m、100m、200m”监测断面的数据进行分析。2010年监测数据采用集聚区原规划环评监测数据，监测断面为污水处理厂下游200m，2015年数据引·用襄城县监测站于2015年9月7日至9月8日对襄城县污水厂外排水口下游100m处的监测数据，2016年监测数据引用《河南平襄新能源科技有限公司年产2GW高效单晶硅电池片项目环境影响报告书》中对襄城县污水处理厂入柳叶江处柳叶江下游700m转弯处的监测数据，2018监测数据采用本次评价现状监测数据，监测断面为污水处理厂下游200m。具体统计结果见表5.5-7。

表5.5-7             地表水监测值统计结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2010年 | 35.7~37.4 | 1.19~1.25 | 0.25 | 不达标 |
|  | 2015年 | 29.8~35.4 | 0.993~1.18 | 0.18 | 不达标 |
|  | 2016年 | 15~16 | 0.5~0.533 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 12~18 | 0.4~0.6 | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 2010年 | 0.228~0.237 | 0.152~0.158 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.997~1.12 | 0.665~0.747 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.843~0.858 | 0.562~0.572 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 0.488~0.635 | 0.325~0.423 | 0 | 达标 |
| BOD5 | 2010年 | 6.37~7.22 | 1.06~1.20 | 0.20 | 不达标 |
|  | 2015年 | 5.92~6.91 | 0.987~1.15 | 0.15 | 不达标 |
|  | 2016年 | 3~3.2 | 0.5~0.533 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 1.2~1.6 | 0.2~0.267 | 0 | 达标 |
| 总磷 | 2010年 | 0.25~0.37 | 0.133~1.23 | 0.23 | 不达标 |
|  | 2015年 | 0.817~1.18 | 2.72~3.93 | 2.93 | 不达标 |
|  | 2016年 | 0.09~0.1 | 0.3~0.333 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 0.140~0.185 | 0.467~0.617 | 0 | 达标 |
| 总氮 | 2010年 | 0.272~0.293 | 0.181~0.195 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 1.03~1.15 | 0.687~0.767 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 1.65~1.74 | 1.1~1.16 | 0.16 | 不达标 |
|  | 2018年 | 8.28~10.3 | 5.52~6.87 | 5.87 | 不达标 |

（1）COD变化趋势                     （2）氨氮变化趋势

（3）BOD5变化趋势                     （4）总磷变化趋势

（5）总氮变化趋势

5.5-2  地表水污染物浓度变化趋势

根据统计结果，襄城县源成水务有限公司排入柳叶江下游700m、100m、200m监测断面处污染物浓度在2016年有所下降，整体呈下降趋势，水质状况正在逐年改善，说明随着近两年襄城县水污染防治攻坚战工作的大力推进，柳叶江水质有所改善。其中，COD、BOD5浓度在2010年、2015年出现超标，最大超标倍数分别为0.25、0.18，BOD5最大超标倍数分别为0.20、0.15，污染物浓度呈逐年下降趋势。氨氮浓度在2015年有所上升，之后呈下降趋势，但均未超标。总磷浓度在2010年、2015年均出现超标，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，2015年后呈下降趋势。总氮浓度呈上升趋势，2016年出现超标，并逐年升高，最大浓度为13.2mg/L，超标倍数为5.87。

### 5.5.3地下水环境回顾评价

根据集聚区主要项目环评报告，地下水监测点位没有重合的，本次评价采用集聚区内的监测点位。 2010年监测数据采用集聚区原规划环评监测数据，监测点位为侯庄；2015年数据引用襄城县监测站于2015年9月7日至9月8日对襄城县源成水务有限公司附近的自备井进行监测的数据；2016年数据引用《河南平襄新能源科技有限公司年产2GW高效单晶硅电池片项目环境影响报告书》中对戴湾村（位于集聚区内）的监测数据；2018监测数据采用本次评价现状监测数据，监测点位为侯庄。具体统计结果见表5.5-8。

表5.5-8                 地下水监测值统计结果

| 监测因子 | 监测时间 | 监测值范围（mg/m3） | 标准指数 | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 2010年 | 7.43~7.55 | 0.287~0.367 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 7.39~7.52 | 0.26~0.347 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 7.36~7.45 | 0.24~0.3 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 7.40~7.45 | 0.267~0.3 | 0 | 达标 |
| 总硬度 | 2010年 | 415~424 | 0.933~0.942 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 420~446 | 0.933~0.991 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 206~214 | 0.457~0.476 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 837~880 | 1.86~1.96 | 0.96 | 不达标 |
| 高锰酸盐指数 | 2010年 | 0.904~0.910 | 0.301~0.303 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.59~0.61 | 0.197~0.203 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | / | / | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 1.49~1.96 | 0.497~0.653 | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 2010年 | 0.023~0.027 | 0.046~0.054 | 0 | 达标 |
|  | 2015年 | 0.169~0.194 | 0.338~0.388 | 0 | 达标 |
|  | 2016年 | 0.124~0.13 | 0.248~0.26 | 0 | 达标 |
|  | 2018年 | 0.188~0.213 | 0.376~0.426 | 0 | 达标 |

（1）总硬度变化趋势                 （2）高锰酸盐指数变化趋势

（5）氨氮变化趋势

5.5-3  地下水污染物浓度变化趋势

由上表可知，集聚区内各年份监测点处的监测因子除总硬度外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。总体来说，产业集聚区开发建设对区域地下水质量无不良影响。

### 5.5.4土壤环境回顾评价

集聚区原规划环评中未对土壤环境进行监测，本次土壤环境回顾评价监测数据来自：①《河南平襄新能源科技有限公司年产2GW高效单晶硅电池片项目环境影响报告书》中对河南平襄新能源科技有限公司的监测数据，监测时间为2016年7月28日；②本次评价现状监测数据，监测点位为大井庄。统计结果见表5.5-9。

表5.5-9                土壤监测数据统计结果                单位：mg/kg

| 监测时间 | 项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 总铬 | 铜 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 监测值 | 0.19 | 0.048 | 7.52 | 28.2 | 77 | 27 | 28 |
| 2018年 | 监测值 | 0.14 | 2.32 | 9.44 | 26.4 | 59.2 | 17.2 | 16.8 |

由上表可知，监测点位各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1要求。

## 5.6小结

1、区域环境质量现状小结

环境空气各监测点处的监测因子均满足相应环境质量标准要求。

柳叶江、文化河各监测断面除总氮外，其余监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准要求。

地下水各监测点监测因子除总硬度、溶解性总固体外其余监测值均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准限值要求。

集聚区各监测点昼、夜间声环境现状监测值均满足相应评价标准要求。

集聚区内各土壤监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1要求。

2、区域环境质量回顾

区域环境空气常规因子NO2日均值、PM10日均值在2017年出现超标，超标倍数分别为0.2、1.107，其余监测因子均满足相应环境质量标准要求。

地表水监测断面COD、BOD5浓度在2010年、2015年出现超标，COD最大超标倍数分别为0.25、0.18，BOD5最大超标倍数分别为0.20、0.15。总磷浓度在2010年、2015年均出现超标，总氮浓度2016年、2018年均出现超标，最大浓度为13.2mg/L，超标倍数为5.87。

集聚区内各年份监测点处的监测因子除总硬度外其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。总体来说，产业集聚区开发建设对区域地下水质量无不良影响。

集聚区各监测点位处的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1要求。

# 第六章  进一步发展的环境影响分析

## 6.1环境空气影响分析

### 6.1.1废气污染源分析

襄城县产业集聚区无集中供热工程，区内燃料采用天然气，无燃煤设施，废气污染物主要为天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物，以及企业生产产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氟化物等特征污染物。

1、现状污染源

区内无燃煤设施，废气污染源主要为少量工业废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、HCl、Cl2等，各企业废气处理达标后排放。主要污染物排放量约SO22.9064t/a、NOX20.3294t/a、颗粒物7.2763t/a。特征污染物主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等挥发性有机物（VOCs），排放量 10.5612t/a；NH36.5t/a、氟化物1.882t/a、Cl20.45t/a等。

现状主要废气污染源排放状况统计见表6.1-1。

表6.1-1                            集聚区内现有主要企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（m2） | 主要污染物排放量（t/a） | 处理措施及排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOX | 颗粒物 | 特征污染物 |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 | 其他 |  |
| 1 | 许昌天晶能源科技有限公司 | 26667 |  |  |  |  |  |  | 油烟0.001 | 油烟：油烟净化器 |
| 2 | 许昌华鼎新能源科技有限公司 | 26666.7 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 投料、搅拌粉尘：旋风除尘器+15m排气筒 |
| 3 | 襄城县瑞丰科技有限公司 | 26665.543 |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 焊接烟尘：排风扇 |
| 4 | 许昌龙腾塑胶有限公司 | 26667.88 |  |  | 0.0038 |  |  | 1.5 |  | 非甲烷总烃：排风扇；破碎粉尘：袋式除尘器+15m排气筒 |
| 5 | 襄城中西医结合医院 | 270378.93 | 0.346 | 1.616 | 0.207 |  |  |  | 油烟0.0033 | 锅炉废气：8m排气筒恶臭：污水处理站加盖密闭；油烟：油烟净化器 |
| 6 | 襄城县萬祥挂车生产有限公司 | 53336 | 0.19 | 0.91 | 0.032 |  |  | 0.27 |  | 锯板、砂光粉尘：旋风+脉冲袋式除尘器+15m排气筒；修边粉尘：旋风+脉冲袋式除尘器+15m排气筒；开料粉尘：旋风+脉冲袋式除尘器+15m排气筒；导热油炉废气：15m高排气筒；热压、胶压废气：活性炭吸附+15m高排气筒 |
| 7 | 许昌亚丹生态家居有限公司（原名：许昌万华板业有限公司） | 198579.64 | 0.19 | 0.91 | 0.86 |  |  | 0.16 |  | 粉尘：脉冲袋式除尘器+15m高排气筒；有机废气：活性炭吸附+15m高排气筒；导热油炉废气：15m高排气筒 |
| 8 | 襄城县金浩商贸有限公司 | 56877.11 |  |  |  |  |  |  | NH30.36 | 氨气：排气扇，加强通风 |
| 9 | 许昌市长江高压计量设备有限公司 | 30000 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 焊接烟尘：无组织排放 |
| 10 | 襄城县鸿鑫服饰有限公司 | 14903.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 许昌新万达电缆有限公司鑫旺分公司 | 35115.19 |  |  |  |  |  | 0.408 |  | 非甲烷总烃：集气罩+活性炭+15m高排气筒 |
| 12 | 许昌奥得利电子有限公司 | 22628 |  |  |  |  |  |  | HCl1.73 | 酸雾：酸雾净化塔+15m高排气筒 |
| 13 | 许昌宝莱雅装饰材料有限公司 | 40858.184 | 0.4208 | 1.9683 | 0.144 |  |  | 0.0576 |  | 喷粉粉尘：旋风+滤筒除尘器+15m高排气筒；喷粉固化废气：活性炭吸附+15m高排气筒；炉窑废气：15m排气筒 |
| 14 | 许昌市群发实业有限公司 | 173990.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 河南康淇实业有限公司 | 103171 |  |  | 0.081 |  |  | 0.9 |  | 运动鞋冷粘废气：集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒；皮鞋废气：集气罩+袋式除尘器+活性炭吸附装置+15m高排气筒；皮带胶粘成型废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒；皮包胶粘成型废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
| 16 | 平煤隆基新能源科技有限公司（原名：河南平襄新能源科技有限公司） | 233345 | 1.1432 | 11.9193 | 1.816 |  |  | 6.19 | 氟化物1.882；HCl1.743；Cl20.45；H20.57；NH36.464 | 制绒酸雾：碱喷淋塔+25m高排气筒；扩散制结废气、印刷返工片清洗酸雾、扩散镀膜返工片清洗酸雾、石英舟清洗酸雾、刻蚀段酸洗酸雾：碱喷淋塔+25m高排气筒；刻蚀混合酸雾（含高浓度氮氧化物）：二级碱喷淋塔+三级干式吸附塔+25m高排气筒；石墨框清洗酸雾：碱喷淋塔+25m高排气筒；PECVD反应废气：反应器+袋式除尘器+15m高排气筒；丝网印刷废气：活性炭吸附+25m高排气筒；锅炉废气：15m高排气筒； |
| 17 | 河南省华瑞电气制造有限公司 | 4278 |  |  | 0.0047 |  |  |  |  | 排风扇 |
| 18 | 许昌瑞翔鞋业有限公司 | 7500 |  |  |  |  |  | 0.008 |  | 烘烤废气：集气罩+光催化氧化设备+15m高排气筒 |
| 19 | 襄城县博一化纤有限公司 | 15000 | 0.03 | 0.189 | 0.072 |  |  | 0.022 |  | 天然气燃烧废气：8m高排气筒；有机废气：集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒 |
| 20 | 襄城县国开电气有限公司 | 33240.157 |  |  |  |  |  |  | 油烟0.0012 | 油烟：高效油烟净化装置 |
| 21 | 许昌乐居科技有限公司 | 3000 |  |  | 0.076 |  |  |  | 油烟0.0015 | 裁板粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 22 | 雏鹰农牧集团股份有限公司襄城县分公司 | 40020 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 粉尘：脉冲袋式除尘器+15m高排气筒 |
| 23 | 河南舒莱卫生用品有限公司 | 112848.83 |  |  | 0.1359 |  |  | 0.075 |  | 粉尘：多笼式滤尘机组；非甲烷总烃：多笼式滤尘机组+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
| 24 | 襄城县晨曦彩印包装有限公司 | 20000 | 0.32 | 1.4968 | 0.192 |  |  | 0.0717 |  | 印刷废气：UV光解处理资质+15m高排气筒；锅炉废气：15m高排气筒 |
| 25 | 许昌智工有限责任公司 | 4000 |  |  |  | 0.0002 | 0.0025 | 0.0009 | 苯乙烯0.0014；油烟0.0018 | 焊接烟尘：移动式烟尘净化器处理后无组织排放；刷漆废气：光催化氧化装置+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 26 | 襄城县明俊服饰有限公司 | 2100 | 0.0064 | 0.0255 |  |  |  |  | 油烟0.0054 | 锅炉废气：袋式除尘器+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 27 | 许昌华之诺服饰有限公司 | 24600 | 0.06 | 0.359 | 0.017 |  |  |  |  | 锅炉废气：袋式除尘器+8m高排气筒 |
| 28 | 襄城县博济恒实业有限公司 | 4470 |  |  |  |  |  | 0.003 | 油烟0.012 | 电压废气：集气罩+光催化氧化设备+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 29 | 许昌美尚服饰有限公司 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 油烟0.0054 | 油烟：油烟净化器 |
| 30 | 河南华琪食品有限公司 | 26200.88 | 0.2 | 0.9355 |  |  |  |  | 油烟0.0018 | 锅炉废气：8m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 31 | 河南梵德威汽车用品有限公司 | 4000 |  |  |  |  |  | 0.0288 |  | 非甲烷总烃： UV光解设备+15m高排气筒 |
| 32 | 襄城县诺森梦卫浴有限公司 | 5760 |  |  | 0.2361 |  | 0.108 | 0.4492 |  | 木工、打磨粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒；有机废气：干式过滤器+UV光解+活性炭+15m高排气筒 |
| 33 | 襄城县星冠实业有限公司 | 1000 |  |  |  |  |  | 0.2906 |  | 印刷废气：密闭生产线+UV光解设备+20m排气筒 |
| 34 | 河南昌锦安全防护用品有限公司 | 3400 |  |  |  |  |  |  | 油烟0.0014 | 油烟：油烟净化器 |
| 35 | 许昌市一业堂保健品有限公司 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 许昌华洋服饰有限公司 | 33335 |  |  |  |  |  |  | 油烟0.0054 | 油烟：油烟净化器 |
| 37 | 襄城县予信鞋业有限公司 | 1500 |  |  |  |  |  | 0.0019 | 油烟0.0019 | 有机废气：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 38 | 襄城县鼎盛科技有限公司 | 5016 |  |  | 0.02 |  |  | 0.0003 | 油烟0.0015 | 裁板粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒；有机废气：UV光解+15m高排气筒；油烟：油烟净化器 |
| 39 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 1400 |  |  | 0.2498 |  |  |  | 乙醇1.2m3；氟化物4.686×10-5 | 酸雾废气：酸雾吸收塔+15m高排气筒；喷砂粉尘：滤筒式除尘器+15m高排气筒 |
| 40 | 许昌市海宝光学眼镜有限公司 | 800 |  |  |  |  |  | 0.0135 |  | 非甲烷总烃：集气罩+UV光解催化氧化处理设备+15m高排气筒 |
| 41 | 河南华士机械设备科技有限公司 | 33161 |  |  | 0.011 |  |  |  |  | 抛丸粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 |
| 42 | 襄城县超凡纺织有限公司 | 35314 |  |  |  |  |  |  |  | 棉尘：JYFL复合圆筒除尘器 |
| 43 | 襄城县天需机电有限公司 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 河南亚邦电气有限公司 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 许昌弘日能源有限公司 | 34250.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 许昌市华兴电子有限公司 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 许昌中衡电气有限责任公司 | 20541 |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 喷塑粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 |
| 合计 | 1859544.614 | 2.9064 | 20.3294 | 7.2763 | 0.0002 | 0.1105 | 10.4505 | 油烟0.0418、NH36.5、乙醇1.2m3、氟化物1.882、HCl3.473、Cl20.45、苯乙烯0.0014、H20.57 |

2、规划期末废气污染源预测

根据现状主要废气污染源排污统计，结合产业集聚区尚未开发工业用地规划状况，采用单位面积产污系数法对规划期末废气污染排方法进行预测，详见表6.1-2。

表6.1-2            规划期末主要废气污染物排放量估算           单位：t/a

| 规划期 | SO2 | NOX | 颗粒物 | VOCs | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 2.91 | 20.33 | 7.28 | 10.56 | 现状单位面积排污系数（t/hm2•a）：SO20.0156、NOX0.1093、颗粒物0.0391、VOCs0.0568 |
| 规划期末新增 | 3.62 | 25.34 | 9.07 | 13.17 | 剩余未开发工业用地231.8755hm2 |
| 规划期末合计 | 6.53 | 45.67 | 16.35 | 23.73 |  |

由上表预测结果知，根据现状排污水平预测，产业集聚区主要污染物预测排放量约：SO26.53t/a、NOX45.67t/a、颗粒物16.35t/a、VOCs23.73t/a。其中NOX预测量最大，主要是现状企业平煤隆基新能源科技有限公司PECVD反应废气、刻蚀混合酸雾和锅炉废气均排放NOX，且排放量较大。如今后集聚区不引入同种生产工艺企业，NOX排放量不会大幅增加。另外，挥发性有机物预测排放量也较大，主要是现状企业平煤隆基新能源科技有限公司和许昌龙腾塑胶有限公司等企业挥发性有机物排放量较大，其中，平煤隆基新能源科技有限公司产生的丝网印刷及烘干废气、烧结废气中VOCs由于产生量较大，经治理后排放量仍较大，建议企业改进VOCs治理措施，减小挥发性有机物的排放量；许昌龙腾塑胶有限公司产生的挤出废气未治理，为无组织排放，建议企业挤出废气治理后有组织排放。如今后集聚区不引入与平煤隆基新能源科技有限公司同种生产工艺企业，NOX、VOCs排放量不会大幅增加。

### 6.1.2环境空气影响分析

1、评价区域气候特征

（1）气候概况

襄城县北、西、南三面环山，海拔300～900m，属于暖温带半干旱大陆性季风气候。气候特征为：四季分明，冷暖适宜，雨热同期。春季回暖迅速，风力较大；夏季炎热湿润，降雨集中；秋季降温较快，气候凉爽；冬季寒冷干燥，雨雪较少。冬夏时间比较长，春秋为冬夏的过滤时间，时间比较短促。冬季常受北方南下的冷高压控制，不断有冷空气侵袭，引起气候干燥而且寒冷；春季冷空气势力渐弱，暖湿空气势力逐渐增强，气温回升较快，但冷暖交替频繁，乍暖还寒，气温变化剧烈，冷空气侵袭时风力较大；夏季常受低气压系统控制，此时期暖湿空气最为活跃，冷暖空气交替时常常产生阵性降水天气，甚至产生暴雨；秋季暖湿空气势力衰退，冷空气势力增强，降水也渐渐减少。该地气候主要受北半球大气环流制约，同时在一定程度上也受地形的影响。

（2）地面气象要素

距离集聚区最近的气象站为襄城县气象预测站，根据该站1971～2000年近30年的气象观测资料统计表明：该地区全年平均气温14.7℃，1月份平均气温最低，为0.8℃；7月份平均气温最高，为27.3℃，气温年相差26.5℃。极端最高气温42.3℃，极端最低气温-15.3℃。年平均气压1007.4hPa，年平均相对湿度为70%，其中7～9月≥76%；冬季的三个月（12月至次年2月）＜65%。平均年降水量744.4mm，平均蒸发量1632.4mm，降水主要集中在7～8月份，该时期的降水量占全年的39.4%；冬季降水量只占全年的5.8%。

该地区气候特征表明：冬季降水量少，湿度小，空气干燥，对重污染季节空气污染物的净化不利。同时，蒸发量较大，是年降水量的2.2倍，也容易引起气候干旱，空气干燥。

（3）地面风向特征

①地面风向、风速及污染系数

根据襄城县气象站地面测风资料统计结果，本地区全年主导风向为NE风，频率占8.3%，次主导风向为NNE风，频率为7.5%。各风向频率和风速统计见表6.1-3。

污染系数综合反映了风向、风速在污染源的下风向方位关心点的影响程度，该系数越大，则受污染源的影响程度也越大。根据襄城县气象站的气象资料统计结果，计算出各方位污染系数。

图6.1-1  风频玫瑰图（静风23.8%）

表6.1-3               全年风向频率、风速统计

| 风向（%） | N | NNE | NE | NEE | E | SEE | SE | SSE | SSW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.8 | 7.5 | 8.3 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 4.3 |
| 风速（m/s） | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 污染系数 | 5.68 | 8.51 | 8.07 | 6.39 | 5.45 | 6.23 | 6.90 | 9.62 | 5.32 |
| 风向 | S | SW | SWW | W | NWW | NW | NNW | C |  |
| 频率 | 6.3 | 5.1 | 2.3 | 2.2 | 6.4 | 4.1 | 4.0 | 23.8 |  |
| 风速 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 |  |  |
| 污染系数 | 6.36 | 6.61 | 3.48 | 3.74 | 7.58 | 4.86 | 5.19 |  |  |

各月、季及全年平均风速见表6.1-4，统计每天分时平均风速见表6.1-5，各季及全年各风速段的频次见表6.1-6。

表6.1-4             各月及全年平均风速统计

| 月份 | 3 | 4 | 5 | 春 | 6 | 7 | 8 | 夏 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| 月份 | 10 | 11 | 秋 | 12 | 1 | 2 | 冬 | 全年 |  |
| 风速（m/s） | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 |  |

表6.1-5                全天分时平均风速统计

| 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| 时间 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 风速（m/s） | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |

表6.1-6             各季及全年的各风速段频次统计

| 风速段（m/s） | ≤0.5 | 0.5～0.9 | 1.0～1.9 | 2.0～2.9 | 3.0～3.9 | 4.0～5.9 | ≥6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季（%） | 9.6 | 7.4 | 26.1 | 21.0 | 12.7 | 14.1 | 8.2 |
| 夏季（%） | 17.6 | 10.9 | 34.8 | 19.5 | 9.3 | 6.5 | 1.4 |
| 秋季（%） | 21.0 | 12.2 | 31.3 | 16.6 | 8.6 | 7.1 | 3.2 |
| 冬季（%） | 11.4 | 8.9 | 28.6 | 19.9 | 10.9 | 11.8 | 8.6 |
| 全年（%） | 14.9 | 9.9 | 30.2 | 19.3 | 10.6 | 9.8 | 5.3 |

由上表可知：

全年平均风速为2.1m/s，风速大于年平均风速的月份为12～5月，3月份平均风速最大，为2.9m/s。从大气污染物水平扩散气象条件来看，冬、春季比较有利于大气污染物的扩散，夏秋季不利于大气污染物扩散。

全年SSE方位的污染系数最大，为9.62%，其次是NNE方位，为8.51%，SWW方位污染系数最小，为3.48%，表明集聚区的SSE、NNE方位是受污染重点区域，受污染机率较大。

NE风向的平均风速最大，为2.8m/s，ESE风向的平均风速最小，为1.4m/s。

每天9:00～19:00的平均风速较大，而20:00～8:00的平均风速较小，相比之下，白天更有利于大气污染物扩散，夜间则不利于大气污染物的扩散。

全年风速＜2.0m/s的频次高达55%，而春、夏、秋、冬四季也分别高达42.1%、63.3%、64.5%、48.9%，显然，本地区属于大气污染物扩散的不利地区。

②大气稳定度

大气稳定度是反映大气湍流运动强弱的标志之一，也是影响大气污染物扩散的重要因素之一。襄城县气象站采用Paspuil（帕斯奎尔）稳定度分级法，将大气稳定度分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定6大类，并分别以A、B、C、D、E、F表示，符合导则中推荐的稳定度分级方法。

由襄城县气象站统计的本区域各稳定度频率见表6.1-7。

表6.1-7            各季及全年稳定度频率表

| 季节 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 1.1 | 12.8 | 10.1 | 38.9 | 23.4 | 13.9 |
| 夏 | 3.9 | 14.7 | 6.4 | 34.6 | 24.4 | 16.0 |
| 秋 | 2.5 | 10.4 | 5.1 | 39.4 | 22.1 | 20.5 |
| 冬 | 1.2 | 4.2 | 6.4 | 41.9 | 25.0 | 21.3 |
| 全年 | 2.2 | 10.6 | 7.0 | 38.7 | 23.7 | 17.9 |

从上表可知，本地区全年大气稳定度以中性（D类）状态为主，出现频率约占38.7%。其次为较稳定（E类）和稳定（F类）所占比例也较大，E、F类稳定度出现频率之和达41.6%，超过D类稳定度出现频率。A类稳定度最少出现，仅2.2%。同时，冬季不稳定类天气出现频率最小，只有11.8%，而夏季不稳定类天气出现频率达到25.0%，表明冬季最不利于污染物在垂直方向上的扩散，夏季最有利于污染物垂直扩散。

③混合层厚度

采用HJ/T2.2-93推荐的混合层厚度的计算方法，计算式如下：

A—D类稳定度时：

E—F类稳定度时：

式中：h——混合层厚度（m）；

U10——各稳定度下10m高度处平均风速（m/s）；大于6m/s时取6m/s；

F——地转参数；

Ω——地转角速度，取7.29×10-5rad/s；

φ——地理纬度；

as、bs——混合层系数，取值见表6.1-8。

表6.1-8                混合层系数取值表

| 大气稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as | 0.056 | 0.029 | 0.020 | 0.012 | / | / |
| bs | / | / | / | / | 1.66 | 0.70 |

按照上述方法，采用气象台地面资料计算出本次环评采用的各大气稳定度条件下平均混合层厚度见表6.1-9。

表6.1-9            各稳定度下平均混合层厚度

| 大气稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层厚度（m） | 1885 | 1550 | 1059 | 491 | 268 | 113 |

2、环境空气影响分析

产业集聚区规划主导产业为服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造产业，主导产业发展主要是个别机电设备制造产业排污量较大。项目引驻应满足产业发展负面清单及环境准入要求，污染排放较大的行业应限制和禁止引进，并严格落实项目环评提出的大气污染防治措施，确保环保设施稳定运行；产业集聚区目前尚未实现集中供气，在管理上应禁止建设燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料的设施，减少废气污染物排放，最大程度减缓对环境的影响。

产业集聚区位于襄城县中心城区北部，根据当地多年气象条件，襄城县中心城区位于其主导风向NE的下风向，受污染的几率较大。为保障规划的实施不对区域大气环境产生不利影响，尤其是不对襄城县中心城区造成污染，产业集聚区应严格限制废气污染严重的企业进驻。

总体而言，产业集聚区燃料以清洁能源天然气为主，新增废气污染物的排放不会改变区域环境空气质量。

3、特征因子环境影响分析

根据主导产业及已入驻项目排污特征分析，产业集聚区主要特征因子为非甲烷总烃、二甲苯、甲苯等挥发性有机物（VOCs）以及现状企业平煤隆基新能源科技有限公司产生的NH3、HCl、氟化物等。

（1）挥发性有机物影响分析

根据产业集聚区内现状排污水平预测，远期VOCs排污量约23.73t/a，排放量较大，若不对区内挥发性有机物排放企业进行有效治理，将会对区域环境质量造成一定的影响。为减缓产业集聚区后续发展对环境的影响，产业集聚区应按国家和地方挥发性有机物污染防治要求，积极落实和推进有关企业做好挥发性有机物污染防治，按期完成整改。机电设备制造业发展过程中涉及的表面涂装等排放挥发性有机物项目应落实如下措施：

①提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达50%以上。

②积极推广绿色涂装工艺。推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，降低单位产品的挥发性有机物排放量。

③加强工艺废气逸散控制。涂料、稀释剂、清洗剂等含有VOCs的原辅材料应储存或设置于密封容器或密闭工作间内，以减少VOCs的无组织排放。各类表面涂装和烘干等产生VOCs废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs污染控制设备进行处理；无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应尽可能设置集气罩、排风管道组成的排气系统。

④开展工艺废气治理。烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩加焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘加多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。

（2）异味影响分析

产业集聚区恶臭异味影响主要是平煤隆基新能源科技有限公司生产工序产生的NH3及企业污水处理站排放的NH3和H2S。目前，这些企业对异味污染源采取了相应的除臭措施。根据现状监测，产业集聚区内NH3监测值最大占标率为，H2S监测值最大占标率为，未对区域环境质量造成明显影响。

平煤隆基新能源科技有限公司在后续发展中，应严格落实NH3去除措施，避免对周边环境造成不良影响。产业集聚区应做好跟踪监测，对区域环境空气进行动态监测管理，一旦发现NH3和H2S超标，及时对区内企业进行监督管理，查找原因并尽快整改。

（3）HCl、氟化物影响分析

HCl、氟化物主要是平煤隆基新能源科技有限公司生产工序产生。氯与水结合可生成次氯酸，次氯酸是一种强氧化剂，能使某些细胞内含物氧化、漂白，使细胞的正常代谢功能遭到破坏，尤其是使叶绿素遭到破坏，对植物造成伤害。氟化物对人体健康、植物生长等会产生影响。目前，企业对HCl、氟化物采取碱喷淋措施，根据现状监测，产业集聚区内HCl、氟化物监测值最大占标率分别为，未对区域环境质量造成明显影响。

平煤隆基新能源科技有限公司在后续发展中，应严格落实各项污染物去除措施，确保污染物稳定达标排放，避免对周边环境造成不良影响。产业集聚区应做好跟踪监测和企业的监督管理，对区域环境空气进行动态监测管理。

## 6.2地表水环境影响分析

### 6.2.1废水污染源分析

1、现状废水污染源

（1）工业企业废水

产业集聚区内现状废水污染源为入驻企业排放废水及居住区生活污水。企业生产废水预处理后排入管网，生活污水经化粪池处理后排入管网，进入襄城县源成水务有限公司集中处理，主要工业企业用排水情况见表6.2-1。

表6.2-1                            集聚区内现有主要企业基本情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（m2） | 新鲜水用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） | 厂内废水处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌天晶能源科技有限公司 | 26667 | 21660 | 17328 | 生产废水经沉淀、中和处理，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 2 | 许昌华鼎新能源科技有限公司 | 26666.7 | 1800 | 1440 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 3 | 襄城县瑞丰科技有限公司 | 26665.543 | 735 | 588 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 4 | 许昌龙腾塑胶有限公司 | 26667.88 | 990 | 504 | 冷却水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 5 | 襄城中西医结合医院 | 270378.93 | 357481 | 285795 | 检验废水设容积为5、1、0.05m3的容器分类收集后排入厂内污水处理站，酸性废水采用石灰中和处理，含氰废水采用碱式氯化法处理，含铬废水采用化学还原沉淀法处理。日常生活污水经化粪池处理后排入厂内污水处理站；食堂废水经隔油、沉淀处理后排入厂区污水处理站处理 |
| 6 | 襄城县萬祥挂车生产有限公司 | 53336 | 11621 | 5760 | 冷却水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 7 | 许昌亚丹生态家居有限公司（原名：许昌万华板业有限公司） | 198579.64 | 7200 | 5760 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 8 | 襄城县金浩商贸有限公司 | 56877.11 | 2100 | 252 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 9 | 许昌市长江高压计量设备有限公司 | 30000 | 2000 | 1260 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 10 | 襄城县鸿鑫服饰有限公司 | 14903.27 | 5250 | 4200 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 11 | 许昌新万达电缆有限公司鑫旺分公司 | 35115.19 | 525 | 420 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 12 | 许昌奥得利电子有限公司 | 22628 | / | / | 环评批复后一直未投产，因此不再统计其用排水量 |
| 13 | 许昌宝莱雅装饰材料有限公司 | 40858.184 | 4608 | 4062 | 生产废水经混凝+沉淀预处理后，与经化粪池处理过的生活污水一起排入采用水解酸化+生物接触氧化工艺的生化处理系统处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 14 | 许昌市群发实业有限公司 | 173990.17 | 65842.5 | 52674 | 生活污水、果蔬废水、地面冲洗废水、生产更换废水经格栅+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 15 | 河南康淇实业有限公司 | 103171 | 22380 | 17520 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 16 | 平煤隆基新能源科技有限公司（原名：河南平襄新能源科技有限公司） | 233345 | 1756161 | 1345755 | 一般酸碱废水、浓酸废液、浓碱废液经各自收集池收集后，泵入“调节池-一级反应处理-沉淀池-二级反应池-沉淀池”处理，出水与生活污水进入“一级脱氮池（氧化沟池型）-沉淀池-二级A/O池（氧化沟池型）-沉淀池-出水池”处理后，达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中间接排放标准，排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 17 | 河南省华瑞电气制造有限公司 | 4278 | 1417.5 | 1134 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 18 | 许昌瑞翔鞋业有限公司 | 7500 | 21840 | 17472 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 19 | 襄城县博一化纤有限公司 | 15000 | 410 | 168 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 20 | 襄城县国开电气有限公司 | 33240.157 | 2080 | 1664 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 21 | 许昌乐居科技有限公司 | 3000 | 650.2 | 530.56 | 食堂废水经隔油处理后和生活污水、清洗废水一起混合后经化粪池处理，处理后的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 22 | 雏鹰农牧集团股份有限公司襄城县分公司 | 40020 | 1890 | 864 | 经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 23 | 河南舒莱卫生用品有限公司 | 112848.83 | 4867.5 | 3894 | 经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 24 | 襄城县晨曦彩印包装有限公司 | 20000 | 6897 | 4812 | 生产废水经厂内污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，处理后的废水混合后排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 25 | 许昌智工有限责任公司 | 4000 | 770 | 616 | 经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 26 | 襄城县明俊服饰有限公司 | 2100 | 11800 | 1440.3 | 软化水直接排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 27 | 许昌华之诺服饰有限公司 | 24600 | 11800 | 5700 | 软化水直接排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 28 | 襄城县博济恒实业有限公司 | 4470 | 9600 | 7680 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 29 | 许昌美尚服饰有限公司 | 3000 | 11800 | 1440.3 | 软化水直接排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 30 | 河南华琪食品有限公司 | 26200.88 | 5986.2 | 5613.3 | 生产废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理，预处理后废水混合经厂区污水处理站处理达标后排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 31 | 河南梵德威汽车用品有限公司 | 4000 | 780 | 624 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 32 | 襄城县诺森梦卫浴有限公司 | 5760 | 315 | 252 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 33 | 襄城县星冠实业有限公司 | 1000 | 96 | 76.8 | 生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 34 | 河南昌锦安全防护用品有限公司 | 3400 | 3717 | 2973.6 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 35 | 许昌市一业堂保健品有限公司 | 960 | 175.2 | 236 | 生产废水、生活污水依托河南华琪食品有限公司污水处理站处理后排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 36 | 许昌华洋服饰有限公司 | 33335 | 2401.8 | 1920 | 软化水直接排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 37 | 襄城县予信鞋业有限公司 | 1500 | 2901.6 | 2321.28 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 38 | 襄城县鼎盛科技有限公司 | 5016 | 859.32 | 687.46 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准，排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 39 | 许昌天戈硅业科技有限公司 | 1400 | 268686 | 37437.9 | 纯水制备废水直接排放，坩埚清洗、切割废水、酸雾吸收塔更换废水经厂内污水处理站（处理工艺为一级化学沉淀+二级化学沉淀）处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理；生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司处理 |
| 40 | 许昌市海宝光学眼镜有限公司 | 800 | 1020 | 908 | 纯水制备废水直接排放，生活污水和超声波清洗废水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司进一步处理 |
| 41 | 河南华士机械设备科技有限公司 | 33161 | 2100 | 1680 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 42 | 襄城县超凡纺织有限公司 | 35314 | 1155 | 924 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 43 | 襄城县天需机电有限公司 | 1000 | 84 | 67.2 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 44 | 河南亚邦电气有限公司 | 20000 | 200 | 160 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 45 | 许昌弘日能源有限公司 | 34250.13 | 4155 | 3324 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 46 | 许昌市华兴电子有限公司 | 18000 | 982.5 | 786 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 47 | 许昌中衡电气有限责任公司 | 20541 | 1300 | 1040 | 生活污水经化粪池处理后排入襄城县源成水务有限公司深度处理 |
| 合计 | 1859544.614 | 2643090.32 | 1851464.7 | 新鲜用水量8810.3m3/d，废水排放量6171.55m3/d |

由表6.2-1可知，襄城县产业集聚区现状工业、仓储企业废水排放量为6171.55m3/d。

（2）居住区生活污水

集聚区居住区生活污水部分经化粪池处理后排入管网，进入襄城县源成水务有限公司集中处理，未搬迁村庄区域污水管网未铺设，生活污水经化粪池处理后定期清掏。

2、规划期末废水量预测

集聚区规划工业用地面积417.83hm2，规划仓储用地24.73hm2，公共设施用地215.6hm2，道路广场用地503.48hm2，市政设施用地28.19hm2，规模期末居住人口为10万人。根据现状主要企业排水统计，集聚区内工业、仓储用地单位面积废水排放量为27.28m3/hm2·d。规划期末废水排放量预测见表6.2-2。

表6.2-1              规划期末废水排放量估算

| 污染物 | 废水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工业、仓储废水 | 12073 | 规模面积共442.56hm2，单位面积废水排放量27.28m3/hm2·d |
| 公用设施 | 29891 | 根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），用水指标取50m3/hm2·d，公共设施等规划用地面积 747.27hm2，污水排放系数取80% |
| 综合生活污水 | 16000 | 规划期末居住人口10万人，综合用水取200L/人·d，污水排放按80%计 |
| 合计 | 57964 | 规模期末废水量约5.8万m3/d，考虑排水的不确定性，废水量按7万m3/d计 |

### 6.2.2地表水环境影响分析

1、污水处理方案

襄城县产业集聚区污水规划集中收集后进入襄城县源成水务有限公司深度处理。襄城县源成水务有限公司设计总体处理规模为5×104m3/d，处理后水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，污水处理后达标排入柳叶江经文化河进入沙颍河。

目前，襄城县源成水务有限公司处理规模为5×104m3/d，实际收水量为3×104m3/d，中水回用工程未建。根据现状监测结果，柳叶江下游监测断面满足Ⅳ类功能区划要求。规划期末，集聚区废水排放量已超过5万m3/d，襄城县源成水务有限公司现状处理规模已不能满足需要。因此，亟待实施襄城县源成水务有限公司扩建工程。

2、废水排放环境影响分析

根据《襄城县城乡总体规划》（2015-2030），现状污水处理厂处理规模2030年拟扩建至7万吨/日，与集聚区原规划环评一致。根据集聚区原规划环评地表水环境影响预测结果，襄城县源成水务有限公司扩建工程和中水回用工程完成后，入文化河上游100m监测断面处COD预测值为20.91mg/L，氨氮预测值为1.48mg/L，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

综上分析，襄城县产业集聚区废水进入襄城县源成水务有限公司处理可行，在襄城县源成水务有限公司按规划规模实施及中水回用工程完成后，区域废水排放不会对柳叶江及文化河水质造成影响，柳叶江、文化河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

## 6.3地下水环境影响分析

1、水文地质概况

根据地下水的赋存条件，襄城县地下水可划分为碎屑岩类孔隙裂隙水和松散岩类孔隙水两类。其中，松散岩类孔隙水赋存于第四系松散岩类孔隙中，除基岩裸露区外，广布全区。襄城县地下水总体上从西向东径流，含水层富水性受地形、地貌、成因、时代、岩性的控制，按单井5m降深涌水量，可划分为五个富水等级，分别为强富水区(大于3000m3/d)、富水区(1000-3000m3/d)、中等富水区(500-1000m3/d)、弱富水区(100-500m3/d)、贫水区(小于100m3/d)，

富水区上部即潜水层为全新统冲积形成的粉砂、粉细砂，是农灌和居民饮用的主要层位，水位埋深1.8~5.6m；主含水层为中更新世纪形成的古河道带，含水层为卵砾石，局部夹中粗砂和粘土透镜体，主含水层顶板埋深为20~25m，厚度一般13~30m，在五里堡至北汝河一带，含水层厚度较大。集聚区所在区域为弱富水区。襄城县水文地质见图6.3-1。

图6.3-1  襄城县水文地质图

2、包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。集聚区地质层为粉质粘土层，粉质粘土渗透系数为1.0×10-6cm/s~1.0×10-7cm/s，分布连续、稳定。集聚区场地包气带防污性能为中级。

3、地下水环境影响分析

襄城县产业集聚区主导产业为服装制造、一次性卫生用品制造业和机电设备制造业，生产过程中废水水质简单。入驻企业按照GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934等相应标准或规范做好防渗，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水的量很少或忽略不计。在正常状况下地下水污染源难以对地下水产生影响。

集聚区内入驻企业生产过程中涉及氢氟酸、盐酸、液氨等危险化学品，但均不存在重大危险源。在非正常情况下，入驻企业的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污染物泄漏于地表，在降水淋滤等作用下，可能通过包气带土层渗入含水层，对潜水含水层造成影响。

（1）对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。区域场地为粉质粘土层，其渗透系数为1.0×10-6cm/s~1.0×10-7cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

（2）对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水力联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到下渗污水的污染影响。

## 6.4声环境影响分析

### 6.4.1工业企业噪声影响分析

襄城县产业集聚区规划的主导产业为服装制造、一次性卫生用品制造业和机电设备制造业，入驻企业带来许多噪声源，由于工业性质各异，数量较大，较难从整体上预测它们的噪声影响。但针对每个入驻企业而言，企业选址大部分符合产业布局和规划，同时执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中规定的相应的标准，厂界噪声满足限值要求，从而使工业各分区噪声环境满足符合相应质量标准要求。

产业集聚区规划工业区和居住区分片集中布局，在工业用地和居住用地之间均有道路隔离，且道路两侧设置有绿化带，可以减缓工业噪声对居住生活环境的影响。但是，由于目前居民点搬迁集中安置滞后，造成部分区域工业居住混杂现状，在居民点按规划实施搬迁后，可以避免受到工业噪声源的影响。

### 6.4.2道路交通噪声影响分析

规划区内主要交通主干道103省道、北二环路、紫云大道、襄业路、阿里山路等设有绿化防护带；绿化带美化环境的同时兼具隔声降噪效果，一般育成期的20m绿化林带可降噪4～5dB(A)，可以起到良好的隔音降噪效果。

监测和企业的监督管理，对区域环境空气进行动态监测管理。

## 6.5固废环境影响分析

襄城县产业集聚区产生的危险废物主要为废乳化液、废机油、废液压油、废活性炭、废润滑油等，各产业与固体废物的关系及处理处置方式见下表。

表6.5-1            集聚区固体废物及处置方式

| 产业 | 主要固废组成 | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 主导产业 | 服装制造 | 边角料、不合格产品、废包装材料、生物质燃料灰渣、 | 定期外售 |
|  |  | 废机油、废活性炭 | 交有资质的单位处置 |
|  | 一次性卫生用品制造业 | 边角料、不合格产品 | 定期外售 |
|  |  | 废机油及油桶、废液压油及油桶、废活性炭 | 交有资质的单位处置 |
|  | 机电设备制造业 | 废电池片、废电料、废不锈钢、废金属丝 | 定期外售 |
|  |  | 污泥 |  |
|  |  | 酸碱废手套、废机油、废油漆桶、废树脂桶、漆渣、废液压油、废活性炭、废乳化液、废滤芯、废润滑油、废导热油 | 交有资质的单位处置 |
| 其他 | 食品加工 | 废包装材料、污泥 | 收集后交环卫部门处理 |
|  | 塑料制品业 | 不合格品、边角料、除尘器收尘灰 | 定期外售 |
|  |  | 废机油、废机油桶、废催化剂 | 交有资质的单位处置 |
|  |  | 含油废抹布 | 交环卫部门处理 |
|  | 家具制造业 | 木屑边角料、木质粉尘 | 定期外售 |
|  |  | 漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭 | 交有资质的单位处置 |
|  | 印刷 | 残次品、边角料 | 定期外售 |
|  |  | 废网版、废溶剂桶、废油墨桶、废橡胶板、废离子交换树脂 | 交有资质的单位处置 |
|  | 有色金属压延加工 | 废铝料、废纸 | 定期外售 |
|  |  | 污泥 | 送垃圾填埋场 |
|  |  | 废液压油、废活性炭、槽液 | 交有资质的单位处置 |
|  | 非金属矿物制品业 | 切割废片、废坩埚、坩埚底料、边角料 | 定期外售 |
|  |  | 污泥 | 送垃圾填埋场 |
|  |  | 废树脂、废机油、废机油桶 | 交有资质的单位处置 |

由上表可见，襄城县产业集聚区各产业产生的固体废物均能得到有效处理处置。

## 6.6环境风险影响分析

本次环境风险评价目的是在产业集聚区整体的层面上来防范环境风险，把环境风险尽可能降低至可接受水平。根据入驻项目行业特点，识别区内重大风险源，从管理方面提出产业集聚区环境风险防范措施及应急预案，并提出环境风险管理体系建议。

### 6.6.1产业发展环境影响分析

从主导产业发展风险水平来说，服装制鞋业、一次性卫生用品制造业一般不涉及风险物质或装置，目前集聚区入驻企业机电设备制造产业发展以电气机械及器材制造、光伏设备及元器件制造、输配电及控制设备制造等为主，生产过程涉及到的风险物质很少，行业环境风险水平较低。主要危险物质有硅烷、液氨、硫酸、氢氟酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、三氯氧磷、TMA（三甲基铝）、笑气等。根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）要求识别，目前产业集聚区内不存在重大危险源。产业集聚区涉及危险物质理化性质和毒性列于下表。

表6.6-1          集聚区涉及危险物质的理化性质及危险特性

| 物质 | 理化性质 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 硅烷SiH4 (四氢化硅， 甲硅烷) | 分子量32.12；无色，不愉悦气味，沸点-117℃，临界温度-3.5℃，蒸汽密度1.11。不溶于水（与水反应），爆炸界限：1.4%-96％ | 于空气中自燃。上呼吸道刺激、眼睛刺激、头痛、恶心、皮肤灼伤，LC509600ppm/4小时(大鼠吸入) |
| 氨 | 分子量17.03；无色有刺激性恶臭的有毒气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。分子量17.03，相对空气密度0.6，易溶于水、乙醇。嗅阈值0.8PPM | 非可燃气体，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。刺激性气体；低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死和可引起发射性呼吸停止。LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入) |
| 硫酸H2SO4 | 分子量98.08；无色无臭透明油状液体。相对密度（水=1）1.834，熔点10-10.49℃，沸点：330℃，饱和蒸气压0.13KPa(145.8℃)。与水、乙醇混溶 | 遇水大量放热，可发生沸溅，有强烈的腐蚀性和吸水性。不燃，无特殊燃爆特性，浓硫酸与可燃物接触易着火燃烧。对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。大鼠经口LD50: 2140 mg/kg；吸入LC50: 510 mg/m3/2H。小鼠吸入LC50: 320 mg/m3/2H |
| 盐酸HCl | 分子量36.46；无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点：-114.8℃，沸点：108.6℃，相对密度（水=1）1.1，饱和蒸气压30.66kPa(21℃)。与水混溶，溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯，不溶于烃类 | 与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124 mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 氢氟酸HF | 分子量20.00；无色透明有刺激性臭味液体。氟化氢熔点-83.1℃，沸点120℃，相对密度（水=1）:1.26，与水混溶，溶于乙醇，微溶于乙醚 | 本品不燃，无特殊燃爆特性，但能与大多数金属反应。对呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用；LC501044mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 硝酸 | 分子量63.01；纯品为无色透明发烟液体，有酸味；饱和蒸汽压：6.4kPa(20℃)；熔点：-42℃，沸点：83℃；密度：相对密度(水=1)1.50(无水) | 不燃烧。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用 |
| 氢氧 化钠 | 分子量39.98；无色透明液体，吸湿性强；蒸汽压：0.13kPa(739℃)；熔点：318.4℃， 沸点：1390℃；相对密度(水=1)2.12 | 不燃烧。具有强腐蚀性。刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 |
| 三氯氧磷 | 53.35；无色发烟液体，有辛辣气味；沸点105.1℃，熔点1.2℃；相对密度（水=1）1.68；饱和蒸汽压5.33kpa（27.3℃） | 不可燃；在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾；遇水激烈反应，放热，生成盐酸和磷酸分解产物，有着火和爆炸危险。腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入蒸气可致肺水肿。高浓度接触可能导致死亡。LD50380mg/kg（大鼠经口）；LC50 200.3mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 笑气（N2O） | 44.01；熔点-90.8℃；沸点-88.5℃；饱和蒸气压506.62kPa（-58℃）；相对密度(水=1) 1.23；相对密度(空气=1) 1.52 | 不燃烧，遇乙醚、乙烯等易燃气体能起助燃作用，可加剧火焰的燃烧。LD50：1068mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| TMA（三甲基铝） | 分子量：72.08；熔点(101.325kPa)： 15.28℃；沸点(101.325kPa)： 127.12℃；液体密度(20℃，100kPa)： 752kg/m；熔化热(15.28℃，101.325kPa)： 122.05 kJ/kg；气化热(127.12℃，101.325kPa)： 581.38kJ/kg；比热容(25℃，101.325kPa)： 2160.389 J/(kg·℃)；蒸气压 (20℃)： 1.120Kpa | 三甲基铝在常温常压下为无色透明液体。反应性极强。空气中自燃，瞬间就能着火。与具有活性氢的酒精类、酸类激烈反应。与水反应激烈，即使在冷水中也能产生爆炸性分解反应，并生成甲烷。三甲基铝接触皮肤能引起组织破坏和烧伤。因为三甲基铝太活泼，它不可能以其原形直接吸人体内。它在空气中自燃时发出对人体有害的氧化铝烟雾。人吸入后气管和肺受损伤，严重时能引起肺水肿。LD50：1068mg/m3，4小时(大鼠吸入) |

### 6.6.2环境风险事故分析

环境风险事故主要为火灾爆炸和毒物、腐蚀性物质泄漏引发的空气污染、水环境污染事故。一旦发生风险事故，其危险性物质将通过大气、水体、土壤、地下水等途径进入环境，对环境造成影响和危害。

### 6.6.3环境敏感区及保护目标

大气环境敏感区域及保护目标主要是指产业集聚区内及周边的居民聚居区，参见第2章表2.6-1。

水环境敏感区域及保护目标为柳叶江、文化河。

### 6.6.4环境风险影响分析

1、大气环境风险影响分析

根据多年气象条件，当地风频最多风向为NE风，次多风向为NNE风。在风险事故状态下，易受到影响的是风险源下风向的张和庄村等村庄。因此，在考虑产业集聚区环境风险事故时，应首先考虑上述居住区的风险防范。

后续引驻项目选址应考虑规划的居住区以及集聚区外居住区的分布情况，应符合用地规划和产业规划，环境风险较大的项目应远离集中居住区，风险较大且防范措施无法落实的项目应禁止引入集聚区。

2、水环境风险影响分析

产业集聚区规划雨水排入柳叶江，因此，水环境风险风险防控主要是做好对柳叶江的污染防控。

发生风险事故时危险物质泄露和事故消防废水的处置是产业集聚区水环境风险防范需要特别关注的问题。产业集聚区水环境风险防控应从企业、产业集聚区管委会、当地政府三个层次落实，实施有效措施防止泄漏物质、受污染消防水等扩散至外环境，做好事故废水的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范工作。

入驻企业防范措施：保障危险化学品的运输、贮存及生产安全，严格企业危险废物暂存制定，减少风险事故隐患；企业应根据项目环评要求，建设事故应急水池，禁止事故废水、受污染消防水混入雨水管网排放。

产业集聚区防范措施：严格按照规划环评提出的环境准入条件引入项目；加强废水污染源的管理，监督企业按环评要求落实水污染防治和风险防范措施；定期对区内涉及危险化学品企业开展风险措施落实情况检查监督。

当地政府防范措施：负责全面指挥，救援、管制、疏散；对专业救援队伍支援。产业集聚区内企业一旦发生废水风险事故时，立即通知相关管理部门，启动企业、产业集聚区、政府三级应急预案，避免对地表水环境造成影响。

### 6.6.5防范措施和应急预案

1、环境风险防范措施

根据可能发生的的风险事故类型，其相应的防护、应急措施列于下表。

表6.6-2              产业集聚区事故预防及应急措施

| 一、区内企业环境风险事故的预防及应急措施 |
| --- |
| 事故类型 | 风险事故防范措施 | 风险事故应急措施 |
| 火灾爆炸 | 1.防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材； 2.保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集； 3.加强火源管理，重要部位用防火材料保护； 4.安全联锁装置、紧急放空系统、按规范选设备； 5.精心操作，持证上岗，加强设备检查； 6.加强卫生防护措施，配置急救箱和防护用品； 7.加强危险品管理，防止遗失造成安全隐患； 8.企业自建消防废水收集池，消防废水不得直排。 | 1.发现火灾，立即报警； 2.火灾初期及时扑灭，采取紧急防火措施，防止火灾扩大和蔓延； 3.紧急疏散人群和救护伤员； 4.消防废水不能直接排放，企业自建消防废水收集池，经处理达标方可排放。 |
| 毒物泄漏 | 1.严格执行《危险化学品安全管理条例》； 2.提高员工素质，严格按照操作规程作业，加强员工安全培训以及事故应急措施培训； 3.设置有毒气体监测报警仪； 4.要有可靠的通风系统，可能的话敞开布置； 5.加快物料周转，减少贮存量； 6.生产、储存有毒有害物料企业设置事故废水收集池，对初期雨水、消防废水及泄露物料进行及时收集处理； 7. 健全雨水管网系统，在雨水管网内和雨水管总出口设闸板，发生原料泄露和火灾事故后，及时关闭闸板截留物料，防止有毒物质和消防废水通过雨水管网排入外环境，保证事故废水能及时通过专门排水沟进入事故池。 | 1.发现毒物泄漏，立即报警； 2.划定隔离区，迅速撤离人员至安全区，禁止无关人员进入； 3.应急处理人员戴防毒面具，穿防护服，采取有针对性措施； 4.对泄漏出来的有毒物质，采取必要措施，防止扩散和蔓延； 5.消防固废妥善处理。 |
| 事故排放 | 1.根据项目环评要求建设事故应急水池； 2.制定污水事故排放相关应急预案。 | 1.启动事故排放应急预案； 2.污水排入事故应急水池。 |
| 二、产业集聚区管委会环境风险事故的预防及应急措施 |
| 1. 对有毒有害物质的分布、流向、数量加以监控，建立管理信息库，区域内联网； 2. 建立环境风险应急预案，并根据演练或事故处理过程对应急预案进行调整，为事故处理决策和善后提供支持； 3. 建立安全环保机构，负责日常环境管理和安全保障工作，定期对可能存在的环境风险区域进行检查维护，降低事故发生率； 4. 发生事故后协调区内相关企业做出应急措施，对事故废水予以堵截，禁止排出厂外。 |
| 三、地方政府相关部门环境风险事故的预防及应急措施 |
| 1.对区内企业的环境风险预防措施进行定期检查监督； 2.督促产业集聚区及区内企业制定环境风险防范措施及应急预案； 3.督促产业集聚区建立安全环保机构，并对其环境管理和安全保障工作进行监督指导； 4.建立所在区域的风险事故决策支持系统，对区内企业的事故源进行在线监测； 5.在发生环境风险事故时，组织协调环保、消防、公安等相关部门作出相应的应急措施。 |

2、应急预案

目前，襄城县产业集聚区尚未制定突发环境事件应急预案。为防止重大环境污染事故发生，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理，产业集聚区应尽快编制突发环境事件应急预案，主要内容列于下表。

表6.6-3                 突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 原料储存区、生产区及其邻区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援 队伍——负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 原料泄漏会造成人员中毒，应配备急救所用的一些药品、器材；配备消防器材、消防服、必要的防毒面具 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备； 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对泄露物质的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对泄露物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

# 第七章  资源环境承载力分析

## 7.1土地资源承载力分析

襄城县产业集聚区规划用地规模中不符合《襄城县土地利用总体规划（2010～2020年）》部分的新增用地规模已在新一轮土地利用总体规划中修编，与《襄城县土地利用总体规划（2010～2020年）调整方案》确定的城镇工矿用地规模相协调，保证新增建设用地符合新一轮土地利用总体规划。

襄城县耕地后备资源丰富，近远期空心村，砖瓦窑，工矿废弃地等可开发复垦整理的新增耕地资源约有2万亩，完全可以保证襄城县耕地占补平衡，满足集聚区发展需要。另外，襄城县有一般农田约13万亩，完全可以完成集聚区占用基本农田的补划任务，从而保证襄城县基本农田数量不减少，质量不降低。

从区域土地资源承载能力来看，襄城县产业集聚区规划范围不变，规划发展未加剧区域土地资源供给的压力。

## 7.2水资源承载力分析

襄城县产业集聚区为襄城县中心城区的一部分，其规划发展用水需求在襄城县城乡总体规划中统一考虑，根据襄城县城乡总体规划中心城区规划发展用水需求，分析产业集聚区规划进一步发展的水资源承载力。

### 7.2.1城市水资源及开发状况

1、地表水资源

襄城县属淮河流域。境内有大小河流16条，遍及全县16个乡镇，多为西北-东南走向，主要河流有北汝河、颍河。其中北汝河于十里铺镇鲁渡村入境，流经十里铺、紫云、城关、山头店、茨沟、丁营6个乡镇，于丁营乡崔庄注入沙河。流域面积241平方千米，境内流长46.9千米，主要支流有马黄河、苇子河、柳河3条，总长32千米；颍河于颍阳镇洪村寺村入境，流经颍阳、颍回、双庙3个乡镇，于双庙乡东部朱庄村出境，境内流长23千米，流域面积68平方千米。还有新范河、高阳河、上纲河、柳叶江、南浬河、北浬河、马拉河、运粮河、小泥河、文化河等排涝河道10条。全县河流总长299.5km，河网密度0.3千米/平方千米。

县域内地表水资源常年总量为12.93亿m3，其中地表径流1.42亿m3，过境水流11.51亿m3，过境水主要分布在北汝河、颍河。水质为III类，现在年开采利用1亿多m3。

2、地下水资源

襄城县地下水资源丰富，浅层地下水总储量1.4亿m3，地下水年可利用量为1.6亿m3（43.8万m3/d）。境内有许昌市的地下水水源地。麦岭地下水饮用水源地位于襄城县东部麦岭镇周边，距北汝河大陈闸偏东南约5km，区域面积约20km2。地貌位置属北汝河冲积平原的中上部。含水层由第四纪冲积形成的砂层和冲洪积形成的沙砾卵石层组成，赋存着潜水和承压水。根据地下水的埋藏特征，该区地下水可分为潜水和承压水，潜水埋藏浅，循环交替快，水质好，易于开采，是农田灌溉的主要水源；承压水埋藏较深，水量丰富，水质良好，开采便利，是理想的集中供水水源。麦岭地下水饮用水源地于1988年7月投入运行，工程设计取水量5万m3/d，目前投入运行12口井，深度均位于90～110m之间，取水层位于承压水层，实际取水量为2.5万m3/d。

襄城县地下水资源常年总量1.4亿m3，可开采利用0.93亿m3。

3、南水北调水量

根据《河南省南水北调受水区供水配套工程规划》，规划分配襄城县水量为1100万t/a，自位于禹州市张得乡孔楼村的孔楼分水口引水至襄城县城。第三水厂以南水北调为水源。

### 7.2.2中心城区规划水源及供需平衡分析

根据《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》预测，2030年襄城县中心城区总预测需水量约为7.8万m3/d。中心城区为第二水厂和第三水厂。

襄城县二水厂位于县城东环路（百宁大道）与北汝河交叉口的西北角，采用北汝河北岸地下水做为水源，供水规模为2万t/d。规划扩建二水厂，使供水量达到9万t/d。

襄城县第三水厂位于阿里山路与襄业路交叉口西南角，已于2015年9月建成运营，供水规模为3万t/d，水源由南水北调水提供。

综上，襄城县第二水厂、第三水厂总供水规模为9t/d，可以满足襄城县中心城区用水需要。

根据《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》，2030年襄城县水资源可利用量为2.75亿m3/a，其中地表水量2.4亿m3/a，浅层地下水0.24亿m3/a，南水北调 0.11 亿m3/a。2030年县域总需水量为1.70亿m3/a。襄城县可利用的水资源总量与需水量之间可实现平衡，但仍需进一步加强水资源开发利用保护基础设施建设，不断提高水资源利用效率和效益，从而全面保障全县经济社会的可持续发展。

### 7.2.3产业集聚区规划水资源支撑性分析

集聚区规划建设第三水厂，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。远期不足供水部分由城市二水厂提供。

规划的第三水厂位于阿里山路与襄业路交叉口西南角，已于2015年9月建成运营，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。在第二水厂扩建后，产业集聚区水资源供应有保障。

### 7.2.4区域水资源利用的限制性分析

根据上文区域水资源支撑能力分析，集聚区用水水源主要为南水北调用水，评价认为襄城县产业集聚区发展水资源以客水为主，对区域的发展存在一定的制约作用。为此，区域产业发展应“量水而行”，产业集聚区应严格限制高耗水产业和高耗水项目进入，入驻项目工业用水的重复利用率须达到国内先进水平。

## 7.3水环境容量及总量控制分析

### 7.3.1水环境容量分析

襄城县产业集聚区废水经襄城县源成水务有限公司深度处理后排入柳叶江，进入文化河，最终排入颍河。

根据区域地表水环境回顾评价知，襄城县源成水务有限公司排入柳叶江下游700m、100m、200m监测断面处污染物浓度在2010~2016年均出现超标，但整体呈下降趋势，水质状况正在逐年改善。根据本次评价现状监测数据，襄城县源成水务有限公司排入柳叶江下游200m监测断面处水质除总氮外其余监测因子均达到环境功能区划Ⅳ类要求，说明随着近两年襄城县水污染防治攻坚战工作的大力推进，柳叶江水质有所改善。区域地表水有一定的环境容量。

为保障区域地表水环境长期稳定达标，应严格落实区域水污染防治措施，实行流域、区域综合治理。同时，加大区域污水处理厂的中水回用力度，削减柳叶江的纳污量。对于襄城县产业集聚区而言，应限制水污染严重的企业进驻，并按襄城县总量控制要求，对区内企业水污染物排放进行严格控制。

### 7.3.2总量控制分析

根据预测，至规划期末，襄城县产业集聚区废水排放量约为5.8万m3/d，排入襄城县源成水务有限公司集中处理。

襄城县源成水务有限公司设计总体处理规模为5×104m3/d，处理后水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，按设计排水水质COD50mg/L、氨氮5mg/L计，则至规划期末，产业集聚区废水污染物排放量为：COD1058.5t/a、氨氮105.85t/a。

## 7.4大气环境容量及污染物总量控制分析

### 7.4.1大气环境容量分析

根据区域大气环境回顾评价知，区域环境空气SO2日均值、SO2小时值、NO2小时值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。NO2、日均值、PM10日均值在2017年出现超标，PM10不达标多与北方地区干燥多风易起尘的气候条件有关。根据本次评价现状监测数据，各监测点位监测因子未出现超标，区域环境空气具有一定的环境容量。

襄城县产业集聚区集中供热工程未建，区内能源以天然气、电为主，禁止燃煤、重油设施建设。入驻企业中除平煤隆基新能源科技有限公司外废气污染源排污水平较低，新增废气污染物排放量不大。大气环境容量不会成为产业集聚区进一步实施的制约因素。

但是，襄城县产业集聚区位于中心城区，且处于主导风向的上风向，为此，产业集聚区不可以盲目地引驻大气污染严重的企业，应大力发展产业链下游低污染产业，为该区域范围内今后的工业发展留出空间。

### 7.4.2总量控制分析

根据现有排污水平预测，规划期末产业集聚区主要污染物排放量为：SO26.53t/a、NOX45.67t/a、颗粒物16.35t/a、VOCs23.73t/a。

常规大气污染物主要是燃料天然气燃烧和生产过程中工艺废气排放，考虑不确定性，产业集聚区控制指标按预测量的1.5倍计，建议控制为：SO210t/a、NOX69t/a、颗粒物25t/a。

VOCs排放量的预测基于现状情况，由于部分企业有机废气尚未采取有效的污染防治措施，在现有企业挥发性有机物落实地方控制要求后，且在后续发展控制高挥发性有机物排放项目引驻，产业集聚区挥发性有机物排放量控制在预测水平内可行，即VOCs24t/a。

## 7.5基础设施可支持性分析

### 7.5.1供水设施可支撑性分析

产业集聚区供水规划为：规划建设第三水厂，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。远期不足供水部分由城市二水厂提供。

规划的第三水厂已于2015年9月建成运营，供水规模为3万吨/日，水源由南水北调水提供。

《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》规划扩建二水厂，使供水量达到9万t/d。襄城县产业集聚区为襄城县中心城区的一部分，在二水厂建成投运后，市政供水设施及供水能力可支撑产业集聚区的发展。

### 7.5.2集中供热设施可支撑性分析

产业集聚区集中供热设施未建，主导产业发展基本无大的生产用热工序。目前，生产用汽量最大平煤隆基新能源科技有限公司，热源为天然气。

评价建议集聚区加快集中供热工程的建设，以保障集聚区企业生产发展的稳定性。

# 第八章  规划协调性分析

本评价根据襄城县产业集聚区产业发展状况，结合国家及地方近年来出台的相关环保管理文件，分析与相关规划及环保管理要求的相符性及存在的主要冲突。

## 8.1相关规划相符性分析

### 8.1.1襄城县总体规划（2015-2030）相符性

（1）城乡发展战略

1） 区域协作，借力发展

在产业发展、空间布局、基础设施建设等方面主动与许昌、平顶山、漯河等周边城市对接，借力发展、错位发展，使襄城县在区域中确立并强化自己的“比较优势”。

2）创新引领传统产业转型升级，以互联网+理念促成三产融合

通过工业智能化和信息化，推动传统优势产业在品牌创建、高新技术产业自主创新、传统农业和服务业的产业链延伸等方面取得突破，形成主导产业明确、产业链完整、传统优势产业与高新技术产业同步发展的现代产业体系；建设互联网+服务平台，促进三产融合、线上线下联动发展。

3）引导产业、人口、空间向城市集中，提高城市综合竞争力和吸引力

通过优化投资与人居环境，吸引产业向城市集聚，进而通过产业集聚提高城市对人口、要素的吸纳能力，形成产城融合发展新格局。在产业集聚和人口集聚的互动发展中推动城市的产业结构升级，提升城市的产业竞争能力和综合服务能力，进而不断增强城市参与国际、国内竞争的能力。

4）加强特色小镇、美丽乡村建设，推进城乡一体化发展

建设特色小镇和美丽乡村示范点，并提出特色小镇和美丽乡村建设指引，强化村镇特色，推进城乡一体化发展。

5）补强农村短板，制定科学全面的农村发展策略

通过明确村庄职能、农业发展主导方向、村庄基础设施配套建设标准等规划手段，为农村地区的科学全面发展指明方向。

（2）产业发展策略

1）总体发展策略

规划实施234 战略，即两个平台、三个载体、四大产业集群。

两个平台：网络交易平台和智能旅游平台；三个载体：襄城县产业集聚区、襄城县循环经济产业集聚区和特色商业区；四大产业集群：硅材料与新能源产业集群、服装服饰产业集群、煤化工产业集群、装备制造产业集群，其中又以硅材料与新能源产业集群、煤化工产业集群为核心。

2）一产发展策略

一产向特色化和复合化的可持续方向发展。以田园生态为本底，科技创新为动力，突出绿色、高产、优质、低耗、高效，发展“特色农业”，创造名、优、特品牌；同时，大力推动农业智慧发展，通过农业科技推广应用，实现农业精准作业、精细管理。注重提高以农产品为原料的深加工业和以农产品线上销售为主的电子商务、以休闲体验农业为主的乡村旅游等服务业的发展，加强一、二、三产联动。

3） 二产发展策略

二产向链条化和集群化方向发展。以产业集聚区和镇区工业区为空间载体，突出产业集群、循环经济和智能转型，通过实施优势产业集群培育、循环产业链条延伸和“互联网+”智能制造，形成具有襄城特色和区域竞争力的现代化工业体系，大力推进新型工业化道路。着力培育硅材料与新能源、煤化工、装备制造、服装服饰四大产业集群，其中突出发展硅材料和煤化工产业，塑造精品产业集群。

4）三产发展策略

三产向新模式和新业态聚焦。以“互联网+”推动服务业的整体提升，以大数据信息平台为载体，创建信息引领的商贸模式，加快发展“互联网+贸易”、“互联网+营销”、“互联网+物流”。以平台网络经济、线上线下联动为方向，通过互联网+建立网络交易平台，发展电子商务，建立智能旅游平台，发展智慧旅游，构建线上定制、线下服务的新型经营模式，并以此带动现代物流、商务金融、商贸服务等服务业的整体提升。

襄城县产业集聚区规划总用地13.07km2，《襄城县产业集聚区总体发展规划（2009-2020 年）》于2009年8月编制完成；规划环评于 2009年 10月通过技术评审，2010年10 月通过审查，其规划选址及规模基本符合襄城县城市总体规划， 冲突情况如下。

阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块，规划为体育设施用地，目前为智能装备产业园，入驻有河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司，这些企业均已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为工业用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为工业用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分，规划为停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地，目前为平煤隆基新能源科技有限公司，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为工业用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为工业用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块，规划为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，目前为襄城中西医结合医院龙耀健康城项目，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为医疗卫生用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为医疗卫生用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分，规划为二类工业用地，目前为襄城县群发实业有限公司，该企业已取得环评批复。在《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》用地规划图中，已将其调整为物流仓储用地。评价建议下一轮规划修编时，将该地块用地调整为物流仓储用地，与《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》保持一致。

### 8.1.2饮用水源保护区划相符性

根据“河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知”（豫政办[2007]125号）和《许昌市饮用水地表水源保护区范围优化调整方案》，许昌市饮用水源保护区分为地表水和地下水水源保护区规划；

（1）北汝河地表水饮用水源保护区

一级保护区：北汝河大陈闸至单庄村的水域及两侧50m的陆域；颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥的水域及两侧50m的陆域。

二级保护区：北汝河单庄村至鲁渡村的水域及两侧1000m的陆域；北汝河大陈闸至单庄村一级保护区外1000m内的陆域；颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥一级保护区外1000m内的陆域；马湟河北汝河入口处至河东姚村的水域及两侧1000m的陆域；文化河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域及两侧1000m的陆域；运粮河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域及两侧1000m的陆域。

准保护区：北汝河鲁渡村至汝州焦枝铁路桥的水域及两侧1000m的陆域；马湟河河东姚村以上的水域及两侧1000m的陆域；文化河襄城县311国道以上的水域及两侧1000m的陆域；运粮河襄城县311国道以上的水域及两侧1000m的陆域。

产业集聚区南边界距北汝河地表水饮用水源二级保护区边界为600m，不在保护区范围内。集聚区废水经处理达标后排入柳叶江，废水不进入水源保护区内，因此产业集聚区与许昌市水源保护区规划不矛盾。

详见图9北汝河饮用水地表水源保护区范围示意图。

（2）麦岭地下水饮用水源保护区（共10眼）

麦岭地下水饮用水源地位于襄城县东部麦岭镇周边，距北汝河大陈闸偏东南约5km，区域面积约20km2。地貌位置属北汝河冲积平原的中上部。含水层由第四纪冲积形成的砂层和冲洪积形成的沙砾卵石层组成，赋存着潜水和承压水。根据地下水的埋藏特征，该区地下水可分为潜水和承压水，潜水指埋深在30～50m以上的含水层中的地下水，承压水指埋藏于中部30～50m以下、90～150m以上的冲洪积扇体内，第四系中更新统沙砾卵石中的地下水。该区潜水的主要补给源是大气降水入渗补给和河流侧渗，大陈闸库区需水量为1225万m3，水位标高79.5m，高于潜水位7m左右，终年补给潜水；大陈闸下游河水亦高于东侧潜水，是常年性的补给源，潜水径流从西北流向东南。承压含水层和潜水含水层之间为弱透水的粉土、粉质粘土相隔，厚度不大且孔隙、裂隙发育，故水力联系密切。因此，承压水除接受上游地下径流补给外，更主要是接受潜水越流补给，承压水径流由西北流向东南。潜水埋藏浅，循环交替快，水质好，易于开采，是农田灌溉的主要水源；承压水埋藏较深，水量丰富，水质良好，开采便利，是理想的集中供水水源。麦岭地下水饮用水源地与1988年7月投入运行，工程设计取水量5万m3/d，目前投入运行12口径，深度均位于90～110m之间，取水层位于承压水层，实际取水量为2.5m3/d。

该镇近年来已采取严格的环境保护措施，杜绝建设污染水环境的企业。北汝河流经该镇西部，源源不断地补充地下水源，地下水水质优良。

一级保护区：开采井外围50m的区域。

地下水源地距产业集聚区最近边界约10km，故襄城县产业集聚区位于地下水保护区之外。

襄城县产业集聚区废水经处理达标后排入柳叶江，进入文化河，最终排入颍河，因此产业集聚区与许昌市水源保护区规划不矛盾。

详见图10麦岭地下水饮用水源保护区划分示意图。

（3）关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知

《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》（国调办环移［2006］134号）

南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区划分方法（输水明渠段）：

（1）设计地下水位低于渠底的渠段，其一级水源保护区范围按由工程管理范围边线(防护栏网)向两侧外延50米，二级水源保护区范围按由一级水源保护区边线向两侧外延1000米；

（2）设计地下水位高于渠底、采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧一级水源保护区范围，分别按由工程管理范围边线(防护栏网)向两侧外延100米和200米；

（3）设计地下水位高于渠底、采用外排或内排方式排地下水的渠段两侧二级水源保护区范围，根据测算公式，实际测算。确定的范围按实际测算结果，外排段左、右侧二级水源保护区范围分别按由工程管理范围边线(防护栏网)向左、右侧外延不小于2000米和1500米；内排段左、右侧二级水源保护区范围分别按由渠道沿线工程管理范围边线（防护栏网）向左、右侧外延不小于3000米和2500米。

襄城县产业集聚区规划边界距离南水北调干渠最近距离远大于3km，在其二级水源保护区范围之外，因此集聚区的规划建设与《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》是相协调的。

详见图14南水北调中线河南省工程示意图。

## 8.2环保管理要求相符性分析

襄城县产业集聚区主导产业为服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业等三个，产业集聚区地处襄城县中心城区北部，位于当地主导风向的上风向。本评价根据襄城县产业集聚区所在区域自然环境特征及区域相关环保管理要求，分析产业集聚区规划的相符性以及规划实施的控制要求。

大气污染防治相关环保管理要求相符性分析详见表 8.2-1，水污染防治协调性分析详见表 8.2-2。

表 8.2-1                           大气污染防治相关环保管理要求相符性分析

| 相关环保管理文件及要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 《河南省 2018 年大气污染防治攻坚战实施方 案 》 （ 豫 政 办[2018]14 号） | ·开展城市规划区工业燃煤设施拆改。2018 年 9 月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成全省省辖市城市规划区内的工业煤气发生炉(除制备原料的煤气发生炉外)、热风炉、导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。逾期未完成拆改的，依法实施停产整治； ·引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰。在全省完成 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆改的基础上，逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源改造范围，2020 年年底前，基本淘汰省辖市规划区内 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉； ·严控“散乱污”企业死灰复燃。在 2017 年整改取缔 83040 家“散乱污”企业的基础上，建立省、市、县、乡四级联动监管机制,紧盯重点区域、重点行业、重点设备，充分发挥乡镇(街道)、村(社区)网格员作用,加强企业环境监管和巡查检查, 确保“散乱污”企业不出现“死灰复燃”。凡被各级督导检查核查发现“散乱污” 企业“死灰复燃”的，一律实施环保问责 | ·产业集聚区建成区尚未实现集中供热供气，仍有部分天然气锅炉； ·规划范围内“散乱污”已全部予以关停，目前不存在“死灰复燃” |
| 《河南省治理工业大气污染攻坚战实施方案（2016-2017）》（豫政办[2016]117 号） | 河南省治理燃煤污染攻坚战实施方案：全面淘汰城市小燃煤锅炉，完成 10 蒸吨/ 时及以下燃煤锅炉拆除或清洁能源改造 | 产业集聚区建成区供气管网已覆盖，气源由颍汝干渠东侧的天燃气门站统一供气 |
|  | 表面涂装行业 VOCs 治理：1.提高低挥发性有机物含量的涂料使用比例。2.积极推广绿色涂装工艺。3.加强工艺废气逸散控制，减少 VOCs 的无组织排放。4.开展工艺废气治理。VOCs 污染控制装置应与工艺设施同步运转，使用溶剂型涂料涂装工艺的 VOCs 去除率应达到 90%以上 | ·产业发展中表面涂装行业发展应积极推广低挥发性有机物含量的涂料，并做好挥发性有机废气污染防治； ·现有涉及表面喷涂企业使用有溶剂型涂料，部分挥发性有机废气治理措施不到位，应尽快予以整改 |
| 《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通 知 》 （ 豫 环 文[2015]33 号） | 工业准入优先区严控部分区域重污染项目。在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。（符合我省重大产业布局的项目除外） | 襄城县产业集聚区所在区域为主体功能区划的重点开发区域，为工业准入优先区，属大气污染防治重点单元，应禁止煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外） |
| 《许昌市2018 年大气污染防治攻坚战实施方 案 》 | ·引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰。在全市完成10蒸吨/时及以下燃煤锅炉拆改的基础上,逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源改造范围,2020年年底前,淘汰城市规划区内35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 ·严控“散乱污”企业死灰复燃。在2017年全市整改取缔4247家“散乱污”企业的基础上,建立市、县、乡、村四级联动监管机制,紧盯重点区域、重点行业、重点设备,充分发挥乡镇(街道办)、村(社区)网格员作用,加强企业环境监管和巡查检查,确保“散乱污”企业不出现死灰复燃。凡被各级督导检查核查发现“散乱污”企业死灰复燃的,一律实施环保问责。 | ·区内不存在燃煤设施，应禁止新建燃煤设施； ·产业集聚区已于 2017 年完成区内“散乱污” 企业整治，后续发展应加强环境管理监督，杜绝关停企业复燃 |
| 《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》 | ·家具制造行业。加强废气分类收集与处理，对喷漆、烘干废气要采取，对喷漆、烘干废气要采取焚烧等焚烧等末端治理措施； ·实施包装印刷行业VOCs：。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间境负压改造、安装辅材料调配和使用等环节，要采取车间境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%， | 家具及印刷行业，应满足国家及地方环保管理要求，采取高效的集气方式和处理方式 |
| 总结：襄城县产业集聚区为主体功能区划的重点开发区域（工业准入优先区），所在区域为大气污染防治重点单元，产业集聚区规划发展满足大气污染防治相关环保管理要求。后续产业发展应满足区域大气污染防治要求，禁止煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外），水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂禁止等高污染项目、禁止燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施建设；家具及印刷行业，应满足国家及地方环保管理要求，采取高效的集气方式和处理方式。 |

表 8.2-2                        水污染防治相关环保管理要求相符性分析

| 相关环保管理文件及要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 《河南省碧水工程行动 计划》（豫政[2015]86 号） | ·全面排查装备水平低、环保设施差的“小、散、弱”工业企业。2016 年年底前按照国家《中华人民共和国水污染防治法》和《河南省水污染防治条例》等法律、法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型制革、印染、造纸、炼焦、塑料加工、电镀、染料、农药等严重污染水环境的生产项目。定期排查“八小”企业，发现一家关闭一家； ·2017 年年底前省级产业集聚区的建成区域实现管网全配套，并按规定建成污水集中处理设施，同时安装自动在线监控装置，实现与市、县级环保部门联网； ·严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换 | ·现有企业不存在“八小”企业，禁止引驻“八小”企业； ·产业集聚区规划水源为南水北调水引水（远期不足供水部分由城市二水厂提供）。目前，建成区尚未全部实现集中供水，部分企业、村庄仍采用自备井； ·集聚区入驻企业污水全部纳管，未搬迁企业所在区域排水管网未建设，存在生活污水面源污染。 |
| 《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文〔2015〕33 号） | 工业准入优先区严控部分区域重污染项目：在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学合成药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目（符合我省重大产业布局的项目除外） | 襄城县产业集聚区不在水污染防治重点单元和重金属污染防控单元区域内。但是，产业集聚区南边界距北汝河地表水饮用水源二级保护区边界为600m，为保护饮用水源，建议限制废水排放量大项目入驻；涉及重金属污染物排放项目，建议限制入驻 |
| 《许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》 | ·提升产业集聚区和工业园区污水处理水平。产业集聚区要进一步加强污水处理厂建设,完善污水收集管网,做好污泥处理处置,确保污水处理设施稳定达标运行,提升产业集聚区污水处理水平； ·开展县级及以上地表水型集中式饮用水水源地专项排查,在排查基础上对保护区内的污染源开展综合整治,推动集中式饮用水水源保护区界标、警示标志等建设 | ·产业集聚区规划水源为南水北调引水；紧邻北汝河饮用水源准保护，地理位置较敏感，应限制高耗水、高污染项目入驻；涉及重金属污染物排放项目，建议限制入驻 |
| 总结：襄城县产业集聚区所在区域水资源水资源丰富，但地表水环境较敏感，规划发展应满足地方水污染防治要求，严格控制高耗水项目、废水排放量大项目入驻，禁止入驻排放重金属铬、镍、铅、镉等的废水项目。 |

# 第九章  后续产业发展建议

襄城县产业集聚区主导产业为服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业。目前，入驻企业包括以服装制造和鞋业制造为主的服装制鞋企业、塑料制品业、仓储、木材加工、家具制造业、食品制造业等。

本评价根据现行国家产业政策及行业发展要求，对规划产业发展及现有企业发展的相符性进行分析，提出规划产业后续发展的环境准入条件。

## 9.1产业政策相符性分析

襄城县产业集聚区内现有企业通过环评批复、环保验收或现状评估备案，已入驻项目符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》。

后续产业发展应满足国家产业政策要求，限制引入国家产业政策限制类项目，禁止引入淘汰类生产工艺装备及产品。

襄城县产业集聚区已对规划范围内的企业完成请改整顿，“散乱污”企业已予以关停，区内不存在《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》限制、禁止类项目，均为鼓励和允许类。

综上，襄城县产业集聚区规划产业发展与相关产业政策相符。规划主导产业发展符合国家产业政策，产业集聚区在后续产业发展中，应满足国家产业政策及相关行业准入要求，限制引入国家产业政策限制类项目，禁止引入淘汰类生产工艺装备及产品。

## 9.2后续发展的环境准入条件分析

根据现行国家产业政策、行业发展规划及行业准入要求，结合区域资源环境承载力综合分析，对襄城县产业集聚区后续规划实施提出环境准入要求。

总的原则是禁止严重危机生产安全、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目入区；限值生产能力严重过剩、新上项目对产业结构没有改善、工艺技术落后（已有先进、成熟工艺技术替代）、不利于节约资源和保护生态环境及法律、法规，国家产业政策规定的限制投资的项目入区。

### 9.2.1鼓励引进的项目和优先发展行业

集聚区鼓励引进和优先发展的行业应该是规划产业定位所包括的行业，主要服装制鞋业、一次性卫生用品制造业、机电设备制造业。具体引进的企业除在上述行业中外，还需要遵循一下原则：

（1）进去项目应是高科技含量搞得、产品附加值高的项目，其在生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进产品，至少是国内先进水平；

（2）企业废水经预处理可达到集聚区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放；

（3）采用有效的回收、回用技术，包括余热利用、物料回收套用、各类废水回用等；

（4）生产和使用有毒有害物品的企业，应具有完善的事故风险防范和应急措施，包括有毒有害物品的使用、运输、储存全过程。

### 9.2.2限制和禁止引进的项目和行业

对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，主要体现为：

（1）不符合集聚区产业定位、污染排放较大的行业；

（2）高水耗、高物耗、高能耗的项目；

（3）废水含难降解的有机污染物、“三致“污染物及盐分含量较高的项目；废水经过预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；

（4）工业废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；

（5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；

（6）经济效益差，不具备与同类企业进行竞争的项目；

（7）限制以煤为原料的制氢以及后续加工产业项目。

禁止引进的项目包括：

（1）国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；

（2）生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；

（3）污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又难以治理的项目；

（4）严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”“新五小”企业。

在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业【2004】746号）、《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《禁止外商投资产业目录》等国家法律、法规，并随着国家产业结构调整而进行相应的调整。

鼓励符合产业集聚区主导产业项目入驻。由于一次性卫生用品制造业发展缓慢，建议将主导产业调整为服装制鞋业、机电设备制造业。以服装制鞋业、机电设备制造业为主，注重高科技企业的引进。入驻项目应满足环境准入条件要求，积极引进利于产业链条形成及延伸的项目。污染相对较重的既有企业的发展应以产品精深加工、技术升级改造和节能减排改造为主。

除禁止以外的项目园区均可考虑进入，但是严格按照国家的环保法规和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度，正常生产时做到达标排放，以及做好事故预防措施，制定风险应急预案。

# 第十章  环境管理与跟踪评价

## 10.1环境管理

### 10.1.1产业集聚区环境管理现状

产业集聚区的环境管理具体落实在管委会和企业两个层次上。目前，管委会设有环保科负责环保管理，主管为管委会副主任，环保专职人员 2 人。主要工作内容是协助和配合地方环保管理主管部门督查区内企业环保管理制度执行和环保设施运行监督。企业环保管理工作由环保专职机构或分管部门负责，一般设 1～2 名专职人员。主要负责企业各项环保事务。

### 10.1.2环境管理建议

襄城县产业集聚区环境管理具体落实建议在管委会和企业两个层次上进一步完善和落实。

10.1.2.1 产业集聚区环境管理职责

管委会环境管理机构的职责应包括：

- 认真贯彻执行国家和地方政府、环保行政管理部门颁布的有关环境保护法律、法规和标准，协调产业集聚区开发活动与环境保护活动。

- 制定产业集聚区环境管理方针、环境管理目标、环境管理方案和监控计划等。

- 负责监督与实施产业集聚区环境管理方案，负责制定和建立区内有关环保制度与政策，负责环境统计工作、污染源建档等工作。

- 协助引驻企业的环境影响评价和“三同时”验收工作；协助上级环保主管部门做好工业污染源监测工作，定时向上级环保管理部门报告工作。

- 负责有关环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关环境政策和法规的颁布与修改并及时贯彻和执行；负责对公众的联络、解释、答复和协调有关集聚区涉及公众利益的活动及相应措施。

- 积极促进产业集聚区按照 ISO14000 标准建立环境管理体系。

10.1.2.2 企业环境管理职责

- 贯彻、执行国家颁布的有关环境保护法律、法规和标准，协助本企业管理者协调企业的环境保护活动。

- 协助企业管理者制定本企业的环境方针、环境管理指标和环境管理方案，包括监控计划等。

- 监督环保装置的运行、维修，以确保其正常稳定运行，监控“三废”的排放。

- 负责环保专项资金的平衡与控制，办理环保超标收费业务。

- 协助产业集聚区环保部门的环境管理工作，调查处理企业染事故和污染纠纷。

## 10.2环境监控建议

产业集聚区在规划实施过程中，环境监控不到位。建议在后续规划实施过程中，能按环境监测计划要求予以落实，以便了解区域环境质量状况，环境监控计划如表10.2-1 所示。

表 10.2-1                环境监控计划表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 管委会 | 借用自动点监测数据 | SO2、NO2、PM10 |
| 地表水 | 柳叶河断面 | 每月 1 次，连续监测 2 天 | pH、COD、氨氮 |
| 地下水 | 张和庄村 | 每年 2 次，丰、枯水期各 1 次，连续监测 2 天 | pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐 |
|  | 戴湾村 |  |  |
| 土壤 | 平煤隆机附近 绿地 | 每年 1 次，采样 1 次 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、石油类 |
| 环境噪声 | 功能区布点 | 每年 1 次 | 昼夜等效连续 A 声级 |
| 企业污染源 | 废气 | 重点污染源：主要指标每季 1 次，其他指标每年 1 次；一般污染源：每年 1 次 | SO2、NOx、烟(粉)尘、特征因子 |
|  | 废水 | 重点污染源：主要指标每月 1 次，其他指标每半年 1 次； 一般污染源：每季 1 次； 废水排放量大于 100m3/d，安装自动监测设施 | pH、COD、氨氮、企业特征污染因子 |
|  | 厂界噪声 | 每季 1 次 | Leq(A) |

## 10.3排污口设置及规范化管理

集聚区入驻企业均按环保管理要求建设排污口，后续入驻企业应一如既往规范排污口设置。

（1）企业废水必须预处理满足接管标准后方可排入产业集聚区污水管网，进入襄城县源成税务有限公司进一步处理，严禁企业自设排污口排入柳叶河、北汝河等产业集聚区内地表水体。

- 企业废气排放口予以核实，明确排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称和排放浓度。

- 企业固体废物临时堆放场所应按有关要求做好防淋、防渗、防流失等措施。

- 废气、废水排放口及固体废物堆放场均应根据《环境保护图形标志实施细则》，设置环保标志牌，并在产业集聚区环境管理机构注册登记，管委会负责建立排污口档案，进行统一管理。

## 10.4后续环境影响的跟踪评价方案

《中华人民共和国环境影响评价法》规定：对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施。

《规划环境影响评价条例》提出：对环境有重大影响的规划实施后，规划编制机关应当及时组织规划环境影响的跟踪评价，将评价结果报告规划审批机关，并通报环境保护等有关部门。

《关于加强产业园区规划环境影响评价有关问题工作的通知》（环发[2011]14 号）提出：实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书，由相应的环境保护行政主管部门组织审核。

《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》中提出：产业园区规划实施超过五年的，且不涉及重大调整或修订的，应组织开展规划跟踪环境影响评价工作。

由于规划实施过程中存在诸多不确定因素，因此需对产业集聚区开发建设开展跟踪环境影响评价。对后续规划实施过程中，若产业发展、园区布局、环保措施等发生重大变化的，有可能对环境造成新影响的变更调整，需开展跟踪评价，调整相应的环境保护措施和减缓措施。

产业集聚区在规划实施过程中，每隔五年进行一次跟踪评价，通过跟踪评价及时发现规划实施带来的不可预料的环境影响，针对存在的环保问题提出解决对策。跟踪评价内容包括：

- 调查规划实施情况，对规划方案的合理性、可行性进行分析，找出规划方案存在的问题，提出规划方案后续实施的意见与改善建议。

- 通过环境质量监测，评价规划实施后产生的环境影响，分析是否符合资源、环境承载力要求。提出调整规划布局、产业结构及后续发展如何更好利用区域资源环境的建议。

- 评价规划环评中空间管制及产业负面清单的落实情况，分析环保措施的有效性，及时提出补救和改进措施，明确后续发展应落实的环境影响减缓措施。

- 评价规划环境目标的完成情况，通过目标执行情况提出补救措施或规划目标调整。

- 对产业集聚区基础设施建设情况进行阶段性验收，主要包括给排水工程、电力工程、供热工程、供气工程等。

- 结合产业定位、产业发展状况和区域环境敏感特征，分析风险防范措施的落实、风险应急预案制定中存在的问题，提出优化及加强措施。

- 通过跟踪评价及时发现产业集聚区规划实施带来的不可预料的环境影响，针对存在的环境问题提出解决对策。

# 第十一章  后续发展的优化调整建议和环境影响减缓措施

## 11.1后续发展的优化调整建议

襄城县产业集聚区规划实施过程中，部分企业占地性质与原规划及其规划环评不相符。

阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块，规划为体育设施用地，目前为智能装备产业园，入驻有河南省华瑞电气制造有限公司、襄城县博一化纤有限公司、许昌乐居科技有限公司、许昌智工有限责任公司、襄城县明俊服饰有限公司、襄城县博济恒实业有限公司、河南梵德威汽车用品有限公司、河南亚邦电气有限公司、许昌中舰能源科技有限公司，这些企业均已取得环评批复。

阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分，规划为停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地，目前为平煤隆基新能源科技有限公司，该企业已取得环评批复。

襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块，规划为商业金融用地、停车场用地、专业市场用地，目前为襄城中西医结合医院龙耀健康城项目，该企业已取得环评批复。

襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分，规划为二类工业用地，目前为襄城县群发实业有限公司，该企业已取得环评批复。

本次评价根据产业集聚区建设状况及城乡总体规划要求，对产业集聚区用地布局提出优化调整建议，管委会予以采纳，拟在即将进行的产业集聚区控规修编时予以落实。用地布局调整及管委会采纳情况见表 11.1-1，用地布局优化调整情况见附图4。

表 11.1-1         用地布局优化调整建议及采纳情况

| 发展规划设计内容 | 建议调整内容 | 采纳情况及说明 |
| --- | --- | --- |
| 地块范围 | 用地性质 | 用地性质调整 | 调整依据 |  |
| 阿里山路、襄业路、经十二路、纬一路之间地块 | 体育设施用地 | 工业用地 | 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》 | 采纳 |
| 阿里山路、襄业路、经七路、纬一路之间地块的南部分 | 停车场用地、商业金融用地、其他市政设施用地、医疗卫生用地、邮电设施用地 | 工业用地 | 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》 | 采纳 |
| 襄业路、紫云大道、纬一路、栖霞路之间地块 | 商业金融用地、停车场用地、专业市场用地 | 医疗卫生用地 | 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》 | 采纳 |
| 襄业路、襄禹路、创业路、古城路之间地块的东部分 | 二类工业用地 | 物流仓储用地 | 《襄城县城乡总体规划（2015-2030）》 | 采纳 |

### 11.1.1企业卫生防护距离协调性分析

根据产业集聚区目前开发状况及用地布局，结合入驻企业厂界外卫生防护距离设防情况（见第 3 章表 3.2-4），产业集聚区内已完成环评项目卫生防护距离内不涉及 村庄及规划的居住区。

### 11.1.2产业发展优化建议

- 鼓励符合产业集聚区主导产业项目入驻。由于一次性卫生用品制造业发展缓慢，建议将主导产业调整为服装制鞋业、机电设备制造业。

- 以服装制鞋业、机电设备制造业为主，注重高科技企业的引进。

- 入驻项目应满足环境准入条件要求，积极引进利于产业链条形成及延伸的项目。

- 污染相对较重的既有企业的发展应以产品精深加工、技术升级改造和节能减排改造为主。

### 11.1.3搬迁安置规划实施建议

规划的安置区均未建设，目前，除王庄、五里堡、纪庄外，其余村庄均未搬迁；本次评价建议加快推进村民安置小区建设进程，尽早实现未搬迁村庄的搬迁安置；具体见表3.2-7。

### 11.1.4环境管理建议

- 产业集聚区督促及协助企业完善环保手续，建立入驻企业环保管理档案。

- 根据环境监控计划，产业集聚区应积极开展环境跟踪监测，为环境管理提供依据。

- 产业集聚区编制完成突发环境事件应急预案，提供环境风险事故应对能力。

### 11.1.5资源能源利用建议

- 加快园区中水回用工程建设，减少新鲜消耗及区域废水排放量。

- 禁建燃煤设施。

## 11.2后续发展的环境影响减缓措施

根据区域环境现状结合襄城县产业集聚区目前存在的主要环境问题及下一步实施存在的主要制约因素，在产业集聚区后续发展过程中应落实的的环境保护对策和措施，列于表 11.2-1。

## 11.3后续发展环境目标可达性分析

产业集聚区在采取一定的环保措施后，后续发展环境目标实现均可以实现。后续发展环境目标实现的保障措施及可达性进行分析见表 11.3-1。

表 11.2-1                            后续发展采取的环境影响减缓措施

| 环境要素 | 存在问题或制约因素 | 环境保护对策及措施 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状存在问题：居民搬迁安置滞后。产业集聚区中期规划范围内的村庄居民点未按规划期限完成搬迁安置，造成工业企业包围村庄的现象 | ·加快安置小区建设进程，尽早实现近期规划范围内的村庄居民搬迁安置； ·确保村庄居民搬迁按规划进度实施 |
|  | 制约因素：居住环境保护限制。产业集聚区内规划有居住区；集聚区位于襄城县区主导风向上风向 | ·严格项目准入，入驻项目满足环境准入条件要求； ·禁止高污染项目入驻，具备管道天然气通气条件，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放； ·加强废气污染源管理，入驻企业废气污染源应满足达标排放和总量控制要求 |
| 地表水 | 现状存在问题：断面 COD 和氨氮均超标，不能满足功能区划Ⅲ 类、Ⅳ类、Ⅴ标准 | ·做好雨污分流，严禁废水混入雨水管网排放； ·入驻企业废水排入市政污水管网，进入集聚区污水处理厂集中处理，严禁企业自设排污口排入柳叶河； ·限制废水排放量大的项目入驻。 |
|  | 制约因素：①废水集中处理依托的污水处理厂出水排入柳叶河，污水处理厂处理余量较小。 |  |
| 地下水 | 制约因素：包气带防污性能较好，但区内尚未完全实现集中供水，仍有部分企事业自备井取水为浅层水和中深层水混合开采，若发生污染事故可能会对地下水造成污染。 | ·完善市政供水管网，加快水厂建设，逐步封停企事业单位自备井； ·涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理 ·产业集聚区编制突发环境事件应急预案，避免水污染突发事件，积极落实风险防范三级应对措施 |
| 声环境 | 制约因素：城市对外道路通过产业集聚区 | 落实产业集聚区绿地系统规划，加强道路绿化隔离带建设 |
| 固废管理 | 制约因素：规划产业发展产生的废矿物油、废胶桶、废油漆桶等危险固废 | ·入驻企业危险废物委托有资质的单位进行处置，严格执行“五联单”制度；管委会制定危废管理办法，定期检查企业危废暂存和处置情况，杜绝危废随意堆放和不合理处置 |
| 环境风险 | 集聚区环境风险制约因素较小 | 三级风险应急预案。企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定地表水环境保护风险事故应急预案，产业集聚区管委会协调全面应急工作 |
| 生态环境 | 制约因素：北汝河水源准保护区 | 按相关管理要求，规划防护红线区，落实绿地系统规划 |

11.3-1                           后续发展环境目标实现的保障措施及可达性分析

| 类别 | 指标 | 目标 | 保障措施 | 指标可达性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 远期 |  |  |
| 环境质量 | 环境空气质量 | II级 | II级 | 工业区现状环境空气质量达标率100%；工业区实行集中供热；大力推行清洁生产，循环经济，节能降耗；大气污染总量控制；控制无组织扬尘； | 可以达到 |
|  | 环境空气质量达标天数（天） | 320 | 330 | 集聚区设置环境管理部门，对入驻企业进行日常监督管理，并在集聚区内设置环境空气常规监测点位，有专门的监测部门负责监测集聚区环境空气质量情况； | 可以达到 |
|  | 烟尘控制区覆盖率（%） | 90 | 100 | 环境管理部门对集聚区内锅炉等烟尘污染源进行监督管理，使用清洁能源； | 可以达到 |
|  | 饮用水达标率（%） | 100 | 100 | 现状已经可以达到，加强饮用水源地保护，落实水源地保护规划； | 可以达到 |
|  | 水功能区水质达标率（%） | 100 | 100 | 区域污染源综合整治，污水集中处理，实行中水回用，实施总量控制，区域水污染排放总量不增加； | 可以达到 |
|  | 噪声达标区覆盖率（%） | 100 | 100 | 加强入驻企业高噪声源的防噪措施；各功能区合理布局；重点防治交通噪声； | 可以达到 |
|  | 绿化覆盖率（%） | ≥20 | ≥35 | 规划期末公共绿地、防护绿地覆盖率达13.54%，入驻企业加强绿化； | 可以达到 |
|  | 人均绿地面积（m2/人） | ≥10 | 13.54 | 规划期末人均绿地面积16.75m2/人 | 可以达到 |
| 污染控制 | 单位GDP二氧化硫排放量（kg/万元） | ≤1 | ≤1 | SO2排放量为678.75t/a，工业总产值200亿元，单位工业总产值SO2排放量为0.34kg/万元 | 可以达到 |
|  | 单位GDP化学需氧量（kg/万元） | ≤1 | ≤1 | COD排放量为730t/a，工业总产值为200亿元，单位工业总产值COD排放量为0.37kg/万元 | 可以达到 |
|  | 污水集中处理率（%） | 100 | 100 | 污水管网覆盖率为100%；工业区成立环境管理机构，实行严格的排污监管制度； | 可以达到 |
|  | 工业废水达标排放率（%） | 100 | 100 | 集聚区污水处理达标后进入污水处理厂；依托污水处理厂运行稳定； | 可以达到 |
|  | 危险废物安全处置率（%） | 100 | 100 | 加强管理，制定工业区危废管理办法；实施危废收集、贮存、转运、处置全过程管理； | 可以达到 |
|  | 工业固废综合利用率（%） | 85 | 90 | 建立完善的工业固废分类管理机制，首先实现综合利用，其余安全填埋； | 可以达到 |
|  | 工业固废处理率（%） | 100 | 100 | 建立完善的工业固废分类管理机制，首先实现综合利用，其余安全填埋； | 可以达到 |
|  | 生活垃圾无害化处理率（%） | 90 | 100 | 依托襄城县生活垃圾填埋场，及时清运； | 可以达到 |
| 节能减排 | 燃气普及率 | 40 | 80 | 依托西气东输燃气二线工程； | 可以达到 |
|  | 集中供热率 | 35 | 50 | 依托襄城县集中供热区域锅炉房； | 可以达到 |
|  | 单位GDP能耗（吨标煤/万元） | ≤0.5 | ≤0.5 | 集聚区实行集中供热，大力推行入驻企业清洁生产；根据集聚区企业度能级需求的高低构成能源的梯级利用关系； | 可以达到 |
|  | 单位GDP水耗（m3/万元） | ≤30 | ≤30 | 期末耗水12万m3/d，工业总产值200亿元，单位工业总产值水耗为21.9 m3 | 可以达到 |
|  | 中水回用率（%） | ≥35 | ≥40 | 污水处理厂中水回用于坑口电厂用水和市政用水 | 可以达到 |
| 环境管理 | 环境影响评价执行率（%） | 100 | 100 | 集聚区成立环境管理机构，负责监管入驻企业环境影响评价、三同时执行情况； | 可以达到 |
|  | “三同时”执行率（%） | 100 | 100 | 对集聚区基础环保设施完善情况进行定期检查维修，并配套专项资金； | 可以达到 |
|  | 通过ISO14001认证等企业比例（%） | ≥10 | ≥10 | 推行清洁生产、循环经济，鼓励集聚区企业开展ISO14001认证； | 可以达到 |
|  | 环境保护投入占GDP比例（%） | ≥3.5 | ≥3.5 | 加大环保投入力度； | 可以达到 |