| 一体台式气动打标机A-23 详细功能介绍 |
| --- |
| 特别适用 | 大批量和高要求，对精度要求比较高的客户 | 冲击频率 | 大于200Hz |
| 运行系统 | 7寸一体式触摸双用控制系统 | 多种字体 | 多种字体可选，可加载 |
| 软件系统 | 最新工业标记刻印系统,内置软键盘 中英文界面切换 精度更高,速度更快 可外接电脑使用 | 图形编辑 | 软件提供自编辑器 |
| 打印内容 | 各种字符、流水号、VIN码及图形防伪标记 | 文字编辑 | 同时提供各类标记文字改型编辑 |
| 支持条码 | 可外接条码机，打印条形码 | 图形转换 | 软件提供各类图形文件转换方式 |
| 打印范围 | 140×80 mm（可以根据要求定做） | 数据检索 | 将每天打印内容存档，随时检索历史打印数据 |
| 旋转升级 | 可外接旋转夹具，进行圆弧打标 | 自动记忆 | 自动记忆设定的状态、流水号数 |
| 重复打印精度 | 0.01 mm | 自动对比 | 自动对比流水号、VIN码，提示重复 |
| 打印深度 | 0.02～2 mm 可调（视材质而定） | 文字定位 | 提供鼠标拖动、方向键移动及坐标输入 |
| 工件硬度 | 〈HRC60 | 自动保存 | 自动提示文件保存 |
| 打印速度 | 每秒可达4个字符 (2 mm字高字母或数字) | 模拟显示 | 可直接在屏幕上观察标记效果 |
| 打印方向 | 可选上、下、左、右、及管弧面、扇形 | 运行直观 | 屏幕显示即时运行路线 |
| 适用工件 | 各种材质、形状、尺寸 | 可连续工作 | ＞48小时 |
| 输入方式 | 手工、自动流水号递增（可设定递增数） | 符合标准 | 可打印国家『车辆识别代号管理规则』中规定的VIN代码。可自动统计打印内容可满足ISO9001－9002质量体系认证对产品可标识性、追溯性的要求 |
| 电压／功率 | 220V 50Hz ±10％ 约200 W | 外包装木箱尺寸 | 700（宽）*600（深）*880（高）(单位：mm) |
| 气源压力 | >=0.6 Mpa（实际使用0.2 ~ 0.4 Mpa） | 毛 重 | 80 KG | 净 重 | 60 KG |
| 工作温度 | 5~45度 | 价 格 |  |

| 一体台式气动打标机 主要部件配置表 |
| --- |
| 序号 | 子系统名称 | 规格型号 | 产地/品牌 | 数量 |
| 1 | XY驱动器 | DM422C | 深圳 | 2 |
| 2 | 控制主板 | MQPCB-23 | 码清自产 | 1 |
| 3 | 电磁阀 | 35A-ACA | 美国MAC | 1 |
| 4 | XY步进电机 | DM5676A | 国产四海 | 2 |
| 5 | 油水分离器/调压阀 | AFR2000 | AIRTEC台湾 | 1 |
| 6 | 同步带 | EWB26 | 宁波伏龙 | 2 |
| 7 | 硬质合金针头 | 2～4 mm | 卢森堡CERAMETAL | 2 |
| 8 | 韩国高强度直线导轨 | 140×80 mm | 韩国 SBC | 2 |