《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别--按国标填写。

4．总投资--指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 -- 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 -- 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 木棒、木炭加工、销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江苏沭阳县万匹乡艺泽木棒厂 |
| 法人代表 | 杜银娥 | 联系人 | 荣广山 |
| 通讯地址 | 沭阳县万匹乡工业区 |
| 联系电话 | 13812317138 | 传真 |  | 邮政编码 | 223645 |
| 建设地点 | 沭阳县万匹乡工业区 |
| 立项审批部门 | 江苏省沭阳县发展和改革局 | 批准文号 | 沭发改备案【2016】137号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 农产品初加工服务【A0513】 |
| 占地面积 | 4800m2（约7.19亩） | 绿化面积 | 150m2 |
| 总投资 (万元) | 110 | 其中：环保投资(万元) | 16.8 | 环保投资占总投资比例 | 15.3% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2017年3月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料：P2表1-1； 主要设施：见P2表1-2。 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 375 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 10万 | 燃气（Nm3/年） | / |
| 燃煤（吨/年） | / | 蒸汽（吨/年） | / |
| 废水（生活废水）排水量及排放去向 本项目无生产废水产生；项目生活污水排放量约为288t/a，经地埋式污水处理设施处理后，用于厂区绿化，不外排。 冷却水循环使用，不排放。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 表1-1 建设项目产品原辅材料消耗情况 序号 原料名称 数量（t/a） 备注 1 锯末 8000 当地购入 表1-2 建设项目主要设备表 序号 设备名称 规格（型号） 数量（台/套） 备注 1 烘干滚筒 2 国产 2 制棒机 STHF-A型 2 国产 3 旋风分离器 1 国产 4 碳化机制窑 100个 国产 5 热风炉 1 国产 6 布袋除尘器 - 1 国产 合计 - 107 - 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目概况 沭阳县万匹乡艺泽木棒厂拟于沭阳县万匹乡工业区新沭灌路北侧新建木棒、木炭加工、销售项目。该项目总投资110万元，占地总面积4800m2，建筑面积900m2，主要为生产厂房、原料库、成品库、办公用房及其他用房。项目建成投产后将年产木炭2700吨。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，沭阳县万匹乡艺泽木棒厂委托我单位编制其“木棒、木炭加工、销售项目”环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。 2、产业政策 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）有关条款的决定中淘汰和限制类项目。同时本项目已经江苏省沭阳县发展和改革局备案，备案号：沭发改备案【2016】137号（详见附件1）。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳县万匹乡工业区内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、建设规模及产品方案 ①建设规模 本项目拟建于沭阳县万匹乡工业区新沭灌路北侧，占地面积约4800平方米，建筑面积900平方米，主要为生产厂房、办公用房及其他用房，总投资110万元。项目建成后，具备年产木炭2700吨。本项目主要工程内容及规模见表1-3。 表1-3 建设项目工程概况一览表 类别 建设名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 500m2，用于生产机制炭 新建 贮运工程 成品库 100m2，用于堆放产品 新建 原料库 100m2，用于堆放原料 新建 辅助工程 综合楼 200m2，用于办公生活 新建 公用工程 给水 总用水量375t/a 来自当地自来水管网 排水 建设项目产生污水288t/a 生活污水一起经厂区自建的地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不外排。 供电 10万kw·h/a 来自当地电力供应部门 供气 0 不使用气体燃料 环保 工程 废气 布袋除尘器 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 废水 地埋式污水处理设施 噪声 隔声、减振 固废 垃圾桶 绿化 150m2 绿化率3.1% ②产品方案 本项目建成后，可年产木炭2700吨，其主体工程及产品方案详见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 工程名称 产品名称及规格 设计能力（t/a） 年运行时数（h/a） 木棒、木炭生产、销售项目 木炭 2700 2400 注：木棒为项目生产过程中的中间产品，木棒经炭化后最终生产为木炭。 4、公用工程 （1）给排水 本项目总用水为375t/a，来自当地自来水管网。 本项目厂区排水采用雨污分流制、清污分流制。雨水经雨水管道排入就近水体；项目无生产废水产生，生活污水经厂区自建的地埋式污水处理设施处理达标后，用于厂区绿化，不外排。 冷却水循环使用，不排放。 （2）供电 建设项目用电量为10万度/a，由市政电网提供。 （3）能源 本项目干燥工序燃料采用炭化出来的可燃性气体； （4）储运 建设项目原辅材料和产品储存设置专用仓库，原辅材料和产品采用汽车运输。 （5）绿化 本项目占地面积为4800m2，绿化面积为150m2，绿化覆盖率为3.1%。 5、职工人数及工作制度 建设项目职工定员15人，年工作日300天，采用白班制，每天工作8小时。 6、周边环境概况 本项目位于沭阳县万匹乡工业园区内，项目东侧为驭金木业，南侧为杰德建材厂；西侧为废弃厂房，北侧为农田。项目东北419m为杜庄村，东南侧636m为万北村。 本项目具体地理位置见附图1，周边300m环境概况见附图2。 7、厂区平面布置 项目厂区东北侧为职工宿舍，东南侧为炭化窑，西侧为厂房；厂区大门位于厂区紧靠工业园区公路一侧，方便进出；另外在厂区内合适区域和厂区边界均设置绿化带。 厂区布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，选址于沭阳县万匹乡工业区，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 本项目拟建于沭阳县万匹乡工业区内，占地面积4800m2（约7.19亩）。 1.地质、地貌 沭阳县位于北纬33°53′至34°25′，东经118°30′至119°10′ 范围内，地处黄淮平原，位于江苏省北部，隶属宿迁市，北与东海县接壤，南与泗阳县、淮阴区相连，东与灌云、灌南、涟水三县毗邻，西与宿豫县、新沂市接界。地势低平，由南向北略有倾斜，地形呈不规则方形。 2.气候、气象 沭阳地处北亚热带和南暖温带的过渡区，属于暖湿季风气候，全境气候温和，四季分明，日照充足，雨量丰沛。常年气温平均为13.8℃，年极端最高气温38℃，年极端最低气温-18℃；全年平均降雨量937.6mm，多集中于7-9月份。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风。其主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征 编号 项 目 数值及单位 1 气温 年平均气温 13.8℃ 极端最高温 38℃ 极端最低温度 -18℃ 2 风速 年平均风速 2.33m/s 3 气压 年平均大气压 1015.9mbar 4 空气湿度 年平均相对湿度 75% 最热月平均相对湿度 76% 5 降雨量 年最大降雨量 580.8mm 年最小降雨量 458.7mm 年均降雨量 937.6mm 6 降雪量 最大积雪深度 42cm 平均积雪厚度 1cm 全年平均积雪日数 8 7 风向、频率 年主导风向 SE10.71% 3.水文概况 沭阳县地处淮、沂、沭、泗水系下游，地势低洼，过境水水量较大。境内河流较多，主要有淮沭河、新沂河和沂南河等。 （1）淮沭河 淮沭河是沭阳县境内的主要河流之一，它的上游源于洪泽湖，途经淮安、泗阳、沭阳和东海等县，在连云港市境内汇入黄海。该河由沭阳县城区的西部流过，与新沂河的南偏泓汇合。淮沭河河面宽1.4km，河道设计流量为3000m3/s，枯水期最小流量为2.21m3/s，六级航道，最高水位为11.81m，最低水位为6.51m，基本无结冰期。 淮沭河与新沂河南偏泓交汇处上游约5㎞处，建有沭阳闸，该闸对淮沭河的流量进行适时的调节。淮沭河与新沂河交汇处有一穿过新沂河的河底地涵，该地涵引部分淮沭河清水，经淮沭新河向连云港市的蔷薇河提供清水，这就是苏北地区近年完成的“蔷薇河送清水工程”。 （2）新沂河 新沂河是沭阳县境内最大的河流，由颜集入境，横穿沭阳县中部，经灌南、灌云等县流入黄海，流经沭阳县境内的长度为60km，是该县泄洪、排涝、灌溉的主要河流，年径流量59.14亿m3，河宽1100-1400m，设计流量为6000m3/s，最大泄洪量为7000m3/s，最高水位为10.76m，最低水位为4.25m。枯水季节，新沂河分割为三条河流，即北偏泓、中泓和南偏泓，行洪时，三条河流汇合成一条大河。 （3）沂南河 沂南河起源于沭阳县城区沂河大桥的南岸东首，自西向东流经该县南关乡、七雄乡、汤涧乡和李恒乡（与新沂河的南偏泓平行，不交汇），经灌南、灌云等县流入黄海。沂南河的水源为淮沭河，平时，淮沭河之水由闸控制，由于淮沭河水位标高高于沂南河，故当水闸开启时，淮沭河之水经沭阳县城区的环城河流入沂南河。沂南河为常年性河流，冬季结冰，枯水期的最小流量为0，年径流量为0.0696亿m3。 （4）岔流河 岔流河发源于高流二湖水库流经沭阳县新河、潼阳、扎下等乡镇，由扎下王庄闸进入新沂河（南偏泓）。沭新河属于新沂河的一支流，其起源于沭阳县扎下沂北闸，流经扎下、贤官，主要用于泄洪、排涝、送水灌溉。开闸状态下，涨潮流速0.05m/s、流量7.35m3/s，落潮流速1.0m/s、流量105.6m3/s。 （5）蔷薇河 蔷薇河发源于徐州市的马陵山、踢球山，横跨新沂、沭阳、东海县和连云港市区四个县市，于东海县浦南镇太平庄处与新沭河交汇入临洪河。蔷薇河水质较好，稳定保持在国家饮用水三类以上标准。 4.生物资源和矿产资源 沭阳县植被以杨类占优势的温暖带落叶林为主，85％以上，其它树种有刺槐、中国槐、臭椿、柳、榆、桑、泡桐等；南方亚热带树种有山杨、刺楸等；果树有李、桃、杏、苹果、梨、枣、葡萄等；灌木有紫穗槐、野蔷薇、山胡椒等；长绿灌木有小叶女贞、刚竹、淡竹、紫竹等；藤木植物有木通、爬山虎、南蛇藤等；草本有狗尾草、蒲公英、苍耳等。农田的植被有水稻、小麦、玉米、棉花、大豆、油菜、山芋、花生等作物。全县的成片林面积不断扩大，农田林网已经基本形成，其涵养水源、水土保持、防风固沙、减少水土流失的功能已经开始明显发挥作用。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济状况 沭阳县自然资源丰富，是全国十大产粮县之一，全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，中国花木之乡，是全省人口最多的一个县，产业结构主要是以农业为主，种植业是农业经济结构来源，随着农业产业结构的调整，全县工农业产值迅速的发展，境内水陆交通便利，城镇建设初具规模。 2015年，全县实现地区生产总值达630.13亿元，增长9.9%；实现一般预算收入71.75亿元，增长12.0%，总量自2010年跃升至苏北23县（市）第1位后始终稳居首位；连续四年跻身“全国百强县”行列，2015年位居第44位，比上一年提升3位。 2015年完成规模以上工业增加值280亿元、工业增值税10.5亿元，分别增长11.6%、12.16%，瑞声科技、天能电池等2家企业纳税突破亿元大关，新东旭纺织、鸿葳服饰、福庆木业等10家企业纳税迈上千万元台阶。纺织服装、装备制造和电子信息等六大主导产业实现工业销售收入277.15亿元，增长19.52%，占全县工业销售收入比重达62.9%，其中纺织服装产业总量稳居苏北县（市）前列。 2015年引进亿元以上工业项目60个，协议投资194.49亿元。年末工业贷款余额为123.77亿元，占全县贷款余额的比重为35.91%，比全市平均水平高11.71个百分点。扎实推进“511”工程，实施1000万元以上技改项目67个，当年投资36.24亿元，完成兼并重组企业17家，推动5家企业备案挂牌，新增工业销售收入超2000万元企业139家。 二、文物与景观 沭阳县具有3000多年的文明历史，有丰富的文化遗产，过去的名胜古迹很多，沭阳八景就有三景在沭城，有“紫阳夕照”、“沭水渔舟”、“昭德晓钟”。位于城南有文峰塔，城东有昭德寺，城内有孔庙，南关的紫阳观都是明代的建筑，可惜大多毁于地震及战火，目前，仅存的有原县政府院内的紫藤，是清代大诗人袁枚在沭阳任知县时亲手栽植，已有近300年历史，如今茂旺如虬。虞姬公园建于1920年，经多次修复扩建，现今园内亭桥相连，古塔高耸，雕像巍峨，绿水红莲，景色宜人。 三、万匹乡简介 万匹乡位于江苏省沭阳县东北，地处沂河北岸，距沭阳县城20公里。东与华冲镇毗邻，南与龙庙镇接壤，西临贤官镇，北靠桑墟镇。距新亚欧大陆东桥头堡连云港80公里，距机场仅50公里。乡域面积34平方公里，辖9个行政村，34994口人，3.4亩耕地。工业经济突飞猛进。以木材加工为主导产业的民营经济发展迅猛，全民创业如火如荼。已建成以新沭灌路为中心的工业集聚区1个，发展工业企业135家，其中骨干企业16个。产品有细木工板、多层板、木地板、出口板等七大类二十多个品种，已有福信木业、天宇木业、江山木业、鲁班木业、天龙木业等14家生产的板材出口日本、泰国、台湾等国家和地区。年加工木材达100万立方，就地消化劳力5500多人，工人月工资都在1000左右。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目选址位于沭阳县万匹乡工业园区，位于江苏万桑红薄膜有限公司东约1.2km处。因此，本项目环境质量现状监测引用《江苏万桑红薄膜有限公司薄膜生产、销售项目环评报告表》监测数据，该区域环境质量现状如下： 1、大气环境质量状况 项目所在地大气功能区划为二类功能区，根据引用的监测数据的统计数据显示，项目所在地区的空气环境质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境质量状况 项目所在地附近主要河流为古泊河。根据引用的监测数据的统计数据显示，主要水质指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。古泊河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地附近水体环境良好。 3、声环境质量状况 根据引用的监测数据，本区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目拟建地区环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 规模（人） 方位 距离（m） 保护级别 空气环境 杜庄村 500 EN 419 《环境空气质量标准》 中二级标准 万北村 200 ES 636 万匹村 1000 ES 944 下湾村 800 WN 1000 花园村 300 EN 1300 花玗 200 EN 1500 地表水环境 古泊河 小型 N 2600 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 注：本项目距离古泊河较远，不在生态红线范围内。

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 建设项目所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值（μg /Nm3） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 PM10 年平均 70 24小时平均 150 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，古泊河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中悬浮物(SS)使用水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）作为参考标准；具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 SS TP 石油类 Ⅲ 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤30 ≤0.2 ≤0.05 3、声环境质量标准 建设项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值（等效声级 LAeq:dB） 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目营运期烘干工序产生的烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 烟尘 200 （GB9078-1996）表2二级 本项目不设有食堂，无油烟废气排放。 2、废水 本项目不设食堂。厂区生活污水经厂区自建的地埋式污水处理设施处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准，用于厂区绿化，不外排。具体标准值详见表4-5。 表4-5 城市绿化水质标准限值 污染物名称 水质标准（mg/L） 依据 pH 6~9 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010） 氨氮 ≤20 色（度） ≤30 五日生化需氧量（BOD5） ≤20 3、噪声 建设项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 4、固废 本项目产生的一般废物的贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)及其修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 表4-8 本项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 排放量(t/a) 废气 烟尘 1.92 1.8432 0.0768 废水 废水量 288 288 0 COD 0.0975 0.0975 0 SS 0.072 0.072 0 氨氮 0.00975 0.00975 0 TP 0.001125 0.001125 0 固废 生活垃圾 2.25 2.25 0 一般工业固废 炭化残渣 1.5625 1.5625 0 危险废物 生物质木焦油 4.375 4.375 0 废水：本项目建成后，污水经自建地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不外排，因此无需申请总量； 废气：本项目正式投产后，废气污染物排放量为：烟尘0.0768t/a，纳入当地环境总量平衡； 固废：固废排放量为零，不申请总量。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 营运期： 建设项目主要从事木炭生产，木炭生产工艺流程见图5-1。 图5-1 机制炭生产工艺流程及产污环节图 机制炭生产工艺流程简述： 烘干：一般外购原料的平均含水率在40%，工艺要求原料含水率在5%以下，因此需要进行烘干。原料头通过螺旋输送带送至烘干机烘干。烘干机采用滚筒式烘干机，由加热炉、蛇形干燥管、旋风分离器、引风机等组成。加热炉主要采用炭化烟气中分离的生物质燃气作为燃料，通过燃烧产生的高温气流与原料一起进入干燥管。在高速热气流输送中，将原料中的水分蒸发，干燥的原料由旋风分离器进入料仓。本工序产生噪声N，且由于炭化产生的可燃气体（CO、甲烷、乙烯等）做为烘干热能，烟尘产生将转移烘干过程，因此将炭化尾气污染计算到烘干过程，产生烟尘G。 制棒：干燥好的的原料进入料仓之后，通过螺旋输送机输送至制棒机中制棒。制棒机由电机、壳体、压力轴承、螺旋推进器、成型套筒、加热圈、拆棒器、皮带轮等器件组成。在电机的带动下，推进器高速旋转，将原料带入成型套筒。成型套筒通过加热圈加温使原料中的纤维素软化，黏合力增强，同时推进器施加高压，使原料颗粒紧密联接，冷却后即可得到高密度高硬度的成型棒。由于套筒温度较高（可达200℃以上），制棒过程中会有一定量的烟气产生。该部分烟气具有较高的热值，通过在制棒机上方安装吸风集气装置，产生的烟气经收集后通过输送管道供烘干机加热炉用作燃料使用。 制棒过程中采用热挤压成型，无需用到胶水。本工序产生噪声N。 炭化：成型棒由人工运至炭化窑进行炭化。炭化窑由企业自主搭建，共有200个机制窑，各机制窑之间由烟气管道相连，窑盖采用铁制材料，密封性较好。炭化分批次进行，每一批次炭化过程启用2座炭化窑。炭化过程总共需要约192个小时，前36个小时每座砖窑开一个小口，保证微量空气进入，后156个小时封闭窑口，隔绝空气。炭化过程一般可分为以下三个过程。 ①干燥阶段：人工点燃成型棒，从点火开始至窑内温度上升到160℃，这时机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发，该过程机制棒的化学组成几乎没有发生变化。 ②炭化初始阶段：这个阶段主要靠棒自身的燃烧产生热量，使窑内温度上升至160-280℃之间。此时生物质原料发生热分解，其组成开始发生变化。其中不稳地组分如半纤维素发生分解产生CO2、CO等物质。 ③全面炭化阶段：在这个阶段中，生物质原料急剧进行热分解，同时生成了大量生物质木焦油以及甲烷、乙烯等可燃性气体。 生物质热解过程中得到固体、液体（冷凝后）和气体3种产物，其中： 固体产物：为主要产品机制炭，经包装后即可入库。 液体产物：本项目每组炭化窑配备一套烟气回收装置，每两组炭化窑配备一套冷却水循环装置。炭化过程中产生的烟气经冷凝后得到含有生物质木焦油的原液，其主要成分为愈创木酚(Guaiacol)、木榴油酚(Crosol)及有机酸、醇类、酮类、酚类、芳香族化合物等200余种有机物，属于危险废物，应委托有资质单位回收处理。 气体产物：生物质燃气含有CO2、CO、甲烷、乙烯的等不能冷凝的气体，该部分可燃性气体直接通过管道输送到烘干机加热炉中作为燃料使用。 本工序产生烟尘和二氧化碳废气、木焦油以及炭化窑内残留碳粉、碎末等炭化残渣S1。可燃性气体是指一氧化碳、甲烷和乙烯等，燃烧后产物为水蒸气和二氧化碳。烟尘将转移烘干过程。 主要污染工序： 1、废气 本项目采用的原料为锯末，不需粉碎可直接用于生产。使用自动上料机，输送带采用封闭式，无需人工投料。原料均堆放在厂区西侧的原料库内，不露天堆放，且原料含水率较高，因此在原料存储和输送中产生的粉尘极少，绝大部分均能在产尘点附近沉降，本环评不做分析。 本项目产生的废气主要为烟尘G。 ①烟尘G 烘干工序燃料采用的是炭化过程中分离的可燃性气体，其主要成分为甲烷、CO、乙烯等，燃烧产生烟尘，类比同类型企业烟尘产生浓度400mg/m³，产生量1.92t/a。机制窑和烘干设备密闭连接，且设计在烘干机后半段安装有布袋除尘器，除尘效率96%以上，烟尘经布袋除尘器处理后排放浓度16mg/m3，排放量0.0768t/a，尾气经15米高排气筒排入大气。烟尘废气产生及排放情况详见下表5-1。 表5-1 烟尘废气产生与排放情况一览表 污染源 废气量m3/h 污染物名称 产生状况 治理措施及去除效率 排放状况 排放去向 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 烘干 2000 烟尘 400 0.9 1.92 布袋除尘器（96%） 16 0.032 0.0768 15米排气筒高空排放 2、废水 建设项目在生产过程中无生产废水排放，废水为厂内职工办公生活产生的生活污水以及冷却废水。 （1）生活用水 本项目定员15人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），生活用水定额为80L/人·d，则生活用水总量为360t/a，排放系数以0.8计，则产生生活污水量为288t，其主要水污染物为COD、SS、NH3－N、TP，浓度分别为350mg/L、250mg/L、35mg/L、4.0mg/L左右。 （2）冷却用水 本项目炭化烟气分离回收装置采用冷却塔冷凝分离烟气中的生物质油和气，该过程会产生冷却废水。建设单位拟配套冷却水循环装置，产生的废水经冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发量。根据类比，循环冷却水的用量约为15t/a。 综上，本项目总用水量为375t/a，废水排放量为288t/a，水平衡图见图5-2。 图5-2 本项目给排水平衡图 t/a 本项目废水产生排放情况见表5-2。 表5-2 废水产生排放情况一览表 种类 废水量 (t/a) 污染物名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放去向 产生浓度 (mg/L) 产生量(t/a) 生活污水 288 COD 350 0.0975 地埋式污水处理设施 零排放 用于厂区绿化 SS 250 0.072 氨氮 35 0.00975 总磷 4 0.001125 3、噪声 建设项目投入运营后，产生的噪声主要为粉碎机、制棒机和各类风机等生产设备工作时的机械噪声。类比同类项目，本项目主要设备噪声见源强表5-3。 表5-3 本项目设备噪声一览表 序号 设备名称 单台噪声值dB（A） 所处位置 治理措施 降噪效果dB（A） 备注 （排放方式） 1 上料机 78 生产车间 隔声、减振 30 间歇 2 制棒机 85 生产车间 隔声、减振 30 间歇 3 各类风机 80-85 生产车间 隔声、减振 30 连续 4 电机 65 生产车间 隔声、减振 30 连续 4、固体废物 建设项目在运营过程中产生的固废为炭化残渣S1、生物质木焦油S2以及生活垃圾。 （1）炭化残渣S1 炭化残渣主要产生于炭化过程，为残留于窑内的炭粉、碎末等，产生量为1.5625t/a，集中收集后外运处理，不排放。 （2）生物质木焦油S2 炭化过程中产生的烟气经冷凝后得到含有生物质木焦油的原液共约4.375t/a。 木焦油，又称杂酚油，主要成分为愈创木酚(Guaiacol)、木榴油酚(Crosol)及有机酸、醇类、酮类、酚类、芳香族化合物等200余种有机物。性状：为无色或淡黄色油状液；有窜透性烟臭，味灼烈，有腐蚀性。微溶于水与沸水，能与乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、脂肪油与挥发油任意混合，易溶于氢氧化碱溶液，难溶于氨溶液。 根据上述木焦油的成分及性状分析，木焦油应属于危险废物，类别为HW11，废物代码为900-013-11。用专用桶收集后临时存放在生产车间东南角的危废暂存处，临时存放时间为1~2周，其后由有资质单位回收处理定期运走。 另木焦油的存储参考危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单中要求，即： ①必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂痕，设施底部必须高于地下水最高水位。 ②要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ③要有隔离设施或其他防护栅栏。 ④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有警报装置和应急防护设施。 ⑤应储存在耐酸容器中或者是具有耐酸地面的专用区域内，并避免遭受雨淋、水浸。 （3）生活垃圾 企业职工15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年按300天计，则生活垃圾排放量为2.25t/a，由当地环卫部门负责清运。 综上，本项目固体废物产生总量为t/a，其中一般工业固体废物产生1.5625t/a，生活垃圾产生量为2.25t/a，危险废物产生量为4.375 t/a。 本项目固废产生及排放情况见表5-4。 表5-4 建设项目固体废物产生汇总表 类别 名称 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 外排量（t/a） 拟采取的处理方式 生活垃圾 生活垃圾 2.25 2.25 0 环卫部门清运 一般固废 炭化残渣 1.5625 1.5625 0 收集后外售 危险固废（HW11） 生物质木焦油 4.375 4.375 0 委托有资质单位回收处理 总计 8.1875 8.1875 0 - 5、本项目污染物汇总 本项目污染物排放量汇总见表5-5。

表5-5  本项目污染物排放量汇总表

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 大气污染物 | 烘干 | 烟尘 | 400 | 1.92 | 布袋除尘器（96%） | 16 | 0.0768 | 15米排气筒高空排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | - | 288 | 地埋式污水处理设施 | 零排放 | 用于厂区绿化 |
|  |  | COD | 350 | 0.0975 |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.072 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.00975 |  |  |  |
|  |  | TP | 4 | 0.001125 |  |  |  |
| 固体废物 | 排放源 | 种类 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a) | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 处理去向 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 环卫清运 |
|  | 生产区 | 一般固废 | 炭化残渣 | 1.5625 | 0 | 1.5625 | 0 | 收集外售 |
|  |  | 危险固废（HW11） | 生物质木焦油 | 4.375 | 0 | 4.375 | 0 | 委托有资质单位回收处理 |
|  | 合计 | 8.1875 | 2.25 | 5.9375 | 0 | - |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干 | 烟尘 | 400mg/m3，1.92t/a | 16mg/m3，0.0768t/a |
| 水污染物 | 生活污水 288t/a | COD | 350mg/l，0.0975/a | 经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化，不排放 |
|  |  | SS | 250mg/l，0.072t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，0.00975t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/l，0.001125t/a |  |
| 电 和 离 电 辐 磁 射 辐 射 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 环卫清运 |
|  | 生产 | 炭化残渣 | 1.5625t/a | 收集外售 |
|  |  | 木焦油 | 4.375t/a | 委托有资质单位回收处理 |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为粉碎机、制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 无 |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1、大气影响分析和防治对策 本项目建设期间的大气污染物主要是扬尘，产生的部位比较多，将对该地块周边居民产生一定的影响。 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此必须采取合理可行的控制措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 2、水影响分析和防治对策 施工期间水污染物主要有施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗水，主要污染物为SS、COD、石油类。施工期间，在排污管网工程不健全的情况下，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场建造集水池、沉砂池、化粪池、隔油池、排水沟等水处理构筑物，对施工废水应分类收集，按其不同的性质作相应的处理后循环利用或排放。具体措施如下： （1）对工地清洗弃水等应收集起来，建临时沉淀池，经沉淀后二次使用，处理工艺流程如下图7-1所示。 根据施工期流动性较大的特点，沉淀池和集水池可采用钢结构，以便于移动。 （2）对施工人员产生的生活污水应建临时化粪池和隔油池，经处理后排放，处理工艺见下图7-2所示。 （3）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。 对本项目施工期产生的废水经上述处理后经专车清运用于肥田灌溉，对周围地表水和地下水环境影响较小。 3、噪声影响分析和防治对策 本项目建设期间的噪声源主要来自于水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表7-1。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号 声源名称 噪声级范围(距源10m处)[dB(A)] 1 推土机 78—96 2 搅拌机 75—88 3 浇捣机 90—98 4 运输卡车 85—94 5 挖土机 80—93 6 卷扬机 75—88 施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜间影响更为明显。因此，为减小噪声对该区域的污染，施工单位在施工期内，必须遵照相关规定，在施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。 4、固废影响分析和防治对策 施工期间需要挖土，会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。同时，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为有组织烟尘废气。 烘干工序燃料采用的是炭化过程中分离的可燃性气体，其主要成分为甲烷、CO、乙烯等，燃烧产生烟尘，经布袋除尘器（除尘效率为96%）处理后，排放量为0.0768t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为16mg/m3，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求，对周围大气环境影响较小。 布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘 层也有一定的过滤作用。 布袋除尘器的用途非常广泛：主要用于钢铁，水泥，化工，冶炼，碳素，铸造，建材，木工，陶瓷，机械等行业。 布袋除尘器的优点：1、除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。2、使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘室，即“袋房”。3、结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。所以，布袋除尘器广泛应用于消除粉尘污染，改善环境，回收物料等。4、粉尘处理容易，袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题,收集的粉尘容易回收利用。 综上所述，建设项目废气可达标排放，对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目污水288t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，产生量为0.0975t/a、0.072t/a、0.00975t/a、0.001125t/a，地埋式污水处理设施处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准。由于水量较小且当地未铺设污水管网，因此该部分污水处理达标后用于厂区绿化，不外排，不会对周围地表水环境产生明显影响。 本项目配套炭化烟气回收装置，采用冷凝方式分离气液，该过程会产生冷却废水，建设单位配备循环水冷却装置，产生的冷却水经冷却后循环使用，只需定期添加蒸发所需，不对外排放，对周围地表水环境无影响。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为炭化残渣、木焦油以及生活垃圾。 各项废物的处理措施如下： （1）炭化残渣：产生量为1.5625t/a，集中收集后可作为燃料出售利用； （2）木焦油：产生量4.375t/a，委托有资质单位回收处理； （3）生活垃圾：产生量为2.25t/a，由当地环卫部门负责清运。 综上所述，本项目固体废弃物均得到有效处置，不会对环境产生影响。 4、声环境影响分析 本项目主要设备噪声为制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，均安置于厂区西侧的生产厂房内，车间厂房采用密实的砖墙隔声降噪，设计隔声达30dB（A）以上。项目主要设备噪声源强见表5-3。 为了解项目噪声对厂界噪声的影响，本次环评把北侧的生产车间作为一个整体的噪声源，本次评价采用预测模式对其影响进行了预测，具体预测方法如下： （1）合成噪声级模式 式中：L：多个噪声源的合成声级，dB(A)； Li：某噪声源的噪声级，dB(A)； （2）声能衰减模式： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m； —— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； 按照最不利情况预测厂界受到的影响，预测结果见表7-2。 表7-2 本项目噪声对厂界的影响预测值 关心点 噪声源 叠加噪声值dB（A） 隔声降噪dB（A） 噪声源离厂界距离m 距离衰减dB（A） 贡献值dB(A) 东厂界 制棒机、风机等 97.5 30 65 36.3 31.2 南厂界 制棒机、风机等 30 20 26 41.6 西厂界 制棒机、风机等 30 10 9 58.5 北厂界 制棒机、风机等 30 20 26 41.6 通过隔声和距离衰减，本项目噪声对厂界的影响值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间噪声值≤60dB（A），夜间噪声值≤50dB（A）。另本项目实行一班制生产，夜间不生产。 进一步防治措施如下： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间、厂房的顶部和四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。 ③采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应安装适宜的基底减振垫、隔声罩、消音器等设施。 ④加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生高噪声的现象。 综上所述，本项目设备噪声经隔声及距离衰减后可达标排放，对周围声环境影响较小。 环境风险分析 （1）火警消防应急措施 由于项目生产机制炭，项目储存大量易燃原辅材料和成品，火灾风险影响比较大。 ①控制与消除火源：厂区内仓库和车间应设置禁火、防爆区域，并制定相应的管理制度。操作和维修等采用不发火工具，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。厂区在禁火、防爆区域安装避雷装置。 ②安全措施：严格按照防火、防爆设计规范要求进行设计，按照规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期维护，保持完好。在禁火、防爆区域安装可燃气体探测仪，并经产检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。 ③消防及火灾报警系统措施 消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，在配水管网建设时，应按同一时间发生两次火灾进行管网校核，保证充足消防用水，配水管网按照换装布置。 ④风险应急措施 厂区根据建筑格局、物料性质及贮存方式、建筑耐火等级、建筑体积等，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，按照同一时间内火灾次数、灭火时间及最大用水量确定消防用水量，在厂区西南侧设置足够容积的消防用水池（300m3）。 （2）事故应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本工程危险事故应急预案内容见表7-3。 表7-3 事故应急预案内容 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 主要危险源：厂区仓库和生产车间设置禁火、防爆区域 2 应急组织结构 公司设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 应急救援保障 应急救援保障应急设施、设备和器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。 6 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，专为指挥部门提供决策依据。 7 抢救、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 8 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对燃料燃烧控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 10 应急培训 定期安排有关人员进行培训与演练 11 应急环境预监测与事 故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据 12 应急防护措施、消除泄露措施及需使用器 材 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 13 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康 事故处理人员制定现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案 14 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。 解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 15 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育 16 公众教育与信息 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急只是培训并定期发布相关信息 17 记录和报告 设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，专门部门负责管理 （3） 应急组织机构、人员 ①机构设置 突发性环境污染事故应急救援办公室为公司应急救援常设组织与管理机构，地点设在安全环保部。 ②人员组成 成立由总经理、副总经理及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。 应急救援系统人员安排及功能分配如下： 总指挥：总经理，发生重大危险事故时，由总指挥部发布和解除应急救援命令、信号，组织指挥救援队伍实施救援行动，向上级汇报和友邻通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查，总结应急救援经验教训。 副总指挥：副经理，协助总指挥负责应争救援的具体指挥工作，当总指挥不在现场时，负责指挥应急救援工作。 安全保卫：协助总指挥做好事故情况通报及事故处置工作，负责警戒、治安保卫、疏散道路管制工作。 通信联络：协助总指挥负责抢险、抢修的现场指挥工作。 消防：以公司消防为主，负责担负灭火、抢救工作。 清洁生产 清洁生产是指将整体预防污染的环境策略持续应用于生产过程、产品和服务中，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转化为产品，节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。 项目污染防治总体遵循“减量化、无害化、资源化、生态化”原则，首先强调通过实施清洁生产削减废物产生；其次加强废弃物的管理和资源化综合利用，最后通过低成本生态化处理技术实现废弃物无害化处理，实现废弃物的资源化利用。 结合本项目工艺设计规划，采取如下清洁生产措施以实现污染物的削减。 （1）本项目主要从事机制炭生产，原料来源于沭阳县相关木制品、竹制品企业生产过程产生的锯末，属于废物回收综合利用项目。 （2）使用锯末作为生产原料，不需要粉碎工序，避免了粉尘的产生，符合清洁生产减量化原则。 （3）项目选购的机械设备和采用的工艺属于国内通用设备，物料消耗基本合理， 整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 （4）能源利用：项目制炭机采用电能，电能属清洁能源；烘干工序采用炭化窑产生可燃性气体作为燃料。 （5）项目冷却水循环使用，无外排；生活污水经地埋式污水处理设施处理后用于厂区绿化。生产过程产生的烟尘，经有效治理后对环境影响较小；噪声主要来源于的设备运转时产生的噪声，项目周围均为工业用地地，敏感点较远，项目噪声对周围环境影响小；项目产生的固废均得到有效处理。 从上述分析，该项目努力按清洁生产要求把污染预防、清洁生产的战略思想贯彻其中，达到持续改进的目的，符合清洁生产和环保的要求。 环保工程投资估算 建设项目环保投资16.8万元，占总投资的15.3%，投资见表7-4。 表7-4 “三同时”验收一览表 污染源 环保设施名称 投资 (万元) 数量 （套/台） 效果 建设计划 地埋式污水处理设施 2.5 1 处理达标 废气 生产车间通风设施 1.5 1 达标排放 布袋除尘器+15m排气筒 10 1 达标排放 噪声 厂房隔声、减振装置 1.0 — 厂界噪声达标 固废 垃圾桶 0.3 — 零排放 危废暂存处 0.5 1处 风险应急 消防事故池及消防器材 1 1 - 合 计 16.8 — — —

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干工序 | 烟尘 | 布袋除尘器+15米高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、TP | 地埋式污水处理设施 | 处理达标 |
| 电离 辐射 和电 磁辐 射 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 固废100%处置 |
|  | 生产过程 | 炭化残渣 | 收集外售 |  |
|  |  | 木焦油 | 委托有资质单位回收处理 |  |
| 噪 声 | 建设项目主要设备噪声为粉碎机、制棒机和各类风机等，单台噪声值约65~85dB(A)，经过设备减振、隔声及距离衰减后，厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 沭阳县万匹乡艺泽木棒厂拟建于沭阳县万匹乡工业区新沭灌路北侧新建木棒、木炭加工、销售项目。该项目总投资110万元，占地总面积4800m2，建筑面积900m2，主要为生产厂房、原料库、成品库、办公用房及其他用房。项目建成投产后将年产木炭2700吨。 2、与产业政策相符性 本项目不属于国务院《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录 (2011年本)》有关条款的决定中淘汰和限制类项目；亦不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）有关条款的决定中淘汰和限制类项目。同时本项目已经江苏省沭阳县发展和改革局备案，备案号：沭发改备案【2016】137号（详见附件1）。因此，本项目符合国家的产业政策。 建设项目拟建地位于沭阳县万匹乡工业区内，属工业用地，符合园区产业定位和用地规划要求。 3、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目所在地空气质量状况良好，达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 水环境质量现状：古泊河的水环境达到《地表水环境质量标准》(GB3838—2002) Ⅲ类水的水平。 声环境质量现状：建设项目区域声环境现状良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 4、达标排放和污染物控制 （1）废气 本项目产生的废气为烘干工序产生的烟尘，经布袋除尘器（除尘效率为96%）处理后，排放量为0.0768t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为16mg/m3，烟尘排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中二级标准要求。 综上，本项目产生的废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，排放量约为288t/a，生活污水经厂区自建的地埋式污水处理设施处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）中城市绿化水质标准后，用于厂区绿化，不外排。 （3）噪声 建设项目产生的噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 建设项目产生的固体废物主要为炭化残渣、木焦油以及生活垃圾。炭化残渣：产生量为1.5625t/a，集中收集后外运处理；木焦油：产生量4.375t/a，委托有资质单位回收处理；生活垃圾：产生量为2.25t/a，由当地环卫部门负责清运。 综上所述，本项目固体废弃物均得到有效处置，不会对环境产生影响。 （5）环境风险分析：本项目主要风险主要为火灾危害。企业按照前述分析要求加强防范，最大限度地减少风险发生造成的损失。 （6）清洁生产分析：本项目清洁生产是指通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度地转化为产品，节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。污染物的产生主要来源于粉碎粉尘，通过除尘设备处理后达标排放。通过清洁生产的实施，不但可以减少废物排放、保护环境，还可以提高企业的经济效益，真正实现环境效益、经济效益和社会效益的三统一。 5、总量控制分析 废水：本项目建成后，污水经自建地埋式污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不外排，因此无需申请总量； 废气：本项目正式投产后，废气污染物排放量为：烟尘0.0768t/a，纳入当地环境总量平衡； 固废：固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，各项污染物经治理后可以达标排放，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 本次环评报告表是针对项目方目前提供的工艺流程、生产设备、生产能力和规模所得出的评价结论，如果该项目的原辅材料、工艺流程、生产设备、生产能力和规模有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求另行评价。 二、建议 1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、搞好厂区绿化，绿化苗木以乔灌木为主，以利于节水，树木的高度应有一定梯度层次，起到减尘、防噪作用。 3、建议建设单位对固体废弃物实行分类管理，尽量实现废物的综合利用。 4、加强车间通风，确保职工身心健康。 5、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 6、加强厂内消防应急预案管理。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 企业投资项目备案通知书 附件二 用地红线图 附件三 企业法人营业执照 附件四 法人身份证复印件 附件五 沐阳县环境监测站监测报告签字页 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境图 附图3 建设项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

锯沫

G烟尘

N 噪声

可燃气体及热烟气

烘干

制棒烟气

N噪声

制棒

S1 炭化残渣

S2 生物木质焦油

炭化

烟气回收系统

图例：

G—废气

N—噪声

S—固废

成品机制炭

包装入库

工地清洗废水

沉淀池

集水池

施工中使用

图7-1  施工期工地废水处理流程图

盥洗、冲厕废水

化粪池

肥田灌溉

图7-2  施工人员生活污水处理流程图