谈   判   文   件

项目编号：DY2016-81

项目单位：兰州市殡仪馆火化炉尾气处理设备

项目名称: 火化炉尾气处理设备

兰州市公共资源交易中心

2016年7月

关于参加兰州市殡仪馆火化炉尾气处理设备单一来源

政府采购的邀请函

（项目编号：DY2016-81）

供应商：

兰州市公共资源交易中心受兰州市殡仪馆（兰财采：2016J-59）的委托，现对火化炉尾气处理设备进行政府采购，请投标公司供应商按配置明细表（见附件一）的要求报价,（报价为兰州完税交货价，并包含运输费等，报价表格式见附件三）。此次采购采用单一来源方式进行，该项目采购预算金额：540万元。要求供应商必须提供如下资料：

1、关于投标文件的声明函（附件二）

2、投标报价表（附件三）

3、法人代表授权书（原件）（附件四）

4、投标报告（附件五）

5、工商营业执照（复印件）

6、税务登记证复印件

7、组织机构代码证（复印件）

8、法人代表与被授权人身份证（正、反面）复印件

9、售后服务承诺书（原件）

10、2015年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务状况报告（复印件）（不满一年的新公司不提供）；

11、提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

12、提供由检察机关出具的近五年内有无行贿档案记录的书面查询回执 (必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；

以上资料按顺序装订成册，正本一份，副本一份，装袋密封并签章。于2016年8月5日上午8:00在兰州市公共资源交易中心（兰州市城关区通渭路127号公共资源交易大厦12楼）参加采购谈判会, 递交谈判响应性文件前投标商应于开标前三天在招标方指定银行缴纳谈判保证金54000元（在银行电汇单附言栏上必须只填写保证金对应的8位数字登记号）进账到兰州市公共资源交易中心指定的以下帐号（开户名称：兰州市公共资源交易中心，开户行：兰州银行恒通支行，账号: 101182000118008）。供应商必须以电汇或网银方式自行缴纳谈判保证金，不能以现金方式缴纳谈判保证金，且谈判保证金单位名称必须与供应商报名时登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳谈判保证金，否则视为无效谈判保证金，其谈判文件将被拒绝。在交易活动结果公示7个工作日且无异议后，兰州市公共资源交易中心将退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金（保证金退回到投标人针对本项目缴款的账户上）。

开标前，投标人需带银行缴款凭证原件到兰州市公共资源交易中心一楼大厅换取兰州银行恒通支行针对本项目的到账回执单，递交投标文件的同时，须出示该回执单，否则投标将予以拒绝。

供方在签订正式合同前，需向兰州市公共资源交易中心缴纳中标金额的5％的履约保证金，验收合格后，无息退还。

注：参加投标的代表需出具身份证明(法人代表参加会议的需出具法人代表身份证明,授权代表出席会议的需出具法人授权委托书及授权代表身份证)。

谈判按照物有所值的原则。谈判小组在公平、保密的原则下与供应商针对服务、报价、服务期等情况进行谈判。谈判结束后，供应商应按照谈判小组的要求，在规定时间内进行最终报价。谈判小组根据采购要求，最终按物有所值的原则确定成交价格。

项目联系人：寇淑男  电  话： 0931－7849073

地  址：兰州市公共资源交易中心（通渭路127号公共资源交易大厦13楼）

查询采购结果及相关信息，请登录相关

网  址:  http://www.lzggzyjy.cn/

兰州市公共资源交易中心

2016年7月

附件一

兰州殡仪馆火化炉尾气处理设备技术参数

1、火化机尾气净化处理设备基本配置及技术要求（一套火化机配一套尾气净化处理设备配置）

（1）单台火化机尾气净化处理设备基本配置：高效降温反应器、脱酸脱硫吸脂装置、脱除重金属及二噁英装置、拦截初滤器、脉冲布袋除尘器、变频风机、冷却水循环系统、供风系统及PLC电控系统等。

（2）配置一级、二级温度实时检测显示。

（3）高低压电器需采用知名品牌的优质产品。

（4）风机采用减震定位及消音整流装置。

（5）设备运行时要求火化机炉膛工作压力范围：-3— -10Pa。

（6）引风机需有变频装置，实现炉内负压连续可调。

（7）各种污染物排放标准、浓度和总量应达到GB13801-2015要求。以提供同类产品检测报告为准。

（8）尾气处理装置的控制系统PLC应具有电脑自动控制和手动控制二种方式，可以与火化设备实现一体化操作。

（9）布袋除尘应采用低压脉冲无极控制。

（10）急冷系统（高效降温反应器）从900度急降到260度以下，烟气、水和碱液不允许任何直接接触不能产生二次污染水。

（11）滤袋应采用优质耐高温材料。

2、尾气处理设备技术尺寸

单套尾气处理设备的技术指标：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效降温反应器 | DN×H=1200mm×3100mm（参考尺寸） | 套 | 1 |
|  | 组合式除尘器 | L×W×H=5100×2000×3100mm（参考尺寸） | 套 | 1 |
|  | 水泵、调节阀 | YxKD743H-25C,D9BS43H-6C | 套 | 1 |
|  | 脱酸脱硫脱脂系统 | 全自动 | 套 | 1 |
|  | 脉冲控制系统 | 自动 | 套 | 1 |
|  | 布袋卸灰装置 | 无尘自动集中收集 | 套 | 1 |
|  | 螺杆空气压缩机 | 排放量：3M3/h，风压：0.8MPa。全自动电脑控制，带消音装置，加装气体后处理设备（冷干机 储器罐） | 台 | 1 |
|  | 储气罐 | 1.0m3 工作压力0.8MPa | 套 | 1 |
|  | 引风机 | 15kw 380V，叶轮材质：16Mn使用变频器控制 | 台 | 1 |
|  | 配电控制系统 | PLC屏控、漏电保护 | 套 | 1 |

3、尾气处理装置采购要求与相关说明

（1）安装的尾气处理装置要与火化机实现无缝对接，实现一体化操作。

（2）安装尾气处理装置后，尾气处理装置发生故障或检修时，提供处理技术要求和方案。

4、尾气处理设备系统流程

一套尾气处理设备系统流程如下：

# 5、尾气处理系统各项设备详细技术要求

1、高效降温反应器的技术要求

⑴.要求在没有水污染的情况下把尾气的温度900度在1.8秒内降至200度以下，以保证符合消除二噁英的工艺要求。

⑵、材料要求：尾气反应器的制造材料列管选用316L不锈钢管，其他及板类材料要求为优质不锈钢板、板材厚度、焊接工艺要符合高温高压压力容器技术要求。要有隔热、绝热技术措施，6年不被气体腐蚀穿透。外表用0.8MM的彩钢板围衬。

⑶、塔体结构要求：设计上要有上、下侧面的观察孔，要设计能容维修人员的检修孔。

2、脱除重金属及二噁英装置

脱除重金属及二噁英装置采用优质不锈钢材料，耐腐蚀、耐高温，设计上方便员工保养及更换活性炭。

脱除重金属及二噁英装置能够有效分解烟气中99%以上的粉尘和有害物质。

3、拦截初滤器的技术要求

初滤拦截部分由布袋同箱体分室结构、布袋同体支架、滤筒架、不锈钢滤筒、收尘室、电磁脉冲装置、清灰程序控制、螺旋输送机、保温隔热层外包等组成。

拦截初滤器滤筒、滤筒架采用不锈钢材质。

4、布袋除尘器技术要求

⑴ 布袋除尘器的结构组成：须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室散热板、电磁脉冲防尘罩、清灰程序控制、螺旋输送机、保温隔热外包等组成。箱体和支架等材料要求：制造使用优质耐高温不锈钢材料。厚度不小于：6MM。

⑵ 尾气通过滤袋的速度：0.8—1.2m/s

⑶ 滤袋的材质和使用寿命：滤袋选用优质耐高温材料。在按正确操作程序使用的情况下，连续使用寿命要保证360个工作日以上。要提供所使用滤袋的厂家、型号、数量、单价及使用性能等说明书。

⑷ 滤袋对各种污染物的去除效果：颗粒物（粉尘）的去除效果须达到99.9%，各种重金属污染物的去除效果不低于90%（投标文件须列出每一种重金属污染物的去除率），有机剧毒污染物的去除率不得低于70%（投标文件须列出具体污染物的名称和去除率）。

⑸ 布袋除尘器的防结露要求：各投标人在投文件中须有具体可行的防结露的技术措施和工艺措施。

⑹ 附属配置要求：1.优质螺杆空压机。2.空气储罐：DN1000，VN=1.0立方（1000mm*3145mm),符合压力容器标准。3.组合式干燥机。4.高精密过滤器。5管道及各路阀门。要使用优质.高性能.名牌产品。

⑺ 布袋除尘器是尾气净化处理系统的重要装置，投标文件须提供下列技术参数。

| 序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号及规格 |  | 15 | 电磁脉冲阀数 |  |
| 2 | 处理尾气量 |  | 16 | 电磁阀规格 |  |
| 3 | 总过滤面积 |  | 17 | 电磁阀产地 |  |
| 4 | 净过滤面积 |  | 18 | 储气罐 |  |
| 5 | 收尘室数 |  | 19 | 气源联体 |  |
| 6 | 滤袋总数 |  | 20 | 刚性叶轮规格 |  |
| 7 | 除尘效率 |  | 21 | 给料电机型号 |  |
| 8 | 过滤速度 |  | 22 | 清灰控制器型号、产地 |  |
| 9 | 滤袋规格 |  | 23 | 设备阻力损失 |  |
| 10 | 滤袋材质 |  | 24 | 设备质量、 |  |
| 11 | 清灰空气压力 |  | 25 | 清灰控制器的数量 |  |
| 12 | 清灰耗气量 |  | 26 | 输入、输出电压 |  |
| 13 | 螺旋输送机规格、型号 |  | 27 | 设备的制造日期和保修期 |  |
| 14 | 仓壁振打器 |  |  |  |  |

5、引风机的技术要求

引风机要采用耐高温风机,电机功率15KW以下，风压4488-4164Pa，风量4706-5761m3/h。空炉时能保证炉膛压力在0pa至-450pa之间。风机出口需要安装整流消音器。

# 6、连接管道

连接管道要保证不漏风。所有管道使用优质耐高温、耐腐蚀材料，外部要有保温处理,厚度不小于：4MM。各应急管道阀门须耐高温，不低于500℃.

# 7、烟囱

制造材料使用防腐蚀、耐高温不锈钢，烟筒应留有尾气检测孔，以方便检测，位置和尺寸必须符合检测要求。

8、尾气处理系统的电器控制技术要求

⑴ 尾气处理系统要有手动和自动两套控制。

⑵ 须采用优质PLC及其模块。

⑶ 控制系统要和原来的控制系统相兼容匹配，安装好后关键部分应能在火化机控制屏上控制尾气系统。

⑷ 一套处理系统用二套控制系统。

⑸ 控制系统须有欠压、过流保护，须有运行指示灯，同步可读数据显示，各种检测元件及实时反馈等。

附件二

关于谈判文件的声明函

兰州市公共资源交易中心：

____________________(单位名称)授权___________(全权代表名称)________________(职务、职称)为全权代表,参加贵方组织的_____________(谈判编号、谈判项目名称)招标的有关活动,对___________货物进行投标并负责中标后协议的签订和履行事宜。为此:

1、提供谈判须知规定的全部谈判文件;包括谈判文件正本l份,副本1份;并保证为谈判所提交的文件和说明是准确和真实的。

2、谈判货物的总投标价为(大小写):     元人民币。

3、保证遵守谈判文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实执行买卖双方所签的合同,并承担规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本谈判自开标之日起     天内有效(至少应为90天)。

7、与本谈判有关的一切往来通讯请寄:

地址:          邮编:        电话:       传真:

单位(盖章):

全权代表(签字):

日 期:     年    月    日

附件三

谈   判  报  价  表

谈判项目名称：                   谈判编号：                      单位：元

| 报价序号 | 报价（大/小写） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |

单位全称（公章）：

全 权 代 表 （签字）：

谈   判    日   期：        年         月        日

注：1、投标价包括人工、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

2、报价只能按一种方案报，否则视为无效。

附件四

法人代表授权书

（原件）

_______________________________：

____________________________（单位名称）法人代表_______________________授权_______________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的______________（谈判编号）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日       期：

附：

全权代表姓名：            邮 政  编 码：

性        别：            传        真：

职        务：            电        话：

详细通讯地址：

附件五

谈  判  报   告

- 谈判单位基本情况（公司简介等相关内容）：

- 谈判单位经营状况（业绩等相关内容）：

3、  其它需要说明的情况（资金保障、如何保证数量和质量、其它承诺等）：

附件六

成   交   合   同

项目名称：__________________________

合同编号：__________________________

买    方：__________________________

卖    方：___________________________

签署日期：___________________________

兰州市___________________所需《          》成交合同

(格式)

根据兰州市__________________所需__________（谈判编号：      ）经评标委员会评定，兰州____________________（以下简称需方）与____________________公司(以下简称供方)签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、签订时间：   年  月   日

四、谈判文件是本合同的基础，每份合同应附成交通知书(复印件)、货物明细清单（盖双方公章）、编制页码、双方盖上骑封章。

五、合同总金额（小写）: ___________________

（大写）: _______________________________________

六、一般条款

1、供方所提供的设备符合国家现行有效标准并为正规制造厂生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、供方对所供产品保质期应按生产厂家的承诺执行，但自供货之日算起至少一年，非人为损坏的应于  日内到达使用单位提供免费维修或更换。在  日内故障不能排除的，必须无条件予以更换。

5、付款方式：供方按合同规定交货，经采购单位验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开据的发票复印件（完税价），财政部门根据《验收报告》和《中标合同》的规定由财政直接集中支付合同总额95%的货款。设备使用（网络运行）一年无质量问题，还需经采购单位验收合格后根据《验收报告》付清剩余5%货款。（付款方式：详见投标须知前附表4）。

6、违约责任：供方应按合同规定的时间按时交货，如不能，需方则按每天按中标金额的0.5‰向供方收取滞纳金。

七、供货类型、数量和单价等见供货一览表。

八、交货时间:

交货地点:

验收单位：

（要求各中标商送货上门，各有关单位在本单位指定地点接货验收）。

九、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定及相关法律在合同签订地解决。

十、供应商违约，将按照相关法律规定进行处罚。

十一、其他未尽事宜由双方协商约定。

十二、本合同一式三份，经供需双方签字盖章后，到采购办备案，供需双方各一份、采购办一份。均具有同等法律效力，所附表格为本合同不可分割的一部分。（合同中所有空格全填满）

供方全称（盖章）： 需方全称（盖章）: 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话：

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 签字日期： 签字日期：

经办人： 经办人：

附件七：

投标服务基本情况一览表

投标单位联系人：                                   联系电话：

| 序号 | 服务名称 |  |  | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位须认真填写，保证与投标参数一致。投标时须携带电子版，开标后留存至评审与客户服务处项目负责人。

# Text boxes

火化机

文丘里引射

转换装置

高效降温反应器

脱硫脱酸脱脂装置

脱除重金属及二噁英装置

拦截初滤器

脉冲布袋除尘器

变频风机

整流消音器

烟囱