小型高频熔炼炉技术方案

根据贵公司所述材料，我公司推荐使用我公司TX-25型高频熔炼炉！

- 设备主要技术参数及特点如下：

小型高频熔炼设备功率为7kw--15kW ，熔炼金属可从几十克到4斤 ，

设备体积小，重量轻（外型同电脑主机大小），设备最简单,最轻巧,价格最低;操作简单,几分钟即可学会;

─ TX-25系列感应加热设备

主要技术参数:

1、 最大振荡功率 : 25KVA
2、 最大输入功率 : 15KW
3、 振荡频率 : 30—80KHZ
4、 输入电压 : 三相 380V, 50 或 60HZ
5、 冷却水要求 : 0.2Mpa,4 ～ 5 L/min
6、 负载持续率 : 80%机连线长度 : 2 米
9、 重量和体积

|  | 重量KG | 体积 (CM) 长×宽×高 |
| --- | --- | --- |
| TX-25(A) | 28 | 57×22×46 |
| 25(A)B主机 | 16 | 52×20×48 |
| 25(A)B分机 | 14 | 31×19×33 |

主要特点:

1、 采用 IGBT 功率模块和我公司独特的变流控制技术;
2、 设备简单, 轻巧, 易于维护 ;
3、 操作简单, 几分钟即可学会;
4、 安装简单, 只需接电和水即可使用, 无需专人安装;
5、 自动控制型可调节加热、保温过程的功率和时间, 有利于提
　　高加热质量的重复性, 简化工人操作;
6、 分体式机型主要用于工作环境脏、高温、有腐蚀性等恶劣条件

服务承诺：
1、对产品执行三包政策，一年内免费维修，长期提供技术服务和备件。

公司名称：镇江市天祥精密机电有限公司（全国知名厂家）

公司地址：江苏镇江新区（丁卯开发区）南纬三路9号，潘宗由由工业园1号楼咨询热线，

咨询热线，臧女士：15061492731电话：0511-85219301-810 QQ：1207135561

核心技术，不用套圈，不用卡圈，独家设计，操作方便，