产品名称：仓储叉车托盘堆垛车（高配）

产品特点

•操作手柄设置紧急反向开关，大大提升行驶过程中的安全性。

•双门架采用双H型门架，坚固安全。

•系统中加装安全防爆阀，可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落，确保操作人员人身安全。

•采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮（或电子转向驱动轮）构成的驱动系统。

•进口电控系统反应灵敏，操作自如，可靠性高，具有再生制动、反制制动及无级调速等功能。

•性能优异的驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，性能稳定。

•宽大的保护臂和站式防滑踏板，为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。

技术参数

| 型号 |  | LG10ED-1.6M | LG10ED-2.5M | LG10ED-3M | LG10ED-3.3M | LG10ED-3.5M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 自重 | kg | 650 | 760 | 930 | 1030 | 1090 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU | PU |
| 轮子尺寸，前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 轮子尺寸，后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2050 | 1790 | 2040 | 2190 | 2290 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 | 85~3300 | 85~3500 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 2050 | 3090 | 3590 | 3890 | 4090 |
| 行驶速度，满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度，满载/空载 | mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
| 下降速度，满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） |
| 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长X宽X高） | mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |

| 型号 |  | LG10ED-4M | LG10ED-4.5M | LG15ED-1.6M | LG15ED-2.5M | LG15ED-3M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 自重 | kg | 1160 | 1200 | 820 | 990 | 1090 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU | PU |
| 轮子尺寸，前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 轮子尺寸，后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1870 | 2036 | 2150 | 1790 | 2040 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~4000 | 85~4500 | 85~1600 | 85~2500 | 85~3000 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 4590 | 5090 | 2150 | 3890 | 3590 |
| 行驶速度，满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度，满载/空载 | mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
| 下降速度，满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） |
| 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长X宽X高） | mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |

| 型号 |  | LG15ED-3.3M | LG15ED-3.5M | LG15ED-4M | LG15ED-4.5M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 |  | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |  | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 | 行走/站驾 |
| 额定载荷 | Q(Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 轴距 | Y(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 自重 | kg | 1140 | 1220 | 1285 | 1380 |
| 轮子材质 |  | PU | PU | PU | PU |
| 轮子尺寸，前轮 | b2(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 轮子尺寸，后轮 | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 驱动轮 | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2190 | 2290 | 1870 | 2036 |
| 起升高度 | h3(mm) | 85~3300 | 85~3500 | 85~4000 | 85~4500 |
| 总体长度 | l1(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 车体宽度 | b1Ib2(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 车体离地高度 | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 货叉长度 | Slell(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 货叉最低高度 | b6(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 车体高度 | b8(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 门架最高高度 | h4(mm) | 3890 | 4090 | 4590 | 5090 |
| 行驶速度，满载/空载 | Km/h | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 | 5/5.3 |
| 提升速度，满载/空载 | mm/s | 58/148 | 58/148 | 58/148 | 58/148 |
| 下降速度，满载/空载 | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 145/80 |
| 驱动电机功率 | kW | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） | 1.3/1.5(电子转向） |
| 提升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 蓄电池重量 | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 蓄电池尺寸（长X宽X高） | mm | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 | 750x175x545 |