项目基本情况

一、项目概况

- 项目名称

承德财源包装制品有限公司年产3000万只包装纸箱技改项目

2、建设地点

平泉县七沟镇圣佛庙村承德财源包装制品有限公司厂区内

3、建设单位

承德财源包装制品有限公司

4、验收监测单位

河北绿环环境检测有限公司

5、项目概况

承德财源包装制品有限公司年产3000万只包装纸箱技改项目位于平泉县七沟镇圣佛庙村承德财源包装制品有限公司厂区内。本次技改工程在现有厂区锅炉房和生产车间内进行，不新增占地。主要建设内容为拆除1台生产用的0.8t/h燃煤蒸汽锅炉，更换为1台1t/h燃天然气蒸汽锅炉；拆除1台生活用4t/h燃煤热水锅炉，更换为1台2t/h燃天然气热水锅炉；淘汰2台双色印刷机，更换为1台六色印刷机；新增一套光催化氧化+低温等离子一体机有机废气处理设施，安装于生产车间内。总投资为260万元，其中环保投资21.5万元，环保投资占总投资比例8.27%。

本项目不新增劳动定员，由公司内部调剂。实行8小时工作制，年工作160天；采暖锅炉年运行150天，每天运行8小时。

二、环保措施落实情况

1、噪声防治措施：技改项目实施后，锅炉引风机和六色印刷机等设备运行时产生的噪声，通过设备基础减振、厂房隔声、风机口采用软连接等降噪措施治理。

2、固废防治措施：技改项目实施后产能不发生变化，无新增生活垃圾，且不再有燃煤废渣产生；洗版废水（HW16）属于危险废物，产生量为15.2t/a，在厂区内暂存后送有资质单位处置（已于邢台嘉泰环保科技有限公司签订处置协议）。