产品简介：

ZDLP电动调节阀采用顶导向结构，阀体结构紧凑，流体通道呈现S流线型，压降损失小流通量大，可调范围广，流通特性精度高。阀芯导向面积大，抗震性好，阀座关闭性能符合GB/T4213-92标准，调节阀配用接收ON-OFF或4-20mADC或1-5V的直流信号进行比例动作的小型、坚固、高精度的执行机构，更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温、低温及高压场合下使用。

标准技术参数：

| 【阀体】 形 式：直通单座铸造球形阀 阀 尺 寸：DN20-200 额定压力：PN16、PN40、PN63、PN100 连接形式：法兰（标准型）螺纹、焊接（须用户指定） 法兰标准：钢制法兰按GB9113-200、JB/T-94 密封面形式：PN16为凸面 PN40、PN63、PN100为凹凸面 材 料：ZG230 ~ 450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 结构形式：标准型（-20℃ ~ +200℃ ） 低温型（-60℃ ~ -196℃ ） 散热型（-40℃ ~ +450℃ ） 波纹管密封型 压盖形式：压板式 填 料：V型聚四氟乙烯填料，柔性石墨填料 垫 片：型式--齿型和平型 材料--F4/改性F4，不锈钢+石墨 【阀内组件】 阀 芯：单座柱塞型阀芯 金属密封 等百分比特性（%C） 线性特性（LC） 软密封（材料：增强聚四氟乙烯） | 【附件（根据要求配置）】 空间加热器、过载保护 【性能】 额定Kv值：参照表格1 流量特性：线性，等百分比 可调范围：50:1 阀座泄漏率（对于额定Kv值%）： 金属密封--小于0.01% （ANSIB16.104-1976IV级）及小 于0.001%（为选择项） 软 密 封--小于0.00001% 以下 （ANSIB16.104-1976IV级） 基本误差：±1% 回 差：≤1% 死 区：≤1% 动作时间：参照表格1 外形尺寸：参照表格2 产品重量：参照表格2 接线端子图：参阅所配执行机构使用说明书 油漆颜色：调节阀的电动执行机构和阀的表面应 涂漆，不锈钢或铜质的阀可以不涂 漆；阀体上的箭头及文字涂红漆。用 户指定色彩也可以。 |
| --- | --- |
| 【执行机构】 型 式：电动执行机构 381LSA/XA-08 381LSA/XA-20 381LSB/XB-30 381LSA/XA-50 381LSC-65 381LSC-99 381LSC- 160 阀 作 用：正作用，反作用 控制动作：比例控制或ON-OFF控制 输入信号：4 ~ 20mADC或1-5VDC须选择输入 信号“断”时调节阀的位置（保护、 全开、全关） 电 源：AC220V，50Hz 输出信号：4 ~ 20mADC（负载电阻500Ω以 下） 功 耗：A型/50VA，B型/150VA，C 型/220VA 保护等级：IP55 出线连接：普通S型G1/2，防爆X型G3/4 环境温度：无空间加热器-10℃ ~ +60℃ 有空间加热器-35℃ ~ +60℃ 防爆X型 -10℃ ~ +40℃ 环境湿度：普通S型95%以下，防爆V型45- 85% 隔爆等级：ExdllBT4 过载保护：A、B型任选，C型必配 手动装置：带手柄 |