广环审批〔2018〕105号

广汉市环境保护局

关于广汉市华鑫页岩砖厂脱硫除尘设备设施技术改造项目环境影响报告表的批复

广汉市华鑫页岩砖厂：

你厂报送的《广汉市华鑫页岩砖厂脱硫除尘设备设施技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为技改项目，拟在广汉市连山镇桔红村现有厂区内建设，不新征用地。项目内容及规模为：依托厂区现有生产车间及相关公辅设施，在不改变企业现有生产规模及生产设施的条件下增加脱硫除尘设备设施一套，项目实施后仍为年产页岩空心砖3000万块（折标砖）。项目总投资80万元，其中环保投资80万元。项目在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案（备案号：川投资备[2017-510681-10-03-240074]JXQB-0089号），符合国家现行产业政策；选址根据广汉市国土资源局颁发的《采矿许可证》及广汉市连山镇人民政府出具的《关于广汉市华鑫页岩砖厂增设脱硫塔除尘设备设施技术改造项目符合连山镇规划的说明》，项目选址符合当地规划。项目在受理和拟批公示期间未收到任何意见反馈，根据《报告表》结论“项目符合环境保护法律法规和相关法定规划；拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求；采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家规定的行业排放标准，并采取了必要的措施预防和控制生态破坏；针对原有环境污染和生态破坏提出了有效防治措施。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，则项目从环保角度分析是可行的。”、专家评审意见“报告提出的环保对策措施有一定针对性，环评结论总体可信，报告表经修改完善后可上报审批。”，我局同意该项目按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设和生产活动。

二、在项目工程建设和运行环境管理中，你厂必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）严格执行《大气污染防治法》和《四川省灰霾污染防治实施方案》，确保扬尘对周边环境不造成明显影响。加强采矿施工和运输管理，制定施工扬尘污染防治实施方案，并在施工场地公示扬尘污染防治措施、负责人、监督管理主管部门等信息。落实硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。装卸物料须落实密闭或者喷淋措施，运输车辆须采取密闭或其他措施防止物料遗散。建设单位须对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。在雾霾天气须严格落实大气污染应急预案相关措施。

（二）落实加工车间密闭措施，落实加工粉尘喷雾除尘装置，确保加工粉尘经处理后达标排放；落实焙烧窑烟气的双碱脱硫除尘净化设施，确保烟气经处理后由15米高排气筒达标排放；落实原料库房密闭、洒水、防尘网覆盖抑尘措施，确保粉尘不影响周边环境。

（三）生活污水经厂区现有设施处理后，交予当地农民作农肥用，不外排；建设20立方米的初期雨水收集池，确保项目厂区初期雨水经收集沉淀后，用于洒水降尘，不外排；脱硫喷淋水循环使用，定期补充，不外排。

（四）合理布局产噪设施、选择先进的设备、对主要的机械设备进行减振、隔声降噪处理，确保厂界噪声达标排放，不扰民。

（五）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。废坯料返回挤砖机压型；不合格废砖破碎后重新循环利用；烟气脱硫石膏渣返回制坯工序配料，不外排；除尘灰返回粉料搅拌调浆工序；机修废机油属危险废物，须用专用容器收储，交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须落实防雨淋、防流失、防渗漏、防晒措施；含油废抹布、含油废手套和生活垃圾由环卫部门清运处理。

（六）高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目生产运行的日常设施维护和环保监督管理工作，确保设施正常稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。

（七）加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。

三、该项目运营后，废水不外排，不新增环境总量；废气中SO2排放量为6.04吨/年、NOX排放量为23.72吨/年，分别较原有排放量减少45.14吨/年、0吨/年，其总量指标在原有总量指标中调剂。

四、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则将依法处理。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。建设项目竣工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施依法分类开展验收，验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。如违反上述法律规定，将依法处理。

六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。

广汉市环境保护局

2018年4月23日