审批编号:

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项目名称:平度东方滨河中学（平度一中分校）建设项目

建设单位（盖章）:     平度东方滨河中学（筹）

编 制 日 期:2017年9月26日

国 家 环 境 保 护 部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 平度东方滨河中学（平度一中分校）建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 平度东方滨河中学（筹） |
| 法人代表 | 张子福 | 联系人 | 胡秀武 |
| 通讯地址 | 平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东 |
| 联系电话 | 13698652886 | 邮政编码 | 266000 |
| 建设地点 | 平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东 |
| 立项审批部门 | 平度市发展和改革局 | 批准文号 | 2017-370283-82-03-000003 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | P8231普通初中教育 |
| 占地面积 （m2） | 165926 | 建筑面积 （m2） | 69901.3 |
| 总投资 （万元） | 20000 | 环保投资 （万元） | 120 | 环保投资占 总投资比例% | 0.6 |
| 评价经费 （万元） | 1.8 | 投产 日期 | 2017年10月底 |
| 工程内容及规模 1、项目概述 平度东方滨河中学（筹）投资20000万元在平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东建设“平度东方滨河中学（平度一中分校）建设项目”。学校设计有48个教学班，容纳师生3000人。项目总占地面积165926m2，总建筑面积为69901.3m2。项目教学楼、行政办公楼、教师办公楼、科技艺术馆、餐厅、服务楼、宿舍楼已建设完成投入使用，实验楼和综合楼目前正处于室内外装饰阶段，运动场还未进行建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年第253号令）中的有关规定，建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环境影响评价报告表。 2、项目位置 本项目位于平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东。项目北侧、南侧和东侧均为农田，西侧隔青龙峡路为平度龙力生物工业园和青岛环球输送带有限公司，西北侧隔海盛路为青岛科惠锅炉压力容器有限公司。项目周边主要为农田及工业企业，其500米范围内无敏感保护目标。项目地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2。 3、建设内容及规模 （1）建设规模 项目总投资20000万元，总占地面积165926m2，总建筑面积69901.3m2。 主要建设内容为4F教学楼1栋、3F教师办公楼1栋、3F行政办公楼1栋、4F服务楼1栋、3F实验楼1栋、4F综合楼1栋、3F科技艺术楼1栋、5F学生宿舍6栋、3F餐厅1栋、1F报告厅1栋，体育场1座，设备用房1间（地上为变配电室、地下为消防水池和燃气真空热水机组）。项目不设有地面及地下停车场。 学校实验楼设有物理、化学和生物实验室，主要进行普通中学课本规定的实验，其中物理实验主要为热学、光学、电学、力学实验、化学实验主要为简单的酸碱中和反应实验、生物实验主要为显微镜观察和生物解剖实验。 学校设计有48个教学班，其中初中部共12个班，高中部共36个班，容纳师生3000人，其中高中学生全体住校，初中学生不住校，教师无宿舍。 项目主要经济技术指标具体见表1。项目地块总平面布置详见附图3。 表1 主要技术经济指标表 项目 指标 备注 规划用地面积 165926m2 / 总建筑面积 69901.3m2 / 地上建筑面积 69569.66m2 / 其中 教学楼 10810.34 m2 4F 教师办公楼 2938.11 m2 3F 行政办公楼 2255.84 m2 3F 服务楼 3908.22 m2 4F 实验楼 5430.47 m2 3F 综合楼 6378.83 m2 4F 报告厅 1444.45 m2 1F 餐厅 8433.51 m2 3F 体育场 1144.04 m2 体育场看台 宿舍楼 19292.14 m2 5F，6栋 传达室 369.44 m2 1F，3处 设备用房 497.88 m2 地上1F、地下1F 地下建筑面积 332.64m2 设备用房地下部分 容积率 0.65 / 建筑密度 46.6% / 绿地率 25% 绿化面积49922m2 项目组成一览表见表2。 表2 项目组成一览表 工程类别 项目 内容 主体工程 教学楼 建筑面积10810.34 m2，4F。 教师办公楼 建筑面积2938.11 m2，4F，位于地块东南侧 行政办公楼 建筑面积2255.84 m2，3F，位于地块东南侧 服务楼 建筑面积3908.22 m2，3F，位于地块中部 实验楼 建筑面积5430.47 m2，3F，位于地块西南侧 综合楼 建筑面积6378.83 m2，4F，位于地块西南侧 报告厅 建筑面积1444.45 m2，1F，位于地块东侧 餐厅 建筑面积8433.51 m2，3F，位于地块中部 宿舍楼 建筑面积19292.14 m2，5F，6栋，位于地块北侧 辅助工程 设备用房 建筑面积830.52 m2，2F，地上1F、地下1F，位于项目地块中部，宿舍楼南侧，服务楼北侧。 公用工程 给水系统 包括学生、教职工生活用水、实验室用水、燃气真空热水机组补充水和绿化用水，用水量约196447t/a，由平度市城市管网供给。 排水系统 室外采用雨、污分流，雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和调节池处理后，食堂废水经隔油沉渣处理后，与生活污水一同排入市政管网，最终排入国电银河水务(青岛南村)公司。 制冷/供热 餐厅、教学楼、办公楼夏季采用中央空调制冷，空调机组位于各自楼顶上，宿舍楼每个房间采用单体壁挂式空调；冬季均采用燃气真空热水机组供热。项目不设冷却塔。 供电系统 项目用电由平度供电部门统一供给。 供气系统 食堂烹饪采用天然气，冬季供暖采用燃气真空热水机组，均由青岛能源华润燃气总公司南村泰能分公司提供 环保工程 废水 实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和调节池处理后，食堂废水经隔油沉渣处理后，与生活污水一同排入市政管网，最终排入国电银河水务(青岛南村)公司。 废气 食堂设置油烟净化效率不小于95%的油烟净化设备。项目食堂高度为17.8m，食堂油烟排放口位于食堂3F楼顶，且高于楼顶1.5m，排气口朝向西侧，与宿舍楼和教学楼距离均大于20m。 实验废气通过通风橱经专用烟道引至实验楼楼顶，且高于楼顶1.5m的排气筒排放。实验楼高度为18.98m。 燃气真空热水机组采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气通过高于周边敏感点5m的排气筒排放。 垃圾恶臭，垃圾分类堆放、日产日清 噪声 加强对进出车辆的管理，禁止鸣笛的限制，加强对设备的维护及清理 固体废物 一般固废收集后由物资回收单位回收利用或合理处置；危险废物暂存于危废暂存间内，并按要求作相应的防淋、防漏、防渗处理，委托有资质单位统一处置；生活垃圾由环卫部门统一处理。 项目教学楼为4F矩形建筑，设有普通教室、教师办公室、教师休息室等，其中2~4F布局完全相同。教学楼各楼层布局情况详见表3。 表3 教学楼各层情况一览表 层数 面积（m2） 功能设置 1F 2696.39 由西至东依次为：男女卫生间各1间、普通教室4间、教师办公室1间、开水间1处；隔门厅为男女卫生间各1间、普通教室4间、教师办公室1间；隔门厅为开水间1处、男女卫生间各1间、普通教室4间、教师办公室1间，女生卫生间1间。 2F~4F 2704.65 由西至东依次为：男女卫生间各1间、普通教室4间、教师办公室1间、开水间1处、男女卫生间各1间、教师休息室1间、普通教室4间、教师办公室1间、教师休息室1间、开水间1处、男女卫生间各1间、普通教室4间、教师办公室1间，女生卫生间1间。 项目实验楼为3F“凹”字形建筑，设有化学实验室、生物实验室和物理实验室等。综合楼为4F“倒L”形建筑，设有语言实验室、读书室、计算机房等。实验楼和综合楼的1~2F通过走廊相连接。实验楼和综合楼各楼层布局情况详见表4。 表4 实验楼和综合楼各层情况一览表 层数 面积（m2） 功能设置 实验楼 1F 1503.94 由西至东依次为：化学实验室2间、化学危险药品室1间、男女卫生间各1间、化学药品室1间、化学实验室3间、实验员室1间、化学实验室1间、化学仪器室3间、教师办公室1间 2F 1516.08 由西至东依次为：生物实验室1间、男女卫生间各1间、生物实验室1间、生物药品室1间、生物实验室3间、实验员室1间、生物实验室1间、生物仪器室3间、教师办公室1间。 3F 1516.08 由西至东依次为：物理实验室1间、男女卫生间各1间、物理实验室1间、实验员室1间、物理实验室3间、实验员室1间、物理实验室1间、物理仪器室3间、教师办公室1间。 综合楼 1F 2142.83 由西至东依次为：教师办公室1间、男女卫生间各1间、机器人实验室1间、语言视听教学资料储藏室1间、语言实验室3间、综合电教室1间、网络中心1处、教师阅览室1间、藏书室1间。 2F 2048.53 由西至东依次为：教师办公室1间、男女卫生间各1间、历史室1间、史地资料器材室1间、地理室1间、软件制作室1间、电教器材室1间、综合电教室1间、开敞式阅览室1间。 3F 1006.37 由西至东依次为：教师办公室1间、男女卫生间各1间、多媒体网络计算机室1间、计算机辅房1间、多媒体网络计算机教室1间、资料室1间、地理园地1间。 4F 894.37 由西至东依次为：教师办公室1间、男女卫生间各1间、多媒体网络计算机室1间、计算机辅房1间、计算机辅房1间、多媒体网络计算机教室1间、资料室1间、地理园地1间。 项目科技艺术楼为3F“回”字形建筑，设有普通教室、音乐室、琴房、美术室、社团活动室等。科技艺术楼各楼层布局情况详见表5。 表5 科技艺术楼各层情况一览表 层数 面积（m2） 功能设置 1F 2102.21 由西至东依次为：办公室1间、普通教室3间、教师办公室1间、男女卫生间各1间、琴房2间、音乐室1间、音乐器材室1间、教师休息室1间、音乐室2间、音乐器材室1间。 2F 2102.21 由西至东依次为：普通教室4间、教师办公室1间、男女卫生间各1间、舞蹈室1间、美术室1间、器乐排练室1间、美术器材室1间、电子钢琴教室1间、美术室1间、办公室2间、教师休息室1间。 3F 2102.21 由西至东依次为：办公室1间、普通教室3间、教师办公室1间、男女卫生间各1间、社团活动室3间、展览室1间、社团办公室2间。 （2）项目主要设备 项目主要公用设备见表6，实验室主要设备见表7、实验室主要试剂见表8。 表6 项目主要公用设备一览表 序号 设备名称 位置 1 多联机中央空调 餐厅、教学楼、办公楼采用中央空调，空调机组位于各自楼顶上 2 单体壁挂式空调 宿舍楼楼外 3 | 变配电室 设备用房地上 4 消防水泵 设备用房地下 5 燃气真空热水机组 设备用房地下 表7 项目实验室主要仪器一览表 序号 设备名称 仪器型号 单位 数量 1 显微镜 CX331RTSF 台 30 2 干燥箱 BPG-9240A 台 2 3 pH计 PB-10 台 20 4 电子天平 PL202-L 台 4 5 马弗炉 OMS100 台 30 6 移液器 100μL 台 30 表8 实验室主要试剂一览表 序号 名称 规格 年用量 储存位置 1 培养基 250g/只 100只 生物药品室 2 磷酸盐缓冲液 250g/瓶 40瓶 3 蒸馏水 4L/桶 100桶 4 乙醇 250ml/瓶 40瓶 5 盐酸 100g/瓶 20瓶 化学药品室 6 氢氧化钙 100g/瓶 10瓶 7 氨水 50g/瓶 10瓶 8 氯化钠 50g/瓶 20瓶 9 碳酸钠 50g/瓶 20瓶 10 高锰酸钾 20g/瓶 10瓶 4、配套设施情况 （1）给排水 本项目用水由城市管网供给，能够满足项目需要。施工期用水主要为施工人员生活用水，用水量为1.8t。营运期用水主要包括学生和教职工生活用水、食堂用水、实验室用水、燃气真空热水机组补充水和绿化用水。其中高中学生全体住校、初中学生不住校、教师无宿舍。实验室用水主要为化学实验中试管清洗水、试剂配置用水，生物实验中培养皿、试管清洗水、试剂配置水等。 总用水量约196447t/a。项目的用水情况详见表9。 表9 项目营运期用水量一览表 序号 名称 用水指标 用水单位数 用水量t/a 1 学生和教职工生活用水 50L/人·d（不住校）， 80L/人·d（住校） 1200人（不住校）， 1800人（住校） 32640 2 食堂用水 15L/人·次 3000人，3次 14400 3 实验室用水 10L/人次 2280人，32次 730 4 燃气真空热水机组补充水 循环水量3%，软水制备效率为75% 循环水量180m3/h 15552 5 绿化用水 0.1L/m2·d，6天一次 49922m2 133125 合计 196447 注：按照平度市一般规定，学校每年营业天数约为160天。实验次数按一周一次计算 （2）排水 项目污水主要为学生和教职工生活废水、食堂废水、实验室废水、燃气真空热水机组排污水和软水制备弃水，总排放量为44492t/a。 实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和调节池处理后，食堂废水经隔油沉渣处理后，与生活污水一同排入市政管网，燃烧机排污水和软水制备弃水较为清洁，可直接排入市政污水管网。项目废水最终排入国电银河水务(青岛南村)公司。 本项目给排水平衡图详见图1。 图1 项目给排水平衡图 单位：t/a （3）供电 项目用电由平度市供电部门统一供给。变配电室位于设备用房的地上部分。 （4）制冷/供热 餐厅、教学楼、办公楼夏季采用中央空调，空调机组位于各自楼顶上，宿舍楼每个房间采用单体壁挂式空调；冬季均采用燃气真空热水机组供热。项目不设冷却塔。 （5）供气 食堂烹饪采用天然气，冬季供暖采用燃气真空热水机组，均由青岛能源华润燃气总公司南村泰能分公司提供。 （6）消防 项目于设备用房地下部分设置有消防水池。消防用水由市政给水管网提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |

# 项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 项目位于平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东。项目周边主要为农田和企业。南村镇位于平度市东南34公里处，（街道）行政区划调整后，南村镇镇域面积为312平方公里，辖145个村，人口13.2万。平度市位于胶东半岛西部，是胶东半岛链接内陆腹地的咽喉。平度地势大体北高南低，呈伞型向东南、西南、西北倾斜。北部是大泽山脉，蜿蜒起伏，绵延数十公里，面积688.7平方公里，中部、东南部、西南是平原，面积1355.0平方公里。 2、地形地貌 南村镇东部为临河高地，西北部为小弧丘地域，西南部为平洼地域。平度在地形上位于胶东丘陵与华北大平原之间，市境三面河一面山。以平原为主，伴有低山、丘陵、洼地。境内具有丘陵和平原两大地形区的双重属性，全境地势北高南低，东高西低。主要河流均自北向南、自东向西分流。最高处为大泽山北峰顶，海拔735.8m。最低处为北胶莱河的大苗家附近的海滩，海拔仅2-3m。地势最大起伏差为733m。在相对高程之间，不同高程的地面所占面积很不均匀，其中海拔在50m以下的地面，约占全市总面积的66.2%。海拔在50-150m之间的地面，约占全市总面积的28.3%。海拔在150m以上的地面，仅占全市总面积的5.5%。 3、水文地质 南村镇内有大沽河、落药河、助水河、东新河、西新河等流经镇域。距离项目最近的地表水体为东侧1.3km处的助水河。 根据项目所在区域地下水赋存于第四系松散岩中，具体为第四系孔隙潜水和微承压水，主要含水层为第○2层粉质粘土、第○2-2层粗砂、第○2-3层粗砂及第○33层粗砾砂，地下水主要接受邻区和大气降水的垂直下渗补给，排泄途径主要为向上垂直蒸发和地下径流为主。 区域水文地质资料推测区域地下水水位受季节性降水和地表水水体影响变化浮动，地下水位变化幅度为1.0~2.0m左右，近3~5年历史最高水位标高为31.0m左右。 4、气候气象 平度市属北温带季风大陆性气候，四季变化及季风进退均较为明显，雨水丰富，年温适中，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，由于受海洋环境的直接调节，受东南季风的影响，具有明显的海洋性气候特点，又表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小，无霜期长和湿度大等海洋性气候特点。 该地区主导风向为SE-ESE-E风，年平均风速3.4m/s，年平均气温12.8℃，极端最低气温-18.3℃ ，极端最高气温38.7℃ ，降水量年平均为655.9mm。初霜期一般在10月中旬，终霜期一般在4月中旬，无霜期历年平均为179天，平均结冰日数109.2天，一般冻土深度20cm，最大冻土深度为43cm。 5、市政配套设施 项目所在地位于平度市南村镇。项目所在区域市政污水管网、给水管网齐全。项目供水由平度市供水公司供给，用电由平度市供电系统统一供给；市政污水管网的接入点位于项目南侧友谊大道上；冬季供暖采用燃气真空热水机组供热，食堂采用天然气，天然气由青岛能源华润燃气总公司南村泰能分公司提供，项目所在地天然气接管条件具备，接入点位于项目南侧友谊大道上。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 环境质量现状 1、环境空气质量 该项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据青岛市城市环境空气质量状况发布中平度市南部监测子站2017.9.15-2017.9.21监测数据，项目所在地区主要大气污染物日平均值：PM2.5浓度范围在0.027mg/m3-0.066mg/m3、SO2在0.043mg/m3-0.049mg/m3、NO2在0.019mg/m3-0.030mg/m3、PM10在0.068mg/m3-0.141mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 2、声环境质量 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，项目所在地周边主要为空地，声环境质量良好。 3、地表水环境质量 项目东侧1.3km处为助水河，无水功能区划，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 4、地下水环境质量 项目周边地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848–93）中的Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东。本次评价的环境控制目标是：尽可能的将项目建设对当地空气环境质量和噪声环境质量的影响程度降至最低。根据项目周围现状，敏感保护目标详见表10。 表10 项目周围环境敏感保护目标 环境要素 环境保护 目标名称 方位 最近距离（m） 规模 （人） 环境功能 大气环境 声环境 李家庄村 NE 860 2160 （GB3095-2012）二类区 东王府庄村 SW 1400 3840 杜戈庄村 NW 1500 3640 地表水 助水河 E 1300 / （GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 区域地下水 / / / （GB/T14848-93）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、助水河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 4、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类水质标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 1、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中无组织排放监控浓度限值的要求； 2、场界噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值； 3、固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定； 4、污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级的规定。 营运期： 1、食堂油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的相关要求；油烟净化装置净化效率执行《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）的通知》中“大型规模”要求；实验废气中非甲烷总烃排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。垃圾产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级限值要求。天然气燃烧废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2标准。 2、污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级的规定； 3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准； 4、本项目固体废弃物按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的相关规定进行处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单，危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环境保护部公告[2013]36号)中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | COD产生量77.59/a，氨氮产生量5.17t/a，经国电银河水务(青岛南村)公司后，COD排放量8.62t/a，氨氮排放量0.86t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 项目评价主要包括施工期阶段和投产运营阶段，具体污染环节分析如下： 1、施工期 （1）工艺流程为： 经现场勘察，项目教学楼、行政办公楼、教师办公楼、科技艺术馆、餐厅、服务楼、宿舍楼已建设完成投入使用，场地平整、土石方工程、土建工程均已结束。实验楼和综合楼目前正处于室内外装饰阶段，操场还未进行建设。本次评价主要针对室内外装饰阶段的污染影响进行分析。 （2）施工建设过程产生的污染环节主要包括以下几部分： 1）废气：建筑材料现场堆放过程产生的扬尘；装修工程中涂料、油漆等产生的有机废气；塑胶跑道有机废气。 2）噪声：机械设备噪声和车辆运输噪声。 3）污水：主要为施工人员生活污水。 4）固体废弃物：装修过程中产生的废材料、建筑垃圾以及生活垃圾。 2、营运期 （1）废气：食堂废气、实验室废气、天然气燃烧废气和垃圾收集池恶臭气体； （2）噪声：主要包括配套设备噪声，进出车辆噪声； （3）废水：主要包括教学生和教职工生活废水、食堂废水、实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）、燃烧机排污水和燃烧机软水制备弃水等； （4）固体废弃物：主要为生活垃圾、办公垃圾、实验室垃圾、食堂餐厨垃圾、浮油渣废油脂、废弃离子交换树脂等。 |
| --- |
| 施工期环境影响分析： 经现场勘察，项目教学楼、行政办公楼、教师办公楼、科技艺术馆、餐厅、服务楼、宿舍楼已建设完成投入使用，实验楼和综合楼目前正处于室内外装饰阶段，运动场还未进行建设。 1、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要包括建筑材料现场堆放过程中产生的扬尘；装修工程中涂料、油漆使用产生的有机废气以及塑胶跑道有机废气。在各施工机械和运输车辆状况良好，不使用劣质燃料并对装修材料进行严格控制的情况下，装修废气不会对周围环境产生明显影响，在此重点对塑胶跑道有机废气产生的影响进行分析。 操场塑胶跑道由聚氨酯预聚胶粒、PU胶、EPDM橡胶粒、漆料、阻燃剂、填料组成。铺设过程主要是首先平整场地，采用粒径3-4mm高弹性胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时，然后用PU胶掺滑石粉进行胶粒底层封底，封底保养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂一层跑道专用面漆。塑胶跑道铺设过程中其中的胶料、油漆将挥发产生一定量的有机废气，由于项目处于露天作业下，废气稀释扩散较快，影响时间较短。本次环评建议施工单位选用环保材料，严格按照操作要求进行施工。 在上述措施得到有效落实的情况下，项目施工阶段产生的废气可得到较好控制，不会对周围环境造成污染影响。 2、施工期水环境影响分析 施工期污水主要有施工人员的生活污水和施工过程中产生的工程污水。 项目主体工程已完成，目前仅有少量人员对实验楼和综合楼进行室内外装修。项目施工人员按平均每天20人计，施工期约3个月，生活用水量按20L/人·d计，则整个施工期生活用水量约1.8t。生活污水排放量按用水量的85%计，则施工期生活污水排放量约1.53t，根据同类项目类比调查，污水中各污染物浓度分别为CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级的规定。生活污水经过管网进入国电银河水务(青岛南村)公司处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2016)》中一级A标准。 施工工程用水仅用于工程养护，用水全部存留与构筑物内，不产生径流。因此，施工期无工程废水产生，不会对周围环境造成污染。 3、施工期声环境影响分析 施工期间噪声污染源主要包括机械设备噪声和车辆运输噪声。根据现场调查，项目教学楼、行政办公楼、教师办公楼、科技艺术馆、餐厅、服务楼、宿舍楼已建设完成并投入使用，场地平整、土石方工程、土建工程均已结束，施工过程产生的污染已消失。根据企业提供的信息，项目施工期间未收到周边企业、居民投诉。实验楼和综合楼目前正处于室内外装饰阶段。本次仅对装修阶段噪声进行评价。 （1）施工期机械噪声影响分析 施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级如表11所示。 表11 装修阶段噪声源强 单位：dB（A） 施工 阶段 噪声源 测距r0 （m） 声级 距离 10m 20m 30m 50m 60m 70m 装修 工程 砂轮机 3 87 62.0 56.0 —— —— —— —— 磨石机 1 83 48.0 | 42.0 —— —— —— —— 电动卷扬机 2 84 55.0 49.0 —— —— —— —— 切割机 1 83 48.0 42.0 —— —— —— —— 备注：装修工程除塔吊外，其余机械均位于室内，在进行预测时，考虑墙体、窗户等实体对机械噪声的遮挡衰减，衰减量约为15dB（A） （2）施工场界噪声影响评价 装修工程阶段，机械设备如砂轮机、磨石机、切割机等均在室内操作，室内施工时机械噪声会受到墙体、窗户等实体的遮挡，塔吊可受到在建楼体的遮挡。经预测，噪声经遮挡后衰减至场界处均满足GB12523-2011昼间限值的要求。 因此，施工时机械噪声经合理安排设备位置后，衰减至场界能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。同时，项目要严格按照青岛市的有关规定，夜间禁止施工。确需夜间施工的工序，必须报请环保主管部门批准，并公告附近居民。 4、固体废弃物影响分析 施工期间产生的固体废物主要有装修过程中产生的废材料以及生活垃圾。 装修过程中产生的废材料（人造板、地板、密封膏、建筑涂料、油漆等装修废料）。对这一部分废料进行分类管理，集中堆放，严禁乱堆乱放。对有回收价值的人造板、地板等进行回收利用，无再利用价值的废料外运至合法堆放场地。另外，按照《国家危险废物名录》中的规定，废涂料桶、废油漆桶属于HW12染料、涂料废物类，必须对其妥善收集，委托有资质的单位处理。 生活垃圾主要为施工人员产生的少量日常垃圾，集中收集后由环卫部门定期外运至城市垃圾填埋场处理。 综上分析，施工期对周围环境的影响是不可避免的，但只要施工单位认真做好施工组织工作，并进行文明施工，在采取了必要的防护措施后，可尽可能将污染影响控制在最小的范围之内。随着施工的结束，各种影响也会随之消失。 |
| 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 项目污水主要为学生和教职工生活废水、食堂废水、实验室废水和燃烧机排污水和软水制备弃水。 （1）学生和教职工生活废水 项目运营后师生共计3000人，其中高中学生全体住校、初中学生不住校、教师无宿舍。不住校人数1200人，用水量按50L/人·d计，住校人数1800人，用水量按80L/人·d计，工作时间按160天计，则用水量为32640t/a，污水产生量按用水量的85%计，则产生生活废水27744t/a。 （2）食堂废水 项目食堂用水以15L/人·次计，不住校人数1200人，每日2餐，住校人数1800人，每日3餐。则食堂用水量为14400t/a，污水产生量按用水量的85%计，则产生食堂废水14400t/a。食堂废水经隔油沉渣后排入市政污水管网。 （3）实验室废水 项目建成后实验室主要用于初中、高中实验教学，主要进行普通中学课本规定的实验，其中物理实验主要为热学、光学、电学、力学实验、化学实验主要为简单的酸碱中和反应实验、生物实验主要为显微镜观察和生物解剖实验。实验室用水主要为化学实验中试管清洗水、试剂配置用水，生物实验中培养皿、试管清洗水、试剂配置水等，其中清洗水使用自来水，试剂配置水使用外购蒸馏水。 ① 试管、培养皿清洗废水 实验室所用试剂只涉及简单的酸碱、中和反应等，主要为盐酸、氢氧化钙、氨水、氯化钠、碳酸钠、高锰酸钾等，所使用的试剂及药品均不含一类污染物及重金属物质。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）及类比同类规模的中学实验室，实验室用水以每人10L/次计算，项目初中、高中部学生共2280人，平均每周进行1次实验，每年进行实验32次，则实验室用水730t/a，污水产生量按用水量的85%计，则实验废水排放量620t/a。根据甲方提供的资料，试管、培养皿清洗时根据污染程度，可能会使用清洗剂，前3遍清洗废液作为危废处理，其余清洗废水经过酸碱中和池处理后，再排入市政污水管网。前3遍清洗废液排放量约为10t/a，其余清洗废水排放量约为610t/a。 ② 废实验试剂 类比同类项目，配置试剂用水量约0.1t/a，废水产生量以用水量85%计，则废实验试剂量为0.085t/a，作为危废委托有资质单位处理。 （4）绿化用水 项目绿化面积为49922m2，用水量按0.1L/m2·d，6天一次计，则绿化用水为133125t/a。绿化用水基本蒸发损失，不外排。 （5）燃烧机排污水和软水制备弃水 项目采用燃气真空热水机组为冬季供暖，循环水量约180m3/h。由于排污，需定期补充新鲜水，排污水占循环水量的3%，则排污补充水量为5.4 m3/h。燃烧机用水由离子交换树脂软化水设备处理后使用，软水制备效率为75%，则需补充的新鲜水量为7.2m3/h。项目燃气真空热水机组每天约运行8h，则燃烧机排污水和软水制备弃水水量为3888t/a。 综上，项目污水总排放量为44492t/a。项目实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和池处理后，食堂废水经隔油沉渣处理后，与生活污水一同排入市政管网，最终排入国电银河水务(青岛南村)公司。 通过与同类项目类比调查，项目污水总排放口处污染物浓度为：CODCr≤450mg/L、BOD5≤250mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、动植物油≤20mg/L，各污染物产生量约CODCr77.59t/a、BOD543.11t/a、SS 34.49t/a、氨氮5.17t/a、动植物油3.45t/a，经国电银河水务(青岛南村)公司达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2016)》中一级A标准后排放，排入环境的量为CODCr8.62t/a、BOD51.72t/a、SS 1.72t/a、氨氮0.86t/a、动植物油0.17t/a。 项目厂址所在区域在国电银河水务(青岛南村)公司服务范围内，区内城市污水管网已经配套建成，项目污水进入国电银河水务(青岛南村)公司的排水路线可行。目前国电银河水务(青岛南村)公司出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，处理能力1万t/d，尚有余量可接受本项目污水。因此，项目废水最终进入国电银河水务(青岛南村)公司是可行性的。 综上，本项目废水不会对周边水环境造成污染影响。 2、环境空气影响分析 项目营运期主要大气污染物为食堂废气、实验室废气、天然气燃烧废气和垃圾收集池恶臭气体。 （1）食堂废气 本项目食堂烹饪以天然气为能源，按学校内所有师生（共计3000人）均在食堂用餐计。食堂设8个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的大型规模，根据《青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）》中对餐饮业的严格规定，项目安装净化效率大于95%的油烟净化处理设施。 食堂每人每餐食用油量按15g计，用餐人数为7800人次/d，烹调过程中食用油挥发率按1%计，则油烟产生量为1.35kg/d，按95%油烟去除效率计，油烟排放量为0.068kg/d。按日工作6h、单台灶头风机量2000m3/h进行计算，废气产生量为9.6×104m3/d，油烟产生浓度14.06mg/m3，排放浓度为0.70mg/m3。项目油烟排放浓度满足山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中大型规模的相关标准要求。 根据GB50028-93《城镇燃气设计规范》，每个座位每年的燃烧热值为200×104kcal，国家统计局天然气燃烧热值为9310kcal/m3，项目用餐人数按9000人次/d，食堂座位数按1600个计算，则食堂燃气用量为3.4×106m3/a。每万立方的天然气燃烧产生的烟气量约为15万标立方米，废气年产生量约为5.1×108m3/a。 根据青岛市天然气所含物质组分含量推算，每燃烧106m3天然气产生：烟尘140kg，SO2 200kg，NOX 1760kg，则排放量分别为：烟尘476kg/a、SO2680kg/a、NOX5984kg/a。 本项目食堂位于餐厅1F西侧，食堂油烟排放口位于食堂3F楼顶，且高于楼顶1.5m，排气口朝向西侧，与宿舍楼和教学楼距离均大于20m，符合相关规范中“油烟排气筒出口设置的位置周边20m范围内不得有高于排气筒出口的易受影响的建筑物”的要求。 因此，项目食堂在做好预留排烟风道、选择适宜的油烟净化设备和风机排风量、按照相应要求合理布设烟道出口的前提下，食堂废气不会对周围大气环境产生污染影响。 （2）实验室废气 项目实验室主要进行简单的化学酸碱实验和物理、生物实验。实验室产生的废气主要为试剂和样品的挥发物，如无水乙醇、溴水、氨水等。使用挥发性药品时在通风橱中进行，项目挥发性试剂年用量约为0.01t，挥发量约为使用量的50%，则年挥发量为0.005t，实验废气（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后，由专用的烟道经实验楼楼顶，并高于楼顶1.5m的排气筒排放。非甲烷总烃排放满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。此外，实验过程中应加强对实验室进行通风换气等措施。 （3）天然气燃烧废气 根据企业提供经验，项目燃气真空热水机组年耗天然气量约26170m3。每万立方的天然气燃烧产生的烟气量约为15万标m3，则烟气产生量为3.92×105m3/a。已知每燃烧106m3燃气产生：烟尘140kg，SO2 200kg，NOx1760kg。项目燃烧机拟采用低氮燃烧技术，NOx排放量约降低20%。则燃烧机燃烧废气中烟尘、SO2、NOx的产生量分别为：烟尘56kg/a、SO2 80kg/a、NOx 140.8kg/a，排放浓度分别为：烟尘9.3mg/m3、SO2 13.3mg/m3、NOx 93.9mg/m3。 燃气真空热水机组位于设备用房地下1F，设备用房北侧约20m为学生宿舍楼，楼高20.65m，则天然气燃烧废气需经高于周围敏感点5m的排气筒排放（高于25.65m）。在加强管理并采取一定防治措施情况下，燃烧废气中SO2、NOx、烟尘有组织排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2中重点控制区要求。 （4）垃圾恶臭 生活垃圾和办公垃圾采取分类收集(可回收物质和不可回收物质)，采用袋装化，集中到项目西北角垃圾站分类放置，集中由环卫处定时清运，做到项目区内的垃圾日产日清，清运率达到100%，减少恶臭类气体的产生，将其对环境的影响降至最小。 综上所述，项目废气不会对周围环境产生较大影响。 3、噪声环境影响分析 项目营运期噪声主要为进出车辆噪声、配套设备噪声。 （1）进出车辆噪声 项目不设地上及地下停车位，进出车辆较少，车辆噪声分散且为非连续噪声，进出车辆噪声不会对周围声环境以及本项目自身产生明显影响。 （2）配套设备噪声、振动 项目配套产噪设备主要包括多联机中央空调室外机组、单体壁挂式空调室外机、变配电室、风机、水泵等，其中中央空调室外机组、单体壁挂式空调室外机安装于室外，其余设备全部位于室内。项目不设电梯，无电梯运行噪声。 1）室内配套设备噪声 根据建设单位提供的资料，变配电器、风机、水泵等主要配套设备全部位于设备用房内。根据一般工程经验，上述配套设备噪声源强一般在65dB(A)~85dB(A)。 项目拟采取以下措施： ① 采用低噪声设备，各设备安装时采用独立基础并安装减震器； ② 设备用房采用隔声量约30dB（A）的隔音门，墙体为不小于180mm厚的实体墙，房间内铺设吸声材料； ③ 水泵机组、管道、支架隔振的设计、安装和验收严格执行《水泵隔振技术规程》（CECS59:94）中的有关要求，水泵等设备基础安装减震器，水泵机组设隔振元件，并在水泵与管道接头处设置隔振喉； ④ 所有通风系统的主风管上均采取消音措施，管道采用弹性吊支架，支架固定点避开承重柱，管道穿墙孔采用柔性材料填堵。 采取上述措施后，在考虑墙体、楼层隔声的情况下，预计地下配套设备运行噪声衰减至地面可降至60dB(A)以下，对厂界噪声和外环境影响很小。根据一般工程经验，在消声、隔声、防振减噪等措施落实到位的前提下，设备运行不会对项目自身产生明显的噪声或振动影响。 2）室外配套设备噪声 本项目多联机中央空调室外机组、单体壁挂式空调室外机安装于室外，其中多联机中央空调室外机组安置在所在楼座的楼顶，单体壁挂式空调室外机安装于宿舍楼侧墙外。通过采用低噪声设备，设备安装时基础加装减震器，与之相连的风管加装消声装置，且尽量远离各场界布置（距离场界不小于20m），经预测可知，经距离衰减和墙体遮挡，空调室外机组噪声衰减至场界可降至60dB(A)以下。 综上所述，本项目设备位于设备用房内，并采取隔音减震等措施；风机排放口距离场界均大于40m，并安装消声设备；空调室外机组距离场界不小于20m，并采用低噪声设备，设备安装时基础加装减震器，与之相连的风管加装消声装置。各设备经降噪措施后，项目厂界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求，项目营运期噪声对外环境及项目自身影响较小。 4、固废影响分析 营运期固废主要为学生、教职工产生的生活垃圾、办公垃圾、实验室垃圾、食堂餐厨垃圾和废离子交换树脂。 1、生活垃圾 项目投入使用后，使用人数共3000人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则营运期生活垃圾产生量约为240t/a，生活垃圾统一收集后，定期外运至城市垃圾场。 2、办公垃圾 学校教职工在办公过程中会产生少量的办公垃圾，产生量约9.6t/a。一般随生活垃圾一并处置，但办公垃圾中的硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，集中收集后交由有关部门统一处置。 3、实验室垃圾 项目实验室垃圾主要为废试剂瓶、废包装、废实验试剂、废培养基、前2遍清洗废液等，详见表12。 表12 实验室垃圾产生情况一览表 序号 名称 危险废物编号 产生量t/a 1 废试剂瓶、废包装 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 0.1 2 废实验试剂 0.085 3 废培养基 0.1 4 试管、培养皿的前3遍清洗废液 10 项目实验室垃圾产生量约10.285t/a，化学实验室位于实验楼1F，生物实验室位于实验楼2F，实验垃圾暂存于实验楼1F和2F的东北角危废暂存间内，作为危废委托有资质单位进行处理。危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关标准要求，建立危废台账，并纳入竣工验收和日常监管内容。此外，还应采取以下措施： ①场地地面设置耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，设置泄漏液体收集装置；贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；存放场所做好防风、防雨、防晒工作。 ②项目产生的危险废物，分别存储于专用密闭容器内；容器内须留足够空间，顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；容器上设置明显环境保护标志，定期对贮存容器进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；禁止将不兼容的危险废物在一个容器内混装。 ③禁止危险废物与一般固体废物混合存放；项目产生的危险废物经集中收集后，委托具有相应危废处置资质的单位代为处置，确保生产过程产生的危险废物得到妥善处置。 ④危险废物委托具有相应危废处置资质的单位代为处置，经双方协商，由危废处置单位上门回收。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 4、餐厨垃圾、浮油渣废油脂 餐厨垃圾按每人每餐0.1kg计，本项目日用餐为9000人次，则项目年产餐厨垃圾约144t/a，该部分垃圾要日产日清，由环卫部门回收处理。 类比同类项目运行情况，油烟净化装置和隔油池清掏的浮油渣废油脂年产生量约为14.4t/a，由有资质专业处理机构定期回收利用。 5、废离子交换树脂 废离子交换树脂的产生量约为0.5t/a，危废类别为HW13，危废代码为900-015-13。 通过采取以上措施，本项目产生的固体废物对周围环境不会产生污染影响。 5、外环境对项目的影响分析 本项目位于平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东。项目北侧隔海盛路为农田，东侧为农田，西侧为平度龙力生物工业园和青岛环球输送带有限公司，西北侧隔海盛路为青岛科惠燃烧机压力容器有限公司，南侧隔友谊大道为农田。 （1）交通噪声影响分析 经现场勘查，北侧海盛路、西侧的青龙峡路和南侧的友谊大道均为城市次支道路。主要为进出该区域的商业车辆，车流量较小、车速较慢，产生的交通噪声较小，故受道路交通噪声影响较小，交通噪声对学生学习影响较小。 为最大程度的减小交通噪声对校区内邻道路侧建筑的影响，建议建设单位强化建筑物与道路之间降噪措施，具体如下： ①加强项目教学楼与外界道路间绿化，减轻交通噪声对项目室内环境影响。 ②建设单位应在教学楼、宿舍楼等敏感目标处，设置隔声窗或通风隔声窗等噪声防治措施。 经采取以上措施，区域交通噪声对项目邻道路侧建筑影响较小。 （2）周边企业对本项目影响分析 本项目周边企业主要污染物产生情况见下表。 表13 本项目周边企业主要污染物产生情况 企业名称 距离本项目最近距离 经营内容 主要工艺 主要污染物 平度龙力生物工业园 60m 大三元生物复合肥料和鸡、牛等动物饲料添加剂 投料-混料-包装 / 青岛环球输送带有限公司（东厂区） 80m 输送带 压延-成型-硫化 非甲烷总烃、颗粒物 青岛科惠锅炉压力容器有限公司 95m 工业燃烧机 剪切-打磨-焊接-成型 颗粒物 ① 平度龙力生物工业园对本项目的影响分析 项目西侧60m处为平度龙力生物工业园。该公司主要以豆饼、啤酒渣和有机质（为鱼粉骨胶等）和外购的生物菌种为原料生产大三元生物复合肥料和鸡、牛等动物饲料添加剂。该公司《年产10万吨生物制剂项目环境影响报告表》已于2004年1月取得批复（平环建字[2004]2号），并于2013年9月通过验收（平环验[2013]067号）。该项目只对原料进行搅拌和分装，不进行化学反应，无发酵过程，项目未设置卫生防护距离。该项目产生的主要环境影响如下： 1）项目在密闭车间内生产，无废气外排。 2）项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入青岛银河南村污水处理有限公司进行处理。 3）生产过程中产生的原料废弃物集中收集，由固定单位回收利用。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期运至平度田庄生活垃圾卫生填埋场填埋处理。 4）根据平度市环境监测站提供的监测报告（平委（监）2013第227号），项目厂界处噪声能够达标。 综上，平度龙力生物工业园产生的废水、固废、噪声均能达标排放，不会对本项目造成较大影响。 ② 青岛环球输送带有限公司（东厂区）对本项目的影响分析 项目西侧80m处为青岛环球输送带有限公司（东厂区）。青岛环球输送带有限公司以瞿塘峡路为界分为东、西两个厂区。其中东厂区占地110843m2，该厂区“年产5000万平方米高等级、高强力输送带项目”已于2011年12月获得平度市环境保护局环评批复（平环审[2011]537号），并于2012年9月通过环保验收（平环验字[2012]123号），主要建设有密炼车间1座、综合车间1座、宿舍楼1座、油品仓库1间等。公司目前正在办理“年产5000万平方米高等级、高强力输送带改建项目”的环评手续，计划于2018年1月前，将东厂区密炼车间搬迁至西厂区，并在西厂区新增用地建设1栋密炼中心和1座密炼车间替代现有东厂区的密炼车间，东厂区密炼车间作为仓库使用。改扩建后东厂区的主要生产工艺为：利用西厂区密炼所得的胶片，在综合生产车间内进行压延、成型、硫化，制得产品。根据环评报告，东厂区综合车间的卫生防护距离为50m，本项目距离其厂界最近距离为80m，不位于其卫生防护距离内。青岛环球输送带有限公司（东厂区）技改后，产生的主要环境影响如下： （1）废气：主要包括开炼机挤出和胶片冷却线产生的热胶废气、硫化过程产生的硫化废气。其中，热胶废气通过集气罩收集（收集效率90%），经“复合光催化装置处理+UV光解除臭装置”处理后（有机废气净化效率90%）由2根排气筒排放。硫化废气通过集气罩收集（收集效率90%），经“复合光催化装置处理+UV光解除臭装置”处理后由8根排气筒排放。根据环评报告，项目东厂界处非甲烷总烃预测值为0.014 mg/m3，颗粒物预测值为0.072 mg/m3，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中厂界无组织排放监控浓度限值要求。根据监测报告（SDHP160337），厂界下风向臭气浓度最高为13，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 （2）废水：项目废水主要为车间清洁废水、循环冷却系统排污水和生活污水。生活污水经化粪池处理后，生产废水经隔油沉淀处理后，通过东厂区现有排污口排入市政污水管网，进国电银河水务(青岛南村)公司进一步处理。 （3）噪声：根据环评报告预测结果，项目厂界处噪声能够满足2类昼间标准限值。 （4）固废：一般工业固废全部外售综合利用，危险废物委托淄博重山思沃瑞环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一收集，运往垃圾填埋场填埋。 综上，青岛环球输送带有限公司（东厂区）产生的废气、废水、固废、噪声均能达标排放，不会对本项目造成较大影响。 6、电磁辐射影响分析 本项目周围无电磁辐射类设备，因此不对电磁辐射影响进行分析。 7、风险评价 根据建设项目环境风险技术导则，结合本项目情况，项目风险评价内容如下： （1）风险识别：营运过程中使用的危化品主要有天然气和实验室试剂。天然气由市政燃气管道直接供给，本身并无毒性，仅属于易燃物质，但由于该物质在项目用地范围内不生产、不贮存，因此不具有明显的风险威胁，不构成重大危险源。根据《GB18218-2009<危险化学品重大危险源辨识>》，本项目所用试剂均不构成重大危险源。 （2）源项分析：根据本项目同类项目事故类比分析，同时结合物质危险性识别，确定本工程最大可信事故为食堂内引起的小范围的火灾以及实验试剂泄漏污染地表地下水环境。 （3）后果及风险：主要是天然气泄漏引起的火灾以及实验试剂泄漏污染地表、地下水环境。 （4）风险管理：在项目投入营运时，应加强管理，燃器具周围不要堆放易燃物品，燃气设备阀门处及燃气表周围禁放遮挡物。定期对燃气设备的接头、开关、软管等部位进行检查，看有无漏气情况，安装燃气设备的房间应注意通风等。当由于操作失误发生打碎容器造成有机溶剂及普通试剂泄漏时，由于泄漏量很少，采用实验室存放的备用沙土、干燥石灰吸附、清洁，吸附后的沙土和石灰作为危废处置。另外，学校按国家有关规范设置消防设施，并在设备用房负一层设置消防水泵及消防水池，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护，操作人员上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。 在确保各项防护措施落实到位的情况下，类比同类实验室运行情况可知，项目营运过程的环境风险影响在可接受范围之内。 8、“三同时”验收及环保投资 本项目“三同时”验收情况见表13。 表13 “三同时”验收一览表 项目 污染源 措施 验收标准或验收要求 废水 学生和教职工生活用水、食堂废水、实验室清洗废水 实验室清洗废水经酸碱中和后，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一同排入市政污水管网 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级的规定 废气 食堂废气 食堂设置油烟净化效率不小于95%的油烟净化设备，油烟排放高度高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m，且排气口不朝向易受影响的建筑物。 满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中型标准的要求及青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）的通知》（青政办发[2013]17号） 实验室废气 实验废气（以非甲烷总烃计）经通风橱收集后，由专用的烟道经实验楼楼顶排放 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 天然气燃烧废气 燃烧机房位于设备用房地下1F，天然气燃烧废气通过高于周边敏感点5m的排气筒排放。 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2标准。 垃圾恶臭 分类收集，日产日清 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级限值要求 噪声 配套设备噪声、进出车辆噪声 控制和消除噪声、振动源以及控制噪声传播 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准 固废 生活垃圾、办公垃圾、厨余垃圾、实验室垃圾隔油池产生的浮油渣和废油脂、和废离子交换树脂。 生活垃圾由环卫部门定期收集运往生活垃圾填埋场，办公垃圾中的硒鼓、废旧电池单独收集，厨余垃圾、浮油渣、废油脂由具有餐厨废弃物收运特许经营权的单位统一收运、集中处置。实验室垃圾、废弃离子作为危废委托有资质单位进行处理。 固体废物分类收集，不随意排放。 9、环境监测计划 为及时掌握污染源的变化，为环境管理提供基础数据，学校拟对污染源开展监测，监测项目如表14所示。 表14 项目环境监测计划 类型 产污环节 监测点位 监测项目 监测频次 废气 实验室废气 实验楼排气筒 非甲烷总烃 每年一次 食堂油烟 食堂排气筒 油烟 天然气燃烧废气 天然气燃烧废气排气筒 烟尘、SO2、NOx 废水 学生和教职工生活用水、食堂废水、实验室清洗废水、燃烧机排污水和软水制备弃水 总排口 CODCr、BOD5、氨氮、SS 每年一次 噪声 厂界噪声 厂界外1m处 Ld、Ln 每一年一次 |

# 污染物排放分析

| 废 水 | 新鲜水总用量 | 196447t/a | 排放去向 | 直接 | 市政污水管网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水排放量 | 39984t/a |  | 最终 | 国电银河水务(青岛南村)公司 |
|  | 生产废水排放量 | 4498t/a |  |  |  |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 实验室清洗废水、 生活污水、 食堂废水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 77.59 43.11 34.49 5.17 3.45 | 8.62 1.72 1.72 0.86 0.17 |
| 废 气 | 工艺过程 废气排放量 （标·立方米/年） | 食堂废气 1.54×107 天然气燃烧废气 3.92×105 | 排气筒高度（米） | 通过专门的排烟风道于食堂楼顶并高于楼顶1.5m处排放 经高于周围敏感点5m的排气筒排放 |
|  | 产生污染的工艺 装置或设备名称 | 主要污染物 |
|  |  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） |
|  | 食堂废气 天然气燃烧废气 | 油烟 SO2 NOx 烟尘 SO2 NOx 烟尘 | 0.216 0.68 5.984 0.476 0.056 0.08 0.140 | 0.0011 0.68 5.984 0.476 0.056 0.08 0.140 |
| 废 渣 | 主要污染物 |
|  | 名称 | 产生量 （吨/年） | 排放量 （吨/年） | 排放去向 |
|  | 生活垃圾 | 240 | 0 | 定期外运至城市垃圾场 |
|  | 办公垃圾 | 9.6 | 0 | 由相关单位统一回收处理 |
|  | 餐厨垃圾 | 144 | 0 | 由环卫部门回收处理 |
|  | 实验室垃圾 | 10.285 | 0 | 委托有资质单位进行处理 |
|  | 浮油渣废油脂 | 14.4 | 0 | 由有资质专业处理机构定期回收利用 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.5 | 0 | 委托有资质单位进行处理 |
| 噪 声 | 产生噪声的设备名称 | 等效声级dB(A) |
|  | 进出车辆 | 65～67 |
|  | 变配电室 多联机室外机组 单体壁挂式空调室外机组 | 60~65 80~85 80~85 |
| 其他 | 无 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 食堂 | 食堂废气 | 经净化效率大于95%的油烟净化处理设施处理后经专门的排烟风道于所在建筑楼顶，并高于楼顶1.5m处排放 | 达 标 |
|  | 实验 | 实验废气 | 通过通风橱经专用烟道引至实验楼楼顶，且高于楼顶1.5m的排气筒排放。 |  |
|  | 燃气真空热水机组 | 天然气燃烧废气 | 通过高于周边敏感点5m的排气筒排放（高于25.65m）。 |  |
| 水污 染物 | 学生和教职工 | 生活污水 | 经市政污水管网排入国电银河水务(青岛南村)公司 | 达 标 |
|  | 食堂 | 食堂废水 | 经隔油池处理排入市政污水管网 |  |
|  | 实验室 | 实验室清洗废水 | 进入酸碱中和池处理后再排入市政污水管网。 |  |
| 固体 废物 | 学生和教职工 | 生活垃圾 | 定期外运至城市垃圾场 | 不外排 |
|  | 办公 | 办公垃圾 | 由相关单位统一回收处理 |  |
|  | 实验室 | 实验室垃圾 | 委托有资质单位进行处理 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 由环卫部门回收处理 |  |
|  | 食堂 | 浮油渣废油脂 | 由有资质专业处理机构定期回收利用 |  |
|  | 燃气真空热水机组 | 废离子交换树脂 | 委托有资质单位进行处理 |  |
| 噪 声 | 在选用低噪音设备，采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会对周围环境产生明显影响。 |
| 其 它 | 无 |

# 污染物增减情况表

| 污染物 名称 | 原有排放量（1） | 新建部分 产生量 （2） | 新建部分 削减量 （3） | 以新带老 削减量 （4） | 排放 增减量 （5） | 排放 总量 （6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 4.45 | 0 |  | +4.45 | 4.45 |
| COD |  | 77.59 | 68.97 |  | +8.62 | 8.62 |
| BOD5 |  | 43.11 | 41.39 |  | +1.72 | 1.72 |
| SS |  | 34.49 | 32.77 |  | +1.72 | 1.72 |
| 氨氮 |  | 5.17 | 4.31 |  | +0.86 | 0.86 |
| 动植物油 |  | 3.45 | 3.28 |  | +0.17 | 0.17 |
| 废气 |  | 1540 | 0 |  | +1540 | 1540 |
| 油烟 |  | 0.216 | 0.2149 |  | +0.0011 | 0.0011 |
| 烟尘 |  | 0.616 | 0 |  | +0.616 | 0.616 |
| SO2 |  | 0.736 | 0 |  | +0.736 | 0.736 |
| NOx |  | 5.984 | 0 |  | +5.984 | 5.984 |
| 固废 |  | 0.0178 | 0.0178 |  | 0 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 0.024 | 0.024 |  | 0 | 0 |

注：

- 单位：废气量  万标米3/年；废水、固体废物为万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

- “污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

- 逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。（5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

# 生态影响分析

一、主要生态影响（不够可另附页） 项目选址于平度市南村镇三城路以西、友谊路以北、青龙峡路以东。所在地目植被覆盖较少。随着项目的建设，该区域绿化景观得到建设。项目规划绿地面积约49922m2，绿化率达25％，通过种植树木和草坪，项目所在地绿化覆盖率将比以前有大幅度提高，植物品种组合更趋于科学、合理，生态环境质量较以前有所改善。

二、生态保护措施及预期效果 项目通过完善基础设施，绿化周围环境，大量种植木本植物，绿化草坪，将人行道等建成嵌草式地面，来进一步改善项目所在地及周围的生态环境。同时，通过合理利用土地功能，从平面布局、建筑造型等方面做到与周围环境相协调。因此，项目将对该区域生态环境起到一定改善作用。

# 结论与建议

一、结论 1、项目周围环境质量现状评价结论 项目所在地大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水助水河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848 –93）中的Ⅲ类标准；项目所在区域噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 本项目周围环境质量良好。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，本项目不属于国家鼓励、限制、淘汰类建设项目，属于允许建设项目，故项目符合国家及地方相关产业政策的要求。 3、环境影响结论 （1）废气 项目主要大气污染物为食堂废气、实验室废气、天然气燃烧废气和垃圾臭气。 ① 食堂废气 本项目食堂为大型，食堂废气经油烟净化效率大于95%的油烟净化设施净化后经高于食堂3F楼顶1.5m的专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中表2中大型标准的要求及青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）的通知》（青政办发[2013]17号）中“大中型食堂单位油烟去除效率达到95%”的规定，对环境影响较小。 ② 实验室废气 使用挥发性药品时在通风橱中进行，实验废气经通风橱收集后，由专用的烟道经教学综合楼楼顶，并高于楼顶1.5m的排气筒排放。同时实验过程中对实验室进行通风换气等措施。 ③天然气燃烧废气 燃烧机房位于设备用房地下1F，天然气燃烧废气通过高于周边敏感点5m的排气筒排放（高于25.65m）。 ④垃圾恶臭 生活垃圾和办公垃圾采取分类收集(可回收物质和不可回收物质)，采用袋装化，集中到项目西北角垃圾站分类放置，集中由环卫处定时清运，做到项目区内的垃圾日产日清，清运率达到100%，减少恶臭类气体的产生。 （2）废水 项目产生废水主要为学生、教职工生活废水、食堂废水、实验室清洗废水和燃烧机排污水和软水制备弃水。项目污水总排放量为44492t/a。实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和池处理后，食堂废水经隔油沉渣处理后，与生活污水、燃烧机排污水和软水制备弃水一同排入市政管网，最终排入国电银河水务(青岛南村)公司，水质满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 （3）噪声 项目营运过程中产生的噪声主要是配套设备噪声。通过加强区内管理，选用低噪声设备，并采取有效的降噪、隔声、减振等措施后，营运期噪声不会对周围环境造成明显影响。 （4）固废 营运期的固废主要为学生、教职工产生的生活垃圾、办公垃圾、实验室垃圾、食堂餐厨垃圾和废离子交换树脂。 生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理；办公垃圾一般随生活垃圾一并处置，但硒鼓、废旧电池不应与生活垃圾混装，集中收集后交由有关部门统一处置。餐厨垃圾日产日清，由环卫部门回收处理。实验室垃圾和废离子交换树脂作为危废委托有资质单位进行处理。浮油渣废油脂由有资质专业处理机构定期回收利用。 （5）外环境影响结论 据现场勘查，项目周围无高压线设施。经现场勘查，北侧海盛路、西侧的青龙峡路和南侧的友谊大道均为城市次支道路。主要为进出该区域的商业车辆，车流量较小、车速较慢，产生的交通噪声较小，故受道路交通噪声影响较小，交通噪声对学生学习影响较小。 项目西侧为平度龙力生物工业园和青岛环球输送带有限公司（东厂区），其产生的废水、固废、噪声均能达标排放，不会对本项目造成较大影响。 （6）环境风险 本项目为学校建设项目，营运过程中设计的危险品主要为天然气和实验试剂。天然气由市政燃气管道直接供给，实验试剂用量很少，均不构成重大危险源，风险发生概率很小，不会对周围环境产生明显影响。 二、建议 1、食堂含油废水经隔油池处理，实验室清洗废水（清洗3遍之后的清洗水）经酸碱中和池处理后，再与生活污水、燃烧机排污水和软水制备弃水一并经市政污水管网排入国电银河水务(青岛南村)公司。 2、严格按照设计要求进行施工，保证本报告提出的各项防治措施落实到位。 综上所述，在确保上述各项污染防治措施及建议落实到位的情况下，从环境效益、经济效益和社会效益三统一的角度出发，该项目的建设是可行的。

# Text boxes

损失4896

国电银河水务(青岛南村)公司

27744

32640

学生和教职工生活用水

损失2160

14400

隔油沉渣

食堂用水

新鲜水

180895

12240

损失135

实验室清洗用水

730

610

酸碱中和

损失11664

3888

燃气真空热水机组补充水

15552

133125

全部蒸发133125

绿化用水

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声、粉尘

场地平整

工程准备

土建工程

土石方工程

工程废水

固体废弃物

土石方

固体废弃物

消音

降噪

噪声、废气

噪声

竣工验收

内、外装饰工程

设备安装工程

固体废弃物