高效节能低噪声的JK、DJK系列矿用局部通风机适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进路通风、其他局部通风以及某些辅助通风。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要风筒送风的场合通风。 主要特点： 1、运转效率高。单级和双级工作轮最高全压效率分别为92%和83%，对旋型最高全压效率为85%。 2、规格齐全，适应性强。局扇的送风距离从80米到600米不等，可满足用户各种不同的需要。 3、体积较小，重量较轻，移动灵活方便。 4、噪声较低。用户有特殊要求时，可配套消声器。 JK、DJK系列矿用局部通风机性能参数 局扇型号 电机功率kW 风量m3/h 全压Pa 最小风筒直径mm 送风距离m 重量kg 外形尺寸mm 外圆 长 中心高 JK58 -1№3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 160 51 390 486 230 -1№3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 360 74 450 562 260 -1№4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 400 115 520 649 290 -1№4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 600 135 585 728 320 -2№4 11 2.2-3.5 2923-1811 400 800 130 520 877 290 JK55 -2№4.5 11 3.0-5.2 2276-1811 450 600 140 543 704 275 -1№5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 400 135 600 535 400 JK56 -1№3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 160 53 374 634 193 -1№4 4 0.1-3.4 1275-981 400 300 96 477 682 240 JK67 -1№4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 500 145 540 760 270 -2№4.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 800 195 540 860 270 -1№5.25 28 4.0-6.3 3776-2648 500 1600 420 620 1364 310 JK40 -1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 240 720 720 3800 337 -1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 480 742 742 3800 396 -1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 280 795 795 4100 425 -1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 300 824 824 4100 455 -1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 300 848 848 4350 485 DJK50 -№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 900 948 948 3800 337 -№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 960 1120 1120 3800 396 -№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 1100 1207 1207 4100 425 -№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 1300 1293 1293 4100 455 -№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 1500 1340 1340 4350 485