ppb级在线溶解氧检测仪BM73-M196414

在线溶解氧仪是一款全新的ppb级尺寸96*96*110的溶解氧分析仪，基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。

在线溶解氧测定仪可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

在线溶解氧测定仪技术指标

显示方式：LED（数字）显示

测量范围：0～20.0 mg/L；0～99.9℃

温补范围：自动/手动 0～60℃

分辨率： 0.1μg/L 、0.01 mg/L , 0.1℃

精 度： ±0.5%FS,±0.3℃

电流隔离输出： 0～10 mA（负载< 1.5 kΩ）或4～20 mA（负载< 750 Ω）

报警继电器：AC220V/3A,报警信号隔离输出

通讯接口：隔离RS485

电 源： AC220V±22V ，50Hz±1Hz

在线溶解氧测定仪防护等级：IP65

工作条件：环境温度0～60℃,相对湿度≤90℅

掉电保存： ＞10年

重量、尺寸： 0.8kg 、96×96×110 mm

开孔尺寸： 92x92mm;

二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式

电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

电极选配：可配平衡式和极谱式两种电极

标准配置：二次表一台，测量池一套，电极一支

在线溶解氧测定仪主要特点：

微机化： 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。

先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。

在线溶解氧测定仪响应迅速、零点稳定、漂移小。

预制的长寿命渗透膜，易于更换。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

电磁兼容性（EMC/RFI）设计：按欧洲标准EN50081/50

082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任

意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。