目录

第一章 001消防安全基本情况	9

第1节 01-单位基本情况和消防安全重点部位	9

1、 001-单位基本情况和消防安全重点部位	9

2、 002-消防基本情况登记表	12

3、 003-重点防火防范部位登记表	16

4、 004-重点部位防火、灭火预案	19

第2节 02-工程消防审批有关资料	33

1、 001-工程消防审批有关资料	33

2、 002-工程开工消防审批报告消防机关批复	36

3、 003-消防安全许可证	43

4、 004-工程消防安全等级界定表	44

5、 005-施工组织设计中有关消防内容	49

第3节 03-消防管理组织机构、各级消防安全责任书	51

1、 001-消防管理组织机构各级消防安全责任书	51

2、 002-消防管理组织机构网络图	54

3、 003-防火委员会（领导小组）登记表	56

4、 004-防火委员会活动记录	61

5、 005-保卫干部、消防管理人员登记表	66

6、 005-消防（保卫）干部登记表	70

7、 006-各级、各职能消防管理安全责任书	72

8、 007-分包、外协单位消防管理安全责任书	120

第4节 04-消防安全制度	130

1、 000-消防安全制度	130

2、 001-十三项防火安全制度	134

3、 002-政府及上级公司相关法规、文件	156

4、 003-各工种岗位消防管理制度	158

5、 004--用火、用电安全管理制度	182

6、 005-办公室宿舍防火制度	184

7、 006-施工现场材料管理制度	186

8、 007-现场施工临时用电管理制度	187

9、 008-木工电锯棚防火管理制度	190

10、 009-电工防火制度	191

11、 010-电汽焊工操作防安全制度	192

12、 011-仓库料场防火制度	193

13、 012-水泵房消火栓管理制度	194

14、 013-油工防火安全制居	196

15、 014-炉火安装使用防火制度	197

16、 015-看火人员岗位责任制	198

17、 203电工防火制度	199

18、 204电气焊工操作防安全制度	200

19、 206办公室宿舍防火制度	202

20、 207仓库料场防火制度	203

21、 208水泵房消火栓管理制度	204

22、 209油工防火安全制居	205

23、 210炉火安装使用防火制度	206

24、 225木工电锯棚防火管理制度	208

25、 4010-用火、用电安全管理制度	208

26、 看火人员岗位责任制	210

27、 施工现场材料管理制度	212

28、 现场施工临时用电管理制度	213

第5节 05-消防设施、灭火器材情况	216

1、 001-消防设施、灭火器材情况	216

2、 002-消防设施情况平面图	219

3、 003-消防设施、器材情况、存放及安装、验收情况登记表	221

4、 004-消防设施、器材情况、存放及安装验收表	226

第6节 06-义务消防队情况	229

1、 001-义务消防队情况	229

2、 002-义务消防队情况登记表	232

3、 003-义务消防队活动记录	235

第7节 07-重点工种人员情况	238

1、 000-重点工种人员情况	238

2、 001-重点工种人员情况登记	242

3、 002-特殊工种操作证复印件	245

第8节 08-新增消防产品、防火材料的合格证明	247

1、 001-新增消防产品、防火材料的合格证明	247

2、 002-阻燃性能合格证明材料	251

3、 003-新型建筑材料申报表	253

第9节 09-灭火和应急疏散预案	257

1、 001-灭火和应急疏散预案	257

2、 002-消防保卫方案	261

3、 003-灭火和应急疏散预案	268

第二章 002消防安全管理情况	274

第1节 001-公安消防机关签发的各种法律文书	274

第2节 002-消防设施定期检查记录、维修保养记录	278

第3节 003-火险隐患及整改情况记录	282

第4节 004-防火检查、巡查记录	298

第三章 003-火险隐患及整改情况记录	321

第四章 004-防火检查、巡查记录	337

第五章 005-有关燃气、电气设备检测等记录资料	359

第1节 001-有关燃气、电气设备检测等记录资料	360

第2节 002-燃气、电热器具审批表、合格证	364

第3节 003-电热器材防火申请审批表	365

第4节 004-电气设备检测记录	367

第5节 004-使用燃气电热器审批表	369

第6节 005-燃气合格证	371

第六章 006-消防安全培训记录	372

第1节 001-消防安全培训记录	372

第2节 002-消防安全培训记录	377

第3节 003-消防安全培训提纲	381

第4节 004-入场教育登记	383

第5节 004-消防安全培训试卷	389

第七章 007-明火作业、贵重设备安装审批记录	396

第1节 001-明火作业、贵重设备安装审批记录	396

第2节 002-现场用火批准书	400

第3节 003-贵重设备存放保管安装防火审批表	402

第4节 004-现场用火申请批准书	407

第八章 008-易燃易爆、化学危险品、保温材料、防水施工存放、使用审批登记	409

第1节 001-易燃易爆、化学危险品、保温材料、防水施工存放、使用审批登	409

第2节 002-易燃易爆、化学危险品、保温材料存放使用情况登记	413

第3节 003-易燃、贵重设备、新型建材审批表12	415

第4节 004-防水施工防火审批和防火措施	417

第九章 009-灭火和应急疏散预案的演练记录	422

第1节 001灭火和应急疏散预案的演练记录	422

第十章 010-火灾情况记录	425

第1节 001-火灾情况记录	425

第2节 003-火灾事故分析和评审表	430

第十一章 011-消防奖惩情况记录	432

第1节 001-消防奖惩情况记录	432

第2节 消防奖惩记录	436

第十二章 封面及卷内目录	438

# 001消防安全基本情况

## 01-单位基本情况和消防安全重点部位

### 001-单位基本情况和消防安全重点部位

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防基本情况登记表 |  |
| 2 | 重点防火部位登记表 |  |
| 3 | 重点部位防火、灭火预案 |  |

### 002-消防基本情况登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消  防  基  本  情  况  登  记  表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 开竣工日期 |  | 所属消防机关 |  |
| 申报日期 |  | 建筑面积 |  |
| 建筑高度 |  | 层数 |  | 占地面积 |  |
| 项目经理 |  | 防火负责人 |  |
| 消防干部 |  | 电话或手机号 |  |
| 义务消防队数 |  | 人数 |  | 义务消防队长 |  |
| 消防器材（数） |  | 种类 |  | 分布情况 |  |
| 消火栓（个） |  | 室内 |  | 室 外 |  |
| 消防水泵 | 台数 |  | 扬程 |  | 竖管 |  | 管径 |  |
| 消防水泵是否专路供电 |  | 消火栓 |  | 管径 |  |
| 用电情况 | 设备负荷 | 实际最高用电量 | 供电方式 |
| 消防器材 购置情况 | 8Kg干粉（具） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |
|  | 水龙带（盘） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |
|  | 水枪（支） |  | 类型 |  | 购置时间 |  |

单位：                                                        编号：

填表人：                                                           年   月   日

### 003-重点防火防范部位登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

重 点 防 火 防 范 部 位 登 记 表

单位：                                               编号：

| 重点部位名称 |  |
| --- | --- |
| 行政负责人 |  | 电 话 |  |
| 地 点 |  |
| 重点部 位包括 设备物 品及经 济价值 等情况 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 负责人、 保管人 |  | 消防负责人 |  |
|  |  | 保卫负责人 |  |
| 备注 |  |

填表人：                                                               年   月   日

### 004-重点部位防火、灭火预案

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

在施工程消防安全专项应急救援预案指导书（范本）

第一章    总   则

第一条  根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国公安部“61号令”和《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》，为贯彻“预防为主、防消结合”的方针，应对在施工程施工现场突发消防安全异常情况，保护企业从业人员在生产经营活动中的身体健康和生命安全，保证企业在出现消防安全事故时，能够及时进行应急救援，最大限度地降低生产安全事故给企业和从业人员所造成的损失，制定在施工程消防安全事故应急救援专项预案指导书。

第二条  所有从事建设工程施工活动的全资、控股企业，均应遵照此指导书编制本企业专项应急救援预案，合资或参股企业也应参照执行。

第三条 各企业负责实施本单位项目工程专项应急救援预案，主要负责人和安全生产监督管理部门负责日常监督和指导。

第二章    专项应急救援组织机构

第四条 所属生产经营企业应在建立生产安全事故应急救援组织机构的基础上，建立专项应急救援的分支机构。

第五条 建筑安装施工现场及其他生产经营场所应成立专项应急救援小组，成员包括：现场主要负责人、安全专业管理人员、技术管理人员、生产管理人员、人力资源管理人员、行政卫生、工会以及应急救援所必需的水、电、脚手架登高作业、机械设备操作等专业人员。

第六条 专项应急救援机构应具备现场救援救护基本技能，定期进行应急救援演练。配备必要的应急救援器材和设备，并进行经常性的维修、保养，保证应急救援时正常运转。

第七条 专项应急救援机构应建立健全应急救援档案，内容包括：应急救援组织机构名单、救援救护基本技能学习培训活动记录、应急救援器材和设备目录、应急救援器材和设备维修保养记录、生产安全事故应急救援记录等。

第三章    专项应急救援机构职责

第八条  专项应急救援机构职责总体要求：

（一）项目经理是施工现场消防安全第一责任人。施工现场消防管理领导小组组长由项目经理担任，副组长由专职安全员担任，成员由各专业工程负责人和各作业班长组成。有总包方的施工现场，消防领导小组有责任配合总包单位做好现场的消防工作，当总包方其他施工区域突发异常情况时，消防领导小组有义务组织义务消防队参与扑救。

（二）消防领导小组应根据施工进度情况适时组建现场义务消防队、通信联络队、疏散引导队、安全救护队，任命义务消防队队长并明确职责。义务消防队队员应经过灭火知识和自我保护知识的培训，参加应急预案的演练。

（三）当施工现场突发异常情况，项目经理不在现场或不能指挥扑救时，现场专职安全员代理项目经理职责。

第九条 应急指挥人员职责：

（一）事故发生后，立即赶赴事发地点，了解现场状况，初步判断事故原因及可能产生的后果，组织人员实施救援。

（二）召集救援小组人员，明确救援目的、救援步骤，统一协调开展救援。

（三）按照救援预案中的人员分工，确认实施对外联络、人员疏散、伤员抢救、划定区域、保护现场等人员及职责。

（四）对火灾可能产生的危害性大、灾后损失大、人员伤亡大、政治影响大的重点部位，必需制定消防方案。

（五）分析火势发展变化情况，采取有效的灭火措施。

（六）根据救人、疏散物资和灭火等具体任务的需要，有计划、适时准确地向火场调集灭火力量。

（七）组织好本单位义务消防队与公安消防部门紧密配合，协同作战。

（八）协助公安消防部门调查火灾原因。

（九）协调应急救援过程中出现的其他情况。

（十）救援完成、事故现场处理完后，与现场相关人员确认恢复生产的条件，及时恢复生产。

（十一）根据应急实施情况及效果，完善应急救援预案。

第十条 通信联络队职责：

（一）发现火情后根据火势情况迅速拨打“119”报警。

（二）报警时应说明起火场所的详细地址、起火物品、种类、火势大小，讲清报警人员姓名、单位及电话号码。

（三）报警后迅速到路口等候引导消防车辆。

第十一条  灭火行动队职责：

（一）熟悉掌握本单位的消防道路，消防设施、器材的位置并能熟练使用。

（二）加强灭火技术训练，掌握灭火方法，针对不同物质分别采用窒息法、冷却法、隔离法、抑制法等有效扑灭火灾。

（三）在最短时间内到达火警地点，迅速有效的灭火，或援助消防队灭火工作，以减少火灾损失。

第十二条  疏散引导队职责：

（一）针对本单位或场所人员情况对人员、物资进行疏散。

（二）明确安全出口位置、疏散标志，根据火灾发生的不同部位确定不同的疏散路线。

（三）疏散引导人员要明确任务，合理分工，落实具体的疏散措施。

第十三条 现场安全员：

（一）立即赶赴事故现场，了解现场状况，参与事故救援；

（二）依据现场状况，判断仍存在的不安全因素，采取处理措施，最大限度地减少人员及财产损失，防止事态扩大；

（三）判断拟采取的救援措施可能带来的其他不安全因素，根据专业知识及经验，选择最佳方案并向应急指挥提出建议；

（四）参与应急救援预案的完善工作。

第十四条  安全救护队职责：

（一）贯彻执行救人重于灭火的原则，组织人力和物力尽早尽快将被困人员抢救出来。

（二）在救护时要准、稳、果断勇敢，确保安全。

（三）掌握寻人方法和火场救人道路。

（四）以最快的速度将救出的伤员护送到附近医院。

第十五条　当公安消防部队到达火场后，参加灭火的单位和个人必须服从公安消防机构火场总指挥员的统一调动，执行火场总指挥的灭火命令。

灭火工作完毕后，保护好火灾、爆炸现场，单位防火组织协助公安消防部门调查事故原因，核实火灾损失，查明事故责任，处理善后事宜。

第四章    生产安全事故应急救援程序

第十六条  应急指挥立即召集应急小组成员，分析现场事故情况，明确救援步骤、所需设备、设施及人员，按照策划、分工，实施救援。

第十七条　需要救援车辆时，应急指挥应安排专人接车，引领救援车辆迅速施救。

第十八条　在施工程不同材料失火，应采用以下应急措施进行自救、扑救：

（一）油漆稀料失火：应用干粉灭火器灭火，有条件时应用水给周围未失火的油漆稀料降温以防发生爆炸。

（二）电路失火：应先切断电源，再用干粉灭火器灭火，也可用水或砂子等灭火。

（三）氧气瓶、乙炔瓶失火：应用干粉灭火器灭火，有条件时应用水为其降温以防发生爆炸。

第十九条　在施工程消防安全事故造成人员伤亡的应急救援措施：

（一）迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、火灾程度、人员伤亡等情况，以根据不同情况进行处置。

（二）划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。迅速核实火灾区域内的作业人数，如有人员尚未脱离火灾区域，应采取相应对策积极救援。

（三）抢救受伤人员时几种情况的处理：

１、如确认人员已死亡，立即保护现场；

２、如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：

①立即联系120、999急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。

②外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。

③骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。

3、一般性外伤：

①视伤情送往医院，防止破伤风。

②轻微内伤，送医院检查。

（四）制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。

（五）现场处理完毕，工地须对出现事故征兆或过火区域进行检查验收，合格后并请示有关部门获得同意后方可恢复使用。

第五章    专项应急救援预案要求

第二十条  生产经营企业生产安全事故应急救援组织应根据本单位项目工程的实际情况，进行在施工程检查、评估、监控和危险预测，确定安全防范和应急救援重点，制定专项应急救援预案。

第二十一条  专项应急救援预案应明确规定如下内容：

（一）应急救援人员的具体分工和职责。

（二）生产作业场所和员工宿舍区救援车辆行走和人员疏散路线。现场应用相应的安全色标明显标示，并在日常工作中保证路线畅通。

（三）受伤人员抢救方案。组织现场急救方案，并根据可能发生的伤情，确定2—3个最快捷的相应医院，明确相应的路线。

（四）现场易燃易爆物品的转移场所，以及转移途中的安全保证措施。

（五）应急救援设备。

（六）事故发生后上报上级单位的联系方式、联系人员和联系电话，确保在四小时之内上报公司。

第二十二条  消防设施的配备及管理：

（一）施工现场应绘制消防平面图，标注消防重点部位和消防器材位置。

（二）施工现场应有明确的疏散通道，现场的疏散出口和关键通道应有明显的导向标识。

（三）施工现场消防器材的存放点应有明显标识。每个重点部位配备一组（2—5具）灭火器。施工现场条件允许室外也可配备储水桶和砂箱。

（四）消防器材应定期进行检测和维修。超过有效期限和失效的消防器材不得配置施工现场。

（五）消防器材为消防专用，任何人不得擅自挪做它用。

第六章    附      则

第二十三条  专项应急救援预案是《生产安全事故应急救援预案指导书（暂行）》的一项重要组成部分，各企业应根据项目工程的实际情况，制定本工程的专项预案。

第二十四条 发生事故处理完毕后，应急救援指挥应组织救援小组成员进行专题研讨，评审应急救援预案实施中的救援程序、联络、步骤、分工、效果等，使救援预案更加完善。

第二十五条 公司所属生产经营企业凡未制定生产安全事故应急救援预案而发生生产安全事故的，一律依照《中华人民共和国安全生产法》和公司有关规定追究企业主要负责人的管理责任。

## 02-工程消防审批有关资料

### 001-工程消防审批有关资料

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程消防审批报告、消防机关批复表 |  |
| 2 | 消防安全许可证 |  |
| 3 | 工程消防安全等级界定表 |  |
| 4 | 施工组织设计中有关消防内容 |  |

### 002-工程开工消防审批报告消防机关批复

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

××市公安局消防局建筑工程

施工现场消防安全审核意见书

×消施审字（23）第B01号

××市公安局消防局

建筑消防设计防火审核意见书

［×］消审（2002）第690号

### 003-消防安全许可证

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

### 004-工程消防安全等级界定表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

工 程 消 防 安 全 等 级 界 定 表

| 单位 |  | 项目责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工地点 |  |
| 建筑面积 |  | 高 度 |  |
| 开/复工时间 |  |
| 消防审批单位 |  |
| 根据北京市消防安全重点单位界定标准，第 条，第 款，该工程定 为 级消防安全单位。 年 月 日 |
| 备 注 | 此表一式两份，自存一份，报公司消防保卫部门一份。 |

编号：

填表人：                                                       年     月    日

### 005-施工组织设计中有关消防内容

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 03-消防管理组织机构、各级消防安全责任书

### 001-消防管理组织机构各级消防安全责任书

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防管理组织机构网络图 |  |
| 2 | 防火委员会登记表 |  |
| 3 | 防火委员会活动记录 |  |
| 4 | 保卫干部、消防管理人员登记表 |  |
| 5 | 各级、各职能消防安全责任书 |  |
| 6 | 分包、外协单位消防安全责任书 |  |

### 002-消防管理组织机构网络图

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

网络图：

### 003-防火委员会（领导小组）登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

防  火  委  员  会  （领导小组）  登  记  表

单位：                                                                                                   编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面目 | 文化程度 | 行政 职务 | 防火 职务 | 电话 | 手机号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                                                                                  年    月   日

### 004-防火委员会活动记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

防 火 委 员 会 活 动 记 录

| 时 间 |  | 地 点 |  | 记 录 员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 消防职务 |  | 行政职务 |  |
| 参加人： 活动内容： |

单位：

会议记录

| 时间 |  | 地点 |  | 记录员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 防火委职务 |  | 行政职务 |  |
| 参加人∶ 会议内容∶ |
| 备 注 |  |

### 005-保卫干部、消防管理人员登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消防（保卫）干部登记表

年  月  日

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 行政 职务 | 做消防工 作时间 | 专兼职 | 电话 号码 | 所在 工程 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 005-消防（保卫）干部登记表

消防（保卫）干部登记表

年  月  日

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 政治 面貌 | 文化 程度 | 行政 职务 | 做消防工 作时间 | 专兼职 | 通讯号码 | 所在工程 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 006-各级、各职能消防管理安全责任书

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷内文件目录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火责任人职责 |  |
| 2 | 防火管理人职责 |  |
| 3 | 专兼职管理人员职责 |  |
| 4 | 项目部经理消防安全责任书 |  |
| 5 | 生产副经理消防安全责任书 |  |
| 6 | 项目副经理消防安全责任书 |  |
| 7 | 技术负责人消防安全责任书 |  |
| 8 | 施工队负责人消防安全责任书 |  |
| 9 | 安全部门消防安全责任书 |  |
| 10 | 办公室消防安全责任书 |  |
| 11 | 材料部门消防安全责任书 |  |
| 12 | 财务部门消防安全责任书 |  |
| 13 | 工会消防安全责任书 |  |
| 14 | 技术部门消防安全责任书 |  |
| 15 | 劳动人事、教育部门消防安全责任书 |  |
| 16 | 生产部门消防安全责任书 |  |
| 17 | 消防保卫交通部门消防安全责任书 |  |
| 18 | 行政卫生部门消防安全责任书 |  |
| 19 | 宣传部门消防安全责任书 |  |

防火责任人职责（范本）

1．经理做为防火责任人，对本单位的消防工作全面负责。

2．防火责任人确定一名副经理为防火管理人，负责日常的消防安全管理工作。

3．贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。

4．为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

5．把消防安全工作纳入生产、科研、经营、管理、施工等各项工作中，批准实施年度消防工作计划。

6．确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

7．组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

8．根据消防法规的规定，建立专职消防队、义务消防队。

9．组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并督促实施演练。

防火责任人签字：                                                                         年     月      日

防 火 管 理 人 职 责（范本）

1．消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，主持日常的防火安全委员会的工作。检查督促单位防火安全管理执行情况。

2．逐级落实消防安全责任，拟定年度消防工作计划，组织实施消防安全管理工作。

3．组织制定各项防火规章制度，保障消防安全的操作规程并检查督促落实。

4．拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

5．组织实施防火安全检查和火灾隐患整改工作。

6．组织建立专职消防队和义务消防队。

7．组织开展对员工消防技能的宣传教育和培训计划。

8．消防安全管理人应当定期向消防安全责任人汇报消防安全情况。

9．完成消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。

防火管理人签字：

年     月    日

专兼职管理人员职责（范本）

1．专兼职管理人员对消防管理人负责，认真学习贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，组织实施上级的有关文件及防火工作部署。

2．对本单位的职工进行经常性的防火、灭火知识教育和培训工作。

3．组织开展防火和逃生自救宣传教育演练工作。

4．纠正违反消防法规、规章的行为，并向消防安全管理人提出处理意见。

5．对所属单位的消防工作进行经常性的防火检查，及时消除火险隐患。

6．监督组建义务消防组织，做好义务消防队的组织培训和技能演练工作。

7．监督做好对消防设施及消防器材的维护、保养及检查工作，做到灵敏有效。

8．对重大火险隐患及时提出整改意见，填写隐患通知单，督促隐患的消除。

9．组织义务消防组织扑救本单位的火灾事故，保护火灾现场，协助公安消防机关调查起火原因，并提出对责任人的处理意见。

专兼职管理人员签字：                                                            年     月    日

消防安全责任书（范本）

经理：

为                       消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、分公司、项目经理部经理是本单位消防安全责任人，对本单位的消防安全负全面管理责任。认真贯彻执行消防法规、规章和技术规范，组织制定和审查本单位的消防安全方案和措施；

2、根据本单位的规模和特点，成立本单位防火委员会或防火领导小组，确定本单位的防火安全管理人，明确消防安全专兼职管理人员，三级以上防火单位（含三级）的重点应有专职消防管理人员。赋予消防安全管理入员职责权利，支持消防安全管理人员工作；

3、确定本单位逐级消防安全责任，明确本单位栋号主管、工长，分包。外包及材料、技术、生产等各部门和班组、重点工种的消防安全责任人；

4、确保本单位用火用电、使用易燃易爆化学危险物品防火安全；使用新工艺、新材料、新技术落实各项防火措施；

5、组织防火检查，督促落实火险隐患的整改，及时处理消防安全的有关问题；

6、确保本单位的义务消防队训练有素，平时能防，遇火能救；

7、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练：

8、确保本单位消防设施器材齐全有效，安装、码放符合规范，并从经费上要提供保障；

9、本单位发生火灾时。应迅速抢救人员，组织扑救火灾，妥善保护现场，及时向上级报告火灾。情况，并配合有关部门进行事故调查，认真落实防范措施。

责任人签字：

年   月   日

消防安全责任书（范本）

生产副经理：

为                        生产系统消防安全责任人。

消防安全责任如下；

l、贯彻执行消防法规、规章和技术规范，掌握本单位的消防安全情况，协助经理做好施工生产中的消防安全工作；

2、支持消防安全管理人员工作，在施工生产过程中把消防安全工作与施工生产活动统筹安排，落实各生产部门、班组、重点工种的消防安全责任和各项防火制度、措施。做到布置生产工作的．同时布置防火安全工作；

3、确保本单位用火、用电，使用易然、易爆、化学危险物品防火安全；使用新工艺、新材料、新技术落实各项防火措施；

4、确保本单位消防设施的施工安装及时、规范、有效。料具的存放符合防火规范：

5、发生火灾事故，应迅速组织人员并及时汇报，保护好事故现场，并配合有关部门进行事故调查，认真落实防范措施。

责任人签字∶

年   月   日

消防安全责任书（范本）

副经理：

为                              消防安全管理人。

消防安全责任如下；

1、单位主管消防安全工作的领导，是本单位消防安全工作管理人，要认真贯彻消防安全工作方针、政策和法规，落实公司各项消防安全制度，组织实施日常消防安全管理工作。对本单位消防安全工作管理负直接领导责任；

2、组织制定本单位的消防安全制度，按本实施细则分级、分部门组织签订防火责任状，并检查督促消防安全制度、操作规程的落实；

3、拟定消防安全工作的资金投入和组织保证方案：

4、根据生产进度情况，定期组织召开消防安全会议，传达贯彻上级消防安全文件和会议精神，研究解决本单位存在的消防安全问题：

5、对本单位使用新工艺、新材料、新技术提出工作意见和措施，负责监督检查和落实；

6、负责本单位用火（大申请）的审查批准，确保高分子化学材料（如塑料模板）聚苯保温材料和贵重设备存放、使用、安装符合防火规定并负责监督检查落实防火措施；

7。具体组织实施本单位每月两次的防火检查和火险隐患的整改。对职责范围内不能解决的问题，要及时向上级责任人反映，落实防范措施；

8、组织实施对本单位消防设施。灭火器材和消防安全标志维护保养，保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

9、组织领导和管理义务消防队，保证定期活动训练，遇火情能及时处置；

10、每年不少于两次组织开展对员工进行防火知识、灭火技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练

11。发生火灾事故，应立即组织抢救人员、扑救火灾，协助经理保护事故现场；并迅速上报火灾情况，按照“三不放过”原则，进行事故调查处理，制定实施改进防范措施；

12、单位消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。

责任人签字：

年   月   日

消防安全责任书（范本）

技术负责人：

为                            技术系统消防安全责住人。

消防安全责任如下：

1、单位技术负责人是单位的消防安全技术负责人，协助经理做好技术消防工作；

2、组织编制、审查消防安全技术规程和消防技术规范，确保安全生产。从技术方案措施上保障消防设施配备充足、安装规范，重点部位布局合理。制定消防技术措施，应有针对性，符合实际：

3、在编制和审批施工组织设计和采用新技术、新材料、新工艺、新设备时，应征求消防保卫部门意见，并及时上报，经上级批准后方可实施，同时要组织操作人员进行相应的培训，组织编制相应的消防安全操作规程、技术措施和消防安全技术交底，并进行监督；

4、参加火灾事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施。

责任人签字：

年   月   日

消防安全责任书（范本）

施工队负责人：

为                          施工队消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、认真执行消防安全工作方针、政策和法规，严格遵守消防安全制度和操作规程。作为施工队负责人，对本队消防安全工作负全面管理责任；

2、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥；制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。从事特殊工种和火灾危险性较大作业的有关人员，应向有关部门申报，经审查和教育考核后方可持证上岗作业；

3、整建制队伍应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能；会逃生自救：

4、建立健全消防安全制度，组织本队定期或不定期的进行防火检查；确保人员住宿点符合防火规定、疏散通道畅通；

5、发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾；妥善保护现场，立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。

责任人签字；

年   目   日

消防安全责任书（范本）

安全部门：

为                         安全部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、协助领导推动生产中的安全工作，适时开展安全宣传教育，组织安全生产检查，与保卫部门互相协调，互相支持，共同搞好消防安全工作：

2、会同消防保卫部门定期对各单位主管生产的负责人、项目经理、外省市队伍负责人和外省市施工队伍务工人员进行消防安全教育：

3、在检查、督促安全生产工作的同时，要协助工地负责人和专职消防人员做好工地的消防安全工作；

4、审查施工组织设计中有关安全生产内容，参与安全技术措施计划的审核。在编制的安全技术措施计划中，要有防火、防爆安全内容：

5、协同有关部门和人员对仓库、大型机械的避雷装置定期测试、检查；

6、协助消防保卫部门做好对电气焊工、电工、油工、防水施工等重点和特殊工种的教育培训工作，会同消防保卫部门做好现场用电的检查审批工作。

责任人签字：

年   月   日

消防安全责任书（范本）

办公室：

为                          办公室消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、协助领导、配合消防保卫部门贯彻国家、北京市有关消防工作方针、政策、法律和法规；

2、对档案室的防火工作负责，档案室的设置应符合防火安全的有关规定；

3、档案室库房禁止明火、吸烟，禁止使用各种电热器具和存放其它物品，应配备足够的灭火器材；

4、档案库房不准乱拉乱接电线，对库房内的电器设施及线路进行经常性检查，发现火险隐患及时整改；

5、负责打字室、会议室防火工作。打字室打印、复印设备应经常检查，使之处于良好的状态，做到人走断电，废旧纸张及时清理；

6，对所管范围办公房间、会议室进行装修。改建，应提前通知消防保卫部门，制定可靠消防安全措施后，方准许施工；

7、安排行政值班时，应有会报警、会处置火情的内容交底；

8、负责公务车辆停车场、停车库的防火管理。

责任人签字∶

年    月   日

消防安全责任书（范本）

材料部门：

为                       材料部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、贯彻公安部《仓库防火安全管理规则》和有关防火规定，负责对材料物资的消防安全管理；

2、配合消防保卫部门制定并执行易燃、易爆、化学危险物品的运输、储存、发放等有关的规章制度；

3、负责对进场材料的消防管理，施工现场进入高分子化学材料（如；塑料模板、聚苯保温材料等）、易燃。可燃材料必须在消防保卫部门登记，有可靠的安全措施，易燃、可燃材料应在指定的地点存放，危险性较大的要随用随进，限量存放，远离用火点；

4、配合有关部门对保管员、储运人员做好消防安全教育和培训，掌握防火知识和灭火技能，使之熟悉储存物品的性能和消防安全要求。库房内不准做办公室和住宿使用；

5、建设工程内不准存放易燃、易爆、化学危险物品。对易燃、易爆、化学危险物品和压缩气体容器等，应当按其性质设置专用库房分类存放，易燃易爆物品严禁与其它材料混存，并设有明显标志；

6、从进货渠道上保证施工暂设和施工现场使用的安全网、围网和保温材料符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料；

7、为施工现场电气焊用火配齐接火和隔档工具，如石棉布、接火盘等；

8、本部门的用电设备要设专人管理，人走断电。

责任人签字∶

年   月   日

消防安全责任书（范本）

一一一一一一一一一一一财务部门：一一一一

为一一一一一一一一一一一财务部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

l、财务部门应确保提供计划规定的消防设施和器材费用，对于消防奖惩方面奖金、罚款等事项按有关规定执行；

2、按国家有关规定，拨出专门款项，作为消防工作经费（包

括消防科研、技术改造、火险隐患整改、宣传教育等）；

3、负责对财务、档案室（专门设有会计档案室的单位）和财

务机房的消防管理，设专人负责，人走断电。

责任人签字：

年  月  日

消防安全责任书（范本）

工会：

为                            工会系统消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的民主权益。参加有关部门组织的安全检查和火灾事故调查，制定劳动竞赛方案，开展劳动竞赛的同时应有消防安全工作竞赛内容；

2、督促火险隐患的整改，对事故责任者的处理意见和事故原因提出复核或重新查实；

3、组织各种会议、文体娱乐活动，应明确防火责任和注意事项要求。特别是使用单位内部礼堂、多功能厅进行文艺演出或开展娱乐活动时，应经有关部门批准，保持疏散通道畅通，严格控制容纳人数；安全门严禁上锁，结束后应责成专人对有关部位进行全面防火检查；

4、对工会所属部位的工作人员，如：礼堂、多功能厅管理人员，提出具体的岗位防火责任要求，经常检查落实情况。

责任人签字：

年    日    日

消防安全责任书（范本）

技术部门：

为                    技术部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、认真贯彻消防法规、技术规范和操作规程，保障在施工生产中的消防技术措施的制定与实施；

2、编制或审批施工组织设计、施工方案时，必须按国家的有关消防安全规定、消防技术规范，结合施工现场实际，制定消防给水设备的设计，并会同有关部门审查消防安全技术措施，防止各类不安全因素发生；

3、对施工生产中采用的新工艺、新设备、新技术、新材料，必须有针对性的组织编制防火安全技术措施和安全操作规程。并针对可能发生火灾事故的因素，提出应急和改进的技术措施；

4、组织实施检查施工组织设计和施工方案时，同时组织检查施工中消防技术措施落实情况，对涉及消防安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法；

5、对本部门的用电设备要有专人管理，人走断电；

6、参与火灾事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。

责任人签字∶

年    月      日

消防安全责任书（范本）

劳动人事、教育部门：

为                       劳动人事教育部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、根据国家、北京市有关规定及企业的需要，配备具有一定文化业务素质和责任感的消防安全干部，并保证人员相对稳定；

2、每年配合有关部门至少组织一次对每名员工的消防安全培训。负责对新调入、转岗的工人及管理人员的消防安全培训教育组织工作；

3、对重点部位人员安排要与保卫部门共同研究确定。对人事档案室和本部门计算机室及办公室的消防安全工作负责，设专人管理，经常检查用电设备，保持良好状态，并做到人走断电；

4、参加对火灾事故的调查，认真执行对事故责任者的处理意见；

5、严格审查外省市施工队的施工资格和进场手续，对新入场的务工人员组织入场教育和资格审查，要将消防安全教育列为务工人员培训、考核的内容之一；

6、严格执行特种作业人员持证上岗的有关规定，会同有关部门适时组织特种作业人员参加北京市的培训取证工作；

7、组织与施工生产有关的培训班时，要安排消防安全教育内容；

8、将消防安全教育纳入职工教育计划，负责组织对职工的消防安全技术培训和教育。

责任人签字：

年    月    日

消防安全责任书（范本）

生产部门∶

为                       生产部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、贯彻消防安全的规章制度，合理组织施工，在编制年、季、月生产计划时必须考虑生产管理过程中消防工作应注意的事项，并把改善消防条件，解决火险隐患等纳入计划中。应保证消防安全与生产协调一致，加强施工现场管理，形成文明生产、安全施工的良好秩序；

2、工程开工后，应提前做好消防水源和设施的安排，保证消防水源充足，消防设施完备，安装符合规范，具备消防安全条件后才准许施工；

3、安排生产任务，注重工序搭接合理，严格遵守各项消防规章制度和要求，禁止在现场进行易燃支搭，禁止在工程内搭建宿舍、仓库，禁止在工程宿舍。办公室内私拉乱接电源线，施工过程中禁止用火用电与易燃易爆危险性操作同时或交叉作业，安全交底要有防火工作内容；

4、负责高大设备防雷装置的检测维修、确保灵敏有效；按施工设计负责消防给水设备的施工、维修和增设等工作，确保灭火用水的需要；

5、召开生产调度会（例会）时，应通知消防安全部门人员参加，并征求消防安全部门意见；

6、生产与消防安全发生矛盾时，生产服从消防安全；

7、制定机械、动力设备技术操作规程时，应有消防安全措施：

8 新设备，特别是受压容器和有火灾爆炸危险的设备安装前，必须经过严格的技术检查和防火安全检查。设计、安装设备和管道时必须符合有关消防的规定；

9、对引进的设备，应将其价值、参数和火灾危险性等技术资料报消防部门备案；

10、经常检查设备运转情况，易燃易爆设备和用于易燃易爆部位的设备，严禁带病运转：

11、发生设备火灾时，负责抢修、更换，尽快恢复生产，参加火灾事故分析，提出改进的防范措施。

12、负责本部门电气设备的防火管理工作，专人负责人走断电。

责任人签字：

年   月   日

消防安全责任书（范本）

消防保卫交通部门：

为                         消防保卫交通部门消防安全责任人。

消防安全责任如下；

1、在危险物品管理上，应加强管理和控制，防止发生爆炸火灾事故：

2、发生火灾后，要负责维护火灾现场治安秩序，协助防火部门调查火灾原因和责任；

3、对违反治安管理和纵火犯罪行为，积极配合公安机关进行侦破和查处：

4、贯彻执行消防工作方针政策法规，宣传贯彻企业各项消防规章制度，负责对防火工作实施检查、监督、指导；

5、制定消防安全工作计划和方针目标，建立、健全本单位防火安全制度，并负责贯彻实施；制订修订消防安全管理制度，负责消防日常管理工作；

6、掌握本单位的消防安全工作动态，收集和整理有关消防安全信息，为领导决策提供可靠的资料，当好参谋；

7、协助领导组织本单位的消防安全活动，宣传消防安全法规，提供全体员工的消防安全意识；

8、组织本单位消防安全教育培训工作，定期对各单位主管生产的负责人、项目经理、外省市队伍负责人和外省市施工队伍务工人员进行消防安全教育培训和考核，并登记、造册、存档备查；

9、建立定期消防安全检查考核制度。公司每季度组织一次消防考核，分公司、项目经理部每月组织两次消防检查；

10、检查中发现违章指挥、违章作业和重大消防安全隐患时，有权制止违章，责令其停止施工作业：

11、参加施工组织设计（或施工方案）的会审，对其中的消防技术措施签署意见，由编制人员负责修改，并对消防安全技术措施执行情况监督检查：

12、保证工程开工初期消防设施安装规范合理，重点部位合理布局。开工前及时到消防监督机关报开工审批手续，确定重点等级；

13、参加主产例会，掌握施工生产信息，提出消防工作意见和建议；

14、负责对用人作业的审批和施工。生产、生活用火的检查监督。指导工作；

15、对易燃易爆物品使用、运输、存放，落实可靠的防火措施，使用前有防火安全交底。对高分子化学材料（如：塑料模板等）和保温材料的存放和安装应严格审批手续；

16、组织各项消防安全活动应及时上报。反馈信息；利用简报、汇报、报刊投稿形式，上报有关部门或宣传部门，以利于指导工作和沟通信息；

17、负责消防器材的配置和管理工作，发生火灾事故应及时上报，参加火灾事故的调查处理工作，负责火灾损失的统计：

18、对在消防工作中成绩突出者或事故责任者，以及违反规定者，提出奖励和处罚意见。负责消防档案的管理工作。

19、严格执行《北京市机动车和机动车停车场、停车库防火安全管理规定》。负责对机动车和停车场、停车库的消防安全管理；

20、负责制定车辆管理防火安全制度和操作规程，对司机和有关人员经常进行防火知识教育，防止汽车火灾事故发生；

21、将停车场、停车库列为重点防火部位，建立防火安全制度，明确责任人，逐级落实防火责任；

22、负责督促、检查驾驶员对车辆做好日常维护、保养，确保机动车符合防火安全性能：

23、负责监督检查车辆、停车场、停车库灭火器材的配备情况，灭火器材的配备要符合规范。

责任人签字：

年   日   日

消防安全责任书（范本）

行政卫生部门：

为                        行政卫生部门消防安全责任人。

消防安全责任如下；

1、管理生活区宿舍、食堂、浴室、办公室和其它生活用房，建立健全和落实各项防火制度，加强对生活用火及电器设备的管理；

2、严格执行北京市消防局《关于加强对厨房烟囱、排油烟管道防火安全管理的通告》（1993年第一号）规定，保障食堂、伙房、餐厅等餐饮部位、场所的防火安全，厨房墙壁及排烟设施内油垢，每季度不少于一次清理。油炸食品时，锅内食油不得放的太满，以防食油溢出遇明火燃烧，油锅使用期间人员不得离开。油炸完毕应立即灭火，防止食油过热起火；

3、使用液化石油气，应做到气瓶与灶间分开，管线做到硬管连接，并有用火审批手续，会同消防保卫部门检查合格后，方准许使用；

4、监督检查卫生、保健部门易燃易爆。毒害物品和电气设备的管理，执行有关保管和使用规定，防止各类事故的发生；

5、负责对锅炉〔含燃气、燃油锅炉）的管理，对操作人员进行安全交底和教育，有可靠的安全措施，防止火灾和爆炸事故的发生；

6、对行政后勤所管辖范围建筑进行新建、修建、装修，改造时应提前通知消防保卫部门，到当地公安消防机关备案，明确防火负责人，制定可靠的消防安全措施后，方准许施工；

7、负责对行政仓库的消防管理，废旧办公家具应及时清理；

8、负责计算机网络设备的消防安全工作，制定机房管理制度和安全操作规程；

9、加强对操作人员消防安全教育，网管中心不准吸烟，不违章和超负荷用电，无关人员不得进入，确保安全：

10、机房内的电器设备要有专人负责，定期检查、维修、保养；

11、网管中心的建设、改造要符合国家有关消防规定，机房内不准存放易燃易爆物品，操作人员要会使用灭火器材，并负责对灭火器材的维护保管。

责任人签字∶

年     月    日

消防安全责任书（范本）

宣传部门：

为                         宣传部门消防安全责任人。

消防安全责任如下：

1、配合安全保卫部门充分利用宣传媒体做好消防宣传工作，及时宣传报道消防工作的方针政策、法规、规章和文件精神；

2、协助做好消防宣传日、重大活动、节日的消防宣传活动，宣传消防工作的突出事例和火灾案例；

3、加强对本部门编辑机房和设备的消防管理，不违章和超负荷用电，发现故障及时处理。

责任人签字：

年  月   日

### 007-分包、外协单位消防管理安全责任书

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷内文件目录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外包、外协单位防火协议书 |  |
| 2 | 外施队防火协议书 |  |

分包、外协单位防火协议书（范本）

为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《××市消防条例》，本着谁主管、谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。

分包单位应履行如下条款：

一、认真落实公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《××市消防条例》，分包、外协单位保卫部门应对施工现场防火工作负全责，保证实现无重大火险火灾责任事故。

二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

三、分包、外协单位须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

四、分包、外协单位应对所属人员进行必要的上岗前有关防火知识方面的安全教育，避免违章行为，杜绝事故发生。

五、分包、外协单位应自行备齐相应的灭火器材并保证器材完好，处于灵敏有效状态。

六、分包、外协单位所属施工队伍必须与总包单位签订《外施队治安保卫协议书》并监督执行。

总包单位应履行下列条款：

一、在上级公安消防机关的指导下，协助分包单位保卫部门做好火灾防范工作，负责监督本协议具体实施，共同做好防火工作。

二、对在联合检查中发现的防火方面不安全隐患，有权提出整改意见，保证安全。

三、对违反防火规定问题造成不良后果的，有权建议给予批评教育、经济处罚直至追究法律责任。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：                      乙方代表：

盖章：                          盖章：

二零零  年  月  日

劳务分包队伍防火协议书（范本）

为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。

外施队应履行如下条款：

外施队应对施工现场防火工作负全责、认真落实《××市消防条例》和《消防法》，保证实现无重大火险火灾责任事故。

二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。

三、外施队须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。

四、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥；制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。

五、外施队应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能；会逃生自救：发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾；妥善保护现场，立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。

六、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，

七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：                      乙方代表：

盖章：                          盖章：

二零零  年  月  日

## 04-消防安全制度

### 000-消防安全制度

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十三项防火安全制度 |  |
| 2 | 政府及上级公司相关法规、文件 |  |
| 3 | 各工种岗位消防管理制度 |  |

### 001-十三项防火安全制度

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷内文件目录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全工作考评和奖惩制度 |  |
| 2 | 燃气和电气设备的检查和管理制度 |  |
| 3 | 义务消防队组织管理制度 |  |
| 4 | 灭火和应急疏散预案演练制度 |  |
| 5 | 易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度 |  |
| 6 | 用火、用电安全管理制度 |  |
| 7 | 火灾隐患整改制度 |  |
| 8 | 消防设施器材维护管理制度 |  |
| 9 | 安全疏散设施管理制度 |  |
| 10 | 消防值班制度 |  |
| 11 | 防火巡查检查制度 |  |
| 12 | 防火安全教育培训制度 |  |
| 13 | 消防安全例会制度 |  |

安全工作考评和奖惩制度（范本）

1. 各单位应将消防安全纳入内部检查、考核、评比内容。

2．每季度进行一次考核，半年进行一次小结评比，年终进行总结评比。

3．对在消防安全工作中成绩突出的部门（班组）和个人，单位应给予表彰奖励。

4．对未依法履行消防安全职责或违反单位消防安全制度的行为，依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。

燃气和电气设备的检查和管理制度（范本）

1．使用电气、燃气用具的质量必须符合国家标准。

2．各种电气设备要安装使用、维修保养，要符合 技术规范和操作规程的要求,电工作业,要严格执行电力安全操作规程和电工防火制度.

3．施工现场凡使用液化石油气前，必须提出申请，填写总公司《燃气用火消防审批表》，经保卫部门检查，确认符合使用标准，并报公司备案，发给使用合格证后，方可使用。

4．使用液化石油气应有专用房间存放，燃气灶与钢瓶连接必须使用硬管，严禁易燃支搭，钢瓶应与用气房间分开单独存放，并要保持通风。严禁在地下、半地下及工程内使用燃气。

5．检查液化气设备是否漏气应使用肥皂水，禁止用明火测试，若发现钢瓶角阀、减压阀漏气，应送供应站更换不得自行拆修。

6．使用燃气时应有专人看管，防止汤水沸益或吹风使火焰熄灭。严禁将钢瓶卧放、倒放使用，禁止用火烤开水烫或在阳光下暴晒。使用完毕应先关闭角阀。

7．液化石油气设备周围应配备充足的灭火器材，发现火情应及时报警并组织人员扑救，做好灭火工作。

义务消防队组织管理制度（范本）

1．各单位要建立义务消防队组织，制定灭火方案、预案，定期进行灭火演练。

2．各单位的义务消防队要按照职工总数（包括外施队）的15％建立，组成灭火组、抢救组、通信组、警戒组，并要明确职责。

3．义务消防队组织应有学习、教育、训练制度，按期活动，达到“两知三会”即：知防火、灭火知识，会报火警、会疏散自救、会协助救援。活动要有记录。

4．发生火灾应立即报警，组织扑救，抢救人员、物资，保护失火现场，协助公安机关做好事故调查工作。

灭火和应急疏散预案演练制度（范本）

1．各单位要建立健全消防组织，根据本单位的实际情况，制定出书面的灭火应急疏散预案和演练计划。

2．各单位要根据实际情况，配置消防设施和足够的灭火器材。

3．各单位要建立义务消防组织，组成灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组。

4．各单位要拟定报警处理程序，应急疏散、扑救初起火灾、通信联络、安全防护的程序和措施。

5．消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其它单位至少每年组织一次演练。

6．各单位在消防演练时，应当设置明显标识，并事先告知演练范围内的人员。

易燃易爆危险物品

和场所防火防爆管理制度（范本）

1．严格执行国家政府总公司、公司关于易燃易爆危险场所防火、防爆的有关规定。

2．进入施工现场的易燃易爆物品，必须在消防保卫部登记备案，要有可靠的安全措施，并配备充足的灭火器材。

3．易燃易爆物品按有关规定，设专用库房，要远离用火点，要安装防爆灯，有良好的通风设备，控制开关应安装在户外，要有明显的重点防火标志。

4．易燃易爆物品按规定码放，设专人管理，要有严格的存放、领料、回收手续，随使随进，限量存放。

5．使用易燃新材料、新产品、新工艺，及时到消防部门审批，有可靠的防火安全措施。

6．现场使用新型材料、高分子化学材料，应将防火等级、阻燃效果、说明书数据资料报保卫部门备案。

7．禁止在工程内设易燃、易爆物品库房。油漆库与配料间要分开设置。

8．宿舍内不准存放易燃、易爆、剧毒物品。

9．使用前工长要对使用者进行书面消防安全交底，并将复印件交消防部门保存备查。

用火、用电安全管理制度（范本）

1．严格遵守上级各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。

2．电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。

3．电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。

4．电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，并指定专人看火，清理周围易燃物，封堵孔洞，配备足够的灭火器材，对于不能清理的易燃、可燃物品，要采取有效的防火措施。

5．电气焊等明火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业点等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业。

6．防水施工作业前，须制定专项的防火方案、措施，并报公司消防保卫部门审批备案，方可施工。

7．施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

8．生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

9．冬季使用炉火应由有关部门统一安装，经保卫等部门检查符合防火、防煤气中毒要求后，方可使用。炉火及烟筒周围不得挂烤衣物、鞋帽等易燃可燃物品，炉灰要待熄灭后倒在指定地点。

火灾隐患整改制度（范本）

1．必须贯彻执行61号令第五章之规定。

2．各单位主管责任人、专兼职管理人员对日常检查过程中发现的火险隐患要及时通知有关人员进行整改。

3．对不能整改存有隐患的单位，专兼职管理人员要以书面形式及时向责任人和管理人报告，提出整改方案，责任人和管理人应当确定整改措施，期限及整改的部门人员，并落实整改资金。

4．对公安消防机构及上级消防部门责令限期整改的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并写出火灾隐患整改复函，报送上级公安消防部门。

5．对单位存在火灾隐患整改落实情况要进行复查，对存在火灾隐患不及时整改落实的单位要给予严肃处理。

消防设施器材维护管理制度（范本）

1．施工现场、料场要按照国家有关消防技术规范、设置、配备消防设施和灭火器材。

2．消防器材应配置ABC类干粉灭火器，要设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。距地面不低于15公分，高度不超过1.5m，每组2－5具。

3．消防设施、灭火器材应设专人管理，负责检查，每年定期维修、保养、更换和添置，每季度进行一次自查，保证完好有效，严禁圈占、埋压、挪用。

4．消火栓周围3m内严禁堆物、堆料，易被埋压的要围挡，并设置明显的标志及红灯。

5．建筑高度在24m以上的建筑物，按规定设置消防泵房和消防竖管，消火栓井口不得低于自然地面，并设专人24h值班，蓄水池容积不少于20m3，冬季做好防冻措施。

6．施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于3.5m，消防车道不能环行的，应在适当地点修建回转车辆场地。

安全疏散设施管理制度（范本）

1．安全疏散通道应设明显的疏散标志，其高度距地面不得超过1m。

2．要设专人管理，定期检查维修安全疏散设施，保证使用。

3．安全疏散通道应设足够的照明设施、应急照明设施。

4．要保持安全疏散通道畅通，严禁在通道内堆料、堆物。

5．安全疏散的大门必须向外开启，门的宽度不得低于1.4m。

6．严禁在卷帘门周围堆物堆料，确保使用。

消 防 值 班 制 度（范本）

1．热爱消防工作，服从领导听从分配，有较高的责任感。

2．要熟悉自己的工作范围内的火源、电源、水源等重点部位，熟悉易燃易爆、剧毒物品的管理及措施，并经常检查。

3．消防人员要做到四勤，即：勤检查、勤动手、勤反映、勤宣传，对消防工作有高度的责任心。

4．严格对现场用火、用电的检查，对电气焊操作先审查后操作，必须要到作业点检查，消除隐患，确保防火安全后开具用火证。

5．对所管辖范围内的消防器材、消防设施要经常查看保养和维修。

6．要加强夜间对现场重点要害部位巡逻检查，确保现场夜间安全。

7．消防人员在值班时间不得睡觉、酗酒、看书、看报及与工作无关的活动。

8．把好大门，与施工无关人员禁止入内，对车辆或私人带物出场要检查，收出门条。

防火巡查检查制度（范本）

1．项目部防火安全检查每月检查不低于两次，检查内容：执行公安部61号令第26条各款，并要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名（使用施工现场评分记录表）。

2．重点工程及非重点工程的重点部位，要进行２４h的每日巡查，巡查内容：执行公安部６１号令第２５条各款，并要确定人员、内容、部位和频次，并填写巡查记录，巡查人员及其主管人员要在巡查记录上签名。

3．防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的应当立即上报，发现初起火灾应当立即报警和及时扑救。

4．消防检查员在检查中发现重大火灾隐患应及时向被检查单位上级主管部门发《火险隐患通知书》并督促及时进行整改。

5．消防检查员发现随时有可能发生火灾危险的有权责令将危险部位停产进行整顿。

6．巡查、检查记录要备案待查。

防火安全教育培训制度（范本）

项目部每年对每名职工至少进行一次消防安全培训，培训时间不得少于4课时。

外施队进入施工现场用工单位必须负责对其全体人员进行消防法规、防火安全知识的入场教育、培训、考核（本公司调动的必须将原单位当年培训材料一并转移）。

完善考核制度，对一次补考仍不及格者及时清退。

结合本单位施工进度的不同情况，对重点部位、重点单位、特殊工种开展有针对性的消防安全教育或培训。

所有安全教育培训均要有书面材料。

消防安全例会制度（范本）

项目部防火委员会每月召开一次消防安全工作会，分析布置下月防火工作。按时参加单位的生产例会，提出对消防工作的意见及要求。组织有关人员对本单位的消防安全工作进行认真细致的定期检查。结合本单位的实际情况制定严密的防火制度、方案及预案。对本单位的消防隐患进行监督、整改。每半年对本单位的消防安全工作进行一次考评。

参加人：责任人、管理责任人、专兼职人员及义务消防队长和班组长、现场消防检查组长，各点防火部位负责人。

要求：建立消防安全例会记录本

### 002-政府及上级公司相关法规、文件

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

### 003-各工种岗位消防管理制度

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用火、用电安全管理制度 |  |
| 2 | 办公室、宿舍防火制度 |  |
| 3 | 施工现场材料管理制度 |  |
| 4 | 现场施工临时用电管理制度 |  |
| 5 | 木工电锯棚防火管理制度 |  |
| 6 | 电工防火制度 |  |
| 7 | 电气焊工操作防火安全制度 |  |
| 8 | 仓库料场 防火制度 |  |
| 9 | 水泵房消火栓管理制度 |  |
| 10 | 油工防火安全制度 |  |
| 11 | 炉火安装使用防火制度 |  |
| 12 | 看火人员岗位责任制 |  |

用火、用电安全管理制度（范本）

1．严格遵守上级各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。

2．电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。

3．电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。

4．电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，并指定专人看火，清理周围易燃物，封堵孔洞，配备足够的灭火器材，对于不能清理的易燃、可燃物品，要采取有效的防火措施。

5．电气焊等明火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业点等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业。

6．防水施工作业前，须制定专项的防火方案、措施，并报公司消防保卫部门审批备案，方可施工。

7．施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

8．生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

9．冬季使用炉火应由有关部门统一安装，经保卫等部门检查符合防火、防煤气中毒要求后，方可使用。炉火及烟筒周围不得挂烤衣物、鞋帽等易燃可燃物品，炉灰要待熄灭后倒在指定地点。

办公室宿舍防火制度（范本）

1．办公室内除根据工作性质需要，经保卫部门批准外其他办公室一律禁止使用电炉、电热器具及60瓦以上高热度照明装置。

2．办公室、宿舍内一律不准存放易燃易爆、聚毒等危险物品。

3．不准随意安装灯头或乱接乱拉电线，不得在灯泡上罩纸和电线上挂物。

4．宿舍内不准用易燃、可燃物料支搭，钉挡隔断。

5．禁止卧床吸烟，烟头不准随地乱扔。

6．室内使用炉火必须设专人管理，炉火使用按炉火管理规定办理。

7．办公室宿舍要设专人负责日常防火卫生制度管理，要经常打扫，及时消除火险隐患，周围要设相应数量消防器材。

施工现场材料管理制度（范本）

1．施工现场内各种料具按施工平面布置图的指定位置存放，并分规格码放整齐、牢固，做到一头齐、一条线。砖应成了、成行，高度不得超过1.5米，砂、和其它散料应成堆并做好基底硬化和排水，界限清楚，不得混杂。

2．合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，废料必须及时处理。

3．施工现场内的各种材料，依据材料性能妥善保管，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时人库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料理手续。

现场施工临时用电管理制度（范本）

1．建立现场临时用电检查制度，按××市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

2．临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

3．施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

4．配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外插连接方式。

5．独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

6．在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

7．手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

8．结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36伏，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘。

9．电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

木工电锯棚防火管理制度（范本）

1．严禁在电锯棚内及附近使用明火或吸烟，电锯棚应设专人负责，加强防火管理。

2．生产中留下的碎木料、锯末、刨花等易燃料要及时清理干净，做到活完脚下清。

3．管好电源、电闸箱和其它电器设备，停止操作时必须断电，严格遵守防火安全操作规程。

4．电锯棚内严禁存放超量木材和半成品及其它易燃易爆物品。

5．木工操作人员要会使用灭火器材，懂得扑救火情的基本知识，要提高警惕，严防纵火破坏。

木电锯棚内外要设置灭火器材，防止火灾发生。

电工防火制度（范本）

1．各种电器设备安装要符合技术规范维修遵照电业局规定的操作规程操作，电工作业时，认真执行电力安全操作规程，要求严禁短路现象发生。

2．变（配）电室要保持清洁、干燥通风，不得存放与变（配）电室无关的物料及其它东西，严禁吸烟生火，并配备相应的消防器材。

3．变（配）电室要建立交接班制度，保持24小时内全天候值班，不得出现锁门离岗现象。

4．防止导线超负荷而引起火灾，不准随意乱装乱用电气设备，经常监视线路运行情况，保险丝不准用铁丝或铜丝代替。

5．电工要经常检查线路，接头松动及时维修、裸线及时包好，防止电阻过大和绝缘损坏而引起火灾。

6．电闸箱要保持清洁，不准存放任何东西，并设有防雨防潮设备。

7．安装临时灯具必须安插销，施工完毕要拉闸断电。

电气焊工操作防火安全制度（范本）

1．电气焊工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

2．电气焊操作人员持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及器材、作业结束用火证交回，严禁非电焊工操作。

3．外包队电气焊操作人员必须持原籍县以上操作证。经保卫部门批准，经防火安全培训考核后方能上岗。

4．作业时要按规定时间地点范围作业，要对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业，必要时地面要增设人员看火。

5．电气焊焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工等易燃易爆作业严禁同部位，同时上下交叉作业。

6．遇有五级以上大风等恶劣气候，高空、露天焊割作业应停止。

7．电气焊作业完毕，必须切割电源、汽源、检查现场，确无火险方可离去。

仓库料场 防火制度（范本）

1．仓库料场必须建立防火安全组织，设专人负责防火安全工作。

2．在存放易燃、易爆、聚毒危险物品时要执行国务院颁布的《化学危险物品安全管理条例》建立健全制度，要根据物品性质设置适当的防火防爆设备及严格的管理措施预防发生事故。

3．仓库内电器设备安装要符合电器操作规程，电器设备和电线不能超过安全负荷，库房内不准使用超过60瓦以上的大灯泡、碘乌灯、水银灯等高热度照明装置．

4．木材、脚手杆及其它可燃物品堆放不可过大，垛与垛之间要设有防火间距，材料堆放不得有碍消防设备使用，料场要留有3.5米以上宽度循环的消防通道。

5．库区内严禁吸烟和使用明火，防火宣传标志要鲜明。

6．仓库、料场要设有消防水源，水泵要单独拉线确保长期灵敏有效，消防器材设置分布要合理。

水泵房消火栓管理制度（范本）

1．根据市政府20号令及有关规定，超过24米以上建筑必须设水泵房，安装消防竖管。

2．水泵房必须设两台水泵，以防其中一台出现故障，另一台及时启动。

3．安装高压水泵和直径不小于3寸的竖管，隔层设消防2.5寸接口，水泵要装泄水阀高层建筑坚管应当与4寸以上地下管路相接，坚管随结构升起。

4．高压水泵用电要安装专用线路。

5．室外消火栓一律安装2.5寸口径，每座消火栓的控制半径不得超过50公尺施工现场五千平方米以下设一个消火栓，五千至一万平方米设两个超过一万平方米要以两个递增。

6．消火栓压力不足或没有条件安装消火栓的工地，料场应设容量不小于40吨的储水池，附设高压水泵。

7．每座消火栓旁都应设水带、水枪和开关工具。

8．水泵扬程应与结构的距离、高度应相适应。

9．水泵房要设全天候值班员，坚守在岗位、值班员必须经安全消防培训后上岗。

油工防火安全制度（范本）

1．油漆工操作人员上岗前必须经过防火安全知识培训教育，掌握油工防火、灭火基本知识。

2．现场油料房必须单独设立，与其他易燃物品及建筑保持15米以外距离，与建筑物相连要有防火隔断，库房内照明要设防爆灯，排风扇，确保通风良好。

3．库内不得存放大量易燃易爆、易挥发油料，不能与其它油漆一起混放，料房绝对不准设在工程内。料房内严禁生火取暖。

4．油漆工不得在工程内配料，要在料房配制，工作完毕要把容器盖封严，以防油料挥发。

5．库房内、油工操作现场严禁吸烟和明火交叉作业。

6．油工作业现场及油料库、房等地点均是施工现场重点防火部位，必要时要制定防火安全措施。要设置专人配备器材，严格执行防火安全制度。

炉火安装使用防火制度（范本）

1．冬季取暖炉火安装使用必须经行政、保卫部门检查合格后领取”炉火合格证”并粘贴上墙。指定负责人负责平时使用、管理，并安装风斗方可使用。

2．炉火周围80公分范围内不得堆放，设置易燃、可燃物品。

3．炉火烟筒安装距可燃屋檐必须伸出屋檐30公分，高出屋檐不小于50公分，遇脚手架、烟囱要探出脚手架不小于1米。

4．炉火安装要符合规定要求；烟囱接缝要封严，避免跑烟漏气，避免到流水现象。

5．燃烧后的炉灰必须随时用水浇灭。倒在指定地点严禁使用易燃熔剂生火；在炉火周围烘烤衣物。

6．每月要消除一次烟囱内的余灰，防止烟尘堵塞造成人员煤气中毒事故发生。

7．要爱护公共财物，保管好炉火设备，如有丢失，损坏或故意破坏，根据情节要给予赔偿、处罚。

看火人员岗位责任制（范本）

1．电气焊工被选派的看火人员上岗前必须经过岗位防火培训或交底，使之懂得电汽焊操作基本防火知识，方能上岗。

2．上岗前开据用火证、根据施工性质和周围的具体情况配备相应的消防器材和充足的水。

3．操作前要消除用火部位附近易燃物，不能消除的要用水浇湿。

4．高层或在脚手架上动用明火焊割，要用石棉布、接火盘或其它方法与下层隔开，以免焊割火花大范围溅落，必要时地面增设看火员。

5．遇孔洞焊割时，必须用耐火材料封严，因故不能封的看火员要检查下层清理易燃物，做好下层孔洞封堵，以免火花穿洞而下。

6．看火员在焊割过程中，不得动用焊枪、焊把、无证操作。

7．在电汽焊操作期间，看火员必须坚守岗位，随时检查周围情况，发现问题消除火灾隐患，操作完毕对用火焊接点进行仔细检查，确认无问题后方可离开。

### 004--用火、用电安全管理制度

用火、用电安全管理制度

一、严格遵守上级各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。

二、电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。

三、电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。

四、电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，并指定专人看火，清理周围易燃物，封堵孔洞，配备足够的灭火器材，对于不能清理的易燃、可燃物品，要采取有效的防火措施。

五、电气焊等明火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业点等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业。

六、防水施工作业前，须制定专项的防火方案、措施，并报公司消防保卫部门审批备案，方可施工。

七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

九、冬季使用炉火应由有关部门统一安装，经保卫等部门检查符合防火、防煤气中毒要求后，方可使用。炉火及烟筒周围不得挂烤衣物、鞋帽等易燃可燃物品，炉灰要待熄灭后倒在指定地点。

### 005-办公室宿舍防火制度

办公室宿舍防火制度

一、办公室内除根据工作性质需要，经保卫部门批准外其他办公室一律禁止使用电炉、电热器具及60瓦以上高热度照明装置。

二、办公室、宿舍内一律不准存放易燃易爆、聚毒等危险物品。

三、不准随意安装灯头或乱接乱拉电线，不得在灯泡上罩纸和电线上挂物。

四、宿舍内不准用易燃、可燃物料支搭，钉挡隔断。

五、禁止卧床吸烟，烟头不准随地乱扔。

六、室内使用炉火必须设专人管理，炉火使用按炉火管理规定办理。

七、办公室宿舍要设专人负责日常防火卫生制度管理，要经常打扫，及时消除火险隐患，周围要设相应数量消防器材。

### 006-施工现场材料管理制度

施工现场材料管理制度

一、施工现场内各种料具按施工平面布置图的指定位置存放，并分规格码放整齐、牢固，做到一头齐、一条线。砖应成了、成行，高度不得超过1.5米，砂、和其它散料应成堆并做好基底硬化和排水，界限清楚，不得混杂。

二、合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，废料必须及时处理。

三、施工现场内的各种材料，依据材料性能妥善保管，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时人库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料理手续。

建工一建有限公司第十八项目经理部

二零零三年元月

### 007-现场施工临时用电管理制度

现场施工临时用电管理制度

一、建立现场临时用电检查制度，按北京市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

二、临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

三、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

四、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

五、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

六、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

七、手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

八、结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36伏，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘。

九、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

建工一建有限公司第十八项目经理部

二零零三年元月

### 008-木工电锯棚防火管理制度

木工电锯棚防火管理制度

1.严禁在电锯棚内及附近使用明火或吸烟，电锯棚应设专人负责，加强防火管理。

2.生产中留下的碎木料、锯末、刨花等易燃料要及时清理干净，做到活完脚下清。

3.管好电源、电闸箱和其它电器设备，停止操作时必须断电，严格遵守防火安全操作规程。

4.电锯棚内严禁存放超量木材和半成品及其它易燃易爆物品。

5.木工操作人员要会使用灭火器材，懂得扑救火情的基本知识，要提高警惕，严防纵火破坏。

6.木工电锯棚内外要设置灭火器材，防止火灾发生。

### 009-电工防火制度

电工防火制度

一、各种电器设备安装要符合技术规范维修遵照电业局规定的操作规程操作，电工作业时，认真执行电力安全操作规程，要求严禁短路现象发生。

二、变（配）电室要保持清洁、干燥通风，不得存放与变（配）电室无关的物料及其它东西，严禁吸烟生火，并配备相应的消防器材。

三、变（配）电室要建立交接班制度，保持24小时内全天候值班，不得出现锁门离岗现象。

四、防止导线超负荷而引起火灾，不准随意乱装乱用电气设备，经常监视线路运行情况，保险丝不准用铁丝或铜丝代替。

五、电工要经常检查线路，接头松动及时维修、裸线及时包好，防止电阻过大和绝缘损坏而引起火灾。

六、电闸箱要保持清洁，不准存放任何东西，并设有防雨防潮设备。

七、安装临时灯具必须安插销，施工完毕要拉闸断电。

### 010-电汽焊工操作防安全制度

电汽焊工操作防火安全制度

工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

电汽焊操作人员持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及器材、作业结束用火证交回，严禁非电焊工操作。

外包队电汽焊操作人员必须持原籍县以上操作证。经保卫部门批准，经防火安全培训考核后方能上岗。

作业时要按规定时间地点范围作业，要对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业，必要时地面要增设人员看火。

焊焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工等易燃易爆作业严禁同部位，同时上下交叉作业。

遇有五级以上大风等恶劣气候，高空、露天焊割作业应停止。

作业完毕，必须切割电源、汽源、检查现场，确无火险方可离去。

### 011-仓库料场防火制度

仓库料场 防火制度

一、仓库料场必须建立防火安全组织，设专人负责防火安全工作。

二、在存放易燃、易爆、聚毒危险物品时要执行国务院颁布的《化学危险物品安全管理条例》建立健全制度，要根据物品性质设置适当的防火防爆设备及严格的管理措施预防发生事故。

三、仓库内电器设备安装要符合电器操作规程，电器设备和电线不能超过安全负荷，库房内不准使用超过60瓦以上的大灯泡、碘乌灯、水银灯等高热度照明装置．

四、木材、脚手杆及其它可燃物品堆放不可过大，垛与垛之间要设有防火间距，材料堆放不得有碍消防设备使用，料场要留有3.5米以上宽度循环的消防通道。

五、库区内严禁吸烟和使用明火，防火宣传标志要鲜明。

六、仓库、料场要设有消防水源，水泵要单独拉线确保长期灵敏有效，消防器材设置分布要合理。

### 012-水泵房消火栓管理制度

水泵房消火栓管理制度

一、根据市政府20号令及有关规定，超过24米以上建筑必须设水泵房，安装消防竖管。

二、水泵房必须设两台水泵，以防其中一台出现故障，另一台及时启动。

三、安装高压水泵和直径不小于3寸的竖管，隔层设消防2.5寸接口，水泵要装泄水阀高层建筑坚管应当与4寸以上地下管路相接，坚管随结构升起。

四、高压水泵用电要安装专用线路。

五、室外消火栓一律安装2.5寸口径，每座消火栓的控制半径不得超过50公尺施工现场五千平方米以下设一个消火栓，五千至一万平方米设两个超过一万平方米要以两个递增。

六、消火栓压力不足或没有条件安装消火栓的工地，料场应设容量不小于40吨的储水池，附设高压水泵。

七、每座消火栓旁都应设水带、水枪和开关工具。

八、水泵扬程应与结构的距离、高度应相适应。

九、水泵房要设全天候值班员，坚守在岗位、值班员必须经安全消防培训后上岗。

### 013-油工防火安全制居

油工防火安全制度

一、油漆工操作人员上岗前必须经过防火安全知识培训教育，掌握油工防火、灭火基本知识。

二、现场油料房必须单独设立，与其他易燃物品及建筑保持15米以外距离，与建筑物相连要有防火隔断，库房内照明要设防爆灯，排风扇，确保通风良好。

三、库内不得存放大量易燃易爆、易挥发油料，不能与其它油漆一起混放，料房绝对不准设在工程内。料房内严禁生火取暖。

四、油漆工不得在工程内配料，要在料房配制，工作完毕要把容器盖封严，以防油料挥发。

五、库房内、油工操作现场严禁吸烟和明火交叉作业。

六、油工作业现场及油料库、房等地点均是施工现场重点防火部位，必要时要制定防火安全措施。要设置专人配备器材，严格执行防火安全制度。

### 014-炉火安装使用防火制度

炉火安装使用防火制度

一、冬季取暖炉火安装使用必须经行政、保卫部门检查合格后领取”炉火合格证”并粘贴上墙。指定负责人负责平时使用、管理，并安装风斗方可使用。

二、炉火周围80公分范围内不得堆放，设置易燃、可燃物品。

三、炉火烟筒安装距可燃屋檐必须伸出屋檐30公分，高出屋檐不小于50公分，遇脚手架、烟囱要探出脚手架不小于1米。

四、炉火安装要符合规定要求；烟囱接缝要封严，避免跑烟露气，避免到流水现象。

五、燃烧后的炉灰必须随时用水浇灭。倒在指定地点严禁使用易燃熔剂生火；在炉火周围烘烤衣物。

六、每月要消除一次烟囱内的余灰，防止烟尘堵塞造成人员煤气中毒事故发生。

七、要爱护公共财物，保管好炉火设备，如有丢失，损坏或故意破坏，根据情节要给予赔偿、处罚。

### 015-看火人员岗位责任制

看火人员岗位责任制

电汽焊工被选派的看火人员上岗前必须经过岗位防火培训或交底，使之懂得电汽焊操作基本防火知识，方能上岗。

上岗前开据用火证、根据施工性质和周围的具体情况配备相应的消防器材和充足的水。

操作前要消除用火部位附近易燃物，不能消除的要用水浇湿。

高层或在脚手架上动用明火焊割，要用石棉布、接火盘或其它方法与下层隔开，以免焊割火花大范围溅落，必要时地面增设看火员。

遇孔洞焊割时，必须用耐火材料封严，因故不能封的看火员要检查下层清理易燃物，做好下层孔洞封堵，以免火花穿洞而下。

看火员在焊割过程中，不得动用焊枪、焊把、无证操作。

在电汽焊操作期间，看火员必须坚守岗位，随时检查周围情况，发现问题消除火灾隐患，操作完毕对用火焊接点进行仔细检查，确认无问题后方可离开。

一建复兴医院项目经理部

二零零一年十月二十日

### 203电工防火制度

电工防火制度

一、各种电器设备安装要符合技术规范维修遵照电业局规定的操作规程操作，电工作业时，认真执行电力安全操作规程，要求严禁短路现象发生。

二、变（配）电室要保持清洁、干燥通风，不得存放与变（配）电室无关的物料及其它东西，严禁吸烟生火，并配备相应的消防器材。

三、变（配）电室要建立交接班制度，保持24小时内全天候值班，不得出现锁门离岗现象。

四、防止导线超负荷而引起火灾，不准随意乱装乱用电气设备，经常监视线路运行情况，保险丝不准用铁丝或铜丝代替。

五、电工要经常检查线路，接头松动及时维修、裸线及时包好，防止电阻过大和绝缘损坏而引起火灾。

六、电闸箱要保持清洁，不准存放任何东西，并设有防雨防潮设备。

七、安装临时灯具必须安插销，施工完毕要拉闸断电。

### 204电气焊工操作防安全制度

电气焊工操作防火安全制度

工操作必须执行消防部门下发的有关通告中的规定，落实文件精神。

电气焊操作人员持证上岗，焊前开用火证，配备看火人员及器材、作业结束用火证交回，严禁非电焊工操作。

外包队电气焊操作人员必须持原籍县以上操作证。经保卫部门批准，经防火安全培训考核后方能上岗。

作业时要按规定时间地点范围作业，要对周围易燃、可燃物进行清理，垂直作业要进行隔挡和石棉布封严孔洞。高层外檐作业，必要时地面要增设人员看火。

焊焊割作业与油漆、喷漆、木工、防水施工等易燃易爆作业严禁同部位，同时上下交叉作业。

遇有五级以上大风等恶劣气候，高空、露天焊割作业应停止。

作业完毕，必须切割电源、汽源、检查现场，确无火险方可离去。

### 206办公室宿舍防火制度

办公室宿舍防火制度

一、办公室内除根据工作性质需要，经保卫部门批准外其他办公室一律禁止使用电炉、电热器具及60瓦以上高热度照明装置。

二、办公室、宿舍内一律不准存放易燃易爆、聚毒等危险物品。

三、不准随意安装灯头或乱接乱拉电线，不得在灯泡上罩纸和电线上挂物。

四、宿舍内不准用易燃、可燃物料支搭，钉挡隔断。

五、禁止卧床吸烟，烟头不准随地乱扔。

六、室内使用炉火必须设专人管理，炉火使用按炉火管理规定办理。

七、办公室宿舍要设专人负责日常防火卫生制度管理，要经常打扫，及时消除火险隐患，周围要设相应数量消防器材。

### 207仓库料场防火制度

仓库料场 防火制度

一、仓库料场必须建立防火安全组织，设专人负责防火安全工作。

二、在存放易燃、易爆、聚毒危险物品时要执行国务院颁布的《化学危险物品安全管理条例》建立健全制度，要根据物品性质设置适当的防火防爆设备及严格的管理措施预防发生事故。

三、仓库内电器设备安装要符合电器操作规程，电器设备和电线不能超过安全负荷，库房内不准使用超过60瓦以上的大灯泡、碘乌灯、水银灯等高热度照明装置．

四、木材、脚手杆及其它可燃物品堆放不可过大，垛与垛之间要设有防火间距，材料堆放不得有碍消防设备使用，料场要留有3.5米以上宽度循环的消防通道。

五、库区内严禁吸烟和使用明火，防火宣传标志要鲜明。

六、仓库、料场要设有消防水源，水泵要单独拉线确保长期灵敏有效，消防器材设置分布要合理。

### 208水泵房消火栓管理制度

水泵房消火栓管理制度

一、根据市政府20号令及有关规定，超过24米以上建筑必须设水泵房，安装消防竖管。

二、水泵房必须设两台水泵，以防其中一台出现故障，另一台及时启动。

三、安装高压水泵和直径不小于3寸的竖管，隔层设消防2.5寸接口，水泵要装泄水阀高层建筑坚管应当与4寸以上地下管路相接，坚管随结构升起。

四、高压水泵用电要安装专用线路。

五、室外消火栓一律安装2.5寸口径，每座消火栓的控制半径不得超过50公尺施工现场五千平方米以下设一个消火栓，五千至一万平方米设两个超过一万平方米要以两个递增。

六、消火栓压力不足或没有条件安装消火栓的工地，料场应设容量不小于40吨的储水池，附设高压水泵。

七、每座消火栓旁都应设水带、水枪和开关工具。

八、水泵扬程应与结构的距离、高度应相适应。

九、水泵房要设全天候值班员，坚守在岗位、值班员必须经安全消防培训后上岗。

### 209油工防火安全制居

油工防火安全制度

一、油漆工操作人员上岗前必须经过防火安全知识培训教育，掌握油工防火、灭火基本知识。

二、现场油料房必须单独设立，与其他易燃物品及建筑保持15米以外距离，与建筑物相连要有防火隔断，库房内照明要设防爆灯，排风扇，确保通风良好。

三、库内不得存放大量易燃易爆、易挥发油料，不能与其它油漆一起混放，料房绝对不准设在工程内。料房内严禁生火取暖。

四、油漆工不得在工程内配料，要在料房配制，工作完毕要把容器盖封严，以防油料挥发。

五、库房内、油工操作现场严禁吸烟和明火交叉作业。

六、油工作业现场及油料库、房等地点均是施工现场重点防火部位，必要时要制定防火安全措施。要设置专人配备器材，严格执行防火安全制度。

### 210炉火安装使用防火制度

炉火安装使用防火制度

一、冬季取暖炉火安装使用必须经行政、保卫部门检查合格后领取”炉火合格证”并粘贴上墙。指定负责人负责平时使用、管理，并安装风斗方可使用。

二、炉火周围80公分范围内不得堆放，设置易燃、可燃物品。

三、炉火烟筒安装距可燃屋檐必须伸出屋檐30公分，高出屋檐不小于50公分，遇脚手架、烟囱要探出脚手架不小于1米。

四、炉火安装要符合规定要求；烟囱接缝要封严，避免跑烟露气，避免到流水现象。

五、燃烧后的炉灰必须随时用水浇灭。倒在指定地点严禁使用易燃熔剂生火；在炉火周围烘烤衣物。

六、每月要消除一次烟囱内的余灰，防止烟尘堵塞造成人员煤气中毒事故发生。

七、要爱护公共财物，保管好炉火设备，如有丢失，损坏或故意破坏，根据情节要给予赔偿、处罚。

### 225木工电锯棚防火管理制度

木工电锯棚防火管理制度

严禁在电锯棚内及附近使用明火或吸烟，电锯棚应设专人负责，加强防火管理。

生产中留下的碎木料、锯末、刨花等易燃料要及时清理干净，做到活完脚下清。

管好电源、电闸箱和其它电器设备，停止操作时必须断电，严格遵守防火安全操作规程。

电锯棚内严禁存放超量木材和半成品及其它易燃易爆物品。

木工操作人员要会使用灭火器材，懂得扑救火情的基本知识，要提高警惕，严防纵火破坏。

木工电锯棚内外要设置灭火器材，防止火灾发生。

一建第十四项目经理部

一九九八年二月十七日

### 4010-用火、用电安全管理制度

用火、用电安全管理制度

一、严格遵守上级各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。

二、电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。

三、电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。

四、电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，并指定专人看火，清理周围易燃物，封堵孔洞，配备足够的灭火器材，对于不能清理的易燃、可燃物品，要采取有效的防火措施。

五、电气焊等明火作业不准与喷漆、防水、木工装修作业点等同时间交叉作业，盛装过易燃、易爆液体、气体的容器和设备，在未清洗干净前，不准进行焊割作业。

六、防水施工作业前，须制定专项的防火方案、措施，并报公司消防保卫部门审批备案，方可施工。

七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。

九、冬季使用炉火应由有关部门统一安装，经保卫等部门检查符合防火、防煤气中毒要求后，方可使用。炉火及烟筒周围不得挂烤衣物、鞋帽等易燃可燃物品，炉灰要待熄灭后倒在指定地点。

建工一建有限公司第十八项目经理部

二零零三年元月

### 看火人员岗位责任制

看火人员岗位责任制

电汽焊工被选派的看火人员上岗前必须经过岗位防火培训或交底，使之懂得电汽焊操作基本防火知识，方能上岗。

上岗前开据用火证、根据施工性质和周围的具体情况配备相应的消防器材和充足的水。

操作前要消除用火部位附近易燃物，不能消除的要用水浇湿。

高层或在脚手架上动用明火焊割，要用石棉布、接火盘或其它方法与下层隔开，以免焊割火花大范围溅落，必要时地面增设看火员。

遇孔洞焊割时，必须用耐火材料封严，因故不能封的看火员要检查下层清理易燃物，做好下层孔洞封堵，以免火花穿洞而下。

看火员在焊割过程中，不得动用焊枪、焊把、无证操作。

在电汽焊操作期间，看火员必须坚守岗位，随时检查周围情况，发现问题消除火灾隐患，操作完毕对用火焊接点进行仔细检查，确认无问题后方可离开。

一建复兴医院项目经理部

二零零一年十月二十日

### 施工现场材料管理制度

施工现场材料管理制度

一、施工现场内各种料具按施工平面布置图的指定位置存放，并分规格码放整齐、牢固，做到一头齐、一条线。砖应成了、成行，高度不得超过1.5米，砂、和其它散料应成堆并做好基底硬化和排水，界限清楚，不得混杂。

二、合理制定用料计划，按计划进料。合理安排材料进场，随用随进，不得在场外堆放施工材料，各种材料不得长期占用场地，废料必须及时处理。

三、施工现场内的各种材料，依据材料性能妥善保管，采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时人库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料理手续。

建工一建有限公司第十八项目经理部

二零零三年元月

### 现场施工临时用电管理制度

现场施工临时用电管理制度

一、建立现场临时用电检查制度，按北京市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。

二、临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，也不得沿地面明敷设。

三、施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

四、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一刷涂桔黄色，并按规定设置围拦和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的联接，采用外插联接方式。

五、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

六、在采用接地和接零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

七、手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

八、结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36伏，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2米，并做好绝缘。

九、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

建工一建有限公司第十八项目经理部

二零零三年元月

## 05-消防设施、灭火器材情况

### 001-消防设施、灭火器材情况

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施情况平面图 |  |
| 2 | 消防设施、器材情况登记表 |  |
| 3 | 消防设施、器材安装验收检查表 |  |

### 002-消防设施情况平面图

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

### 003-消防设施、器材情况、存放及安装、验收情况登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消防泵房、竖管、消火栓、灭火器材

登    记    表

单位：                                                    编号：

| 工程名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程高度 |  | 层 数 |  | 水泵台数 |  |
| 扬 程 |  | 水压情况 |  | 设水箱否 |  |
| 水箱容量 |  | 泵房是否设专用线路 |  |
| 消防竖管口径 |  | 水口如何配备 |  |
| 器材箱的配备 |  | 水龙带数 |  | 现场消火栓数 |  |
| 灭火器材数量 |  | 维修时间 |  | 是否有效 |  |
| 制定的措施及泵房配电线路图 |
| 主管负责人： 年 月 日 |

填表人：                                                        年   月   日

### 004-消防设施、器材情况、存放及安装验收表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

| 现场名称 |  | 检查验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓情况 | 地下干管管径 | 压力或水柱高度 | 开启工具是否齐全 | 防护及标志是否齐全 |
| 座数（ ） |  |  |  |  |
| 控制半径 | 消火栓井深 | 出水口距地面距离 | 出口方向 | 消防泵房运转情况 | 消防水箱容量 |
| 消防水箱进水管口径 | 出水管口径 | 消防竖管接口分布 | 接口出水口方向 | 器材箱的情况 |
| 灭火器数量 | 维修时间、是否有效 | 水龙带数量 | 水枪数量 | 其 它 |
| 检查验收人（签字）： 年 月 日 |
| 注： 1、地下干管不得小于4吋（100毫米）。 2、试水压力一般2.5，水柱最远点不小于10米。 3、消火栓井盖开启工具应固定在井盖上，出水板闸工具应在器材箱内或消防井内。 4、控制半径以实际距离填写，但消火栓的间距不得大于120米。 5消火栓井深1.5米，出水口距地面（井盖）32公分为宜。 6、消火栓采用座式，两个出水口方向应向上。 7、消防水箱的进水管口径，不得小于出水管口径。 8、消防竖管接口分布指每层设接口，还是隔层设接口，按实际填写。接口方向应向内侧。 9、此表作为检查表时，由项目每季度检查一次。 |

消 防 设 施、器 材 安 装 验 收、检 查 表

单位：                                           编号：

填表人：                                                      年    月    日

## 06-义务消防队情况

### 001-义务消防队情况

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 义务消防队情况登记表 |  |
| 2 | 义务消防队活动记录 |  |

### 002-义务消防队情况登记表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

义  务  消  防  队（          ）组  登  记  表

单位：                                                                                             编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 行政 职务 | 消防队 职务 | 所在队组、工种 | 电话或手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注: 义务消防队分为：灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组，分别添在括弧内 |

填表人：                                                                                                                年  月  日

### 003-义务消防队活动记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

义务消防队活动记录表

| 主持人 |  | 消防队职务 |  | 行政职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要活动内容 |  | 活动地点 |  | 参加人数 |  |
| 活动记要∶ |
| 解决何问题达到何目的 |
| 备注 |  |

年    月     日

## 07-重点工种人员情况

### 000-重点工种人员情况

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点工种人员情况登记 |  |
| 2 | 特殊工种操作证复印件 |  |

### 001-重点工种人员情况登记

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

重 点 工 种 人 员 情 况 登 记 表

单位：                                                      编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 健康 情况 | 证件号码 | 是否签订责任状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：重点工种如：电气焊工、防水工、电工、油漆工等。 |

填表人：                                                         年   月   日

### 002-特殊工种操作证复印件

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 08-新增消防产品、防火材料的合格证明

### 001-新增消防产品、防火材料的合格证明

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃性能合格证明材料 |  |
| 2 | 新型建筑材料申报表 |  |

### 002-阻燃性能合格证明材料

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

### 003-新型建筑材料申报表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

施工现场使用新型建筑材料申报表

单位：                                           年  月  日

| 工程名称 | 新材料名称 |
| --- | --- |
| 防火等级 | 安装部位 |
| 安装时间 | 是否用火作业 |
| 防 火 措 施 |  |
| 施 工 单 位 | 负责人签字 盖章 年 月 日 |
| 消消 防防 保监 卫督 部机 门关 意意 见见 |  |

附：施工工艺和新材料使用说明                   填表人：

## 09-灭火和应急疏散预案

### 001-灭火和应急疏散预案

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料-----消防安全基本情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防保卫方案 |  |
| 2 | 灭火和应急疏散预案 |  |

### 002-消防保卫方案

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消防保卫方案

一、工程概况

工程名称：

地    点：

工程规模：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

定额工期：

建设单位要求工期：

开工日期：

竣工日期：

建设单位对工程质量要求：

建筑层数：

建筑总高 (m):

工程性质：

施工工艺、方法和使用材料:

工程特点∶

二、现场的施工用水、施工用电设置（按全工程考虑）

1.现场施工用水的设置∶

2.现场施工用电的设置∶

三、消防设施及其布置

四、现场消防组织管理及消防制度

1. 项目经理部成立“施工现场消防管理委员会”，全面负责施工现场消防工作的领导与协调。定期检查消防工作。每半月召开一次工作例会, 总结前一阶段消防工作的情况，布置下一阶段的消防工作。

施工现场消防管理委员会领导小组成员：

组  长：

副组长：

组  员：

2. 在施工中,始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》及有关规定。强化消防工作管理，实现杜绝火灾事故，避免火警事故，尽量减少冒烟事故。

3. 制定消防工作总体方案，并根据冬雨施工和工程进度，制定出分阶段的防火预案及灭火方案。建立并执行消防工作检查制度，制定各种现场防火管理制度。

4. 成立现场义务消防队，义务消防人员必须经过培训,实行昼夜巡逻制度，当发生意外火情后可立即组织抢险灭火。

5.现场要设立明显的防火宣传标志，建立防火工作档案。消火栓处昼夜要设有明显标志，消火栓周围3米以内，不得堆放任何物品。消火栓上方悬挂红灯、张贴警示牌，并保证消防通道的畅通。

6.施工中，对所用木料必须加强管理，进场的新、整材料，要集中码放、整齐有序，并设专人看管，专门配备灭火器材；拆模后的木料要及时清运至专用木料周转场地，并严格管理。废旧木料要及时清运出场，严防火灾事故发生。

7.施工现场内的供、用电线路、电力设备须由正式电工统一安装，严禁私接电线和私自使用大功率电器设备，线路接头必须良好绝缘，不许裸露，开关、插座须有绝缘外壳。现场用电要符合规定，严格控制电源，宿舍区内严禁乱拉、乱接和使用电炉子、高功率电热器等。

8.现场设置一个警卫室和四名保安人员，

9.施工现场按施工、生产等区域划分消防责任区，各区设专人负责，责任包干，负责日常消防管理工作。

10.实行逐级防火安全责任制，与各施工队签订防火安全责任书，组织各队学习消防知识，人员进行防火安全知识考试，同时建立治保会组织，班组设专职消防负责人，负责班组的各项防火工作。

11.严格执行市政府的有关规定和消防条例，工程内不准设材料仓库及住人，现场材料库必须使用防火材料支搭，禁止使用可燃材料，情况特殊须报上级严格审批，强化管理，确保安全。

12.各种明火作业尤其是电气焊前，必须有消防安全交底，严格用火审批，特殊工种必须持证上岗，电气焊时必须配备看火人员和防火器材，作业前应清除周围易燃物，检查作业面，防止火星溅落。

13.严格控制可燃材料进入现场，施工材料的存放、保管要符合防火要求，油漆、汽油、防水材料、乙炔、氧气等要单独存放。

14.搞好文明施工，争创文明工地，为首都文明建设做出贡献。

### 003-灭火和应急疏散预案

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

灭火、应急疏散预案

一、工程概况

二、现场的施工用水、施工用电设置（按全工程考虑）

三、消防设施及其布置

四、组织机构的建立

1.灭火行动组：

组长：

组员：

2.通信联络组：

组长：

组员：

3.疏散引导组：

组长：

组员：

4.安全防护救护组：

组长：

组员：

五、报警和接警处置程序

l.在现场施工的分包单位及施工人员，一旦工地内出现火警后，

必须上报总包单位管理人员。不得私自报警。

2.项目部接到报警后，由专人负责查明火情，在无法抢救的情况下，由专人负责打119电话，向消防控制中心、讲明工地现场起火原因及地点和通信电话，并按照消防控制中心的要求进行下步工作的安排。

3.通信联络组设专人守在电话机旁、随时接听电话进行解答，外人不得使用电话。

4.报警后、由专人负责派人到路口接消防车进入现场，同时必须保证进人现场的道路通畅。

六、起火后人员疏导处理程序

1.工程起火后，由疏散引导组负责组织人员对工程内的施工人

员进行有序的疏散。由指定人员亲自进行组织。

2.由专人分别带领义务消防队的多个小组进入现场硫导、抢救受伤人员。

3.由专人负责组织人员沿工程外拉设警戒线，无关人员不得入内。

4.疏散人员必须带好占湿的毛巾，在保证自己安全的条件下，

进入现场疏导人员撤离现场。

七、扑救初起火灾的程序和措施

1.工程内起火后，由灭火行动小组带领义务消防队人员进入现

场进行扑救。

2.使用工具为现场四周的灭火器及水龙带沙子和一切可以用于

扑灭火源的工具。

3.如果火势过大，灭火行动小组人员将严守在火区四周、等待

消防车的到来，配合消防人员一起灭火。

八、通信联络、安全防护救护的程序和措施

1.工程起火不能自救报警后通信联络小组必须守住电话机旁接

听电话进行及时的沟通。

2.必须保证与119中心的通信联络，不得中断。

3.及时向上级汇报现场动态。

4.工程起火后如出现受伤者，安全防护救护人员必须随时进行

就地救护。

5.救护小组在现场附近准备好担架，急救药品。随时接收抢救

受伤人员。

6.如出现重伤员后应及时送往医院进行急救，以减少因时间

上的耽误而造成的人为出现的损失。

# 002消防安全管理情况

## 001-公安消防机关签发的各种法律文书

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防机关填发的消防安全检查意见书 |  |
| 2 | 火灾隐患整改通知书 |  |
| 3 | 处罚裁定书 |  |

## 002-消防设施定期检查记录、维修保养记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

北京建工一建工程建设有限公司

消 防 设 施、器 材 安 装 验 收、检 查 表

| 现场名称 |  | 检查验收时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓情况 | 地下干管管径 | 压力或水柱高度 | 开启工具是否齐全 | 防护及标志是否齐全 |
| 座数（ ） |  |  |  |  |
| 控制半径 | 消火栓井深 | 出水口距地面距离 | 出口方向 | 消防泵房运转情况 | 消防水箱容量 |
| 消防水箱进水管口径 | 出水管口径 | 消防竖管接口分布 | 接口出水口方向 | 器材箱的情况 |
| 灭火器数量 | 维修时间、是否有效 | 水龙带数量 | 水枪数量 | 其 它 |
| 检查验收人（签字）： 年 月 日 |
| 注： 1、地下干管不得小于4吋（100毫米）。 2、试水压力一般2.5，水柱最远点不小于10米。 3、消火栓井盖开启工具应固定在井盖上，出水板闸工具应在器材箱内或消防井内。 4、控制半径以实际距离填写，但消火栓的间距不得大于120米。 5消火栓井深1.5米，出水口距地面（井盖）32公分为宜。 6、消火栓采用座式，两个出水口方向应向上。 7、消防水箱的进水管口径，不得小于出水管口径。 8、消防竖管接口分布指每层设接口，还是隔层设接口，按实际填写。接口方向应向内侧。 9、此表作为检查表时，由项目每季度检查一次。 |

单位：                                                       编号：(EMC+OHSMC) 4.4.7-01表6

填表人：                                                                    年    月    日

## 003-火险隐患及整改情况记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾隐患通知书 |  |
| 2 | 火灾整改回执单 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

火 险 隐 患 及 防 火 检 查 问 题 整 改 记 录

单位：                                         编号：

检查时间： 部门： 检查级别：

整改记录： 责任人签字： 年 月 日

注：此表作为火险整改时，一式两份，自存一份，报公司消防部门一份备案。作为防火检查问题整改时只填一份自存。

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

火灾隐患整改回执单

单位：                               检查时间：

部门：                               检查级别：

整改记录：

责任人：                                       年  月  日

## 004-防火检查、巡查记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火巡查记录 |  |
| 2 | 防火安全检查记录 |  |
| 3 | 文明施工检查评分表 |  |
| 4 | 上级防火安全检查记录及整改回执单 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

施  工  现  场  防  火  巡  查  记  录

| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| --- | --- | --- |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

防  火  安  全  检  查  记  录

编号：

| 受检单位 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  | 消防监督员 |  |
| 存在问题及整改意见： 以上问题限期 日内整改。 |
| 受检单位领导签字： 年 月 日 | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |

注：此表一式两份，检查单位、受检单位各存一份。

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录。 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通。 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志。 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定。 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室。 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料。 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住。 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定。 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放。 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续。 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置。 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定。 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源。 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求。 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效。 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具。 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗。 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图。 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案。 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织。 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施。 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核。 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）               表4

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

文明施工检查问题整改回执单

单位：                              检查时间：

部门：                              检查级别：

责任人：                                       年    月   日

# 003-火险隐患及整改情况记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾隐患通知书 |  |
| 2 | 火灾整改回执单 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

火 险 隐 患 及 防 火 检 查 问 题 整 改 记 录

单位：                                         编号：

检查时间： 部门： 检查级别：

整改记录： 责任人签字： 年 月 日

注：此表作为火险整改时，一式两份，自存一份，报公司消防部门一份备案。作为防火检查问题整改时只填一份自存。

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

火灾隐患整改回执单

单位：                               检查时间：

部门：                               检查级别：

整改记录：

责任人：                                       年  月  日

# 004-防火检查、巡查记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火巡查记录 |  |
| 2 | 防火安全检查记录 |  |
| 3 | 文明施工检查评分表 |  |
| 4 | 上级防火安全检查记录及整改回执单 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

施  工  现  场  防  火  巡  查  记  录

| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| --- | --- | --- |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |
| 时间： | 巡查人： | 巡查部位： |
| 用火情况： | 用电情况： |
| 用 火 证 | 看 火 人 | 配备灭火器材 | 消防器材 | 私拉乱接 | 不符合规范 | 有无违章 |
| 备 注 |  |

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

防  火  安  全  检  查  记  录

编号：

| 受检单位 |  | 检查时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 |  | 消防监督员 |  |
| 存在问题及整改意见： 以上问题限期 日内整改。 |
| 受检单位领导签字： 年 月 日 | 检查单位（盖章）： 年 月 日 |

注：此表一式两份，检查单位、受检单位各存一份。

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录。 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通。 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志。 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定。 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室。 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料。 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住。 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定。 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放。 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续。 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置。 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定。 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源。 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求。 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效。 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具。 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗。 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图。 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案。 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织。 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施。 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核。 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

× × 市 施 工 现 场 检 查 评 分 记 录 表

（保卫、消防管理部分）               表4

施工单位：              工程名称             年   月   日

| 序号 | 检 查 项 目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现 场 状 况 | 现场主要出入口应设警卫室，昼夜有值班人和记录 |  | 4 |  |
| 2 |  | 建筑物内外消防道路和通道畅通 |  | 5 |  |
| 3 |  | 现场有明显的防火标志 |  | 4 |  |
| 4 |  | 消防设施、工具、器材设置符合规定 |  | 6 |  |
| 5 |  | 施工现场内禁止吸烟，或设吸烟室 |  | 4 |  |
| 6 |  | 工程内不准做仓库，不准积存易燃可燃材料 |  | 5 |  |
| 7 |  | 工程内不准安排职工和他人居住 |  | 5 |  |
| 8 |  | 现场临时建筑符合防火规定 |  | 5 |  |
| 9 |  | 仓库内易燃性油料和料具不能混放 |  | 5 |  |
| 10 |  | 剧毒、易燃物应有严格的领退手续 |  | 4 |  |
| 11 |  | 油漆库和油工配料房分开设置 |  | 3 |  |
| 12 |  | 氧气瓶、乙炔瓶（罐）使用符合规定 |  | 4 |  |
| 13 |  | 24米以上建筑按规定设置消防立管和专用水泵电源 |  | 6 |  |
| 14 |  | 明火作业符合规定要求 |  | 6 |  |
| 15 |  | 建筑材料、机具和成品保护措施健全有效 |  | 5 |  |
| 16 |  | 施工现场未经批准，不准使用电热器具 |  | 3 |  |
| 17 |  | 电、气焊工必须持证上岗 |  | 4 |  |
| 18 | 资 料 | 保卫消防设施的布置要符合平面图 |  | 4 |  |
| 19 |  | 施工现场有保卫消防制度、方案和预案 |  | 4 |  |
| 20 |  | 有保卫消防负责人和组织 |  | 4 |  |
| 21 |  | 保卫消防检查要有记录和整改措施 |  | 5 |  |
| 22 | 职工应知考核 |  |  |  |
| 应得分： 实得分： 得分率： 折合标准分值： |

检查员签字：

文明施工检查问题整改回执单

单位：                              检查时间：

部门：                              检查级别：

责任人：                                       年    月   日

# 005-有关燃气、电气设备检测等记录资料

## 001-有关燃气、电气设备检测等记录资料

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气设备审批表、合格证 |  |
| 2 | 电热器材防火审批表 |  |
| 3 | 电气设备检测记录 |  |

## 002-燃气、电热器具审批表、合格证

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 003-电热器材防火申请审批表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 004-电气设备检测记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 004-使用燃气电热器审批表

北京建工一建工程建设有限公司

燃 气、电 热 器 具 使 用 审 批 表

单位：                                                编号：(EMC+OHSMC) 4.4.6-06表13

| 工程名称 |  | 使用部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  | 使用数量 |  |
| 使用负责人 |  | 使用期限 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 消 防 保 卫 干 部 意 见 | 负责人： | 相 关 部 门 负 责 人 意 见 | 负责人： | 项 目 经 理 意 见 | 项目经理： |
| 消防 保卫 部门 审批 意见 | 年 月 日 |

填表人：                                                                  年   月   日

## 005-燃气合格证

北京建工一建工程建设有限公司

燃气合格证

措施  1.

2.

3.

4.

使 用 人：               使用地点：

使用期限：               批 准 人：

单位盖章：

# 006-消防安全培训记录

## 001-消防安全培训记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全培训记录 |  |
| 2 | 入场教育登记 |  |
| 3 | 培训人员成绩登记 |  |
| 4 | 培训人员考试试卷 |  |

## 002-消防安全培训记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消防安全培训记录

单位：                                       　　　　　　　　　　　　　　　编号：

| 工程名称 |  | 培训课时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训日期 |  | 培训地点 |  | 培训负责人 |  |
| 进场日期 |  | 包工队负责人 |  | 受培训人数 |  |
| 培训主要内容 |

填表人：                                                       年   月   日

## 003-消防安全培训提纲

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 004-入场教育登记

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

职 工（劳务分包队伍）入 场 教 育 登 记 表

单位：                                       编号：

| 工程名称 |  | 培训课时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训日期 |  | 培训地点 |  | 培训负责人 |  |
| 进场日期 |  | 包工队负责人 |  | 受培训人数 |  |
| 培训主要内容 |

填表人：                                                       年   月   日

职工 （劳务分包队伍）人 员 培 训 成 绩 登 记 表

单位：                                         编号：

| 职工（外施队）名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 籍贯 | 考核分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                           年   月   日

## 004-消防安全培训试卷

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消防安全培训考试试卷

单位：                         姓名：       工种：      分数：

一、填空题

1、消防工作的方针是                           。

2、公安部61号令的实施时间：       年    月    日。

3、如果违反      造成火灾，对有关人员     追究          ，情节较轻的，由其           给予            。

4、人人都要掌握必要的            知识，学会使用          。

5、进入施工现场严禁       ，违者给予        。

6、不准私自挪用          ,消火栓      以内不准堆放物料。

7、电气焊工必须持        、        方准进行作业。

8、要保持消防通道       ，不得       消防通道。

9、非电工、及未经允许的电工不准          电线。

10、现场及宿舍严禁使用       、        、           。

11、食堂使用        ，必须经保卫部门      ，气罐与操作间要        ，不准对气罐        。

12、宿舍内的       、        、        要符合防火使用规定。

13、宿舍区内不得储存和私藏             物品，禁止卧床      ，烟头必须扔入         。

14、进入现场      遵守现场防火       。

15、看火人员要忠于      ，操作前完活后要           现场，消除火险     。

二、判断题（对划勾，错划差）

1、电锯房必须保持活完脚下清。（       ）

2、遇有五级以上大风可以继续电焊。（       ）

3、湿衣服可以挂在烟筒上烤干。（        ）

4、用水可以扑救带电的火灾。（       ）

5、冬季生火取暖，屋子的缝隙大就不用安装风斗了。（        ）

6、防水作业必须经保卫部门审批后方可施工。（      ）

7、在消防通道上堆砂子又宽敞又方便。（      ）

8、检查液化气钢瓶是否漏气可用明火测试。（     ）

9、烟头虽小，但其温度一般都在700-800度左右，一旦与油类、纸张、木材、棉布等相互接触容易发生火灾。（     ）

10、干粉灭火器使用简单快捷，但要掌握要领以防受伤害。（      ）

11、两个不同位置的焊点可用同一张动火证。（     ）

12、电气火灾最基本原因是短路、过载、接触电阻过大。（      ）

13、擅自将消防设备、消防工具移作它用，后果严重的按《刑法》处罚。（      ）

14、实验室可以随意使用电炉子。（      ）

三、简答题

如遇火灾怎样报火警？怎样自救？

消防安全培训试卷答案

一、填空

1、预防为主，防消结合。

2、2002 51

3、消防条例 依法 刑事责任 主管机关 行政处分

4、防火 灭火   灭火器

5、吸烟  处罚

6、消防设施3米

7、操作证   动火证

8、畅通  占压

9、乱接  乱拉

10、电炉子  热的快  自制电热器

11、煤气罐  审批   隔置  加温

12、火炉  烟筒  风斗

13、易燃易爆物品  吸烟   水桶内

14、必须    规定

15、职守    清理干净易燃物     隐患

二、判断题

1、（J）                           2、（X）

3、（X）                          4、（X）

5、（X）                          6、（J）

7、（X）                          8、（X）

9、（J）                          10、（J）

11、（X）                         l2、（J）

13、（J）                         14、（X）

# 007-明火作业、贵重设备安装审批记录

## 001-明火作业、贵重设备安装审批记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场用火批准书 |  |
| 2 | 贵重设备存放保管安装防火审批表 |  |

## 002-现场用火批准书

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 003-贵重设备存放保管安装防火审批表

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

贵重设备存放、使用、安装审批表

单位：                                                     编号：

| 工程名称 |  | 材料物品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 防火等级 |  | 存放使用部位 |  |
| 安装使用时间 |  | 是否用火作业 |  |
| 所属单位 |  | 防火负责人 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 施 工 单 位 | 负责人签字：（盖章） 年 月 日 |
| 消防 监督 部门 意见 |  |
| 注：贵重设备指；制冷设备、电梯设备、自动控制系统等。新型建材和施工工艺要附使用说明 |

填表人：                                                           年   月   日

## 004-现场用火申请批准书

现  场  用  火  申  请  批  准  书

单位：                                                     编号：

| 工地名称 |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用火种类 |  | 用火数量 |  |
| 操作部位 |  |
| 用火人 |  | 看火人 |  |
| 防 火 措 施 | 使用期限： 年 月 日至 年 月 日 |
|  | 消防保卫人员签字 年 月 日 |
| 审 批 意 见 |  |
|  | 主管防火负责人签字 年 月 日 |

填表人：                                                                       年   月   日

# 008-易燃易爆、化学危险品、保温材料、防水施工存放、使用审批登记

## 001-易燃易爆、化学危险品、保温材料、防水施工存放、使用审批登

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 易燃易爆、化学危险品、保温材料等存放使用情况登记 |  |
| 2 | 防水施工防火审批和防火措施 |  |

## 002-易燃易爆、化学危险品、保温材料存放使用情况登记

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

## 003-易燃、贵重设备、新型建材审批表12

北京建工一建工程建设有限公司

易燃易爆物品、保温材料、新型建材、贵重设备

存放、使用、安装审批表

单位：                                                     编号：(EMC+OHSMC) 4.4.6-06表12

| 工程名称 |  | 材料物品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 防火等级 |  | 存放使用部位 |  |
| 安装使用时间 |  | 是否用火作业 |  |
| 所属单位 |  | 防火负责人 |  |
| 防 火 措 施 |  |
| 施 工 单 位 | 负责人签字：（盖章） 年 月 日 |
| 消防 监督 部门 意见 |  |
| 注：贵重设备指；制冷设备、电梯设备、自动控制系统等。新型建材和施工工艺要附使用说明 |

填表人：                                                                       年   月   日

## 004-防水施工防火审批和防火措施

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

防 水 施 工 作 业 消 防 审 批 表

单位：                                                   编号：

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 防 火 负 责 人 |  | 施工部位 |  |
| 防水材料名称用量 |  | 使用时间 |  |
| 防 火 措 施 | 年 月 日 |
| 施 工 单 位 | 签字（盖章） 年 月 日 |
| 消消 防防 保监 卫督 部机 门关 及意 见 | 年 月 日 |

填表人：                                                                  年     月     日

# 009-灭火和应急疏散预案的演练记录

## 001灭火和应急疏散预案的演练记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

灭火和应急疏散预案演练记录

单位：

| 预案名称 |  | 演练时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练类型 |  | 地 点 |  |
| 总指挥 |  | 协作单位 |  |
| 演练设定程序及意外情况 | 采用的救援设施、器材 |
| 参加人员： |
| 救援演练实施情况记录（可另附详细记录） |
| 预案演练效果评价（肯定及需完善的方面） |

# 010-火灾情况记录

## 001-火灾情况记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

火 灾 事 故 分 析 和 评 审 记 录 表

单位：                                                   编号：

| 发生时间 |  | 地 点 |  | 单位负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 责 任 者 | 姓 名 |  | 职 务 |  | 政治面目 |  |
|  | 处理情况 |  |
| 评审时间 |  | 地 点 |  | 主 持 人 |  |
| 参加人： |
| 事故简要经过及损失情况： |
| 事故原因分析： 填表人： 年 月 日 |
| 评审决议： 填表人： 年 月 日 |
| 审批意见： 审批人： 年 月 日 |

## 003-火灾事故分析和评审表

北京建工一建工程建设有限公司

火 灾 事 故 分 析 和 评 审 记 录 表

| 发生时间 |  | 地 点 |  | 单位负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 责 任 者 | 姓 名 |  | 职 务 |  | 政治面目 |  |
|  | 处理情况 |  |
| 评审时间 |  | 地 点 |  | 主 持 人 |  |
| 参加人： |
| 事故简要经过及损失情况： |
| 事故原因分析： 填表人： 年 月 日 |
| 评审决议： 填表人： 年 月 日 |
| 审批意见： 审批人： 年 月 日 |

单位：                                                   编号：(EMC+OHSMC) 4.4.6-01表17

# 011-消防奖惩情况记录

## 001-消防奖惩情况记录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

消   防   奖   惩   情   况   记   录

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面目 |  | 职务 |  |
| 奖 惩 原 因 |  |
| 领 导 批 示 | 年 月 日 |

单位：

填表人：                                                年   月   日

## 消防奖惩记录

北京建工一建工程建设有限公司

消   防   奖   惩   情   况   记   录

| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面目 |  | 职务 |  |
| 奖 惩 原 因 |  |
| 领 导 批 示 | 年 月 日 |

单位：

填表人：                                                                    年   月   日

# 封面及卷内目录

建筑工程文明安全施工资料

消防保卫:

卷 内 文 件 目 录

消防保卫内业资料----- 消防安全管理情况

| 序号 | 文 件 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安消防机关签发的各种法律文书 |  |
| 2 | 消防设施定期检查/维修保养记录 |  |
| 3 | 火灾隐患及整改情况记录 |  |
| 4 | 防火检查、巡查记录 |  |
| 5 | 有关燃气、电气设备检测等记录资料 |  |
| 6 | 消防安全培训记录 |  |
| 7 | 明火作业、贵重设备存放、使用、安装审批记录 |  |
| 8 | 易燃易爆、危险化学品、保温材料等审批登记 |  |
| 9 | 灭火和应急疏散预案演练记录 |  |
| 10 | 火灾情况记录 |  |
| 11 | 消防奖惩情况记录 |  |

# 施工组织设计

# 1、概况

## 1.1工程简介

中心渔港一期工程位于舟山本岛普陀山浦东西两侧。

### 1.1.1工程内容

（1）中心渔港：300-500吨级浮码头栈桥四条（3#栈桥140.5*6米，4#栈桥

136.5*6米，5#栈桥137.1*6米，6#栈桥133.3*6米），8个撑墩。

（2）渔政东海基地：千吨级固定码头一座（平台104.0*10米，1#栈桥165.5*6

米），浮码头2#栈桥148.1*6米，3个撑墩。

### 1.1.2工程结构

（1）引桥结构：靠岸的九跨采用Ф800mm钻孔灌注桩基础，每个排架2根，排架间距为9.5-10米；其余靠海打桩船能进入的地方采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩。桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制空心大板。

（2）撑墩结构：采用600*600mm预应力钢筋混凝土空心方桩基础，每个

撑墩4根桩，上部结构为现浇墩台结构。

（3）码头结构：1000吨级码头采用高桩梁板结构。总长104米，分为各52

米的2个结构段，宽10米，桩基为600*600mm预应力钢筋混凝土空心方

桩，排架间距7米，每个排架4根桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置纵梁，

面板为叠合板。平台前沿设置人员上落的踏步平台及固定钢爬梯。

### 1.1.3主要工程数量表

根据投标文件，本次投标的主要工程数量见下表：

# 主 要 工 程 量 表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心渔港 | 东海基地 | 合计 |
| 1 | 钻孔桩工作平台 | m2 | 1754 | 875.8 | 2629.8 |
| 2 | 钻孔桩钢护筒埋设 | t | 22.234 | 11.12 | 33.354 |
| 3 | 水上钻孔灌注桩成孔 | m | 2255 | 1160 | 3415 |
| 4 | 800mm钻孔灌注桩(C30) | 根/m3 | 72/1347.8 | 36/729.28 | 108/2077.1 |
| 5 | 800mm钻孔灌注桩钢筋 | t | 84.528 | 42.266 | 126.794 |
| 6 | 600*600预制方桩(C45) | m3 | 949.78 | 1115.83 | 2065.61 |
| 7 | 预应力方桩施打 | 根 | 88 | 108 | 196 |
| 8 | 现浇纵横梁(C30) | m3 | 497.52 | 768.66 | 1266.18 |
| 9 | 现浇混凝土板及板接缝 | m3 | 54.31 | 63.11 | 117.42 |
| 10 | 现浇码头及引桥面层 | m3 | 525.7 | 416.5 | 942.2 |
| 11 | 现浇引桥墩台 | m3 | 106 | 26.5 | 132.5 |
| 12 | 现浇护轮坎 | m3 | 62 | 48.3 | 110.3 |
| 13 | 现浇撑墩 | m3 | 280.75 | 105.28 | 386.03 |
| 14 | 制安靠船构件 | 件/ m3 |  | 16/19.76 | 16/19.76 |
| 15 | 制安水平撑,剪刀撑 | 件/ m3 |  | 18/22.82 | 18/22.82 |
| 16 | 制安纵梁 | 件/ m3 |  | 56/181.8 | 56/181.8 |
| 17 | 制安空心板 | 件/ m3 |  | 130/174.46 | 130/174.46 |
| 18 | 制安空心大板 | 件/ m3 | 224/989.96 | 132/572.4 | 356/1562.36 |
| 19 | 预应力钢筋 | t | 110.062 | 122.467 | 232.529 |
| 20 | 预制件钢筋 | t | 181.283 | 163.945 | 345.228 |
| 21 | 现浇钢筋 | t | 85.821 | 87.766 | 173.587 |
| 22 | 150KN系船柱 | 个 | 9 | 9 | 18 |
| 23 | 预埋铁件 | t | 8.397 | 9.449 | 17.846 |
| 24 | 橡胶支座 | 块 | 936 | 546 | 1482 |

### 1.1.4施工技术标准

本工程施工中的所有材料、设备、工艺和施工质量均符合如下技术规范的要求，施工组织设计的编写遵循施工技术规范和工程质量检验评定标准，    本工程施工及验收应遵循的主要施工技术规范和验收标准如下：

（1）交通部《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-96）；

（2）交通部《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）；

（3）交通部《港口工程地基规范》（JTJ250-98）；

（4）交通部《高桩码头设计与施工规范》（JTJ291-98）；

（5）交通部《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）；

（6）国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范。

在工程施工期间，如上述标准或规范有修改或重新颁布业将遵循执行。

## 1.2、自然条件

### 1.2.1气象

工程位于舟山本岛，地处纬度地带，属北亚热带季风海洋性气候。冬季受蒙古高压的控制，盛行偏北和西北风；夏季盛行温热的东南风。

该地区常风向为N、SE，频率为11%；其次为NW、NN向，频率为9%。实测最大风速为18m/s（E、SE、SSE、NW）。多年平均风速为3.97m/s。

### 1.2.2水文

码头处的潮汐变化过程属于不规则半日潮型，港域内潮流呈往复流，涨潮由东南向西北，落潮由西北往东南。涨潮流速大于落潮流速，潮流流向与水道走向一致。

设计高潮位：+1.96m

设计低潮位：-1.65m

极端高水位：+2.92m

极端低水位：-2.31m

根据舟山市水文站提供的高程基准面资料，85国家基准面在定海潮站基准面以上7.538m。

码头位置处的波要素是：H1%=1.74m，Hs=1.15m，波向135°,波长21.9m，原始波向SE。

### 1.2.3地质

根据所提供的设计图纸的说明，工程区的地质情况，其土质分为7个地质单元体：

（1）淤泥：层厚度约为0.3-1.4m，土层压缩性大，物理力学性质较差，不能作为基础持力层。

（2）淤泥质粉质粘土：层厚度约为13.6-36.7m，顶板标高约为1.2-8.7m，土层压缩性大，含水量较高。

（3）粘土：层厚度约为13.1-14.7m，顶标高约为-22.6- -23.5m，该土层的地基承载力较高，但土层分布不均匀，大部分钻孔中未见该土层。

（4）粉质粘土：层厚度约为5.4-42.2m，顶标高约为-19.9- -38.5m，土层分布较为均匀，地质承载力较高，是桩基的持力层。

（5）砂层：以中细砂、中粗砂为主，层厚度约为0.7-3.7m，顶标高约为-31- -45.6m，分布不均匀，多夹在粉质粘土中。

（6）粘土混砂砾、砂砾混粘土及碎石土层。

（7）风化基岩(J3)：棕红、肉红色，钻进厚度约为1.4-2.4m，顶标高约为-42.2- -43.5m。

# 2、施工总体安排

根据本工程的结构型式和现场的施工条件，总体施工安排上作如下考虑：分两部份，采用二种不同的施工工艺，基本上同时进行施工。

# 一、陆上施工部分

1．施工范围：

（1）1~6#栈桥的全部钻孔灌注桩。

（2）上述桩的现浇横梁。

（3）1~6#栈桥的全部预制空心大板。

（4）1~6#栈桥的全部现浇面层砼。

2．施工顺序：

3、主要施工方法：

（1）施工作业平台搭设

平台采用支撑在钢管桩上的型钢横梁、纵梁、木板面层结构，宽度6米，长度满足各栈桥施工作业需要。同时搭设两座平台。搭设方法：用兵15~25吨履带吊机吊加30KW电动振动锤，由岸向海逐跨搭设。

（2）钻孔灌注桩施工

每座平台上二台钻机，由海向陆逐跨施工，下钢筋笼和浇注砼既可以用钻机的起重设备，又可用吊机辅助作业。

（3）横梁浇注

紧跟桩基逐跨施工，利用平台纵、横梁悬吊底侧模，人工手推车浇注砼。

（4）空心大板预制

在海堤后方的陆上适当位置建设临时预制场。

（5）空心大板安装

用贝雷片组装成双导梁架桥机，由岸向海逐跨安装。

# 二、水上施工部分

1．施工范围

（1）全部预应力钢筋混凝土空心方桩的沉桩。

（2）1#~6#栈桥方桩基础的横梁施工。

（3）全部撑墩的施工。

（4）千吨级固定码头的施工。

2、施工方法

与常规的码头施工相同。

以上总体施工安排的优点是：两部分同时施工，互不影响，有利于缩短工期。缺点是：投入较大。无论是设备和管理力量的投入都比较大。但我单位有足够的设备和管理能力，实施上述施工方案，总工期可以缩短21天。

# 3、施工总流程图

## 3.1.钻孔灌注桩基础栈桥施工流程图

## 3.2.千吨级码头施工流程图

# 4、主要工程项目施工方法

## 4.1施工测量及试验和试验设备

### 4.1.1施工基线和水准点的布设

根据业主提供的平面控制点和高程控制点，在施工区域内布置并测设施工基线和水准点，程序如下：

（1）复核业主提供的平面布置控制点和水准点；

（2）布置并测设施工基线和水准点，基点布设在通视良好，不易被干扰和损坏的地方并能有效覆盖整个施工区域。考虑到施工现场情况，基点用混凝土墩做成（混凝土墩下打木桩做基础），点位以十字铜头标记，并设置明显的保护标志；

（3）整理测量报告和绘制施工测量平面图，报工程师审批，

（4）施工期间定期对基线及水准点进行复核。

### 4.1.2测量仪器

# 测量仪器一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | TC2002 | 1台 | 瑞士 |
| 经纬仪 | T2 | 4台 | 瑞士 |
| 水准仪 | N3 | 2台 | 瑞士 |

### 4.1.3测量精度控制

（1）施工基线方向的允许角度误差值为12秒。

（2）施工基线长度的允许误差值为1/10000。

### 4.1.4试验和试验设备

本工程在进场后临时设施建设时，设立现场实验室，面积约80m2(见施工总平面布置图)。

工地实验室配备足够人员，实验室工作人员均要有相应资质和上岗证。     工地实验室为检验工程所用原材料及混凝土施工质量控制而设立，主要试验项目及配备检测设备仪器见下表：

# 主要试验项目及配备检测设备仪器表

| 类 别 | 名称 | 检 测 项 目 | 主要设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原 材 料 物 理 力 学 性 能 指 标 | 水 泥 | 标准稠度和凝结时间 | 标准稠度和凝结时间测定仪 |
|  |  | 安定性 | 雷氏夹 |
|  |  | 细度 | 负压筛 |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |
|  |  | 胶砂强度 | 标准试模4*4*16 |
|  |  | 比重 | 比重瓶 |
|  | 钢材 | 力学性能及拉弯性能检测 | 万能材料试验机 |
|  |  | 焊接性能 | 万能材料试验机 |
|  | 砂 | 表观密度及堆积密度 | 李氏比重瓶及测量筒 |
|  |  | 颗粒级配筛分 | 摇筛机及分析筛 |
|  |  | 含泥量及有机质含量 | 玻璃器皿 |
|  | 碎石 | 粒径级配 | 分析筛 |
|  |  | 针片状含量 | 石针、片状规准仪 |
|  |  | 压碎指标 | 压碎指标测定仪 |
|  |  | 含泥量及泥块含量 | 玻璃器皿 |
|  |  | 表观密度及堆积密度 | 比重瓶及测量筒 |
| 施 工 质 量 控 制 | 混凝土 | 混凝土配合比设计 | 搅拌机、试模、压力机 |
|  |  | 混凝土3d、28d抗压强度 | 抗压强度试模 |
|  |  | 坍落度 | 坍落度筒 |
|  |  | 初（终）凝时间 | 电动阻力贯入仪 |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |
|  |  | 保护层厚度 | 探测仪 |
|  |  | 其他 | 抗渗、砂浆试模、维勃稠度仪，标准养护室、电动取芯机等 |

实验室内设置力学性能，物理性能，水泥试验检测室，混凝土配合比搅拌成型室，标准养护室，样品储藏室和办公室。

在建立工地实验室的同时，选取1-2家具有CMA认证资质的检测单位，并申报监理工程师批准后，作为工地实验室的补充，进行工地实验室不具备检测条件的项目检测。如减水剂性能测试，必要时进行砂中氯离子含量测定及钢材的化学分析等。

所有结构用料运到现场后，均要按规范频率和数量抽检，取样及检测过程配合监理工程师执行“见证取样”规定，所有试验项目在自检的同时执行监理工程师的平行抽检的指令或规定。

## 4.2.钻孔灌注桩基础栈桥施工

本工程一共有六座栈桥，由东向西方向分布分别是1#~6#栈桥。接岸段总工程量如下：φ800水下灌注桩106根；岸上空心板预制及安装348块，其中。栈桥施工包括:钻孔灌注桩平台施工、钻孔灌注桩施工、现浇横梁施工、陆上预制空心板、陆上空心板安装、现浇面层砼施工六分项工程。六座栈桥由东向西方向施工，每两座为一个工作段，共分为三个工作段。下一个工作段的施工等上一个工作段的施工材料回收后再进行。每座栈桥的施工流程如下：

钻孔灌注桩平台施工

↓

# 钻孔灌注桩施工

↓

# 现浇横梁施工

↓

# 陆上预制空心板 →　陆上空心板安装

↓

# 现浇面层砼施工

### 4.2.1.钻孔灌注桩平台施工

钻孔灌注桩施工平台搭设的施工工艺流程图如下：

# 沉钢管桩

# 支架搭设

# 支架焊接

# 模板铺设

# 栏杆焊接

根据现场环境的勘测，钻孔灌注桩的施工场地处于浅滩上，而浅滩面上2~3m为淤泥层，不能支承施工机械及施工时的荷载。因此，在钻孔灌注桩施工前，先采取震动下沉φ400钢管桩作为支承桩，【20槽钢作支架，50mm厚的木板作面板搭设施工平台，作为钻孔灌注桩的施工工作面用。而钢管桩长度的确定，由于在投标图纸总说明当中，地质勘测中第二个单元的土体没有具体标明土层标高等详细的情况，目前钢管桩的长度暂时按照10~12m设计，在施工当中如遇到不满足要求的情况再作加长。1#~6#栈桥的结构形式基本相同，在施工方案中就不一一列举，现以3#栈桥为例，说明其具体的施工方法。

# a.测量放线

首先要设定施工平台的顶面标高。3#引桥中最高的钻孔灌注桩桩顶标高为+2.50m，现浇横梁的最高点为+3.85m，根据施工方便的原则，设定3#引桥的面标高为+3.85m，设定此标高是因为在钻孔灌注桩以及现浇横梁的施工中，需要有如履带吊机，及钻孔桩机等机械在走动，施工平台太低，会造成钻孔灌注桩的桩头或预留钢筋高出施工平台而对施工造成影响。而施工平台太高，又会因高差大对钻孔灌注桩及现浇横梁施工带来不便。实际测量时用经纬仪定向，水准仪控制标高。

# b.沉钢管桩

根据测量所放样所定出的方向及位置，采用履带吊机加电动震动锤从岸边开始将10~12m长φ400钢管桩沉入土中。用水准仪控制，沉至设定的标高时，检查单桩的承载力是否能满足施工荷载的要求，如不满足，则接桩再打，满足则进行下一根桩的施工。钢管桩的中心间距为4.0m，每跨长度为5.0m，3#引桥φ400钢管桩沉桩顺序见下图：

# c.槽钢支架搭设及焊接

每一排钢管桩上安放背靠背焊接起来的[20槽钢横梁，槽钢与钢管桩要紧密接触，然后焊接，如接触不平整还需在钢管桩面上先焊接一块钢板再安放槽钢横梁，槽钢横梁长度为6~6.5m。横梁焊接好后，在横梁上按照0.75~1.0m的间距安装[20槽钢纵梁，纵梁与横梁接触点要电焊机焊接。在主要的干道上，纵梁要用2~3根槽钢安装。

# d.模板铺设及栏杆焊接

整个支架成型以后，为了便于人员的行走和安全通过，在纵梁的面上铺设50mm厚木板，在横梁上焊接小钢管及挂上安全网。每沉桩一跨，就安装一跨的槽钢支架，铺摊一跨的厚木板，如此循环，直到满足最离岸一根钻孔灌注桩可以施工为止。到此，整个施工平台的施工就算完成，在整个施工的过程中，测量人员要是始终控制好施工平台施工的方向及标高，防止位置的偏移。施工平台的施工进度按照10m/天计算，一座施工平台要在10天内完成，钻孔灌注桩施工平台施工简见下图：

### 4.2.2.钻孔灌注桩施工

#### 4.2.2.1.钻孔灌注桩的施工工艺流程如图：

#### 4.2.2.2施工方法

a.护筒埋设

钻孔桩护筒采用3mm厚钢板制作，高3~4m，直径为设计桩径+0.02m，护筒埋设高出桩顶60cm以上，并保证护筒底部低于淤泥层底标高。钢护筒采用震动锤震动埋设的施工方法，埋设要保持垂直，桩位钢护筒中心与桩中心偏差不大于50mm，护筒斜度偏差小于1%。

# b.泥浆池设置

泥浆循环池布置根据现场施工场地情况，沿引桥两侧边布置，由钢板焊接形成，泥浆处理池由泥浆池和沉淀池组成，形成泥浆循环系统。因钻孔灌注桩数量不多，钻孔桩施工时，对沉淀池中沉渣及灌筑砼时溢出的废弃泥浆及时用手推车运至允许的弃土区，严防泥浆溢流污染海面。

# c.泥浆配制泥浆系统：

根据每孔的实际量确定泥浆池及废浆池的容量，该工程采用每台机用一个循环池，泥浆采用原土造浆，遇砂层等不良层时，加适当膨润土造浆。制备的泥浆应满足下述要求：

粘度：一般地层16～22S，松散砂层19～28S。

含砂率：新制泥浆小于4%，循环泥浆不大于8%。

胶体率：不小于90%。

PH值： 8～10。

比重：粘性土中，泥浆比重1.1～1.2kg/L，砂土和较厚的夹砂层为1.2～1.3，砂卵石层为1.3～1.5，清孔泥浆比重为1.15kg/L。

# d.成孔及清孔：

根据我单位施工经验及现场情况，采用TXB-1000A型回转钻机带动笼式合金钻头成孔，在正常的施工条件下，1天~1.5天可以完成一根钻孔灌注桩的成孔及清孔工作，在施工过程中，一座引桥采用两台钻机，按先离岸后近岸的顺序施工。

钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移。顶部的起吊滑轮缘、转盘中心和桩孔中心在同一铅垂线上，其偏差不得大于20mm，以确保钻孔桩垂直度误差小于或等于0.5%H（H为桩长）的要求。

正式钻进前，先启动泥浆泵，使之空转一段时间，待泥浆输入孔口一定数量后方可正式钻进。开始钻进时，应控制进尺速度及钻压，采用“低压慢进”措施，待钻至护筒下1m后，再以正常速度钻进。

钻进速度根据土层类别、钻孔深度、供水量确定，对淤泥钻进速度不宜大于1m/分钟，以不超负荷为准。成孔须一次完成，中间不能间断施工作业，成孔完毕至灌注砼的间隔时间不能大于24小时。在成孔施工过程中应勤测泥浆比重，并定期测定粘度、含砂量、胶体率和稳定性，并应经常注意土层变化。

当钻孔距设计标高1m时，注意控制钻进速度和深度，防止超钻，并核实地质资料，判断是否达到设计要求的地层。钻孔到设计深度后，应对孔深、孔径和孔形等进行检查，检查合格后通知监理等有关各方进行终孔验收签证，验收合格后应立即进行清孔工作。

成孔至设计深度后，采用钻头在孔底空钻的方法进行第一次清换孔内泥浆。由于本工程粘土层较厚，成孔时应调整泥浆的粘度及比重，（粘度16～22S、比重1.1～1.2）根据现场踏勘情况，局部地区位于在淤泥层下有夹层存在，主要是以碎石、块石为主，夹有中粗砂、粉砂，成孔过程中应加以注意，如果遇到这种情况则需要调整泥浆的粘度及比重（粘度19～28S、比重1.3～1.5）。如果钻进困难，应采用冲锤处理。

# e.钢筋笼制作安装

钢筋笼制作在现场进行，钢筋笼成型后采用吊机配合载重汽车吊运至相应桩位进行吊装就位。

①制作：钢筋笼纵筋下料，应按钢筋笼大样图尺寸要求，驳接时焊口必须符合规范规定，应按规范错开（同一截面内的接口不超过总数50%）。加劲箍筋焊接成闭合的圆箍，且应设在纵向钢筋的内侧，并与纵向钢筋的交接点全部焊接牢固，以便其真正起到加劲钢筋的作用，使钢筋在运吊中避免产生不可恢复的变形。螺旋箍在纵向钢筋的外侧，其焊接应均匀，间隔距离符合设计和规范要求。控制平整度误差不超过50mm。钢筋笼成型后应经有关人员验收合格方可安装。吊装钢筋笼的桩孔，应预先清理干净，并标出定高度。钢筋笼入孔后，应按其保护层厚度要求调正固定，使其在灌注砼时，不移动不上浮。钢筋笼制作的允许偏差应满足规范要求。

②吊装：吊装钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁。灌注砼时，应采取措施，校正设计标高固定钢筋位置。为了便于运吊和避免钢筋笼产生较大的变形，钢筋笼过长，可采取分段接驳的方式，上下节拼接时，主筋采用单面搭接焊，搭接长度为10d。

# f.砼灌注：

采用自制的螺纹接头法兰导管浇筑水下砼。砼由陆上搅拌站搅和，手推车运输，砼坍落度18～22cm，砼面上升速度大于2m/h，埋管深度为2～6m，严禁埋管过深和灌浆管拔出砼面，并做好试件留样工作并按标准条件养护，以备试验用。

桩体水下混凝土采用425#普通硅酸盐水泥，粗骨料采用碎石，其最大粒径不大于导管内径的1/6～1/8和钢筋净距的1/4，同时不大于40mm，细骨料采用中砂。混凝土的配制强度应大于设计强度15%，混凝土的含砂率40～50%，水灰比采用0.45，为使混凝土拌合物有良好的和易性，在运输和灌注过程中无显著离析、泌水，其塌落度取18～22cm（以孔口检测的指标为准）。每立方米混凝土的水泥用量不小于360kg，宜掺外加剂。

灌注水下砼是确保成桩质量的关键工序，灌注前应做好一切准备工作，保证砼灌注连续紧凑地进行。单桩砼灌注时间不应超过6小时，上升速度不小于2m/h。砼灌注用导管直径250mm，壁厚大于5mm，导管第一节管大于6m，标准节长度2m。导管应全部安装在桩孔内，安装位置居中，导管底端距孔底0.3～0.5m。隔水塞用混凝土预制或袋装砼，用铁丝悬挂于导管内。砼灌入前应先在储料斗内灌入少量水泥砂浆，然后再灌注砼，等储料斗内初灌砼足量后，方可截断隔水塞的导结钢丝，将砼灌注孔底。砼初灌量应能保证砼灌放后，导管埋入砼深度不少于1.0m。

砼灌注过程中导管应始终埋在砼中，严格控制导管不能提出砼面。导管埋入砼面以下的深度保持在2～4m之间，最小埋入深度不得小于1m，最大埋入深度不大于6m。导管应勤提勤拆，一次提留拆管不得超过6m。砼灌制中应防止钢筋上浮。砼实际灌注高度应比设计桩顶标高高出0.6m，以确保桩顶砼能符合设计强度要求。

必须对每一根桩做好一切施工记录，每根桩留取混凝土抗压强度试件2组，并提交试验结果，整理好资料提交给监理工程师。

#### 4.2.2.3施工布置及施工机具配置

施工布置

a.钻孔桩施工分二个桩机组施工，每个桩机组2台桩机。第一桩机组负责1#、3#、5#栈桥，共50根桩，第二桩机组负责2#、4#、6#栈桥，共56根桩，每座栈桥在施工平台搭设完成后，由海侧向岸侧逐根施工钻孔灌注桩。

b.泥浆池在施工平台两侧布置，钢筋笼加工场地设于岸边空地，施工平台留出施工便道。

主要施工机具如下表所示：

| 序 号 | 名 称 | 用 途 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻桩机 | 成孔 施工 | TXB-1000A | 台套 | 4 |
| 2 | 泥浆泵 |  | 3PNL | 台 | 6 |
| 3 | 电焊机 | 钢筋笼制安 | ZX5、BX1 | 台 | 3 |
| 4 | 钢筋切割机 |  | CT14-40 | 台 | 1 |
| 5 | 钢筋弯曲机 |  | H-400 | 台 | 1 |
| 6 | 灌浆导管 | 砼浇筑 | Φ250mm | 套 | 4 |
| 7 | 砼料斗 |  | 1m3 | 个 | 4 |
| 8 | 吊车 | 8t | 辆 | 1 |
| 9 | 柴油发电机 | 200kW | 台套 | 1 |
| 10 | 其它机具 | 根据施工需要配备 |

因为施工的工期较紧，每座引桥的钻孔灌注桩数量为16~20根，目前按照每台两天一根桩的速度计算，两台钻机20天可完成一座引桥的施工。

### 4.2.3.现浇横梁施工

1#~6#栈桥的现浇横梁一共有60根，其编号及断面尺寸如下表：

# 陆上现浇横梁数量分类表

| 横梁编号 | 断面尺寸 | 数量 | C30砼方量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHL2 | （500*650/1200*900）*6000 | 54 | 111.24 |
| ZHL3 | （500*650/1200*900）*7000 | 6 | 14.40 |
| 合计 |  | 60 | 125.64 |

现浇横梁施工工艺流程如下：

桩头凿除  → 模板安装 → 钢筋绑扎 → 砼浇注

# → 模板拆除

# a.钻孔灌注桩桩头头凿除

在钻孔灌注桩强度达到100%后，就可以进行桩头凿除的施工，为保证桩头凿除完后桩顶的砼强度符合设计的要求，而且桩头凿除的工程数量不大，采取人工凿除的施工方法，凿除后的桩顶标高以伸入横梁5cm控制。

# b.现浇横梁模板制安

在桩头凿除及清洗完之后，可进行横梁模板的安装。横梁模板采用悬吊散拼的形式，直接计算横梁的标高及平面位置尺寸后，在钻孔灌注桩施工平台的纵梁上用【20槽钢焊接现浇横梁的立柱及底梁。支架焊接完成后先拼装底板及侧板，模板拼装后要调整至规范允许的范围内，两端的封头板要等钢筋绑扎完成后才能安装。

# c.钢筋开料及绑扎

钢筋开料在岸边的加工场地进行，开料时严格按照施工图纸施工，由于与钻孔桩同时施工，为防止材料的混乱，开料后马上做好标示或用轻便运输工具运往现场。

模板安装经监理验收通过后，开始钢筋的绑扎。由于现浇横梁的钢筋都比较简单，施工时主要是要注意钢筋的数量及预埋件的安装位置。

# d.现浇横梁砼浇注

钢筋绑扎通过验收后，开始砼的浇注。由于现浇横梁的砼方量不大，现浇横梁砼的搅拌与陆上预制空心板统一安排，砼采用手推车运至现场浇注，为保证砼的质量，整个砼浇注过程中相关各工种要有人现场值班。

# e.现浇横梁的砼强度达到75%后，横梁的模板就可以拆除，每拆除完一根横梁的模板后，履带吊机配合震动锤开始回收该跨的施工材料。

现浇横梁模板拼装见下图：

### 4.2.4.引桥空心板预制

六座引桥的空心板预制共348块，其中钻孔灌注桩上部安装的数量为216块，具体的规格及数量如下表：

| 构件编号 | 数量 | 结构尺寸 |
| --- | --- | --- |
| KB1 | 116 | (1420/1470)*550*9500 |
| KB2 | 116 | (1400/1500)*550*9500 |
| KB1’ | 12 | (1420/1470)*550*9460 |
| KB2’ | 12 | (1400/1500)*550*9460 |
| KB3 | 2 | (1420/1470)*550*3360 |
| KB4 | 2 | (1400/1500)*550*3360 |
| KB5 | 22 | (1420/1470)*550*9000 |
| KB6 | 22 | (1400/1500)*550*9000 |
| KB5’ | 12 | (1420/1470)*550*8960 |
| KB6’ | 12 | (1400/1500)*550*8960 |
| KB7 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB8 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| KB9 | 2 | (1420/1470)*550*6610 |
| KB10 | 2 | (1400/1500)*550*6610 |
| KB11 | 2 | (1420/1470)*550*4910 |
| KB12 | 2 | (1400/1500)*550*4910 |
| KB13 | 2 | (1420/1470)*550*3610 |
| KB14 | 2 | (1400/1500)*550*3610 |
| KB15 | 2 | (1420/1470)*550*4210 |
| KB16 | 2 | (1400/1500)*550*4210 |
| 合计 | 348 |  |

# 预制场地选择

根据现场的地形及六座引桥的分布，5#~6#引桥与1#~4#引桥没有施工道路相连，因此选用两个施工场地作为空心板的预制，1#预制场地预制1#~4#引桥的空心板，2#预制场地预制5#~6#引桥的空心板。两个预制场地都设于靠近道路的某个合适场地上。

由于预制构件的数量较多，预制构件的周转期需要10天左右，为满足施工的进度要求，1#预制场地配置10条的生产线，每条生产线可施工4~5块的空心板。2#预制场地的数量可以减半，每个预制场地配置有各自的钢筋加工场、模板加工场及搅拌设备。空心板预制的施工流程及机械设备配置如下：

模板制作     混凝土拌制

(          (

# 钢筋加工绑扎(模板安装(混凝土浇注(养护、转堆

# 空心板预制施工流程图

主要机械设备如下：

拌和系统：四台0.4m3自落式混凝土搅拌机；

手推车20台；

15t轮胎吊机一台；

15t平板车二辆；

风电焊、D40插入式振捣棒等配套设施；

# a.  钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# b.  模板

底模：底模采用C20混凝土结构，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。如下图：

侧模及封头板：侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，中间空心部分采用冲汽胶囊内胆形成，冲汽胶囊由厂家定做。端头有冲汽胶囊部分采用木模板。加工套数为6套。

脱模剂：采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

# c.  混凝土浇注

混凝土由拌和机供应，手推车运送到现场。混凝土入仓根据各构件特征，制作手推车的上料支架，砼直接用手推车入仓。D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件面上按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在已浇注完成的砼面上涂刷缓凝剂，在适当的时间砼初凝后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# e.  构件转堆

构件混凝土强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用45t汽车吊机将构件吊到平板车上，到堆场后再由20t汽车吊机堆放。采用多点支垫，堆高3~4层。堆放时做好标示，便于安装时出运，堆场场地应平整并压实。

空心板预制每天完成3~4块，四个月内全部完成。

### 4.2.5.陆上空心板安装

所有陆上安装的空心板都在陆上预制场地预制。在现浇横梁及预制空心板的强度达到100%强度满足设计要求后，即可进行预制空心板安装工作。由于重量最大的空心板约11.5t，安装采用拼装20吨双导梁式架桥机施工，配以龙门吊和运梁平车。安装施工时，注意构件规格及位置的准确性，避免返工情况的出现，空心板的安装应符合图纸及规范范的要求。

# a.空心板安装的施工流程如下；

# b.安装方法

引桥空心板采用20吨龙门吊及20吨双导梁架桥机配合安装。导梁移至安装跨后，将中、后支墩的行走轮系统转向90度，放下前支墩。空心板用轮胎吊及20t平板车运至引桥根部，通过龙门吊将空心板置于运梁小车上，沿轨道将梁运到安装跨的后方，然后由架桥机上的平车起吊空心板通过架桥机导梁移至安装跨，安装的位置由横移小车控制，确定位置准确后安装。如此重复，安装完一跨后，中、后支墩行走轮系统转向90度，前移导梁至下一安装跨。导梁前移时，将上横梁等移至后端，并加平衡压重，收起前支腿缓慢前行，以确保安全。加长铺设运梁小车轨道，进行下一跨的安装工作，直至全部安装完成。

桥侧最外边梁安装由于位于架桥机导梁下，无法一次性安装就位，且受梁间距影响，施工时须先将最外边梁安放，然后进行滑梁、横移安装就位后，才进行中梁一次性安装。空心板安装示意图如下：

### 4.2.6.现浇面层砼施工

在整座引桥的空心板安装完成后，开始进行面层砼的浇注。施工的顺序是由引桥端部向岸边施工，具体的施工方法如下：

a.清理引桥顶面：先人工彻底清除空心板顶面的施工垃圾，凿除松动混凝土、浮浆及各种油渍，然后采用高压水冲洗主梁顶面，待安装完钢筋网后，再次用高压水清洗干净主梁顶面方可浇注混凝土。

b.测量放样：首先对整个主梁顶面的实际标高进行全面的复测，以便采取措施，保证面板层厚度比较均匀一致，不小于设计厚度。测量定出模板安装高度。

c.钢筋绑扎架立砼浇注通道：按照图纸的规格和数量绑扎钢筋，超过12m的钢筋需要采取搭接的方法绑扎，搭接长度为35d。浇注混凝土前架设混凝土运输机具的通道，避免机具碾压钢筋网发生变形、变位，使钢筋网位置始终保持在距引桥面有保护层的距离，并使其在假缝的地方要连续通过。

d.浇注混凝土：混凝土采用Ｃ30混凝土，由砼搅拌机拌制，手推车运输到现场浇筑，浇注混凝土前，对主空心板顶面淋水，在梁顶潮湿时浇混凝土：一是利于主梁于铺装混凝土紧密结合，二是对主梁降温，降低混凝土水化热减少混凝土收缩。尤其夏天，除对砂石淋水降温外，避开酷暑时间而选择在傍晚时候开始浇注混凝土，同时搭设好防雨遮荫棚。混凝土采用 (30插入式振动棒与平板振动器交叉振捣密实。

## 4.3.构件预制

### 4.3.1 预应力方桩预制

本工程的桩基础除栈桥部分的钻孔灌注桩外，尚采用C45的600mm×600mm预应力空心钢筋混凝土方桩,共2065.61m3/196根。其中渔政东海基地一期工程，在栈桥深水区撑墩和千吨级码头上，共1115.83 m3/108根；中心渔港工程，在栈桥深水区撑墩上共949.78 m3/88根。主要工程量及规格如下表：

| 桩长(m) | 渔政东海基地一期工程 | 中心渔港工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) | 桩数量(根) | 砼方量(m3/根) |  |
| 27 | 8 | 7．69 | 8 | 7．69 |  |
| 32 | 8 | 9．04 | 2 | 9．04 |  |
| 33 | 8 | 9．31 | 2 | 9．31 |  |
| 34 | 19 | 9．56 | 2 | 9．56 |  |
| 35 | 7 | 9．85 | 6 | 9．85 |  |
| 36 | 13 | 10．12 | 22 | 10．12 |  |
| 37 | 14 | 10．38 | 18 | 10．38 |  |
| 38 | 5 | 10．66 | 2 | 10．66 |  |
| 39 | 8 | 10．928 |  |  |  |
| 40 |  |  | 4 | 11．202 |  |
| 41 | 2 | 11．476 |  |  |  |
| 42 | 8 | 11．75 |  |  |  |
| 43 | 2 | 12．02 |  |  |  |
| 44 | 6 | 12．29 |  |  |  |
| 45 |  |  | 16 | 12．56 |  |
| 46 |  |  | 2 | 11．93 |  |
| 47 |  |  | 2 | 12．29 |  |
| 48 |  |  | 2 | 12．65 |  |

# a.  预制场地选择及机械设备配备

根据现场情况，预应力钢筋砼空心方桩600mm×600mm共196根，安排在我单位在附近租用的专业预制场内进行预制。预制场共布置4条预应力桩生产线，每条线可使用长度为100米，可同时预制2～3根桩，每条线周转为3天，平均每月预制100根桩左右。详见现场预制场平面布置图。

根据本工程实际情况，预制场拟配备以下机械设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拌 和 机 | 750L | 台 | 2 |  |
| 2 | 履 带 吊 | 65t | 台 | 1 | 方桩预制 |
| 3 | 轮 胎 吊 | 16t | 台 | 1 | 梁板和其他构件预制 |
| 4 | 平 板 车 | 15t | 台 | 2 | 梁板等构件运输 |
| 5 | 平板汽车 | 5t | 台 | 2 | 运输砼 |
| 6 | 装载机 | 3m3 | 台 | 2 | 拌和站用 |
| 7 | 张拉设备 | 通 用 | 套 | 4 |  |

# b.  施工工艺流程

预应力混凝土预制方桩施工工艺流程见预制方桩施工工艺流程图图所示。

# c.  施工方法

# (a)  模板工程

模板采用定型钢底模和钢侧模。空心部分根据桩长订购直径为φ330mm的充气胶囊，预应力桩桩尖加钢桩靴。

钢筋加工、对焊          校核张拉机具

钢筋绑扎              调整初应力

# 安放钢筋骨架

清理台座  吊装侧模板                  入胶囊  施加预应力

及安装联合器

胶囊充气



安装桩顶、桩尖模板

（安装压钢筋卡）

水泥、砂、石、水、减水剂   搅拌砼       浇筑砼    制砼试块

胶囊放气、拔出

拆模、养护

出运    转堆   脱模   编号   放松、切断预应力筋

养护           压试块，砼抗压强度达70%

# 预制方桩施工工艺流程图

为了防止胶囊在砼振捣作用下而导致上浮，沿胶囊通长方向按设计要求布置胶囊固定钢筋并与钢筋骨架固定牢固。

模板在砼浇注前要认真检查，确保模板安装的允许偏差满足规范要求。

在砼浇注过程中，配备木工值班，检查模板有无变形、支顶松动现象，确保模板在施工过程中符合要求。

拆模应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏时，方可拆除（一般宜在浇注完后24小时进行，胶囊放气及拨出时间应在砼确保其不因胶囊放气而发生沉陷及出现裂缝为准），一般约在砼浇注后2～3小时进行。

# (b)  钢筋工程

钢筋原材料必须有出厂检验合格证书，加工前必须按规范分批量抽样试验。检验合格后方可使用。

主筋搭接采用闪光对焊。为了保证对焊接头质量，施焊前，必须对每个焊接工人每种钢筋的焊接产品按规范取样进行抗拉、冷弯试验，不合格者，取消其焊接资格。闪光对焊的接头应定期分批进行外观检查和机械性能检验，以保证焊接质量。

主筋对焊后应进行冷拉加工，以便调直、除锈和提高钢筋强度，冷拉采用控制冷拉率的单控方法进行。

钢筋在车间开料加工好后运至现场绑扎成型，钢筋骨架绑扎必须注意主筋接头的面积在同一截面内不得大于主筋总面积的50％。

# (c)  施加预应力

施加预应力采用先张法，初始张拉必须均匀加载，并调整均匀，以防止张拉钢筋受力不均匀造成断筋。为了减少预应力筋的松驰影响，采用超张拉方法进行张拉。

张拉程序：

放松调整            持荷2min

0  0.6(k            0       1.05(k                (k

砼浇注完成后，当砼强度达到设计强度的70％时才能放松预应力钢筋。预应力筋的放松采用楔形放松器放松的方法。

张拉过程应做好详细记录，并提交给监理工程师审核。

# (d)  砼工程

所需用水泥、砂、石、水、外加剂等原材料必须符合规范要求，并事先将出厂合格证、抽样试验资料提交给监理工程师验证。

砼配合比在试验室设计试拌，并提交给监理工程师审核。

砼由拌和站拌制，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，吊机吊灰罐沿线连续浇注，D50插入式振捣棒振捣密实，振捣应均匀，避免漏振，并应尽量避免碰撞钢筋、模板和充气胶囊，瓦工二次抹面。

在砼浇注过程中，充气胶囊要始终保持足够气压，内充气压大小为0.03～0.035Mpa。

因桩头部分钢筋较密，所以浇注桩头砼时，采用较小级配碎石的砼浇注，并用D30插入式振捣棒振捣密实，保证桩头部分砼的质量。

砼浇注完成后及时覆盖麻袋，洒淡水潮湿养护14天。

# (e)  转堆

当桩砼强度达到70％时，放松、切断预应力钢筋后，用65t履带吊进行水平吊运转堆，起吊按设计要求采用四点吊。

桩在堆场用方木多点支垫，堆放层数不多于三层，同一型号的桩放在一起。堆放场地应平整、坚实，避免不均匀沉降。垫木要坚实、耐用，安放时，由测量工测标高，保证各垫木顶标高在同一水平面上。

# (f)  桩出运

当桩砼强度达到100％并经外观检查合格后方可出运。用65t履带吊将桩直接吊入停靠在出运码头旁边的1000t方驳上，425kw拖轮拖运至现场施打。

桩出运按沉桩顺序分层装驳，装驳层数不多于三层。方驳拖运过程中采取加固措施：方驳两侧焊设封仓架，桩与封仓架、桩与桩之间采用木枋、木尖支顶牢固，避免桩在拖运过程中发生平移、倾倒事故。

d   施工进度安排

本工程共196根预应力砼方桩，平均每月预制100根，共二个月完成。

### 4.3.2 码头构件预制

本工程预制构件总数212件，混凝土总量380.66m3。工程数量统计如下：

# 工  程  数  量  一  览  表

| 序号 | 构件种类 | 数量(件) | 方量(m3/件) | 总量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面板B1 | 114 | 1.39 | 158.46 |
| 2 | 面板B2 | 6 | 1.34 | 8.04 |
| 3 | 面板B3 | 6 | 0.63 | 3.78 |
| 4 | 纵梁ZL1 | 28 | 3.7 | 103.6 |
| 5 | 纵梁ZL2 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 6 | 纵梁ZL2’ | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 7 | 边梁BL1 | 26 | 2.76 | 71.76 |
| 8 | 靠船构件KCJ1 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 9 | 靠船构件KCJ2 | 12 | 1.24 | 14.88 |
| 10 | 靠船构件KCJ3 | 2 | 1.22 | 2.44 |
| 11 | 水平撑SPC | 14 | 0.63 | 8.82 |
|  | 合 计 | 212 |  | 380.66 |

# a  预制场地布置

构件预制安排在与预应力方桩同一预制场内进行，详见施工总平面布置图。

预制场机械设备配备详见预制预应力桩部分。

b 主要施工工艺流程及预制顺序

预制顺序按照各种预制构件安装顺序进行，即按先安装先预制的原则进行：

# c 施工方法

# (1) 钢筋

钢筋在车间开料加工好，运送到现场，直接在底模上绑扎成形。

# (2) 模板

①  底模

底模采用C20砼结构，采用帮包底形式，四周边上铺设φ20mm左右的透明软塑料管作止浆用，防止构件裙脚漏浆。底模两侧预埋[10槽钢作侧模支撑用。

侧模

侧模全部采用整片式钢模板或定型钢模板拼制，端头有外露钢筋部分采用木模板。加工套数为面板8套、纵梁2套、靠船构件2套。

脱模剂

采用柴油、石腊、滑石粉按一定配合比混合而成。

模板装拆用16t轮胎吊机配合进行。

（3）  砼浇注

混凝土由拌和站供应，用5t平板汽车车卡放置灰罐运送至现场，浇筑时根据各构件特征，采用吊机＋吊罐和人工打铲入模等方法进行，然后用D40插入式振捣棒振捣密实，人工抹面。

构件端头有外露钢筋面按设计要求需凿毛处理。处理方法为：在该侧面的模板上涂刷缓凝剂，在适当的时间拆模后，用高压水枪冲涮混凝土表面，至露出骨料而成毛面，但应确保骨料不松动或掉落。

当上述方法处理效果不满意时，人工凿毛加以补充。

混凝土浇注完后，洒淡水潮湿养护14天。

# （4）  预埋件

砼浇注前，应根据设计图纸和施工需要仔细设置、检查核对构件上的各种预埋件、孔洞，位置准确，安装牢固。

# （5）  构件转堆、出运

构件砼强度达到设计强度的70％后，即可进行转堆作业，转堆用16t轮胎吊加15t平板车以及65t履带吊机将构件从底模转到堆场上。梁采用不设支点的单层存放，板采用多点支垫，堆高三层。堆场场地应平整并压实。

构件混凝土达到设计强度后，方可出运安装。出运时，在堆场用16t轮胎吊装车，15t平板车运送构件至出运码头前沿，利用65t履带吊装上方驳上运至施工现场。

d、  施工进度安排

预制构件共212件，计划51天完成。

## 4.4  千吨级码头施工

### 4.4.1  水上沉桩

渔政东海基地一期工程共108根600mm×600mm预应力钢筋砼空心方桩,其中直桩44根，斜桩64根。中心渔港工程共82根600mm×600mm预应力方桩，其中直桩46根，斜桩36根。

# a.  主要船机配备

根据本工程实际情况，本工程的桩最长为48m，最大重量约32t。根据打桩船性能及本工程水域施工条件，本工程沉桩选用我单位自有的打桩船配MB－70柴油锤进行施工，运桩采用1000t方驳，425kw拖轮拖运。打桩船性能如下，能满足本工程沉桩需求。

打桩船主要性能：

桩船尺寸（长×宽×高）  43.8m×20.0m×3.6m

桩架高                  53.55m

最大桩径                管桩φ1200，方桩600×600

最大桩长                42m＋水深

最大桩重                40t

最大倾角                30(

主要船机配备表

| 序号 | 船机名称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩船 | 53.55m高桩架 | 1艘 |  |
| 2 | 桩 锤 | MB－70 | 1个 |  |
| 3 | 方 驳 | 1000t 长×宽：50×13.5 m | 1艘 |  |
| 4 | 拖 轮 | 421kw | 2艘 |  |
| 5 | 锚 艇 | 120HP | 1艘 |  |

b.  沉桩技术要求

沉桩以标高控制为主，贯入度作为校核，当桩尖已达到设计标高而贯入度仍较大时，继续锤击，使其贯入度达到15mm/击内，且继续锤击下沉深度一般不超过1m，当桩尖距离设计标高较大而贯入度已较小，且沉桩有困难时，继续锤击20击，其平均贯入度不大于控制贯入度，但桩尖距设计标高不宜超过1～2m。桩锤施打过程必须重锤轻击，严格按设计提供的控制标准进行施工，如沉桩过程中出现无法满足沉桩控制标准时，应及时会同业主、监理等研究解决。

沉桩质量检验标准为：

基桩沉放后，直桩桩顶偏位不大于50mm；斜桩桩顶偏位不大于100mm。桩身垂直度：(1％。

c.  沉桩顺序

根据现场情况和工期要求结合打桩船的平面尺寸，沉桩平面施工顺序为：

其中结构沉桩顺序为：先施打栈桥靠岸侧的基桩，然后往海侧逐根施打，最后施打码头平台（撑墩）基桩。详见千顿级固定码头基桩沉放顺序图。2#～6#栈桥及撑墩基桩沉放顺序与千顿级固定码头基桩沉放顺序相类似，先施打栈桥基桩，然后施打撑墩基桩。

沉桩前，应先将编制好的沉桩顺序报监理工程师审批。

d.  船位布置

桩船沉桩时，抛八字锚，带缆控制船横向移位，首尾抛锚带缆，控制前后移位，装桩方驳与打桩船两船纵轴线成T型布置。

e.  测量控制

利用设置在陆侧平行码头前沿线的基线进行打桩测量控制，采用经纬仪前方任意角交会控制。斜桩的定位标高设在施工水位以上，并尽可能接近桩顶标高，桩的平面扭角由打桩船上用六分仪对岸标进行控制。打桩时，用三台经纬仪测量控制，其中两台用于定位，一台用于校核，标高测量用水准仪。

打桩测量程序如下：

# (1)  由打桩主管工程师编制打桩顺序；

(2)  测量工程师根据打桩顺序依次计算每根桩的座标及各个测站的测量控制数据，打桩主管工程师复核测量内业计算成果，主任工程师审核。将有关资料报监理工程师审批。

(3)  将打桩测量控制数据交给负责各测站司测的测量员进行现场测量。

(4)  测量工程师及主管工程师在打桩船上随时对打桩测量过程中出现的问题进行处理。

f.  沉桩要求

(1)  沉桩前，先根据桩位布置图结合沉桩允许偏差，校核各桩是否相碰；

# (2)  对施工区域原有障碍物进行探明及清理；

(3)  在斜坡上定位，应根据现场实际操作的情况及已有施工经验，适当确定提前量定位下桩；

(4)  锤击过程中，桩锤、替打和桩应保持在同一直线上，避免偏心锤击；

# (5)  桩垫的材料和厚度应严格按设计要求加工制作；

(6)  沉桩应尽量连续，不要中途停锤，以免土壤恢复而增加沉桩阻力；

(7)  每根桩必须作好原始记录，沉桩过程中出现的任何不正常现象都作好详细记录，并及时通知业主、监理工程师研究解决。打桩完成后，应及时将该桩的沉桩记录提交给监理工程师。

g.  夹桩

沉桩完毕后应即时进行夹桩，夹桩采用10×15cm及[12槽钢，纵横夹桩，将单个墩台的桩联成一稳定网络结构，增强稳定性。

h.  桩头处理

桩施打完毕后，若桩顶标高高于设计值，应将高出部分凿除，凿桩时，测量放出桩顶标高，利用夹桩材料搭设简易平台，砼桩头用人工凿除，用趸船配合吊住桩头，以策安全，并将长出桩头吊入趸船仓内运上岸。

i.  施工进度计划安排

本工程共196根600mm×600mm预应力混凝土方桩，沉桩进度按平均每天4根，总工期安排60天完成。

### 4.4.2  现浇横梁施工

桩基施工完成后，即可进行码头现浇横梁施工。现浇横梁分为HL1、HL2和2HL3三种，其主要工程量如下表所示：

横梁规格及数量

| 序号 | 规格 | 砼强度等级 | 件数 | 数量(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横梁HL1 | C30 | 4 | 4×20.8 |  |
| 2 | 横梁HL2 | C30 | 8 | 8×22.32 |  |
| 3 | 横梁HL3 | C30 | 4 | 4×21.5 |  |
| 4 | 合 计 | C30 | 16 | 347.76 |  |

a   施工流程

横梁施工顺序与沉桩方向一致,当横梁的基桩施打完成后,马上进行

横梁施工,其施工工艺流程如下：

b.  模板工程

底模支承采用10×15cm木枋及[12槽钢作两层井字型夹桩，用Ф22螺栓与基桩夹紧成整体。然后在夹桩木长度方向铺设[14槽钢作为底模的支撑，底模面板和侧模采用定型钢模板，外侧用对拉螺栓固定。详见横梁模板示意图：

模板在岸上木工车间内加工,然后由工作船运至现场趸船配合安装。

c  钢筋工程

所有进场钢筋均要有出厂要有合格证，并按规定取样进行试验。不合格品不得用于工程。

先根据构件的尺寸和分层浇筑情况编制好钢筋配料单。然后根据钢筋配料单在陆上钢筋车间内加工，工作船运至现场人工绑扎。

d  混凝土工程

i.  混凝土供应及运输

砼采用0.75m3砼搅拌机进行拌和，1t翻斗车运输至工作码头，通过溜槽将砼卸入装在交通船上的砼吊斗内，吊斗容积约1.5m3，交通船运至浇注地点，由趸船吊吊斗入仓。

ii.  混凝土浇注

混凝土浇注必须连续进行,横梁分下横梁和上横梁二次浇筑,第一次浇注至纵梁的搁置面,厚度为0.9m，浇筑方量为11.82m3，第二次在码头纵梁安装后浇注,厚度为1.5m,浇筑方量为10.5m3。如下图：

新旧混凝土接缝处进行凿毛处理，并在浇注新混凝土之前先用水清洗，再铺一层砂浆。砂浆厚1～2cm。

混凝土分层浇注，每层厚度不大于50 cm，插入式振捣棒振捣密实，为保证上、下层砼结合成整体，振捣棒插入下层砼5cm。并进行二次振捣，二次抹面。

e.  养护

砼养护由专人进行，采用拆模后喷涂养护液进行。

### 4.4.3 码头构件安装

码头构件安装包括码头纵梁、边梁及面板等。共212件,如下表示。栈桥空心板的安装采用陆上安装。详见陆上安装部分。

# 构 件 安 装 数 量 一 览 表

| 序号 | 构 件 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵梁 | 件 | 30 |
| 2 | 边梁 | 件 | 26 |
| 3 | 面板 | 件 | 126 |
| 4 | 靠船构件 | 件 | 16 |
| 5 | 水 平 撑 | 件 | 14 |
|  | 合 计 | 件 | 212 |

# a  船机配备

本工程预制构件单件最重约10t，码头构件安装跨度为10m以内，拟配备以下船机进行构件安装：

# 船  机  设  备  一  览  表

| 序号 | 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重船 | 30t | 1艘 |  |
| 2 | 方 驳 | 1000t | 2艘 |  |
| 3 | 拖 轮 |  | 1艘 |  |
| 4 | 锚 艇 |  | 1艘 |  |

b 安装顺序

安装靠船构件(安装水平撑(安装纵梁、边梁(现浇节点砼(安装面板

c 安装工艺流程

在支承点处表面（或侧面）测放梁板等构件安装的端边线和侧边线(测量支承点处的标高(水泥砂浆找平(起重船吊构件就位安装(检查合格后解扣(焊接加固。

d 施工方法及要求

(1)  构件安装前，先根据分段流水作业的部署仔细编排各类构件的安装顺序，以此安排构件装驳顺序。并在出运时逐件检查，以防出错。

(2)  构件安装时，应严格控制搁置面的平整度，保证构件底面与搁置面接触紧密，安装完后要及时勾缝。

(3)  用水泥砂浆铺填预制件搁置面时，砂浆应随铺随安，不得等砂浆硬化后安装构件，水泥砂浆不宜太厚，一般为1～2cm，以座浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准。

(4)  码头前、后沿线和侧边线的构件安装时，要用经纬仪控制其边线，确保码头边线的位置准确及平直。

(5)  安装靠船构件及悬臂板时，须将主筋与横梁焊接牢固后方可松钩，以保证构件的安全稳定。构件安装完成后，要及时将外露钢筋焊接牢固，增强抗风浪能力，必要时要进行加焊、拉、顶等加固措施。并且要及时跟上节点砼的施工，及早成为整体结构，保证台风期的安全。

# e  注意事项

上部构件安装完毕后，应进行验收：核对构件编号，检查安装位置并复核标高。

在已安装完毕的构件上面，堆放临时荷载或使机械进行运输安装时，应验算构件强度及稳定性。

f  施工进度安排

本工程的构件安装所需工期约为45天。

### 4.4.4  现浇面层砼施工

现浇面层包括码头和1#、2#栈桥两部分,其中码头现浇面层由130mm的现浇层和50～60mm的磨耗层组成，栈桥现浇层由100mm的现浇层和45～60mm的磨耗层组成，砼强度等级为C30，砼方量共416.5 m3。其施工方法与4.2.5 钻孔灌注桩基础栈桥现浇面层砼施工一样,详见该部分。

## 4.5  撑墩施工

本工程共有11个撑墩,砼方量为:384.78 m3。在基桩完成后即可进行撑墩施工，撑墩分二次浇筑，第一次先浇筑底座，厚度为：1m，浇筑方量为16m3;第二次浇筑上部墩身，厚度2.3m,浇筑方量为18.98m3,如下图示。

# a.预埋件加工

上部墩身的预埋件为10mm厚的钢板和Ф50的锚环，每个撑墩各预

埋一个，在浇筑第二次砼时需要预埋，严格按照图纸的尺寸，选用合格的钢材在车间内加工，然后运至现场安装。

# b.预埋件安装

钢筋绑扎好后，按照图纸位置尺寸进行测量放样安装，利用钢筋焊

接固定在已绑扎成型的钢筋骨架上，砼浇筑过程中严禁碰撞。

# c. 撑墩的模板、钢筋及砼浇筑工艺与横梁施工一样，详见4.4.2 现浇横梁施工部分。

# 5、投入本合同工程的主要施工船机设备

## 5.1主要施工船机设备表

| 船 机 名 称 | 规 格 型 号 | 额定功率(KW)或容量(m3)或吨位(t) | 厂牌及出厂时间 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 新购 | 租赁 |  |
| 钻桩机 | (TXB-1000A) | 96年 | 4台 | 4 |  |  |  |
| 泥浆泵 | (3PNL) |  | 93年 | 6台 | 6 |  |  |  |
| 电焊机 | (ZX5,BX1) |  | 94年 | 8台 | 8 |  |  |  |
| 振动锤 |  | 30KW | 95年 | 1个 | 1 |  |  |  |
| 发电机 |  | 200KW | 92年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 35t | 90年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 搅拌机 |  | 0.75m3 | 99年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 履带吊机 |  | 65t | 95年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 汽车吊机 |  | 16t | 99年 | 1台 | 1 |  |  |  |
| 平板车 |  | 15t | 98年 | 2台 | 2 |  |  |  |
| 平板汽车 |  | 5t | 97年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 装载机 |  | 3m3 | 93年 | 2部 | 2 |  |  |  |
| 钢筋加工设备 |  |  | 95年 | 2套 | 2 |  |  |  |
| 打桩船 | (54m高桩架) | 85年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 起重船 |  | 30t | 88年 |  |  |  | 1 | 当地租赁 |
| 方驳 |  | 1000t | 84年 | 2艘 | 2 |  |  |  |
| 拖轮 |  | 442KW | 87年 | 1艘 | 1 |  |  |  |
| 交通船 |  |  | 90年 | 2艘 |  |  | 2 |  |
| 工作船 | (100~200t) | 89年 | 3艘 |  |  | 3 | 当地租赁 |
| 张拉设备 |  |  | 96年 | 4套 | 4 |  |  | 当地租赁 |
| 木工加工设备 |  |  | 98年 | 2套 | 2 |  |  |  |

## 5.2主要船机进场计划

| 序 号 | 设备名称规格型号 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
| 1 | 钻桩机(TXB-1000A) | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泥浆泵(3PNL) | 6 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机(ZX5,BX1) | 8 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动锤(60KW) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机(200KW) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 履带吊机(35t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 搅拌机(0.75m3) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 履带吊机(65t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 汽车吊机(16t) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 平板车(15t) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 平板汽车(5t) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 装载机(3m3) | 2 | 部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢筋加工设备 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 打桩船(54m高桩架) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 起重船(30t) | 1 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 方驳(1000t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 拖轮(442KW) | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 交通船 | 2 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 工作船(100~200t) | 3 | 艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 张拉设备 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 拼装式架桥机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6、主要物质进场计划

| 序 号 | 主要物质名称 | 数 量 | 单 位 | 2002年 | 2003年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |  |
| 1 | 钻孔桩平台用料 | Φ400钢管桩 | 80 | 根 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20#槽钢 | 2400 | m | 1000 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5cm厚木板 | 1300 | m2 | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻孔桩钢护筒 | 33.4 | t |  | 11.2 | 6.0 | 5.0 | 11.1 |  |  |  |
| 3 | 钻孔桩钢筋 | 126.8 | t |  | 45 | 22 | 22 | 37.8 |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筋 | 232.6 | t |  | 150 | 82.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预制件钢筋 | 345.3 | t |  | 100 | 100 | 100 | 45.3 |  |  |  |
| 6 | 现浇钢筋 | 173.5 | t |  |  | 50 | 50 | 40 | 33.5 |  |  |
| 7 | 150KN系船柱 | 18 | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 预埋铁件 | 17.9 | t |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶支座 | 1482 | 块 |  |  |  | 500 | 500 | 482 |  |  |
| 10 | 水泥 | 4362.8 | t |  | 800 | 900 | 900 | 1000 | 862.8 |  |  |
| 11 | 海水耐蚀剂 | 484.8 | t |  | 90 | 100 | 95 | 105 | 94.8 |  |  |
| 12 | 碎石 | 8253 | m3 |  | 1600 | 1700 | 1700 | 2000 | 1253 |  |  |
| 13 | 中粗砂 | 4602 | m3 |  | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 502 |  |  |

# 7、劳动力安排计划

| 序 号 | 人员名称 | 单 位 | 2002年 | 2003年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二 | 一月 |
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 | 项目经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目总工 | 人 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 技术管理人员 | 人 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 测量工 | 人 |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 电工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 机驶工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 起重工 | 人 |  | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 木工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| 10 | 钢筋工 | 人 |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 4 |
| 11 | 铁焊工 | 人 |  | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 4 |
| 12 | 砼工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 4 |
| 13 | 修理工 | 人 |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | 试验工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | 钻桩工 | 人 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 司机 | 人 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 17 | 普工 | 人 |  | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 10 |
| 合 计 | 人 |  | 35 | 73 | 89 | 146 | 150 | 160 | 174 | 208 | 210 | 225 | 229 | 229 | 233 | 225 | 234 | 232 | 220 | 199 | 102 | 57 |

# 8、 工程质量的技术组织措施

## 8.1、质量保证体系

### 8.1.1、政策声明

我单位在承建本工程中，将完全按照合同条款、工程图纸、技术规格书进行施工，并对施工全过程实施有计划、有系统的质量管理，给业主提供充分的质量信任，确保合同范围内的各项工程的施工质量满足合同规定的要求并使业主和监理工程师满意。

### 8.1.2、本工程质量目标

严格按照规范精心施工，争创优质工程。按招标文件要求，施工质量按《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）检验评定，工程质量达到优良等级。

## 8.2、质量保证体系

我单位已按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准建立并实施质量保证体系，在1997年通过了质量认证公司的现场审核，并获得了该公司颁发的质量认证证书。

### 8.2.1 质量方针、质量目标和质量承诺

# 1．质量方针

科学管理、持续改进、优质高效、顾客满意。

# 2、质量目标

(1) 确保质量体系按GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准有效运行；

(2) 竣工工程合格率为100％，经评定的竣工工程优良品率达到85％以上。

(3) 树立良好的社会信誉。

# 3、质量承诺

鼓励和支持全体员工对工程和服务质量精益求精，积极推动企业技术进步，努力提高质量水平。

### 8.2.2 主要质量体系文件

――质量手册：QM

――管理程序：

1.	QP4-1	文件和资料控制程序

2.	QP4-2	记录控制程序

3.	QP6-1	人力资源控制程序

4.	QP6-2	船机设备控制程序

5.	QP7-1	施工组织设计编制程序

6.	QP7-2	合同评审控制程序

7.	QP7-3	采购控制程序

8.	QP7-4	生产和服务过程控制程序

9.	QP7-5	产品标识和可追溯性程序

10.QP7-6	监视和测量装置控制程序

11.QP8-1	顾客满意度监视测量程序

12.QP8-2	内部审核控制程序

13.QP8-3	产品的监视和测量控制程序

14.QP8-4	不合格品控制程序

15.QP8-5	纠正措施和预防措施控制程序

16.QP9-1	安全生产控制程序

――作业指导书：

共编制37个作业指导文件，对工序施工进行具体指导。

我单位质量保证体系履盖我单位各施工单位。质量方针是我单位质量工作的宗旨；质量目标是我们工程施工的最终目标。质量手册、程序文件和作业指导书是我单位质量保证体系文件。质量保证体系也将在本工程中得到有效的运行。

### 8.2.3 质量保证遵守的原则

(1) 按照GB/T19001-2000idt ISO9001:2000标准及质量管理八项原则，并结合本工程的特点建立有效的质量保证体系并使之有效运行。

(2) 根据“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，实施生产者自觉控制质量的工序管理。

(3) 坚持质量的“三检”和严格的监督检查制度，防止不合格品产生。

(4) 坚持不合格的材料、半成品、成品不得使用或交付。

(5) 坚持试验、检验和工程验收制度。

(6) 遵守施工技术规范、质量检验评定标准，严格按照设计图纸施工。

## 8.3、质量管理组织机构

### 8.3.1 概述

我单位总部将抽调技术水平高、施工经验丰富的人员组建实施本工程的项目部，总部将对工程进度、质量、安全等方面对项目部进行指导、协助、监督，并在人、财、物等方面给予全面的支持和配合，确保工程质量满足业主的要求。

总部与质量有关的部门有质保办、工程管理处、技术处、经营处、组人处、财务处、劳资处、安全处、综合处、办公室等，这些机构包含了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员。

项目部与质量有关的部门有质保部、质检部（含试验站）、安全部、技术部、工程部、机务部、财务部、劳资部、合约部、物资部、办公室等。

### 8.3.2 质量保证机构

(1) 总部质保办

质保办是独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过组织内部质量体系审核及平时的质保监督，及时发现存在的或潜在的问题，责成责任部门采取纠正和预防措施，质保人员跟踪验证，从而确保质量保证体系的有效运行。总部质保办向管理者代表报告工作。

# (2) 项目部质保部

质保部是项目部内独立行使质量保证职权的管理部门，其主要职责是通过参与内部质量体系审核及进行平时的质保监督，发现存在的或潜在的问题并跟踪验证项目部纠正和预防措施的实施，从而确保项目部内质量体系的有效运行。质保部在业务上受总部质保办的监督、协助和指导，在项目部内向项目经理报告工作。

### 8.3.3 检验和试验机构

(1) 总部工程管理处

工程管理处是总部独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是监督、指导、检查，通过对进货的产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验，确保不合格的产品不使用、转序或交付。工程管理处向总部主管质量的领导报告工作。

(2) 项目部质检部（下设试验站）

质检部是项目部内独立行使质量监督、检验、试验的职能部门，其主要职责是具体实施项目部内进货产品、过程中半成品及最终产品的检验和试验工作，对不符合规范规定施工或对工程质量造成严重危害的施工方法的操作过程有权加以制止，对经核实不符合质量标准的项目有权制止继续施工，确保项目工程质量。下设的试验站负责对工程所用材料检测工作，由质检部直接领导。质检部向项目部总工程师报告工作。

### 8.3.4 以顾客为关注焦点

我们将实现顾客满意作为本单位质量方针和质量目标的重要内容。

(1) 规定识别顾客明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。

(2) 将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求。

(3) 通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求。

(4) 制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足顾客要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳。

### 8.3.5 质量保证体系组织框图

# 质量保证体系组织框图

## 8.4、工程质量保证措施

### 8.4.1 生产过程控制

生产过程控制从签订合同，完成设计图纸后开始，其控制程序如下图所示：

# 生产过程控制程序

### 8.4.2 采购控制

物资部根据工程部编制的材料请购计划和技术要求制定材料采购计划，对于构成工程产品的结构材料，将对供应厂商进行调查、评价，确定其为合格的分供方后，才能实施采购，以确保工程用材料的质量满足规定的要求。结构材料进场时，要求厂家提供材质证书，之后，由工地试验站按规定进行抽样检验。

### 8.4.3 检验和试验控制

#### 8.4.3.1 进货检验和试验

用于工程的所有的结构材料进场后，均应对其验证合格后方能用于工程。对于对工程质量影响较大的材料（如钢筋、水泥、砂、碎石等），除应由供贷单位提供材料出厂材质证明书外，进场后还应按规定由项目试验站进行抽样检验，当试验项目超出项目部实验站的能力范围，可委托具有相应资质等级的试验单位进行试验。对于无法进行检验的结构材料，应由质检员对其外观和厂家提供的材质证书进行验证，合格后方能用于工程。结构材料检验程序如下图所示：

# 结构材料检验程序

#### 8.4.3.2 施工过程检验和试验

(1) 根据国家有关规范的要求，对本工程进行分部、分项工程的划分，施工时对各工序、分项工程、分部工程逐级进行检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到优良标准。

(2) 设立质量管理点

对工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，即以质量管理点加以控制管理。施工前按设计要求、规范、标准等制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法，并制定成文件。

(3) 施工中严格按照下图所示的质量监督检查程序搞好工程质量的自检、互检和监督检查：

# 质量监督检查程序

# 质量监督检查程序

(4) 测量基线、水准点、隐蔽工程的检查验收

基线、水准点在项目部自检合格的基础上由上一级派出专职的测量工程师进行复查验收，经测量工程师检查合格后报业主代表和监理复核确认，经监理工程师检查确认后方能开始后续工序的施工。

隐蔽工程在项目部质检员自检合格的基础上报请业主代表和监理工程师检查验收，经检验签认后，方能进行下一工序的施工。

#### 8.4.3.3 最终检验和试验控制

当所有的进货、工序、分项和分部工程检验和试验均已完成且验证合格后才能进行最终的工程验收。项目部质检部负责组织收集、整理竣工资料，检查否齐全及准确无误之后向总部递交完工申请，由总部派出验收小组对工程实物质量及竣工资料进行验收，合格后方能向业主申请验收。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

由岸上向海逐跨搭设施工工作平台

由海向岸逐跨施工钻孔灌注桩

由海向岸逐跨浇注横梁

由海向岸逐跨拆除施工作业平台

由岸向海逐跨安装预制空心大板

由海向岸逐段浇注面层砼

测量放线

平台钢管桩加工

平台钢管桩施打

平台材料加工

搭设平台

施放钻孔桩桩位

钻孔桩钢护筒埋设

泥浆检查

钻机定位、钻孔

废渣土外运

泥浆循环

清孔，测孔深、沉淤

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

下导管，第二次清孔

钻机移位

配制砼

灌注砼

平台拆除

现浇横梁

空心大板安装

施工准备

施工船舶进场

测量基线布置

预制场台座建设

预应力方桩预制

方桩水上沉桩

桩头处理

靠船构件安装

水上夹桩

现浇下横梁

靠船构件预制

现浇踏步板

纵梁、水平撑、

剪刀撑预制

纵梁、水平撑、剪刀撑安装

实心板预制

现浇上横梁

实心板安装

现浇封头面板

现浇面板

现浇护轮坎

系船柱安装

合 格

配 制 砼

泥浆循环

钻机移位

拔出导管

灌注混凝土

安放隔水栓

测 沉 淤

第二次清孔

下 导 管

钢筋笼制作

沉放钢筋笼

测孔深、沉淤

清    孔

泥浆检查

钻    孔

钻机定位

钢护筒设置

定 桩 位

不 合 格

合 格

合 格

不合格

废渣土外运

现场检查

测量放样、定出支承线

拼装双导梁架桥机

龙门吊就位

铺设该跨导梁枕木、轨道

龙门吊吊装板至桥面轨道平车

卷扬机拖空心至架桥机位置

架桥机吊空心板、横移梁就位

架桥机安放导梁处的空心板

架桥机安放中间跨空心板

铺设桥上枕木、轨道

龙门吊吊装梁上平车

卷扬机拖梁到位

混凝土拌制

模板制作

拆模

混凝土浇注

钢筋加工绑扎

模板安装

出运

养护、转堆

面板预制

边梁预制

纵梁预制

靠船构件及水平撑预制

千吨级码头及1#栈桥

3# 栈 桥

2# 栈 桥

4# 栈 桥

5# 栈 桥

6# 栈 桥

钢筋绑扎

砼浇筑

砼养护

侧模安装

夹桩铺设底模

管理线

业务指导线

各工区负责人

项目部试验室

项目部测量班

项目部质检工程师

项目质保部

项目总工程师

项目经理

移交工程竣工资料

改善施工管理

效果检查，质量检查

开展质量活动

设 备 供 应

材 料 供 应

执行施工方案

根据计划编制任务书

执行施工计划

试验段施工

审查批准

编制施工组织设计、质量措施计划

设计交底,研究图纸及说明

施工质量的鉴定和评价

退回，不得用于工程

用于工程

检验不合格

检验合格

项目部试验站检验

物 资 部 验 收

材料进场、材质证书

确定合格分供方

对分供方调查、评价

下一工序（项目）施工

签认，形成质量记录文件

业主代表，监理工程师检查

专职质检员检查

技术主管项目检查

下一工序互检或交接检

生产工人或班组自检

单位基本情况和消防安全重点部位

1-1

消防基本情况登记表

1-1-1

重点防火部位登记表

1-1-2

重点部位防火、灭火预案

1-1-3

工程消防审批有关资料

1-2

工程消防审批报告消防机关批复

1-2-1

消 防 安 全 许 可 证

1-2-2

工程消防安全等级界定表

1-2-3

施工组织设计中有关消防内容

1-2-4

消防管理组织机构

各级消防安全责任书

1-3

消防管理组织机构网络图

1-3-1

消防安全责任人

材       料

技       安

技       术

生       产

栋 号 主 管

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

班 组 工 种

分  包  单  位

工     长

消防保卫      卫

各 职 能 部 门

书     记

消防安全管理人

经       理

防火委员会（领导小组）登记表

1-3-2

防火委员会活动记录

1-3-3

保卫干部、消防管理人员登记表

1-3-4

各级、各职能消防安全责任书

1-3-5

分包、外协单位消防安全责任书

1-3-6

消 防 安 全 制 度

1-4

十三项防火安全制度

1-4-1

政府及上级公司

相关法规、文件

1-4-2

各工种岗位消防管理制度

1-4-3

消防设施、灭火器情况

1-5

消防设施情况平面图

1-5-1

消防设施、器材情况登记表

1-5-2

消防设施、器材安装验收

检查表

1-5-3

义务消防队情况

1-6

义务消防队情况登记表

1-6-1

义务消防队活动记录

1-6-2

重点工种人员情况

1-7

重点工种人员情况登记

1-7-1

特殊工种操作证复印件

1-7-2

新增消防产品、防火材料的合格证明

1-8

阻燃性能合格证明材料

1-8-1

新型建筑材料申报表

1-8-2

灭火和应急疏散预案

1-9

消 防 保 卫 方 案

1-9-1

灭火和应急疏散预案

1-9-2

公安消防机关签发的各种法律文书

2-1

消防设施定期检查记录/维修保养记录

2-2

火灾隐患及整改情况记录

2-3

火 灾 隐 患 通 知 书

2-3-1

火 灾 整 改 回 执 单

2-3-2

防火检查、巡查记录

2-4

防 火 巡 查 记 录

2-4-1

防火安全检查记录

2-4-2

文明施工检查评分表

2-4-3

上级防火安全检查记录及整改回执单

2-4-4

火灾隐患及整改情况记录

2-3

火 灾 隐 患 通 知 书

2-3-1

火 灾 整 改 回 执 单

2-3-2

防火检查、巡查记录

2-4

防 火 巡 查 记 录

2-4-1

防火安全检查记录

2-4-2

文明施工检查评分表

2-4-3

上级防火安全检查记录及整改回执单

2-4-4

有关燃气、电气设备检测等记录资料

2-5

燃气设备审批表、

合格证

2-5-1

电热器材防火审批表

2-5-2

电气设备检测记录

2-5-3

消防安全培训记录

2-6

消防安全培训记录

2-6-1

消防安全培训提纲

2-6-2

入 场 教 育 登 记

2-6-3

培训人员考试试卷

2-6-4

明火作业、贵重设备存放、使用、安装审批记录

2-7

现场用火批准书

2-7-1

贵重设备存放保管安装防火审批表

2-7-2

易燃易爆、化学危险品、保温材料、存放审批登记

2-8

易燃易爆、化学危险品、保温材料等存放使用情况登记

2-8-1

防水施工防火审批和防火措施

2-8-2

灭火和应急疏散预案演练记录

2-9

火灾情况记录

2-10

消防奖惩情况记录

2-11

消防安全管理情况

2