ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.01—2011

代替 DB12/046.01-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第1部分：总则

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 1：General rules

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

目  次

| 1. | DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则 | …………………………… | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | DB12/046.02－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第2部分：吨钢 | …………………………… | 11 |
| 3. | DB12/046.03－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第3部分：无缝钢管 | …………………………… | 14 |
| 4. | DB12/046.04－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第4部分：转炉炼钢 | …………………………… | 17 |
| 5. | DB12/046.05－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第5部分：电炉炼钢 | …………………………… | 20 |
| 6. | DB12/046.07－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第7部分：炼铁 | …………………………… | 23 |
| 7. | DB12/046.08－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第8部分：冷拔无缝钢管 | …………………… | 26 |
| 8. | DB12/046.09－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第9部分：棒材 | …………………………… | 29 |
| 9. | DB12/046.10－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第10部分：热轧无缝钢管 | …………………… | 32 |
| 10. | DB12/046.11－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第11部分：热轧带钢 | …………………… | 35 |
| 11. | DB12/046.12－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第12部分：中、厚板 | …………………………… | 38 |
| 12. | DB12/046.13－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第13部分：小型材 | …………………………… | 41 |
| 13. | DB12/046.14－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第14部分：烧结 | …………………………… | 44 |
| 14. | DB12/046.15－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第15部分：线材 | …………………………… | 47 |
| 15. | DB12/046.16－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第16部分：焦化 | …………………………… | 50 |
| 16. | DB12/046.17－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第17部分：冷扎薄板 | …………………………… | 53 |
| 17. | DB12/046.18－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第18部分：阳极铜精炼 | ………………………… | 56 |
| 18. | DB12/046.19－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第19部分：电解铜精炼 | ………………………… | 59 |
| 19. | DB12/046.20－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第20部分：氧化铝型材 | ………………………… | 62 |
| 20. | DB12/046.21－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第21部分：挤压铝型材 | ………………………… | 65 |
| 21. | DB12/046.22－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第22部分：原油加工 | ………………………… | 68 |
| 22. | DB12/046.23－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第23部分：原油加工单位能量因数 | ………… | 70 |
| 23. | DB12/046.24－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第24部分：乙烯装置 | ………………………… | 72 |
| 24. | DB12/046.25－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第25部分：涤纶短丝装置 | ………………… | 74 |
| 25. | DB12/046.26－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第26部分：涤纶长丝装置 | ………………… | 76 |
| 26. | DB12/046.27－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第27部分：PTA装置 | ………………………… | 78 |
| 27. | DB12/046.28－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第28部分：聚乙烯装置 | ………………………… | 80 |
| 28. | DB12/046.29－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第29部分：聚丙烯装置 | ………………………… | 82 |
| 29. | DB12/046.30－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第30部分：火力发电厂供电 | ………………… | 84 |
| 30. | DB12/046.31－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第31部分：火力发电厂供热 | ………………… | 87 |
| 31. | DB12/046.33－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第33部分：工程轮胎 | ………………………… | 89 |
| 32. | DB12/046.34－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第34部分：顺酐 | ………………………… | 92 |
| 33. | DB12/046.35－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第35部分：电石法聚氯乙烯 | ………………… | 95 |
| 34. | DB12/046.37－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第37部分：炭黑 | ………………………… | 98 |
| 35. | DB12/046.38－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第38部分：环氧氯丙烷 | ………………………… | 101 |
| 36. | DB12/046.39－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第39部分：环氧丙烷 | ………………………… | 104 |
| 37. | DB12/046.40－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第40部分：氯化钾 | …………………………… | 107 |
| 38. | DB12/046.41－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第41部分：合成氨 | …………………………… | 110 |
| 39. | DB12/046.43－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第43部分：平板玻璃 | …………………………… | 113 |
| 40. | DB12/046.44－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第44部分：水泥 | …………………………… | 116 |
| 41. | DB12/046.46－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第46部分：粉磨站水泥 | …………………… | 119 |
| 42. | DB12/046.48－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第48部分：石膏板 | …………………………… | 122 |
| 43. | DB12/046.49－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第49部分：页岩砖 | …………………………… | 125 |
| 44. | DB12/046.50－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车 | …………………………… | 128 |
| 45. | DB12/046.51－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第51部分：汽车发动机 | …………………… | 131 |
| 46. | DB12/046.52－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第52部分：汽车桥 | …………………………… | 134 |
| 47. | DB12/046.53－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第53部分：电焊丝 | …………………………… | 137 |
| 48. | DB12/046.54－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第54部分：齿轮机床 | …………………………… | 140 |
| 49. | DB12/046.55－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第55部分：冰箱压缩机 | ……………………… | 143 |
| 50. | DB12/046.56－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第56部分：电焊条 | ……………………… | 146 |
| 51. | DB12/046.57－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第57部分：机械电炉钢 | ……………………… | 149 |
| 52. | DB12/046.58－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第58部分：机车车辆弹簧件 | …………………… | 152 |
| 53. | DB12/046.59－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第59部分：曲轴锻件 | …………………………… | 155 |
| 54. | DB12/046.60－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第60部分：铅酸蓄电池 | ……………………… | 158 |
| 55. | DB12/046.61－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第61部分：镍氢电池 | ……………………… | 161 |
| 56. | DB12/046.62－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第62部分：锂离子电池 | ……………………… | 164 |
| 57. | DB12/046.63－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第63部分：精纺毛织品 | ……………………… | 167 |
| 58. | DB12/046.64－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第64部分：印染布 | …………………………… | 170 |
| 59. | DB12/046.65－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第65部分：棉布 | …………………………… | 173 |
| 60. | DB12/046.66－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第66部分：棉纱 | …………………………… | 176 |
| 61. | DB12/046.67－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第67部分：地塞米松 | ……………………… | 179 |
| 62. | DB12/046.68－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第68部分：大输液 | ……………………… | 182 |
| 63. | DB12/046.69－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第69部分：方丹参滴丸 | ……………………… | 185 |
| 64. | DB12/046.70－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第70部分：咖啡因 | …………………………… | 188 |
| 65. | DB12/046.71－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第71部分：软饮料 | …………………………… | 191 |
| 66. | DB12/046.72－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第72部分：卷烟 | …………………………… | 194 |
| 67. | DB12/046.73－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第73部分：白酒 | …………………………… | 197 |
| 68. | DB12/046.74－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第74部分：造纸 | …………………………… | 200 |
| 69. | DB12/046.75－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第75部分：油墨 | …………………………… | 203 |
| 70. | DB12/046.76－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第76部分：啤酒 | …………………………… | 206 |
| 71. | DB12/046.77－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第77部分：酒精 | …………………………… | 209 |
| 72. | DB12/046.78－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第78部分：瓦楞纸 | …………………………… | 212 |
| 73. | DB12/046.79－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第79部分：洗衣粉 | …………………………… | 215 |
| 74. | DB12/046.80－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第80部分：油漆 | …………………………… | 218 |
| 75. | DB12/046.81－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第81部分：食用油 | …………………………… | 221 |
| 76. | DB12/046.82－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第82部分：空调器 | …………………………… | 224 |
| 77. | DB12/046.83－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第83部分：微波炉 | …………………………… | 227 |
| 78. | DB12/046.84－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第84部分：聚苯乙烯发泡制品 | ………………… | 230 |
| 79. | DB12/046.85－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第85部分：显象管、显示管 | ………………… | 233 |
| 80. | DB12/046.86－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第86部分：贴片电容 | …………………………… | 236 |
| 81. | DB12/046.87－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第87部分：集成电路 | …………………………… | 239 |
| 82. | DB12/046.88－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第88部分：晶振 | …………………………… | 242 |
| 83. | DB12/046.89－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第89部分：手机 | …………………………… | 245 |
| 84. | DB12/046.90－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第90部分：通信机 | …………………………… | 248 |
| 85. | DB12/046.91－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第91部分：葡萄酒 | …………………………… | 251 |
| 86. | DB12/046.92－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第92部分：酸奶 | …………………………… | 254 |
| 87. | DB12/046.93－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第93部分：超高温无菌奶 | ………………… | 257 |
| 88. | DB12/046.94－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第94部分：自来水 | …………………………… | 260 |
| 89. | DB12/046.95－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第95部分：港口吞吐量 | …………………… | 263 |
| 90. | DB12/046.96－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第96部分：钢绞线 | …………………………… | 266 |
| 91. | DB12/046.97－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第97部分：焊管 | …………………………… | 269 |
| 92. | DB12/046.98－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第98部分：管桩 | …………………………… | 272 |
| 93. | DB12/046.99－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第99部分：变压器 | ……………………… | 275 |
| 94. | DB12/046.100－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第100部分：果汁饮料 | ……………………… | 278 |
| 95 | DB12/046.101－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第101部分：低氧铜杆 | ……………………… | 281 |
| 96 | DB12/046.102－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第102部分：汽车轮胎 | ……………………… | 284 |
| 97 | DB12/046.103－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第103部分：摩托车 | …………………………… | 287 |
| 98 | DB12/046.104－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第104部分：棕榈油 | …………………………… | 290 |
| 99 | DB12/046.105－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第105部分：燃煤集中供热热源厂 | …………… | 293 |
| 100 | DB12/046.106－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第106部分：石灰 | …………………………… | 296 |

前  言

本系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则的规定。

本系列标准是由《产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则》及99种《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》组成。本系列的其它标准见附录A。

DB12/T046—2011《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准是对原天津市地方标准DB12/T046—2008《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》的修订。

本次修订对2008版系列标准中的94项产品标准全部进行了重新审定，对其中的83项产品能耗限额指标进行了调整。

修订后作废标准5项，其中格法玻璃、促进剂属于国家明令淘汰或工艺落后产品,还原铁因为生产成本过高而停产。纯碱产品因为生产工艺改变，需要重新制定标准，生石灰产品由于国家政策停产。

合并水泥熟料与水泥2项产品，因为工艺流程相同，熟料是水泥的中间产品。

未作指标调整的产品5项，分别是涤纶长丝、聚苯乙烯发泡制品、合成氨、造纸、酒精，原因是产品停产或者当前生产规模过小。

新增产品11项，分别为序号96的钢绞线，序号97的焊管，序号98的管桩，序号99的变压器，序号100的果汁饮料，序号101的低氧铜杆，序号102的汽车轮胎，序号103的摩托车，序号104的棕榈油，序号105的集中供热，序号106的冶金用石灰。

随着本市经济发展，本系列标准会补充新产品能耗标准，其序列号将依次排列。

本系列中顺序号依然沿用原标准规定，新增部分将优先使用作废标准的顺序号。

《产品单位产量综合能耗计算方法及限额制定 第1部分：总则》规定了编写本系列其它各项产品单位产量综合能耗计算方法及限额标准应共同遵循的基本原则。

附录A列出了本系列标准的100项标准名称，附录B给出了各种能源的折标系数，附录C给出了耗能工质能源等价值。

本系列标准由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本系列标准负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本系列标准参加起草单位：天津市节能监测一站、监测四站、监测五站、监测六站、监测七站、监测八站、节能中心、电力协会、渤海化工集团、计量科学研究院。

本系列标准主要起草人：王景梁、张莹、桂文琦、苗长青、陈虹、梅国栋、周冀良、宋丽敏、韩瑞国、王金祥、张宝琴、尚克武、张温习。

本系列标准主要修订人：任长青、韩瑞国、隰建成、吕宝森、完卫平、何少聪、周永山。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

范围

本部分规定了产品单位产量综合能耗的定义、计算方法及其限额的制定与管理要求。

本部分适用于工业企业生产的产品、工序（装置）及港口吞吐量。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5623-2008产品电耗定额制定和管理导则

GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

产品总综合能耗　total comprehensive energy consumption of products

在报告期内，某种产品生产全过程中实际消耗的各种能源实物量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，按本部分规定的方法进行计算后得到的以标准煤量表示的能耗总量。

产品单位产量综合能耗　comprehensive energy consumption of per unit product

某种产品的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

产品工序（装置）综合耗能量　comprehensive energy consumption of product procedure

某工序（装置）生产某种产品实际消耗的各种能源实物量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，按本部分规定的方法进行计算后得到的以标准煤量表示的能耗总量。

计算原则

产品单位产量综合能耗的计算应以计量数据为基础。

计算单位产量综合能耗，只计算本企业生产活动实际消耗的各种能源，包括一次能源、二次能源和耗能工质。

对于某些行业，耗能工质所消耗的能源是否计入产品总综合能耗则按照有关行业部门的规定；

对于使用外购、外协加工的零部件、半成品生产产品时，它们所消耗的能源不计入本企业产品综合能耗中。国家、行业另有规定的则按照规定执行；

用做原料、辅料的能源应计入产品总综合能耗中。国家、行业另有规定的则按照规定执行；

没有计入成品产量的不合格产品所消耗的能源应计入产品总综合能耗中；

回收的能源供生产其它产品使用的量，应从本产品综合能耗中扣除，但要计入使用此能源的那种产品的综合能耗中。行业部门另有规定者除外。

实际消耗的各种能源不得重计或漏计。对同时生产多种产品且实际消耗又无法分别进行实测时，可折算成标准产品统一计算，或按产量或采用其它方法合理分摊。

实际消耗的一次能源实物量应按实测的收到基低位发热量折算为标准煤量，二次能源及耗能工质实物量应按相应的能源折算系数折算为标准煤量。其能源折标准煤系数：

本企业自产的，按实际测试数值确定；

外购的，按有关实测值计算；外购电力取当量值折算。

产品产量应为入库的符合国家、行业产品质量标准或订货合同规定的合格品产量。不合格产品不得计入成品产量。

为了在同行业中实现相同产品能耗可比而采用产品可比单位产量综合能耗时，按照国家、行业规定的相应计算方法进行计算。

对于使用产品电耗限额的产品，其单位产量综合电耗的计算按GB/T5623的规定。

计算公式

产品总综合能耗的计算

产品总综合能耗就是企业在报告期内生产某种产品的生产活动总用能量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括与生产无关的用于生活目的的能源、基建用能、外销能源和回收自用的能源。

某种产品的总综合能耗按公式（1）计算：

Ei =Ezi+Eji ………………………………………………（1）

式中：

Ei——某种产品的总综合能耗，吨(标准煤)；

Ezi——该种产品的直接综合能耗，吨(标准煤)；

Eji——该种产品的间接综合能耗，吨(标准煤)。

产品直接综合能耗

产品的直接综合能耗即该产品主要生产系统综合能耗，包括从原料投入至产品产出整个生产过程的工艺用能、设备运行用能、检修调整用能以及它们的损耗。

某种产品的直接综合能耗可按公式（2）计算，也可将主要生产系统化分成若干生产单元（如车间、生产线、工序等）后按公式（3）计算：

k

Ezi = ∑  (Esi×ρs) ……………………………………（2）

s＝1

式中：

Esi——报告期内某种产品主要生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

m

Ezi = ∑ Ezti  …………………………………………………（3）

t＝1

式中：

Ezti——报告期内某种产品主要生产系统第t个生产单元直接综合能耗，吨(标准煤)；

m——该种产品主要生产系统生产单元数；

产品间接综合能耗

某种产品间接综合能耗等于企业辅助生产系统、附属生产系统为生产该种产品实际消耗的综合能耗及企业在该种产品生产中的损失综合能耗的总和。可按实测值计算也可按公式（4）计算或采用其它科学、合理的方法计算：

Eii =(Ef+Ef′+Ef〝〞)·ξi …………………………………………（4）

式中：

Ef——报告期内企业辅助生产系统综合能耗，吨(标准煤)；

Ef′——报告期内企业附属生产系统综合能耗，吨(标准煤)；

Ef〝——报告期内企业损失综合能耗，吨(标准煤)；

ξi——某种产品的间接能耗分摊系数。

其中，辅助生产系统综合能耗包括供配电、供排水、动力站房、采暖空调、工具机修、厂内运输、仪表、原料与产品检验等部门实际消耗的各种能源实物量以及厂区、生产厂房、仓库、生产办公室等地照明用电量分别折算为标准煤后的总和。

附属生产系统综合能耗是指生产系统厂部和厂区内为生产服务的部门和单位，如厂属环保设施、厂区内的科室、食堂、浴室、医务室、哺乳室和厕所等（不包括独立核算的单位）实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤后的总和。独立核算的附属生产系统，其综合能耗按照外销能源计算。

损失综合能耗，包括各种能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗量，如：库损、变损、线损及各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和。

某种产品的间接综合能耗分摊系数可按公式（5）计算。也可按其它科学、合理的方法计算：

Ezi

ξi = ———…………………………………………………（5）

n

∑Ezi

i＝1

式中：

n——报告期内企业生产的产品种类数。

产品单位产量综合能耗的计算

某种产品单位产量直接综合能耗按公式（6）计算：

Ezi

ezi = ——— ×103……………………………………………（6）

Mi

式中：

ezi——某种产品单位产量直接综合能耗，千克(标准煤)/产品单位；

Mi——报告期内产出的该种产品合格品量，产品单位。

某种产品单位产量间接综合能耗按公式（7）计算：

Eji

eji = ——— ×103 ……………………………………………（7）

Mi

式中：

eji——某种产品单位产量间接综合能耗，千克(标准煤)/产品单位.

某种产品单位产量综合能耗按公式（8）或公式（9）计算：

Ei

ei = ——— ×103 ………………………………………………（8）

Mi

式中：

ei——某种产品单位产量综合能耗，千克(标准煤)/产品单位。

ei =ezi+eji …………………………………………………（9）

限额制定

制定原则

产品单位产量能耗限额应在保证产品质量、安全生产、满足环保要求的基础上，本着科学合理、鼓励先进、鞭策后进的原则制定，以达到推动能源科学管理，促进节能技术进步，提高能源利用水平的目的。

制定方法

产品单位产量综合能耗限额应依据下列资料，采用数理统计分析与实际测试计算相结合的方法制定：

统计资料

企业最近三年的用能结构（能源种类、消耗量、品质），产品结构（产品品种、产量、产值、原料），生产工艺及其变化，生产设备及其变化；

企业最近三年的产品能耗定额及其执行情况；

国内、外同类产品能耗水平及生产技术发展趋势。

实测资料

在正常生产情况下，对产品能耗进行的现场实际测试数据。

管理要求

企业应根据产品能耗限额制定和下达本企业用能部门和设备的能源消耗定额，定期考核。

企业应按照GB17167的要求配齐能源计量器具，加强能源计量管理，确保计量数据准确、可靠和齐全。

企业应按照本部分规定的方法对主要产品能耗情况进行认真核算和分析，并定期向上级主管单位报送产品单位产量综合能耗限额执行情况，按年度进行考核。

企业及其主管部门应在统计分析的基础上，按照本部分的要求及时做好产品能耗定额的修订工作，不断提高能源管理水平，降低产品能耗。

（资料性附录）
产品单位产量综合能耗计算方法及限额系列标准

| 1. | DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | DB12/046.02－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第2部分：吨钢 |  |
| 3. | DB12/046.03－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第3部分：无缝钢管 |  |
| 4. | DB12/046.04－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第4部分：转炉炼钢 |  |
| 5. | DB12/046.05－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第5部分：电炉炼钢 |  |
| 6. | DB12/046.07－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第7部分：炼铁 |  |
| 7. | DB12/046.08－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第8部分：冷拔无缝钢管 |  |
| 8. | DB12/046.09－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第9部分：棒材 |  |
| 9. | DB12/046.10－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第10部分：热轧无缝钢管 |  |
| 10. | DB12/046.11－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第11部分：热轧带钢 |  |
| 11. | DB12/046.12－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第12部分：中、厚板 |  |
| 12. | DB12/046.13－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第13部分：小型材 |  |
| 13. | DB12/046.14－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第14部分：烧结 |  |
| 14. | DB12/046.15－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第15部分：线材 |  |
| 15. | DB12/046.16－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第16部分：焦化 |  |
| 16. | DB12/046.17－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第17部分：冷扎薄板 |  |
| 17. | DB12/046.18－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第18部分：阳极铜精炼 |  |
| 18. | DB12/046.19－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第19部分：电解铜精炼 |  |
| 19. | DB12/046.20－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第20部分：氧化铝型材 |  |
| 20. | DB12/046.21－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第21部分：挤压铝型材 |  |
| 21. | DB12/046.22－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第22部分：原油加工 |  |
| 22. | DB12/046.23－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第23部分：原油加工单位能量因数 |  |
| 23. | DB12/046.24－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第24部分：乙烯装置 |  |
| 24. | DB12/046.25－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第25部分：涤纶短丝装置 |  |
| 25. | DB12/046.26－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第26部分：涤纶长丝装置 |  |
| 26. | DB12/046.27－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第27部分：PTA装置 |  |
| 27. | DB12/046.28－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第28部分：聚乙烯装置 |  |
| 28. | DB12/046.29－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第29部分：聚丙烯装置 |  |
| 29. | DB12/046.30－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第30部分：火力发电厂供电 |  |
| 30. | DB12/046.31－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第31部分：火力发电厂供热 |  |
| 31. | DB12/046.33－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第33部分：工程轮胎 |  |
| 32. | DB12/046.34－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第34部分：顺酐 |  |
| 33. | DB12/046.35－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第35部分：电石法聚氯乙烯 |  |
| 34. | DB12/046.37－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第37部分：炭黑 |  |
| 35. | DB12/046.38－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第38部分：环氧氯丙烷 |  |
| 36. | DB12/046.39－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第39部分：环氧丙烷 |  |
| 37. | DB12/046.40－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第40部分：氯化钾 |  |
| 38. | DB12/046.41－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第41部分：合成氨 |  |
| 39. | DB12/046.43－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第43部分：平板玻璃 |  |
| 40. | DB12/046.44－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第44部分：水泥 |  |
| 41. | DB12/046.46－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第46部分：粉磨站水泥 |  |
| 42. | DB12/046.48－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第48部分：石膏板 |  |
| 43. | DB12/046.49－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第49部分：页岩砖 |  |
| 44. | DB12/046.50－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车 |  |
| 45. | DB12/046.51－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第51部分：汽车发动机 |  |
| 46. | DB12/046.52－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第52部分：汽车桥 |  |
| 47. | DB12/046.53－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第53部分：电焊丝 |  |
| 48. | DB12/046.54－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第54部分：齿轮机床 |  |
| 49. | DB12/046.55－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第55部分：冰箱压缩机 |  |
| 50. | DB12/046.56－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第56部分：电焊条 |  |
| 51. | DB12/046.57－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第57部分：机械电炉钢 |  |
| 52. | DB12/046.58－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第58部分：机车车辆弹簧件 |  |
| 53. | DB12/046.59－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第59部分：曲轴锻件 |  |
| 54. | DB12/046.60－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第60部分：铅酸蓄电池 |  |
| 55. | DB12/046.61－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第61部分：镍氢电池 |  |
| 56. | DB12/046.62－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第62部分：锂离子电池 |  |
| 57. | DB12/046.63－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第63部分：精纺毛织品 |  |
| 58. | DB12/046.64－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第64部分：印染布 |  |
| 59. | DB12/046.65－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第65部分：棉布 |  |
| 60. | DB12/046.66－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第66部分：棉纱 |  |
| 61. | DB12/046.67－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第67部分：地塞米松 |  |
| 62. | DB12/046.68－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第68部分：大输液 |  |
| 63. | DB12/046.69－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第69部分：方丹参滴丸 |  |
| 64. | DB12/046.70－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第70部分：咖啡因 |  |
| 65. | DB12/046.71－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第71部分：软饮料 |  |
| 66. | DB12/046.72－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第72部分：卷烟 |  |
| 67. | DB12/046.73－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第73部分：白酒 |  |
| 68. | DB12/046.74－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第74部分：造纸 |  |
| 69. | DB12/046.75－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第75部分：油墨 |  |
| 70. | DB12/046.76－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第76部分：啤酒 |  |
| 71. | DB12/046.77－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第77部分：酒精 |  |
| 72. | DB12/046.78－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第78部分：瓦楞纸 |  |
| 73. | DB12/046.79－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第79部分：洗衣粉 |  |
| 74. | DB12/046.80－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第80部分：油漆 |  |
| 75. | DB12/046.81－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第81部分：食用油 |  |
| 76. | DB12/046.82－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第82部分：空调器 |  |
| 77. | DB12/046.83－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第83部分：微波炉 |  |
| 78. | DB12/046.84－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第84部分：聚苯乙烯发泡制品 |  |
| 79. | DB12/046.85－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第85部分：显象管、显示管 |  |
| 80. | DB12/046.86－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第86部分：贴片电容 |  |
| 81. | DB12/046.87－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第87部分：集成电路 |  |
| 82. | DB12/046.88－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第88部分：晶振 |  |
| 83. | DB12/046.89－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第89部分：手机 |  |
| 84. | DB12/046.90－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第90部分：通信机 |  |
| 85. | DB12/046.91－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第91部分：葡萄酒 |  |
| 86. | DB12/046.92－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第92部分：酸奶 |  |
| 87. | DB12/046.93－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第93部分：超高温无菌奶 |  |
| 88. | DB12/046.94－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第94部分：自来水 |  |
| 89. | DB12/046.95－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第95部分：港口吞吐量 |  |
| 90. | DB12/046.96－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第96部分：钢绞线 |  |
| 91. | DB12/046.97－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第97部分：焊管 |  |
| 92. | DB12/046.98－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第98部分：管桩 |  |
| 93. | DB12/046.99－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第99部分：变压器 |  |
| 94. | DB12/046.100－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第100部分：果汁饮料 |  |
| 95 | DB12/046.101－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第101部分：低氧铜杆 |  |
| 96 | DB12/046.102－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第102部分：汽车轮胎 |  |
| 97 | DB12/046.103－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第103部分：摩托车 |  |
| 98 | DB12/046.104－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第104部分：棕榈油 |  |
| 99 | DB12/046.105－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第105部分：燃煤集中供热热源厂 |  |
| 100 | DB12/046.106－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第106部分：石灰 |  |

（资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数

表B.1  各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 折标准煤系数 |
| --- | --- |
| 原 煤 | 0.7143千克标准煤/千克 |
| 洗 精 煤 | 0.9000千克标准煤/千克 |
| 洗 中 煤 | 0.2857千克标准煤/千克 |
| 煤 泥 | 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 |
| 型 煤 | 0.5-0.7千克标准煤/千克 |
| 焦 炭 | 0.9714千克标准煤/千克 |
| 原 油 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 燃 料 油 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 汽 油 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 煤 油 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 柴 油 | 1.4571千克标准煤/千克 |
| 液化石油气 | 1.7143千克标准煤/千克 |
| 炼厂干气 | 1.5714千克标准煤/千克 |
| 其他石油制品 | 1-1.4千克标准煤/千克 |
| 天 然 气 | 1.1-1.33千克标准煤/立方米 |
| 液化天然气 | 1.7572千克标准煤/千克 |
| 焦炉煤气 | 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 |
| 高炉煤气 | 1.286千克标准煤/立方米 |
| 其它煤气 | 0.17-1.2143千克标准煤/立方米 |
| 发生煤气 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
| 重油催化裂解煤气 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
| 重油热裂解煤气 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
| 焦炭制气 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
| 压力气化煤气 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
| 水 煤 气 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
| 煤 焦 油 | 1.1429千克标准煤/千克 |
| 粗 苯 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 其他焦化产品 | 1.1-1.5千克标准煤/千克 |
| 热力(当量) | 0.03412千克标准煤/百万焦耳 |
|  | 0.14286千克标准煤/1000千卡 |
| 电力(当量) | 0.1229千克标准煤/千瓦小时 |

（资料性附录）
耗能工质能源等价值

表C.1  耗能工质能源等价值

| 耗能工质名称 | 单位 | 能源等价值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热值 兆焦 | 折标煤 千克 |  |
| 新鲜水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 | 指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算。 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |  |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |  |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |  |
| 氧气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |  |
| 氮气 | 立方米 | 11.7230 19.6771 | 0.4000 0.6714 | 当副产品时 当主产品时 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 | 按耗电石计算 |
| 电石 | 千克 | 60.9188 | 2.0786 | 按平均耗焦碳、电等计算 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.02—2011

代替 DB 12/046.02－2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第2部分：吨钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 2：Ton steel

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第2项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.02－2008相比，主要对吨钢综合能耗限额指标进行了修订。

原标准第5章中吨钢综合能耗限额指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分，按照国家的产业政策要求余压、余能回收合理利用的原则，参考国家标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平对吨钢综合能耗限额指标进行了修订，由原标准吨钢综合能耗应不大于一类企业700千克（标准煤）/吨、二类企业730千克（标准煤）/吨，修订为吨钢综合能耗应不大于630千克（标准煤）/吨。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第2部分：吨钢

- 范围

本部分规定了吨钢单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内钢铁联合企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

综合耗能量　comprehensive energy consumption

报告期内企业从原料进厂开始至成品出厂的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除外供回收余能后折算成标准煤。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

吨钢综合能耗　comprehensive energy consumption per ton steel

综合耗能量与企业同期内产出钢的合格品产品产量的比值。

计算方法

综合耗能量及吨钢综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

钢产量计算

钢产量计算以吨为单位。

钢产量以本企业检验合格的模铸钢锭、连铸钢坯、液态钢（铸钢水）产量计算，M吨。

直接生产耗能量

直接生产耗能量包括：

- 烧结工序耗能量：E1   吨（标准煤）；

焦化工序耗能量：E2   吨（标准煤）；

炼铁工序耗能量：E3   吨（标准煤）；

石灰工序耗能量：E4   吨（标准煤）；

炼钢工序耗能量：E5   吨（标准煤）；

轧钢工序耗能量：E6   吨（标准煤）；

热处理工序耗能量：E7   吨（标准煤）；

直接生产耗能量按（1）式计算：

＝………………………………………………（1）

式中：

—报告期内企业直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内企业第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

间接（辅助、附属、损失）耗能量

间接（辅助、附属、损失）耗能量（在以上各生产工序中已计入的辅助、附属、损失耗能量除外）包括：

- 辅助生产系统耗能量：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等辅助生产系统实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和:    吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量：厂区内职能科室（生产管理和调度指挥系统）食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等附属生产系统实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和:   吨（标准煤）；

损失耗能量：各种能源及耗能工质在企业内部进行储存、转换及分配供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等损失能耗实物量分别折算为标准煤后的总和(注：吨钢综合能耗中企业亏损应包括一级计量的损失量。):   吨（标准煤）。

间接耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—间接生产耗能量，吨（标准煤）。

企业余能回收外供量

企业余能回收外供量包括：

- 回收蒸汽外供量折算成标准煤量:   吨（标准煤）；

发电外供量折算成标准煤量:       吨（标准煤）；

回收高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气外供量折算成标准煤量:   吨（标准煤）。

企业余能回收外供量按（3）式计算。

＝++………………………………………………（3）

式中：

—企业余能回收外供量，吨（标准煤）。

吨钢综合能耗

综合耗能量按（4）式计算：

＝+-……………………………………………（4）

式中：

—综合耗能量，吨（标准煤）。

吨钢综合能耗按（5）式计算：

＝×1000 ……………………………………………（5）

式中：

—吨钢综合能耗，千克（标准煤）/吨。

吨钢综合能耗限额

吨钢综合能耗应不大于630千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.03—2011

代替DB12/046.03－2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第3部分：无缝钢管

Calculation method and stipulation of comprehensive energyconsumption norm for per unit product - Part 3 ：Seamless steel tube

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 027.010

F01

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第3项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.03－2008相比，主要对无缝钢管吨管综合能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、同行业整体能耗水平，将原定应不大于665千克（标准煤）/吨的指标，修订为应不大于450千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、张莹、朱天利、李志、王亮

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第3部分：无缝钢管

- 范围

本部分规定了无缝钢管吨管综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内无缝钢管的钢铁联合企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

综合耗能量  comprehensive energy consumption

报告期内企业钢管产品从原料进厂至成品钢管入库的生产全过程中所消耗的能源（包括一次能源、二次能源和耗能工质），扣除外供能源后折算成标准煤之和，包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

吨管综合能耗  comprehensive energy consumption per unit seamless steel tube

综合耗能量与企业同期内产出的钢管合格品总量的比值。

计算方法

综合耗能量及吨管综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

钢管产量计算

钢管产量计算以吨为单位。

钢管产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。

钢管直接生产耗能量

钢管直接生产耗能量包括：

- 直接还原铁工序耗能量：E1  吨（标准煤）；

高炉铁前工序耗能量：E2  吨（标准煤）；

石灰工序耗能量：E3  吨（标准煤）；

电炉炼钢工序耗能量：E4  吨（标准煤）；

轧管工序耗能量：E5  吨（标准煤）；

热处理工序耗能量：E6  吨（标准煤）；

管加工工序耗能量：E7  吨（标准煤）。

钢管直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内钢管直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内钢管第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

钢管间接耗能量

钢管间接（辅助、附属、损失）耗能量（在以上各生产工序中已计入辅助、附属、损失耗能量除外）包括：

- 钢管辅助生产系统耗能量：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等辅助生产系统实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和：   吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量：厂区内职能科室（生产管理和调度指挥系统）食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等附属生产系统实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：   吨（标准煤）；

损失耗能量：各种能源及耗能工质在企业内部进行储存、转换及分配供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等损失能耗实物量分别折算为标准煤后的总和（注：吨管综合能耗中企业亏损应包括一级计量的损失量。）：  吨（标准煤）。

钢管间接耗能量按（2）式计算：

＝++…………………………………………（2）

式中：

—钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

企业余能回收外供量

企业余能回收外供量包括：

- 回收蒸汽外供量折算成标准煤量： 吨（标准煤）；

发电外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）；

高炉煤气回收外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

企业余能回收外供量折算成标准煤量按（3）式计算。

＝++……………………………………………（3）

式中：

—企业余能回收外供量，吨（标准煤）。

吨管综合能耗

综合能耗按（4）式计算：

＝+-…………………………………………………（4）

式中：

—综合耗能量，吨（标准煤）。

吨管综合能耗按（5）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（5）

式中：

—吨管综合能耗，千克（标准煤）/吨。

吨管综合能耗限额指标

吨管综合能耗应不大于450千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.04—2011

代替DB12/046.04－2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第4部分：转炉炼钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 4：Converter steel procedure

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 27.010

F01

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第4项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.04－2008相比修改如下：

依据国家标准《粗钢生产主要工序单位产品能耗限额》的计算范围，为与国家标准统一口径便于操作，统计范围不包括精炼、连铸工序的能耗。对应的标准条款为原标准3.1转炉炼钢工序能耗量：报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至钢坯（钢锭）生产全过程；修改后的标准为：报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至转炉生产出合格钢水为止全过程并在直接生产系统注明（不包括精炼、连铸耗能量）。

对转炉炼钢工序能耗计算方法进行了修订

转炉钢坯（钢锭）产品产量计算中的钢坯（钢锭）修改为合格钢水

转炉钢坯（钢锭）产品产量计算以吨为单位中的钢坯（钢锭）修改合格钢水

转炉钢坯（钢锭）以本企业检验合格品产量计算，M吨中的钢坯（钢锭）取消

转炉炼钢工序直接生产耗能量中取消了四项耗能量：

炉外精炼、炉外处理等耗能量：E3                 吨（标准煤）；

连铸耗能量：E4                                 吨（标准煤）；

精整耗能量：E5                                 吨（标准煤）；

产品出厂耗能量 ：E6                                                     吨（标准煤）。

转炉炼钢工序直接生产耗能量中增加了2项系统能耗：

渣处理系统耗能E3

余能回收系统E4

对转炉炼钢工序能耗指标进行了修订。对原标准中第五章转炉炼钢工序能耗指标进行了修订，参考国家粗钢生产转炉工序单位产品能源消耗限额限定值≤0千克（标准煤）/吨的标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平对转炉炼钢工序能耗限额指标进行了修订。依据国家的产业政策要求转炉煤气必须回收合理利用，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准转炉炼钢工序能耗应不大于一类企业14千克（标准煤）/吨、二类企业22千克（标准煤）/吨，修订为转炉炼钢工序能耗应不大于-8千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹

产品单位产量综合能耗计算方法及限额第4部分：转炉炼钢

- 范围

本部分规定了转炉炼钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内钢铁企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

转炉炼钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of converter procedure

报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至转炉生产出合格钢水为止全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤之和。是直接生产系统（不包括精炼、连铸耗能量）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

转炉炼钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of converter procedure

转炉炼钢工序耗能量与同期内产出的该工序钢水合格品产量的比值。

计算方法

转炉炼钢工序耗能量及转炉炼钢工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

转炉合格钢水产品产量计算

转炉合格钢水产品产量计算以吨为单位。

转炉以本企业检验合格钢水产量计算，M吨。

转炉炼钢工序直接生产耗能量

转炉炼钢工序直接生产耗能量包括：

- 铁水预处理，包括铁水脱S、P、Si等耗能量：E1  吨（标准煤）；

转炉炼钢耗能量：E2  吨（标准煤）；

渣处理系统耗能E3

余能回收系统E4

转炉炼钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………（1）

式中：

—报告期内转炉炼钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；
—报告期内转炉炼钢工序第s道直接生产工序耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

转炉炼钢工序间接耗能量

转炉炼钢工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：烤包（钢包、中间包）、冷却系统（泵站）、煤气清洗、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和，吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：转炉炼钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等，实际消耗的电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和,吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在转炉炼钢工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

炼钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—炼钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

转炉炼钢工序回收能源

转炉炼钢工序回收能源包括：

- 转炉煤气回收外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）；

蒸汽回收系统回收蒸汽外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

转炉炼钢工序回收能源外供量按（3）式计算。

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—转炉炼钢工序回收能源外供量，吨（标准煤）。

转炉炼钢工序耗能量

转炉炼钢工序耗能量按（4）式计算：

＝+-……………………………………………（4）

式中：

—转炉炼钢工序耗能量，吨（标准煤）。

转炉炼钢工序能耗

转炉炼钢工序能耗按（5）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（5）

式中：

—转炉炼钢工序能耗，千克（标准煤）/吨。

转炉炼钢工序能耗限额指标

转炉炼钢工序能耗应不大于-8千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.05—2011

代替DB12/T 046.05-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第5部分：电炉炼钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 5：Electric steel procedure

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 27.010

F01

前  言

本部分的编写GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则的规定，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第5项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.05－2008相比修改变化如下：

依据国家标准《粗钢生产主要工序单位产品能耗限额》的计算范围，为了与国家标准统一口径便于操作，统计范围不包括精炼、连铸工序的能耗。原标准3.1电炉炼钢工序能耗量：报告期内炼钢从原料进入工序至钢坯（钢锭）生产全过程中的钢坯（钢锭）修订为合格钢水，并在直接生产系统后注明（不包括精炼、连铸耗能量）。

对电炉炼钢工序能耗计算方法进行了修订：

电炉钢坯（钢锭）产品产量计算中的钢坯（钢锭）修改为合格钢水；

电炉钢坯（钢锭）产品产量计算以吨为单位中的钢坯（钢锭）修订合格钢水；

电炉钢坯（钢锭）以本企业检验合格品产量计算，M吨中的钢坯（钢锭）修订合格钢水。

电炉炼钢工序直接生产耗能量中取消了四项耗能量：

炉外精炼、炉外处理等耗能量：E6                 吨（标准煤）；

连铸耗能量：E7                                 吨（标准煤）；

精整耗能量：E8                                 吨（标准煤）；

产品出厂耗能量 ：E9                            吨（标准煤）。

对电炉炼钢工序能耗限额指标进行了修订，参考国家标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准电炉炼钢工序能耗：普通钢应不大于95千克（标准煤）/吨、特除钢应不大于130千克（标准煤）/吨，修订为普通钢应不大于88千克（标准煤）/吨、特除钢应不大于150千克（标准煤）/吨。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、桂文琪、周冀良、宋丽敏、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第5部分：电炉炼钢

- 范围

本部分规定了电炉炼钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业电炉炼钢工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗限额制定和计算方法 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电炉炼钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of electric steel procedure

报告期内炼钢生产从原料进入工序至电炉生产出合格钢水全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源折算成标准煤之和。是直接生产系统（不包括精炼、连铸耗能量）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

电炉炼钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of electric steel procedure

电炉炼钢工序耗能量与同期内产出的该工序钢水合格品产量的比值。

计算方法

综合耗能量及吨钢综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

电炉合格钢水产品产量计算

电炉合格钢水产品产量计算以吨为单位。

电炉合格钢水以本企业检验合格品产量计算，M吨。

电炉炼钢工序直接生产耗能量

电炉炼钢工序直接生产耗能量包括：

废钢预热和处理的能耗：E1  吨（标准煤）；

原材料的烘烤、干燥能耗（包括石灰的二次烘烤、耐火材料和粉状材料的干燥、铁合金的烘烤等）：E2    吨（标准煤）；

铁水预处理包括铁水脱S、P、Si等耗能量：E3   吨（标准煤）；

电炉冶炼耗能量：E4   吨（标准煤）；

钢包烘烤耗能量：E5   吨（标准煤）；

电炉炼钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内电炉炼钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内电炉炼钢工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

电炉炼钢工序间接耗能量：

电炉炼钢工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、炉渣处理、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和：   吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：电炉炼钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和： 吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在电炉炼钢工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：  吨（标准煤）。

炼钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝…………………………………………………（2）

式中：

—炼钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；

—炼钢工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—炼钢工序产品间接生产工序数。

电炉炼钢工序余能回收外供量

电炉炼钢工序余能回收外供量：   吨（标准煤）。

电炉炼钢工序能耗

电炉炼钢工序耗能量按（3）式计算：

＝+-………………………………………………（3）

式中：

—电炉炼钢工序耗能量，吨（标准煤）。

电炉炼钢工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—电炉炼钢工序能耗；千克（标准煤）/吨

电炉炼钢工序能耗限额指标

电炉炼钢工序能耗：普通钢应不大于88千克（标准煤）/吨；

特殊钢应不大于150千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.07—2011

代替DB12/046.07－2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第7部分：炼铁

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 7：Puddling procedure

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 27.010

F01

前  言

本部分的修改符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第7项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.07－2008相比，主要对炼铁工序能耗限额指标进行了修订。原标准条款中5中的炼铁工序能耗指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。参考国家粗钢生产高炉工序单位产品能源消耗限额限定值≤446千克(标准煤)/吨的标准、依据国家的产业政策要求高炉煤气必须回收合理利用，国家“十一五”规划，冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对高炉炼铁工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准炼铁工序能耗应不大于一类企业495千克(标准煤)/吨、二类企业555千克(标准煤)/吨，修订为炼铁工序能耗应不大于445千克(标准煤)/吨。

在标准条款5中补充了“若原料钒钛磁铁矿比例每增加10%，高炉工序能耗增加3千克(标准煤)/吨”。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第7部分：炼铁

- 范围

本部分规定了炼铁工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业炼铁生产企业或炼铁生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

炼铁工序耗能量  comprehensive energy consumption of puddling procedure

报告期内企业高炉炼铁从原、燃料进入工序至产品（铁水）出工序的生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

炼铁工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of puddling procedure

炼铁工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品产量的比值。

计算方法

炼铁工序耗能量及炼铁工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

铁水产量计算

铁水产量计算以吨为单位。

铁水量以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

炼铁工序直接生产耗能量

炼铁工序直接生产耗能量包括：

- 原、燃料供给耗能量：E1  吨（标准煤）；

高炉本体耗能量：E2  吨（标准煤）；

鼓风耗能量：E3   吨（标准煤）；

热风炉耗能量：E4   吨（标准煤）；

喷吹燃料耗能量：E5   吨（标准煤）；

渣铁处理耗能量：E6   吨（标准煤）。

炼铁工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内炼铁工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内炼铁工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

炼铁工序间接耗能量

炼铁工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统包括：煤气清洗、碾泥、冷却、车间烤包、煤气放散、TRT系统自耗能、炼铁厂或车间所管辖的机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等所消耗的各种耗能量总和,  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：炼铁工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和,  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在炼铁工序生产中炼铁工序界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和,E3′  吨（标准煤）。

炼铁工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++……………………………………………（2）

式中：

—炼铁工序间接生产耗能量,吨（标准煤）。

炼铁工序余能回收

炼铁工序余能回收包括：

- 高炉煤气回收量折算成标准煤量:  吨（标准煤）；

TRT系统发电量折算成标准煤量:  吨（标准煤）。

炼铁工序余能回收量按（3）式计算:

＝+………………………………………………（3）

式中：

—炼铁工序余能回收量,吨（标准煤）。

炼铁工序耗能量

炼铁工序耗能量按（4）式计算：

＝+-…………………………………………（4）

式中：

—炼铁工序耗能量,吨（标准煤）。

炼铁工序能耗

炼铁工序能耗按（5）式计算：

＝×1000 ……………………………………………（5）

式中：

—炼铁工序能耗,千克（标准煤）/吨。

炼铁工序能耗限额指标

炼铁工序能耗应不大于445千克(标准煤)/吨。若原料中钒钛磁铁矿用量每增加10%，工序能耗增加3千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.08—2011

代替DB12/046.08-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第8部分：冷拔无缝钢管

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 8：Hard-drawn seamless steel tube procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 27.010

F01

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第8项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.08－2008相比，主要变化如下：

考虑到有的冷拔无缝钢管企业生产原料是从管坯开始3.1定义中把坯管修改为管坯。

在4.2.1冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量增加了管坯加热耗能量；穿孔耗能量。

对冷拔无缝钢管工序能耗限额指标进行了修订，参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准冷拔无缝钢管工序能耗应不大于158千克（标准煤）/吨修订为应不大于145千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、张莹、朱天利、李志。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第8部分：冷拔无缝钢管

- 范围

本部分规定了冷拔无缝钢管工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产冷拔无缝钢管企业或冷拔无缝钢管工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

冷拔无缝钢管工序耗能量  comprehensive energy consumption of hard-drawn seamless steel tube procedure

报告期内企业冷拔无缝钢管产品从无缝管坯进入工序到不同规格的无缝管出工序的生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

冷拔无缝钢管工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hard-drawn seamless steel tube procedure

冷拔无缝钢管工序耗能量与同期内产出的该工序冷拔无缝钢管合格品产量的比值。

计算方法

冷拔无缝钢管工序耗能量及冷拔无缝钢管工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

冷拔无缝钢管产量计算

冷拔无缝钢管产量计算以吨为单位。

冷拔无缝钢管以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量

冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量包括：

- 管坯加热耗能量：E1  吨（标准煤）；

穿孔耗能量：E2  吨（标准煤）；

酸洗耗能量：E3  吨（标准煤）；

冷拔耗能量：E4  吨（标准煤）；

退火耗能量：E5  吨（标准煤）；

矫直精整耗能量：E6   吨（标准煤）；

检验包装耗能量：E7  吨（标准煤）。

冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝………………………………………………（1）

式中：

—报告期内冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内冷拔无缝钢管第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内直接生产工序数。

冷拔无缝钢管工序间接耗能量

冷拔无缝钢管工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 冷拔无缝钢管辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，        吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：冷拔无缝钢管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的能耗总和，      吨（标准煤）；

损失能耗包括：各种能源及耗能工质在冷拔无缝钢管生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）。

冷拔无缝钢管工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—冷拔无缝钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

冷拔无缝钢管工序耗能量

冷拔无缝钢管工序耗能量按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—冷拔无缝钢管工序耗能量，吨（标准煤）。

冷拔无缝钢管工序能耗

冷拔无缝钢管工序能耗（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—冷拔无缝钢管工序能耗，千克（标准煤）/吨。

冷拔无缝钢管工序限额指标

冷拔无缝钢管工序能耗限额应不大于145千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.09—2011

代替 DB12/046.09-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第9部分：棒材工序

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 9：Steel round rod procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局    发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第9项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.09－2008相比，主要对棒材工序能耗限额指标进行了修订，参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准棒材工序能耗应不大于80千克（标准煤）/吨修订为应不大于72千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第9部分：棒材工序

- 范围

本部分规定了棒材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产棒材企业或棒材生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棒材工序耗能量  comprehensive energy consumption of steel round rod procedure

报告期内棒材产品从钢坯进工序到棒材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

棒材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of steel round rod procedure

棒材工序耗能量与同期内产出的棒材合格品产量的比值。

计算方法

棒材工序耗能量及棒材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

棒材产量计算

棒材产量计算以吨为单位。

棒材以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

棒材工序直接生产耗能量

棒材工序直接生产耗能量包括：

钢坯排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

剪切耗能量：E4   吨（标准煤）；

精整冷却耗能量：E5   吨（标准煤）；

定尺包装耗能量：E6   吨（标准煤）。

棒材工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内棒材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内棒材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

棒材工序间接耗能量

棒材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 棒材工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、运输、钢坯及产品化验、计量、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和   吨（标准煤）。

附属生产系统耗能量包括：棒材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和。    吨（标准煤）。

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在棒材工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和  吨（标准煤）。

棒材工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—棒材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

棒材工序余能回收量

棒材工序余能回收量包括：

汽化冷却回收蒸汽量折算成标准煤量  吨（标准煤）。

棒材工序耗能量

棒材工序耗能量按（3）式计算：

＝+-…………………………………………………（3）

式中：

—棒材工序耗能量，吨（标准煤）。

棒材工序能耗

棒材工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（4）

式中：

—棒材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

棒材工序能耗限额指标

棒材工序能耗应不大于72千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.10—2011

代替 DB 12/046.10-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第10部分：热轧无缝钢管

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 10：Hot rolled seamless steel tube

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 10 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第10项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.10－2008相比，主要变化如下：

对4.2.1退火耗能量进行了修订。考虑到企业在生产高钢级产品时须经过淬火、回火热处理工序，故把d项退火耗能量改为热处理耗能量（退火、淬火、回火）。

对热轧无缝钢管工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准热轧无缝钢管工序能耗应不大于150千克（标准煤）/吨修订为应不大于115千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第10部分：热轧无缝钢管

- 范围

本部分规定了热轧无缝钢管工序产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产热轧无缝钢管企业或热轧无缝钢管工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

热轧无缝钢管工序耗能量  comprehensive energy consumption of hot rolled seamless steel tube

报告期内企业热轧无缝钢管从管坯进工序到无缝管出工序的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

热轧无缝钢管工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hot rolled seamless steel tube

生产热轧无缝钢管工序耗能量与同期内产出的该工序热轧无缝钢管合格品产量的比值。

计算方法

热轧无缝钢管工序耗能量及热轧无缝钢管工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

无缝钢管产量计算

无缝钢管产量计算以吨为单位。

无缝钢管以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

无缝钢管工序直接生产耗能量

无缝钢管工序直接生产耗能量包括：

- 管坯加热耗能量：E1  吨（标准煤）；

穿孔耗能量：E2  吨（标准煤）；

酸洗耗能量：E3   吨（标准煤）；

热处理耗能量：E4   吨（标准煤）；

矫直精整耗能量：E5   吨（标准煤）；

检验包装耗能量：E6   吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内热轧无缝钢管工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内热轧无缝钢管工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该工序生产工序数。

热轧无缝钢管工序间接耗能量

热轧无缝钢管工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、管坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：热轧无缝钢管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在热轧无缝钢管工序界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—热轧无缝钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序余能回收量

热轧无缝钢管工序余能回收量包括：

回收蒸汽外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序耗能量

热轧无缝钢管工序耗能量按（3）式计算：

＝+-………………………………………………（3）

式中：

—热轧无缝钢管工序耗能量，吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序能耗

热轧无缝钢管工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（4）

式中：

—热轧无缝钢管工序能耗，千克（标准煤）/吨。

热轧无缝钢管工序能耗限额指标

热轧无缝钢管工序能耗应不大于115千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.11—2011

代替 DB12/046.11-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第11部分：热轧带钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 11：Hot rolling steel strip procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第11项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.11－2008相比，主要对热轧带钢工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准热轧带钢工序能耗应不大于90千克（标准煤）/吨修订为应不大于65千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第11部分：热轧带钢

- 范围

本部分规定了热轧带钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内热轧带钢生产企业或热轧带钢生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

热轧带钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of hot rolling steel strip procedure

报告期内企业热轧带钢从钢坯进入工序到带钢出工序生产全过程所消耗的耗能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

热轧带钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hot rolling steel strip procedure

热轧带钢工序耗能量与同期内产出的该工序带钢合格品产量的比值。

计算方法

热轧带钢工序耗能量及热轧带钢工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

热轧带钢产量计算

热轧带钢产量计算以吨为单位。

热轧带钢以本企业检验合格品产量计算，M（吨）。

热轧带钢工序直接生产耗能量

热轧带钢工序直接生产耗能量包括：

钢坯准备排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

冷却包装耗能量：E4   吨（标准煤）。

热轧带钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内热轧带钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内热轧带钢第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

热轧带钢工序间接耗能量

热轧带钢工序间接（辅助、附属、损失）能耗包括：

- 热轧带钢工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和     吨（标准煤）。

附属生产系统耗能量包括:热轧带钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等所消耗的各种能源实物量折算成标准煤的总和   吨（标准煤）。

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在热轧带钢工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和 吨（标准煤）。

热轧带钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—热轧带钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；

—热轧带钢间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—该种产品间接生产工序数。

热轧带钢工序余能回收量：

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量  吨（标准煤）。

热轧带钢工序耗能量

热轧带钢工序耗能量按（3）式计算：

＝+-…………………………………………………（3）

式中：

—热轧带钢工序耗能量，吨（标准煤）。

热轧带钢工序能耗

热轧带钢工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ……………………………………………………（4）

式中：

—热轧带钢工序能耗，千克（标准煤）/吨。

热轧带钢工序能耗限额指标

热轧带钢工序能耗不大于65千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.12—2011

代替 DB12/046.12-2008

产品单位产量综合能耗计算方法和限额

第12部分：中、厚板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 12：Plates of middle thickness procedure

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第12项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.12－2008相比，主要对中、厚板工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及中、厚板工序能耗限额指标，按是否进行热处理进行区分修订，由原标准中、厚板工序能耗应不大于97千克（标准煤）/吨修订为：不含热处理能耗限额指标不大于90千克（标准煤）/吨、含热处理能耗限额指标不大于100千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、张永彧、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法和限额 第12部分：中、厚板

- 范围

本部分规定了中、厚板工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内中、厚板生产企业或中、厚板生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

中、厚板工序耗能量  comprehensive energy consumption of plates of middle thickness procedure

报告期内企业中、厚板从钢坯进入工序到中、厚板出工序的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

中、厚板工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of plates of middle thickness procedure

中、厚板工序耗能量与同期内产出的该工序中、厚板合格品产量的比值。

计算方法

中、厚板工序耗能量及中、厚板工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

中、厚板产量计算

中、厚板产量计算以吨为单位。

中、厚板以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

中、厚板工序直接生产耗能量

中、厚板工序直接生产耗能量包括：

钢坯剪切，排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

钢坯轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

热处理耗能量：E4   吨（标准煤）；

中厚板冷却耗能量：E5  吨（标准煤）。

中、厚板工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内中、厚板工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内中、厚板第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

中、厚板工序间接耗能量

中、厚板工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，   吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：中、厚板工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤总和，吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在中、厚板工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）。

中、厚板工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++……………………………………………（2）

式中：

—中、厚板工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

中、厚板工序回收能源

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

中、厚板工序耗能量

中、厚板工序耗能量按（3）式计算：

＝+-……………………………………………（3）

式中：

—中、厚板工序能耗量，吨（标准煤）。

中、厚板工序能耗

中、厚板工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（4）

式中：

—中、厚板工序能耗，千克（标准煤）/吨。

中、厚板工序能耗限额指标

表1   中、厚板工序能耗

| 中、厚板工序能耗分类 | 不含热处理能耗 | 包含热处理能耗 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中、厚板工序能耗限额指标 | ≤90 | ≤100 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.13—2011

代替DB12/046.13-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第13部分：小型材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 13：Small bar and shape procedure

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第13项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.13－2008相比，主要对小型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准小型材工序能耗应不大于100千克（标准煤）/吨修订为应不大于85千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第13部分：小型材

- 范围

本部分规定了小型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内小型材生产企业或小型材生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

小型材工序耗能量  comprehensive energy consumption of small bar and shape procedure

报告期内小型材产品从钢坯进入工序到小型材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

小型材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of small bar and shape procedure

小型材工序耗能量与同期内产出的该工序小型材合格品产量的比值。

计算方法

小型材工序耗能量及小型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

小型材产量计算

小型材产量计算以吨为单位。

小型材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

小型材工序直接生产耗能量

小型材工序直接生产耗能量包括：

原料断料，排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

剪切耗能量：E4   吨（标准煤）；

精整冷却耗能量：E5   吨（标准煤）；

热处理耗能量：E6   吨（标准煤）；

定尺包装耗能量：E7  吨（标准煤）。

小型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内小型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内小型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期生产工序数。

小型材工序间接耗能量

小型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 小型材工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、运输、计量、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和： 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：小型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗的电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤的总和：  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在小型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：  吨（标准煤）。

小型材工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—报告期内小型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

小型材工序余能回收量：

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

小型材工序耗能量

小型材工序耗能量按（3）式计算：

＝+-………………………………………………（3）

式中：

—小型材工序耗能量；吨（标准煤）

4.6小型材工序能耗

小型材工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—小型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

小型材工序能耗限额指标

小型材工序能耗应不大于85千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.14—2011

代替 DB12/046.14-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第14部分：烧结工序

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 14：Sintering procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第14项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.14－2008相比，主要对烧结工序能耗限额指标进行了修订：

在标准条款5中补充了“若原料稀土矿比例每增加10%，烧结工序能耗增加1.5千克（标准煤）/吨”。

原标准中5烧结工序能耗指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。参考国家粗钢生产烧结工序单位产品能源消耗限额限定值≤56千克（标准煤）/吨的标准，依据国家的产业政策要求余能回收合理利用的原则，国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对烧结工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准烧结工序能耗应不大于一类企业65千克（标准煤）/吨、二类企业70千克（标准煤）/吨，修订为烧结工序能耗应不大于55千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第14部分：烧结工序

- 范围

本部分规定了烧结工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内烧结矿生产企业或烧结生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

烧结工序耗能量  comprehensive energy consumption of sintering procedure

报告期内烧结矿从熔剂、燃料破碎至成品烧结矿经过皮带机进入炼铁区域为止生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）的耗能量之和。原料场的耗能以及烧结大、中修耗能量均不计入烧结工序耗能量。

烧结工序耗能量  comprehensive energy consumption per unit product of sintering procedure

烧结生产工序耗能量与同期内产出的该工序烧结合格品产量的比值。

计算方法

烧结工序耗能量及烧结工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

烧结矿产量计算

烧结矿产量计算以吨为单位。

烧结矿以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

烧结工序直接生产耗能量

烧结工序直接生产耗能量包括：

- 熔剂、燃料破碎耗能量：E1  吨（标准煤）；

原料、燃料造球耗能量：E2  吨（标准煤）；

烧结耗能量：E3   吨（标准煤）；

热矿破碎耗能量：E4   吨（标准煤）；

烧结矿冷却耗能量：E5   吨（标准煤）；

成品筛分、成品烧结矿皮带机进入炼铁区域耗能量：E6   吨（标准煤）。

4.2.2烧结工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内烧结工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内烧结工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

烧结工序间接耗能量

烧结工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统的车间供配电、供排水、采暖、空调、机修、原料及产品检验、照明、运输、环保设施、仓储等耗能量：  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：烧结工序生产管理指挥调度系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在烧结工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）。

烧结工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—烧结工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

烧结工序余能回收量

余热锅炉蒸汽回收外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

烧结工序耗能量

烧结工序耗能量按（3）式计算：

＝+-……………………………………………（3）

式中：

—烧结工序耗能量，吨（标准煤）。

烧结工序能耗

烧结工序能耗按（4）式计算：

＝×1000………………………………………………（4）

式中：

—烧结工序能耗，千克（标准煤）/吨。

烧结工序限额指标

烧结工序能耗限额（冷矿）应不大于55千克（标准煤）/吨。若原料稀土矿比例每增加10%，工序能耗增加1.5千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.15—2011

代替 DB12/046.15-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第15部分：线材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 15：Wire procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额制定和总则》系列标准的第15项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.15－2008相比，主要对产品能耗指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准线材工序能耗应不大于98千克（标准煤）/吨修订为应不大于78千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、张永彧、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第15部分：线材

- 范围

本部分规定了高速无扭线材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内线材生产企业或线材生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

线材工序耗能量  comprehensive energy consumption of wire procedure

报告期内线材从钢坯进入工序到线材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

线材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of wire procedure

线材工序耗能量与同期内产出的该工序线材合格品产量的比值。

计算方法

线材工序耗能量及线材工序能耗计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

线材产量计算

线材产量计算以吨为单位。

线材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

线材工序直接生产耗能量

线材工序直接生产耗能量包括：

原料排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

精整冷却耗能量：E4   吨（标准煤）；

包装耗能量：E5   吨（标准煤）。

线材工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内线材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内线材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

线材工序间接耗能量

线材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和， 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：线材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，   吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在线材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

线材工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内线材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

线材工序余能回收量

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：  吨（标准煤）。

线材工序耗能量

线材工序耗能量按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—线材工序耗能量；吨（标准煤）

线材工序能耗

线材工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（4）

式中：

—线材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

线材工序能耗限额指标

线材工序能耗应不大于78千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.16—2011

代替 DB12/046.16-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第16部分：焦化工序

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part16：Coking procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第16项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.16－2008相比修改变化如下：

依据国家标准《焦炭单位产品能源消耗限额》的计算范围，为了与国家标准统一口径便于操作，在原标准4.4焦化工序余能回收量：焦炉煤气回收外供量折算成标准煤量:Eh吨（标准煤）中的Eh修订为Eh1并增加了干熄焦回收的能量（只计蒸汽量不计发电量）Eh2吨（标准煤）。

对4.5焦化工序耗能量进行修订，焦化工序耗能量式（3）修订为：＝+--

对焦化工序能耗限额指标进行了修订。参考国家焦炭单位产品能源消耗限额限定值≤155千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对焦化工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准焦化工序能耗应不大于135千克（标准煤）/吨，修订为应不大于117千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草人单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第16部分：焦化工序

- 范围

本部分规定了焦化工序产品单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业焦化工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

焦化工序耗能量  comprehensive energy consumption of coking procedure

报告期内企业焦炭生产从原料进入工序到成品焦炭出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

焦化工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of coking procedure

焦化工序耗能量与同期内产出的焦碳合格品总量的比值。

计算方法

焦化工序耗能量及焦化工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

焦化产品产量计算

焦碳产量计算单位为吨。

焦化产量以本企业检验合格焦炭产量计算，M  吨。

焦化工序直接生产耗能量

焦化工序直接生产耗能量包括：

备煤车间（不包括洗煤）耗能量：E1  吨（标准煤）；

炼焦车间耗能量：E2  吨（标准煤）；

回收车间耗能量：E3   吨（标准煤）；

熄焦耗能量：E4   吨（标准煤）。

焦化工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内焦化工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内焦化第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期直接生产工序数。

焦化工序间接耗能量

焦化工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统包括：煤气清洗、机修、采暖、空调、化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等耗能量： 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：焦化工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在焦化工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：  吨（标准煤）。

焦化工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—焦化工序间接生产耗能量；吨（标准煤）。

焦化工序余能回收量

焦炉煤气回收量折算成标准煤量:   吨（标准煤）。

干熄焦回收的能量（只计蒸汽量不计发电量）  吨（标准煤）。

焦化工序耗能量

焦化工序耗能量按（3）式计算：

＝+--…………………………………………（3）

式中：

—焦化工序耗能量,吨（标准煤）。

焦化工序能耗

焦化工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—焦化工序能耗，千克（标准煤）/吨。

焦化工序能耗限额指标

_________________________________

焦化工序产品单位产量能耗应不大于117千克（标准煤）/吨。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.17—2011

代替 DB12/046.17-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第17部分：冷轧薄板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 17：Cold rolling steel sheet

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第17项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.17－2008相比，主要对冷轧薄板工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准冷轧薄板工序能耗应不大于98千克（标准煤）/吨修订为应不大于80千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第17部分：冷轧薄板

1 范围

本部分规定了冷轧薄板工序产品单位产量能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冷轧薄板生产企业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

冷轧薄板工序耗能量  comprehensive energy consumption of cold rolling steel sheet

报告期内冷轧薄板从钢带进入工序到冷轧薄板出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

冷轧薄板工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cold rolling steel sheet

冷轧薄板工序耗能量与同期内产出的冷轧薄板合格品产量的比值。

计算方法

冷轧薄板工序耗能量及冷轧薄板工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

冷轧板工序产量计算

冷轧薄板产量计算以吨为单位。

冷轧薄板以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

冷轧板工序直接生产耗能量

冷轧板工序直接生产耗能量包括：

- 原料准备耗能量：E1  吨（标准煤）；

钢带酸洗耗能量：E2  吨（标准煤）；

矫直耗能量：E3   吨（标准煤）；

钢带轧制耗能量：E4  吨（标准煤）；

平整耗能量：E5   吨（标准煤）；

退火耗能量：E6   吨（标准煤）；

剪切包装耗能量：E7   吨（标准煤）。

冷轧板工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内冷轧薄板工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内冷轧薄板第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内直接生产工序数。

冷轧薄板工序间接耗能量

冷轧薄板工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢带及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：冷轧薄板工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后耗能量的总和，   吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在冷轧薄板工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）。

冷轧薄板工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—冷轧薄板工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

冷轧薄板工序耗能量

冷轧薄板工序耗能量按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—冷轧薄板工序耗能量，吨（标准煤）。

冷轧薄板工序能耗

冷轧薄板工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—冷轧薄板工序能耗，千克（标准煤）/吨。

冷轧薄板工序能耗限额指标

_________________________________

冷轧薄板工序能耗应不大于80千克（标准煤）/吨。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.18—2011

代替 DB12/046.18-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第18部分：阳极铜精炼

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 18：Anode copper smelting procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第18项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.18－2008相比，主要变化如下：

4.2.1阳极铜精炼工序直接生产耗能量中，增加了炉渣处理耗能量：E5     吨（标准煤）。

参考国家铜冶炼企业阳极铜工艺（杂铜-阳极铜）单位产品能耗限额限定值≤390千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、有色行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对阳极铜精炼工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准阳极铜精炼工序能耗应不大于171千克（标准煤）/吨，修订为应不大于145千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第18部分：阳极铜精炼

- 范围

本部分规定了阳极铜精炼工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内阳极铜生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

阳极铜精炼工序耗能量 comprehensive energy consumption of anode copper smelting procedure

报告期内阳极铜精炼从原料进入工序到阳极板出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

阳极铜精炼工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of anode copper smelting procedure

阳极铜精炼工序耗能量与同期内产出的阳极板合格品产量的比值。

计算方法

阳极铜精炼工序耗能量及阳极铜精炼工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

阳极铜精炼工序产量计算

阳极板产量计算以吨为单位。

阳极板以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

阳极铜精炼工序直接生产耗能量

阳极铜精炼工序直接生产耗能量包括：

- 原料挑选，打捆，配料耗能量：E1  吨（标准煤）；

反射炉熔炼（包括熔化、氧化、还原）耗能量：E2  吨（标准煤）；

浇铸耗能量：E3   吨（标准煤）；

烘烤包模耗能量：E4   吨（标准煤）；

炉渣处理耗能量：E5     吨（标准煤）。

阳极铜精炼工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内阳极铜工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内阳极铜第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

阳极铜精炼工序间接耗能量

阳极铜精炼工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：阳极铜精炼工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤总和，  吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在阳极铜精炼工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，  吨（标准煤）

阳极铜精炼工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++……………………………………………（2）

式中：

—阳极铜精炼工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

阳极铜精炼工序余能回收外供量

余热锅炉回收蒸汽外供量折算成标准煤量：   吨（标准煤）。

阳极铜精炼工序耗能量

阳极铜精炼工序耗能耗量按（3）式计算：

＝+-……………………………………………（3）

式中：

—阳极铜精炼工序耗能量，吨（标准煤）。

阳极铜精炼工序能耗

阳极铜精炼工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—阳极铜精炼工序能耗，千克（标准煤）/吨。

阳极铜精炼工序能耗限额指标

阳极铜精炼工序能耗应不大于145千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.19—2011

代替 DB12/046.19-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第19部分：电解铜精炼

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 19：Electrolyzed copper smelting procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第19项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.19－2008相比修改变化如下：

在原标准4.2.1电解铜精炼工序直接生产耗能量包括项中增加了净液系统耗能量 E4 吨（标准煤）

对电解铜精炼工序能耗限额指标进行了修订。参考国家铜冶炼企业电解工艺（阳极铜-阴极铜）单位产品能耗限额限定值≤220千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、有色行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对电解工序能耗限额指标进行修订，新标准增加了净液工序耗能量。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准电解铜精炼工序能耗应不大于173千克（标准煤）/吨，修订为应不大于200千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第19部分：电解铜精炼

- 范围

本部分规定了电解铜精炼工序单位产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电解铜生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

电解铜精炼工序耗能量 comprehensive energy consumption of electrolyzed copper smelting procedure

报告期内电解铜产品从阳极铜进入工序至成品电解铜的生产全过程中所消耗的能源（包括一次能源、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

电解铜精炼工序能耗 comprehensive energy consumption per unit product of electrolyzed copper smelting procedure

生产电解铜工序耗能量与同期内产出的该种电解铜合格品产量的比值。

计算方法

电解铜精炼工序耗能量及电解铜精炼工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

电解铜精炼工序产量计算

电解铜精炼工序产量计算以吨为单位。

电解铜以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

电解铜精炼工序直接生产耗能量

电解铜精炼工序直接生产耗能量包括：

- 种板制作、始极片加工、阳极加工、极片冲洗耗能量：E1  吨（标准煤）；

生产槽、种板槽耗能量：      E2  吨（标准煤）；

电解液循环加热、保温耗能量：E3   吨（标准煤）；

净液系统耗能量              E4   吨（标准煤）。

电解精炼工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝………………………………………………（1）

式中：

—报告期内电解铜精炼工序直接生产耗能量；吨（标准煤）；

—报告期内电解铜第s道直接生产工序的耗能量；吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。

电解铜精炼工序间接耗能量

电解铜精炼工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：净液系统、供配电、变压整流、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，E1‘ 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：电解精炼工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，E2‘   吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在电解铜精炼工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和E3‘   吨（标准煤）。

电解铜精炼工序间接生产耗能量按（2）式计算：

EJ＝E1‘+ E2‘+ E3‘……………………………………………（2）

式中：

EJ—电解铜精炼工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

电解铜精炼工序耗能量

电解精炼工序耗能量按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—电解铜精炼工序耗能量，吨（标准煤）。

电解铜精炼工序能耗

电解铜精炼工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ……………………………………………（4）

式中：

—电解铜精炼工序能耗，千克（标准煤）/吨。

电解铜精炼工序能耗限额指标

电解铜精炼工序能耗应不大于200千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.20—2011

代替 DB12/046.20-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第20部分：氧化铝型材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 20：Alumina bar and shape procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第20项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.20－2008相比，主要对氧化铝型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家标准、国家“十二五”规划、同行业实际耗能水平，将原标准氧化铝型材工序能耗应不大于295千克（标准煤）/吨修订为应不大于275千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责修订草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加修订单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第20部分：氧化铝型材

- 范围

本部分规定了氧化铝型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内氧化铝型材生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

氧化铝型材工序耗能量  comprehensive energy consumption of alumina bar and shape procedure

报告期内氧化铝型材从挤压铝型材进入工序至成品氧化型材生产全过程所消耗的能量（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

氧化铝型材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of alumina bar and shape procedure

氧化铝型材工序耗能量与同期内产出的氧化铝型材合格品产量的比值。

计算方法

氧化铝型材工序耗能量及氧化铝型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行

氧化铝型材工序产量计算

氧化铝型材产量计算以吨为单位。

氧化铝型材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

氧化铝型材工序直接生产耗能量

氧化铝型材工序直接生产耗能量包括：

- 型材预处理耗能量：E1  吨（标准煤）；

型材氧化耗能量：E2  吨（标准煤）；

上色耗能量：E3   吨（标准煤）；

涂漆、封孔耗能量：E4  吨（标准煤）。

氧化铝型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内氧化铝型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内氧化铝型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n —报告期内生产工序数。

氧化铝型材工序间接耗能量

氧化铝型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：氧化铝型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在氧化铝型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

氧化铝型材工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—报告期内氧化铝型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

氧化铝型材工序耗能量

氧化铝型材工序耗能量按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—氧化铝型材工序耗能量，吨（标准煤）。

氧化铝型材工序能耗

氧化铝型材工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—氧化铝型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

氧化铝型材工序能耗限额指标

氧化铝型材工序能耗应不大于275千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.21—2011

代替 DB12/046.21-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第21部分：挤压铝型材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 21：Extruded aluminum bar and shape procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第21项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.21－2008相比，主要对挤压铝型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十一五”规划、同行业实际耗能水平，将原标准挤压铝型材工序能耗应不大于215千克（标准煤）/吨修订为应不大于216千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责修订单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加修订加单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、张莹、李志、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第21部分：挤压铝型材

- 范围

本部分规定了挤压铝型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产挤压铝型材企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

挤压铝型材工序耗能量  energy consumption of extruded aluminum bar and shape procedure

报告期内企业挤压铝型材从铝铸锭进入工序至成品铝型材生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

挤压铝型材工序能耗  energy consumption per unit product of extruded aluminum bar and shape procedure

挤压铝型材工序耗能量与同期内产出的成品铝型材合格品产量的比值。

计算方法

挤压铝型材工序耗能量及挤压铝型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行

挤压铝型材产量计算

成品铝型材产量计算以吨为单位。

成品铝型材以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

挤压铝型材工序直接生产耗能量

挤压铝型材工序直接生产耗能量包括：

铝铸锭排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

挤压耗能量：E3  吨（标准煤）；

矫直、锯切、时效耗能量：E4  吨（标准煤）。

挤压铝型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

—报告期内挤压铝型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内挤压铝型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内直接生产工序数。

挤压铝型材工序间接耗能量

挤压铝型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、铝铸锭及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和  吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：挤压铝型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和         吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在挤压铝型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

挤压铝型材工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—挤压铝型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

挤压铝型材工序耗能量

挤压铝型材工序耗能量按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—挤压铝型材工序耗能量，吨（标准煤）。

挤压铝型材工序能耗

挤压铝型材工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—挤压铝型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

挤压铝型材工序能耗限额指标（适用于工序中加热设备为电加热）

挤压铝型材工序能耗应不大于216千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.22—2011

代替 DB 12/046.22-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第22部分：原油加工

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part22：Crude oil processing

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第22项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、周冀良、张林、王景良、朱天利、李志、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第22部分：原油加工

- 范围

本部分规定了原油加工产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内原油加工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

原油加工综合能耗  comprehensive energy consumption of crude oil processing

报告期内从原油（原料）进入工艺装置开始的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crude oil processing

报告期内原油加工综合能耗与原油（原料）加工量的比值。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

报告期内原油加工量计算

原油加工量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

原油加工量以进入炼油装置的被加工原油量计算，M吨。

报告期内原油加工综合能耗

原油加工综合能耗的计算，应包括在原油加工生产过程中，各能耗核算单元的燃料和动力所消耗能源如：电、燃料气、燃料油、蒸汽、催化烧焦等，以及耗能工质如：水等。

原油加工综合能耗包括：

- 常减压单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

催化裂化单元综合能耗：E2 吨（标准油）；

加氢裂化单元综合能耗：E3  吨（标准油）；

延迟焦化单元综合能耗：E4 吨（标准油）；

气体分馏单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

脱硫制硫单元综合能耗：E6 吨（标准油）；

加氢精制单元综合能耗：E7 吨（标准油）；

制氢单元综合能耗：E8 吨（标准油）；

汽柴油加氢单元综合能耗：E9    吨（标准油）；

其他辅助生产装置综合能耗：E10 吨（标准油）；

外供热量折算标准油量（此项为负值）：E11  吨（标准油）。

原油加工综合能耗按（1）式计算：

E＝………………………………………………（1）

式中：

E ——报告期内原油加工综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内原油加工第s能耗核算单元综合能耗，吨（标准油）；

n——报告期内原油加工能耗核算单元数。

原油加工单位综合能耗

原油加工单位综合能耗按（2）式计算：

×1000………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内原油加工单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

原油加工单位综合能耗限额指标

原油加工单位综合能耗应不大于80千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.23—2011

代替 DB 12/046.23-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第23部分：原油加工单位能量因数

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 23：Per unit energy factor of crude oil processing

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第23项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、周冀良、姚丹郁、韩瑞国、朱天利、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第23部分：原油加工单位能量因数

- 范围

本部分规定了原油加工单位能量因数能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市区域内原油加工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

原油加工综合能耗  comprehensive energy consumption of crude oil processing

报告期内从原油（原料）进入工艺装置开始的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crude oil processing

报告期内综合能耗与原油（原料）加工量的比值。

能量因数  comprehensive energy consumption of per unit energy factor of crude oil processing

炼油企业应达到的标准能源消耗总量与常减压装置应达到的标准能源消耗总量的比值。

单位能量因数能耗comprehensive energy consumption per unit product of per unit energy factor of crude oil processing

原油加工单位综合能耗与能量因数的比值。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

报告期内原油加工量计算

原油加工量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

原油加工量以进入炼油装置的被加工原油量计算，A1吨。

原油加工综合能耗的计算应包括原油加工直接生产、间接生产系统燃料和动力所消耗的能源如：电、燃料气、燃料油、蒸汽、催化烧焦等，以及耗能工质如：水等。

原油加工装置包括：常减压、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、气体分馏、脱硫制硫、加氢精制、制氢及其他辅助生产装置等。

原油加工单位能量因数能耗

原油加工单位能量因数能耗按（1）式计算：

n

∑AiEi/A1

i=1

U=—————————………………………………………（1）

n

∑AiCi/(A1C1)

i=1

式中：

U——报告期内原油加工单位能量因数能耗，千克（标准油）/吨·因数；

Ai——报告期内某装置原油（原料）加工量，吨；

Ei——报告期内某装置实际单位综合能耗，千克（标准油）/吨；

A1——报告期内常减压装置原油加工量，吨；

Ci——某装置标准单位综合能耗定额，千克（标准油）/吨；

C1——常减压装置单位综合能耗定额，千克（标准油）/吨；

n——原油加工装置套数。

其中：Ei按（2）式计算：

Ez	-Q

Ei＝————………………………………………………（2）

Ai

式中：

Ez——报告期内某装置实际能源或耗能工质消耗折算标准油量，吨（标准油）；

Q——外供热量折算标准油量，吨（标准油）。

原油加工单位能量因数能耗限额指标

原油加工单位能量因数能耗应不大于10.5千克（标准油）/吨·因数。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.24—2011

代替 DB 12/046.24-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第24部分：乙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 24：Ethylene unit

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第24项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整，按照生产规模分别规定了限额指标。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、冯璐、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第24部分：乙烯

- 范围

本部分规定了乙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

乙烯装置综合能耗  energy consumption of ethylene unit

报告期内从原料进入工艺装置开始至乙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

乙烯装置单位综合能耗  energy consumption per unit product of ethylene unit

乙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

乙烯装置综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB/046.01－2011的要求进行。

报告期内乙烯产品产量计算

乙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

乙烯产品产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内乙烯装置综合能耗

乙烯装置综合能耗的计算应包括在乙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、甲烷烃、液化气、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

乙烯装置综合能耗包括：

- 原料预热脱砷单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

裂解炉区综合能耗：E2  吨（标准油）；

急冷却单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

裂解汽油加氢单元综合能耗：E4  吨（标准油）；

压缩单元综合能耗：E5  吨（标准油）；

分离单元综合能耗：E6  吨（标准油）；

产品罐区综合能耗：E7  吨（标准油）。

乙烯装置综合能耗

乙烯装置综合能耗按（1）式计算：

E＝……………………………………………………（1）

式中：

E ——报告期内乙烯装置综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内乙烯装置第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

n——报告期内乙烯装置能耗核算单元数。

乙烯装置单位综合能耗

乙烯装置单位综合能耗按（2）式计算：

×1000………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内乙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

乙烯装置单位综合能耗限额指标

乙烯装置单位综合能耗应不大于表1值。

表1: 乙烯装置单位综合能耗

| 装置类型 | 中小型 | 大型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙烯装置单位综合能耗限额 | ≤640 | ≤550 | 千克（标准油）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.25—2011

代替 DB 12/046.25-2008

涤纶短丝单位产量综合能耗

涤纶短丝单位产量综合能耗

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第25部分：涤纶短丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 25：Short polyester

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第25项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、周冀良、张林、韩瑞国、朱天利、王亮、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第25部分：涤纶短丝

- 范围

本部分规定了涤纶短丝产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

涤纶短丝综合能耗  comprehensive energy consumption of short polyester

报告期内从聚酯等原料进入工艺装置至涤纶短丝产品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

涤纶短丝单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of short polyester

涤纶短丝综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

涤纶短丝综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011的要求。

报告期内涤纶短丝产品产量计算

涤纶短丝产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

涤纶短丝产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内涤纶短丝综合能耗

涤纶短丝综合能耗的计算应包括在涤纶短丝生产流程中，各能耗核算单元燃料和动力消耗的能源如：电、蒸汽、燃料油等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

涤纶短丝综合能耗包括：

- 熔体输送单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

纺丝单元综合能耗：E2  吨（标准油）；

后加工单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

打包单元综合能耗：E4  吨（标准油）。

涤纶短丝综合能耗按（1）式计算：

E＝……………………………………………………（1）

式中：

E——报告期内涤纶短丝综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内涤纶短丝生产流程中第s核算单元能源和耗能工质消耗量，吨（标准油）；

n——报告期内涤纶短丝生产流程能耗核算单元数。

涤纶短丝单位产量综合能耗

涤纶短丝单位产量综合能耗按（2）式计算：

×1000…………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内涤纶短丝单位产量综合能耗，千克（标准油）/吨。

涤纶短丝单位产量综合能耗限额指标

涤纶短丝单位产量综合能耗应不大于120千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.26—2011

代替 DB 12/046.26-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第26部分：涤纶长丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part26：Long polyester

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T  1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第26项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分只对文本格式进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：任长青、周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、王景良、朱天利、李志、张莹

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第26部分：涤纶长丝

- 范围

本部分规定了涤纶长丝产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

涤纶长丝综合能耗  comprehensive energy consumption of long polyester

报告期内从聚酯等原料进入工艺装置至涤纶长丝产品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的能源和耗能工质折算成标准油后的总和。

涤纶长丝单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of long polyester

涤纶长丝综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

涤纶长丝综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011的要求。

报告期内涤纶长丝产量计算

涤纶长丝产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

涤纶长丝产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内涤纶长丝装置综合能耗

涤纶长丝综合能耗的计算应包括在涤纶长丝生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽、燃料油等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

涤纶长丝综合能耗包括：

- 熔体输送单元综合能耗：E1 吨（标准油）；

直纺单元综合能耗：E2 吨（标准油）；

打包单元综合能耗：E3   吨（标准油）。

4.2.2涤纶长丝综合能耗按（1）式计算：

E＝……………………………………………………（1）

式中：

E——报告期内涤纶长丝综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内涤纶长丝第s核算单元能源和耗能工质消耗量，吨（标准油）；

n——报告期内涤纶长丝生产流程中能耗核算单元数。

涤纶长丝单位产量综合能耗

涤纶长丝单位产量综合能耗按（2）式计算：

×1000…………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内涤纶长丝单位产量综合能耗，千克（标准油）/吨。

涤纶长丝单位产量综合能耗限额指标

涤纶长丝单位产量综合能耗应不大于287千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.27—2011

代替 DB 12/046.27-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第27部分：PTA装置

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 27：PTA unit

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第27项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、张林、韩瑞国、朱天利、李志、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第27部分：PTA装置

- 范围

本部分规定了PTA装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

PTA装置综合能耗  comprehensive energy consumption of PTA unit

报告期内从PX等原料进入PTA装置至PTA成品生产全过程中，燃料和动力消耗的能源和耗能工质折算成标准油后的总和。

PTA装置单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of PTA unit

PTA装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

PTA装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求进行。

报告期内PTA产品产量的计算

PTA产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

PTA产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内PTA装置综合能耗

PTA装置综合能耗的计算应包括在PTA生产流程中，各能耗核算单元燃料和动力消耗的能源如：电、液态烃、燃料油（BFO）、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

PTA装置综合能耗包括：

- TA单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

PTA单元综合能耗：E2   吨（标准油）；

PTA装置综合能耗按（1）式计算：

E＝E1+ E2……………………………………………………（1）

式中：

E ——报告期内PTA装置综合能耗，吨（标准油）；

E1——TA单元综合能耗，吨（标准油）；

E2 ——PTA单元综合能耗，吨（标准油）。

PTA装置单位综合能耗

PTA装置单位综合能耗按（2）式计算：

×1000………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内PTA装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

PTA装置单位综合能耗限额指标

PTA装置单位综合能耗应不大于175千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.28—2011

代替 DB 12/046.28-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第28部分：聚乙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 28：Polyethylene

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第28项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、王景良、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第28部分：聚乙烯

- 范围

本部分规定了聚乙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚乙烯装置综合能耗  comprehensive energy consumption of polyethylene unit

报告期内从乙烯等原料进入工艺装置至聚乙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

聚乙烯装置单位综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of polyethylene unit

聚乙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

聚乙烯装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求。

报告期内聚乙烯装置产品产量计算

聚乙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

聚乙烯产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内聚乙烯装置综合能耗

聚乙烯装置综合能耗的计算应包括在聚乙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

聚乙烯装置综合能耗包括：

- 原料精制单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

催化剂单元综合能耗：E2   吨（标准油）；

聚合反应单元综合能耗：E3  吨（标准油）；

树脂脱气单元综合能耗：E4   吨（标准油）；

排、放气回收单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

造粒单元综合能耗：E6  吨（标准油）；

产品包装单元综合能耗：E7  吨（标准油）。

聚乙烯装置综合能耗按（1）式计算：

E＝……………………………………………………（1）

式中：

E ——报告期内聚乙烯装置综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内聚乙烯生产流程中第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

n——报告期内聚乙烯装置生产流程中能耗核算单元数。

聚乙烯装置单位产量综合能耗

聚乙烯装置单位产量综合能耗按（2）式计算：

×1000………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内聚乙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

聚乙烯装置单位综合能耗限额指标

聚乙烯装置单位综合能耗应不大于150千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.29—2011

代替 DB 12/046.29-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第29部分：聚丙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 29：Polypropylene

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第29项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、王景良、朱天利、王亮、王晶晶、赵建设、姜文君。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第29部分：聚丙烯

- 范围

本部分规定了聚丙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚丙烯装置综合能耗  comprehensive energy consumption of polypropylene unit

报告期内从乙烯、丙烯等原料进入工艺装置至聚丙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

聚丙烯装置单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of polypropylene unit

聚丙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

聚丙烯装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求进行。

报告期内聚丙烯装置产品产量计算

聚丙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

聚丙烯产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。

报告期内聚丙烯装置综合能耗

聚丙烯装置综合能耗的计算应包括在聚丙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

聚丙烯装置综合能耗包括：

- 聚合反应单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

催化剂单元综合能耗：E2  吨（标准油）；

高、低压闪蒸单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

单体回收单元综合能耗：E4 吨（标准油）；

气相共聚单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

汽蒸单元综合能耗：E6 吨（标准油）；

干燥单元综合能耗：E7 吨（标准油）；

造粒单元综合能耗：E8  吨（标准油）；

产品包装单元综合能耗：E9  吨（标准油）。

聚丙烯装置综合能耗按（1）式计算：

E＝……………………………………………………（1）

式中：

E ——报告期内聚丙烯装置综合能耗，吨（标准油）；

——报告期内聚丙烯生产流程中第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

n——报告期内聚丙烯生产流程中能耗核算单元数。

聚丙烯装置单位综合能耗

聚丙烯装置单位综合能耗按（2）式计算：

×1000…………………………………………………（2）

式中：

e——报告期内聚丙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

聚丙烯装置单位综合能耗限额指标

聚丙烯装置单位综合能耗应不大于160千克（标准油）/吨。

_________________________________

ICS ISC 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.30—2011

代替 DB 12/046.30-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第30部分：火力发电厂供电

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 30：Power plant electricity supply

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第30项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订在2008版的基础上进行，主要修订内容如下：

增加了200MW以下机组供电煤耗限额指标；

增加了1000MW机组的限额指标；

对其他档次指标进行了修订；

去掉了原标准中5.1条。

4.2.1中增加化学水和循环水综合能耗；

4.2.2中增加脱硝综合能耗；

4.2.4中增加供热。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力行业协会  天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：陈虹、郭连兴、马克文、何少聪、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志。

本部分修订人：何少聪、刘卫平、薛丹、王亮、朱天利、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第30部分：火力发电厂供电

- 范围

本部分规定了火力发电供电煤耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内火电发电厂企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

火力发电厂供电煤耗  comprehensive energy consumption per unit product of power plant electricity supply

火力发电厂单位供电量耗用的标准煤量。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

火力发电厂供电量计算

火力发电厂供电量计算单位为千瓦时。

火力发电厂供电量为发电量减去厂用电量，M（千瓦时）。

直接生产综合能耗

直接生产综合能耗包括：汽水系统能耗、燃烧系统能耗、发电系统能耗。

汽水系统能耗包括：

- 锅炉综合能耗 : E1   吨(标准煤)；

汽轮机综合能耗：E2  吨(标准煤)；

凝汽器综合能耗：E3  吨(标准煤)；

高低压加热器综合能耗：E4 吨(标准煤)；

凝结水泵和给水泵综合能耗：E5 吨(标准煤)；

化学水和循环水综合能耗：E6 吨(标准煤)。

燃烧系统能耗包括：

- 输煤综合能耗：E6 吨(标准煤)；

- 磨煤综合能耗： E7  吨(标准煤)；

- 粗细分离综合能耗： E8  吨(标准煤)；

- 排粉综合能耗：E9  吨(标准煤)；

- 给粉综合能耗：E10  吨(标准煤)；

- 脱硫综合能耗：E11  吨(标准煤)；

- 除尘综合能耗：E12  吨(标准煤)；

- 脱硝综合能耗：E13  吨(标准煤)。

发电系统能耗包括：

- 励磁机综合能耗 :E14 吨(标准煤)；

- 励磁盘综合能耗 :E15 吨(标准煤)；

- 主励磁机（备用励磁机）综合能耗 :E16  吨(标准煤)；

- 发电机综合能耗 :  E17  吨(标准煤)；

- 变压器综合能耗 :  E18  吨(标准煤)；

- 高压断路器综合能耗 : E19 吨(标准煤)；

- 升压站综合能耗 :  E20 吨(标准煤)；

- 配电装置综合能耗 :  E21 吨(标准煤)。

供热系统能耗包括：

- 热网首站综合能耗，E22 吨(标准煤)；

- 热网循环水泵、疏水泵综合能耗，E23 吨(标准煤)。

火力发电厂直接输出供电量综合能耗按（1）式计算：

Ez ＝………………………………………………………（1）

式中：

Ez—直接输出供电量综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内第S道工序综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品n道生产工序总数。

火力发电厂间接生产(厂用电量) 综合能耗

火力发电厂间接生产(厂用电量) 综合能耗包括：

- 电厂动力  E1 吨（标准煤）；

照明  E2′吨（标准煤）；

通风  E3  吨（标准煤）；

取暖  E4′ 吨（标准煤）；

经常维修  E5′ 吨（标准煤）。

火力发电厂间接生产综合能耗按（2）式计算：

EJ ＝………………………………………………………（2）

式中：

EJ—火力发电厂间接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—火力发电厂间接生产第S道工序综合能耗，吨（标准煤）；

n—火力发电厂间接生产工序总数。

火力发电厂供电量综合能耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………（3）

式中：

—火力发电厂供电量综合能耗， 吨（标准煤）。

火力发电厂供电煤耗按（4）式计算：

＝×106…………………………………………………（4）

式中：

—火力发电厂供电煤耗， 克（标准煤）/千瓦时。

火力发电厂供电标准煤耗限额

火力发电厂（包括热电联产）供电煤耗应不大于表1规定值。

表1  火力发电厂供电标准煤耗限额

| 单机容量 | ＜200MW | 200MW | 300MW | 500MW | ≥600MW | 1000MW | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火力发电厂供电煤耗限额 | 380 | 363 | 340 | 335 | 325 | 296 | 克(标准煤)/千瓦时 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.31—2011

代替 DB 12/046.31-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第31部分：火力发电厂供热

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 31：Power plant heat supply

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第31项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订在2008版的基础上进行，主要对以下内容进行了修订：

对公式进行了规范化书写；

公式中增加了热网效率。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力行业协会  天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：陈虹、郭连兴、马克文、何少聪、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志。

本部分修订人：何少聪、刘卫平、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第31部分：火力发电厂供热

- 范围

本部分规定了火力发电厂供热煤耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内火力发电厂供热企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

火力发电厂供热煤耗  comprehensive energy consumption per unit product of power plant heat supply

热电厂供出1吉焦热量耗用的标准煤量。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

供热煤耗按公式（1）计算：

……………………………………………（1）

式中：

—火力发电厂供热煤耗，千克（标准煤）/吉焦；

—锅炉效率(根据有资质的检测机构检测报告)；

—管道效率(根据有资质的检测机构检测报告)；

—热网效率。

火力发电厂供热煤耗限额

_________________________________

火力发电厂供热煤耗应不大于42千克（标准煤）/吉焦。

天津市地方标准

ICS 27.010

F01

DB12

DB 12/ 046.33—2011

代替 DB12/046.33—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第33部分：工程轮胎

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 33：Project tire

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第33项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.33—2008工程轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：王金祥、霍全兰、苗长青、贾军、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第33部分：工程轮胎

- 范围

本部分规定了工程轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

工程轮胎总综合能耗  comprehensive energy consumption of project tire

报告期内企业工程轮胎从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

工程轮胎单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of project tire

企业生产工程轮胎的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

工程轮胎的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

工程轮胎产量计算

工程轮胎产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨三胶。

工程轮胎以本企业检验合格品产量计算，M 吨三胶。

工程轮胎直接生产综合能耗

工程轮胎直接生产工序综合能耗包括：

密炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

成型工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

硫化工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

成品检验工序综合能耗：E4吨（标准煤）；

包装工序综合能耗：E5吨（标准煤）。

工程轮胎直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

k

EZ = ∑  (Es×ρs) …………………………………………………（1）

s＝1

式中：

EZ——报告期内工程轮胎直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内工程轮胎直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内工程轮胎第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

工程轮胎间接生产综合能耗

工程轮胎间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到工程轮胎上的量之和。

工程轮胎间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

工程轮胎间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++………………………………………………（3）

式中：

—工程轮胎间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

工程轮胎总综合能耗

工程轮胎总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ………………………………………………（4）

式中：

—工程轮胎总综合能耗，吨（标准煤）。

工程轮胎单位产量综合能耗

工程轮胎单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000………………………………………………（5）

式中：

—工程轮胎单位产量综合能耗,千克（标准煤）/吨三胶。

工程轮胎限额指标

工程轮胎单位产量综合能耗应不大于2270千克(标准煤)/吨三胶。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.34—2011

代替 DB12/046.34-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第34部分：顺酐

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 34：Cis-butenedioic anhydride

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第34项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.34—2008顺酐单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、霍全兰、王金祥、邹世彦、贾军、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第34部分：顺酐

- 范围

本部分规定了苯氧化法顺酐单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

苯氧化法顺酐总综合能耗  comprehensive energy consumption of cis-butenedioic anhydride by benzene oxidation process

报告期内苯氧化法顺酐(以下简称顺酐)从原料进厂至成品包装入库的生产全过程中，所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

顺酐单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cis-butenedioic anhydride

企业生产顺酐的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

顺酐的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

顺酐产量计算

顺酐产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

顺酐以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

顺酐直接生产综合能耗

顺酐直接生产工序综合能耗包括：

- 原料苯工序综合能耗: E1  吨（标准煤）；

氧化工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

蒸馏工序综合能耗   E3  吨（标准煤）；

包装工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。

顺酐直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

k

EZ = ∑  (Es×ρs)…………………………………………………（1）

s＝1

式中：

EZ——报告期内顺酐直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内顺酐直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内顺酐第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

顺酐间接生产综合能耗

顺酐间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到顺酐上的量之和。

顺酐间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

顺酐间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++………………………………………………（3）

式中：

—顺酐间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

顺酐总综合能耗

顺酐总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—顺酐总综合能耗，吨（标准煤）。

顺酐单位产量综合能耗

顺酐单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000…………………………………………………（5）

式中：

—顺酐单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

顺酐单位产量综合能耗限额指标

顺酐单位产量综合能耗应不大于97千克(标准煤)/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.35—2011

代替 DB12/046.35—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第35部分：电石法聚氯乙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 35：Calcium carbide method PVC

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第35项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.52—2008电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：霍全兰、苗长青、王金祥、贾军、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额第35部分：电石法聚氯乙烯

- 范围

本部分规定了电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电石法聚氯乙烯总综合能耗 comprehensive energy consumption of calcium carbide method PVC

报告期内电石法聚氯乙烯从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和。

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of calcium carbide method PVC

企业生产电石法聚氯乙烯的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

电石法聚氯乙烯的总综合能耗及单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

电石法聚氯乙烯产量计算

电石法聚氯乙烯产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

电石法聚氯乙烯以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

电石法聚氯乙烯直接生产综合能耗

电石法聚氯乙烯直接生产工序综合能耗包括：

- 乙炔制取工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

乙炔清净工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

氯化氢合成工序综合能耗  E3  吨（标准煤）；

氯乙烯合成工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

氯乙烯压缩工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；

氯乙烯精馏工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

聚氯乙烯聚合工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；

浆料汽提工序综合能耗：E8   吨（标准煤）；

母液离心分离工序综合能耗：E9   吨（标准煤）；

聚氯乙烯干燥工序综合能耗：E10  吨（标准煤）；

聚氯乙烯包装工序综合能耗：E11  吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内电石法聚氯乙烯直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内电石法聚氯乙烯直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内电石法聚氯乙烯第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到电石法聚氯乙烯上的量之和。

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗： 吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++…………………………………………………（3）

式中：

—电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯总综合能耗

电石法聚氯乙烯总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—电石法聚氯乙烯总综合能耗，吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000……………………………………………………（5）

式中：

—电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗限额指标

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗应不大于236千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.37—2011

代替 DB12/046.37

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第37部分：炭黑

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 37：Carbon black

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第37项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.37-2008炭黑单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：霍全兰、王金祥、贾军、刘峰、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第37部分：炭黑

- 范围

本部分规定了炭黑单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

炭黑总综合能耗  comprehensive energy consumption of carbon black

报告期内炭黑从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

炭黑单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of carbon black

企业生产炭黑的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

炭黑的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

炭黑的产量计算

炭黑产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

炭黑以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

炭黑直接生产综合能耗

炭黑直接生产工序综合能耗包括：

- 燃料准备工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

炭黑反应生成及收集工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

造粒及干燥工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

炭黑包装入库综合能耗：E4  吨（标准煤）。

炭黑直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝ Es×ρs…………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内炭黑直接生产系统综合能耗，吨(标准煤)；

Es——报告期内炭黑直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝……………………………………………………（2）

式中：

—报告期内炭黑第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

炭黑间接生产综合能耗

炭黑间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到炭黑上的量之和。

炭黑间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

炭黑间接生产综合能耗按（3）式计算：

＝ ++…………………………………………………（3）

式中：

—炭黑间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

炭黑总综合能耗

炭黑总综合能耗按（4）式计算：

＝+ …………………………………………………（4）

式中：

—炭黑总综合能耗，吨（标准煤）。

炭黑单位产量综合能耗

炭黑单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（5）

式中：

—炭黑单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

炭黑单位产量综合能耗限额指标

炭黑单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1炭黑单位产量综合能耗限额

| 生产规模 | 年产量十万吨以上 | 年产量十万吨以下 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 炭黑单位产量综合能耗限额 | ≤2081 | ≤3000 | 千克(标准煤)/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.38—2011

代替 DB12/046.38—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第38部分：环氧氯丙烷

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 38：Epoxy chloropropane

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第38项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.38—2008环氧氯丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、王金祥、霍全兰、贾军、邹世彦、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第38部分：环氧氯丙烷

- 范围

本部分规定了醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷总综合能耗comprehensive energy consumption of epoxy chloropropane

报告期内醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷(以下简称环氧氯丙烷)从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和

环氧氯丙烷单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of epoxy chloropropane by acetic acid acrylic esters process

企业生产环氧氯丙烷的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

环氧氯丙烷的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

环氧氯丙烷产量计算

环氧氯丙烷以本企业检验合格产品实物产量计算，同时产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

环氧氯丙烷直接生产综合能耗

环氧氯丙烷直接生产工序综合能耗包括：

丙烯氧化工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

醋酸丙烯酯水解工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

丙烯醇精制工序综合能耗 E3  吨（标准煤）；

丙烯醇氯化工序综合能耗： E4  吨（标准煤）；

二氯丙醇精制工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

二氯丙醇皂化工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

环氧氯丙烷精制工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；

环氧氯丙烷包装工序综合能耗：E8  吨（标准煤）。

环氧氯丙烷直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）…………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内环氧氯丙烷直接生产综合能耗，吨(标准煤)；

Es——报告期内环氧氯丙烷直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝……………………………………………………（2）

式中：

—报告期内环氧氯丙烷第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

环氧氯丙烷间接生产综合能耗

环氧氯丙烷间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到环氧氯丙烷上的量之和，详见 DB12/046.01-2011第5.1.2条。

环氧氯丙烷间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

环氧氯丙烷间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++…………………………………………………（3）

式中：

—环氧氯丙烷间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

环氧氯丙烷总综合能耗

环氧氯丙烷总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—环氧氯丙烷总综合能耗，吨（标准煤）。

环氧氯丙烷单位产量综合能耗

环氧氯丙烷单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000…………………………………………………（5）

式中：

—环氧氯丙烷单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

环氧氯丙烷单位产量综合能耗限额指标

环氧氯丙烷单位产量综合能耗应不大于2280千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.39—2011

代替 DB12/046.39—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第39部分：环氧丙烷

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 39：Propylene epoxides

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为产品单位产量综合能耗计算方法及限额系列标准的第39项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.39—2008环氧丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、王金祥、霍全兰、贾军、张莹、杨颖、赵强、王景良、朱天利、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第39部分：环氧丙烷

- 范围

本部分规定了氯醇化法环氧丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

氯醇化法环氧丙烷总综合能耗  comprehensive energy consumption of propylene epoxides

报告期内氯醇化法环氧丙烷（以下简称环氧丙烷）从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和

环氧丙烷单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of propylene epoxides

企业生产环氧丙烷的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

环氧丙烷的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

环氧丙烷产量计算

环氧丙烷产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

环氧丙烷以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

环氧丙烷直接生产综合能耗

环氧丙烷直接生产工序综合能耗包括：

氯醇化工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

皂化工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

精馏工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

包装工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。

环氧丙烷直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内环氧丙烷直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内环氧丙烷直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内环氧丙烷第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

环氧丙烷间接生产综合能耗

环氧丙烷间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存转换分配供应中的损失综合能耗分摊到环氧丙烷上的量之和。

环氧丙烷间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

环氧丙烷间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++………………………………………………（3）

式中：

—环氧丙烷间接生产综合能耗,千克（标准煤）。

环氧丙烷总综合能耗

环氧丙烷总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—环氧丙烷总综合能耗，吨（标准煤）。

环氧丙烷单位产量综合能耗

环氧丙烷单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000…………………………………………………（5）

式中：

—环氧丙烷单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

环氧丙烷单位产量综合能耗限额指标

环氧丙烷单位产量综合能耗应不大于462千克（标准煤）/吨。

ICS  27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.40—2011

代替 DB12/046.40—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第40部分：氯化钾

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 40：Potassium chloride

2011 – 12 – 08发布

2012 – 01 – 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第40项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.40 - 2008氯化钾单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：王金祥、刘峰、霍全兰、苗长青、贾军、王景良、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第40部分：氯化钾

- 范围

本部分规定了兑卤法氯化钾单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

兑卤法氯化钾总综合能耗  comprehensive energy consumption of potassium chloride

报告期内兑卤法氯化钾（以下简称氯化钾）从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和。

氯化钾单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of potassium chloride

企业生产氯化钾的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

氯化钾的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

氯化钾产量计算

氯化钾产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

氯化钾以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

氯化钾直接生产综合能耗

氯化钾直接生产工序综合能耗包括：

蒸发工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

沉降工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

冷却工序综合能耗   E3  吨（标准煤）；

分解洗涤工序综合能耗：E4  吨（标准煤）。

氯化钾直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）…………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内氯化钾直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)

Es——报告期内氯化钾直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内氯化钾第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

氯化钾间接生产综合能耗

氯化钾间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到氯化钾上的量之和。

氯化钾间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

氯化钾间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++………………………………………………（3）

式中：

—氯化钾间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

氯化钾总综合能耗

氯化钾总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—氯化钾总综合能耗，吨（标准煤）。

氯化钾单位产量综合能耗

氯化钾单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000………………………………………………（5）

式中：

—氯化钾单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

氯化钾单位产量综合能耗限额指标

氯化钾单位产量综合能耗应不大于3350千克(标准煤)/吨。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.41—2011

代替 DB12/046.41-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第41部分：合成氨

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 41：Synthetic ammonia

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第41项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：任长青、王金祥、霍全兰、贾军、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第41部分：合成氨

- 范围

本部分规定了合成氨单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业用固体原料生产合成氨的企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

合成氨总综合能耗  comprehensive energy consumption of synthetic ammonia

报告期内合成氨从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

合成氨单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of synthetic ammonia

企业生产合成氨的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

合成氨的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

合成氨产量计算

合成氨产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

合成氨以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

合成氨直接生产综合能耗

合成氨直接生产工序综合能耗包括：

- 原料工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

造气工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

脱硫工序综合能耗： E3  吨（标准煤）；

压缩工序综合能耗： E4  吨（标准煤）；

合成工序综合能耗： E5  吨（标准煤）。

合成氨直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内合成氨直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内合成氨直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内合成氨第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

合成氨间接生产综合能耗

合成氨间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到合成氨上的量之和。

合成氨间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗： 吨（标准煤）。

合成氨间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++…………………………………………………（3）

式中：

—合成氨间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

合成氨总综合能耗

合成氨总综合能耗按（4）式计算：

＝+ …………………………………………………（4）

式中：

—合成氨总综合能耗，吨（标准煤）。

合成氨单位产量综合能耗

合成氨单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000……………………………………………………（5）

式中：

—合成氨单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

合成氨单位产量综合能耗限额指标

合成氨单位产量综合能耗应不大于1884千克(标准煤)/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.43—2011

代替 DB12/046.43-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第43部分：平板玻璃

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 43：Plate glass

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第43项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.42—2008浮法玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额相比主要变化为：

标准名称改为平板玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额；

平板玻璃单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、邹世彦、贾军、刘峰、张温习、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第43部分：平板玻璃

- 范围

本部分规定了平板玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内平板玻璃生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

平板玻璃总综合能耗  comprehensive energy consumption of plate glass

报告期内平板玻璃从原材料（包括硅砂、石灰石、纯碱等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

平板玻璃单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of plate glass

企业生产平板玻璃的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

平板玻璃的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

平板玻璃产量计算

平板玻璃产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：重量箱。

平板玻璃以本企业检验合格品产量计算，M重量箱。

平板玻璃直接生产综合能耗

平板玻璃直接生产工序综合能耗包括：

- 原料调和工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

热端工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

冷端工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

成品入库工序综合能耗：E4  吨（标准煤）。

平板玻璃直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期平板玻璃直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内平板玻璃第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

平板玻璃间接生产综合能耗

平板玻璃间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损耗折算成综合能耗之和。

平板玻璃间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：   吨（标准煤）；

附属综合能耗：   吨（标准煤）；

损失综合能耗：   吨（标准煤）。

平板玻璃间接生产综合能耗按（2）式计算:

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—平板玻璃间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

平板玻璃总综合能耗

平板玻璃总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

—平板玻璃总综合能耗，吨（标准煤）。

平板玻璃单位产量综合能耗

平板玻璃单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000………………………………………………（4）

式中：—平板玻璃单位产量综合能耗，千克（标准煤）/重量箱。

平板玻璃单位产量综合能耗限额指标

平板玻璃单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  平板玻璃单位产量综合能耗限额

| 生产规模 | 日产大于500吨 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 平板玻璃单位产量综合能耗限额 | ≤17 | 千克（标准煤）/重量箱 |
| 以无色平板玻璃的能耗限额为基准，生产颜色玻璃单位综合能耗限额乘以1.1的系数。 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.44—2011

代替 DB12/046.44—2008 DB12/46.45—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第44部分：水泥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 44：Cement

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第44项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.44—2008相比主要变化为：

本部分将DB12/046.44—2008与DB12/046.45 —2008的单位产量综合能耗限额指标合并。

单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、张温习、贾军、邹世彦、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第44部分：水泥

- 范围

本部分规定了水泥、水泥熟料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内新型干法窑外分解窑生产水泥、水泥熟料的企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16780-2007水泥单位产品能源消耗限额

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

水泥总综合能耗  comprehensive energy consumption of cement

报告期内企业生产水泥从原材料（石灰石、矿渣、石膏、粉煤灰等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

水泥可比综合能耗comparable comprehensive energy consumption per unit product of cement

在统计期内生产每吨水泥消耗的各种能源统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。

水泥熟料总综合能耗  comprehensive energy consumption of clinker

报告期内水泥熟料从原材料（包括石灰石、煤、铁矿石、砂岩、铝钒石等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

水泥熟料可比综合能耗  comparable comprehensive energy consumption per unit product of clinker

在统计期内生产每吨孰料消耗的各种能源统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。

计算方法

水泥、水泥熟料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

水泥、水泥熟料产量计算

水泥、水泥熟料产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

水泥、水泥熟料以本企业检验合格品产量计算，M吨。

水泥、水泥熟料直接生产综合能耗

水泥、水泥熟料直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内水泥、水泥熟料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内水泥、水泥熟料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

水泥、水泥熟料间接生产综合能耗

水泥、水泥熟料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到水泥上的量之和。

水泥、水泥熟料间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：  吨（标准煤）；

附属生产综合能耗： 吨（标准煤）；

损失综合能耗： 吨（标准煤）。

水泥、水泥熟料间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++……………………………………………………（2）

式中：

—水泥、水泥熟料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

水泥、水泥熟料生产总综合能耗

水泥、水泥熟料生产总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

—水泥、水泥熟料生产总综合能耗，吨（标准煤）。

水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗

水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗,按（4）式计算：

＝k× ×1000…………………………………………………（4）

式中：

—水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗，千克（标准煤）/吨。

k—修正系数(计算方法参照GB 16780-2007)。

水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗限额指标

水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗应不大于表1规定值。

表1  水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗限额

| 生产规模 | 日产2000吨 | 日产1000吨 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可比水泥综合能耗限额 | ≤107 | ≤113 | 千克（标准煤）/吨 |
| 可比水泥熟料综合能耗限额 | ≤129 | ≤138 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

DB12

天津市地方标准

ICS 27.010

F01

DB 12/ 046.46—2011

代替 DB12/046.46—2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第46部分：粉磨站水泥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 46：Powder station cement

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第46项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.46—2008相比主要变化如下：

粉磨站水泥单位产量综合能耗限额修订为粉磨站水泥单位产量综合电耗限额。依据国家标准，考核指标有所调整。

第五章中粉磨站水泥单位产量综合电耗限额指标改为可比水泥综合电耗。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、张温习、贾军、邹世彦、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第46部分：粉磨站水泥

- 范围

本部分规定了粉磨站水泥单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内由熟料加工成水泥的生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16780-2007水泥单位产品能源消耗限额

DB12/046.01-2011产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

粉磨站水泥总综合电耗  comprehensive energy consumption of powder station cement

报告期内水泥从原材料（熟料、矿渣、石膏、粉煤灰等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合电耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合电耗之和。

粉磨站水泥可比综合电耗 comparable comprehensive energy consumption per unit product of powder station cement

在统计期内水泥粉磨企业生产每吨水泥消耗的各种能源统一修正后所得的综合电耗。

计算方法

粉磨站水泥总综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

粉磨站水泥产量计算

粉磨站水泥产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

粉磨站水泥以本企业检验合格品产量计算，M吨。

粉磨站水泥直接生产综合电耗

粉磨站水泥直接生产工序综合电耗包括：

- 水泥粉磨工序综合电耗：E1千瓦时；

水泥包装工序综合电耗：E2千瓦时。

粉磨站水泥直接生产综合电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内粉磨站水泥直接生产综合电耗，千瓦时；

—报告期内粉磨站水泥第s道工序的综合电耗，千瓦时；

n—报告期内该产品生产工序数。

粉磨站水泥间接生产综合电耗

粉磨站水泥间接生产综合电耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合电耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中损失综合电耗之和。

粉磨站水泥间接生产综合电耗包括：

a辅助生产综合电耗：千瓦时；

b附属生产综合电耗：千瓦时；

c损失综合电耗：千瓦时。

粉磨站水泥间接生产综合电耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—粉磨站水泥间接生产综合电耗，千瓦时。

粉磨站水泥总综合电耗

粉磨站水泥总综合电耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………（3）

式中：

—粉磨站水泥总综合电耗，千瓦时。

粉磨站水泥单位产量综合电耗

粉磨站水泥可比综合电耗按（4）式计算：

＝k××1000……………………………………………（4）

式中：

—粉磨站水泥可比综合电耗，千瓦时/吨。

k—修正系数(修正系数计算方法参照GB 16780-2007)。

粉磨站水泥单位产量可比综合电耗限额指标

粉磨站水泥可比综合电耗应不大于44千瓦时/吨。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.48—2011

代替 DB12/046.48—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第48部分：石膏板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 48：Plasterboard

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第48项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.48—2008相比主要变化为：单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：尚克武、杨颖、张温习、贾军、刘峰、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第48部分：石膏板

- 范围

本部分规定了石膏板单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区石膏板生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

石膏板总综合能耗  comprehensive energy consumption of plasterboard

报告期内企业生产石膏板从原材料（天然石膏、脱硫石膏、石膏板护面纸、水等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

石膏板单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of plasterboard

企业生产石膏板的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

石膏板的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

石膏板产量计算

石膏板产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：平方米。

石膏板产量以本企业检验合格品产量计算：M平方米。

石膏板直接生产综合能耗

石膏板直接生产综合能耗包括：

破碎工序综合能耗：E1    吨（标准煤）；

粉磨工序综合能耗：E2    吨（标准煤）；

煅烧工序综合能耗：E3    吨（标准煤）；

制板工序综合能耗：E4    吨（标准煤）。

石膏板直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内石膏板直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内石膏板直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内石膏板直接生产工序数。

石膏板间接生产综合能耗

石膏板间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

石膏板间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 吨（标准煤）；

附属综合能耗： 吨（标准煤）；

损失综合能耗： 吨（标准煤）。

石膏板间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

—石膏板间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

石膏板总综合能耗

石膏板总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

—石膏板总综合能耗，吨（标准煤）。

石膏板单位产量综合能耗

石膏板单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—石膏板单位产量综合能耗，千克（标准煤）/平方米。

石膏板单位产量综合能耗限额指标

石膏板单位产量综合能耗应不大于0.99千克（标准煤）/平方米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.49—2011

代替 DB/046.49-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第49部分：页岩砖

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 49：Shale brick

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第49项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.49—2008页岩砖单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：尚克武、张温习、任长青、贾军、杨颖、邹世彦、冯璐、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第49部分：页岩砖

- 范围

本部分规定了页岩砖单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内页岩砖生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

页岩砖综合能耗  comprehensive energy consumption of shale brick

报告期内企业生产页岩砖从原材料（页岩、煤矸石、粉煤灰等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

页岩砖单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of shale brick

企业生产页岩砖的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品折标准砖产量的比值。

计算方法

页岩砖的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

页岩砖产量计算

页岩砖产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万块。

页岩砖产量以本企业检验合格品折合成的标准砖产量计算：M万块。

页岩砖直接生产综合能耗

页岩砖直接生产工序综合能耗包括：

原料制备工序综合能耗：  E1  吨（标准煤）；

成型工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

烧成工序综合能耗： E3  吨（标准煤）；

成品工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。

页岩砖直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝………………………………………………（1）

式中：

—报告期内页岩砖直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内页岩砖直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内页岩砖直接生产工序数。

页岩砖间接生产综合能耗

页岩砖间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

页岩砖间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：吨（标准煤）；

附属综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

页岩砖间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

—页岩砖间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

页岩砖总综合能耗

页岩砖总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

—页岩砖总综合能耗，吨（标准煤）。

页岩砖单位产量综合能耗

页岩砖单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

——页岩砖单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万块。

页岩砖单位产量综合能耗限额指标

页岩砖单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  页岩砖单位产量综合能耗限额

| 窑炉类型 | 隧道窑 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 页岩砖单位产量综合能耗限额 | ≤159 | 千克（标准煤）/万块 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.50—2011

代替 DB12/046.50—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第50部分：微型轿车

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 50：Mini-car

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第50项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/ 046.50—2008相比主要变化如下：

单位产量综合能耗限额指标有所调整

标准名称改为产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车；

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、张温习、尚克武、贾军、王亮、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车

- 范围

本部分规定了排气量小于1.6升的微型轿车产品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内微型轿车生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

微型轿车总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of mini-car

报告期内微型轿车从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

微型轿车单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of mini-car

企业生产微型轿车的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

微型轿车的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

微型轿车产量计算

微型轿车产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：辆。

微型轿车以本企业检验合格品产量计算，M辆。

微型轿车直接生产综合能耗

微型轿车直接生产工序综合能耗包括：

- 冲压工序综合能耗：  E1 吨（标准煤）；

车身工序综合能耗：  E2吨（标准煤）；

涂装工序综合能耗：  E3吨（标准煤）；

装配工序综合能耗：  E4吨（标准煤）。

微型轿车直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内微型轿车直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内微型轿车第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

微型汽车间接生产综合能耗

微型轿车间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到微型轿车产品上的量之和。

微型汽车间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：  吨（标准煤）；

附属综合能耗：  吨（标准煤）；

损失综合能耗：  吨（标准煤）。

微型汽车间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++………………………………………………（2）

式中：

—微型轿车间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

微型轿车总综合能耗

微型轿车总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

—微型轿车总综合能耗，吨（标准煤）。

微型汽车单位产量综合能耗

微型轿车单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—微型轿车单位产量综合能耗，千克（标准煤）/辆。

微型轿车单位产量综合能耗限额指标

微型轿车单位产量综合能耗应不大于480千克（标准煤）/辆。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.51—2011

代替 DB12/046.51—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第51部分：汽车发动机

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 51：Car engine

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第51项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.51—2008相比主要变化为：发动机单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、刘峰、贾军、张温习、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第51部分：汽车发动机

- 范围

本部分规定了汽车发动机单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内汽车发动机生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

汽车发动机总综合能耗  comprehensive energy consumption of car engine

报告期内汽车发动机从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车发动机单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of car engine

企业生产汽车发动机的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

汽车发动机的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

汽车发动机产量计算

汽车发动机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：台。

汽车发动机以本企业检验合格品产量计算，M台。

汽车发动机直接生产综合能耗

汽车发动机直接生产工序综合能耗包括：

- 铸铁工序综合能耗：  E1  吨（标准煤）；

铸铝工序综合能耗：  E2  吨（标准煤）；

机加工工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

成品工序综合能耗：  E4  吨（标准煤）。

汽车发动机直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内汽车发动机直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内汽车发动机第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

汽车发动机间接生产综合能耗

汽车发动机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗,加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。

汽车发动机间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：吨（标准煤）；

附属综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

汽车发动机间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

—发动机间接生产综合能耗，吨（标准煤）；

汽车发动机总综合能耗

汽车发动机总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

—汽车发动机总综合能耗，吨（标准煤）；

汽车发动机单位产量综合能耗

汽车发动机单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—汽车发动机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

汽车发动机单位产量综合能耗限额指标

汽车发动机单位产量综合能耗应不大于56千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.52—2011

代替 DB12/046.52-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第52部分：汽车桥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 52：Automobile axle housings

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第52项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.52—2008汽车桥单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：尚克武、杨颖、张温习、贾军、刘峰、王景良、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第52部分：汽车桥

- 范围

本部分规定了汽车桥单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内汽车桥生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

汽车桥总综合能耗  comprehensive energy consumption of automobile axle housings

报告期内汽车桥从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车桥单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of automobile axle housings

企业生产汽车桥的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

汽车桥的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

汽车桥产量计算

汽车桥产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：台。

汽车桥以本企业检验合格品产量计算，M台。

汽车桥直接生产综合能耗

汽车桥直接生产工序综合能耗包括：

- 冲压工序综合能耗：   E1 吨（标准煤）；

机加工工序综合能耗： E2吨（标准煤）；

热处理工序综合能耗： E3吨（标准煤）；

装配工序综合能耗：   E4吨（标准煤）。

汽车桥直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内汽车桥直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内汽车桥第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

汽车桥间接生产综合能耗

汽车桥间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到汽车桥上的量之和。

汽车桥间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：吨（标准煤）；

附属综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

汽车桥间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

—汽车桥间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

汽车桥总综合能耗

汽车桥总综合能耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………………（3）

式中：

—汽车桥总综合能耗，吨（标准煤）。

汽车桥单位产量综合能耗

汽车桥单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—汽车桥单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

汽车桥单位产量综合能耗限额指标

汽车桥单位产量综合能耗应不大于21千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.53—2011

代替 DB12/046.53-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第53部分：电焊丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 53：Electric welding thread

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第53项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.53－2008相比,主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、焦英杰、江海泉、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第53部分：电焊丝

- 范围

本部分规定了电焊丝单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电焊丝生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电焊丝生产总综合能耗  energy consumption of electric welding thread

报告期内企业在电焊丝产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

电焊丝单位产量综合能耗  energy consumption per unit product of electric welding thread

企业生产电焊丝的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

电焊丝总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

电焊丝产量计算

电焊丝产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

电焊丝产量以本企业检验合格品产量计算，M （吨）。

电焊丝直接生产综合能耗

电焊丝直接生产工序综合能耗包括：

原材料处理综合能耗：E1  吨（标准煤）；

粗拔工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

细拔工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

化镀工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

成品包装综合能耗：E5  吨（标准煤）。

电焊丝直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内电焊丝直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内电焊丝生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内电焊丝生产工序数。

电焊丝间接生产综合能耗

电焊丝间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

电焊丝间接生产综合能耗包括:

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，   吨（标准煤）。

电焊丝间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………  （2）

式中：

EJ－电焊丝间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

电焊丝生产总综合能耗

电焊丝生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E－电焊丝生产总综合能耗，吨（标准煤）。

电焊丝单位产量综合能耗

电焊丝单位产量综合能耗按（4））式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e－电焊丝单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

电焊丝单位产量综合能耗限额指标

电焊丝单位产量综合能耗应不大于80千克（标准煤）/吨。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.54—2011

代替 DB12/ 046.54-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第54部分：齿轮机床

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 54：Gear machine

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第54项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：吴洁、隰建成、张春龙、李延鸿，王景良、朱天利、冯璐、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第54部分：齿轮机床

- 范围

本部分规定了齿轮机床单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于体天津市辖区内齿轮机床生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

齿轮机床生产总综合能耗  energy consumption of gear machine

报告期内企业在齿轮机床产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和

齿轮机床单位产量综合能耗  energy consumption per unit product of gear machine

企业生产齿轮机床的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

齿轮机床总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

齿轮机床产量计算

齿轮机床产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

齿轮机床产量以本企业检验合格品产量计算，M  台。

齿轮机床直接生产综合能耗

齿轮机床直接生产工序综合能耗包括：

- 木型工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

铸件工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

锻件工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

热处理工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；

机加工综合能耗：E5     吨（标准煤）；

机床装配综合能耗：E6   吨（标准煤）；

油漆包装综合能耗：E7   吨（标准煤）。

齿轮机床直接生产综合能耗按（1）式计算：

……………………………………………（1）

式中：

EZ－－报告期内齿轮机床直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内齿轮机床生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内齿轮机床生产工序数。

齿轮机床间接生产综合能耗

齿轮机床产品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到齿轮机床产品上的量之和。

齿轮机床产品间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

齿轮机床间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

－－齿轮机床间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

齿轮机床生产总综合能耗

齿轮机床生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

－－齿轮机床生产总综合能耗，吨（标准煤）。

齿轮机床单位产量综合能耗

齿轮机床单位产量综合能耗按（4））式计算：

……………………………………………（4）

式中：

－－齿轮机床单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

齿轮机床单位产量综合能耗限额指标

齿轮机床单位产量综合能耗应不大于10500千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.55—2011

代替 DB12/ 046.55-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第55部分：冰箱压缩机

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 55：Refrigerator compressor

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第55项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：吴洁、隰建成、王景良、张春龙、李延鸿、王亮、朱天利、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第55部分：冰箱压缩机

- 范围

本部分规定了冰箱压缩机单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冰箱压缩机生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

冰箱压缩机生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of refrigerator compressor

报告期内企业在冰箱压缩机产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

冰箱压缩机单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product

企业生产冰箱压缩机的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

冰箱压缩机总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

冰箱压缩机产量计算

冰箱压缩机产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

冰箱压缩机产量以本企业检验合格品产量计算，M台。

冰箱压缩机直接生产综合能耗

冰箱压缩机直接生产工序综合能耗包括：

- 定子生产线综合能耗：E1  吨（标准煤）；

转子生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

壳体生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；

缸体生产线综合能耗：E4  吨（标准煤）；

曲轴生产线综合能耗：E5  吨（标准煤）；

法兰生产线综合能耗：E6  吨（标准煤）；

管路生产综合能耗：E7    吨（标准煤）；

装配包装工序综合能耗：E8    吨（标准煤）。

冰箱压缩机直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内冰箱压缩机直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内冰箱压缩机生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内冰箱压缩机生产工序数。

冰箱压缩机间接生产综合能耗

冰箱压缩机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

冰箱压缩机间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

冰箱压缩机间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ－冰箱压缩机间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

冰箱压缩机生产总综合能耗

冰箱压缩机生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

EZ－冰箱压缩机生产总综合能耗，吨（标准煤）。

冰箱压缩机单位产量综合能耗

冰箱压缩机单位产量综合能耗按（4））式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e－冰箱压缩机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

冰箱压缩机单位产量综合能耗限额指标

冰箱压缩机单位产量综合能耗应不大于2.20千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.56—2011

代替 DB12/046.56-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第56部分：电焊条

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 56：Electric welding rod

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第56项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.56－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、王振国、江海泉、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第56部分：电焊条

- 范围

本部分规定了电焊条单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电焊条生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电焊条生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of electric welding rod

报告期内企业在电焊条产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

电焊条单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product

企业生产电焊条的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

电焊条总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

电焊条产量计算

电焊条产量以本企业检验合格品产量计算，采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：M  吨。

电焊条直接生产综合能耗

电焊条直接生产工序综合能耗包括：

- 拔丝、切丝工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

拌药工序综合能耗：    E2 吨（标准煤）；

机械压涂工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

烘干工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

成品包装综合能耗：E5  吨（标准煤）。

电焊条直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ－－报告期内电焊条直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内电焊条生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内电焊条生产工序数。

电焊条间接生产综合能耗

电焊条间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

电焊条间接生产接综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，           吨（标准煤）。

电焊条间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ－－电焊条间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

电焊条生产总综合能耗

电焊条生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E－－电焊条生产总综合能耗，吨（标准煤）。

电焊条单位产量综合能耗

电焊条单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e－－电焊条单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

电焊条单位产量综合能耗限额指标

电焊条单位产量综合能耗应不大于47千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.57—2011

代替 DB12/ 046.57-2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第57部分：机械电炉钢

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 57：Mechanism electric steel procedure

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第57项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：张春龙、隰建成、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、朱天利、李志。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第57部分：机械电炉钢

- 范围

本部分规定了机械电炉钢单位产量综合电耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内机械行业电炉钢生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5623-85 产品电耗定额制定和管理导则

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

机械电炉钢综合电耗  comprehensive electricity consumption of mechanism electric steel procedure

报告期内企业在机械电炉钢产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，直接生产用电量和间接生产用电量之和。

机械电炉钢单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of mechanism electric steel procedure

企业生产机械电炉钢的综合电耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

机械电炉钢综合电耗及其单位产量综合电耗的计算应符合DB12/046.01－2011与GB/T 5623-85的规定。

机械电炉钢产量计算

机械电炉钢产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

机械电炉钢产量以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

机械电炉钢直接生产用电量

机械电炉钢直接生产用电量包括：

- 初炼工序用电量：E1  千瓦时；

精炼工序用电量：E2  千瓦时；

出钢工序用电量：E3  千瓦时；

浇铸工序用电量：E4  千瓦时。

机械电炉钢直接生产用电量按（1）式计算：

……………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内机械电炉钢直接生产用电量，千瓦时；

ES—报告期内机械电炉钢生产第s道工序的用电量，千瓦时；

n—报告期内机械电炉钢生产工序数。

机械电炉钢间接生产用电量

机械电炉钢间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

机械电炉钢间接生产用电量按（2）式计算：

………………………………………………（2）

式中：

EJ－报告期内机械电炉钢间接生产用电量，千瓦时；

—报告期内机械电炉钢间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—报告期内机械电炉钢间接生产用电项目数。

机械电炉钢生产综合电耗

机械电炉钢生产综合电耗按（3）式计算：

………………………………………………（3）

式中：

E－机械电炉钢生产综合电耗，千瓦时。

机械电炉钢单位产量综合电耗

机械电炉钢单位产量综合电耗按（4）式计算：

…………………………………………………（4）

式中：

e－机械电炉钢单位产量综合电耗，千瓦时 /吨。

机械电炉钢单位产量综合电耗限额指标

机械电炉钢单位产量综合电耗应不大于720千瓦时/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.58—2011

代替 DB12/ 046.58-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第58部分：机车车辆弹簧件

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 58：Locomotive vehicle spring

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第58项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：张春龙、隰建成、朱天利、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、李志。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第58部分：机车车辆弹簧件

- 范围

本部分规定了机车车辆弹簧件单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于机车车辆弹簧件生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

机车车辆弹簧件生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of locomotive vehicle spring

报告期内企业在机车车辆弹簧件产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of locomotive vehicle spring

企业生产机车车辆弹簧件的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

机车车辆弹簧件总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

机车车辆弹簧件产量计算

机车车辆弹簧件产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

机车车辆弹簧件产量以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

机车车辆弹簧件直接生产综合能耗

机车车辆弹簧件直接生产综合能耗包括：

下料综合能耗：  E1 吨（标准煤）；

碾尖综合能耗：  E2 吨（标准煤）；

卷制综合能耗：  E3 吨（标准煤）；

淬火综合能耗：  E5 吨（标准煤）；

回火综合能耗：  E6 吨（标准煤）；

压簧综合能耗：  E7 吨（标准煤）；

磨簧综合能耗：  E8 吨（标准煤）；

打砂压簧综合能耗：E9 吨（标准煤）；

探伤综合能耗：  E10吨（标准煤）；

试验综合能耗：  E11  吨（标准煤）；

浸漆综合能耗：  E12  吨（标准煤）；

打包综合能耗：  E13  吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件直接生产综合能耗按（1）式计算：

……………………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内机车车辆弹簧件直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内机车车辆弹簧件生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内机车车辆弹簧件生产工序数。

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到机车车辆弹簧件产品上的量之和。

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，    吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗按（2）式计算：

………………………………………………（2）

式中：

EJ－机车车辆弹簧件间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件生产总综合能耗

机车车辆弹簧件生产总综合能耗按（3）式计算：

………………………………………………（3）

式中：

E－机车车辆弹簧件生产总综合能耗，吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

e－机车车辆弹簧件单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗限额指标

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗应不大于310千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.59—2011

代替 DB 12/ 046.59-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第59部分：曲轴锻件

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 59：Crankcase forging

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第59项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：张春龙、隰建成、李志、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、朱天利。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第59部分：曲轴锻件

- 范围

本部分规定了曲轴锻件单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内曲轴锻件生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

曲轴锻件生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of crankcase forging

报告期内企业在曲轴锻件产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

曲轴锻件单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crankcase forging

企业生产曲轴锻件的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

曲轴锻件总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

曲轴锻件产量计算

曲轴锻件产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

曲轴锻件产量以本企业检验合格品产量计算，M  (吨)。

曲轴锻件直接生产综合能耗

曲轴锻件直接生产综合能耗包括：

- 坯料加热综合能耗：E1   吨（标准煤）；

镦锻综合能耗：E2  吨（标准煤）；

校直综合能耗：E3  吨（标准煤）；

热处理综合能耗：E4  吨（标准煤）；

成品入库综合能耗：E5   吨（标准煤）。

曲轴锻件直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内曲轴锻件直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内曲轴锻件生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内曲轴锻件生产工序数。

曲轴锻件间接生产综合能耗

曲轴锻件间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到曲轴锻件产品上的量之和。

曲轴锻件间接综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。

曲轴锻件间接生产综合能耗按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

EJ－曲轴锻件间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

曲轴锻件生产总综合能耗

曲轴锻件生产总综合能耗按（3）式计算：

…………………………………………………（3）

式中：

E－曲轴锻件生产总综合能耗，吨（标准煤）。

曲轴锻件单位产量综合能耗

曲轴锻件单位产量综合能耗按（4）式计算：

…………………………………………………（4）

e－曲轴锻件单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

曲轴锻件单位产量综合能耗限额指标

曲轴锻件单位产量综合能耗应不大于1450千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.60—2011

代替 DB12/046.60-2008

铅酸蓄电池单位产量综合能耗

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第60部分：铅酸电池

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 60：Lead-acid battery

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第60项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.60－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、黄希顺、李建明、刘文敬、李瑞杰、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第60部分：铅酸蓄电池

- 范围

本部分规定了铅酸蓄电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内铅酸蓄电池生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

铅酸蓄电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of lead-acid battery

报告期内企业在铅酸蓄电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

铅酸蓄电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of lead-acid battery

企业生产铅酸蓄电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

铅酸蓄电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

铅酸蓄电池产量计算

铅酸蓄电池产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千伏安时。

铅酸蓄电池产量以本企业检验合格品产量计算，M  千伏安时。

铅酸蓄电池直接生产综合能耗

铅酸蓄电池直接生产综合能耗包括：

- 铸造工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

铅粉工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

压延工序综合能耗：E3      吨（标准煤）；

拉网工序综合能耗：E4      吨（标准煤）；

充填工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；

熟成工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

化成工序综合能耗：E7   吨（标准煤）；

干燥工序综合能耗：E8   吨（标准煤）；

裁剪工序综合能耗：E9   吨（标准煤）；

合金工序综合能耗：E10   吨（标准煤）；

组立工序综合能耗：E11   吨（标准煤）；

B充工序综合能耗：E12   吨（标准煤）；

成品包装综合能耗：E13   吨（标准煤）。

铅酸蓄电池直接生产综合能耗按（1）式计算：

………………………………………………（1）

式中：

EZ－－报告期内铅酸蓄电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内铅酸蓄电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内铅酸蓄电池生产工序数。

铅酸蓄电池间接生产综合能耗

铅酸蓄电池间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到铅酸蓄电池产品上的量之和。

铅酸蓄电池间接综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

铅酸蓄电池间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ－－铅酸蓄电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

铅酸蓄电池生产总综合能耗

铅酸蓄电池生产总综合能耗按（3）式计算：

…………………………………………………（3）

式中：

E－－铅酸蓄电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。

铅酸蓄电池单位产量综合能耗

铅酸蓄电池单位产量综合能耗按（4）式计算：

…………………………………………………（4）

式中：

e－－铅酸蓄电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千伏安时。

铅酸蓄电池单位产量综合能耗限额指标

铅酸蓄电池单位产量综合能耗应不大于2.70千克（标准煤）/千伏安时。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

ICS 27.010

F01

DB 12/ 046.61—2011

代替 DB12/046.61-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第61部分：镍氢电池

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 61：Nickel and metal hydride electric battery

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第61项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.61－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站

本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、黄希顺、李建明、王爱华、冯璐、王亮、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第61部分：镍氢电池

- 范围

本部分规定了镍氢电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内镍氢电池生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

镍氢电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption

报告期内企业在镍氢电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

镍氢电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product

企业生产镍氢电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

镍氢电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB/046.01－2011规定的方法进行。

镍氢电池产量计算

镍氢电池产量以本企业检验合格品产量计算，采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：M 万安时。

镍氢电池直接生产综合能耗

镍氢电池直接生产综合能耗包括：

- 调泥、拉浆工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

极板工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

组立工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

活化工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

分级工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

成品包装综合能耗：E6  吨（标准煤）。

镍氢电池直接生产综合能耗按（1）式计算：

………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内镍氢电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内镍氢电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内镍氢电池生产工序数。

镍氢电池间接生产综合能耗

镍氢电池间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

镍氢电池间接综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，   吨（标准煤）。

镍氢电池间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ——镍氢电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

镍氢电池生产总综合能耗

镍氢电池生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E——镍氢电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。

镍氢电池单位产量综合能耗

镍氢电池单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e——镍氢电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万安时。

镍氢电池单位产量综合能耗限额指标

镍氢电池单位产量综合能耗应不大于154千克（标准煤）/万安时。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.62—2011

代替 DB12/046.62-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第62部分：锂电子电池

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 62：Lithium ion battery

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第62项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.62－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、焦英杰、王振国、王泽慧、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第62部分：锂电子电池

- 范围

本部分规定了锂离子电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内锂离子电池生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

锂离子电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of lithium ion battery

报告期内企业在锂离子电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

锂离子电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of lithium ion battery

企业生产锂离子电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

锂离子电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

锂离子电池产量计算

锂离子电池产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万安时。

锂离子电池产量以本企业检验合格品产量计算，M  万安时。

锂离子电池直接生产综合能耗

锂离子电池直接生产综合能耗包括：

- 浆料混合工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

涂布工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

碾压工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

卷绕工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

装配工序综合能耗：E5 吨（标准煤）；

化成工序综合能耗：E6 吨（标准煤）；

清洗工序综合能耗：E7 吨（标准煤）；

成品包装综合能耗：E8 吨（标准煤）。

锂离子电池直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ—报告期内锂离子电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内锂离子电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内锂离子电池生产工序数。

锂离子电池间接生产综合能耗

锂离子电池间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

锂离子电池间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。

锂离子电池间接生产综合能耗按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

EJ—锂离子电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

锂离子电池生产总综合能耗

锂离子电池生产总综合能耗按（3）式计算：

…………………………………………………（3）

式中：

E—锂离子电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。

锂离子电池单位产量综合能耗

锂离子电池单位产量综合能耗按（4）式计算：

…………………………………………………（4）

式中：

e—锂离子电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万安时。

锂离子电池单位产量综合能耗限额指标

锂离子电池单位产量综合能耗应不大于365千克（标准煤）/万安时。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.63—2011

代替 DB12/ 046.63-2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第63部分：精纺毛织品

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 63：Worsted wool

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第63项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：吴洁、隰建成、张春龙、李延鸿、张莹、冯璐、朱天利、李志、王亮。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第63部分：精纺毛织品

- 范围

本部分规定了精纺毛织品单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内精纺毛织品生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

精纺毛织品综合电耗  comprehensive electricity consumption of worsted wool

报告期内企业生产精纺毛织品从原料（毛条）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

精纺毛织品单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of worsted wool

企业生产精纺毛织品的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品总量的比值。

精纺毛织品标准品  standard product of worsted wool

精纺毛织品以内销条染毛涤花呢为标准品。

计算方法

精纺毛织品的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

精纺毛织品产量计算

精纺毛织品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

精纺毛织品产量为本企业检验合格品折标准品总量，M百米。

精纺毛织品直接生产电耗

精纺毛织品直接生产工序电耗包括：

- 条染工序电耗：E1  千瓦时；

复精梳工序电耗：E2  千瓦时；

毛纺工序电耗： E3  千瓦时；

毛织工序电耗： E4 千瓦时；

染整工序电耗： E5  千瓦时。

精纺毛织品直接生产电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—精纺毛织品直接生产电耗，千瓦时；

—报告期内精纺毛织品直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

精纺毛织品间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

精纺毛织品间接生产用电量按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

－精纺毛织品间接生产用电量，千瓦时；

—报告期内精纺毛织品间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—报告期内精纺毛织品间接生产用电项目数。

精纺毛织品综合电耗

精纺毛织品综合电耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………（3）

式中：

—精纺毛织品综合电耗，千瓦时。

精纺毛织品单位产量综合电耗

精纺毛织品单位产量综合电耗按（4）式计算：

＝……………………………………………………（4）

式中：

—精纺毛织品单位产量综合电耗，千瓦时/百米。

精纺毛织品限额指标

精纺毛织品单位产量综合电耗应不大于400千瓦时/百米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.64—2011

代替 DB12/ 046.64-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第64部分：印染布

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 64：Printing and dying cloth

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第64项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对印染布的能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、王景良、张春龙、吴洁、张莹、朱天利、李志。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第64部分：印染布

- 范围

本部分规定了印染布单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内印染布生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

印染布总综合能耗  comprehensive energy consumption of printing and dying cloth

报告期内印染布产品从原料（布、染料等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

印染布单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of printing and dying cloth

生产印染布的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。

印染布标准品  standard product of printing and dying cloth

印染布以内销棉色布（布重10.01~12.00千克/百米）为标准品。

计算方法

印染布的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

印染布产量计算

印染布产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

印染布产量为本企业检验合格品折标准品总量，M百米。

印染布直接生产综合能耗

印染布直接生产工序综合能耗包括：

前处理工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

染色(印花)工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；

后整理工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

后验入库工序综合能耗：E4 千克（标准煤）。

印染布直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

—印染布直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

—报告期内印染布直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n—报告期内印染布直接生产工序数。

印染布间接生产综合能耗

印染布间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品

实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的

损失综合能耗，分摊到印染布上的量之和。

印染布间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 千克（标准煤）；

附属综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗： 千克（标准煤）。

印染布间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

—印染布间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

印染布总综合能耗

印染布总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

—印染布总综合能耗，千克（标准煤）。

印染布单位产量综合能

印染布单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝…………………………………………………………（4）

式中：

—印染布单位产量综合能耗，千克（标准煤）/百米。

印染布单位产量综合能耗限额指标

印染布单位产量综合能耗应不大于50千克（标准煤）/百米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.65—2011

代替 DB12/046.65-2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第65部分：棉布

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 65：Cotton cloth

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第65项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对棉布的能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人： 李延鸿、隰建成、张春龙、吴洁、王景良、张莹、朱天利、李志。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第65部分：棉布

- 范围

本部分规定了棉布单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内棉布生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棉布综合电耗  comprehensive electricity consumption of cotton cloth

报告期内企业生产棉布从原料（棉纱）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

棉布单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cotton cloth

企业生产棉布的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。

棉布标准品  standard product of cotton cloth

棉布以经号29tex，纬号29tex，经密236根/10厘米，纬密236根/10厘米，幅宽96.5厘米，总经根数2292根的纯棉市布为标准品。

计算方法

棉布的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

棉布产量计算

棉布产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

棉布以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M百米。

棉布直接生产电耗

棉布直接生产工序电耗包括：

- 准备工序电耗，包括整经、浆纱、穿筘等生产过程的电耗：E1  千瓦时；

织布工序电耗：  E2    千瓦时；

整理工序电耗：  E3    千瓦时。

棉布直接生产电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—棉布直接生产电耗，千瓦时；

—报告期内棉布直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

棉布间接生产电耗

棉布间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括空调、滤尘、照明等）用电量之和。

棉布间接生产用电量按（2）式计算：

……………………………………………………（2）

式中：

－棉布间接生产用电量，千瓦时；

—报告期内棉布间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—报告期内棉布间接生产用电项目数。

棉布综合电耗

棉布综合电耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………（3）

式中：

—棉布生产综合电耗，千瓦时。

棉布单位产量综合电耗

棉布单位产量综合电耗按（4）式计算：

＝…………………………………………………（4）

式中：

—棉布单位产量综合电耗，千瓦时/百米。

棉布单位产量综合电耗限额指标

棉布单位产量综合电耗应不大于16千瓦时/百米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.66—2011

代替 DB12/ 046.66-2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第66部分：棉纱

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 66：Cotton yarn

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第66项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对棉纱的能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、张春龙、吴洁、李志、王景良、张莹、朱天利。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第66部分：棉纱

- 范围

本部分规定了棉纱单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内棉纱生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棉纱综合电耗  comprehensive electricity consumption of cotton yarn

报告期内企业生产棉纱从原料（棉花）进厂至成品入库（不包括精梳）的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

棉纱单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cotton yarn

企业生产棉纱的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。

棉纱标准品  standard product of cotton yarn

棉纱以27.8tex(21英支)纯棉纱为标准品。

计算方法

棉纱的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

棉纱产量计算

棉纱产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

棉纱以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M吨。

棉纱直接生产电耗

棉纱直接生产工序电耗包括：

- 清花工序电耗：E1    千瓦时；

梳棉工序电耗：E2     千瓦时；

并条工序电耗：E3     千瓦时；

粗纱工序电耗：E4    千瓦时；

细纱工序电耗：E5    千瓦时。

棉纱直接生产电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——棉纱直接生产电耗，千瓦时；

—报告期内棉纱直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n—报告期内棉纱直接生产工序数。

棉纱间接生产电耗

棉纱间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括空调、滤尘、照明等）用电量之和。

报告期内棉纱间接生产用电量按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

－报告期内棉纱间接生产用电量，千瓦时；

—报告期内棉纱间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—报告期内棉纱间接生产用电项目数。

棉纱综合电耗

棉纱综合电耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………（3）

式中：

—棉纱综合电耗，千瓦时。

棉纱单位产量综合电耗

棉纱单位产量综合电耗按（4）式计算：

＝………………………………………………………（4）

式中：

—棉纱单位产量综合电耗，千瓦时/吨。

棉纱单位产量综合电耗限额指标

棉纱单位产量综合电耗应不大于2250千瓦时/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.67—2011

代替 DB12/046.67-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第67部分：地塞米松

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 67：Dexamethasone

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第67项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.67－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、焦英杰、沈志伟、郭健、王亮、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额第67部分：地塞米松

- 范围

本部分规定了地塞米松单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内地塞米松生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

地塞米松生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of dexamethasone

报告期内企业在地塞米松产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

地塞米松单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of dexamethasone

企业生产地塞米松的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

地塞米松总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

地塞米松产量计算

地塞米松产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千克。

地塞米松产量以本企业检验合格品产量计算，M 千克。

地塞米松直接生产综合能耗

地塞米松直接生产综合能耗包括：

- 霉菌工序综合能耗： E1   吨（标准煤）；

脱脂工序综合能耗： E2   吨（标准煤）；

水解工序综合能耗： E3   吨（标准煤）；

精制工序综合能耗： E4   吨（标准煤）；

包装工序综合能耗： E5   吨（标准煤）。

地塞米松直接生产综合能耗按（1）式计算：

………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内地塞米松直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内地塞米松生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内地塞米松生产工序数。

地塞米松间接生产综合能耗

地塞米松间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到地塞米松产品上的量之和。

地塞米松间接生产综合能耗报括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

地塞米松间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ——地塞米松间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

地塞米松生产总综合能耗

地塞米松生产总综合能耗按（3）式计算：

………………………………………………（3）

式中：

E——地塞米松生产总综合能耗，吨（标准煤）。

地塞米松单位产量综合能耗

地塞米松单位产量综合能耗按（4）式计算：

………………………………………………（4）

式中：

e——地塞米松单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千克。

地塞米松单位产量综合能耗限额指标

地塞米松单位产量综合能耗应不大于120千克（标准煤）/千克。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.68—2011

代替 DB12/046.68-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第68部分：大输液

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 68：Infusion solutions

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第68项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.68－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、王振国、沈志伟、刘文敬、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第68部分：大输液

- 范围

本部分规定了大输液单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内大输液生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

大输液生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of infusion solutions

报告期内企业在大输液产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

大输液单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of infusion solutions

企业生产大输液的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

大输液总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

大输液产量计算

大输液产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万瓶。

大输液产量以本企业检验合格品产量计算，M 万瓶。

大输液直接生产综合能耗

大输液直接生产综合能耗包括：

- 原料调配综合能耗：E1   吨（标准煤）；

瓶子制造综合能耗：E2   吨（标准煤）；

充填工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

灭菌工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；

包装入库综合能耗：E5   吨（标准煤）。

大输液直接生产综合能耗按（1）式计算：

………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内大输液直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内大输液直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内大输液直接生产工序数。

大输液间接生产综合能耗

大输液间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到大输液产品上的量之和。

大输液间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

大输液间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ——大输液间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

大输液生产总综合能耗

大输液生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E——大输液生产总综合能耗，吨（标准煤）。

大输液单位产量综合能耗

大输液单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e——大输液单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万瓶。

大输液单位产量综合能耗限额指标

_________________________________

大输液单位产量综合能耗应不大于980吨（标准煤）/万瓶。

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.69—2011

代替 DB 12/046.69-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第69部分：复方丹参滴丸

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 68：Fufang Danshen dripping pills

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第69项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.69－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、刘文敬、沈志伟、闫希信、王景良、朱天利、王亮、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第69部分：复方丹参滴丸

- 范围

本部分规定了复方丹参滴丸单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内复方丹参滴丸生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

复方丹参滴丸生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of Fufang Danshen dripping pills

报告期内企业在复方丹参滴丸产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

复方丹参滴丸单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of Fufang Danshen dripping pills

企业生产复方丹参滴丸的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

复方丹参滴丸总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

复方丹参滴丸产量计算

复方丹参滴丸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万瓶。

复方丹参滴丸产量以本企业检验合格品产量计算，M 万瓶。

复方丹参滴丸直接生产综合能耗

复方丹参滴丸直接生产综合能耗包括：

草药粉碎工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

水提取工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

浓缩工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

醇沉工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

乙醇回收工序综合能耗：E5 吨（标准煤）；

精制浓缩工序综合能耗：E6 吨（标准煤）；

收膏工序综合能耗：E7 吨（标准煤）；

成膏工序综合能耗：E8 吨（标准煤）；

化料工序综合能耗：E9 吨（标准煤）；

制丸工序综合能耗：E10 吨（标准煤）；

包衣工序综合能耗：E11 吨（标准煤）；

上蜡工序综合能耗：E12 吨（标准煤）；

包装入库综合能耗：E13  吨（标准煤）。

复方丹参滴丸直接生产综合能耗按（1）式计算：

……………………………………………（1）

式中：

EZ－－报告期内复方丹参滴丸直接生产综合能耗，吨（标准煤）。

ES—－报告期内复方丹参滴丸生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内复方丹参滴丸生产工序数。

复方丹参滴丸间接生产综合能耗

复方丹参滴丸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到复方丹参滴丸产品上的量之和。

复方丹参滴丸间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

复方丹参滴丸间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ－－复方丹参滴丸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

复方丹参滴丸生产总综合能耗

复方丹参滴丸生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E－－复方丹参滴丸生产总综合能耗，吨（标准煤）。

复方丹参滴丸单位产量综合能耗

复方丹参滴丸单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e－－复方丹参滴丸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万瓶。

复方丹参滴丸单位产量综合能耗限额指标

复方丹参滴丸单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

| 复方丹参滴丸单位产量综合能耗 | 2013年 | 2015年 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1660 | ≤1577 | 千克（标准煤）/万瓶 |

_________________________________

DB12

天津市地方标准

ICS 27.010

F01

DB 12/ 046.70—2011

代替 DB12/046.70-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第70部分：咖啡因

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 70：Caffeine

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第70项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.70－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、邢捷、刘振林、焦英杰、王振国、冯璐、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第70部分：咖啡因

- 范围

本部分规定了咖啡因单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内咖啡因生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

咖啡因生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of caffeine

报告期内企业在咖啡因产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

咖啡因单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of caffeine

企业生产咖啡因的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

咖啡因总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

咖啡因产量计算

咖啡因产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

咖啡因产量以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

咖啡因直接生产综合能耗

咖啡因直接生产综合能耗包括：

- 中和综合能耗：E1  吨（标准煤）；

氰化综合能耗：E2  吨（标准煤）；

酸化综合能耗：E3  吨（标准煤）；

缩合综合能耗：E4  吨（标准煤）；

环化综合能耗：E5  吨（标准煤）；

亚硝化综合能耗：E6 吨（标准煤）；

还原综合能耗：E7  吨（标准煤）；

甲酰化综合能耗：E8   吨（标准煤）；

闭环工序综合能耗：E9  吨（标准煤）；

甲基化综合能耗：E10 吨（标准煤）；

精制综合能耗：  E11 吨（标准煤）；

结晶甩滤综合能耗：E12  吨（标准煤）；

粉碎混合综合能耗：E13  吨（标准煤）；

筛粉综合能耗：E14 吨（标准煤）；

包装综合能耗：E15 吨（标准煤）。

咖啡因直接生产综合能耗按（1）式计算：

…………………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内咖啡因直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内咖啡因生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内咖啡因生产工序数。

咖啡因间接生产综合能耗

咖啡因间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到咖啡因产品上的量之和。

咖啡因间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。

咖啡因间接生产综合能耗按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

EJ——咖啡因间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

咖啡因生产总综合能耗

咖啡因生产总综合能耗按（3）式计算：

…………………………………………………（3）

式中：

E——咖啡因生产总综合能耗，吨（标准煤）。

咖啡因单位产量综合能耗

咖啡因单位产量综合能耗按（4）式计算：

…………………………………………………（4）

式中：

e——咖啡因单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

咖啡因单位产量综合能耗限额指标

咖啡因单位产量综合能耗应不大于6315千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.71—2011

代替 DB12/ 046.71—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第71部分：软饮料

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 71：Soft drink

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局    发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第71项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、刘小溪、梅国栋、周冀良、冯璐、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第71部分：软饮料

- 范围

本部分规定了软饮料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内软饮料生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

软饮料总综合能耗  comprehensive energy consumption of soft drink

报告期内企业软饮料产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

软饮料单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of soft drink

企业生产软饮料的总综合能耗与同期内产出的软饮料合格品总量的比值。

软饮料  soft drink

软饮料包括碳酸饮料、茶饮料等。

计算方法

软饮料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

软饮料产量计算

软饮料产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

软饮料以本企业检验合格品产量计算，M吨。

软饮料直接生产综合能耗

软饮料直接生产综合能耗包括：

- 新玻璃瓶及回收玻璃瓶入库储存、冲瓶水冲瓶、瓶口润滑、电子验瓶等生产过程综合能耗：E1  吨（标准煤）；

处理水车间，包括原水过滤、沉淀生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；

糖浆化糖工序，液态糖配制原浆生产过程综合能耗：E３  吨 (标准煤)；

混比灌装工序，包括处理水与原浆、二氧化碳气体混合灌入容器生产过程综合能耗：E４ 吨（标准煤）；

温瓶工序，将成品升至室温生产过程综合能耗：E５   吨（标准煤）；

包装、码盘工序、包括成品包装、分装，码放等生产过程综合能耗：E６  吨(标准煤)。

软饮料直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内软饮料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内生产软饮料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

软饮料间接生产综合能耗

软饮料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产软饮料所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到该产品的量之和。

软饮料间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：  吨（标准煤）。

软饮料间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝++……………………………………………………（2）

式中：

—报告期内软饮料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

软饮料总综合能耗

软饮料总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………………（3）

式中：

— 报告期内软饮料总综合能耗，吨（标准煤）。

软饮料单位产量综合能耗

软饮料单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000………………………………………………………（4）

式中：

—报告期内软饮料单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

软饮料单位产量综合能耗限额指标

软饮料单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  软饮料单位产量综合能耗限额

| 饮料种类 | 碳酸饮料 | 茶饮料 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产量综合能耗限额 | ≤19 | ≤62 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.72—2011

代替 DB12/046.72-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第72部分：卷烟

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 72：Cigarette

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第72项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.72－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、刘梦军、王爱华、张丽萍、王景良、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第72部分：卷烟

- 范围

本部分规定了卷烟单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内烟草生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

卷烟总综合能耗  comprehensive energy consumption of cigarette

报告期内卷烟产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

卷烟单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cigarette

企业生产卷烟的总综合能耗与同期内产出的卷烟合格品总量的比值。

计算方法

卷烟综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

卷烟产量计算

卷烟产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万支。

卷烟产量以本企业检验合格品产量计算，M万支。

卷烟直接生产综合能耗

卷烟直接生产工序包括：

烟片预处理段综合能耗，包括备料、切片、松散回潮、烟片增温、筛分加料、配叶增温等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

制叶丝段综合能耗，包括切叶丝、叶丝增温、叶丝干燥、冷却等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

梗预处理段综合能耗，包括投梗筛分、预储梗、洗前筛分、洗梗、配梗储梗、烟梗增温等生产过程的综合能耗：E3   吨（标准煤）；

制梗丝段综合能耗，包括切梗丝、梗丝加料、增温、膨胀、风选、筛分加香、储梗丝等生产过程的综合能耗：E4   吨（标准煤）；

掺配加香段综合能耗，包括比例掺配、烟丝加香、储丝等生产过程的综合能耗：E5    吨（标准煤）；

卷制包装段综合能耗，包括卷制、包装、成品储存等生产过程的综合能耗：E6   吨（标准煤）。

卷烟直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内卷烟直接生产综合能耗, 吨（标准煤）；

—报告期内卷烟第s道工序的综合能耗, 吨（标准煤）；

n—报告期内卷烟生产工序数。

卷烟间接生产综合能耗

卷烟间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产卷烟所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。

卷烟间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗： 吨（标准煤）。

卷烟间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++……………………………………………………（2）

式中：

—报告期内卷烟间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

卷烟总综合能耗

卷烟总综合能耗按（3）式计算：

＝+………………………………………………………（3）

式中：

—报告期内卷烟总综合能耗，吨（标准煤）。

卷烟单位产量综合能耗

卷烟单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—报告期内卷烟单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万支。

卷烟单位产量综合能耗限额指标

卷烟单位产量综合能耗应不大于7.60千克（标准煤）/万支。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.73—2011

代替 DB12/046.73-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第73部分：白酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 73：Chinese distillate spirits

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第73项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.73－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、刘梦军、王爱华、李建明、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第73部分：白酒

- 范围

本部分规定了白酒单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内浓香型白酒生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

白酒总综合能耗  comprehensive energy consumption of Chinese distillate spirits

报告期内企业白酒产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

白酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of Chinese distillate spirits

企业生产白酒的总综合能耗与同期内产出的白酒合格品总量的比值。

计算方法

白酒总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

白酒产量计算

白酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

白酒产量以本企业检验合格品折成标准酒精度（65度）酒的产量计算，M 吨。

白酒直接生产综合能耗

白酒直接生产综合能耗包括：

- 原料制备工序综合能耗，包括原料粉碎、加工等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

酿酒工序综合能耗，包括发酵、入窖等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

配制勾兑生产过程的综合能耗：E3     吨(标准煤)；

灌装、入库等生产过程的综合能耗：E4  吨（标准煤）。

白酒直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………………（1）

式中：

—报告内白酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）。

—报告期内白酒生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内白酒生产工序数。

白酒间接生产综合能耗

白酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产白酒所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗分摊到白酒产品上的量之和。

白酒间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：  吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：  吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：  吨（标准煤）。

白酒间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—白酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

白酒总综合能耗

白酒总综合能耗按（3）式计算：

＝+………………………………………………………（3）

式中：

—报告期内白酒总综合能耗，吨（标准煤）。

白酒单位产量综合能耗

白酒单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—白酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

白酒单位产量综合能耗限额指标

白酒单位产量综合能耗应不大于2200千克（标准煤）/吨。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.74—2011

代替 DB 12/046.74-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第74部分：造纸

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 74：Paper product

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

ICS 27.010

F01

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第74项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分只对文本进行了修订，同时将标准名称纸制品变更为造纸。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本次修订对文本格式进行了修订，将产品名称纸制品改为造纸。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：任长青、韩瑞国、梅国栋、王亮、张温习、王景良、朱天利、李志、张莹

。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第74部分：造纸

- 范围

本部分规定了造纸行业产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于本市辖区内造纸行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

造纸总综合能耗  comprehensive energy consumption of paper product

从原料进厂至成品入库的生产全过程中，报告期内企业造纸所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

造纸单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of paper product

企业造纸的总综合能耗与同期内产出的纸合格品产量的比值。

计算方法

造纸综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

造纸产量计算

造纸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

造纸以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

造纸直接生产综合能耗

造纸直接生产工序综合能耗包括：

制浆工序综合能耗，包括投料筛选、打浆、成浆等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

抄纸机生产线综合能耗，包括网布过滤、压榨、干燥、冷卷、复卷、成品包装生产过程的综合能耗： E2   吨（标准煤）；

造纸直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内造纸直接生产综合能耗,吨（标准煤）；

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

造纸间接生产综合能耗

造纸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内造纸所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

造纸间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：：  吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：   吨（标准煤）。

造纸间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………………（2）

式中：

—报告期内造纸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

造纸总综合能耗

造纸总综合能耗按（3）式计算：

＝+………………………………………………………（3）

式中：

—报告期内造纸总综合能耗，吨（标准煤）。

造纸单位产量综合能耗

造纸单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000………………………………………………………（4）

式中：

—报告期内造纸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

造纸单位产量综合能耗限额指标

造纸单位产量综合能耗应不大于650千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.75—2011

代替 DB12/046.75-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第75部分：油墨

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 75：Printing ink

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第75项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.75－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、王振国、邢捷、刘振林、郝瑞华、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第75部分：油墨

- 范围

本部分规定了油墨单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内油墨生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

油墨总综合能耗  comprehensive energy consumption of printing ink

报告期内生产企业油墨产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

油墨单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of printing ink

企业生产油墨的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

油墨总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

油墨产量计算

油墨产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

油墨以本企业检验合格品产量计算，M吨。

油墨直接生产综合能耗

油墨直接生产综合能耗包括：

颜料生产综合能耗,包括化兑料、打色压滤、颜料滤饼、滤饼烘干、粉碎拼混等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

油脂生产综合能耗, 包括油脂原材料化兑料、反应釜脂化、反应调整等生产过程的综合能耗：E2 吨（标准煤）；

油墨生产综合能耗,包括合成树脂与颜料混合、溶剂油墨配料、压制研磨、调整、装墨包装等生产过程综合能耗：E3  吨（标准煤）。

油墨直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内油墨直接生产综合能耗,吨(标准煤)；

—报告期内油墨直接生产第s道工序的综合能耗，吨(标准煤)；

n—报告期内油墨生产工序数。

油墨间接生产综合能耗

油墨间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产油墨所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

油墨间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：  吨（标准煤）。

油墨间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内油墨间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

油墨总综合能耗

油墨总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………………（3）

式中：

—报告期内油墨总综合能耗，吨（标准煤）。

油墨单位产量综合能耗

油墨单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—报告期内油墨单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

油墨单位产量综合能耗限额指标

油墨单位产量综合能耗应不大于500千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.76—2011

代替 DB12/046.76-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第76部分：啤酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 76：Beer

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第76项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.75－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、梁伟、李建明、王景良、朱天利、张莹、冯璐、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第76部分：啤酒

- 范围

本部分规定了啤酒单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内啤酒生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

啤酒生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of beer

报告期内生产企业啤酒产品从原料进厂至啤酒成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

啤酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of beer

企业生产啤酒的总综合能耗与同期内产出的啤酒合格品总量的比值。

计算方法

啤酒总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

啤酒产量计算

啤酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千升。

啤酒产量以本企业检验合格品产量计算，M千升。

啤酒直接生产综合能耗

啤酒直接生产综合能耗包括：

- 糖化工序综合能耗,包括原料的粉碎、糊化、糖化生产过程的综合能耗：E1 吨（标准煤）；

发酵工序综合能耗，包括合醪、煮沸、过滤生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

包装工序综合能耗，包括杀菌、成品灌装生产过程的综合能耗：E3  吨（标准煤）。

啤酒直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内啤酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内啤酒直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内啤酒直接生产工序数。

啤酒间接生产综合能耗

啤酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属系统，在报告期内生产啤酒所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

啤酒间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗:  吨（标准煤）；

附属系统综合能耗:  吨（标准煤）；

各种损失综合能耗:  吨（标准煤）。

啤酒间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—啤酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

啤酒生产总综合能耗

啤酒生产总综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—啤酒生产总综合能耗，吨（标准煤）。

啤酒单位产量综合能耗

啤酒单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—啤酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千升。

啤酒单位产量综合能耗限额指标

_________________________________

啤酒单位产量综合能耗应不大于134千克（标准煤）/千升。

ICS 027.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.77—2011

代替 DB 12/046.77-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第77部分：酒精

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 77：Alcohol

2011 - 12 - 08发布

2011 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第77项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修订。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：任长青、宋丽敏、梅国栋、周冀良、高清、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第77部分：酒精

- 范围

本部分规定了酒精单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内酒精生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

酒精生产总综合能耗  comprehensive energy consumption norm for of alcohol

报告期内企业酒精产品从生产酒精原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

酒精单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of alcohol

企业生产酒精的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

酒精总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

酒精产量计算

酒精产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

酒精产量 以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

酒精直接生产综合能耗

酒精直接生产工序综合能耗包括：

- 原料粉碎综合能耗：E1   吨（标准煤）；

糊糖工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

发酵工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

蒸馏工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；

净化成品综合能耗：E5   吨（标准煤）。

酒精直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内酒精直接生产综合能耗,  吨(标准煤)；

—报告期内酒精直接生产第s道工序的综合能耗，吨(标准煤)；

n—报告期内酒精直接生产工序数。

酒精间接生产综合能耗

酒精间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产酒精所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。

酒精间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：   吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：       吨（标准煤）。

酒精间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++……………………………………………………（2）

式中：

—酒精间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

酒精生产总综合能耗

酒精生产总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………………（3）

式中：

—酒精生产总综合能耗，吨（标准煤）。

酒精单位产量综合能耗

酒精单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000 ……………………………………………………（4）

式中：

—酒精单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

酒精单位产量综合能耗限额指标

酒精单位产量综合能耗应不大于750千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.78—2011

代替 DB12/046.78-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第78部分：瓦楞纸

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 78：Corrugated paper

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第78项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.78－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、董成、梁伟、王景良、朱天利、张莹、王亮、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第78部分：瓦楞纸

- 范围

本部分规定了瓦楞纸单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内造纸生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

瓦楞纸总综合能耗  comprehensive energy consumption of corrugated paper

报告期内生产企业瓦楞纸产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

瓦楞纸单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of corrugated paper

企业生产瓦楞纸的总综合能耗与同期内产出的瓦楞纸合格品总量的比值。

计算方法

瓦楞纸总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

瓦楞纸产量计算

瓦楞纸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

瓦楞 纸以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

瓦楞纸直接生产综合能耗

瓦楞纸直接生产工序综合能耗包括：

制浆工序综合能耗，包括原料浸泡、制浆、打浆、纤维分离、挤浆、筛浆、浓缩、成浆等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

纸机生产线综合能耗，包括网布过滤、压榨、干燥、冷卷、复卷、成品包装等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）。

瓦楞纸直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内瓦楞纸直接生产综合能耗,吨（标准煤）；

—报告期内瓦楞纸直接生产第 s道工序的综合能耗,吨（标准煤）；

n—报告期内瓦楞纸直接生产工序数。

瓦楞纸间接生产综合能耗

瓦楞纸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产瓦楞纸所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

瓦楞纸间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：  吨（标准煤）。

瓦楞纸间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内瓦楞纸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

瓦楞纸总综合能耗

瓦楞纸总综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—报告期内瓦楞纸总综合能耗，吨（标准煤）。

瓦楞纸单位产量综合能耗

瓦楞纸单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—报告期内瓦楞纸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

瓦楞纸单位产量综合能耗限额指标

瓦楞纸单位产量综合能耗应不大于450千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.79—2011

代替 DB 12/ 046.79—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第79部分：洗衣粉

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 79：Laundry soap powder

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第79项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心、天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：任长青、薛丹、周永山、梅国栋、周冀良、于金发、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第79部分：洗衣粉

- 范围

本部分规定了洗衣粉单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内洗衣粉生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

洗衣粉总综合能耗  comprehensive energy consumption of laundry soap powder

报告期内企业洗衣粉产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

洗衣粉单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of laundry soap powder

企业生产洗衣粉的总综合能耗与同期内产出的洗衣粉合格品总量的比值。

计算方法

洗衣粉综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

洗衣粉产量计算

洗衣粉产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

洗衣粉以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

洗衣粉直接生产综合能耗

洗衣粉直接生产综合能耗包括：

原料输送工序综合能耗，包括原料的配料、老化、均化、由高压泵送入喷粉塔等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

热风烘干工序综合能耗，包括烘干、后配香精、非离子进行旋转混合等生产过程综合能耗：E2 吨（标准煤）；

包装工序综合能耗：E3  吨（标准煤）。

洗衣粉直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内洗衣粉直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内直接生产第s道工序的综合能耗；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

洗衣粉间接生产综合能耗

洗衣粉间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产洗衣粉所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中损失综合能耗分摊到洗衣粉产品上的量之和。详见DB12 /046.01－XXXX第5.1.2 条。

洗衣粉间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗:吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗:吨（标准煤）；

各种损失综合能耗:  吨（标准煤）。

洗衣粉间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内洗衣粉间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

洗衣粉总综合能耗

洗衣粉总综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—报告期内洗衣粉总综合能耗，吨（标准煤）。

洗衣粉单位产量综合能耗

洗衣粉单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—报告期内洗衣粉单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

洗衣粉单位产量综合能耗限额指标

洗衣粉单位产量综合能耗应不大于300千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.80—2011

代替 DB 12/ 046.80—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第80部分：油漆

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 80：Oil paint

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第80项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会资源环保处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、宋丽敏、周冀良、王亮、宗玉良、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第80部分：油漆

- 范围

本部分规定了油漆单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内油漆生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

油漆总综合能耗  comprehensive energy consumption of oil paint

报告期内企业油漆产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

油漆单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of oil paint

企业生产油漆的总综合能耗与同期内产出的油漆合格品总量的比值。

计算方法

油漆总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

油漆产量计算

油漆产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

油漆产量以本企业检验合格品产量计算，M吨 。

油漆直接生产综合能耗

油漆直接生产工序综合能耗包括:

- 投料、反应釜内升温（真空）、停真空加顺酐等生产过程综合能耗：E1 吨（标准煤）；

升温、取样、保温等生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；

加料搅拌等生产过程综合能耗 ：E3 吨（标准煤）；

加混合溶剂等、过滤放料生产过程综合能耗：E4  吨（标准煤）。

油漆直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内油漆直接生产综合能耗, 吨（标准煤）；

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗, 吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

油漆间接生产综合能耗

油漆间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产油漆所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

油漆间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：吨（标准煤）。

油漆间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内油漆间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

油漆总综合能耗

油漆总综合能耗按（3）式计算：

＝+………………………………………………………（3）

式中：

—报告期内油漆总综合能耗，吨（标准煤）。

油漆单位产量综合能耗

油漆单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—报告期内油漆单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

油漆单位产量综合能耗限额指标

油漆单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  油漆单位产量综合能耗限额

| 油漆单位产量综合能耗限额 |
| --- |
| 2013年前 | 2013年后 | 单 位 |
| ≤850 | ≤800 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.81—2011

代替 DB 12/ 046.81—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第81部分：食用油

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 81：Edible oil

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第81项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会资源环保处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：薛丹、周永山、刘小溪、韩瑞国、冯璐、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第81部分：食用油

- 范围

本部分规定了食用油单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内食用油生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

食用油总综合能耗comprehensive energy consumption of edible oil

报告期内企业食用油产品从原料进厂至食用油成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

食用油单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of edible oil

企业生产食用油的总综合能耗与同期内产出的食用油合格品总量的比值。

毛油 raw oil

生产食用油的原材料经加工成的半成品。

食用油edible oil

毛油精炼加工成的成品油。

计算方法

食用油的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

食用油产量计算

食用油产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

食用油以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

食用油直接生产综合能耗

食用油直接生产综合能耗包括：

- 毛油精炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

罐装工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

成品储存综合能耗：E3   吨（标准煤）。

食用油直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内食用油直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

食用油间接生产综合能耗

食用油间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产食用油所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

食用油间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

各种损失综合能耗： 吨（标准煤）。

食用油间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内食用油间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

食用油总综合能耗

食用油总综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—报告期内食用油总综合能耗，吨（标准煤）。

食用油单位产量综合能耗

食用油单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—报告期内食用油单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

食用油单位产量综合能耗限额指标

食用油单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  食用油单位产量综合能耗限额

| 食用油加工方法 | 毛油精炼 | 原材料制油 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食用油单位产量综合能耗限额 | ≤55 | ≤300 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.82—2011

代替 DB12/ 046.82-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第82部分：空调器

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 82：Air conditioner

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第82项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：隰建成、张春龙、吴洁、王景良、李延鸿、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第82部分：空调器

- 范围

本部分规定了家用空调器单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内家用空调器生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

空调器生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of air conditioner

报告期内企业在空调器产品从原材料（零部件）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

空调器单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of air conditioner

企业生产空调器的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

空调器总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

空调器产量计算

空调器产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

空调器产量以本企业检验合格品产量计算，M台。

空调器直接生产综合能耗

空调器直接生产综合能耗包括：

- 散热器生产线综合能耗：E1   吨（标准煤）

钣金生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

喷涂生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；

组装生产线综合能耗：E4  吨（标准煤）；

包装工序综合能耗：E5  吨（标准煤）。

空调器直接生产综合能耗按（1）式计算：

……………………………………………（1）

式中：

EZ—报告期内空调器直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内空调器生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内空调器生产工序数。

空调器间接生产综合能耗

空调器间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到空调器产品上的量之和。

空调器间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

空调器间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ—空调器间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

空调器生产总综合能耗

空调器生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E—空调器生产总综合能耗，吨（标准煤）。

空调器单位产量综合能耗

空调器单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e—空调器单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

空调器单位产量综合能耗限额指标

空调器单位产量综合能耗应不大于3.5千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 46.83—2011

代替 DB12/ 046.83-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第83部分：微波炉

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 83：Microwave oven

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第83项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：隰建成、张春龙、吴洁、李延鸿、张莹、王景良、朱天利、李志、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第83部分：微波炉

- 范围

本部分规定了家用微波炉单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内家用微波炉生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

微波炉生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of microwave oven

报告期内企业在微波炉产品从原材料（零部件）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

微波炉单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of microwave oven

企业生产微波炉的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

微波炉总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

微波炉产量计算

微波炉产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

微波炉产量以本企业检验合格品产量计算，M 台。

微波炉直接生产综合能耗

微波炉直接生产综合能耗包括：

- 焊接生产线综合能耗：E1  吨（标准煤）；

喷涂生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

组装生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；

包装工序综合能耗：E4 吨（标准煤）。

微波炉直接生产综合能耗按（1）式计算：

………………………………………………（1）

式中：

EZ－报告期内微波炉直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内微波炉生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内微波炉生产工序数。

微波炉间接生产综合能耗

微波炉间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到微波炉产品上的量之和。

微波炉间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

- 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

- 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

微波炉间接生产综合能耗按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

EJ－微波炉间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

微波炉生产总综合能耗

微波炉生产总综合能耗按（3）式计算：

……………………………………………（3）

式中：

E－微波炉生产总综合能耗，吨（标准煤）。

微波炉单位产量综合能耗

微波炉单位产量综合能耗按（4）式计算：

……………………………………………（4）

式中：

e－微波炉单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

微波炉单位产量综合能耗限额指标

微波炉单位产量综合能耗应不大于1.50千克（标准煤）/台。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.84—2011

代替 DB12/046.84—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第84部分：聚苯乙烯发泡制品

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 84：Frothing polystyrene product

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第84项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：任长青、张温习、邹世彦、韩瑞国、尚克武、杨颖、贾军、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第84部分：聚苯乙烯发泡制品

- 范围

本部分规定了聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内聚苯乙烯发泡制品生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗  comprehensive energy consumption of frothing polystyrene product

报告期内企业生产聚苯乙烯发泡制品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of frothing polystyrene product

企业生产聚苯乙烯的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗及单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

聚苯乙烯发泡制品产量计算

聚苯乙烯发泡制品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

聚苯乙烯发泡制品以本企业检验合格品产量计算：M吨。

聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗

聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗包括：

- 原料工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

预发工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

熟化工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

机器工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

成型工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

恒温工序综合能耗：E6  吨（标准煤）；

检验工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；

入库工序综合能耗：E8  吨（标准煤）。

聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

——聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

——报告期内聚苯乙烯发泡制品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内聚苯乙烯发泡制品直接生产工序数。

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到聚苯乙烯发泡制品上的量之和。

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：  吨（标准煤）；

附属综合能耗：  吨（标准煤）；

损失综合能耗：  吨（标准煤）。

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

——聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——聚苯乙烯发泡制品总综合能耗，吨（标准煤）。

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

——聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗限额指标

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗应不大于3100千克（标准煤）/吨。

——————————————————

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.85—2011

代替 DB 12/ 046.85—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第85部分：显像管、显示器

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 85：Kinescope

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第85项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心、天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：周永山、张温习、于金发、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额第85部分：显像管、显示器

- 范围

本部分规定了显象管、显示管单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内显象管、显示管生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

显象管、显示管总综合能耗  comprehensive energy consumption of kinescope

报告期内企业生产显象管、显示管从原材料（荧光粉等）及零部件（玻壳、荫罩等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

显象管、显示管单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of kinescope

企业生产显象管、显示管的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

显象管、显示管的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算DB12/046.01－2011规定的方法进行。

显象管、显示管产量计算

显象管、显示管产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：只。

显象管、显示管以本企业检验合格品产量计算，M只。

显象管、显示管直接生产综合能耗

显象管、显示管直接生产工序综合能耗包括：

- 平板荫罩工序综合能耗：E1    千克（标准煤）；

荫罩加工工序综合能耗：E2    千克（标准煤）；

荫罩焊接工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

荫罩加工工序综合能耗：E4    千克（标准煤）；；

荧光粉涂敷工序综合能耗：E5  千克（标准煤）；

蒸铝工序综合能耗：E6  千克（标准煤）；

封接工序综合能耗：E7  千克（标准煤）；

封口工序综合能耗：E8  千克（标准煤）；

排气工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

消气剂闪光工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

老炼工序综合能耗：E11  千克（标准煤）；

综合检验工序综合能耗：E12   千克（标准煤）；

外观检验工序综合能耗：E13  千克（标准煤）。

显象管、显示管直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——显象管、显示管直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

——报告期内显象管、显示管第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内该产品生产工序数。

显象管、显示管间接生产综合能耗

显象管、显示管间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到显象管、显示管上的量之和。

显象管、显示管间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 千克（标准煤）；

附属综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗： 千克（标准煤）。

显象管、显示管间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

—显象管、显示管间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

显象管、显示管总综合能耗

显象管、显示管总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——显象管、显示管总综合能耗，千克（标准煤）。

显象管、显示管单位产量综合能耗

显象管、显示管单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝…………………………………………………………（4）

式中：

——显象管、显示管单位产量综合能耗，千克（标准煤）/只。

显象管、显示管单位产量综合能耗限额指标

显象管、显示管单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  显象管、显示管单位产量综合能耗限额

| 显象管、显示管规格 | 74厘米 | 86厘米 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产量综合能耗限额 | ≤2.05 | ≤6.01 | 千克（标准煤）/只 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.86—2011

代替 DB 12/ 046.86—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第86部分：贴片电容

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 86：Chip capacitor

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第86项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、张温习、宗玉良、韩瑞国、王亮、贾军、王景良、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第86部分：贴片电容

- 范围

本部分规定了贴片电容产品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内贴片电容生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

贴片电容产品总综合能耗  comprehensive energy consumption of chip capacitor

报告期内贴片电容产品从原料进厂至成品出厂的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

贴片电容产品单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of chip capacitor

生产贴片电容产品的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

贴片电容的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

贴片电容产品产量计算

贴片电容产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百万个。

贴片电容产品以本企业检验合格品产量计算，M百万个。

贴片电容产品直接生产综合能耗

贴片电容产品直接生产综合能耗包括：

- 混合工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

成型工序综合能耗：E2   千克（标准煤）；

印刷工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

积层工序综合能耗：E4   千克（标准煤）；

压榨工序综合能耗：E5   千克（标准煤）；

切断工序综合能耗：E6   千克（标准煤）；

烧成工序综合能耗：E7     千克（标准煤）；

研磨工序综合能耗：E8   千克（标准煤）；

外部电极工序综合能耗：E9  千克（标准煤）；

镀金工序综合能耗：E10  千克（标准煤）；

包装工序综合能耗：E11  千克（标准煤）。

贴片电容产品直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——贴片电容直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

——报告期内贴片电容产品直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内贴片电容产品直接生产工序数。

贴片电容产品间接生产综合能耗

贴片电容产品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到贴片电容上的量之和。

贴片电容产品间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗： 千克（标准煤）；

附属生产综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗：  千克（标准煤）。

贴片电容产品间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

——贴片电容产品间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

贴片电容总综合能耗

贴片电容总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

——贴片电容产品总综合能耗，千克（标准煤）。

贴片电容单位产量综合能耗

贴片电容单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝………………………………………………………（4）

式中：

——贴片电容单位产量综合能耗，千克（标准煤）/百万个。

贴片电容单位产量综合能耗限额指标

贴片电容单位产量综合能耗应不大于111千克（标准煤）/百万个。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.87—2011

代替 DB 12/ 046.87—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第87部分：集成电路

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 87：Molectron

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第87项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、任长青、张温习、韩瑞国、贾军、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第87部分：集成电路

- 范围

本部分规定了集成电路单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内集成电路生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

集成电路总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of molectron

报告期内企业生产集成电路从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

集成电路单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of molectron

企业生产集成电路的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

集成电路的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

集成电路产量计算

集成电路产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：千片。

集成电路以本企业检验合格品产量计算，M千片。

集成电路直接生产综合能耗

集成电路直接生产工序综合能耗包括：

- 光刻工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

热扩散离子注入工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

源－漏结构工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

化学气相淀积工序综合能耗： E4 吨（标准煤）；

平坦化技术工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；

湿法蚀刻和干法蚀刻工序综合能耗：E6  吨（标准煤）；

多层金属化工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；

栅金属化工序综合能耗：E8 吨（标准煤）；

氧化工序综合能耗：E9 吨（标准煤）；

硅片清洗和沾污控制工序综合能耗：E10 吨（标准煤）；

背面研磨工序综合能耗：E11 吨（标准煤）；

铜工艺工序综合能耗：E12 吨（标准煤）。

集成电路直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——集成电路直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

——报告期内集成电路第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内该产品生产工序数。

集成电路间接生产综合能耗

集成电路间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

集成电路间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：  吨（标准煤）；

附属综合能耗：  吨（标准煤）；

损失综合能耗：  吨（标准煤）。

集成电路间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

——集成电路间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

集成电路总综合能耗

集成电路总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——集成电路总综合能耗，吨（标准煤）。

集成电路单位产量综合能耗

集成电路单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

——集成电路单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千片。

集成电路单位产量综合能耗限额指标

集成电路单位产量综合能耗应不大于1.95×105千克（标准煤）/千片。

_________________________________

DB12

天津市地方标准

ICS 27.010

F01

DB 12/ 046.88—2011

代替 DB12/046.88—2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第88部分：晶振

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 88：Vibrating silicon crystal transducer

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第88项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.88—2008晶振单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：张温习、王亮、周永山、贾军、尚克武、杨颖、刘峰、赵强、冯璐、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第88部分：晶振

- 范围

本部分规定了晶振单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内晶振生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

晶振综合电耗  comprehensive electricity consumption of vibrating silicon crystal transducer

报告期内企业生产晶振从原料(水晶原石)进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

晶振单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of vibrating silicon crystal transducer

企业生产晶振的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

晶振的综合电耗及其单位产量电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

晶振产量计算

晶振产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万只。

晶振产量以本企业检验合格品产量计算，M万只。

晶振直接生产电耗

晶振直接生产工序电耗包括：

侵蚀洗净工序电耗：E1  千瓦时；

蒸着工序电耗： E2   千瓦时；

自动平衡工序电耗：E3  千瓦时；

接着工序电耗： E4  千瓦时；

局部蒸着工序电耗：E5  千瓦时；

印刷工序电耗： E6  千瓦时；

压入工序电耗： E7  千瓦时；

高温老化工序电耗：E8  千瓦时；

出荷检查工序电耗：E9  千瓦时。

报告期内晶振直接生产电耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

——晶振直接生产电耗，千瓦时；

——报告期内晶振第s道工序的电耗，千瓦时；

n——报告期内该产品生产工序数。

晶振间接生产电耗

晶振间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

报告期内晶振间接生产用电量按（2）式计算：

……………………………………………（2）

式中：

－－晶振间接生产用电量，千瓦时；

—－报告期内晶振间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—－报告期内晶振间接生产用电项目数。

晶振综合电耗

晶振综合电耗按（3）式计算：

＝+ …………………………………………………（3）

式中：

—－晶振综合电耗，千瓦时；

晶振单位产量综合电耗

晶振单位产量综合电耗按（4）式计算：

＝……………………………………………………（4）

式中：

——晶振单位产量综合电耗，千瓦时/万只。

晶振单位产量综合电耗限额指标

晶振单位产量综合电耗应不大于340千瓦时/万只。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.89—2011

代替 DB 12/046.89-2008

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第89部分：手机

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit - Part 89：Cellular phone

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第89项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：刘峰、周永山、张温习、杨颖、贾军、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第89部分：手机

- 范围

本部分规定了手机单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内手机生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

手机综合电耗  comprehensive electricity consumption of cell phone

报告期内企业生产手机从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

手机单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cell phone

企业生产手机的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

手机的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

手机产量计算

手机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：部。

手机以本企业检验合格品产量计算，M部。

手机直接生产电耗

手机直接生产工序电耗包括：

- 印刷工序电耗，包括传输等印刷生产过程的电耗：  E1   千瓦时；

贴片工序电耗：E2   千瓦时；

回流焊工序电耗：E3 千瓦时；

检验工序电耗，包括组装等检验生产过程的电耗：E4    千瓦时；

测试工序电耗： E5  千瓦时。

手机直接生产电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——手机直接生产电耗，千瓦时；

——报告期内手机直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n——报告期内手机直接生产工序数。

手机间接生产电耗

手机间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

报告期内手机间接生产用电量按（2）式计算：

……………………………………………………（2）

式中：

－－手机间接生产用电量，千瓦时；

—－报告期内手机间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—－报告期内手机间接生产用电项目数。

手机综合电耗

手机综合电耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——手机综合电耗，千瓦时；

手机单位产量电耗

手机单位产量电耗按（4）式计算：

＝………………………………………………………（4）

式中：

——手机单位产量电耗，千瓦时/部。

手机单位产量综合电耗限额指标

手机单位产量综合电耗应不大于0.60千瓦时/部。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.90—2011

代替 DB12/046.90—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第90部分：通信机

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 90：Communicator

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第90项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.90—2008通信机单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：张温习、刘峰、周永山、邹世彦、贾军、杨颖、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第90部分：通信机

- 范围

本部分规定了通信机单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内通信机生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

通信机总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of communicator

报告期内企业生产通信机从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

通信机单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of communicator

企业生产通信机的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

通信机的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

通信机产量计算

通信机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：部。

通信机以本企业检验合格品产量计算，M部。

通信机直接生产综合能耗

通信机直接生产综合能耗包括：

- 车间收料工序综合能耗： E1  千克（标准煤）；

装配工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；

单片调配工序综合能耗：E3 千克（标准煤）；

整机调试工序综合能耗：E4   千克（标准煤）；

测试、试验工序综合能耗：E5  千克（标准煤）；

检验工序综合能耗：E6  千克（标准煤）；

装箱、入库工序综合能耗：E7 千克（标准煤）。

通信机直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

——通信机直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

——报告期内通信机直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内通信机直接生产工序数。

通信机间接生产综合能耗

通信机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到通信机上的量之和。

通信机间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 千克（标准煤）；

附属综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗： 千克（标准煤）。

通信机间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝ ++…………………………………………………（2）

式中：

——通信机间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

通信机总综合能耗

通信机总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——通信机总综合能耗，千克（标准煤）。

通信机单位产量综合能耗

通信机单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝………………………………………………………（4）

式中：

——通信机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/部。

通信机单位产量综合能耗限额指标

通信机单位产量综合能耗应不大于22千克（标准煤）/部。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.91—2011

代替 DB12/ 046.91—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第91部分：葡萄酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 91：Wine

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第91项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.91—2008葡萄酒单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：杨颖、韩瑞国、尚克武、张温习、贾军、刘峰、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第91部分：葡萄酒

- 范围

本部分规定了葡萄酒单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内葡萄酒生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

葡萄酒总综合能耗  comprehensive energy consumption of wine

报告期内企业生产葡萄酒从原酒进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

葡萄酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of wine

企业生产葡萄酒的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

原酒  originai wine

经过初加工的半成品酒。

计算方法

葡萄酒的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

葡萄酒产量计算

葡萄酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

葡萄酒以本企业检验合格品产量计算，M吨。

葡萄酒直接生产综合能耗

葡萄酒直接生产综合能耗包括：

- 原酒检验工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

勾兑工序综合能耗：E2     吨（标准煤）；

下胶工序综合能耗：E3    吨（标准煤）；

过滤工序综合能耗：E4    吨（标准煤）；

冷冻工序综合能耗：E5     吨（标准煤）；

过滤工序综合能耗：E6    吨（标准煤）；

罐装工序综合能耗：E7    吨（标准煤）。

葡萄酒直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——报告期内葡萄酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

——报告期内葡萄酒直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内葡萄酒直接生产工序数。

葡萄酒间接生产综合能耗

葡萄酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和，详见 DB12/046.01－2011第5.1.2条。

葡萄酒间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：   吨（标准煤）；

附属综合能耗：   吨（标准煤）；

损失综合能耗：   吨（标准煤）。

葡萄酒间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

——报告期内葡萄酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

葡萄酒总综合能耗

葡萄酒总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

——葡萄酒总综合能耗，吨（标准煤）。

葡萄酒单位产量综合能耗

葡萄酒单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………………（4）

式中：

——葡萄酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

葡萄酒单位产量综合能耗限额指标

表1  葡萄酒单位产量综合能耗限额

| 葡萄酒单位产量综合能耗限额 |
| --- |
| 2013年前 | 2013年后 | 单 位 |
| ≤65 | ≤58 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.92—2011

代替 DB12/046.92—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第92部分：酸奶

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 92：Acidophilus milk

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第92项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.92—2008酸奶单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：张温习、陈衫、杨颖、尚克武、贾军、刘峰、朱天利、王亮、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第92部分：酸奶

- 范围

本部分规定了酸奶单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内酸奶生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

酸奶总综合能耗comprehensive energy consumption of acidophilus milk

报告期内企业生产酸奶从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

酸奶单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of acidophilus milk

企业生产酸奶的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

酸奶的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

酸奶产量计算

酸奶产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

酸奶以本企业检验合格品产量计算，M吨。

酸奶直接生产综合能耗

酸奶直接生产综合能耗包括：

- 收奶工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

计量净乳工序综合能耗：E2   千克（标准煤）；

标准化工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

预热均质工序综合能耗：E4    千克（标准煤）；

杀菌工序综合能耗：E5    千克（标准煤）；

储存工序综合能耗：E6    千克（标准煤）；

巴氏消毒工序综合能耗：E7    千克（标准煤）；

均质冷却工序综合能耗：E8    千克（标准煤）；

接种发酵工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

冷却工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

酸奶储存工序综合能耗：E11   千克（标准煤）；

灭菌罐装工序综合能耗：E12   千克（标准煤）；

包装工序综合能耗： E13    千克（标准煤）；

入库工序综合能耗： E14   千克（标准煤）。

酸奶直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——酸奶直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

——报告期内酸奶直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内酸奶直接生产工序数。

酸奶间接生产综合能耗

酸奶间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到酸奶上的量之和。

酸奶间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 千克（标准煤）；

附属综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗： 千克（标准煤）。

酸奶间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝++…………………………………………………（2）

式中：

——酸奶间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

酸奶总综合能耗

酸奶总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——酸奶总综合能耗，千克（标准煤）。

酸奶单位产量综合能耗

酸奶单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝……………………………………………………（4）

式中：

——酸奶单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

酸奶单位产量综合能耗限额指标

酸奶单位产量综合能耗应不大于19千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.93—2011

代替 DB12/046.93—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第93部分：超高温无菌奶

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 93：High temperature asepsis milk

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第93项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.93—2008 超高温无菌奶单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：张温习、任长青、贾军、杨颖、尚克武、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第93部分：超高温无菌奶

- 范围

本部分规定了超高温无菌奶单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内超高温无菌奶生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

超高温无菌奶总综合能耗comprehensive energy consumption of high temperature asepsis milk

报告期内企业生产超高温无菌奶从原料进厂至成品出厂的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

超高温无菌奶单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of high temperature asepsis milk

企业生产超高温无菌奶的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

超高温无菌奶的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

超高温无菌奶产量计算

超高温无菌奶产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

超高温无菌奶以本企业检验合格品产量计算，M吨。

超高温无菌奶直接生产综合能耗

超高温无菌奶直接生产综合能耗包括：

收奶工序综合能耗：E1 千克（标准煤）；

计量净乳工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；

标准化工序综合能耗：E3 千克（标准煤）；

配料工序综合能耗：E4  千克（标准煤）；

储存工序综合能耗：E5   千克（标准煤）；

巴氏消毒90℃工序综合能耗：E6    千克（标准煤）；

均质冷却工序综合能耗：E7 千克（标准煤）；

巴氏奶储存工序综合能耗：E8   千克（标准煤）；

超高温消毒145℃工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

灭菌罐储存工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

灭菌罐装工序综合能耗：E11   千克（标准煤）；

入库工序综合能耗：E12  千克（标准煤）。

超高温无菌奶直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

——超高温无菌奶直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

——报告期内超高温无菌奶直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内超高温无菌奶直接生产工序数。

超高温无菌奶间接生产综合能耗

超高温无菌奶间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到超高温无菌奶上的量之和。

超高温无菌奶间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 千克（标准煤）；

附属综合能耗： 千克（标准煤）；

损失综合能耗： 千克（标准煤）。

超高温无菌奶间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++……………………………………………………（2）

式中：

——报告期内超高温无菌奶间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

超高温无菌奶总综合能耗

超高温无菌奶总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

——超高温无菌奶总综合能耗，千克（标准煤）。

超高温无菌奶单位产量综合能耗

超高温无菌奶单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝…………………………………………………………（4）

式中：

——超高温无菌奶单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

超高温无菌奶单位产量综合限额指标

超高温无菌奶单位产量综合能耗应不大于10.5千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.94—2011

代替 DB12/046.94-2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第94部分：自来水

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 94：Tap water

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第94项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.94－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。

本部分主要起草人：韩瑞国、王振国、董成、王泽慧、杨娟、王景良、朱天利、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第94部分：自来水

- 范围

本部分规定了自来水单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内自来水生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

自来水综合能耗comprehensive energy consumption of tap water

报告期内净水厂将水源水经过净化生产至符合国家饮用水标准的自来水压送到供水管网全过程所消耗的综合能耗。包括直接生产（工序）系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。不包括水源水到净水厂的输送能耗。

自来水单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of tap water

自来水综合能耗与同期内产出的符合国家饮用水标准的自来水总量的比值。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

自来水产量计算

自来水产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万立方米。

自来水以水厂检验合格产量计算，M万立方米。

自来水直接生产综合能耗

自来水直接生产综合能耗包括：

加净水剂搅拌工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

反应池内加氯、混合反应、消毒搅拌工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

沉淀工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

过滤工序综合能耗：E4吨（标准煤）；

加压送水工序综合能耗：E5   吨（标准煤）。

自来水直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内自来水直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内自来水直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内自来水直接生产工序数。

自来水间接生产综合能耗

自来水间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产自来水所消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

自来水间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗： 吨（标准煤）。

自来水间接生产综合能耗按（2）式计算:

＝++…………………………………………………（2）

式中：

—报告期内自来水间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

自来水综合能耗

自来水综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—报告期内自来水综合能耗，吨（标准煤）。

自来水单位产量综合能耗

自来水单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—自来水单位产量综合能耗；千克（标准煤）/万立方米。

自来水单位产量综合能耗限额

自来水单位产量综合能耗应不大于260千克（标准煤）/万立方米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.95—2011

代替 DB 12/ 046.95—2008

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第95部分：港口吞吐量

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit - Part 95：Harbor throughput

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第95项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：周永山、王得容、梅国栋、周冀良、韩瑞国、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第95部分：港口吞吐量

- 范围

本部分规定了港口吞吐量单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津港进出货物量。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

港口吞吐量总综合能耗  comprehensive energy consumption of harbor throughput

报告期内集装箱及散货在进入至运出港口的全过程中所消耗的综合能耗。包括直接生产综合

能耗与间接生产（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

港口吞吐量直接生产综合能耗direct comprehensive energy consumption of harbor throughput

进、出港口码头的货物进行装卸时所消耗的综合能耗，不包括运输能耗。

港口吞吐量单位生产综合能耗comprehensive energy consumption per unit of harbor throughput

港口吞吐量总综合能耗与同期内进、出港口货物总量的比值。

计算方法

港口吞吐量总综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

港口吞吐量计算

港口吞吐量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万吨。

港口吞吐量以进、出码头的货物量计算：M万吨。

港口吞吐量直接生产综合能耗

港口吞吐量直接生产综合能耗包括：

电力机械用能E1  吨（标准煤）；

内燃机械用能 E2  吨（标准煤）；

货场、码头、仓库照明用能  E3   吨（标准煤）。

港口吞吐量直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内港口吞吐量直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内港口吞吐量直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内港口吞吐量直接生产工序数。

港口吞吐量间接生产综合能耗

港口吞吐量间接生产综合能耗包括：

- 辅助及附属生产系统综合能耗包括：进、出港口货物的运输、储存、仓储、冷藏、轮泊、供油、供水、散货物流、集装箱物流、办公楼、交易大厦等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，吨（标准煤）；

各种损失综合能耗包括：各种能源及耗能工质在港口内部贮存、转换、分配、供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

港口吞吐量间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝+…………………………………………………（2）

式中：

—港口吞吐量间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

港口吞吐量总综合能耗

港口吞吐量总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—港口吞吐量总综合能耗，吨（标准煤）。

港口吞吐量单位综合能耗

港口吞吐量单位综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………（4）

式中：

—港口吞吐量单位综合能耗，千克（标准煤）/万吨。

港口吞吐量单位综合能耗限额

港口吞吐量单位综合能耗应不大于5800千克（标准煤）/万吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.96—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第96部分：钢绞线

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 96：Steel strand

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为产品单位产量综合能耗计算方法及限额系列标准的第96项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要制订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第96部分：钢绞线

- 范围

本部分规定了钢绞线工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内钢绞线生产企业或钢绞线生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

钢绞线工序耗能量  comprehensive energy consumption of steel strand

报告期内钢绞线生产从盘条进入工序至生产出合格钢绞线全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

钢绞线工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of steel strand

钢绞线工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品产量的比值。

计算方法

钢绞线工序耗能量及钢绞线工序能耗计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

钢绞线产量计算

钢绞线产量计算以吨为单位。

钢绞线以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

钢绞线工序直接生产耗能量

钢绞线工序直接生产耗能量包括：

- 盘条的表面处理（包括：酸洗、磷化、皂化、干燥）耗能量：E1  吨（标准煤）；

盘条拉拔耗能量：E2                吨（标准煤）；

钢丝镀层耗能量：E3                吨（标准煤）；

钢丝合股耗能量：E4                吨（标准煤）；

钢绞线稳定化处理耗能量：E5       吨（标准煤）；

钢绞线水（空）冷耗能量：E6       吨（标准煤）；

钢绞线涂塑耗能量：E7             吨（标准煤）；

钢绞线成品检验、包装耗能量：E8   吨（标准煤）。

钢绞线工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………………（1）

式中：

—报告期内钢绞线工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内钢绞线第s道直接生产工序耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

钢绞线工序间接耗能量

钢绞线工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和， 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：钢绞线工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，   吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在钢绞线工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，吨（标准煤）。

钢绞线工序间接生产耗能量按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—报告期内钢绞线工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

钢绞线工序耗能量

钢绞线工序耗能量按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—钢绞线工序耗能量；吨（标准煤）

钢绞线工序能耗

钢绞线工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 ………………………………………………（4）

式中：

—钢绞线工序能耗，千克（标准煤）/吨。

钢绞线工序能耗限额指标

钢绞线工序能耗应不大于62千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.97—2011

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第97部分：高频直缝焊管

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 97：High frequency butt welded pipe

2011 - 12 - 08发布

2011 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第97项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要制订人：吕宝森、张宝琴、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮、冯璐。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第97部分：高频直缝焊管

- 范围

本部分规定了高频直缝焊管工序电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内高频直缝焊管生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

高频直缝焊管工序用电量  comprehensive energy consumption of high frequency butt welded pipe

报告期内企业生产高频直缝焊管从原料进厂至生产出合格高频直缝焊管全过程，所消耗的电能和耗能工质。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

高频直缝焊管工序电耗  comprehensive energy consumption per unit product of high frequency butt welded pipe

高频直缝焊管工序用电量与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

计算方法

高频直缝焊管工序用电量及其工序电耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

合格高频直缝焊管产品产量计算

合格高频直缝焊管产品产量计算以吨为单位。

合格高频直缝焊管以本企业检验合格品产量计算，M吨。

高频直缝焊管工序直接生产用电量

高频直缝焊管工序直接生产用电量包括：

- 开卷、矫平、剪切、对焊用电量：E1    千瓦时；

b）活套储料、成型用电量：E2   千瓦时；

c）焊接用电量：E3  千瓦时；

d）焊缝热处理用电量：E4  千瓦时；

e）清除毛刺、定径、探伤用电量：E5   千瓦时

f）飞切、初检用电量：E6  千瓦时；

g) 钢管矫直、管段加工、水压试验用电量：E7   千瓦时  ；

h) 探伤检测、表面处理、包装等用电量：E8  千瓦时。

高频直缝焊管直接生产用电量按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：i

—高频直缝焊管直接生产用电量，千瓦时；

—报告期内高频直缝焊管直接生产第s道工序的用电量，千瓦时；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

高频直缝焊管间接生产用电量

高频直缝焊管工序间接（辅助、附属、损失）耗电量包括：

- 辅助生产系统包括：机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗电量的总和：千瓦时；

附属生产系统耗电量包括：高频直缝焊管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电量的总和：千瓦时；

损失耗电量包括：高频直缝焊管工序生产中的损失量如变损、线损等损失电量的总和：千瓦时。

高频直缝焊管间接生产用电量按（2）式计算：

＝++……………………………………………（2）

式中：

－高频直缝焊管间接生产用电量，千瓦时。

高频直缝焊管工序用电量

高频直缝焊管工序用电量按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

—高频直缝焊管生产工序用电量，千瓦时。

高频直缝焊管工序电耗

高频直缝焊管工序电耗按（4）式计算：

＝……………………………………………………………（4）

式中：

—高频直缝焊管工序电耗，千瓦时/吨。

高频直缝焊管工序电耗限额指标

高频直缝焊管工序电耗应不大于36千瓦时/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.98—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第98部分：管桩

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product Part 98：Prestressed concrete pipe pile

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2000标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第98项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济与信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、邹世彦、王金祥、张莹、冯璐、朱天利、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第98部分：管桩

- 范围

本部分规定了管桩单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内预应力混凝土管桩生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

预应力混凝土管桩总综合能耗comprehensive energy consumption of prestressed concrete pipe pile

报告期内企业生产管桩从原料进厂至成品出厂的生产全过程中所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

预应力混凝土管桩单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of prestressed concrete pipe pile

企业生产管桩的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

管桩的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

管桩产量计算

管桩产量计算以立方米为单位。

管桩以本企业检验合格品产量计算，M m³。

管桩直接生产综合能耗

管桩直接生产综合能耗包括：

钢筋笼制作工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

混凝土搅拌浇注工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

预应力张拉工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

离心成型工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

常压蒸养工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

高压蒸养工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

管桩直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝………………………………………………………（1）

式中：

——管桩直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

——报告期内管桩直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内管桩直接生产工序数。

管桩间接生产综合能耗

管桩间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗量之和，详见DB12/046.01－2011第5.1.2条。

管桩间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗： 吨（标准煤）；

- 附属综合能耗： 吨（标准煤）；

- 损失综合能耗： 吨（标准煤）。

管桩间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++………………………………………………………（2）

式中：

——报告期内管桩间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

管桩总综合能耗

管桩总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

——管桩总综合能耗，吨（标准煤）。

管桩单位产量综合能耗

管桩单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

——管桩单位产量综合能耗，千克（标准煤）/立方米。

管桩单位产量综合限额指标

管桩单位产量综合能耗应不大于49千克（标准煤）/立方米。2010年新建项目生产的管桩单位产量综合能耗应不大于45千克（标准煤）/立方米。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.99—2011

产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第99部分：干式电力变压器

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption

for per unit product Part99：Dry-type power transformers

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第99项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、吴洁、赵欣、任长青、朱天利、王亮、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第99部分：干式电力变压器

- 范围

本部分规定了干式电力变压器单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内干式电力变压器生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

干式电力变压器综合电耗  comprehensive electricity consumption of dry-type power transformers

报告期内企业生产干式电力变压器从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

干式电力变压器单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of dry-type power transformers

企业生产干式电力变压器的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品产量的比值。

计算方法

干式电力变压器的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

干式电力变压器产量计算

干式电力变压器产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万千伏安。

干式电力变压器以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M万千伏安。

干式电力变压器直接生产电耗

干式电力变压器直接生产工序电耗包括：

- 线圈绕制工序电耗：E1    千瓦时；

浇注工序电耗：E2         千瓦时；

切铁工序电耗：E3         千瓦时；

装配工序电耗：E4        千瓦时；

干式电力变压器直接生产电耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—干式电力变压器直接生产电耗，千瓦时；

—报告期内干式电力变压器直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n—报告期内干式电力变压器直接生产工序数。

干式电力变压器间接生产电耗

干式电力变压器间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括照明等）用电量之和。

报告期内干式电力变压器间接生产用电量按（2）式计算：

…………………………………………………（2）

式中：

－报告期内干式电力变压器间接生产用电量，千瓦时；

—报告期内干式电力变压器间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—报告期内干式电力变压器间接生产用电项目数。

干式电力变压器综合电耗

干式电力变压器综合电耗按（3）式计算：

＝+ ……………………………………………………（3）

式中：

—干式电力变压器综合电耗，千瓦时。

干式电力变压器单位产量综合电耗

干式电力变压器单位产量综合电耗按（4）式计算：

＝………………………………………………………（4）

式中：

—干式电力变压器单位产量综合电耗，千瓦时/万千伏安。

干式电力变压器单位产量综合电耗限额指标

干式电力变压器单位产量综合电耗应不大于10500千瓦时/万千伏安。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.100—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第100部分：果汁饮料

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product Part 100：Fruit drink

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局    发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第100项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济与信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、刘小溪、朱天利、李志、王亮、冯璐、张莹。

单位产量综合能耗计算方法及限额 第100部分：果汁饮料

- 范围

本部分规定了果汁饮料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内果汁饮料生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

果汁饮料总综合能耗  comprehensive energy consumption of fruit drink

报告期内企业果汁饮料产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和，不包括制瓶工艺能耗。

果汁饮料单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of fruit drink

企业生产果汁饮料的总综合能耗与同期内产出的果汁饮料合格品总量的比值。

计算方法

果汁饮料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

果汁饮料产量计算

果汁饮料产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

果汁饮料以本企业检验合格品产量计算，M吨。

果汁饮料直接生产综合能耗

果汁饮料直接生产综合能耗包括：

- 新玻璃瓶及回收玻璃瓶入库储存、冲瓶水冲瓶、瓶口润滑、电子验瓶等生产过程综合能耗：E1  吨（标准煤）；

处理水车间，包括原水过滤、沉淀生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；

糖浆化糖工序，液态糖配制原浆生产过程综合能耗：E３  吨 (标准煤)；

混比灌装工序，包括处理水与原浆、二氧化碳气体混合灌入容器生产过程综合能耗：E４ 吨（标准煤）；

温瓶工序，将成品升至室温生产过程综合能耗：E５   吨（标准煤）；

包装、码盘工序、包括成品包装、分装，码放等生产过程综合能耗：E６  吨(标准煤)。

果汁饮料直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内果汁饮料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内生产果汁饮料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

果汁饮料间接生产综合能耗

果汁饮料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产果汁饮料所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到该产品的量之和，见DB12 /046.01－2011第5.1.2条。

果汁饮料间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗： 吨（标准煤）；

各种损失综合能耗：  吨（标准煤）。

果汁饮料间接生产综合能耗按（2）式计算：

＝++………………………………………………（2）

式中：

—报告期内果汁饮料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

果汁饮料总综合能耗

果汁饮料总综合能耗按（3）式计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

— 报告期内果汁饮料总综合能耗，吨（标准煤）。

果汁饮料单位产量综合能耗

果汁饮料单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000……………………………………………………（4）

式中：

—报告期内果汁饮料单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

果汁饮料单位产量综合能耗限额指标

果汁饮料单位产量综合能耗应不大于70千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.101—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第101部分：低氧铜杆

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 101：Low-oxygen copper rod

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第101项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分是为考核低氧铜杆生产工序能耗制定的限额标准，以达到节能降耗的目的，限额指标是参考国家标准、国家“十二五”规划、同行业耗能水平而制定的。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、任长青、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第101部分：低氧铜杆

- 范围

本部分规定了低氧铜杆工序产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内有色行业低氧铜杆工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

低氧铜杆工序耗能量 energy consumption of Low-oxygen copper rod

报告期内低氧铜杆生产从原料进入工序至生产出合格低氧铜杆全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量的总和。

低氧铜杆工序能耗  process energy consumption of low-oxygen copper rod

低氧铜杆工序耗能量与同期内产出的该工序合格产品产量的比值。

计算方法

综合耗能量及铜杆综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

合格低氧铜杆产品产量计算

合格低氧铜杆产品产量计算以吨为单位。

合格低氧铜杆以本企业检验合格品产量计算，M吨。

低氧铜杆工序直接生产耗能量

低氧铜杆工序直接生产耗能量包括：

- 加料的耗能量：E1  吨（标准煤）；

竖炉的耗能量：E2  吨（标准煤）；

保温炉耗能量：E3   吨（标准煤）；

连铸机耗能量：E4   吨（标准煤）；

轧机耗能量：E5  吨（标准煤）；

表面处理、包装等的耗能量：E6  吨（标准煤）。

低氧铜杆工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝……………………………………………（1）

式中：

—报告期内低氧铜杆工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内低氧铜杆工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

低氧铜杆工序间接耗能量：

低氧铜杆工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和：E1’吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：低氧铜杆工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：E2’ 吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在低氧铜杆工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：E3’  吨（标准煤）。

低氧铜杆工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝……………………………………………（2）

式中：

—低氧铜杆工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；

—低氧铜杆工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—低氧铜杆工序产品间接生产工序数。

低氧铜杆工序能耗

低氧铜杆工序耗能量按（3）式计算：

＝+………………………………………………（3）

式中：

—低氧铜杆工序耗能量，吨（标准煤）。

低氧铜杆工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………（4）

式中：

—低氧铜杆工序能耗；千克（标准煤）/吨

低氧铜杆工序能耗限额指标

低氧铜杆工序能耗应不大于70千克（标准煤）/吨；

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.102—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第102部分：汽车轮胎

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 102：Automobile tire

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第102项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖 邹世彦 赵强、贾军、王金祥、霍全兰、苗长青、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第102部分：汽车轮胎

- 范围

本部分规定了汽车轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

汽车轮胎总综合能耗 comprehensive energy consumption of automobile tire

统计报告期内企业汽车轮胎从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车轮胎单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of automobile tire

企业生产汽车轮胎的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

汽车轮胎的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

汽车轮胎产量计算

汽车轮胎产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨三胶。

汽车轮胎以本企业检验合格品产量计算，合格产量：M 吨三胶。

汽车轮胎直接生产综合能耗

汽车轮胎直接生产工序综合能耗包括：

密炼工序综合能耗：        E1 吨 （标准煤）；

裁断工序综合能耗：        E2  吨（标准煤）；

成型工序综合能耗：        E3  吨 （标准煤）；

硫化工序综合能耗：        E4 吨 （标准煤）；

成品检验工序综合能耗：    E5 吨  （标准煤）；

包装工序综合能耗：        E6 吨 （标准煤）。

汽车轮胎直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

＝（Es×ρs）……………………………………………（1）

式中：

EZ——报告期内汽车轮胎直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内汽车轮胎直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。

＝……………………………………………………（2）

式中：

—报告期内汽车轮胎第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

汽车轮胎间接生产综合能耗

汽车轮胎间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到汽车轮胎上的量之和。

汽车轮胎间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产综合能耗：吨（标准煤）；

损失综合能耗：吨（标准煤）。

汽车轮胎间接生产综合能耗按（3）式计算。

＝ ++…………………………………………………（3）

式中：

—汽车轮胎间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

汽车轮胎总综合能耗

汽车轮胎总综合能耗按（4）式计算：

＝+ ……………………………………………………（4）

式中：

—汽车轮胎总综合能耗，吨（标准煤）。

汽车轮胎单位产量综合能耗

汽车轮胎单位产量综合能耗按（5）式计算：

＝×1000………………………………………………（5）

式中：

—汽车轮胎单位产量综合能耗,千克（标准煤）/吨三胶。

汽车轮胎单位产量综合能耗限额指标

汽车轮胎单位产量综合能耗应不大于740千克(标准煤)/吨三胶。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.103—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第103部分：摩托车

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 103：Motorcycle

（本稿完成日期：）

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第103项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：隰建成、张春龙、吴洁、李延鸿、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第103部分：摩托车

- 范围

本部分规定了摩托车单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内摩托车生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

摩托车总综合能耗  comprehensive energy consumption of motorcycle

报告期内摩托车从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

摩托车单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of motorcycle

企业生产摩托车的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

计算方法

摩托车的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

摩托车产量计算

4.1.1摩托车产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：辆。

4.1.2摩托车以本企业检验合格品产量计算，M辆。

摩托车直接生产综合能耗

摩托车直接生产工序综合能耗包括：

- 发动机加工、装配工序综合能耗：  E1 吨（标准煤）；

车架焊接工序综合能耗：  E2吨（标准煤）；

注塑工序综合能耗：  E3吨（标准煤）；

涂装工序综合能耗：  E4吨（标准煤）；

装配工序综合能耗：  E5吨（标准煤）；

包装工序综合能耗：  E6吨（标准煤）。

摩托车直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内摩托车直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内摩托车第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

摩托车间接生产综合能耗

摩托车间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到摩托车产品上的量之和。

摩托车间接生产综合能耗包括：

- 辅助综合能耗：  吨（标准煤）；

附属综合能耗：  吨（标准煤）；

损失综合能耗：  吨（标准煤）。

摩托车间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝ ++……………………………………………………（2）

式中：

—摩托车间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

4.4  摩托车总综合能耗

摩托车总综合能耗按（3）式计算：

＝+ ………………………………………………………（3）

式中：

—摩托车总综合能耗，吨（标准煤）。

4.5  摩托车单位产量综合能耗

摩托车单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—摩托车单位产量综合能耗，千克（标准煤）/辆。

摩托车单位产量综合能耗限额指标

摩托车单位产量综合能耗应不大于15千克（标准煤）/辆。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 064.104—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第104部分：棕榈油

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 104：Palm oil

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第104项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、任长青、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第104部分：棕榈油

- 范围

本部分规定了棕榈油单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内棕榈油生产企业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棕榈油总综合能耗comprehensive energy consumption of palm oil

报告期内企业棕榈油产品从原料进厂至棕榈油成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

棕榈油单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of palm oil

企业生产棕榈油的总综合能耗与同期内产出的棕榈油合格品总量的比值。

毛油 raw oil

生产棕榈油的原材料经加工成的半成品。

棕榈油palm oil

毛油精炼加工成的成品油。

计算方法

棕榈油的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

棕榈油产量计算

棕榈油产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

棕榈油以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

棕榈油直接生产综合能耗

棕榈油直接生产综合能耗包括：

- 毛油精炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

罐装工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

成品储存综合能耗：E3   吨（标准煤）。

棕榈油直接生产综合能耗按（1）式计算：

＝……………………………………………………（1）

式中：

—报告期内棕榈油直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

棕榈油间接生产综合能耗

棕榈油间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产棕榈油所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

棕榈油间接生产综合能耗包括：

- 辅助生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

附属生产系统综合能耗：吨（标准煤）；

各种损失综合能耗： 吨（标准煤）。

棕榈油间接生产综合能耗按（2）式计算。

＝++………………………………………………（2）

式中：

—报告期内棕榈油间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

棕榈油总综合能耗

棕榈油总综合能耗按（3）式计算：

＝+…………………………………………………（3）

式中：

—报告期内棕榈油总综合能耗，吨（标准煤）。

棕榈油单位产量综合能耗

棕榈油单位产量综合能耗按（4）式计算：

＝×1000…………………………………………………（4）

式中：

—报告期内棕榈油单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

棕榈油单位产量综合能耗限额指标

棕榈油单位产量综合能耗应不大于38千克（标准煤）/吨。

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.105—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第105部分：燃煤集中供热热源厂

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit - Part 105：Heating load of coal-fired central heating plant

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第105项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：何少聪、任长青、刘卫平、周义刚、张宇、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第105部分：燃煤集中供热热源厂

- 范围

本部分规定了燃煤集中供热热源厂（不包括热电联产）单位供热量综合能耗限额的计算方法及限额指标。

本部分适用于热源厂为燃煤集中供热锅炉房企业能耗的计算、考核。

本部分不适用于热电联产集中供热。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

单位供热量的综合能源消耗  total comprehensive energy consumption of per unit heating load

单位供热量的综合能源消耗是指在考核期内单位供热量所消耗的综合能源量。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

燃煤集中供热热源厂能源计量器具的配备应该满足GB 17167 的要求。

单位供热量标准煤耗量按（1）式计算。

…………………………………………………（1）

式中：

b——单位供热量标准煤耗，kgce/GJ；

ηgl————供热锅炉效率，%；

ηgd————管道效率，%；

ηgw————管网效率，%；

34.12——热力折标系数。

单位供热量耗电量折标煤当量按（2）式计算：

………………………………………………（2）

式中：

e——单位供热量耗电量折标煤当量，kgce/GJ；

P——统计期电能消耗量，kWh；

H——统计期供热量，GJ；

0.1229——电力折标系数。

单位供热量综合能耗

单位供热量综合能耗为单位供热量标准煤耗量与单位供热量耗电量折标煤当量之和。

单位供热量综合能耗按公式（3）计算：

＝+……………………………………………………（3）

式中：

a——单位供热量综合能耗，kgce/GJ。

燃煤集中供热热源厂单位供热量综合能耗限额指标

燃煤集中供热热源厂单位供热量的综合能耗应不高于单位供热量综合能耗限额指标定值。单位供热量综合能耗限额指标定值为表1所示。

单位供热量综合能耗限额指标定值

| 锅炉房规模形式 | 单位供热量综合能耗定值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 供热规模20万平米及以下供热锅炉房 | ≤52.0 | 千克（标准煤）/吉焦 |
| 供热规模20-60万平米供热锅炉房 | ≤50.0 | 千克（标准煤）/吉焦 |
| 供热规模60-100万平米供热锅炉房 | ≤48.0 | 千克（标准煤）/吉焦 |
| 供热规模100万平米以上供热锅炉房 | ≤46.0 | 千克（标准煤）/吉焦 |

_________________________________

ICS 27.010

F01

DB12

天津市地方标准

DB 12/ 046.106—2011

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第106部分：石灰

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part106：Lime

2011 - 12 - 08发布

2012 - 01 - 01实施

天津市质量技术监督局   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第106项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：梁国勋、张宝琴、吕宝森、朱天利、王景良、李志、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第106部分：石灰

- 范围

本部分规定了石灰生产工序产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业石灰生产工序。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

石灰生产工序耗能量 energy consumption of lime

报告期内石灰生产从原料、燃料进入工序至生产出合格石灰全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量的总和。

石灰工序能耗  process energy consumption of lime

石灰工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品总量的比值。

计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

石灰产品产量计算

合格石灰产量计算以吨为单位。

合格石灰以本企业检验合格品产量计算，M吨。

石灰工序直接生产耗能量

石灰工序直接生产耗能量包括：

原料破碎、筛分、上料的耗能量：  E1    吨（标准煤）；

窑炉煅烧工序的耗能量：          E2    吨（标准煤）；

石灰破碎、筛分、入库耗能量：    E3     吨（标准煤）。

石灰工序直接生产耗能量按（1）式计算：

＝…………………………………………………（1）

式中：

—报告期内石灰工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

—报告期内石灰工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

石灰工序间接耗能量：

石灰工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

- 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和： 吨（标准煤）；

附属生产系统耗能量包括：石灰工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和： 吨（标准煤）；

损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在石灰工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：  吨（标准煤）。

石灰工序间接生产耗能量按（2）式计算。

＝++………………………………………（2）

式中：

—石灰工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；

—石灰工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—石灰工序产品间接生产工序数。

石灰工序能耗

石灰工序耗能量按（3）式计算：

＝+……………………………………………（3）

式中：

—石灰工序耗能量，吨（标准煤）。

石灰工序能耗按（4）式计算：

＝×1000 …………………………………………（4）

式中：

—石灰工序耗能量；千克（标准煤）/吨

石灰工序能耗限额指标

若燃料为高炉转炉混合煤气时，在燃料为中低热值（转炉煤气）能耗限额的基础上，高炉煤气占燃料的体积百分比从0开始每增加10%，能耗限额增加2.4千克（标准煤）/吨。石灰工序能耗限额指标为表1所示。

表1  石灰单位产量综合能耗限额

| 燃料种类 | 高热值（天然气、煤等） | 中低热值（转炉、发生炉等） | 低热值（高炉煤气） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序能耗 | ≤120 | ≤161 | ≤185 | 千克（标准煤）/吨 |

_________________________________