一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港钧格环境科技有限公司 |
| 法人代表 | 武吉 | 联系人 | 王凯 |
| 通讯地址 | 连云港市徐圩新区江苏大道中小企业园2号楼334室 |
| 联系电话 | 15961397807 | 传真 |  | 邮政编码 | 222200 |
| 建设地点 | 连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房 |
| 立项审批部门 | 国家东中西区域合作示范区经济发展局 | 项目代码 | 2018-320720-42-03-571583 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |
| 占地面积(平方米) | 3080 | 绿化面积(平方米) | 依托园区绿化 |
| 总投资(万元) | 3000 | 其中：环保投资(万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 1.0% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量： 一、原辅料： 项目生产过程所用原辅材料主要包括硫酸铵粉末、氯化铵粉末等，具体见表1-2。 二、主要设备：本项目主要生产设备见表1-4。 水及能源消耗量 名 称 消耗量 名 称 消耗量 水(吨/年) 300 柴油(吨/年) - 电(千瓦时/年) 200000 燃气(标立方米/年) - 煤(吨/年） - 其它 |
| 废水排放量及排放去向： 废水类型：生活污水； 排放总量：240m3/a； 排放去向：本项目无生产工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 连云港钧格环境科技有限公司位于连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房，成立于2018年10月。主要经营氯化铵颗粒、硫酸铵颗粒的生产与销售。 徐圩新区作为我国重点建设的七大石化产业基地之一，自成立以来吸引了大批优质石化企业入驻， 逐步形成了石化产业集聚的高地，石化产业产品门类多，产品链长，新区产生的工业副产品和环保副产品数量越来多，随着国家对环境保护的力度持续加大，如何“变废为宝”和资源循环利用，是一个重要的课题。 连云港虹洋热电有限公司采用氨法脱硫，在脱硫过程中产生大量的硫酸铵；江苏德邦化工纯碱生产过程中产生大量的副产品氯化铵，为了合理利用这些废弃资源，连云港钧格环境科技有限公司经过详细的市场调查，决定在连云港市徐圩新区节能环保科技园投资3000万元新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目，项目建设既可以利用资源，又能带来一定的经济效益。该项目现已获得国家东中西区域合作示范区经济发展局的备案，项目代码为2018-320720-42-03-571583。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议重新修订，2018年12月29日施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令，2017年10月1号施行）的有关要求，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中规定，项目为“三十、废弃资源综合利用业——86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用中其他环评类别”需编制环境影响报告表，为此连云港钧格环境科技有限公司委托连云港中建环境工程有限公司承担该公司新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目环境影响报告表的编制工作，连云港中建环境工程有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制连云港钧格环境科技有限公司新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、工程内容 ⑴项目名称：新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目 ⑵建设单位：连云港钧格环境科技有限公司 ⑶项目投资：总投资3000万元，其中环保投资30万元 ⑷建设地点：连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房，具体地理位置见附图1 ⑸建设主要内容：连云港钧格环境科技有限公司租赁江苏方洋物流有限公司现有厂房。项目占地面积3080m2，建筑面积3080m2，购置先进设备，建成后可形成年产30000吨氯化铵颗粒、90000吨硫酸铵颗粒。建设项目产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案表 序号 生产线位置 名称 产量（吨/年） 年工作时间（h） 1 生产车间 氯化铵颗粒 30000 1200 2 生产车间 硫酸铵颗粒 90000 3600 ⑹劳动定员及生产制度：本项目需员工20人，项目设计每年工作300天，生产采用两班制，每班8小时，年工作时间4800小时。 3、原辅材料消耗 拟建项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅料清单 序号 原料名称 单位 总用量 备注 1 氯化铵粉末 吨/年 30000 外购 2 硫酸铵粉末 吨/年 90000 外购 3 包装袋 条/年 240000 外购 氯化铵：无色晶体或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。味咸凉而微苦。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。粉状氯化铵极易潮解，合格品尤甚，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华（实际上是氯化铵的分解和重新生成的过程）而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。盐酸和氯化钠能降低其在水中的溶解度，其水中溶解度在0℃时为29.4g，10℃为33.2g，20℃为37.2g，30℃为41.4g，40℃为45.8g，50℃为50.4g，60℃为55.3g，70℃为60.2g，80℃为65.6g，90℃为71.2g，100℃为77.3g）。加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。 硫酸铵：无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。 4、主要建筑物 项目租用场地3080m2，建筑面积3080m2，项目主要建筑物一览表见表1-3。 表1-3 项目主要构筑物一览表 序号 建筑名称 占地面积m2 建筑面积m2 备注 1 车间 2880 2880 已建，含仓库 2 办公室 200 200 已建 合计 3080 3080 备注：厂房为一个120×72米钢结构厂房，本项目租用厂房中间的120×24米，办公室租用车间西边办公区1楼200 m区域。 5、生产设备 本项目设备购置情况见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号及参数 单位 数量 备注 1 造粒机 台 4 2 破整粒机 台 4 3 振动筛 台 4 4 提升机 台 3 5 回转筛 台 1 6 引风机 台 1 7 搅拌机 台 2 8 返料绞龙机 台 11 9 传送带 台 1 10 自动落包机 台 1 11 料仓 座 1 12 布袋除尘器 台 2 6、公用及辅助工程 项目公用工程及辅助工程见表1-5。 表1-5 项目公用工程及辅助工程表 工程名称 单项工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 生产车间含仓库总建筑面积2880m2，配置相应生产设备。 辅助工程 办公区 办公区域200m2。 公用工程 给水 生产及生活用水由区域供水管网提供。 排水 本项目无生产工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。 供电 区域供电电网。 环保工程 废气处理 生产中产生的颗粒物废气，分别经集气罩收集+“布袋除尘器”处理后尾气经20米高排气筒H1高空排放；未捕集到的颗粒物废气通过安装排气扇、加强车间通风。 废水处理 本项目无生产工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。 固废处理 生产过程中产生的布袋捕集尘全部回用于生产；废包装袋收集外售；生活垃圾交当地环卫部门收集进行卫生填埋，固体废物可以做到零排放。 噪声 采用减振、隔声等措施，降低本项目的 声影响。 绿化面积 依托园区绿化。 7、产业政策相符性及选址合理性分析 ⑴产业政策相符性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理C4220，经查询本项目属于国家发展改革委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第三十八条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）中鼓励类第二十一条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程；且项目于2018年12月5日取得国家东中西区域合作示范区经济发展局的备案，项目代码：2018-320720-42-03-571583。因此建设项目符合相关的国家和地方产业政策。 ⑵相关规划相符性 ①用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。本项目符合相关用地规划。 ②选址相符性 项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房， 徐圩新区节能环保科技园静脉产业园分为两大板块，一块是静脉产业区，一块为配套产业区。两大板块分别设置相关的配套服务区。静脉产业区包括废油废液回收区、耐火材料再利用区、固体废弃物处理区、废旧塑料处理区、其他废弃物综合处理区、废弃物分拣处理中心、废弃物回收仓储区、电镀及热处理中心、金属综合处理中心等。配套产业区包括仓储物流区、木制品产业区、包装印刷产业区、精密机械加工区、金属制品加工区、塑胶制品区、多功能厂房区、设备维修区等。 项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于固体废弃物综合利用。该项目符合园区内产业发展中长期规划，且项目污染理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是合理的。 8、项目地理位置及平面布置 连云港钧格环境科技有限公司租赁江苏方洋物流有限公司现有厂房。项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房，项目东侧、西侧、北侧为厂房，南侧为空地。（详见：附图2项目500米范围内土地利用现状图）。 拟建项目出入口设于厂房南侧。项目总体布置符合设计规范、保障安全生产、工艺流程合理、节约工程建设投资、注重环境质量，符合《建筑项目环境保护设计规定》的规定。因此，其平面布置是基本合理的。 9、三线一单 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《连云港市生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区域为古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区二极管控区，最近直线距离约8.4km，不在二级管控区内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》。项目所在区域生态红线保护规划图详见附图4。 （2）环境质量底线 大气环境质量 项目所在地大气环境功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。根据连云港市环境保护局发布的《2017年度连云港市环境状况公报》评价区域内SO2、NO2等污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度超过环境空气质量二级标准，全市也在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动，随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。 水环境质量 根据连云港市环境保护局发布的2018年10月连云港市地表水环境质量监测数据可知：古泊善后河善后河闸监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；烧香河烧香北闸监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 声环境质量 根据连云港市环境保护局发布的《2017年度连云港市环境状况公报》，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目所在区域声环境质量能够满足相应的声功能区要求。 本项目废气主要为颗粒物，经废气处理设施处理后对外环境影响较小；本项目废水职工生活污水，生活污水接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。不会造成区域水环境质量的下降；由声环境影响预测结果可知，本项目噪声排放不会造成区域声环境质量的下降。 综上，本项目的实施不会改变环境功能类别，与环境质量底线基本相符。 （3）资源利用上线 项目为非金属废料和碎屑加工处理C4220，用水由区域供水管网供给，项目用电来自市政电网。项目水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗及能耗。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 根据《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知（连政办发[2018]9号）》，徐圩新区工业集聚区的管控要求为：重点项目能耗和大气排放标准达到国内领先水平；IGCC污染物排放优于超低排放标准（SO260mg/m3；NOx50mg/ m3；烟尘5mg/ m3）；推进达标尾水深海排放工程。不符合园区产业定位的项目禁止入园。本项目不属于上述禁止类项目，不在负面清单的范围内。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 连云港钧格环境科技有限公司租赁江苏方洋物流有限公司现有厂房。厂房无生产设备，无原有污染和环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 连云港地处我国沿海中部的黄海之滨，位于横贯我国大陆东西的陇海铁路东端，是亚欧大陆桥的东桥头堡，位于江苏省东北部，东经118°24′～119°48′和北纬34°～35°07′之间，东濒黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望；西与徐州新沂市、宿迁的沭阳县毗邻；南部与本省的淮安的涟水县和盐城的响水县相连；北部与山东省郯城、临沭、莒南、日照等县市接壤。东西长129公里，南北宽约132公里，全市土地总面积7615.29平方公里。 项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园，项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 连云港市从地貌上看，位于鲁中南丘陵与淮北平原结合部，整个地带自西北向东南倾斜。受地质构造和海陆分布影响，地形是多种多样，全境以平原为主，依次分布为低山丘陵、残丘陇岗、山前倾斜平原、洪积冲积平原、滨海平原、石质低山等。大致可分为西部岗岭区、中部平原区、东部沿海滩涂区、云台山区四大部分。 连云港云台山由前云台山、中云台山、后云台山等组成，山体走向呈北东向，向东伸至黄海之滨，为一组互相联系的断块山，山体标高一般在200m以下，其中前云台山范围大，地势高，山中有166座高峰，景区内就有大小秀丽的山头134座，主峰玉女峰高程为624.4m，为江苏省最高的山峰。云台山自太古代以来一直处于隆起、上升为主的过程中，经受长期剥蚀、侵蚀和历次地质构造运动，形成一系列地垒、断块。山体东南坡较为平缓，西北坡陡峭，具有以侵蚀、剥蚀作用为主的单面山构造的地貌景观。 徐圩新区中云台国际物流园区烧香河及烧香支河两侧多为农田，排淡河两侧多为盐田，其他区域主要由台南和徐圩两大盐场组成，盐田密布，沟渠纵横交错，盐田和水面占区域面积的85％左右，区域地势总体呈现北高南低、西高东低的趋势，除刘圩港河以北、226省道以西部分地面已回填至3.85m，其余区域地面高程一般在1.9~3.2m之间，平均地面高程在2.7m左右。区内植被以芦苇及杂草为主。 3、气候气象 徐圩新区属温暖带南缘湿润性季风型气候。其主要特征是四季分明，雨量中等，日照充足，雨热同季，无霜期较长，灾害性天气较多。 ⑴气温 全场年平均气温13℃。最高气温39.8℃，分别出现在1955年和1964年。最低气温是-17.2℃，发生在1963年。日最高气温大于30℃的年平均日数有83天；大于33℃的平均日数为64天。日最低气温小于0℃的年平均日数为93天；小于-10℃的年平均日数有79天；小于-15℃的平均日数有1天。 ⑵地温 年平均地温16.1℃，极端最高地温为67.6℃，极端最低气温-27.0℃。 ⑶日照 年平均日照时数为2192.6小时，平均日照百分率为51.7%。最多日照时数为2529.4小时，发生在1955年。最少日照时数为1922.3小时，发生在1964年。 ⑷降水及降雪 年均降水为926.8mm，最多为1961年，年降雨量1479.1mm；最少为1978年，年降雨量为562.8mm。一日最大降雨量为346.9mm，发生在1961年7月29日。年平均降雪日为6.9天。最多为18天，最少1天。1964年2月15日最大积雪厚达25cm。 ⑸蒸发量 年平均蒸发量为1519.1mm。年平均最小蒸发量在1月份，为52.3mm，年平均最大蒸发量在6月份，为201.3mm。 ⑹风 年平均风速为3.14m/s，最大风速为21.8m/s。夏季以东北风为主，冬季西北风较多。 ⑺灾害性天气 台风：连云港受台风影响不太严重，基本为台风边缘影响。多年统计资料表明影响连云港市的台风平均每年1.5次。 寒潮：连云港地区的寒潮影响每年为3~5次，寒潮带来大风和降温。50年代低气温有过-18.1℃的记载，近年来低气温在-13.3℃。 暴雨：连云港地区经常受江淮气旋和黄河气旋的双重影响，常有暴雨出现，并伴随雷雨大风。 4、河流水文 徐圩新区规划区域原属于盐场用地，呈长方形，东临黄海，南依埒子口、西临烧香支河、北抵烧香河，南北长约22.8km，东西宽约5~10km。水系错综复杂，主要包括城市生活水系和盐场生产水系。项目所在区域水系图见附图4。 （1）烧香河 烧香河位于灌云县北部，是沂北地区的主要排涝河道之一，烧香河上游接盐河，流经南城、板桥等镇，在板桥镇分为两段，一段经烧香北闸控制入海，此为市区段，全长26km，为干流；另一段流经台南盐场、海军农场、东辛农场等，由东陬山的烧香南闸入海，为支流。干流长度从盐河口至烧香河北闸30.7km，流域内西高东低，流域上游地面高程约为3.2m，流域下游地面高程约为2.3m。主要支流有云善河和妇联河，烧香河流域总面积为450km2，为中云台山以南地区的主要排水河道。 （2）驳盐河 驳盐河起点在徐圩东山闸，终点在猴嘴，全长38km，驳盐河属金桥盐业公司管辖，为盐场内部专用航道，原主要功能为通航驳盐，主要用于场区内驳盐以及向碱厂输送生产用盐，全年货运量30万t左右。驳盐河贯穿台北、台南、徐圩三大盐场，除了航运功能外还有向盐田输送海水、保障盐业生产的功能，为金桥盐业公司三大盐场生产专用河道和大动脉。同时驳盐河还承担排涝的功能，是一条咸淡水混合的河流。 （3）善后河 古泊善后河是沂北地区一条大干河，上起沭阳的李万公河，下至东陬山，过善后河闸从埒子口排入海。古泊善后河的下游为善后河。善后河在灌云县中部，从西盐河到埒子口全长27.6km。善后河是市内一条重要河流。其源头为沭阳水坡（通过机械设备提升船舶的通航船闸），入海口为善后新闸，该闸建成于1957年10月，共10孔，每孔宽10m，闸底板高程为-3.0m，闸孔净高6m，弧形钢闸门，设计大流量2100m3/s。由于闸上游河道淤积较为严重，加之下游出水口门埒子口淤塞逐渐加重，目前该闸出流已大大低于设计标准。 5. 地下水 根据含水层岩性、赋存条件及水利特征，区域地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类型。受地层和海水影响，工程所在地地下水水位一般在0.35～0.95m之间，水质无色、透明，含盐分较高，有苦味，无开发利用价值。 6. 土壤 徐圩新区地质表层为粘土，其下为较厚的淤泥层，层厚一般在14m左右，区域变质基底为晚太古界东海群（片麻岩、角闪岩和各类混合岩）、元古界海州群（锦屏组、云台组之片岩、片麻岩、大理岩、磷灰岩、变粒岩、浅粒岩、石英岩等），由于海进—海退旋回作用，其上第四系广泛发育，先后沉积了一套中更新统～晚更新统的硬塑状的棕黄色粉质粘土土层（局部为黄色密实砂性土）及全新统海相淤泥或淤泥质粉质粘土层。 7. 生态 （1）陆域生态 陆地生态环境为半人工生态环境，主要为盐田所覆盖；树木全系人工栽植，品种有槐、柳、榆、椿和杨等，主要分布于道路和河道两边。由于区域大部分现状为盐田，人类活动较多，天然植被已基本没有，仅有少量 野生植物如盐蒿、兰花草和茅草等。 （2）水域生态 连云港近海位置适中、气候温和、水质优良、铒料来源广泛，海区潮间带和近岸海域海洋生物品种繁多、数量巨大，渔业捕捞对象达30多种，主要有对虾、马鲛鱼、黄鲫鱼、鲥时、乌贼、毛蛤、黄姑鱼、梭子蟹、海鳗等。 8. 地震强度 徐圩新区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第三组。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 连云港市下辖海州区、连云区、赣榆三个区和东海、灌云、灌南三县。全市陆地总面积7443平方公里，其中耕地面积1.7万公顷，人口密度为758.8人/km2。 国家东中西区域合作示范区先导区--徐圩新区，位于连云港市城区东南部，总规划面积约467平方公里，其中，海岸线长34.9公里，徐圩港区约74平方公里，临港产业区约240平方公里，现代高效农业区约153平方公里。依托陆桥经济带，面向东北亚，融入长三角，与日本、韩国隔海相望，将成为"一带一路"沿线地区最便捷的出海通道。服务中西部和淮海经济区，构筑国家东中西合作发展示范区(先导区)、循环经济示范区和江苏沿海新型工业基地，打造江苏沿海新的经济增长极。 2、区域交通 徐圩新区位于连云港市区东南侧，东临黄海，属于连云港规划南翼地区，主要由板桥镇和徐圩镇的部分用地共同组成。 由于徐圩地区目前是以盐田和水面为主的用地性质，但随着区域的不断建设发展，区内交通设施正在逐步完善，现状道路主要为海滨大道、板徐公路、海堤公路、港前大道、徐新路、疏港大道、中通道、S226、纵五路（S226以东路段）及徐圩大道（S226以东路段），上述道路目前均已建成通车，在建道路有陬山一路、陬山二路、陬山三路、港前二道及横二路（部分路段已建成）。其余道路多为盐业生产作业和为居民点服务的道路，道路等级较低。徐圩地区现状的航道主要有烧香河、善后河和烧香河支河，其中烧香河、烧香河支河目前是等级外航道，善后河为六级航道。烧香河、善后河为疏港航道的一部分，目前疏港航道已建设完毕，按三级航道建设。 3、人群健康和生活质量概况 实行改革开放以来，连云港市城乡居民生活水平有了较大提高，市民健康状况良好，无地方病存在和发生。 4、区域配套基础设施规划及建设情况 （1）供水工程 ①现状概况 徐圩新区水厂位于方洋河以南，烧香河以西，水源为善后河，一期工程已建成通水，供水能力为9万m3/d。目前日均供水量11000m3。 ②净水厂规划 考虑污水回用后，规划区需水总量为38.49万m3/d，其中一期项目用水量为23.89万m3/d，二期项目用水量为14.60万m3/d。基地全部生活及工业用水由徐圩水厂统一供应，其规划供水总规模为160万m3/d。 徐圩水厂水源主要为通榆河北延送水工程及淮沭新河经古泊善后河供水工程，目前水源取水口位于善后河左岸，善后河善后新闸闸上约1000m处；待通榆河北延送水工程完全建成后将实现联网供水，淮沭新河经古泊善后河供水调整为第二水源。 由于海水取水需要铺设取水及排水渠道，对水深、水动力条件等要求较高，而徐圩石化基地东侧被徐圩港区包围，取水范围受到限制，建议在徐圩新区范围内，结合其他产业需求对海水淡化装置的布局及利用进行统筹规划。 ③给水系统规划 基地工业水及污水回用作为循环水补充水，循环冷却水优先由再生水补充，不足的部分由新鲜水补充。 规划在公用工程岛依托IGCC装置集中建设除盐水装置，基地内企业所需除盐水可通过自建装置生产，也可以由IGCC装置供应。 基地给水管网沿道路布设，生活水管道采用环状和枝状相结合的方式布置，工业水管道形成环状管网。 （2）污水工程 基地规划了一处东港污水处理厂（2#污水处理厂），位于港前大道西侧，陬山路南侧，规划总规模为20万m3/d，收水范围为连云港石化产业基地。目前污水处理厂一期工程已建成，规划规模为5万m3/d，由于目前基地内入驻企业不足，东港污水处理厂一期工程进水量未达到原设计污水处理规模，故项目进行了分批验收，2017年10月30日一期工程1号系列（2.5万吨/日）完成了竣工环保验收。规划东港污水处理厂应急事故池容积为5万m3。污水处理厂采用“均质调节+水解酸化+A/O (MBBR)+溶气气浮+臭氧接触氧化+BAF+过滤+二氧化氯消毒”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标尾水暂排至复堆河，最终排海。 规划区域采用完全雨污分流的排水体制，能够在企业内部经简单处理后回用的有机污水优先在厂区处理与回用，无法回用的污水排入基地污水处理厂进一步处理与回用。原则上企业外排水需符合基地污水处理厂接管标准，并采用明管输送至基地污水处理厂处理；特殊情况下，小水量、高浓度有机污水或企业再生回用后的浓盐水等特种污水需基地污水处理厂进行处理的，需专管输送，专门化处理。 基地企业排放的含盐废水（主要为循环排污水）优先由企业自行处理后回用，符合排放标准的含盐废水集中排海，禁止随意散排。 （3）雨水工程 基地规划设计为干路排水系统，地块雨水通过雨水支管汇入沿道路布置的雨水干管，由雨水干管汇流后排入周边河道。 基地内企业界区内雨水应根据企业总图布置合理安排内部雨水收集体系，实现集中排放，企业雨水排放口设置雨水监测池及切断设施，经监测合格的雨水排入下一级管网或地表水系，如雨水受到污染应立即切断排放口并进行收集，防止事故污水通过雨水管道排入周边水体。 另外，基地内人工水系进入外部水体前均设置水闸，若基地发生重大环境污染事故，事故污水进入地表水系，应立即关闭水闸，将污水截留在基地内部进行处理，避免污染进一步扩大，造成海洋污染。 （4）固废处置 ①一般工业固废 徐圩新区规划了静脉产业园，可以通过布局水泥及建材企业对灰渣进行综合利用。规划要求基地内产生的灰渣依托徐圩新区静脉产业园，全部进行综合利用，一般工业固废综合利用率达到100%。 ②危险废物 规划在徐圩新区范围内建设危废处置中心，集中处置包括石化基地在内的新区范围内企业产生的危险废物。徐圩新区危险废物集中处理处置中心由中节能（连云港）清洁技术发展有限公司负责建设、运营，集中处置包括石化产业基地在内的徐圩新区范围内企业产生的固体废物。 目前一期工程已全部建成，一期建设规模为19500吨/年，其中焚烧处理规模15000吨/年，综合利用规模4500吨/年。 （5）供热工程 ①热源规划 以热电厂为集中供热热源，优先利用工业余热。本规划范围工业用地所安排的钢铁、石化等产业拥有大量工业余热，应充分利用。 ②热电厂规划 规划范围内现有1座热电厂连云港虹洋热电有限公司，石化基地内预留IGCC热电联产项目。 连云港虹洋热电有限公司现有4×440t/h高压煤粉锅炉+3×CB40级抽背式热电机组，供热能力1038t/h，目前已投产运行2台锅炉+1台热电机组。结合徐圩新区热负荷需求，规划期间拟对连云港虹洋热电有限公司实施扩建，扩建后合计总供热能力将达到2500t/h左右，可以满足片区0.3~1.6MPa级低压蒸汽564.6t/h、2.4~4.4MPa级中压蒸汽1228.2t/h、9.8~13.6MPa级高压蒸汽666.7t/h的热负荷需求。 ③供热介质 本规划范围内工业用户采用蒸汽作供热介质，蒸汽压力为1.6-3.8兆帕，温度为350-400摄氏度；民用用户采用高温热水作供热介质，一级热网设计供回水温度130-150/70-90摄氏度，二级网介质参数为95/70摄氏度低温热水。 热力网型式：热力网采用二级三管制，即蒸汽管道采用单管、热水管道采用闭式双管制。在居住小区和公共建筑内设热力站，一级热网通过热力站将热媒加以调节转换后，通过二级热网向用户供热；工业企业热力站根据生产工艺酌情设置。 ④管网规划 一级热网采用枝状布置的方式，主干管沿主干道布置，各组团热网干线由此主干线引出，管材应采用无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管；除景观有特殊要求外，蒸汽管道建议采用矿渣棉制品保温管道架空敷设，高温热水管道采用聚氨酯预制保温管道直埋敷设。热补偿应充分利用管道的转角管段进行自然补偿，在计算允许的前提下，宜采用无补偿敷设的方式。管道原则上布置在道路的东（或南）侧。 （6）综合管廊工程 ①综合管廊分类 干线综合管廊一般设置于机动车道或道路中央下方，主要连接原站（如自来水厂、发电厂、燃气制造厂等）与支线综合管廊。其一般不直接服务于沿线地区。沟内主要容纳的管线为电力、通讯、自来水、热力等管线，有时根据需要也将排水管线容纳在内。 支线综合管廊主要用于将各种供给从干线综合管廊分配、输送至各直接用户。其一般设置在道路的两旁，容纳直接服务于沿线地区的各种管线。综合管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。 ②城市综合管廊 规划沿江苏大道（苏海路-徐新路）段、方洋路（江苏大道-创业大道）段建设干线综合管廊。沿西安路、创业大道、环保大道、环保二路建设支线综合管廊。 ③石化产业基地综合管廊 石化基地内部综合管廊沿陬山路、陬山二路、港前大道、苏海路、石化三道、石化四道建设。 ④综合管廊建设情况 徐圩新区石化产业基地公共管廊一期计划建设11公里，现已经完成3.8公里管廊段。 徐圩新区石化产业基地公共管廊二期投资额约2.1亿元，位于徐圩新区石化产业园内，新建管廊二期总长7448米，其中主管廊6162米，支管廊1286米。目前二期管廊沿石化九路段支墩在建，其余路段支墩基本建成，部分钢结构在建。 5、生态 项目所在地生态红线区划见表2-1。 表2-1 项目所在地生态红线区域名录 地 区 红线区域名称 主导 生态功能 红线区域范围 面积（平方公里 本项目方位距离 一级管 控区 二级管控区 总面积 一级 管控区 二级 管控区 市区 古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区 水源水质保护 包括古泊善后河（市区段）中心线与左岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度34千米（该区域有1.6平方公里与通榆河清水通道维护区重合，有2.5平方公里与古泊善后河饮用水水源保护区重合）。 9.5 0 9.5 S，8400m

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气 项目所在地大气环境功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。根据连云港市环境保护局发布的《2017年度连云港市环境状况公报》，市区（不含赣榆区）空气中二氧化硫年平均浓度为0.018mg/m3，比2016年降低28.0%，二氧化氮为33微克/立方米，比2016年上升10.0%，均符合空气质量二级标准要求；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为0.075mg/m3，比2016年降低13.8%，超过环境空气质量二级标准；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为0.045mg/m3，比2013年、2016年分别降低32.8%、2.2%，完成上级下达的下降目标，但仍超过环境空气质量二级标准；一氧化碳日均值的第95百分位浓度为1.5mg/m3，臭氧8小时第90百分位浓度为153μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准限值要求。 市区空气质量总体上向好的方面发展，全市也在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动，同时采取“五项严控”改善雾霾天气，提升空气优良度：一是严控燃煤污染，二是严控机动车污染，三是严控VOCs污染，四是严控扬尘污染，五是严控重度以上污染。随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。 2、地表水 根据连云港市环境保护局发布的2018年10月连云港市地表水环境质量监测数据可知：古泊善后河善后河闸监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；烧香河烧香北闸监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据《连云港市区声环境质量功能区划分规定》（连政发〔2012〕120号），项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 根据连云港市环保局发布的《2017年环境状况公报》，全市城区区域环境噪声年均值均符合国家要求。其中市区（不含赣榆区）区域环境噪声年平均等效声级为52.7分贝，较去年下降0.3分贝；市区（不含赣榆区）除个别1类区、2类区和4类区夜间平均等效声级出现超标外，其它各功能区噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应要求。 4、 生态环境状况 全市生态环境状况指数（EI）为62.07，生态环境状况良好，植被覆盖度较高，生物多样性较丰富，近年来生态环境状况无明显变化，仍处于良好状态。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边保护目标见表3-1。 表3-1 项目主要环境保护目标表 环境要素 保护对象名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 保护级别 大气环境 徐圩新区公共租赁住房 ES 2000 17000人 居住区 GB3095-2012二级标准 水环境 善后河 S 8400 小型河流 饮用、渔业、农业 GB3838-2002Ⅲ类标准 烧香河 S 2800 小型河流 通航、泄洪 GB3838-2002Ⅳ类标准 驳盐河 S 2600 泄洪、景观 声环境 项目周边200米 / / / / GB3096-2008 3类标准 生态环境 古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区 S 8400 总面积9.5km2 水源水质保护 生态二级管控区

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》、《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目所在地环境空气质量功能区为二类区，SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物名称 取值时间 浓度限值 浓度单位 依据 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 150 24小时平 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 2、地表水环境质量标准 根据连云港市地表水环境功能区划要求，烧香河、善后河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。地表水环境质量标准详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位： mg/L） 序号 项目 Ⅲ类 标准来源 1 pH值（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 2 溶解氧≥ 5 3 高锰酸盐指数≤ 6 4 化学需氧量（COD）≤ 20 5 五日生化需氧量（BOD5）≤ 4 6 氨氮(NH3-N) ≤ 1.0 7 总磷(以P计) ≤ 0.2（湖、库0.05） 3、声环境质量标准 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 营运期生产过程中排放的废气主要为颗粒物，项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准中相关限值要求，具体标准见表4-4。 表4-4大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放 速率kg/h 最高允许排放 浓度mg/m3 无组织排放监控 浓度限值mg/m3 标准来源 H=20m 颗粒物 5.9 120 1.0（周界外） 《大气污染物综合排放标准》GB16297–1996表2二级 2、水污染物排放标准 营运期的废水主要为职工生活产生的生活污水，生活污水经厂区化粪池处理接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。徐圩东港污水处理厂接管要求执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 表4-5 污水处理厂接管和污水处理排放指标（mg/L，PH无量纲） 类别 pH COD SS 氨氮 总磷 总氮 接管指标* 6~9 500 400 35 8 45 尾水排放标准** 6~9 50 10 5（8） 0.5 15 排放依据 *《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准； **《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准； 3、噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 类别 标 值 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号文相关内容。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目污染物排放情况如下： 大气污染物：颗粒物0.741t/a； 水污染物：. 项目废水经化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂处理。 接管考核量：废水量：240m3/a，COD：0.096t/a，SS：0.060t/a，NH3-N：0.0072t/a，TN：0.0084t/a、TP：0.00192t/a； 最终外排环境量：废水量：240m3/a，COD：0.012t/a，SS：0.0024t/a，NH3-N：0.0012t/a，TN：0.0036t/a、TP：0.00012t/a。 固废：0。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述 工程分析分施工期和运营期两部分。 一、施工期 本项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园，利用连云港市徐圩新区节能环保科技园已建成标准厂房，项目施工期产生的污染因素主要为设备搬运、安装及调试噪声以及设备包装废弃物等。设备安装调试产生的噪声较低，只要建设单位加强管理，项目噪声影响很小，包装废弃物全部处理处置，外排量为零。本环评对施工期污染工序不详细描述。 二、运营期 1、工艺流程生产 主要生产工艺流程如图5-1所示。 其主要工艺流程为： （1）搅拌：将硫酸铵粉末（或者氯化铵粉末）在搅拌机中充分搅拌后通过提升机提升至造粒机； （2）造粒：将搅拌充分的原料送入造粒机进行挤压（挤压过程中温度约60℃）造粒； （3）破碎：将造粒后的产品送入破整粒机进行破碎成所需要大小的产品； （4）筛分：将破碎后的半成品送入振动筛进行筛分，满足规格的产品输送至料仓；不符合要求的产品返回至挤压造粒工序重新进行生产； （5）包装：将料仓中产品通过打包机打包后送至仓库待售。 备注：一条生产线，根据客户定单要求选择不同的产品生产。 主要污染工序： 1.废气：本项目有组织废气主要为原料破碎、筛分和包装工序过程产生的颗粒物废气；无组织废气主要为集气罩未捕集的颗粒物废气。 2.废水：本项目不产生工艺废水，废水主要为厂内职工产生的生活污水。 3.固体废物：本项目固体废弃物主要为生产中产生的布袋捕集尘和厂内职工产生的生活垃圾。 4.噪声：本项目主要噪声源为生产加工过程产生的噪声。 污染源强分析： 产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期 本项目利用闲置厂房生产，不需要土建工程施工，只需购置、安装设备，生产调试即可，对周围环境产生影响很小，本次环评将不予论述。 二、运营期 1、大气污染 营运期产生的有组织废气主要为原料破碎、筛分和包装工序过程产生的颗粒物废气；无组织废气主要为集气罩未捕集的颗粒物废气。 根据同类企业产污情况类比，破碎工序颗粒物废气产生量约为原料的0.005%，筛分工序工序颗粒物废气产生量约为原料的0.005%，项目原料年用量为120000吨，因此在破碎、筛分工序颗粒物废气产生量约12t/a，产生的颗粒物废气经集气罩收集（集气罩捕集率为95%）后经“布袋除尘器”废气处理装置（处理效率为95%）处理后经20米高排气筒H1高空排放。包装工序颗粒物废气产生量约为原料的0.003%，项目原料年包装量为120000吨，因此在包装工序颗粒物废气产生量约3.6t/a，产生的颗粒物废气经集气罩收集（集气罩捕集率为95%）后经“布袋除尘器”废气处理装置（处理效率为95%）处理后并入20米高排气筒H1高空排放。 未被集气罩捕集到的颗粒物通过安装排气扇、加强车间通风；其排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对环境影响较小。 表5-1 项目废气产生、处理、排放情况表 位置 污染物类型 污染物 产生量 （t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理方法 去除率 （%） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 风量m3/h 车间 有组织废气 颗粒物 11.4 256 “布袋除尘器”废气处理装置 95 12.8 0.1544 0.741 12000 颗粒物 3.42 256 “布袋除尘器”废气处理装置 无组织废气 颗粒物 0.78 / 安装排气扇、加强车间通风 / / / 0.78 / 备注：废气处理装置年工作时间4800小时。 2、水污染 项目生产过程中有职工生活污水产生。 项目正常运营时，厂内劳动定员20人，根据《给水排水设计规范》中有关内容，职工生活用水量按50L/人d计，则全年生活用水量为300m3/a；一般情况下生活污水排水量占用水量的80%，故本项目生活污水排放量约为240m3/a。类比生活污水水质情况，确定本项目生活污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP浓度分别为400mg/L、250mg/L、30mg/L、35mg/L、8.0mg/L。 生活污水经化粪池处理后，接管至徐圩东港污水处理厂处理后达标排放。 本项目水平衡图见图5-2。 3、固废 项目固废主要为生产中产生的布袋捕集尘和厂内职工产生的生活垃圾。 1)布袋捕集尘 集气罩收集的废气颗粒物为14.824t/a，布袋除尘器的处理效率为95%，则布袋捕集尘＝14.824×95%，约14t/a，成分为硫酸铵和氯化铵，收集后可作为原料回用于生产。 2）废包装袋 项目拆除包装时所产生的编织袋数量为6000000个，每个编织袋按0.05kg计算，则废包装袋的产生量为30t/a。堆存于生产车间固废堆放区内，废包装袋统一收集暂存后最终出售给废品收购站。 3）生活垃圾 项目运营期间，厂内劳动定员20人（每年工作按300天计），本项目运营期生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则整个厂区生活垃圾年产生量约为3t/a，由环卫部门收集后集中处理。 固体废物属性判定： 结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见表5-2、5-3。 表5-2 项目固废产排情况一览表 序号 固废名称 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 估算产生量（吨/年） 1 布袋捕集尘 一般固废 生产 固态 硫酸铵、氯化铵 / / 84 14 2 废包装袋 一般固废 生产 固态 塑料 / / 61 30 2 生活垃圾 一般固废 办公生活 固态 纸张、塑料 / / 99 3 表5-3 本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号 固体废物 名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物类别 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处置 方式 1 布袋捕集尘 废气处理 一般工业固体废物 - 84 14 回用于生产 2 废包装袋 生产 一般工业固体废物 - 61 30 收集外售 3 生活垃圾 办公、生活 生活垃圾 - 99 3 环卫清运 4、噪声 本项目噪声主要来自车间内搅拌机、造粒机、破整粒机、振动筛、提升机、自动落包机等，噪声源强约为80～90dB（A）。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排气量 m3/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织废气气 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 256 | 11.4 | 12.8 | 12000 | 0.741 | 分别经“布袋除尘器”处理后经20米高排气筒H1高空排放 |
|  |  | 包装 | 颗粒物 | 256 | 3.42 |  |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 车间 | 颗粒物 | / | 0.78 | / | / | 0.78 | 无组织排入大气 |
| 水污染物 | 类别 | 污染物 名称 | 废水量m3/a | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 240 | 400 | 0.096 | 400 | 0.096 | 化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.060 | 250 | 0.060 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0072 | 30 | 0.0072 |  |
|  |  | TN |  | 35 | 0.0084 | 35 | 0.0084 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.00192 | 8 | 0.00192 |  |
| 固体废物 | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 环卫部门集中处理 |
|  | 废包装袋 | 30 |  | 30 | 0 | 收集外售 |
|  | 布袋捕集尘 | 14 | 0 | 14 | 0 | 回用于生产 |
| 噪声 | 设备名称 | 污染物名称 | 噪声等级dB(A) | 排放量 |
|  | 搅拌机 | - | 80 | 厂界外噪声 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 造粒机 |  | 80 |  |
|  | 破整粒机 |  | 85 |  |
|  | 振动筛 |  | 90 |  |
|  | 提升机 |  | 80 |  |
|  | 自动落包机 |  | 80 |  |
| 主要生态影响: 本项目选址于连云港市徐圩新区节能环保科技园内，项目产生的废气、废水、固废均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

施工期 本项目利用现有厂房，施工期仅为设备安装，对环境影响很小。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为原料破碎、筛分和包装工序过程产生的颗粒物废气；无组织废气主要为集气罩未捕集的颗粒物废气。 破碎、筛分产生的颗粒物废气经集气罩收集（集气罩捕集率为95%）后经“布袋除尘器”废气处理装置（处理效率为95%）处理后经20米高排气筒H1高空排放。包装工序产生的颗粒物废气经集气罩收集（集气罩捕集率为95%）后经“布袋除尘器”废气处理装置（处理效率为95%）处理后并入20米高排气筒H1高空排放，颗粒物废气排放浓度与排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）二级标准。 未被集气罩捕集到的颗粒物通过安装排气扇、加强车间通风；经计算最大落地浓度为47.5μg/m3，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对环境影响较小。 （1）大气防护距离： 本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐模式中大气环境防护距离模式计算，本项目颗粒物的大气环境防护距见下表： 表7-1 大气环境防护距离计算结果 位置 污染物名称 排放量（t/a） 面源面积 （m2） 面源高度 (m) 取值 （m） 单元大气环境防护区域(m) 生产区 颗粒物 0.78 2880 15 0 0 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 表7-2卫生防护距离计算系数表 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s L≤1000 1000<L<2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别(1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.7 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业在正常运行时的无组织排放量。 其计算结果见下表7-3。 表7-3 生产区无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 位置 污染物名称 排放量（t/a） 计算距离（m） 确认值（m） 单元取值（m） 生产车间 颗粒物 0.76 12.436 50 50 由上表所计算结果，本项目卫生防护距离为以生产车间为边界50米范围内。经调查，该范围内无居民等敏感目标，因此本项目满足卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目排水系统拟实行雨污分流。生活污水产生量为240m3/a，其中主要污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP浓度分别为400mg/L、250mg/L、30mg/L、35mg/L、8mg/L。生活污水经化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂。 综上，本项目污水排放不会对周围水环境质量造成明显的不利影响。 表7-4 项目废水产生排放情况一览表 类别 污染物 名称 废水量m3/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 排放去向 生活 污水 COD 240 400 0.096 400 0.096 化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂。 SS 250 0.060 250 0.060 NH3-N 30 0.0072 30 0.0072 TN 35 0.0084 35 0.0084 TP 8 0.00192 8 0.00192 3、固废环境影响分析 生产过程中布袋捕集尘14t/a，回收后用于生产，不外排；生产中废包装袋30t/a，收集外售；职工生活垃圾产生量为3t/a，经收集后交由环卫部门进行统一处理；总之，项目产生的固体废物可以做到零排放，不影响外环境。 4、噪声环境影响分析 项目噪声源主要有搅拌机、造粒机、破整粒机、振动筛、提升机、自动落包机等，噪声源强约为80～90dB（A）。源强较大，在噪声污染防治方面，除了合理规划厂区平面布置外、尽可能选用低噪声设备以外，常用的降噪措施还有利用厂房隔声、设备加装隔声罩、安装消声器等措施。 本项目选用低噪声设备，安装消声器、减振垫等措施，据调查，设备安装消音器、减震垫可降低噪声值5dB(A)，距离衰减和建筑物隔声可降低噪声值25dB(A)。 预测模式 a.室外声源 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： （A.1） 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0 dB。 A —倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： （A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB； 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： （A.4） （A.5） b.室内声源 如图A.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： （A.6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （A.7） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （A.8） 式中： Lp1i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （A.9） 式中： Lp2i(T) —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 （A.10） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表7-5 噪声源距离各厂界的距离 位置 作业机械 各声源距离各厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 车间 搅拌机 70 40 50 40 造粒机 70 40 50 40 破整粒机 70 40 50 40 振动筛 70 40 50 40 提升机 70 40 50 40 自动落包机 70 40 50 40 预测结果详见表7-6。 表7-6 声环境影响预测结果一览表 位置 作业机械 各声源对厂界噪声贡献值[dB(A)] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 车间 搅拌机 18.1 23.0 21.0 23.0 造粒机 18.1 23.0 21.0 23.0 破整粒机 23.1 28.0 26.0 28.0 振动筛 28.1 33.0 31.0 33.0 提升机 18.1 23.0 21.0 23.0 自动落包机 18.1 23.0 21.0 23.0 叠加值 30.4 35.3 33.3 35.3 达标情况 达标 由上表预测结果可知，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此本项目噪声可以做到达标排放。对周边敏感目标影响较小。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响较小。 5、总量控制分析 本项目污染物总量控制情况： 大气污染物：颗粒物0.741t/a； 水污染物：. 项目废水经化粪池处理后，接管至徐圩东港污水处理厂处理。 接管考核量：废水量：240m3/a，COD：0.096t/a，SS：0.060t/a，NH3-N：0.0072t/a，TN：0.0084t/a、TP：0.00192t/a； 最终外排环境量：废水量：240m3/a，COD：0.012t/a，SS：0.0024t/a，NH3-N：0.0012t/a，TN：0.0036t/a、TP：0.00012t/a。 固废：0。 6、排污口规范化设置 设单位须按江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，对废水排放口、废气排气筒与监测平台、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。 7、选址合理性分析 项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园，项目用地为工业用地，符合连云港市徐圩新区节能环保科技园工业用地规划要求。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区域为古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区二级管控区，最近直线距离约8.4km，不在二级管控区内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《连云港市生态红线区域保护规划》。 综上，建设项目选址合理，符合当地发展规划和相关环境规划。 8、环保“三同时”项目 项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表7-7。 表7-7 环保“三同时”项目及投资一览表 项目名称 新建12万吨每年对辊干法挤压造粒分装生产线项目 类别 污染源 污染物 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资 （万元） 完成 时间 废气 有组织废气 破碎、筛分 颗粒物 经“布袋除尘器”处理后经20米高排气筒H1高空排放 《大气污染物综合排放标准》GB16297–1996表2二级 12 项目 投产前 包装 颗粒物 经“布袋除尘器”处理后并入20米高排气筒H1高空排放 8 无组织废气 车间 颗粒物 安装排气扇、加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》GB16297–1996表2二级 5 废水 生活污水 COD、SS、 氨氮、TN、TP 化粪池处理 经厂区化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。 2 噪声 搅拌机、造粒机、破整粒机、振动筛、提升机、自动落包机等 等效连续A声级(dB(A)) 厂房隔声、安装减震垫、消音器等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 2 固废 办公 生活垃圾 环卫部门处理 无害化、减量化、资源化杜绝二次污染 1 生产 废包装袋 收集处售 生产 布袋捕集尘 回用于生产 绿化 依托园区绿化 // - 事故应急措施 / / - 环境管理（机构、监测能力等） 项目应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1名，负责对企业产生的废水、废气、固体废物的收集、贮存等设施的监督、管理工作；制定和落实厂区的环境保护管理制度和环境保护计划，领导组织环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作；对厂区员工进行必要的环保技术培训和技术攻关等环境教育。 实现有效环境管理 - “以新带老”措施 — - 总量平衡具体方案 项目营运期有组织废气：颗粒物0.741t/a；水污染物：废水量：240m3/a，COD：0.096t/a，SS：0.060t/a，NH3-N：0.0072t/a，TN：0.0084t/a、TP：0.00192t/a；固废：0。 - 区域解决问题 / - 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） / - 总计 / 30 —

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分 | 有组织废气 | 颗粒物 | 经“布袋除尘器”处理后经20米高排气筒H1高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297–1996表2二级 |
|  | 包装 |  | 颗粒物 | 经“布袋除尘器”处理后并入20米高排气筒H1高空排放 |  |
|  | 生产车间 | 无组织废气 | 颗粒物 | 安装排气扇、加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297–1996表2二级 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 经厂区化粪池处理后接管至徐圩东港污水处理厂集中处理 | 满足环保要求 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 办公 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 零排放 |
|  | 生产 | 废包装袋 | 收集外售 |  |
|  | 生产 | 布袋捕集尘 | 回用于生产 |  |
| 噪声 | 搅拌机、造粒机、破整粒机、振动筛、提升机、自动落包机等 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础固定、安装减震垫、距离衰减、消声器，车间采用门窗、围墙阻挡等 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 厂区四周和道路两旁设置大面积的绿化带，对周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，减少项目噪声和汽车尾气对周围环境的影响。 |

九、结论与建议

1、结论 本项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房，项目东侧、西侧、北侧为厂房，南侧为空地。项目总投资3000万元，购置先进设备，建成后可形成年产30000吨氯化铵颗粒、90000吨硫酸铵颗粒。经对项目生产工艺、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 产业政策相符性分析 本项目为非金属废料和碎屑加工处理C4220，经查询本项目属于国家发展改革委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第三十八条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程；属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）中鼓励类第二十一条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程；且项目于2018年12月5日取得国家东中西区域合作示范区经济发展局的备案，项目代码：2018-320720-42-03-571583。因此建设项目符合相关的国家和地方产业政策。 ⑵相关规划相符性 ①用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。本项目符合相关用地规划。 选址相符性 项目位于连云港市徐圩新区节能环保科技园标准厂房2号地块6号厂房， 徐圩新区节能环保科技园静脉产业园分为两大板块，一块是静脉产业区，一块为配套产业区。两大板块分别设置相关的配套服务区。静脉产业区包括废油废液回收区、耐火材料再利用区、固体废弃物处理区、废旧塑料处理区、其他废弃物综合处理区、废弃物分拣处理中心、废弃物回收仓储区、电镀及热处理中心、金属综合处理中心等。配套产业区包括仓储物流区、木制品产业区、包装印刷产业区、精密机械加工区、金属制品加工区、塑胶制品区、多功能厂房区、设备维修区等。 项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于固体废弃物综合利用。该项目符合园区内产业发展中长期规划，且项目污染理措施有效，污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是合理的。 生态规划相符性 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》，距离本项目最近的生态红线区域为古泊善后河（连云港市区）清水通道维护区二级管控区，最近直线距离约8.4km，不在二级管控区内，所以本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）和《连云港市生态红线区域保护规划》。 项目污染物经处理后能够稳定达标排放 破碎、筛分产生的颗粒物废气经集气罩收集+“布袋除尘器”废气处理装置处理后经20米高排气筒H1高空排放，包装工序产生的颗粒物废气经集气罩收集+“布袋除尘器”废气处理装置处理后并入20米高排气筒H1高空排放，颗粒物废气其排放浓度与排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297–1996）二级标准。 未被集气罩捕集到的颗粒物通过安装排气扇、加强车间通风；其排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，对环境影响较小。 本项目排水系统拟实行雨污分流。生活污水经厂区化粪池处理接管至徐圩东港污水处理厂集中处理。 本项目机器设备产生的噪声经基础固定、安装减震垫、距离衰减等，车间采用门窗、围墙阻挡等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此本项目建成投产后可以满足区域声环境保护要求。 本项目生产过程中产生的布袋捕集尘全部回用于生产；废包装袋收集外售；生活垃圾交当地环卫部门收集进行卫生填埋，固体废物可以做到零排放。总之，项目产生的固体废物可以做到零排放，不影响外环境。 总量控制情况 大气污染物：颗粒物0.741t/a； 水污染物：. 项目废水经化粪池处理后，接管至徐圩东港污水处理厂处理。 接管考核量：废水量：240m3/a，COD：0.096t/a，SS：0.060t/a，NH3-N：0.0072t/a，TN：0.0084t/a、TP：0.00192t/a； 最终外排环境量：废水量：240m3/a，COD：0.012t/a，SS：0.0024t/a，NH3-N：0.0012t/a，TN：0.0036t/a、TP：0.00012t/a。 固废：0。 ⑸项目符合清洁生产的要求 本项目采用国内先进的生产设备，生产过程中无工艺废水产生，废气、固废产生量均很少，可以满足清洁生产的要求。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在正常运营期间，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，不会给周围环境产生大的影响，项目对周围环境的影响是可以控制在环境保护许可的范围内，因此从环境保护的角度来看项目选址和建设是可行的。 2、减少污染的其它建议 ⑴按环保“三同时”要求落实各污染防治设施，并加强运行管理，确保所有污染源达标排放。 ⑵评价结论仅对以上的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置负责。若项目的产品方案、生产工艺、厂址及厂区总平面布置发生大的变化时，应另行评价。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日