东莞市铭辉喷砂机械有限公司专业生产，维修各种，手动，自动喷砂机，抛丸机，空压机。喷砂机(抛丸机)配件：喷枪，碳化硼喷嘴，砂管，手套，喷砂服。喷砂机（抛丸机）砂料：玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，黑刚玉，钢砂，不锈钢丸。（承接各种大，小型喷砂，抛丸加工），所有电器控制元件及主要零件均采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。

| 产品类别： | MH-履带式抛丸机 |
| --- | --- |
| 产品名称： | MH-履带式抛丸机 |
| 产品型号： | MH-Q324 |

产品使用范围

履带式抛丸强化表面，适用于对各种零件表面处理。各种金属铸件表面粘砂清理，黑色金属零件的表面除锈。冲压件表面毛刺倒钝，锻件和热处理工件的表面外理以及弹簧表面的晶粒细化等均可通过该系列设备的抛强化工艺来实现。

其应用范围文广，主要有铸造厂、自行车零件厂、汽车配件厂、摩托车配件厂、有色金属压铸件厂等。经抛丸处理后的工件可获得很好的材料本色，也可以成为金属零件表面发黑、发兰、钝化等工艺的前道工序，同时又可为电镀、油漆等涂饰提供良好的基面。通过本机器抛丸处理后的工件可减少拉应力，同时使表面晶粒细化，促进工件表面强化，增加其使用寿命。履带式抛丸机工作噪音小、灰尘少、生产效率高、同时弹丸可自动回收利用，耗材少、成本低、是现代企业理想的表面处理设备

技术参数 型号、规格 Q324 Q326 Q3210 Q3220 抛丸室尺寸 ∮400×650mm ∮500×750mm ∮600×900mm ∮600×1100mm 抛丸室容量 50L 80L 100L 200L 抛丸能力 40kg/min 80kg/min 100kg/min 160kg/min 提升分离量 2t/h 6t/h 6t/h 9t/h 丸砂分离方式 风选 过滤筛+风选 过滤筛+风选 过滤筛+风选 集尘风量 800m3/h 1600m3/h 2000m3/h 2000m3/h 总功率 5．84kw 6．4kw 10．85kw 16．5kw 设备外形尺寸 1400× 1350× 2450mm 2700× 1390× 2900mm 1650× 1850× 3400mm 2000× 3200× 4000mm 工件单件重量 ≤5kg ≤10kg ≤10kg ≤15kg 抛丸轮数 1 1 1