政府采购招标项目

国内公开招标文件

(全册)

招标编号：NBITC-20173047G-BL003

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统

采购及安装项目（重发）

招标人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：二〇一七年一月

投标文件必须书本装订，不能活页。

技术标与商务标必须分开包装，

技术标中不得体现价格。

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标资料表	3

第三部分  投标人须知	7

第四部分  评标方法	16

第五部分  招标货物清单及技术规格书	20

第六部分  投标文件格式	35

第七部分  合同条款	53

# 第一部分  招标公告

发布日期：2017年1月12日

公告期限：2017年1月12日至2017年1月19日

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市国际招标有限公司受宁波市北仑区公共项目建设管理中心的委托，现就宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目进行公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。

1、招标编号：NBITC-20173047G-BL003

2、招标方式：公开招标

3、招标货物名称、数量、技术参数：

货物名称：太阳能光伏发电系统   数量：1套  预算：人民币500000.00元

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备资格审查条件：

4.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

4.2、本项目特定资格条件为：

（1）投标人必须是光伏组件的制造厂家或代理商（代理商必须提供光伏组件制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书原件）；

（2）本项目不允许联合体投标，实行资格后审。

5、购买招标文件时间：2017年1月12日至2017年1月19日（节假日除外），北京时间每天上午08:30-11:00，下午14:00-17:00。

6、购买招标文件地点：宁波市国际招标有限公司招标三处（宁波市江北区正大路正大巷32号309）。

7、招标文件售价：标书售价为300元人民币，招标文件售后不退。

我公司采购文件全部电子文本形式出售；潜在供应商可选择到我公司现场购买、网上或微信方式购买，如需网上或微信购买，请另付50 元人民币信息服务费，并请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

7.1、网上和微信方式购买标书流程：点击进入说明。

7.2、购买标书地点：宁波市国际招标有限公司305室。

联系电话：0574-87386429；传真：0574-87642508。

温馨提示：供应商/投标人付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商/投标人的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商/投标人将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。”

8、投标保证金：人民币 10000.00元整，保证金缴纳到账截止时间：2017年2月3日16：00（北京时间）。

9、投标文件截止时间和递交地点：

投标文件递交时间：2017年2月7日09:00—09:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2017年2月7日09:30（北京时间）

投标文件递交地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

所有的投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前递交到招标文件规定的地点，逾期提交的投标文件的将被拒绝，不接受邮寄方式提交投标文件。没有购买招标文件的供应商不能参加投标。

10、开标时间和地点：

开标时间：2017年2月7日09:30（北京时间）

开标地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

11、有意向的潜在投标人若需对本次招标提出询问，请与宁波市国际招标有限公司联系（有关技术规格方面的询问请用信函或传真的形式）。

12、投标人应予投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）上成功注册，否则投标人将不能被确定中标，由此产生的后果将由投标人自己负责。

13、联系方式

招标人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：北仑区长江路1166号行政大楼B座七楼

联系人：姚工

电话：0574-86781454

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司（招标三处）

地址：宁波市江北区正大巷32号   邮编：315020

联系人：章海波、翁伟冬、张敏恒

电话：0574－87295348、87629230

传真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

# 第二部分  投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 招标人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 地址：北仑区长江路1166号行政大楼B座七楼 联系人：姚工 电话：0574-86781454 |
| 2.2 | 项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目 |
| 2.3 | 合格的投标货物来源：国内 |
| 2.4 | 招标机构名称：宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区正大路正大巷32号 联系人：章海波、翁伟冬 电话：0574－87295348 87629230 传真：0574－87388460 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| *2.5 | 投标报价： 本项目工程总价为最终交付使用价（即交钥匙工程）。工程总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：包括设备基础、设备材料价格、运杂费、二次搬运费、安装、并网、调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训及总包服务费（合同总价的2%）、验收、招标服务费、完成并网相关手续及办理政府节能补贴申请手续等全部费用； *项目最高限价：人民币500000.00 元，超过最高限价的投标作无效标处理。 |
| *2.6 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| *2.7 | 资格标准： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定； 2、本项目特定资格条件为： （1）投标人必须是光伏组件的制造厂家或代理商（代理商必须提供光伏组件制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书原件）； （2）本项目不允许联合体投标，实行资格后审。 |
| *2.8 | 投标保证金金额：（人民币）10000.00元整；通过投标人的基本账户以转帐支票（仅限宁波大市区范围）、银行汇票或银行汇款方式在2017年2月3日16：00时前汇入并到账，否则作无效标处理： 收款单位：宁波市国际招标有限公司 帐 号：94090154800000191 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内保持有效。 中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据（税务部门印发的）退取。 未中标投标人的投标保证金在中标公示通知发出后原额退取。 |
| *2.9 | 投标保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。 |
| *2.10 | 投标有效期： 90 天 |
| 2.11 | 正本： 1 份、副本：4份、电子文档：1份（电子文档须包含投标文件所有内容一套，如有矛盾以书面投标文件为准）； |
| 2.12 | 投标截止和开标时间：2017年2月7日09:30 投标书递交至：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼） |
| 合 同 条 款 资 料 |
| 2.13 | 履约保证金金额：/ |
| 2.14 | 履约保证金形式：/ |
| 2.15 | 交货地点：宁波市北仑区宁波职业技术学院援外大楼工地现场 交货期及安装期：合同签订、接甲方通知后1个月内交货、完成安装调试并具备验收条件； |
| 2.16 | 应提供的伴随服务： 安装、调试、培训、提供竣工验收资料、交付后技术支持等，详细内容请见招标文件技术规格部分。 |
| 2.17 | 质量要求：一次性验收合格，并配合总包确保“甬江杯’,争创“钱江杯”。 |
| 2.18 | *质保期：最终验收合格之日起24个月； 供应商保证所提供的货物时符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，如发生所供的货物与合同不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。在所供货物交付时，供应商必须向招标人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |
| 2.19 | 售后服务：维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。 |
| 2.20 | 付款方法和条件： 货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额50%的货款；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额45%的货款；合同金额的5%余款（无息）在产品保修期满后，买方在卖方出具使用单位书面签字盖章确认的质量保证金退还函后30天内一次性付清。 卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |
| 2.21 | 踏勘现场：本项目不统一组织踏勘现场。各投标人应自行现场踏勘，以便获取本项目编制投标文件所需的所有数据。踏勘现场发生的费用自理，并不得损害招标人利益。 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.22 | 按照招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的内容和金额签订合同。 |
| 政府采购供应商注册规定 |
| 2.23 | 根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡符合以下条件的投标商，均应通过宁波市政府采购网，进行注册，按规定审核后，登记加入“宁波市政府采购供应商库”。需符合的条件为： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 进入宁波市政府采购网www.nbzfcg.cn注册，并将盖章的资料送至宁波市政府采购中心，请务必在开标前注册成功。 |
| 招 标 服 务 费 |
| 2.24 | 1、本项目招标代理费由中标人支付，中标人须在领取中标通知书前向招标代理人支付招标代理费，招标代理服务费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，下浮20%向中标供应商收取招标服务费。 2、中标供应商在本公司发出传真通知5个工作日内向本招标公司支付招标服务费，并领取中标通知书。 3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 中标服务费的收取标准：（按差额累进法计算） 中标金额（人民币）： 100万及以下 费率 1.5% >100万-500万 费率 1.1% >500万-1000万 费率 0.8% >1000万-5000万 费率 0.5% >5000万-10000万 费率 0.25% 例：中标金额610万的中标服务费计算 （100×1.5%+（500-100）×1.1%+（610-500）×0.8%）×80%=5.4250万元 |

注：招标文件中加*号为关键指标，如有偏离将导致废标。

# 第三部分  投标人须知

投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

一．投标人和投标货物

1.合格的投标人

1.1对投标人资格的基本要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 本项目对投标人资格的专门要求

（1投标人必须是光伏组件的制造厂家或代理商（代理商必须提供光伏组件制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书原件）；

（2）本项目不允许联合体投标，实行资格后审。

2.合格的投标货物应该是：

在中国境内出产的或者在境外出产已在中国海关完税的可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行生产、经营许可证制度或生产注册证制度的货物，则应具备相应有效的证书，并在投标文件中提交这些有效证书的复印件。

3. 投标人代表

3.1若投标人代表系企业法定代表人，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证和营业执照副本供备查。

3.2如果投标人代表不是企业法定代表人，则须持有《法定代表人授权书》并提供本人身份证供备查。

4.投标费用

4.1无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

二．招标文件

5.招标文件构成

5.1《招标文件》由招标公告、投标资料表、投标人须知、评标方法、招标货物清单及技术规格书、投标文件格式、合同条款等内容组成。

5.2投标人应认真阅读《招标文件》的全部内容。投标人不按《招标文件》要求提供投标文件和资料，可能导致投标无效。

5.3《招标文件》中标注有“*”号的为要求投标人作实质性响应的重要商务或技术条款，投标人的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

6.招标文件的澄清和修改

6.1、招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间前十五日内，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前三日内告知所有招标文件受收人，并要求回执确认。

6.2、供应商对招标文件有异议应在采购响应截止时间五日前书面提出，招标人应在采购响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有采购文件收受人，并要求回执确认，并视情况决定是否延长采购响应截止时间，逾期提出的，采购组织机构可不予受理。

7.对招标文件的异议

购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间五日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

三．投标文件的编制

8. 投标文件的组成：投标文件由技术标（技术资信部分）（含公司的资格证明文件、经营及基本情况、售后服务等）和商务标两部分组成。

8.1商务标：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标分项报价表（格式见附件）；

（4）投标单位声明函（格式见附件）；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

8.2技术标（技术资信部分）：

（1）投标人营业执照复印件加盖公章（如为代理商投标，还须提供投标产品制造商的营业执照复印件加盖制造商公章，原件备查）；

（2）投标人税务登记证复印件（加盖公章，原件备查）；

（3）组织机构代码证复印件（加盖公章，原件备查）；

（4）投标人在宁波地区具有售后服务机构（售后服务承诺书）

售后服务要求：（1）若投标人是宁波地区公司需提供营业执照复印件加盖投标人公章；（2）若投标人是宁波地区以外公司，其在宁波地区有分公司的，提供宁波分公司营业执照复印件加盖分公司公章，投标时提供宁波分公司营业执照原件备查；若没有分公司的，宁波地区应有厂家售后服务机构，投标时提供制造商出具的有关售后服务授权书和该售后服务机构的营业执照复印件并加盖该售后服务机构的公章；（3）若投标人在宁波地区没有相关售后服务机构的，必须在投标文件中承诺在中标（成交）公示后7个工作日内在本地设立售后服务机构。

注：“供应商应当在中标（成交）公示后7个工作日内在本地设立售后服务机构，否则视为放弃中标（成交）资格，由排名次之的中标（成交）候选供应商替补，以此类推”。

（5）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见附件）；

（6）投标人资格声明（格式见附件）；

（7）制造商资格声明（格式见附件）；

（8）第一部分招标公告中第4条资格标准要求提供的资料

投标人必须是光伏组件的制造厂家或代理商（代理商必须提供光伏组件制造厂家出具的针对本项目的唯一授权书原件）；（授权书格式见附件）；

（9）商务条款偏离表、技术条款偏离表（格式见附件）；

（10）“表B  招标货物技术规格及要求表”响应对照表；

（11）提供2013年1月1日至今，投标人所有的单项合同金额在人民币50万元（含）以上的屋顶光伏发电设备供货安装业绩（提供合同复印件，原件备查）

注：其他评分标准相关资料复印件（须加盖制造商公章）；

（12）产品的质量保证期、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺及距买方最近的服务网点的详细介绍；

（13）提供光伏发电设备主要组件制造商针对本项目的售后服务承诺书，格式自拟。

（14）供货计划、工期保证措施及工期奖罚承诺及对发生质量问题后的处理承诺；

（15）产品的技术规格书（不允许仅用样本代替）和产品样本资料；

（16）投标企业介绍（格式自拟）；

（17）针对本项目的完整施工方案和图纸深化方案（格式自拟）；

（18）投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

（19）投标人提出的合理化建议及优惠承诺（格式自拟）；

（20）投标人认为必要的其它资料；

8.3上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容，并具签署投标人名称(加盖公章)及授权代表签字。

（1）投标货物技术规格书: 详细阐述整机及各部件的技术规格、参数、性能；投标产品的图纸以及安装图纸。

（2）技术培训方案：针对招标文件的要求，详细列述培训计划，包括培训时间、地点、买方培训人员数量、培训内容、培训目标、培训教员的简历等。

（3）质保期及售后服务承诺：针对招标文件的要求，对质保期、保修范围、售后服务响应时间、维修时间、质保期满后的维修及服务方法等内容作出承诺，提供保期满后维修费用的价格表(表中列述维修所需的全部零部件价格及人工费用)。

8.4投标文件在提供对投标产品技术规格响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

投标文件对加注“*”号的关键技术性能要求和技术参数的应答，必须提供制造商提供的相关技术支持资料(加盖制造商公章)。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，不符合本要求的，视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

8.5投标文件中所使用的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9.投标文件编写及装订

*9.1《投标文件》一式五份。其中正本一份，副本四份、电子文本一份。

9.2投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印（产品样本及规定的复印件除外），在封面上注明“正本”字样。副本内容、格式应与正本相一致，可采用正本的复印件，在封面上注明“副本”字样。

9.3本章第8条中要求按规定格式填写的表式，应统一按规定内容填写。

9.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.5投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或授权代表的签字或盖章。

9.6投标文件按本章第8条所列的顺序放置，并有目录索引，以便于查询、审阅。

*9.7投标文件以A4纸规格装订成册（图纸除外），成册后的投标文件不得有活页现象。

*9.8投标文件应分技术标和商务标（商务标含电子文档1份），技术标和商务标部分须分别装订成册，分别装袋密封，并在密封袋上均应标明招标编号、招标项目名称、投标人名称， “技术标”或“商务标”，“《投标文件》××标  开标时启封”等内容，并有投标人盖章以及法定代表人或授权代表的盖章（或签字），（格式见附件）。

*10.投标文件的签署及规定

10.1投标人名称应填写全称，同时加盖公章。

10.2投标文件必须由法定代表人或授权代表签署，并逐页加盖公章。

10.3投标人必须保证投标文件所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2本项目工程总价为最终交付使用价（即交钥匙工程）。工程总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：包括设备基础、设备材料价格、运杂费、二次搬运费、安装、并网、调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训及总包服务费（合同总价的2%）、验收、招标服务费、完成并网相关手续及办理政府节能补贴申请手续等全部费用；

11.3投标人应按招标文件规定的格式填写“投标报价书”。

11.4对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向招标人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在报价书中对此作出承诺。

12.投标保证金

12.1投标人应在投标截止时间前按照招标文件第二部分2.8条规定的投标保证金金额提交投标保证金。

12.2招标人可以拒绝接受未提交投标保证金的投标人的投标文件。

12.3投标保证金应采用下列形式之一种：

银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）

12.4中标人的投标保证金在与买方签订了合同和交付中标服务费后，凭合同复印件和收据（税务部门印发的）退取。未中标投标人的投标保证金在中标公示发出后，凭收据（税务部门印发的）原额退取。

12.5 退取（还）投标保证金时，投标人应先予以申请，明确退款方式及提供银行账户，并开具税务部门印发的收据。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件。

(2)中标通知书发出后，中标人擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的。

(3)中标人未按规定提供履约保证金。

(4)中标人未按期与招标人签订中标经济合同。

(5)投标人提供虚假材料谋取中标、成交的。

12.7中标人不按本须知规定支付招标服务费的，本招标代理公司有权扣没其投标保证金，并向其追索未付足部分。

13.投标有效期

13.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将导致投标无效。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

四．投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

*14.1投标文件应按以下方法分别装袋密封

投标文件的技术标和商务标均提供正、副本共五份（正本一份，副本四份），分别装订成册，并将技术资信部分和商务报价部分（商务报价部分含电子文档）分别装袋密封。封口处应有投标人公章及投标全权代表签字或印章。封面上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、投标人地址。并分别注明“技术资信部分”、 “商务报价部分”、“开标时启封”等字样。

14.2投标人未按照上述要求密封包装，招标人有权拒绝接受投标。

14.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记而造成《投标文件》误启，招标人概不负责。

14.4通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件（投标文件包括资格证明文件以及投标人认为有必要提交的其他资料）按上述要求可靠密封。招标代理公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

15.投标截止时间

15.1投标文件必须在投标截止时间前送达《招标文件》指定的投标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，以书面或传真的形式，通知所有招标文件受收人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。推迟投标截止时间一般应在投标截止时间三日前告知所有招标文件受收人。

15.3对投标截止时间以后送达的投标文件，招标人不予接受。

15.4投标截止时间和投标地点见第一部分 招标公告。

16.投标文件的修改和撤回

16.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标文件补充、修改的内容应具有投标人盖章和授权代表签署，并作为投标文件的组成部分。

16.3投标文件补充、修改的内容必须在投标邀请规定的投标截止时间和投标地点密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

16.4投标人撤回投标应以书面的形式通知招标代理机构，撤回投标通知必须由法定代表人或授权代表签署。

16.5开标后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

五．开标与评标

17.开标

17.1招标代理机构在“投标须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

17.2开标顺序为先开技术标，技术标评审结束后再开商务标，然后进行商务评议并汇总。

17.3开标后先进行投标人资格审查。资格审查未通过的单位将不予开启商务标。

17.4商务标开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标代理机构认为合适的其他内容。

17.5由于投标人的过失，导致招标代理机构在开标时没有启封和没有读出的投标文件（包括按照本须知第14条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将退回给投标人。

17.6招标代理机构将做开标记录。

18.评标委员会

18.1依据《中华人民共和国政府采购法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济专家组成，并按规定在相关专家库随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

19.投标文件初审（即投标书响应性的确定）

19.1投标文件初审分为符合性检查和投标资格检查。

(1)符合性检查。依据招标文件规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、资格证明文件格式符合性和有效性进行审查，以确定投标是否完整和有效。

(2)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件格式、符合性和有效性、投标保证金符合性、投标有效期符合性、经营范围的符合性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.2在投标文件初审时，符合性、资格性出现重大偏差的投标文件将被废标。重大偏差内容见第四部分评标办法。

19.3招标人允许修改投标文件中不构成重大偏差的细微偏差，即投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.4招标人对投标文件的判定，只依据投标文件本身的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

19.5未通过初步审查的投标，不进入后续的各项评审。

20. 商务评定和技术评定

20.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法，对通过初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2评标办法见本招标文件第四部分。

21.投标的澄清

21.1评标过程中评标委员会有权就投标文件内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2有关澄清的答复，投标人应以书面形式提交，并有投标授权代表的签字或盖章。该答复将作为投标内容的一部分。

21.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件的实质内容。

21.4若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

22.采购方式变更

22.1政府采购的国内公开招标，采购响应截至时间至或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标人有权全部或部分终止招标。经政府采购监管部门审批后，招标人可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判方式采购。

22.2招标人改用竞争性谈判采购的，应经所有参与响应供应商的书面确认，同意参加谈判的供应商应在规定时间内进行二次报价。

22.3招标人将从评标委员会提出的中标候选人或成交候选人中确定中标供应商或成交人。

23.推荐中标人

按照评标办法的规定，推荐评标结果排序第一的投标人为中标侯选人。

24.评标过程保密

24.1开标之后，直到授予中标人合同时止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等情况，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

24.2在评标过程中，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25. 中标公示、定标

25.1 根据招标人确认的评标结果，招标代理公司在宁波政府采购站点（www.nbzfcg.cn）、宁波市北仑区招标标中心网（http://ztb.bl.gov.cn/）和宁波市国际招标网（www.nbbidding.com）上进行中标公示，公示期为1个工作日。

25.2中标公示期满无质疑，推荐中标人即被确定为中标人。

25.3若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名第二的投标人为中标人或重新招标。。

六．授予合同

26.授予合同

26.1 招标人将向中标人发出中标通知书，把合同授予经评标确定的中标人。

26.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

26.3中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

七. 投标人应予投标截止期前在宁波市政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）上成功注册，否则将不予推荐中标，由此产生的后果将由投标人自行承担。

# 第四部分  评标方法

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

二. 评标组织

评标委员会：招标人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由招标人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

1、采购机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。投标人的法定代表人或全权代表应携带本人身份证出席开标会议，开标会议由采购机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2、本项目先开启技术标，技术标评议结束后再开商务标。

3、按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

四.评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人投标文件进行打分并排序。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，打分后取算术平均分（小数点后保留一位小数）。

4.中标原则

（1）技术、商务分相加汇总后，根据总得分高低顺序排名，得分最高者即为预中标人。

如遇投标人得分相同，则投标人的投标报价低者优先；如投标人的投标报价也相同，则技术总得分高的优先；如技术得分也相同，则由招标人抽签决定。

（2）如评标过程中有特殊情况，由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

采购机构将中标结果在招标公告发布的网站上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

6．评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

重大偏差表

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未按规定提供投标保证金的投标文件。 |
| 2 | 投标有效期不足。 |
| 3 | 未按照招标文件要求密封、签署、盖章。 |
| 4 | 资格证明文件不全或无效的。 |
| 5 | 未按规定提供投标函、开标一览表、分项报价表的投标文件。 |
| 6 | 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件。 |
| 7 | 任何对招标文件带“*”号的重要商务、技术条款的偏离和未作实质性响应，都将直接导致废标。 |
| 8 | 投标报价超过最高限价的。 |
| 9 | 未对招标文件作出实质性响应的，或者投标文件的组成存在较大缺陷，不符合招标文件规定的要求。由全体评委出具书面意见确认。 |
| 10 | 投标产品的技术规格和性能存在较大偏离，不能符合实际使用要求。由全体评委出具书面意见确认。 |
| 11 | 交付期、质保及售后服务存在较大偏离，不能符合采购使用要求。由全体评委出具书面意见确认。 |
| 12 | 投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标文件中出现重大漏项、漏量的。由全体评委出具书面意见确认。 |
| 13 | 投标人的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者提供的相关证明，评委会不予认可的。 |
| 14 | 投标文件附有招标人不能接受的条件。由全体评委出具书面意见确认。 |
| 15 | 存在串标、抬标或弄虚作假情况的。 |
| 16 | 法律、法规规定的其他应作无效响应的。 |

评分标准（兼评委打分表）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |
| 技术 标 50分 | 技术指标响应性（16分）：完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的得16分；每负偏离一条未打*号的技术指标扣2分；扣完为止； |  |  |  |
|  | 太阳能光伏发电系统配置完整性（8分）：评标委员会对太阳能光伏发电系统的配置完整性进行评议，被评为“优”的，得7.0-8.0分；被评为“中”的，得4.0-6.9分；被评为“差”的设备得1-3.9分； |  |  |  |
|  | 太阳能光伏发电系统性能稳定性（8分）：评标委员会对太阳能光伏发电系统的性能稳定性进行评议，被评为“优”的，得7.0-8.0分；被评为“中”的，得4.0-6.9分；被评为“差”的设备得1-3.9分； |  |  |  |
|  | 太阳能光伏发电系统先进性（8分）：评标委员会对太阳能光伏发电系统的先进性进行评议，被评为“优”的，得7.0-8.0分；被评为“中”的，得4.0-6.9分；被评为“差”的设备得1-3.9分； |  |  |  |
|  | 投标人的业绩（3分）：投标人自2013年1月1日至今，单项合同金额在50万元以上的屋顶光伏发电设备供货及安装项目的业绩，每提供1个得1分，最多得3分（投标文件中提供合同复印件加盖公章，开标时提供原件核对，未提供原件的不得分）。 |  |  |  |
|  | 售后服务承诺（7分）：评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的，被评为“优”的，得6-7分；被评为“中”的，得3-5分；被评为“差”的得0-2分； |  |  |  |
| 价格分 50 分 | 本次招标最高限价为：人民币500000.00元，超过最高限价的作废标处理。 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |  |

# 第五部分  招标货物清单及技术规格书

# 一、招标货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术特征 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光伏发电设备 |
| 1 | 光伏组件 | 250Wp |  | 片 | 180 |
| 2 | 光伏支架 | 镀锌型钢 | / | 米 | 1批 |
| 二 | 逆变设备 |
| 3 | 并网逆变器 | 总体功率不小于45kW，具体配置由投标人结合项目实际情况自行考虑 | 华为、景浪、燎电科论 | 台 | 1套 |
| 4 | 汇流箱 | 配置由投标人自行考虑 | 特变电工、正泰、许继 | 台 | 1 |
| 三 | 电气设备、材料 |
| 5 | 并网计量箱 | 45kw，具体要求详见配电房图纸 | / | 只 | 1 |
| 6 | 光伏专用电缆 | 配置由投标人自行考虑 | / | 米 | 1批 |
| 7 | 电力电缆 | 配置由投标人自行考虑 | / | 米 | 1批 |
| 8 | 防雷接地系统 | 满足相关规范要求 | / | 套 | 1 |
| 9 | 电缆 、保护管、桥架及其他辅材 | / | / | 米 | 1批 |
| 四 | 监控、通讯设备 |
| 10 | 数据采集器 | RS485通讯、wifi通讯 | / | 套 | 1 |
| 11 | 节能环保展示装置 |  | / | 套 | 1 |

二、总则及须知

投标方要仔细阅读招标文件，认真填写投标文件，详细提供以下各表中买方所要求的全部资料，供评标。列出设备的概况，投标方必须注明所供货物的技术规格，并注明与招标文件要求的差异。如果不列出差异，而且投标文件中没有资料或样本对该项技术参数作出具体应答,则等于声明该项指标有偏离。

2.1. 当地电源标准

2.1.1 电源频率：50Hz。

2.1.2 电源电压：单相220V，三相380V。

2.2. 技术文件

2.2.1 投标方应提供详细的技术资料，操作手册，维护手册及有关的图纸，图表（如接线图、备件清单、质保书、安装图纸等）。

2.3. 交货地点：

2.3.1 投标方应按“报价清单”交货。

2.4. 交货期：

2.4.1提前交货可以接受，但评标中不给以优惠。

2.5. 投标价格

投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明。除此之外的任何报价均不视为有效投标报价。

2.6. 检验

2.6.1 买方有权在设备组装期间到卖方的工厂检验设备及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂检验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

2.7. 零备件及选件

2.7.1 投标方应给出供设备质保期内使用的零备件、专用工具的报价、技术规格，包括设备运转需要的辅助材料和润滑剂，这是买方随设备一起购置的部件，报价应包括在投标价中。

2.7.2投标方还要按买方要求，推荐供设备5年使用的易损件的规格、数量、品名并报出价格，其价格应在设备交货后一年内有效。这些备件供买方选购，价格不应包括在投标价中。

2.8. 选购件及实验仪器

2.8.1投标方应报出推荐的设备选购件及设备所用实验仪器的名称、技术规格、数量、商标及报价供买方选择，此外还应提供仪器可靠性和耐用性的证明书。选购件及实验仪器的价格不应包括在投标报价中，如果买方选购，价格应加在合同总价中。

2.9. 内陆运输

2.9.1 投标商在投标价中应已包含。

2.10. 保险

2.10.1投标商在投标价中应已包含。

2.11.安装与验收

2.11.1卖方负责培训操作人员和管理人员，买方有权替换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

2.11.2卖方应在设备安装完毕后配合设备的调试，并应在规定的期限内调试完毕，调试包括对单台设备进行的单机试运转和对整个系统设备进行的系统联动试运转工作的调试，其费用包括在投标报价中。

2.11.3 验收：

履约验收按《北仑区（开发区）政府采购合同履约验收管理暂行办法》执行。

2.12. 环境保护条件

2.12.1 投标方应对设备在运行时最大噪音等级（分贝）和抗电磁干扰功能给予明确的答复。

2.12.2 投标方提供的设备应能符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

表A  投标货物概况

| 货物名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 2013年 以来 工程 业绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 | 联系电话 |
| 专利技术或产品特点描述 |  |

# 招标范围及技术规范

## (一) 概  要

一、工程概况

本工程为宁波职业技术学院援外大楼屋顶光伏发电系统工程，根据建筑朝向及屋面可利用面积、光伏系统设计合理性及经济性，设置光伏组件面积297M2,采用250Wp光伏面板共计180片,总容量约为45kw。光伏面板设置在15层屋面上方混凝土网架上（屋面光伏面板布置详见屋顶平面图。

二、设计规范

《光伏发电站设计规范》                  GB50797-2012

《光伏系统并网技术要求》                GB/T 19939-2005

《光伏发电站接入电力系统技术规范》      GB/T 19964-2012

《民用建筑光伏光伏系统应用技术规范》  JGJ203-2010

《民用建筑电气设计规范》                JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》                  GB50052-2009

《低压配电设计规范》                    GB50054-2011

《建筑防雷设计规范》                    GB50057-2010

其他有关国家计地方的现行规程、规范

三、工程界面

全套光伏系统由中标人在招标人提供的图纸及现场实际情况进行深化设计后确定（深化设计图纸需经设计单位及业主确认后方可实施），各投标人应自行组织现场踏勘，除混凝土网架已由业主委托总包单位实施完成外，光伏面板基础制作及固定、设备支架、管线铺设、设备安装、防雷配套等均由中标人完成，全套光伏发电系统接入专用变配电房内且并网，全部线路接入由中标人负责完成。

四、项目说明

整个并网光伏系统发电总容量为45KW，预计铺设180片250W光伏组件。本系统采用分块发电、集中并网方案，将系统分成多个并网发电单元，每个并网发电单元通过汇流箱接入并网逆变器。并网接入电压形式采用低压0.4kv并网接入，就近接入建筑物内的专用变配电房，最终实现整个并网发电系统并入0.4kv低压交流电网。

五、技术要求

表B-1设备技术要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多晶硅电池组（250wp/片） |  |
| 1.1 | 标准测试条件下的标称参数： 峰值功率 250 WP 开路电压（Voc） 37.0 V 短路电流（Isc） 8.78 A 工作电压（Vmppt） 29.5 V 工作电流（Imppt） 8.76 A 生存温度 -40 -- +85 ℃ 标称工作温度（NOCT）46 ℃ |  |
| 1.2 | 标称工作温度下的性能参数： 峰值功率 181.7 WP 开路电压（Voc）34.3 V 短路电流（Isc） 7.11 A 工作电压（Vmppt） 26.9 V 工作电流（Imppt） 6.76 A |  |
| 1.3 | 太阳电池组件温度系数： 峰值功率温度系数 -0.45 %/K 开路电压温度系数 -0.32 %/K 短路电流温度系数 +0.05 %/K |  |
| 1.4 | 最大系统电压：1000VDC（IEC），600VDC（UL） |  |
| 1.5 | 工作温度范围：-40-+85℃ |  |
| 1.6 | 功率误差范围：0-+5w |  |
| 1.7 | 表面最大承压：2400Pa |  |
| 1.8 | 冰雹试验：25mm@23 m/s |  |
| 1.9 | 绝缘电阻：≥200MΩ |  |
| 1.10 | 组件防护等级：IP65 |  |
| 1.11 | 接线盒类型：JHB-5 |  |
| 1.12 | 接线盒防护等级：IP65 |  |
| 1.13 | 光伏电池片转换效率：17.1% 保证值：16.9%；填充因子：74% |  |
| 1.14 | 光伏电池组件转换效率：15.3% |  |
| 1.15 | 光伏电池组件单位面积功率：151.9W/m2 |  |
| 1.16 | 光伏电池组件单位面积重量：12.1kg/m2 |  |
| 1.17 | 面板材料及厚度：钢化玻璃 ≥ 3.2mm |  |
| 1.18 | 背面材料及厚度 ：TPE ≥0.368mm |  |
| 1.19 | EVA剥离强度（面板/背板）：≥40 N/cm2 |  |
| 1.20 | 电池组件要求接地 |  |
| 1.21 | 功率衰降 第1 年功率衰降率：≤3% 前10年功率衰降率：≤10% 25年功率衰降率：≤20% |  |
| 1.22 | 旁路二极管 反向击穿电压：45V 正向压降:0.5V 连续电流:15A 最大功耗:7.5W |  |
| 2 | 光伏支架：热镀锌槽钢（按电池组尺寸配套） 1项 |  |
| 3 | 逆变器：功率不小于45KW，具体配置由投标人结合项目情况自行考虑 |  |
| 4 | 并网计量柜：45KW定制 1套 |  |
| 5 | 电缆 、保护管、桥架：光伏系统集成所需的所有电缆。 1项 |  |
| 6 | 通讯软件：应采用RS-485方式通信，所配备的上位机控制软件应可以管理计量光伏系统的所有数据。 1套 |  |
| 7 | 防雷接地要求：光伏发电系统的所有部件及支架均应与接闪带采用4*25镀锌扁钢焊接 |  |
| 8 | 系统集成 1项 |  |
| 9 | 1、电缆、保护管、桥架投标方根据安装场地自行选配电缆、保护管、桥架，并在投标文件中进行明细报价。 2、交流配电箱根据发电系统自行设计、自行报价。 |  |

表B-2总体要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 1.1 | 系统集成包括但不限于光伏组件、安装支架、逆变器、电源汇流箱柜、升压装置、并网接入系统、避雷装置、监控及环境监测、监控系统、连接电缆及防护材料等设备及其辅助材料的设计、采购、系统集成、安装、调试和售后服务。 |  |
| 1.2 | 项目实施周期（工期）：合同签订、接甲方通知后1个月内交货、完成安装调试并具备验收条件 |  |
| 1.3 | 质量标准：按国家、行业、企业的最新规范标准进行检验，一次性验收合格，配合总包确保“甬江杯’,争创“钱江杯”。 |  |
| 1.4 | 招标人保留对采购货物进行调整的权力。 |  |
| 1.5 | 投标人保证提供符合本招标文件和工业标准的优质的光伏并网发电系统产品，并应详细列出产品的制造、试验标准。 |  |
| 1.6 | 本招标文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高者执行。 |  |
| 2 | 应遵循的主要现行标准 IEC 60891 对晶体硅光电器件测量特性I-V的温度修正和幅照度修正的方法 IEC 60904 光电器件 IEC 61173 光电功率发生系统过电压保护导则 IEC 61215-1993 晶体硅地表光伏电池组件 设计鉴定和定型 IEC II94 建筑物的电气安装 GB/T 6495.2-1996 光伏器件 第2部分：标准太阳电池的要求 GB/T 12632-1990 晶体硅太阳电池总规范 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求 IEC 60068-2 基本环境试验 第二部分：试验 IEC 61721-1995 光电模块对意外碰撞的承受能力（抗撞击试验） IEC 60364 建筑物的电气设施 IEC 60269-1 低压熔断器 |  |
| 3 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 成套设备主要技术数据 系统安装容量： 45kW 安装方式： 固定安装 |  |
| 4 | 设计要求 |  |
| 4.1 | 总则 |  |
| 4.1 | 光伏发电系统应由以下主要部分组成： －太阳电池方阵及相应支架； －太阳电池方阵用接线箱； －光伏功率调节器（逆变器）； －输出交流配电； －节能环保展示装置 |  |
| 4.1.1 | 光伏电池方阵： 光伏电池组件： －光伏电池组件选用多晶硅光伏电池组件,组件效率不低于15.3%； －通过TUV质量测试 －设计寿命≧20 年，衰减≦20%； －玻璃类型：淬火，低铁，专门用于太阳电池组件的玻璃； －边框：表面经阳极处理的铝合金，黑色； －光伏电池组件的封装应采用硅树脂密封； －光伏电池组件输出功率偏差在+3%以内； 太阳电池阵列： －光伏电池组件中每串输入有一个旁路二极管； －防护等级IP65 ； －支架：表面经热镀锌处理的钢型材，承受12级及以上台风风力； 光伏电池组件的表面应是由透光性能好的坚韧的玻璃制成。光伏电池组件应完全密封，光伏电池组件应能抵御当地的自然气候，如：风沙、潮湿、腐蚀及各种机械方面的损害，如：碰撞、弯折和震动等。 每个光伏电池组件应有从汇流盒引出的正负连接线，并带防水、防尘功能的正负接线插头。 光伏电池组件的连接及光伏电池组件连接线到汇流盒的输入之间应能防尘防水（至少满足IP65标准）。 光伏电池组件彼此之间应具有电气和机械的可互换性。某一光伏电池组件需移动和更换时，应无需特殊工具，在现场就很容易完成。 光伏电池方阵的支架应是防腐处理的钢型材制成，便于现场组装。光伏电池方阵支架应充分考虑，能适应现场气候条件和地理条件。光伏电池组件的安装倾斜角度采用固定方式，无需特殊工具或钻孔在现场就应可以用螺丝组装。 光伏电池组件技术指标要求： －电气匹配，在直射和散射时都能有效转换； －钢化玻璃罩能提供机械保护，提高光线的传送； －层之间的层叠状电路，能防潮、提高稳定性和电气绝缘； －坚韧的多层聚合衬板可耐磨，防破损和防潮； －轻便的铝合金架带有一到两套安装孔和用于接地螺丝安装的中央孔； －易于现场接线、安全、带保护能适合当地的自然环境； －带有旁路二极管，能减少功率损失或局部阴影而引起的损害； －光伏电池的正常工作温度为-40℃--+90℃； －玻璃、边框防眩光处理。 |  |
| 4.1.2 | 光伏电池方阵用接线箱: 光伏电池方阵用接线箱能够是将光伏电池组件串联后进行汇总输出用的装置，要求至少为4路输入，每路输入分别由直流断路器或直流保险、逆止二极管组成，接线箱内部设置有汇总铜排、输出直流断路器、浪涌吸收装置。接线箱应能抵御当地的自然气候，如：风沙、潮湿、腐蚀及各种机械方面的损害。 |  |
| 4.1.3 | 并网逆变器： 在本项目中并网逆变器功能应满足如下要求： 1）具有单独MPPT功能。 2）易于运行状态、发电数据管理；针对宁波地区的沿海环境条件，应配备安全性能更为可靠的数码管显示监视单元，实时显示系统的运行状态和发电数据的管理监视功能。 3）和谐电网，零电压穿越功能，有功功率连续可调（0~100%）功能，无功功率可调，功率因素范围超前0.8至滞后0.8 ； 4）为了适应用户外配相应的接收仪表能够直接显示当时的光伏并网发电系统发电功率，所以功率调节器的发电功率信号量可以采用4～20mA输出； 5）应具有成熟可靠的光伏发电的并网功能； 6）为充分的利用光伏资源，功率调节器应具有最大功率跟踪方式并网发电；并具有全自动工作及各种完善、可靠的并网保护功能。 7）应充分保证设备的散热可靠和稳定性能。 8）高效发电，采用最新IGBT模块，高效MPPT控制策略，提高系统发电量，高效SVPWM调制算法，降低开关损耗。 |  |
| 4.2.4 | 提供光伏发电系统计算机数据采集软件 该采集软件应为中文显示，可在Windows操作系统中运行，能够将每天、每月、每年的瞬时发电功率、发电量进行采集，而且还可以绘制出每天的发电功率曲线、太阳电池电压曲线。以上数据能够通过通讯自动保存在远程计算机的硬盘内。 |  |
| 4.2.5 | 节能环保展示装置: 显示装置为液晶电视，安装在室内，能够为人们展示光伏发电系统的发电参数数据如系统发电功率，日发电量，总发电量等数据。并能够提供系统的发电原理简图和一些环保说明的文字（例如安装光伏发电系统后CO2的减排量、燃油节省量、环境绿化贡献量等）等，充分体现环保、节能、减排的现代化意识和宣传色彩。 |  |
| 4.2.6 | 电源和内部连接电缆稳定性必须满足要求: 电缆应为XLPE绝缘，PVC屏蔽的铜芯电缆。埋地的电缆应为镀锌钢丝铠装电缆。 光伏电源系统的各装置间的电缆包括在供货范围内。 |  |
| 4.3 | 电路保护 -应有瞬时或长期过载保护电路。 -设备中应提供用于对负载侧的过流、短路保护的断路器。 -设备中应提供相匹配的浪涌保护装置。 -设备中应有预防太阳电池方阵组串之间相互影响的反向电流截断装置。 -应设置有匹配的防雷接地装置、接地极。 |  |
| 4.4 | 结 构 |  |
| 4.4.1 | 电子设备应装于固定在室内的柜内。柜的防护等级最小为IP30。 |  |
| 4.4.2 | 太阳电池方阵支架 |  |
| 4.4.2.1 | 光伏板阵支架上对每一块光伏板都要有其安装位置，能适合当地的自然环境和地理条件。自承式，能安装在混泥土基础或型钢上。 |  |
| 4.4.2.2 | 设要求方阵支架的安装通风性良好，结构结实、安全可靠，方阵布局合理，美观大方，方便维护；方阵支架应能够有足够的机械强度，能够抵御12级台风的要求，达到安全可靠的目的。 |  |
| 4.4.2.3 | 太阳电池方阵支架选用防腐的钢型材制造（要求进行二次热镀锌），所有焊接处应可靠焊接，避免松动，要求能够耐室外风霜雨雪等的侵蚀。 |  |
| 4.4.2.4 | 供货商应提供详细的构件尺寸，用简明的方式说明基础要求及推荐的安装固定形式。 |  |
| 4.5 | 导线标识 |  |
| 4.5.1 | 每根导线都要利用热塑绝缘层的颜色来标识，在每根导线的两端的25mm范围内涂有永久性标志。三相相线导线颜色为黄、绿、红，零线为蓝色，接地为黄绿双色。 |  |
| 4.5.2 | 每根导线要有数字标识和颜色两种标志，并且要和操作手册上的图表相对应，以便于故障定位和维修。 |  |
| 4.5.3 | 不能使用易损的标志。 |  |
| 4.6 | 电缆终端连接应用焊封的用尼龙包裹的圆环型连接器，标上导体的直径。截面大于70mm2的大载流电缆连接应采用镀锡或银的带夹钳式连接器。 |  |
| 5 | 电气要求 |  |
| 5.1 | 过载容量：光伏发电系统在40℃时都应能承受10%的过载。 |  |
| 5.2 | 可靠性：光伏发电系统在其使用寿命范围内应能可靠运行。 |  |
| 5.3 | 光伏发电系统应具有以下保护功能： -系统应有过流保护装置，以防持久的过载。在持续短路情况时，系统也应有合适的保护手段。 -当直流侧电压升高到功率调节器的设定值时，应停止工作，以保证系统设备的安全。 -当系统直流侧发生接地故障时，系统应立刻停止发电，以保证设备的安全运行。 -当市电网电压下降或上升到设备的保护设定时，发电系统应能立刻切断与市电网的联系。 -当市电网频率下降或上升到设备的保护设定时，发电系统应能立刻切断与市电网的联系。 -当市电网停电时应能立刻切断与市电网的联系，以防止光伏发电系统单独运行（孤岛效应）。 |  |
| 5.4 | 显示、警告功能 |  |
| 5.4.1 | 就地显示功能 A) 直流电压； B) 直流功率； C) 直流电流； D) 交流电压； E) 交流电流； F) 交流功率； G) 交流频率； H) 系统交流功率； I) 交流发电量； J) 系统发电功率； K) 系统发电量； L) 安全发电天数。 |  |
| 5.4.2 | 本地告警功能 A) 电网过欠压； B) 电网过欠频率； C) 直流过压； D) 交流过流； E) 过温； F) 直流接地； G) 逆变器过欠压； H) 应急输出过压； I) 直流欠压； J) 直流含量过高； |  |
| 6 | 成套及附件 提供本标书中所提到的作为光伏供电系统所有设备及如下部分，但不限于此： 内部连接电缆（包括电源、控制电缆）； 各种安装附件（包括电缆终端、螺栓、绑扎带等）； 安装所需的各种工具（正常和特殊扳手等）； 详细的安装、启动和维护手册。 |  |
| 7 | 供货范围 |  |
| 7.1 | 一般要求 |  |
| 7.1.1 | 保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标的要求。 |  |
| 7.1.2 | 提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本项目合同附件未列出和／或数目不足，仍须在执行合同时补足。 |  |
| 7.1.3 | 应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。 提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。 |  |
| 7.1.4 | 提供所供设备中的进口件清单、报关单，提供未用工具和仪器仪表清单、断路器附件清单及其它需要的清单。 |  |
| 8 | 技术资料及交付进度 |  |
| 8.1 | 一般要求 |  |
| 8.1.1 | 按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。所提供的资料均应为中文字。 |  |
| 8.1.2 | 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。 |  |
| 8.1.3 | 资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同签订后20天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经采购人确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的电子版图纸，正式图纸必须加盖公章或签字。 |  |
| 8.1.4 | 提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。 |  |
| 8.1.5 | 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，及时免费提供。 |  |
| 8.1.6 | 及时提供与合同设备设计制造有关的资料。 |  |
| 8.1.7 | 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻供应商关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如中标人技术人员进一步修改图纸，中标人应对图纸重新收编成册，正式递交采购人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。 |  |
| 8.2 | 资料提交的基本要求 |  |
| 8.2.1 | 投标阶段投标人必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸： a. 平面布置图 b. 基础图: 应标明设备的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。 c. 一次电气方案图、二次典型控制、保护图。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。 |  |
| 8.2.2 | 说明书的要求。 a. 设备的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 b. 系统内主要元器件如断路器及其操动机构、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。 c. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。 d. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。 |  |
| 8.2.3 | 图纸、说明书等资料的交付时间、数量见附表（1）: 提供的资料、图纸、试验报告（纸质、电子扫描件），但不仅限于表格内容 |  |
| 9 | 包装、运输和储存 - 设备运输的同时，设备内外必须清洗。全部的废物必须从每个部件内清洗出去。 -在运输中，设备必须适当支撑，所有的松动部件必须在运输中用板条箱包扎并且有合适的标记，当运输中有内部支撑件，必须清楚地标明“在测试和运行时，移开支撑件”。 -提供储存和管理的说明书，包括定期检查和或储存维护的说明书和上墙牌。 -按采购人要求提供长期储存的建议书。 -设备长度、宽度和重量等必须满足运输极限要求。 -每件设备的装配件上应附有一块防腐蚀的字迹清楚的铭牌，标有必需的设备信息，至少包括下述内容：制造厂名称、设备型号、重量及其它特殊维护说明。 -具体包装、运输和储存标准严格执行国家相关标准。 |  |
| 10 | 备品备件及专用工具 -提供备件清单，标识每个备件作用和使用范围，并指明需要更换部件的预期寿命。 -提供为了设备装配、调试、启动、运行和维修用的全部必须的专用工具和辅助设备，并提供清单。 |  |

附表（1）

| 序号 | 内 容 | 份 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 | 纸质2份、电子文件1份 |
| 1.1 | 总装示意图 | 纸质2份、电子文件1份 |
| 1.2 | 基础图 | 纸质2份、电子文件1份 |
| 1.3 | 一次电气方案图、二次典型控制保护图 | 纸质2份、电子文件1份 |
| 2. | 说明书（如进口产品需提供中文说明书） | 纸质1份、电子扫描文件1份 |
| 2.1 | 设备的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 | 纸质1份、电子扫描文件1份 |
| 2.2 | 系统内主要元器件的完整资料。 | 纸质1份、电子扫描文件1份 |
| 2.3 | 详细的润滑说明。 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 2.4 | 其它元器件的说明。 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 3. | 其他资料 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 3.1 | 系统设计、制造、试验所遵循的标准、规范清单 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 3.2 | 产品的质量文件 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 3.3 | 开关柜运输、包装贮存规定 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |
| 3.4 | 维修指南 | 纸质2份、电子扫描文件1份 |

商务条款

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：/ |  |
| 2 | 交货地点：宁波职业技术学院援外大楼工地现场 交货期及安装期：合同签订、接甲方通知后1个月内交货、完成安装调试并具备验收条件。 |  |
| 3 | 设备质量要求：按国家、行业、企业的最新规范标准进行检验，一次性验收合格，配合总包确保“甬江杯’,争创“钱江杯”。 |  |
| 4 | *质保期：最终验收合格之日起24个月； 供应商保证所提供的货物时符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，如发生所供的货物与合同不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。在所供货物交付时，供应商必须向招标人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 |  |
| 5 | 售后服务： 维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。 |  |
| 6 | 付款方法和条件： 货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额50%的货款；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额45%的货款；合同金额的5%余款（无息）在产品保修期满后，买方在卖方出具使用单位书面签字盖章确认的质量保证金退还函后30天内一次性付清。 卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |  |

# 第六部分  投标文件格式

以下为必须提供的投标文件规定格式，若没有提供规定格式，则投标人自拟格式。

格式一

投 标 函

致（招标代理公司） ：

（投标人全称） 授权（全权代表姓名、职务）     为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的 （招标编号、招标项目名称）招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行投标，在此：

1、提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标文件正本1份，副本4份；

- 投标文件电子文本1份；

2、提交的投标保证金为人民币  元，投标保证金为（形式）。

3、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标货物的投标总价为（大写）：    元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为招标人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话 ：           传真：

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：     年    月      日

格式二

投标一览表

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

| 序号 | 名 称 | 楼号 | 投标价合计 （人民币元） | 交货安装期、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投 标 声 明 |  |

注： 投标价含义与格式四“投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同，

“投标总价”应与格式一“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：     年   月    日

格式三

投标分项报价表

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：     年     月      日

*注：（1）报价表中不足或漏项部分，投标单位可自行扩充。

（2）“第五部分  招标货物清单及技术规格书”中的清单仅供参考，但作为所有投标供应商的报价基础，投标供应商提供的报价清单不得少于招标内容及图纸中所规定的货物及数量。如招标文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标供应商在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中；中标供应商有义务保证招标人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本系统无法正常运行，中标供应商必须免费提供。中标后，如无设计变更等因素，不得调整总价。

格式四

商务条款偏离表

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

| 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否响应，或者正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：  年  月  日

格式五

技术条款偏离表

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

| 条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否响应，或者正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标文件的技术条款栏应有具体说明文字不得以“响应” “完全响应”或“满足”几个字代替。投标人对应招标规格的应答和技术资料（或样本资料）两者缺一不可。无技术或样本资料支持该项技术参数，评标中该项参数可能被判定为偏离。

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：     年        月     日

格式六

驻项目现场工程技术、管理人员名单

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 专业 年限 | 现任职务 和职称 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位驻现场的技术负责、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均需列入。

投标人：（单位盖章）

投标单位法定代表人或被授权的代理人：（签字）

日期：     年   月   日

格式七

资格证明文件

（一）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等

（复印件并加盖公章）

- 法定代表人授权书

致 （招标代理公司）               ：

（投标人全称）      法定代表人 （姓名、职务）授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号） (项目名称)                   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字）：

移动电话：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

（三）投标人资格声明

投标人单位：（公章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  | 所属行业 |  | 电话 |  | 传真 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 邮编 |  | 单位类型 |  | 被授权代表 |  |
| 一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况 |  | 投标人声明 | 1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 2.我方提供（制造商名）的授权函1份正本、5份副本，我方代表该制造商，并受其约束。 |
| 二、单位概况 | 注册资金 | 万元 | 职工总数 | 人 | 上年主要经济指标 | 营业总额 | 万元 | 出口 | 万元 |
|  | 实收资本 | 万元 | 工程技术人员 | 人 |  |  |  | 国内 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 长期负债 | 万元 |  | 主要货物名称及产量 |  |
|  |  |  | 流动负债 | 万元 |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 | 型号 | 生产能力 | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） | 主要零部件（软件）名称 | 供货单位的名称和地址 |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

（四）制造商资格声明

（当投标人为代理商时需提供）

1． 名 称 及 概 况 ：

- 供 应 商 名 称：

- 总 部 地 址 ：

传 真 / 电 话 号 码：

- 成立 和 / 或 注 册 日 期：

- 实 收 资 本：

- 近期资产负债表（到 年月日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净    值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称      制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

（五）制造商出具的授权函

（投标人为贸易公司时需提供）

致：（招标代理公司）

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）

签字人姓名职务（印刷体）

签字人签名

说明：本授权书应是由制造厂家为本招标项目专门出具的正本。

（六）招标文件要求提供的其他资质证书、资料

（复印件加盖公章）

（七）投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

投标文件封面格式：

投 标 文 件

（技术标/商务标）

招标编号：NBITC-20163777G-BL029

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

投标人名称：     （盖章）

法定代表人或授权代表：   （签字或盖章）

日    期：

投标文件密封包装封皮格式：

致宁波市国际招标有限公司：

招标编号: NBITC-20163777G-BL029

投标文件

（技术标/商务标）

项目名称：宁波职业技术学院援外大楼屋顶太阳能光伏发电系统采购及安装项目

投标人名称:        （盖章）

第七部分  合同条款

合同编号：

设备采购安装合同

工程名称：   宁波职业技术学院援外大楼工程

采购标的：       屋顶太阳能光伏发电系统

买     方：   宁波市北仑区公共项目建设管理中心

卖     方：

签订日期：

设 备 采 购 合 同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心（以下称“买方”）的  宁波职业技术学院援外大楼工程 中的 屋顶光伏发电设备    经   （招标单位）        公司以     （招标文件）  进行公开招标。经评标小组评定，               (以下称“卖方”)为中标人，买卖双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

供货清单                                                单位:元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |

## 注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、安装调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、深化设计、技术培训及中标价的2 %的总包服务费等全部费用。

## 2、提供本合同备品备件，清单见附件。

## 3、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

2.交货期及承包范围

2.1交货及安装时间：合同签订、接甲方通知后1个月内交货、完成安装调试并具备验收条件

2.2交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指点的地点         。卖方负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2.3货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

2.4产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。

2.5安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

3.合同价及付款方式

3.1本合同金额为：     元（大写：人民币           元整）。

3.2货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额50%的货款；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过后30天内，买方向卖方支付合同金额45%的货款；合同金额的5%余款（无息）在产品保修期满后，买方在卖方出具使用单位书面签字盖章确认的质量保证金退还函后30天内一次性付清。

3.3卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术服务

6.1技术交底

6.1.1卖方须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得买方的认可。每逾期一天处心1000元违约金。

6.1.2技术交底工作包括向买方提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

# 6.2技术资料

6.2.1卖方在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）。

6.2.2在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交买方和设计人员。

6.2.3设备交货时，卖方应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

# 6.3技术培训：卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型产品，卖方还需就产品的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由卖方安排。

7.专利权

7.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.质量保证及售后服务

9.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方保留索赔的权利。

9.2本合同采购货物的保修期为光伏发电系统验收合格之日起    个月。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

9.3维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

9.4若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

9.5卖方如违反“保修期和售后服务承诺”中的有关内容，则给予每次扣除5%质保金的违约处理，直至质保金全部扣完为止。

10.检验

10.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

10.2货物运抵现场后，由监理方组织买方、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

10.3买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11.索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2如果在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

12.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。。

13.违约终止合同

13.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

13.2在买方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

13.3卖方因验收不合格更换货物或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

14.不可抗力

14.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.诉讼

15.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，双方均可按《中华人民共和国合同法》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.合同修改

16.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

17.合同附件

17.1与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18、廉政建设

18.1买、卖双方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

18.2卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年。

18.3双方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方出具通知书直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；工程竣工后二年内如发现卖方有违反廉政法规行为，买方有权从保修金追索扣款。

19.其它约定

买方若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

20.未尽事宜

20.1未尽事宜，双方协商解决，并就协商意见。

21.合同生效

21.1合同订立地点：宁波市北仑区

21.2本合同正本一式    份，双方各执    份，采购办及采购代理单位各一份，在双方签字盖章后生效。

买方：(公章)                     卖方：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

联系方式：（电话）                联系方式：（电话）

签订时间：    年   月   日