广环审批〔2018〕23号

广汉市环境保护局

关于延长壳牌（四川）石油有限公司德阳市

广汉德广加油站项目环境影响报告表的批复

延长壳牌（四川）石油有限公司：

你单位报送的《延长壳牌（四川）石油有限公司德阳市广汉德广加油站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目为2015年前建成的补办环评项目，在广汉市北外乡白鱼桥8组建设，占地1500平方米。项目内容及规模为：已建设加油区、站房、储油区及相关公辅设施，布设30立方米的埋地式单层钢质卧式储油罐4个（汽油罐3个，柴油罐1个）、加油岛5个及3台加油机（共计14把加油枪），设计总储油量为105立方米（柴油折半）。项目总投资233万元，其中环保投资47万元。项目为加油站项目，符合国家产业政策；选址根据延长壳牌（四川）石油有限公司取得的《国有土地使用证》，明确项目用地为其他商服用地，符合当地规划。根据《报告表》结论“项目已经采取的三废治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，严格执行三同时制度，则项目建设运营是可行的。”、专家评审意见“报告提出的环保对策措施有一定针对性，环评结论可信，总体上达到了报告编制规定的内容和要求，经修改完善后可上报审批。”，我局同意该项目按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目运营活动。

二、在项目运行环境管理中，你单位必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

（一）建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度，为确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放提供制度保障。

（二）建设有效的生活污水二级生化处理设施，确保生活污水经处理后达标排放。雨水经隔油池处理后外排。

（三）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。雨水隔油池废油、油罐清洗废物属危险废物，须落实专用容器收贮，交有危废处理资质的单位处置，其暂存区须落实防雨淋、防渗漏、防流失措施；含油废抹布、含油废手套和生活垃圾一并由环卫部门清运处理。

（四）加强对高噪作业点和高噪设备配套的消音、隔音、降噪及减振设施的维护，加强运营管理，确保厂界噪声达标排放。

（五）加强对已设置的密闭油气回收装置的管理和维护，确保挥发油气不影响周边环境。

（六）按分区防渗要求，落实好重点防渗区的防渗措施。按期实施双层油罐改造，规范设置地下水监测井，落实地下水监控监测计划，确保地下水安全。

（七）加强营运过程中环境保护管理工作，确保设施正常稳定运行，各污染物稳定达标排放，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。

（八）严格落实环境风险应急预案及防范措施，落实储油罐及输油管的防火、防渗、防腐蚀措施和责任制度，加强事故应急演练，杜绝因安全事故引发环境污染事故。

三、该项目运营后，废水来源为生活污水，不新增环境总量。

四、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则将依法处理。

五、该项目中防治污染的设施存在问题的，应当认真和及时整改完善，做到污染防治设施符合经批准的环境影响评价文件的要求，达到同步、稳定、有效运行，且不得擅自拆除或者闲置。建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制并依法公开验收报告，验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。如违反上述法律规定，将依法处理。

六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。

广汉市环境保护局

2018年1月30日