金狮-GL车型介绍

底盘部分：动力总成戴姆勒-克莱斯勒技术和日本进口变速箱、美国进口分动器；

分动器：标准装备为手动，电动选装，方便满足不同用户的需求；

越野性：选用分时四驱，两驱与四驱之间可以根据不同路况自由切换；

被动安全技术：安全吸能管柱、侧面防撞、先进的安全带结构设计；

车身部分：外型雄伟、豪放、线条流畅；

仪表：组合仪表分为4块，分别为电里程表总、发动机转速表总成、燃油表总成、发动机冷却水温表总成等；

金狮-GL性能参数表

| 性能参数 | BQ6510 |
| --- | --- |
| 驱动形式 | 4×4 | 4×2 |
| 外表尺寸 mm | 5100×1990×19 | 5100×1940×1875 |
| 轴距 mm | 2850 | 2850 |
| 轮距 mm | 1625/1615 | 1485/1500 |
| 最小离地间隙 mm | 230 | 210 |
| 最小转弯直径 m | 12 | 12 |
| 整车装备质量 kg | 2040 | 1650 |
| 整车最大总质量 kg | 2680 | 2250 |
| 轮胎 | LT275/70R16 | LT245/75R16 |
| 悬架形式 | 前：螺旋弹簧 后：螺旋弹簧 | 前：双横臂扭杆弹簧独立悬架 后：钢板弹簧 |
| 发动机型号 | C698QA | XC4G24 |
| 排量 L | 3.96 | 2.438 |
| 最大功率 Kw/rpm | 127/4500 | 90/4400-4800 |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 297/2600 | 205/2300-2600 |
| 油耗 L/100km | 13.5 | 11 |
| 最高车速 km/h | 158 | 140 |
| 乘座人数 人 | 8 | 8 |
| 爬坡度 | 70% | 50% |
| 接近角/离去角 ºC | 37/29 | 35/27 |
| 涉水深度 mm | 600 | 450 |