目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价工作程序	2

1.3分析判定相关情况	2

1.3.1规划相符性	2

1.3.2环境容量及区域总量控制	3

1.3.3区域资源相符性	4

1.4项目建设的必要性	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6环境影响评价的主要结论	5

2总则	5

2.1编制依据	5

2.1.1国家法律、法规和文件	5

2.1.2地方法律和文件	6

2.1.3采用评价技术到则的名称及标准号	8

2.1.4有关文件及资料	9

2.2评价目的及工作原则	10

2.2.1评价目的	10

2.2.2评价工作原则	10

2.3评价因子及评价标准	10

2.3.1评价因子	10

2.3.2环境质量标准	11

2.3.3污染物排放标准	13

2.4评价工作重点及评价工作等级	15

2.4.1评价重点	15

2.4.2评价等级	15

2.5评价范围及环境敏感区	- 19 -

2.5.1评价范围	- 19 -

2.5.2环境敏感保护目标	- 20 -

2.6相关规划及环境功能规划	- 21 -

2.6.1沙家浜镇总体规划	- 21 -

2.6.2江苏省生态红线区域保护规划	- 23 -

2.6.3产业政策及环保政策相符性分析	- 24 -

3现有项目介绍	- 24 -

3.1企业概况	- 24 -

3.2现有项目原辅材料	- 25 -

3.3现有项目主要生产设备	- 26 -

3.4现有项目公用及辅助工程	- 27 -

3.5现有项目工程分析	- 28 -

3.5.1现有项目工艺流程	- 28 -

3.5.2现有项目产污环节及污染物产排量分析	- 31 -

3.6现有项目污染防治措施及存在的问题	- 37 -

3.6.1废气污染防治措施及存在的问题	- 37 -

3.6.2废水污染防治措施及存在的问题	- 37 -

3.6.3固废污染防治措施及存在的问题	- 37 -

3.7“以新带老”措施及实施计划	- 38 -

3.8“以新带老”措施及计划实施后现有项目污染物排放情况汇总	- 39 -

4拟建项目概况及工程分析	- 40 -

4.1拟建项目概况	- 40 -

4.1.1建设项目建设地点、名称、性质	- 40 -

4.1.2生产规模及产品方案	- 40 -

4.1.3拟建项目主体工程及公用辅助工程	- 41 -

4.1.4本项目喷涂车间喷涂作业可行性分析	- 42 -

4.2影响因素分析	- 42 -

4.2.1生产工艺流程	- 42 -

4.2.2产排污环节分析及风险识别	- 45 -

4.2.3主要原辅材料及能源消耗	- 47 -

4.2.4主要原辅料理化性质、毒性毒理	- 47 -

4.2.5主要生产设备	- 48 -

4.3物料平衡	- 50 -

4.3.1塑料粒子物料平衡	- 50 -

4.3.2水性漆物料平衡	- 50 -

4.3.3水量平衡	- 51 -

4.4污染源源强核算	- 54 -

4.4.1废气	- 54 -

4.4.2废水	60

4.4.3噪声	60

4.4.4固废	61

4.4.5非正常工况污染源强分析	62

4.4.6风险源项分析	63

4.5污染物排放“三本账”	64

5环境现状调查与评价	66

5.1自然环境概况	66

5.1.1地理位置	66

5.1.2地形地貌	67

5.1.3土壤地质	67

5.1.4 长江及主要河道的水文状况	68

5.1.5地下水水文地质情况	69

5.1.6气候特征	69

5.2环境质量现状评价	70

5.2.1大气环境质量现状监测与评价	70

5.2.2水环境质量现状监测与评价	73

5.2.3噪声环境质量现状监测与评价	75

5.2.4地下水环境质量现状监测与评价	76

5.2.5土壤环境质量监测	78

6环境影响预测评价	79

6.1大气环境影响预测评价	79

6.1.1评价区气象特征	79

6.1.2大气污染源排放参数	84

6.1.3 预测内容和结果	86

6.1.4预测结果分析	91

6.1.5非正常排放预测	92

6.1.6环境防护距离及卫生防护距离	94

6.1.7异味影响分析	95

6.2水环境影响分析	95

6.3声环境影响分析	95

6.4固体废物环境影响分析	97

6.4.1固体废物产生情况及其分类	97

6.4.2固体废物环境影响分析	98

6.5地下水环境影响分析	98

6.6生态环境影响分析	99

7环境保护措施及其可行性论证	99

7.1废气污染防治措施及其可行性论证	99

7.1.1废气污染防治措施	99

7.1.2经济可行性分析	104

7.1.3氟化废气的治理措施比选	104

7.2废水污染防治措施及其可行性论证	105

7.2.1废水处理方案简述	105

7.2.2废水接管可行性分析	106

7.3噪声污染防治措施评述	107

7.4固体废物污染防治措施评述	108

7.4.1一般固体废物处理措施分析	108

7.4.2危险废物收集、暂存、处理污染防治措施分析	108

7.4.3危险废物处置可行性分析	110

7.5地下水及土壤污染防治措施评述	110

7.6风险管理	112

7.6.1选址、总图布置安全防范措施	112

7.6.2生产过程中安全防范措施	112

7.6.3火灾风险防范措施	113

7.6.4消防事故防范措施	113

7.6.5物料运输风险防范措施	114

7.7项目事故应急预案	114

7.7.1组织机构及职责	115

7.7.2预防与预警	116

7.7.3信息报告与通报	116

7.7.4应急响应与措施	117

7.7.5后期处理	121

7.7.6应急培训和演练	121

7.7.7奖惩	123

7.7.8保障措施	124

7.8结论	125

7.9环保措施及“三同时”一览表	125

8环境经济损益分析	127

8.1社会、经济效益分析	127

8.2工程带来的环境损失	127

8.3环境经济损益分析	127

8.3.1环保设施投资运行费用估算	127

8.3.2环保治理经济收益分析	127

9环境管理与监测	128

9.1环境管理	128

9.1.1环境管理机构	128

9.1.2施工期环境管理	129

9.1.3运行期环境管理	129

9.2污染物排放清单	130

9.2.1污染物总量	133

9.2.2总量平衡方案	135

9.3监测计划	136

9.3.1施工期监测计划	136

9.3.2运营期监测计划	136

9.3.3应急监测计划	137

9.4“三同时”验收监测建议清单	138

10环境影响评价结论	138

10.1项目的建设概况结论	138

10.2 环境质量现状评价结论	139

10.3污染物排放结论	139

10.4主要环境影响评价结论	140

10.5公众意见采纳情况	141

10.6污染防治措施的可行性结论	141

10.7环境影响经济损益分析	142

10.8环境管理与检测计划	142

10.9事故风险评价结论	142

总结论	142

附图1：项目地理位置图

附图2：沙家浜用地规划图

附图3：项目周边环境关系图

附图4：环境保护目标分布图

附图5：常熟市生态红线保护规划图

附图6：厂区平面布置图

附图7：车间平面布置图

附图8：现状监测点位图

附图9：项目所在水系及地表水检测图

附件：

1、发改备案通知书

2、咨询意见

3、现有项目环评批复及验收批复

4、土地证

5、污水接管协议

6、营业执照

7、监测报告

8、危废处置协议

9、相关说明及承诺

# 1概述

## 1.1项目由来

常熟冠林汽车饰件有限公司成立于2004年11月，位于常熟市沙家浜镇常昆工业园，原名为苏州广泽汽车饰件有限公司，于2010年变更注册名称。经营范围：从事汽车安全气囊盖板注塑及表面喷涂，汽车内、外饰件和电子设备系统的注塑及表面喷涂，汽车方向盘的皮革包覆，销售自产产品。生产汽车内、外饰件的模具及检具并从事汽车内、外饰件的模具及检具的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

建厂之初年产5000套安全气囊盖、4万套车身护条项目于2004年11月通过了常熟市环境保护局的审批。2006年8月申报了年产模具200套、检具200套的登记表，通过了常熟市环保局审批。2008年通过环评审批的扩建年产356万套安全气囊盖建设项目，在2012年进行厂区竣工环保验收时发现实际建设情况同环评申报有出入，企业委托苏州市苏州市环科所编制《常熟冠林汽车饰件有限公司扩建年产356万套安全气囊盖建设项目》环境影响修编报告，根据企业所有项目的申报，企业目前状况为：年产汽车安全气囊盖356.5万套。模具200套及检具200套项目不生产(企业已给出相关说明，见附件9)。

随着人民生活水平的提高，对汽车的需求量不断增加，汽车饰件的需求量同步增加，满足客户需求，企业拟增加投资700万美元进行扩产。利用已建成厂房17297平方米，购置相关设备，增加年产100万套汽车安全气囊盖、80万套出风口、50万套换挡器零部件、50万套内部装饰件。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》[国务院253号令]的有关规定，在工程可行性研究阶段必须对项目进行环境影响评价。为此，建设单位于2016年11月委托苏州市环科环保技术发展有限公司承担常熟冠林汽车饰件有限公司增资扩建年产280万套汽车饰件项目（以下简称“扩建项目”）的环境影响评价工作，编制环境影响报告书。苏州市环科环保技术发展有限公司接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，开展了本项目的环境影响评价工作，编制了该项目环境影响报告书。

## 1.2评价工作程序

具体工作程序图见下图1.2-1。

图1.2-1  项目环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1规划相符性

本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园，常昆工业园属于沙家浜镇域行政范围，根据《常熟市沙家浜镇总体规划（2016-2030）》，项目拟建地性质为工业用地（用地规划图见附图2）。

常昆工业园产管委会产业招商定位为：重点发展电子信息、精密机械、汽车零部件、高科技轻纺和现代服务业。根据《国民经济行业分类代码(GB-T4754-2011)》，本项目属于C3660汽车零件及配件制造，符合常熟常昆工业园产业定位要求。

根据常熟市生态红线区域保护规划图（详见附图5），常熟沙家浜-昆承湖重要湿地位于本项目西侧2.7km，本项目不在生态红线内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。

本项目不产生含氮磷的生产废水，也不产生含重金属、持久性污染物的工业废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012修订）的要求。

本项目所在地不包括在望虞河岸线两侧各1000m范围内，废水接管常熟沙家浜常昆污水处理厂处理，不属于《太湖流域管理条例》（2011）中禁止的“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”、“望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内扩建化工生产项目或设置危险化学品贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场”范畴。

对照《关于印发江苏省禁止建设排放致癌、致畸、至突变物质和恶臭气体的项目名录（第一批）的通知》（苏环办[2009]248号文），本项目中未使用、未排放苏环办[2009]248号文禁止使用和排放的物质。综上所述，本项目的选址符合相关政策法规。

### 1.3.2环境容量及区域总量控制

近期监测数据表明：本项目评价范围内大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；尤泾河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中四类水质标准；厂界声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及4a类标准的要求，地下水各项指标中能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）四类标准，土壤达到《土壤环境质量标准》（GB/T15618-1995）中二级标准。

本报告各专章分析表明，项目周边无居住区、医院、学校等环境保护目标，周围地区环境质量较好。评价区域内废水均能达标排放，同时各水域仍达到相应功能区划分标准，周围声环境质量仍维持现状，项目排放的污染物对环境影响较小，污染物排放总量可在区域内平衡解决。

本项目产生的生活污水接常熟沙家浜常昆污水处理厂处理达标后排入尤泾河，对尤泾河水质影响较小；本项目生产过程中产生的废气经废气处理装置处理后达标排放，对评价区域环境保护目标影响较小；项目产生的噪声源强较小，厂界能达标排放，不会产生扰民现象。项目产生的固废得到妥善处置和利用，实现零排放，对外环境的影响可减轻之最小程度，不会产生二次污染。

### 1.3.3区域资源相符性

常昆工业园规划面积50平方公里，开发区内基础设施完善，供水管、雨水管、污水管、供电、国际电话、宽带传输、有线电视、天然气、道路、土地平整等“九通一平”基础设施到位。

①供电：常熟是苏南地区最大的能源生产基地，在沿江地区拥有500万千瓦装机容量的大型发电厂，根据属地优供特供的原则，常熟可优先供电。另外，常熟一些用电特大户基本上都有自备的发电系统，不从电网取电，反而会将余电竞价上网，综合以上原因，对落户在开发区内的企业确保不停电。区内现设有三座110KV变电站，一座220KV变电站，还在建设110KV变电站两座，220KV变电站一座。

②供水：现自来水日供能力达70万吨，水源取自长江、尚湖，达到国家饮用水标准。开发区还规划建设有10万吨工业供水厂，直接用于工业生产用水。

③排污：区内设有6万吨级的污水处理厂，4万吨级的污水处理厂，1万吨级的污水处理厂各1座。本项目污水排入常昆工业园污水处理厂，常昆工业园污水处理厂能够容纳本项目所排的生活污水。

④供气（西气东输）：目前根据苏州天然气规划，苏州市域的天然气长输管道和分输点门站（场）由苏州市统一建设和管理，分输点门站（场）之后的管道及设施由常熟市统一建设和管理。常昆工业园设有分输点门站，可供使用。

综上所述，本项目所在区域各类公共资源均能够满足项目运营所需，且项目建成后不会对区域资源产生压力。

## 1.4项目建设的必要性

随着汽车行业的快速发展，汽车装饰件的需求量也逐渐增大。汽车装饰件表面处理主要分为电镀和喷涂两种工艺，企业现主要从事汽车饰件注塑及喷涂，经过多年发展已成为众多汽车厂商的合格供应商。鉴于汽车厂商对供应商综合能力要求的提高及对汽车饰件喷涂件的需求，企业需增加资产，扩建饰件生产规模。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目生产规模为年产100万套汽车安全气囊盖、80万套出风口、50万套换挡器零部件、50万套内部装饰件，主要生产工艺包括：注塑成型，工件喷涂。根据本项目特点和区域环境的特征，此次评价过程主要关注的环境问题为：本项目投产后生产过程中废气产生和治理情况，项目与规划相符性，项目建成后排放的废气污染物产生的大气环境影响程度和环境风险情况及公众是否支持本项目的建设等。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本项目厂址位于常熟市沙家浜镇常昆工业区，符合当地总体规划要求；本项目工艺、设备及产品符合国家及地方产业政策要求；建设项目所采取的各项防治措施技术经济可行，各类污染物经治理后能稳定达标排放，项目建设后不改变项目所在地的现有环境功能；本项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡，在建设单位做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的风险值在可接受范围内。因此，本项目在拟建地建设具备环境可行性。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和文件

《中华人民共和国环境保护法》（2014年04月24日修订）；

《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订版）；

《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）；

《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号令，2008年8月29）；

《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，环发[2012]130号；

《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178号；）

《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号；）

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号。）

《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通 知》，环发[2012]98 号；

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），2011年12月1日；

《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月起施行）；

《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）,2001年12月17日；

《外商投资产业指导目录》（2015年修订版）；

《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，2011年11月1日起施行）；

《产业结构调整指导目录（2013年本）》（发展改革委令2013第21号）；

关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知（环发[2010]113号）；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号，2013-05-24实施）。

### 2.1.2地方法律和文件

《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）；

关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）；

《江苏省环境保护条例》（江苏省人民政府，2004年12月17日修订）；

《江苏省地表水(环境)功能区划》（江苏省人民政府，2003年3月）；

《江苏省环境空气质量功能区划分》（江苏省环境保护局,1998年6月）；

《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2009年9月23日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会公告第29号公布，2012年2月11日起施行）；

《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日修订）；

《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）；

《江苏省大气污染防治条例》，省人民代表大会第2号公告，2015.2.1通过，2015.3.1起施行；

《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省人大常委会公告第112号，2012.1.12江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2012.2.1施行；

《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》；

《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（1993年省政府38号令）；

《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规〔2012〕2号）；

《关于加强建设项目环评文件固废内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局苏环控[1997]122号文）；

《关于开展危险废物交换和转移的实施意见》（苏环控[1998]122号，江苏省环境保护局）；

《关于进一步加强全市危险化学品安全监管工作的意见》（苏府[2006]62号）；

《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号）；

《省政府关于加快推进新型工业化的意见》（苏政发[2006]155号）；

《江苏省环境保护公众参与办法（试行）》2016年11月28日发；

《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》(苏政办发[2007]63号)；

《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》(苏政发[2007]97号)；

《江苏省政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见》（苏政发[2009]69号）；

《江苏省发展改革委关于进一步做好外商投资项目核准管理工作的若干意见》（苏发改规发[2010]1号）；

《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

《江苏省生态红线区域保护规划》，苏政发[2013]113号；

《全市深入开展化工生产企业专项整治工作实施方案》（苏府办[2010]124号）；

《市政府关于批转2011年苏州市太湖流域水污染防治工作要点的通知》（苏府[2011]96号文）；

《江苏省政府办公厅转发省经贸委关于太湖流域工业污染专项整治实施方案的通知》（苏政办发[2008]85号）；

《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》苏环办[2015]19号；

《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》苏环办[2016]154号；

《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）；

《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

《苏州市产业发展导向目录》（2007年版）；

《关于做好太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值实施工作的通知》（苏环控[2008]4号）；

《关于印发苏州市当前限制和禁止供地项目目录的通知》（苏州市人民政府）；

《苏州市节约用水条例》（2010年3月22日起施行）；

### 2.1.3采用评价技术到则的名称及标准号

《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1－2016），环境保护部2016年12月08日发布，2017年1月1日实施；

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2008），环境保护部2008年12月31日发布，2009年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3－1993），国家环境保护局1993年9月18日发布，1994年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4－2009），国家环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），国家环境保护部2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2011），国家环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004），国家环境保护总局2004年12月11日发布，2004年12月11日实施；

《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，江苏省环境保护厅，2005年5月；

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），2013年7月1日实施；

《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）,2014年9月1日起实施。

### 2.1.4有关文件及资料

《常熟市城市总体规划（2010-2030）》江苏省城市规划设计研究院，2010.12；

《常熟市沙家浜镇总体规划（2016-2030）》；

《常熟市发改委企业投资项目备案通知书》（常发改外备[2016]62号）；

《建设项目环境影响申报登记表》及其批复（常环建审[2016-11]11号）；

《苏州广泽汽车饰件有限公司年产356万套安全气囊盖项目环境影响报告表》及其批复（常环计[2008]204号）；

《常熟冠林汽车饰件有限公司扩建年产356万套安全气囊盖建设项目环境影响评价修编报告》及其批复（常环计登（2012-11）34号）；

其它与项目有关的文件、资料。

## 2.2评价目的及工作原则

### 2.2.1评价目的

本报告书主要通过对项目建设与区域环境规划兼容性分析，通过项目工程分析，拟采取污染防治措施的可行性分析，大气、地表水、声、地下水等环境影响评价，总量指标分析及事故风险评价等，论证项目的环境可行性，为项目环境管理提供依据，为项目工程设计提供科学依据。

### 2.2.2评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价，贯彻执行国家及地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价，规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据本项目的工程内容及特点明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对本项目主要环境影响予于重点分析和评价。

## 2.3评价因子及评价标准

### 2.3.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则》的规定，结合项目工程特征及项目所在地周围情况的分析，筛选确定评价因子见表2.3-1。

表2.3-1  评价因子确定表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价、分析因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、VOCs（甲苯、二甲苯） | 颗粒物、非甲烷总烃、乙醇、漆雾 | VOCs、颗粒物 | / |
| 地表水 | Ph、COD、TP、NH3-N、SS | COD、SS、TP、NH3-N、动植物油、LAS | CODCr、NH3-N、TP | SS |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-、水温、PH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、溶解性总固体，硫酸盐、硝酸盐、氯化物 | / | / | / |
| 土壤 | Ph、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、镍，VOCs | / | / | / |
| 固体废物 | / | / | 工业固体废弃物排放量 | 工业固体废弃物排放量 |
| 声 | 等效A声级 | 等效A声级 | / | / |

### 2.3.2环境质量标准

1、大气：本项目所在地环境空气功能规划为二类区，项目所在地的大气环境中SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准，甲苯及乙醇执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71），二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》居住区大气中最高允许浓度，具体标准限值见表2.3-2。

表2.3-2  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值(mg/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均值 | 日平均 | 一次值 |  |
| 1 | SO2 | 0.5 | 0.15 | / | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.20 | 0.08 | / |  |
| 3 | PM10 | / | 0.15 | / |  |
| 7 | TVOC | 0.6（8小时平均值） | 《室内空气质量标准》（GBT18883-2002） |
| 8 | 非甲烷总烃 | 2.0 | / | / | 大气污染物综合排放标准详解 |
| 9 | 二甲苯 | / | / | 0.3 | 《工业企业设计卫生标准》居住区大气中最高允许浓度 |
| 10 | 甲苯 | / | / | 0.6 | 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71） |
| 11 | 乙醇 | / | / | 5.0 |  |

2、地表水：依据《江苏省地表水（环境）功能区》，本项目纳污水体尤泾河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准限制见表2.3-3。

表2.3-3  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | IV类标准值（mg/L） | 依 据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6－9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| CODcr | ≤30 |  |
| 氨氮 | ≤1.5 |  |
| 总磷 | ≤0.3 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |
| 悬浮物 | ≤60 | 水利部《地表水资源质量标准》SL63-94四级标准（试行） |

3、声环境：本项目位于常昆工业园区，声环境功能区为3类区，东、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，厂区南侧为南新路，南厂界执行4a类标准，具体标准限值见表2.3-4。

表2.3-4  噪声评价标准

| 类别 | 等效声级LeqdB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东、西、北厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 南厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 |

4、地下水质量标准

本项目地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）进行分级评价，具体标准值见表2.3-5。

表2.3-5 地下水质量标准（单位：mg/l）

| 项目 | Ph | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I类 | 6.5-8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤150 | ≤300 | ≤50 | ≤2.0 | ≤50 |
| II类 | 6.5-8.5 | ≤2.0 | ≤0.02 | ≤300 | ≤500 | ≤150 | ≤5.0 | ≤150 |
| Ⅲ类 | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤20 | ≤250 |
| IV类 | 6.5-8.5,8.5-9 | ≤10.0 | ≤0.5 | ≤550 | ≤2000 | ≤350 | 30 | ≤350 |

5、土壤质量标准：本项目土壤环境按《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)进行分级评价，具体标准限值见表2.3-6。

表2.3-6   土壤环境质量标准  单位：mg/Kg

| 级别 | Ph | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 铬 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 自然背景 | 35 | 100 | 35 | 0.2 | 15 | 0.15 | 90 | 40 |
| 二级 | <6.5 | 50 | 150 | 250 | 0.3 | 40 | 0.3 | 150 | 40 |
| 二级 | 6.5-7.5 | 100 | 200 | 300 | 0.3 | 30 | 0.5 | 200 | 50 |
| 二级 | >7.5 | 100 | 250 | 350 | 0.6 | 25 | 1.0 | 250 | 60 |
| 三级 | >6.5 | 400 | 300 | 500 | 1.0 | 40 | 1.5 | 300 | 200 |

注：铬执行旱地标准值。

VOCs执行《国家展会用地土壤环境质量标准》（HJ350-2007）中A级标准，具体标准限制见2.3-7。

表2.3-7  展览会用地土壤环境质量评价标准   单位：mg/kg

| 类别 | A 级标准值 |
| --- | --- |
| 总石油烃 | 1000 |
| 1,1,1,-三氯乙烷 | 3 |
| 苯 | 0.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.8 |
| 三氯乙烯 | 12 |
| 1,2-二氯丙烷 | 6.4 |
| 溴二氯甲烷 | 10 |
| 甲苯 | 26 |
| 1,1,2,-三氯乙烷 | 2 |
| 四氯乙烯 | 4 |
| 氯苯 | 6 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 95 |
| 乙苯 | 10 |
| 苯乙烯 | 20 |
| 溴仿 | 81 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 3.2 |
| 1,3,5-三甲苯 | 19 |
| 1,2,4-三甲苯 | 22 |
| 1,3-二氯苯 | 68 |
| 1,4-二氯苯 | 27 |
| 1,2-二氯苯 | 150 |
| 1,2,4-三氯苯 | 68 |
| 六氯丁二烯 | 1 |
| N-亚硝基二正丙胺 | 0.33 |
| 六氯乙烷 | 6 |
| 硝基苯 | 3.9 |
| 双（2-氯异丙基）醚 | 2300 |
| 4-氯苯胺 | 31 |
| 六氯丁二烯 | 1 |
| 2-氯萘 | 630 |
| 2,4-二硝基甲苯 | 1 |
| 4,6-二硝基-2-甲酚 | 0.8 |
| 六氯苯 | 0.66 |
| 菲 | 2300 |
| 蒽 | 2300 |
| 咔唑 | 32 |
| 荧蒽 | 310 |
| 芘 | 230 |
| 苯并（a）蒽 | 0.9 |
| 屈 | 9 |
| 苯并（b）荧蒽 | 0.9 |
| 苯并（k）荧蒽 | 0.9 |

### 2.3.3污染物排放标准

1、废气

本项目注塑产生的有机废气以非甲烷总烃计（10#号排气筒）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，抛光过程中产生的塑料颗粒物（11#、12#排气筒）、喷涂过程中产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1标准，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准，天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准，餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，具体标准限制见表2.3-8。

表2.3-8  废气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 有组织排放 | 监控点 | 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放速率（kg/h） | 烟囱高度（m） |  |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 15 |  | 4.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 60 | / | / |  | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
| VOCs | 60（调漆、喷涂工艺） | 1.5 | 15 |  | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  | 50（烘干工艺） | 1.5 | 15 |  |  |  |
| 漆雾 | 20 | 1.3 | 15 |  | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007） |
| 乙醇 | / | 15 | 15 |  | 5.0 | 根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》确定 |
| SO2 | 50 | / | 8 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 |
| NOx | 150 | / |  |  |  |  |
| 烟尘 | 20 | / |  |  |  |  |
| 油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

2、废水

本项目无生产废水排放，生活污水接管常熟市沙家浜常昆污水处理厂，废水中COD、SS、氨氮、TP的排放标准执行常熟市沙家浜常昆污水处理厂接管标准，经污水处理厂处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，具体标准见表2.3-9。

表2.3-9  水污染物排放限值（mg/L）

| 项目 | COD | SS | NH3-N | TP | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常熟市沙家浜常昆污水处理厂接管标准 | ≤500 | ≤100 | ≤20 | ≤2 | ≤100 | ≤20 |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 60 | 10 | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 |

3、噪声

本项目位于常熟国家高新技术产业开发区，东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。具体标准限值见表2.3-10。

表2.3-10  噪声排放标准

| 类别 | 等效声级Leq dB（A） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东、西、北厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)3类 |
| 南厂界 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)4a类 |

## 2.4评价工作重点及评价工作等级

### 2.4.1评价重点

本次评价工作重点：工程分析、污染防治措施评述、污染物排放总量控制、环境管理与监测评价。

### 2.4.2评价等级

(1)地表水环境影响评价工作等级

本扩建项目建成后，工艺用水循环使用不外排，员工生活污水接常熟市沙家浜常昆污水处理厂集中处理达标后排放，本报告对废水接管的可行性进行论证，并利用污水处理厂的环评结论进行水环境影响分析。

(2)大气环境影响评价工作等级

根据本项目的初步工程分析，选择颗粒物、非甲烷总烃、漆雾为主要污染物，分别计算每个污染源的最大落地浓度的距离和最大落地浓度。本项目以10#号排气筒为坐标原点（0,0），正东方向为X轴防线，正北方向为Y轴方向。本项目各污染物下风向最大落地浓度计算时所采用的计算参数见表2.4-1

表2.4-1  有组织污染源污染物排放参数

| 污染源编号 | 烟气出口流量（m3/h） | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 排放源参数 | 坐标（m,m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒底部海拔，m | 高度，m | 直径，m | 温度(K) | 排放时数，h |  |
| 10# | 8000 | 非甲烷总烃 | 0.0446 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，0） |
| 11# | 10000 | 颗粒物 | 0.0019 | 1 | 15 | 0.5 | 293 | 7200 | （0，50） |
| 12# | 10000 | 颗粒物 | 0.0019 | 1 | 15 | 0.5 | 293 | 7200 | （0，50） |
| 13# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0032 | 1 | 15 | 0.8 | 293 | 7200 | （0，55） |
|  |  | 漆雾 | 0.0146 |  |  |  |  |  |  |
| 14# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，60） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 15# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，65） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 16# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （35，10） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 17#/18# | 1000 | SO2 | 0.0037 | 1 | 8 | 0.2 | 293 | 7200 | (-30,0) |
|  |  | NOx | 0.0359 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.0029 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-2  无组织污染源污染物排放参数

| 污染源位置 | 排放状况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 速率kg/h | 底部海拔高度(m) | 与正北夹角（°） | 面积（m2） | 面源高度（m） | 排放时数（h） |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 0.0186 | 1 | 10 | 2400 | 4 | 7200 |
|  | 漆雾 | 0.0162 |  |  |  |  |  |
| C栋3楼 | 颗粒物 | 0.02 | 1 | 10 | 2400 | 12 | 7200 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0014 |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 0.028 |  |  |  |  |  |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 0.0054 | 1 | 10 | 2400 | 16 | 7200 |
|  | 漆雾 | 0.0243 |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 0.028 |  |  |  |  |  |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 0.027 | 1 | 10 | 200 | 6 | 7200 |

注：破碎车间颗粒物排放源强按照现有项目及本项目共同排放的无组织颗粒物进行预测及计算。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境影响评价工作级别划分的规定和项目的初步工程分析结果，本项目采用由环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟实验室提供的预测软件分别计算各污染物的最大落地浓度和距离，并分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），具体见表2.4.2-3。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i*100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出地i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

表2.4-3  有组织污染源污染物最大落地浓度、距离以及浓度占标率

| 污染源 | 下风向最大浓度距离 | 下风向最大浓度 | 浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源编号 | 污染物 |  |  |  |
| 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.0023 | 0.11 |
| 11#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0007 | 0.16 |
| 12#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0007 | 0.16 |
| 13#排气筒 | 非甲烷总烃 | 102 | 0.0001 | 0.01 |
|  | 漆雾 |  | 0.0005 | 0.1 |
| 14#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |
| 15#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |
| 16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |

各点源污染物中占标率最大的是11#排气筒，期其占标率为0.16%，各点源污染物中占标率10%的最远距离D10%；0m（所筛选点的占标率均低于10%）。

表2.4-4  无组织污染源污染物最大落地浓度、距离以及浓度占标率

| 污染源 | 下风向最大浓度距离 | 下风向最大浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源编号 | 污染物 |  |  |  |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 68 | 0.0172 | 0.86 |
|  | 颗粒物 |  | 0.015 | 3.32 |
| C栋3楼 | 非甲烷总烃 | 86 | 0.0003 | 0.02 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0048 | 1.06 |
|  | 乙醇 |  | 0.0067 | 0.13 |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 103 | 0.0008 | 0.04 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0036 | 0.8 |
|  | 乙醇 |  | 0.0041 | 0.08 |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 40 | 0.0346 | 7.7 |

各面源污染物中占标率最大的是生产车间的破碎车间的颗粒物，其占标率为7.7%；各面源污染物中占标率10%的最远距离D10%：0m(所有筛选点的占标率均低于10%)。

综上本项目各大气污染物的最大占标率均小于10%，且本项目大气评价范围内不含一类环境空气质量功能区，现状监测各因子均没达到或接近评价标准，本项目不属于多源的高能耗项目，因此本项目大气评价等级确定为三级。

(3)噪声影响评价工作等级

本项目所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类及4类地区，本项目建成前后噪声增量不大，在3dB(A)以下，项目建成后，采用减震降噪措施后，厂界噪声能够达标，同建成前一致，建成前后受噪声影响人口数量变化不大，因此根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）规定，按三级评价进行工作。

(4)风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A规定，本项目在生产过程中不存在重大危险源，环境风险评价等级为二级，参照二级进行评价。

(5)地下水影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水环境评价工作等级划分依据如下：

根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.4-5。

表2.4-5  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-6。

表2.4-6  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为汽车饰件制造，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅲ类建设项目；同时对照表2.4.2-5本项目所在地不敏感，因此本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（6）生态评价等级

对照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1－2016）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价分级的要求，本项目在常昆工业园区内进行建设，所在区域为一般区域，无珍稀濒危物种，本项目的生态评价等级可仅做生态影响分析。

## 2.5评价范围及环境敏感区

### 2.5.1评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-1。

表2.5-1  评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 区域污染源调查 | 重点调查评价范围内的主要污染企业 |
| 大气 | 以项目建设地为中心，直径为5km的圆形区域 |
| 噪声 | 建设项目厂界外200m |
| 地表水 | 常熟市沙家浜常昆污水处理厂排扣上游500m至下游3km |
| 风险评价 | 以风险源为中心，半径3km范围内 |
| 地下水 | 以项目建设地为中心周边6km2范围 |

### 2.5.2环境敏感保护目标

本项目环境保护目标及控制要求见表2.5-2，具体位置分布见附图4。

表2.5-2  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 最近距离 | 规模 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 人才公寓 | 西北 | 40 | 约500人 | （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 在建玲珑花园 | 南 | 550 | 约200户 |  |
|  | 金唐苑 | 西南 | 727 | 约200户 |  |
|  | 永安花苑 | 南 | 821 | 约600户 |  |
|  | 冯家村 | 西南 | 880 | 约100户 |  |
|  | 夏泽村 | 东南 | 524 | 约200户 |  |
|  | 永欣公寓 | 南 | 1200 | 约300户 |  |
|  | 彭家段 | 西南 | 670 | 约200户 |  |
|  | 三塘村 | 北 | 414 | 约100户 |  |
|  | 朗城小区 | 西南 | 1300 | 约400户 |  |
|  | 聚隆小区 | 西南 | 1400 | 约500户 |  |
|  | 沙家浜镇区 | 东南 | 1600 | 约600户 |  |
|  | 唐北村花园新村 | 西北 | 1500 | 约200户 |  |
|  | 唐东村 | 东南 | 1800 | 约100户 |  |
|  | 陈桥新村 | 西南 | 1500 | 约500户 |  |
|  | 苏南村 | 东南 | 2000 | 约800户 |  |
|  | 万丰家园 | 西南 | 2000 | 约300户 |  |
|  | 金玉满唐 | 西南 | 1700 | 约200户 |  |
|  | 苏霞北村 | 西南 | 1800 | 约400户 |  |
|  | 沙家浜镇政府 | 南 | 1500 | / |  |
|  | 高家基 | 西南 | 1300 | 约60户 |  |
|  | 新宅基 | 西南 | 2100 | 约30户 |  |
|  | 顾家浜稍 | 西南 | 1900 | 约20户 |  |
|  | 大宅基 | 西南 | 1900 | 约20户 |  |
|  | 苏家浜 | 南 | 2200 | 约30户 |  |
|  | 苏家堰 | 东南 | 868 | 约20户 |  |
|  | 花园上 | 东南 | 2300 | 约300户 |  |
|  | 永宁里 | 东南 | 1900 | 约400户 |  |
|  | 常熟市唐市中学 | 东南 | 2000 | 约741人 |  |
|  | 沙家浜镇唐市幼儿园 | 东南 | 1600 | 约218人 |  |
|  | 常熟市唐市中心小学 | 西南 | 1500 | 约1320人 |  |
| 水环境 | 尤泾河 | 东 | 30 | 小河 | (GB3838-2002)Ⅳ类 |
|  | 未知名河 | 北 | 20 | 小河 |  |
|  | 未知名河 | 南 | 490 | 小河 |  |
|  | 未知名河 | 西 | 370 | 小河 |  |
| 声环境 | 东西北厂界外1米 | / | / | / | （GB3096-2008）3类标准 |
|  | 南厂界外1米 | / | / | / | （GB3096-2008）4a类标准 |
|  | 人才公寓 | 西北 | 40 | 约500人 | （GB3096-2008）3类标准 |
| 生态环境 | 沙家浜-昆承湖重 要湿地 | 西 | 7200 | / | 湿地生态系统 |

根据《常熟市沙家浜镇总体规划（2016-2030）》，本项目规划敏感目标最近为项目地南面500m的居住用地，其余规划敏感目标均距离本项目较远，本项目建设对其影响较小。

## 2.6相关规划及环境功能规划

本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业区，项目所在地性质为工业用地。

常昆工业园原包含在常熟东南经济开发区内。常熟东南经济开发区范围为省政府批复的省级常熟东南经济开发区及周边三个市级开发区常熟市常昆工业园、昆承工业园、古里工业园的基础上整合而成，规划面积约57km2，该环评于2005年6月获得江苏省环境保护厅的批复（苏环管[2005]170号文）。2011年4月经省政府同意，常熟东南经济开发区名称变更为江苏省常熟高新技术产业开发区，原常昆工业组团调整至开发区外，划归沙家浜镇管理。

### 2.6.1沙家浜镇总体规划

城镇建设用地：以镇区为主，工业、居住、公共设施、基础设施等；总规模为1394公顷，人均建设用地约116.2平方米。

1、用地功能布局

（1）居住用地

以社区组织居住用地，指导公共服务设施的配套建设；形成合理的住房供应体系，满足不同层次的住房需求；倡导不同居住类型混合布局，促进社会和谐；完善提高现有集中安置住宅的居住环境质量。

（2）公共设施

参考中小城市设置配置标准，提升配置标准；完善公共服务设施配置体系，强化城镇功能；提高公共设施配套的质量和数量，均衡布局；增加生产性服务设施的配置，促进产业发展；增加旅游业配套用地的规模，促进旅游。

（3）工业用地

以锡太公路为界，工业用地主要控制在北侧，保留南侧部分用地；鼓励建设多层厂房，提高建筑密度和容积率。本项目所在常昆工业园位于戏台公路以北，正处于沙家浜规划总的工业用地中，详见附图2沙家浜镇用地规划图。

（4）仓储物流用地

利用对外交通用地和水运条件，规划一处集中的仓储物流用地。

（5）绿地

规划2处大型公园，结合街头绿地，开场空间、沿河沿路绿地，形成点线面相结合的绿地系统。

2、产业导向

根据沙家浜镇总体规划，沙家浜镇目前加速产业结构调整，提升产业能级，协调三次产业发展。第一产业：发展高效农业、都市农业，形成产业化的农业经营模式；特色水产养殖向规模化、高效化发展。第二产业：集群化、高效化和低碳化。机械电子、光电通信、太阳能光伏产业等产业，延伸产业链，提升竞争力。第三产业：健全、培育、提升。积极发展旅游业，拓展文化产业，加速生产性服务业发展。

3、公共基础设施情况

（1）给水

目前沙家浜镇区供水水源采用区域供水，长江水为水源，由常熟市第三、第四水厂、滨江水厂进行处理。给水干管（DN800）沿常昆公路，送入给水增压泵站，经加压后向沙家浜镇供水。

（2）排水

沙家浜镇排水实行雨污分流，雨水则通过管网就近排入河流，污水主要排入常熟市沙家浜常昆污水处理厂。常熟市沙家浜常昆污水处理厂位于常熟市常昆工业区尤泾河北岸、横泾塘西岸处，占地面积1.14公顷，目前处理能力为 1.7万m3/d。目前镇区正在按规划逐步形成分流排水体系，将各排水区域污水汇集到污水厂，经过处理后排放。

（3）供电

全镇供电电源来自全镇供电电源来自4座110kV变电所：110kV常昆变电所、110kV横泾变电所、110kV唐市变电所、110kV 南滃变电所。全镇用电量年均18万千万时。

（4）供气

沙家浜镇用气量天然气5万立方米/日，由沙家浜门站供应。

（5）供热

由东南经济开发区热电厂进行供热，热负荷：95吨/小时。

常昆工业园依托锡太公路、常昆路和张家港、尤泾河，与沙家浜镇区有机结合。常昆工业组团重点发展轻工、纺织、冶金机械产业。本项目机械电子业，符合常昆工业园的产业规划。

本项目可依托常熟市沙家浜镇建设的公用工程及辅助设施，包括供水、排水、供热、供气设施等。因此，本项目符合常熟市沙家浜镇的环保规划。

### 2.6.2江苏省生态红线区域保护规划

对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（江苏省人民政府，苏政发[2013]113号）对江苏省生态红线区域保护的规划中的常熟市生态红线区域名录，常熟市生态红线区域见附图5。

生态红线区域所涉及的风景名胜区，指具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。

（1）保护分区

风景名胜区总体规划划定的核心景区为一级管控区，其余为二级管控区。

（2）管控措施

一级管控区内严禁一切与保护主导生态功能无关的开发建设活动。

二级管控区内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施；风景名胜区内已建的设施，由当地人民政府进行清理，区别情况，分别对待；凡属污染环境，破坏景观和自然风貌，严重妨碍游览活动的，应当限期治理或者逐步迁出；迁出前，不得扩建、新建设施。

常熟市生态红线区域保护规划图见附图5。由附图5可知本项目不属于文件中规定的红线区域一级和二级管控区范围。本项目离沙家浜-昆承湖重要湿地一级管控区约2.4km、二级管控区约2.1km。

本项目位于常熟市沙家浜镇，结合项目地理位置图并对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目所在地不在省生态红线区域内。

### 2.6.3产业政策及环保政策相符性分析

本项目不属于国务院《促进产业结构调整暂行规定》（2011年本）、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中限制和淘汰类项目，不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中所列禁止、限制和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家产业政策。

本项目生产废水不外排，生活污水接入常昆污水处理厂处理达标后排放，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修正本）要求。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线区以及管控区及二级管控区范围内。此外，本项目不属于国家《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》、《江苏限制、禁止用地项目目录（2013年本）》建设项目。

江苏省印发的《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知中，主要内容包括：“减少煤炭消费总量，减少落后化工产能，治理太湖水环境，治理生活垃圾，治理黑臭水体，治理畜禽养殖污染，治理挥发性有机污染物，治理环境隐患，提升生态保护水平，提升环境经济政策调控水平，提升环境执法监管水平”，本项目不使用煤炭，同时不属于落后化工企业，生产废水不外排，生活污水接入市政管网进入污水处理厂处理达标后排放，生活垃圾交由环卫部门处理，且本次项目汽车饰件制造过程中，涂料采用水性漆涂料。本项目符合“两减六治三提升”专项行动方案的要求。

《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知中，大力推行低挥发性物料使用，严格控制原料储存与装卸、工艺过程、末端治理、废液废渣逸散及生产设备密封点泄漏等环节及非正常工况挥发性有机物排放，大幅提升行业VOCs污染防治水平，推动企业技术进步，大幅减少VOCs排放，促进环境空气质量改善。本项目采用水性涂料，相较油性漆，水性漆挥发性物质更低，同时，企业在生产过程中对挥发性有机物进行了严格控制。基本符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的要求。

# 3现有项目介绍

## 3.1企业概况

常熟冠林汽车饰件有限公司成立于2004年11月，位于常熟市沙家浜镇常昆工业园，原名为苏州广泽汽车饰件有限公司，于2010年变更注册名称。企业法人代表：林为恭，经营范围：从事汽车安全气囊盖板注塑及表面喷涂，汽车内、外饰件和电子设备系统的注塑及表面喷涂，汽车方向盘的皮革包覆，销售自产产品。生产汽车内、外饰件的模具及检具并从事汽车内、外饰件的模具及检具的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业现有项目占地面积为34214.94m2（其中A栋厂房占地面积6721.6m2，B栋厂房占地面积6721.6m2），建筑面积24351.69m2，包括A栋厂房、B栋厂房、办公室及附属设施建筑面积。企业至成立以来申报的项目情况见表3.1-1。企业现有产品方案见表3.1-2。

表3.1-1  现有项目环保申报及建设情况

| 序号 | 时间 | 项目名称 | 环保批文号 | 验收情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004年 | 年产安全气囊器件5000套，车身护条4万套 | 建设项目环境影响登记表（见附件） | 已验收 | 正常运营，4万套车身护条未生产 |
| 2 | 2006年 | 年产检具200套，模具200套 | 建设项目环境影响登记表（见附件） | 已验收 | 不再生产（相关承诺见附件） |
| 3 | 2008年 | 年产356万套安全气囊盖环评报告/修编报告 | 常环计[2008]204号 | 已验收 | 正常运营 |
| 4 | 2012年 | 年产356万套安全气囊盖环评修编报告 | 常环计登[2012-11]34号 |  |  |
| 5 | 2016年 | 年产356万套安全气囊盖环评变动影响分析 | / |  |  |

表3.1-2  现有项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计能力 | 规格 | 喷漆厚度 | 喷漆面积 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车安全气囊器件 | 356.5万套/年 | 0.1m*0.15m约500g/套 | 1mm | 44000m2 | 7200h |

注：根据企业现有项目生产状况，汽车安全气囊器件喷漆次数一般为一次喷涂，少量产品出现瑕疵，会进行二次喷涂，喷漆的附着效率约为70%。

## 3.2现有项目原辅材料

企业现有项目中原辅材料消耗见表3.2-1。

表3.2-1  企业现有项目原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 重要组分 | 年用量 | 包装 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPO（聚烯烃热塑性弹性体） | 乙烯和辛烯 | 60t | 袋装 | 汽车运输 |
| 2 | PP（聚丙烯） | / | 50t | 袋装 | 汽运 |
| 3 | ABS（丙稀腈-丁二烯-苯乙烯） | / | 35t | 袋装 | 汽运 |
| 4 | 油漆 | 丙烯酸树脂、二甲苯、丁酮、丁脂 | 27t | 桶装 | 汽运 |
| 5 | 稀释剂1 | 甲苯、二甲苯、CAC、丁脂 | 13t | / | 汽运 |
| 6 | 稀释剂2 | 甲苯、二甲苯、BCS、丁脂、丁酮 | 0.38t | 堆放 | 汽运 |
| 7 | 水性漆 | 合成树脂、水、有机溶剂、颜料 | 3.06t | / | 汽运 |
| 8 | 氟氮混合气体 | 氮90%+氟10%，德国提供 | 4.38t | / | 汽运 |
| 9 | 石灰石 | / | 24t | / | 汽运 |
| 10 | 乙醇 | 酒精 | 0.6t | 500ml/装 | 汽运 |
| 11 | 洗枪水 | 有机溶剂 | 2.0t | 25kg/桶 | 汽运 |
| 12 | 去渍油 | 脂肪烃 | 0.3t | 100L/桶 | 汽运 |
| 13 | 脱模剂 | 大豆油5-10%，白电油40%，硅油50% | 1.4t | 500ml/瓶 | 汽运 |

根据企业实际生产情况，现有项目能源消耗见表3.2-2。

表3.2-2  企业现有项目能源消耗表

| 序号 | 能源 | 形态 | 年耗量 | 贮存方式及地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 液体 | 48164t/a | -- | -- |
| 2 | 电 | -- | 735万kwh/a | -- | -- |
| 3 | 柴油 | 液体 | 75t | 柴油储罐 | -- |
| 4 | 天然气 | 管道天然气 | 22万m3 | -- | -- |

## 3.3现有项目主要生产设备

根据企业实际生产情况，现有项目中主要生产设备见表3.3-1。

表3.3-1  企业现有项目主要生产设备表

| 主要生产设备 | 设备名称 | 规格 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注塑机（含机械手、电眼料、吸料机、干燥机、风机、模温机） | HTF86*2、HTF86*2、HTF86*2 | 32台 | 正常运行 |
|  | 手动喷涂线 | / | 1条 | 正常运行 |
|  | 自动喷涂线 | / | 6条 | 正常运行 |
|  | 氟化处理设备 | 德国AIR PRODCUT公司 | 1套 | 正常运行 |
|  | 强力粉碎机 | 10HP、20HP | 2台 | 正常运行 |
|  | 镭雕机 | / | 1台 | 打标工段 |
|  | 移印机 | A-M4/S | 1台 | 打标工段 |
|  | 热熔机 | / | 4台 | 打标工段 |
|  | 水洗设备 | / | 1台 | 前处理工段 |
| 辅助设备 | 蒸汽锅炉 | 2t/h、贯流式 | 2台 | 一备一用 |
|  | 空气压缩机 | / | 4台 | 正常运行 |
|  | 烤炉 | / | 3台 | 正常运行 |
|  | 桥式起重机 | 7.5t、5t、2t | 3台 | 正常运行 |
|  | 冰水机 | / | 1台 | 正常运行 |
|  | 冷却水塔 | / | 6台 | 正常运行 |
|  | 发电机 | / | 1台 | 正常运行 |
|  | 变压器 | / | 3台 | 正常运行 |
|  | 混料机 | 立式、滚筒式 | 2台 | 正常运行 |
| 环保设备 | 活性炭吸附装置 | / | 4套 | 正常运行 |
|  | 油烟净化装置 | 8000 m3/h | 1套 | 正常运行 |
|  | 隔油池 | 200m3 | 1座 | 正常运行 |
|  | 沉淀池 | 80m3 | 2座 | 正常运行 |

## 3.4现有项目公用及辅助工程

根据企业目前实际的运行情况，企业现有项目的工程组成包括主体生产工程、贮存工程、公用工程及环保工程。企业现有项目的各工程状况见表3.4-1。

表3.4-1  现有项目公用及辅助工程情况表

| 工序 | 设施名称 | 设计能力 | 实际使用规模及富余能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 注塑成型车间 | 1500m2 | 充分利用，无富余能力 | A栋厂房内部东侧 |
|  | 喷涂车间1 | 1000m2，1条手动喷涂线，2条自动喷涂线 | 充分利用，无富余能力 | A栋厂房内中部 |
|  | 喷涂车间2 | 1500m2，4条自动喷涂线 | 充分利用，无富余能力 | B栋厂房内部东侧 |
|  | 氟化车间 | 600m2 | 充分利用，无富余能力 | 位于厂区北面 |
| 贮运 工程 | 贮存 | 原料库 | 1000m2 | 充分利用，无富余能力 | B栋厂房内西侧 |
|  |  | 成品库 | 880m2 | 充分利用，无富余能力 | B栋厂房内中间 |
|  |  | 氟氮气储存区 | 24m2 | 充分利用，无富余能力 | 单独储存房 |
|  |  | 油漆库 | 120m2 | 仅使用60m2，尚富余60m2 | 单独储存房 |
|  | 运输 | 厂外运输 | 原料由供货商运至厂内，产品委托运输公司承担 | / |
| 公用 工程 | 供电 | 装机容量 | 800KVA变压器1台 | / | 正常运行 |
|  | 供水 | 自来水 | 48164t/a | / | 常昆工业园供给 |
|  | 排水 | 排水 | 9960t/a | / | 接沙家浜常昆污水处理厂处理 |
|  | 供热 | 供热 | 两台2t/h天然气锅炉 | 充分利用，无富余能力 | 一备一用 |
|  | 供气 | 供气 | 空气压缩机4台 | 充分利用，无富余能力 | 正常运行 |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 绿化面积2600m2 | / | 全厂绿化 |
|  | 冷水 | 冷水供应 | 冰水机1套 | 充分利用，无富余能力 | 正常运行 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 喷涂废气 | 4套水帘、活性炭吸附系统 | 充分利用，无富余能力 | 正常运行 |
|  |  | 氟化废气 | 1套石灰石吸收塔 | 充分利用，无富余能力 | 正常运行 |
|  |  | 注塑废气 | 1套活性炭吸附 | 充分利用，无富余能力 | 正常运行 |
|  | 废水处理 | 生产废水 | 2座沉淀处理池 | 充分利用，无富余能力 | 工业废水经沉淀后循环使用 |
|  |  | 生活污水 | 9960t/a | / | 生活污水（其中食堂含油废水经三格式隔油池隔油处理）从厂界东侧接入污水管网进入常昆污水处理厂处理达标后排放 |
|  | 噪声治理 | 减噪措施 | 合理布局，采用低噪声设备，生产车间墙体隔声 | / | 正常运行 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存 | 面积:200m2 | 富余100m2，可供后续项目使用 | 外售综合利用或交由环卫部门处理 |
|  |  | 危险固废暂存 | 面积:190m2 | 富余80m2，可供后续项目使用 | 委托有资质的公司处理 |

## 3.5现有项目工程分析

### 3.5.1现有项目工艺流程

全厂现有项目年产安全气囊器件产能共为356.5万套，企业外购塑料粒子经注塑成型成为所需工件后经过打标、通过氟化或水洗处理、表面喷涂烘干包装入库后出货，根据实地调查，企业现有项目详细生产工艺流程见图3.5-1。

1、工艺流程简述：

（1）注塑成型工段

注塑成型工段主要使用注塑机对塑料粒子进行加热成为熔融态后注入模具内成为所需工件形状的工段。

现有项目先将原料塑料粒子人工投入到注塑机的送料斗中，送料斗缓慢将塑料粒子送入注塑机预热段，预热段的温度约80℃，预热段将塑料粒子软化后送入高温加热段，加热段温度约200℃，将塑料粒子加热成为液体后注射至模具的模腔内，模具外有冷却水管盘绕，对模具进行间接冷却，模具温度保持在65℃，注射至模具中的熔融状态的塑料遇冷成型后，由机械手取出，并由人工进行检验，合格品则进入下一工段，不合格品分为可回收利用和不可回收利用两部分，不可回收利用的作为报废品外售，可回收利用的不合格品由破碎机破碎后重新投料注塑。

（2）贴标工段：

注塑完成的工件，约30%需要粘贴商标后直接出货，外购商标在热熔机上进行加热后粘贴在产品上，粘贴完成人工检验后包装出货。

（3）前处理工段：

注塑完成后70%需要进行前处理，其中包括氟化前处理及水洗前处理。

氟化前处理：将需要进行氟化处理的工件放置在台车上，放入真空箱中，将真空箱空气抽出，再将氟氮混合气体注入真空箱中，处理3-5分钟，处理完毕后对真空箱进行注入空气清洗，然后将产品台车取出。

水洗前处理：水洗设备采用软水对工件进行喷淋，不添加其他任何清洗剂，喷淋后的工件使用气枪吹干后进入下一工段。

（4）表面喷涂工段：

现有项目中喷涂-烘烤为流水线作业，调漆房、喷涂房、烘道设置在一条封闭的生产线上，调漆房靠近喷涂房，烘道设置在喷涂房的后端。

调漆房内工人负责将油漆(水性漆)的比例分配好，抽漆泵自动抽取油漆（水性漆），喷漆房温度保持在21.5±0.5℃。塑料件悬挂送到喷点，喷枪使用循环泵来加压喷洒在塑料件上。喷漆完成的工件进入烘道中烘干，烘道分为预烘段、烘烤段、冷却段，预烘段温度约为60℃，烘烤段温度70-80℃，冷却段温度约为60℃。烘干完成的产品采用人工检验，合格品部分进入下一工段，部分直接包装出货，不合格品分为可回喷的及报废两类，可回喷的不合格品经人工打磨，将其表面打磨平整后，使用酒精及去渍油进行擦拭，擦拭干净后回到喷涂线中，报废的不合格品则作为一般固废外售处理。

（5）标志制作工段：由于汽车饰件有一部分需要制作标志，因此喷涂完成的工件采用移印机及镭雕机进行标志制作，制作完成后包装出货。

### 3.5.2现有项目产污环节及污染物产排量分析

1、废气:

（1）有组织废气：

①A栋注塑成型车间产生的，经负压收集+活性炭吸附+20m排气筒排放的有机废气，污染物包括苯乙烯（G1）及非甲烷总烃(G2)。

②A栋喷涂车间3条喷漆线生产过程中产生的喷漆废气，经收集处理通过排气筒排放（G6、G7、G8），污染物包括甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及漆雾（颗粒物）。

③B栋喷涂车间喷漆A线生产过程中产生的喷漆废气，经负压收集+水帘幕+过滤棉+活性炭吸附+22m高排气筒排放，污染物包括甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及漆雾（颗粒物）。

④B栋喷涂车间B线生产过程中产生的喷漆废气，经负压收集+水帘幕+过滤棉+活性炭吸附+22m高排气筒排放，现有项目B线使用的是油性漆，产生的污染物为非甲烷总烃及漆雾（颗粒物）。

⑤氟化车间氟化过程中产生的氟化尾气（G5）经过石灰吸附后通过1根15m高排气筒排放。主要污染物为氟化物。

⑥现有项目天然气锅炉工作过程中产生的燃烧废气经8m高排气筒排放，现有项目有2台锅炉，为1备1用，主要污染物为SO2、NOx及烟尘。

⑦现有项目食堂产生的餐饮油烟经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒排放，排气筒高度6m，主要污染物为餐饮油烟。

原环评对厂内排气筒进行了编号，在实际生产过程中排气筒数量发生变化，因此本次评价对现有项目排气筒进行重新编号，具体编号见表3.5-1。根据企业目前实际生产情况，现有项目废气点污染源强参数见表3.5-1。

表3.5-1  企业现有项目废气点污染源强参数汇总

| 排放源 | 排气筒编号 | 排气筒底部海拔(m) | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) | 烟气出口温度(K) | 烟气出口速度（m/s） | 年排放小时数(h) | 污染物名称 | 环评预测源强（kg/h） | 实测源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑废气 | 1# | 3 | 20 | 0.4 | 323 | 7.8 | 5976 | 苯乙烯 | 0.05 | 未检出 |
| 喷漆废气（A栋3条线） | 2# | 3 | 20 | 1.0 | 298 | 8.4 | 5976 | 甲苯 | 0.17 | 4.02*10-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.185 | 3.67*10-3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.089 | 1.047 |
| 喷漆废气（B栋A线） | 3# | 3 | 22 | 0.5 | 298 | 9.6 | 5976 | 甲苯 | 0.06 | 6.51*10-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.062 | 1.9*10-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.025 | 1.90 |
| 喷漆废气（B栋B线） | 4# | 3 | 20 | 0.6 | 298 | 9.6 | 5976 | TVOC | 0.01 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气（浓度）mg/m3 | 500（无量纲） | 912 |
| 喷漆废气（B栋D线） | 5# | 3 | 20 | 0.6 | 298 | 9.6 | 5976 | TVOC | 0.01 | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气（浓度）mg/m3 | 500（无量纲） | 912 |
| 氟化废气 | 6# | 3 | 18 | 0.3 | 298 | 8.2 | 5976 | 氟化物 | 1.67×10-5 | 未检出 |
| 锅炉废气 | 7#/8# | 3 | 8 | 0.4 | 323 | 6.7 | 5976 | SO2 | 0.0398 | 1.83*10-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.3881 | 0.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.0309 | 2.64*10-3 |
| 餐饮废气 | 9# | 3 | 8 | 0.4 | 315 | 5.6 | 1200 | 油烟 | 0.018 | 0.016 |

根据企业实际运行情况及现有项目污染源监测数据看，企业现有排气筒污染物排放均能够达到相应标准，现有污染防治措施对污染物的去除效率能够满足排放要求。

（2）无组织废气：

①A栋厂房注塑车间未被完全收集的有机废气，污染物包括苯乙烯及非甲烷总烃。②A栋厂房喷涂车间未被完全收集的喷漆废气，污染物包括甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。③B栋厂房喷涂车间未被完全收集的喷漆废气，污染物包括甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。④B栋厂房打标车间由于标签热熔机移印过程中产生的有机废气，量少且间断产生，故在打标车间内通风后无组织排放。⑤B栋厂房检验车间由于打磨机擦拭过程中产生的有机废气，量少且间断产生，在检验车间内通风后无组织排放。⑥不合格品破碎车间产生的塑料粉尘在破碎车间内通风后无组织排放。实际生产中未对无组织源强进行监测，故无组织废气污染物产生量则根据企业实际使用物料量进行估算。通过实地调查及实际物料量估算得出企业现有项目废气面污染源强参数汇总表，见表3.5-2。

表3.5-2   企业现有项目废气面污染源强参数汇总

| 面源编号 | 面源名称 | 排气筒底部海拔（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源初始排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | A栋注塑车间 | 3 | 50 | 20 | 6 | 5976 | 正常工况 | 苯乙烯 | 0.119 |
| 2# | A栋喷涂车间 | 3 | 50 | 30 | 6 | 5976 | 正常排放 | 甲苯 | 0.456 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.23 |
| 3# | B栋喷涂车间 | 3 | 50 | 40 | 6 | 5976 | 正常排放 | 甲苯 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.013 |
| 4# | B栋打标车间 | 3 | 20 | 10 | 6 | 7200 | 正常排放 | 非甲烷总烃 | 0.01 |
| 5# | B栋检验车间 | 3 | 20 | 10 | 6 | 7200 | 正常排放 | 非甲烷总烃 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 乙醇 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.01 |
| 6# | 破碎车间 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2400 | 正常排放 | 颗粒物 | 0.3 |

根据现有项目有组织及无组织废气排放情况，对现有项目废气污染物产排量进行汇总，现有项目废气排放量汇总见表3.5-3。

表3.5-3  现有项目废气污染物产排量汇总表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 有组织 | 苯乙烯 | 1.07 | 0.75 | 0.32 |
|  |  | 甲苯 | 5.45 | 4.08 | 1.37 |
|  |  | 二甲苯 | 5.9 | 4.425 | 1.475 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.7 | 2.02 | 0.68 |
|  |  | TVOC | 0.12 | 0 | 0.12 |
|  |  | 臭气浓度 | 500（无量纲） | 500（无量纲） | / |
|  |  | 氟化物 | 0.0007 | 0.00043 | 0.00027 |
|  | 无组织 | 甲苯 | 0.606 | 0 | 0.606 |
|  |  | 二甲苯 | 0.654 | 0 | 0.654 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.337 | 0 | 0.337 |
|  |  | 颗粒物 | 0.31 | 0 | 0.31 |
|  |  | 乙醇 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| 燃烧烟气 | SO2 | 0.0398 | 0 | 0.0398 |
|  | NOx | 0.3881 | 0 | 0.3881 |
|  | 烟尘 | 0.0309 | 0 | 0.0309 |
| 餐饮废气 | 油烟 | 0.045 | 0.027 | 0.018 |

2、废水：

现有项目用水包括：员工生活用水、食堂用水，软水制备用水、喷漆房水帘幕用水、设备空调等冷却用水及厂区绿化用水。

废水排放主要为员工生活污水排放，食堂废水排放及水洗工段废水排放，食堂废水经隔油池处理后同员工声或污水一同接入市政污水管网后排放，水洗废水不添加任何清洗剂，水洗废水中不含氮磷，且其他污染因子浓度也低，故现有项目作为清下水排放至雨水管网。

现有项目员工400人，年工作250天，生活用水量按100L/d.人计，则员工生活用水量为10000t/a，生活用水排放系数按80%计，则现有项目生活用水排放量为8000t/a，此部分废水接市政污水管网进入常昆污水处理厂处理；现有项目食堂能够容纳所有员工用餐2次/d，食堂用水按80L/d.人，食堂用水量为8000t/a，食堂用水排放系数按80%计，则现有项目食堂废水排放量为6400t/a，此部分废水经隔油池处理后接市政污水管网进入常昆污水处理厂处理。

软水机制备出来的软水用于水洗工艺、注塑冷却及锅炉用水，软水制备过程中产生的硬水排入沉淀池处理后回用至水帘用水。

注塑机冷却用水采用软水冷却，此部分冷却水循环使用不外排；锅炉用水采用软水，此部分水经锅炉加热以蒸汽的形式通入盘管进入到喷涂车间的烘道中对工件进行烘干，以冷凝水的形式回到锅炉中，循环使用不外排。

现有项目中喷涂废气处理采用水帘幕+活性炭进行处理，其中水帘幕用水直接采用自来水，水帘幕水进入沉淀池处理后回用至水帘，因为水帘幕用水水质要求不高，因此经沉淀池处理后的回用水可用至水帘幕中。

现有项目水量平衡图见图3.5-2。

根据水量平衡可知，现有项目外排水主要为水洗废水、冷却塔排水及生活污水，水洗废水及冷却塔排水接市政雨水管网，生活污水接市政污水管网。现有项目废水排放量情况见表3.5-4。

表3.5-4  现有项目废水产排情况表

| 来源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 接管标准mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生活污水 | COD | 8000 | 400 | 3.2 | 无 | 8000 | 400 | 3.2 | 500 |
|  | SS |  | 100 | 0.8 |  |  | 100 | 0.8 | 100 |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.16 |  |  | 20 | 0.16 | 20 |
|  | TP |  | 2 | 0.016 |  |  | 2 | 0.016 | 2 |
| 食堂废水 | COD | 6400 | 400 | 2.56 | 经隔油池处理 | 6400 | 400 | 2.56 | 400 |
|  | SS |  | 100 | 0.64 |  |  | 100 | 0.64 | 100 |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.128 |  |  | 20 | 0.128 | 20 |
|  | TP |  | 2 | 0.0128 |  |  | 2 | 0.0128 | 2 |
|  | LAS |  | 20 | 0.128 |  |  | 20 | 0.128 | 20 |
|  | 动植物油 |  | 100 | 0.64 |  |  | 60 | 0.384 | 60 |
| 水洗废水 | COD | 1800 | 200 | 0.36 | 无 | 1800 | 200 | 0.36 | / |
|  | SS |  | 100 | 0.18 |  |  | 100 | 0.18 | / |
| 冷却塔排水 | COD | 300 | 100 | 0.03 | 无 | 1800 | 100 | 0.03 | / |
|  | SS |  | 60 | 0.018 |  |  | 60 | 0.018 | / |

（3）固废:

注塑成型工段产生的固废主要是经检验报废的不合格品（S1），氟化废气处理过程中产生的含氟固废（S2），表面喷涂工段中会产生部分废包装容器（S3），喷涂废气处理过程中产生的废过滤棉及废活性炭（S4），废水处理过程中产生的漆渣（S5），表面喷涂产生的报废不合格品（S6），移印过程中产生的废包装容器，喷枪清洗过程中产生的废有机溶剂（S7）。

公司产生的固废主要是生产过程中产生塑料边角料约6.7t/a破碎回用，废包装袋约1t/a，废漆渣44.5t/a，油漆桶6.37t/a，废活性炭25t/a，废过滤棉6.83t/a，废石灰（含氟化钙）24t/a，餐厨垃圾（含隔油池废油脂）约24.9 t/a，生活垃圾约118.8t/a。拟采取的处置措施为：边角料粉碎回用、废包装袋外卖、废漆渣、油漆桶、废活性炭、废活性炭过滤棉、氟化钙委外处理，隔油池废油脂委托有处理资质单位处理，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。现有项目固废性质及产生量汇总见表3.5-5。

表3.5-5   现有项目固废性质分析及产生量一览表  单位（t/a）

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工日常生活 | 固体 | 餐厨垃圾、办公垃圾 | 国家危险废物名录（2016） | -- | 99 | -- | 118.8 |
| 2 | 餐厨垃圾 |  | 食堂 | 固体 | 食物 |  | -- | 99 | -- | 24.9 |
| 3 | 外包装箱 |  | 拆装 | 固体 | 纸箱 |  | -- | 79 | -- | 1.0 |
| 4 | 废漆渣 | 危险固废 | 喷漆 | 固态 | 油漆 |  | T/I | HW12 | 900-252-12 | 44.5 |
| 5 | 废包装容器 |  | 喷漆 | 固态 | 油漆、有机物 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 6.37 |
| 6 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭 |  | T，I | HW49 | 900-039-49 | 25 |
| 7 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 固态 | 有机物、过滤棉 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 6.83 |
| 8 | 氟化钙 |  | 废气处理 | 固态 | 氟化钙、石灰石 |  | / | / | / | 24 |

环境影响分析：公司产生的所有固体废弃物均能够实现综合利用或有效处置，外排量为零，对外环境不造成影响，且企业产生的危险废物已同有资质单位签订委托处置协议（见附件8）。

（4）噪声：注塑成型工段噪声源主要为注塑机、破碎机及冷却塔运行产生的噪声；前处理工段中水洗后的工件吹干过程中会产生一定的噪声。

## 3.6现有项目污染防治措施及存在的问题

### 3.6.1废气污染防治措施及存在的问题

现有项目涂装废气污染防治措施为水帘幕+吸附棉+活性炭吸附的工艺对涂装废气中的漆雾及有机废气进行处理，氟化车间的氟化尾气采用石灰石吸附的方式进行处理。根据企业2016年委托江苏国泰环境监测有限公司对企业进行的监督监测报告数据可知，现有项目涂装废气、锅炉废气及氟化废气均能够达到相应的排放标准。根据《江苏省“两减六治三提升”专项行动方案》中降低有机废气排放量的方案中，现有项目使用油性漆的生产线需要进行改造，改造成为低溶剂型的水性漆材料。

另外粉碎车间的颗粒物未对其进行收集处理。

### 3.6.2废水污染防治措施及存在的问题

现有项目生产废水处理主要为水帘幕喷淋用水的处理，水帘幕喷淋用水进入现有项目的沉淀池中，采用沉淀剂进行沉淀后回用不外排，沉淀池中漆渣及污泥定期打捞作为危废委托资质单位处理。

现有项目中水洗工段中的废水，由于相对清洁，故直接排放至雨水管网，但企业未对此部分排水进行监督管理，不能掌握此部分水质，故存在隐患。

### 3.6.3固废污染防治措施及存在的问题

现有项目固体废物中固体废弃物均能够实现综合利用或有效处置，外排量为零，对外环境不造成影响。但现有项目固体废物堆放场未能合理分区堆放，在厂区内可能会产生少量的跑、冒、滴、漏。

## 3.7“以新带老”措施及实施计划

1、喷涂废气“以新带老”措施

本次扩建项目建设期间，根据江苏省“两减六治三提升”专项行动方案，现有项目油性漆生产线在2017年年底改造成为水性漆生产线，降低有机废气的产生及排放量，同时对现有项目喷涂线废气处理工艺进行整改使得收集效率及处理效率提高到90%。

现有项目油性漆改水性漆后，废气污染物中的甲苯、二甲苯不再产生，喷涂线的污染物主要为非甲烷总烃及漆雾，根据企业实际生产预计，现有项目油性漆改水性漆之后，现有项目水性漆总用量为45t/a，根据表4.2-4中水性漆的理化性质可知，水性漆的有机物含量为4%，固体成分含量为60%，水性漆使用过程中有机物按全部挥发计，则改造后现有项目喷漆线非甲烷总烃产生量为1.8t/a，漆雾产生量为水性漆中固体成分的30%，则漆雾产生量为8.1t/a。

本次以新带老过程中综合整治现有项目喷涂废气处理工艺，治理后A栋3条喷涂线废气经负压收集+水帘幕+吸附棉+活性炭吸附后通过1根排气筒排放，B栋A线及B线分别设置负压收集+水帘幕+吸附棉+活性炭吸附+排气筒排放，B栋C线及D线设置一套负压收集+水帘幕+吸附棉+活性炭吸附+排气筒的废气处理系统。“负压收集+水帘幕+吸附棉+活性炭吸附+排气筒”处理工艺对有机废气的收集效率为90%，处理效率为90%，对漆雾的收集效率为90%，处理效率为90%。油改水及废气处理工艺综合整治后，预计现有项目喷涂废气排放量见表3.7-1。

表3.7-1  改造后现有项目喷涂废气产排情况表

| 排放源 | 排气筒编号 | 排气筒底部海拔(m) | 排气筒高度(m) | 排气筒内径(m) | 烟气出口温度(K) | 烟气出口速度（m/s） | 年排放小时数(h) | 污染物名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆废气（A栋3条线） | 2# | 3 | 20 | 1.0 | 298 | 8.4 | 5976 | 漆雾 | 0.3124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0694 |
| 喷漆废气（B栋A线） | 3# | 3 | 22 | 0.5 | 298 | 9.6 | 5976 | 漆雾 | 0.3124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0231 |
| 喷漆废气（B栋B线） | 4# | 3 | 20 | 0.6 | 298 | 9.6 | 5976 | 漆雾 | 0.3124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0231 |
| 喷漆废气（B栋C/D线） | 5# | 3 | 20 | 0.6 | 298 | 9.6 | 5976 | 漆雾 | 0.3124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0463 |

2、破碎车间废气“以新带老”措施

现有项目破碎车间废气为无组织排放，本次扩建项目建成后采用工业集尘器对破碎车间产生的颗粒物进行收集，破碎车间原无组织颗粒物排放量为0.3t/a，工业集尘器对破碎颗粒物收集效率约为80%，处理效率为95%，设置的工艺集尘器为移动小型工业集尘器不设置排气筒，收集处理后废气在车间内无组织排放，排放量为0.012t/a，综合未被收集的颗粒物0.06t/a，现有项目破碎车间无组织排放量为0.072t/a。

3、本次扩建项目建设过程中，将现有项目水洗废水、纯水机浓水、锅炉弃水及冷却塔定期排水进入沉淀池处理后回用至废气处理喷淋工段，将则现有项目除生活污水外其余废水不外排。杜绝了含氮磷的工业废水外排的可能性。

4、本次扩建项目建设过程中，将现有项目的沉淀池进行加盖处理，防止沉淀池产生的废气对外界产生影响。

## 3.8“以新带老”措施及计划实施后现有项目污染物排放情况汇总

现有项目油性漆改水性漆预计于2017年年底完成，破碎车间、工艺废水以及沉淀池改造预计同本次扩建项目一同完成，“以新带老”措施完成后，现有项目污染物排放情况见表3.8-1。

表3.8-1  “以新带老”措施完成后现有项目污染物产排情况汇总表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 苯乙烯 | 1.07 | 0.75 | 0.32 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.28 | 2.9155 | 0.3645 |
|  |  | 漆雾 | 7.29 | 6.561 | 0.729 |
|  |  | 氟化物 | 0.0007 | 0.00043 | 0.00027 |
|  |  | SO2 | 0.0398 | 0 | 0.0398 |
|  |  | NOx | 0.3881 | 0 | 0.3881 |
|  |  | 烟尘 | 0.0309 | 0 | 0.0309 |
|  |  | 油烟 | 0.045 | 0.027 | 0.018 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.328 | 0 | 0.328 |
|  |  | 漆雾 | 0.81 | 0 | 0.81 |
|  |  | 颗粒物 | 0.3 | 0.228 | 0.072 |
|  |  | 乙醇 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 废水 | 生活污水14400t/a | COD | 5.76 | 0 | 5.76 |
|  |  | SS | 1.44 | 0 | 1.44 |
|  |  | 氨氮 | 0.288 | 0 | 0.288 |
|  |  | 总磷 | 0.0288 | 0 | 0.0288 |
|  |  | LAS | 0.128 | 0 | 0.128 |
|  |  | 动植物油 | 0.64 | 0.256 | 0.384 |
| 固废 | 一般固废 | 49.9 | 49.9 | 0 |
|  | 危险固废 | 82.7 | 82.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 118.8 | 118.8 | 0 |

# 4拟建项目概况及工程分析

## 4.1拟建项目概况

### 4.1.1建设项目建设地点、名称、性质

项目名称：常熟冠林汽车饰件有限公司增资扩建年产280万套汽车饰件项目；

行业属性及分类管理类别：本项目属于交通运输设备制造项目，属于冶金机电类报告书范围；

项目性质：扩建；

建设地点：常熟市沙家浜常昆工业园区；

项目总投资：700万美元；

环保投资：88万美元，占总投资的12.6%。

占地面积：利用原有C栋厂房进行建设生产，建筑面积17921平方米。

本项目职工人数：本项目新增职工100人，全厂共有职工500人；

工作时数：年工作300天，12时/班·人，实行2班制；

### 4.1.2生产规模及产品方案

本项目利用原有厂房进行建设，建成后将形成年产汽车饰件280万套的产能。本项目生产规模和产品规格见表4.1-1。扩建后全厂的生产规模和产品规格见表4.1-2。原有项目建设情况见表3.1-1。

表4.1-1  生产规模和产品规格

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 设计能力（万套/年） | 规格 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车安全饰件 | 汽车安全气囊盖 | 100 | 0.1m*0.15m约500g/套 | 7200h |
| 2 | 汽车零配件 | 汽车出风口 | 80 | 0.05*0.2m，约350g/套 |  |
| 3 | 汽车零配件 | 换档器零部件 | 50 | 0.05*0.05m，约200g/套 |  |
| 4 | 汽车装饰件 | 汽车内部装饰件 | 50 | 0.1*0.1m，约350g/套 |  |

表4.1-2  本项目产品喷涂参数

| 序号 | 产品名称 | 设计能力（万套/年） | 喷涂面积 | 喷涂厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车安全气囊盖 | 100 | 本项目喷涂工件为注塑工件的60%，总喷涂面积：16000m2 | 平均约为1mm |
| 2 | 汽车出风口 | 80 |  |  |
| 3 | 换档器零部件 | 50 |  |  |
| 4 | 汽车内部装饰件 | 50 |  |  |

注：汽车安全气囊器件、汽车出风口、换挡器零部件、汽车内部装饰件喷漆次数一般为一次喷涂，少量产品出现瑕疵，会进行二次喷涂，喷漆的附着效率约为70%。本项目产品的质量是根据客户要求制定的，无固定的国家质量标准。

表4.1-3扩建后全厂生产规模和产品规格

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 设计能力（万套/年） | 产品材质 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 增量 |  |  |
| 1 | 汽车安全气囊盖 | 0.1m*0.15m约500g/套 | 356.5 | 456.5 | +100 | PP | 7200h |
| 2 | 汽车出风口 | 0.05*0.2m，约350g/套 | 0 | 80 | +80 | PP |  |
| 3 | 换档器零部件 | 0.05*0.05m，约200g/套 | 0 | 50 | +50 | ABS |  |
| 4 | 汽车内部装饰件 | 0.1*0.1m，约350g/套 | 0 | 50 | +50 | ABS |  |

### 4.1.3拟建项目主体工程及公用辅助工程

表4.1-4  拟建项目主体工程及公用辅助工程

| 工程项目 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | C栋1楼注塑车间 | 400m2，年注塑汽车饰件280万套 | 本项目主体工程设置在已建成的C栋厂房内部，同现有项目完全独立 |
|  | C栋1楼喷涂车间 | 300m2，2条喷涂线，年喷涂汽车饰件56万套 |  |
|  | C栋3楼抛光车间 | 200m2，年加工汽车饰件45万套 |  |
|  | C栋4楼喷涂车间 | 800m2，3条喷涂线，年喷涂汽车饰件224万套 |  |
| 贮运 工程 | 仓库 | 原料 | 400m2 | 在C栋生产车间分区 |
|  |  |  | 本项目喷涂材料存储依托原有漆房 |
|  |  | 成品 | 600m2 | 在C栋生产车间分区 |
| 公用 工程 | 给水 | 21240t/a | 常昆工业园供给 |
|  | 排水 | 4320t/a | 生活污水（其中食堂含油废水经三格式隔油池隔油处理）从厂界东侧接入污水管网进入常昆污水处理厂处理，最终排入尤泾河；雨水排入雨水管网，最终排入尤泾河 |
|  | 供电 | 490万kwh/a | 市政供电 |
|  | 空压机 | 2台，压缩空气生产能力为6m3/min | 本次新增 |
|  | 软水机 | 2台，年制备软水3300吨 | 本次新增 |
|  | 锅炉 | 2台，2t/h蒸汽量 | 本次新增，一备一用 |
|  | 冷水机 | 4台，年产生循环冷水643.5万吨 | 本次新增，夏季用 |
|  | 冷却塔 | 5台，年循环冷却水36000吨 | 本次新增，4台夏季用 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 注塑废气处理：风管+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 新增1套 |
|  |  | 喷涂废气处理：C栋1楼水帘幕+吸附棉+活性炭吸附+15m高排气筒排放； C栋4楼三条喷涂线工艺流程均为：水帘幕+吸附棉+水喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 新增，C栋1楼设两个喷漆房，故废气处理系统设置两个水帘幕装置，最终收集的废气经1个活性炭塔吸附后经1跟排气筒排放； C栋4楼三套废气处理装置相互独立 |
|  |  | 抛光废气处理：季风管+集尘器+15m高排气筒排放 | 新增2套 |
|  | 废水处理 | 沉淀池容量为89.6m3 | 新增沉淀处理池，位于厂房北面 |
|  | 固废临时堆场 | / | 依托原有，原有项目固废临时堆场经改造后，能够做到防雨，防渗，同时对方面积也能够容纳本次项目新增的固体废物，因此可依托 |
|  | 噪声治理 | 隔声降噪 | / |

注：本次项目主体工程位于C栋厂房内，距离现有项目A栋厂房及B栋厂房距离较远，且原有的锅炉已将近满负荷运行，因此锅炉不能依托现有项目，必须新建，本项目新建锅炉为天然气锅炉，属清洁能源设备。

### 4.1.4本项目喷涂车间喷涂作业可行性分析

补充根据《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB6514-2008)中对喷漆放的要求对本项目喷涂车间可行性进行分析。

本项目喷涂作业在固定的喷涂车间进行，车间出入口、内部通道、冬季及夏季的车间温度均符合符合喷涂作业场所安全的要求；企业使用的涂料的存储符合要求，且涂料的调配在喷涂车间内进行，自动喷涂工艺符合喷涂要求；喷涂车间内设置了废气收集系统，及通风净化设备，同时企业设置了喷涂作业操作准则。使得喷涂车间内通风风机系统能够正常的运行。

根据企业喷涂车间的建设及使用规划、涂料的运输存储，企业现有的喷涂工艺及车间废气处理及通风情况看，本项目喷涂车间喷涂作业符合《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB6514-2008)要求，具备可行性。

## 4.2影响因素分析

### 4.2.1生产工艺流程

本次扩建项目产品为安全气囊盖100万套、汽车出风口80万套、换档器零部件50万套、汽车内部装饰件50万套，企业根据现有项目生产运营情况进行估计，此4类产品中每类产品均有40%的可以不进行喷漆处理，注塑成型后送至客户处即可，其余60%需要进行喷涂处理。

从建设项目所生产的产品来看，本项目生产的汽车仪表装饰件、面板装饰件、饰条装饰件、电子零件装饰件均为无毒产品，易于管理。因此，本项目所用的原料及最终的产品都是相对较为清洁的，是符合清洁生产要求的。

生产工艺流程见图4.2-1。

本次扩建项目同现有项目工艺流程略有相似，部分工艺不同，如本次扩建项目产品无需进行水洗及氟化，增加了抛光工艺，具体工艺分析如下：

1、注塑成型工段：注塑成型工段主要使用注塑机对塑料粒子进行加热成为液态后注入模具内成为所需工件形状的工段。

现有项目先将原料塑料粒子人工投入到注塑机的送料斗中，送料斗缓慢将塑料粒子送入注塑机预热段，预热段的温度约80℃，预热段将塑料粒子软化后送入高温加热段，加热段温度约200℃，将塑料粒子加热成为液体后注射至模具的模腔内，模具外有冷却水管盘绕，对模具进行间接冷却，模具温度保持在65℃，注射至模具中的熔融状态的塑料遇冷成型后，由机械手取出，并由人工进行检验，合格品则进入下一工段，不合格品分为可回收利用和不可回收利用两部分，不可回收利用的作为报废品外售，可回收利用的不合格品依托破原有碎机破碎后重新投料注塑。

2、贴标工段：注塑完成的工件，约30%需要粘贴商标后直接出货，外购商标在热熔机上进行加热后粘贴在产品上，粘贴完成人工检验后包装出货。

3、抛光：利用双轮抛光机对工件表面进行轻度打磨，使其上漆后更加牢固，打磨过程中会产生一定的粉尘，此部分粉尘经风管收集至除尘器中处理后通过12#排气筒排放。

4、去渍：本项目在工件进行涂装前需要对其表面进行清理，采用人工清理的方式，使用无尘布沾取去渍油后在工件表面擦拭，在擦拭去渍的过程中由于去渍油的挥发，会产生少量的废气，此部分废气再车间内通风后排放。

5、喷涂工段：现有项目中喷涂-烘烤为流水线作业，调漆房、喷涂房、烘道设置在一条封闭的生产线上，调漆房靠近喷涂房，烘道设置在喷涂房的后端。

调漆房内工人负责将水性漆的比例分配好，抽漆泵自动抽取水性漆，喷漆房温度保持在21.5±0.5℃。塑料件悬挂送到喷点，喷枪使用循环泵来加压喷洒在塑料件上。喷漆完成的工件进入烘道中烘干，烘道分为预烘段、烘烤段、冷却段，预烘段温度约为60℃，烘烤段温度70-80℃，冷却段温度约为60℃。烘干完成的产品采用人工检验，合格品部分进入下一工段，部分直接包装出货，不合格品分为可回喷的及报废两类，可回喷的不合格品经人工打磨，将其表面打磨平整后，使用酒精及去渍油进行擦拭，擦拭干净后回到喷涂线中，报废的不合格品则作为一般固废外售处理。

密闭的喷涂车间有新风输入系统，新风系统经除尘过滤后分别进入调漆房、喷涂房及烘房，喷涂车间需要将温度保持21.5±0.5℃之间，因此车间的在换风过程中设置了过滤循环装置，循环后的气体再进入车间内，另外车间的出风口均为废气处理装置的进风口，喷涂房喷涂过程中水帘幕后的抽风机，将含有漆雾及有机废气抽入水帘中，水帘将漆雾截流在水中，水帘抽风机前设置有吸附棉对漆雾进一步处理，水帘抽风机抽走的废气同调漆房的出风口废气及烘房出风口废气一同进入水喷淋处理后经活性炭吸附通过15m高排气筒排放。本项目C栋4楼3条喷涂线分别设置了新风-循环-废气处理的系统，C东1楼2条喷涂线设置了2个新风-循环系统，设置了2个水帘幕喷淋设备，设置了一个活性炭吸附塔（共用）。

6、检验：经烘干后的产品进入人工检验工序，检验合格包装出货，检验不合格则作为一般固废处理。

7、软水制备工艺：

本项目使用的软水，采用树脂吸滤工艺制备，树脂饱和后采用工业盐反冲洗再生，不产生其他污染物，硬水回用至废气处理的喷淋及水帘幕用水。

本项目采用的设备为国内先进的工艺技术设备，包括生产设备和装配生产线。冠林公司生产工艺的先进性主要体现在以下几个方面：

（1）使用发展完善的生产工序；

（2）生产中加强了对生产全过程的质量控制，在整个加工和装配过程中，在每一工序都要进行检验合格后才能进入下一工序；

（3）自动装配线采用在线自动检测，手工装配线采用人工与仪器检测相结合方式；

### 4.2.2产排污环节分析及风险识别

1、产污环节分析

本项目生产过程中主要产污环节见表4.2-1。

表4.2-1  本项目生产过程中主要产污环节

| 类别 | 污染物 | 产生环节 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1、G2 | 非甲烷总烃 | 注塑成型工段 | 采用集气罩收集后送“活性炭吸附塔”系统处理，尾气经15m高排气筒排放 |
|  | G3 | 颗粒物 | 破碎工段 | 新增集尘器对颗粒物进行收集处理，处理后颗粒物同未被收集的颗粒物车间通风后无组织排放 |
|  | G4 | 非甲烷总烃 | 贴标工段 | 车间通风后外排 |
|  | G5 | 颗粒物 | 抛光工段 | 采用负压风管系统收集送至振动滤袋除尘器中收集，收集处理后经排气筒排放 |
|  | G6、G11 | 非甲烷总烃、乙醇挥发废气 | 去渍工段 | 去渍油及乙醇挥发废气经车间通风后外排 |
|  | G7 | 有机废气 | 调漆工段 | 采用负压系统收集至“活性炭吸附塔”系统处理，尾气通过15m高排气筒排放 |
|  | G8 | 漆雾、有机废气 | 喷涂工段 | 经水帘喷淋的水帘喷漆房废气与静电喷漆房废气均采用负压系统收集，然后进入“废气洗涤塔+活性炭吸附塔”系统处理，尾气经15m高排气筒排放。（C栋1楼及4楼喷涂废气处理系统略有不同，详见废气防治措施章节） |
|  | G9 | 有机废气 | 烘干阶段 | 采用负压系统收集至“活性炭吸附塔”系统处理，尾气通过15m高排气筒排放 |
|  | G10 | 颗粒物 | 打磨工段 | 车间通风后外排 |
| 废水 | W1、W2 | 水帘、喷淋废水、洗枪水 | 喷涂废气处理 | 水帘幕废水流至沉淀池，沉淀后循环使用不外排 |
| 固废 | S1、S8 | 不合格品 | 注塑成型工段、喷涂工段 | 交由符合条件的回收单位处理 |
|  | S2 | 塑料颗粒物 | 抛光工段 | 同不合格品一同交符合条件的回收单位处理 |
|  | S3 | 废有机物包装容器 | 去渍工段 | 交由资质单位处理 |
|  | S4 | 漆桶、废有机溶剂包装容器 | 调漆工段 | 交由资质单位处理 |
|  | S6 | 废过滤棉、废活性炭 | 废气处理工段 | 交由资质单位处理 |
|  | S7 | 漆渣 | 废水处理工段 | 交由资质单位处理 |
| 噪声 | N1 | 噪声 | 注塑成型工段 | 车间隔声、减振 |
|  | N2 | 噪声 | 冷却塔 | 减振、距离衰减 |
|  | N3 | 噪声 | 破碎机 | 车间隔声、减振 |
|  | N4 | 噪声 | 抛光 | 车间隔声、减振 |
|  | N5 | 噪声 | 喷涂工段 | 车间隔声、减振 |

2、风险识别

本项目建成后生产中使用注塑、喷涂等设备，参与喷涂的物质部分具有易爆的理化性质，这些设备一旦发生爆炸所产生的强大冲击波和释放出的有毒、易燃物质能引起巨大的火灾，可导致建筑物倒塌、人员伤亡，造成严重后果。

根据本项目风险识别，引发事故原因为：火灾、泄露以及水性漆中的有机物挥发达到爆炸极限遇明火发生爆炸。

由于生产厂房内电气设备较多，电气网路相对繁杂，生产厂房内电气设施因安装不规范、选材欠妥或电气设备受腐蚀，则可能造成电气线路的绝缘损坏而引起短路或产生电火花，在易燃易爆场所达到爆炸范围，电火花会引起火灾、爆炸；电气设施维修不及时或误操作或违章操作；电气设施接地(接零)不符安全要求；厂房等建筑设施无防雷措施等都有可能造成触电事故或雷击事故。

### 4.2.3主要原辅材料及能源消耗

企业本次扩建项目使用到的原辅材料见表4.2-2。扩建后全厂原辅材料使用量见表4.2-3，原辅材料理化性质见表4.3-4。

表4.2-2  主要原辅材料及能源消耗

| 类别 | 名称 | 成分 | 年用量 | 最大存储量 | 包装及储存方式 | 运输方式 | 存储地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | PP | 聚丙烯 | 600t | 20t | 20kg/袋 | 汽车运输 | 原料仓库 |
|  | ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | 480t | 10t | 20kg/袋 | 汽车运输 |  |
|  | 汽车标签 | / | 50万个 | 5万个 | 纸箱包装 | 汽车运输 |  |
|  | 水性漆 | 见理化性质表 | 16.2 | 1.5t | 25kg/桶 | 专用车辆 | 涂料仓库 |
| 辅料 | 乙醇 |  | 0.4t | 0.2t | 500ml/瓶 | 专用车辆 | 化学品仓库 |
|  | 去渍油 |  | 0.2t | 0.2t | 100L/桶 | 汽车运输 |  |
|  | 脱模剂 |  | 1.08t | 0.2t | 500ml/瓶 | 汽车运输 |  |
| 能源 | 水 | / | 48164t | / | / | / | / |
|  | 柴油 |  | 50.7t | 20t | / | / | / |
|  | 电 |  | 489.7万kw/h | / | / | / | / |
|  | 天然气 |  | 14.7万m3 | / | / | / | / |

表4.2-3  扩建项目完成后全厂原辅材料使用量   单位（t/a）

| 序号 | 名称 | 现有项目使用量 | 扩建项目使用量 | 全厂使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPO（聚烯烃热塑性弹性体） | 60 | 0 | 60 |
| 2 | PP（聚丙烯） | 50 | 600 | 650 |
| 3 | ABS（丙稀腈-丁二烯-苯乙烯） | 35 | 480 | 515 |
| 7 | 水性漆 | 45 | 16.2 | 61.2 |
| 8 | 氟氮混合气体 | 4.38 | 0 | 4.38 |
| 9 | 石灰石 | 24 | 0 | 24 |
| 10 | 乙醇 | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| 12 | 去渍油 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 13 | 脱模剂 | 1.4 | 1.08 | 2.48 |

本项目主要原辅材料为塑料粒子、水性漆等，原料利用率高，经采取有效措施后对环境造成的影响较小。

### 4.2.4主要原辅料理化性质、毒性毒理

本项目使用的原辅材料理化性质、毒性毒理详见表4.2-4。

表4.2-4  扩建项目原辅材料理化性质表

| 名称 | 组成成分 | 理化性质 | 爆炸危险性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性漆 | 水性乳液20-30%、乙二醇1.5-2.5%、2,2,4-三甲基-1,3戊二醇异丁酯0.5-1.5%、二氧化钛5-30%，其余为水。 | 粘稠状有色液体，轻微气味，沸点约100℃，蒸汽压约17mmHg(20℃)，可以与水以任意比例稀释。 | 闪点无数据 | 无数据 |
| 乙醇 | 乙醇(99.7%) | 无色液体，有酒香，熔点（℃）-114.1，相对密度（水=1）0.79，相对蒸汽密度（空气=1）1.59，饱和蒸汽压（kPa）5.33（19℃），闪点（℃）12，引燃温度（℃）363 | 爆炸上限%（V/V）19，爆炸下限%（V/V）3.3 | LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)，LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) |
| 脱模剂 | 大豆油5-10%，白电油40%，硅油50% | 透明液体，醇类清香；PH值：中性，沸点：155.7℃；蒸汽密度：（空气=2）47℃；比重（水=1）：0.6±0.005（20℃）；溶解度：10.5%。 | 闪火点：开杯54℃ | 急性毒性：吸入，毒性极低，高温度可导致蒸气，会刺激鼻子和喉咙。 |
| 去渍油 | 脂肪烃 | pH7.0，沸点67.5℃，相对密度（0.65-0.701），相对蒸汽密度（空气=1）1.11，闪点（℃）20，引燃温度（℃）415-530 | 爆炸上限%（V/V）6.0，爆炸下限%（V/V）1.3 | LD50：67000mg/kg(大鼠经口)，LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |

### 4.2.5主要生产设备

本项目主要在C栋厂房内进行扩建，扩建项目的主要生产设备、辅助设备、环保设备见表4.2-5，扩建后全厂生产设备、辅助设备及环保设备情况表见4.2-6。

表4.2-5  本项目主要生产设备情况表

| 种类 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 注塑成型机 | / | 15 | C栋1楼注塑车间 |
|  | 自动涂装线 | 3喷头 | 5 | C栋1楼涂装车间2条喷涂线；C栋4楼涂装车间3条喷涂线 |
|  | 热熔机 | / | 3 | C栋1楼贴标工作台 |
|  | 双轮抛光机 | / | 4 | C栋3楼抛光车间 |
|  | 烤炉 | / | 1 | 实验设备 |
| 辅助设备 | 冰水机 | / | 4 | C栋1楼机房 |
|  | 冷却塔 | / | 5 | C栋厂房外东面 |
|  | 天然气锅炉 | / | 2 | 一备一用 |
|  | 软水机 | / | 2 | 位于锅炉房 |
|  | 空压机 | / | 4 | C栋3楼 |
| 环保设备 | 活性炭吸附装置 | / | 4 | C栋楼顶，C栋1楼2条喷涂线合用一个活性炭吸附装置，C栋4楼3条喷涂线分别设置1个活性炭吸附装置 |
|  | 集尘器 | 振动滤袋式 | 2 | C栋3楼 |
|  | 沉淀池 | 4*8*2.8m | 1 | C栋厂房西北面 |

表4.2-6  扩建后全厂生产设备情况

| 主要生产设备 | 设备名称 | 规格 | 扩建前数量（台/套） | 扩建后（台/套） | 全厂 （台/套） | 变化量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注塑机（含机械手、电眼料、吸料机、干燥机、风机、模温机） | HTF86*2、HTF86*2、HTF86*2 | 32 | 15 | 47 | +15 |
|  | 手动喷涂线 | / | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 自动喷涂线 | / | 6 | 5 | 11 | +5 |
|  | 氟化处理设备 | 德国AIR PRODCUT公司 | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 强力粉碎机 | 10HP、20HP | 2 | 0 | 2 | 不变 |
|  | 镭雕机 | / | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 移印机 | A-M4/S | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 热熔机 | / | 4 | 3 | 7 | +3 |
|  | 水洗设备 | / | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 双轮抛光机 | / | 0 | 4 | 4 | 新增 |
| 辅助设备 | 蒸汽锅炉 | 2t/h、贯流式 | 2 | 2 | 4 | +2 |
|  | 空气压缩机 | / | 4 | 4 | 8 | +4 |
|  | 烤炉 | / | 3 | 1 | 4 | +1 |
|  | 桥式起重机 | 7.5t、5t、2t | 3 | 0 | 3 | 不变 |
|  | 冰水机 | / | 1 | 4 | 5 | +4 |
|  | 冷却水塔 | / | 6 | 5 | 11 | +5 |
|  | 发电机 | / | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 变压器 | / | 3 | 0 | 3 | 不变 |
|  | 混料机 | 立式、滚筒式 | 2 | 0 | 2 | 不变 |
| 环保设备 | 活性炭吸附装置 | / | 5 | 4 | 9 | +4 |
|  | 油烟净化装置 | 8000 m3/h | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 隔油池 | 200m3 | 1 | 0 | 1 | 不变 |
|  | 沉淀池 | 300m3 | 2 | 1 | 3 | +1 |

设备配置合理性分析见下表：

表4.2-7  本项目设备生产能力配置情况

| 设备名称 | 单个设备生产能力 | 年工作时间 | 年设计生产能力 | 设备数量 | 设备年生产能力 | 本项目生产目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑成型机 | 28套注塑产品/ h | 7200h | 20.16万个 | 15台 | 302.4万套 | 280万套 |
| 自动喷涂线 | 2m2/h | 7200h | 14400m2 | 5条 | 72000m2 | 31800m2 |
| 双轮抛光机 | 18套产品/ h | 7200h | 129600 | 4台 | 518400套 | 450000套 |

根据上表可知本项目主要生产设备配置合理，能够达成扩建项目设计的生产目标，设备配置合理。

本项目所需设备部分采用国内新型、高效的节能设备，生产过程使用全自动化控制系统为了保障工艺生产正常运行，降低原料及动力消耗，提高产品质量，确保安全生产，操作人员主要在工作室内进行工作。选用电能作为能源，是目前最清洁的能源。采用喷涂装置为封闭式自动喷涂。项目工艺设备的自动化程度及可靠性在国内同行业中首屈一指。

## 4.3物料平衡

### 4.3.1塑料粒子物料平衡

扩建项目总塑料粒子使用量为PP粒子600t/a，ABS塑料粒子480t/a，塑料粒子在生产过程中，一部分进入废气、一部分进入固废，最终进入产品中。塑料粒子物料平衡见图4.6.1-1。

表4.3-1  塑料粒子物料平衡一览表  单位t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 用量 | 组成名称 | 产品 | 废水 | 废气 | 固废 | 废液 |
| 2 | PP粒子 | 600 | 非甲烷总烃 |  |  | 10.8 |  |  |
| 3 | ABS塑料粒子 | 480 | 粉尘 |  |  | 2.886 |  |  |
| 4 | 脱模剂 | 1.08 | 不合格品 |  |  |  | 108 |  |
| 5 |  |  | 产品 | 959.394 |  |  |  |  |
| 小计 | 1081.08 | 小计 | 1081.08 |

### 4.3.2水性漆物料平衡

本次项目拟在C栋厂房1楼设置2条水性漆喷涂线，4楼设置3条水性漆喷涂线，根据水性漆理化性质，本项目采用的水性漆涂料挥发性有机废气占水性漆的4%，水性乳液（聚合物）占30%，二氧化钛占30%，水分占36%，在喷涂过程中水性乳液同二氧化钛聚合成为固体成分，故扩建项目水性漆中的固体成分占水性漆的60%。

在调漆工段有机废气挥发占有机溶剂总量的5%，喷漆工段有机废气挥发占有机溶剂总量的25%，烘烤工段有机废气挥发量占有机废气总量的70%；喷漆工段中漆雾产生量为水性漆固体成分的30%，水性漆中的水分在烘烤阶段全部蒸发。水性漆物料平衡图见图4.3-2。

表4.3-2  喷涂A、B线水性漆物料平衡表   单位：t/a

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 | 用量 | 组成名称 | 产品 | 废水 | 废气 | 固废 | 废液 |
| 2 | 水性漆 | 16.2 | 挥发性有机物 |  |  | 0.684 |  |  |
| 3 |  |  | 漆雾 |  |  | 2.916 |  |  |
| 4 |  |  | 水分 |  |  | 5.832 |  |  |
| 5 |  |  |  | 6.804 |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  | 小计 | 16.2 |

### 4.3.3水量平衡

本项目用水主要包括员工生活用水（含食堂废水）、注塑机冷却用水、锅炉用水、废气处理水幕用水，项目水量平衡图见图4.7-1，项目扩建完成后全厂水量平衡图见图4.7-2。

本次扩建项目以新带老，将原有项目水洗废水接入到原有项目的沉淀池中，处理后回用至水帘幕用水。扩建项目完成后，全厂除生活污水及食堂废水外，无其他外排废水，厂区不排放含氮磷的工业废水。

## 4.4污染源源强核算

类比调查同类企业废气、废水、固废的产生与排放情况，结合本项目生产工艺流程图、物料平衡图、水量平衡图分析后，本项目投产后污染物产生的源强分析如下：

### 4.4.1废气

#### 4.4.1.1生产废气

①注塑废气

本项目注塑过程中塑料粒子加热以及脱模剂受热挥发会产生一定的有机废气，以非甲烷总烃计，根据物料衡算注塑产生的非甲烷总烃的量为10.8t/a，在注塑口地方设一个可转动的侧吸风罩进行收集，集气罩设计尺寸为800mm*600mm，单个集气罩风量设计为3000m3/h，此集气罩设计收集效率99%，收集后经风管送至活性炭吸附塔进行吸附处理，吸附效率97%，处理完成的废气经15m高排气筒（10#）排放至大气中，注塑废气有组织产生量为10.692t/a，有组织排放量为0.3208t/a，无组织排放量为0.108t/a。

②本项目在喷漆前对工件进行抛光，采用双轮钢丝抛光机对工件进行表面抛光，项目共设4台抛光机，1#、2#抛光机塑料粉尘经处理后接入1号振动滤袋除尘器处理，3#、4#抛光机粉尘经收集后接入2号振动滤袋除尘器处理，抛光产生的塑料粉尘按照抛光工件的0.5%计，颗粒物产生量为2.886t/a，风管正对抛光机，对抛光粉尘的收集效率按95%计,收集至振动滤袋除尘器中处理，处理效率为99%，经收集处理后抛光工段颗粒物有组织排放量共为0.0274t/a，无组织排放的颗粒物为0.1443t/a，1号振动滤袋除尘器处理后的废气通过11#排气筒排放，2号振动履带除尘器处理后的废气通过12#排气筒排放。

③喷漆过程中，附着在工件表面的涂料固体成分约占70%，以漆雾形式损耗约30%，有机废气的挥发调漆房挥发量占喷涂材料有机物的5%，调漆房有机物挥发占喷涂材料有机物含量的25%，烘干房有机废气的挥发占喷涂材料有机物总量的70%。

C栋1楼的2条喷涂线及4楼的3条喷涂年使用的水性漆量一致，1楼的两条喷涂线的调漆房及烘干房的有机废气经封闭房间内的负压收集系统收集至活性炭吸附塔进行吸附处理，调漆房及烘干放的有机废气收集效率为90%，活性炭对有机废气的吸附效率为90%，1楼的两条喷漆车间分别设置了水帘幕对喷漆车间产生的颗粒物进行处理，颗粒物处理后，喷涂废气中的有机废气经喷涂车间的负压收集系统，收集至活性炭进行吸附处理，1楼两条喷漆房的颗粒物去除效率为90%，有机废气的收集效率为90%，活性炭塔对有机废气的吸附效率为90%。1楼两条喷涂线共用一座活性炭吸附塔，废气经活性炭吸附处理后通过13#排气筒排放，未被收集的非甲烷总烃计颗粒物经车间通风后无组织排放。C栋1楼喷涂线污染源强见表4.4-1。

表4.4-1  C栋1楼喷涂线污染源强

| 喷涂线 | 工段 | 污染物 | 产生量（t/a） | 收集效率（%） | 处理效率（%） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 调漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 90 | 90 | 有组织排放 非甲烷总烃排放量为：0.0233t/a 漆雾排放量为：0.1050t/a 无组织排放 非甲烷总烃：0.0259t/a 颗粒物：0.1166t/a |
|  | 喷漆房 | 漆雾 | 0.5832 | 90 | 90 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0324 | 90 | 90 |  |
|  | 烘道 | 非甲烷总烃 | 0.0907 | 90 | 90 |  |
| 2号线 | 调漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 90 | 90 |  |
|  | 喷漆房 | 漆雾 | 0.5832 | 90 | 90 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0324 | 90 | 90 |  |
|  | 烘道 | 非甲烷总烃 | 0.0907 | 90 | 90 |  |

4楼的3条喷涂线喷涂废气分别经各自的水帘装置处理后与各自产生的调漆废气、烘干废气一并接入3套喷淋+活性炭装置处理后经14#-16#号排气筒排放，调漆及烘干废气均采用负压管道在封闭的调漆房及烘干房内收集，收集效率为90%计，收集后的调漆废气及烘干废气进入水喷淋+活性炭塔进行吸附处理，处理效率为95%，各喷涂车间产生的颗粒物经水帘幕去除颗粒物，颗粒物的去除效率为90%，去除颗粒物的喷涂废气经水帘幕后的负压收集至水喷淋+活性炭塔吸附处理有机废气，喷漆房的有机废气收集效率为90%，处理效率为95%。C栋4楼喷漆废气源强见表4.4-2。

表4.4-2  C栋4楼喷涂废气源强汇总表

| 喷涂线 | 工段 | 污染物 | 产生量（t/a） | 收集效率（%） | 处理效率（%） | 排气筒 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A号线 | 调漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 90 | 95 | 14# | 非甲烷总烃：0.0058t/a 漆雾：0.525t/a |
|  | 喷漆房 | 漆雾 | 0.5832 | 90 | 90 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0324 | 90 | 95 |  |  |
|  | 烘道 | 非甲烷总烃 | 0.0907 | 90 | 95 |  |  |
| B号线 | 调漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 90 | 95 | 15# | 非甲烷总烃：0.0058t/a 漆雾：0.525t/a |
|  | 喷漆房 | 漆雾 | 0.5832 | 90 | 90 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0324 | 90 | 95 |  |  |
|  | 烘道 | 非甲烷总烃 | 0.0907 | 90 | 95 |  |  |
| C号线 | 调漆房 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 90 | 95 | 16# | 非甲烷总烃：0.0058t/a 漆雾：0.525t/a |
|  | 喷漆房 | 漆雾 | 0.5832 | 90 | 90 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0324 | 90 | 95 |  |  |
|  | 烘道 | 非甲烷总烃 | 0.0907 | 90 | 95 |  |  |

C栋4楼车间无组织废气排放情况：非甲烷总烃0.0389t/a，漆雾0.1750t/a。此部分废气经车间通风后无组织排放。

④破碎产生的颗粒物，本次项目不合格品破碎依托原有项目破碎机进行破碎，破碎过程中会产生少量粉尘，现有项目此部分颗粒物在车间内无组织排放，本项目建设后对该部分废气进行收集，采用工业集尘器收集处理，工业集尘器收集效率为80%，处理效率为95%，此工业除尘器为移动式小型工业集尘器，不设置排气筒，故收集处理后的颗粒物同未被收集的颗粒物在车间内通风排放。

⑤C栋4楼及C栋3楼在擦拭过程中去渍油及乙醇挥发产生的废气，污染物包括非甲烷总烃及乙醇挥发废气，本项目去渍油年用量为0.2t/a，去渍油挥发产生的非甲烷总烃约占总用量的10%，即0.02t/a，本项目乙醇使用量为0.4t/a，乙醇挥发废气按照全部乙醇挥发计，则本项目乙醇挥发废气量为0.4t/a。乙醇废气及去渍油产生的非甲烷总烃在车间内通风后无组织排放。

⑥锅炉废气

本项目使用1台锅炉（2台锅炉，1备1用），使用管道天然气的量约为14.7万标立方米/年，燃烧过程中会产生少量的含NOx、SO2及烟尘的尾气。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）和《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社），每万立方米的燃料气燃烧所产生的污染物量见表4.4-3。

表4.4-3   燃气锅炉废气产污系数

| 序号 | 名称 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米天然气 | 136259.17 |
| 2 | SO2 | 千克/万立方米天然气 | 1.8 |
| 3 | NOx | 千克/万立方米天然气 | 17.6 |
| 4 | 烟尘 | 千克/万立方米天然气 | 1.4 |

经计算，本项目锅炉燃烧天然气产生的废气量280m3/h，SO2产生量为0.0265t/a，产生速率为0.0037kg/h，产生浓度为13.125mg/m3，NOX产生量为0.2587t/a，产生速率为0.0359kg/h，产生浓度为128.3mg/m3，烟尘产生量为0.0206t/a，产生速率为0.0029kg/h，产生浓度为10.20mg/m3，锅炉房2个锅炉设置2根8m高排气筒（17#、18#）排放天然气燃烧产生的废气。

⑦餐饮油烟

油烟是由烹饪时动植物油产生的油雾在高温下氧化裂解的醛类、酮类、链烷类、乙醇和链烯热解物组成的较为复杂的气溶胶，包括有气态、液态、固态等污染物。若油烟直接外排，冷凝沉积而形成油污，污染墙面，影响建筑外观，对区域的环境空气质量带来不良影响。

人均食用油日用量约40g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，本项目以4%计，本扩建项目供餐人数最多为100人，本项目依托现有食堂设置油烟净化器对食堂油烟进行净化，净化效率≥60%，净化后的废气经过原有9#排气筒排放。项目建成后食堂油烟产排情况见表4.4-4。

表4.4-4  食堂油烟产排情况表

| 就餐规模 （人） | 耗油系数 (g/人.d) | 耗油量 （t/a） | 油烟挥发系数 % | 油烟产生量 （t/a） | 净化效率 % | 油烟排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 4 | 1.2 | 4 | 0.0048 | 60 | 0.0019 |

本项目有组织废气产排情况见表4.4-5，本项目无组织废气产排情况见表4.4-6

表4.4-5  本项目有组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 污染治理 | 排放状况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 速率kg/h | 产生量t/a | 治理方式 | 收集效率 | 去除效率 | 速率kg/h | 排放量t/a | 编号 | 高度(m) | 直径(m) |
| 注塑线 | G1 | 8000 | 非甲烷总烃 | 1.5 | 10.692 | 活性炭吸附 | 99% | 97% | 0.0446 | 0.3208 | 10# | 15 | 0.6 |
| 抛光工段 | G2-1 | 6000 | 颗粒物 | 0.2004 | 1.443 | 负压收集+集尘器 | 95% | 99% | 0.0019 | 0.0137 | 11# | 15 | 0.4 |
| 抛光工段 | G2-2 | 6000 | 颗粒物 | 0.2004 | 1.443 | 负压收集+集尘器 | 95% | 99% | 0.0019 | 0.0137 | 12# | 15 | 0.4 |
| C栋喷涂1线 | G4-1 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 90% | 0.0016 | 0.0117 | 13# | 15 | 0.8 |
|  |  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.0073 | 0.0525 |  |  |  |
| C栋喷涂2线 | G4-2 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.0016 | 0.0117 |  |  |  |
|  |  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.0073 | 0.0525 |  |  |  |
| C栋喷涂A线 | G4-3 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 负压收集+水喷淋+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.0008 | 0.0058 | 14# | 15 | 0.6 |
|  |  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.0073 | 0.0525 |  |  |  |
| C栋喷涂B线 | G4-4 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.0008 | 0.0058 | 15# | 15 | 0.6 |
|  |  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 90% | 0.0073 | 0.0525 |  |  |  |
| C栋喷涂C线 | G4-5 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 水帘+吸附棉+二级喷淋+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.0008 | 0.0058 | 16# | 15 | 0.6 |
|  |  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  | 90% | 90% | 0.0073 | 0.0525 |  |  |  |
| 锅炉房 | / | 280 | SO2 | 0.0037 | 0.0265 | / | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0265 | 17# 8# | 8 | 0.3 |
|  |  |  | NO2 | 0.0359 | 0.2587 |  |  |  | 0.0359 | 0.2587 |  |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 0.0029 | 0.0206 |  |  |  | 0.0029 | 0.0206 |  |  |  |
| 餐饮油烟 | / | 1200 | 餐饮油烟 | 0.004 | 0.0048 | 油烟净化器 | 处理效率60% | 0.0016 | 0.0019 | 原有排气筒9# |

表4.4-6  扩建项目等效排气筒排放情况一览表

| 编号 | 种类 | 污染物名称 | 产生状况 | 污染治理 | 排放状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/h | 产生量t/a | 治理方式 | 收集效率 | 去除效率 | 速率kg/h | 排放量t/a |
| 等效1 | 11#、12#排气筒 | 颗粒物 | 0.4008 | 2.886 | 负压收集+集尘器 | 95% | 99% | 0.0038 | 0.0274 |
| 等效2 | 14#、15#、16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.054 | 0.3888 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.0024 | 0.0174 |
|  |  | 漆雾 | 0.243 | 1.7496 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.2187 | 1.575 |

表4.4-7  本项目无组织废气产排情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 年产生量 (t/a) | 产生速率 (kg/h) | 年排放量 (t/a) | 厂界无组织排放速率(kg/h) | 面源高度 (m) | 面源面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 0.1339 | 0.0186 | 0.1339 | 0.0186 | 4 | 2400 |
|  | 漆雾 | 0.1166 | 0.0162 | 0.1166 | 0.0162 |  |  |
| C栋3楼 | 颗粒物 | 0.1443 | 0.0200 | 0.1443 | 0.0200 | 12 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.0014 | 0.01 | 0.0014 |  |  |
|  | 乙醇 | 0.2 | 0.028 | 0.2 | 0.028 |  |  |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 0.0389 | 0.0054 | 0.0389 | 0.0054 | 16 | 2400 |
|  | 漆雾 | 0.1750 | 0.0243 | 0.1750 | 0.0243 |  |  |
|  | 乙醇 | 0.2 | 0.028 | 0.2 | 0.028 |  |  |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 0.5 | 0.069 | 0.12 | 0.017 | 4 | 200 |

### 4.4.2废水

本项目建成后用水类型主要包括：员工生活用水、食堂用水、锅炉用水、冰水机用水、冷却塔用水、废气处理水喷淋及水帘幕用水，各类用水的产生、消耗、循环使用及排放量详见图3.6-1本项目水量平衡图。

生产用水均循环使用不外排，新增员工生活污水接管常昆污水处理厂处理后达标排放。本项目新增员工100人，员工生活用水量按照100L/人.天计，食堂用水量按照80L/人.天计，本项目年工作300天，则员工生活用水量为3000t/a，食堂用水量为2400t/a，生活用水及食堂用水均按照80%的排放量计算，则生活污水排放量为2400t/a，食堂用水排放量为1920t/a。根据同类项目类比，生活污水中污染物含量为COD400mg/L，SS100mg/L，氨氮20mg/L，TP2mg/L，食堂废水中污染物含量为COD400mg/L，SS100mg/L，氨氮20mg/L，TP2mg/L，LAS20mg/L，动植物油100mg/L。本项目生活污水中各类污染物排放具体情况见表4.4-8。

表4.4-8  本项目水污染物排放情况

| 来源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 接管标准mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生活污水 | COD | 2400 | 400 | 0.96 | 无 | 2400 | 400 | 0.96 | 500 |
|  | SS |  | 100 | 0.24 |  |  | 100 | 0.24 | 100 |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.048 |  |  | 20 | 0.048 | 20 |
|  | TP |  | 2 | 0.0048 |  |  | 2 | 0.0048 | 2 |
| 食堂废水 | COD | 1920 | 400 | 0.768 | 经隔油池处理 | 1920 | 400 | 0.768 | 400 |
|  | SS |  | 100 | 0.192 |  |  | 100 | 0.192 | 100 |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.0384 |  |  | 20 | 0.0384 | 20 |
|  | TP |  | 2 | 0.0038 |  |  | 2 | 0.0038 | 2 |
|  | LAS |  | 20 | 0.0384 |  |  | 20 | 0.0384 | 20 |
|  | 动植物油 |  | 100 | 0.192 |  |  | 50 | 0.096 | 60 |

### 4.4.3噪声

本项目主要噪声源为注塑机、冰水机、抛光机等，各主要噪声源强见表4.4-9。

表4.4-9  本项目噪声排放情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级值dB（A） | 台数 | 治理措施 | 距厂界最近距离 | 降噪量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 注塑机 | 80 | 15 | 减振降噪、墙体隔声 | 80 | 130 | 200 | 10 | 20 |
| 2 | 冰水机 | 80 | 4 |  | 100 | 130 | 200 | 10 | 20 |
| 3 | 抛光机 | 75 | 4 |  | 80 | 130 | 210 | 20 | 20 |
| 4 | 空压机 | 100 | 4 |  | 100 | 130 | 200 | 10 | 20 |
| 6 | 冷却塔 | 90 | 5 |  | 110 | 130 | 190 | 10 | 15 |
| 7 | 锅炉 | 90 | 2 |  | 120 | 135 | 180 | 5 | 20 |

### 4.4.4固废

根据生产工艺及产污环节的分析，本项目副产物产生情况汇总见表4.4-10。

表4.4-10  本项目副产物产生情况表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预计产生量t/a | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 固体 | 办公垃圾 | 15 | 是 | 否 | 固体废物鉴别导则（试行） |
| 2 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 固体 | 食物 | 6.0 | 是 | 否 |  |
| 3 | 外包装箱 | 拆装 | 固体 | 纸箱 | 1.0 | 是 | 否 |  |
| 4 | 塑料边角料 | 生产、注塑 | 液体 | 塑料 | 54 | 是 | 否 |  |
| 5 | 不合格品 | 注塑、喷涂 | 固态 | 塑料 | 102 | 是 | 否 |  |
| 6 | 废漆渣 | 喷漆 | 固态 | 油漆、污泥 | 50 | 是 | 否 |  |
| 7 | 废包装容器 | 喷漆 | 固态 | 油漆、有机物 | 15 | 是 | 否 |  |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭 | 20 | 是 | 否 |  |
| 9 | 废过滤棉 | 废气处理 | 固态 | 有机物、过滤棉 | 5 | 是 | 否 |  |
| 10 | 废有机溶剂 | 喷头清洗 | 液体 | 混合脂类、酮类 | 20.8 | 是 | 否 |  |
| 11 | 含油抹布 | 设备保养 | 固态 | 矿物质油 | 0.2 | 是 | 否 |  |

本项目利用原有厂房，施工期仅为设备安装，无建筑垃圾产生，运营期固体废物情况见表4.4-11。

表4.4-11  本项目运营期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工日常生活 | 固体 | 餐厨垃圾、办公垃圾 | 国家危险废物名录（2016） | -- | 99 | -- | 15 |
| 2 | 餐厨垃圾 |  | 食堂 | 固体 | 食物 |  | -- | 99 | -- | 6.0 |
| 3 | 外包装箱 |  | 拆装 | 固体 | 纸箱 |  | -- | 79 | -- | 1.0 |
| 4 | 塑料边角料 |  | 生产、注塑 | 液体 | 塑料 |  | -- | 79 | -- | 54 |
| 5 | 不合格品 |  | 注塑、喷涂 | 固态 | 塑料 |  | -- | 79 | -- | 102 |
| 6 | 废漆渣 | 危险固废 | 喷漆 | 固态 | 油漆、水 |  | T/I | HW12 | 900-252-12 | 50 |
| 7 | 废包装容器 |  | 喷漆 | 固态 | 油漆、有机物 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 15 |
| 8 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固态 | 有机物、活性炭 |  | T，I | HW49 | 900-039-49 | 20 |
| 9 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 固态 | 有机物、过滤棉 |  | T | HW49 | 900-041-49 | 5 |
| 10 | 废有机溶剂 |  | 喷头清洗 | 液体 | 混合脂类、酮类 |  | T，I | HW06 | 900-404-06 | 20.8 |
| 11 | 含油抹布 |  | 设备保养 | 固态 | 矿物质油 |  | T/C/In/I /R | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |

### 4.4.5非正常工况污染源强分析

本项目非正常工况污染源强主要为废气污染物，具体分析如下

1、水喷淋装置

水喷淋装置因堵塞或其他原因造成废气的吸收效率达不到规定要求时，以处理效率0%计算，当出现严重事故或设备出现严重故障时应立刻停产检修。

2、活性炭装置

活性炭装置因漆雾堵塞活性炭装置导致活性炭失去活性或因活性炭吸附饱和而没有及时更换等原因造成吸附效率达不到规定要求时，以去除效率下降至0%计算；当设备出现严重故障时应立刻停车并检修。

非正常工况下废气排放源强见表4.4-12。

表4.4-12  非正常工况下事故排放情况一览表

| 污染源 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/h | 排放量t/a | 编号 | 高度(m) | 直径(m) |
| 注塑线 | 8000 | 非甲烷总烃 | 1.5 | 10.692 | 10# | 15 | 0.6 |
| 抛光工段 | 6000 | 颗粒物 | 0.2004 | 1.443 | 11# | 15 | 0.4 |
| 抛光工段 | 6000 | 颗粒物 | 0.2004 | 1.443 | 12# | 15 | 0.4 |
| C栋1楼喷涂1线 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 13# | 15 | 0.8 |
|  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  |  |  |
| C栋1楼喷涂2线 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 |  |  |  |
|  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  |  |  |
| C栋4楼喷涂A线 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 14# | 15 | 0.6 |
|  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  |  |  |
| C栋4楼喷涂B线 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 15# | 15 | 0.6 |
|  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  |  |  |
| C栋喷4楼涂C线 | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.1296 | 16# | 15 | 0.6 |
|  |  | 漆雾 | 0.081 | 0.5832 |  |  |  |
| 锅炉房 | 280 | SO2 | 0.0037 | 0.0265 | 17# 18# | 8 | 0.3 |
|  |  | NO2 | 0.0359 | 0.2587 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.0029 | 0.0206 |  |  |  |
| 食堂 | 8000 | 餐饮油烟 | 0.004 | 0.0048 | 9# | 8 | 0.4 |

### 4.4.6风险源项分析

根据本项目风险识别，引发事故原因为：火灾、泄露以及水性漆中的有机物挥发达到爆炸极限遇明火发生爆炸。

火灾是火通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射热足够大时，可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被辐射热点燃。因此辐射热造成的损害可按接受热辐射能量的大小来衡量。表4.4-13列出了热辐射通量所对应的损害情况。

表4.4-13  热辐射的不同入射通量所造成的危害

| 入射通量（kw/m2） | 对设备的损害 | 对人的损害 | 危害等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部损坏 | 1%死亡/10秒，100%死亡/1分钟 | A |
| 22.5 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大损伤/10秒，10%死亡/分钟 | B |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧塑料熔化的最低热能 | 1度烧伤/10秒，1%死亡/分钟 | C |
| 4.0 | / | 20秒以上感觉疼痛 | D |
| 1.6 | / | 长期辐射，无不舒服感 | E |

火灾热辐射危害半径列于表4.4-14。

表4.4-14  火灾辐射危害

| 危害类别 | 热辐射 |
| --- | --- |
| 危害等级 | A | B | C | D | E |
| 有机废气爆炸危害半径（m） | 36 | 47 | 71 | 132 | 198 |

反应生成的热量使气体骤烈膨胀，气体的温度、压力、密度急剧增大，其周围的可燃气体压缩。经计算，气体绝热压缩可产生高温，使可燃气体达到燃点而燃烧。此时的火焰传播速度将超过音速，达到1000～3500米/秒，温度高达6000K，局部压力会超过20kg/cm2。如果是发生在密闭容器或空间中，即引起猛烈的爆炸。

爆炸时产生的冲击力很大，压力约为7.5绝对大气压，因而其破坏性和危害性也很大。可使设施、窑炉、厂房等遭到严重破坏，同时可使人受伤致残或死亡。因此要采取一切安全措施严防煤气爆炸事故的发生。但以上发生火灾必须在存储容器、管线发生泄漏并且遇到明火的前提下才可能引起火灾。本项目充分考虑到容器泄漏，做好探伤等防范措施，并配备事故应急措施，使用防爆型的通风系统和设备。乙醇、水性漆中的有机物爆炸燃烧的主要产物是CO2和水，对环境不构成明显影响。

## 4.5污染物排放“三本账”

本项目污染物排放“三本帐”见表4.5-1，扩建项目建成后全厂污染物排放“三本账”见表4.5-2。

表4.5-1  本项目污染物“三本帐”一览表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 11.448 | 11.0864 | 0.3616 |
|  |  | 漆雾 | 2.6244 | 2.3620 | 0.2624 |
|  |  | 颗粒物 | 2.886 | 2.8167 | 0.0693 |
|  |  | SO2 | 0.0265 | 0 | 0.0265 |
|  |  | NOx | 0.2587 | 0 | 0.2587 |
|  |  | 烟尘 | 0.0206 | 0 | 0.0206 |
|  |  | 餐饮油烟 | 0.0048 | 0.0029 | 0.0019 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.1728 | 0 | 0.1728 |
|  |  | 漆雾 | 0.2916 | 0 | 0.2916 |
|  |  | 颗粒物 | 0.6443 | 0.38 | 0.2643 |
|  |  | 乙醇 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 废水 | 生活污水4320t/a | COD | 1.728 | 0 | 1.728 |
|  |  | SS | 0.432 | 0 | 0.432 |
|  |  | 氨氮 | 0.0864 | 0 | 0.0864 |
|  |  | 总磷 | 0.0086 | 0 | 0.0086 |
|  |  | LAS | 0.038 | 0 | 0.038 |
|  |  | 动植物油 | 0.192 | 0.096 | 0.096 |
| 固废 | 一般固废 | 157 | 157 | 0 |
|  | 危险固废 | 62.5 | 62.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 |

表4.5-2  扩建后全厂污染物“三本帐”一览表  （t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 现有项目排放量 | 扩建项目排放量 | 以新带老削减量 | 扩建后全厂排放量 | 全厂增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 苯乙烯 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
|  |  | 甲苯 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | -1.37 |
|  |  | 二甲苯 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | -1.475 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.3616 | 0.3155 | 0.7261 | +0.0461 |
|  |  | 漆雾 | 0.729 | 0.2624 | 0 | 0.9914 | +0.2624 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.0693 | +0.693 |
|  |  | TVOC | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | -0.12 |
|  |  | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0.00027 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.0398 | 0.0265 | 0 | 0.0663 | +0.0265 |
|  |  | NOx | 0.3881 | 0.2587 | 0 | 0.6468 | +0.2587 |
|  |  | 烟尘 | 0.0309 | 0.0206 | 0 | 0.0515 | +0.0206 |
|  |  | 油烟 | 0.018 | 0.0019 | 0 | 0.0037 | +0.0019 |
|  | 无组织 | 甲苯 | 0.606 | 0 | 0.606 | 0 | -0.606 |
|  |  | 二甲苯 | 0.654 | 0 | 0.654 | 0 | -0.654 |
|  |  | 颗粒物 | 0.3 | 0.2643 | 0.288 | 0.2763 | -0.0237 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.337 | 0.1728 | 0.009 | 0.5008 | +0.1638 |
|  |  | 漆雾 | 0.81 | 0.2916 | 0 | 1.1016 | +0.2916 |
|  |  | 乙醇 | 0.06 | 0.4 | 0 | 0.46 | +0.4 |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 14400 | 4320 | 0 | 18720 | +4320 |
|  |  | COD | 5.76 | 1.728 | 0 | 7.488 | +1.728 |
|  |  | SS | 1.44 | 0.432 | 0 | 1.872 | +0.432 |
|  |  | 氨氮 | 0.288 | 0.0864 | 0 | 0.3744 | +0.0864 |
|  |  | 总磷 | 0.0288 | 0.0086 | 0 | 0.0374 | +0.0086 |
|  |  | LAS | 0.128 | 0.0384 | 0 | 0.1664 | +0.0384 |
|  |  | 动植物油 | 0.64 | 0.096 | 0 | 0.736 | +0.096 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据调查，拟建项目单位产品主要物耗、能耗及排污指标与国内同类企业的物耗、能耗和单位产品污染物产生量进行对比，具体见表4.5-3。

表4.5-3  项目清洁生产水平分析表

| 类别 | 名称 | 单位 | 本项目 | 国内同类企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物耗 | 水性漆 | t/万套产品 | 0.02 | 0.05 |
| 能耗 | 水 | t/万套产品 | 60.27 | 100 |
|  | 电 | 万Kwh/万套产品 | 0.64 | 1.5 |
| 产污 | 废水 | t/万套产品 | 9 | 600 |
|  | 废气 | 颗粒物 | t/万套产品 | 0.007 | 0.13 |
|  |  | 非甲烷总烃 | t/万套产品 | 0.008 | 0.155 |
|  | 固废 | t/万套产品 | 0.829 | 0.5 |

本项目通过加大投资、增加各种防治措施，加强对废水和废气的污染控制，使每万套产品的水性漆使用量小于国内同类企业，每万套产品产生的废水和废气量都小于国内同类企业，清洁生产水平达到国内先进水平。

综合以上分析，本项目采用成熟生产工艺技术，生产过程中废物产生量较少，在获得较高经济效益的同时也带来了好的环境效益。项目从原料、生产过程、产品的后期处理处置、能源使用、污染治理、废物综合利用等方面均体现了较好的清洁生产水平，达到先进水平。因此，从清洁生产角度评价，本项目符合《中华人民共和国清洁生产促进法》的相关要求，项目的清洁生产水平达到国际先进水平。

# 5环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

常熟地处富铙美丽的长江三角洲前缘。北滨长江、隔江与南通相望；东距上海约 100Km，西南面分别与无锡、苏州为邻。西起东经 120°33′；南起北纬 31°31′；北至北纬 31°50′。

建设项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业园南新路8号。项目东侧为空地，南侧为南新路，隔路为苏州科宝光电科技公司及常熟市颉良纺织公司，西侧为常熟市淳宏纺织品公司，北侧为小河及空地，项目地理位置见附图1。

### 5.1.2地形地貌

常熟全境地势低平，水网交织，由西北向东南微倾，长江岸线按微地形结构划分属沿江平原，这一地带系两千年来江潮夹带的泥沙淤积而成，地表冲积物为主，土质为沙性，疏松，海拔在4.5-5.5m，局部达6m，沿江大堤一般高度在6.5-7.5m，根据地质资料显示，常浒河至徐六泾一线自上而下分四层，第一层为亚粘土和夹薄层粉沙，厚度16cm，在表层覆盖2m左右淤泥质亚粘土，第二层为轻亚粘土，局部夹粉细砂，厚度6cm，第三层为粉细砂，厚度1.9cm，第四层为亚粘土和粘土，其中一、二、四层压缩变形条件较差。

常熟市地貌以平原为主，零星分布低山、矮丘，境内山丘主要有虞山、顾山、福山等。属长江三角洲冲积平原，地势由西北向东南倾斜，地面高程大多在3~7m之间。望虞河、盐铁塘纵横贯穿全境，将全市分为虞西、阳澄、滨江三个片。望虞河以西属虞西片，地势高亢，微有起伏，地面高程约5~7m，称虞西平原。望虞河以东，盐铁塘以北属滨江片，地势偏高，地面高程大都在5~6m，称滨江平原。望虞河以东，盐铁塘以南称阳澄片，地势低洼，河湖密布，地面高程约2.5~4m，称阳澄圩区。

### 5.1.3土壤地质

常熟市位于杨子准地台的下场子—钱塘褶皱带东部，构造方向主要为NEE 和NE。境内西、北部隶属于中生代起区的褶皱部分，新构造运动中呈现差异性升降，在平缓的地面上偶有残丘散布；境内南、东归属中生代与新生代的坳陷区，堆积较深厚，原有地质构造几乎全部沉没，地面低平，多见湖泊沼泽。区域地层由第四纪全新世地层和晚更新世地层组成，系长江三角河口—滨海相冲、湖积物。地面以下约4米为淤泥、粉细沙、淤泥质亚粘土和砂土等土层；地面下50米内以粘性土为主，间夹有砂土，一般为粉砂和粉砂夹轻亚粘土，细砂夹层很少，50米以下以中、细砂土为主，偶有粗砂、砾石及粘性土薄层。项目所在地的地震基本烈度为6度。

### 5.1.4 长江及主要河道的水文状况

（1）长江常熟段水文状况

长江常熟段距离长江入海口约100km，其水文特性受径流和潮汐的双重影响，属于长江河口感潮河段，该段江面开阔，宽约5.5km，根据统计资料，长江1950~1986年37年多年平均流量为28900m3，多年平均洪峰流量为56900m3，多年洪季平均流量为45700m3，多年枯季平均流量为12400m3，历年最大洪峰流量为92600m3，历年最小枯水流量为4620m3。年际流量变化相对比较稳定，年内流量变化较大，每年12月至次年2月为枯水期，6月至8月为丰水期，其余月份为平水期。

长江常熟段潮汐为不规则半日潮，历年平均高潮位1.86m（黄海基面，下同），低潮位-0.11m，最大潮差涨潮3.76m、落潮4.01m，该河段的潮流以落潮起主导作用，涨落潮表面平均流速分别为0.55m/s和0.98m/s；潮流流速在平面上的分布是非均匀且比较复杂的，并随时间而变化，涨潮时间短（1小时以内）、落潮时间长（一般5~6小时），涨憩后约3小时即接近落潮，再持续约5小时才减速转流；同时，该河段处于流路分汊和径流、潮流的共同动力作用，流向也比较复杂，但基本为东西向，因受地球自转偏向力的作用，潮流涨潮偏南、落潮偏北。此外，本河段含泥沙量较大，水体浑浊呈浅黄色，根据有关资料显示，多年平均含泥沙量为0.53kg/m3，最大和最小含沙量为3.24kg/m3和0.022kg/m3。

常熟境内各条河流均属于太湖水系，由于北濒长江、南接太湖以及境内大小湖荡的引泻调节，河流正常水位比较稳定，涨潮不超过1m。与常熟经济技术开发区相关的水体主要有常浒河、徐六泾、金泾塘、白茆塘，四者均受闸控。

常熟境内水网交织，各河流湖荡均属太湖水系，其分布呈以城区为轴心向四乡辐射状，东南较密，西北较疏，河道较小，水流平稳，河流正常水位比较稳定，涨潮不超过1m。主要河流有望虞河、白茆塘、常浒河、元和塘、张家港、盐铁塘、耿泾塘等，湖泊有昆承湖、尚湖等。常浒河、徐六泾、金泾塘和白茆塘四条航道由盐铁塘相连，可通向上海。其中常浒河为5级航道，白茆塘现状为7级航道，徐六泾和金泾塘均为等外级航道。上游的望虞河现状为5级航道。

建设项目水系及地表水监测断面见图9。

### 5.1.5地下水水文地质情况

常熟地区位于长江南岸三角洲平原区，全区均被第四纪地层覆盖，地下孔隙水贮藏颇为丰富，承压类型发育比较齐全，水量亦充足。该区第四纪地层厚度均在240m 以上，根据含水层岩性、地下水的赋存条件、沉积环境、埋藏分布、水化学特征等，区域含水层划分为潜水含水层和第I、第II、第III 等3 个承压含水层组。岩性主要为粉细砂、中粗砂、含砾中粗砂，夹亚粘土、粘土，粘土层与砂层呈互层分布。

孔隙潜水的补给、径流和排泄条件主要受地形、气候、水文及人类活动等因素的影响。承压含水层地下水（I、II、III 承压含水层组）埋深较深，一般由基岩地下水、含水层顶板粘性土的压密释放和上游补给区的径流补给三部分组成。目前该区内基本不开采地下水，故深层地下水基本过渡到平衡状态，水位变化幅度小。

常熟境内地下水均以第四系孔隙水为主。由于埋深适中，地层稳定，分布面广，水量丰富，水质上乘，曾被广泛采用。近年来为防陆地沉降，已渐回填停用。虞山、福山等山丘地段，地下水常以下降泉形式出露，形成间歇性涧泉，如秦坡涧、桃源涧、玉蟹泉、焦尾泉、舜过泉等，流量较少，但水质优良，矿化度0.05-0.07 千克/升，硬度一般小于50 毫克/升，为极软水。

### 5.1.6气候特征

项目所在地地处北亚热带南部湿润气候区，季风盛行，温暖湿润，四季分明，雨量充沛。冬季盛行来自大陆的偏北风，以寒冷少雨天气为主；夏季盛行来自海洋的东南风，以炎热多雨天气为主；春秋两季为冬夏两季风交替，常出现冷暖、干湿多变的天气。本地区的异常气候，如潮湿、夏秋旱、梅雨、台风、龙卷风等时有出现；多年入梅期在6 月16 日，出梅在7 月4 日。影响本地的台风平均2-3 次/年，风向NE，一般6-8 级。

根据多年气象统计资料，常熟市历年平均风速为 2.5m/s，主导风为 NNE，多年平均气温 16.1℃，极端最高气温37.3℃，极端最低气温-6.5℃，年均降水量 1071.2mm，最大冻土深度5cm。

## 5.2环境质量现状评价

### 5.2.1大气环境质量现状监测与评价

（1）监测因子

SO2、NO2、PM10、VOCs（包含二甲苯、甲苯等有机废气）。

（2）监测布点

根据项目所在地，选择能较好地反映评价区内大气环境污染水平和规律的代表性点位3处，G1夏泽西村（项目地东南侧600m），G2项目地，G3点苏州富士宝电器公司（项目地西北侧600m）。监测项目见下表，大气监测点见附图8。

表5.2.1-1     大气环境现状监测点情况一览表

| 监测点 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 东南 | 600 | SO2、NO2、PM10、VOCs(包括二甲苯、甲苯) |
| G2 | 项目地 | / |  |
| G3 | 西北 | 600 |  |

（3）监测时间和频次

本项目各测点的监测数据为无锡市中证检测技术有限公司于2016年12月14日至12月20日的实测数据。监测报告见附件。

本项目大气环境影响评价为三级评价，项目评价范围内敏感保护目标及项目所在地监测数据为近三年内的实测数据，且数据有效性符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，因此可以满足项目的评价要求。

监测频率要求：PM10监测日均值，每天连续监测20小时。除PM10外其余因子监测小时值，小时浓度值每天监测4次，每次45分钟，取当地时间02时、08时、14时、20时的小时浓度值。特征因子二甲苯、甲苯监测一次值，每天监测4次。

（4）采样及分析方法

按照国家环保部颁发的《环境空气质量标准》GB3095-2012 和《环境监测分析方法》的有关规定执行。

表5.2.1-2 环境空气监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| SO2 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ482-2009) |
| NO2 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定-盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ479-2009) |
| PM10 | 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ618-2011) |
| VOCs | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）气相色谱法-质谱法 |

（5）监测期间气象参数

3个监测点监测项目均为SO2、NO2、PM10、VOCs，监测期间按气象观测技术规范现场同步观测风速、风向、气压、气温等常规气象要素，其观测结果列于表5.2.1-3。

表5.2.1-3  监测期间的气象观测资料

| 采样时间 | 观测项目 |
| --- | --- |
|  | 气温(℃) | 气压(hPa) | 相对湿度% | 风速(m/s) | 风向 | 天气状况 |
| 2016.12.14 | 02:00~03:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
| 2016.12.15 | 02:00~03:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 12.1 | 103.2 | 53 | 2.2 | 西 | 晴 |
| 2016.12.16 | 02:00~03:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
| 2016.12.17 | 02:00~03:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 11.3 | 103.3 | 51 | 2.3 | 西北 | 晴 |
| 2016.12.18 | 02:00~03:00 | 10.3 | 103.4 | 55 | 2.5 | 西 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 10.3 | 103.4 | 55 | 2.5 | 西 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 10.3 | 103.4 | 55 | 2.5 | 西 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 10.3 | 103.4 | 55 | 2.5 | 西 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 10.3 | 103.4 | 55 | 2.5 | 西 | 晴 |
| 2016.12.19 | 02:00~03:00 | 11.4 | 103.0 | 57 | 2.7 | 西北 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 11.4 | 103.0 | 57 | 2.7 | 西北 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 11.4 | 103.0 | 57 | 2.7 | 西北 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 11.4 | 103.0 | 57 | 2.7 | 西北 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 11.4 | 103.0 | 57 | 2.7 | 西北 | 晴 |
| 2016.12.20 | 02:00~03:00 | 9.3 | 103.2 | 54 | 2.1 | 西北 | 晴 |
|  | 08:00~09:00 | 9.3 | 103.2 | 54 | 2.1 | 西北 | 晴 |
|  | 14:00~15:00 | 9.3 | 103.2 | 54 | 2.1 | 西北 | 晴 |
|  | 20:00~21:00 | 9.3 | 103.2 | 54 | 2.1 | 西北 | 晴 |
|  | 02:00~21:00 | 9.3 | 103.2 | 54 | 2.1 | 西北 | 晴 |

(6)评价方法

①评价标准

本地区环境空气质量功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区，各评价因子的评价标准见表2.2-1。

②评价方法

大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，即：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi: i类污染物单因子指数；

Ci: i类污染物实测浓度，mg/m3；

Coi: i类污染物的评价标准值，mg/m3。

（7）监测结果分析

大气环境质量现状监测统计结果列于表5.2.1-4。

表5.2.1-4大气环境现状监测结果汇总（mg/m3）

| 监测点 | 类别 | 污染物名称 | 浓度范围（mg/m3） | 标准 （mg/m3） | 超标率（%） | 超标倍数 | 浓度标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1夏泽西村 | 小时浓度 | SO2 | 0.015-0.036 | 0.50 | 0 | 0 | 0.051 |
|  |  | NO2 | 0.033-0.083 | 0.20 | 0 | 0 | 0.29 |
|  |  | 二甲苯 | 5×10-4-9×10-4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.005 |
|  |  | 甲苯 | 5×10-4-2.1×10-3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0022 |
|  |  | VOCs | 2.7×10-3-4.0×10-3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0056 |
|  | 日均浓度 | PM10 | 0.100-0.148 | 0.15 | 0 | 0 | 0.83 |
| G2项目所在地 | 小时浓度 | SO2 | 0.016-0.036 | 0.50 | 0 | 0 | 0.052 |
|  |  | NO2 | 0.032-0.082 | 0.20 | 0 | 0 | 0.285 |
|  |  | 二甲苯 | 1.0×10-3-2.1×10-3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.006 |
|  |  | 甲苯 | 8×10-4-2.1×10-3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.003 |
|  |  | VOCs | 4×10-3-6.1×10-3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0038 |
|  | 日均浓度 | PM10 | 0.100—0.122 | 0.15 | 0 | 0 | 0.74 |
| G3苏州富士宝电器公司 | 小时浓度 | SO2 | 0.015-0.036 | 0.50 | 0 | 0 | 0.051 |
|  |  | NO2 | 0.030-0.081 | 0.20 | 0 | 0 | 0.2775 |
|  |  | 二甲苯 | 5×10-4-9×10-4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0023 |
|  |  | 甲苯 | 5×10-4-8×10-4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0011 |
|  |  | VOCs | 2.9×10-3-3.9×10-3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0057 |
|  | 日均浓度 | PM10 | 0.103—0.118 | 0.15 | 0 | 0 | 0.496 |

注：“ND”表示未检出，SO2的检出限0.007mg/m3，NO2的检出限0.005mg/m3，苯、甲苯的检出限0.0013mg/m3；二甲苯的检出限0.0012mg/m3；VOCs环境质量标准参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准值。

评价结果表明：本项目各个监测点位的监测数据为为近期三年内的有效数据；三个监测点位均在项目大气评价范围之内。各监测点位的监测数据SO2、NO2、PM10、二甲苯、甲苯、VOCs浓度均不超标。因此，本评价区内大气环境质量状况良好。

### 5.2.2水环境质量现状监测与评价

本项目水环境质量现状监测数据为无锡市中证检测技术有限公司于2017年1月11日～13日监测数据。

- 监测断面与测点布设

根据评价区内水域功能及水文特征，此次水环境现状监测在尤泾河共设三个断面W1、W2、W3，各断面均设置一条垂线，垂线位于河中心位置，取样点离岸线距离为10m，采混合样。本环评监测点位设置在尤泾河常昆污水处理厂污水排放口上游0.2km至排污口下游1km，共三个监测断面。

具体详见表5.2.2-1和测点位置见图9。

表5.2.2-1  水质监测断面和监测项目

| 河流名称 | 断面序号 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尤泾河 | W1 | 尤泾河常昆污水处理厂排污口上游200m | 水温、pH、COD、TP、NH3-N、SS连续监 测3天，每天2次 |
|  | W2 | 污水处理厂排口 |  |
|  | W3 | 尤泾河常昆污水处理厂排污口下游1000m |  |

（2）监测因子

监测因子为：水温、pH、COD、氨氮、总磷、SS。

（3）水质监测时间、频次

监测时间：2017年1月11日～13日，监测3天，每天监测2次。

（4）监测分析方法

地表水环境质量现状监测按照《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求进行，监测分析方法见表5.2.2-2。

表5.2.2-2  地表水监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB6920-1989 |
| COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB/T11914-1989) |
| SS | 《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T11901-1989) |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009) |
| 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T11893-1989) |

（5）评价方法

水质评价采用单因子标准指数法，当水质指标的标准指数Sij＞1时，表明i断面处j项水质指标的浓度已超过了规定的标准，Sij越大，表示水质越差。标准指数具体计算方法如下所示：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij: 第i种评价因子在第j断面的单项污染指数；

Cij: 该评价因子污染物的实测浓度值，mg/L；

Csj: 该评价因子相应的评价标准值，mg/L；

其中溶解氧为：

DOj≥DOs

DOj<DOs

pH为：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj： 为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj： 为j点的pH值；

pHsu： 为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd: 为地表水水质标准中规定的pH值下限；

SDOj： 为水质参数DO在j点的标准指数；

Dof： 为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

Doj： 为实测溶解氧值，mg/L；

Dos： 为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj： 为在j点水温，t℃。

(6)评价结果

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价，评价水域各监测断面单项水质的评价结果见表5.2.2-3。

表5.2.2-3  地表水环境现状评价  单位：mg/L

| 监测断面 | 项目 | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1（常熟沙家浜常昆污水处理厂下游1km处） | 最大值 | 7.41 | 23.1 | 10 | 0.537 | 0.20 |
|  | 最小值 | 6.96 | 11.6 | 5 | 0.441 | 0.19 |
|  | 污染指数 | 0.04~0.205 | 0.39~0.77 | 0.08~0.17 | 0.294~0.358 | 0.63~0.67 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2（常熟沙家浜常昆污水处理厂 | 最大值 | 7.25 | 27.2 | 8 | 0.503 ..5 | 0.20 |
|  | 最小值 | 6.95 | 10.7 | 6 | 0.478 | 0.19 |
|  | 污染指数 | 0.05~0.13 | 0.36~0.91 | 0.10~0.13 | 0.32~0.335 | 0.63~0.67 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3（常熟沙家浜常昆污水处理厂下游1km处） | 最大值 | 7.44 | 23.9 | 9 | 0.517 | 0.20 |
|  | 最小值 | 7.11 | 10.7 | 7 | 0.492 | 0.18 |
|  | 污染指数 | 0.06~0.22 | 0.36~0.80 | 0.12~0.15 | 0.328~0.345 | 0.60~0.67 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标准限值 | 6~9 | 30 | 60 | 1.5 | 0.3 |

由表5.3.2-3可知，W1、W2、W3断面各因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水水质的要求。

### 5.2.3噪声环境质量现状监测与评价

（1）测点布设

布设噪声监测点4个(N1～N4)，监测项目为连续等效A声级，监测点位于厂界四周。

（2）监测时间、频次及方法

为了解项目地声环境现状，委托无锡市中证检测技术有限公司项目地进行了声环境现状监测，于2016年12月14-15日，每天昼间、夜间各监测一次连续等效A声级，监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定，监测报告编号中证（环境质量）字(2016)第(1120-更)号。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/T12348-2008）中监测方法进行。

(4)评价方法

用监测结果与评价标准对比对评价区声环境质量进行评价。

(5)评价标准

评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

(6)监测结果与评价

噪声监测结果见表5.2.3-1。

表5.2.3-1   声环境质量现状监测及评价结果  单位：dB（A）

| 日期 | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 执行 标准 | 标准限制 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2016-12-14 | N1 | 54.5 | 45.5 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N2 | 53.8 | 44.7 | 4a类 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N3 | 53.5 | 44.5 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N4 | 55.0 | 44.0 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 2016-12-15 | N1 | 54.1 | 45.4 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N2 | 55.5 | 44.4 | 4a类 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N3 | 55.0 | 44.9 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | N4 | 53.8 | 44.0 | 3类 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

由表5.3-8中的数据可见，项目地厂界外1m，昼、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，南厂界能够达到4a类标准要求，表明项目所在地声环境质量较好。

### 5.2.4地下水环境质量现状监测与评价

（1）测点布设

为了解项目所在地地下水环境质量状况，无锡市中证检测技术有限公司于2016年12月14日对项目地地下水环境质量进行了监测，分别在项目地西侧450m、项目地、项目地北侧450m设置了3处取样点D1、D2、D3，2017年6月4~6月5日进行了补测，另设三个点位D4、D5、D6记录水位，补测了D1、D2、D3取样点的八个常规监测离子，监测布点方案详见表5.2.4-1，具体位置详见附图8。

表5.2.4-1  地下水监测点位

| 点位 | 监测点布设位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 项目西侧450m | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-、pH、高锰酸钾盐指数、总硬度、氨氮、溶解性固体、硫酸盐、硝酸盐及氯化物，并记录井深、水位及水温 |
| D2 | 本项目建设位置 |  |
| D3 | 项目北侧450米 |  |
| D4、D5、D6 | 本项目西北侧 | 记录水位 |

（2）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-、水温、pH、高锰酸钾盐指数、总硬度、氨氮、溶解性固体、硫酸盐、硝酸盐及氯化物。

（3）分析方法

调查及分析方法均按照《地下水质量标准》（GB/T14848–93）、《环境监测技术规范》及《水和废水分析方法》（第四版）的有关规定及要求进行。

表5.2.4-2  地下水监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法 |
| --- | --- |
| pH | 《水质 pH值的测定玻璃电极法》GB/T6920-1986 |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009) |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB/T11892-1989) |
| 硝酸盐 | 《离子色谱法生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》(GB/T5750.5-2006) |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 |
| 钾、钙、钠、镁 | 《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ776-2015） |
| 氯化物、硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006离子色谱法 |
| 碳酸盐、碳酸氢盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）酸碱指示剂滴定法 |

（4）评价标准及方法

采用单项组分比较分析的方法，对照水质分析结果与《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅳ类标准的大小关系。

（5）监测结果与评价

表5.2.4-3   地下水现状监测结果统计表（mg/L）

| 项目监测值（单位：mg/L；pH无量纲） |
| --- |
| 采样地点 | 采样 日期 | PH值 | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 氨氮 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 氯化物 | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ |
| 项目西侧450米D1 | 2016. 12.14 | 6.34 | 0.9 | 418 | 0.269 | 710 | 48.8 | 1.34 | 57.0 | 164 | 30.7 | ND | 384 | 3.58 | 73.9 | 83.6 | 24.6 |
| 本项目建设位置D2 |  | 6.47 | 0.9 | 420 | 0.434 | 738 | 50.1 | 1.39 | 58.4 | 165 | 25.0 | ND | 377 | 3.41 | 73.9 | 80.3 | 23.7 |
| 项目北侧450米D3 |  | 6.24 | 0.9 | 422 | 0.487 | 705 | 50.6 | 1.50 | 58.5 | 163 | 31.4 | ND | 380 | 3.75 | 74.2 | 82.2 | 24.5 |
| 评价标准 | 6~9 | 10 | 550 | 0.5 | 2000 | 350 | 30 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — |

水位分别为D1：-6.5m；D2：-7.5m；D3：-6m；D4：-7 m；D5：-6.5m；D6：-6m；

由上表可知，目前评价区域内的地下水中各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-98）Ⅳ标准要求，表明项目拟建地的地下水环境较好。

### 5.2.5土壤环境质量监测

(1)监测时间、频次：

无锡市中证检测技术有限公司于2016年12月14日对拟建地土壤环境质量进行了监测。

（2）监测点设置

在项目地内共布设土壤采样点2个，见表5.2.5-1，具体位置见附图8。

表5.2.5-1   土壤环境质量监测布点及监测项目一览表

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 危废暂存间附近 | pH、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、镍、VOCs | 对采样点表层20cm的土壤进行采样，采样一次 |
| T2 | 本项目建设位置 |  |  |

（3）监测结果及评价

监测结果见表5.2.5-2。

表5.2.5-2  土壤环境质量监测结果  单位：mg/kg （pH无量纲）

| 样品 | 项目监测值（mg/kg，pH 无量纲） |
| --- | --- |
|  | PH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 铬 | 镍 |
| T1（20cm） | 6.5 | 36 | 92.6 | 18.2 | 0.16 | 7.34 | 0.033 | 60 | 25 |
| T2（20cm） | 6.9 | 33 | 95.4 | 14.6 | 0.11 | 7.47 | 0.036 | 40 | 27 |
| 标准（二级） | >7.5 | 100 | 300 | 350 | 0.6 | 25 | 1.0 | 250 | 60 |

表5.2.5-3  土壤环境质量监测结果  单位：mg/kg （pH无量纲）

| 监测项目 | 监测值（mg/kg） | A 级标准值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | 0.1 |
| 二氯甲烷 | ND | 2 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND | 0.2 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | 6.4 |
| 1,1,1,-三氯乙烷 | ND | 3 |
| 四氯化碳 | ND | 0.2 |
| 苯 | ND | 0.2 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | 0.8 |
| 三氯乙烯 | ND | 12 |
| 一溴二氯甲烷 | ND | 10 |
| 甲苯 | ND | 26 |
| 1,1,2,-三氯乙烷 | ND | 2 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | 6.4 |
| 四氯乙烯 | ND | 4 |
| 二溴氯甲烷 | ND | 7.6 |
| 氯苯 | ND | 6 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 95 |
| 乙苯 | ND | 10 |
| 二甲苯 | ND | 5 |
| 苯乙烯 | ND | 20 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 3.2 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 1.5 |

由表5.2.5-2及5.2.5-3可见，目前评价区域内土壤中各项指标均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准要求及《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》HJ350-2007中A级标准。

# 6环境影响预测评价

## 6.1大气环境影响预测评价

### 6.1.1评价区气象特征

#### 6.1.1.1气象资料来源

本次预测所用地面气象资料来源于常熟市气象站，该气象站地理位置为北纬31°39′，东经120°46′。

气象站距离拟建项目厂址小于50km，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，因而可以直接使用该气象站提供的2015年常规地面气象观测资料。

#### 6.1.1.2地面气象数据

项目地面气象参数采用当地2015年全年逐日一日24次地面观测数据。地面气象数据项目包括：风向、风速、总云量、低云量、干球温度5项，它属于AERMOD预测模式必需参数。

1、气温

常熟市2015年平均气温16.59℃，最低月（1月）平均气温为2.97℃，最高月（7月）平均气温为29.92℃。全年各月平均气温统计见表6.1.1.2-1。

表6.1.1.2-1 2015年平均温度的月变化一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 2.97 | 3.19 | 11.03 | 15.60 | 21.53 | 23.37 | 29.92 | 27.68 | 24.80 | 19.94 | 12.35 | 6.70 |

图6.1.1.2-1  2015年平均温度的月变化曲线图

常熟市2015年平均风速为2.47m/s，最小月（10月）平均风速为2.04m/s，最大月（1月）平均风速为2.90m/s。全年各月平均风速统计见表6.1-2。季小时平均风速的日变化详见表6.1-3。

表6.1.1.2-2  2015年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.90 | 2.31 | 2.62 | 2.60 | 2.49 | 2.54 | 2.79 | 2.25 | 2.44 | 2.04 | 2.19 | 2.50 |

图6.1.1.2-2 2015年平均风速的月变化图

表6.1.1.2-3 2015年季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.96 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.92 | 2.18 | 2.36 | 2.6 | 2.98 | 3.12 | 3.12 |
| 夏季 | 1.80 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.84 | 2.19 | 2.59 | 2.82 | 3.05 | 3.02 | 3.08 |
| 秋季 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 2.17 | 2.61 | 2.87 | 2.99 | 2.89 |
| 冬季 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.08 | 2.15 | 2.22 | 2.17 | 2.30 | 2.75 | 3.36 | 3.55 | 3.64 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.24 | 3.17 | 3.15 | 3.29 | 3.3 | 2.99 | 2.87 | 2.54 | 2.57 | 2.42 | 2.33 | 2.08 |
| 夏季 | 3.18 | 3.20 | 3.35 | 3.24 | 3.34 | 2.85 | 2.46 | 2.37 | 2.12 | 1.90 | 1.90 | 1.80 |
| 秋季 | 3.03 | 2.98 | 2.98 | 2.89 | 2.72 | 2.40 | 2.17 | 2.02 | 1.85 | 1.71 | 1.63 | 1.54 |
| 冬季 | 3.76 | 3.65 | 3.50 | 3.12 | 2.77 | 2.40 | 2.36 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.05 | 2.15 |

图6.1.1.2-3 2015年季小时平均风速的日变化图

（3）风频

常熟市2015年全年主导风向为ESE～SSE，主导风向角风频之和小于30%，主导风向不明显。常熟市2015年风频的月变化统计结果见表6.1-4，2015年年均风频的季节变化及年均风频统计结果见表6.1-5，风玫瑰图见图6.1-4。

图6.1.1.2-4 常熟市2015年风玫瑰图

表6.1.1.2-4 2015年风频月变化一览表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 14.65 | 8.06 | 6.72 | 6.72 | 4.70 | 2.55 | 2.42 | 1.08 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 5.11 | 7.12 | 14.52 | 19.49 | 3.23 |
| 二月 | 10.20 | 5.46 | 7.76 | 11.93 | 6.75 | 3.16 | 2.44 | 1.72 | 1.29 | 1.72 | 5.32 | 5.89 | 8.91 | 9.05 | 8.48 | 6.47 | 3.45 |
| 三月 | 6.72 | 6.99 | 6.85 | 9.54 | 14.11 | 11.02 | 7.66 | 5.65 | 4.44 | 3.09 | 3.36 | 3.49 | 4.03 | 4.57 | 4.30 | 2.02 | 2.15 |
| 四月 | 2.36 | 1.81 | 4.17 | 10.42 | 15.97 | 16.11 | 6.53 | 5.56 | 3.19 | 4.17 | 5.00 | 4.03 | 4.17 | 4.17 | 5.14 | 2.92 | 4.31 |
| 五月 | 3.63 | 5.78 | 6.18 | 7.26 | 8.20 | 15.59 | 15.99 | 13.17 | 4.03 | 3.36 | 1.88 | 0.67 | 2.02 | 4.17 | 3.90 | 1.88 | 2.28 |
| 六月 | 2.50 | 5.69 | 8.33 | 17.22 | 17.78 | 10.56 | 6.67 | 7.22 | 4.86 | 2.36 | 2.78 | 2.08 | 1.94 | 2.36 | 2.50 | 2.50 | 2.64 |
| 七月 | 1.48 | 2.69 | 3.36 | 11.29 | 11.83 | 13.17 | 8.74 | 11.02 | 6.18 | 6.72 | 7.80 | 5.78 | 3.23 | 1.75 | 1.48 | 0.67 | 2.82 |
| 八月 | 2.42 | 2.02 | 2.55 | 21.24 | 20.56 | 11.69 | 2.69 | 3.36 | 2.15 | 2.42 | 3.09 | 5.51 | 4.70 | 2.69 | 2.55 | 3.23 | 7.12 |
| 九月 | 8.61 | 11.53 | 19.03 | 22.92 | 10.83 | 4.31 | 3.19 | 0.97 | 1.25 | 0.69 | 0.42 | 0.83 | 2.22 | 3.47 | 3.61 | 3.19 | 2.92 |
| 十月 | 7.80 | 5.24 | 5.91 | 15.05 | 13.31 | 6.99 | 5.91 | 3.90 | 2.82 | 2.28 | 4.03 | 3.09 | 5.38 | 6.32 | 6.05 | 5.24 | 0.67 |
| 十一月 | 10.28 | 4.72 | 2.92 | 9.58 | 8.33 | 3.33 | 2.36 | 2.78 | 2.64 | 5.97 | 6.53 | 4.86 | 4.31 | 7.64 | 12.22 | 10.69 | 0.83 |
| 十二月 | 7.66 | 5.24 | 3.90 | 7.39 | 6.32 | 4.30 | 4.97 | 6.18 | 4.97 | 6.72 | 4.97 | 3.36 | 4.30 | 6.32 | 14.11 | 8.06 | 1.21 |

表6.1.1.2-5  2015年年均风频的季节变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.26 | 4.89 | 5.75 | 9.06 | 12.73 | 14.22 | 10.10 | 8.15 | 3.89 | 3.53 | 3.40 | 2.72 | 3.40 | 4.30 | 4.44 | 2.26 | 2.90 |
| 夏季 | 2.13 | 3.44 | 4.71 | 16.58 | 16.71 | 11.82 | 6.02 | 7.20 | 4.39 | 3.85 | 4.57 | 4.48 | 3.31 | 2.26 | 2.17 | 2.13 | 4.21 |
| 秋季 | 8.88 | 7.14 | 9.25 | 15.84 | 10.85 | 4.90 | 3.85 | 2.56 | 2.24 | 2.98 | 3.66 | 2.93 | 3.98 | 5.82 | 7.28 | 6.36 | 1.47 |
| 冬季 | 10.85 | 6.27 | 6.09 | 8.61 | 5.91 | 3.34 | 3.30 | 3.02 | 2.38 | 3.21 | 3.71 | 3.30 | 6.04 | 7.46 | 12.45 | 11.45 | 2.61 |
| 全年 | 6.51 | 5.43 | 6.44 | 12.52 | 11.57 | 8.60 | 5.83 | 5.25 | 3.23 | 3.39 | 3.84 | 3.36 | 4.18 | 4.95 | 6.57 | 5.53 | 2.80 |

### 6.1.2大气污染源排放参数

本项目以10#排气筒为坐标原点（0,0），正东方为X轴方向，正北方为Y轴方向。根据工程分析，本项目污染物有组织排放源强见表6.1.2-1，无组织排放的大气污染源强见表6.1.2-2。

表6.1.2-1 大气污染物有组织排放源强

| 污染源编号 | 烟气出口流量（m3/h） | 污染物名称 | 排放速率kg/h | 排放源参数 | 坐标（m,m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒底部海拔，m | 高度，m | 直径，m | 温度(K) | 排放时数，h |  |
| 10# | 8000 | 非甲烷总烃 | 0.0446 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，0） |
| 11# | 10000 | 颗粒物 | 0.0019 | 1 | 15 | 0.5 | 293 | 7200 | （0，50） |
| 12# | 10000 | 颗粒物 | 0.0019 | 1 | 15 | 0.5 | 293 | 7200 | （0，50） |
| 13# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0032 | 1 | 15 | 0.8 | 293 | 7200 | （0，55） |
|  |  | 漆雾 | 0.0146 |  |  |  |  |  |  |
| 14# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，60） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 15# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （0，65） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 16# | 15000 | 非甲烷总烃 | 0.0016 | 1 | 15 | 0.6 | 293 | 7200 | （35，10） |
|  |  | 漆雾 | 0.0073 |  |  |  |  |  |  |
| 17#/18# | 1000 | SO2 | 0.0037 | 1 | 8 | 0.2 | 293 | 7200 | (-30,0) |
|  |  | NOx | 0.0359 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 0.0029 |  |  |  |  |  |  |

注*：非正常排放的源强是处理设施发生故障，废气没有经过处理直接排入的大气的源强，即废气产生源强，单位为kg/h。

表6.1.2-2   大气污染物无组织排放源强

| 污染源位置 | 排放状况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 速率kg/h | 底部海拔高度(m) | 与正北夹角（°） | 面积（m2） | 面源高度（m） | 排放时数（h） |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 0.0186 | 1 | 10 | 2400 | 4 | 7200 |
|  | 漆雾 | 0.0162 |  |  |  |  |  |
| C栋3楼 | 颗粒物 | 0.02 | 1 | 10 | 2400 | 12 | 7200 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0014 |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 0.028 |  |  |  |  |  |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 0.0054 | 1 | 10 | 2400 | 16 | 7200 |
|  | 漆雾 | 0.0243 |  |  |  |  |  |
|  | 乙醇 | 0.028 |  |  |  |  |  |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 0.027 | 1 | 10 | 200 | 6 | 7200 |

注：破碎车间污染物排放速率综合现有项目的颗粒物排放量。

### 6.1.3 预测内容和结果

由本报告“2.4.2大气环境影响评价工作等级”计算和分析结果可知，本项目大气环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2008）中相关规定，本报告将不进行大气环境影响预测，而直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

一、各污染物环境影响估算分析

本项目采用由环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的预测软件用估算模式分别计算各污染物的最大落地浓度和距离，有组织排放情况见表6.1.3-1、无组织排放情况见表6.1.3-2。

表6.1.3-1  本项目有组织排放源各污染物落地浓度和落地距离

| 距源中心下风向距离D（m） | 非甲烷总烃 （10#排气筒） | 颗粒物 （11#排气筒） | 颗粒物 （12#排气筒） | 非甲烷总烃 （13#排气筒） | 漆雾 （13#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% |
| 10 | 9.12e-14 | 0 | 3.908e-14 | 0.00 | 3.908e-14 | 0.00 | 3.212e-17 | 0 | 1.465e-16 | 0 |
| 100 | 0.0023 | 0.11 | 0.0006 | 0.14 | 0.0006 | 0.14 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | 0.1 |
| 200 | 0.0021 | 0.10 | 0.0006 | 0.16 | 0.0006 | 0.16 | 9.36E-05 | 0 | 0.0004 | 0.09 |
| 300 | 0.0014 | 0.07 | 0.0007 | 0.16 | 0.0007 | 0.16 | 7.78E-05 | 0 | 0.0004 | 0.08 |
| 400 | 0.0011 | 0.06 | 0.0006 | 0.13 | 0.0006 | 0.13 | 6.11E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 |
| 500 | 0.0011 | 0.05 | 0.0005 | 0.11 | 0.0005 | 0.11 | 6.13E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 |
| 600 | 0.0009 | 0.05 | 0.0004 | 0.09 | 0.0004 | 0.09 | 5.69E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 |
| 700 | 0.0008 | 0.04 | 0.0003 | 0.07 | 0.0003 | 0.07 | 5.13E-05 | 0 | 0.0002 | 0.05 |
| 800 | 0.0007 | 0.04 | 0.0003 | 0.06 | 0.0003 | 0.06 | 4.59E-05 | 0 | 0.0002 | 0.05 |
| 900 | 0.0006 | 0.03 | 0.0002 | 0.06 | 0.0002 | 0.06 | 4.11E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 |
| 1000 | 0.0005 | 0.03 | 0.0002 | 0.04 | 0.0002 | 0.04 | 3.69E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 |
| 2000 | 0.0002 | 0.01 | 7.727e-5 | 0.02 | 7.727e-5 | 0.02 | 1.65E-05 | 0 | 7.51E-05 | 0.02 |
| 3000 | 0.0001 | 0.01 | 4.551e-5 | 0.01 | 4.551e-5 | 0.01 | 1.00E-05 | 0 | 4.58E-05 | 0.01 |
| 4000 | 0.0001 | 0.01 | 3.171e-5 | 0.01 | 3.171e-5 | 0.01 | 7.11E-06 | 0 | 3.24E-05 | 0.01 |
| 5000 | 7.708e-5 | 0 | 2.415e-5 | 0.01 | 2.415e-5 | 0.01 | 5.47E-06 | 0 | 2.49E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 |
| 浓度站标率Pi(%) | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.1 |
| 最大落地浓度距离 | 100 | 265 | 265 | 102 | 102 |

续表6.1.3-1

| 距源中心下风向距离D（m） | 非甲烷总烃 （14#排气筒） | 漆雾 （14#排气筒） | 非甲烷总烃 （15#排气筒） | 漆雾 （15#排气筒） | 非甲烷总烃 （16#排气筒） | 漆雾 （16#排气筒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% |
| 10 | 4.117e-16 | 0 | 3.757e-15 | 0 | 4.117e-16 | 0 | 3.757e-15 | 0 | 4.117e-16 | 0 | 3.757e-15 | 0 |
| 100 | 3.332e-5 | 0.001 | 0.0003 | 0.07 | 3.332e-5 | 0.001 | 0.0003 | 0.07 | 3.332e-5 | 0.001 | 0.0003 | 0.07 |
| 200 | 3.05E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 3.05E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 3.05E-05 | 0 | 0.0003 | 0.06 |
| 300 | 2.28E-05 | 0 | 0.0002 | 0.05 | 2.28E-05 | 0 | 0.0002 | 0.05 | 2.28E-05 | 0 | 0.0002 | 0.05 |
| 400 | 1.86E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 1.86E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 1.86E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 |
| 500 | 1.78E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 1.78E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 1.78E-05 | 0 | 0.0002 | 0.04 |
| 600 | 1.60E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.60E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.60E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 |
| 700 | 1.41E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.41E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.41E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 |
| 800 | 1.24E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.24E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 1.24E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 |
| 900 | 1.10E-05 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 1.10E-05 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 1.10E-05 | 0 | 0.0001 | 0.02 |
| 1000 | 9.76E-06 | 0 | 8.91E-05 | 0.02 | 9.76E-06 | 0 | 8.91E-05 | 0.02 | 9.76E-06 | 0 | 8.91E-05 | 0.02 |
| 2000 | 4.21E-06 | 0 | 3.84E-05 | 0.01 | 4.21E-06 | 0 | 3.84E-05 | 0.01 | 4.21E-06 | 0 | 3.84E-05 | 0.01 |
| 3000 | 2.55E-06 | 0 | 2.33E-05 | 0 | 2.55E-06 | 0 | 2.33E-05 | 0 | 2.55E-06 | 0 | 2.33E-05 | 0 |
| 4000 | 1.80E-06 | 0 | 1.64E-05 | 0 | 1.80E-06 | 0 | 1.64E-05 | 0 | 1.80E-06 | 0 | 1.64E-05 | 0 |
| 5000 | 1.38E-06 | 0 | 1.26E-05 | 0 | 1.38E-06 | 0 | 1.26E-05 | 0 | 1.38E-06 | 0 | 1.26E-05 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 3.341e-5 | 0.0003 | 3.341e-5 | 0.0003 | 3.341e-5 | 0.0003 |
| 浓度站标率Pi(%) | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.007 |
| 最大落地浓度距离 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

表6.1.3-2  本项目无组织排放源各污染物落地浓度和落地距离

| 距源中心下风向距离D（m） | 非甲烷总烃 （C栋1楼） | 漆雾 （C栋1楼） | 非甲烷总烃 （C栋3楼） | 颗粒物 （C栋3楼） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% |
| 10 | 0.0084 | 0.42 | 0.0074 | 1.63 | 0.0001 | 0.01 | 0.0017 | 0.38 |
| 100 | 0.0137 | 0.69 | 0.0120 | 2.66 | 0.0003 | 0.02 | 0.0045 | 1.01 |
| 200 | 0.0050 | 0.69 | 0.0044 | 2.66 | 0.0003 | 0.01 | 0.0036 | 0.8 |
| 300 | 0.0025 | 0.69 | 0.0022 | 2.66 | 0.0002 | 0.01 | 0.0022 | 0.48 |
| 400 | 0.0015 | 0.25 | 0.0013 | 0.97 | 9.97E-05 | 0 | 0.0014 | 0.32 |
| 500 | 0.0011 | 0.13 | 0.0009 | 0.49 | 7.06E-05 | 0 | 0.0010 | 0.22 |
| 600 | 0.0008 | 0.08 | 0.0007 | 0.3 | 5.31E-05 | 0 | 0.0008 | 0.17 |
| 700 | 0.0006 | 0.05 | 0.0005 | 0.21 | 4.17E-05 | 0 | 0.0006 | 0.13 |
| 800 | 0.0005 | 0.04 | 0.0004 | 0.15 | 3.40E-05 | 0 | 0.0005 | 0.11 |
| 900 | 0.0004 | 0.03 | 0.0004 | 0.12 | 2.83E-05 | 0 | 0.0004 | 0.09 |
| 1000 | 0.0003 | 0.02 | 0.0003 | 0.1 | 2.41E-05 | 0 | 0.0003 | 0.08 |
| 2000 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.02 | 8.82E-06 | 0 | 0.0001 | 0.03 |
| 3000 | 7.20E-05 | 0 | 6.27E-05 | 0.01 | 5.10E-06 | 0 | 7.29E-05 | 0.02 |
| 4000 | 4.97E-05 | 0 | 4.33E-05 | 0.01 | 3.53E-06 | 0 | 5.04E-05 | 0.01 |
| 5000 | 3.77E-05 | 0 | 3.28E-05 | 0.01 | 2.67E-06 | 0 | 3.82E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.0172 | 0.0150 | 0.0003 | 0.0048 |
| 浓度站标率Pi(%) | 0.86 | 3.32 | 0.02 | 1.06 |
| 最大落地浓度距离 | 68 | 68 | 86 | 86 |

续表6.1.3-2

| 距源中心下风向距离D（m） | 乙醇 （C栋3楼） | 非甲烷总烃 （C栋4楼） | 漆雾 （C栋4楼） | 乙醇 （C栋4楼） | 颗粒物（破碎车间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% | 下风向最大浓度Ci(mg/m3) | 浓度站标率% |
| 10 | 0.0024 | 0.05 | 0.0002 | 0.01 | 0.0009 | 0.2 | 0.0011 | 0.02 | 0.014 | 3.10 |
| 100 | 0.0064 | 0.13 | 0.0008 | 0.04 | 0.0036 | 0.09 | 0.0041 | 0.08 | 0.02 | 4.62 |
| 200 | 0.0051 | 0.1 | 0.0007 | 0.03 | 0.0030 | 0.66 | 0.0034 | 0.07 | 0.007 | 1.62 |
| 300 | 0.0031 | 0.06 | 0.0005 | 0.02 | 0.0021 | 0.47 | 0.0024 | 0.05 | 0.004 | 0.81 |
| 400 | 0.0020 | 0.04 | 0.0003 | 0.02 | 0.0015 | 0.32 | 0.0017 | 0.03 | 0.0015 | 0.50 |
| 500 | 0.0014 | 0.03 | 0.0002 | 0.01 | 0.0011 | 0.23 | 0.0012 | 0.02 | 0.0011 | 0.34 |
| 600 | 0.0011 | 0.02 | 0.0002 | 0.01 | 0.0008 | 0.18 | 0.0009 | 0.02 | 0.0009 | 0.25 |
| 700 | 0.0008 | 0.02 | 0.0001 | 0.01 | 0.0006 | 0.14 | 0.0007 | 0.01 | 0.0007 | 0.20 |
| 800 | 0.0007 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | 0.12 | 0.0006 | 0.01 | 0.0006 | 0.16 |
| 900 | 0.0006 | 0.01 | 9.77E-05 | 0 | 0.0004 | 0.1 | 0.0005 | 0.01 | 0.0005 | 0.13 |
| 1000 | 0.0005 | 0.01 | 8.35E-05 | 0 | 0.0004 | 0.08 | 0.0004 | 0.01 | 0.0004 | 0.11 |
| 2000 | 0.0002 | 0 | 3.09E-05 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.04 |
| 3000 | 0.0001 | 0 | 1.80E-05 | 00 | 8.08E-05 | 0.02 | 9.31E-05 | 0 | 0.0001 | 0.02 |
| 4000 | 7.05E-05 | 0 | 1.24E-05 | 0 | 5.59E-05 | 0.01 | 6.44E-05 | 0 | 7.208E-05 | 0.01 |
| 5000 | 5.35E-05 | 0 | 9.43E-06 | 0 | 4.24E-05 | 0.01 | 4.89E-05 | 0 | 5.462E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.0067 | 0.0008 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0346 |
| 浓度站标率Pi(%) | 0.13 | 0.04 | 0.8 | 0.08 | 7.7 |
| 最大落地浓度距离 | 86 | 103 | 103 | 103 | 35 |

### 6.1.4预测结果分析

（1）点源预测结果分析：见表6.1.4-1。

表6.1.4-1  有组织污染源污染物最大落地浓度、距离以及浓度占标率

| 污染源 | 下风向最大浓度距离 | 下风向最大浓度 | 浓度占标率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源编号 | 污染物 |  |  |  |
| 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.0023 | 0.11 |
| 11#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0007 | 0.16 |
| 12#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0007 | 0.16 |
| 13#排气筒 | 非甲烷总烃 | 102 | 0.0001 | 0.01 |
|  | 漆雾 |  | 0.0005 | 0.1 |
| 14#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |
| 15#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |
| 16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 3.34E-05 | 0.001 |
|  | 漆雾 |  | 0.0003 | 0.007 |

各点源污染物中占标率最大的是11#排气筒，期其占标率为0.16%，各点源污染物中占标率10%的最远距离D10%；0m（所筛选点的占标率均低于10%）。

（2）面源预测结果分析：见表6.1.4-2。

表6.1.4-2  无组织污染源污染物最大落地浓度、距离以及浓度占标率

| 污染源 | 下风向最大浓度距离 | 下风向最大浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源编号 | 污染物 |  |  |  |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 68 | 0.0172 | 0.86 |
|  | 颗粒物 |  | 0.015 | 3.32 |
| C栋3楼 | 非甲烷总烃 | 86 | 0.0003 | 0.02 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0048 | 1.06 |
|  | 乙醇 |  | 0.0067 | 0.13 |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 103 | 0.0008 | 0.04 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0036 | 0.8 |
|  | 乙醇 |  | 0.0041 | 0.08 |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 40 | 0.0346 | 7.7 |

各面源污染物中占标率最大的是生产车间的破碎车间的颗粒物，其占标率为7.7%；各面源污染物中占标率10%的最远距离D10%：0m(所有筛选点的占标率均低于10%)。

（3）浓度叠加分析

此次预测中浓度叠加以G1点（夏泽西村）及G2点（苏州富士宝电器公司）的VOCs现状监测的环境一次浓度最大值作为环境本底值，颗粒物以PM10现状监测的日均值浓度作为环境本底值，计算项目建成后对环境的贡献值加本底值后是否超出环境质量标准的限值。

根据表6.1.3-1中有组织排放的落地浓度估算情况统计表，并结合环境现状监测结果可知本项目点源排放各污染物对周边环境敏感目标的贡献值、占标率、达标情况见表6.1.4-3。

表6.1.4-3  敏感目标污染物贡献值、浓度占标率及达标情况统计表

| 敏感目标 | 污染物 | 污染物贡献值mg/m3 | 本地浓度 mg/m3 | 叠加本地后浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1点（夏泽西村） | 非甲烷总烃 | 0.0208 | 4.0*10-3 | 0.0248 | 1.24 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 0.0575 | 0.148 | 0.2055 | 45.7 | 达标 |
| G3点（苏州富士宝电器公司） | 非甲烷总烃 | 0.0208 | 3.9*10-3 | 0.0247 | 1.235 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 0.0575 | 0.118 | 0.1755 | 39 | 达标 |

根据表6.1.4-3可知，本项目建成后各污染物对环境贡献值较小，占标率较低，叠加本底值后能满足环境功能规划的要求。

### 6.1.5非正常排放预测

（1）非正常工况下大气污染源排放参数

根据工程分析，本项目非正常工况下污染源源强参数见表6.1.5-1。

表6.1.5-1非正常工况下大气污染源污染物排放参数

| 污染源及污染物 | 非正常工况源强 |
| --- | --- |
| 污染源名称 | 污染物名称 | 排风量（m3/h） | 非正常工况下排放速率（kg/h） |
| 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 8000 | 1.5 |
| 11#排气筒 | 颗粒物 | 6000 | 0.2004 |
| 12#排气筒 | 颗粒物 | 6000 | 0.2004 |
| 13#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15000 | 0.036 |
|  | 漆雾 |  | 0.162 |
| 14#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15000 | 0.018 |
|  | 漆雾 |  | 0.081 |
| 15#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15000 | 0.018 |
|  | 漆雾 |  | 0.081 |
| 16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 15000 | 0.018 |
|  | 漆雾 |  | 0.081 |

（2）预测内容和结果

本项目采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的预测软件用估算模式分别结算污染物的最大落地浓度和距离，见表6.1.5-2。

表6.1.5-2  非正常工况下大气污染源污染物最大落地浓度、距离以及浓度占标率

| 污染源 | 下风向最大浓度距离(m) | 下风向最大浓度（mg/m3） | 浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 污染物 |  |  |  |  |
| 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.076 | 3.8 | 达标 |
| 11#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0106 | 2.35 | 达标 |
| 12#排气筒 | 颗粒物 | 265 | 0.0106 | 2.35 | 达标 |
| 13#排气筒 | 非甲烷总烃 | 102 | 0.001 | 0.06 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0047 | 1.16 | 达标 |
| 14#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 0.0007 | 0.04 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0034 | 0.75 | 达标 |
| 15#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 0.0007 | 0.04 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0034 | 0.75 | 达标 |
| 16#排气筒 | 非甲烷总烃 | 104 | 0.0007 | 0.04 | 达标 |
|  | 颗粒物 |  | 0.0034 | 0.75 | 达标 |

本项目废气处理设施发生故障时，下风向个污染物的最大浓度均达标。

（3）浓度叠加分析

此次预测中浓度叠加以G1点（夏泽西村）、G3点（苏州富士宝电器公司）的颗粒物、VOCs、现状监测的环境一次浓度最大值作为环境本底值，颗粒物以PM10现状监测的日均浓度值作为环境本底值，从而就散项目建成后非正常工况下对环境的贡献值叠加本底值后是否超出环境质量标准的限值。

根据表5.1.5-2中非正常工况下大气污染物排放的落地浓度估算情况统计表，并结合环境现状监测结果可知本项目非正常工况下电源排放个人网对环境的贡献值、占标率、达标情况见表6.1.5-3。

表6.1.5-3  非正常工况下敏感目标污染物贡献值、浓度占标率及达标情况统计表

| 敏感目标 | 污染物 | 污染物贡献值mg/m3 | 本地浓度 mg/m3 | 叠加本地后浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1点（夏泽西村） | 非甲烷总烃 | 0.208 | 4.0*10-3 | 0.212 | 10.6 | 达标 |
|  | 漆雾 | 0.575 | 0.148 | 0.723 | 160.67 | 超标 |
| G3点（苏州富士宝电器公司） | 非甲烷总烃 | 0.208 | 3.9*10-3 | 0.2119 | 10.595 | 达标 |
|  | 漆雾 | 0.575 | 0.118 | 0.693 | 154 | 超标 |

由上表可知，在非正常工况下，颗粒物对G1点（夏泽西村）、G3点（苏州富士宝电器公司）的贡献值叠加本底值后颗粒物超标，为使项目排放大气污染物对周围环境影响降至最低，建设方需采取一定措施，尽量减少事故大气污染物排放，为防止非正常工况排放对环境的影响，企业应加强日常设备的检修，加强环保管理，保证环保设备的正常运行。

（4）异味环境影响分析

本项目涉及的非甲烷总烃嗅阈值1.8mg/m3，根据影响预测结果，有组织及无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度均远小于其对应的嗅阈值，故本项目异味气体对周围大气环境影响较小，不会对敏感目标产生不良影响。同时为了使异味对周围环境的影响减至最低，本项目建成后将对所有原辅材料的运输和装卸过程进行周密控制：严格按照运输规范进行全程密闭运输，涂料取用过程中尽量缩短时间间隔并及时封闭存储容器，废水处理池加盖处理，从而确保异味厂界达标。

### 6.1.6环境防护距离及卫生防护距离

6.1.6.1大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。从保护大气环境和人群健康考虑，计算卫生防护距离。

6.1.6.2卫生防护距离

根据《大气环境防护距离》、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：——标准浓度限值，mg/Nm3；

L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m；

ABCD——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取；

——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

源强以及计算结果见表6.1.6-1。

表6.1.6-1 卫生防护距离计算参数和结果

| 面源名称 | 污染物 | 平均风速(m/s) | A | B | C | D | Qc (kg/h) | L (m) | 提级后距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C栋1楼 | 非甲烷总烃 | 3.1 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.0032 | 0.179 | 100 |
|  | 漆雾 |  |  |  |  |  | 0.0146 | 0.896 |  |
| C栋3楼 | 颗粒物 | 3.1 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.02 | 1.151 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 3.1 |  |  |  |  | 0.0014 | 0.008 |  |
|  | 乙醇 | 3.1 |  |  |  |  | 0.028 | 0.098 |  |
| C栋4楼 | 非甲烷总烃 | 3.1 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.0054 | 0.041 |  |
|  | 漆雾 |  |  |  |  |  | 0.0243 | 1.451 |  |
|  | 乙醇 | 3.1 |  |  |  |  | 0.028 | 0.098 |  |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 3.1 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.017 | 7.022 | 50 |

根据计算结果，需以C栋厂房边界为执行边界设置100m的卫生防护距离，以破碎车间边界为边界设置50m卫生防护距离，该防护区域内无居民等敏感目标，符合卫生防护距离的设置要求，本项目建设对当地大气环境影响较小。

### 6.1.7异味影响分析

本项目设计的非甲烷总烃嗅阈值1.8mg/m3，根据影响预测结果，有组织及无组织排放的非甲烷总烃，最大落地浓度均小于其对应的嗅阈值，故本项目异味气体对周围大气环境影响较小，不会对敏感目标产生不良影响。同时为了使异味对周围环境的影响减至最低，本项目建成后将对所有原辅材料的运输和装卸过程进行周密控制：严格按照运输规范进行全程密闭运输，涂料取用过程中尽量缩短时间间隔并及时封闭存储容器，废水处理池加盖处理，从而确保异味厂界达标。

## 6.2水环境影响分析

本项目无生产废水排放，生活污水接管常熟市沙家浜常昆污水处理厂。因此，本次水环境影响分析利用常熟市沙家浜常昆污水处理厂的评价结论进行分析。

常熟市沙家浜常昆污水处理厂目前已建成处理能力为17000t/d，污水处理厂的处理能力能够满足本项目的废水产生量。

综上，本项目生活污水排入常熟市沙家浜常昆污水处理厂，本项目废水经污水处理厂处理达标排放后对当地水环境影响较小。

## 6.3声环境影响分析

1、评价目的及评价范围

调查拟建项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。拟建项目的噪声源情况见表4.4-6。

2、预测模型

根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。

对单个噪声源距离衰减，预测公式如下：

式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)；

LwA为声源声级，dB(A)；

r为噪声源到预测点的距离，m；

Q为声源指向性因数；

a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m；

TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。

预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算：

式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)；

T为评价时间；

Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)；

ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间；

N为噪声源个数。

3、声环境影响预测结果分析

根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。本项目利用现有设备，已采取有降噪措施，噪声预测结果见表6.3-1。

表6.3-1 本项目采取降噪措施后噪声预测结果  （单位：dB（A））

| 预测 点位 | 现状值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准 | 超达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |
| N1东厂界 | 52.4 | 50.2 | 39.8 | 54.16 | 51.03 | 65 | 55 | 达标 |
| N2南厂界 | 54.3 | 51.7 | 41.3 | 57.57 | 52.29 | 70 | 55 | 达标 |
| N3西厂界 | 53.3 | 51.1 | 49.2 | 56.47 | 53.39 | 70 | 55 | 达标 |
| N4北厂界 | 52.7 | 50.0 | 46.6 | 55.56 | 51.41 | 65 | 55 | 达标 |

本项目利用现有设备进行生产，现有设备已采取有隔声、减震措施来减轻噪声对外环境的影响。通过采取措施后，由表6.3-1预测结果可知，各侧厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准。在采取一系列噪声防治措施的前提下，本项目对周围环境敏感点噪声贡献值较小，不会对厂界外声环境造成明显影响。

## 6.4固体废物环境影响分析

### 6.4.1固体废物产生情况及其分类

本项目固体废物利用处理方式见表6.4.1-1

表6.4.1-1  本项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生工序 | 危险特性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工日常生活 | -- | 99 | -- | 15 | 环卫部门 |
| 2 | 餐厨垃圾 |  | 食堂 | -- | 99 | -- | 6.0 | 资质单位 |
| 3 | 外包装箱 |  | 拆装 | -- | 79 | -- | 1 | 供应单位 |
| 4 | 塑料边角料 |  | 生产、注塑 | -- | 79 | -- | 54 | 回收利用 |
| 5 | 不合格品 |  | 注塑、喷涂 | -- | 79 | -- | 102 | 回收利用 |
| 6 | 含油抹布 | 危险固废 | 设备保养 | T/C/In/I /R | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 环卫部门 |
| 7 | 废漆渣 |  | 喷漆 | T/I | HW12 | 900-252-12 | 50 | 交由资质单位处理 |
| 8 | 废包装容器 |  | 喷漆 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 15 |  |
| 9 | 废活性炭 |  | 废气处理 | T，I | HW49 | 900-039-49 | 20 |  |
| 10 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | T | HW49 | 900-041-49 | 5 |  |
| 11 | 废有机溶剂 |  | 喷头清洗 | T，I | HW06 | 900-404-06 | 20.8 |  |

### 6.4.2固体废物环境影响分析

本项目在运营期固废分类收集、包装、贮存、运输过程中对环境产生的影响如下：

1、固废分类收集、贮存

本项目对一般固废、危险废物和生活垃圾进行分类收集，分别贮存。本项目运行时产生的危险废依托厂区原有的危废固废贮存仓库，漆渣、废涂料、废包装物、废活性炭、废过滤棉等危险废物委托有资质单位处理，一般废物存放在一般废物堆场，职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

2、堆放、贮存场所的环境影响

本项目依托原有危废仓库，危废仓库地面与裙角采用坚固、防渗、防漏、耐腐蚀的材料建造，防风、防雨、防嗮、防渗漏，固废在厂内暂存时存放期间应加强管理。

3、包装、运输过程中散落、泄露的环境影响

在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废散发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，不会对周围环境产生二次污染。

## 6.5地下水环境影响分析

本项目所在区域地下水类型属于松散岩类孔隙水型上层滞水、承压水，地下水文地质类型属于长江漫滩区，接受大气降水的补给，与长江水有一定的水力联系。在高洪水位期，长江水补给场地地下水，低洪水位期场地地下水向长江排泄。场区地下水位随季节变化幅度不是很大。总体而言，该区域地下水水文地质条件渗透性较弱，属有利地质条件。本项目油漆房及危险废物堆场采用防渗固化底面，地面无裂隙，能够有效的防止废水下渗。同时本项目将严格管理，确保废水处理设施正常运行，遇到紧急情况采取事故风险防范措施，防止设施故障造成废水外溢污染地下水。

本项目拟采取的事故防范措施正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水环境质量影响较小，不会改变区域地下水水质功能现状。

## 6.6生态环境影响分析

本项目位于常熟沙家浜镇常昆工业园区的工业用地内，结合项目地理位置图并对照《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），本项目所在地不在省生态红线区域内，符合江苏省重要生态功能保护区区域规划要求。

为了尽可能减轻项目对生态环境的影响，项目应在实施计划中充分考虑对生态系统的保护和采取相应的减缓措施， 以减少和避免开发建设时的各种行为所引起的对生物物种和整个生态系统的不利影响。

# 7环境保护措施及其可行性论证

## 7.1废气污染防治措施及其可行性论证

### 7.1.1废气污染防治措施

根据工程分析可知，本项目有组织废气主要为注塑过程产生的有机废气，喷漆及烘干过程产生的颗粒物（漆雾）、有机废气，抛光过程中产生的颗粒物。

无组织废气主要为注塑、喷涂及抛光过程未被完全收集的废气。

#### 7.1.1.1有组织废气污染防治措施

1、注塑废气污染防治措施

注塑机在注塑过程中由于塑料粒子加热及脱模剂受热挥发产生的废气，为更好的收集注塑过程产生的有机废气，在注塑口地方设一个可转动的侧吸风罩进行收集，集气罩设计尺寸为800mm*600mm，单个集气罩风量设计为3000m3/h，此集气罩设计收集效率99%，收集后经风管送至活性炭吸附塔进行吸附处理，吸附效率97%，处理完成的废气经15m高排气筒排放至大气中。具体工艺流程见下图：

项目注塑车间位于C栋1楼，每台注塑机设置集气罩，收集注塑过程中产生的非甲烷总烃，车间内共有15台注塑机，将注塑产生的非甲烷总烃收集至总风管后通入活性炭装置吸附处理，处理达标后通过10#排气筒排放。

拟建项目注塑废气活性炭吸附塔设计填充量为4m3，设计更换频次为半年更换一次。为更好的收集处理注塑产生的有机废气，建议活性炭塔安装在线压力监测系统。

2、抛光废气污染防治措施

工件在抛光过程中产生的颗粒物，为收集这部分颗粒物，扩建项目拟在每台抛光机上设置负压集风管对颗粒物进行收集，风管正对抛光砂轮，风管稳定收集效率95%，收集至集尘器进行处理，处理效率99%，处理完成后的废气经15m高排气筒（11#-12#）排放，抛光车间4台抛光机设置分别设置集风管，1#、2#抛光机2个集风管汇总至1个总风管中进入1#集尘器，3#、4#抛光机2个集风管汇总至1个总风管进入2#集尘器。项目2台集尘器分别设置1根15m高排气筒。

3、C栋1楼喷涂线废气防治措施

扩建项目拟在C栋1楼设置2条喷涂线，2条喷涂线喷涂房内分别设置1套水帘幕装置，对喷漆过程中产生的漆雾进行收集处理，水帘幕设置引风机对喷漆房中的喷漆废气进行收集，收集效率为90%，收集的喷漆废气中携带的颗粒物经水帘幕捕捉带走，收集的废气又经吸附棉吸附处理，吸附后的喷漆房废气进入同一套活性炭塔进行吸附处理；喷涂线中喷漆房漆雾处理效率为90%，2条线调漆房及烘道的废气经集气系统收集至活性炭塔（同喷涂房共用一个）进行吸附处理，集气系统对调漆房及烘道的有机废气的收集效率为90%，活性炭塔对调漆房及烘道的有机废气处理效率为90%。喷漆房、调漆房及烘道的废气最终经活性炭塔处理后通过1根15m高排气筒排放。C栋1楼喷涂线废气处理工艺流程图7.1-2。

4、C栋4楼喷涂线废气防治措施

扩建项目拟在C栋4楼设置3条喷涂线，三条喷涂线分别设置1套废气处理设备，废气处理工艺一致。废气处理工艺流程见下图：

C栋4楼喷涂废气治理原理及效率如下：

每条喷漆线喷涂房内分别设置1套水帘幕装置，对喷漆过程中产生的漆雾进行收集处理，水帘幕设置引风机对喷漆台上的喷漆废气进行收集，收集效率为90%，收集的喷漆废气中携带的颗粒物经水帘幕捕捉带走，收集的废气又经吸附棉吸附处理，吸附后的喷漆房废气进入水喷淋+活性炭塔进行吸附处理；喷涂线中喷漆房漆雾处理效率为90%，调漆房及烘道的废气经集气系统收集至水喷淋+活性炭塔（同喷漆房一致）进行吸附处理，集气系统对调漆房及烘道的有机废气的收集效率为90%，水喷淋+活性炭塔对调漆房及烘道的有机废气处理效率为95%。喷漆房、调漆房及烘道的废气最终经活性炭塔处理后通过1根15m高排气筒排放。

由工程分析可以看出，本项目调漆、喷漆、烘漆等过程产生的有机废气量较小，排气风量较大，废气浓度较低；根据2014年国家科技部和环保部发布的《大气污染防治先进技术汇编》，活性炭吸附处理适用于大风量、低浓度有机废气的处理，净化效率可达到90%以上，因此，本项目采用活性炭吸附法处理大风量、低浓度有机废气是合适的。

本项目喷漆工序产生的有机废气中含有漆雾，本项目拟采取水帘喷淋工艺去除补漆房的漆雾。水帘喷淋的主要作用是通过水帘（水幕）捕捉漆雾，同时使废气中的部分有机物进入水中，水帘式喷漆房将室体正面方向的内壁做成光滑的淌水板，用水泵抽水使水在板顶溢流从板面上形成瀑布状态的水帘，喷漆时，漆雾碰撞到水帘就会被水吸附，然后流入下部的水槽，过滤后的废气再经挡水板除水后进入“废气洗涤塔+过滤棉+活性炭吸附塔”系统进一步处理。建设单位通过控制水帘喷淋速率，减轻废气中的水汽量，通过挡水板去除废气中因结露出现的水份，减少对后续活性炭吸附装置的影响。水帘喷淋对漆雾的去除率约80%，再经废气洗涤塔洗涤后，漆雾去除率可达95%以上，本次环评取90%。

目前在有机废气治理方法中，吸附的方法采用最为广泛、成熟，可以很彻底的净化废气，即深度净化的效果。在使用吸附法处理有机废气时，需要选择合适的吸附剂，应满足以下要求：①具有较大的比表面积和孔隙率，②有良好的选择性，③吸附能力强、容量大，④可以再生，⑤机械强度高，化学稳定性、热稳定性好，使用寿命长，⑥廉价易得。主要有活性炭、硅胶、分子筛等，而活性炭是使用最广泛的。一般情况下，根据不同废气分子选择不同粒度的活性炭，只要选择适当，采用活性炭吸附完全可以达到所需要的吸附效率。

活性炭吸附属于深度处理，具有大的比表面积，以及其精细的多孔表面构造，可以吸附多种有机废气，吸附容量大等优点。活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等，这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。活性炭性能指标可分为物理性能指标、化学性能指标、吸附性能指标。三种性能指标对活性炭的选择和应用都起到非常重要的作用。但在选用时需注意活性炭对不同有机气体分子的吸附是有选择的，需有很强的针对性，应选择由合适的原材料制作且粒度适宜的活性炭，或者根据需要选择2种以上的不同类型的活性炭混合使用。

本项目的污染物含有粉尘和漆雾等颗粒物，这类物质容易包裹住活性炭颗粒，从而影响使用寿命及吸附效果，为了延长活性炭颗粒的使用寿命及提高设备的处理效率，在活性炭过滤层前增加过滤棉。

废气经过过滤棉吸附，较大粒径的污染物被吸附。为了维护方便，活性炭过滤棉采用抽插式设计，当吸附饱和后只要打开维护孔抽出活性炭过滤棉，再插入新的活性炭过滤棉即可，维护十分方便。

废气经过活性炭过滤棉处理后进入到活性炭颗粒吸附层，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附。废气经活性炭吸附塔净化后，通过风机（项目选用一台风机设置在废气处理设备的末端，避免因废气中的颗粒物结晶在风机叶轮上，使叶轮不平衡而导致的风机抖动现象，影响风机的使用寿命及抽风效果）的作用高空达标排放。

活性炭吸附装置中的活性炭需定期进行更换，以确保较高的吸附效率本活性炭吸附塔根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）等的相关要求进行设计。

本项目有机废气经活性炭吸附处理后排放，根据2014年国家科技部和环保部发布的《大气污染防治先进技术汇编》，活性炭吸附处理低浓度有机废气，净化效率可达到90%以上，因此本项目将活性炭对有机废气的去除效率设定为90%。

经处理后排放的非甲烷总烃、颗粒物的排放浓度和排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

5、破碎车间废气处理

破碎过程中会产生少量粉尘，工业集尘器收集效率为80%，处理效率为95%，此工业除尘器为移动式小型工业集尘器，不设置排气筒，故收集处理后的颗粒物及未被收集的颗粒物在车间内通风排放。

#### 7.1.1.2无组织废气防治措施

本项目正常生产过程中无组织排放主要为注塑、喷涂、抛光、不合格品破碎过程未被完全收集的废气。

项目生产过程中使用的油漆中，非甲烷总烃具有一定的刺激性气味，会对周围环境造成一定的异味影响，项目拟采取以下措施对异味气体进行防治，具体如下：

（1）废气处理过程中，有机废气通过管道密封送入废气处理装置进行处理，并根据废气的性质、环保要求采取了可行、可靠的废气处理方法，保证废气处理后可稳定达标排放，减少了废气的排放量；

（2）加强厂界的绿化，采用乔、灌、草结合的方式，且绿化树种主要选用对异味气体具有一定吸附作用的绿化树种、灌木丛等；

通过以上的处理和控制措施，项目从源头、治理等方面可有效降低异味气体对厂界和周围环境的影响，正常排放情况下，异味气体对周边敏感点的影响较小。因此，项目的异味气体防治措施是可行的。

综上所述，本项目生产过程中产生的废气经处理后可达标排放，对当地的大气环境质量和敏感保护目标影响较小。

### 7.1.2经济可行性分析

本项目建成后设5套废气收集处理系统，投资约为70万元，建成投产后运行费用约为30万元，因本项目投产后带来的经济效益较好，故企业可以承受，运行过程中定期检查装置，加强管理，确保项目产生的各废气能够达到预期的处理效率。

综上所述，本项目生产过程中产生的废气经处理后可达标排放，对当地的大气环境质量影响较小。

建议：建设单位需加强对废气防治系统的维护与管理，定期对废气装置进行检查，以确保废气处理装置的正常运行，从而确保生产废气稳定达标排放。建设单位需加强生产车间通风系统的运行管理，确保生产车间有良好的通风效果。

### 7.1.3氟化废气的治理措施比选

企业现有项目中氟化处理重含氟废气采用石灰石吸附的方式进行处理。一般氟化废气的处理方式主要包括以下几种：

1、水吸收法：

用水做吸收剂，洗涤含氟废气，副产氟硅酸继而产生氟硅酸钠，回收氟资源，水比较容易得到，此方法比较经济，但对设备有腐蚀作用，就目前来看，水洗手法净化含氟废气主要应用于磷肥生产中。

2、碱吸收法：

采用碱性物质氢氧化钠、碳酸钠、氨水等作为吸收剂来脱出含氟废气中的氟，并得到副产物冰晶石，最常用的碱性物质是碳酸钙，也可以采用石灰乳作吸收剂，二者的使用有所区别。

用石灰乳作为吸收剂净化含氟废气生成氟化钙等废渣可采用包启发，也可以经过滤、干燥后用作橡胶或塑料的填料。此方法适用于排气量较小、废气中含氟量低、回收氟有困难的企业。

碳酸钠吸收含氟废气可制取冰晶石，含氟废气进入碳酸钠溶液洗涤废气时，含氟废气同碱反应生成氟化钠。此工艺需要加入定量的片路酸钠生成冰晶石。

3、吸附净化法：

将含氟废气通过装填有固体吸附剂的吸附装置，使得含氟废气与吸附剂发生反应，达到除氟的目的，吸附剂可采用氧化铝、氧化钙、氢氧化钙等，氧化铝吧的净化率效率较高，一般在98%以上，干法净化不存在含氟废水，避免了二次污染；和其他方法相比，干法净化基建费用和运行费用都比较低，可适用于各种气候条件。

根据以上必选可知，为了防止二次污染，且考虑废气处理工艺运行费用问题，企业目前采取的吸附净化法是较为合理的，且经监测，废气处理能够达到相应标准。

## 7.2废水污染防治措施及其可行性论证

### 7.2.1废水处理方案简述

本项目生产工艺中产生废水的环节主要包括喷漆房水帘幕废水、废气处理喷淋废水、纯水机浓水、锅炉房弃水及冷却塔弃水。本项目生产废水不外怕，进入到沉淀池中处理后回用到喷漆房的水帘幕及废气处理的水喷淋，根据工程分析，

7.2.1.1废水处理工艺流程

本项目生产废水包括废气处理喷淋水，水帘幕用水，废水处理工艺为沉淀池处理后回用至水帘幕及水喷淋。本项目新建沉淀处理池对本次项目产生的生产废水进行处理，不依托原有项目。本项目废水处理工艺流程见下图：

喷淋废水进入沉淀池处理后，沉淀池定期打捞漆渣及污泥，使沉淀池能够有效稳定的运行，经沉淀池处理后的水能够长期回用不外排。

表7.2.1.1-1  本项目沉淀池设计进出水水质

| 进水项目 | 纯水机浓水 | 锅炉弃水 | 冷却塔弃水 | 喷淋及水帘幕废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水量t/a | 990 | 150 | 300 | 390 |
| 进水水质浓度mg/L | COD | 60 | 100 | 100 | 3000 |
|  | SS | 50 | 60 | 60 | 1000 |
| 损耗水量t/a | 300 |
| 混合后浓度mg/L | COD:700，SS：250 |
| 处理方式 | 混凝-絮凝沉淀 |
| 处理效果 | COD:80%，SS:80% |
| 出水浓度mg/L | COD:140，SS:50 |

根据上表分析可知，本项目废水经预处理装置处理后，CODcr、SS去除率分别可达80%，经预处理后可满足喷淋及水帘幕水质要求，满足生产需要，说明处理后的废水回用于生产是可行的。混凝絮凝沉淀工艺技术比较成熟，运行稳定，目前已有多家企业（余姚耐安工贸、上海自贸区海沃氏（美资）企业、浙江中泰靖玺源电器、安徽天长伟林机械、安徽康宁化工、无锡信夯公司（在建）等）运用该工艺对废水进行处理运用该工艺对废水进行处理。因此本项目采取该污水处理工艺是可靠的，同时本项目沉淀池采取加盖密闭措施，沉淀池处理过程中产生的废气对周边影响周边环境影响较小。

本项目污水预处理设施年处理量为1530t/a，处理费用按10元/m3计，则本项目年需污水处理费1.53万元人民币；本项目接管废水总量为4320t/a，废水处理费用按10元/t计，则本项目年需污水处理4.32万元人民币。因此，上述两项费用合计为5.85万元人民币，建设单位完全有能力承担。

### 7.2.2废水接管可行性分析

常熟市沙家浜常昆污水处理厂服务范围大致为北闸塘以南、张家港河以东、锡太公路以北、尤泾河以西的区域，常熟市沙家浜常昆污水处理厂采用A2/O工艺作为主体的生物处理工艺。此类项目技术成熟，运行稳定。

常昆污水处理厂废水处理工艺流程图见图8.2.2-1。

（1）常昆工业污水处理厂主要处理工业废水，处理完成后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准的污水有效处理，处理出水排入尤泾河，出水水质能达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要污染物排放限值》（DB32/1072－2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目仅有职工生活污水和经隔油池处理后的食堂废水一起接入市政污水管网进入常昆污水处理厂处理，水质比较单一，不会对常昆污水处理厂水质造成冲击。

（2）常熟市沙家浜常昆污水处理厂位于常昆工业园内，紧靠尤泾河，设计处理能力17000t/d。目前一期（处理能力5000t/d）、二期（处理能力12000t/d）工程均已投入运行，本项目生活污水及食堂废水进入常昆污水处理厂的量为12t/d，对常昆工业污水处理厂不造成进水压力。

（3）常昆污水处理厂目前官网完善，项目所在厂区已接入常昆污水处理厂进水管网。

综上所述，本项目员工生活污水及食堂废水接入常昆污水处理厂是可行的。

## 7.3噪声污染防治措施评述

为控制噪声污染，确保厂界噪声达标，项目将采取如下噪声控制措施：

1、尽量选用低噪声设备。如注塑机、空压机、冰水机等均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。

2、各项设备均布置在生产车间内，并安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理。通过车间隔声可有效的减轻设备噪声，隔声能力>20dB(A)；

3、对设备定期进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声，保持设备处于良好的运转状态。

4、总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响。

5、结合绿化措施，在厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。

经过以上治理措施后，项目各噪声设备均可降噪在20dB（A）以上。噪声环境影响预测结果表明，采取降噪措施后，厂界噪声最大贡献值较小，叠加现状噪声值后，厂界噪声能够达标。根据现状调查，本项目位于常昆工业园区内，厂区周围多为工业区其他企业。故本项目噪声源对周围声环境影响不大。

上述噪声防治措施为企业通常采用方法，技术成熟、投入成本小，且效果明显，具有较高的技术可行性和较强的经济适用性。在采取以上措施后可使厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，不会扰民。

## 7.4固体废物污染防治措施评述

### 7.4.1一般固体废物处理措施分析

本项目一般固体废物主要是员工生活垃圾、食堂餐厨垃圾、不合格品及包装废品。员工生活垃圾储存在垃圾桶内，由环卫部门定期清理处置，食堂餐厨垃圾委托有资质单位处理，不合格品及包装废品暂存一般固废堆场，定期外售处理。

### 7.4.2危险废物收集、暂存、处理污染防治措施分析

本项目生产过程中产生的废漆渣、废包装容器、废活性炭、废过滤棉、废有机溶剂、含油抹布等均属国家危险废物名录规定的危险废物，需按国家有关规定进行转移、运输及处置；本项目产生的危险废物拟委托有资质单位进行处置。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所按照GB18597-2001的规定进行建设，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区设有集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，土壤防渗采用1m粘土铺底、上铺10~15cm的水泥和环氧地坪进行硬化，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

⑦固废堆置场运行管理人员，应参加岗位培训，合格后上岗。

⑧建立各种固废的全部档案，废物特性、数量，贮存、处置情况等一切信息或资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。

⑨与环保主管部门建立响应体系，方便环保主管部门管理。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

危废处理单位须配置危险废物运输车辆，危险废物在运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

（4）危险废物处理可行性分析

本项目的生产过程中产生的废漆渣、废包装容器、废活性炭、废过滤棉、废有机溶剂、含油抹布等均属危险废物，需委托有资质单位处置。

针对本项目产生危废量较大，因此要求企业落实以下几点要求：

1、对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

2、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

3、加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

4、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。

### 7.4.3危险废物处置可行性分析

本项目各类危险废物拟委托江苏康博工业固体废气物处理有限公司进行处置，具体情况见表4.4-11。

苏州新区环保服务中心有限公司处置危废类别包括：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW22、HW23、HW33、HW37、HW38、HW39、HW40、HW46、HW49、HW50等。

本项目委托其处置废有机溶剂、废活性炭、废漆渣、废过滤棉等共计111吨，本项目委托其处理的危废在其处理能力范围之内，因此本项目的危废处置可行。

通过以上的分析，拟建项目产生的固体废物均可得到有效处理处置，在本项目签订危废处置合同，并将危险废物委托江苏康博工业固体废气物处理有限公司处置后，其危险废物的处置方案是可行的，经过以上处置措施后可达到零排放，不产生二次污染。

## 7.5地下水及土壤污染防治措施评述

（1）源头上控制对土壤及地下水的污染

采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染，对项目的原料区、废水收集管道、污水处理设施、生产厂区、危险废物贮存库均采取防渗措施，建设项目拟采取以下防渗措施：从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。在处理或贮存化学品的所有区域设置防渗漏的地基并在储罐区设置围堰，以确保任何物质的冒溢均能被回收，从而防止土壤和地下水环境污染。

操作区域的地基、地面均铺设防渗漏地基。严格按照化工环境保护设计规范设计施工。除沉淀池设置在地下外，其它涉及化学物质的输送管线均设置在地面上，没有地下贮罐。沉淀池经过酸性防腐和防渗漏处理。固体废弃物在厂内暂存期间，危险废物临时堆场设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，固废临时堆场应采取防雨淋、防扬散、防渗漏、防流失等措施，以免对地下水和土壤造成污染。

运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

（2）划分防渗区

参考《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）和《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY-1303-2010），根据生产装置、辅助设施及公用工程可能泄露物质的性质将污染区划分为：

a、重点防渗区：指可能泄露被列入GB8979-1996中表1和GB5085.6中所列的剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生殖毒性物质、持久性有机污染物及其他需重点防治的特征污染物的区域。

b、特殊防渗区：特指贮存或输送含污染物介质的水池、地下管道等。

c、一般防渗区：除重点防渗区和特殊防渗区以外的其他污染区。

表7.5-1 防渗区划分情况一览表

| 分区 | 主要区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 生产装置设备区、漆房、危废堆场等 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 特殊防渗区 | 沉淀池、应急事故池 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
| 一般防渗区 | 其他区域 | 一般地面硬化 |

（3）地下水污染监控

建立和完善项目区的地下水环境监控体系，包括建立和完善地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

（4）应急处置措施

①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（5）应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

## 7.6风险管理

### 7.6.1选址、总图布置安全防范措施

本项目与居住区之间设置了足够宽度的卫生防护距离，在功能区划分上，生产区域设置在常年主导风的下风侧，建、构筑物及其基础考虑其地质条件特征，建、构筑物考虑生产工艺的特点，装置与装置之间保持足够的安全距离，装置内部的设备布置符合有关规范的要求，确保安全。

本项目根据《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）的要求，本项目生产车间周围设消防通道，设置紧急通道，并设置相应的消防水栓和配置足量适用的消防灭火器材以及防毒面具。

### 7.6.2生产过程中安全防范措施

1、项目初步设计重点考虑工艺、设备的安全可靠性。工艺、设备设计中应有足够的安全裕度。

2、对生产过程隔离操作，加强自动化。尽可能采用自控系统和计算机技术，提高装置的本质安全度，避免作业人员接触危险物质。

3、加强通风及设备维修，杜绝管道、设备、阀门连接点的跑、冒、滴、漏。

4、物料入口处设电磁阀等快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断供料。

5、建立一套完好的操作记录，注塑机、空压机、喷涂设备等装置运行情况、电动机的电流等进行定时检查记录，做到一机一档，发现问题及时解决。

### 7.6.3火灾风险防范措施

本项目所用的原辅材料含易燃物质，稍有不慎就会发生火灾事故。本项目火灾事故可采用以下措施进行防范。

1、控制与消除火源

工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃区；动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施； 使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

2、严格控制设备质量与安装质量

对设备定期检查、保养、维修；电器线路定期进行检查、维修、保养。

3、加强管理、严格纪律

遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等；检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后， 要有现场监护在通风良好的条件下方能动火；加强培训、教育和考核工作。

4、安全措施

消防设施要保持完好；要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具；搬运时轻装轻卸，防止包装破损；厂区要设有卫生冲洗设施；采取必要的防静电措施。

### 7.6.4消防事故防范措施

本项目如发生火灾事故，将导致含有有毒有害物料的消防水外泄。如该废水不经处理直接排入水体，将导致水体严重污染。出租方维优公司在厂区仅设置消防水栓，无其他消防事故防范措施，本项目自建事故应急池，并建设切断装置。

本项目所需事故应急池大小，其计算过程如下：

注：式中（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置；

V1—最大一个容量的设备（装置）或储罐的物料贮存量；本项目无储罐区，因此V1为0。

V2—在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量；本项目室外最大消防用水量为30L/s，本次环评按照火灾持续时间3h计算，则本项目建设后，全厂一次火灾的消防水量为324m3；

V雨—发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，m3；暴雨强度235.2L/s.ha（按苏州公式计算，重现期2年，降雨历时10min，径流系数0.9），事故会水面积3500m2，降雨历时按事故历时10min计，故最大降雨量49m3。

V3—事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3），与事故废水导排管道容量（m3）之和（即发生事故可转输至他处的量）。本项目V3为0。

V4--发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m3）。本项目生产废水不进该收集系统，故V4为0。

则：

本项目新建380m3事故应急池可供本项目使用，则本项目新建事故应急池满足要求。

在事故状态下，因消防灭火等原因产生事故废水时，将其通过消防事故尾水收集管网进入事故应急池中，进行处理达标后排放，杜绝将此类废水直接排入附近河流。

### 7.6.5物料运输风险防范措施

于本项目项目生产过程中使用和储存原料含易燃及可燃物质，在储存和运输过程中，遇到火源会引起火灾，在运输过程中应小心谨慎，必须委托有运输资质且经验丰富的运输单位承担，确保安全。为此应采取如下运输管理措施：

合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。特殊物料的装运应做到定车、定人。在各物料运输过程中，一旦发生意外，采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安、交通和消防人员抢救伤者和物资。

## 7.7项目事故应急预案

应急预案的主要内容见表7.7-1

表7.7-1  应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定危险目标为：生产车间、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定事故的级别及响应的应急分类响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 贮备应急设施，设备与器材等，如消防材和灭火器 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立24小时有效的报警装置及内容、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法）、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程 序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本厂员工）培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区定期开展公众教育、培训如一年一次。同时不定期地发布有关信息。 |

### 7.7.1组织机构及职责

#### 7.7.1.1组织体系

依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。企业应成立应急救援指挥部，依据企业自身情况，车间可成立二级应急救援指挥机构，生产工段可成立三级应急救援指挥机构。

#### 7.7.1.2指挥机构组成及职责

指挥机构组成明确由企业主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备等部门组成指挥部成员单位；车间应急救援指挥机构由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；生产工段应急救援指挥机构由工段负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成。

应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作职责。

### 7.7.2预防与预警

#### 7.7.2.1预警行动

公司应急救援指挥中心根据突发事件预测与预警结果，针对突发事件开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

公司应急救援指挥中心办公室接到现场环境污染事件可能发生或已经发生报告后，应立即通知各应急专业组，并根据现场情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展事态，对事件做出判断。

#### 7.7.2.2报警、通讯联络方式

发生事故时，事故发现者首先大声呼叫， 可通过喊叫、公司内部电话、对讲机、按下警铃及广播等通讯方式向上级主观报告。各部门主管根据事故的严重性进行事故分级，向应急指挥机构上报，由应急指挥办公室发布预警信息。公司专门设立一用一备的两个应急指挥办公室，配有应急通讯设备如视频电话、单独的通讯线路、传真机、 对讲机，备有所有的应急资料手册。

火警电话：119

急救电话：120

常熟市环境保护局：12369

### 7.7.3信息报告与通报

#### 7.7.3.1内部报告

1、公司内突发环境污染事件报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机）线路进行报警或通过广播向各部门发布事故消息，发出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时， 由公司内指挥部向政府（开发区）以及周边单位发送警报消息。事态特别严重时，由指挥部直接联系政府（开发区）以及周边单位负责人，由总指挥亲自向机构发布消息，提出要求组织疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

2、公司应急救援人员之间采用内部电话和外部电话（包括手机）线路进行联系，应急救援小组人员的电话必须 24 小时开机，不准随意更换电话号码的行为。如果特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全环保部报告。安全环保部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

3、对外报警联络

火灾爆炸119、120

中毒事故及其它人员伤害事故120

人身伤亡事故110

环境污染事故12369

#### 7.7.3.2信息上报

公司安全环保部人员事故的性质要求：发生重大安全、环境事故24小时内，向相关政府机关进行上报。报告事故的灾害发生时间、地点、人员受伤及经济损失情况和发生事故的原因分析及可能需要之援助等。

#### 7.7.3.3信息传递

1、事故点的员工发现险情后，立即口头报告班组长和部门主管，报告内容包括事故时间、地点、类型、规模、范围、受伤人员及受损物资情况、已经或即将采取之措施、需要之协助等。

2、组长到现场查看后，立即将信息报告部门主管，由部门主管通知公司安全环保负责人、门卫，并按动警铃。

3、门卫接到通知后，通报各部门，同时启动全厂警报。

4、员工接到报告和警报铃声后，由主管立即组织疏散。

5、报警铃声表示最高紧急状态，需全员疏散，任何人听到紧急铃声都根据应急疏散路线尽快疏散到安全地带，疏散组于各相关路段进行引导。

6、传递信息时采用多种途径，如电话、手机、对讲机、广播、人工呼喊等。

### 7.7.4应急响应与措施

#### 7.7.4.1分级响应机制

1、灾害分级

根据众特公司发生的突发环境事件的具体情形分为三级应急措施，详细分类和应急措施见表7.6.4-1。

表7.6.4-1  事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 担当人 | 其它细分/由现场管理者执行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支持，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 药品泄漏 | 环境受到污染及死亡事故 | 大量流出或扩散，影响生产 | 极少量流出，可自行治理 |  |
| 气体外泄 | 向大气中扩散，有波及临近公司及村庄的可能 | 车间内外区域扩大疏散人群/窒息 | 疏散部分人群 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断系统运行中断 | 局部污染物外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

#### 7.7.4.2应急措施

1、突发环境事件现场应急措施

各专业组在接到公司应急救援指挥部发生或可能发生环境污染的通知后，做好如下准备：

（1）灾害抢救组准备现场污染物的洗消人员和设施设备；准备实施抢险

救援，组织事故或污染区域人员疏散工作、对污染现场进行环境应急监测。

（2）安全管制组准备、协调事故处置时的生产和污染防治设施的运行调整，组织并保证事故现场消防水等动力供应； 准备对事故现场警戒、治安保卫、道路管制、人员疏散工作。

（3）抢先抢修组准备联系组织抢修队伍，进行受损设备、设施的抢修工

作。

（4）物资供应组准备抢险救灾物资的供应和调运。

（5）应急救援指挥部收集相关资料，准备对因事故造成的生产、财产损失进行评估。

（6）医疗救护组准备医疗物资，对事故造成的伤员进行救治。

（7）工厂发言人准备与地方政府、单位的联络，做好信息传递工作；准备起草、发布指挥中心指令、决定事项，资料、记录的收集存档。

2、大气污染事件保护目标的应急措施

公司发生大气环境事件时可能影响的对象是人才公寓。

事故发生时应安排消防医疗救护人员采取有效的防护措施后进入现场抢救人员和开展医疗救护工作。在事故现场外围下风向的环境敏感点展开大气环境质量应急监测。现场应急指挥部根据事故控制和扩散的态势及应急监测的结果、现场气象、风向条件，确定进一步的控制处理方案，调整警戒范围，确定疏散范围。当大气中的污染物浓度，已经影响或预测可能影响到周边的居民时报请常熟市政府， 协助对警戒范围内的居民进行疏散，告知疏散范围、路线、目的地、事件性质、健康影响、基本保护措施、个人防护方法等信息。

3、水环境事件保护目标的应急措施

公司发生水环境事件可能影响的水体是生产车间西侧的无名小河及尤泾河。事故发生时启动本单位“现场应急预案”，用沙袋封堵事故装置周边雨水井，并立即检查雨水、污水闸门的关闭状态。

即使有较大的消防事故，总容量达380立方米的消防水池足以承担全部消防污水的收集，完全能杜绝污水外溢、污染外环境。

4、受伤人员现场救护、救治与医院救治

在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、化学灼伤、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

1、现场急救注意事项

（1）选择有利地形设置急救点；（2）作好自身及伤病员的个体防护；（3）防止发生继发性损害；（4）应至少2～3人为一组集体行动，以便相互照应；（5）所用的救援器材需具备防爆功能当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：①迅速将患者脱离现场至空气新鲜处。②呼吸困难时给氧； 呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停，立即进行心脏按摩。③皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。④当人员发生烧伤时， 应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。⑤口服者，可根据物料性质，对症处理。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。

2、现场急救程序

（1）消防队长负责组织抢救伤员脱离事故发生现场；（2）守候在事故发生现场外围的救护队员要立刻对伤员进行救护处置；（3）后勤总务部门要根据应急救援指挥部的指令，与急救中心或最近的医院取得联系并安排好车辆和陪送人员；（4）对经过救护处置的轻伤员, 视具体情况由一名职工陪送到医院接受治疗；（5）对重伤员要立刻由两名职工陪送到最近的医院进行抢救治疗；（6）陪送伤员到医院接受抢救、治疗的职工要随时将医院情况反馈回厂行政后勤部门；（7）厂负责医疗的人员要及时赶到医院配合医生确定救治方案。

常熟市医疗机构名单见表8.6.4-2。

表7.6.4-2  常熟市医疗机构名单

| 医疗机构 | 院长 | 院长电话 | 总值班室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常熟市第一人民医院 | 吴钢 | 13182691591 | 52706569、56237810 |
| 常熟市第二人民医院 | 陆建明 | 13906233558 | 52707112、52774804 |

#### 7.6.4.3应急监测

安全环保部接到环境污染突发事件或可能引起环境污染的化学品泄漏、火灾爆炸等事件报告后，根据事件发生的时间、地点、原因、污染物种类，及时联系常熟环境监测站或者专业的检测服务机构进行应急监测。

#### 7.6.4.4应急终止

经应急处置后，指挥中心在确认下列条件同时满足时，可下达应急终止指令，并通知相关单位、周边居民：

1、事故状态下的污染物排放已得到有效控制；受伤人员得到妥善救治，现场和周边环境污染得到有效控制。

事故后期水流无污染；事故状态下排放的污染物已回收或已受控于处理储存设施内；疏散区内的公众已全部到达指定的安全区域，确定的疏散区警戒到位。

2、无名小河及尤泾河水体、界区内外大气环境质量等环境指标已恢复到正常时。

#### 7.6.4.5应急终止后的行动

1、污染物处理

突发事件应急处置过程中产生的固体污染物， 应收集后进行分类处置。

2、应急总结

应急终止后，应急指挥中心办公室组成部门按管理职责分工，组织分

管专项预案的部门、中心编写应急总结，应至少包括以下内容：

（1）事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡

情况、事件发生初步原因；

（2）应急处置过程；

（3）处置过程中动用的应急资源；

（4）处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

（5）对预案的修改建议。

公司应急指挥中心办公室负责对应急指挥中心的应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。

按照公司应急指挥中心指令，有关部门向对口的地方政府主管部门上报应急总结。

3、突发事件调查

调查由对公司安全环保部和事件发生单位负责组织，涉及的单位如实提供相关材料。如突发事件由上级部门进行调查，由公司应急指挥中心组织如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。

4、安置赔偿

灾害评估组负责组织保险理赔的申请工作，涉及的单位应如实提供相关材料，同时对对受灾人员进行安置，损失进行赔偿。环境应急人员应办理意外伤害保险。

5、长期环境影响评估

配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，采纳专家提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

### 7.7.5后期处理

#### 7.7.5.1善后处理

当事故得以控制后，管制组封闭现场各个道路口，发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其他类事故沿事故发生现场和污染项目封锁。公司迅速成立事故调查小组，对现场进行摄像、 拍照等取样分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

对于可能涉及第三方或者是影响环境的，应会同政府部门人员实施。

#### 7.7.5.2保险

公司应依照相关法律、法规办理各项相关责任险，如《环境污染责任保险》，为劳动者办理工伤保险和意外伤害保险等。

### 7.7.6应急培训和演练

#### 7.7.6.1应急培训

对职工开展事故应急救援培训，培训内容：

1、各部门针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何紧急停车、切断紧急切断阀进行针对性培训；

2、组织外部医师对现场人员进行紧急救护、心肺复苏等医疗救护的培训；

3、抢修组对可能发生事故后，如何使用堵漏器具，采取有效控制措施控制事故和避免事故扩大化的培训；

4、针对可能发生的事故应急救援，各防护人员进行使用的防护装备的培训；

5、组织全厂人员参加并学习使用灭火器、消防水炮等消防器材的培训；

6、组织公司人员进行厂内化学品MSDS的培训，掌握部门存在的化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

7、各部门组织人员学习部门的应急救援预案， 熟悉如何有效控制事故，避免事故失控，发生事故如何处理；

8、通过演练使员工熟悉公司级应急救援预案，事故单位如何进行详细

报警，安全环保部如何接事故报警。

#### 7.6.6.2演练

1、演练的目的

（1）检验预案。公司通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，

进而完善应急预案，提高预案的实用性和可操作性。

（2）完善准备。公司通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队

伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，

做好应急准备工作。

（3）锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人

员等对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。

（4）磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责

任务，理顺工作关系，完善应急机制。

（5）科普宣教。通过开展应急演练，普及应急知识，提高公众风险防范

意识和自救互救等灾害应对能力。

2、演练的原则

（1）结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

（2）着眼实战、讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着眼点。重视对演练效果及组织工作的评估、考核、总结推广好经验，及时整改存在问题。

（3）精心组织、确保安全。围绕演练目 的，精心策划演练内容，科学设计演练方案，周密组织演练活动，制订并严格遵守有关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

3、演练分类和频次

（1）按组织形式划分，应急演练可分为桌面演练和实战演练。

①桌面演练。桌面演练是指参演人员通过会议，利用厂区平面配置图、流程图等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。桌面演练通常在室内完成。

②实战演练。实战演练是指参演人员 利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情况，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练通过要在特定场所完成。

（2）按内容划分，应急演练可分为单项演练和综合演练。

①单项演练。各部门按照本部门的应急预案，根据本部门的危险情况，由本部门或者其它几个部门进行应急响应的演练活动，对本部门的应急预案及能力进行检验。

②综合演练。综合演练是指涉及公司 内应急预案中多项或全部应急响应功能的演练活动。检验众特公司应急情况的处置以及外部连接情况。

演练频次：综合演习结合安全消防演习，每年组织两次。部门专项演练由部门自行组织。

4、演练组织

综合演习由安全部门协调组织，编制演练方案和演练脚本，经过审批后进行，演练过程依照演练方案，由总指挥带领应急救援专业队员和模拟事故部门共同进行，按照演练脚本逐项执行。 演练过程中有专人对每一项环节进行记录，对演练过程进行评价，找出不足项，形成报告，提出改善措施并进行完善。

### 7.7.7奖惩

#### 7.7.7.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，应根据有关规定给予奖励：

1、出色完成应急处置任务，成绩显著的；

2、防止或抢救事故灾难有功，使人员 和财产免受损失或者减少损失的；

3、对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其他特殊贡献者。

#### 7.6.7.2责任追究

在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的，按照规定，对有关责任人视情节和危害后果，由公司给予处分；

1、不按照规定制定事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的；

2、不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；

3、拒不执行安全生产事故灾难应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的；

4、盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；

5、阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的；

6、散布谣言，扰乱社会秩序的；

7、有其他危害应急工作的。

### 7.7.8保障措施

#### 7.7.8.1经费及其他保障

公司内确定安全经费，包括应急救援预案演练、应急救灾经费。

#### 7.7.8.2应急物资装备保障

1、建立应急救援设施、设备、救治药品储备制度，储备必要的应急物

资和装备。

2、安全环保部根据实际情况，负责监督应急物资的储备情况、掌握应

急物资的使用方法。

3、根据实际情况和需要配备必要的应急救援装备

（1）现场及车间控制室内配备移动式灭火器。

（2）现场安装固定消火栓。

#### 7.7.8.3应急队伍保障

公司设置有应急指挥机构，并定期组织公司内员工按照现行预案进行演练。

#### 7.7.8.4通信与信息保证

可通过喊叫、公司内部电话、对讲机、按下警铃及广播等通讯方式向上级主观报告。现场的操作人员配备有对讲机，可以相互通报，在公司的各个办公室和控制室内都安装了公司内部电话，可以通过此电话快速地进行电话通报。现场安装广播扩音器，可以迅速的通知现场人员进行抢救和紧急疏散。危险项目，设置有手动报警器报警，发生火灾时可以用手动报警器报警。在非常紧急的情况下，还可以在安全项目通过手机进行报告。

#### 7.7.8.5交通保障

公司突发事件应急车辆保障工作组，按《突发事件交通保障应急预案》的要求，确保应急车辆处于备用状态。

## 7.8结论

综上所述，本项目存在的环境风险类型为：火灾事故引发的环境污染风险、潜在的爆炸事故或其它事故引 发的环境污染等风险。

由于事故发生时可能会对周围环境及近距离敏感目标造成严重的影响，因此，本项目必须做好各项环境风险事故的防范和应急工作，有效避免或降低风险的发生，并在环境风险事故时能立即启动应急救援体制来减缓、消除环境风险事故对周围环境造成的影响。

## 7.9环保措施及“三同时”一览表

本项目环保投资约88万美元，约占总投资的12.6%。本项目环保投资概算见表7.6-1。

表7.6-1  环保投资及“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 常熟冠林汽车饰件有限公司增资扩建年产280万套汽车饰件项目 |
| --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额（万美元） | 进度 |
| 废水 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、氨氮、总磷、LAS、动植物油 | 依托原有管网及处理设施 | 达到常熟市沙家浜常昆污水处理厂接管标准 | 8 | 与本项目同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行 |
| 废气 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 废气收集系统+活性炭装置+排气筒 | 注塑产生的有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。 | 50 |  |
|  | 抛光废气 | 颗粒物 | 废气收集系统+集尘器+排气筒 | 抛光产生的塑料颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |
|  | C栋1楼喷涂线 | 非甲烷总烃、漆雾 | 废气收集系统+水帘装置+过滤棉+活性炭装置+排气筒 | 喷涂过程中产生的漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |
|  | C栋4楼漆喷涂线 | 非甲烷总烃、漆雾 | 废气收集系统+水帘装置+过滤棉+水喷淋+干式过滤+活性炭装置+排气筒 |  |  |  |
|  | 破碎车间 | 颗粒物 | 集尘器 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |
| 噪声 | 生产车间 | / | 隔声、减震设施 | 厂界达标 | 5 |  |
| 固废 | 生产过程 | 危险废物 | 依托原有危废仓库 | 符合危废管理办法确保不产生二次污染物 | 8 |  |
|  |  | 一般废物 | 车间内分区存放 | 确保不产生二次污染物 | 2 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  |  |  |
| 绿化 | 依托全厂 | 0 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测等） | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）要求，对废水排放口、废气排口、固定噪声污染源和危废临时堆场进行规范化设置 | 实现雨污分流 | 5 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 厂内设专职环保人员，相关指标委托环境监测站监测 | 委托监测 | 6 |  |
| 事故应急处理措施 | 事故应急池 | 380m3 | 4 |  |
| 以新带老措施 | 无 | / | / |  |
| 总量平衡方案 | 本项目废水污染物排放量想常熟市环保局申请，在常熟总量消减方案中平衡，废气污染物颗粒物、非甲烷总烃向常熟市环保局申请在常熟总量消减方案中平衡 | / |  |
| 大气环境防护距离设置 | 以C栋厂房边界为执行便边界设置100m卫生防护距离及破碎车间边界为执行边界设置50m卫生防护距离 | / |  |
| 合计 | / | 88 |  |

# 8环境经济损益分析

## 8.1社会、经济效益分析

本项目的建设的可为国家及地方增加相当数量的税收，可进一步推动当地社会经济的发展，其社会经济效益显著。

## 8.2工程带来的环境损失

本项目排放的废气对大气环境有一定影响，在落实报告书提出废气的处理工艺后，对周边的大气环境影响较小，满足评价标准；项目建设后，全厂职工生活污水接管常熟市沙家浜常昆污水处理厂处理达标后排入尤泾河，对水环境影响较小；生产期间厂区噪声只影响局部范围，对附近保护目标无影响；生产过程产生的各项固废均能得到有效处置和利用，不会对环境造成影响。

## 8.3环境经济损益分析

### 8.3.1环保设施投资运行费用估算

本项目在环保方面的投入约合88万美元，环保设施基本能满足有关污染治理及风险防御等方面的需要，投资较为合理，环保措施可以达到相关要求。

本项目在污染治理、控制及风险防御和应急等方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放，同时，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此，本项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

### 8.3.2环保治理经济收益分析

项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理及清洁生产措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益主要表现在以下几方面；

（1）废水处理环境效益：本项目无生产废水，生活污水接管常熟市沙家浜常昆污水处理厂集中处理，水污染物在污水处理厂总量内平衡。

（2）废气治理环境效益：废气经过处理后达标排放，可有效降低污染物的排放，改善车间的环境，具有较好的环境效益。

（2）噪声治理的环境效益：噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，有良好的环境效益。

（4）固废处置的环境效益：本项目的危险废物及时运往有资质单位集中处置，集中处置后可减轻环境风险。

结合本工程带来的环境损失、产生的经济效益和社会效益以及工程的环保投入和产生的环境效益进行综合分析和比较，本工程的建设在创造良好经济效益和社会效益的同时，对环境的影响有限，经采取污染防治措施后，能够将工程带来的环境损失降到很低程度。

综上所述，本工程的建设能够做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 9环境管理与监测

拟建项目在运行期将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，按照江苏省环境咨询中心发布的《关于环评文件（报告书）中环境监测内容的要求》，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标。

## 9.1环境管理

### 9.1.1环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。

目前，冠林公司已设置管理部，并设置了1名专职经理统一负责厂区的安全和环保工作，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各部门设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并逐级向上负责。同时要加强对管理人员的环保培训。

管理人员的主要职责是：

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本公司的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对公司环保人员和职工进行环境保护教育，不断提高职工的环境意识和环保人员的业务素质。

（7）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

### 9.1.2施工期环境管理

为预防和治理施工中的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，还必须加强施工期的环境监测和管理。对此，提出以下建议：

（1）建设单位在签订施工承包合同时，应将有关环境保护的条款列入合同，其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包方的具体要求，如施工噪声污染、废水、废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设期间建设单位应指派一名环保专职或兼职人员，负责施工的环境管理工作，并参与制定和落实施工中的污染防治措施和应急计划，向施工人员讲明施工应采取的环保措施及注意事项。

（3）环保奖惩制度。对在施工中遵守环保措施的施工人员给予表扬和奖励，对违反环保条款，造成重大污染事故，按照有关法律、法规，追究其应当承担的法律责任。

（4）施工单位根据需要或交通运输要求，对部分需夜间连续施工的作业，应提前向当地环境保护主管部门提出申请，在获得许可的情况下方可进行夜间施工。

### 9.1.3运行期环境管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；开展区内的环境保护工作，建立项目环境保护工作相关挡案资料，以备环保部门抽查。

（2）绿化能起到降噪除尘作用，对建设项目的绿地必须有专人管理和养护。

（3）建设单位在项目营运后，应建立相应的环保管理机构，配置专职环保人员，委托有关单位对营运期间项目建设地和周围环境进行定期监测，以便找出运行存在的环境问题，并及时解决。

（4）开展环境保护教育和培训，增强物业管理人员的环保意识；张贴环境保护的宣传单，增强区内人员的环保意识。

（5）另外项目运营期需尤其重视危险固废的管理与处置：

①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

## 9.2污染物排放清单

本项目工程组成及风险防范措施见表9.2-1，污染物排放清单见表9.2-2。

表9.2-1 工程组成及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 |  |  |
| 主体工程 | 喷涂 | 水性漆 | 水性乳液20-30%、乙二醇1.5-2.5%、2,2,4-三甲基-1,3戊二醇异丁酯0.5-1.5%、二氧化钛5-30%，其余为水。 | 1、加强废气收集处理设施、危险废物收集、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放；2、厂内配备足够的风险应急处理物资，加强厂区风险应急监测的能力，配备相关的设备及人员；3、根据环保应急预案要求定期演练4、应急监测计划：根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。 | 根据《环境信 息公开办法 （试行）》、《企 业事业单位环 境信息公开办 法》要求向社 会公开相关企 业信息。 |
| 环保设施 | 废气处理 | 漆雾 | / |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  |  |
|  |  | 颗粒物 | / |  |  |

表9.2-2 污染物排放清单-废气

| 污染源 | 工况 | 污染物名称 | 环保措施 | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理方式 | 收集效率 | 去除效率 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 编号 | 高度(m) | 排放方式 |
| 注塑线 | 正常 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 99% | 95% | 5.57 | 0.0446 | 0.3208 | 120 | 10 | 10# | 15 | 连续大气 |
| 抛光工段 |  | 颗粒物 | 负压收集+集尘器 | 95% | 99% | 0.317 | 0.0019 | 0.0137 | 120 | 3.5 | 11# | 15 |  |
| 抛光工段 |  | 颗粒物 | 负压收集+集尘器 | 95% | 99% | 0.317 | 0.0019 | 0.0137 | 120 | 3.5 | 12# | 15 |  |
| C栋喷涂1线 |  | 非甲烷总烃 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 90% | 0.11 | 0.0016 | 0.0117 | 120 | 10 | 13# | 15 |  |
|  |  | 漆雾 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.49 | 0.0073 | 0.0525 | 120 | 3.5 |  |  |  |
| C栋喷涂2线 |  | 非甲烷总烃 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.11 | 0.0016 | 0.0117 | 120 | 10 |  |  |  |
|  |  | 漆雾 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.49 | 0.0073 | 0.0525 | 120 | 3.5 |  |  |  |
| C栋喷涂A线 |  | 非甲烷总烃 | 负压收集+水喷淋+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.05 | 0.0008 | 0.0058 | 120 | 10 | 14# | 15 |  |
|  |  | 漆雾 | 负压收集+水帘幕+吸附棉 | 90% | 90% | 0.49 | 0.0073 | 0.0525 | 120 | 3.5 |  |  |  |
| C栋喷涂B线 |  | 非甲烷总烃 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.05 | 0.0008 | 0.0058 | 120 | 10 | 15# | 15 |  |
|  |  | 漆雾 | 负压收集+活性炭装置 | 90% | 90% | 0.49 | 0.0073 | 0.0525 | 120 | 3.5 |  |  |  |
| C栋喷涂C线 |  | 非甲烷总烃 | 水帘+吸附棉+二级喷淋+活性炭装置 | 90% | 95% | 0.05 | 0.0008 | 0.0058 | 120 | 10 | 16# | 15 |  |
|  |  | 漆雾 |  | 90% | 90% | 0.49 | 0.0073 | 0.0525 | 120 | 3.5 |  |  |  |
| 锅炉房 |  | SO2 | / | 0 | 0 | 13.14 | 0.0037 | 0.0265 | 50 | / | 17# 18# | 8 |  |
|  |  | NO2 |  |  |  | 128.32 | 0.0359 | 0.2587 | 150 | / |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 10.22 | 0.0029 | 0.0206 | 20 | / |  |  |  |
| 油烟 | 正常 | 油烟 | 油烟净化器 | 处理效率60% | / | 0.0013 | 0.0016 | / | / | 依托9# | 8 |  |

表9.2-3 污染物排放清单-废水

| 来源 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 接管标准mg/L | 排放口信息 | 环境风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 废水量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |  | 编号 | 排放方式 |  |
| 生活污水 | COD | 2400 | 400 | 0.96 | 无 | 2400 | 400 | 0.96 | 500 | 废水排放口 | 连续 | / |
|  | SS |  | 100 | 0.24 |  |  | 100 | 0.24 | 100 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.048 |  |  | 20 | 0.048 | 20 |  |  |  |
|  | TP |  | 2 | 0.0048 |  |  | 2 | 0.0048 | 2 |  |  |  |
| 食堂废水 | COD | 1920 | 400 | 0.768 | 经隔油池处理 | 1920 | 400 | 0.768 | 400 |  |  |  |
|  | SS |  | 100 | 0.192 |  |  | 100 | 0.192 | 100 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 20 | 0.0384 |  |  | 20 | 0.0384 | 20 |  |  |  |
|  | TP |  | 2 | 0.0038 |  |  | 2 | 0.0038 | 2 |  |  |  |
|  | LAS |  | 20 | 0.0384 |  |  | 20 | 0.0384 | 20 |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 100 | 0.192 |  |  | 50 | 0.96 | 60 |  |  |  |

表9.2-4  污染物排放清单-固废

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 主要成分 | 危险特性 | 分类编号 | 废物代码 | 产生量 | 利用处置方式 | 委托处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 员工日常生活 | 餐厨垃圾、办公垃圾 | -- | 99 | -- | 15 | 环卫部门处理 | 环卫部门 |
| 2 | 餐厨垃圾 |  | 食堂 | 食物 | -- | 99 | -- | 6.0 | 资质单位处理 | 资质单位 |
| 3 | 外包装箱 |  | 拆装 | 纸箱 | -- | 79 | -- | 1.0 | 供应单位回收 | 供应单位 |
| 4 | 塑料边角料 |  | 生产、注塑 | 塑料 | -- | 79 | -- | 54 | 回收利用 | 合作单位回收 |
| 5 | 不合格品 |  | 注塑、喷涂 | 塑料 | -- | 79 | -- | 102 | 回收利用 | 合作单位回收 |
| 6 | 含油抹布 | 危险固废 | 设备保养 | 矿物质油 | T/C/In/I /R | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 已豁免，可同生活垃圾一同交由环卫部门处理 |
| 7 | 废漆渣 |  | 喷漆 | 漆、水 | T/I | HW12 | 900-252-12 | 50 | 委托有资质的单位处置 | 委托江苏康博工业固体废物处置有限公司处置 |
| 8 | 废包装容器 |  | 喷漆 | 漆、有机物 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 15 |  |  |
| 9 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 有机物、活性炭 | T，I | HW49 | 900-039-49 | 20 |  |  |
| 10 | 废过滤棉 |  | 废气处理 | 有机物、过滤棉 | T | HW49 | 900-041-49 | 5 |  |  |
| 11 | 废有机溶剂 |  | 喷头清洗 | 混合脂类、酮类 | T，I | HW06 | 900-404-06 | 20.8 |  |  |

### 9.2.1污染物总量

根据建设项目的排污特征并结合江苏省总量控制要求，确定建设项目总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP；

水污染物总量考核因子：SS、LAS、动植物油；

大气污染物总量考核因子：非甲烷总烃、漆雾、颗粒物；

固体废物：实现综合利用或无害化处置，不外排。在本项目建成正常运行后，对实际产生的各类工业固体废物分类收集和登记，向环保主管部门报告备案。

本项目的污染物排放总量见下表9.2-5。

表9.2-5 污染物排放量汇总（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 现有项目排放量 | 扩建项目排放量 | 以新带老削减量 | 扩建后全厂排放量 | 全厂增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 苯乙烯 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 |
|  |  | 甲苯 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | -1.37 |
|  |  | 二甲苯 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | -1.475 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.68 | 0.3616 | 0.3155 | 0.7261 | +0.0461 |
|  |  | 漆雾 | 0.729 | 0.2624 | 0 | 0.9914 | +0.2624 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0.0693 | 0 | 0.0693 | +0.0693 |
|  |  | TVOC | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | -0.12 |
|  |  | 臭气浓度 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 氟化物 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0.00027 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.0398 | 0.0265 | 0 | 0.0663 | +0.0265 |
|  |  | NOx | 0.3881 | 0.2587 | 0 | 0.6468 | +0.2587 |
|  |  | 烟尘 | 0.0309 | 0.0206 | 0 | 0.0515 | +0.0206 |
|  |  | 油烟 | 0.018 | 0.0016 | 0 | 0.0034 | +0.0016 |
|  | 无组织 | 甲苯 | 0.606 | 0 | 0.606 | 0 | -0.606 |
|  |  | 二甲苯 | 0.654 | 0 | 0.654 | 0 | -0.654 |
|  |  | 颗粒物 | 0.3 | 0.2643 | 0.288 | 0.2763 | -0.0237 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.337 | 0.1728 | 0.009 | 0.5008 | +0.1638 |
|  |  | 漆雾 | 0.81 | 0.2916 | 0 | 1.1016 | +0.2916 |
|  |  | 乙醇 | 0.06 | 0.4 | 0 | 0.46 | +0.4 |
| 废水 | 生活污水 | 水量 | 14400 | 4320 | 0 | 18720 | +4320 |
|  |  | COD | 5.76 | 1.728 | 0 | 7.488 | +1.728 |
|  |  | SS | 1.44 | 0.432 | 0 | 1.872 | +0.432 |
|  |  | 氨氮 | 0.288 | 0.0864 | 0 | 0.3744 | +0.0864 |
|  |  | 总磷 | 0.0288 | 0.0086 | 0 | 0.0374 | +0.0086 |
|  |  | LAS | 0.128 | 0.0384 | 0 | 0.1664 | +0.0384 |
|  |  | 动植物油 | 0.64 | 0.096 | 0 | 0.736 | +0.096 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 9.2.2总量平衡方案

水污染物：

本项目生活废水纳入常昆污水处理厂，本项目生活污水接管排放量：4320t/a，水污染物COD：1.728t/a、SS：0.432t/a、NH3-N：0.0864t/a、TP：0.0086t/a。其中COD、NH3-N、TP 排放总量由企业向环保主管部门申请，在常熟减排计划中平衡。SS 排放总量作为区域内的考核量，报当地环保部门考核。

大气污染物：

SO2：0.0265 t/a、NOx：0.2587 t/a、烟尘0.0206 t/a、油烟0.0016 t/a、非甲烷总烃0.535t/a、漆雾0.2624t/a、颗粒物0.0693 t/a、由企业向环保主管部门申请，在常熟区域减排计划中平衡。

固废总量指标为零。

## 9.3监测计划

本项目在运营期将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，以实现预定的各项环保目标。

### 9.3.1施工期监测计划

因施工期对水、气进行监测的可操作性较差，故主要针对施工场界噪声制定监测计划。

在工程开工15天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理机关的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。

根据建设项目的施工和当地环境情况，沿厂界布设4个噪声监测点。建设单位可委托有资质的环境监测站对施工工地进行监测，监测频次为每月一次，分别于昼、夜间各监测一次。排放标准执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的标准。监测方法按GB12523-2011 的规定执行，施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

### 9.3.2运营期监测计划

1、污染源监测计划

（1）空气污染源监测

按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目生产装置排放的尾气，因配备有处理设施，应在处理设施的进出口分别设采样口。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。在废气处理设施排气管道上设置采样点，主要为9#~18#排气筒，监测每年不得少于1次，监测因子为颗粒物、非甲烷总烃、漆雾、SO2、NO2，各排气管道上监测因子根据实际排放情况确定。

（2）水污染源监测

根据排污口规范化设置要求，对工厂接管的污水进行监测，在项目的污水接管口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。在公司废水排放口，定期监测，监测因子为pH、SS、COD、氨氮、总磷等，同时测量污水流量。

（3）噪声污染源监测

定期监测厂界四周噪声，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

2、环境质量监测计划

（1）大气质量监测

在厂界外设2个点，分别为上风向和下风方敏感目标，每年测1次，每次连续测2天，每天4次，监测因子为：非甲烷总烃、颗粒物等主要污染物。

（2）地下水监测：在建设项目场地、上游、下游各布设1个监测点位，每年监测一次，每次取一个样，监测因子为pH、高锰酸钾指数、总硬度、氨氮、挥发性酚类、氟化物等。

（3）土壤监测：在厂内布设1个土壤监测点，监测点布置在生产车间或者危废堆场附近，每年监测1次。监测因子同环评现状监测。

环保管理人员可根据单位实际情况，制定其它污染物监控计划，并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。如监测工作受到单位人员的限制无法进行，可委托有资质的环境监测单位实施，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 9.3.3应急监测计划

应急监测计划包括事故的规模、事态发展的趋向、事故影响边界、气象条件、污染物浓度和流量、可能的二次反应有害物及污染物质滞留区等。

水应急监测：车间排放口、废水排放口、雨水排放口、事故池设置采样点，监测因子为pH、COD、SS、NH3-H、TP等。

大气应急监测：在唐市、沙家浜镇等敏感目标设置采样点，监测因子为PM10、二氧化硫、二氧化氮、非甲烷总烃等。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

## 9.4“三同时”验收监测建议清单

项目“三同时”验收监测建议清单见表9.4-1。

表9.4-1  “三同时”验收监测建议清单

| 污染源 | 环保设施名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 9#~18#排气筒、厂界无组织监控 | PM10、二氧化硫、二氧化氮、非甲烷总烃、漆雾、颗粒物、餐饮油烟 |
| 废水 | 生活污水总排口 | pH、SS、COD、氨氮、总磷、LAS、动植物油 |
| 固废 | 危废暂存库 | 无渗漏 |
| 噪声 | 隔声、减噪 | 厂界噪声 |

# 10环境影响评价结论

## 10.1项目的建设概况结论

常熟冠林汽车饰件有限公司位于常熟市沙家浜常昆工业园区，经过多年发展已成为众多汽车厂商的合格供应商。鉴于汽车厂商对供应商综合能力要求的提高及对汽车饰件喷涂件的需求，企业需增加投资700万美元，在原厂址利用现有厂房进行扩建（利用原有C栋厂房进行建设生产，建筑面积17921平方米），扩建内容为：新购注塑机、喷涂设备等，增加年产280万套汽车饰件。拟建项目新增职工100人，年工作300天，实行2班制，12时/班。

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目生产的汽车饰件不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。

对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目生产的汽车饰件不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。对照《苏州市产业发展导向目录》（2007年版），本项目生产的汽车饰件不属于其中的鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类项目。本项目不产生含氮、磷的生产废水，也不产生含重金属、持久性污染物的工业废水，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）的要求。

本项目所在地不包括在望虞河岸线两侧各1000米范围内，废水接管常熟沙家浜常昆污水处理厂处理，不属于《太湖流域管理条例》（2011）中禁止的“不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”、“望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内扩建化工生产项目或设置危险化学品贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场”范畴。

综上所述，本项目的建设与国家和地方产业政策相符。

本项目位于常熟市沙家浜镇常昆工业区，项目拟建地性质为工业用地。

常昆工业组团依托锡太公路、常昆路和张家港、尤泾河，与沙家浜镇区有机结合，常昆工业组团依托现有工业基础，重点发展轻工、纺织、冶金机械产业。本项目属于机械电子业，符合常昆工业区规划的要求。

本项目可依托常熟市沙家浜镇区的公用工程及辅助设施，包括供水、排水、供电、供热设施等。因此，本项目符合常熟市沙家浜镇区的环保规划。本项目用地性质为工业用地，不需再征用或占用农田，选址、选线符合规划，布局合理，符合国家土地利用政策。综上所述，本项目的选址符合相关政策法规。

本项目废物产生种类少，在获得较高经济效益的同时也带来了好的环境效益。项目从生产过程、产品的后期处理处置、能源使用、污染治理、废物综合利用等方面均体现了较好的清洁生产水平，与国内外同行业比较达到了同类企业先进水平。

## 10.2 环境质量现状评价结论

（1）大气环境质量现状评价结论：通过大气环境质量现状监测结果分析评价区测点所有监测因子均符合相应评价标准要求，项目所在地区域环境质量现状满足《环境空气质量标准》中二类区标准的要求。

（2）水环境质量现状评价结论：通过水环境质量现状监测结果分析，尤泾河水质能够达到Ⅳ类水质标准。

（3）声环境质量现状评价结论：通过声环境质量现状监测结果分析，项目所在地声环境质量较好，达到《声环境质量标准》3 类标准。

（4）地下水各项指标能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅳ类标准。

（5）土壤中各项指标均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-95)中二级标准，项目的生产未对周边土壤环境造成影响。

## 10.3污染物排放结论

①废气

本项目生产过程中产生的废气：有组织废气污染物非甲烷总烃、颗粒物经收集处理，经预测能够达标排放，无组织污染物非甲烷总烃、乙醇、颗粒物经车间通风后无组织排放，根据大气环境防护距离估算结果，本项目厂界范围内无超标点，不需要设大气环境防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点，因此项目废气污染物对周边环境影响较小。

②废水

本项目无生产废水排放，生活污水接市政污水管网进入污水处理厂处理达标后排放，对水体环境影响不大。

③噪声

本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，根据类比同类企业实际情况，本项目机械噪声级约为70-80dB(A)。企业拟采取的主要防治措施为加强设备的维护保养，通过合理布置高噪声设备的位置及采取基础减震、建筑隔声等措施控制设备噪声对周围声环境的影响。采取上述综合治理措施后，厂界噪声预计可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。

④固废

本项目产生的固废中，一般工业外卖综合利用或交由环卫部门处理，危险固废委托资质单位处理，员工生活垃圾交由环卫部门处理，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）文规定，本项目新增废水污染物COD、氨氮和总磷向常熟市环境保护局申请在常熟市总量减排方案中平衡；其他污染物SS作为接管考核量；本项目新增大气污染物污染物颗粒物、非甲烷总烃向常熟市环境保护局申请在常熟市总量减排方案中平衡；本项目所有工业固废均进行合理处理处置，实现工业固体废弃物零排放。

## 10.4主要环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论。预测结果表明，建设项目运营后，本项目废气污染源各污染物最大落地浓度值小于评价标准值，污染物在各关心点浓度值与现状值叠加后仍满足评价标准要求，无组织排放废气需以C栋厂房边界为起点设置100米的卫生防护距离以及破碎车间边界为起点设置50m的卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民等环境敏感点，故满足要求。

（2）地表水环境影响评价结论。项目建成后无生产废水，生活污水接管常熟沙家浜常昆污水处理厂处理后不会改变现有水环境现状。

（3）噪声环境影响评价结论。项目建成后，噪声源均能达标排放，其厂界外噪声均能达到相应的厂界标准。

（4）固体废物环境影响评价结论。项目建成后，建设单位将本项目产生的危废送到有资质单位进行处理，不会产生二次污染。

## 10.5公众意见采纳情况

在网络公示期间，冠林公司和环评单位均未收到公众的电话咨询、电子邮件、来访及相关反馈意见。对于问卷调查过程中公众提出的环保建议，冠林公司全部采纳，本项目将加强环保管理，完善各项环保制度，对厂内废水、废气、噪声、固废等污染均采取有效处理措施，确保各项污染物达标排放，不对周边环境产生显著影响、不影响周边居民的正常生活。

## 10.6污染防治措施的可行性结论

本项目实施后，对产生的废气、废水、噪声和固体废物均采取了有效措施，做到达标排放。

（1）废气防治可行性结论

本项目产生的废气经处理后9#、10#号-18#号排气筒排放浓度、排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；非甲烷总烃排放浓度、排放速率可达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准，非甲烷总烃达到《合成树脂工业排放标准》。

（2）废水防治可行性结论

本项目生产废水经沉淀池处理后回用，沉淀池处理工艺简单，处理完成后的回用水质能够达到喷淋及水帘幕的使用标准，无生产废水排放，职工生活污水接管至常熟市沙家浜常昆污水处理厂。

（3）噪声达标可行性结论

本项目噪声源均采取减振设备和建筑物隔声等控制措施，能保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（4）固废处理可行性结论

本项目产生危险废物委托有资质单位进行有效处置，一般废物综合利用，生活垃圾由环卫部门清理处置，可实现零排放。

建设项目所采取的各项防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，不会造成建设项目所在地环境功能下降。

## 10.7环境影响经济损益分析

建设项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显降低其对周围环境的危害，并取得一定的经济效益。因此，本项目具有较好的环境经济效益。

## 10.8环境管理与监测测计划

建设项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

## 10.9事故风险评价结论

根据风险预测分析结果，一旦出现事故排放，必须采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，缩短污染持续时间，减轻事故的环境影响。在落实报告书提出的各项风险防范措施后可以有效的防范环境风险事故的发生，确保各类化学品不会泄漏入水体。本项目的事故风险值处于可接受水平。

### 总结论

综上，本项目建设符合常熟沙家浜镇总体规划的要求；符合国家及地方有关产业政策；各类污染物经治理后能稳定达标排放，项目建成后不改变项目所在地的现有环境功能；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；项目清洁生产水平达到国内同类企业先进水平；本项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡，确保区域污染物排放总量不增加；在建设单位做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的风险值在可接受范围内。因此，本项目在拟建地建设具备环境可行性。

# Text boxes

塑料粒子

送料

注塑机预热、高温加热

注入模腔

脱模、检验

脱模剂

G2、N

合格

不合格

粉碎

S1

报废

G3、N

可回用

冷却水循

环使用

冷却塔

N

软水

G—废气   N—噪声

S—固废   W—废水

注塑成型工段

贴标

打标

热熔

外购商标

G4

检验

出货

前处理

氟化

水洗

氮氟混合气体

G5

贴标工段

前处理工段

表面喷涂

静置烘干

油漆、稀释剂、固化剂

表面喷涂工段

检验

不合格

报废

可回用

人工打磨

擦拭

去渍油、乙醇

S6

G9

G10

合格

镭雕

移印

包装出货

包装出货

图3.5-1  原有项目生产工艺流程图

调配

G6

吹干

W1

N

标志制作工段

G11

S7

油墨

稀释剂

吸附塔

S2

S3

G7

G8

水帘幕

W2

过滤棉+水喷淋+活性炭

S4、W3

G6

沉淀池

S5

回用

自来水

G7/G8

G1、N

G6

G7

G8

纯水

员工生活用水

食堂用水

纯水制备

沉淀池

水帘幕

循环使用

市政污水管网

自来水

48164

隔油池

水洗用水

接市政雨水管网

注塑冷却用水

锅炉用水

1000

烘干

冷凝水1000

空调、空压机、设备等冷却用水

绿化用水

循环使用

损耗625

损耗6714

损耗1600

损耗2000

损耗200

损耗1500

损耗500

10000

8000

8000

6400

6400

2000

1800

1800

1500

5400

10800

6714

5300

浓水1590

6890

循环使用11750

670

50

14400

图3.5-2  现有项目水量平衡图

接市政雨水管网

300

G1、N1

脱模剂

G2、N1

合格

S1

报废

G3、N3

可回用

N2

软水

G—废气   N—噪声

S—固废   W—废水

PP/ABS

送料

注塑机预热、高温加热

注入模腔

脱模、检验

不合格

粉碎

冷却水循

环使用

冷却塔

注塑成型工段

贴标

打标

热熔

外购商标

G5

检验

出货

贴标工段

表面喷涂

静置烘干

水性漆

表面喷涂工段

检验

不合格

报废

可回用

人工打磨

擦拭

去渍油、乙醇

S8

G9

G10

合格

包装出货

图4.2-1  本次扩建项目生产工艺流程图

调配

G6

S5

G7

G8

水帘幕

W1

过滤棉+水喷淋+活性炭

S6、W2

沉淀池

S7

回用

抛光

去渍

G4

去渍油、乙醇

G6、G7、G8

集尘器

G4

S2

S4

S3

S3

N4

N5

自来水

树脂吸滤

软水

工业盐

硬水回用至喷淋及水帘幕

PP粒子600t/a，ABS塑料粒子480t/a、脱模剂1.08t/a

注塑成型

非甲烷总烃10.8t/a

不合格品108t/a

抛光

粉尘2.886t/a

成品384.912t/a

成品574.482t/a

577.368t/a

图4.3-1  塑料粒子物料平衡图

水性漆16.2t/a（挥发性有机物0.648t/a，固体成分9.72t/a，水5.832t/a。）

调漆

调漆废气（挥发性有机物0.0324t/a）

喷漆

喷漆废气（漆雾2.916t/a，挥发性有机物0.162t/a）

烘干

烘干废气（挥发性有机物0.4536t/a，水分5.832t/a）

进入成品6.804t/a

图4.3-2  喷涂A、B线物料平衡图

员工生活用水员工生活用水

食堂用水食堂用水

软水制备

沉淀池沉淀池

水帘幕、水喷淋水帘幕

循环使用36000

接市政污水管网接市政污水管网

自来水

21240

图4.3-3  本项目水量平衡图  单位：t/a

隔油池

注塑冷却用水

锅炉用水

1000

烘干

冷凝水1000

冰水机用水

循环使用

损耗750

损耗1140

损耗480

损耗600

损耗1500

损耗500

3000

2400

2400

1920

1920

1500

750

6435000

3300

硬水990

4290

回用1530

空压机冷却用水

10800

循环使用

10800

10800000

1800

4320

390

锅炉 弃水

150

冷却塔定期排水300

损耗300

员工生活用水

食堂用水

软水制备

沉淀池

水帘幕、水喷淋

循环使用72000

接市政污水管网

自来水

61534

图4.3-4  扩建后全厂水量平衡图  单位：t/a

隔油池

水洗用水

注塑冷却用水

锅炉用水

2000

烘干

冷凝水2000

冰水机

绿化用水

循环使用

损耗900

损耗1250

损耗6714

损耗2080

损耗2600

损耗200

损耗3000

损耗1000

13000

10400

10400

8000

8320

2000

水洗废水1800

3600

3000

900

1290000

6714

8600

硬水2580

11180

循环使用23500

90

18720

空压机冷却用水

循环使用

720000

18000

损耗18000

1340

冷却塔排水600

2400

锅炉

弃水

300

注塑废气、脱模剂废气

集气罩收集

活性炭吸附

11#排气筒

大气

抛光粉尘

风管收集

集尘器处理

12#排气筒

大气

调漆房废气

喷漆房废气

烘干房废气

水帘幕+吸附棉

活性炭吸附塔

13#排气筒

图7.1-2  C栋1楼喷涂废气治理工艺流程

A/B/C调漆房废气

A/B/C喷漆房废气

A/B/C烘干房废气

水帘幕+吸附棉

水喷淋+活性炭吸附塔

14#、15#、16#排气筒

图7.1-3  C栋4楼喷涂废气治理工艺流程

喷淋废水

水帘幕废水

沉淀水池

PAC

回用水池

回用

软水机硬水、锅炉弃水、冷却塔弃水

漆渣、污泥打捞

污水

集水池

泵

初沉池

调节池

厌氧水解池

A/O生化池

二沉池

混凝沉淀池

滤布滤池

紫外线消毒渠

排放口达标排放

污泥

污泥

污泥

污泥

污泥池

脱水机

上清液

上清液

药剂

泵

污泥回流

空气

超越

混凝剂

干泥外运

图7.2.2-1  常昆污水处理厂工艺流程图