年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位:	河南宋沂酒业有限公司

编制单位:	河南宋沂酒业有限公司

2018年6月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填 表 人：

建设单位：河南宋沂酒业有限公司（盖章）

电话：13903805464           传真:          /

邮编：453800              地址：获嘉县中和镇小官庄村

编制单位：河南宋沂酒业有限公司（盖章）

电话：13903805464           传真:          /

邮编：453800              地址：获嘉县中和镇小官庄村

表一

| 建设项目名称 | 年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒） |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南宋沂酒业有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 获嘉县中和镇小官庄村 |
| 主要产品名称 | 枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒） |
| 设计生产能力 | 年产枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）5000吨 |
| 实际生产能力 | 年产枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）5000吨 |
| 建设项目环评时间 | 2015-07-13 | 开工建设时间 | 2015-09-30 |
| 调试时间 | 2018-04-10~2018-06-10 | 验收现场监测时间 | 2018-05-22~2018-05-24 |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环保局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 4500万 | 环保投资总概算 | 12.5万 | 比例 | 0.28% |
| 实际总概算 | 4500万 | 环保投资 | 11.5万 | 比例 | 0.26% |
| 验收监测依据 | （一）建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 3）《河南省建设项目环境保护条例》。 （二）建设项目竣工环境保护验收技术规范； 1）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； 2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办 【2015】113号）； 3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单； 5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 （三）建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： 1）《河南宋沂酒业有限公司年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目环境影响报告表》，新乡市环境保护科学设计研究院，2015.07； 2）《河南宋沂酒业有限公司年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目环境影响报告表》的审批意见（新环表审[2015]234号），新乡市环境保护局，2015.09.28。 （四）监测报告 1）河南松筠检测技术有限公司出具的本项目的检测报告，河南松筠检测字（ 2018 ）第1069号。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （一）废水 废水COD和NH3-N执行获嘉县共渠断面目标责任值，其他项目执行河南省《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）表2，具体标准值见下表。 表1 本项目废水污染物排放执行标准 项目 COD NH3-N SS pH 色度 浓度限值 40 5 30 6~9 80 （二）噪声 项目运营期厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表2 噪声执行标准 单位：dB(A) 类别 昼间 2 60 （三）固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 （四）废气 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界新扩改建二级：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06 mg/m3的限值要求。 表1 本项目废水污染物排放执行标准 项目 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界新扩改建二级浓度限值 1.5 0.06 |

表二

工程建设内容： （一）地理位置及周边环境 根据现场调查，项目厂址位于获嘉县中和镇小官庄村，四周环境为：西邻安达电器厂；东邻万兴永农机公司；南临309省道，北临农田。 项目周围环境敏感点有：东南距厂界200m的小官庄村和南距厂界300m的中和镇第一初级中学，西南距厂界500m的南街村，东距厂界700m的小常庄，东北距厂界500m的后寺村和刺狐寺学校。项目四周环境及敏感点分布示意图如下： 图1 项目周围环境示意图 与原环评相比，项目厂址及周边环境无变化，满足验收要求。 （二）工程建设情况 项目产品及设计生产规模为：年产枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）5000吨。工程组成及建设内容如下表所示。 表3 项目工程建设情况 序号 项目 组成 工程内容 原环评及批复的建设内容 实际建设内容 建设 一致性 1 主体 工程 一车间 1栋 1栋，建筑面积为1800m2。 一致 二车间 1栋 未建 不一致 2 辅助 工程 办公楼 1栋 1栋，建筑面积为660m2。 一致 职工餐厅 1栋 1栋，建筑面积为520m2。 一致 产品展厅 1栋 1栋建筑面积为520m2。 一致 3 环保 工程 废水 化粪池 1座 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起排入污水站处理。 一致 污水站 1座 废气治理措施 池顶加盖、厂区绿化； 燃气锅炉经8m烟囱有组织排放 池顶加盖、厂区绿化； 燃气锅炉不再建设，故未设置8m烟囱 不一致 4 公用 工程 供水系统 自备水井1座，能够满足项目用水需求。 自备水井1座，能够满足项目用水需求。 一致 供电系统 由国家电网提供，能够满足项目用电需求。 项目年用电量20万度，由国家电网提供，能够满足项目用电需求。 一致 由以上表格内容可知，除二车间未建设、燃气锅炉不再建设不一致，其他工程建设内容环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容相同。该项目环境影响评价报告表中废气治理措施为：池顶加盖、厂区绿化；燃气锅炉经8m烟囱有组织排放。而实际废气治理措施为：池顶加盖、厂区绿化；燃气锅炉未建设，故未设置8m排气筒。由检测数据可知，工艺废气经实际的治理装置治理后，污染物去除效果较好，能够实现稳定达标排放。 （三）主要生产设备变化情况 本项目主要生产设备及环评批复与实际建设情况如下表所示。 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 型号（功率/容积） 数量（台/套） 一致性 环评批复 实际建设 1 浸泡罐 / 6 6 一致 2 配制罐 / 6 6 一致 3 储藏罐 / 10 10 一致 4 刷瓶机 轨道式 2 2 一致 5 冲控机 QJ1 2 2 一致 6 烘干机 GF-3 2 2 一致 7 灌装机 GZD-12B 2 2 一致 8 封口机 SF-1 2 2 一致 9 硅藻土过滤机 / 1 1 一致 10 纯水系统 3t/h双级反渗透 1 1 一致 11 燃气锅炉 0.5t/h 1 0 不一致 由上表可知，该项目主要生产设备实际建设时比原环评减少了1座燃气锅炉，其余设备数量与原环评一致。主要原因是：实际建设中不需要供气，减少了燃气锅炉。经核算，产能没有发生变化。 （四）项目总投资与实际总投资 本项目环评批复的总投资为4500万元，环保投资为12.5万元，环保投资占总投资的0.28％。 本项目实际建设总投资为4500万元，环保投资为11.5万元，环保投资占总投资的0.26％。实际环保设施投资详见下表。 表5 项目环保投资及竣工验收一览表 治理项目 污染物 环评批复的环保设施 实际建设的环保设施 1 废气 燃气锅炉 颗粒物、NOX、SO2 经8m烟囱有组织排放 / 污水站 恶臭 池顶加盖、厂区绿化 池顶加盖、厂区绿化 2 废水 职工生活、生产废水 COD、SS、NH3-N 格栅+调节池+A/O 格栅+调节池+A/O 3 噪 声 风机等 噪声 减振基础、厂房隔音 减振基础、厂房隔音 4 固废 浸泡罐 废渣 外售综合利用 一般工业固废暂存间1个，面积10m2。 过滤机 废渣 废硅藻土 送垃圾填埋场填埋 污水站 污泥 本项目主要生产工艺、产能与原环评相比没有产生变化；废气治理措施由于燃气锅炉未上，故未设置8m烟囱。该项目设备变化情况（减少1台燃气锅炉）不属于重大变化，可直接纳入验收，综合考虑，项目的实际建设情况符合验收条件。

原辅材料消耗及水平衡： （一）主要原辅材料消耗与资（能）源消耗如下表格所示。 表6 主要原辅材料与资（能）源消耗一览表 序号 名称 用量 包装形式 变化情况 1 白酒 5000t/a 200kg桶装 原材料 无变化 2 枸杞 35t/a 200kg桶装 3 红枣 35t/a 200kg桶装 4 甘草 30t/a 200kg桶装 （二）水平衡 项目生产、生活用水来源为市政供水自来水，新鲜水用量为16.88t/d，包括：反渗透系统用水15.38t/d、生活用水1.5t/d。项目废水中生活污水和生产废水（包括洗瓶水、洗罐水）废水量为10.7t/d，两股废水通入污水站处理；反渗透系统产生的浓水量为5.38t/d，该废水为清净下水，可直接排放。项目全厂水平衡示意图如下。 图3 项目全厂水平衡示意图 单位：t/d 由上图可知，项目产生的废水包括：设备清洗废水、反渗透浓水、生活污水。与原环评相比，实际建设中用水环节不变。 （1）生活污水：本项目职工50名，单班生产，年工作300天，生活用水量按30L/人d计算，其中80%作为废水排放，则生活污水产生量为1.2t/d。生活污水排入厂区内污水处理站。 （2）设备清洗水：本项目产生的生产废水主要为洗瓶废水和酒罐清洗废水。据建设单位提供的资料，每天需洗瓶子30000个，清洗过程用水量为0.3L/瓶。经计算，本项目酒瓶清洗水用量为9t/d。浸泡罐、配制罐每周清洗一次，清洗水用量为3.5t/次，则废水量约合0.5t/d。设备清洗水排入厂区内污水站处理。 （3）反渗透浓水。根据建设单位提供的资料，本项目纯水设备机的纯水制备率为65%。项目每日最大的纯水用量为10t/d，则纯水制备机产生的浓水为5.38t/d。反渗透浓水直接排入共渠。 项目废水经污水站治理后，排入经管道排入309省道南侧公路排，公路排为中和镇纳污渠道，中和镇部分生活污水及生产废水经此排放，再经六支排进入共产主义渠，对地表水环境影响较小。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目工艺流程示意图见下图。 图4 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）浸泡：外购预处理过的枸杞、大枣、甘草置于白酒酒基中进行浸泡，浸泡时间约一周。浸泡罐清洗过程会有清洗废水产生； （2）配制：取浸泡罐的上清液加入酒基配制成相应度数配制酒； （3）过滤：将配制好的酒通过硅藻土过滤器进行过滤，过滤系统运行过程中会产生废渣及废硅藻土； （4）储藏：配制完成后的酒在储藏罐存放，使其口感稳定； （5）灌装：用清洗烘干后的酒瓶进行灌装； （6）包装：灌装完成后产品包装入库。酒瓶清洗过程中会产生洗瓶废水； （7）清洗：浸泡罐、配制罐、储藏罐、过滤机、酒瓶需定期清洗。清洗采用反渗透纯水系统生产的纯水。清洗废水和生活污水进厂区污水站处理。

主要污染工序： 项目污染工序见下表。 表7 项目产污环节一览表 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 废气 污水站 恶臭 池顶加盖、厂区绿化 废 水 生活污水 COD、SS、NH3-N 进入厂区污水站处理 生产废水 COD、SS、NH3-N 噪 声 过滤机 噪声 减震、隔音、距离衰减 固 废 浸泡 浸泡废渣 外售综合利用 过滤机 过滤废渣 污水站 废硅藻土、污泥 送垃圾填埋场填埋

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （一）废水 项目产生的废水包括：设备清洗废水、反渗透浓水、生活污水。与原环评相比，实际建设中，用水环节不变。治理措施为：设备清洗水（包括洗瓶水、洗罐水）、生活污水经污水站处理后排入共渠。反渗透浓水直接排入共渠。 ①生活污水：本项目职工50名，单班生产，年工作300天，生活用水量按30L/人d计算，其中80%作为废水排放，则生活污水产生量为1.2t/d，生活污水排入厂区污水处理站。 ②生产废水：本项目产生的生产废水主要为洗瓶废水和酒罐清洗废水。据建设单位提供的资料，每天需洗瓶子30000个，清洗过程用水量为0.3L/瓶。经计算，本项目酒瓶清洗水用量为9t/d。浸泡罐、配制罐每周清洗一次，清洗水用量为3.5t/次，则废水量约合0.5t/d。生产废水排入厂区污水处理站。 ③反渗透浓水。根据建设单位提供的资料，本项目纯水设备机的纯水制备率为65%。项目每日最大的纯水用量为10t/d，则纯水制备机产生的浓水为5.38t/d。该废水为清净下水，可直接排放。 废水类别、来源、污染物种类、排放规律、排放量、治理设施与排放去向如下表所示。 表8 废水类别、排放量及治理措施 来源 污染物 种类 排放规律 排放量（t/d） 治理 设施 废水回用量（t/d） 排放 去向 设备清洗水 COD、SS、NH3-N 间断 9.5 排入厂区污水站 / 经污水处理站处理后排入共渠 生活污水 COD、SS、NH3-N 间断 1.2 / 反渗透浓水 COD、SS 间断 5.38 直排 / 直接排入共渠 经计算，进入污水站的废水水量共10.7t/d，评价建议生活污水经化粪池处理后和生产废水及反渗透浓水一并排入企业污水处理站处理。污水处理站采用A/O（缺氧/好氧）工艺，其中好氧采用MBR工艺（膜生物反应器）： 项目综合废水生化性较好，该组合工艺对其COD和SS去除率不小于90%，氨氮去除率不小于60%。废水处理达标后经管道排入309省道南侧公路排，公路排为中和镇纳污渠道，中和镇部分生活污水及生产废水经此排放，再经六支排进入共产主义渠。 综上，项目废水经治理后，对项目周围的水环境产生影响较小。 （二）废气 污水处理站：恶臭气体NH3和H2S，经类比同类项目，NH3排放量0.00018t/a，H2S排放量0.0000045 t/a，评价建议污水处理构筑物池顶加盖，并加强厂区绿化。经采用如上措施后，项目污水站臭气不会对周围环境造成明显影响。 （三）噪声： 本项目高噪声设备主要为风机，经减震、隔音、距离衰减后预计厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50 dB（A）要求，对周围环境影响较小。 （四）固废 本项目运营期固废为浸泡废渣、过滤废渣、废硅藻土、污水站污泥。浸泡废渣产生量80t/a、过滤废渣产生量10t/a，主要成分为枸杞、大枣、甘草残渣，收集后外售综合利用。硅藻土过滤器运行过程产生废硅藻土，产生量10t/a，为一般工业固废，污水站污泥亦属一般工业固废，产生量2.25t/a，送垃圾填埋场填埋。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表主要结论与建议 （1）废水 本项目废水主要为职工生活污水、洗瓶水、洗罐水，以上废水水量共10.7t/d，混合后水质为：COD300mg/L、SS121.5mg/L、NH3-N11.3mg/L。评价提出生活污水和生产废水一并排入企业污水处理设施处理。处理后污染物排放浓度为：COD≤30mg/L，SS≤12mg/L，NH3-N≤4.5mg/L。废水经处理达标后经管道排入309省道南侧公路排，再经六支排进入共产主义渠。排放浓度能够满足共渠获嘉县断面目标责任值COD40mg/L、NH3-N5mg/L，及河南省《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）表2 SS30mg/L、pH6~9的限值要求。 （2）废气 项目废气污染物主要为燃气锅炉废气和污水处理站恶臭气体NH3和H2S。燃气锅炉废气污染物产生浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉颗粒物20 mg/m3，NOx200mg/m3、SO250mg/m3的标准限值要求，锅炉废气经8m烟囱有组织排放。污水处理构筑物池顶加盖，并加强厂区绿化吸收废气。经采用如上措施后，项目废弃污染物不会对周围环境造成不利影响。 （3）噪声 项目主要噪声源为：硅藻土过滤机等设备，噪声源强在75~85dB（A）之间，经设备减振及厂房隔音后，厂界噪声贡献值在46~48dB（A）之间。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB (A)、夜间50dB (A)的要求。 （4）固体废物 本项目运营期固废为浸泡废渣、过滤废渣、废硅藻土、污水站污泥。浸泡废渣产生量80t/a、过滤废渣产生量10t/a，主要成分为枸杞、大枣、甘草残渣，收集后外售综合利用。硅藻土过滤器运行过程产生废硅藻土，产生量10t/a，为一般工业固废，污水站污泥亦属一般工业固废，产生量2.25t/a，送垃圾填埋场填埋。 （5）环保投资 本项目总投资为4500万元，环保投资为12.5万元，环保投资占总投资的0.28%。 （二）审批部门审批决定 新乡市环境保护局以新环表审[2015]234号文对该项目进行了批复，原文如下： 河南宋沂酒业有限公司： 你公司上报的由新乡市环境保护科学设计研究院编制的《河南宋沂酒业有限公司年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及获嘉县环保局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你厂应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。 三、你厂应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：生活污水和生产废水采用“格栅+调节池+缺氧+MBR”处理工艺处理，外排废水水质应满足《省辖海河流域水污染排放标准》（DB41/777-2013）表2标准要求及共渠获嘉县断面目标责任值的要求。 2、废气：燃气锅炉废气不低于8米高排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准的要求。 3、噪声：高噪声设备经减震、隔音后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：一般固体废物全部妥善处理或综合利用。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制，避免对环境造成二次污染。 四、项目完工后，须向我局提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我局申请竣工环境保护验收。 五、本批复有限期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 经办人：李强 2015年9月28日

表五

验收监测质量保证及质量控制： （一）监测分析方法及检测仪器 表11 监测分析方法及使用仪器 检测类别 检测项目 检测标准（方法） 检测仪器 检出限 无组织 废气 氨 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009 紫外可见分光光度计 T6新世纪 0.004mg/m3 硫化氢 《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（A）》GB/T 14678-93 气相色谱仪G5 0.2×10-3mg/m3~ 1.0×10-3mg/m3 废水 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 紫外可见分光光度计 T6新世纪 0.025mg/L 化学需 氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 50mL酸式 滴定管 4mg/L pH值 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 pH计PHS-3C / 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 电子分析天平ES-E120BⅡ 4mg/L 总磷 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 紫外可见分光光度计 T6新世纪 0.01mg/L 色度 《水质 色度的测定》铂钴比色法GB/T 11903-1989 具塞比色管 5度 噪声 等效声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》声级计法GB 12348-2008 多功能声级计 AWA6228 / （二）各环境要素分析过程中的质量保证和质量控制 （1）废气和噪声检测质量保证严格按照国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）实施全过程的质量控制。 （2）检测在生产负荷大于75%且稳定生产，污染治理设备正常运行的工况下进行。 （3）环境空气采样严格按照国家环保局颁布的《空气和废气检测分析方法》（第四版 增补版）的规定进行。 （4）废气检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，检测前对使用的仪器均进行流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程中严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 （5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。 （6）检测分析方法采用国家颁发的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核持有合格证书，所有检测仪器经计量部门鉴定合格并在有效期内。 （7）噪声监测前，使用标准声源现场对声级计进行校准；其前后示值误差不超过0.5dB（A）。 （8）检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收监测内容： （一）废气 （1）无组织排放 表13 无组织排放废气监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 无组织 废气 污水处理站 氨、硫化氢 连续3天，4次/天 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。 （二）废水 表14 废水监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 废水 污水处理站调节池出口 pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷 连续检测3天， 4次/天 A池出口 MBR池（厂区总排口）出口 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。 （三）噪声 列表给出厂界噪声监测点位名称、监测量、监测频次及监测周期，。 表15 验收监测内容一览表 检测类别 采样点位 检测项目 检测频次 噪声 厂界四周 等效声级 连续3天 昼间检测 1次 备注：检测期间同步测量各检测点地面风向、风速、气温、气压、天气状况等气象参数。

表七

验收监测期间生产工况记录： 河南松筠检测技术有限公司受河南宋沂酒业有限公司的委托，于2018年05月22日～05月24日对该公司所在地的无组织废气、废水、噪声进行了现场采样并检测。检测期间，运营负荷达到75%以上，各工段生产工况稳定，配套的环保设施均运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

验收监测结果： （一）废气 1）无组织排放废气 本项目无组织排放废气主要是污水处理站产生的恶臭气体NH3和H2S，无组织排放的污染物检测结果如下： 表16 废气污染物无组织排放检测结果表 采样点位 采样时间 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 污水处理站 2018.05.22 09:00-10:00 0.013 0.0012 11:00-12:00 0.015 0.0009 15:00-16:00 0.016 0.0013 17:00-18:00 0.020 0.0015 2018.05.23 09:00-10:00 0.016 0.0015 11:00-12:00 0.018 0.0013 15:00-16:00 0.013 0.0017 17:00-18:00 0.015 0.0008 2018.05.24 09:00-10:00 0.013 0.0016 11:00-12:00 0.015 0.0013 15:00-16:00 0.017 0.0015 17:00-18:00 0.016 0.0013 由上表可知，无组织排放的污染物氨、硫化氢在各个厂界处的浓度范围分别为：0.013-0.020mg/m3、0.0008-0.0017mg/m3之间，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界新扩改建二级：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06 mg/m3的限值要求。 （二）废水 本项目废气监测点主要为：污水处理站调节池出口、A池出口、MBR池出口、厂区总排口，检测项目包括：pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷。 表17 废水污染物无组织排放检测结果表 采样点位 采样时间 pH值 化学需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 色度 总磷 （mg/L） 水量（m3/d） 污水处理站调节池出口 2018.05.22 第一次 7.20 352 4.32 75 50 0.35 9.2 第二次 7.26 349 4.26 81 45 0.29 第三次 7.30 345 4.22 79 50 0.30 第四次 7.29 350 4.29 85 50 0.33 A池出口 第一次 6.80 95 3.12 14 25 0.22 9.3 第二次 6.90 89 3.09 18 20 0.19 第三次 6.79 99 3.24 16 25 0.20 第四次 6.84 93 3.19 15 25 0.16 MBR池出口 第一次 6.30 37 1.26 12 10 0.12 8.9 第二次 6.28 32 1.33 16 10 0.08 第三次 6.32 33 1.22 18 10 0.10 第四次 6.33 34 1.41 17 10 0.06 厂区总排口 第一次 6.22 38 0.421 32 10 0.06 14.2 第二次 6.35 36 0.389 41 5 0.06 第三次 6.24 36 0.452 45 10 0.09 第四次 6.29 33 0.510 43 10 0.07 污水处理站调节池出口 2018.05.23 第一次 7.12 346 4.46 69 45 0.45 9.0 第二次 7.22 352 4.85 75 45 0.43 第三次 7.19 339 4.43 84 40 0.36 第四次 7.23 329 4.55 88 50 0.38 A池出口 第一次 6.75 99 3.22 13 25 0.16 8.5 第二次 6.85 89 3.16 12 20 0.23 第三次 6.69 92 3.38 16 20 0.25 第四次 6.81 81 3.42 18 25 0.14 MBR池出口 第一次 6.22 34 1.26 12 10 0.10 8.7 第二次 6.35 36 1.38 11 5 0.13 第三次 6.24 31 1.45 15 10 0.09 第四次 6.29 37 1.16 13 10 0.11 厂区总排口 第一次 6.22 30 0.965 32 10 0.08 14.7 第二次 6.35 33 1.08 34 5 0.07 第三次 6.24 32 1.05 35 3 0.09 第四次 6.29 35 1.06 37 6 0.06 污水处理站调节池出口 2018.05.24 第一次 7.22 338 4.32 66 50 0.39 8.6 第二次 7.36 346 4.26 75 45 0.36 第三次 7.19 351 4.22 79 45 0.32 第四次 7.28 384 4.41 61 50 0.37 A池出口 第一次 6.75 91 3.26 13 20 0.23 8.7 第二次 6.89 99 3.15 16 25 0.25 第三次 6.81 93 3.28 17 25 0.21 第四次 6.73 86 3.43 15 20 0.24 MBR池出口 第一次 6.26 35 1.13 11 10 0.13 9.4 第二次 6.30 29 1.28 13 5 0.14 第三次 6.14 35 1.27 10 10 0.08 第四次 6.27 30 1.40 15 5 0.05 厂区总排口 第一次 6.22 29 1.06 32 7 0.08 15.1 第二次 6.35 31 1.01 31 5 0.09 第三次 6.24 38 0.931 31 4 0.09 第四次 6.29 34 0.918 34 4 0.07 由监测结果可知，验收监测期间，排放浓度能够满足共渠获嘉县断面目标责任值COD40mg/L、NH3-N5mg/L，及河南省《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）表2 SS30mg/L、pH6~9的限值要求。 （三）噪声 本项目各个厂界处的噪声检测结果如下： 表18 （噪声）检测结果表 采样点位 昼 间 ［测量值dB（A）］ 2018.05.22 2018.05.23 2018.05.24 东厂界 51.5 52.3 51.9 南厂界 58.6 57.6 58.2 西厂界 48.3 49.6 51.2 北厂界 47.3 48.6 47.9 由监测结果可知，验收监测期间，项目各厂界处噪声为昼间47.3-58.6 dB（A），监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准限值要求。 （三）污染物排放总量核算 本次项目燃气锅炉未安装使用，总量仅涉及COD、NH3-N。 生产期间出口处COD的实际排放浓度为29~38mg/L，NH3-N实际排放浓度为0.389~1.08mg/L。COD平均浓度为33.75mg/L，NH3-N平均浓度为0.821mg/L，平均水量为14.7m3/d，年工作300天，则全年COD排放量为0.1488t/a，NH3-N排放量为0.0036t/a，排放浓度均满足相关标准要求。

表八

验收监测结论： （1）验收监测期间，生产负荷满足验收期间生产负荷≥75%的要求。 （2）与原环评相比，项目厂址及周边环境无变化，满足验收要求。 （3）验收监测期间，无组织排放的氨和硫化氢能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界新扩改建二级：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06 mg/m3的限值要求。 （4）验收监测期间，COD、NH3-N。排放浓度能够满足共渠获嘉县断面目标责任值COD40mg/L、NH3-N5mg/L，SS、pH能够满足河南省《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）表2 SS30mg/L、pH6~9的限值要求。 （5）验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准限值要求。 （6）生产期间产生的边角废料堆存于一般固废堆场；生产期间产生的浸泡废渣、过滤废渣，收集后外售综合利用。废硅藻土、污水站污泥送垃圾填埋场填埋。 （7）环保手续与“三同时”执行情况 2015年7月编制了《河南宋沂酒业有限公司年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目环境影响报告表》并经新乡市环保局审批（新环表审[2015]234号），建设单位已按照环保管理部门的要求将环保设施安装到位。 （8）环境管理制度及执行情况 企业按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南宋沂酒业有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产5000吨枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 获嘉县中和镇小官庄村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 河南宋沂酒业有限公司 | 建设性质 | √新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 113.604718 N 35.210206 |
|  | 设计生产能力 | 年产枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）5000吨 | 实际生产能力 | 年产枸杞、红枣、甘草配制酒（保健酒）5000吨 | 环评单位 | 新乡市环境保护科学设计研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市环保局 | 审批文号 | 新环表审[2015]234号 | 环评文件类型 | 一般项目环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | 2018-01-10 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 河南宋沂酒业有限公司 | 环保设施监测单位 | 河南松筠检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 设计生产负荷的75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 4500 | 环保投资总概算（万元） | 12.5 | 所占比例（%） | 0.28 |
|  | 实际总投资 | 4500 | 实际环保投资（万元） | 11.5 | 所占比例（%） | 0.26 |
|  | 废水治理（万元） | 9 | 废气治理（万元） | 1 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 河南宋沂酒业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91410724558320521W | 验收时间 | 2018-05-22~2018-05-24 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  | / | / |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 |  | 38 | 40 | 1.5365 | 1.3877 | 0.1488 | 0.1488 | 0 | 0.1488 | 0.1488 | 0 | +0.1488 |
|  | 氨氮 |  | 1.08 | 5 | 0.0193 | 0.0157 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | +0.0036 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 |  | 0.020 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0017 | 0.06 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

300m

200m

南街村 500m

本项目

700m

500m

1.2

0.3

1.2

生活用水

化粪池

1.5

新鲜水1.13

0.21

0.5

9

9

洗瓶水

9.5

反渗透系统

15.38

浓水

0.5

5.38

10.7

洗罐水

0.5

直排

污水站

图4 污水处理工艺流程图