建设项目基本情况

| 项目名称 | 丹凤县医院医技综合楼 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县医院 |
| 法人代表 | 赵双燕 | 联系人 | 周文朝 |
| 通讯地址 | 丹凤县北新街23号 |
| 联系电话 | 15291923892 | 传真 | / | 邮政编码 | 726200 |
| 建设地点 | 丹凤县北新街23号 |
| 立项审批部门 | 丹凤县发展改革局 | 批准文号 | 丹发改发[2015]349号 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | 综合医院Q8411 |
| 占地面积 （平方米） | 1500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 5040 | 其中：环保投资（万元） | 108 | 环保投资占总投资比例 | 2.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 | 2019.3 |
| 工程内容及规模： 一、评价项目由来 丹凤县医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家“二级甲等”综合医院、爱婴医院。担负着全县31万人口和周边毗邻地区部分群众的医疗保健及急诊抢救任务，是丹凤县医保、合疗定点医院，是西安急救中心会员单位，也是丹凤县境内唯一合法的院前“120”急救医疗机构，承担着全县交通事故伤员救治任务，是产科救治中心、临床检验医学、超声影像、伤残鉴定中心。医院位于县城北邻中心街，为方便患者就诊，将主入口设于医院背面的中心街路上；将次入口设于医院东面小路上，医院现有住院楼、门诊楼、住宅楼及污水处理站等，在住院楼和门诊楼之间修建有花园，美化了环境，门诊楼位于医院北部，正对门诊入口，住院楼位于门诊楼以南（次入口），在医院西南侧设置污水处理站，住宅楼位于医院西侧。 随着丹凤县医院业务发展的需求，急需新建一幢医技综合楼。决定开展丹凤县医院医技综合楼项目的建设，位置拟建于医院东南侧。项目已于2015年12月取得丹凤县发展改革局《关于丹凤县医院医技综合楼项目可行性研究报告的批复》（丹发改发[2015]349号）以及丹凤县卫生和计划生育局于2017年颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号43637708761102211A1001），具体文件见附件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）和商洛市有关环保政策，该项目需要编制环境影响报告表。建设单位委托我公司对此项目进行环境影响评价，我公司接受委托后派有关环评技术人员到现场进行调查和收集资料，按照国家有关环境影响评价的规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、分析判定 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），拟建项目属于鼓励类“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“29、医疗卫生服务设施建设”。 故本项目符合国家现行产业政策要求。 2、规划符合性 丹凤县城总体规划中提出，着力加强公共管理与公共服务设施用地的开发强度，丹凤县医院所在龙驹镇位于公共管理与公共设施用地的二级开发区，也包括部分公共管理用地、教育科研用地、文化设施用地、医疗卫生用地等。 因此，本项目符合丹凤县总体规划要求。 3、选址符合性 本项目为医院项目，建设地为丹凤县北新街23号，周边路网通畅，交通便利，地势平坦。医院于2017年取丹凤县卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》（登记号43637708761102211A1001），具体文件见附件。根据丹凤县国土资源局颁发的《关于丹凤县医院医技综合楼建设用地预审的批复》可知，本块地符合龙驹寨街道办事处土地利用总体规划，见附件3。项目认真落实本报告中提出的各项环保治理措施的情况下，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保环保设施正常运行，做到污染物达标排放。项目监测结果满足环境质量标准，项目选址从环境保护角度是可行的。因此，选址基本合理。 三、现有项目概况 1、现有项目概况 丹凤县医院位于丹凤县北新街23号，成立于1950年，现有在岗职工550人，编制床位250张，实际开放550张。项目占地面积1500m2，总投资5040万元，场地内包括办公室、门诊、住院部和其他配套设施。 2、现有项目环评手续履行情况 2010年5月，丹凤县环境保护局以《关于丹凤县医院住院大楼建设项目环境影响报告书的批复》（丹环函[2010]37号）对此项目环境影响报告书进行批复（具体文件见附件）。2015年4月，丹凤县环境保护局以《关于丹凤医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收的批复》（丹环批复[2015]16号）对此验收报告进行批复（具体文件见附件）。因此，现丹凤县医院环保手续齐全。 3、现有项目组成 现有项目包括主体工程、辅助工程、公用工程如下表1。 表1 现有项目组成一览表 工程类别 工程内容及建设规模 备注 主体工程 门诊楼 1栋5层建筑，建筑面积约为3500m2，位于医院北侧，设置各科室门诊、化验、急诊、药剂室等。 已建 住院楼 1栋12层建筑，为钢筋混凝土全框架结构，建筑面积约为17000m2，位于医院南侧，设置内科、外科、骨科、眼科、口腔科、急诊科等。 宿舍楼 2栋7层建筑，建筑面积约为10000m2。 公用工程 给水 市政自来水直接供给。 洗衣 单栋单层建筑，待新建医技楼竣工后，依托医技楼洗衣房。 消毒 项目床铺清洗后在洗衣间内进行消毒处理，消毒采用84消毒液消毒。 排水 生活污水和医疗废水经院内污水处理站处理后进入城市污水管网，而后排入丹凤县污水处理厂。 供热 采用中央空调。 供冷 采用中央空调。 供电 依托市政电源供电。 环保工程 污水 医疗废水与生活废水排入化粪池处理，处理后排入污水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准后排入丹凤县污水处理厂。 固废 医疗废物暂存于医疗废物暂存间（面积约15m2），并委托商洛市商州区医疗废物处置中心进行外运处置，生活垃圾集中收集于后委托环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂处置。 噪声 选用低噪声设备，水泵、备用发电机应置于专用设备房内，采取减震、隔声措施。 废气 污水处理采用地埋式，并加盖板密闭，通过对废气进行除臭除味处理，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂；备用发电机搁置在设备间安装排风装置，产生的废气通过专用烟道屋顶排放。 4、项目周围环境 丹凤县医院位于丹凤县北新街23号，拟建项目位于丹凤县医院内东南侧。项目周围环境：北侧为丹凤县人事和劳动保障局、东侧为住建局、南侧为丹江社区居民点、西侧为丹凤县经济贸易局。 5、总平面布置 丹凤县医院总体呈长方形，大门位于北侧，紧邻北新街，北侧为医院门诊楼及住宅楼，其中住宅楼位于门诊楼西侧；西侧为办公楼；东侧为急救中心；南侧为住院楼及拟建医技楼，其中医技楼位于住院楼东南侧，污水处理站位于医院西南侧，新建污水处理站位于医院东南侧，平面布置图见附图。 6、原辅材料及能源消耗 现有项目主要原辅材料及能源消耗见表2。 表2 现有项目主要原辅材料及能源消耗 序号 类别 单位 年耗量 来源 1 医疗用品 注射器、输液管 支/a 270000 外购 一次性手套 包/a 4200 棉签、纱布、脱脂棉 包/a 1041 口罩 个/a 98970 输液瓶 瓶/a 155270 药品 盒/a 45000 2 能源 电 度/a 2006920.8 市政供电 水 m³/a 122000 市政供水 3 环保用品 活性炭 kg/a 60 外购 次氯酸钠 kg/a 360 7、主要医疗设备 现有项目主要医疗设备见表3。 表3 现有项目主要医疗设备一览表 序号 设备 数量 一、ICU 1 B超机 1 2 呼吸机 3 3 除颤仪 1 4 心电图机 1 二、功能科 1 B超机 5 三、碎石科 1 B超机 1 四、综合内科 1 呼吸机 1 2 除颤仪 1 3 心电图机 1 五、内一科 1 呼吸机 2 2 除颤仪 2 3 心电图机 1 六、内二科 1 呼吸机 1 2 心电图机 1 七、内三科 1 呼吸机 2 2 除颤仪 1 八、内五科 1 呼吸机 1 2 心电图机 1 九、妇科 1 呼吸机 1 2 除颤仪 1 十、放射科 1 CT机 1 2 DR机 1 3 数字胃肠机 1 十一、手术室 1 C型臂X光机 2 2 高频移动式C型臂 1 3 除颤仪 1 十 、急诊 1 除颤仪 2 2 心电图机 2 十三、心电图室 1 心电工作站 2 2 心电图机 1 十四、体检站 1 心电工作站 1 2 心电图机 1 8、现有项目公用工程 （1）给排水 项目给水依托市政自来水供给，根据建设单位提供数据，现有医院给排水情况见表4。 表4 现有项目用水排水量一览表 用水项目 用水量 排水量 排水去向 m³/d m³/a m³/d m³/a 职工用水 191.15 69769.75 162.48 59305.2 特殊废水经预处理后同其他废水排入化粪池后进入污水处理站后进入市政管网 病床 67 24455 56.95 16629.4 门诊 52.1 19016.5 44.29 16165.85 总计 310.25 11.3万 263.72 9.7万 / 现有项目水平衡图见图1： 图1 现有项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 医院用电由市政供电系统提供。 （3）供热及制冷 供热，制冷：各科室及办公室采用中央空调供热，为电加热；制冷也采用中央空调。 四、拟建项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：丹凤县医院医技综合楼 （2）建设单位：丹凤县医院 （3）建设地点：丹凤县北新街23号 （4）建设性质：改扩建 （5）项目投资：总投资5040万元，环保投资108万元。 （6）建设内容：设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、传染科、急诊医学科、检验科、麻醉科、皮肤科、病理科、全科医学科、结核病科、预防保健科。病床设150张，总建筑面积16800m2。 2、本项目与现有县医院之间的依托关系 拟建项目为丹凤县医院医技综合楼项目，拟建在丹凤县医院东南侧的预留空地上。现有丹凤县医院所有废水、废气、固废、噪声处理设施齐全。①现医院在建有一座化粪池（180m3）和污水处理站（日处理能力达300m3/d），医院现在每天产生废水约为263.72m3，经计算本项目废水产生量为90.85m3/d，故新建项目建成后现有医院污水处理站无法容纳废水的总产生量。因此本项目需新建污水处理站，污水站建成后将处理新建医技楼及急救中心楼产生废水。②本项目不新建医废暂存间和生活垃圾暂存间，项目产生的医疗废物储存于医院现有医废暂存间，并委托商洛市商州区医疗废物进行每周两次的外运处置。医废暂存间位于医院西侧，建筑面积约为15m2；生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂处置。③本项目运营实施后，其中检验科及传染病科将从医院现有项目搬至拟建项目地，现有项目将不再保留。 4、项目建设内容 本项目建于丹凤县医院东南侧预留空地，规划建筑面积约16800m2，共15层。内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、传染科、急诊医学科、检验科、麻醉科、皮肤科、病理科、全科医学科、结核病科、预防保健科。项目组成及依托关系见表5。 表5 新建项目组成一览表 工程类别 工程内容 主要组成 备注 主体工程 综合楼 建筑面积为16800m2，床位150张； 新建 其中 -1F 包括：消防水池、配电室 1F 包括：配电室、检验室、门诊部、接待大厅、消防控制室、太平间。 2F 包括：医护人员办公室、病房、配药治疗室、配电室。 3F 包括：医护人员办公室、传染病病房、肝病病房、艾滋病病房。 4F 包括：碎石中心、心电室、医护人员值班室、超声科办公室、候诊厅、超声室、检验科。 5F 包括：开水间、血库、办公室、试剂库房、体液室、值班室、值班室、洗消间、实验室。 6F 包括：细胞制片室、取材室、接待室、制片室、PCR室、病理诊断室、值班室、库房、办公室、抢救室、会议室、水房、胃肠镜检查室、消毒室。 7F 包括：库房、办公室、值班室、休息室、用药调配室。 8-12F 包括：病房避难间、值班室、护士站、医护人员工作室、会议室、办公室、茶水间。 13F 包括：重症避难所、值班室、护士站、医护人员工作室、污物处理室、麻醉科、洁床、污床、护士站、约谈室、手术室 14F 包括：手术设备中心 15F 包括：洗衣中心 公用工程 给水 依托市政自来水直接供给； / 洗衣 项目洗衣房建于医技楼15层，建成后将清洗全院所有床铺，预计每天清洗180床； 新建 消毒 项目床铺清洗后在洗衣间内进行消毒处理，消毒采用84消毒液消毒； 新建 排水 生活污水和医疗废水经院内新建污水处理站处理后通过市政管网排入丹凤县污水处理厂； 新建 供热 冬季采暖依托院内中央空调，为电加热； / 制冷 夏季制冷采用中央空调 / 供电 用电依托医院现有供电系统，备用发电机依托医院现有备用发电机； 依托现有 环保工程 污水 本项目将新建污水处理站，用于处理新建医技楼及急救中心产生废水。污水处理采用“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”的处理工艺，其中检验科废水设“芬顿+絮凝沉淀”工艺预处理系统，传染病房废水设二氧化氯消毒处理，经预处理后废水及其他废水经化粪池处理后，排入院内新建污水处理站，经处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂； 新建 固废 医疗废物暂存于医院现有医疗废物暂存站（面积约15m2），并委托商洛市商州区医疗废物处置中心进行外运处置，生活垃圾集中收集于后委托环卫部门清运，每天清运一次； 依托现有 噪声 选用低噪声设备，水泵、备用发电机应置于专用设备房内，采取减振、隔声措施； 依托现有 废气 污水处理采用地埋式，并加盖板密闭，通过对废气进行除臭除味处理，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂以及利用活性炭进行吸附等；备用发电机搁置在设备间安装排风装置，产生的废气通过专用烟道屋顶排放； 依托现有 地理位置与四邻关系 本项目拟建于丹凤县医院东南侧预留空地上，占地面积为1500m²，拟建项目北侧是县医院传染病区，南侧是丹江社区居民点，西侧是县医院住院楼，东侧为住建局。项目地理位置见附图1。 6、主要技术经济指标 项目经济指标表见表6。 表6 新建项目主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 1 总占地面积 m2 1500 2 总建筑面积 m2 16800 3 床位 床 150 4 医务办公人员 人 180 5 日接待患者人数 人 800 6 项目总投资 万元 5040 7、原辅材料及能源消耗 现有项目主要原辅材料及能源消耗见表7。 表7原辅材料、用水及能耗一览表 序号 类别 单位 年耗量 来源 1 医疗用品 注射器、输液管 支/a 112500 外购 一次性手套 包/a 1900 棉签、纱布、脱脂棉 包/a 530 口罩 个/a 45000 输液瓶 瓶/a 75000 2 药品 盒/a 45000 外购 3 能源 电 度/a 2006920.8 市政供电 水 m³/a 44995 市政供水 4 环保用品 活性炭 kg/a 60 外购 次氯酸钠 kg/a 360 8、项目主要设备 本项目主要仪器设备见表8。 表8 本项目设备一览表 序号 设备名 数量（台） 备注 一、检验科 1 全自动酶标仪 1 现有设备 2 血粘度测定仪 1 3 全自动生化分析仪 2 4 全自动血沉分析仪 1 5 血沉仪 1 6 尿分析仪 1 7 全自动尿液有形成分分析仪 1 8 电解质分析仪 1 9 玢类白球分析仪 1 10 全自动玢类血细胞分析仪 1 11 免疫化学发光分析仪 1 12 全自动化学发光分析仪 1 13 全自动血液融浆机 1 14 全自动血凝分析仪 1 二、心电图室 1 肺功能检测仪 1 新增 2 十二导心电图机 14 3 十八导心电图机 1 4 超声胃强度仪 1 5 数字脑电地形图仪 1 6 三导心电图机 2 三、内窥镜室 1 富士胃肠镜 2套 新增 2 胃肠镜洗消中心 2套 3 净 水设备 1套 四、B超、碎石室 1 台式B超机 1 新增 2 西门子黑白B超 1 3 B超记录仪 1 4 彩色B超诊断仪 2 5 体外冲击碎石机 1 五、病理科 1 脱水机 1 新增 2 冷台 1 3 液基制片机 1 4 HPV检查仪 1 5 切片机 1 6 磨刀机 1 7 远程会渗系统 1 8 显微镜 1 注：以上为建设单位提供 9、公用工程 （1）给排水： ①给水 项目给水依托市政自来水供给，项目用水定额按陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943—2014）中的规定取值。由于污水处理站建成运行后，将处理新建医技楼与急救中心楼产生的废水，根据建设单位提供资料，拟建医技楼编制床位为150张，实际床位约为200张；急救中心楼床位约为40张、医务人员约为50人、行政人员约为50人，故项目建成后，具体用水量见表9。 表9 拟建项目与急救中心楼用水排水量估算表 名称 计算系数 日用水量(m3/d) 损耗量（m3/d） 排水量(m3/d) 病床位 150L/床·d、240床 36 5.4 30.6 门诊部 12L/病人·次，800病人/d 9.6 1.44 8.16 洗衣房 1kg干衣/床，50L/kg干衣，180床/d 9 0.9 8.1 医务人员 150L/人·班，300人/d 45 6.75 38.25 行政人员 35L/（人·）50人/d 1.75 0.26 1.49 未预见量 以上用水量5% 5 0.75 4.25 总计 106.35 15.5 90.85 ②排水 本项目将新建污水处理站，用于新建医技楼与急救中心楼产生的废水。其中检验科废水设“芬顿+絮凝沉淀”工艺预处理系统，传染病房废水采用二氧化氯消毒的方式进行预处理，经预处理后废水与其他废水经化粪池处理后，排至新建污水处理站，经处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂。项目污水产排情况见表9及图2。 图2 拟建项目与急救中心楼综合水平衡图 单位：m3/d （2）供电：本项目用电采用一路10kv市电电源供电。 （3）供热及制冷 供热、制冷：各科室及办公室采用中央空调供热，为电加热；制冷也采用中央空调。 10、劳动定员及工作制度 新建项目医务人数约为250人，其中约170人来自医院内部调剂，80人为医院新增医务人员，年工作时间为365天。 11、施工组织计划 项目施工期为90天，时间段为2018年12月至2019年3月，施工期为三个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、现有项目污染情况 根据现场勘查，本项目建设在丹凤县医院现有建筑东南侧，项目废气、噪声和固废处理均依托于医院现有。现有医院由北往南依次建有门诊楼、住院楼以及住宅楼，污水处理站位于医院后院西南侧，生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂处理。 废水：医院现有污水处理站，处理规模为300m3/d。用以处理医院产生的医疗废水及生活污水。医疗废水中检验科废水及传染病房废水未经预处理过程就与生活污水排入化粪池处理，排至院内污水处理站，经处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂 废气：根据《丹凤县医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收》中的相关内容及结论，医院现有项目产生废气主要为污水处理站产生的臭气。污水处理站产生的臭气以H2S和NH3为主，在验收监测期间，厂界下风向无组织氨浓度范围为（0.12～0.22）mg/ m³，硫化氢浓度范围为（0.003～0.009）mg/ m³，符合《医疗机构水污染标准》（GB18466-2005）中表3标准限值要求。 噪声：根据《丹凤县医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收》中的相关内容，污水处理站内设备选用低噪声设备，主要产噪设备有风机、水泵，主要产噪设备设置有隔声房，安装了基础减震基座，污水处理站外部进行了绿化降噪。由陕西盛中建环境科技有限公司于2017年6月14日～6月22日，在医院正常运营状态下对医院声环境质量检测结果知，该项目场界四周及周围敏感点昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象，声环境质量状况良好。 固废：医疗垃圾存放在专用暂存间，暂存间满足硬化和防渗要求；医疗废物交由商洛市商州区医疗废物处置中心进行每周两次的外运处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂；栅渣与污水处理站、化粪池污泥一同集中消毒后由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置。 环境管理和环境应急：医院设置有专门的环保人员，编制了《丹凤县人民医院安全防护规定》、《污水处理站工作人员职责》、《丹凤县人民医院污水处理应急预案》。编制有详细的《固体废物管理手册》，包括固体废物管理责任制体系，医疗废物管理制度，医疗废物处理流程，医疗废物泄露、扩散和意外事故应急处理预案，医疗废物管理规定，医疗废物暂存处管理制度，医疗废物处理人员安全防护制度及医疗废物培训计划。 2、现有项目生产中存在的主要环境问题 根据现场勘察和建设单位提供资料，丹凤县医院医疗废水中检验科及传染病房废水未经预处理，除此之外其他各环保设施在医院正常运行过程中均符合环保要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生态等）： 一、地理位置 丹凤县位于陕西东南部、秦岭东段南麓的商洛地区，处于33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，商丹盆地东部，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总面积2438平方公里，因县城南临丹江、北依凤冠山而得名。县城所在地龙驹寨距省会西安170公里，距离商洛市政府所在地商州50公里 本项目位于丹凤县北新街23号，项目北侧为县医院传染病区，项目南侧为丹江社区居民点，西侧为县医院大楼，东侧为丹凤县住房和城乡建设局，南侧500m处为丹江。项目地理位置详见附图1，四邻关系见图1。 二、地形、地貌 丹凤全境，山岭连绵，河谷纵横，为"九山、半水、半分田"的土石山区。山有秦岭三条支脉:北部蟒岭、中部流岭、南部鹘岭，简称"三岭"。河有丹江及其三条主要支流:银花河、武关河与老君河。简称"一江三河"。"三岭"与"一江三河"，岭谷相间，互相交织，大致呈"掌状"地貌。丹凤县地势，西北较高，东南偏低，自西北向东南倾斜，北部玉皇顶(海拔2057.9米)与南部雷家洞(海拔412米)最大相对高差1645.9米。 三、气候、气象 丹凤处于亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，平均气温约13.80℃，元月最冷，平均气温1.2℃;7月份最热，平均气温25.6℃，年较差24.6℃。年平均最低气温9.1℃，极端最低气温零下13.4℃(1967年1月16日);年平均最高气温19.5℃，极端最高气温为40.8℃(1966年6月20、21日)，是商洛地区最高极值。降雨量687.40cm，无霜期217天。年平均日照时数为2056小时，年总辐射量122.79千卡/平方厘米。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。 四、水文 丹凤县大的地表水有丹江、银花河、武关河、老君河四条大河，该项目位于丹江北岸。 发源地有北西两个源头，北源处于商州和蓝田分界处的秦岭南坡，向东南流入黑龙峪，经铁炉子至黑空口；西源处于牧护关的秦岭南麓，向东南流经郭家店，秦岭铺至黑龙口与北源回合，大致成东南流向，经商周、丹凤、商南于商南汪家店乡月亮湾出陕境，又流经河南、湖北省于丹江口注入汉江，全场443公里，总流域面积约13.812平方公里，丹江在丹凤境内、西至棣花之巩家河，东至竹林关之雷家洞，总长87.5公里，流域面积2322.51平方公里。多年产水量4.6亿立方米，过境流量7.1亿立方米。丹江两岸阶地发育，河床比降小，1958年实测最大洪峰流量为1760立方米/秒，最小流量为0.039立方米/秒（1962年）。 本项目位于丹凤县县城北新街23号，项目污水经院内污水处理站处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂。 五、生态环境现状 项目所在地属于丹凤县内，已逐步城镇化、单一化和工业化，原有的植被资源已被城镇、工厂等设施所代替。项目周围植被主要以人工植被为主，乔木主要是人工种植的杨树、洋槐、泡桐以及其他风景树等。 评价区内动物以家畜为主，野生动物极少。评价区内无国家保护的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 本次大气常规因子引用陕西盛中建环境科技有限公司于2017年6月14日～2017年6月20日在丹江村和丹凤县政府的所在地的环境空气监测数据，丹凤县政府位于项目西北侧约100m处，丹江村位于项目南侧约150m处，满足引用数据要求。监测布点图见附图3。 具体数据见表10。 表10 环境空气质量监测结果统计表 单位：μg/m3 监测点位 监测日期 SO2 NO2 PM10 1小时平均值 24小时平均值 1小时平均值 24小时平均值 24小时平均值 丹江村 2017.6.14 11~20 14 18~29 23 59 2017.6.15 15~ 3 19 33~41 32 44 2017.6.16 10~18 12 24~33 26 41 2017.6.17 14~24 20 32~40 34 53 2017.6.18 17~24 20 28~40 29 61 2017.6.19 14~22 15 29~39 30 64 2017.6.20 9~17 10 23~31 24 58 超标率% 0 0 0 0 0 最大浓度占标率% 4.8 13.33 20.5 42.5 42 二级标准 500 150 200 80 150 丹凤县政府 2017.6.14 12~21 15 23~33 25 61 2017.6.15 14~20 17 28~38 29 42 2017.6.16 10~17 13 25~35 28 48 2017.6.17 15~24 19 33~43 34 51 2017.6.18 18~24 20 30~42 33 62 2017.6.19 14~20 16 34~44 35 68 2017.6.20 11~16 12 28~36 29 53 超标率% 0 0 0 0 0 最大浓度占标率 4.8 13.33 22 43.75 45.33 二级标准 500 150 200 80 150 由表11监测结果分析可知，项目所在地环境空气质量监测项目中SO2、NO2、PM10均值浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，说明区域整体环境空气质量较好。 本次大气特征因子引用陕西盛中建环境科技有限公司于2017年6月14日～2017年6月15日在丹江村和丹凤县政府的所在地的环境空气监测数据，丹凤县政府位于项目西北侧约100m处，丹江村位于项目南侧约150m处，满足引用数据要求。监测布点图见附图3。 具体数据见表11。 表11 环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测日期 NH3 H2S 1小时平均值 1小时平均值 丹江村 2017.6.14 0.08~0.10 0.004~0.006 2017.6.15 0.05~0.07 0.004~0.006 超标率% 0 0 最大浓度占标率% 10 20 标准浓度 1.0 0.03 丹凤县政府 2017.6.14 0.05~0.07 0.002~0.004 2017.6.15 0.07~0.09 0.002~0.003 超标率% 0 0 最大浓度占标率% 9 13.33 标准浓度 1.0 0.03 由表11监测结果分析可知，项目所在地环境空气质量监测项目中NH3、H2S均值浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值中的要求，说明区域整体环境空气质量较好。 二、声环境 1、监测点的布设 为了查明项目附近环境噪声现状，按照环境影响评价技术导则的规定，在场界四周各设1个噪声监测点，以及综合楼西侧、丹凤县政府，陕西省丹凤中学各设1个监测点，对场界噪声现状进行监测。 噪声监测点布置见表12和附图3。 表12 噪声监测点位 点位编号 监测点名称 备注 1# 场界东侧外1m 厂界噪声 2# 场界北侧外1m 3# 场界南侧外1m 4# 场界西侧外1m 5# 综合楼西侧 / 6# 丹凤县政府 7# 陕西省丹凤中学 2、监测方法 项目委托陕西盛中建环境科技有限公司，于2017年6月20日、21日对本项目进行噪声监测，监测方法按GB/T14623-93《城市环境噪声测量方法》中有关规定进行。测量仪器为AWA6228-6型声级计，监测二天，昼、夜间各监测一次。 3、监测结果 表13 声环境质量监测结果 单位：dB（A） 序号 位置 6.20监测值 6.21标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东侧场界 48.1 40.4 47.1 42.3 2# 北侧场界 53.2 43.6 51.3 43.7 3# 南侧场界 50.0 42.4 51.1 41.9 4# 西侧场界 48.2 41.6 51.3 41.1 5# 综合楼西侧 47.1 39.0 47.1 40.2 6# 丹凤县政府 52.4 44.5 51.6 4.7 7# 陕西省丹凤中学 53.2 45.2 54.5 46.0 由监测结果可知，项目场界四周及周围敏感点昼、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，无超标现象，说明项目所在地声环境质量较好。 三、评价区污染源调查与评价 项目所在区域属于中心街，评价区域项目附近的污染源为生活污染源以及交通污染源。附近的主要单位有丹江村、西关村、丹凤县西街小学、胜桥苑、丹凤中学、白家塬、丹凤飞达职业技术学院、丹凤县江南医院、紫南苑、恒福佳苑、丹凤县中医医院等。排放的污染物主要为生活污水，污水通过经特定污水管道排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂。主要噪声污染源为中心街及紫阳宫路交通噪声。 根据现场调查，中心街位于项目北侧，距项目大楼最近距离仅10m左右，其交通噪声对该医院将产生一定的影响；紫阳宫路在该项目大楼东北约80m，其交通噪声对该医院影响较小。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查情况，项目周围无珍稀野生动植物分布、无重点文物以及风景名胜区等重点环境保护目标。主要环境保护目标见表14，场区周边四邻关系见图1。 表14 项目区主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 最近距离 规模 环境功能及保护级别 大气环境 丹江村 南侧 70m 3000人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中二级标准 西关村 西南 400m 3000人 丹凤县西街小学 西侧 560m 2100人 胜桥苑 东南 420m 800人 丹凤中学 东 200m 5400人 白家塬 西北 600m 5000人 丹凤飞达职业技术学院 南 350m 3000人 丹凤县江南医院 西南 720m 500人 紫南苑 南 5 0m 600人 恒福佳苑 东南 600m 800人 丹凤县中医医院 东 620m 1000人 声环境 丹凤中学 东侧 200m 5400人 《声环境质量标准》 GB3096-2008中的2类标准 丹江村 南侧 70m 3000人

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单中有关规定要求。 （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 （3）地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；医院污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值；备用发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891—2014）中限值；施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 （3）施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准； （4）医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理排放标准； （5）生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求；医疗垃圾及污水处理站产生的污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年36号）的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据项目排污情况，环评提出如下排污总量控制的建议指标，供环保部门参考。 项目医院污水经过处理后，通过污水管网，排入丹凤县污水处理厂。建议总量控制指标为：COD2.06t/a，NH3-N0.23t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 拟建项目的污染影响时段主要为施工期和运行期。 一、施工期工艺流程简述 拟建项目施工期主要内容为场地的平整、硬化，主体工程的建设。施工期主要影响为施工场地扬尘、施工机械废气、施工机械噪声、固废等。 施工期工艺流程及产污环节图见下图3。 图3 施工期工艺流程及产污环节图 根据项目进程，项目建设年限拟定于2018年12月至2019年3月，项目施工期为三个月。 本项目施工期不涉及基础、主体施工，建设方对大楼内部进行装修、设备安装、污水站的建设，该过程会产生装修噪声，装修废气，装修固废，污水站施工扬尘、噪声、建筑垃圾等。 项目主要为区域内居民等提供诊疗、治疗、卫生保健等方面的服务和生殖类疾病诊疗。工作过程分门诊和疾病诊疗两个过程，主要为：区域居民前来看病或参加卫生保健等，接受医务人员和护理人员的诊疗、治疗或保健服务，医生认为不需要留院治疗的，可以在门诊以后离院，医生认为需要留院治疗的，就被安排在病房接受进一步治疗，直到治愈离院或转院等；病人提供诊疗、住院等服务。运营期将会产生生活垃圾、医疗废物、医疗废水、设备噪声、污水站废气等。 营运期工艺流程简述 图4 运营期工作流程及产物环节图

主要污染工序： 一、施工期： 项目施工期为90天，施工人数约为50人，施工期可能造成的环境污染由施工期扬尘、废水、固体废物、噪声。 施工期污染因素分析： 1、大气污染 项目施工产生的扬尘和废气主要表现在：建筑材料搬运、装卸、堆放过程产生的扬尘，施工车辆造成的道路扬尘等属无组织排放。施工扬尘是施工作业中重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随施工季节、施工管理措施不同而变化。 2、废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和建筑施工废水。 ①施工期生活污水 施工期高峰期每日施工人员约50名，每人每天用水量按40L计，则用水量约为2m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为1.6m3/d，主要污染物为COD和氨氮。 ②建筑施工废水 施工单位购买商品混凝土，减少了泥浆废水的排放量，施工废水主要为砼养护废水和设备清洗、进出车辆冲洗废水，此部分废水所含SS浓度较高。 3、固体废物 施工期固体废物主要为施工过程产生的建筑垃圾、房屋装饰过程中产生的废包装物及施工人员生活垃圾。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料涂料废物）类。 施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.2kg计，施工高峰期施工人员约50人，则产生生活垃圾10kg/d。 4、噪声 项目施工机械设备及其噪声源强：经类比调查，项目施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表15。由表15可看出，施工机械对声环境影响最大的是结构施工阶段的电锯，噪声源强达103dB(A)。 表15 主要施工机械极其噪声源强 施工阶段 设备名称 声级dB(A) 距声源距离(m) 声源性质 土石方阶段 翻斗机 83～89 3 间歇性 推土机 90 5 装载机 86 5 挖掘机 85 5 基础施工阶段 钻孔式灌注桩机 81 15 静压式打桩机 80 15 吊 车 73 15 平地机 86 15 风 镐 98 1 空压机 92 3 结构施工阶段 吊 车 73 15 振捣棒 93 1 电 锯 103 1 装修阶段 吊 车 73 15 升降机 78 1 切割机 88 1 二、营运期： 1、废气 项目运营期废气主要为污水处理站废气。 本项目将新建污水处理站，用于处理新建医技楼及急救中心楼产生的废水。新污水处理站拟建于医院东南侧，为地埋式一体化污水处理站，污水处理设施运行过程中会产生少量的恶臭气体，臭味的主要产生部位主要在格栅、调节池、生物接触氧化池，主要成分为NH3、H2S等。 项目污水处理池采用地埋式，通过对废气进行除臭除味处理，将污水处理站产生废气统一收集后由活性炭吸附，并喷洒除臭剂，在附近种植吸臭绿色植物等措施，可减少废气对周围环境空气产生明显不利影响。 2、废水 项目运营期外排废水主要包括医疗废水与生活废水。 根据前文水平衡，项目废水产生量为90.85m³/d（33160.25m³/a），废水主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠杆菌群。 本项目污水处理采用“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”的处理工艺，其中检验科及传染病房废水需要进行预处理，检验科废水采用“芬顿+絮凝沉淀”的方式进行预处理，传染病房废水采用二氧化氯消毒法处理，经预处理废水与其他废水排入化粪池处理后，排入医院污水处理站，经处理达标后排入丹凤县污水处理厂。 本项目产生废水与原医院废水性质类似，经类比丹凤县医院于2015年2月，委托商洛市环境监测站编制的《丹凤县医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收》报告中废水污染物排放情况，该项目废水中主要污染物产生与排放量见下表。 表16 废水中主要污染物产生与排放量单位：m³/d 排放 主要污染物 废水量 (m³/a) COD BOD5 SS NH3-N 总余氯 粪大肠杆菌 产生 情况 产生浓度(mg/L) 295 167 259 15.32 低于监测限值 268000个/L 33160.25 产生量（t/a） 9.78 5.54 8.59 0.5 去除效率（%） 79 87 85 54 / 98 排放 情况 排放浓度(mg/L) 62 22.5 38.7 7.04 低于监测限值 4800个/L 排放量（t/a） 2.06 0.75 1.28 0.23 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中NH3-N排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准 250 100 60 25 / 5000 个/L 3、噪声 项目运营期噪声源主要为设备噪声。 设备噪声主要为污水处理站泵、风机、中央空调室外机组等机械噪声，项目噪声源强见表17。 表17 项目主要产噪设备噪声声级表 单位：dB（A） 序号 噪源 设备名称 噪声源声级 设备安装位置 治理措施 采取措施后 1 污水处 理站 风机、 水泵 70-90 地下和辅助 设施用房 选用低噪音设备，设备房密闭，安装基础减振基座，绿化降噪 60-70 2 地上一层 中央空调室外机组 80-95 地上一层 密闭、基础减振基座 70-85 项目风机、泵位于室内，经过基座减振、室内安装、建筑隔声等措施后，车间外噪声值可降低20dB（A）。 项目中央空调室外机组位于地上一层，经过密闭、基础减振基座等措施后，噪声值可降低10dB（A）。 4、固体废物 （1）生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者的生活垃圾。拟建项目门诊患者800人次/d，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·次计，门诊患者生活垃圾产生量为160kg/d；病房区200张病床，生活垃圾产生量按1.0kg/床·d，则病房区生活垃圾产生量为200kg/d。项目生活垃圾产生量为360kg/d（131.4t/a），生活垃圾分类收集后，由环卫部门每日清运至丹凤县生活垃圾填埋场处置。 （2）医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；包括检验后的血、尿、便污染的纱布、棉球；试管、导尿管、注射器等一次性医疗器材等，带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》医疗废物（编号HW01）。 根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人·次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，则门诊医疗废物产生量为40kg/d，病房医疗废物产生量为75kg/d，医疗废物产生量为115kg/d（41.98t/a），集中收集后，在院内消毒后，暂存于医院现有医疗废物暂存间，项目医疗废物暂存间设置于医院西侧，医疗废物每三日清运一次，由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处理。 （3）污水处理站、化粪池污泥及栅渣 根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥及栅渣含有病菌等物质也属于危险固废，名录编号为HW01。 根据建设单位提供资料，项目污水处理站污泥产生量为2.5t/a（含水率按80%计）。 化粪池污泥来自患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中规定，每人每日粪便量取为150g。项目化粪池污泥来自病人、陪护，最大人数约为1000人，经计算约为150kg/d（54.75t/a）（含水率按80%计）。 项目格栅渣产生量参考张日霞《城市污水处理厂进水量变化系数与格栅渣量调查分析》一文，栅渣量取值范围为0.03m3/103m3-0.07m3/103m3污水，研究结果基本在《给排水设计手册》（第5册）和《室外排水设计规范》中的推荐取值范围基本一致。因此，借鉴张日霞研究成果。经计算，本项目格栅渣产生量约为0.003m3-0.006m3/d，本次环评取最大值进行计算，则本项目格栅渣产生量约为0.006m3/d（2.19m3/a）。 环评要求：项目产生的栅渣与污水处理站、化粪池污泥一同集中消毒、处理、处置，使用化学消毒法进行污泥和栅渣的消毒，消毒剂为生石灰，投加生石灰充分搅拌均匀后保持接触30-60min。 污泥及栅渣产生量较少，及时清理。不会产生异味影响，处理后的污水处理站、化粪池污泥由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处理。 （4）废包装物 项目药品及器材废包装材料每天产生量约5kg/d，年产生量1.825t/a，集中收集后由废旧资源回收部门回收利用。 5、外环境的影响 本项目外环境的影响主要来自于中心街和紫阳宫路的交通噪声，同时调查项目周围大气对本项目的影响。 三、本项目建成后污染物排放“三本账”统计 本项目实施后，污染物排放变化情况见表18。 项目位于丹凤县医院东南侧，项目建成运营后配备医务人员约250人（新增医务人员约为80人）新增建筑面积16800m2，现有工程污染物排放量参考《丹凤县医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收》报告以及建设单位提供的相关资料。 表18 新建项目运行后污染物排放“三本账” 污染物 现有工程 拟建工程 总体工程 已建工程排放量 预测排放浓度 产生量 自身削减量 预测排放量 “以新带老”削减量 预测排放总量 增减量 废水 263.72 -- 90.85 0 90.85 35.14 319.43 +55.71 COD 2.9 62 9.78 7.72 2.06 0.002 4.96 +2.06 氨氮 0.84 7.04 0.5 0.27 0.23 0.0002 1.07 +0.23 生活垃圾 160.6 -- 131.4 131.4 0 0 0 0 医疗垃圾 11 -- 41.98 41.98 0 0 0 0 污水站污泥 28.3 -- 2.5 2.5 0 0 0 0 注：计量单位：废水排放量-立方米/天；工业固体废物排放量-吨/年；水污染物排放量-吨/年。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站废气 | NH3 H2S | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 废水 | 废水量 | 33160.25m3/a | 33160.25m3/a |
|  |  | COD | 295mg/L，9.78t/a | 62mg/L，2.06t/a |
|  |  | BOD5 | 167mg/L，5.54t/a | 22.5mg/L，0.75t/a |
|  |  | NH3-N | 15.32mg/L，0.5t/a | 7.04mg/L，0.23t/a |
|  |  | SS | 259mg/L，8.59t/a | 38.7mg/L，1.28t/a |
|  |  | 类大肠菌群 | >268000个/L | 4800个/L |
|  |  | 总余氯 | 低于监测限制 | 低于监测限制 |
| 固 体 废 物 | 门诊及病房 | 生活垃圾 | 131.4t/a | 131.4t/a |
|  |  | 医疗废物 | 41.98t/a | 41.98t/a |
|  |  | 废包装物 | 1.825t/a | 1.825t/a |
|  | 污水处理站 | 污水处理污泥 | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  |  | 化粪池污泥 | 60.23t/a | 60.23t/a |
|  |  | 格栅渣 | 2.19m3/a | 2.19m3/a |
| 噪 声 | 场内设备包括：风机、水泵、中央空调室外机组等，噪声源强在70-95dB（A）,经密闭、减振处理后可降低10dB（A）； |
| 主要生态环境： 项目所在地属于丹凤县内，已逐步城镇化、单一化和工业化，原有的植被资源已被城镇、工厂等设施所代替。项目周围植被主要以人工植被为主，乔木主要是人工种植的杨树、洋槐、泡桐以及其他风景树等。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目占地面积1500m2，建成后建筑面积约为16800m2，根据业主提供资料，项目实施交叉作业，总工期约3个月（90天），最大施工人数按50人/天。施工期间的环境污染因素主要为废水、扬尘、固废、噪声等。 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 ①扬尘来源 项目施工产生的扬尘和废气主要表现在：建筑材料搬运、装卸、堆放过程产生的扬尘，施工车辆造成的道路扬尘等属无组织排放。施工扬尘是施工作业中重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随施工季节、施工管理措施不同而变化。 ②扬尘影响分析 项目在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，项目施工和汽车运输过程的扬尘，都会给周围空气以及医院现有建筑带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染较为明显。 1）施工过程扬尘污染 a、在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，会引起各种呼吸道疾病； b、扬尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，不仅严重威胁施工人员的身体健康，也影响医院医护人员及病人的身体健康 c、扬尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会影响景观。 施工产生的扬尘主 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘较为严重。通常情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 环评要求：a、可以通过采取限速行驶及保持潮湿清洁的路面等措施后，减少汽车扬尘对环境的影响； b、项目施工期间应严格执行陕西省关于控制施工工地扬尘的环境保护管理办法，有效地遏制施工扬尘的生成； c、通过采取施工道路硬化与管理、项目边界设置围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、定期喷洒水雾等措施后，减少风力起尘对环境的影响较小。 （2）施工机械废气影响分析 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械运行排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断排放，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。同时要求所采用的机械设备若燃用柴油，其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过GB20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法》排放限值。由于施工现场汽车尾气呈非连续性面源排放，且车辆排气管高度较低，尾气扩散范围不大，对周边环境影响较小。 （3）建筑室内装修环境影响分析 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。 本项目装修期间将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。油漆废气挥发时间主要集中在装修阶段；有机溶剂废气在室内累积并向室外弥散，将对医院室内环境空气产生一定的影响，对外环境影响较小。 由于装修持续时间较短，且间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、水环境影响分析 施工期废水来自：施工人员排放生活污水；施工机械机修以及工作时油污跑、冒、滴、漏产生的含油污水；混凝土搅拌产生的施工废水；施工机械清洗用水等。混凝土养护用水，砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量很少。混凝土的养护废水，混凝土养护用水量较少，蒸发、吸收快，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会产生地面径流进入地表水体，对环境影响较小。施工期生活污水产生量约3.2m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。 施工期废水任意排放，必然会给周围环境造成影响。因此，必须加强施工场地的管理，施工废水和冲洗废水设置沉淀池沉淀后回用，禁止外排，生活污水建造临时化粪池，经处理后由附近村民定期清掏还田，对环境影响较小。 通过以上措施后，施工期产生废水对外界环境影响较小。 3、固体废物影响分析 施工期固体废物主要来自建筑垃圾、装修垃圾和施工人员少量的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾的种类主要为：石头、瓦块、砂石、泥土、水泥料渣等无机混合物。项目总建筑面积16800m2，施工期产生的建筑垃圾约367t。建筑垃圾由车辆统一运往商洛市建筑垃圾填埋场。 （2）装修材料垃圾 施工及装修过程中废弃的包装材料、包装桶等，分类收集交供应厂家回收利用。对于盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理，严禁露天堆放，避免随雨水外溢造成水体污染事故 （3）生活垃圾 来源于施工人员生活过程中产生的废弃物，施工人员平均每人排放生活垃圾约1kg/d，施工期最大施工人数按50人计算，生活垃圾产生量约50kg/d，统一收集后，交由环卫部门处置。 通过采取以上措施，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）主要施工机械设备及其噪声源强 经类比调查，项目施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表19。由表19可看出，施工机械对声环境影响最大的是结构施工阶段的电锯，噪声源强达103dB(A)。 表19 主要施工机械极其噪声源强 施工阶段 设备名称 声级dB(A) 距声源距离(m) 声源性质 土石方阶段 翻斗机 83～89 3 间歇性 推土机 90 5 装载机 86 5 挖掘机 85 5 基础施工阶段 钻孔式灌注桩机 81 15 静压式打桩机 80 15 吊 车 73 15 平地机 86 15 风 镐 98 1 空压机 92 3 结构施工阶段 吊 车 73 15 振捣棒 93 1 电 锯 103 1 装修阶段 吊 车 73 15 升降机 78 1 切割机 88 1 （2）施工噪声预测 施工机械中除各种压路机、运输车辆外，其它施工机械一般可视为固定声源。因此可将施工机械噪声作为点声源处理。 在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： L2=L1-20lg（r2/r1） （r2＞r1） 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，各种建筑施工机械满足国家标准的距离列于表20。 由表20可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，采用钻孔式灌注桩机或静压式打桩机时，昼间10m外即可达标；其它影响较大的噪声源推土机、电锯、切割机等昼间最大影响范围45m内，夜间280m内。 结合预测计算结果和类比监测调查，施工场界昼间噪声值一般能够达标，但部分施工机械运行时，如打桩机、电锯等产生的噪声将会导致土石方阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。 表20 施工机械噪声要满足国家标准需要的防护距离 设备名称 声级 dB(A) 评价标准dB (A) 最大超标范围(m) 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 翻斗机 83～89 75 55 15 150 推土机 90 29 281 装载机 86 18 178 挖掘机 85 16 160 钻孔式灌注桩机 81 10 / 静压式打桩机 80 10 / 吊 车 73 4 / 平地机 86 17 / 风 镐 98 5 / 空压机 92 7 / 吊 车 73 22 120 振捣棒 93 56 80 电 锯 103 45 252 吊 车 73 38 120 升降机 78 5 15 切割机 88 15 45 （3）施工噪声防治措施 施工噪声将会对周围声环境产生一定的影响，但是施工噪声对周围声环境的影响会随着施工期的结束而消失。环评要求：施工过程中施工单位应接受环境保护行政主管部门的监督管理，主动协调好与居民点的关系，要对受施工干扰的单位和居民提前提前予以通知，对敢为和居民的环境投诉、要及时解决。针对施工期噪声影响，拟采取以下污染防治措施： a、设备噪声污染防治措施尽量采用低噪声设备，加强检修和维护。 b、合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工，持续作业，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，夜间（22:00-次日6:00）施工须办理夜间施工许可证，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间。因特殊需要必须连续作业进行夜间施工的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明，经环保部门批准并公告居民后方可实施。 c、合理布局施工现场将高噪声设备尽量布置在远离敏感区的位置上。 d、降低人为噪声机械设备、支架等在装卸过程中应尽量避免碰撞，以减少噪声的产生。采取以上措施后，施工噪声对周围环境影响较小。施工期噪声影响是短暂的，施工期结束后施工噪声也随之结束。 通过采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 本项目运营后会产生的废水、废气、噪声和固体废物等，将对环境产生一定的影响，现分别评述如下： 1、地表水环境影响分析 （1）污水产生情况 项目运营期外排废水主要包括：检验科废水,传染病废水,普通病房废水，包括医护、家属的冲厕、盥洗等过程产生的废水以及手术医疗科室产生的废水,门诊废水,洗衣房废水及未预见排水。总计90.85m3/d，33160.25m3/a。其中检验科废水及传染病房废水须经预处理，检验科废水设“芬顿+絮凝沉淀”工艺预处理系统，传染病房废水采用二氧化氯消毒处理，经预处理后废水及其他废水经化粪池处理后，排至院内新建污水处理站，经处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂。废水中主要污染物为COD、氨氮、粪大肠杆菌群、SS及有机物等。 （2）污水处理站工艺 根据建设单位提供资料，医院现有污水处理站处理工艺采用“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”进行处理，故新建污水处理站也采用相同工艺。 图5 污水处理站工艺流程图 工艺说明：污水在进入污水处理池后，首先经过格栅井，截留较大的悬浮物或漂浮物，如纤维、毛发、塑料制品，以减轻后续处理构筑物的处理负荷，达到保护水泵、防止管道堵塞的作用。之后经过调节池，调节水质水量，使之达到均衡，同时也对污水进行初步沉降和分离，为后续工序提供有利条件。污水经调节池处理后，经过缺氧池，缺氧池中配有搅拌机，再加上相应药物，可以去除污水中总磷总氮，同时去除部分BOD5；沉淀一定时间后排入消毒池，污水在消毒池中经过处理后，可以去除污水中各种有害微生物、传染病病毒等。经上述处理后污水达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，通过市政管网排至丹凤县污水处理厂。 项目消毒采用二氧化氯消毒。二氧化氯（ClO2）杀菌消毒剂被世界卫生组织（WHO）确认为一种高效强力广谱杀菌剂。二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒等。其对微生物的杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，可有效地使氧化细胞内含琉基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。能有效的破坏酚、硫化物、氰化物等有害物质。二氧化氯发生器使用原料为次氯酸钠，制得的二氧化氯经出料管道进入接触消毒池中。 二氧化氯消毒效果较好，投放方便，对水质要求不高，运行费用低，二氧化氯发生器在经济性和技术先进性都较有优势。 本项目产生废水与原医院废水性质类似，经类比丹凤于2015年2月，委托商洛市环境监测站编制的《丹凤县医院住院大楼建设项目竣工环境保护验收》报告中废水污染物排放情况，该项目废水中主要污染物产生与排放量见下表。该结果满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。 表21 废水中主要污染物产生与排放量单位：m³/d 排放 主要污染物 废水量 (m³/a) COD BOD5 SS NH3-N 总余氯 粪大肠杆菌 产生 情况 产生浓度 (mg/L) 295 167 259 15.32 低于监测限值 268000个/L 33160.25 产生量（t/a） 9.78 5.54 8.59 0.5 去除效率（%） 79 87 85 54 / 98 排放 情况 排放浓度(mg/L) 62 22.5 38.7 7.04 低于监测限值 4800个/L 排放量（t/a） 2.06 0.75 1.28 0.23 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中NH3-N排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准 250 100 60 25 / 5000 个/L 根据上表可知污水站出水水质监测结果可知满足排放标准要求。根据商洛市市政管网规划，该区域废水属丹凤县污水处理厂收水范围，该公司主要处理生活污水，该污水处理厂已完成提标改造，提标改造后设计总处理规模为10000m3/d，设计进水为COD≤300mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、粪大肠杆菌群≤1×105MPN/L。项目废水排放水质满足排入污水处理厂处理废水的接管标准。因此本项目污水经院内污水处理站处理后达到市政管网排入丹凤县污水处理厂的处理方案是可行的。 项目产生的污水经处理后经市政污水管网进入丹凤县污水处理厂进行处理达标排放，对周围地表水环境影响小。 （2）污水处理站规模 根据前文平衡可知，拟建医技楼运营后产生废水约为90.85m3/d，参考《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）中的要求及建设单位要求，环评建议新建污水处理站处理规模为200m3/d。 2、环境空气影响分析 本项目产生废气主要为污水处理站废气。新建污水处理站拟建于医院东南侧，运行过程中会产生恶臭气体，产生部位主要在格栅、调节池、生物接触氧化池，通过加盖板密闭对废气进行除臭除味处理，以及在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂，对环境影响不大。依据《医院污水处理处理工程规范》（HJ2029-2013），污水站与病房等建筑物之间应设绿化保护带或隔离带，以减少恶臭气体及噪声的环境影响。环评建议对污水站恶臭气体实行定期与不定期监测，发现异常及时采取补救措施。建设单位还应及时喷洒除臭剂，确保其处理效果，不会对周围环境空气产生明显不利影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为医疗设备、污水站泵噪声以及中央空调室外机组噪声。 污水站噪声预测如下： （1）预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①室外声源 采用衰减公式为： 式中：—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； —声源的声压级，dB(A)； —预测点距离噪声源的距离，m； —参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 a.计算声源距内墙面1m处的声压级 式中：—第个噪声源中心至内墙1m处的声压级，dB(A)； —第个噪声源的声压级，dB(A)； —第个噪声源到墙1m处的距离，m； —噪声源个数； —所有噪声源至内墙1处的总声压级，dB(A)； —指向性因子； —房间常数； b.根据室内墙声压级、墙结构隔声量、墙的面积计算在预测点的声压级: 式中：—第个声源在第个受声点处的声压级，dB(A)； —第个受声点到与第声源之间的外墙1m处的距离，m； —第个受声点与第个声源之间的墙结构的透声面积，m2； 、—分别为透声墙的短边和长边，m； —围护结构的隔声量，（的大小与墙壁的材料、结构、密度以及噪声的频率有关，一般取平均隔声量15～25dB(A)）。本项目主要声源位于地下设备间，锅炉房也采取隔声门窗等措施，平均隔声量为20dB(A)。 c.合成声压级采用公式为： 式中：—个噪声源在第个预测点产生的总声压级，dB(A)； —第个噪声源在第个预测点产生的声压级，dB(A)。 （2）声环境影响预测结果与评价 项目建成后，昼间和夜间噪声影响贡献值见表22和预测值见表23。 表22 项目噪声贡献值 单位：dB（A） 序号 设备名称 采取措施后噪声值 距离场界距离/距离衰减后噪声值 东 南 西 北 1 泵 70 10m 50 20m 44 100m 30 45m 36.94 场界贡献值 / 50 / 44 / 30 / 36.94 表23 项目噪声预测值 单位：dB(A) 预测点 现状值 贡献值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#北场界 52.7 40.0 36.94 36.94 52.81 49.43 2#西场界 49.9 42.8 30 30 49.94 43.02 3#南场界 50.2 44.0 44 44 51.13 47.01 4#东场界 50.0 42.0 50 50 53.01 50.12 由预测结果可知，院内污水站正常运营后，医院厂界均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 主要医疗设备位于医技楼内部，且设备运行均无较大噪声产生，通过建筑隔声，楼内医疗设备运行对周围环境影响不大。 针对中央空调配备室外机组噪声源，环评建议中央空调机房面及吊顶做吸声处理，机房门窗使用隔声门窗，空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器，机房内管路进行悬空处理，安装阻尼弹簧吊架减振器，进出水管安装单球式双球橡胶软接头。类比同类设备噪声，其设备声源值在70～95dB（A）之间。经过基座减振、等措施后，噪声值可降低约10dB（A）～20dB（A）左右，项目厂界中，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，生产区及科研办公区周边各敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 从环保角度考虑，本项目还需采取有效的措施，最大量的减少噪声及振动对周围声环境的影响，建议企业做到以下几点： ①建设单位应积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，对设备配套的风机安装减振隔声垫，风机进出风口尽量采用软连接，以减少噪声； ②设备布置房间内，加强设备及噪声防治措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。 ③加强日常管理，员工提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。 若严格按照上述治理措施，则项目实施后噪声对周围声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 固体废物采取分类收集、分散与集中处理相结合，减量化、资源化、无害化原则。 （1）医疗废物 项目医疗废物产生量为41.98t/d。医疗废物包括各种检查后，被污染的纱布、棉球；试管、注射器等一次性医疗器材等，属于《国家危险废物名录》医疗废物（编号HW01），项目医疗废物集中收集后，依托医院现有医疗废物暂存间暂存，交由商洛市商州区医疗废物处置中心进行处理。 根据现场勘查，医院现有医疗废物暂存间处理占地面积约15m²，为彩钢板房结构，地面为水泥地面，可做到防风、防雨及防渗。医疗废物储存间外贴有明确的警示标志。现有医院编制有详细的医疗废物管理手册，包括有医疗废物管理责任体系；丹凤县医院医疗废物管理制度；丹凤县医院医疗废物处理流程；丹凤县人民医院医疗废物泄露、扩散和意外事故应急处理预案；丹凤县医院医疗废物泄露、扩散和意外事故应急处置流程；医疗废物管理规程；医疗废物暂存处管理制度；医疗废物处理人员安全防护制度；医疗废物培训计划；医疗废物分类名录。 医院现有医废管理制度完善，符合环保要求，且医院目前医疗废物产生量约为50.3kg/日，每三日清运一次，约占医废暂存间的20%，拟建项目医疗废物产生量约为100kg/日，约占医废暂存间的40%，故本项目产生的医疗废物可依托现有医疗废物暂存间处理，因此，严格按照医废管理制度执行即可。 （2）生活垃圾 生活垃圾分类收集后，由丹凤县环卫部门每日清运至生活垃圾填埋场处置。 （3）污水处理站、化粪池污泥及栅渣 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定，栅渣与污水处理站、化粪池污泥一同集中消毒、处理、处置，项目采用生石灰对污泥及栅渣进行消毒处理后由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置。 （4）废包装物 项目药品及器材废包装材料集中收集后由废旧资源回收部门回收利用。 在采取上述固体废物污染防治措施后，项目产生固废对环境影响小。 5、外环境对本项目的影响分析 （1）周边大气环境对项目的影响 拟建项目位于丹凤县北新街23号，周边以居住区和商铺为主，场界附近无工业污染源，根据现状监测结果，项目所在地环境空气监测项目中SO2、NO2、PM10的浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度限值，因此周边大气环境对项目影响较小。 （2）周边水环境对项目的影响 拟建项目用水来自市政管网，周边市政雨水及污水管网齐全，雨水和污水分别流入雨水、污水管网。本项目污水经院内新建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政管网，最终排入丹凤县污水处理厂。项目周边主要是居民，无工矿企业，因此周边环境不会对拟建项目造成水环境污染。 （3）周边声环境对项目的影响 项目场界西北侧距中心街10m，东侧有紫阳宫路。根据现场勘察及噪声现状监测结果，项目四周场界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，敏感点丹凤县政府、陕西省丹凤中学噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，无超标现象。因此中心街和紫阳宫路的车辆噪声对医院声环境影响较小。 但是为减轻周围噪声对项目的影响，本次环评建议建设单位在大楼主体西北侧、东北侧外设置安装密封效果好、中空双层玻璃隔音窗，在采取上述措施后，可使对室内噪声的隔声量达到15dB（A）：昼间室内噪声在55.8—39dB（A），夜间室内噪声41.4—30dB（A）以尽可能降低周围环境对项目造成的影响。 6、环境风险影响分析 （1）项目医疗废水事故排放风险分析 项目因污染物防治设施非正常使用，如：二氧化氯发生器或泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放外环境而引起的污染风险事故，发生的几率较大。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要大于达标排放。 因此，日常运行过程中应尽量避免出现事故排放，本评价要求院方加强污水处理站日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度。 事故应急措施：针对医疗废水事故排放所产生的风险，并参考《医院污水处理工程技术规范》，建议项目设计100m3事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因二氧化氯发生器或泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故。 （2）医疗固废风险分析 医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被，医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 为此，院方应同商洛市商州区医疗废物处置中心签定医疗垃圾处置合同，医疗垃圾交由该单位处置。在正常营运过程中，院方应注意应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集，针对不同类型的医疗废物进行分装、转运及处理，以避免医疗废物对环境的影响。 7、环境管理与监测计划 建设项目在施工期、营运期将对环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解工程在不同时期的环境影响，采取相应措施，消除不利因素，减轻污染，以实现预定的环保目标。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，项目在建设和生产同时，应借鉴本公司多年积累的生产与企业环境管理经验，建立符合生产实际的环境管理机构和各项规章制度，规范企业形象，提高员工环保意识，大力推行清洁生产、节能降耗、减污增效，走资源化、环境保护与社会经济协调发展的可持续道路。 7.1环境管理 7.1.1环境管理机构及职责 7.1.1.1机构的设置 由于运营期的环境管理内容有较大的差别，且两者的工作时限有临时性和长期性的区别，因此应分别设立单独的组织机构，且实际分阶段负责的方式，施工期结束后相应的管理结构即行撤销，运行期管理机构开始运作，根据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。 ①为了保证环境管理工作的有效性和公正性，应成了独立于施工部门的环境管理机构。施工期环境管理结构人员设置为：组长1人、环境空气监督员1人、噪声监督员1人、固体废弃物监督员1人。 ②运营期的环境管理是长期、负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。营运期环境管理结构人员设置为：组长1人、污水监督员1人、固体废物监督员1人、环境空气监督员1人、噪声监督员1人，合计5人。 7.1.1.2环境管理职责和权限 ①运营期 环境管理小组应贯彻执行各行环保政策、法规，并负环境管理体系的建立、修订和实施； 组长负责环境管理的日常运行，每月定期向环境管理代表汇报管理检查结果，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作； 环境监督员负责各自环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施、每周向组长汇报检查结果，并建立环保档案； 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 7.1.2环境管理计划 7.1.2.1 运营期 由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。 各阶段环境管理工作计划见表24。 表24 环境管理计划 阶段 环境管理主要任务内容 建设前 1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 2、编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境评价； 3、积极配合环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 4、针对项目生产特点，建立健全企业内部环境管理与监测制度； 5、委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保工程设计，编制环保专篇。 建设期 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； 3、建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； 4、监理施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； 5、监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； 6、认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。 运营期 1、正式运行前委托有资质环保单位编制环境保护验收监测报告，由环保行政主管部门对环保设施进行现场调查； 2、贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； 3、严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 4、申报排污许可证，监理环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； 5、完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 6、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 7、加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； 8、推行清洁生产，实现污染预防，减污增效； 9、参与编制企业风险事故应急预案； 10、负责编制企业年度环境保护管理计划。 管理工作重点 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度； 3、严格控制生产全过程废气、废水和噪声排放，保护环境。 7.1.2.2污染物排放管理 根据项目排放污染物种类、污染防治措施等，评价列出了本项目污染物排放及相应的环境管理要求清单如表25。 表25 项目污染物排放及相应管理要求清单 内容 类型 排放源 污染物 名称 产生浓度 及产生量 排放浓度 及排放量 环保措施 排放标准 大气污染物 污水处理站 NH3、 H2S 少量 少量 放置于地下，各构筑物加盖密闭，喷洒除臭剂，活性炭吸附，周围栽种绿植 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 水污染物 项目废水 COD 295mg/L 9.78t/a 62mg/L 2.06t/a 特殊废水先经预处理后，同普通废水一起经“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”，工艺处理后，通过市政污水管网排入丹凤县污水处理厂处理。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中NH3-N排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中二级标准 BOD5 167mg/L 5.54t/a 22.5mg/L 0.75t/a SS 259mg/L 8.59t/a 38.7mg/L 1.28t/a NH3-N 15.32mg/L 0.5t/a 7.04mg/L 0.23t/a 粪大肠杆菌群 2.68×105个/L 4800个/L 固体废物 综合 住院楼 生活 垃圾 131.4t/a 131.4t/a 生活垃圾统一收集后委托环卫部门每日清运至丹凤县生活垃圾处理厂处置；医疗废物，由专用收集桶收集，暂存医疗废物储存间，与消毒过的污泥一起交由商洛市商州区医疗废物处置中心处理 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定 医疗 废物 41.98t/a 41.98t/a 污水处理站 污泥 2.5t/a 2.5t/a 噪声 主要为污水处理站的各类泵机、风机等的机械噪声，噪声级约为70-90dB（A）；空调室外机组噪声级约为85-95dB（A） 放置于地下，隔声，减振； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 7.1.2.3环境监测计划 为了及时掌握项目建成后的污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 项目建成后污染源监测委托有资质单位承担，项目监测计划见表26。 表26 环境监测内容及计划 污染源类别 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 废水 污水总排口 PH 每日两次 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准。 COD、SS 每周一次 总余氯 每周两次 类大肠菌群 每月一次 废气 项目污水处理站下风向10m NH3、H2S 每季度一次 《医疗机构水污染物排放标准》表3中对污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度 噪声 厂界四周（昼夜） Leq（A） 每半年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 7.1.2.4排污口规划化管理 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。 7.1.2.4.1排污口规范管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②根据新建工程的特点，考虑将废气排放口作为规范化管理的重点； ③排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 7.1.2.4.2排污口立标管理要求 ①废气等污染物排放口，应按GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m； 排污口环境保护图形标志见图6所示。 图6 排污口环境保护图形标志 7.1.2.4.3排污口建档管理要求 ①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8、环保投资及竣工验收清单 本项目预计环保投资108万元，占总投资的2.1%，投资估算详见表27。 表27 建设项目环保投资估算 类别 污染治理项目 主要环保措施 数量 已有投资（万元） 新增投资（万元） 废水 医院污水 特殊废水经预处理后与普通废水采用“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”处理工艺，设计规模200m³/d 1套 200 100 固废 生活垃圾 垃圾桶、塑料袋 若干 3 3 医疗垃圾 医疗废物储存间、专用收集桶 1间 20万 / 污水处理站污泥 污泥压滤机取出污泥消毒后定期交由有资质单位处置 / 3 5 噪声 中央空调室外机组 放置于地下，密闭隔声、减振 若干 30 / 合计 292 108 项目环保设施清单见表28。 类型 环保处理设施名称 项目 处理规模 数量 验收标准 废水 特殊废水先进行预处理，采用“隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”处理工艺 医疗废水 200m³/d处理能力污水处理站 1套 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准 噪声 基座减振，密闭隔声，置于地下 噪声 / 若干 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 生活垃圾暂存间（防风、防雨、防晒、防渗漏） 生活垃圾 131.4t/a 若干 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 危废 医疗废物暂存间（防风、防雨、防晒、防渗漏） 医疗废物 41.98t/a 1间，15m² 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定 生石灰消毒 污水处理站污泥 2.5t/a / 表28 建设项目环保设施清单一览表

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站废气 | NH3 H2S | 喷洒除臭剂及活性炭吸附 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 医院废水 | COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群数 | “隔栅井+调节池+缺氧池+好氧池+缺氧池（二沉池）+中间池（中水池）+消毒池+回用池（出水池）+一二级过滤处理”处理工艺 | 达标排放 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 集中收集后由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂 |  |
|  | 栅渣与污泥 | 采用生石灰对污泥及栅渣进行消毒处理后由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置 |  |
|  | 废包装物 | 集中收集后由废旧资源回收部门回收利用 |  |
| 噪声 | 内部机械及设备噪声 | 机械室内放置，室外机设减振机座或减振处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 加强对项目废水、废气、固废等合理处置，确保本项目对区域生态环境的影响降到最小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 丹凤县医院医技综合楼位于商洛市丹凤县北新街23号。主要建筑为1栋15层医疗综合楼，设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、传染科、急诊医学科、检验科、麻醉科、皮肤科、影像科、病理科、全科医学科、结核病科、预防保健科等，病床拟设150张，建筑面积16800m2，占地面积约1500平方米。项目总投资估算为5040万，环保投资108万元。 2、产业政策及选址符合性 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（2011年本），本项目属于第一类“鼓励类”中第三十六项“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”，本项目属国家鼓励类项目。 根据丹凤县国土资源局颁发的《关于丹凤县医院医技综合楼建设用地预审的批复》可知，本块地符合龙驹寨街道办事处土地利用总体规划（见附件3），不存在违规规划。针对运营期可能受到外环境影响的问题，本次环评提出相应的环保措施，并进行了预测评价；项目认真落实本报告中提出的各项环保治理措施的情况下，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保环保设施正常运行，做到污染物达标排放；对项目环境质量现状进行监测，结果表明环境空气和噪声均满足环境质量标准。因此，本项目在环境保护方面选址可行。 3、环境质量现状 （1）环境空气：由监测结果分析可知，项目所在地环境空气质量监测项目中SO2、NO2、PM10均值浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，说明区域整体环境空气质量较好。 （2）声环境：根据监测结果可知，项目场界四周昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，敏感点丹凤县政府、陕西省丹凤中学的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明区域整体环境声质量较好。 4、施工期环境影响结论 （1）大气环境 项目在施工期间采取相应措施后，可减少对施工区域环境空气质量的不利影响。 （2）水环境 施工期人员的生活污水排入化粪池，对施工废水沉淀处理后作为现场洒水抑尘，该部分废水经收集池收集后循环使用，不外排。因此，施工期产生的污水对周围环境影响较小。 （3）噪声环境 项目在实施期间采取相应措施，保证施工噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。因此，项目施工期噪声对周围环境较小。 （4）固体废物 项目施工期生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置；危险废物须集中收集后交由有危险废物处理处置资质的单位处置，严谨露天排放，避免雨水外溢造成水体污染事故。 5、运营期环境影响结论 （1）大气环境影响分析：项目运行期间大气污染物主要为为污水处理站废气。项目污水处理采用地埋式，并加盖板密闭，通过对废气进行除臭除味处理，在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂及采用活性炭吸附，采取措施后，运营期废气达标排放，对周围环境空气质量影响小。 （2）水环境影响分析：本项目需新建污水处理站，用于处理新建医技楼及急救中心楼产生的废水，其中检验科废水设“芬顿+絮凝沉淀”工艺预处理系统，传染病房废水采用二氧化氯消毒处理，经预处理后废水及其他废水经化粪池处理后，排至院内污水处理站，经处理达到国家医院污水排放标准及当地环保部门排放指标后，排至市政污水管网，最终排入丹凤县污水处理厂，对周围地表水环境影响小。本项目不采用地下水，也不向地下注水和排水，污水全部经密闭管道及设施运输处理后排入市政管网，在做好污水处理站和医疗废物临时储存间地面渗漏措施的情况下，不会对地下水造成污染影响。 （3）噪声环境影响：根据声环境预测结果，项目四周厂界噪声级周围敏感点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，说明项目所在地声环境质量良好。 （4）固体废物环境影响分析：项目医疗废物由专人收集后在医疗废物暂存间储存，由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置；生活垃圾分类收集后，由丹凤县环卫部门每日清运并拉至丹凤县垃圾处理厂处置；污泥及栅渣进行消毒处理后由商洛市商州区医疗废物处置中心统一收集处置；废包装材料集中收集后由废旧资源回收部门回收利用；在采取上述固体废物污染防治措施后，项目产生固废对环境影响小。 （5）外环境对本项目的影响分析：周边大气、水污无大的污染源，污染治理配套设施齐全，不会对本项目造成影响。中心街，紫阳宫路交通噪声对本项目内部声环境会造成一定影响，环评建议建设单位在大楼主体墙壁外侧设置隔音板，同时对门窗的安装均采用中空双侧玻璃隔声门窗，在采取上述措施后，可使对室内噪声的隔声量达到20dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对本项目的噪声影响在可接受范围。 综上所述，《丹凤县医院医技综合楼项目》符合国家产业政策，项目符合规划要求，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项环保治理措施，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，从环境保护角度衡量是可行的。 二、建议： 加强环保设施的经常性维护，确保环保设施能正常使用及运行。 三、要求： 1、在项目施工期及营运期，应按本评价提出要求进行施工，落实环保投资，保证环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、装修时采取隔声降噪措施，同时加强管理，禁止大声喧哗。 3、医院附近设置禁鸣等警示牌，防止外界交通噪声干扰。 4、医疗废物收集设施要有明显的标志，医疗废物专用收集设施应落实到位，不能混合收集，并且密封保存防止医疗废物收集过程中出现撒漏等现象。 5、项目运行期洗衣房洗衣粉需使用无磷洗衣粉。

预审意见： （公章） 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人： 年 月 日

审批意见： （公章） 经办人： 年 月 日

# Text boxes

住院病人

普通病人

诊疗

不需住院

需住院

治愈离院

治疗

治愈离院或转院

医疗废物

医疗废水

医疗废水

医务人员

办公生活污水

污水站

污泥、恶臭

医疗废物

商洛市商州区医疗废物处置中心

市政污水管网

丹凤县污水处理厂