建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	22

3、环境质量状况	25

4、评价适用标准	31

5、建设项目工程分析	34

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	44

7、环境影响分析	45

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	66

9、结论与建议	67

1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3600吨喷涂铝型材建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市艾德佳铝型材有限公司 |
| 法人代表 | 彭立新 | 联系人 | 刘荣 |
| 通讯地址 | 湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧 |
| 联系电话 | 13974051648 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建改扩建R技改 | 行业类别及代码 | C3360金属制品表面处理及热处理加工 |
| 占地面积 （平方米） | 6800 | 建筑面积 （平方米） | 6800 |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 12.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2019年1月 |
| 地理坐标 | 东经113°9'7.36"、北纬28°47'16" |
| 工程内容及规模 一、项目由来 汨罗市艾德佳铝型材有限公司的年产5万吨铝型材挤压加工项目，2012年10月由中国航空规划建设发展有限公司完成了《汨罗市艾德佳铝型材有限公司铝型材挤压加工项目环境影响报告书》的编制，由岳阳市环保局于2012年10月31日以岳环评批[2012]122号文件核准批复同意建设（详见附件四）。批复内容为年挤压铝型材5万吨，年处理铝型材（氧化/电泳）2万吨，年处理铝型材（静电粉末喷涂）1万吨。本项目一期工程于2012年12月竣工，建成了挤压成型工段（加热挤压、风冷淬火、张力矫直、锯切定尺、人工时效）和氧化/电泳工段（机械预处理机组——硫酸直流氧化、镍盐电解着色）。由于资金问题，只建成并验收年挤压铝型材生产能力50000吨，年处理铝型材（氧化/电泳）2000吨，于2013年10月22日获得了岳阳市环保局对于年产5万吨铝型材挤压加工项目的验收批复（批文号：岳环管验[2013]11号）（详见附件五），并取得《排污许可证》（详见附件六）。 随着市场的日益扩大，消费者的需求增加以及企业资金积累和实际生产能力，本项目新增年处理铝型材（静电粉末喷涂）3600吨。生产规模发生重大变更。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。为此汨罗市艾德佳铝型材有限公司申请对本项目进行改扩建环评。 项目已经建设并验收了年挤压铝型材生产能力50000吨，年处理铝型材（氧化/电泳）2000吨。本项目新增年处理铝型材（静电粉末喷涂）3600吨，车间布局改造。 本项目占地面积为6800m2，建筑面积为6800m2。本项目总投资200万元，环保投资25万元，占总投资的12.5%。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“二十二、金属制品业，68金属制品表面处理及热处理加工”中的“其他”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （10）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （11）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （13）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）； （17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； （18）《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 三、建设内容及规模 项目名称：年产3600吨喷涂铝型材建设项目 建设单位：汨罗市艾德佳铝型材有限公司 建设地点：湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧 建设性质：改扩建，C3360金属制品表面处理及热处理加工 占地面积：6800m2 建筑面积：6800m2 项目投资：200万元，其中环保投资25万元 生产制度：提供食宿，二班倒制，每班生产8小时，年工作300d 建设内容：新增静电粉末喷涂生产线，车间布局改造 建设规模：年产3600吨喷涂铝型材 1、主要工程内容及规模 年产3600吨喷涂铝型材建设项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧现有厂区内，根据建设方提供的资料，本项目新增静电粉末喷涂生产线，改造车间布局。 本项目建设内容详见表1-1。本项目工程内容详见表1-2。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 生产功能 备注 主体工程 喷涂车间 一层，建筑面积3300m2 表面处理（静电粉末喷涂）生产加工 改造（车间重新划分，新增相应设备） 辅助工程 物资仓库 一层，建筑面积3500m2 用以堆放原料及成品 改造（车间重新划分） 环保工程 废气治理设施 VOCs 集气罩+UV光解+20m高排气筒排放 用以处理喷涂车间生产过程中产生的VOCs 新建 固废治理设施 危险废物 危废暂存间 危险废物暂存，由有资质的单位处理 新建 |

表1-2 本项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 占地面积（m2） 情况说明 主体工程 喷涂车间 3300 重新划分车间，安装生产设备 辅助 工程 物资仓库 3500 重新划分车间 办公楼 600 依托原项目 食堂及宿舍 / 依托龙舟铝业生活区用房 其他辅助用房 220 依托原项目 环保工程 生活污水 依托一期 工业废水 依托一期 粉尘 滤芯回收装置 VOCs 集气罩+喷淋塔+UV光解+20m高排气筒 废水处理污泥 依托一期 生活垃圾 依托一期 废矿物油 危废暂存间暂存，由有资质的单位处理 公用 工程 供电 工业园电网供给，依托一期 供水 自来水管供给，依托一期 供气 工业园天然气管网，汨罗市港华燃气开发有限公司，依托一期 2、产品方案 本项目主要产品如表1-3所示。 表1-3 产品清单 产品名称 产量（t/a） 产品规格 表面喷涂铝型材 3600 依据客户要求制作 3、生产定员与工作制度 项目职工总人数原定300人，根据实际生产情况以及机器自动化提高，现裁减为28人，均就近招募，提供伙食、住宿，8小时一班，两班倒，年工作300d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-4，新增静电喷涂主要设备见表1-5。 表1-4 本项目主要原辅材料表 序号 项目名称 单位 年耗量 来源 备注 1 挤压铝型材 t 3437.33 一期挤压工段提供 / 2 无铬皮膜剂 t 7.2 外购 新增，用于生产 3 树脂粉末 t 154.8 外购 新增，用于生产 4 无磷脱脂剂 t 3.6 外购 新增，用于生产 5 无磷碱助剂 t 3.6 外购 新增，用于生产 6 脱氧剂 t 10.8 外购 新增，用于生产 7 转印纸 t 5 外购 / 8 水 m3 1500 自来水厂 / 9 电 万Kw.h 45 当地供电 / 10 天然气 万m3 3 工业园天然气管网，汨罗市港华燃气开发有限公司 / 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 无铬皮膜剂：主要成分为钛锆盐12%，螯合剂2%，氧化物13%，缓冲剂5%，缓蚀剂1%，表面活性剂0.5%。无色至淡黄色透明液体，具弱酸味。用于铝及铝合金钝化。无铬皮膜剂通过在铝等金属表面生成致密氧化物保护层，保护金属制品不被腐蚀，达到延长其使用寿命的效果。 树脂粉末：纯聚脂树脂，为白色粉末，弱碱性，熔点95℃，微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂，固化条件为200℃/15min，300度以上高温时可能分解为氮氧化合物、氰化氢、醛类、氨、一氧化碳、二氧化碳，并伴有烟雾。软化点较高，是性能优良的合成材料，与固化剂混合后形成体型结构的热固性树脂，具有良好的附着力，耐化学腐蚀性，耐热性及优异的电绝缘性（介电常数4.5-4.8）。同时其制品具有收缩率小（热膨胀系数60×10-6）、吸水性低等特性。 无磷脱脂剂：组成成分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、助剂。不含磷、不含重金属、无COD污染。水白色或浅色液体，用于工业清洗除油脱脂，以表面活性剂为主体，利用表面活性剂对油污的乳化、分散特性，辅以无机助剂增加清洗能力、有机助剂配位体等调节清洗性能，形成的水基脱脂剂具有很高的脱脂效率。该脱脂剂是弱碱性对金属锌件的腐蚀小，同时不含磷因而不会造成江湖自然水的富营养化。 无磷碱助剂：组成成分为碳酸钠、无机盐、表面活性剂等，不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，不含磷、不含重金属、无COD污染。白色或浅色液体，碱性。用于工业清洗除油脱脂。 脱氧剂：组成成分为柠檬酸3%，酸助剂20%，添加剂8%，表面活性剂5%，消泡剂3%。无色液体，不燃，主要作用是去除氧化皮膜。 转印纸：用特殊的热转印色墨把各种图案印刷在特殊的一种纸上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上。这种特殊的在热转印工艺中的纸张就叫做热转印纸。转移印花是指经转印纸将染料转移到金属制品上的一种印花工艺。它是根据一些分散染料的升华特性，选择在150℃~230℃升华的分散染料，将其与浆料混合制成“色墨”，再根据不同的设计图案要求，将“色墨”印刷到转移纸上（这是一种特制的纸，故称转移纸），然后将印有花纹图案的转移纸与金属制品密切接触，在控制一定的温度、压力和时间的情况下，经过扩散作用进入金属制品表面，从而达到着色的目的。 表1-5 静电粉末喷涂主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 扩建后设备情况 1 水分炉炉体 内空8000（L）×2300(W)×2300（H）mm 套 1 新增 加热装置 P=28万大卡，利雅路RS38 套 1 新增 2 固化炉炉体 内空49700（L）×700(W)×3050（H）mm 套 1 新增 加热装置 P=88万大卡，利雅路RS44*2台 套 1 新增 3 QXT-250悬挂输送机 160000（L）mm 套 1 新增 4 快速换色喷房 6000（L）×1960(W)×3200（H）mm 套 1 新增 5 HDR系列自动升降机 HDR5P 2000/6-X 台 2 新增 6 自动喷枪系统 AG-S600 套 10 新增 7 手动喷枪系统 MG-S600 套 1 新增 8 控制系统 分区独立控制 套 1 新增 9 木纹转印设备 / 台 1 新增 本项目新增静电喷涂车间的设备，调整车间布局。 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修正版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，交通较为便捷。 （2）供电、天然气：天然气、供电由工业园提供，电力、电讯系统均由园区统一接入。 （3）供水：本项目供水由自来水厂供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。初期雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管道汇入汨罗江，本项目的工业污水收集经车间污水处理系统处理后排入园区管网，通过污水管道进入工业园重金属污水处理厂。生活污水经隔油、化粪池处理达标后排入园区的污水管道，入汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。汨罗市艾德佳铝型材有限公司尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为渔业用水区执行Ⅲ类标准，对外环境影响很小。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为铝型材，主要生产设备如表1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 根据《湖南省环境保护厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号）中对园区的用地规划及功能分区，可知园区总体定位为以再生资源回收加工业、有色金属精深加工业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业，本项目为铝加工业，生产工艺为静电喷涂，不属于园区规划限制类提及的内容，符合园区的总体定位。 为加快铝工业结构调整，规范投资行为，促进行业持续协调健康发展和节能减排目标的实现，根据国家有关法律法规和产业政策，2012年国家发展改革委重新对《铝行业准入条件》进行修订，《铝行业准入条件》经修订后，仅对铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝提出了准入条件，未对铝加工项目提出要求，因此，本项目符合《铝行业准入条件》。 2、选址合理性分析 本项目选址于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧（现有厂区内，不新征地）。根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2013~2020年）》——土地利用规划图（详见附图七），本项目占地的类型为二类工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园的用地规划。同时，项目用地已取得国土证（详见附件六），根据国土证，用地类型为工业用地，本项目建设符合国土证土地使用类型。湖南汨罗循环经济产业园的产业规划是以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目为铝加工业，不处于工企业限制区，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园区的规划要求。建设项目排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，总占地面积6800m2。喷涂车间位于厂区西部，喷涂车间旁边为仓库。喷涂车间生产设备按工艺流程摆放，高噪声设备尽可能远离环境敏感点。本项目布置一根20m高排气筒，位于和喷涂车间北侧；一般固废储存间位于仓库东部。一期工程平面布局不变，整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。 企业相容性分析 与本项目距离最近的企业为东侧的中国农业机械有限公司，中国农业机械有限公司是一家生产龙舟收割机系列、龙舟旋耕机系列与滨湖柴油机系列产品的农业机械加工企业，主要污染物为粉尘和噪声，已采取相应的环保措施治理后达标排放，故其对本项目影响较小。本项目对其的主要影响为运营期产生的粉尘、VOCs，但因其位于本项目的主导风向的侧风向，同时本项目会采取相应的环保措施处理后达标排放，且与中国农业机械有限公司之间有墙壁的阻挡，故本项目的废气对其影响较小。 故本项目与周边企业相容性较好。 5、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图8汨罗市生态保护红线图。 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），市水厂取水口上游1000米，下游200米为饮用水水源地一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口上游3000米，下游300米为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；其余为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域大气、地表水、地下水质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于金属加工项目，项目原材料大部分为外购，项目营运过程中消耗一定量的资源，湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，供水管网完善，总供水能力达40000m3/d。本项目用水1500t/a（5m3/d），占区域利用总量0.125‰。本项目用电45万Kw.h/a，用天然气3万m3/a相对区域利用总量较小。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 本项目属于金属加工项目，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。根据国土证明可知，本项目符合土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 汨罗市艾德佳铝型材有限公司位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧。本项目为改扩建项目，本项目新增静电喷涂生产线，车间布局改造，其他不变。改扩建前企业情况如下： 原项目工程内容 项目工程内容包括挤压车间和电泳/氧化车间以及相应的废水、废气治理设施等。 表1-6 原项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 占地面积（m2） 情况说明 主体工程 挤压车间 3150 挤压成型 电泳/氧化车间 2100 表面处理加工生产 喷涂车间 2000 无设备 辅助工程 物资仓库 4800 堆放原料、成品 办公楼 600 综合办公 食堂及宿舍 / 依托龙舟铝业生活区用房 其他辅助用房 220 门卫、配电室等 环保工程 生活污水 经化粪池处理后排入工业园污水管网 工业废水 经废水处理设施（调节池+沉淀池+过滤器+清水池）处理后排入工业园污水管网 燃烧废气 无组织排放 酸/碱雾气体 集气罩+吸收塔+20m高排气筒 废水处理污泥 永兴鑫裕环保镍业有限公司回收 生活垃圾 外运交由环卫部门及时清理 公用工程 供电 工业园电网供给 供水 自来水管供给 供气 工业园天然气管网，汨罗市港华燃气开发有限公司 2、原项目产品清单 表1-7 产品清单 产品名称 产量（t/a） 产品规格 挤压铝型材 50000 根据客户要求制作 电泳铝型材 2000 根据客户要求制作 3、原项目原辅材料 表1-4 原项目原辅材料消耗情况一览表 序号 项目名称 单位 年耗量 来源 备注 1 铝棒 t 50614 上海外购 合金牌号：6063 2 硫酸 t 500 外购 硫酸浓度98% 3 硝酸 t 10 外购 硝酸浓度63% 4 片碱 t 120 外购 NaOH浓度98% 5 碱蚀剂 t 40 外购 AL-013 6 着色液 t 16 外购 主要成分：NiSO4 7 电泳漆 t 240 外购 主要成分：丙烯酸树脂 8 溶剂 t 60 外购 电泳漆配套醇醚类 9 异丙醇 t 10 外购 / 10 乙二醇丁醚 t 10 外购 / 11 水 m3 47118 自来水厂 / 12 电 万Kw.h 4600 当地供电 / 13 天然气 万m3 410 工业园天然气管网，汨罗市港华燃气开发有限公司 / 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 铝棒的化学成分： 牌号 Si Fe Cu Mg Mn Zn Ti Cr 6063 0.35-0.43 ≤0.20 ≤0.05 0.5-0.57 0.03 0.03 0.03 0.05 铝棒的棒径公差、弯曲度： 铸锭直径（mm） 直径允许公差（mm） 弯曲度（mm/m） 最大允许弯曲度全长（mm） 端面切斜度（mm） 89 ±1.0 ≤1.5 —— ＜3 120 ±1.5 ≤2.5 —— ＜4 152 ±2.0 ≤3.0 ≤15 ＜4.5 178 ±2.0 ≤3.0 ≤15 ＜4.5 226 ±2.0 ≤3.5 ≤18 ＜5.0 硫酸：硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。无色粘稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。硫酸的沸点及粘度较高，是因为其分子内部的氢键较强的缘故。由于硫酸的介电常数较高，因此它是电解质的良好溶剂，而作为非电解质的溶剂则不太理想。硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。 硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式为HNO3。熔点-42℃，沸点78℃，沸点120.5℃(68%)，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，严禁与还原剂接触。浓硝酸为淡黄色液体(溶有二氧化氮)，正常情况下为无色透明液体。有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。对于稀硝酸，一般我们认为浓稀之间的界线是6mol/L，市售普通试剂级硝酸浓度约为68%左右，而工业级浓硝酸浓度则为98%，通常发烟硝酸浓度约为98%。 片碱：片碱，化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，为基本化工原料，纯品为无色透明晶体，相对密度2.130。熔点318.4℃。沸点1390℃。市售烧碱有固态和液态两种：纯固体烧碱呈白色，有块装、片状、棒状、粒状，质脆；纯液体烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。 碱蚀剂：碱蚀剂其强烈的碱性，能引起灼烧等。建议用密闭容器储存，并远离酸性物质和食物，也应该尽量避免接触皮肤。常见的强碱有高浓度氢氧化钠溶液等。应用于铝合金的弱腐蚀工序，含有适量的碱性物质与缓蚀剂，腐蚀速度均匀，不会造成局部侵蚀。 着色液：主要成分为NiSO4，熔点31.5℃，相对密度(水=1):2.07，沸点840℃(无水)。商品多为六水物，有α—型和β—型两种变体，前者为蓝色四方结晶，后者为绿色单斜结晶。加热至103℃时失去六个结晶水。易溶于水，微溶于乙醇、甲醇，其水溶液呈酸性，微溶于酸、氨水，有毒。主要用于电镀工业，是电镀镍和化学镍的主要镍盐，也是金属镍离子的来源，能在电镀过程中，离解镍离子和硫酸根离子。 电泳漆：主要成分为丙烯酸树脂，分子式为(C3H4O2)n，丙烯酸树脂色浅、水白透明，沸点为126℃。涂膜性能优异，耐光、耐候性佳，耐热，耐过度烘烤、耐化学品性及耐腐蚀等性能都极好。 异丙醇：一种有机化合物，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA。常温常压下是一种无色有强烈气味的可燃液体，分子式为C3H8O，它是无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。熔点-88.5℃，沸点82.3℃，相对密度(水=1)： 0.79，相对蒸气密度(空气=1)：2.07，饱和蒸气压(kPa)：4.40(20℃)，燃烧热(kJ/mol)：1984.7，引燃温度399℃。异丙醇是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 乙二醇丁醚：化学式为C6H14O2，无色易燃液体，具有中等程度醚味。低毒，沸点171℃。相对密度0.9015。折射率1.4198。蒸气压(20℃)0.101kPa。闪点61.1℃。自燃点472℃。溶于20倍的水，溶于大多数有机溶剂及矿物油。与石油烃具有高的稀释比。主要用作硝酸纤维素、喷漆、快干漆、清漆、搪瓷和脱漆剂的溶剂。还可作纤维润湿剂、农药分散剂、树脂增塑剂、有机合成中间体。测定铁和钼的试剂。改进乳化性能和将矿物油溶解在皂液中的辅助溶剂。 4、原项目主要设备 表1-8 原项目主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 单位 数量 一 挤压成型生产设备 1 挤压机 1250吨 台 10 2 挤压机 600吨 台 10 3 铝棒加温炉 非标，燃气式 座 20 4 模具炉 / 台 10 5 冷床及其配套设备 配28寸成品锯，皮带输送式 套 10 6 时效炉 燃气式 座 10 7 氮化炉 RN-60-6K 60KW 台 4 8 行车 2+2T 台 8 9 冷却塔 100吨 台 4 10 冷却塔水泵 IS100-80-160 15KW 台 4 11 水泵 IS80-65-160B 7.5 台 16 二 氧化/电泳生产设备 1 上下料装置 / 套 4 2 处理槽 / 台 34 3 固化炉 非标，燃气式 台 4 4 氧化电源 DC22V22000A 台 8 5 着色电源 DC50V10000A 台 4 6 电泳电源 DC250V1000A 台 4 7 工艺吊车 / 台 24 8 氧化冷却系统 / 套 4 板式换热器 30m2 台 16 氧化液循环泵 150m3/h 台 16 9 着色冷却系统 / 套 4 板式换热器 10m2 台 4 着色液循环泵 120m3/h 台 4 10 电泳冷却系统 / 套 4 板式换热器 10m2 台 14 电泳液循环泵 150m3/h 台 4 11 槽液过滤器 / 台 36 12 镍回收及除Na+、K+、Al3+设备 / 套 4 13 漆回收和精制设备 / 套 4 14 硫酸贮槽 15m3 台 4 15 药品配置添加槽 1.5m3 台 8 16 碱气收集处理设备 / 套 4 17 酸气收集净化设备 / 套 4 18 冷冻系统设备 / 套 1 冷冻机 30HP 台 2 冷却塔 160m3/h 台 2 循环泵 160m3/h 台 2 19 纯水设备 15m3/h 套 1 20 标识设备激光喷码机 / 台 4 21 覆膜机 / 台 2 22 包装机 / 台 2 23 过跨车（移位车） / 台 8 5、生产工艺 原项目的生产过程主要包括挤压成型和氧化/电泳，氧化/电泳属表面处理，包含前处理（主要为清洗）和后续处理。其工艺流程如下： 图1-1 原项目工艺流程图 图1-2 挤压成型工艺流程图 挤压成型工艺流程简述： （1）铝棒加热挤压 检查外购铝棒的化学成分，合格品应光滑、无夹渣、无油污、无裂纹、无连续冷隔，用天然气作燃料将铝棒加热到规定温度，快速挤压，获得高强度和表面光泽的产品。 （2）风冷淬火、张力矫直 6063合金挤压时采用风冷淬火热处理方法。型材出模后用风急剧冷却，冷却速度保持在150℃/分以上，冷却到200℃以下，时间应不超过2分钟。 型材温度降到35~65℃时，才可以进行矫直，根据型材截面几何形状和尺寸，加塞堵头，加持长度80~150mm为宜，大截面制品可适当增长，钳口应夹正夹牢。 （3）锯切定尺 为保证产品组织和机械性能，满足技术要求，必须进行切头切尾。定尺长度只允许正偏差20mm，绝不能短尺。如中间有缺陷时，应切掉再定尺锯切。型材端头要切齐，尖滑无毛刺，切斜度不大于2度。 （4）人工时效 人工时效炉温200~210℃，型材温度180~190℃±5℃，保温时间2~3小时。从锯切定尺到人工时效，一般不超过2小时。保温时间到达后，应迅速放到冷却风机前，强制快速冷却至室温。 铝型材挤压成型过程为后续的氧化/电泳提供铝型材坯料。 氧化/电泳工艺流程简述： 表面处理采用成熟的机械预处理机组——硫酸直流氧化、镍盐电解着色、多色着色（备用）、低温封孔或电泳涂漆生产工艺。经过时效的素材进入表面处理车间，依次入脱脂槽、1#水洗槽、2#水洗槽，以洗去素材表面的油污和污渍，再入碱蚀槽中用热碱更进一步清洗和整平表面，然后，在中和槽中用酸中和，使之露出光亮的金属光泽。再经氧化使型材表面生成一层性能较佳、厚度合适的氧化膜后，用自来水和纯水清洗干净，送入着色槽中。着色槽中的金属镍离子可以沉积在氧化膜中而使型材显色。着色后的型材用纯水和热纯水洗去表面夹带的杂离子，避免带入下道工序。 氧化/电泳表面处理采用成熟的机械预处理机组、硫酸直流氧化、镍盐电解着色、多颜色着色、低温封孔或电泳涂漆生产工艺，不同品种的产品在生产线上采用不同的生产流程进行生产。氧化/电泳生产是容易造成环境污染的项目。本车间氧化电泳处理槽组设有槽边排风喷淋洗涤设备，可对生产中槽组散发出的酸碱废气进行喷淋水洗净化处理后高空排放，以改善车间内的工作环境和减少对周围大气的污染；生产中槽组排出的含酸、碱、Al3+、Ni2+的废水和废液，分别排至废水处理站进行综合处理。 6、原项目污染源情况 （1）废水 本项目废水主要为生活污水以及生产废水，生产废水的产生及处置情况详见表1-9。 表1-9 原项目废水产生及处置情况一览表 （m3/d） 产生单元 废水名称 产生量 主要污染物 处理处置措施 氧化/电泳车间 酸碱水洗废水 10 铝离子、氢氧化钠、含酸性除油剂 车间污水处理系统+重金属污水处理厂+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江 氧化着色水洗废水 8 铝离子、少量的镍离子 酸碱雾处理废水 2 pH值呈酸性或碱性 纯水机组 自排水 3 / 办公区域 生活污水 3.248 主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等 经隔油、化粪池处理+园区污水管网+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江 根据汨罗市环境监测站于2018年5月25日对现有废水污染源监测数据分析如下表1-10。 表1-10 现有污水处理设施排放口现状监测情况 监测点位 监测项目 单位 监测结果 标准限值 达标情况 污水处理设施出口 pH / 7.06 6-9 达标 SS mg/L 68 400 达标 CODcr mg/L 37 500 达标 氨氮 mg/L 0.76 / / 铜 mg/L 0.05ND 2.0 达标 锌 mg/L 0.189 5.0 达标 铅 mg/L 0.2ND 1.0 达标 镉 mg/L 0.05ND 0.1 达标 镍 mg/L 0.01ND 1.0 达标 根据上表监测结果可知，现状监测期间该项目污水处理设施出口各监测因子符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1及表4中三级标准要求。 （2）废气 原项目废气主要为各燃烧装置产生的废气、酸/碱雾排放废气。 表1-11 原项目废气产生及处理处置情况一览表 序号 废气排放源 污染物名称 处理措施及排气筒设置 1 燃烧废气 SO2、NO2、烟尘 燃烧天然气，直接由挤压、电泳车间中间的20m排气筒排放 2 氧化/电泳车间 硫酸雾、硝酸雾 酸雾吸收塔处理，由挤压、电泳车间中间的20m排气筒外排，处理效率可达80%以上 含NaOH废气 吸收塔处理，单独经挤压、电泳车间中间的20m排气筒外排，处理效率可达90%以上 备注：原项目挤压车间和氧化电泳车间共用一根20m高排气筒。 根据汨罗市环境监测站于2018年05月25日对现有废气污染源监测数据分析如下表1-12、1-13。 表1-12 无组织废气监测结果表 项目 单位 指标 氧化/电泳车间南侧 仓库北侧 标准限值 颗粒物 mg/m3 浓度范围 0.325~0.521 0.369~0.549 1.0 铅 ug/m3 浓度范围 0.005ND 0.005ND 6 根据监测数据可知，各监测因子均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表1-13 有组织废气监测结果表 监测点位 监测项目 监测结果 标准限值 单位 达标情况 一次 二次 三次 均值 氧化/电泳车间北侧排气筒 硫酸雾 标干流量 3124 3426 3248 3266 / Ndm3/h / 排放浓度 6.04 5.68 6.53 6.08 45 mg/m3 达标 排放速率 0.0189 0.0195 0.0212 0.0199 2.6 kg/h 达标 根据监测数据可知，硫酸雾排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （3）噪声 现有项目产生噪声主要为生产过程中各设备运行时产生的设备噪声，根据湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月1日~2日对厂界四周的噪声进行监测。 表1-14 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 1 项目东厂界1m处 8月1日 57.1 42.6 8月2日 55.2 48.4 2 项目南厂界1m处 8月1日 56.1 44.5 项目厂界东1m处 8月2日 59.2 43.3 3 项目西厂界1m处 8月1日 55.1 51.5 项目厂界东1m处 8月2日 54.1 36.9 4 项目北厂界1m处 8月1日 59.8 48.5 8月2日 55.4 43.8 3类标准 65 55 4类标准 70 55 根据上表监测数据可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （4）固废 现有项目产生固废主要为挤压工序产生的不合格挤压型材、锯切铝块、铝料、锯切铝屑，不合格电泳、喷涂型材，废水处理污泥，原辅材料废包装以及少量生活垃圾。 表1-15 固废处置情况调查表 固废类型 性质 产生量（t/a） 处置措施 达标情况 不合格挤压型材、锯切铝块、铝料 可视为原材料 1500 平江县兵颂有色金属再生有限公司 无害化处置达到环保要求 锯切铝屑 Ⅰ类一般工业固废 150 不合格电泳、喷涂型材 Ⅰ类一般工业固废 90 废水处理污泥 Ⅰ类一般工业固废 300 永兴鑫裕环保镍业有限公司回收 原辅材料废包装 一般固废 5 全部由供货商回收 生活垃圾 一般固废 45 定期交由环卫处理 7、现有污染源汇总 现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表1-16。 表1-16 现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总 内容类型 排放源 污染物名称 产生量 排放量 排放方式 废水 生活污水 污水量 974.4t/a 974.4t/a 经隔油池和化粪池处理后，进入工业园污水管网，再通过城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江 CODcr / 60mg/L，0.058t/a NH3-N / 15mg/L，0.015t/a 氧化/电泳车间 酸碱水洗废水 10m3/d 10m3/d 车间污水处理系统+重金属污水处理厂+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江 氧化着色水洗废水 8m3/d 8m3/d 酸碱雾处理废水 2m3/d 2m3/d 纯水机组 自排水 3m3/d 3m3/d 废气 燃烧烟气 SO2 0.037t/a（0.9mg/m3） 0.037t/a（0.9mg/m3） 烟道+20m高排气筒排放 烟尘 0.468t/a（11.4mg/m3） 0.468t/a（11.4mg/m3） NO2 7.805t/a（190.5mg/m3） 7.805t/a（190.5mg/m3） 氧化/电泳车间 硫酸雾 0.612t/a，46.12mg/m3 0.122t/a，9.2mg/m3 吸收塔+20m高排气筒有组织排放 硝酸雾 0.288t/a，64.6mg/m3 0.058t/a，12.9mg/m3 含NaOH废气 0.072t/a，50mg/Nm3 0.0072t/a，5mg/Nm3 固废 不合格挤压型材、锯切铝块、铝料 1500t/a 0 平江县兵颂有色金属再生有限公司 锯切铝屑 150t/a 0 不合格电泳、喷涂型材 90t/a 0 废水处理污泥 300t/a 0 永兴鑫裕环保镍业有限公司回收 原辅材料废包装 5t/a 0 全部由供货商回收 生活垃圾 4.2t/a 0 定期交由环卫处理 噪声 主要为机器运行噪声，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，临路一侧不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 备注：生活污水按现有员工人数计算，废水排放量按汨罗市城市污水处理厂排放标准计，COD60mg/L、氨氮15mg/L。 8、原项目存在的主要问题及环境问题 厂区内部遗留生产设备属于龙舟铝业有限公司，现龙舟铝业有限公司由于资金链断裂已被本项目建设单位收购，遗留生产设备淘汰，遗留生产设备闲置在仓库。厂区用地属于汨罗市中天科技有限公司，厂区地址未变，仍位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧。

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等): 1、地理位置与交通 汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.44km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，而得市名。 2、地形、地貌 汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。最高峰达摩海拔777.5米，最低洼为磊石二沟村，海拔26米以下，最低点为24.3米，地层为元古界第冷家溪群，中生界白垩系和新生界第三系中村组、第四系。土壤主要为第四纪红色粘土和近代江湖冲积物，土壤发育完善。工程用地区域大部分为河湖混合粘土夹砾石层覆盖，厚7-8m，其下为砾石层，地基允许承载力标准值为fk=300Kpa左右。 3、土壤 项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。 发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。 发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。 发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。 发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。 第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。 4、气象、气候 汨罗地处亚热带，属典型的大陆性湿润季风气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。年平均气温为16.9°C，绝对最高温39.7°C，绝对最低温-13.4°C，年均降雨量1345.4毫米，一日最大降雨量159.9mm；年平均气压101.05kpa，年平均蒸发量；年最大风速13m/s，年平均风速2.6m/s；积雪最大厚度34cm。夏季风向偏南，冬季风向偏北，年均相对湿度81%，年均光照时数1714.9小时，无霜期270天左右，气候温暖，四季分明，无霜期长，冰冻期短，日照充足，雨量适度，有利于多种作物生长和多种动物繁衍生息。 表2-1 气象条件 年平均气温 16.8-16.9°C 最冷月（1月）平均气温 4.6°C 最热月（7月）平均气温 29.2°C 最冷月极端最低气温 -11.8°C 最热月极端最高气温 39.9°C 年无霜期 256-278天 年降雨量 829~2336mm 历年最大积雪深度 20cm 年主导风向 NNW(夏季为S) 5、水文 境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9公里。流域面积在6.5平方公里以上的河流44条，其中100平方公里以上的河流10条。汨罗江水系有白水江、白砂河、砂河、九雁水；洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿立方米；可利用的达28.43亿立方米。地下水储量24.21亿立方米，其中可开采量2.36亿立方米。水资源的理论蕴藏能量4.01万千瓦，已有水电站12处，尚可开发12处。史载名泉有贡水、白鹤泉、高泉、甘泉、清泉、福果泉等，富含多种微量元素，多有开采价值。 汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长253公里，流域面积达5543平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。项目拟建地范围的地下水可分为上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水。上层滞水主要受降水和附近区域地表水补给。孔隙水为承压性水，受侧向补给较强，大气降水补给较弱。基岩裂隙水为大气降水和侧径流补给。 6、植被与生物多样性 汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 汨罗江 一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准、北厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是（汨罗市城市污水处理厂、重金属污水处理厂） 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 一、环境空气质量现状 对于环境空气质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月22~24号对项目周边SO2、NO2、PM10进行了现状监测的数据。同时本环评引用《湖南绿谷铝业有限公司年产300吨木质线条建设项目》于2017年11月25~27号对项目周边TVOC的监测数据。湖南绿谷铝业有限公司位于本项目西南面707米处。符合数据引用的相关要求。 （1）监测布点：G1：项目所在地上风向595m处涂家河居名点；G2：项目所在地下风向；G3：项目所在地下风向573m处新书村居名点。引用数据点位1#：湖南绿谷铝业有限公司上风向592m处张公桥村居民点（在本项目西南方向1056m处）；2#：湖南绿谷铝业有限公司下风向（在本项目西南方向732m处）；3#：湖南绿谷铝业有限公司下风向454m处赵家塘村居民点（在本项目南面821m处）。 （2）监测因子：SO2、NO2、PM10。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-1，引用数据统计见表3-2。 表3-1 大气环境质量资料收集统计结果 单位：（mg/m3） 监测点 项目 SO2 NO2 PM10 G1 浓度范围 0.022-0.029 0.024-0.029 0.071-0.075 超标率（%） 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 G2 浓度范围 0.032-0.039 0.032-0.035 0.080-0.082 超标率（%） 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 G3 浓度范围 0.033-0.042 0.027-0.031 0.078-0.083 超标率（%） 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 标准值 日均值（PM10），小时值（SO2、NO2） 0.50 0.20 0.15 表3-2 引用数据统计结果 单位：（mg/m3） 监测点 项目 TVOC 1# 浓度范围 0.2819~0.2972 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 2# 浓度范围 0.4526~0.4937 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 3# 浓度范围 0.4165~0.4251 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 标准值 TVOC为小时值 0.6 由上表3-1可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 二、地面水环境质量现状 本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是本项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本环评引用了《湖南金佰利新材料有限公司年产6000吨PVC板材、线材建设项目》于2017年8月14～15日对汨罗市城市污水处理厂上下游进行的环境监测数据。同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了湖南省环境保护厅发布的2017年1～6月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故汨罗市城市污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况。 （1）监测布点：引用数据点位W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m。 （2）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2、3-3。 表3-3 引用数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点位 监测项目 08月14日 08月15日 标准值 是否达标 W1 pH 6.89 6.86 6～9 是 溶解氧 5.9 5.8 ≥5 是 化学需氧量 17 16 ≤20 是 五日生化需氧量 3.3 3.1 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.07 0.06 ≤0.2 是 氨氮 0.226 0.231 ≤1.0 是 氯化物 26 29 ≤250 是 总磷 0.04 0.03 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 2300 2600 ≤10000个/L 是 W2 pH 7.12 7.09 6～9 是 溶解氧 5.7 5.5 ≥5 是 化学需氧量 19 17 ≤20 是 五日生化需氧量 3.5 3.2 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.09 0.07 ≤0.2 是 氨氮 0.345 0.327 ≤1.0 是 氯化物 31 28 ≤250 是 总磷 0.05 0.06 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 3300 3400 ≤10000个/L 是 W3 pH 7.02 7.04 6～9 是 溶解氧 5.8 5.6 ≥5 是 化学需氧量 16 18 ≤20 是 五日生化需氧量 3.1 3.4 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.06 0.08 ≤0.2 是 氨氮 0.289 0.272 ≤1.0 是 氯化物 26 28 ≤250 是 总磷 0.04 0.05 ≤0.2 是 石油类 ND ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 24584.72 2600 ≤10000个/L 是 表3-4 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 断面 监测因子 监测结果 Ⅲ类标准值 是否达标 最低值 最高值 平均值 南渡断面 pH 7.34 7.86 7.49 6～9 是 溶解氧 7.8 9.7 8.44 ≥5 是 化学需氧量 10 13 11.5 ≤20 是 五日生化需氧量 1.7 3.8 2.4 ≤4 是 阴离子表面活性剂 0.05ND 0.05ND 0.05ND ≤0.2 是 氨氮 0.405 0.864 0.533 ≤1.0 是 氯化物 6 14 10.5 ≤250 是 总磷 0.112 0.142 0.128 ≤0.2 是 石油类 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.05 是 粪大肠菌群 1691 14855 6261.5 ≤10000个/L 是 由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年8月1日~2日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 1 项目东厂界1m处 8月1日 57.1 42.6 8月2日 55.2 48.4 2 项目南厂界1m处 8月1日 56.1 44.5 项目厂界东1m处 8月2日 59.2 43.3 3 项目西厂界1m处 8月1日 55.1 51.5 项目厂界东1m处 8月2日 54.1 36.9 4 项目北厂界1m处 8月1日 59.8 48.5 8月2日 55.4 43.8 3类标准 65 55 4a类标准 70 55 根据上表的监测结果，项目北场界声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；其他厂界声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 五、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域周边总体地表植被保持良好，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，项目周边敏感点如下表所示。 表3-5 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离范围（m） 功能规模 环境保护区域标准 环境空气 居民 东南面 515~820 约20户，45人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 居民 南面 702~1065 约80户，200人 新市中学 南面 708~1050 教职工128人，学生约1800名 新市镇政府 南面 931~1050 机关单位 居民 西南面 368~628 约15户，32人 居民 西面 74~200 约20户，60人 居民 西北面 544~718 约8户，20人 居民 东北面 550~735 约25户，60人 声环境 居民 西面 74~200 约20户，60人 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类 地表水环境 汨罗江 北侧 120 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 生态环境 汨罗江国家湿地公园 北侧 120 汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长43.6km，宽0.1～1.5km 维护自然生态环境和自然环境资源；保障湿地生态系统和生物多样性 汨罗江生态保护红线 北侧 105 / 饮用水源保护区 东侧 3653 市水厂取水口上游1000米到下游200米为饮用水水源一级保护区，一级保护区上述2000米，下游边界下述200米为二级保护区 图3-1 环境保护目标示意图

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 SO2 500 150 / NO2 200 80 / PM10 / 150 / TVOC / / 600 （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） CODcr BOD5 NH3-N 阴离子表面活性剂 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 总磷 石油类 溶解氧 粪大肠菌群 氯化物 ≤0.2（湖、库0.05） ≤0.05 ≧5 ≤10000 ≤250 （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准、4a类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 等效声级Leq 昼间 夜间 3类 dB（A） 65 55 4a类 dB（A） 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水：车间生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值和三级标准限值。以及重金属污水处理厂接管标准。详见下表。 表4-4 水污染物排放标准（单位mg/L） 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N 石油类 LAS 动植物油 GB8978-1996三级标准限值 ≤500 ≤300 ≤400 / ≤20 ≤20 ≤100 项目 Pb Ni Cd As GB8978-1996表1标准限值 1.0 1.0 0.5 0.1 项目 pH Cd Pb As Cu Zn 重金属污水处理厂接管标准 6.0 0.1 1.0 0.5 2.0 5.0 （2）废气：燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中有组织及无组织排放浓度限值。 表4-5 大气污染物执行标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 20m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 NOx 240 1.3 厂界外 0.12 2 VOCs 60 3.4 2.0 3 颗粒物 120 5.9 1.0 表4-6 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 无组织排放监控浓度限值（浓度mg/m3） 1 颗粒物 200 5.0（有车间厂房其它炉窑） 2 SO2 850 0.4 （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水、生产废水，生活污水经隔油化粪池处理后通过污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。工业废水经车间污水处理系统+重金属污水处理厂+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江，故建议本项目申请CODcr、氨氮的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx、VOCs申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 改扩建后总排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） 项目已有总量（t/a） 项目还需申请总量（t/a） CODcr 0.09 0.3453 0.4 0.4 0 NH3-N 0.0225 0.0725 0.1 0.1 0 SO2 0.01 0.047 0.1 0.1 0 NOx 0.055 7.86 7.9 8.2 0 VOCs 4.415 4.415 4.5 0 4.5 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标化学需氧量0.4t/a、氨氮0.1t/a、二氧化硫0.1t/a、氮氧化物8.2t/a（详见附件五）。故建设方只需申请VOCs总量4.5t/a。 |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为改扩建项目。相关厂房等基础设施已完成建设；施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 运营期 图5-2 静电粉末喷涂（含前处理）生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目相对原有工程，除增加喷涂车间外，其他工艺流程未发生变化。 （1）金属前处理：铝型材挤压成型过程为后续的氧化/电泳、喷涂表面处理提供铝型材坯料。经浸槽式前处理设备（脱脂→水洗→出光（酸脱脂）→水洗→无铬钝化→水洗→水洗）处理后，经烘箱烘干后进行后续工序。其中清水池主要用于金属清洁；脱脂池以及出光池中加入的溶液主要为无磷碱助剂、无磷脱脂剂、脱氧剂以及清水，用于去除金属表面油污；钝化池中加入无铬皮膜剂使金属表面生成致密氧化物保护层，从而阻止氧化物与金属进一步反应。其中脱脂和钝化池根据工件清洗干净程度及槽液受污染程度每6-12个月更换，更换废水由车间废水处理设施处理后排放。干燥方式为烘干，项目烘干温度为80℃，采用天然气作为燃料加热。 （2）喷粉：对已经前处理完成的原料自然晾干后，输送至自动喷粉设备进行喷粉，然后人工进行点喷完善。 （3）固化：将已经喷粉完毕的半成品输送至烘箱使粉末固化于原料上，固化温度为180℃-200℃。 （4）转印：将与原料配套的转印纸以及已固化好的原料送入真空木纹转印设备经行转印，转印温度为160℃-190℃。 （5）包装入库。 本项目加热装置均采用天然气作为燃料加热。 三、水平衡图 项目营运期主要用水为生产用水、生活用水，本项目产生的废水主要是前处理废水和生活污水。生产废水依托一期废水处理设施处理后排入园区污水管网。生活污水依托一期处理（隔油池、化粪池）达标后，经园区管网进入汨罗市市政污水处理厂处理。本项目水平衡图详见图5-5。 （1）生活污水 本项目项目职工28人，提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为4.06m3/d（1218m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.248m3/d（974.4m3/a）。依托一期工程处理。 生产废水 根据建设方提供的资料，本项目生产废水约5t/d。 表5-1 项目用水量计算一览表 序号 用水类别 用水 规模 用水定额 全年使用时间 日用水 量(m3) 年用水量(m3) 排水系数 日排水量(m3) 年排水量(m3) 1 生产用水 / / 300d 5 1500 1 5 1500 合计 / / 5 1500 / 5 1500 图5-5 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 物料平衡表 表5-2 物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 挤压铝型材 3437.33 喷涂铝型材 3600 2 无铬皮膜剂 7.2 原辅材料废包装 0.46 3 树脂粉末 154.8 废转印纸 0.1 4 无磷脱脂剂 3.6 沉渣 3.6 5 无磷碱助剂 3.6 VOCs 15.49 6 脱氧剂 10.8 粉尘 0.68 7 转印纸 3 合计 / 3620.33 / 3620.33 主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目为改扩建项目。本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期仅为生产设备安装，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 营运期污染工序 本项目污染物主要是： 废水：员工生活污水、生产废水； 废气：项目生产过程中产生粉尘、VOCs、燃烧废气； 噪声：机器运行过程中产生的设备噪声等； 固体废弃物：边角料、原辅材料废包装料、收集到的粉尘、生活垃圾、沉渣等一般固废和废矿物油等危险废物。 1、水污染物 本项目厂区内实行雨污分流，雨水通过管渠排入汨罗江，项目污水主要生产废水和生活污水，原项目员工人数原定300人，由于实际生产情况生产以及机器自动化提高，现裁剪为28人，本项目不新增员工，故生活污水依托一期，生产废水主要为前处理废水、喷淋废水。 （1）前处理废水 喷涂型铝型材生产过程中，需采用脱脂工序对挤压出来的铝型材进行前处理，然后进行静电喷涂工序。由于生产工艺的要求，前处理的每步工序均需用水清洗，实施表面处理。开始主要是用酸液洗去铝合金表面的油污和氧化物，铝材表面处理时，清洗水以溢流方式排出清洗槽，酸液漂洗槽排出酸性废水(含酸性除油剂)，废水主要含有一定量的铝离子。进行静电粉末喷涂的型材还需对铝合金表面钝化处理形成钝化膜，以提高表面的粉末涂料黏附能力，钝化剂采用无铬皮膜剂，根据建设方提供的资料，项目前处理池有七个，每个水池规格为1.2m×8m×1.8m，容积为17.28m3，其中脱脂和钝化池根据工件清洗干净程度及槽液受污染程度每6-12个月更换，水洗池保持溢流，根据受污染程度排放更换，每天生产过程中产生的废水量大约3吨，溢流大小由水开关控制。故本项目取废水量为3m3/d。前处理废水依托一期废水处理设施（调节池+沉淀池+过滤器+清水池）处理后排入园区污水管网。 （2）喷淋废水 项目采用水喷淋+UV光解+20m高排气筒对项目产生的废气进行处理，根据建设方提供的资料，喷淋用水为2m3/d。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 产生环节 指标 产生浓度(mg/L) 产生量（t/a） 排放浓度(mg/L) 排放量（t/a） 生产废水（5m3/d） 水量 / 1500 / 1500 CODcr 500 0.75 60 0.09 SS 400 0.6 20 0.03 NH3-N / / 15 0.023 PH 6-9 / 6-9 / 石油类 20 0.03 3 0.0045 阴离子表面活性剂 20 0.03 1 0.0015 2、大气污染物 本项目主要废气为各燃烧装置产生的废气和静电粉末喷涂工序产生的粉尘、VOCs。 （1）燃烧废气 本项目生产过程中的加热装置均采用天然气作为燃料，根据建设方提供的资料，消耗量为3万m3/a，经查阅《环境统计手册》中的燃烧天然气排污系数，工业用气的排污系数为烟气量：11.12×104烟气/104m3、SO2：3.42kg/104m3、烟尘：3.02kg/104m3、NOx：18.43kg/104m3，可算出燃烧天然气污染负荷烟气量为33.6万m3/a，SO2、NO2和烟尘的排放量及排放浓度分别为：10.26kg/a、55.29kg/a、9.06kg/a；18.45mg/m3、99.46mg/m3、16.3mg/m3，燃烧废气在烟道中收集后经20m排气筒高空排放，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中的相应要求，故本项目燃烧废气不会对外环境产生影响。 （2）有机废气 1）静电喷粉以及固化过程产生VOCs 热固性粉末涂料在静电喷粉以及固化过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、产生有机废气。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目喷粉有机废气总产生量见下表。 表5-4 物料中VOCS含量 行业类别 物料 VOCs质量含量（%） 制造业通用系数 高固体粉末涂料 10 注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。 表5-5 项目粉末废气污染物产生量一览表 序号 污染物 使用量（t/a） VOCs质量含量（%） VOCs产生量（t/a） 1 树脂粉末 154.8 10 15.48 合计 15.48 根据上表得知，粉末固化过程产生的VOCs约15.48t/a。该房体完全封闭，且呈负压，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，水喷淋吸收法为10%，光催化氧化法为70%，故处理效率为73%。设计风机总风量为10000m3/h，处理后的废气经一根20m高排气筒高空排放。经计算VOCs的无组织排放量为0.31t/a（0.065kg/h），有组织排放量为4.096t/a（0.85kg/h，85.33mg/m3）。 2）转印过程产生VOCs 本项目在转印过程中将金属制品等以及转印纸同时进入设备中，加热至160℃-190℃，由于转印纸中含有色墨，在160℃-190℃温度下会产生有机废气。类比《湖南亿居金属科技有限公司年加工2000t金属制品建设项目》可知，金属门窗转印时VOCs排放系数为0.3g/件，本项目铝型材转印类似金属门窗，本项目铝型材转印生产量约为30000件，则本项目转印时产生的VOCs总量为0.009t/a，因本工段产污节点多，分布于整个车间，且其产污量少，故采用加强车间通风等措施，使其无组织达标排放。因此则本项目转印过程VOCs无组织排放量为0.009t/a（0.00188kg/h）。 （3）粉尘 静电喷粉属较先进的清洁生产工艺，将粉末（环氧树脂粉末和聚酯树脂粉末）在密闭的工艺间内，由特殊设备喷到带静电的工件上，同时用高效过滤器和ARV450型自动回收系统回收过剩粉末，重复利用。整个静电喷粉过程无粉末泄漏。根据企业技术人员提供的资料，建设项目粉末喷涂过程中的喷涂附着率一般80%左右。由原辅材料消耗表可知，建设项目粉末的用量为154.8t/a，因此未喷上的粉末产生量约为30.96t/a。粉末喷涂过程是在喷粉房(又称防尘室)内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。房体内没有喷上工件的粉末通过风机吸入回收系统(因此房体内呈负压)，该回收系统是一套滤芯回收装置（即ARV450型自动回收系统+高效过滤器），该类除尘回收装置去除效率可达99%以上，未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，气体外排。设计风机总风量为10000m3/h，处理后的废气经喷淋塔（处理效率约为80%）+UV光解+20m高排气筒高空排放。经计算粉尘有组织排放量为0.061t/a（0.0127kg/h、1.27mg/m3）、无组织排放量0.619t/a（0.129kg/h）。粉尘收集量为30.037t/a。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 3、噪声 本项目的主要噪声源来自于喷涂车间设备运行噪声，其噪声级在60～80dB（A），主要设备噪声值见表5-6。 表5-6 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 名称 数量（套） 单机dB（A） 1 HDR系列自动升降机 2台 70~80 2 自动喷枪系统 10 65~85 3 固化炉 1 60～70 4 真空木纹转印设备 1台 65～75 5 悬挂输送机 2台 75～80 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：废转印纸、职工生活垃圾、收集的粉尘、废水处理设施产生的沉渣等一般固废，维修机器产生的废矿物油等危险固废。 ①员工生活垃圾：本项目改扩建后劳动定员28人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为14kg/d、4.2t/a。 ②收集的喷粉粉尘：滤芯回收装置收集的粉尘，其产生量约为30.037t/a。属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产。 ③原辅材料废包装：本项目废包装材料主要为纸箱、固定木板等，产生量约为0.46t/a。属于一般固废。根据建设方提供资料，该部分固废全部由供货厂商回收。 ④废转印纸：根据建设方提供资料，产生量约为0.1t/a。 ⑤废水处理设施产生的沉渣：根据产生的沉渣约为主要原料的0.1%可知，废水处理设施产生的沉渣约为3.6t/a。 ⑥废矿物油：对生产设备进行维护保养过程中，会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.01t/a。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-7 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 生活垃圾 一般固废 4.2t/a 依托一期 无害化处置达到环保要求 收集到的喷粉粉尘 一般固废 30.037t/a 回用于生产 原辅材料废包装 一般固废 0.46t/a 依托一期 废转印纸 一般固废 0.1t/a 分类暂存，定期外售 沉渣 一般固废 3.6t/a 依托一期 废矿物油 代码：900-214-08 危险固废编号HW08 0.01t/a 设置危废暂存间，送有资质的单位回收处理 5、改扩建项目“三本账” “三本帐”主要包括：现有工程污染物排放量、拟建工程污染物排放量、污染物指标增减量，由此计算出总体工程污染物排放量及各项污染物排放量增减情况，见表5-8。 表5-8 “三本帐”一览表 类型 污染物 现有工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 本项目排放量（t/a） 改扩建后总排放量（t/a） 增减量（t/a） 水污染物 生活污水 废水量 974.4 0 0 974.4 0 CODcr 0.0316 0 0 0.0316 0 NH3-N 0.0062 0 0 0.0062 0 生产废水 废水量 6900 0 1500 8400 +1500 CODcr 0.2237 0 0.09 0.3137 +0.09 NH3-N 0.0438 0 0.0225 0.0663 +0.0225 大气污染物 NO2 7.805 0 0.055 7.86 +0.055 SO2 0.037 0 0.01 0.047 +0.01 粉尘 / 0 0.68 0.68 +0.68 VOCs / 0 4.415 4.415 +4.415 固体污染物 生活垃圾 4.2 0 4.2 4.2 0 一般固废 收集到的喷粉粉尘 / 0 30.037 30.037 +30.037 原辅材料废包装 5 0 0.46 5.46 +0.46 废转印纸 / 0 0.1 0.1 +0.1 污泥 300 0 3.6 303.6 +3.6 不合格挤压型材、锯切铝块、铝料 1500 0 / 1500 0 锯切铝屑 150 0 / 150 0 不合格电泳/喷涂型材 90 0 / 90 0 根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（废水、废气）比实际生产情况均有所增加，根据表1-3和文本可知，本项目新增静电粉末喷涂生产线，总产能由年挤压铝型材生产能力50000吨，年处理铝型材（氧化/电泳）2000吨增为年挤压铝型材生产能力50000吨，年处理铝型材（氧化/电泳）2000吨，年处理铝型材（静电粉末喷涂）3600吨。故其对应产生的污染物均有所增加。 表5-9 与原环评对比“三本帐”一览表 类型 污染物 原有环评排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 本项目排放量（t/a） 增减量（t/a） 水污染物 生活污水 废水量 6240 -5265.6 974.4 -5265.6 CODcr 0.202 -0.1704 0.0316 -0.1704 NH3-N 0.0397 -0.0335 0.0062 -0.0335 生产废水 废水量 24000 -22500 1500 -22500 CODcr 1.44 -1.35 0.09 -1.35 NH3-N 0.36 -0.3375 0.0225 -0.3375 大气污染物 NO2 0.2688 -0.2138 0.055 -0.2138 SO2 0.028 -0.018 0.01 -0.018 粉尘 1.89 -1.21 0.68 -1.21 VOCs 12.26 -7.845 4.415 -7.845 固体污染物 生活垃圾 45 -40.8 4.2 -40.8 一般固废 收集到的喷粉粉尘 83.44 -53.403 30.037 -53.403 原辅材料废包装 1.28 -0.82 0.46 -0.82 废转印纸 0.28 -0.18 0.1 -0.18 污泥 4 -0.4 3.6 -0.4 根据与原环评对比，本项目主要污染物（废水、废气）比原环评均有所降低，因为原环评产能为年处理铝型材（静电粉末喷涂）10000吨，本项目产能为年处理铝型材（静电粉末喷涂）3600吨。故其对应产生的污染物均有所减少。

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧废气 | 烟尘 | 9.06kg/a（16.3mg/m3） | 9.06kg/a（16.3mg/m3） |
|  |  | SO2 | 10.26kg/a（18.45mg/m3） | 10.26kg/a（18.45mg/m3） |
|  |  | NOX | 55.29kg/a（99.46mg/m3） | 55.29kg/a（99.46mg/m3） |
|  | 静电喷粉以及固化过程和转印过程 | 粉尘 | 有组织 | 30.341t/a（421.4mg/m3） | 0.061t/a（0.847mg/m3） |
|  |  |  | 无组织 | 0.619t/a（0.129kg/h） | 0.619t/a（0.129kg/h） |
|  |  | VOCs | 有组织 | 15.17t/a（217mg/m3） | 4.096t/a（85.33mg/m3） |
|  |  |  | 无组织 | 0.319t/a（0.0665kg/h） | 0.319t/a（0.0665kg/h） |
| 水污染物 | 废水处理设施 | 废水量 | 2474.4t/a | 2474.4t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.6t/a | 20mg/L | 0.03t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 4.2t/a | 0t/a |
|  |  | 收集到的喷粉粉尘 | 30.037t/a | 0t/a |
|  |  | 原辅材料废包装 | 0.46t/a | 0t/a |
|  |  | 废转印纸 | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  | 沉渣 | 3.6t/a | 0t/a |
|  | 危险固废 | 废矿物油 代码：900-214-08 | 0.01t/a | 0t/a |
| 噪声 | 主要为设备运行噪声，其场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，临路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |
| 主要生态影响 项目建成后做好绿化工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂界各方向放置绿化植物。绿化植物选择原则为：①以蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的植物。本项目对周围的生态环境影响很小。 |

7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目为改扩建项目 （1）施工期大气环境影响预测与分析 项目施工过程中对项目采取以下降尘措施： a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放； b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运； c、对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘； d、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧； 采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。 （2）施工期水环境影响预测与分析 本项目施工期废水主要是施工设备清洗废水以及施工人员生活废水。项目施工量较小，所产生的施工设备清洗水较少，建议将该部分废水回用作为施工场地降尘用水，不外排。施工人员生活废水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 经以上措施处理后，项目施工期废水对区域水环境影响较小。 （3）施工期噪声影响预测与分析 项目施工过程中的噪声主要是装修、设备安装中各施工机械运行过程中产生的噪声。拟采取以下噪声控制措施： a、合理安排施工时间，制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工，其次，高噪声设备施工时尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 b、合理布局施工场地，避免局部声级过高。 c、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维持不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 d、降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。 d、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用室内布置，不能入棚入室的可适当建立单面声障。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工结束即影响消失。 （4）施工期固体废物影响预测与分析 项目施工期所产生的固体废物为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾可同厂区内生活垃圾一并由当地环卫部门收集处置；产生的建筑垃圾中可回收废料尽量由施工单位回收利用，其他无法利用的建筑垃圾送临近的建设用地内作为填方使用，不随意丢弃。 经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境质量影响分析 （1）生活污水 本项目项目职工28人，提供伙食与住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为4.06m3/d（1218m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.248m3/d（974.4m3/a）。依托一期工程处理，本项目不做分析。 （2）生产废水 喷涂型铝型材生产过程中，需采用脱脂工序对挤压出来的铝型材进行前处理，然后进行静电喷涂工序。由于生产工艺的要求，前处理的每步工序均需用水清洗，实施表面处理。开始主要是用酸液洗去铝合金表面的油污和氧化物，铝材表面处理时，清洗水以溢流方式排出清洗槽，酸液漂洗槽排出酸性废水(含酸性除油剂)，废水主要含有一定量的铝离子。进行静电粉末喷涂的型材还需对铝合金表面钝化处理形成钝化膜，以提高表面的粉末涂料黏附能力，钝化剂采用无铬皮膜剂，根据建设方提供的资料，项目前处理池有七个，每个水池规格为1.2m×8m×1.8m，容积为17.28m3，其中脱脂和钝化池根据工件清洗干净程度及槽液受污染程度每6-12个月更换，水洗池保持溢流，根据受污染程度排放更换，每天生产过程中产生的废水量大约3吨，溢流大小由水开关控制。喷淋废水为2m3/d，故本项目取废水量为5m3/d。生产废水依托一期废水处理设施（调节池+沉淀池+过滤器+清水池）处理后排入园区污水管网。 依托可行性： 一期废水处理设施规模为216m3（调节池规格为6m×6m×3m，沉淀池规格为6m×3m×3m，清水池规格为6m×3m×3m）。一期生产废水产生量为23m3/d，处理余量为193m3/d，本项目生产废水产生量为5m3/d，仅占处理余量的2.59%。本项目的生产废水先进入调节池，蓄满水后关闭进水闸，加入适量烧碱及生石灰并通入压缩空气进行搅拌，调节PH值在7-8内；继续在调节池中添加适量的聚丙烯酰胺和聚合氯化铝，通入压缩空气充分搅拌后静置30分钟至1小时（絮凝沉降）；启动水泵，把池中水和污泥及沉渣全部抽入压渣机进行压缩，其中的水回流至沉淀池重新絮凝沉淀；已压好的沉渣装好待运。沉淀池水溢流至清水池，清水池水溢流排放。处理后的污水（可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求和重金属污水处理厂接管要求）进入园区污水管网，排入重金属污水处理厂，最终进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放至汨罗江。故本项目生产废水依托原项目可行。 2、环境空气质量影响分析 项目主要废气为燃烧废气和静电喷粉以及固化过程和转印过程产生粉尘和VOCs。 大气污染物预测分析 本次评价采用估算模式SCREEN3对项目产生的废气影响范围进行预测，源强见表7-1（点源参数：排气筒高度20米，排气筒内径0.6米，烟气温度20℃；面源参数：长80米，宽40米），预测结果见表7-2、7-3。 表7-1 污染物源强及预测参数 污染物 名称 排放方式 产生速率 kg/h 排放速率 kg/h 面源长度m 面源宽度m 排放高度m 粉尘 有组织排放 6.321 0.0127 / / 20 无组织排放 0.129 0.129 80 40 6 VOCs 有组织排放 3.16 0.85 / / 20 无组织排放 0.0665 0.0665 80 40 6 SO2 有组织排放 0.0021 0.0021 / / 20 NO2 有组织排放 0.0115 0.0115 / / 20 表7-2 有组织排放预测结果 距离 有组织排放粉尘 有组织排放VOCs 有组织排放SO2 有组织排放NO2 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0005221 0.05 0.05221 2.61 0.00008599 0.02 0.000473 0.39 200 0.0005925 0.06 0.05925 2.96 0.00009759 0.02 0.0005367 0.45 228 0.0006108 0.06 0.06108 3.05 0.0001006 0.03 0.0005533 0.46 300 0.0005482 0.05 0.05482 2.74 0.00009028 0.02 0.0004966 0.41 400 0.0005211 0.05 0.05211 2.61 0.00008583 0.02 0.000472 0.39 500 0.0004888 0.05 0.04888 2.44 0.00008051 0.02 0.0004428 0.37 600 0.0004311 0.04 0.04311 2.16 0.000071 0.02 0.0003905 0.33 700 0.0004087 0.04 0.04087 2.04 0.00006731 0.02 0.0003702 0.31 800 0.000383 0.04 0.0383 1.91 0.00006308 0.02 0.0003469 0.29 900 0.000353 0.04 0.0353 1.76 0.00005815 0.01 0.0003198 0.27 1000 0.0003399 0.03 0.03399 1.7 0.00005598 0.01 0.0003079 0.26 1100 0.0003346 0.03 0.03346 1.67 0.00005512 0.01 0.0003031 0.25 1200 0.0003257 0.03 0.03257 1.63 0.00005364 0.01 0.000295 0.25 1300 0.0003145 0.03 0.03145 1.57 0.0000518 0.01 0.0002849 0.24 1400 0.0003023 0.03 0.03023 1.51 0.00004978 0.01 0.0002738 0.23 1500 0.0002895 0.03 0.02895 1.45 0.00004769 0.01 0.0002623 0.22 1600 0.0002768 0.03 0.02768 1.38 0.00004559 0.01 0.0002507 0.21 1700 0.0002643 0.03 0.02643 1.32 0.00004353 0.01 0.0002394 0.2 1800 0.0002523 0.03 0.02523 1.26 0.00004155 0.01 0.0002285 0.19 1900 0.0002407 0.02 0.02407 1.2 0.00003965 0.01 0.0002181 0.18 2000 0.0002298 0.02 0.02298 1.15 0.00003785 0.01 0.0002082 0.17 最大落地浓度 0.0006108 0.06 0.06108 3.05 0.0001006 0.03 0.0005533 0.46 最大落地距离 228m 由上表的预测结果可知，本项目点源在采取环保措施时，粉尘有组织排放最大落地浓度为0.0006108mg/m3，占标率0.06%，出现在228米处。VOCs有组织排放最大落地浓度为0.06108mg/m3，占标率3.05%，出现在228米处。SO2有组织排放最大落地浓度为0.0001006mg/m3，占标率0.03%，出现在228米处。NO2有组织排放最大落地浓度为0.0005533mg/m3，占标率0.46%，出现在228米处。 距离本项目较近的敏感点为项目西面74m处的居民，由上表的预测结果可知，在采取环保措施时本项目粉尘、VOCs、SO2和NO2有组织正常排放的最大落地浓度较低，对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。 表7-3 无组织排放预测结果 距离 无组织排放粉尘 无组织排放VOCs 浓度mg/m3 占标率% 浓度mg/m3 占标率% 10 0.01607 1.61 0.008268 0.41 100 0.04018 4.02 0.02067 1.03 200 0.04356 4.36 0.02241 1.12 280 0.04436 4.44 0.02282 1.14 300 0.04411 4.41 0.02269 1.13 400 0.03893 3.89 0.02003 1 500 0.0323 3.23 0.01662 0.83 600 0.02656 2.66 0.01367 0.68 700 0.02202 2.2 0.01133 0.57 800 0.01863 1.86 0.009587 0.48 900 0.01597 1.6 0.008218 0.41 1000 0.01387 1.39 0.007135 0.36 1100 0.01219 1.22 0.006272 0.31 1200 0.01083 1.08 0.005572 0.28 1300 0.009685 0.97 0.004983 0.25 1400 0.008729 0.87 0.004491 0.22 1500 0.007922 0.79 0.004076 0.2 1600 0.007223 0.72 0.003716 0.19 1700 0.006616 0.66 0.003404 0.17 1800 0.006089 0.61 0.003133 0.16 1900 0.00563 0.56 0.002897 0.14 2000 0.005227 0.52 0.00269 0.13 最大落地浓度 0.04436 4.44 0.02282 1.14 最大落地距离 280m 由上表的预测结果可知，本项目面源在采取环保措施时，粉尘无组织排放最大落地浓度为0.04436mg/m3，占标率4.44%，出现在280米处。VOCs无组织排放最大落地浓度为0.02282mg/m3，占标率1.14%，出现在280米处。 距离项目最近的居民点为项目西面74m处的居民，根据上表预测结果，项目无组织排放废气最大落地浓度较低，项目无组织排放废气对距离项目最近的居民点无明显影响。 在正常排放情况下，本项目产生的粉尘、VOCs、SO2和NO2有组织排放和粉尘、VOCs无组织排放最大落地浓度都较低。通过预测结果可知，本项目废气对周边空气环境的影响较小，不会对周边的居民生活的空气环境造成明显影响。故建设方应加强环保措施的维护，确保设施的正常运行，减少事故的发生。 （2）燃烧废气处理措施 本项目生产过程中的加热装置均采用天然气作为燃料，根据建设方提供的资料，消耗量为3万m3/a，经查阅《环境统计手册》中的燃烧天然气排污系数，工业用气的排污系数为烟气量：11.12×104烟气/104m3、SO2：3.42kg/104m3、烟尘：3.02kg/104m3、NOx：18.43kg/104m3，可算出燃烧天然气污染负荷烟气量为33.6万m3/a，SO2、NO2和烟尘的排放量及排放浓度分别为：10.26kg/a、55.29kg/a、9.06kg/a；18.45mg/m3、99.46mg/m3、16.3mg/m3，燃烧废气在烟道中收集后经20m排气筒高空排放，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中的相应要求，故本项目燃烧废气不会对外环境产生影响。 （3）粉尘处理措施 本项目粉尘产生量约为30.96t/a。粉末喷涂过程是在喷粉房(又称防尘室)内进行的，该房体完全封闭，且呈负压，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。房体内没有喷上工件的粉末通过风机吸入回收系统(因此房体内呈负压)，该回收系统是一套滤芯回收装置（即ARV450型自动回收系统+高效过滤器），该类除尘回收装置去除效率可达99%以上，未喷上工件的粉末经回收系统处理后全部回用，气体外排。设计风机总风量为10000m3/h，处理后的废气经喷淋塔（处理效率约为80%）+UV光解+20m高排气筒高空排放。经计算粉尘有组织排放量为0.061t/a（0.127kg/h、0.847mg/m3）、无组织排放量0.619t/a（0.129kg/h）。粉尘收集量为30.037t/a。粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值（120mg/m3、3.5kg/h）。同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 （3）VOCs处理措施 本项目粉末固化过程产生的VOCs约15.48t/a。该房体完全封闭，且呈负压，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。将废气引入UV光解系统，其对VOCs的分解效率均为73%。设计风机总风量为10000m3/h，处理后的废气经一根20m高排气筒高空排放。经计算VOCs的无组织排放量为0.31t/a（0.065kg/h），有组织排放量为4.096t/a（0.85kg/h，85.33mg/m3）。满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中二级标准限值（有组织排放60mg/m3、3.4kg/h）。 b、转印过程产生VOCs 本项目在转印过程中将金属制品等以及转印纸同时进入设备中，加热至160℃-190℃，由于转印纸中含有色墨，在160℃-190℃温度下会产生有机废气。类比同类项目可知，金属门窗转印时VOCs排放系数为0.3g/件，本项目铝型材转印类似金属门窗，本项目铝型材转印生产量约为30000件，则本项目转印时产生的VOCs总量为0.009t/a，因本工段产污节点多，分布于整个车间，且其产污量少，故采用加强车间通风等措施，使其无组织达标排放。因此则本项目转印过程VOCs无组织排放量为0.009t/a（0.00188kg/h）。 本项目VOCs无组织排放量为0.319t/a（0.0665kg/h）。同时根据上文的预测结果可知VOCs的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（2.0mg/m3）。 本项目采用水喷淋+UV光解对粉尘和VOCs进行处理可行性分析 水喷淋工艺在大气污染处理上有着广泛的应用，在处理大颗粒成分上有着相当高的效率，常作为废气处理的预处理，其原理是通过将水喷洒废气，使废气中水溶性或大颗粒物质溶解沉降于水，同时经过过滤、沉淀后可回用，最大限度降低水资源的浪费，污水可达“0”排放。在废气处理中应用水喷淋工艺作为预处理，大大降低废气中油漆和粉尘等的含量，避免UV灯管以及光触媒板被油漆和粉尘污染后造成处理能力下降，有效提高处理效率。 UV光解技术工作原理 a、利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子健，瞬间打开和断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化学物，如二氧化碳和水等物质。 b、利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。UV+O2→O- + O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。 c、利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。 UV光解技术性能综述 a、高效除恶臭：能高效去除有机物VOC、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93)。 b、无需添加任何物质：只需要设置相应的管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 c、适应性强：可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 d、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低<30pa,可节约大量排风动力能耗。 e、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30℃-65℃之间，湿度在40%-95%之间均可正常工作。 f、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。 g、优质进口材料：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。 综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。 （3）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 根据项目项目无组织排放源及相关参数（如表7-4所示），计算污染源的环境防护距离。结果显示：污染因子在场界以外没有超标，项目无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故不需设立大气环境防护距离。 表7-4 本项目无组织排放源排放速率 污染物名称 Qc（kg/h） 宽度（m） 长度（m） 排放高度 L(m) 粉尘 0.129 40 80 6m 无超标点 VOCs 0.0665 40 80 6m 无超标点 图7-1 粉尘大气环境防护距离 图7-2 VOCs大气环境防护距离 （4）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 原项目已有一根20m高的排气筒用于氧化/电泳车间废气排放，本项目设置一根20m高的排气筒，其位置详见附图。 根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为15m。本项目粉尘、VOCs等通过20m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。 因此，本项目只需设置1根排气筒对喷涂车间的废气进行高空达标排放，排气筒的设置的数量合理可行。 3、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目的主要噪声源来自于喷涂车间设备运行噪声，其噪声级在60～80dB（A），主要设备噪声值见表7-5。 表7-5 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 名称 数量（套） 单机dB（A） 1 HDR系列自动升降机 2台 70~80 2 自动喷枪系统 10 65~85 3 固化炉 1 60～70 4 真空木纹转印设备 1台 65～75 5 悬挂输送机 2台 75～80 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声预测值见表7-6。 表7-6 项目场界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号 点位 预测点距项目边界距离 背景值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东场界 1m 56.15 45.5 56.28 45.5 2 南场界 1m 57.65 43.9 58.46 43.9 3 西场界 1m 54.6 44.2 55.73 44.2 4 北场界 1m 57.6 46.15 57.65 46.15 评价标准（3类） 昼间65dB（A）；夜间55dB（A） 评价标准（4类） 昼间70dB（A）；夜间55dB（A） 由上表可知，在采取液下安装、隔声等措施处理后，本项目夜间不生产，本项目运行设备昼间噪声叠加背景值后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，临路一侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。距离本项目最近的居民点是项目西面74m处的居民，通过采取以下措施后，本项目不会对其声环境产生明显的影响。 本项目选用的设备均属于低噪声设备，且主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施： ①制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少噪声对周边环境产生的影响。 ②在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。 ③在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。噪声较大的设备如各类车床等应设置相应的消声装置或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。 ④建筑物隔声。本项目所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用双层隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声，并在房屋内壁铺设吸声材料，厂房内进行多层隔间，充分利用生产厂房墙壁和围墙隔声。应至少可以降低噪声20个分贝以上。 ⑤日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 ⑥厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。 ⑦加强运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 4、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、收集到的喷粉粉尘、原辅材料废包装、废转印纸和污水处理产生的沉渣等一般工业固体废物；设备维修产生的废矿物油。 表7-7 项目固废产生处置情况表 固废类型 性质 产生量 处置措施 达标情况 生活垃圾 一般固废 4.2t/a 依托一期 无害化处置达到环保要求 收集到的喷粉粉尘 一般固废 30.037t/a 回用于生产 原辅材料废包装 一般固废 0.46t/a 依托一期 废转印纸 一般固废 0.1t/a 分类暂存，定期外售 沉渣 一般固废 3.6t/a 依托一期 废矿物油 代码：900-214-08 危险固废编号HW08 0.01t/a 设置危废暂存间，送有资质的单位回收处理 （1）危险废物处置措施 表7-8 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-201-08 0.01 设备维护保养 液态 油污 油污 一年 有毒 危废暂存间分类暂存，定期交由有资质的单位处理 项目营运过程中废矿物油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在仓库东部，面积约8.0m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 900-201-08 仓库东部 8 桶装 0.01t 一年 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括收集到的喷粉粉尘、原辅材料废包装、废转印纸和污水处理产生的沉渣等。收集到的喷粉粉尘回用于生产，其他固废集中收集后出售给其他物资企业回收利用。对项目周围环境影响较小。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a.地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b.要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、生态环境影响分析 本项目建设不涉及东洞庭湖国家级自然保护区的核心区、缓冲区和试验区，项目位湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，距离本项目较近的为汨罗江国家湿地公园和饮用水源保护区。 湖南汨罗江国家湿地公园(以下简称湿地公园)范围包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，东起汨罗江新市大桥，西至磊石山汨罗江出口，涉及周边新市镇、归义镇、罗江镇、屈子祠镇、白塘镇等乡镇，长43.6公里，宽0.1～1.5公里，总面积2954.10公顷。汨罗循环经济产业园新市片区紧邻湿地公园沿线，不在规划的湿地公园内，其不设排污口，依托重金属污水处理厂和城市污水处理厂处理后达标排放，其污水管网敷设沿着汨罗江道路进行敷设不在湿地公园范围内，而城市污水厂的排污口在湿地公园的保育区范围。故本项目不会对湿地公园造成不利影响。 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），市水厂取水口上游1000米，下游200米为饮用水水源地一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口上游3000米，下游300米为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；其余为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。 故营运期对项目周边生态环境无不利影响。 6、环境风险分析及防范措施 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。遵照国家环保保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）物质识别 本项目燃料成分为天然气，属于易燃气体，易发生火灾。 表7-10 物质危险性识别表 品名 主（次）危险性类别 类别 是否是环境风险物质 天然气 易燃 辅料 是 （2）重大危险源识别 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），其重大危险源辨识情况如下表7-11所示 表7-11 重大危险源辨识 序号 名称 日常最大 储存量（t） 《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2009）临界量（t） 是否属于重大危险源 1 天然气 / 50 否 备注：天然气由汨罗工业园区天然气管道直接供应，一期工程无天然气储罐。 由上表计算可知，项目生产场所及贮存场所的贮存量小于标准临界量限值，故本项目不构成重大危险源。 （3）生产设施风险识别：天然气管道泄漏，遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。项目生产设施风险识别见表7-12。 表7-12 项目生产设施环境风险因素识别 序号 生产场所 主要危险 1 天然气管道 火灾、爆炸 重大危险源辨识：根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009），本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的物料无重大危险源。 （4）环境风险发生原因分析 表7-13 项目环境风险发生原因 序号 生产场所 主要危险 可能原因 1 天然气管道 火灾、爆炸 ①管道泄漏②遇高热、明火、电火花 根据环境风险发生原因可知，项目火灾的发生原因可分为2种：①管道泄漏②遇高热、明火、电火花，针对这2种原因建设方应采取对应的预防措施，减少火灾事故发生概率，措施如下： 依据目前厂址周边状况及园区的整体规划，厂址选择符合工业布局和城市规划的要求，项目在后续的设计、施工建设、运营过程中需按照国家有关法律、法规及规定进行，并与园区规划部门沟通好，真正保证本项目装置，特别是天然气站与周边及本项目相邻企业的明火使用点、厂房、办公场所等场所和设施的安全距离需满足国家相关标准规范的要求。 综上所述，在采取以上措施后，可以有效降低本项目火灾发生概率，可最大限度地减少可能发生的环境风险。 （4）环境风险防范措施及对策 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 ①风险事故预防措施及对策 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是完全可以避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 ②物料仓储风险防范措施 设立专用库区，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施物料的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态，并设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存的岗位，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 ③生产及操作过程风险防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 诱发突发性污染事故的因素很多，其中被认为较重要的有以下几个：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行叛废标准）而过度、超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以下几点严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。 ④末端处置过程风险防范措施 a废气末端治理措施必须确保日常正常运行，如发现人为原因不开启环保治理设置，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则必须停止生产。 b为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 c废气处理岗位严格按照操作规程进行，确保废气处理效果。 d对废气治理设施进行定期检修（每周至少一次），保证其正常运行，同时，为了确保废气净化设施的电力供应，本环评要求： 如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，风机仍然继续运转（采用应急发电机）。风机出现故障时，备用风机立即启动。 ⑤其他防范措施 厂区内应按照规范的要求配置手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。按规范要求配备足够的正压式防毒面具。 （6）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 7、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-14 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 排气口 颗粒物、VOCs、SO2、NO2 每季度一次 车间 颗粒物、VOCs、SO2、NO2 每季度一次 废水 排水口 pH、CODcr、NH3-N、SS、石油类、阴离子表面活性剂 每季度一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每半年一次 固废 \ 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托有监测资质的公司监测。 9、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水、生产废水，生活污水经隔油化粪池处理后通过污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。工业废水经车间污水处理系统+重金属污水处理厂+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江，故建议本项目申请CODcr、氨氮的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、VOCs，颗粒物、硫酸雾不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx、VOCs申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 改扩建后总排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） 项目已有总量（t/a） 项目还需申请总量（t/a） CODcr 0.09 0.3453 0.4 0.4 0 NH3-N 0.0225 0.0725 0.1 0.1 0 SO2 0.01 0.047 0.1 0.1 0 NOx 0.055 7.86 7.9 8.2 0 VOCs 4.415 4.415 4.5 0 4.5 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标化学需氧量0.4t/a、氨氮0.1t/a、二氧化硫0.1t/a、氮氧化物8.2t/a（详见附件五）。故建设方只需申请VOCs总量4.5t/a。 10、环保投资估算 该工程总投资约200万元，其中环保投资约25万，环保投资约占工程总投资的12.5%，环保建设内容如表7-15所示。 表7-15 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 备注 1 废气 粉尘 滤芯回收装置 水喷淋+UV光解系统+20m高排气筒 24 新建 2 VOCs / 3 燃烧废气 / 4 废水 生活废水 化粪池 / 已建 5 生产废水 调节池+沉淀池+过滤器+清水池 / 已建 6 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 / 已建 7 固废 危险废物 危险废物暂存间 1 新建 8 一般废物 一般固废暂存间 / 已建 9 其他 厂区布局 对平面布局进行调整 / 已建 合计 25 / 11、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-16项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 施工期 施工场地 扬尘、生活污水、噪声、垃圾等 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等 减轻施工环境影响 大气 喷涂车间 VOCs 水喷淋+UV光解系统+20m高排气筒 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中标准 粉尘 滤芯回收装置 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 燃烧废气 烟尘、SO2、NOX 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准 生产废水 CODcr、SS 依托一期（调节池+沉淀池+过滤器+清水池） 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求和重金属污水处理厂接管要求，排入园区污水管网 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 收集到的喷粉粉尘 回用于生产 原辅材料废包装 供货商回收 废转印纸 分类暂存，定期外售 沉渣 依托一期 危废 废矿物油 设置危废储存间，送有资质的单位处理 噪声 设备 LeqA 基础减振、厂房隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准3、4类）

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷涂车间 | 粉尘 | 滤芯回收装置 | 水喷淋+UV光解+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准 |
|  |  | VOCs |  | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中标准 |
|  | 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX |  | 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准 |
| 水污染物 | 生产废水 | CODcr、NH3-N、SS | 依托原项目（调节池+沉淀池+过滤器+清水池） | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求和重金属污水处理厂接管要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 合理收集、处理，处理、处置率达100%。 |
|  |  | 收集到的喷粉粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 原辅材料废包装 | 供货商回收 |  |
|  |  | 废转印纸 | 分类暂存，定期外售 |  |
|  |  | 沉渣 | 依托一期 |  |
|  | 危废 | 废矿物油 | 设置危废储存间，送有资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 主要为设备运行噪声，选用低噪声设备、合理布局，采取隔声、减震、消声等措施控制噪声，其场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，临路一侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设项目应加强厂区内绿化，尽量选择降噪效果好的植物，并注意植被的合理布局，进行全面规划，以营造良好的生产生活环境。通过合理绿化不仅可吸尘降噪，吸附尘粒、净化空气的作用，还能防止水土流失，有利于进一步改善生态环境。 |

9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 年产3600吨喷涂铝型材建设项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧现有厂区内，根据建设方提供的资料，本项目新增静电粉末喷涂生产线，改造车间布局。本项目总投资200万元，环保投资25万元，占总投资的12.5%。 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为喷涂铝型材，主要生产设备如表1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。本项目已取得园区选址意见，符合园区的总体定位。本项目符合《铝行业准入条件》。 （2）选址合理性分析 本项目用地已取得国土证，用地类型为工业用地，符合国土证土地使用类型。本项目选址已取得园区意见。建设项目排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于湖南省汨罗循环经济产业园沿江大道南侧，总占地面积6800m2。喷涂车间位于厂区西部，喷涂车间旁边为仓库。喷涂车间生产设备按工艺流程摆放，高噪声设备尽可能远离环境敏感点。本项目布置一根20m高排气筒，位于和喷涂车间北侧；一般固废储存间位于仓库东部。整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。 （4）企业相容性分析 与本项目距离最近的企业为东侧的中国农业机械有限公司，中国农业机械有限公司是一家生产龙舟收割机系列、龙舟旋耕机系列与滨湖柴油机系列产品的农业机械加工企业，主要污染物为粉尘和噪声，已采取相应的环保措施治理后达标排放，故其对本项目影响较小。本项目对其的主要影响为运营期产生的粉尘、VOCs，但因其位于本项目的主导风向的侧风向，同时本项目会采取相应的环保措施处理后达标排放，且与中国农业机械有限公司之间有墙壁的阻挡，故本项目的废气对其影响较小。 故本项目与周边企业相容性较好。 （5）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目不属于汨罗市生态保护红线范围。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），本项目排水口位于取水口下游，距市水厂取水口5703米，距二级保护区下游3653米，不会对饮用水源地造成不利影响。由第3章环境质量状况和第七章预测分析可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目属于金属加工项目，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。根据国土证明可知，本项目符合土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 3、环境质量现状评价结论 拟建项目区空气质量中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准；周边地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3、4a类标准。 4、施工期环境影响 本项目为改扩建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，本项目需进行设备安装，项目所在地已建好厂房等基础设施；施工期仅为生产设备安装、环保设施的安装和建设，产生污染主要为设备安装噪声等，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目废水主要为生活污水、前处理废水，依托原项目处理。生活污水经隔油化粪池预处理后进入工业园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进行处理，最终排入汨罗江。前处理废水在经厂区内废水处理设施（调节池+沉淀池+过滤器+清水池）预处理后进入重金属污水处理厂处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。综上所述项目废水对外环境影响很小。 （2）废气：粉尘通过滤芯回收装置+水喷淋+UV光解+20m高排气筒，粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值，粉尘对周围环境影响不大；VOCs通过水喷淋+UV光解+20m高排气筒，VOCs能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中标准，VOCs对周围环境影响不大；SO2、NOX、烟尘通过水喷淋+UV光解+20m高排气筒，能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目运行设备噪声叠加背景值后，昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，临路一侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，不会对周围声环境不会产生明显的影响。 （4）固体废弃物：一般工业固废包括收集到的喷粉粉尘、原辅材料废包装、废转印纸和污水处理产生的沉渣等。收集到的喷粉粉尘回用于生产，其他固废集中收集后出售给其他物资企业回收利用。对项目周围环境影响较小。危险废物废矿物油则交由有资质的单位处理。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，确保垃圾及时清运。因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 （5）生态环境影响：本项目不会造成对保护区内鱼类和江豚的不利影响，不会造成对保护区内浮游生物和底栖动物的不利影响，对汨罗江生态环境影响极小，不会对饮用水源地造成不利影响。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源有项目辅料属于可燃气体，易发生火灾。生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 7、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目主要排放废水为生活污水、生产废水，生活污水经隔油化粪池处理后通过污水管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。工业废水经车间污水处理系统+重金属污水处理厂+汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江，故建议本项目申请CODcr、氨氮的总量指标；本项目废气排放为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，颗粒物不在国家总量指标控制因素中，建议本项目对SO2、NOx、VOCs申请总量控制指标。 本项目为改扩建项目，本项目污染物与原项目污染物总和如下，故建议本项目申请总量控制指标如下： 污染物 本项目排放量（t/a） 改扩建后总排放量（t/a） 总量控制指标建议（t/a） 项目已有总量（t/a） 项目还需申请总量（t/a） CODcr 0.09 0.3453 0.4 0.4 0 NH3-N 0.0225 0.0725 0.1 0.1 0 SO2 0.01 0.047 0.1 0.1 0 NOx 0.055 7.86 7.9 8.2 0 VOCs 4.415 4.415 4.5 0 4.5 本项目为改扩建项目，建设方已经购买了总量控制指标化学需氧量0.4t/a、氨氮0.1t/a、二氧化硫0.1t/a、氮氧化物8.2t/a（详见附件五）。故建设方只需申请VOCs总量4.5t/a。 8、环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，项目所在地为城市污水处理厂厂区内，不新征地，选址可行。平面布局基本合理，该项目的建设可以改善汨罗江水质，使排入汨罗江的污染物得到一定的削减，对区域水环境的保护起到积极作用。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 3、本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 4、运营期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

图1-3 氧化/电泳（含前处理）工艺流程图