JJYQ-4A数显恒温搅拌油浴锅简介

一、简介

数显恒温搅拌油浴锅，广泛用各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位。本仪器性能好，无噪音、无振动、升温快，是实验人员理想必备的工具。

二、数显恒温搅拌油浴锅性能

1、电源：220V+10V 50HZ

2、转速：0-2500转/分（无级调速）

3、搅拌功率：40W*4

4、加热功率：≤400W*4

5、控温范围：RT-299℃

6、数显控温; 7.可水浴.油浴,干烧;

三、数显恒温搅拌油浴锅使用方法

1、接通电源，盛杯准备就绪，打开不锈钢容器盖，将盛杯放置不锈钢容器中间，往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度，将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关，指示灯亮，将调速电位器按顺时针方向旋转，搅拌转速由慢到快。调节到要求转速为止。

2、要加热时，连接温度传感器探头，将探头夹在支架上，移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米，但不能影响搅拌。开启控温开关，设定所需温度，按控温仪上+、-设置需恒温温度，表头数字显示数值为盛杯中实际温度，加热停止，自动恒温，该仪器可长时间连续加热恒温。

3、如工作中搅拌子出现跳子现象，请关闭电源后重新开启，速度由慢到快，调节便可恢复正常工作。。

四、数显恒温搅拌油浴锅注意事项

1、为确保您的人身安全，请使用三相安全插座，使用时必须妥善接地。

2、仪器使用应保持整洁，长期不用应切断电源，关闭开关以免发生意外。

3、不锈钢容器没有加入导热油时以及没有连接温度传感器请千万不要开启控温开关，以免电热管及恒温表损坏。

4、用本仪器前请仔细阅读说明书，以免造成不必要的麻烦。