1、前言

旬阳县宏达化工有限公司创建于2002年，厂址位于旬阳县赤岩镇赤岩村一组，注册资本200万元，法定代表人朱财有，企业类型为有限责任公司。该公司自建成至今，充分发挥当地资源优势，以黄姜为原料加工黄姜水解物，生产规模为年产黄姜水解物50吨（以皂素含量计）。为满足国家产业政策和市场需要，促使当地黄姜产业健康发展，该公司决定将黄姜水解物生产规模扩大到300吨，同时延伸产业链，建设300吨皂素生产线。

旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素项目于2011年9月5日经旬阳县经济贸易局“旬经贸发[2011]77号”文同意项目立项建设。2011年9月6日委托陕西省国防科技工业环境监测科研所编制《旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目环境影响报告书》。2012年2月13日安康市环境保护局以“安环函[2012]34号”文审批通过项目环评报告书并同意项目建设。该项目于2011年12月开工建设，2012年3月建设完成、设备安装到位。2012年4月建设单位向安康市环境保护局申请试生产。安康市环保局以“安环函[2012]96号”文同意项目投入试生产，试生产时间为2012年4月27日-2012年7月27日，试生产期间由于水解物生产线进一步技术改造等原因和受洪涝自然灾害影响导致原料不足，不能正常试生产，于2013年3月和10月再次向安康市环境保护局申请延长试生产期限。安康市环保局以“安环函[2013]75和279号”文同意项目试生产延期，时间截止为2014年1月9日。建设单位于2013年12月15日委托安康市环境保护监测站对该公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素项目进行环境保护验收监测工作。

我站于2013年12月20日派出技术人员对该项目进行现场踏勘、收集有关资料、了解项目建设运行情况、检查环保措施落实情况，针对现场检查出的问题提出了整改意见并确定了竣工验收监测工作内容并对我站无监测资质的项目进行了委托。2014年1月22日-23日，我站对污水处理站进出口废水、锅炉房排气筒有组织排放废气、无组织排放颗粒物、二氧化硫以及噪声进行了现场验收监测工作，由于外委单位春节假期，未能同时进行监测；2月11日-12日，我站对监测工况进行了现场核查，青岛京诚检测科技有限公司对该企业无组织排放硫酸雾、臭气浓度、硫化氢、氨、非甲烷总烃以及水解车间排气筒有组织排放硫酸雾进行了现场监测，依据现场检查和监测结果，编制了建设项目竣工环境保护验收监测报告。

2、验收监测依据

2.1 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）；

2.2 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

2.3 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第13号，2001年12月27日发布，2002年2月1日起实施）；

2.4 《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关问题的通知》（环发［2000］38号，原国家环境保护总局）；

2.5 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字［2005］188号，中国环境监测总站）；

2.6 《建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）；

2.7 《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发［2010］38号）；

2.8 安康市环境保护局《关于旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目环境影响报告书的批复》（安环函[2012]34号）；

2.9 安康市环境保护局《关于旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目试生产的批复》（安环函[2012]96号）；

2.10安康市环境保护局《关于旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目延期试生产的函》（安环函[2013]279号）；

2.11 《旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目环境影响报告书》，陕西省国防科技工业环境监测科研所，2011年12月；

2.12 《旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目变更说明》，陕西省国防科技工业环境监测科研所，2014年6月；

2.13《旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目环境监理报告》，西安绿盛环保科技有限公司，2013年12月。

2.14旬阳县宏达化工有限公司提供的其它技术资料。

3、建设项目工程概况

3.1 工程基本情况

3.1.1 工程地理位置及平面布置

旬阳县宏达化工有限公司位于赤岩镇赤岩村一组，厂址西距安康市50km，北距旬阳县城约27km，东南距赤岩镇约1km，吕（河）赤（岩）公路从厂区北侧通过，交通运输便利。厂区东北侧紧邻赤岩村一组，东南临朝阳页岩砖厂，西南侧为吕河，西北为空地。总占地面积18648m2。厂区地理位置见图3-1，厂区平面布置及四邻关系见图3-2。

图3-1  厂区地理位置图

北

住户

吕

赤

空地

路

吕

河

朝阳页岩砖厂

图3-2  厂区平面布置及四邻关系

3.1.2 主要生产设备和配套环保设施

⑴主要设备

主要仪器设备见表3-1。

表3-1  主要仪器设备一览表

| 序号 | 项 目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水解物生产线 |
| 1 | 筛网滚筒机 |  | 台 | 4 |
| 2 | 粉碎机 |  | 台 | 4 |
| 3 | 发酵池 | 3.5×5×3m | 个 | 18 |
| 4 | 水解罐 | 8m3 | 个 | 5 |
|  |  | 3m3 | 个 | 3 |
| 5 | 压滤机 |  | 台 | 2 |
| 6 | 浓浆泵 | FUS | 个 | 3 |
| 7 | 酸浓缩器 |  | 个 | 1 |
| 8 | 烘房 | 240m2 | 间 | 1 |
| 9 | 烘箱 | 250m2 | 间 | 1 |
| 10 | 硫酸贮罐 | 50t | 个 | 2 |
| 皂素生产线 |
| 1 | 提取罐 | 8m3 | 台 | 4 |
| 2 | 浓缩罐 | 8m3 | 台 | 2 |
| 3 | 夹套结晶罐 | 5m3 | 台 | 27 |
| 4 | 立式冷凝器 | 10m3 | 台 | 2 |
| 5 | 卧式冷凝器 | 10m3 | 台 | 6 |
| 6 | 油水分离器 | φ800 | 台 | 2 |
| 7 | 压滤机 | SS-800 | 台 | 1 |
| 8 | 物料提升装置 | 10t/h | 台 | 2 |
| 9 | 皂素烘干箱 |  | 台 | 1 |
| 10 | 大型卧式储油罐 | 50m3 | 个 | 1 |
| 11 | 母液回收罐 | 5m3 | 个 | 2 |
| 12 | 回收油贮罐 | 10m3 | 个 | 2 |
| 13 | 汽油暂存罐 | 50m3 | 个 | 1 |
| 14 | 蒸汽往复泵 |  | 台 | 5 |
| 15 | 浓浆泵 |  | 台 | 1 |
| 16 | 压滤机 |  | 台 | 1 |
| 17 | 滤油箱 |  | 台 | 1 |
| 18 | 过滤器 |  | 台 | 1 |
| 19 | 交换塔 |  | 个 | 1 |

⑵环保设施

环保设施见表3-2。

表3-2  环保设施一览表

| 类别 | 治理项目 | 环保措施 | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉废气 | 旋风除尘器+TL锅炉烟气脱硫除尘器 | 1 |
|  | 气化炉 | 自带除尘器+沉降室 | 1 |
|  | 提取废气 | 冷凝回收装置+风机 | 1 |
|  | 水解废气 | 冷凝器+碱洗 | 1 |
| 水污染物 | 黄姜清洗 | 沉淀池 | 1 |
|  | 生产废水 | 污水处理站，处理量1200m3/d | 1 |
|  | 生活污水 |  |  |
| 噪声污染 | 车间噪声 | 隔音、消声、减噪设施 | 1 |
| 固体废物 | 工业固废 | 存储场 | / |

3.1.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目的主要原辅料有黄姜、硫酸、120#汽油等。主要原料、辅助材料年耗量见表3-3，能源消耗见表3-4。

表3-3  主要原料、辅助材料年耗量

| 序 号 | 原料名称 | 单耗（t/t·皂素） | 年耗t/a | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄姜 | 135 | 4.05万 | 主要来自旬阳县赤岩、神河、金寨3个乡镇 |
| 2 | 硫酸 | 7 | 2100 | 旬阳县大地复肥 |
| 3 | 120#溶剂汽油 | 0.6 | 180 | 西安 |
| 4 | 活性炭 | 0.03 | 9 | 旬阳县 |
| 5 | 石灰 | 10 | 3000 | 旬阳县 |
| 6 | 新鲜水 | 100 | 30000 | 吕河 |

表3-4  能源消耗表

| 序 号 | 原辅材料名称 | 单耗（t/t·皂素） | 年 耗（t/a） | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤 | 14 | 4200 | 榆林市神木煤 |
| 2 | 电 | 4000度 | 120万度 | 旬阳变电站 |

3.2生产工艺简介及产污环节

3.2.1黄姜水解物生产工艺及产污环节

黄姜水解物的生产主要分为两个工序，即原料的前处理和有效成分的提取工序，前处理工序包括黄姜的清洗、粉碎，有效成分的提取包括发酵、水解、水洗、压滤、干燥等工序。生产过程主要产生废水、废气、噪声。工艺流程和产污环节见图3-3。

图3-3  黄姜水解物生产工艺流程及产污环节图

⑴原料前处理

工艺流程：黄姜含有一定量的泥砂杂土，泥砂进入后续工序后，将会加快设备的磨损、降低设备处理能力、影响正常生产，因此需进行清洗。本项目采用滚筒筛网机进行黄姜清洗，清洗完后采用粉碎机进行粉碎，同时加入约40℃的热水，粉碎黄姜中的纤维素、淀粉等，降低对皂素提取的干扰程度。

产污环节：原料前处理工序中主要污染物有清洗黄姜产生的废水及泥砂，滚筒筛网机、粉碎机运行时产生的噪声。

⑵水解物的提取

工艺流程：粉碎后的浆料通过浓浆泵泵入发酵池，在40℃条件下发酵48h，使对皂素溶出有干扰的淀粉和纤维素发生一定程度的降解。当发酵池内温度较低时，则向发酵池中心的管道通入蒸汽，以进行加热保温。发酵后的浆液进入水解罐，向水解罐内加入硫酸，在酸的作用下，黄姜中的大部分淀粉、纤维素被水解成葡萄糖，皂甙被水解成鼠李糖、葡萄糖和皂素。为增加水解效果，提高皂素提取率，在水解罐中通入蒸汽，确保水解温度及压力，同时起到搅拌作用。水解温度约130℃，水解时间1-2h。水解后的浆液pH在1-2左右，用耐酸压滤机压滤，滤液排入污水处理站。滤饼再经过二次、三次水洗、压滤，最终使水洗出来的滤饼pH达到6以上，然后将滤饼在厂内晒干场晾晒，在烘箱内以蒸汽为热源进行烘干。

产污环节：水解物的提取过程主要污染物是水洗、压滤时产生的大量废水。

3.2.2皂素提取工艺及产污环节

皂素提取以该公司生产的黄姜水解物为原料，经过溶剂汽油提取、浓缩、结晶、分离及母液回收等工序，将皂素从黄姜水解物中提取出来。生产过程中主要产生废气、废水、固体废弃物及噪声。工艺流程和产污环节见图3-4。

图3-4  皂素提取工艺流程及产污环节图

⑴提取

工艺流程：提取目的是利用溶剂汽油将皂素从黄姜水解物中萃取出来，首先依照配比向提取罐投加一半水解物，再投入活性炭，铺设均匀后，再投入剩余的水解物。然后打开进油阀，向罐内注入120#汽油，汽油量以高出水解物表面25cm为宜，进油完毕后关闭油阀。在提取罐混合一段时间后，皂素溶解入溶剂汽油，其它不能溶解的部分与溶剂汽油分离，溶剂汽油打入浓缩罐，并将汽油回流至提取罐，反复萃取3-4次。提取完毕后，将汽油放尽，依次调好阀门，然后向提取罐内充汽吹渣，以对残渣内所含汽油进行回收，吹渣时间一般在1.5小时左右，吹渣结束后关闭进气阀，排掉罐底余水，打开出渣门让其自然冷却一段时间后，即可出渣。

产污环节：主要污染物有固废、废气、废水。

⑵浓缩、结晶

工艺流程：含有皂素的溶剂汽油通过泵打入浓缩罐中进行浓缩，该浓缩过程主要依靠溶剂汽油的高挥发性，在罐体夹层中注入蒸汽，保证浓缩罐中的温度，通过提高温度，使得溶剂汽油大量挥发，挥发的汽油经过冷凝器冷凝后回流入提取罐中再次利用，而浓缩罐中，随着溶剂汽油的减少，皂素在汽油中的浓度增加，到接近饱和的情况下，进入结晶罐进行结晶。

产污环节：浓缩结晶工序主要有废气产生。

⑶压滤、干燥

工艺流程：在溶液结晶后，结晶溶液进入压滤机，对结晶溶液中的结晶物和溶剂汽油进行分离，产生的结晶物再经过溶剂汽油清洗表面杂质后，经烘箱烘干后的白色粉末即为产品皂素。

产污环节：本工序主要产污有压滤分离及烘干过程产生的废气。

⑷母液回收

项目压滤分离产生含有高浓度皂素的溶剂汽油为一次母液，根据需求，对其进一步浓缩结晶，由于其杂质含量较高，因此结晶产生的皂素进入提取罐回收，离心分离产生的二次母液返回提取工序循环利用。

产污环节：主要污染物有噪声。

3.2.3皂素渣制气工艺流程及产污环节分析

项目皂素提取过程中产生约2662t皂素渣，其主要成分为纤维素、木质素等，其元素主要组成为碳、氢、氮、氧、磷、钾、钙等元素。气化炉燃气原理是：在缺氧条件下加热皂素渣，使之发生复杂热化学反应的能量转化过程，此过程实质是皂素渣中的碳、氢等元素的原子，在反应条件下按照化学键的成键原理，变成CO、H2等可燃性气体的分子。这样皂素渣中的大部分能量就转移到这些气体中。

气化炉具有原料造气、燃气净化、自动分离的功能，当燃料投入炉膛内燃烧产生大量CO和H2时，燃气自动导入分离系统执行脱烟尘、脱水蒸汽的净化程序，从而产生优质燃气，燃气通过管道输送到锅炉，作锅炉燃料使用。皂素渣制气工艺流程及产污环节见图3-5。

图3-5  皂素渣制气工艺流程及产污环节图

3.3 主要污染物治理及其排放情况

3.3.1 废水主要污染源及污染物排放情况

该项目产生的废水主要是黄姜清洗废水、黄姜水解物生产废水、皂素提取废水、车间清洗废水以及生活污水。主要污染因子依据《皂素工业水污染物排放标准》确定为pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、氯化物、总磷、色度。

废水处理工艺采用预处理+UASB+接触氧化法，首先采用两级中和的方法，让废水进入到固体中和槽，槽中放置碱性矿物，废水与碱性矿物接触提高pH值，在废水经过中和槽后平均pH值能上升2左右，然后再加入石灰调至7以上，进入到UASB系统。在UASB厌氧微生物的作用下，大部分的果胶类、多糖类物质变成甲烷或者二氧化碳和水，最后进入兼氧好氧后达标排放。洗姜废水采用沉淀池处理。生活污水经化粪池收集后用于施肥和绿化。工艺流程见图3-6。

图3-6  污水处理流程图

3.3.2 废气主要污染源及污染物排放情况

该项目产生的废气主要是锅炉烟气、污水处理站恶臭、水解废气、发酵尾气、皂素萃取过程中产生的挥发性油气、辅料库房的少量挥发、汽油罐呼吸作用产生的少量油气和包装工段产生粉尘以及气化炉产生的烟尘。

主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨。

锅炉烟气采用旋风除尘器处理，经35m高排气筒排放；污水处理站恶臭和水解恶臭无组织排放，采取周边绿化，减小了臭味影响；废酸气、发酵尾气采用冷凝碱洗装置进行处理，经15m排气筒排放；挥发性油气采用冷凝回收装置进行回收；包装工段室内操作，不对外环境排放；气化炉产生的烟尘利用气化炉自带除尘器+沉降室处理。

3.3.3 噪声主要污染源及污染排放情况

该项目产生的噪声主要是生产车间各种泵类、粉碎机、空压机、锅炉房和污水处理站风机等。

各类泵、风机、粉碎机、空压机采取有隔音、消声、基础减震措施。

3.3.4 固废主要污染源及污染排放情况

该项目产生的固废主要是黄姜过筛、清洗产生的泥、渣等杂物；锅炉燃煤产生的炉渣；废水处理系统中生化处理工段产生的污泥；水解物萃取后剩余物(黄姜渣)；生活垃圾。

污水处理站污泥、生活垃圾由环卫部门处理；皂素萃取工艺中皂素渣气化炉原料使用；黄姜过筛、清洗产生的泥土和锅炉炉渣交易给砖厂使用。

4、环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

4.1环境影响评价结论

4.1.1项目概况

旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素技扩改项目在现有年产50吨黄姜水解物基础上，扩容黄姜水解物生产线，达到年产2820吨（折皂素300吨），同时延伸产业链，新增皂素生产线，以本公司生产的黄姜水解物为原料加工皂素。项目建成后，预计年产黄姜水解物2820吨（折皂素300吨）、皂素300吨。项目占地面积18648m2，建设地点位于旬阳县赤岩镇赤岩村一组，在现有厂区内，不新征用地，主要建设内容有：依托现有黄姜水解物生产车间及生活服务设施，新建皂素提取车间，改建污水处理站。项目总投资2020万元，其中环保投资413万元，占工程总投资的20.4%。

4.1.2环境质量现状

本次环境质量现状监测委托安康市环境监测站进行，委托时间为2011年10月10日至10月16日进行环境质量现状监测，监测期间项目处于停产阶段。监测结果如下：

环境空气质量：根据安康市环境监测站监测结果，评价区环境空气中SO2、NO2、PM10符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准，环境空气质量良好；

地表水环境：地表水两个个断面监测结果对比分析表明，下游断面水质不如上游断面，但整体水质监测结果标明吕河河流水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。

地下水环境：监测结果表明，评价区地下水监测指标均符合 GB/T14848-2002《地下水质量标准》Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。

声环境：项目拟建地四周噪声监测结果均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目拟建地声环境良好。

4.1.3施工期环境影响

本项目拟建在现有厂区内，场地已平整，因此施工期对环境空气的影响主要散放的建筑材料、汽车运输产生的扬尘，使环境空气中TSP浓度增加，构成一定污染，但对外环境影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。

项目建设期的交通噪声和施工机械噪声将会对声环境有一定影响，施工噪声会导致施工场地周围噪声超标，但由于项目施工场地夜间不进行施工，因此施工设备噪声对周围居民生活居住点影响不大。

项目建设期产生的建筑垃圾、生活垃圾采取有计划堆放，及时运往当地环卫部门指定地点堆放，不会形成二次污染。

施工期生产废水经沉淀处理后回收利用；施工人员生活污水用于绿化灌溉，废水不会影响地表水体和地下水。

4.1.4运营期环境影响

⑴ 废气中各类污染物占标率最大的为锅炉烟气及气化炉废气中的SO2以及NO2，其占标率分别达到为9.47%和8.63%，其次为烟尘，其占标率仅为1.50%，可见项目点源污染物对周围环境空气的影响较小；非甲烷总烃最大落地浓度2.125mg/m3，最大地面浓度出现距离为下风向120m，满足GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的周界外浓度最高点4.0mg/m3标准要求；皂素提取车间水解物提取渣出罐时会产生粉尘，产生量约5t/a，类比同类企业，采取排风扇排风的措施后，无组织排放粉尘影响范围在35m内，影响主要在厂区，对外环境产生影响较小。

综上所述，在选定的各种条件下，项目主要污染因子烟尘、SO2、NO2、非甲烷总烃对评价区浓度贡献值及其影响范围均较小。可见其排放后对环境空气质量影响较小，可为环境接受。

⑵ 本项目生产废水采取UASB+接触氧化法处理、生活污水采用地埋式一体化污水处理，治理达标排放。正常工况下，在枯水期和平水期，河水水质的COD浓度均有所升高，但均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ水域标准要求，对地表水影响较小；废水在事故排放情况下，将对吕河水质产生明显的污染影响，因此，建设单位应杜绝事故排放。

⑶ 本项目噪声设备主要为水泵、锅炉风机等生产设备噪声，其噪声级在75-95dB(A),项目预计采用隔声、减震等措施，设备安装在厂房内，在经过厂房隔声和一定的距离衰减后，经分析，其噪声级一般情况下降低20-35dB(A),其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，

⑷ 项目产生的各类固体废物均采取了妥善处置，对周围环境影响轻微。

⑸ 根据对识别出的各风险装置的计算结果表明，本项目最大风险可信事故为溶剂汽油储罐发生爆炸事故，经计算，本项目的最大风险值（1.2×10-6/a）小于化工行业风险统计值（8.3×10-5/a），说明本项目在采取了必要的风险防范和管理措施后，本项目的风险水平可以接受。

4.1.5污染防治措施

⑴ 项目拟采取的各项环境空气污染防治措施技术较先进，运行可靠，经济合理，效果有保证，经处理后的废气可以达到排放标准，拟采取的环境空气污染防治措施可行。

⑵ 项目在废水处理方面，生产废水采取UASB+接触氧化法处理、生活污水采用地埋式一体化污水处理，同时安装在线监测，并与与旬阳县和安康市环保局联网。处理达标后的废水部分回用于生产，剩余部分排入吕河。考虑事故状态情况，设置600m3的事故池，并兼做消防水池。拟采取的水污染防治措施可行，建设单位在实际运行过程中应严格按该措施落实。

⑶ 拟建项目采用低噪声设备、隔声、消声、减振等噪声控制措施后各厂界噪声昼夜间均符合评价标准限值，拟采取的噪声控制措施可行。

⑷ 按拟采取的处理与处置措施实施后，类比分析，项目产生的固体废弃物对周围环境基本无影响。因此，本评价认为拟采取的固体废弃物处置措施可行。

⑸ 从平面布置、工艺设计、自控及报警设计、土建和电气设计、消防系统等方面入手，防止风险事故的发生，制定事故应急处理预案，配备必要的设备应对事故的发生，确保人民生命财产安全。项目运行前必须有经专家论证认可的环境风险应急处置预案及防范措施。

4.1.6清洁生产与总量控制

拟建项目具有明显的的清洁生产的特征，公司内部整体构建符合循环经济的理念，根据项目生产以及工艺状况，本项目清洁生产水平达到国内污染物达标排放的基本水平。

根据国家总量控制要求，建议本项目总量控制指标为SO2 18.7t/a，NO2 7.8t/a；COD  27.2t/a，NH3-N 6.0t/a。

4.1.7政策相符性

项目符合国家及地方产业政策要求，建成运营后对评价区的环境质量及周围环境敏感点影响较小，可以为环境接受。但项目所在地紧邻吕河，当发生泄露或火灾爆炸事故时，若不采取有效措施，容易造成有毒有害污染物大量排入水体，因此综合考虑多方面因素，评价要求建设单位在严格按本报告要求采取废气及污水治理措施，杜绝事故条件下的污染物排放的前提下，本评价认为项目选址基本可行。

4.1.8公众参与

公众问卷调查结果表明，支持本项目建设的人占96.77%，其余3.23%的人持无所谓态度，可见该项目的建设是符合公众意愿的。

4.1.9总结论

综上所述，本项目产业政策和选址均符合旬阳县工业发展规划；拟建项目采用可行的生产工艺技术、设备和有效可行的污染控制措施；项目符合国家相关产业政策。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本报告提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施后，项目所排污染物能够达标排放，对评价区的环境影响较小。在落实有效环境风险防范措施，并废水连续稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

4.1.10要求

⑴ 项目应进一步改进生产工艺，对废水进行综合利用，同时又可减少污染物产生量，使废水排放量、皂素用水量、工艺与装备、资源综合利用总体指标等清洁生产指标达到二级以上标准，最终使清洁生产指标达到国内清洁生产先进水平。

⑵ 项目产生的废水必须经处理达标后排放，建设单位必须在标准排放口建设水质自动监测系统，并与旬阳县和安康市环保局联网。

⑶ 锅炉烟囱高度不得低于35m，废气必须经处理达标后排放，不得超标以及超总量排放。

⑷ 在污水处理站设置废水事故池，当处理站处理设施发生故障时，将废水收集储存，待废水处理设施修复后再经处理达标后外排。即事故池容积应600m3。若废水处理系统长时间出现故障时，应停止生产直至故障排除。严禁废水未经处理直接排放！

⑸ 严格执行评价提出的噪声治理措施，确保厂界噪声达标。

⑹ 将锅炉房灰渣、炉渣用于建筑材料或铺路，集中堆放，定期清运，防止造成二次污染。

⑺ 项目沿河道建设，因此项目建设必须征得水利部门同意，并保证河道行洪要求。

4.1.11建议

⑴ 建议将水解压滤后的头道液中的糖提取酒精。有资料表明，头道液中糖含量约9%，经过浓缩提纯后，糖含量达到15%，经过中和过滤后，再经陶瓷膜粗滤、纳滤膜浓缩，使还原糖含量达22%，加营养盐与酒母送入发酵罐进行酒精发酵，48小时后进入蒸馏塔蒸馏酒精，蒸得的酒精达到95度。此种工艺既使头道液得到综合利用，实现变废为宝，又减少废水的排放量，降低了废水处理难度。

⑵ 水解压滤后的滤饼加石灰乳中和后，再用水冲洗，可以减少新鲜水的使用量及废水排放量。

4.2环境影响评价批复的要求

4.2.1项目应做好以下环境保护工作和污染防治措施

建设单位应严格按照报告书提出的废水处理措施，请有资质单位进行设计和建设废水处理设施，确保废水稳定达标。

项目建设时务必做好回填、防渗工作，防止渗漏污染地下水。

必须严格按照报告书要求采取脱硫措施，并经35m高烟囱排放。建设单位应在项目试生产前补充监测非甲烷总烃和恶臭的本底含量。

该项目建成后，必须安装废水在线自动监测装置，并与省市监测信息平台联网。

严格按照报告书要求，加强环境管理，落实风险防范措施，制订环境风险事故应急预案。

依据《陕西省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》的规定，该项目建设期必须实施环境监理。

4.2.2 项目建设要保证环保投资，必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，你公司必须书面提交试生产申请，经核查同意后方可进行试生产。在试生产期间，必须按程序向我局申请环境保护验收。验收合格后，方可投入正式生产。

4.2.3项目建设期的环境保护监督管理工作由旬阳县环保局负责，并将有关情况及时报我局备案。

4.3环评变更情况

将环境保护验收清单锅炉废气环保设施由旋风除尘+折板脱硫设施变更为TL锅炉烟气脱硫除尘器，处理规模10000m3/h，除尘效率95%，脱硫效率77%；将原有地埋式一体化污水处理设施取消建设，生活污水排入UASB+生物接触氧化处理站与工艺废水一并排放。

5、验收监测评价标准

5.1有组织排放废气

有组织排放废气执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表5-1、5-2。

表5-1  《锅炉大气污染物排放标准》（摘录）

| 锅炉类别 | 适用区域 | 烟尘 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | 二、三类区 | 200mg/m3 | 900mg/m3 | / |
| 烟囱最低允许高度 | 35m |

表5-2  《大气污染物综合排放标准》（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 |

5.2无组织排放废气和环境空气

无组织排放废气执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准，标准限值见表5-3、5-4。敏感点环境空气按国内现有《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度执行。标准限值见表5-5。

表5-3  《大气污染物综合排放标准》（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| SO2 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 硫酸雾 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表5-4  《恶臭污染物排放标准》（摘录）

| 控制项目 | 单位 | 二级（新扩改建） |
| --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

表5-5  敏感点环境空气执行标准

| 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） |
| --- |
| 污染物 | 二级标准浓度限值（1小时平均） |
| 二氧化硫 | 0.50mg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 污染物 | 最高容许浓度（一次） |
| 硫化氢 | 0.01mg/m3 |
| 氨 | 0.20mg/m3 |

5.3废水

废水执行国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准，标准限值见表5-6。

表5-6  《皂素工业水污染物排放标准》（摘录）

| 污染物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 氯化物 | 总磷 | pH值 | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L |  | 倍 |
| 标准 限值 | 300 | 50 | 70 | 80 | 300 | 0.5 | 6-9 | 80 |

5.4地表水

地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准和表2标准，标准限值见表5-7。

表5-7  《地表水环境质量标准》（摘录）

| 项目 | 化学需氧量mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | pH值 （无量纲） | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 20 | 4 | 1.0 | 6-9 | 0.2 | 250 |

5.5厂界噪声

厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表5-8。

表5-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）

| 厂界外声环境功能区 类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

5.6敏感点噪声

敏感点噪声执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表5-9。

表5-9  《声环境质量标准》（摘录）

| 声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

6、验收监测内容

根据建设项目竣工环境保护验收相关技术规范要求，本次验收监测内容如下，监测点位示意见图6-1。

北

住户

吕

赤

空地

路

吕

河

朝阳页岩砖厂

▲厂界噪声               地表水          ★污水

○无组织排放         △敏感点噪声         有组织排放废气

图6-1   监测点位示意图

6.1有组织排放废气监测

有组织排放废气监测点位、项目和频次见表6-1。

表6-1  有组织废气监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | 2次/天，采2天 |
| 2 | 水解车间排气筒 | 硫酸雾 | 2次/天，采2天 |

6.2无组织排放废气、环境空气

无组织排放废气、环境空气监测点位、项目和频次见表6-2。

表6-2  无组织废气、环境空气监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界北侧湛宣瑧家楼顶（上风向） | 颗粒物、SO2、硫酸雾、臭气浓度、硫化氢、氨、非甲烷总烃 | 4次/天 采2天 |
| 2 | 东南厂界外15m处（下风向） |  |  |
| 3 | 东南厂界外30m处湛常仕家楼顶（下风向、敏感点） |  |  |
| 4 | 东厂界外30m处湛宣政家院内（敏感点） |  |  |

6.3污水和地表水监测

污水和地表水监测点位、项目和频次详见表6-3。

表6-3  污水监测点位、项目和频次

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站进口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物 | 4次/天 采2天 |
| 2 | 污水处理站出口 |  |  |
| 3 | 排污口上游100m（吕河） | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物 | 4次/天 采2天（混合） |
| 4 | 排污口下游1000m（吕河） |  |  |

6.4噪声监测

噪声监测点位、项目和频次见表6-4。

表6-4  噪声监测点位、项目和频次

| 序号 | 类别 | 监测点位 | 分析项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 东南厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次， 监测2天 |
| 2 |  | 东北厂界外1m处 |  |  |
| 3 |  | 西北厂界外1m处 |  |  |
| 4 |  | 西南厂界外1m处 |  |  |
| 5 | 敏感点噪声 | 湛常仕家窗外1m处 |  |  |
| 6 |  | 21号住户窗外1m处 |  |  |

7、监测分析方法及使用仪器

本次验收监测中，分析采用国标(或推荐)方法，目前尚无国标方法的项目，采用《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的分析方法。监测分析方法及使用仪器见表7-1。

表7-1  监测分析方法和使用仪器

| 水和废水 |
| --- |
| 监测因子 | 监测方法 | 监测分析仪器 | 检出限（mg/L） |
| pH | 玻璃电极法（GB 6920-86） | H18424型酸度计 | 0.01 |
| 悬浮物 | 重量法 （GB11901-89） | CP电子分析天平 | 4 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 （GB11914-89） | JH-12型加热回流装置 | 5 |
| 生化需氧量 | 稀释接种法(HJ505—2009) | TS606-G/4-i恒温生化培养箱 | 0.5 |
| 色度 | 稀释倍数法（GB11903-89） | —— | / |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法(HJ535-2009) | 721型分光光度计 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) | 721型分光光度计 | 0.01 |
| 氯化物 | 离子色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版） | 离子色谱仪CIC-200 | 0.02 |
|  | 硝酸银滴定法GB11896-1989 | 酸式滴定管 | 10 |
| 无组织排放 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法（HJ533-2009） | 分光光度计 YQ-079 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 （GB11742-1989） | 分光光度计 YQ-079 | 0.003mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 （GB/T14675-1993） | 气袋 | 10（无量纲） |
| 颗粒物 | 重量法（HJ618-2011） | 智能中流量大气采样器TH-150 | / |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ482-2009) | 721型分光光度计 | 0.007mg/m3 |
| 硫酸雾 | 离子色谱法（HJ 544-2009） | 离子色谱仪 YQ-002 | 0.01mg/m³ |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法(HJ/T 38-1999) | 气相色谱仪 YQ-001 | 0.04mg/m³ |
| 有组织排放 |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法(GB/T5468-1991) | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H+ | / |
| 二氧化硫 | 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / |
| 氮氧化物 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  | / |
| 硫酸雾 | 离子色谱法（HJ 544-2009） | 离子色谱仪 YQ-002 | 0.08mg/m³ |
| 噪声 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | HS5600C型 噪声频谱分析仪 | / |
| 敏感点噪声 | 声环境质量标准GB3096-2008 |  | / |

8、验收监测结果及评价

8.1验收监测期间生产工况检查结果

2014年1月22日-23日、2月11日-12日，各生产设备均正常运转。监测期间，我站对该公司的产量进行了核查，核查结果见表8-1。

表8-1  生产工况核查表

| 产品名称 | 时间 | 实际产量 | 平均产量 | 设计产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皂素 | 1月22日 | 0.884t/d | 0.848 t/d | 1t/d | 84.8% |
|  | 1月23日 | 0.812t/d |  |  |  |
|  | 2月11日 | 0.817t/d | 0.831t/d |  | 83.1% |
|  | 2月12日 | 0.844t/d |  |  |  |

由上表可见，监测期间该公司平均生产负荷80%以上，大于75%，符合验收监测的工况要求。

8.2验收监测结果

8.2.1有组织排放废气

2014年1月22日～23日,安康市环境保护监测站对该公司锅炉房脱硫除尘后烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行了验收监测，2月11日～12日，对碱洗装置处理后硫酸雾进行了验收监测。监测结果见表8-2。

表8-2  废气监测结果统计表

| 监测时间 | 监测项目 | 浓度mg/m3 | 排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房脱硫除尘后（监测点位距变径管道上游4m、下游1.5m处） |
| 1月22日 10:45 | 烟尘 | 131.9 | 0.09 |
|  | 二氧化硫 | 407.6 | 0.29 |
|  | 氮氧化物 | 9.6 | 0.01 |
| 1月22日 14:15 | 烟尘 | 142.2 | 0.35 |
|  | 二氧化硫 | 264.3 | 0.65 |
|  | 氮氧化物 | 201.0 | 0.50 |
| 1月23日 10:23 | 烟尘 | 184.9 | 0.18 |
|  | 二氧化硫 | 151.7 | 0.15 |
|  | 氮氧化物 | 213.5 | 0.21 |
| 1月23日 14:56 | 烟尘 | 162.3 | 0.21 |
|  | 二氧化硫 | 270.0 | 0.35 |
|  | 氮氧化物 | 19.5 | 0.03 |
| 水解车间（酸气净化塔）排气筒 |
| 2月11日 09:00 | 硫酸雾 | 3.73 | 0.031 |
| 2月12日 14:00 | 硫酸雾 | 4.18 | 0.033 |
| 2月11日 08:00 | 硫酸雾 | 4.33 | 0.035 |
| 2月12日 14:00 | 硫酸雾 | 7.12 | 0.056 |

从表8-2可以看出锅炉有组织排放废气烟尘浓度为131.9～184.9mg/m3之间，排放量为0.09～0.35kg/h；二氧化硫浓度为151.7～407.6mg/m3之间，排放量为0.15～0.65kg/h；氮氧化物浓度为9.6～213.5mg/m3之间，排放量为0.01～0.50kg/h。按国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准评价，烟尘、二氧化硫排放浓度均符合标准，氮氧化物无标准限值，不做评价。

有组织排放废气硫酸雾浓度为3.73～7.12mg/m3之间，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。

燃煤锅炉在2014年1月竣工验收监测期间采用旋风除尘进行处理，经监测烟气中烟尘与二氧化硫未超标准，为进一步提高除硫效率，后经原环评单位对环评报告书于2014年6月进行了变更，提出采取旋风除尘+TL锅炉烟气脱硫设施，建设单位已于2014年7月进行了施工，现已安装到位，原有设施未拆除，另新增加一套除硫设施，从理论上分析增大了处理效率，更加减少了烟尘与二氧化硫浓度值。

排放总量情况：根据现场监测和调查，该公司年生产300天，每天24小时，二氧化硫平均排放量0.36kg/h，年排放量2.6t；氮氧化物平均排放量0.19kg/h，年排放量1.4t，均未超过污染物总量控制要求。

8.2.2无组织排放废气、环境空气

2014年1月22日～23日，安康市环境保护监测站对该公司无组织排放废气、环境空气中颗粒物、二氧化硫进行了监测。2月11日～12日对该公司无组织排放废气、环境空气中硫化氢、氨、臭气浓度、硫酸雾和非甲烷总烃进行了监测，监测结果见表8-3。

表8-3  无组织排放废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 小时值mg/m³ | 二氧化硫 小时值mg/m³ |
| 2014-1-22 | 厂界北侧湛宣瑧家楼顶（上风向） | 09:50 | 0.103 | 0.033 |
|  |  | 11:00 | 0.105 | 0.032 |
|  |  | 12:15 | 0.105 | 0.034 |
|  |  | 13:30 | 0.103 | 0.035 |
|  | 东南厂界外15m处（下风向） | 09:50 | 0.137 | 0.035 |
|  |  | 11:00 | 0.138 | 0.036 |
|  |  | 12:15 | 0.122 | 0.034 |
|  |  | 13:30 | 0.140 | 0.038 |
|  | 东南厂界外30m处湛常仕家楼顶(下风向、敏感点) | 09:50 | 0.137 | 0.036 |
|  |  | 11:00 | 0.138 | 0.038 |
|  |  | 12:15 | 0.139 | 0.037 |
|  |  | 13:30 | 0.122 | 0.040 |
|  | 东厂界外30m处湛宣政家院内（敏感点） | 09:50 | 0.121 | 0.033 |
|  |  | 11:00 | 0.122 | 0.035 |
|  |  | 12:15 | 0.122 | 0.034 |
|  |  | 13:30 | 0.120 | 0.032 |
| 2014-1-23 | 厂界北侧湛宣瑧家楼顶（上风向） | 10:00 | 0.104 | 0.031 |
|  |  | 11:15 | 0.105 | 0.033 |
|  |  | 12:30 | 0.105 | 0.032 |
|  |  | 14:00 | 0.102 | 0.034 |
|  | 东南厂界外15m处（下风向） | 10:00 | 0.137 | 0.036 |
|  |  | 11:15 | 0.121 | 0.035 |
|  |  | 12:30 | 0.140 | 0.038 |
|  |  | 14:00 | 0.122 | 0.037 |
|  | 东南厂界外30m处湛常仕家楼顶(下风向、敏感点) | 10:00 | 0.137 | 0.035 |
|  |  | 11:15 | 0.138 | 0.037 |
|  |  | 12:30 | 0.122 | 0.039 |
|  |  | 14:00 | 0.140 | 0.037 |
|  | 东厂界外30m处湛宣政家院内（敏感点） | 10:00 | 0.121 | 0.032 |
|  |  | 11:15 | 0.122 | 0.034 |
|  |  | 12:30 | 0.122 | 0.035 |
|  |  | 14:00 | 0.119 | 0.033 |

续表8-3  无组织排放废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 小时值 mg/m³ | 硫化氢 小时值 mg/m³ | 臭气浓度 无量纲 | 硫酸雾小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃 mg/m³ |
| 2014-2-11 | 厂界北侧湛宣瑧家楼顶（上风向） | 02:00 | 0.03 | 0.004 | 未检出 | 0.02 | 0.74 |
|  |  | 08:00 | 0.04 | 0.003 | 未检出 | 0.01 | 0.88 |
|  |  | 14:00 | 0.04 | 0.003 | 12 | 0.02 | 0.69 |
|  |  | 20:00 | 0.04 | 0.004 | 11 | 0.04 | 0.55 |
|  | 东南厂界外15m处（下风向） | 02:00 | 0.05 | 0.005 | 未检出 | 0.04 | 0.94 |
|  |  | 08:00 | 0.05 | 0.005 | 12 | 0.03 | 0.96 |
|  |  | 14:00 | 0.06 | 0.007 | 17 | 0.04 | 0.86 |
|  |  | 20:00 | 0.05 | 0.006 | 14 | 0.08 | 0.74 |
|  | 东南厂界外30m处湛常仕家楼顶(下风向、敏感点) | 02:00 | 0.04 | 0.007 | 16 | 0.05 | 0.87 |
|  |  | 08:00 | 0.06 | 0.004 | 14 | 0.06 | 0.90 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 0.005 | 13 | 0.04 | 0.88 |
|  |  | 20:00 | 0.05 | 0.006 | 13 | 0.05 | 0.79 |
|  | 东厂界外30m处湛宣政家院内（敏感点） | 02:00 | 0.06 | 0.005 | 12 | 0.03 | 0.83 |
|  |  | 08:00 | 0.07 | 0.004 | 未检出 | 0.04 | 0.93 |
|  |  | 14:00 | 0.06 | 0.006 | 13 | 0.03 | 0.78 |
|  |  | 20:00 | 0.05 | 0.006 | 15 | 0.05 | 0.63 |
| 2014-2-12 | 厂界北侧湛宣瑧家楼顶（上风向） | 02:00 | 0.03 | 0.003 | 11 | 0.02 | 0.58 |
|  |  | 08:00 | 0.03 | 0.004 | 12 | 0.04 | 0.77 |
|  |  | 14:00 | 0.03 | 0.003 | 未检出 | 0.02 | 0.66 |
|  |  | 20:00 | 0.04 | 0.003 | 11 | 0.01 | 0.67 |
|  | 东南厂界外15m处（下风向） | 02:00 | 0.05 | 0.006 | 15 | 0.03 | 0.88 |
|  |  | 08:00 | 0.04 | 0.005 | 14 | 0.05 | 1.02 |
|  |  | 14:00 | 0.06 | 0.005 | 17 | 0.03 | 0.69 |
|  |  | 20:00 | 0.06 | 0.006 | 11 | 0.02 | 0.87 |
|  | 东南厂界外30m处湛常仕家楼顶(下风向、敏感点) | 02:00 | 0.04 | 0.007 | 14 | 0.04 | 0.78 |
|  |  | 08:00 | 0.06 | 0.005 | 13 | 0.05 | 0.89 |
|  |  | 14:00 | 0.04 | 0.005 | 11 | 0.04 | 0.91 |
|  |  | 20:00 | 0.05 | 0.004 | 12 | 0.02 | 0.80 |
|  | 东厂界外30m处湛宣政家院内（敏感点） | 02:00 | 0.06 | 0.006 | 11 | 0.06 | 0.64 |
|  |  | 08:00 | 0.04 | 0.005 | 15 | 0.06 | 0.86 |
|  |  | 14:00 | 0.05 | 0.007 | 未检出 | 0.05 | 0.79 |
|  |  | 20:00 | 0.09 | 0.006 | 13 | 0.05 | 1.13 |

从表8-3可看出，无组织排放二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃周界外浓度最高点均符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准限值。环境空气可评价项目二氧化硫、硫化氢、氨均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

8.2.3废水

2014年1月22日～23日，安康市环境保护监测站对该公司污水处理设施进口、出口水质进行了监测，监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮等8项，监测结果见表8-4。

表8-4  废水监测结果统计表

| 监测项目 点位、时间 | pH （无量纲） | 色度 （倍） | 悬浮物 mg/L | 化学需 氧量 mg/L | 五日生化需氧量 mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进口 | 1月22日 10:30 | 0.70 | 833 | 1114 | 84100 | 23500 | 1140 | 195 | 10200 |
|  | 1月22日 12:30 | 0.65 | 625 | 1110 | 84300 | 23600 | 1010 | 197 | 11100 |
|  | 1月22日 14:30 | 0.68 | 833 | 1113 | 83500 | 23400 | 1070 | 196 | 9810 |
|  | 1月22日 16:30 | 0.64 | 833 | 1116 | 83500 | 23400 | 1030 | 195 | 10200 |
|  | 日均值 | 0.64-0.70 | 781 | 1113 | 83900 | 23500 | 1060 | 196 | 10300 |
|  | 1月23日 10:00 | 0.74 | 833 | 1114 | 84300 | 23600 | 1090 | 195 | 11700 |
|  | 1月23日 12:00 | 0.69 | 625 | 1115 | 84000 | 23500 | 1060 | 196 | 11200 |
|  | 1月23日 14:00 | 0.66 | 625 | 1113 | 85100 | 23800 | 1120 | 196 | 11100 |
|  | 1月23日 16:00 | 0.73 | 833 | 1114 | 84500 | 23700 | 1080 | 195 | 11900 |
|  | 日均值 | 0.66-0.74 | 729 | 1114 | 84500 | 23700 | 1090 | 196 | 11500 |
| 污水处理站出口 | 1月22日 10:30 | 7.81 | 27.8 | 43 | 284 | 47 | 4.09 | 0.135 | 76.2 |
|  | 1月22日 12:30 | 7.80 | 27.8 | 45 | 282 | 47 | 3.61 | 0.155 | 67.0 |
|  | 1月22日 14:30 | 7.78 | 23.8 | 42 | 279 | 45 | 4.00 | 0.149 | 67.5 |
|  | 1月22日 16:30 | 7.80 | 23.8 | 44 | 283 | 44 | 3.79 | 0.142 | 70.0 |
|  | 日均值 | 7.78-7.81 | 25.8 | 43.5 | 282 | 46 | 3.87 | 0.145 | 70.2 |
|  | 1月23日 10:00 | 7.89 | 27.7 | 42 | 280 | 43 | 3.87 | 0.135 | 65.4 |
|  | 1月23日 12:00 | 7.88 | 23.8 | 43 | 281 | 45 | 4.03 | 0.142 | 60.9 |
|  | 1月23日 14:00 | 7.76 | 27.7 | 45 | 280 | 47 | 3.70 | 0.155 | 68.7 |
|  | 1月23日 16:00 | 7.83 | 23.8 | 44 | 283 | 46 | 3.76 | 0.149 | 67.1 |
|  | 日均值 | 7.76-7.89 | 25.8 | 44 | 281 | 45 | 3.84 | 0.145 | 65.5 |

从表8-4中可以看出，污水厂处理设施出口水质pH日均值范围为7.76-7.89，悬浮物最高日均浓度值为43.5mg/L，化学需氧量最高日均浓度值为282mg/L，五日生化需氧量最高日均浓度值为46mg/L，总磷最高日均浓度值为0.145mg/L，氨氮最高日均浓度值为3.87mg/L，氯化物最高日均浓度值为70.2mg/L，色度最高日均值浓度为25.8倍，所监测的各项污染物最高日均浓度值均符合国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准要求，经处理达标的污水部分回用于水解物生产，多余部分达标排放。

排放总量情况：根据现场监测和调查，该公司每天向吕河排放废水量约100t，监测期间，COD最高日产生量28.2kg、氨氮最高日产生量0.387kg，项目全年生产300天，COD产生量8.46t/a，氨氮产生量0.12t/a，未超过污染物总量控制要求。

承担污水治理单位的生化处理系统采用A2/O系统，A2/O本身就具有除磷脱氮能力，厌氧UASB出水后有两级好氧，其中一级把溶解氧控制在兼氧阶段作为反硝化段，而最后一级作为硝化段。所以此两级接触氧化等于是硝化反硝化系统。同时水池中设有生物填料（亲水填料内加入了海藻酸钙、淀粉等生物亲和性物质和含亲水基因的聚乙烯醇、硬脂酸等以及经修饰的磁粉、活性炭引入普通高分子填料中），是因为长泥龄对硝化菌的稳定运行很有效果。所以采用接触氧化的方式做为硝化反硝化工艺。此外由于废水中的氨氮来源于自然植物，通常自然植物或动物产生的氨氮，较容易被生化处理。

依据治理厂家提供的污水处理设施各工段的处理效率，COD处理效率见“宏达厂各处理单元进出口COD控制指标”，理论上总处理效率达90%以上；氯离子进口浓度较高，是因原生产工艺采用盐酸，原有水池中含有一些盐酸残留物质，随着生产工艺改进，用硫酸代替盐酸，氯离子随着时间推移自然降低。

8.2.4地表水

2014年1月22日～23日，安康市环境保护监测站对厂址上、下游吕河水质进行了监测，监测项目为pH、COD、BOD5、氨氮等6项，监测结果见表8-5。

表8-5  地表水监测结果统计表

| 监测项目 点位、时间 | pH （无量纲） | 化学需氧量 mg/L | 五日生化需氧量mg/L | 氨氮 mg/L | 总磷 mg/L | 氯化物 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口上游100m处 | 1月22日 | 8.60 | 7.45 | 3.0 | 0.334 | 0.028 | 0.733 |
|  | 1月23日 | 8.46 | 7.37 | 2.9 | 0.329 | 0.030 | 0.728 |
| 排污口下游1km处 | 1月22日 | 8.36 | 7.84 | 3.1 | 0.371 | 0.045 | 2.62 |
|  | 1月23日 | 8.35 | 7.84 | 3.2 | 0.380 | 0.043 | 1.94 |

从表8-5中可以看出，验收监测期间吕河水质监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

8.2.5厂界噪声

2014年1月22日～23日，安康市环境保护监测站对厂界噪声进行了昼、夜监测，监测结果见表8-6。

表8-6  厂界噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 昼间 dB (A) | 夜间 dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  | 1月22日 | 1月23日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 东南厂界外1m处 | 57.0 | 56.7 | 44.6 | 46.1 |
| 东北厂界外1m处 | 55.2 | 56.6 | 43.9 | 42.8 |
| 西北厂界外1m处 | 51.7 | 52.0 | 44.1 | 42.0 |
| 西南厂界外1m处 | 52.6 | 52.4 | 44.2 | 43.4 |

从表8-6可以看出厂界昼间最高为57.0分贝，夜间最高为46.1分贝。监测结果显示：监测点位昼、夜间等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

8.2.6敏感点噪声

2014年1月22日～23日，安康市环境保护监测站对企业周边敏感点处进行了昼、夜监测，监测结果见表8-7。

表8-7  敏感点噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 昼间 dB (A) | 夜间 dB (A) |
| --- | --- | --- |
|  | 1月22日 | 1月23日 | 1月22日 | 1月23日 |
| 湛常仕家窗外1m处 | 49.6 | 50.1 | 42.7 | 42.5 |
| 21号住户窗外1m处 | 52.8 | 52.3 | 43.5 | 41.5 |

从表8-7可以看出敏感点昼间最高为52.8分贝，夜间最高为43.5分贝。监测结果显示：敏感点昼、夜间等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

9、验收监测质量保证与质量控制

为了保证本次验收监测结果的准确性和可靠性，本站采取了以下措施进行质量控制。

9.1项目确定、点位布设及采样准备等严格按照国家监测技术规范的相关规定进行；

9.2按各项目用水要求制备实验用水，保证使用合乎纯度要求的试剂；

9.3使用的仪器、设备均进行定期校准和检定；

9.4声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

9.5分析测试严格按规范进行，严格控制工作曲线的斜率和截距，要求相关系数至少应达到0.9990以上；

9.6采样过程采集不少于10%的平行样；实验室分析过程增加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%的质量控制样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，进行了加标回收测试，在分析的同时做10%的加标回收样品分析，保证了监测结果的准确性；

9.7采样分析测试人员持证上岗，严格按照本站质量体系文件运行；

9.8验收监测采样记录及分析测试结果，严格按国家标准和监测技术规范要求进行数据处理和填报；

9.9监测报告实行“三级”审核，从采样、运输到实验室分析等方面进行全程序质量控制。

10、环境管理检查及环评和环评批复落实情况

监测期间，对公司环境管理、环评和环评批复的落实情况进行检查，检查内容分别见表10-1、10-2。

表10-1  环境管理检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目于2011年12月进行了环境影响评价，2012年2月安康市环保局审批通过环评报告书并同意建设，该企业于2011年12月开工建设，属未批先建；工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司环境管理体系、制度、机构健全。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 废水、废气处理设施已建成并能正常投入使用，明确了岗位责任及处理设施操作规程。 |
| 4 | 工业固体废物处置和回收利用情况 | 原料筛分、清洗沉淀后的污泥和锅炉房产生的炉渣作为烧砖材料；生活垃圾和污水处理站污泥由旬阳县赤岩镇环境卫生管理所安排处置；皂素萃取产生的黄姜渣当燃料使用。 |
| 5 | 排污口规范化整治情况和污水利用情况 | 污水处理站出口安装了流量计、pH、COD、氨氮在线仪。目前污水经处理后部分循环使用，循环使用不完的排入吕河。验收监测期间，新鲜水用水量约100t/d，污水处理站日处理约400t废水，每日回用水量约300t，多余废水排入吕河。 |
| 6 | 应急预案编制情况 | 公司编制有环境污染事故应急处置预案。 |
| 7 | 绿化情况 | 项目占地面积18648m2，目前绿化面积约600m2。 |

表10-2  环评和环评批复的落实情况

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理措施 | 生产废水采取环评提出的UASB+生物接触氧化处理措施，生活污水经环评变更后排入生产废水处理工艺，选用的污水处理工艺可行。 |
| 2 | 恶臭防治措施 | 建设单位采取环评提出的处理措施，在主要污染点（调节池、厌氧池）加盖顶棚，采用集气系统抽至好氧池作曝气空气源，去除恶臭。但未按环评要求在废水处理站建设绿化隔离带。 |
| 3 | 脱硫除尘措施 | 竣工验收监测期间采用旋风除尘进行处理，后经原环评单位对环评报告书于2014年6月进行了变更，提出采取旋风除尘+TL锅炉烟气脱硫设施，建设单位已于2014年7月进行了施工，现已安装到位。 |
| 4 | 废气防治措施 | 提取工段油气挥发、水解废气采取了环评提出的防治措施。选用的废气处理工艺可行。 |
| 5 | 隔音降噪措施 | 采取了环评提出的降噪措施。 |
| 6 | 固废处置工作 | 该厂产生的固废与处理单位签订有处置协议书。 |
| 7 | 是否安装了在线监控设备 | 该厂出口均安装了在线监控设备，已于2014年4月23-24日进行了在线监测设备比对验收监测，比对结果合格。 |
| 8 | 建设期环境监理 | 监理报告已编制完成并评审通过。 |
| 9 | 安全检查 | 汽油储罐按消防要求采取地埋式；硫酸储罐建设有围堰；设置有600m3应急事故池；管理制度健全。 |

11、公众意见调查

11.1调查范围和方式

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表和对赤岩镇赤岩社区支部委员会调查的形式征求当地公众的意见。本次调查向企业周围居民发放41份意见调查表，收回41份，回收率为100%，被调查者对象有支部委员会、村干部、个体、学生、农民及其它人员。

11.2调查内容及结果

问卷调查内容见表11-1、统计结果见表11-2。

表11-1  问卷调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业 |  | 民族 |  | 受教育程度 |  |
| 居住地址 |  | 方位 | 米 |
| 项目基本情况 | 旬阳县宏达化工有限公司年产300吨黄姜水解物及300吨皂素项目位于位于旬阳县赤岩镇赤岩村一组，总占地面积18648m2。项目对原有生产线进行扩建，同时延伸产业链，新建皂素生产线，并改建污水处理站，生产规模达到年产黄姜水解物300吨（以皂素含量计）、皂素300吨。 |
| 调查内容 | 施工期 | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 扬尘对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否有扰民现象或纠纷 | 有 | 没有 |  |
|  | 试生产期 | 废气对您的活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 废水对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 噪声对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 固体废物储运及处理处置对您的影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  |  | 是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因） | 有 | 没有 |
|  | 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 | 满 意 | 较满意 | 不满意 |
| 您对该项目的建设还有什么意见和建议 |  |

表11-2  公众意见调查结果统计

| 调查内容 | 影响情况 | 人数（人） | 比率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目施工期噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 11 | 27 |
|  | 影响较轻 | 23 | 56 |
|  | 影响较重 | 7 | 17 |
| 项目施工期扬尘对您的影响程度？ | 没有影响 | 10 | 24 |
|  | 影响较轻 | 21 | 51 |
|  | 影响较重 | 10 | 24 |
| 项目施工期废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 21 | 51 |
|  | 影响较轻 | 8 | 20 |
|  | 影响较重 | 12 | 29 |
| 该项目施工期间是否有扰民现象或纠纷？ | 有 | 10 | 24 |
|  | 没有 | 31 | 76 |
| 该项目试生产期间废气对您的影响程度？ | 没有影响 | 13 | 32 |
|  | 影响较轻 | 9 | 22 |
|  | 影响较重 | 19 | 46 |
| 该项目试生产期间废水对您的影响程度？ | 没有影响 | 25 | 61 |
|  | 影响较轻 | 3 | 7 |
|  | 影响较重 | 13 | 32 |
| 该项目试生产期间噪声对您的影响程度？ | 没有影响 | 18 | 44 |
|  | 影响较轻 | 16 | 39 |
|  | 影响较重 | 7 | 17 |
| 该项目试生产期间固体废物储运及处理处置对您 的影响程度？ | 没有影响 | 20 | 49 |
|  | 影响较轻 | 15 | 37 |
|  | 影响较重 | 6 | 15 |
| 该项目试生产期间是否发生过环境污染事故？ | 有 | 11 | 27 |
|  | 没有 | 30 | 73 |
| 您对该公司本项目的环境保护工作满意程度？ | 满意 | 20 | 49 |
|  | 较满意 | 6 | 15 |
|  | 不满意 | 15 | 37 |

调查结果表明：27%的被调查者认为该项目施工期间噪声没有影响，56%认为影响较轻，17%认为影响较重；24%的被调查者认为该项目施工期扬尘没有影响，51%认为影响较轻，24%认为影响较重；51%的被调查者认为该项目施工期废水没有影响，20%认为影响较轻，29%认为影响较重；76%的被调查者认为项目施工期间没有发生过扰民现象或纠纷,24%的被调查者认为项目施工期间有发生过扰民现象或纠纷；32%的被调查者认为该项目试生产期间废气没有影响，22%认为影响较轻，46%认为影响较重；61%的被调查者认为该项目试生产期间废水没有影响，7%认为影响较轻，32%认为影响较重；44%的被调查者认为该项目试生产期间噪声没有影响，39%认为影响较轻，17%认为影响较重；49%的被调查者认为该项目试生产期间固体废物储运及处理没有影响，37%认为影响较轻，15%认为影响较重；27%的被调查者说明项目试生产期间发生过环境污染事故，73%的被调查者说明项目试生产期间没有发生过环境污染事故；49%的被调查者对该项目的环境保护工作持满意态度，15%持较满意态度,37%持不满意态度。

被调查者对该项目的意见和建议：对恶臭进行进一步治理，避免周围群众的身体健康；废水排放到河里，直接影响人们生活用水和环境卫生；严重影响周围人民群众的正常生活，使空气质量严重下降，应给予本村村民适当的赔偿；要么彻底改造，要么停。

赤岩镇赤岩村民委员会情况证明：宏达化工有限公司始建于2002年5月，十多年以来因废气及废水排放对周边环境的影响一直都在进行设备更新和技术改造。通过2012年1月起，严格按照环保部门的要求进行全面技改之后以全面完工，经过最近时期的生产试运行之后，周边群众普遍反映良好，废气、废水排放及噪声对群众生产、生活基本没有了影响，没有因此出现上访。

12、验收监测结论与建议

12.1验收监测结论

12.1.1有组织废气排放验收结论

验收监测期间，有组织排放废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物产生浓度达到国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准；硫酸雾产生浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

验收监测期间，根据现场监测和调查，二氧化硫排放量2.6t/a，氮氧化物排放量1.4t/a，均未超过污染物总量控制要求。

12.1.2无组织废气排放验收结论

验收监测期间，二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃周界外浓度最高点达到国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；氨、硫化氢、臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准。

12.1.3废水污染物排放验收结论

验收监测期间，总排污口pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物8项指标符合国家《皂素工业水污染物排放标准》（GB20425-2006）表2标准。目前处理达标废水部分回用，回用不完的达标废水排入吕河。

验收监测期间，根据现场监测和调查， COD产生量8.46t/a，氨氮产生量0.12t/a，未超过环评污染物总量控制要求。

12.1.4 厂界噪声验收结论

验收监测期间，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

12.1.5敏感点噪声监测结论

验收监测期间，敏感点噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

12.1.6地表水监测结论

验收监测期间，地表水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，从排污口上下游监测数据分析，该企业处理后的废水排放对河流水质影响轻微。

12.1.7环境空气监测结论

验收监测期间，环境空气中二氧化硫、硫化氢、氨监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

12.1.8总结论

依据验收监测期间环保设施运行情况以及环境管理检查情况，该项目符合建设项目竣工环境保护验收要求，建设单位在有效运行维护好环保处理设施、确保污染物稳定达标、处理好厂群关系、避免污染事故及扰民事件发生的前提下，项目可以通过环保验收。

12.2建议

12.2.1 完善厂区内绿化面积。

12.2.2 厂区排污处增设视频监控并与市、县两级联网，以便于监管。

12.2.3 处理好厂群关系，加大厂区恶臭防治措施。

12.2.4加强对环保设施的管理和维护，确保其正常运行，污染物稳定达标。

# Text boxes

水

粉碎

水解

项目位置

水

废水

污水处理设施

锅炉

皂素车间

水解车间

住户

门房

大门

锅炉

水解车间

污水处理设施

住户

门房

大门

住户

宏达化工

皂素车间

二沉池

出水

二级好氧池

泥饼外运

中和池

厌氧池

沉淀池

洗姜废水

平流沉淀池

调节池

涡流反应器

集水池

污泥干化

回用于洗姜

综合废水

锅炉点燃使用

优质燃气

脱水蒸汽

混合燃气

脱烟尘

氧化还原反应

皂素渣

分

离

器

灰烬

住户

干燥

H2SO4、蒸汽

蒸汽加热

发酵

黄姜

清洗

水蒸汽

废水

水洗、三次压滤

一次压滤

水洗、二次压滤

黄姜水解物

废水、噪声、泥砂

汽油罐

噪声

废水

废水

提取

汽油回收

浓缩

蒸汽

挥发汽油

结晶

冷凝

离心机

水

水

废气

废气

噪声

水

废水

皂素渣

粉尘

二次母液

吹渣

出渣

排水

汽油回收

黄姜水解物、活性炭

皂素渣

压滤

干燥

废活性炭

粗皂素

一次母液结晶

冷凝器

一次母液

成品包装