前 言

青岛卡斯特工贸有限公司（以下简称“卡斯特工贸”）是一家专业生产铸造用覆膜砂的企业。公司成立于2006年，位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园，生产规模为年加工4千吨铸造用覆膜砂。该项目自投产以来，尚未办理环保审批、验收手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起实施）、山东省人民政府《关于印发〈山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案〉的通知》（鲁政字[2015]170号）、山东省环境保护厅《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）以及青岛市环境保护局城阳分局的要求，项目属于完善类，该项目需编制现状环境影响评估报告表，为此青岛卡斯特工贸有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司对该建设项目进行环境影响评价，并编制建设项目现状环境影响评估报告。

目  录

1	总论	1

1.1编制依据	1

1.2 评估目的、重点	4

1.3 评估范围及重点保护目标	4

1.4 环境影响识别和评估因子筛选	5

1.5 环境功能区划及评估标准	6

2	工程现状分析	9

2.1	工程概况	9

2.2 工艺流程及产污环节分析	11

3 环境概况	17

3.1周围环境概况	17

3.2自然环境概况	17

3.3社会环境概况	18

3.4市政配套情况	19

3.5 上马污水处理厂简介	19

4  环境空气影响	21

4.1 环境空气质量现状评估	21

4.2 污染气象特征分析	21

4.3 大气环境影响分析	27

5  地表水环境影响	29

6  地下水环境影响	30

7  声环境影响	31

8  固体废物环境影响	32

9  环境风险评估	33

10  污染防治措施及其技术经济论证	35

10.1 工程建设的污染防治措施调查	35

10.2 水污染防治措施分析	35

10.3 噪声污染防治措施及可行性分析	35

10.5 固体废物污染防治措施	36

10.6 污染防治措施调查结论及改进措施	36

11  污染物总量控制分析	37

11.1 排污总量控制制度	37

11.2 排污总量控制对象	37

11.3 排污总量控制分析	37

12  环境管理及监测计划	38

13  其它	39

13.1 厂址选择合理性分析及改进措施	39

14.2 项目所在县（市、区）生态环境质量同比改善情况	39

14  评估结论与改进措施	41

14.1 评估结论	41

14.2 改进措施	43

附件：

1、项目委托书；

2、现状监测报告（2016.12.23）

3、建设项目环境保护审批登记表。

- 总论

1.1编制依据

1.1.1 国家法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起实施）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订，2008年6月1日起实施）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行）；

1.1.2 国家规章、政策及规划

1、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 第33号 ，2015.6.1起实施）；

3、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009年3月环境保护部第5号令）；

4、《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2008〕70号）；

5、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发〔2012〕77号）；

6、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发〔2012〕98号）；

7、《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环境保护部，环办[2012]134号）；

8、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令）；

9、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

10、《关于印发＜京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则＞的通知》（环发[2013]104号）；

11、《国务院关于印发水气污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

12、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

14、《国家危险废物名录》(2018.8.1)。

    - 地方法规、政策及规划

1、《山东省环境保护条例》（2001年12月7日山东省九届人大常务委员会第二十四次会议修订）；

2、《山东省水污染防治条例》（2000年10月26日山东省九届人大常务委员会第十七次会议通过）；

3、《山东省环境噪声污染防治条例》（2003年11月28日山东省十届人大常务委员会第五次会议通过）；

4、山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法（山东省第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）；

5、《关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（山东省人民政府办公厅鲁政办发〔2006〕60号）；

6、《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号）；

7、《关于加强建设项目污染物排放总量控制有关问题的通知》（鲁环发[2007]108号）；

8、《山东省环保局关于“禁批”和“限批”的具体操作程序》（鲁环发[2007]142号）；

9、《关于印发《建设项目环评审批的具体操作程序》和《建设项目竣工环境保护验收的具体操作程序》的通知》（鲁环发〔2007〕147号）；

10、《关于在全省危险废物产生单位中开展危险废物规范化管理工作的通知》（鲁环函[2008]636号）；

11、《山东省环境保护厅转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（鲁环评函[2012]509号文）；

12、《山东省人民政府关于印发＜山东省2013-2020年大气污染防治规划＞和＜山东省2013-2020年大气污染防治规划二期（2016-2017年）行动计划＞的通知（鲁政字〔2016〕111号）；

13、《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

14、山东省环保厅《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定风险评估工作的通知》（鲁环办[2014]10号）；

15、《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案>的通知》（鲁政字〔2015〕170号）；

16、《山东省环境保护厅办公室文件关于贯彻鲁政字〔2015〕170号文件的通知》（鲁环办〔2015〕36号）；

17、《青岛市环境保护局关于印发青岛市市区声环境质量标准适用区划的通知》（青环发[2012]67号，2012年7月）；

18、《关于加快构建全市环境安全防控体系的实施方案》（青环发〔2010〕38号）；

19、《青岛市大气污染综合防治规划纲要（2013-2016年）》（青政办发〔2013〕17号）；

20、《青岛市污水排放口环境信息公开实施方案》（2014.2.12）；

21、《青岛市环境空气质量功能区划》（青政发[2014]14号）；

22、 《青岛市人民政府关于印发青岛市饮用水水源保护区划的通知》（青政发[2014]30号文）；

23、《青岛市水功能区划》（青政发[2010]38号）；

24、《青岛市环境保护局办公室关于开展环境应急预案建设年活动的通知》（青环办发〔2015〕9号）；

25、关于印发《青岛市重点行业挥发性有机物污染治理技术导则（试行）》的通知（青环发[2015]74号）。

    - 技术依据

1、《环境影响评价技术导则  总则》（HJ 2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

    - 产业政策依据

1、国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40号，国务院，2005年12月2日）；

2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2011年3月27日，国家发展和改革委员会第1号令；2013年2月16日修订，国家发展和改革委员会第21号令）。

    - 项目依据

1、项目委托书；

2、建设单位环境现状监测报告；

3、建设单位提供的其他相关资料。

1.2 评估目的、重点

1.2.1评估目的

通过现场踏勘、工程分析及现状监测，找出项目存在的环境问题；在环保措施完善的基础上，分析项目对周围环境的影响范围和程度，论证项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性，为环境保护管理决定和环保设计提供依据。

1.2.2评估重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定工程分析、环境影响分析、污染防治措施等为评价重点。

1.3 评估范围及重点保护目标

1.3.1 评估范围

1、大气

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）要求，大气环境影响评价范围是以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形，且评价范围的直径或边长一般不应小于5km。本次大气评价范围为：以项目整改后的排气筒为中心圆点，各向四周外扩2.5km的区域为评价范围。

2、地表水

主要调查、核算各类废水的排放量、主要污染物和浓度，分析、评价污水排放去向的可行性。项目运营期所排放的污水主要为生活污水，项目所在区域市政污水管网配套完善，生活污水经化粪池后排入金岭工业园市政管网，最终进入上马污水处理厂（远期进入高新区污水处理厂）处理达标后排放。

3、噪声

声环境评价范围为厂界外1m处，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类区，项目已建成多年，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价等级的划分原则，同时项目所在地为金岭工业聚集区，周边主要与其他生产企业、道路、空地相邻，与居民区等敏感目标相对较远，本项目声环境影响评价等级为二级并根据实际情况进行适当简化。

1.3.2重点保护目标

项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区内，西侧为工业聚集区内道路，东侧为青岛恒慧铸材有限公司，南侧为青岛阔力工具制造有限公司，北侧为空地。项目周边的村庄为环境保护目标，详见表1.3-1。项目地理位置详见图1.3-1，周边环境情况详见1.3-2。

表1.3-1  主要环境敏感保护目标

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 功能 | 规模 | 保护类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐家屋子社区 | N | 680 | 居住 | 62户，约150人 | 环境空气质量 二类区 声环境质量 2类区 |
| 2 | 毛家社区 | N | 660 | 居住 | 194户，约496人 |  |
| 3 | 棘洪滩社区 | E | 700 | 居住 | 979户，约2639人 |  |
| 4 | 城阳区第二十中学 | NE | 1000 | 学校 | 约1000人 |  |
| 5 | 祥茂河 | SE | 1500 |  | / |  |

1.4 环境影响识别和评估因子筛选

1.4.1环境影响识别

项目建设投产后，主要环境影响因素有：

1. 废水：水喷淋装置定期更换的废水、生活污水；

2. 废气：混砂过程产生的混砂粉尘、酚醛树脂挥发产生的非甲烷总烃；天然气加热炉天然气燃烧产生的SO2、NOx及烟尘；

3. 噪声：设备运行噪声；

4. 固体废物：职工生活垃圾、除尘器定期清理的沉渣、废旧包装物。

1.4.2环境影响评估因子

根据工程分析、项目所在区域环境要素的特征，确定评价因子见表1.4-2。

表1.4-2  评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 大气环境 | SO2、PM10、PM2.5、NO2 |
|  | 环境噪声 | 等效声级 |
|  | 废水污染源 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 废气污染源 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
|  | 噪声污染源 | 昼间等效声级Ld |
|  | 固废污染源 | 一般工业固体废物、危险废物 |
|  | 废气环境影响分析 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
|  | 固废环境影响分析 | 一般工业固体废物、危险废物 |
| 总量控制 | 废水污染物 | COD、氨氮 |
|  | 废气污染物 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
|  | 固体废弃物 | 一般工业固体废物、危险废物 |

1.5 环境功能区划及评估标准

1.5.1 环境功能区划

项目所在区域的环境功能区划情况详见表1.5-1。

表1.5-1  项目所在区域环境功能区划表

| 环境要素 | 区域范围 | 功能区划 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目所在地 | 二类区 | 青政发[2014]14号 |
| 声环境 | 项目所在地 | 2类区 | 青环发[2012]67号 |

1.5.2 环境质量标准

1、大气环境质量标准

根据《青岛市环境空气质量功能区划的通知》（青政发[2014]14号），本项目所在地位于环境空气二类功能区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求，具体标准限值详见表1.5-2。

表1.5-2  环境空气质量标准的标准限值

| 污染物名称 | 标准限值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准要求 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | / | 150 | 100 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |

2、声环境质量标准

根据《青岛市市区声环境质量标准适用区划》（青环发[2012]67号），项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准，具体限值见表1.5-3。

表1.5-3  声环境质量标准                 单位：dB(A)

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》 | 2 | 60 | 50 |

1.5.2污染物排放标准

1、项目产生的废水主要为职工生活污水，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体见表1.5-4。

表1.5-4 橡胶制品工业污染物排放标准        单位：mg/L，pH除外

| 项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
| CODCr | 500 |
| BOD5 | 350 |
| 悬浮物 | 400 |
| 氨氮 | 45 |

2、噪声

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。具体标准值见表1.5-5。

表1.5-5  营运期厂界噪声排放标准

| 标准名称 | 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 2 | 60 | 50 |

3、固废

固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的规定。其中一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订的规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订的规定。

- 工程现状分析

  - 工程概况

2.1.1 生产规模

项目自投产至今，项目生产的主要产品为铸造用覆膜砂，年加工约4千吨。

覆膜砂（coated sand）。砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。通常有冷法和热法两种覆膜工艺：冷法用乙醇将树脂溶解，并在混砂过程中加入乌洛托品，使二者包覆在砂粒表面，乙醇挥发，得覆膜砂；热法把砂预热到一定温度，加树脂使其熔融，搅拌使树脂包覆在砂粒表面，加乌洛托品水溶液及润滑剂，冷却、破碎、筛分得覆膜砂。覆膜砂主要用于铸钢件、铸铁件的砂型铸造过程。本项目采用的即为热法生产。

2.1.2项目平面布置

卡斯特工贸位于城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区。厂区用地为长方形，总占地面积2200m2，总建筑面积为2100m2，全部为地上建筑，无地下。主要建构筑物为生产车间、办公室、原料成品仓库、配件仓库等。主要建构筑物指标详见表2.1-1。

表2.1-1  项目主要经济技术指标一览表

| 项目 | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 2200 | m2 | \ |
| 总建筑面积 | 2100 | m2 | \ |
| 其中 | 覆膜砂生产车间 | 600 | m2 | 1层 |
|  | 办公室 | 160 | m2 | 1层 |
|  | 原料成品仓库 | 1100 | m2 | 1层 |
|  | 配件仓库 | 240 | m2 | 1层 |

项目出入口位于厂区西侧，生产车间位于厂区北部，中间区为原料及成品仓库、东南侧布置为办公用房，西南侧布置为配件仓库。

项目厂区总平面布置图详见2.1-1。

2.1.3 本项目主要设备

本项目主要生产设备详见表2.1-2。

表2.1-2  本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 设备数量 | 使用环节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热滚筒 | PR-Q-300 | 1台 | 混砂前原砂加热用 |
| 2 | 混砂机 | WY-D-200 | 1台 | 混砂工序使用 |
| 3 | 振动筛 | 1200X600 | 1台 | 筛分 |
| 4 | 水喷淋系统 | / | 1套 | 混砂工序除尘降温 |
| 5 | 除雾器 | / | 1套 | 混砂工序除尘、除湿 |
| 6 | 活性炭净化装置 | / | 1套 | 混砂工序有机废气净化 |

    - 主要原辅材料

项目使用的主要原辅材料详见表2.1-3。

表2.1-3  项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 原料名称 | 形态 | 单位用量 | 年用量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅砂（SiO2） | 固态 | 96.5% | 3860吨 | 常温堆存 | 外购 |
| 2 | 酚醛树脂 | 固态 | 3% | 120吨 | 常温堆存 | 外购 |
| 3 | 乌洛托品 | 固态 | 0.3% | 12吨 | 常温堆存 | 外购 |
| 4 | 硬脂酸钙 | 固态 | 0.2% | 8吨 | 常温堆存 | 外购 |

硅砂：又名二氧化硅或石英砂，是以石英为主要矿物成分、粒径在 0.020mm-3.350mm 的耐火颗粒物. 硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，相对密度为2.65，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，硅砂有较高的耐火性能。

酚醛树脂：也叫电木，是由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂，其中以苯酚和甲醛树脂为最重要。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。酚醛树脂最重要的特征就耐高温性，即使在非常高的温度下，也能保持其结构的整体性和尺寸的稳定性，因此，其作为粘结剂被应用于一些高温领域，例如耐火材料，摩擦材料，粘结剂和铸造行业等。

乌洛托品：英文名称为Methenamine，CAS号为100-97-0，分子式为C6H₁₆N₄，也称作六亚甲基四胺、六次甲基四胺。白色晶体，有限可溶于水，易溶于大多数有机溶剂。它可用作有机合成的原料、分析化学试剂、抗生素、燃料，在化工生产中也有很多用途，本项目生产过程中将乌托洛品与水以大约1:1.5的比例进行混合，在混砂过程中加入，作为覆膜砂中的硬化剂成分，该种硬化剂在常温下不产生作用，但在加热情况下，能起到硬化作用。

硬脂酸钙：白色粉末，不溶于水，冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。主要用作稳定剂、润滑剂、油漆平光剂、铅笔芯的润滑剂等。

2.1.5公用工程

- 给水与排水

a）给水

项目用水由市政给水管网统一供给，主要用水环节为职工生活用水，生产环节不用水，各环节用水量详见表2.1-6。

表/2.1-6  项目用水环节及用水量一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乌托洛品溶液配制用水 | 18 |
| 2 | 职工办公生活用水 | 104 |
| 合计 | 122 |

b）排水

外排废水仅为生活污水。因此，项目废水排放量为88.4t/a。

2、供热、制冷

项目生产过程中不用热，职工冬季取暖、夏季制冷均采用空调。

3）供电

项目用电由城阳区供电部门统一供给，厂内配套变压器一台，功率为400kW，位于生产车间西侧，靠近西厂界处。

4）其他

厂内不设职工宿舍及食堂，职工就餐均以外卖送餐形式解决。项目生产过程中不使用冷却水、压缩空气等辅助设施、设备，因此项目不设冷却塔及空压机房等。

    - 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》内容，本项目不属于淘汰类和限制类产业，为允许类，其建设符合国家产业政策要求。

## 2.2 工艺流程及产污环节分析

2.2.1工艺流程

项目工艺流程及产污环节见图2.2-1。相关工艺流程及产污环节介绍如下：

工艺流程简介：原砂在为混合其他材料时经自动计量装置称量后，再由密闭熟料系统投入原砂加热滚筒。原砂在加热滚筒内由天然气燃烧机间接加热至120℃，再与计量后的酚醛树脂、乌托洛品及硬脂酸钙一同投入混砂机。乌托洛品在使用前需按照1:1.5的比例溶于水。上述原料在混砂机内混合，酚醛树脂在高温下融化，形成覆膜包裹在原砂表层，能够起到粘合剂的作用，乌托洛品则作为固化剂，可以起到防脱壳等作用，而硬脂酸钙则作为润滑剂，可以提高覆膜砂的流动性及脱模性。混砂后，98%的覆膜砂都可满足粒径要求，少部分砂存在胶黏现象，呈现出粒径大于产品要求的现象（粒径在12～13mm），需进行振动筛分。项目使用密闭振动筛将胶黏的颗粒筛分，基本可全部满足产品粒径要求。筛分后的覆膜砂经密闭熟料通道进入料仓，再经计量包装入库，准备出厂。

整个生产过程中无生产废水产生，主要产污环节为天然气燃烧机燃烧产生的SO2、NOx和烟尘；混砂过程产生的粉尘及酚醛树脂在高温下挥发产生的非甲烷总烃。筛分过程在密闭条件下进行，且经过筛分的颗粒表面有酚醛树脂包裹，不会大量起尘。天然气燃烧机燃烧废气经15m高排气筒G1排放，混砂废气（颗粒物、非甲烷总烃）经水喷淋除尘降温，再经除雾器除尘降湿后，经活性炭吸附装置净化后，尾气由15m高排气筒G2排放。

2.3项目污染源监测及达标分析

本项目评价主要分析投产营运阶段环境影响。

本项目投入使用后产生的污染环节主要包括：

- 废水

职工生活污水；

- 噪声

混砂机、振动筛等设备产生的噪声

- 固废

职工生活垃圾、废旧包装物、除尘器定期清理的沉渣、废活性炭等。

    - 废气

项目主要产污环节为天然气燃烧机燃烧产生的SO2、NOx和烟尘；混砂过程产生的粉尘及酚醛树脂在高温下挥发产生的非甲烷总烃。筛分过程在密闭条件下进行，且经过筛分的颗粒表面有酚醛树脂包裹，不会大量起尘。天然气燃烧机燃烧废气经15m高排气筒G1排放，混砂废气（颗粒物、非甲烷总烃）经水喷淋除尘降温，再经除雾器除尘降湿后，经活性炭吸附装置净化后，尾气由15m高排气筒G2排放，除尘效率可达99%，有机废气净化效率约为90%。

本次评估对天然气燃烧废气排气筒G1、混砂废气排气筒G2分别进行了监测，监测结果统计如下：

表2.3-1  项目现有废气污染源监测结果一览表

| 采样日期 | 2016.12.25 ~2016.12.26 | 完成日期 | 2016.12.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 2016.12.25 | 201612.26 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| G1 | SO2 | 排放浓度（mg/m3） | 14 | 16 | 18 | 13 | 15 | 16 |
|  | NOx | 排放浓度（mg/m3） | 86 | 79 | 83 | 82 | 88 | 80 |
|  | 烟尘 | 排放浓度（mg/m3） | 3.3 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 |
| G2 | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 5.6 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 8.7 | 5.8 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 3.2 | 4.53 | 6.70 | 5.36 | 6.42 | 3.19 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 0.86 | 0.75 | 0.99 | 0.89 | 0.78 | 0.95 |

由上表可以看出，现状天然气燃烧废气中SO2、NOx和烟尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准：SO2 50mg/m3、NOx 100mg/m3、烟尘10mg/m3；混砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准10mg/m3；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒对应的排放标准：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h。

经了解，项目年消耗天然气8万m3，则项目各废气污染物排放量详见表2.3-2。

表2.3-2  项目废气污染物排放汇总一览表

| 污染源类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.32 | 0.2915 | 0.0285 |
|  | 颗粒物 | 4.78 | 4.737 | 0.043 |
|  | SO2 | 0.86 | 0 | 0.86 |
|  | NOx | 1.03 | 0 | 1.03 |
|  | 烟尘 | 0.078 | 0 | 0.078 |

3、厂界处无组织排放废气

2016年12月对项目厂界处无组织排放废气进行了监测，监测结果详见表2.3-3

表2.3-3厂界处无组织排放废气监测浓度一览表

| 采样日期 | 2016.12.26 | 完成日期 | 2016.12.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测结果 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 颗粒物 小时值mg/m3 | 上风向 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | -- | 0.22 | 0.30 | 0.25 | -- |
|  | 下风向1 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | -- | 0.28 | 0.36 | 0.34 | -- |
|  | 下风向2 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | -- | 0.32 | 0.38 | 0.28 | -- |
| NMHC 一次值 mg/m3 | 上风向 | 1.12 | 0.94 | 1.09 | -- | 0.89 | 1.07 | 0.97 | -- |
|  | 下风向1 | 1.85 | 1.69 | 1.47 | -- | 1.67 | 1.82 | 1.38 | -- |
|  | 下风向2 | 1.63 | 1.51 | 1.72 | -- | 1.39 | 1.55 | 1.64 | -- |
| 备注 | ND表示未检出；监测期间主导风向：东北。 |

由上表监测数据可以看出本项目厂界10m范围内颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准要求。

    - 废水

本项目产生的废水为职工生活污水，生产过程中乌托洛品水溶液制作用水约18t/a，全部进入产品后自然蒸发，无生产废水外排。

项目职工人数约8人，生活用水量按50L/人·天计，年工作时间为260天，则年生活用水量约104t。厂内不设职工食堂，因此废水中不含动植物油类，仅为盥洗用水。污水排放量按用水量的85％计，污水量为88.4t/a，其主要污染物质为CODCr、SS、BOD5、氨氮，其排放浓度根据同类项目调查分析，污水中CODCr＜450mg/L、SS＜200mg/L、BOD5＜250mg/L、氨氮＜30mg/L。本项目水污染物年排放量CODcr  0.04t、SS 0.018t、BOD5 0.022t、氨氮 0.003t。项目产生的废水可全部通过金岭工业聚集区内道路市政管网排入上马污水处理厂，远期进入高新区污水处理厂。

上马污水处理厂出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目外排废水经处理后最终排入环境量CODcr  0.004t、SS 0.001t、BOD5 0.001t、氨氮 0.0004t。

    - 噪声

营运期噪声主要产生于混砂机、振动筛等。以上设备均位于生产车间内，建设单位委托聊城市科源环保检测服务中心于2016年12月26日在项目正常生产过程中，对项目东、西、南、北四个厂界处昼间噪声进行了监测（项目夜间不生产），监测结果详见表2.3-4。

表2.3-4  现状厂界噪声监测结果一览表

| 测点编号 | 测点位置 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界外1m | 54.9 | / |
| 2 | 东厂界外1m | 53.4 | / |
| 3 | 南厂界外1m | 54.9 | / |
| 4 | 西厂界外1m | 52.1 | / |

表2.3-1监测结果显示，在现状正常生产的情况下，项目四个厂界处昼、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。项目周围近距离范围内无居民区、学校等敏感点，且夜间不生产，不会给周围敏感目标带来影响。经实地走访，本项目在此地已投产多年，未遭到周围居民投诉。

    - 固体废物

项目生产过程中主要固废种类为职工生活垃圾、废旧包装物、除尘器定期打捞的沉渣及定期更换的废活性炭等。本项目固废产生及排放情况详见表2.3-5。

表2.3-5  固废产生及排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.04 | 由环卫部门定期收集，运送至城市垃圾填埋场 |
| 3 | 废旧包装物 | 0.05 | 由相关物资单位回收利用 |
| 4 | 除尘器定期打捞沉渣 | 0.1 |  |
| 5 | 定期更换的废活性炭 | 0.8 |  |
| 合计 | 1.99 |

本项目产生的固废分类收集，去向合理，不会对周围环境产生污染影响。

# 3 环境概况

3.1周围环境概况

3.1.1地理位置

项目位于城阳区棘洪滩街道金岭聚集区。

城阳区地处青岛市市区北部，位于东经120°07′-120°34′、北纬36°11′-36°24′。东依崂山区，南接李沧区，西临胶州湾与胶州市相邻，北与即墨市毗连。东西最大横距41.5公里，南北最大纵距24公里。全区总面积553.2平方公里。

3.1.2周围环境概况

项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区内，西侧为工业聚集区内道路，东侧为青岛恒慧铸材有限公司，南侧为青岛阔力工具制造有限公司，北侧为空地。

3.2自然环境概况

3.2.1气候条件

该地区属于受海洋影响的暖温带季风型大陆性气候。四季分明，春季干旱多风，夏季潮湿多雨，秋季降温缓慢，冬季干燥少雨雪，典型特征如下：

风况：该区域风速最大的风向为NNW，年平均风速为5.5m/s；次之为N风，其年平均风速为5.2m/s。该区域年均最大风速约为4.9m/s。

气温：根据近20年气象温度特征调查，年平均气温为13.2℃，极端最高气温为38.9℃，极端最低气温为-10.9℃。

降水：根据对青岛市近20年降水情况调查，该区域年平均相对湿度为70.65%，年降水量为683.4mm，最大年降水量为1353.2mm，最小年降水量为407mm。年日照时数达2345.1小时。

湿度：平均相对湿度73%，夏季湿度最大、平均湿度89%，冬季湿度最小、平均湿度68%。

3.2.2地貌、地质、地质条件

城阳区为滨海丘陵地带，构造体系属新华夏系第二隆起代的构造部位。区内断裂多发育在东部山区，规模较大，一般为北东走向，主要有前金-夏庄-红岛-宁家断裂等。

城阳区东面环山，西、北两面是平原，西南临海，地势起伏不平。西部为低洼、滩涂区，且少有丘陵，呈东高、中平、西低阶梯状地貌。山脉属于崂山主峰的标山分支，主要分布在城东的山丘地区，城西区域内西南支脉，自白沙河以北、峪河以西、惜福镇河以北及西等相继有石城山、凤凰山、红石崖、王乔崮、老君山、瓦屋山、峪山等，主峰大都在海拔300m以下。

3.2.3地表水

项目周围主要地表水系为北侧2km处的白沙河。白沙河发源于崂山主峰巨峰北麓，自东向西经崂山区北宅，自崂山水库入区境，流经城阳区夏庄街道办事处、流亭街道办事处，在西后楼社区入胶州湾，境内干流全长13.9公里，流域面积115.4平方公里。上游一般常年有水，中游建有崂山水库（中型水库），下游河道顺直，冬春断流，属山溪性季节性河流。白沙河是青岛市主要水源地之一，纳主要支流有：山色峪河、惜福镇河、小水河、纸房河。

3.2.4地下水

境内地下水主要是降水补给，正常年均水位5.5m，干旱年代最低水位为3.0m，正常年最高水位为6.9m，井水水质良好，是当地居民的主要饮用水源。

城阳区西邻胶州湾海域，蜿蜒的海岸线和宽阔的浅海滩涂为浅海养殖提供了得天独厚的条件，制盐业发达。该区域水文地质图详见图3.2-1。

3.2.5人文景观

项目周围无国家、省级重点文物保护单位、自然保护区、风景旅游区等。

3.3社会环境概况

城阳区为青岛市中心城区的一个区，位于青岛市北端，济青公路、胶济铁路均从城区通过，流亭国际机场、烟青公路和青黄高速公路与之相邻，是青岛陆空交通的出入口。城阳区总面积553.2平方公里，海岸线长78公里。2007年底，全区总人口44.7万人，其中非农业人口7.03万人。其行政区包括城阳、流亭、夏庄、惜福、棘洪滩、上马、红岛、河套8个街道及所辖226个行政村。

城阳得天独厚的地理位置和丰厚的经济基础，为其全方位开放提供了优越的基础和条件。城阳区是山东省经济发展的高增长地区之一，也是国际资本投入的高密度地区之一。形成了以电器机械、化工、食品饮料、木制品、新型建材、海洋生物医药、纺织等行业为主体的工业体系；拥有广源发集团、变压器集团、喜盈门集团、宏丰集团、特种汽车集团、正进集团、福宏集团、泰旭集团等一批重点骨干企业。全区生产总值完成480.1亿元，增长18.6%。国民经济始终保持持续、快速、健康发展，综合经济实力在山东省县（市区）位居前列。

3.4市政配套情况

项目位于城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区内，区域基础配套设施较完善，项目供水由城阳供水管网供给，产生的废水经市政污水管网进入上马污水处理厂（远期进入高新区污水处理厂）；用电用由城阳电网供给。

3.5污水处理厂简介

上马污水处理厂位于葫芦巷河与祥茂河交汇处西北部，葫芦港河北岸，总占地面积约5.5公顷。该厂计划分三期建设，其中一期工程总投资为9779万元，处理能力为4万m3/d，采用改良A2/O工艺，于2007年底开始试运行，2008年7月正式投入使用。污水经二级处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准。

待高新区污水处理厂投运后，项目废水将全部排入高新区污水处理厂。高新区污水处理厂位于青岛高新区双高路以南、祥茂河以东，占地面积73333平方米，设计规模为18万t/d，分两期建设。一期完成18万t/d的土建工程及9万t/d的设备安装，一期工程处理能力为9万t/d。污水处理采用投加填料的改良A/A/O工艺（简称复合式工艺）+转盘过滤+紫外消毒，处理后的尾水部分经深度处理作为中水回用，其余排入祥茂河，污泥经浓缩脱水后外运处置。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准。

高新区污水处理厂工艺介绍：

复合式工艺是一种生物膜与活性污泥的复合(集成) 工艺。复合式生物处理系统的研究在国外已有20多年的历史，该工艺将生物膜工艺与活性污泥工艺有机地融合于同一池中，它兼有A2/O活性污泥工艺和流动床生物膜(MBBR)工艺两者的优点，将两者有机地结合在同一工艺池中，据有污泥龄长、池容小、占地省、出水水质好和运行稳定的特点。其典型方式是向活性污泥曝气池中投加悬浮型填料作为附着生长微生物的载体。由于填料的加入，使污水处理的机理和效能都大为改变。在这种系统中，微生物生存的基础环境由原来的气、液两相转变为气、液、固三相，这种转变为微生物创造了更丰富的存在形式，形成了一个更复杂的复合式生态系统。载体表面的生物膜与液相中的悬浮污泥共同发挥作用，各自发挥自己的降解优势。大量吸附生长在生物填料上的生物膜使曝气池中的活性生物量大大增加，在提高系统抗冲击负荷能力的同时，使系统具有脱氮除磷的能力。

本项目位于高新区污水处理厂的汇水范围内，高新区污水处理厂的处理能力完全有能力接纳高新区规划范围内企业排放的废水。因此，本项目排放的废水有可行的处理、综合利用措施及排放去向，项目排放的废水不会对周边水环境产生明显污染影响。

4  环境空气影响

4.1 环境空气质量现状评估

本次评价的大气环境质量现状采用青岛市环境空气质量自动监测点位城阳子站2016年10月25日～10月31日的自动监测数据，详见表4.1-1。

表4.1-1  城阳子站大气环境监测数据

| 监测项目 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年10月25日～10月31日 监测日均值（mg/m3） | 0.008～0.017 | 0.028～0.061 | 0.028～0.067 | 0.016～0.056 |

由表4.1-1可以看出，2016年10月25日～10月31日期间，项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的日均值均够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。

4.2 污染气象特征分析

为掌握评价区域的污染气象特征，找出该地区污染物扩散规律与污染潜势，为大气模式预测计算提供基础数据和依据，本评价采用青岛气象站台（站位54857，坐标：北纬36.06°、东经120.33°），1993~2012年20年的气象资料进行统计分析。台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与建项目周围基本一致，且该气象台距离项目所在地约15km，符合大气导则中关于地面气象观测站与项目距离(<50km)的要求，故该气象台气象资料具有较好的适用性。

### 4.2.1风场特征分析

风向和风速关系到大气污染物的输送方向和速率，是影响大气污染物扩散的最主要因素。青岛地区1993-2012间20年不同方位的年平均风速情况见表4-2。年均风频的月变化、季变化及年均风频见表4.2-1和表4.2-2，平均风速月变化情况见表4.2-3，各季小时平均风速日变化见表4.2-4，青岛地区20年风向玫瑰图详见图4.2-1。

表4.2-1 不同风向年平均风速情况  单位：m/s

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均 | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3.9 | 5 | 5.5 |

表4.2-2  年均风频的月变化  单位：m/s

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 二月 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 三月 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
| 四月 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 |
| 五月 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 20 |
| 六月 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 七月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 20 |
| 八月 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 12 |
| 九月 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 十月 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 十一月 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 十二月 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 月份 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 一月 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31 |
| 二月 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 |
| 三月 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 四月 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 五月 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 六月 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 七月 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 八月 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 九月 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 十月 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 |
| 十一月 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 22 |
| 十二月 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27 |

根据区域气象资料统计结果，青岛地区盛行风向为NNW风，其次是S风，风频分别为15%和14%，静风频率较低，年平均仅为2%。该区域风速最大的风向为NNW，年平均风速为5.5m/s；次之为N风，其年平均风速为5.2m/s。该区域春季的风速最大，冬季次之。冬季12月份风速最大，年均风速为4.9 m/s；春季1、3月份风速最大，年均风速均为4.8m/s。

表4.2-3  年均风频的季变化及年均风频          单位：%

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 |
| 夏季 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 19 |
| 秋季 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 冬季 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 年平均 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 月份 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| 春季 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 夏季 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 秋季 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 冬季 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 26 |
| 年平均 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 |

表4.2-4  年平均风速的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.9 |

图4.2-2  年平均风速的月变化曲线图

表4.2-5  季小时平均风速日变化                  单位：m/s

| 季节 | 02时 | 08时 | 14时 | 20时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 5 |
| 夏季 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 4.2 |
| 秋季 | 3.8 | 3.9 | 5 | 4.4 |
| 冬季 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 4.9 |

图4.2-3  季小时平均风速的日变化曲线图

### 4.2.2气温等气象要素

项目所在区域近20年来平均温度月变化情况见表4.2-6。根据近20年气象温度特征调查，年平均气温为13.2℃，极端最高气温为38.9℃，极端最低气温为-10.9℃。

表4.2-6  年平均温度的月变化

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 0.2 | 2 | 5.9 | 11.5 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 25.4 | 22.2 | 16.5 | 9.4 | 2.8 |

图4.2-4  季小时平均风速的日变化曲线图

4.3 大气环境影响分析

现状天然气燃烧废气中SO2、NOx和烟尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准：SO2 50mg/m3、NOx 100mg/m3、烟尘10mg/m3；混砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准10mg/m3；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒对应的排放标准：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h。

4.4 大气环境防护距离

本评价选用厂区内无组织排放的非甲烷总烃进行大气环境防护距离的计算。计算结果如下。

图4.4-1  大气环境防护距离计算结果（非甲烷总烃）

经计算，计算结果为无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离。

4.5 卫生防护距离

本项目橡胶行业没有规定的行业卫生防护距离标准。因此，本评价选取整个生产厂房无组织排放的非甲烷总烃计算卫生防护距离。

计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；非甲烷总烃取2.0mg/m3。

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc——有害气体无组织排放量，kg/h；非甲烷总烃排放量为0.21kg/h。

r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

根据以上公式计算，计算结果如表4.4-1所示。本项目卫生防护距离为车间外50m范围

表4.4-1  卫生防护距离计算结果

| 位置 | 污染物 | 计算结果(m) | 卫生防护距离(m)提级值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.019 | 50 |

5  地表水环境影响

本项目产生的废水为是职工生活污水，生产过程中不用水，无生产废水外排。

项目职工人数约8人，生活用水量按50L/人·天计，年工作时间为260天，则年生活用水量约104t。厂内不设职工食堂，因此废水中不含动植物油类，仅为盥洗用水。污水排放量按用水量的85％计，污水量为88.4t/a，其主要污染物质为CODCr、SS、BOD5、氨氮，其排放浓度根据同类项目调查分析，污水中CODCr＜450mg/L、SS＜200mg/L、BOD5＜250mg/L、氨氮＜30mg/L。本项目水污染物年排放量CODcr  0.04t、SS 0.018t、BOD5 0.022t、氨氮 0.003t。项目产生的废水可全部通过金岭工业聚集区内道路市政管网排入上马污水处理厂，远期进入高新区污水处理厂。

上马污水处理厂出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目外排废水经处理后最终排入环境量CODcr  0.004t、SS 0.001t、BOD5 0.001t、氨氮 0.0004t。

6  地下水环境影响

6.1 地下水环境影响

项目排放的废水主要为职工生活污水，经管网收集后排入上马污水处理厂。项目废水的收集与暂存全部通过管道，不直接和地表联系，污水管网采取防渗措施，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。

6.2地下水污染防治措施

（1）项目管网采用相应的防渗措施。

（2）在营运过程中，加强管理，严防跑、冒、滴、漏等现象的发生，保护地下水不受污染。

（3）对厂内地面进行硬化处理，防止抑尘喷洒用水随地表径流、地面下渗污染地下水。

通过落实以上措施，并定期进行检查，项目不会对地下水产生不良影响。。

7  声环境影响

7.1.1监测点位布设

在项目厂界四周各布设1个噪声监测点位，共4个噪声监测点位。点位布设详见附件监测报告。

7.1.2监测方法和监测时间、频次

1、监测方法

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的方法进行。

2、监测时间及频次

于2016年12月26日进行监测，昼间监测1次。

7.1.3评价标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准限值要求。

7.1.4监测结果

本次评价于2016年12月26日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果见表7.1-1。

表7.1-1  项目厂界噪声监测结果统计表

| 测点编号 | 测点位置 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界外1m | 54.9 | / |
| 2 | 东厂界外1m | 53.4 | / |
| 3 | 南厂界外1m | 54.9 | / |
| 4 | 西厂界外1m | 52.1 | / |

监测结果表明，项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求（昼间60 dB（A））。项目夜间不生产。

距离本项目最近的环境敏感目标为项目北侧660m处的毛家社区，距离本项目较远，经距离衰减后对周围敏感点的影响较小。

8  固体废物环境影响

项目生产过程中主要固废种类为职工生活垃圾、废旧包装物、除尘器定期打捞的沉渣及定期更换的废活性炭等。本项目固废产生及排放情况详见表8.1-1。

表8.1-1  固废产生及排放情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.04 | 由环卫部门定期收集，运送至城市垃圾填埋场 |
| 3 | 废旧包装物 | 0.05 | 由相关物资单位回收利用 |
| 4 | 除尘器定期打捞沉渣 | 0.1 |  |
| 5 | 定期更换的废活性炭 | 0.8 |  |
| 合计 | 1.99 |

本项目产生的固废分类收集，去向合理，不会对周围环境产生污染影响

# 9  环境风险评估

9.1环境风险影响分析

环境风险是项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响及损害。

项目运营过程存在的环境风险主要是厂内少量暂存的酚醛树脂和乌托洛品。

（1）项目加强对危险化学品储存的管理，制定危险化学品管理制度，危化品分类存放于防腐、防漏容器中，密封存放。

（2）建立健全各项安全管理制度，如防火、防泄漏制度。

该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

9.2环境事项社会稳定风险评估

社会稳定风险衍生于相关利益群体对项目的抗拒，这种抗拒有多种表现形式，如上访、暴力对抗甚至群众示威等。根据调查分析，目前可能引发社会稳定风险的诱因有以下四类：项目合法性、合理性遭质疑；项目建设及营运造成环境破坏；项目用地征拆遭抵制；拆迁及临近群众因项目建设导致生活变化（本项目不涉及拆迁、占地补偿等问题）。

（1）项目建设的规范性

本项目采取了相应的污染防治措施，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，项目周围交通便利、水电供应有保障，故项目选址是合理的；项目不涉及居民搬迁、占地补偿等问题；《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013，修正本）中未对项目生产规模、设备选型以及生产工艺方案等作出淘汰和限制规定，属于允许类，项目建设符合国家产业政策要求。

综上所述，项目建设满足规范性要求。

（2）项目建设的相融性

本项目建设具有良好的经济及社会效益，不会造成周边民众利益受损；各项污染物均能达标排放，对环境影响较小，不改变区域环境质量现状。因此，项目建设与区域相融。

（3）项目建设的可控性

项目在落实相关环保措施后，造成环境破坏的风险较小，对周围人员生活环境变化的不适风险较小。

本项目可能引发的不利于社会稳定的风险程度低，项目实施过程中出现群体性事件的可能性不大，但不排除会发生个体矛盾冲突的可能。

根据对项目可能诱发的风险及其评价，评估建议采取下述风险防范措施。

一是协调周边相关人员，通报项目运行生产对周边的影响；解答周边人员对项目的疑问及听取建议，做到人人知情、事事无疑问；

二是针对周边人员疑虑事项进行解答，并对有关事项向有关政府部门承诺；

三是项目组紧密联系和依靠项目管理部门，采取以预防为主的治安防范措施，建设期间，如有个别人员有异议，以疏导，说服，化解等为主。

项目可能会引发2类不利于社会稳定的风险，这2类风险的可能性大小评估分别是：第1类风险，项目合法性，合理性遭质疑的风险，该类风险发生的可能性很小；第2类风险，项目可能造成环境破坏的风险，该类风险发生的可能性较小；第2类风险，群众对生活环境变化的不适风险，该类风险发生的可能性较小。

综合评价，本项目社会稳定风险程度低，目前已采取的和下一步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。项目已运行2年，在此期间从没收到过周边居民的投诉反对。

10  污染防治措施及其技术经济论证

10.1 工程建设的污染防治措施调查

混砂废气经水喷淋+除雾器+活性炭净化装置净化后由15m高排气筒G2排放。项目所有生产设备均位于车间内，仅废气处理设施位于车间外，但并采取了隔声减震措施；生活污水经收集后排入市政管网，进入上马污水处理厂，远期进入高新区污水处理厂。

10.2 水污染防治措施分析

项目生产过程中无废水产生环节，全厂仅生活污水外排。项目生活污水产生量约255t/a，污水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮，水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级的要求。项目所在区域已配套污水管网，项目产生的生活污水经管网收集后排入上马污水处理厂处理，远期进入高新区污水处理厂。

项目已在此地运行多年，从现状地表水及地下水环境监测结果来看，项目废水防治措施可行，正常运行情况下不会给周围水环境造成明显影响。

10.3 噪声污染防治措施及可行性分析

为了减少噪声影响，在设备选型上选用了低噪声设备，且所有设备均位于车间内，监测结果表明，项目各厂界昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求（昼间60 dB（A），夜间50dB（A））

距离本项目最近的环境敏感目标为项目南侧350m处的正阳学校，距离本项目较远，经距离衰减后对周围敏感点的影响较小。

10.4 废气污染防治措施

项目主要产污环节为天然气燃烧机燃烧产生的SO2、NOx和烟尘；混砂过程产生的粉尘及酚醛树脂在高温下挥发产生的非甲烷总烃。筛分过程在密闭条件下进行，且经过筛分的颗粒表面有酚醛树脂包裹，不会大量起尘。天然气燃烧机燃烧废气经15m高排气筒G1排放，混砂废气（颗粒物、非甲烷总烃）经水喷淋除尘降温，再经除雾器除尘降湿后，经活性炭吸附装置净化后，尾气由15m高排气筒G2排放，除尘效率可达99%，有机废气净化效率约为90%。现状天然气燃烧废气中SO2、NOx和烟尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准：SO2 50mg/m3、NOx 100mg/m3、烟尘10mg/m3；混砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准10mg/m3；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒对应的排放标准：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h。

10.5 固体废物污染防治措施

项目生产过程中主要固废种类为职工生活垃圾、废旧包装物、除尘器定期打捞的沉渣及定期更换的废活性炭等。上述固体废物分类存放，去向明确。采取上述措施后，固体废物能够得到有效处置，不会对周围的环境造成污染影响。

10.6 污染防治措施调查结论

综上所述，项目对排放的废气和噪声均采取了相应的污染防治措施，满足相应的排放标准。

11  污染物总量控制分析

11.1 排污总量控制制度

污染物排放总量是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，根据建设项目所在区域污染物总量控制的原则，分析确保本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供重要依据。

11.2 排污总量控制对象

根据《山东省环境保护“十二五”规划》要求，“十二五”期间，山东省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据本项目排放污染物的特点，确定本项目排污总量控制对象为化学需氧量、氨氮。

11.3 排污总量控制分析

项目各项污染物排放总量控制指标详见表11.3-1。

表11.3-1  项目营运期污染物年排放量汇总表       单位：t/a

| 污染源类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 88.4 | 0 | 88.4 |
|  | COD | 0.04 | 0.036 | 0.004 |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0.0026 | 0.0004 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.32 | 0.2915 | 0.0285 |
|  | 颗粒物 | 4.78 | 4.737 | 0.043 |
|  | NOx | 1.03 | 0 | 1.03 |
|  | SO2 | 0.86 | 0 | 0.86 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 0.95 | 0.95 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.04 | 1.04 | 0 |

12  环境管理及监测计划

12.1监测计划

目前对厂区内的厂界噪声进行定期监测，监测频次为每年1次，监测项目为昼间等效声级。

表12.1-1  营运期监测计划一览表

| 类型 | 产污环节 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂界设4个监测点 | 昼间厂界噪声Ld | 每年监测1次 |

12.2环境管理

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保工作要纳入公司全面工作之中，在工程管理的每个环节都要注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。公司环境管理机构要对环境保护工作统一管理，对公司环保工作定期检查，并接受政府环境保护主管部门的监督和指导。

本项目营运期环境保护管理计划可见表12.2-1。

表12.2-1  营运期环境保护管理计划

| 序号 | 项目 | 环境保护管理内容 | 执行机构 | 监督管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | 化粪池及污水管网严禁渗漏和外溢； | 建设单位 | 城阳区环保局 |
| 2 | 大气污染防治 | 定期检修，确保各种废气处理措施和风机的良好运作 | 建设单位 | 城阳区环保局 |
| 3 | 噪声污染防治 | 加强设备维护与修理 | 建设单位 | 城阳区环保局 |
| 4 | 固废处理 | 生活垃圾由当地环卫部门清理；工业固废由固定厂家回收 | 建设单位 | 城阳区环保局 |

。

13  其它

13.1 厂址选择合理性分析及改进措施

13.1.1厂区选址可行性分析

本项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区工业聚集区，租赁已有厂房进行生产，项目用地性质为工业用地，符合用地政策。因此，项目选址建设是可行的。

13.1.2环境功能区达标情况

根据青岛市环境功能区划规定，评价区大气环境属于二类功能区，区域环境噪声属2类功能区。通过对评价区域内各环境要素的现状监测，项目区域内环境质量能满足相应功能区划的要求。

13.1.3区域配套设施

项目所在区域道路、通讯、供水、供电等市政基础设施配套完善；项目所在区域市政污水管网尚未配套完善；给水由城阳区给水管网统一供给；供电由青岛市供电部门提供。

14.2 项目所在县（市、区）生态环境质量同比改善情况

1、生态环境状况

目前青岛市全市共有各级自然保护区7处，总面积647平方公里；湿地保护区4处，总面积118平方公里；森林公园22处，总面积248平方公里。全市森林覆盖率和建成区绿化覆盖率分别达到39.5%和44.7%。全市生态环境总体稳定。

2、措施与行动

（1）生态市建设

实施《青岛市创建国家生态市三年行动计划》。黄岛区、城阳区通过国家生态区技术评估，即墨市、胶州市通过省级生态市预验收。黄岛区灵山卫街道获国家级生态乡镇命名。截至2014年底，全市共有50个镇获“国家级生态乡镇”命名，68个镇获“省级生态乡镇”命名。

（2）城市园林绿化

以举办世园会为契机，以市容环境综合整治为抓手，按照增绿补绿、丰富色彩、提升品质的原则，加大植树增绿力度，提升城市绿化水平和景观品质。完成社区庭院绿化194个，绿化面积5.5万平方米；完成城市裸露土地绿化590处，面积448公顷。市区园林绿地面积达3万公顷，增长7.7%；人均公园绿地面积14.6平方米。

（3）林业生态建设和水土保持

推进大沽河绿化、万亩林场、沿海防护林三大工程建设，全民义务植树860万株，新建万亩林场14处，新增人工造林面积15.6万亩，建成227公里大沽河沿岸绿色长廊。持续加强水土保持，实施14个小流域综合治理工程项目，发展高效节水灌溉面积6.66万亩，治理水土流失面积103平方公里。

（4）生物多样性保护

对行政区域内的各级自然保护区和风景名胜区开展专项检查，加强自然保护区规范化建设与管理。举办《生物多样性公约》“南南合作”和“城市与生物多样性”亚洲区域论坛和“5.22国际生物多样性日”纪念活动，组织开展中草药多样性展览活动，加强生物多样性保护宣传。开展林木种质资源调查和古树名木保护工作，全市植物物种750余种。

14  评估结论与改进措施

14.1 评估结论

14.1.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于淘汰类和限制类产业，为允许类，项目建设符合国家产业政策。

14.1.2选址可行性结论

本项目位于青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业聚集区，租赁该工业聚集区现有厂房进行生产，项目用地性质为工业用地，符合用地政策。因此，项目选址建设是可行的。

14.1.3项目工程分析结论

14.1.3.1 废气

现状天然气燃烧废气中SO2、NOx和烟尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准：SO2 50mg/m3、NOx 100mg/m3、烟尘10mg/m3；混砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准10mg/m3；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒对应的排放标准：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h。

14.1.3.2 废水

项目生产过程中无废水产生

本项目生活污水排入上马污水处理厂，远期进入高新区污水处理厂。项目已在此地运行多年，从现状地表水及地下水环境监测结果来看，项目废水防治措施可行，正常运行情况下不会给周围水环境造成明显影响。

14.1.3.3 固体废物

项目生产过程中主要固废种类为职工生活垃圾、废旧包装物、除尘器定期打捞的沉渣及定期更换的废活性炭等。上述固体废物分类存放，去向明确。采取上述措施后，固体废物能够得到有效处置，不会对周围的环境造成污染影响。

14.1.3.4 噪声

现状监测结果表明，项目各厂界处昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求（昼间60 dB（A）），项目夜间不生产。

14.1.3.5 环境风险

项目厂区无重大危险源，环境风险在可接受范围内。

14.1.4总量控制结论

项目总量控制指标如表14.1-4所示。

表14.1-4 项目总量控制指标一览表

| 污染源类别 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 88.4 | 0 | 88.4 |
|  | COD | 0.04 | 0.036 | 0.004 |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0.0026 | 0.0004 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.32 | 0.2915 | 0.0285 |
|  | 颗粒物 | 4.78 | 4.737 | 0.043 |
|  | NOx | 1.03 | 0 | 1.03 |
|  | SO2 | 0.86 | 0 | 0.86 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 0.95 | 0.95 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.04 | 1.04 | 0 |

14.1.5环境现状调查结论

1、大气环境

评价区域境空气中的SO2、NO2、PM10和PM2.5日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。

2、噪声

项目各厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求，夜间不生产。

14.1.6环保措施评价结论

1、废水污染防治措施

本项目生活污水经市政管网排入上马污水处理厂，远期进入高新区污水处理厂，废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

2、废气污染防治结论

天然气燃烧废气中SO2、NOx和烟尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准：SO2 50mg/m3、NOx 100mg/m3、烟尘10mg/m3；混砂废气排气筒中颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区排放标准10mg/m3；非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃15m高排气筒对应的排放标准：排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h。

3、噪声防治措施

现状监测结果显示，项目厂界四周昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求。距离本项目最近的环境敏感目标为项目北侧660m处的毛家社区，距离本项目较远，经距离衰减后对周围敏感点的影响较小。

4、固废污染防治措施

项目产生的一般工业固废收集后由相关部门回收利用，生活垃圾定期由环卫部门集中收集运至城市垃圾填埋场统一处置。

5、环境风险

项目不存在重大风险源，本项目环境风险处于可接受水平。

14.2 改进措施

项目环保措施完整，无改进措施，项目符合山东省政府下发的《关于印发<山东省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知>》（鲁政字[2015]170号文）要求和省环保厅下发的《关于贯彻鲁政字[2015]170号文件的通知》（鲁环办[2015]36号）要求，青岛卡斯特工贸有限公司年产4000吨件机械配件建设项目可以办理环保备案手续。

# Text boxes

粉尘

其他原料

天然气燃烧废气

加热原砂

120℃

料仓

筛分

混砂

密闭投料

原砂自动计量

包装

设备噪声、废旧包装物、除尘器清理沉渣、废活性炭

图2.2-1  项目工艺流程及产污环节示意图

废旧包装物

图4.2-1 	1993-2012年青岛地区风向玫瑰图