浊度仪

便携式、低价位、工作稳定、符合ISO国际标准

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-20B浊度仪用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-20B浊度仪产品特点

★外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用

★LCD液晶显示屏，低功耗配置、低电压提示、自动关机功能

★特制高效长寿命光源，免维护使用，避免色度影响，30秒预热即可正常工作

★高配有数据输出接口

WGZ-20B浊度仪技术指标

| 型号Model | WGZ-20B （原WGZ-1B型） | WGZ-1B （原WGZ-B型） | WGZ-200B （原WGZ-1型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～20 | 0～200 | 0～20、0～200 |
| 示值误差Basic error | ±8%（±2.5%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤1% |
| 零点漂移Zero draft | ±1%F.S |
| 供电电源Power supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器 |
| 外型尺寸External dimension | 235×75×65mm |
| 特点 Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-20B便携式浊度仪的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购浊度仪！

WGZ-200S、1A、20S浊度计（仪）

台式、经济型、低价位、工作稳定

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-200S、1A、20S浊度计（仪）用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、自来水厂、饮料厂、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-200S浊度计产品特点

★流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比

★大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统

★可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作

★色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念

★高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作

WGZ-200S浊度计技术参数

| 型号Model | WGZ-20S （原WGZ-1S型） | WGZ-1A （原WGZ-20型） | WGZ-200S |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～20 | 0～200 | 0～20、0～200 |
| 示值误差Basic error | ±8%（±2.5%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.8% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.8% F.S |
| 特点 Characteristics | 纯净水厂专用，低浊度分析、稳定性好、免维护 | 普及型，测量范围宽广水厂、酒厂、饮料厂专用，稳定性好 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-200S、1A、20S浊度计（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购浊度仪！

WGZ-500B、2B、3B、4000B便携式浊度计（仪）

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-500B、2B、3B、4000B便携式浊度计（仪）用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-500B、2B、3B、4000B便携式浊度计（仪）产品特点

◆便携式，交直流供电、具有低电压指示及自动关机功能 ，串行RS232通讯接口可配接微型打印机
◆微电脑低功耗配置，触摸式键盘，带背光液晶显示屏，可同时显示日期、时间、测量值及测量单位
◆测量量程切换可代选择或自动切换。可任意编程设置校正标准值，可快速任意选择1-7点自动校正
◆设有平均测量模式和数据查询模式，具有测量数据非线处理及平滑功能，配有自诊断信息提示
◆内置时钟记忆储存系统，实时储存测量和校正数据，可长期储存和调用最近20组测量数据
◆多种测量模式，预设NTU、FTU、EBC、度（Unit）、ppm、mg/L、%等的单位
◆配有色度补偿系统，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念
◆10万小时长寿命光源，可免维护长期使用，符合ISO浊度测量标准

WGZ-500B、2B、3B、4000B便携式浊度计（仪）技术指标

| 型号Model | WGZ-500B （原WGZ-2AB型） | WGZ-2B | WGZ-3B | WGZ-4000B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～50 0～500 | 0～10 0～100 0～500 | 0～10 0～100 0～1000 | 0～10 0～100 0～1000 0～4000 |
| 示值误差Basic error | ±6%（±2%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S |
| 供电电源Power Supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池， 交流电源适配器220V/50Hz/DC7.5V0.2A |
| 特点 Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、 注：可配接外置微型打印机 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-500B、2B、3B、4000B便携式浊度计（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购浊度仪！

WGZ-1、200、800浊度计（仪）

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-1、200、800浊度计（仪）用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-1、200、800浊度计产品特点

★流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比

★大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统

★可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作

★色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念

★高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作

WGZ-1、200、800浊度计技术参数

| 型号Model | WGZ-1 | WGZ-200 | WGZ-800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～200 | 0～20、0～200 | 0～200、0～800 |
| 示值误差Basic error | ±6%（±2.5%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S |
| 特点 Characteristics | 通用型 | 精度高，稳定性好，可用于低浊度分析 | 测量范围宽广，可用于高浊度分析 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-1、200、800浊度计（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购浊度仪！

WGZ-200A、2、2A、100A、3、3A浊度计（仪）

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-200A、WGZ-2、WGZ-2A、1WGZ-00A、WGZ-3、WGZ-3A浊度计（仪）微电脑、功能强、全自动校正、可配接专用打印机

WGZ-200A、WGZ-2、WGZ-2A、WGZ-100A、WGZ-3、WGZ-3A浊度计（仪）用于透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-3A浊度计（仪）产品特点

★微电脑、触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

★特制高强度长寿命光源，年月日时间显示，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求

★数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，可选量程自动或人工切换

★快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样

★精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值

WGZ系列浊度计（仪）技术参数

| 型号Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～20 0～200 | 0～50 0～500 | 0～10 0～100 0～500 | 0～10、0～100 0～500、0～1000 | 0～10 0～100 |
| 示值误差Basic error | ±0.6%（±2%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S |
| 特点Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准、配有RS232数据通讯接口 注：型号后带“P”表示配有内置打印机 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-200A、2、2A、100A、3、3A浊度计（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购浊度仪！

WGZ-2PJ啤酒浊度计（仪）

啤酒浊度分析、微电脑、功能强、技术先进、全自动校正、可接打印机

啤酒浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-2PJ啤酒浊度计（仪）用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。啤酒浊度计（仪）主要专门应用于啤酒、黄酒等浊度测定。同时也可以应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度值。

啤酒浊度计（仪）产品特点

★微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

★读数响应自动平衡或在期望的时间间隔内自动采集数据，可有效稳定读数

★快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，可测不稳定水样

★内置时钟记忆储存系统，能够长期储存和调用最近校正值及测量数据

★多种测量模式、测量单位可供选择，特制高强度光源，运行时间长达10万小时

★精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读EBC浊度值

啤酒浊度计（仪）技术参数

| 型号Model | WGZ-2PJ | WGZ-2PJP |
| --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 散射光 |
| 最小示值Minimum readout | 0.01 EBC |
| 测量范围Measuring range | 0～10 、0～100 EBC |
| 示值误差Basic error | ±0.6%（±2%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S |
| 特点 Characteristics | 啤酒、黄酒等酒浊度分析，RS232数据输出，直读EBC浊度值 注：型号后带“P”表示配有内置打印机 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-2PJ啤酒浊度计（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购啤酒浊度计（仪）！

WGZ-2XJ细菌浊度计（仪）细菌浊度分析  微电脑、功能强、技术先进、全自动校正、可接打印机

用途概述  Summary  of  functions

细菌浊度仪专业生产厂家，细菌浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-2XJ细菌浊度仪（计）可用于测定待鉴菌株悬液中细菌浓度。本仪器采用（BaS04）麦氏浊度标准溶液进行标定，采用MCF（McFarland）麦氏浊度单位。直接显示麦氏单位浊度值。细菌浊度仪主要适用于各级医疗卫生单位、生物制品、检疫机构及科研机构的细菌菌液浓度测定。

细菌浊度仪产品特点

★微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

★读数响应自动平衡或在期望的时间间隔内自动采集数据，可有效稳定读数

★快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，可测不稳定水样

★内置时钟记忆储存系统，能够长期储存和调用最近校正值及测量数据

★多种测量模式、测量单位可供选择，特制高强度光源，运行时间长达10万小时

★精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读细菌浊度值

★微电脑、功能强、技术先进、全自动校正、可接打印机

细菌浊度仪技术参数

| 型号Model | WGZ-2XJ | WGZ-2XJP |
| --- | --- | --- |
| 最小示值Minimum readout | 0.001MCF |
| 测量范围Measuring range | 0～6 MCF（麦氏浊度单位）1MCF=3×108CFU/ml |
| 示值误差Basic error | ±6%（±5%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5% F.S |
| 特点 Characteristics | 细菌浊度分析直读（MCF）麦氏浊度单位 注：型号后带“P”表示配有内置打印机 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-2XJ细菌浊度仪（仪）的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购细菌浊度仪！

WGZ-2000、2000A、4000、4000A浊度计（仪）精密型   研究级浊度分析

浊度仪专业生产厂家，浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-2000、2000A、4000、4000A精密型浊度仪（计）用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

WGZ-2000、2000A、4000、4000A精密型浊度仪产品特点

★微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

★特制高强度长寿命光源，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求

★数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示,可选量程自动或人工切换

★快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样

★精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值

★可选光谱测量单元，多种测量模式，选配流动取样装置，可实现连续测量，可选外置或内置打印机。（订货时说明）

WGZ-2000、2000A、4000、4000A精密型浊度仪技术参数

| 型号Model | WGZ-2000 WGZ-2000P | WGZ-2000A WGZ-2000AP | WGZ-4000 WGZ-4000P | WGZ-4000A WGZ-4000AP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 |
| 最小示值Minimum readout（NTU） | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
| 测量范围Measuring range（NTU） | 0～10、0～100、 0～1000、0～2000 | 0～10、0～100、 0～1000、0～4000 |
| 示值误差Basic error | ±6%（±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S） |
| 重复性Repeatability | ≤0.5% |
| 零点漂移Zero draft | ±0.5%F.S |
| 特点 Characteristics | 微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注：型号后带“P”表示配有内置打印机 |

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-2000、2000A、4000、4000A精密型浊度仪的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购精密型浊度仪！

WGZ-1C、WGZ-2C、WGZ-3C、WGZ-200C在线浊度计现场在线浊度测量、工作稳定、校准简单，维护方便

在线浊度仪专业生产厂家，在线浊度仪价格优惠-郑州万博仪器设备有限公司www.wanboyiqi.net

WGZ-1C、WGZ-2C、WGZ-3C、WGZ-200C在线浊度仪/计用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度，在线浊度仪并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。

在线浊度仪产品特点

★流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，采用低漂移、高精度电路系统，可配接远程显示分机

★可靠的定位结构及高精度光路系统，响应速度快，测量准确，有效的色度补偿，直读浊度值

★配有稳流消泡装置、高强度长寿命光源、自测功能、4-20mA信号输出接口

★量程宽，稳定可靠；校准简单， ABS塑料分体壁挂式，安装维护简单，仪器能长时间稳定工作

在线浊度仪技术参数

| 型号Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 双通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样导入方式Sample mode | 采水方式 |
| 最小示值Readout Accuracy （NTU） | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 |
| 测量范围Measuring Range（NTU） | 0～20 | 0～200 | 0～20 0～200 | 0～20、0～200 |
| 示值误差Basic Error （F.S） | ±2%F.S |
| 水样流量Water Kind Discharge | 400～1000ml/min |
| 进水压力Enter Water Pressure | 0.05～0.2 MPa |
| 适应温度Adapt Temperature | 4～40℃ |
| 输出信号Output Signal | 4～20mA（可选0～10mA） 最大负载500Ω |
| 特点 Characteristics | 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、稳定性好、具有上、下限控制、声光报警功能、量程自动切换，4-20mA信号输出。 成套配有：稳流消泡器、传感器、显示器 |

注：可按用户要求定制加工各种管道式、浸入式、壁挂式在线浊度计

郑州万博仪器设备有限公司竭诚为您服务，迅速及时的为您提供WGZ-2000、2000A、4000、4000A在线浊度仪的最新产品信息和价格，过硬的产品质量，完善的售后服务，为您的顺利工作保驾护航，欢迎来电咨询订购在线浊度仪！