多媒体会议预约系统功能参数

1. 多媒体会议预约系统

会议预约系统采用B/S架构,结合信息发布，建立在网络上，系统可对会议室、会议预约、会议人员、会议主题等信息进行管理。可将即时会议信息、音视频信号等信息通过网络平台传输到各个终端显示器上。.

2. 系统设计原则

该系统是基于网络的信息发布系统，一般在机房内设置系统的中心服务器、并配置系统管理软件；在前端配置显示屏、高清终端播放器、终端播放软件，通过IP网络来实现后台统一控制。

设计原则如下：

- 通用性：支持常用格式音视频、FLASH、网页、办公文档等多媒体信息的流畅播放。

- 兼容性：系统可以通过数据对接的方式与其它系统结合。

- 先进性：系统软件采用目前国际通用的标准，并具有技术逐步升级和更新能力。

- 实时性：可即时发布与更新音视频媒体、文字、网页、FLASH等多媒体信息。

- 管理性：系统可实现远程管理和控制功能，采用时间表管理方式。

- 实用性：系统价格比优异、维护方便、操作简便，运行费用与后期使用成本低。

- 扩展性：系统采用模块化结构设计，能够适应不断增加的扩展需求。

- 灵活性：系统构成简单，配置灵活，能充分利用现有资源，满足使用需求。

- 可靠性：采用安全可靠的系统设计方案，为系统的安全使用带来保障。

3. 系统主要组成部分

- 多媒体会议预约管理软件

- 会议预约管理服务器

- 编辑工作站

- 多媒体网络播放器

- 液晶显示器（液晶电视、液晶拼接、LED单双色屏、LED全彩屏）或终端一体机

- 网络平台

4. 系统功能参数

4.1 会议预约管理模块功能

- 系统需采用B/S架构，管理人员只需通过浏览器即可访问使用

- 支持会议室管理功能，可添加删除、修改会议室信息

- 系统可以查看，某一会议室当前会议详情、某一会议室所有会议信息、及当天所有会议室所有会议信息，并可生成网页，可发至终端设备显示。

- 系统支持第三方系统对接，如：OA系统对接、会议室中控系统、邮件系统等

- 支持多种模板显示、多分辨率显示

- 系统支持多区域分屏显示播放，多素材同屏显示效果

- 系统支持会议室信息预功能，查看当前会议室主题、时间、状态、参会人员信息等

- 支持会议室查询

- 支持已预订会议室查询，可以查询当前登录用户预定情况

- 支持会议室统计功能，支持单独会议室统计、按使用部门统计。可用列表、柱状图、饼图显示统计结果

- 支持邮箱发送邮件通知功能，系统会将会议情况发送至参会人员邮箱

- 系统支持用户管理，可添加删除用户信息、设置用户隶属部门、指定权限组等信息

- 系统支持部门

- 系统支持角色权限管理，可对不同用户设置不同权限，支持权限组

- 支持自定义密码、邮箱地址等功能

- 支持会议审批功能，当预约人员预约会议室后需审核时，具备审核权限人员可对未审核预约项进行查看、取消/通过审核

4.2 多媒体信息发布模块功能

- 支持多国语言(英文，繁体，日文，韩文)

- 支持素材库，可对素材进行任意分组

- 节目制作支持可视化编辑，可任意划分多个显示区域，对视频、图片等素材进行任意拖放操作、可设置节目的播放优先级

- 一个节目可包含多个场景，终端会按照节目里场景的优先级和播放顺序进行播放

- 系统具备数字时钟、天气预报、RSS新闻，汇率等模块，可以添加视频，音频，图片，FLASH，网页，PPT，WORD，EXCEL，PDF，流媒体直播；支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数

- 系统预置场景模板库，并支持自行设计模板

- 支持节目的导入导出，复制功能，导出节目可在网络异常时单机播放

- 支持硬盘扩展。

- 支持在视频上添加动态图片，如：视频上添加公司logo

- 可对接第三方系统，节目中可添加实时数据显示控件，可控制大小和位置

- 无需通过流媒体，播放盒可直接支持电视，摄像头等AV信号输入显示

- 节目制作中可设置各种素材的显示层级，可动态调整节目显示的大小，方便节目制作

- 支持触摸屏，图片可通过触摸替换显示及放大缩小操作

- 支持串口电源：软件系统可以控制电视机的开关

- 支持遥控器设置终端音量：可以设置音量大小以及静音

- 时间组件与字幕组件可以实现显示在视频上

- 支持节目导入导出功能

- 支持视频加密，防止恶意替换视频文件，入系统的视频无法用其他播放器打开，以防止视频文件被窃取

- 可以控制视频文件的播放，例如快进，快退，播放下一个视频等

- 遥控器支持点播。所有发到终端的节目可以生成列表。通过遥控器可以进行点播

- 在系统中添加多张静态图片可自动生成动态图片，每张图片可以设置不同播放时间，并且支持随机播放特效，例如旋转，渐变，斜入等，可叠加在视频上

- 支持与其它系统数据对接，如一卡通、门禁、触摸查询、教学系统，例如对接触摸系统可以设置点击屏幕立即调用触摸系统，间隔时间后自动恢复到播出系统

- 支持管理服务器电脑桌面实时截取功能

- 可同时发送两行滚动字幕，并且设置滚动字幕的字体、大小、字色、背景色等，背景色可以透明,可叠加到视频上；支持向上、下、左、右滚动

- 支持led全彩屏，单双基色屏的控制

- 支持定时下载并支持下载断点续传，并可针对每个终端进行带宽控制

- 支持文件断电续传：下载过程中断电关机，再开机继续下载之前未下载完剩余的任务文件

- 支持视频断电续播：当前播放视频因断电终止，下次开机继续从中断片段播放视频。

- 可对终端下载节目文件的实时状态进行监控

- 可通过系统查看终端节目播放列表，日程播放安排

- 可监控每条指令发出后终端的执行状态，监控终端实时播放画面

- 支持多服务器二级分发管理机制，终端可以和一级服务器完全隔离，无需连接到一级服务器，通过二级服务器来转发命令和文件

- 支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放

- 系统具备严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理

- 管理中心可以同步各客户端的时钟，确保节目表时程执行的准确性

- 实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，实时监控其运行情况和正在播放的画面，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态

- 可以设置多次开关时间，例如早上8点开启，中午12点关闭。下午1点开启，晚上6点关闭等,终端开启时间控制在10秒内

- 支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到U盘单机播放

- 系统支持智能清理功能，可自动清理不再使用的文件，也可手动清除存储内容

- 可以远程对终端系统升级，远程设置终端音量大小

- 终端可以连接摄像头实现感应拍照，录像存档，实时监控，定时监控等功能

- 支持远程获取终端内存使用情况，终端版本号，终端音量大小等信息

- 具备重发机制，当网络异常或者其他异常情况下，可一键重发原有指令

- 支持对操作日志的批量导出和单独导出

- 支持终端播放内容的统计，例如视频，图片等播放次数的统计

- 支持终端在线时长统计

- 支持多级审核，可对下级用户制作的节目，以及发布的命令进行审核

- 支持拓展业务如:客户管理、订单管理、计费策略、订单报表、费用报表等

- 支持定时通知，按照指定的时间段播放通知，可设置多轮播放时间

- 支持终端工作时间，设置工作时间段之后，再非工作时间段开机设备会自动关机，支持多轮工作时间

- 支持手动同步节目，选择同步下一个节目和同步首个节目

- 支持自动同步节目，设置自动同步时间间隔，按照设置时间自动同步节目，支持视频与图片同步

- 支持终端运行播放日志，回传之后可以查看运行状态和播放节目信息，时间，支持查看30天之内的播放日志

- 支持串口电梯模块显示，通过电梯串口设备信息对接，显示固定样式的电梯楼层信息。

- 支持节目自适应，当节目分辨率和屏幕分屏率不同的情况下，可以最优化显示节目大小

- 支持互动节目屏幕点击退出程序，在互动节目中，依次点击屏幕四个角落，会显示退出程序的选项

- 支持定时同步时间，可以按照设定的时间定时同步终端的时间

- 支持终端手动清理节目，重新安装插件字幕等程序

- 支持终端服务看门狗，例如信息发布系统或者终端系统出现因故障卡死，崩溃会启动看门狗的重启机制，重启程序或者终端系统

- 支持终端手动调台，在有电视AV设备输入信号显示，可以使用遥控器调整电视频道

- 支持整点，半点时间段垫片播放节目，可以在整点时间，半点时间设置播放次数，可以用于定时的插播广告等等

- 支持只要播放文件实时备份功能，防止文件错误，损坏导致的程序节目异常

- 支持网页检测功能，防止网络信号不好，网络地址不稳定出现的未找到网页情况，进行实时，定时刷新重新加载的功能