建设项目环境影响报告表

项目名称：年产2400万件汽车内外饰注塑件改扩建项目

建设单位（盖章）：南通柏源汽车零部件有限公司

编制日期：2019年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

表1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2400万件汽车内外饰注塑件改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南通柏源汽车零部件有限公司 |
| 法人代表 | 沈宇 | 联系人 | 吴建军 |
| 通讯地址 | 如皋市城北街道邓元社区21组 |
| 联系电话 | 13584686098 | 传真 | -- | 邮政编码 | 226500 |
| 建设地点 | 如皋市城北街道邓元社区21组 |
| 立项审批 部门 | 如皋经济技术开发区行政 审批局投资审批科 | 备案号 | 2019-320654-29-03-608417 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | 【C2928】塑料零件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 3072 | 绿化面积（平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 180 | 其中环保投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 11.11% |
| 评价经费 （万人民币） | -- | 投产日期 | 2019.5 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2页，表1-1、表1-3。 |
| 水及能源消耗量 名称 消耗量 名 称 消耗量 水（t/a） 630 燃油（t/a） -- 电（千瓦时/年） 800000 天然气（t/a） -- 燃煤（t/a） -- 其他 -- 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目废水主要为生活污水，生活污水（360t/a）经化粪池处理后排入市政污水管网，接管送至如皋市恒发水处理有限公司，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入通扬运河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料 序号 名称 主要组分、规格、指标 年消耗量（t） 来源及运输 现有项目 本项目新增 全厂 1 ABS塑料 25kg/包，袋装 280 +120 400 国内、陆运 2 PC/ABS塑料 25kg/包，袋装 210 +90 300 国内、陆运 3 润滑油 基础油、添加剂 -- +3 3 国内、陆运 主要原辅材料理化性质： 建设项目主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质表 序号 名称及标识 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 1 名称：ABS塑料/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料 CAS：9003-56-9 性状：浅黄色或乳白色的粉末 分子量：633.91 熔点温度：217~237℃ 热分解温度：＞270℃ 相对密度（水=1）：1.05 溶解性：溶于冷水，其水溶液呈酸性 可燃；加热分解释放有毒氮氧化物烟雾。 / 2 名称：PC/ABS塑料 CAS：9003-56-9 熔点温度：230~300℃ 热分解温度：＞350℃ 相对密度（水=1）：1.05~1.20 / / 3 润滑油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。只要是应用于两个相对运动的物体之间，而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能，即为润滑油。 可燃 / 2、主要设备 建设项目主要设备见表1-3。 表1-3 建设项目主要设备一览表 序号 名称 规格及型号 数量（台/套） 备注 现有项目 本项目新增 全厂 1 注塑机 250T 1 +1 2 海天 300T 4 +2 6 长飞亚、海天 450T 3 0 3 海天 280T 3 0 3 富强鑫 1000T 1 0 1 海天 780T 1 0 1 海天 650T 1 0 1 海天 530T 1 0 1 海天 550T 0 +1 1 富强鑫 200T 0 +2 2 海天 160T 0 +1 1 海天 90T 0 +1 1 海天 150T 0 +1 1 长飞亚 2 干燥机 -- 15 +9 24 与注塑机配套 3 冷却塔 LYC-175T 1 0 1 -- 4 空压机 DA-22A/30 2 0 2 -- |

工程规模和内容：（不够时可附另页）

工程内容及规模： 1、项目由来 南通柏源汽车零部件有限公司位于如皋市城北街道邓元社区21组，2016年公司投资1500万元，租赁南通创源电化学科技有限公司的闲置厂房，建设了年产800万件汽车内外饰注塑件项目，于2016年2月6日取得了环评批复，批复文号为皋行审环表复【2016】15号。该项目于2018年6月29日通过了环保验收，验收文号为皋开行审环验【2018】4号。 为了满足市场和客户需求，稳定和发展公司业务，降低成本，保证质量，保护环境，南通柏源汽车零部件有限公司对现有项目进行改扩建，新购进型号不一的注塑机等设备，用于生产汽车内外饰注塑小件，建设项目利用原有厂房，对废气环保设施进行改造，通过干燥、模具闭合、注塑成型、溶胶、开模等工艺流程，形成年产2400万件汽车内外饰注塑件的能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），企业须履行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令及2018年修订单），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”的“其他”类，应该编制环评报告表。南通柏源汽车零部件有限公司委托江苏圣泰环境科技股份有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 2、项目初筛 （1）与国家和地方产业政策相符性 本项目属于【C2928】塑料零件制造，对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目；对照《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012修正版），不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），不属于其中的限制类或淘汰类项目；对照《南通市工业结构调整指导目录》（2007年版），不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）与规划相容性分析 本项目位于如皋市城北街道邓元社区21组，项目用地为工业用地，符合如皋市城北街道总体规划要求。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目。 （3）与“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于如皋市城北街道邓元社区21组，不位于《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》中的重要生态功能保护区范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态红线区域保护规划》和《南通市生态红线区域保护规划》要求。本项目最近的生态红线保护区为水绘园风景区，距离为3330m，具体见附图4生态红线图。 ②环境质量底线 项目所在地环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；通扬运河、如海运河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目给水、供电等由市政管网统一供给，项目原料均为市场采购，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的设备，提高了生产效率，降低了产品损耗率，减少了废物产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了物资和能源。因此，本项目建设不会破坏当地自然资源上线。 ④环境准入负面清单 本项目属于【C2928】塑料零件制造，位于如皋市城北街道邓元社区21组工业集中区，不涉及危险化学品，符合如皋市城北街道规划要求。 综上所述，本项目符合三线一单要求。 （4）与“《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47号）”的相符性分析 本项目不使用燃煤锅炉；本项目不属于化工行业；本项目不属于畜禽养殖类项目；本项目不使用涂料；本项目不在生态红线范围内。因此，本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发〔2016〕47号）要求。 （5）与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）相符性分析 本项目采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCS的产生，减少废气污染物排放；拟采用集气罩+活性炭吸附装置对有机废气进行收集处理后达标排放。因此，本项目符合《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）的要求。 3、项目建设内容 本项目主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号 工程名称 (车间、生产装置或生产线) 产品名称 设计能力(万件/年) 年运行时数 现有项目 本项目新增 全厂 1 汽车内外饰注塑件生产线 汽车内外饰注塑件 800 +1600 2400 7200h 4、公用工程 （1）供水 本项目自来水总用量为630t/a，新鲜用水由如皋市政给水管网供水。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水进入城镇雨水管网，就近排入水体。 本项目废水主要为生活污水，生活污水（360 t/a）经化粪池处理后，接管送至如皋市恒发水处理有限公司集中处理，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入通扬运河。 （3）供电 本项目年用电量800000千瓦时/年，由如皋市政电网提供，供电可靠，可以满足本项目的需求。 （4）公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程组成见表1-5。 表1-5 公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 现有项目 本项目新增 全厂 构筑物 生产车间 3072m2 0 3072m2 -- 贮运工程 原料堆放点 50m2 +100m2 150m2 位于生产车间 成品堆放点 50m2 +100m2 150m2 位于生产车间 公用工程 给水 2376t/a +630t/a 3006t/a 市政供给 排水 1900t/a +360t/a 2260t/a 接管送至如皋市恒发水处理有限公司集中处理 供电 1800000kW•h +800000kW•h 2600000kW•h 由市政电网提供 环保工程 废水处理 化粪池97.5m3 (依托现有厂房) -- 化粪池97.5m3 (依托现有厂房) 生活污水经化粪池处理后，接管送至如皋市恒发水处理有限公司 废气处理 有机废气：集气罩+15m高排气筒（1#） -- 有机废气：集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#） 达标排放 固废处理 一般固废（固废堆放点10m3） 产品废料 产品废料 产品废料 外售 生活垃圾 化粪池污泥、 生活垃圾 化粪池污泥、 生活垃圾 环卫清运 危险废物（危废暂存间10m3） -- 废活性炭、废润滑油 废活性炭、废润滑油 有资质单位处置 噪声处理 厂房隔声、减振隔声等 厂房隔声、减振隔声等 -- 厂界噪声达标 5、环保投资及三同时一览表 本项目环保投资20万元，占总投资的11.11%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-6 项目环保投资及三同时一览表 污染源 措施及设施名称 设计 能力 数量 环保投资（万元） 效果 完成时间 备注 废水 化粪池 97.5m3 1 -- 达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4中的三级标准 与建设项目 同时设计， 同时施工， 同时投入运行 依托现有 废气 集气罩+活性炭吸附装置+15米高排气筒（1#） 25000m3/h 1 18 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“非甲烷总烃”污染物标准限值 -- 固废 分类存放、收集输送、委托处理 10m2 固废 堆放点 1 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001） 及其修改单中相关规定。 -- 10m2 危废 暂存间 1 0.5 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单中相关规定 -- 噪声 设备减振、厂房隔音 1 达标排放 -- 合计 20 / -- 6、项目平面布置及周边状况情况 （1）总平面布置情况 南通柏源汽车零部件有限公司租赁南通创源电化学科技有限公司的闲置厂房，总占地面积为3072m2。具体情况见附图2。 （2）周边概况 本项目东侧为宏润公司；南侧为南通创源电化学科技有限公司厂房；西侧为邓元社区居民点，距建设项目西侧厂界最近的居民点在120米处；北侧为空地。周边300米状况图见附图3。 7、职工人数及工作制度 本项目新增职工30人，实行两班制，每班工作12小时，全年生产天数预计为300天，则年运行时间为7200小时。公司无食堂，无住宿。 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 南通柏源汽车零部件有限公司位于如皋市城北街道邓元社区21组。公司现有项目《年产800万件汽车内外饰注塑件项目》于2016年2月6日取得了如皋市行政审批局批复，批复文号为皋行审环表复【2016】15号。该项目于2018年6月29日通过了环保验收，验收文号为皋开行审环验【2018】4号。 为了满足市场和客户需求，稳定和发展公司业务，降低成本，保证质量，保护环境，南通柏源汽车零部件有限公司对现有项目进行改扩建。 根据现有环评及验收情况，现有项目情况如下： （1）现有项目主要原辅材料 表1-7 现有项目主要原辅材料一览表 类别 名称 组分/规格 年耗量（t/a） 包装储存方式 最大储存量(t/a) 来源及运输 原料 ABS塑料 25kg/包 280 袋装 10 上海维仪/汽运 PC/ABS塑料 25kg/包 210 袋装 10 上海维仪/汽运 现有项目主要设备 表1-8 现有项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量（台/套） 1 注塑机 250T 1 300T 4 450T 3 280T 3 1000T 1 780T 1 650T 1 530T 1 2 干燥机 / 15 3 冷却塔 LYC-175T 1 4 空压机 DA-22A/30 2 （3）现有项目工艺流程 图1 现有项目注塑件生产工艺及产污环节流程图 工艺流程及产污环节说明： 将原料（ABS、ABS/PC）用干燥机以电加热方式进行干燥（产生噪声N1），然后放入模具中并闭合模具，之后进入到注塑成型工序（产生噪声N2和废气，其中废气由集尘罩收集后G1通过15m高排气筒1#排放，另外一部分以无组织形式g1排放），机器停止运行数十秒后对机器进行冷却，同时开始溶胶，最后开模，顶出产品。另外，每天开机前，注塑炮筒里会喷出废料S1。 注塑成型是利用塑料的热物理性质，把物料从料斗加入料筒中，料筒外由加热圈加热，使物料熔融；料筒内装有在外动力马达作用下驱动旋转的螺杆，物料在螺杆的作用下，沿着螺槽向前输送并压实。物料在外加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐塑化、熔融和均化，当螺杆旋转时，物料受到螺槽摩擦力及剪切力的作用，已熔融的物料被推到螺杆的头部；与此同时，螺杆在物料的反作用下后退，使螺杆头部形成储料空间，完成塑化过程；然后，螺杆在注射油缸的活塞推力的作用下，形成高速、高压的状态，将储料室内的熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中，保压、冷却、固化定型。 （4）现有项目产品方案 表1-9 现有项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称 及规格 设计能力 年运行时数 1 汽车内外饰注塑件生产线 汽车内外饰注塑件 800万件 年运行3168小时 现有项目公辅工程 表1-10 现有项目公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备 注 贮运工程 原料仓库 117m2 现有厂房内 公用工程 供电 480万kwh/a 如皋市电网供电 供水 2376t/a 如皋市政供应 排水 1900t/a 雨污分流 环保工程 废气处理 集气罩 / 15m高排气筒（1#）排放 固废处理 生活垃圾 23.76t/a 环卫部门清运 废料 7.64t/a 回收出售 生活废水 化粪池 / 依托南通创源电化学科技有限公司 （6）现有项目污染物产生、治理及排放情况 结合现有项目环评及其批复、验收监测结果以及现场调查分析，现有项目的污染物产生、治理及排放情况主要如下。 ①废气 现有项目废气主要为注塑成型产生的有机废气，由集气罩收集经活性炭处理后通过15米排气筒（1#）排放。现有项目的验收监测委托江苏中气环境科技有限公司完成，废气监测结果如下。 表1-11 现有项目有组织废气监测结果 表1-12 现有项目无组织废气监测结果 ②废水 现有项目废水主要为职工的生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，接管送至如皋市恒发水处理有限公司。现有项目的验收监测委托江苏中气环境科技有限公司完成，废水监测结果如下。 表1-13 现有项目废水监测结果 ③噪声 现有项目噪声主要来自于注塑机和干燥机等设备，噪声监测结果如下。 表1-14 现有项目噪声监测结果 ④固废 现有项目固废主要为PC/ABS废料、PC/ABS边角料和生活垃圾，产排情况如下。 表1-15 现有项目固废产排情况一览表 ⑤现有项目污染物排放汇总情况 表1-16 现有项目污染物排放汇总一览表 *注：原环评报告中氨氮总量申请有误，应向如皋市行政审批局申请接管考核量，但环评报告中申请了最终外排环境的量，导致环评批复中氨氮总量偏小，实际排放量无法满足总量批复要求，若以环评报告中的接管考核量来考核，则氨氮排放量满足总量要求。

表2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理条件 如皋市位于南通市中西部，地处长江三角洲北翼，地理坐标为北纬32°00′—32°30′。东经120°20′—120°50′。东与如东县，东南与通州市，北与海安县毗邻，西南与泰州市接壤，南临长江，与张家港市隔江相望。 如皋市属于长江三角洲海相，河相沉积的沙嘴沙洲沉积平原部分，成土母质以江淮冲积物为主体，属扬子地层第一分层部分区。境内地势平坦，地面平均海拔2-6米（废黄河口基面），地貌分区为南通市五个地貌分区中的北岸古沙咀区。本地区地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下，为浅原构造地震。 项目所在地的地质构造属中国东部新华夏第一沉降带，地势平坦开阔，地下水对砼无侵蚀作用。地貌分区为长江三角洲平原的启海平原，地势开阔平坦。海拔3.0米，地壳稳定无地震，沿江地区基土层由耕植土、粘土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉细砂土层等组成，土质酸性，粉砂夹粉土层，整个土层在水平及垂直方向的变化不大，层位较为稳定。属第四系沉积层和水域覆盖。区内第四系地层自下而上分为：下更新统、中更新统、上更新统和全新统四个沉积阶段。其中全新统成因类型复杂，冲积相沿江分布，为一套黄褐、青灰色粉土和粉砂及灰色粘性土层，厚度0~72米，层底埋深31~72米。地表下50米以浅的第四纪沉积物可分为十个工程地质层。地表下50米以内主要为粉土和粉砂层交错沉积物，稍密-中密；24～31米为粉质粘土或淤泥质粉质粘土，高压缩性，其下土层主要为粉细砂和粉土层，力学强度较高。根据《中国地震动参数区划图GB18306-2002》的规定，本界区的地震峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为六度。 2、气候气象 如皋市属北亚热带季风气候区，全年气候温和、四季分明，雨水充沛，无霜期较长，光、热、水高峰基本同季。年平均气温为15.9℃，年平均日照时数1792.0小时，无霜期314天；2002年降雨量968.9mm；年主导风向为东南风，春夏以东南风为主，冬季以西北风居多，年平均风速2.62米/秒。 具体风向频率见下表2-1： 表2-1 2011年—2015年如皋市风向频率表 风向 风频（%） 风向 风频（%） N 6.38 S 4.48 NNE 6.12 SSW 4.03 NE 8.40 SW 2.68 ENE 6.84 WSW 2.38 E 15.76 W 3.22 ESE 8.90 WNW 3.02 SE 11.0 NW 4.82 SSE 6.43 NNW 5.54 冬春贴地逆温频率较高，平均达57%；大气稳定度以中性D为主（Twner法），其次是稳定状态E，各类稳定度下混合层平均高度分别为A：1200m，B：1002m，C：391m，D：451m，E：309m，F：130m。 3、水文 如皋位于河网稠密、湖荡众多的长江三角洲。河网密度每平方千米高达4千米以上。全市水乡介于长江和淮河两大水系之间。以长江北岸沙堤为界，南部属长江水系，北部属淮河水系。50年代以前，境内水系紊乱，沟河断残，灌排困难。建国后，大兴水利，在沿江地区加固长江大堤，疏浚通江水道，挖港建闸，保证了沿江低平原的引排畅通；在高沙平原区，结合平整土地，挖河建站，保证了该地区的农田灌溉；在东北部滨海平原区，开挖河渠，形成了一套防洪、干旱，盐渍的水利系统。 建设项目所在地区主要河流是通扬运河、如海运河。 通扬运河，自白米镇起，至南通市区木耳桥，全长105.1公里，先后流经柴湾、如城、东陈、丁埝、林梓、白蒲7个乡镇，是流经如皋乡镇最多的河流。它沟通了白毛河、南凌河、如泰运河、丁堡河、东、西司马港等，并与长江、大运河相通，流经如皋经济最发达地带，也是如皋东北部和东部广大地区的主要灌溉河道，是南通市一级河道，通扬运河水流方向通常由南向北，该河河宽50米，水深3-4m，年平均流速约为0.06m/s，丰水期流量为3m3/s，枯水期流量为1m3/s。 如海运河为如皋市一级河流，属于如皋市重点保护河流，其水文状况受长江潮汐和港闸双重影响，河宽50m，隶属长江水系。该河具有潮汐河流的明显特征，水体正常流向由南向北。平水期平均水深3~4m，流速约为0.14m/s，水流量约6m3/s；枯水期平均水深1~2m，流速约为0.09m/s，水流量约2.8m3/s。水功能区划为饮用、工业、农业用水，水质目标为Ⅲ类。 4、土壤、植被、生物多样性 评价区内土壤为长江水缓慢回流积淀形成的灰泥土，质地良好，土层深厚，无严重障碍层。耕作层土壤有机质含量高，适合各种农作物和林木生长。 评价区内天然木本植物缺乏，主要为人工种植的杨树、桑树、柳树、龙柏、棕榈、构树、广玉兰、女贞；常见的草本植物有芦苇、芦竹、茅草、葎草、牛筋草、狗尾草、蒲公英、藜、蓼等。野生动物有蛙、鸟、蛇、野兔及黄鼠狼等。农业现状栽培植被有三麦、棉花、油菜、玉米、花生、蚕豆、黄豆及瓜类蔬菜等。 目前评价区内水生动物主要有鱼类、甲壳动物、两栖动物、软体动物、爬行动物等。鸟类主要有燕、雀、野鸭、白鹭等。水产丰富，有鲤鱼、鲫鱼、鱿鱼、鳊鱼、草鱼、青鱼、黄鳝、鳗鲤等几十种鱼类。 由于人类长期经济活动的影响，评价区内天然木本植物缺乏，生态环境以人工及半自然生态系统为主。植物资源以人工种植的稻、麦、棉、油菜及特种经济作物、树木、花卉为主，农作栽培植被发达；植树造林主要分布在江海堤防、河海岸坡、渠路两旁和宅基前后，主要种类为杨、槐、水杉、构树、银杏、柳树、柏树、玉兰、香樟等树木。常见的草本植物有狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、如皋市社会环境简况 如皋市，南临长江，东频南黄海，位于中国经济最发达的长江三角洲核心区北翼，上海都市圈内重要的历史文化旅游港口城市，与张家港市隔江相望。东距上海 150 公里，西距南京 200 公里。全市总面积 1477 平方公里（不含长江水面），人口 141 万；其中市区面积 35 平方公里，人口 40 万。 江苏历史文化名城如皋已有 1600 多年建县史，有文字记载历史约 2500年。历史文化积淀相当丰厚。三国军事家吕岱、北宋教育家胡瑗，宋代词人王观、明末文学家冒辟疆、清初戏剧理论家李渔、当代著名语言学家魏建功、法学家韩德培等等，是历代如皋星空中一颗颗耀眼的星座。 如皋现存大量独特卓异的人文景观，如皋古城内外城河外圆内方，形如古钱，自古以来就是货物集散、商贾云集的生财之地。隋代建筑定慧寺，山门北向，曲水环寺，群楼抱殿，为中华寺庙一绝；明代建筑文庙大成殿国内罕见的全楠木结构；始建于明代的古典园林水绘园被誉为海内徽派园林孤本，国家级文物保护单位；如皋师范学堂是中国第一所公立师范，国家级文物保护单位，内有中国教师教育博物馆；中国工农红军第十四军纪念馆（公园）位于如皋城东，占地近300 亩，在如皋建军的红十四军，是江苏境内唯一的正规编制中央红军。 此外，还有灵威观、法宝寺、济忠井、集贤里、石合泰等许多具有文史价值的遗迹和民居，富集着丰厚的旅游文化资源。乾隆年间，如皋曾是苏北最富的县，享有“金如皋”之美誉。 中国花木盆景之都如派盆景系中国盆景七大流派之一，与岭南派、沪派、扬派等各领风骚，以其“云头雨足美人腰”的独特造型享誉海内外。中南海、钓鱼台、毛主席纪念堂等重要场所以及一些中央国家机关，均可见如皋盆景的身影。如皋花木盆景栽培始于宋代，兴于明清。自上个世纪80年代以来，如皋先后有600多盆盆景在国际国内比赛中荣获大奖。目前，如皋是华东地区最大的花木盆景出口基地，花木盆景种植面积有20多万亩。 世界长寿养生福地被国际自然医学会评为世界六大长寿乡之一。据最新统计，如皋145.28万人中百岁老人高达270多人，其总数位居全国县（市）之首，此外，如皋市90岁以上的老人有4000多人，80岁以上的老人有40000多人。世界上闻名的长寿之乡不是在高寒地带，就是在偏僻的山区。而地处江海平原的如皋，不仅是我国沿海地带唯一的长寿之乡，也是处于工业相对发达地区的长寿之乡，这在国际上绝无仅有，其研究价值不言而喻，已引起国内外新闻传媒以及相关研究机构的广泛关注。 投资兴业热土，在上海都市圈中，如皋以其得天独厚的区位优势和富有特色的产业优势成为投资的新热点。如果以长江为界将上海都市圈一分为二，那么包括苏、锡、常在内的南半圈已成为金融、商贸、信息等产业中心，北半圈则是呼应南半圈产业梯度转移的制造业基地和农业产业化基地。在这一战略性转移的过程中，如皋起着不可替代的承传作用。一是缘于如皋的区位优势。居皋南眺，江阴长江大桥和已经通车的苏通长江大桥犹如如皋拥抱上海的两条臂膀；临江北望，两桥又如动、静二脉延伸交汇于九华立交。苏通大桥的通车，使如皋到上海的车程缩短到90分钟。新长、宁启铁路和宁通、沿海高速双双从如皋境内交汇而过，再加上如皋港（独立开放的国家一类口岸，如皋海关是正处级单位，是江苏长江以北的第二大海关）、如皋机场、新老 204国道，如皋交通可谓四通八达。二是缘于如皋的产业优势。如皋经济开发区（南区）以及如皋经济开发区（北区）作为省级经济开发区并拥有 17.2 公里的黄金岸线资源，功能齐全，政策灵活，蕴藏着无限商机。20 个镇工业园区亦能为投资者提供广阔的创业空间。工业上，电子、化工、医药、食品、机械等是该市的强势产业；农业上，业已形成花木盆景、优质油米、创汇果蔬、优质生猪、如皋黄鸡、优质桑蚕等六大特色基地。 2、如皋市城北街道社会环境简况 如皋市城北街道又称如皋经济技术开发区，是1993年12月经江苏省人民政府批准设立的省级开发区，2013年1月17日成功晋级国家经济技术开发区。是城市依托型、生态环保型、产业集聚型、服务高效型的现代都市型经济强区。现辖22个社区，面积91.8平方公里，人口15万人。区内基础设施完善。2005年通过ISO14001国际环境质量体系认证，将全面建成江苏最大、苏中唯一的金属表面处理中心，污水管网、供热管网、天然气管道初步实现全覆盖，道路框架实现“六横六纵”，基础设施达到“九通一平”。 城北街道区位优势凸显。地处上海经济圈1.5小时，周边200公里范围内，拥有七个机场、六条高速、五个开放港口、四座跨 江大桥、三条铁路。从如皋港东侧穿江而过的沪通城际轨道交通、锡通高速于2012年建成通车后，到上海的距离将从90分钟的车程缩短到40分钟内，海陆空铁水立体交通网络为企业的货物运输提供了强有力的保障。 城北街道内物流通关便捷。具有良好的物资集散和仓储条件，大大方便企业的物流配送，尤其是价格低廉、条件优越的水运资源、铁路运输，大大降低企业的物流成本；国家一类开放口岸如皋港使物流通关更快速、便捷、低廉。 城北街道内35米宽水泥路面主干道和24米、15米宽水泥路面、沥青路面次干道已全面建成，与全国公路运输网络直接沟通。 城北街道东、西片区两个110千伏变电所和已并网发电的热电厂呈“三足鼎立”之势，形成了变回路不间断供电系统。 城北街道地表水、地下水十分丰富，水质优良，市区自来水厂自来水管道已全面接进区内，形成了5万吨的日供水能力。城北街道邮电支局功能齐全，装机容量14000门，可提供无线寻呼、移动电话、特快专递、图文传真、数字微波等服务。 如皋经济技术开发区已成为如皋市对外开放的窗口、经济发展的龙头、科技创新的先导、辐射带动的基地、城市化建设的品牌，是长三角最具发展实力、发展活力和发展潜力的经济增长。 本项目位于如皋经济技术开发区，项目评价范围内无医院、学校及文物保护单位。

表3 环境质量状况

建设项目所在地区域周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）城市空气 ①空气质量达标区判定 根据《如皋市2017年度环境状况公报》中内容：2017年我市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)指标年均值分别为18微克/立方米、28微克/立方米、78微克/立方米和45微克/立方米，自然降尘浓度年均值为5.0吨/平方公里·月。2017年我市空气质量优良天数277天，优良率75.9%。PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）年均二级标准限值要求，因此项目所在区域为不达标区。 ②环境质量现状 表3-1 区域空气质量现状数据 评价因子 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 超标倍数 达标情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 0 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 0 达标 PM10 年平均质量浓度 78 70 0.11 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 45 35 0.29 不达标 大气环境质量限期达标规划 （一）严控燃煤污染 将10蒸吨/小时及以下锅炉擅自恢复使用燃煤的违法行为列入环境监管的重要内容，加强对已整治锅炉使用燃料情况进行定期不定期检查，对检查发现擅自恢复使用燃煤的违法行为依法予以查处。全力推进10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，确保9月底前完成8家企业11台10蒸吨/小时以上燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代。 （二）严管重点企业 加强热电、化工等重点废气排放企业监管。在此期间，对热电、化工等重点废气排放企业进行全面检查，重点检查环保设施运行和企业的无组织排放源管控措施落实等情况，发现异常情况立即督促整改，对存在违法行为的立即查处。 （三）加强施工工地扬尘污染控制 对房建、市政、交通、水利工程等推行绿色文明施工。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，进一步细化施工工地扬尘控制措施，重点对围挡喷淋洒水、场地覆盖硬化、物料堆场遮盖、进出车辆清洗等方面提高防治水平。强化工地喷淋、洒水等措施“全覆盖”。 （四）加强道路保洁 制定道路洒水抑尘强化方案，加大道路机械化清扫（冲洗）频次和作业范围。晴好天气主次干道每日机扫不少于2次，洒水不得少于2次。针对市区重点工地周边及交通活动密集区加密洒水抑尘频次，加大交通早高峰前的洒水降尘力度。强化巡查，严格渣土临时堆场监管，严查渣土运输车辆未密闭运输、带泥上路等行为。 （五）禁止秸秆焚烧 做好秸秆禁烧督查巡查，完善市、镇（区、街道）、村（社区）秸秆禁烧工作网络，落实网格化管理举措，按要求开展督查、巡查，杜绝秸秆焚烧现象。严管露天烧烤，开展露天烧烤专项检查，对无烟气净化设施的露天烧烤摊点，一律予以取缔。严禁焚烧生活垃圾、枯枝烂叶。加强烟花爆竹燃放管理，防止集中燃放烟花爆竹造成空气污染。 根据市政府办公室关于印发《如皋市改善空气质量强制污染减排工作方案》的通知，通过采取上述等措施后，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 （2）酸雨 2017年全市降水总体呈弱酸性，降水PH均值为6.08，酸雨频率为7.5%。 （3）废气和主要废气污染物排放量 2017年全市工业废气排放量为129亿立方米，二氧化硫排放量为1911吨，氮氧化物排放量为1339吨，烟（粉）尘排放量为1497吨。 2、水环境质量现状 （1）饮用水源水 2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。 （2）地表水 2017年，全市共设碾砣港闸、焦港桥、夏堡北大桥、曙光电灌站、勇敢大桥、新省道334公路桥、新国道204公路桥、长庄大桥、林梓大桥、东陈大桥、环西大桥等11个“水十条”考核断面，除夏堡北大桥、曙光电灌站和林梓大桥等3个断面未达到相应的功能区标准，其余各断面均达到相应的功能区标准。全年总体水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占54.5%，Ⅳ类水质断面占36.4%，Ⅴ类水质断面占9.1%。 （3）地下水 2017年两地下水测井所测指标均值除化肥厂氨氮超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）表1Ⅳ类标准外，其余所测指标均值均符合标准。 （4）废水和主要污染物排放量 2017年，全市工业废水排放总量为1026万吨。工业废水中主要污染物化学耗氧量（COD）排放量为1243吨。城市生活污水排放量（含全市各乡镇进入污水处理厂的量）3398万吨。 3、声环境质量现状 （1）区域环境噪声 2017年市区区域声环境质量昼间平均等效声级值为51.7分贝，总体质量等级为二级（较好）。 （2）道路交通噪声 2017年全市道路交通噪声昼间加权平均等效声级值为64.0分贝，质量等级为一级（好）。 （3）功能区噪声 2017年，如皋市功能区噪声1类区声环境质量达到相应功能区要求，2类区昼夜间、3类区昼夜间和4a类区夜间声环境质量未达到相应功能区要求。 （4）本项目周边声环境质量 根据江苏恒安检测技术有限公司检测报告（2019）恒安（声）字第（041）号，本项目东、南、西、北各厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。检测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果（dB(A)） 监测时间 监测结果 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 2019.03.13 昼间 58.7 63.4 61.4 58.6 夜间 48.4 53.0 51.5 49.6 2019.03.14 昼间 58.5 62.1 61.2 58.9 夜间 48.8 53.6 51.3 48.7 4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地区环境现状，确定本项目环境保护目标，本项目大气环境保护目标详见表3-3，水环境及声环境等保护目标详见表3-4。 表3-3 建设项目大气环境主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离/m X Y 大气环境 -160 64 邓元社区 居民 20户/60人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 西 120 表3-4 本项目水环境及声环境等主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象 方位 距厂界最近距离（m） 规模 环境功能 地表水 环境 东风河 东 360 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水质标准 红旗河 北 1500 小河 通扬运河 东 2500 中河 如海运河 西 4600 中河 声环境 邓元社区居民 西 120 20户/60人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区标准 生态 水绘园风景区 南 3300 -- 自然与人文景观保护

# 表4 评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据江苏省环保厅1998年颁布的《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在地环境空气质量功能为二类区，即SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC8小时均值浓度限值。具体见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值（单位：mg/m3，除注明外） 评价因子 浓度限值 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表1中二级标准 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10 4 / O3 0.2 0.16 (日最大8小时平均) / TVOC 0.6（8小时平均） 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，通扬运河、如海运河为Ⅲ类水质控制区，其水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准如表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（mg/L，pH除外） 评价因子 标准限值（mg/L，pH无量纲） 执行标准 pH（无量纲） 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 COD ≤20 NH3－N ≤1.0 SS* ≤30 TP ≤0.2 注：*SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准。 3、声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准值。项目具体标准值见表4-3。 表4-3 环境噪声质量标准 功能区类别 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 标准来源 3类 65 55 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 4、地下水环境质量标准 本项目地下水按《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）分类，见表4-4。 表4-4 地下水环境质量标准 序号 指标 标 准 值 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 色（铂钻色度单位） ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 ＞25 2 嗅和味 无 无 无 无 有 3 浑浊度/NTU ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 ＞10 4 肉眼可见物 无 无 无 无 有 5 pH 6.5～8.5 5.5～6.5，8.5～9 ＜5.5， ＞9 6 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 ＞650 7 溶解性总固体/（mg/L） ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000 8 硫酸盐/（mg/L） ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 9 氯化物/（mg/L） ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 10 铁/（mg/L） ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤2.0 ＞2.0 11 锰/（mg/L） ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤1.50 ＞1.50 12 铜/（mg/L） ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 ＞1.5 13 锌/（mg/L） ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 ＞5.0 14 铝/（mg/L） ≤0.01 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.5 ＞0.5 15 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 16 阴离子表面活性剂 /（mg/L） 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 ＞0.3 17 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10.0 ＞10.0 18 氨氮（以N计） /（mg/L） ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 ＞1.5 19 硫化物/（mg/L） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 ＞0.1 20 钠/（mg/L） ≤100 ≤150 ≤200 ≤400 ＞400 5、土壤环境质量标准 项目所在区域的土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准，具体见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 污染物项目 筛选值 第二类用地 砷 60 镉 65 铬（六价） 5.7 铜 18000 铅 800 汞 38 镍 900 挥发性有机物 四氯化碳 2.8 氯仿 0.9 氯甲烷 37 1，1-二氯乙烷 9 1，2-二氯乙烷 5 1，1-二氯乙烯 66 顺-1，2-二氯乙烯 596 反-1，2-二氯乙烯 54 二氯甲烷 616 1，2-二氯丙烷 5 1，1，1，2-四氯乙烷 10 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8 四氯乙烯 53 1，1，1-三氯乙烷 840 1，1，2-三氯乙烷 2.8 三氯乙烯 2.8 1，2，3-三氯丙烷 0.5 氯乙烯 0.43 苯 4 氯苯 270 1，2-二氯苯 560 1，4-二氯苯 20 乙苯 28 苯乙烯 1290 甲苯 1200 间二甲苯+对二甲苯 570 邻二甲苯 640 半挥发性有机物 硝基苯 76 苯胺 260 2-氯酚 2256 苯并[a]蒽 15 苯并[a]芘 1.5 苯并[b]荧蒽 15 苯并[k]荧蒽 151 䓛 1293 二苯并[a，h]蒽 1.5 茚并[1，2，3-cd]芘 15 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 总量控制指标 | 1、废气排放标准 本项目有机废气VOCs排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“非甲烷总烃”污染物标准限值。具体见表4-6。 表4-6 废气污染物排放标准 污染物 排气筒高度（m） 标准限值 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 执行标准 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） VOCs 参照非甲烷总烃 15 120 10 4.0 （周界） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“非甲烷总烃”污染物标准限值 2、水污染物排放标准 本项目排水实行雨污分流制，雨水进入城镇雨水管网，就近排入水体。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入如皋市恒发水处理有限公司进行深度处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准后排入通扬运河。如皋市下原镇污水处理厂接管要求和尾水排放标准见表4-7。 表4-7 废水污染物排放标准（单位：mg/L，除pH外） 污染物名称 接管要求 尾水排放标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中的三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表1中一级A标准 pH 6~9（无量纲） COD 500 50 SS 400 10 NH3-N 45② 5（8）① TP 8② 0.5 石油类 30 1 注：①括号外数值为>12℃时的控制标准，括号内数值为≤12℃时的控制标准。 ②参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 3、噪声排放标准 根据项目所在地声环境功能区划，建设项目运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准见表4-8。 表4-8 工业企业厂界噪声标准 等效声级 Leq dB（A） 适用区域 边界外声环境功能区类别 昼间 夜间 标准来源 各厂界 3类 ≤65 ≤55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 4、固废贮存标准 项目一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013年第 36 号修改单）中相关规定。危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年第36号修改单）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 1、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令及2018年修订单），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47 塑料制品制造”的“其他”类。根据固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版），本项目属于“十六、橡胶和塑料制品业 29”中“45塑料制品业 292”中“其他”，实行简化管理，该行业尚未有行业排污许可证申请与核发技术规范，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）。根据总则，实施简化管理的排污单位原则上仅许可排放浓度，不许可排放量。对照南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办〔2019〕8号），按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易，故本项目暂不实施总量指标审核及排污权交易。 根据工程分析，污染物总量控制指标如下表： 表4-9 本项目总量控制指标 t/a 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管 考核量 最终 排放量 废气 有组织 VOCS 0.432 0.3672 -- 0.0648 无组织 VOCS 0.0763 0 -- 0.0763 废水 生活污水 废水量 360 0 360 360 COD 0.126 0.018 0.108 0.018 SS 0.09 0.018 0.072 0.0036 NH3-N 0.0108 0.00072 0.01008 0.0018 TP 0.0018 0.00036 0.00144 0.00018 固废 一般固废 58.07 58.07 -- 0 危险废物 4.5 4.5 -- 0 表4-10 全厂总量控制指标 t/a 类别 污染物名称 现有项目排放量 扩建项目排放量 全厂排放总量 排放 增减量 废气 有组织 VOCS 0.0092 0.0648 0.0648 +0.0556 废水 生活污水 废水量 1900 360 2260 +360 COD 0.57 0.108 0.678 +0.108 SS 0.418 0.072 0.49 +0.072 NH3-N （0.0152）0.048* 0.01008 0.05808 +0.04288 TP 0.0095 0.00144 0.01094 +0.00144 固废 一般固废 0 0 -- 0 危险废物 0 0 -- 0 *注：原环评报告中氨氮总量申请有误，应向如皋市行政审批局申请接管考核量，但环评报告中申请了最终外排环境的量，于本项目中进行修正。 2、平衡方案： 本次新建项目申报总量中，（本项目/全厂）总量控制指标：废气（在如皋市范围内平衡）：VOCS：0.0648/0.0648t/a；废水为接管考核量，废水量：360/2260t/a、COD：0.108/0.678t/a、SS：0.072/0.49t/a、NH3-N：0.01008/0.05808t/a、TP：0.00144/0.01094t/a，纳入如皋市恒发水处理有限公司总量指标；项目固废零排放，无需申报总量。 |

表5 建设项目工程分析

建设项目工艺流程简述（图示）： 本项目产品为汽车内外饰注塑件，生产工艺流程图如下： 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 将原料（ABS、ABS/PC）用干燥机以电加热方式进行干燥（产生噪声N），然后放入模具中并闭合模具，之后进入到注塑成型工序（产生噪声N和废气G，其中废气由集气罩收集后经活性炭处理通过15m高排气筒1#排放），机器停止运行数十秒后对机器进行冷却，同时开始溶胶，最后开模，顶出产品。另外，每天开机前，注塑炮筒里会喷出废料S1。 注塑成型是利用塑料的热物理性质，把物料从料斗加入料筒中，料筒外由加热圈加热，使物料熔融；料筒内装有在外动力马达作用下驱动旋转的螺杆，物料在螺杆的作用下，沿着螺槽向前输送并压实。物料在外加热和螺杆剪切的双重作用下逐渐塑化、熔融和均化，当螺杆旋转时，物料受到螺槽摩擦力及剪切力的作用，已熔融的物料被推到螺杆的头部；与此同时，螺杆在物料的反作用下后退，使螺杆头部形成储料空间，完成塑化过程；然后，螺杆在注射油缸的活塞推力的作用下，形成高速、高压的状态，将储料室内的熔融料通过喷嘴注射到模具的型腔中，保压、冷却、固化定型。 主要污染工序： 1、大气污染工序：有机废气。 2、水污染工序：职工的生活污水。 3、噪声污染工序：生产设备运行产生的机械噪声。 4、固废：S1产品废料、S2废活性炭、S3化粪池污泥、S4生活垃圾、S5废润滑油。 污染源分析 1、废气污染源 本项目ABS材料注塑时温度为230~250℃，ABS/PC材料注塑时温度为270℃，由表1-2可知，ABS材料热分解温度需大于270℃，ABS/PC材料热分解温度需大于350℃，因此，两种材料都不会热分解，注塑成型（该工序以年工作3600小时计）过程中只有少部分有机废气产生。建设单位在注塑成型工序上方设集气罩收集有机废气，废气捕集率按85%计，废气捕集后经活性炭处理通过15米高排气筒（1#，风量25000m3/h）排放，活性炭装置的处理效率以85%计。依据现有项目环评验收监测，有机废气的排放速率取最大值0.0126kg/h，由此类比得出本项目有机废气的排放速率取0.018kg/h，年排放量0.0648t/a。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-1，无组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-1 本项目有组织废气产生及排放一览表 序号 污染源 污染物 名称 风量(m3/h) 产生情况 排放情况 排气筒 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 产生量（t/a） 浓度(mg/m3) 速率(kg/h) 排放量（t/a） 1 注塑成型 VOCS 25000 4.8 0.12 0.432 0.72 0.018 0.0648 15m (1#) 表5-2 本项目无组织废气排放一览表 分期 污染源 污染物 名称 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 面源长×宽（m2） 面源高度（m） 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 全厂 注塑成型 VOCS 0.0763 0.0212 67×46 6 4.0 2、废水污染源 （1）生活污水 本项目建成后公司职工新增30人，项目生活污水主要来源于厂内厕所等设施，人均生活用水量以50L/人·天计，产污系数取0.8，年工作300天，则新增职工生活用水量约为450t/a，生活污水产生量约为360t/a。生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP等等，其浓度分别为350mg/L、250mg/L、30mg/L、5mg/L，则污染物产生量为COD：0.126t/a、SS：0.09t/a、NH3-N：0.0108t/a、TP：0.0018t/a。 生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，接管送至如皋市恒发水处理有限公司，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入通扬运河。 循环冷却水 本项目设有循环冷却系统，冷却水循环使用不外排。根据企业提供资料，循环冷却水年补充量180t/a。 现有项目给排水平衡图见图2，本项目及全厂给排水平衡图见图3、图4。本项目水污染物排放情况具体见表5-3。 图2 现有项目水平衡图 t/a 图3 本项目水平衡图 t/a 图4 全厂水平衡图 t/a 表5-3 本项目废水排放一览表 污染源 名称 废水量(t/a) 污染 因子 产生情况 治理 措施 处理后情况 标准浓度 限值 (mg/L) 排放方式 及去向 浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 生活 污水 360 COD 350 0.126 化粪池 300 0.108 500 接管送至如皋市恒发水处理有限公司，尾水最终排入通扬运河 SS 250 0.09 200 0.072 400 NH3-N 30 0.0108 28 0.01008 45 TP 5 0.0018 4 0.00144 8 3、噪声污染源 项目噪声源主要为注塑机和干燥机等设备。项目噪声源少，源强在75~80dB（A），主要噪声源具体情况见表5-4。 表5-4 全厂噪声源情况一览表 设备名称 噪声级 （dB） 数量 （台） 距最近厂界 距离（米） 治理措施 降噪效果 （dB） 注塑机 75 23 10 基础减振，厂房隔声 20 干燥机 80 23 10 基础减振，厂房隔声 20 为减轻设备运行过程中产生噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下隔音降噪措施： ①合理车间布局 通过合理生产车间布局，将生产车间内噪声较大的设备尽量布置在车间中部，根据高噪声设备的分布，在设备上方安装吸声吊顶，车间窗户采用双层中空玻璃。 ②注意设备选型及安装 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对注塑机、干燥机等高噪声设备安装须采取减震、隔震等措施。 ③加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 本项目产生的固废有以下几个方面。 （1）S1产品废料：现有项目约产生废料7.64t/a，根据企业提供资料，本项目建成后全厂约产生废料11t/a。 （2）S2废活性炭：本项目采用活性炭吸附处理有机废气，装置中的活性炭需要定期更换，活性炭吸附废气的比例为100kg/30kg，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭饱和度达到80%，此时需对活性炭进行脱附再生。本项目活性炭每年更换一次，每次使用2t，则产生废活性炭约2t/a（按100kg/30kg计算，2吨的活性炭能吸附0.6吨有机废气，能达到本次项目要求）。活性炭属于危险废物，需要委托有资质单位处理。 （3）S3化粪池污泥：现有项目环评未核算化粪池污泥，本项目一起核算。现有项目职工90人，本项目30人，则化粪池污泥产生量14.4t/a，由环卫部门负责清运。 （4）S4生活垃圾：现有项目约产生生活垃圾23.67t/a。本项目职工30人，产生垃圾量为1kg/人·d，则本项目生活垃圾量为9t/a，收集后由环卫部门负责清运。 （5）S5废润滑油：现有项目未核算废润滑油，本项目一起核算。根据企业提供资料，废润滑油的年产生量2.5t/a，委托有资质单位处理。 一、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-5。 表5-5 全厂副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断 现有项目 本项目新增 全厂 固体废物 副 产品 判定依据 1 产品废料 注塑工序 固态 产品废料 7.64 +3.36 11 √ -- 《固体废物鉴别标准通则》 2 废活性炭 废气处理 固态 VOCS 0 +2 2 √ -- 3 化粪池 污泥 生活 半固态 COD、NH3-N等 -- +14.4 14.4 √ -- 4 生活垃圾 生活 固态 瓜皮果屑等 23.67 +9 32.67 √ -- 5 废润滑油 机械设备 液态 基础油、添加剂等 -- +2.5 2.5 √ -- 二、危险废物汇总 表5-6 危废产生及排放情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 废活性炭 HW49（其他废物） 900-041-49 2 废气处理 固态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 活性炭 活性炭 每年 T/In 使用密封包装袋暂存于危废仓库，委托有资质单位定期处理。 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 废润滑油 HW08（废矿物油与含矿物油废物） 900-217-08 2.5 机械设备 液态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 基础油、添加剂 基础油、添加剂 一年 T，I 使用密封包装桶暂存于危废仓库，委托有资质单位定期处理。 三、固体废物产生情况汇总 本项目固体废物产生情况汇总见表5-7。 表5-7 本项目固废产生情况表 序号 固废 名称 属性 产生 工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险 特性 废物 代码 预测产生量t/a 处置方式 现有项目 本项目新增 全厂 1 产品废料 一般固废 注塑工序 固态 产品 废料 -- -- -- 7.64 +3.36 11 回收外售 2 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 VOCS 名录鉴别 T/In HW49 (900-041-49) 0 +2 2 有资质单位处置 3 化粪池污泥 一般固废 生活 半固态 COD、NH3-N等 -- -- 57 -- +14.4 14.4 环卫 清运 4 生活 垃圾 一般固废 生活 固态 瓜皮果屑等 -- -- 99 23.67 +9 32.67 环卫 清运 5 废润滑油 危险废物 机械设备 液态 基础油、添加剂等 名录鉴别 T，I HW08 (900-217-08) -- +2.5 2.5 有资质单位处置

表6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a | 排放速率kg/h | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 注塑成型 | VOCS | 4.8 | 0.432 | 0.72 | 0.0648 | 0.018 | 大气 |
|  | 无组织 | 注塑成型 | VOCS | -- | 0.0763 | -- | 0.0763 | 0.0212 |  |
| 水污染物 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/l | 产生量 t/a | 排放浓度mg/l | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 360 | 350 | 0.126 | 300 | 0.108 | 如皋市恒发水处理有限公司 |
|  |  | SS |  | 250 | 0.09 | 200 | 0.072 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.0108 | 28 | 0.01008 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.0018 | 4 | 0.00144 |  |
| 固体 废物 | 排 放 源 （编号） | 产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 备注 |
|  | 一般固废 | 58.07 | 47.07 | 11 | 0 | 安全处置（见表5-7） |
|  | 危险固废 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要来自于注塑机和干燥机等设备。项目噪声源少，源强在75~ 80dB（A），设备产生的噪声经过隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，东、西、南、北各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 土地利用环境影响。本项目在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，利于对地表径流水的吸收，更利于水土保持，减少土壤侵蚀。水土流失环境影响。项目建成后在空地和场界四周植树种草，加强绿化，增强地表的固土能力，有效减少水土流失。 |

表7 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用现有项目租赁厂房，无需动土施工，主要的施工为设备的安装和调试，此过程产生的影响较小且周期较短，因此不对其施工期进行具体分析。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）污染气象特征分析 项目所在地势较平坦、气候温和、雨量充沛，属北亚热带季风气候区。根据南通市气象观测资料，该地区主要气候特征和污染气象特征如下。 ①温度 该地多年平均气温为15.1℃，年平均最高气温19.3℃，最低气温11.8℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-10.8℃。 ②风向、风速 该地年最多风频为E和ESE，各季的主导风向分别为：春季和夏季为ESE和SE，秋季为NE，冬季为NNW和N。全年主导风向为SE（东南风），次主导风向为ESE及E、NE，这四种风向全年出现频率合计达34.7%，静风频率8.9%。年平均风速为3.0m/s，各月、各季平均风速差异不大，其中春季平均风速较大（3.1m/s），秋季较小（2.7m/s）。图7-1为2011～2015年风向玫瑰图。 ③降水 雨量比较充沛，多年平均降水量为1066.8毫米，最大月降水量为604.6毫米，最多年份可达1465.2毫米。 ④气压 年平均气压为1016.4hPa，最高气压1042.9hPa，最低气压989.9 hPa，月平均气压1016.4 hPa。 ⑤风向、风速、风频及污染系数统计 南通地区的风向、风速、风频及污染系数统计结果见表7-1。 表中污染系数αi按下式计算： αi=风频/平均风速+静风频率/16 图7-1 2011－2015年风向、风频玫瑰图 表7-1 全年和各季的风向频率统计结果（%） 季节 风向 春 夏 秋 冬 全年 N 3 2 9 10 6 NNE 5 2 9 9 7 NE 6 6 11 8 8 ENE 6 6 9 6 7 E 9 10 8 6 9 ESE 10 13 7 5 9 SE 12 13 7 3 6 SSE 10 9 4 2 4 S 6 8 2 3 4 SSW 6 6 2 2 3 SW 3 4 2 2 2 WSW 2 3 1 4 3 W 3 3 2 3 3 WNW 3 2 3 5 3 NW 3 3 5 8 4 NNW 3 2 6 12 5 C 7 7 6 5 7 （2）估算模型参数 估算模型参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 150000 最高环境温度/℃ 38.2 最低环境温度/℃ -10.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / （3）环境影响识别与评价因子筛选 根据HJ2.1《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》的要求，选择VOCs为大气环境影响评价因子。 （4）评价标准的确定 本项目大气环境影响评价因子VOCs的评价标准见表4-1。 （5）污染源源强的确定 根据工程分析，本项目正常工况下有组织废气污染源强见表7-3，无组织废气污染源强见表7-4。 表7-3 本项目正常工况下有组织废气污染源强 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒高度 (m) 排气筒出口内径（m） 烟气流速(m/s) 烟气温度(℃) 年排放小时数（h） 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X坐标 Y坐标 1 排气筒（1#） -35 18 4 15 0.5 30.88 25 3600 正常 VOCS 0.018 表7-4 本项目无组织废气污染源强 编号 名称 面源起点 坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度 (m) 面源 宽度 (m) 与正北向 夹角 /(°) 面源有效排放高度 （m） 年排放小时数 （h） 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X 坐标 Y 坐标 1 生产 车间 0 0 4 67 46 30 6 3600 正常 VOCS 0.0212 （6）评价工作等级的确定方法 根据HJ2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ρ0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 评价等级按表7-5的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% （7）估算模式的计算结果 根据从国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的估算模式（AERCREEN）软件进行本项目环境空气影响估算预测，正常工况下估算结果如表7-6和表7-7。 表7-6 正常工况下排气筒（1#）估算模式预测结果 下风向距离/m VOCS 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率（%） 1.0 0.0 0.0 49.0 2.0 0.0 100.0 1.0 0.0 200.0 1.0 0.0 300.0 1.0 0.0 400.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 600.0 0.0 0.0 700.0 0.0 0.0 800.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 0.0 1100.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 0.0 1300.0 0.0 0.0 1400.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 1700.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 0.0 1900.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 2100.0 0.0 0.0 2200.0 0.0 0.0 2300.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 0.0 下风向最大质量浓度及占标率/% 2.0 0 最大浓度出现距离（m） 49 D10%最远距离/m -- 表7-7 生产车间无组织面源估算模式预测结果 下风向距离/m VOCS 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率（%） 1.0 15.0 1.0 25.0 22.0 2.0 35.0 24.0 2.0 50.0 20.0 2.0 75.0 12.0 1.0 100.0 8.0 1.0 125.0 6.0 1.0 150.0 5.0 0.0 175.0 4.0 0.0 200.0 3.0 0.0 225.0 3.0 0.0 250.0 2.0 0.0 275.0 2.0 0.0 300.0 2.0 0.0 325.0 2.0 0.0 350.0 1.0 0.0 375.0 1.0 0.0 400.0 1.0 0.0 500.0 1.0 0.0 600.0 1.0 0.0 700.0 1.0 0.0 800.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 0.0 1100.0 0.0 0.0 1200.0 0.0 0.0 1300.0 0.0 0.0 1400.0 0.0 0.0 1500.0 0.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 1700.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 0.0 1900.0 0.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 2100.0 0.0 0.0 2200.0 0.0 0.0 2300.0 0.0 0.0 2400.0 0.0 0.0 2500.0 0.0 0.0 下风向最大质量浓度及占标率/% 24.0 2.0 最大浓度出现距离（m） 35 D10%最远距离/m -- （8）评价工作等级划分的判定 根据表7-6和表7-7计算结果，对照表7-5的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （9）大气环境影响预测结果 根据导则要求二级评价可不进行大气环境影响预测，直接以估算模式计算结果作为预测与分析依据。本项目有组织VOCs最大落地浓度为2μg/m3，最大浓度出现距离为49m；无组织VOCs最大落地浓度为24μg/m3，最大落地浓度占标率为2%，最大浓度出现距离为35m，符合相关标准要求，对周围大气环境不会构成明显影响。预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 （10）大气环境防护距离计算 本项目采用国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离模式，计算无组织排放源的大气环境防护距离。 本项目计算的大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，超出厂界以外的范围，即为本项目的大气环境防护区域，具体计算结果见表7-8。 表7-8 大气环境防护距离一览表 污染源 位置 污染物 名称 排放量 （kg/h） 面源高度 （m） 面源 长度 （m） 面源 宽度 （m） 评价标准（mg/m3） 计算结果 （m） 生产车间 VOCs 0.0212 6 67 46 0.6 无超标点 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。 （11）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-9。 表7-9 卫生防护距离一览表 污染源 位置 污染物 名称 平均 风速(m/s) A B C D 标准 限值(mg/Nm3) 无组织排放 速率(kg/h) 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 VOCs 3.1 470 0.021 1.85 0.84 0.6 0.0212 1.072 50 根据表7-9的计算，本项目应以生产车间为执行边界设置50m卫生防护距离。现有项目环评以生产车间为执行边界设置100m卫生防护距离。因此，本项目仍执行100米卫生防护距离。经现场勘察，卫生防护距离内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目，本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，雨水经收集后就近排入水体。生活污水经化粪池处理后，接管送至如皋市恒发水处理有限公司处理，尾水排入通扬运河，对周边水环境影响较小。如皋市恒发水处理有限公司接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 可行性分析： 规模上的可行性 如皋市恒发水处理有限公司位于如皋经济技术开发区惠民路北侧，其自投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理能力为4万吨/天。本项目废水排放量为1.2t/d（360t/a），废水量较小，污水水质、水量均在污水厂接管范围内，不会对污水处理厂运行造成冲击。 从规模上看，本项目废水进入如皋市恒发水处理有限公司处理是可行的。 处理工艺上的可行性 如皋市恒发水处理有限公司污水处理核心工艺采用采用水解酸化+氧化沟工艺，尾水经消毒池消毒后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入通扬运河。污泥处理工艺采用污泥浓缩池预浓缩，带式压滤机脱水，脱水污泥外运处理。根据污水厂现有工程的处理效率对比，按照设计处理工艺在正常运行情况下，废水能够保证达到设计的处理效率，达标排放。 接管的可行性 本项目位于如皋市城北街道邓元社区21组，处于污水管网覆盖范围内，管网已到位。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废有S1产品废料、S2废活性炭、S3化粪池污泥、S4生活垃圾、S5废润滑油。S1外售，S3、S4由环卫部门及时清运。其中，S2、S5属于危险废物，委托有资质单位处置。 危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 （1）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 （2）危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 （3）危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 （4）公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 危废暂存间设置合理性及危废环境影响分析 1）南通柏源汽车零部件有限公司设置一个10m2的危废暂存间，本项目危废产生量为4.5t/a，危废转运周期为12个月，则暂存期内危废量最多为4.5t，所需暂存面积较小，因此企业设置10m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。 2）危险废物环境影响分析 本项目运营期产生的危险废物主要为废活性炭和废润滑油，其主要产生环节为废气处理和机械设备。废活性炭和废润滑油产生后由专用的密闭包装袋和桶贮存于厂区的危废暂存间，并委托有资质单位定期处理。危废运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此建设项目产生的危废对周边环境影响较小，且建设项目仅在运营期产生此类废物并按照要求及时有效处理，服务期满后对无影响。 同时，本项目产生的危废用密闭包装袋贮存，贮存过程中不会产生有毒有害物质的挥发和扩散，也不会发生泄露情况，因此建设项目产生的危废在采取以上的污染防治措施条件下不会对周边的大气环境、地表水环境、土壤、地下水及周边环境保护目标产生影响。 3）运输过程影响分析 本项目危废采用密闭包装袋贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。 4）危废处置环境影响分析 本项目废活性炭委托有资质单位定期处理，对项目周边环境影响较小。 5）危废委托利用环境影响分析 本项目产生的废活性炭和废润滑油产生后由专用的密闭包装袋和桶密封暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处理。 表7-10 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存 场所 危废名称 危废类别 危废代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 生产车间 10m2 密闭包装袋贮存 2t/次 12月/次 2 废润滑油 HW08 900-217-08 密闭包装桶贮存 2.5t/次 12月/次 一般固废仓库设置合理性分析 本项目设置一个10m2的固废堆放点，本项目一般固废产生量为58.07t/a。一般固废转运周期为2个月，则固废堆放点内一般固废最多为9.68t，所需暂存面积较小，因此企业设置10m2固废堆放点，可以满足贮存的要求。 综上所述，本项目一般固废产生量为58.07t/a，危险固废产生量4.5t/a，通过采取措施后，处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求，对周围环境影响小。 根据以上分析以及落实本环评给出的环保措施后，项目产生的固废可以得到合理的处置，不会对环境造成影响。 4、声环境影响分析 项目噪声源主要来自于为注塑机和干燥机等设备。项目噪声源少，源强在75~80dB（A），设备产生的噪声经过合理布局、隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围环境影响不大。根据生产工艺特点，其生产过程是连续的，声源附近的厂区环境噪声为稳态或似稳态噪声。为了便于比较本项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 （1）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，选用导则上推荐模式。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中： Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —— i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（ Leq ）计算公式： 式中： Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A) ； Leqb ——预测点的背景值，dB(A) 。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar） 、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点 r 0 处的倍频带（用63Hz到8000 Hz 的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下式计算。 预测点的 A 声级可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级 [LA(r) ] 。 （2）预测结果 根据计算，车间内各声源噪声叠加值经厂房隔声，换算成的等效室外声源声级值，各声源对预测点影响值进行叠加计算后，噪声预测结果见表7-11。 表7-11 车间各预测点声环境影响预测结果 单位：(dB（A）) 预测点 噪声源 数量（台） 单台设备噪声值 （dB（A）） 隔声量 (dB（A）） 距厂界距离（m） 贡献值 （dB（A）） 叠加贡献值（dB（A）） 东 注塑机 23 75 20 17 44.0 50.2 干燥机 23 80 20 17 49.0 南 注塑机 23 75 20 10 48.6 54.8 干燥机 23 80 20 10 53.6 西 注塑机 23 75 20 15 45.1 51.3 干燥机 23 80 20 15 50.1 北 注塑机 23 75 20 20 42.6 48.8 干燥机 23 80 20 20 47.6 由上表可知，本项目运营后，各种设备噪声通过合理布局、隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，对项目东、南、西、北厂界的噪声贡献值分别为50.2dB（A）、54.8dB(A)、51.3dB(A)、48.8dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类标准，不会发生噪声扰民现象，不会对周围环境产生明显影响。 5、企业自行监测方案及验收监测方案 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目建成后应定期进行环境监测。 （1）污染源监测 表7-12 本项目污染源监测 类别 监测点位置 监测项目 监测频次 备注 废气 有组织 1#排气筒 VOCS 每年监测1次 -- 无组织 厂界 VOCS 每年监测1次 -- 废水 污水排口 pH、COD、SS、氨氮、TP 每年监测1次 -- 噪声 厂界 等效连续A声级 每季度一次，每次一天，昼、夜各1次 -- （2）验收监测计划 项目竣工验收监测计划如下。 表7-13 本目环保验收监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 备注 废气 1#排气筒 VOCS 2天×3次/天 -- 上风向1个点、下风向3个点 VOCS 2天×3次/天 -- 废水 污水排口 pH、COD、SS、氨氮、TP 2天×4次/天 -- 雨水排口 pH、COD、SS 2天×1次/天 -- 噪声 厂界 等效声级Leq(A) 2天×2次/天 昼夜各一次

表8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 注塑成型 | VOCS | 集气罩+活性炭吸附装置+15米高排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 无组织 | 注塑成型 | VOCS | -- |  |
| 水污染物 | 职工日常生活 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，排入污水管网，接管送至如皋市恒发水处理有限公司 | 达标排放 |
| 固废 | 一般 固废 | S1产品废料、S3化粪池污泥、S4生活垃圾 | S1外售；S3、S4由环卫部门及时清运 | 对周围环境 无影响 |
|  | 危险 废物 | S2废活性炭、 S5废润滑油 | 有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要来自于注塑机和干燥机等设备。项目噪声源少，源强在75~80dB（A），设备产生的噪声经过隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，东、南、西、北各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。根据有关资料，降污能力自强到弱的顺序为乔木＞灌木＞绿篱＞草地。该项目绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |

表9 结论和建议

一、结论 1、项目概况 南通柏源汽车零部件有限公司位于如皋市城北街道邓元社区21组，2016年公司投资1500万元，租赁南通创源电化学科技有限公司的闲置厂房，建设了年产800万件汽车内外饰注塑件项目，于2016年2月6日取得了环评批复，批复文号为皋行审环表复【2016】15号。该项目于2018年6月29日通过了环保验收，验收文号为皋开行审环验【2018】4号。 为了满足市场和客户需求，稳定和发展公司业务，降低成本，保证质量，保护环境，南通柏源汽车零部件有限公司对现有项目进行改扩建，淘汰部分注塑机，新购进型号不一的注塑机等各类设备，建设项目利用原有厂房，对废气环保设施进行改造，通过干燥、模具闭合、注塑成型、溶胶、开模等工艺流程，形成年产2400万件汽车内外饰注塑件的能力。 2、建设项目选址符合相关规划要求 本项目位于如皋市城北街道邓元社区21组，项目用地为工业用地，符合如皋市城北街道总体规划要求。 3、项目建设符合产业政策 本项目属于【C2928】塑料零件制造，对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目；对照《江苏省工业与信息产业结构调整指导目录》（2012修正版），不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号），不属于其中的限制类或淘汰类项目；对照《南通市工业结构调整指导目录》（2007年版），不属于其中的鼓励、限制、淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属于允许类项目。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 4、项目建设地环境质量现状 空气质量现状：根据《如皋市2017年度环境状况公报》中内容，2017年我市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)指标年均值分别为18微克/立方米、28微克/立方米、78微克/立方米和45微克/立方米，自然降尘浓度年均值为5.0吨/平方公里·月。2017年我市空气质量优良天数277天，优良率75.9%。PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）年均二级标准限值要求，因此项目所在区域为不达标区。 水环境质量现状：2017年集中式水源地和备用水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中表1Ⅲ类、表2和表3标准，水质状况良好。地下水总体符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅳ类标准。 声环境质量现状：根据江苏恒安检测技术有限公司检测报告（2019）恒安（声）字第（041）号，本项目东、南、西、北各厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 5、环境影响分析结果 （1）大气环境影响分析 分析预测结果表明：①本项目有组织VOCs最大落地浓度为2μg/m3，最大浓度出现距离为49m；无组织VOCs最大落地浓度为24μg/m3，最大落地浓度占标率为2%，最大浓度出现距离为35m，符合相关标准要求，对周围大气环境不会构成明显影响。②根据软件计算结果，本项目排放的无组织废气污染物在厂界范围内无超标点，即在建设项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求，故无需设大气环境防护距离。③本项目应以生产车间为执行边界设置100m卫生防护距离。经现场勘察，卫生防护距离内无居民点、医院、学校等环境敏感目标，能够满足卫生防护距离的要求。今后该防护距离内不再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目，本项目无组织排放废气对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流制，雨水经收集后就近排入水体。生活污水经化粪池处理后，接管送至如皋市恒发水处理有限公司处理，尾水排入通扬运河，对周边水环境无影响。如皋市恒发水处理有限公司接管要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 （3）声环境影响分析 项目噪声源主要来自于注塑机和干燥机等设备。项目噪声源少，源强在75~80dB（A）。经预测，设备产生的噪声经过隔声减振、厂房隔声及距离衰减后，项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固废有S1产品废料、S2废活性炭、S3化粪池污泥、S4生活垃圾、S5废润滑油。S1外售，S3、S4由环卫部门及时清运。其中，S2、S5属于危险废物，委托有资质单位处置。各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大。但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 6、本项目建成后，污染物排放总量核定如下（本项目/全厂）： 总量控制指标：废气（在如皋市范围内平衡）：VOCS：0.0648/0.0648t/a；废水为接管考核量，废水量：360/2260t/a、COD：0.108/0.678t/a、SS：0.072/0.49t/a、NH3-N：0.01008/0.05808t/a、TP：0.00144/0.01094t/a，纳入如皋市恒发水处理有限公司总量指标；项目固废零排放，无需申报总量。 7、环境影响报告表结论 综上所述，本项目符合国家有关的产业政策，项目的实施具有明显的社会效益和良好的经济效益与环境效益。项目选址合理，符合如皋市城北街道的总体规划和环境保护规划，本项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施合理、有效，废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小，不会影响各环境要素的功能性质。按照本环评要求，建设单位在认真落实各项污染防治措施前提下，从生态和环境保护的角度而言，本项目在此申报地点建设是可行的。 二、建议和要求 （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）认真落实废气，废水、噪声处理方案，切实履行“三同时”制度。 （3）为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）加强噪声控制措施，将厂界噪声降低到最低。 （6）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （7）为了绿化、净化环境、减轻废气、噪声等对环境的污染影响，建议本项目在建设中，应对周围空地及规划绿化用地，种植树形美观、技叶繁茂、生长快、成活率高，具有吸尘、隔音、抗污染好的乔木、灌木和花卉、草坪相互塔配的绿化工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下的附件、附图： 附件1 登记信息表 附件2 委托书 附件3 建设单位承诺书 附件4 现有项目环评备案 附件5 现有项目环评批复 附件6 现有项目环评验收 附件7 土地证 附件8 租赁协议 附件9 技术合同书 附件10 营业执照 附件11 法人身份证复印件 附件12 噪声检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面图 附图3 项目周边300米概况图 附图4 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

ABS

### PC/ABS

干燥

冷却

图例：

G废气

S 固废

N 噪声

模具闭合

G、S、N

溶胶

注塑成型

N

开模

顶出产品

集气罩+活性炭

15m排气筒（1#）

损耗476

1900

生活污水

化粪池

接管送至如皋市恒发水处理有限公司

1900

2376

新鲜水

360

生活污水

损耗90

化粪池

接管送至如皋市恒发水处理有限公司

360

450

新鲜水

循环冷却水

180

损耗180

630

2260

生活污水

损耗566

化粪池

接管送至如皋市恒发水处理有限公司

2260

2826

新鲜水

循环冷却水

180

损耗180

3006