主要客户：广东国华科技、四川长虹、贵州安达磷化工、比亚迪、吉林吉恩镍业

在化工产品的干燥过程中，我们要求的是快速、节能。而微波烘干设备却恰巧符合这种要求。微波烘干设备是一种新型的加热方式。不需要燃料，不需要锅炉,无污染，无能耗，不需要热传导，加热均匀，物料内外同时提温，干燥速度奇快，对含水量在35%以下的化工产品，干燥速度可缩短数倍。

## 规格参数

微波磷酸铁锂烘干设备技术参数：
    型号：ZY-60HM
    电源输入：三相380±10%  50HZ; 
    输出微波功率： 60KW（功率可调）
    输入功率：90KW
    频率： 2450MHz±50MHz 
    脱水效率：约60公斤/小时
    设备（长×宽×高）: 14700×1265×1700mm
    微波泄漏：符合国家GB10436—89标准≤5mw/cm2
            符合GB5226电气安全标准

## 应用领域

微波碳酸铁锂烘干设备可用于石墨,钴酸锂,氧化钴,镍钴酸锂,锰酸锂,氧化锂，氟化钾等电池材料的烘干干燥。

## 产品价格

此微波设备为非标，价格会因材料和功率不同而价格不一。要了解价格，可立即咨询在线工程师。

## 产品视频

## 客户案例

〖贵州磷电池材料化工客户〗

该公司是一家集黄磷、五钠、白炭黑、有机磷等磷化工系列产品共生耦合资源节约的复合型化工联合企业，生产合格的产品，提供完善的服务，做全球有限客户的优质供应商。

〖四川长虹新能源科技有限公司〗

长虹新能源科技公司是各类电池、太阳能光电集成系统、智能锂电池系统和移动电源等产品的技术与研发、制造和销售于一体大型公司，于我公司订购了微波电池材料烘干机用于烘干电池原材料。

〖吉林吉恩镍业股份有限公司〗

吉恩镍业是硫酸镍、高冰镍、电解镍、氢氧化镍、氯化镍、硫酸铜、铜精矿、硫酸、羰基镍、羰基铁等产品的生产、销售的上市企业，订购了微波氢氧化镍烘干机用于干燥氢氧化镍、球镍等材料。

〖四川新国荣能源材料有限责任公司〗

四川新国荣能源材料有限责任公司是一家专业从事动力、储能用磷酸铁锂锂电池正负极材料生产销售的高新技术企业。于我公司订购了微波电池材料烘干机，用于烘干电池原材料。

## 售后服务

1、质量保证体系：

根据国家GB10436-89强制要求：微波泄漏量≤5mw/cm2，我公司微波泄漏保证≤2mw/cm2。

2、品质质保期：

志雅微波设备的免费保质期为：自设备制造完成并经调试合格之日起12个月，期满后全程跟踪服务。

3、服务承诺：

□ 设备安装过程中，免费派员协助服务。

□ 现场调试：设备安装后，水、电等外围条件均已具备的情况下，负责派员对设备进行调试，使之达到最佳运行状态。

□ 操作培训：现场进行微波设备运行操作技术培训和基本维修操作培训。质保期内每月不定期的回访运行状态，防止和消除故障隐患。

□ 应急服务：在接到用户紧急服务要求后，本公司设有专门的销售维修服务中心，为广大用户提供全天24小时服务。服务目标：迅速及时，热情周到。接维修电话后根据客户地址12小时内反应，48小时内赶到现场。常规配件可在24小时内提供，特殊规格配件可在48小时内提供。

□ 定期服务：超过保修期用户回访率100%，信访和电话访问率100%，实施产品终身跟踪服务。

4、备品备件状况：

工厂备有充足的各种规格齐全的备品、备件，能使用户得到纯正优质、价格统一的零配件。随机赠送贰套备品备件。

5、培训计划：

工厂内设用户培训基地，有专业人员编制的培训教材，免费培训、免费咨询。理论培训内容：微波设备操作基础知识；微波设备结构及系统知识；冷却水路油路管理等；电器基础知识；微波设备运转及维护保养知识。

现场培训内容：主要设备的结构介绍、运行性能介绍、具体操作程序演习、维护修理程序演习、经过现场培训使用户操作人员具有独立操作，处理简单故障的能力。每年定期举办微波设备操作人员技术培训班。

24小时移动服务热线：