产品介绍：

HXY-B2型脑病生理治疗仪是一款集脑部磁疗、小脑顶核电刺激和肢体电刺激于一体的三功合一的豪华机型。该产品采用医疗设计公司设计的豪华台车，超静音脚轮，数码显示，色彩搭配协调，外观美观大方。

产品原理：

经颅磁刺激治疗——九点位治疗帽，国内首创。治疗原理：交变电磁在穿透颅骨达到脑内较深层组织后生成感应交变电流，当感应变电流的强度超过神经组织兴奋的阀值时，就会引起神经细胞和(或)轴突发生去极化，产生兴奋，从而达到刺激神经的目的。由于交变磁场激发的交变电场作用于脑细胞和脑血管上，能有效改善组织的供血和供氧，改善神经细胞膜的通透性及代谢环境，提高损伤细胞的可复率，修复脑细胞。恢复已失去的功能。

小脑顶核电刺激：选用仿真生物电(无序波)刺激耳后乳突穴，通过耳后乳突穴突破颅脑屏障，达到舒张脑血管、改善血管弹性，增加大脑局部血流量(rCBF)，改善脑血液微循环的作用;同时启动脑内源保护机制，保护脑神经细胞，降低神经细胞毒性损害;改善脑细胞的代谢环境，使受损脑细胞代谢加快;抑制脑部炎症反应，吸收水肿，缓解高颅压。

产品特点：

1)两路磁场输出、两路小脑顶核电刺激和四路肢体电刺激输出;

2)磁疗模式：变频模式(F1、F2、F3、F4、F5、F6);定频模式(F1-F6)任选一种频率;

3)磁感应强度：强档：14mT±4mT，弱档：7mT±2mT;

4)治疗时间：20min、30min两档;

5)磁疗具有振动按摩功能;

6)顶核电刺激：6模式、6波形、99档周期可调;

7)肢体电刺激调制频率范围：0～150Hz;调制波形有七种;调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制;中频治疗处方35个;加热电极板表面温度39℃～55℃分六档可调;

8)肢体电刺激治疗时间为20min，治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出。

临床适用范围：

缺血性脑血管病：脑血栓形成和梗塞、脑供血不足、脑萎缩、脑动脉硬化、腔隙性梗塞、脑椎底供血不足;

脑脊髓损伤性疾病：颅脑损伤、中毒性损伤、脊髓损伤、小儿脑瘫;

脑功能性疾病：帕金森症、抑郁症、老年痴呆、精神障碍、神经衰弱、失眠、眩晕、神经性头痛、焦虑症、强迫症、恐惧症。