咨询热线：18229972269　　小彭　　 (*^__^*)

在线ＱＱ：270095736　　办公专线：0731-85234418

24小时热忱欢迎您的来电咨询

玉林无负压叠压供水设备适用范围

1.适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的供水设备.

2.生活小区和高层建筑的生活用水.

3.旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐.

4.工业上需要变频无负压叠压供水设备,油田变频恒压输油系统

玉林无负压叠压供水设备介绍

采用气压式供水，利用密封罐体，利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。当罐内气体不足时，补气阀可自动补气。

玉林无负压叠压供水设备操作与使用

1、启动

设备安装完毕后，把动力电源（交流380伏）接入电控柜内，将柜内的断路器和闸。通过控制面板选择控制方式，泵房控制系统开始运转。

2、 手动、停止、自动状态选择

用户可根据自身实际需要来确定水泵的工作控制方式

选择手动

把控制柜面板上的转换开关指向“手动”状态。通过面板上的按钮可完成手动控制各水泵在

工频状态下的启动与停止。

选择自动

把控制面板上的转换开关指向“自动”状态。即可实现由电控柜内部的自动控制系统完成的泵房系统自动运行状态。

选择停止

把控制面板上的转换开关指向“停止”状态。即可实现泵房系统处于停止待机。

玉林无负压叠压供水设备控制原理

用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著（可根据具体情况计算出来）。其优点是：

a, 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击；

b, 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命；

c, 可以消除起动和停机时的水锤效应；

一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,

可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。

虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升,降速状态,而升,降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升,降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。

在主要功能预置方面,最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率。升,降速时间在采用PID调节器的情况下,升,降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。

玉林无负压叠压供水设备阀门的操作机构：

1、阀门操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。

2、由于管网中的阀门，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200-600转内。

3、为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，最大启闭力矩宜为240m-m。

4、阀门启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地面上可直接操作。

区域经销独家代理，全国火热招商中，中梁与您共创辉煌！

联系人：  彭清

手机：18229972269   (*^__^*)    欢迎来电咨询！

电话/传真：0731-85234418

商务ＱＱ：270095736

公司网址1：http://www.hngongshui.com

网址2：http://www.zlgongshui.com

销售地址：长沙市天心区芙蓉中路三段558建鸿达现代空间Ａ座1306室