海特机械PS多功能生物质农林废弃物破碎机，又称秸秆粉碎机，木屑粉碎机，玉米秸秆粉碎机，德国齿条助力强制破碎的设计理念，是粉碎各种秸杆、杂草、小木块等的理想设备，结构简单，坚固耐用、安全可靠、操作方便、振动微小、效率高。主要适用与饲料厂、养殖厂、有机肥厂、中草药、化工及新能源颗粒燃料厂等。

| 型号 | PS800 |
| --- | --- |
| 主轴转速（r/min） | 2950 |
| 筛片规格（㎜） | 800×470 |
| 锤片规格（㎜） | 180×50×5 |
| 锤片数量（片） | 40 |
| 配用动力（kw） | 37 |
| 正常吸风量（m3/min） | 1800 |
| 木屑类筛孔φ10产量(kg/h) | 1800-2500 |
| 外形尺寸 | 2200×1400×660 |

注：本系列粉碎机在正确安装，吸风良好，粉碎原料品种成份不大于14%，开孔率不低于33%。